西安交通燃气有限责任公司

城西（后卫寨）公交保养场甲醇加注站

环境影响报告表

长安大学

二〇一八年十月

建设项目环境影响报告表

项  目  名  称 ：    西安交通燃气有限责任公司

城西（后卫寨）公交保养场甲醇加注站

建设单位（盖章）：  西安交通燃气有限责任公司

编制日期：二〇一八年十月

长安大学

| 北侧规划路和北侧25m新军寨村 | 项目东侧天章大道 |
| --- | --- |
| 项目西侧85m沣东新城公共卫生管理中心 | 现有设备罩棚 |
| 加气加注站南侧的公交停保场保养车间 | 加气加注站西侧的公交停保场服务楼 |
| 项目区现有加气罩棚 | 项目区现有站房 |

拍摄时间：2018.8.20

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《编制项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称─指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点─指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别─按国标填写。

4、总投资─指项目投资总额。

5、主要环境保护目标─指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议─给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见─由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见─由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安交通燃气有限责任公司城西（后卫寨）公交保养场甲醇加注站 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安交通燃气有限责任公司 |
| 法人代表 | 吴宏权 | 联系人 | 崔迪 |
| 通讯地址 | 西安市高新区高新四路12号4层 |
| 联系电话 | 18629517235 | 传真 | — | 邮政编码 | 710075 |
| 建设地点 | 西咸新区沣东新城天章大道和规划路十字西南角 |
| 立项审批部门 | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 项目代码 | 2018-611203-52-03-041875 |
| 建设性质 | 新建 √ 改扩建 技改 | 行业类别 及代码 | 机动车燃油零售F5265 机动车燃气零售F5266 |
| 占地面积 （平方米） | 3284.34 | 绿化面积 （平方米） | 300 |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） | 38.3 | 环保投资占 总投资比例（%） | 7.66 |
| 评价经费（万元） | — | 预期投产日期 | 2018年12月 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 2018年3月，西安市召开专题会议研究推进西安吉利新能源汽车产业化项目有关问题。会议上确定原则同意两年内更新10000辆吉利甲醇出租汽车的总量，统筹考虑加注站的建设方式，完善西安市推广应用吉利甲醇出租汽车实施方案。西安市交通运输局根据会议精神，于2018年3月拟定了《西安市推广应用吉利甲醇出租汽车实施方案》，采用置换和指标奖励结合的方式，于2019年底完成10000辆吉利甲醇出租汽车的总量；要求西安城投集团结合吉利甲醇出租汽车的推广进度，于2019年6月前完成20座甲醇加注站的建设任务。2018年4月通过了《西安市推广应用吉利甲醇出租汽车实施方案》。 目前西安市境内无一座建成的甲醇加注站，不能满足甲醇汽车的燃料供应需求；为了配合西安市吉利甲醇出租汽车的推广应用，保证甲醇燃料的稳定供应，推进西安市甲醇加注站的建设和清洁能源汽车的发展，缓解大气环境污染，建设甲醇加注站已成为当务之急。基于以上背景，西安城投集团委托西安交通燃气有限责任公司在西安市城区建设20座甲醇加注站。本项目为20座甲醇加注站之一，在现有西安市公共交通总公司城西（后卫寨）公交停保场加气区扩建甲醇加注设施，最终扩建为三级甲醇加气合建站。 西安交通燃气有限责任公司和西安市公共交通总公司的控股单位均为西安城投集团，西安市公共交通总公司将城西（后卫寨）公交停保场仅加气区移交给西安交通燃气有限责任公司。根据现场勘察，加气站已建成，未运营，甲醇加注部分未开始建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，该项目应进行环境影响评价并编制环境影响报告表。受西安交通燃气有限责任公司委托，由长安大学承担本项目环境影响报告表编制工作。接收委托后，我单位组织有关工程技术人员对本项目进行了详细的现场勘查和资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行工程分析的基础上，编制完成《西安交通燃气有限责任公司城西（后卫寨）公交保养场甲醇加注站》环境影响报告表。 二、分析判定相关情况 （1）产业政策及规划的符合性 本项目属于机动车燃料零售，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正版），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。本项目已取得沣东新城行政审批与政务服务局关于《西安交通燃气有限责任公司城西（后卫寨）公交保养场甲醇加注站备案确认书》（2018-611203-52-03-041875），该项目符合国家和地方产业政策。 （2）与《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节[2015]129号）和《汽车加油加气站设计与施工规范(2014版)》(GB50156-2012)要求相符性 根据《汽车加油加气站设计与施工规范(2014版)》(GB50156-2012)中表3.0.9加油站的等级划分，甲醇罐容积计入汽油罐容积计入油罐总容积，则本项目扩建完成后，设30m3甲醇储罐2具，总罐容积为60m3，单罐容积最大为30m3，总罐容积≤60m3，单罐容积≤30m3，2口总容积6m³CNG储气井，为三级甲醇加气合建站。根据下表1知，本项目建设符合《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节[2015]129号）和《汽车加油加气站设计与施工规范(2014版)》(GB50156-2012)要求。 表1 加注加气站建设原则 序号 规范要求 本项目 符合性 1 除甲醇燃料橇装式加注装置外，甲醇燃料加注站可与汽车加油站、液化石油气（LPG）加气站、压缩天然气（CNG）加气站和液化天然气（LNG）加气站联合建站，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版)规定。 本项目未建设甲醇燃料橇装式加注装置，为三级甲醇加气合建站 符合 2 甲醇燃料加注站应设卸料气相回收系统和加注气相回收系统，气相回收系统设计应当符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版)第6.3条规定要求。 设计有卸料气相回收系统和加注气相回收系统，同时设计有三次甲醇气体排放处理装置 符合 3 甲醇燃料加注站的设备、设施（包括储罐、加注机、管道、密封材料等）应选用适用甲醇燃料的材质。金属材料宜选用碳钢、不锈钢，不宜使用铝及铝合金、镀锌材料等；非金属材料宜选用氢化丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、缩醛树脂、尼龙、聚丙烯、聚四氟乙烯等材料，不宜使用聚氨酯、聚苯乙烯泡沫等接触甲醇燃料溶胀严重的材料。 甲醇通气管道、卸甲醇管道、甲醇加注管道及甲醇回收管道管材均选用06Gr19Ni10不锈钢 符合 4 甲醇燃料加注站应设置洗眼器，配备护目镜、耐腐蚀手套等安全应急防护装具。 在现有站房东侧靠近甲醇加注区增设1处洗眼器设施，配备有护目镜、耐腐蚀手套等安全应急防护装具。 符合 5 站址选择 甲醇燃料加注站站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、通风良好的地方。 本项目扩建为三级甲醇加气合建站，符合城乡规划，位于沣东新城天章大道和规划路十字西南角，交通便利 符合 6 在城市建成区内不应建设一级甲醇燃料加注站。 为三级甲醇加气合建站，不是一级站 符合 7 甲醇燃料加注站的甲醇储罐、甲醇加注机、通气管口与站外建、构筑物的安全间距不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版)第4.0.4条规定。 详见表2 符合 8 甲醇储罐如果采用双层设计，内罐应为钢制储罐，其他部分的设计、制作与现场安装应按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版)第6.1条规定执行。 甲醇储罐为双层罐（内罐：304不锈钢，外罐：玻璃纤维增强塑料 符合 9 除甲醇燃料橇装式加注装置所配置的防火防爆甲醇储罐外，甲醇燃料加注站的甲醇储罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 埋地，未设在室内，项目区无地下室 符合 10 甲醇燃料储罐的防渗处理按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版)规定执行。 设计为双层储罐，双层管道 符合 11 甲醇储罐应设置卸料防满溢报警装置。报警装置应就近作业点设置，卸料达到罐容量90%时高液位报警，达到罐容量95%时应自动停止进料。 针对储罐防满溢，设有1台甲醇液位监控仪、2台磁致伸缩液位计 符合 （3）规划符合性分析 沣东新城定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 本项目在已建成的城西公交保养厂用地范围内建设，不新增占地，属于为西安市推广应用吉利甲醇出租汽车服务的，因此，本项目的建设符合沣东新城分区规划。 （4）选址合理性分析 ①项目位于西咸新区沣东新城天章大道和规划路十字西南角。项目地势平坦，车流量大。所在区域位于城区，不属于饮用水源保护区、自然保护区范畴，且随着城市的发展，此地车流量将大大增加，能够保证甲醇加注加气站的经济效益。 ②项目实施环评提出的措施后，废水进入污水处理厂，厂界噪声达标，固废均得到合理处置不外排，甲醇加注站建设完成后也将建设三级甲醇气体回收设施，对周围的环境影响较小，环境风险可接受。项目建成投产对周围环境造成的影响不大，不会改变原有环境地表水、地下水、声环境的功能。 ③根据表1中站址选择内容和安评结论（表2），本项目选址及站内工艺设施与站外建（构）筑物的安全距离均符合《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节[2015]129号）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）要求。 表2 站內新增甲醇工艺设备与站外建、构筑物的防火间距（m） 工艺设备 站外建（构）筑物 甲醇储罐 甲醇加注机 通气管口 北侧 规划路(主干路) 5.5/36.8 5/22.5 5/53.7 电力线(杆高9米) 6.5/57.9 6.5/43.4 6.5/74.6 新军寨村民房(三类保护物) 7.0/65.9 7.0/51.4 7.0/83.0 南侧 公交停保场保养车间(戊类) 10.5/47.1 10.5/58.4 10.5/47.5 西侧 沣东新城公共卫生管理中心(重要公建) 35.0/125.4 35.0/125.4 35.0/140.8 公交停保场停车场(三类保护物) 7.0/58.2 7.0/48.9 7.0/69.5 公交停保场服务楼(三类保护物) 7.0/54.1 7.0/41.2 7.0/69.6 东侧 天章大道(主干路) 5.5/29.6 5.0/50.3 5.0/17.6 注：表中“/”为分数线，分数线上数字为规范《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）表表4.0.4 的规定距离，分数线下数字为设计距离，“—”表示无距离要求。 综上所述，项目选址合理。 （5）平面布局合理性分析 本项目站区由西向东依次为站房、加气加注罩棚、甲醇罐区、设备罩棚、卸气柱罩棚。根据安评提供资料（表3），本项目平面布置符合《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节[2015]129号）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）要求。因此，本项目在现有加气站建设甲醇加注部分可行，平面布置合理。 表3 站内设备设施的防火间距（单位：m） 设施名称 甲醇储罐 卸甲醇口 通气管口 甲醇加注机 甲醇储罐 0.5/0.6 — — — 卸甲醇口 — — 3/19.6 — 通气管口 — — — — 甲醇加注机 — — — — 压缩机 6/8.9 6/22.1 6/24.0 4/24.6 CNG储气设施 6/6.5 6/18.7 8/20.9 6/24.3 CNG加气机 4/6.4 4/26.7 8/26.9 4/7.0 站房 4/33.9 5/50.7 4/50.6 5/21.0 围墙 3/19.5 1.5/7.1 3/7.8 5/21.0 注：表中“/”为分数线，分数线上数字为规范《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）表5.0.13-1 的规范距离，分数线下数字为设计距离，“—”表示无距离要求。 三、现有项目情况 西安市公共交通总公司西安市后卫寨（城西）公交停保场项目主要建设内容包括综合楼（含智能调度室、餐厅、职工宿舍、职工活动室）、修理车间、水泵房、配电室、门房及配建房、油气站及停车坪等内容。该项目已于2013年取得西安市环境保护局的批复（市环批复[2013]197号），现已建成，未运营，未进行竣工环保验收。。 西安交通燃气有限责任公司和西安市公共交通总公司的控股单位均为西安城投集团，西安市公共交通总公司将城西（后卫寨）公交停保场仅加气区移交给西安交通燃气有限责任公司。 现有加气站区总占地面积为3284.34m2，总建筑占地面积1095.6m2。现有站房为一层砖混结构，建筑面积为163.6m2；现有加气罩棚为钢网架结构，投影面积为720.0m2。现有设备罩棚为轻钢结构，投影面积为200.0m2。站内现有工艺设施为2台CNG压缩机、2口储气井（总容积6m³）和4台CNG加气机。 劳动定员11人，年工作350天。公用工程中市政自来水管网供水；生活污水经化粪池后排入市政污水管网，最终进入北石桥污水处理厂。市政电网供电；办公营业室使用空调供暖制冷。办公生活垃圾日产日清，委托环卫部门处理。储气、加气、系统检修、管阀泄露及放空产生的少量天然气无组织逸散。产品是天然气，年销量700万Nm3。 四、本项目概况 1、地理位置及四邻关系 本项目位于西咸新区沣东新城天章大道和规划路十字西南角，在城西公交保养厂用地范围内建设。项目北侧为规划路（双向四车道），隔路25m为新军寨村居民，东侧为天章大道，南侧和西侧均为城西后卫寨公交停保场，西侧约85m为沣东新城公共卫生管理中心。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 2、建设规模与建设内容 本项目将现有三级加气站最终扩建为三级甲醇加气合建站，不新增占地。建筑依托已建建筑，无新增建筑物。项目在城西（后卫寨）公交停保场加气区新增2台30m3M100甲醇储罐和2台加注机及配套设施，不提供洗车服务，不设食堂。 项目组成及主要建设内容见表4。 表4 本项目组成表 工程类别 主要建设内容 与现有项目依托关系 主体 工程 甲醇罐区 占地面积53.12m2（8.3×6.4），设2台M100甲醇罐（30m3/台）， 新建 设备罩棚 建筑面积200m2，轻钢结构，设压缩机2台，储气井2口（总容积6m³） 现有 辅助工程 站房 建筑面积163.6m2，地上1层，砖混，设有办公室、营业室、储藏室、电控室卫生间 现有 加注加气区罩棚 罩棚面积720.0m2（30.0×24.0），设甲醇加注机2台，加气机4台 现有4台加气机，新增2台甲醇加注机 卸气柱罩棚 建筑面积120m2，轻钢结构，设卸气柱1台 现有 甲醇气体处理系统 甲醇卸料气相回收系统、加注气相回收装置和甲醇排放处理装置各1套 新增 公用 工程 供水 市政供水 现有 排水 雨污分流，站内雨水自流至站外，生活污水经化粪池处理后排入北石桥污水处理厂 现有 供暖制冷 采用分体式空调供暖与制冷 现有 供电 市政供电，建有变配电系统，电压等级380/220V，不设备用发电机 现有 环保 工程 废水 1座化粪池 现有 噪声 基础减振、隔声 部分新增 固废 设生活垃圾收集桶4个 现有 环境风险 ①甲醇罐液位显示报警系统：1台甲醇液位监控仪、2台磁致伸缩液位计； ②管道泄露检测系统：1台管道泄漏检测仪、2台探测器； ③双层罐渗漏检测仪：1台双层罐渗漏检测仪、2台渗漏检测传感器； ④配套灭火器，编制突发环境事件应急预案。 新增 绿化 绿化面积300m2 现有 3、产品方案 项目扩建完成后主要经营CNG、甲醇，产品方案见表5。 表5 主要产品方案 产品方案 预计年销售量 CNG 700万Nm3/a 甲醇 6230 t/a 甲醇质量满足GB/T23510-2009《车用燃料甲醇》，甲醇质量指标见表6。 表6 车用甲醇主要质量指标 项目 指标 外观 无色透明液体，无可见杂质 密度（ρ）/（g/cm3） 0.791~0.793 沸程（0℃，101.3kPa，在64.0~65.5℃范围内，包括64.6℃±0.1℃）/℃≤ 1.0 水，ω/%≤ 0.15 酸（以HCOOH计），ω/%≤ 或碱（以NH3计），ω/%≤ 0.003 0.0008 无机氧含量/（mg/L）≤ 1 钠含量(mg/kg)≤ 2 蒸发残渣，ω/%≤ 0.003 注：当需要测定甲醇的质量分数时，其试验方法参加附录A。 4、项目设备 本项目主要设备见表7。 表7 项目主要设备清单一览表 序号 名称 数量 备注 与现有项目关系 1 加气部分 CNG储气井 2口 总容积6m3，设计压力26.5 MPa，工作压力25Mpa 现有 2 CNG加气机 4台 最大充气压力20MPa（可调），充气速度1.0~30N m3/min 现有 3 卸气柱 1台 / 现有 4 压缩机 2台 / 现有 5 甲醇部分 M100甲醇储罐 2台 30m3/台，设计温度：-19℃~+50℃，工作温度：常温；工作压力：常压；双层罐（内罐：304不锈钢，外罐：玻璃纤维增强塑料） 新增 6 潜液泵 2台 功率1.5kW，最大流量240L/min；出口压力≤0.35MPa 新增 7 甲醇加注机 2台 双进口四枪地上式税控，带甲醇回收功能，加注软管前设置甲醇燃料过滤器，过滤孔径不大于40微米（400目），流量范围5～50L/min，环境温度-19℃～50℃ 新增 8 卸料气相回收系统 1套 / 新增 9 加注气相回收系统 1套 / 新增 10 甲醇排放处理装置 1台 处理能力60m3/h，开始启动压力+150pa，开始待机压力-150pa 新增 11 洗眼器 1套 新增 5、原辅材料消耗 本项目天然气来源于靖边天然气，通过槽车运输至本站。陕西省内生产甲醇企业主要有陕西咸阳化工工业有限公司、陕西陕化煤化工有限公司、陕西延长石油兴化化工有限公司、陕西煤化能源有限公司、兖州煤业榆林能化有限公司和陕西神木化学工业有限公司等企业。本项目建成后，甲醇将由这些企业供给，为槽车运输。 本项目原辅材料见表8。 表8 主要原料、产品品种及最大储量表 序号 项目名称 储量t 形态 储存形式 存储状态 来源 1 甲醇 42.76 液态 埋地双层储罐 常温常压 站外槽车运输 2 CNG储气井 1.074 气态 地下 高压 站外拖车运输 五、公用工程 1、给水 本项目用水为市政供水。 2、排水 本项目生活污水主要是职工以及外来人员盥洗水经化粪池处理后经市政污水管网最终排至北石桥污水处理厂。 3、供电 依托项目区现有供电设施，不设备用发电机。 4、供热与制冷 采用分体式空调供暖与制冷。 5、消防 本项目由现有三级加气站最终扩建为三级甲醇加注加气站项目，根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》工信厅节〔2015〕129号第8.2.1条、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第10.2.3条及《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.2和8.2.1条规定，本站可不设消防给水系统，只配置一定数量的灭火器。 本站新增甲醇部分消防器材配置如表9所示。 表9 消防器具配备表 序号 配置灭火器区域 灭火器配置规格 数量 1 甲醇加注区 5kg手提式ABC类干粉灭火器 2具 2 M100甲醇储罐区 5kg手提式ABC类干粉灭火器 4具 3 35kg推车式ABC类干粉灭火器 2具 4 消防沙箱（2m3黄沙） 1个 5 消防器材箱（灭火毯5张，消防锹2把，消防桶2只） 1个 六、劳动定员与工作制度 项目现劳动定员11人，扩建完成后，不新增劳动定员；实行两班24小时工作制，每年工作按350天。 七、总投资与资金来源 项目总投资500万元，由建设单位自筹。 八、施工进度安排 本项目施工期1个月，2018年11月开工，2018年12月建成运营。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现有项目环评知，产生的污染物主要有生活污水，加气站运行过程中无组织排放的天然气废气、汽车尾气，设备运行噪声以及固废。 （1）废水 现有项目产生的废水主要为员工产生的生活污水，废水产生量约237.6t/a，进入化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终排入北石桥污水处理厂。 （2）废气 ①加气废气 项目天然气废气主要为储气、加气过程、系统检修、管阀泄露及放空产生的少量烃类气体。根据环评知，天然气无组织散漏量为70Nm3/a。 ②加气车辆汽车尾气 车辆进出加气站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx和THC。 （3）噪声 项目营运期噪声主要为加气机、压缩机等设备噪声及进、出站的车辆噪声，噪声源强一般为60~90dB(A)。通过加强车辆管理、并采取减振降噪等措施，经距离衰减后，对周围环境影响较小。 （4）固体废物 根据现有环评报告，加气站生活垃圾产生量约2.48t/a，站内设垃圾箱，日产日清，交由环卫部门统一处置。 4、现有项目存在的主要环境问题 根据现场踏勘，现有加气站不存在环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 本项目位于西咸新区沣东新城天章大道和规划路十字西南角。 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，与西安高新区、良区、临潼区相邻，与西安经济技术开发区、产灞生态区、国际港务区隔渭河相望，西安威阳国际机场位于新区北部，有福银、西宝等6条高速(含在建)、G312、G108(310)等2条国道、S208、104等2条省道穿过，区域位置优越，交通条件便利。 二、地形地貌 西咸新区沣东新城规划总面积159.3平方公里，属于关中盆地的中部地区，地势东南高，西北低，地形高低悬殊，呈阶梯状倾斜。 根据现场踏勘，本项目所在地地势平坦。 三、地层和地下水 1、地层 西咸新城区域内主要为为第四系覆盖，厚度在700m以上，成因类型有冲积、冲湖积、冲洪积和风积。对区内第四纪地层时代的划分，主要根据地貌、岩性特征、古土壤层及古地磁等，并参照邻区第四纪地层划分资料，将其划分为下更新统冲湖积层、中更新统冲湖积层、中更新统上部风积层、上更新统下部冲积层、上更新统上部风积层等9层。 (1)下更新统冲湖积层(Q1al+l) 埋藏于各地貌单元之下，被新地层所覆盖。顶板埋深因断裂影响，北浅南深、西高东低。岩性为一套厚层状灰黄、棕褐、兰灰、深灰色粉质粘土、粘土夹2-10层薄层或透镜体浅黄、灰黄、灰色粉细砂、细砂、中细砂、中粗砂，现有300m深钻孔尚未揭穿，揭露厚度140m。 （2)中更新统冲湖湖积层(Q2al+l) 广泛分布于各地貌单元下部。岩性以厚、巨厚层浅黄、浅灰、灰白、兰灰色含砾中细砂、中粗砂、粗砂为主，间夹灰黄、兰灰、灰黑、灰绿绿色的薄层或透镜状粉质粘土及粘土，厚105-206m。该地层构成区内浅层承压水含水层，它与下更新统地层最大的区别在于以粗细粒相为主题。 (3)中更新统上部风积层(Q22eol) 分布于三级阶地，包括第一层古土壤之下至冲积层以上的黄土层段。岩性为灰褐、黄褐色黄土，较疏松，孔隙较发育，黄土中夹3-4层古土壤境，团粒结构明显，底部断续分布有钙质结核。 (4)上更新统下部冲积层(Q3lal) 分布于马北渭河二级阶地黄士层之下。埋深17m，顶面标高375.44m。岩性为浅黄浅灰色粉细砂、中细砂，中间夹浅灰色粉士:砂层上部有近10m厚的浅黄色粉质粘土，总厚34.81m。 (5)上更新统下部冲洪积层(Q2lal+pl) 分布于崇皇乡以北地区:岩性为灰喘、棕黄色粉砂、中细砂与棕黄色粉质粘土不等厚互层，砂层垂向上，下粗上细。埋深近17m，厚约33mn。 (6)上更新统上部风积层(Q22eol) 披覆于三级阶地及二级冲洪积平原顶部：岩性为淡黄、灰黄色黄上，疏松，具孔洞及大孔隙，垂直节理发育，底部为棕红色古土壤，该层厚15-17m地层最大的区别在于以粗粒相为主体。 (7)全新统下部冲积层(Q4lal) 分布于一级阶地；岩性上下不同，上部为浅黄、灰黄色粉质粘土，局部地段间夹砂砾下部为灰黄、灰白、兰灰色含砾中细砂、中粗砂，并延伸到漫滩区之下；泾河北一级阶地区岩性主要为浅黄色粉质粘土、粉土夹不稳定薄层砂砾卵石，厚30m左右。 (8)全新统下部冲洪积层(Q4al+pl) 为一级冲洪积平原堆积物，岩性为棕黄、灰黄色粉粉质粘土、粉土夹2-3层中砂，厚32m左右。 (9)全新统上部冲积层(Q42al) 为漫滩堆积，岩性以浅黄、浅灰、灰白色砂、砂砾石为主，局部地段含卵石；陈家滩以西泾河两岸为粉质粘土夹粉细砂透镜体及砂砾卵石与粉质粘土互层，15-20m。 2、地下水 项目所在区域内广泛分布第四系粉土、砂、砂砾卵石层及黄土，区内地下水分为第四系松散岩类孔隙水和裂隙孔隙水两种类型。因裂隙孔隙水主要分布于黄土塬区及黄土台塬区，含水层较薄，水位埋深大，赋存条件较差，故以第四系松散岩类孔隙水为主要研究对象区内第四系松散岩类孔隙水依据水力特征，可划分为第四系松散岩类孔隙潜水和第四系松散岩类孔隙承压水，其中承压水根据埋藏条件及区域稳定隔水作用分为浅层承压水和深层承压水。 四、气象气候 西咸新区属暖温带大陆性季风气候，雨量适中，四季分明，气候温和，秋短春长。一般以1、4、7、10月作为冬、春、夏、秋四季的代表月。冬季比较干燥寒冷，春季温暖，夏季炎热多雨，秋季温和湿润。年平均气温15.5℃，降水约600mm，湿度69.6%，无霜期216天，日照1377小时。最冷的1月份平均气温-0.9℃，最热的7月份平均气温26.8℃。雨量主要分布在7、8、9 三个月。雨热同期，有利于农作物生长。年平均降雪日为13.8日，初雪日一般在11月下旬，终雪日一般在3月中旬。受地形影响，全年多东北风，年平均风速为1.8m/s。 五、水文水系 西咸新区境内大的河流主要沣河、渭河。 沣河是黄河支流渭河右岸支流，位于关中中部西安西南，正源沣峪河出西安市长安区(原长安县)西南秦岭北坡南研子沟，流经喂子坪，出沣峪口，先后纳高冠、太平，北行经沣惠、灵沼至高桥入成阳市境，与渭河平行东流，在草滩农场西入清河。全河长78公里，平均比降8.29%，流域面积1386平方公里，平均径流量48亿立方米。 渭河是黄河最大支流，发源于今甘肃省定西市渭源县鸟鼠山，主要流经今甘肃天水、陕西省关中平原宝鸡、咸阳、西安、渭南等地，至渭南市潼关县汇入黄河，滑河干流横跨甘肃东部和陕西中部，全长818km，流域总面积134766km2河多年年平均径流量75.7亿m3。 沣河位于项目西侧直线距离约6.5km处。 六、动物和植被 沣东新城位于咸阳市和西安市城市建成区之间，属于城市规划在建区，区域内动植物多为一般常见物种，珍贵品种较少。根据据现场踏勘，本工程区域范围内植被多为常见农作物，果林、杂草及城市録化植被、杨、相等，动物多为常见家畜、家禽、麻雀、鼠类等，未发现珍有动植物。 本项目所在地位于城市建成区，为典型的城市生态系统，天然植被已被人工植被取代，植物以城市风景绿化植物为主，主要有杨树、槐树、柳树等。 七、项目周边环境 根据现场勘查，项目周边1km范围内未发现需要保护的文物和名胜古迹。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 陕西阔成检测服务有限公司于2018年8月31日~2018年9月6日对项目所在区域的常规环境空气质量进行监测，评价区设1个监测点，设置在项目拟建区。监测因子SO2、NO2、PM10、PM2.5；于2018年8月31日~2018年9月3日对项目所在区域的特征因子甲烷、甲醇进行监测。监测点位为项目地。监测布点图见附图4，监测结果见表10、11。 表10 环境空气常规污染物监测结果统计表 μg/m3 监测 点位 项目 1h平均浓度范围 1h平均浓度标准 超标率(%) 24h平均浓度范围 24h平均浓度标准 超标率 (%) 项目地 SO2 18~49 500 0 25~30 150 0 NO2 24~69 200 0 39~48 80 0 PM10 / / / 110~131 150 0 PM2.5 / / / 67~79 75 14.28 表11 环境空气特征污染物结果统计表 mg/m3 监测点位 监测 项目 1小时平均浓度范围 标准 超标率 最大超标倍数 项目地 甲烷 0.866~0.910 / / / 甲醇 ND0.5 3.0 0 0 监测结果表明，监测点SO2、NO2的1小时，SO2、NO2和PM10的24小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。PM2.5的24小时平均浓度范围超标，超标可能与当地气候条件有关。甲醇一次浓度值满足《工业企业设计卫生标准》要求。 2、声环境质量现状 陕西阔成检测服务有限公司于2018年9月7日~2018年9月8日对项目所在地厂界噪声进行了昼夜现场监测。监测点位：项目区北、东、南、西厂界1米处和新军寨村各布设1个监测点，共设5个监测点。监测布点图见附图4，监测结果见表12。 表12 环境噪声监测结果统计表 单位dB(A) 位置 时间 2# 厂界东 1# 厂界北 3# 厂界南 4# 厂界西 5# 新军寨村 2018年 9月7日 昼间 56.4 56.1 54.7 55.0 54.8 夜间 44.3 46.3 43.5 45.3 44.7 2018年 9月8日 昼间 54.7 56.1 55.4 58.1 56.6 夜间 44.0 43.1 44.7 45.8 47.2 标准 昼间 ≤70 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 夜间 ≤55 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 由表12可以看出，本项目北、南、西场界和新军寨村4个监测点的昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。东场界昼间、夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准要求。 3、地下水环境质量现状 陕西阔成检测服务有限公司于2018年9月3日~4日，在项目地半径3km范围内布置新军寨村1、新军寨村2、新军寨村3三个监测点位，对项目区周边的地下水进行监测。监测布点图见附图4，监测结果见表13~15。 表13 新军寨村1地下水监测结果统计表 单位：mg/L,pH无量纲 分析项目 监测结果 最大超标倍数 Ⅲ类标准 2018-09-03 2018-09-04 K+（mg/L） 2.70 2.74 / / Na+（mg/L） 4.21 4.16 0 ≤200 Ca2+（mg/L） 53.9 54.1 / / Mg2+（mg/L） 15.9 15.6 / / CO32-（mg/L） 0 0 / / HCO3- （mg/L） 51.2 50.0 / / pH（无量纲） 7.55 7.54 0 6.5-8.5 氨氮（mg/L） 0.249 0.245 0 ≤0.50 挥发酚（mg/L） ND0.0003 ND0.0003 0 ≤0.002 硝酸盐（以N计）mg/L 3.00 3.01 0 ≤20.0 亚硝酸盐（以N计）mg/L 0.401 0.405 0 ≤1.00 砷（mg/L） ND1.0×10-3 ND1.0×10-3 0 ≤0.01 汞（mg/L） ND1.0×10-4 ND1.0×10-4 0 ≤0.001 六价铬（mg/L） ND0.004 ND0.004 0 ≤0.05 总硬度（mg/L） 201 209 0 ≤450 铅（mg/L） ND2.5×10-3 ND2.5×10-3 0 ≤0.01 氟化物（mg/L） 0.200 0.204 0 ≤1.0 镉（mg/L） ND5.0×10-4 ND5.0×10-4 0 ≤0.005 铁（mg/L） ND0.03 ND0.03 0 ≤0.3 锰（mg/L） ND0.01 ND0.01 0 ≤0.10 溶解性总固体（mg/L） 234 230 0 ≤1000 耗氧量（mg/L） 1.00 1.02 0 ≤3.0 总大肠菌群(个/L) 未检出 未检出 0 ≤3.0CFU/100mL 细菌总数(个/mL) 85 83 0 ≤100CFU/mL 石油类（mg/L） ND0.04 ND0.04 / / 硫化物（mg/L） ND0.005 ND0.005 0 ≤0.02 氰化物（mg/L） ND0.002 ND0.002 0 ≤0.05 监测点位：N34°18′19.83″ E108°49′0.71″ 表14 新军寨村2地下水监测结果统计表 单位：mg/L,pH无量纲 分析项目 监测结果 最大超标倍数 Ⅲ类标准 2018-09-03 2018-09-04 K+（mg/L） 2.01 2.05 / / Na+（mg/L） 4.20 4.16 0 ≤200 Ca2+（mg/L） 52.4 52.1 / / Mg2+（mg/L） 14.8 14.4 / / CO32-（mg/L） 0 0 / / HCO3- （mg/L） 50.0 50.1 / / pH（无量纲） 7.28 7.24 0 6.5-8.5 氨氮（mg/L） 0.231 0.234 0 ≤0.50 挥发酚（mg/L） ND0.0003 ND0.0003 0 ≤0.002 硝酸盐（以N计）mg/L 3.15 3.10 0 ≤20.0 亚硝酸盐（以N计）mg/L 0.415 0.419 0 ≤1.00 砷（mg/L） ND1.0×10-3 ND1.0×10-3 0 ≤0.01 汞（mg/L） ND1.0×10-4 ND1.0×10-4 0 ≤0.001 六价铬（mg/L） ND0.004 ND0.004 0 ≤0.05 总硬度（mg/L） 210 214 0 ≤450 铅（mg/L） ND2.5×10-3 ND2.5×10-3 0 ≤0.01 氟化物（mg/L） 0.216 0.215 0 ≤1.0 镉（mg/L） ND5.0×10-4 ND5.0×10-4 0 ≤0.005 铁（mg/L） ND0.03 ND0.03 0 ≤0.3 锰（mg/L） ND0.01 ND0.01 0 ≤0.10 溶解性总固体（mg/L） 230 236 0 ≤1000 耗氧量（mg/L） 1.03 1.02 0 ≤3.0 总大肠菌群(个/L) 未检出 未检出 0 ≤3.0CFU/100mL 细菌总数(个/mL) 84 85 0 ≤100CFU/mL 石油类（mg/L） ND0.04 ND0.04 / / 硫化物（mg/L） ND0.005 ND0.005 0 ≤0.02 氰化物（mg/L） ND0.002 ND0.002 0 ≤0.05 N34°18′19.70″ E108°48′57.08″ 表15 新军寨村3地下水监测结果统计表 单位：mg/L,pH无量纲 分析项目 监测结果 最大超标倍数 Ⅲ类标准 2018-09-03 2018-09-04 K+（mg/L） 2.45 2.46 / / Na+（mg/L） 4.01 4.05 0 ≤200 Ca2+（mg/L） 53.1 53.0 / / Mg2+（mg/L） 15.6 15.1 / / CO32-（mg/L） 0 0 / / HCO3- （mg/L） 49.6 49.1 / / pH（无量纲） 7.11 7.15 0 6.5-8.5 氨氮（mg/L） 0.204 0.200 0 ≤0.50 挥发酚（mg/L） ND0.0003 ND0.0003 0 ≤0.002 硝酸盐（以N计）mg/L 3.16 3.10 0 ≤20.0 亚硝酸盐（以N计）mg/L 0.413 0.410 0 ≤1.00 砷（mg/L） ND1.0×10-3 ND1.0×10-3 0 ≤0.01 汞（mg/L） ND1.0×10-4 ND1.0×10-4 0 ≤0.001 六价铬（mg/L） ND0.004 ND0.004 0 ≤0.05 总硬度（mg/L） 234 236 0 ≤450 铅（mg/L） ND2.5×10-3 ND2.5×10-3 0 ≤0.01 氟化物（mg/L） 0.198 0.195 0 ≤1.0 镉（mg/L） ND5.0×10-4 ND5.0×10-4 0 ≤0.005 铁（mg/L） ND0.03 ND0.03 0 ≤0.3 锰（mg/L） ND0.01 ND0.01 0 ≤0.10 溶解性总固体（mg/L） 241 245 0 ≤1000 耗氧量（mg/L） 1.06 1.04 0 ≤3.0 总大肠菌群(个/L) 未检出 未检出 0 ≤3.0CFU/100mL 细菌总数(个/mL) 80 81 0 ≤100CFU/mL 石油类（mg/L） ND0.04 ND0.04 / / 硫化物（mg/L） ND0.005 ND0.005 0 ≤0.02 氰化物（mg/L） ND0.002 ND0.002 0 ≤0.05 N34°18′21.36″ E108°48′54.53″ 注：ND表示未检出。 由监测结果可知，所有监测点各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场勘察，项目主要环境保护目标见表16。 表16 主要环境保护目标 序号 环境 要素 环境保护对象 相对场址 位置 最近直线距离（m） 户数/人数（户/人） 保护目标 1 环境 空气 紫境城小区 E 210 1510/5260 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 沣东第二幼儿园 S 274 师生210 沣东新城公共卫生管理中心 W 85 145 启航佳苑-东区 WS 285 1620/5560 沣东第二小学 WN 290 师生630 新军寨村 N 25 686/2137 2 声环境 沣东新城公共卫生管理中心 W 85 145 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 新军寨村 N 25 686/2137 3 地下水 评价区地下水环境 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 4 环境 风险 项目周边区域3km圆形区域内 人身安全、环境质量 /

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 环 境 质 量 标 准 | 本项目执行以下标准。 一、环境空气 项目所在区环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，甲醇气体执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）要求，标准值如下表17。 表17 环境空气质量标准 单位：μg/m3 区域名 执行标准 级别 污染物指标 标准限值 1h平均浓度 24h平均浓度 项目所在区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 SO2 500 150 NO2 200 80 PM10 / 150 《工业企业设计卫生标准》 甲醇 3000（一次） 1000 二、地下水环境 地下水环境评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其标准值见表18。 表18 地下水环境质量标准 标准名称 执行标准 项目 标准限值 单位 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类 pH值 6.5~8.5 无量纲 总硬度 450 mg/L 溶解性总固体 1000 mg/L 硫酸盐 250 mg/L 铁 0.3 mg/L 锰 0.10 mg/L 挥发性酚类 0.002 mg/L 耗氧量 3.0 mg/L 氨氮 0.05 mg/L 硫化物 0.02 mg/L 亚硝酸盐(以N计) 1.00 mg/L 硝酸盐(以N计) 20 mg/L 氰化物 0.05 mg/L 氟化物 1.0 mg/L 汞 0.001 mg/L 砷 0.01 mg/L 镉 0.005 mg/L 铬（六价） 0.05 mg/L 铅 0.01 mg/L 石油类 0.05 mg/L 总大肠菌群 3.0 CFU/mL 菌落总数 100 CFU/mL 三、声环境质量标准 声环境质量西、北、南场界区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，东厂界35±5m范围执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，标准值见表19。 表19 声环境质量标准 区域名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 项目区 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类 dB（A） 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）限值要求；运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放。 表20 施工扬尘污染物排放标准限值 单位：mg/m3 污染物 标准值 执行标准 施工扬尘 拆除、土方及地基处理工程≤0.8 《施工场界扬尘排放限值》DB61/1078-2017 基础、主体结构及装饰工程≤0.7 表21 大气综合排放标准 单位：mg/m3 污染物 有组织排放 无组织排放浓度 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 排放速率（kg/h） 监控点 浓度（mg/m3） 甲醇 190 4 0.18（采用外推法计算再折半） 周界外浓度最高点 12 二、废水 污水排放执行《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)中二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 表22 黄河流域（陕西段）污水综合排放标准 单位：mg/L 项目 pH值 COD BOD5 石油类 NH3－N SS DB61/224-2011 二级标准 6～9 ≤300 ≤150 ≤15 ≤25 / GB8978-1996 三级标准 / / / / / ≤400 三、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定，标准值见表23；项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准，标准值见表24。 表23 建筑施工场界环境噪声排放限值 监测点 执行标准 单位 标准限值 昼间 夜间 厂界 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） dB（A） 70 55 表24 工业企业厂界环境噪声排放限值 监测点 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 南、北、西厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 dB（A） 60 50 东厂界 4类 70 55 四、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单中相关要求。危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目扩建完成后，不新增劳动定员，无新增废水排放，则无新增COD和NH3-N总量；扩建完成后废气主要为甲醇气体和天然气，甲醇气体不属于VOCs，天然气销量不变，因此不新增VOCs总量。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简图（图示） 一、施工期工艺流程及产污环节 工程施工期间工程量较小，主要新增占地面积53.12m2甲醇罐区需要土石方开挖，同时新增2台甲醇加注机及配套管道等设施，基础工程、设备安装、工程验收等建设工序，将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物。施工期工艺流程及产污情况如图1所示。 图1 施工期工艺流程图 二、运营期工艺流程及产污环节 图2 加注工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 甲醇由汽车槽车运送至站区密闭卸甲醇点，将其与卸甲醇口接头快速连接好，打开储罐的开启阀门，闭合其它储罐阀门，利用位差将车用甲醇输送至相应的储罐储存（常压）；然后通过带有计量、计价和税控装置的电脑加注机将储罐内的甲醇抽出，实现为汽车油箱充装车用甲醇的外售作业。 （1）卸料：由成品甲醇罐车将甲醇运至站区卸甲醇处，采用浸没式密闭卸甲醇方式，将甲醇分别卸至各储罐中。在卸甲醇过程中，由于机械力的作用，加剧了甲醇的挥发程度，产生了甲醇气体。而储罐中的气体空间随着甲醇的液位升高而减少，气体压力增大。为保持压力的平衡，一部分气体通过呼吸阀排出，形成了称为“大呼吸”的甲醇气体排放。 （2）储存：成品甲醇在储罐内静置储存过程中，储罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使甲醇气体膨胀，压力增高，造成甲醇气体的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，甲醇气体从液相中蒸发，至止甲醇液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成甲醇气体的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成甲醇气体的排放，形成了称为“小呼吸”的甲醇气体排放。 （3）加注：在向车用油箱加注时，先通过加注机本身自带的压力泵将埋地储罐中的甲醇送至加注机计量系统进行计量，然后再通过与加注机连接的加注枪将甲醇送入车用油箱中，每个加注枪设单独管线吸甲醇。该工序产生的甲醇气体在车用油箱的加注口处无组织排放。 甲醇气体回收系统说明： 根据设计采用三级甲醇气体回收系统对运营期间产生的甲醇气体进行回收。 甲醇气体回收系统由卸料气相回收系统（一次回收）、加注气相回收装置（二次回收）和甲醇排放处理装置（三次回收处理）组成。 甲醇气体回收系统见图3。 图3 甲醇气体回收系统示意图 （1）卸料气相回收系统（一次回收）：是通过压力平衡原理，将在卸料过程中挥发的甲醇气体收集到罐车内，运回储罐车进行甲醇气体回收处理的过程。该阶段甲醇气体回收实现过程：在罐车卸料过程中，甲醇罐车罐内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与罐车内的压力差，使卸料过程中挥发的甲醇气体通过管线回到罐车内，达到甲醇气体收集的目的。待卸料结束，地下储罐与罐车内压力达到平衡状态，一次甲醇气体回收阶段结束。卸料气相回收系统回收率约为95%。 （2）加注气相回收装置（二次回收）：是采用真空辅助式甲醇气体回收设备，将在加注过程中挥发的甲醇气体通过地下甲醇气体回收管线收集到地下储罐内的过程。该阶段甲醇气体回收实现过程：加注过程中，通过真空泵产生一定真空度，经加注枪、甲醇气体回收管、真空泵等甲醇气体回收设备，按照气液比控制在1.0~1.2之间要求，将加注过程挥发的甲醇气体回收到储罐内。加注气相回收系统回收率约为93%。 （3）甲醇排放处理装置（三次回收处理）：是由于二次回收过程回收到地下罐的甲醇气体体积经常比出甲醇量大（即：气液比>1 ），以及由于小呼吸等因素造成罐内压力上升，此时甲醇气体将通过呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前端加装甲醇气体回收装置，对这部分甲醇气体的处理称为三次甲醇气体回收。根据设计，该阶段甲醇气体回收实现过程：通过给加注站安装一台冷凝设备，将卸料和车辆加注过程中挥发的甲醇气体收集起来，采取低温、低压的方式将甲醇气体直接冷凝成甲醇回收到储罐，剩余的甲醇气体再经过活性炭吸附后排放。三次甲醇气体回收不仅可以减少排入大气中的有害物质，还能将甲醇气体回收再利用。三次甲醇气体回收系统回收效率约99%。

主要污染工序： 一、施工期 1、废气 施工期的大气污染源主要有废气和扬尘两类。 废气：各类燃油动力机械进行场地清理、运输等作业时产生的燃油废气，主要含HC、CO、NOx。 扬尘：施工扬尘主要来自建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及拆除、开挖、堆放产生的扬尘和粉尘。 2、废水 施工期产生的废水主要包括施工人员的生活污水和生产废水。 生产废水来源于混凝土搅拌、浇注和养护用水，砂石料冲洗水等。废水中的主要成分是SS，项目生产废水产生量较少。通过在施工场地内设置简易沉淀池，将施工废水收集后沉淀处理，处理后的废水全部回用于施工过程，不外排。 生活污水主要是施工人员的盥洗水等生活排水。预计本项目施工作业高峰期人数为10人，用水量按40L/人·d，污水产生量按用水量的80％计，则污水量为0.32m3/d，主要污染物为COD、SS、氨氮。 3、噪声 本项目施工期噪声主要来自于汽车运输、装载机、电锯等施工机械设备。其噪声值在80～90dB(A)。 4、固废 施工期固体废弃物主要是弃土、弃渣以及施工人员生活垃圾。施工期产生的建筑垃圾应及时清理；施工高峰期人数10人，生活垃圾产生量按0.5kg/d，则施工期生活垃圾产生总量约5kg/d。 二、营运期 1、废气 本次扩建完成后大气污染源增加污染因子为甲醇加注系统废气，污染物主要为甲醇气体，主要包括以下几方面： （1）甲醇储罐大呼吸损失 储罐大呼吸是指储罐进、发燃料时所呼出的蒸气（主要成分为甲醇）而造成的甲醇燃料蒸发损失。储罐进料时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的燃料蒸气（甲醇）开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止进料。根据《环境影响评价实用技术指南》（第二版）确定大呼吸计算公式：LW＝4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW—工作损失（kg/m3投入量）； M—项目成份是甲醇（CH3OH），其分子量M＝32.04 P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），12798.9Pa KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定；(K≤36，KN＝1；36≤K≤220，KN＝11.467×K-0.7026；K≥220，KN＝0.26)；本项目取值如下：项目槽车约2天对储罐进行1次卸料，K取178（36≤K≤220）；KN＝11.467×K-0.7026=0.30； KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0，本项目为甲醇，取1.0）； 经上述计算，LW＝0.0517kg/m3 根据可研，项目年最大供应量6230t，1m3甲醇约为0.7918t，合计7868m3。则工作损失总排放量约0.406t/a。 （2）小呼吸损失 储罐在没有收发燃料作业的情况下，随着外界气温、压力变化，罐内气体排出蒸气和吸入空气的过程造成的甲醇气体损失，叫小呼吸损失。 根据《环境影响评价实用技术指南》（第二版）确定小呼吸计算公式:LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M—储罐内蒸气的分子量，32.04； P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），12798.9Pa； D—罐的直径（m），本环评取3.0；H—平均蒸气空间高度（m），1.0； △T—一天之内的平均温度差（℃），15； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1-1.5 之间，1.25； C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0-9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1； KC—产品因子（石油原油K 取0.65，其他的液体取1.0，本项目为甲醇，取1.0）； 通过计算，1台储罐小呼吸过程造成的甲醇产生量为25.98kg/a，即0.026t/a，2台甲醇储罐小呼吸甲醇气体产生量为51.96kg/a，即0.052t/a。 （3）加注作业损失 加注作业损失主要指为车辆加注甲醇燃料时，燃料进入机动车油箱，油箱内的气体被燃料置换排入大气（进本站加注燃料的车辆通常为使用醇基燃料的车辆，即置换出的气体也为甲醇气体）。车辆加注燃料时造成的有机气体产生系数为1.08kg/m3·通过量，因此本项目加注过程产生的甲醇气体约为8.498t/a。 综上，项目甲醇气体产生量为8.956t/a。 2、废水 本项目不新增劳动定员，不增加废水排放量。 3、噪声 项目运营期新增噪声源主要为潜液泵、加注机等设备运行时产生的噪声和车辆进出产生的噪声，根据类比监测资料，噪声值约为60~90dB（A）。 表25 项目运营期新增主要高噪声设备源强 序号 设备名称 数量 单机噪声dB（A） 位置 1 加注机 2台 60 罩棚下 3 潜液泵 2台 70 罐区内 4 车辆 / 60~90 场地内 4、固废 本项目甲醇排放处理装置采用“二级冷凝+活性炭吸附+真空脱附”工艺，饱和的活性炭进行脱附，因此在运营工程中无废活性炭产生。运营期主要新增固废为清罐废物。 清罐废物：甲醇储罐经过长期储甲醇，在罐底积累的固废需定时清除。本项目运营后每3年对储罐进行一次清洁，2个储罐清理过程中清罐废物产生量约0.08t/3年，属于危险废物（HW08，废物代码251-001-08）。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加注系统 | 甲醇气体 | 8.956t/a | 0.675t/a |
|  | 加气系统 | 天然气 | 70Nm3/a | 70Nm3/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水237.6t/a | COD | 300mg/L，0.071t/a | 255mg/L，0.061t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.036t/a | 136mg/L，0.032t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.071t/a | 210mg/L，0.050t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0059t/a | 25mg/L，0.0059t/a |
| 固 体 废 物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 2.48t/a | 交环卫部门处置 |
|  | 储罐清理 | 油泥 | 0.08t/3a | 储罐由专业清渣公司清理，油泥由其直接运走，不在站区暂存。 |
| 噪 声 | 运营期项目噪声源主要为加注机、潜液泵设备噪声及进、出站的车辆噪声，设备噪声源强一般为60~90dB(A)。 |
| 其 他 | 环境风险：本项目为甲醇加注合加气，甲醇罐泄漏污染地下水情况。甲醇、天然气泄漏、火灾、爆炸等风险。 |
| 主要生态影响 本项目为扩建工程，开挖土方仅为放置甲醇储罐的土体，现有项目区场地均已硬化或绿化，因此施工期对生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 项目施工期约1个月，工程量较小，主要新增占地面积53.12m2甲醇罐区需要土石方开挖，同时新增2台甲醇加注机及配套管道等设施，建设期对周围环境的主要影响为建筑施工及物料运输过程中产生的扬尘、施工噪声、施工期生活污水及施工产生的固体废物。 1、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘影响分析 施工扬尘的产生主要来源施工时场地开挖、平整等活动直接产生的扬尘、施工场地开挖后裸露的土地、露天堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘及原料运输过程产生的扬尘，均会对附近环境空气质量产生影响，造成空气中TSP浓度增高。 为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求本项目施工单位严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（陕政发[2018]16号）、《铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》（陕政办发[2018]22号）相关措施要求，控制施工场地扬尘污染。 在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。 施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。 施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。 施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 ⑤工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业。 （2）施工废气影响分析 该项目在施工过程中，产生的废气主要是施工机械的燃油废气。项目拟采取以下防治措施： ①加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率。 ②文明施工、洒水作业，车辆上路前预先冲洗，运输时尽可能密封。 采取以上防护措施后，可减轻项目建设对施工区域近地面环境空气质量的影响。 2、施工噪声影响分析 施工期主要噪声污染源为施工过程中的施工机械噪声与交通运输车辆噪声，如装载机、电锯、运输车辆等。根据类比调查，本项目建设期主要噪声源及噪声级见表26。 表26 主要施工机械噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源 5m 10m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 300m 特性 装载机 90 84 72 68 5 66 64 60.5 58 54.5 连续 电锯 89 83 71 67.5 65 63 59.5 57 53.5 间断 运输车辆 80 74 62 58.5 56 54 50.5 48 44.5 连续 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为70dB，夜间限值为55dB。表26噪声预测结果表明：昼间施工机械噪声在距施工场地50m即可达到标准限值，夜间在300m以外才基本达到标准限值。 根据本项目周边居民点分布，距离本项目较近的环境敏感点为西侧约85m沣东新城公共卫生管理中心和北侧隔路25m新军寨村居民，昼间夜间施工将产生一定的影响。为降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位应使用低噪声的施工机械和施工方法。施工期甲醇储罐土方开挖时四周应设围挡，并加强施工管理，加快施工进度以缩短工期，同时禁止夜间施工，尽量避开午休时间，采取上述措施后，施工期噪声可得到有效控制。随着施工期结束，施工噪声影响将会消失。 3、施工期废水环境影响分析 项目施工量不大，施工中混凝土养护、车辆、施工机械冲洗等产生的废水，设沉砂池沉淀处理后尽量回用或场地洒水降尘，施工期废水不外排。 施工人员生活污水依托项目区现有水冲厕，经化粪池处理达标后排入北石桥污水处理厂。 综上所述，施工期产生的废水对外环境的影响较小。 4、施工期固废影响分析 建筑垃圾主要包括施工过程地基处理开挖土方和建材损耗、装修阶段产生的少量砂土石块、水泥等，建筑垃圾运至指定的建筑垃圾填埋场填埋，开挖土方用于场地回填和平整，生活垃圾由环卫部门统一清运，对环境影响不大。 5、施工期生态影响分析 本项目为扩建项目，开挖土方仅为放置甲醇储罐的土体，现有项目区场地均已硬化，或安装设备，因此施工期对生态环境影响较小。为减少开挖施工生态环境影响，评价要求： ①严格控制划定的施工界限，不得随意扩大施工范围； ②施工开挖土方、外运装卸土方等工序，应尽量避开雨季； ③结合地形合理规划土方堆置场地，周围设围挡物，结合实际情况适时采取专门的排水措施。 由于项目施工量不大，施工周期较短，项目施工期对环境的暂时影响会随着项目的建成而结束。但在施工期须制定严格的环境管理措施，并认真监督执行，将其对周围环境的影响减到最小程度。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目扩建完成后废气主要为甲醇气体、天然气废气、汽车尾气。 （1）甲醇气体产排量 根据工程分析，甲醇气体产生量为8.956t/a，根据设计，与甲醇气体设有卸料气相回收系统（一次回收）、加注气相回收装置（二次回收）和甲醇排放处理装置（三次甲醇气体回收处理），其中甲醇气体三级处理同加油的油气三级油气回收，回收系统工艺见图4。卸料气相回收系统回收效率为95%、加注气相回收系统回收效率为93%，甲醇排放处理装置处理效率为99%。 三次甲醇气体回收方法主要包括：①吸附法：是利用甲醇气体中各组分与吸附剂(活性炭、活性炭纤维、硅胶、分子筛等)间结合力不同，实现难吸附组分与易吸附组分的分离。②吸收法：是通过甲醇气体和吸收剂(有机溶剂)的逆流接触，利用甲醇气体中各组分在吸收剂中溶解度的不同而进行分离。③冷凝法：是利用甲醇气体在不同温度和压力下具有不同的饱和蒸气压，通过降低温度或增加压力，使甲醇气体首先凝结出来。④膜分离法：在压力驱动下，借助气体各组分在高分子膜表面的吸附能力以及在膜内渗透速率的差异进行分离。目前普遍采用的是冷凝+吸附法，本项目甲醇气体排放处理装置采用“二级冷凝+活性炭吸附+真空脱附”工艺，该工艺技术成熟稳定。工作原理为：甲醇气体由防曝离心风机输送进入冷箱，其中冷箱由一级冷凝-二级冷凝组成；一级冷凝段的冷量来自于二级冷凝出来的甲醇气体，二级冷凝的冷量来自于制冷机组；经冷箱二道冷凝的液态油送入储液罐，并经回液泵送入甲醇储罐回收；二级冷凝出来的甲醇气体经一级冷凝段提升热量后送入吸附罐A。吸附罐内装填活性炭或活性炭纤维用于吸附挥发性的甲醇气体，用于吸附的吸附罐A可以是多台并联循环运行，每台吸附罐都有单独的出口甲醇气体浓度检测装置，并联吸附的吸附罐由最先吸附的那个罐首先吸附饱和并开始穿透，当浓度接近环保要求的排放值时，微机自动切换阀门，吸附罐进入预备解吸状态，同时另一台再生完成的吸附罐B并入吸附罐A中参与甲醇气体的吸附，吸附饱和的吸附罐A开始转为吸附罐B进行脱附和再生，整个切换过程由微机进行控制，保证系统的连续运行；吸附罐B进入脱附阶段时，首先开启真空泵，当吸附罐B的真空度达到设定值时，开启热氮气，用热氮气对吸附在活性炭上的甲醇气体进行脱附。热氮气来自于制氮机组，常温的氮气经过制冷机组的一级压缩机出来的制冷剂所带热量进行加热，真空泵是带有变频和防曝的干式螺杆真空泵；脱附出来的甲醇气体由真空泵经储液罐返回防曝离心风机进气口与初始甲醇气体混合。整个系统通过PLC自动控制，不间断循环运行。 采用二级冷凝将甲醇气体冷凝，通过二级冷凝后90%以上的甲醇气体都液化，未冷凝为液态的浓度较低的甲醇气体再通过一个活性炭吸附系统吸附后排放。 大呼吸排放量 采用密闭式卸料工艺，通过导静电耐油软管连接罐车和卸料口快速接头，将甲醇燃料卸入埋地储罐，储罐安装卸料气相回收系统（一次回收），挥发的甲醇气体经过回收系统抽回罐车，回收率约为95%，此外设置通气管，高度高出罩棚1.5m以上，并在通气管口安装阻火器，未回收的甲醇气体通过甲醇排放处理装置（处理效率99%）处理后，再通过通气管高空排放，最终的排放量为0.0002t/a。 小呼吸排放量 本加注站采用地埋式储罐，顶部有不小于0.5m覆土，周围回填的沙子和细土厚度不低于0.3m，可极大减小小呼吸损耗，同时储罐小呼吸产生的甲醇气体通过甲醇排放处理装置（处理效率99%）处理后，通过通气管高空排放，排放量为0.0005t/a。 ③加注作业损失 本加注枪设置加注气相回收装置（二次回收，安装在加注机内），车辆油箱口产生的气体通过加注枪上的回收孔回收，经过回收软管、地下管道及集液器输送至储罐内，回收率不低于93%，剩余7%通过无组织排放，即无组织排放量为0.595t/a；回收进入储罐的93%甲醇气体通过设计的甲醇排放处置装置处理后（处理效率99%），再通过通气管高空排放，此部分有组织排放量为0. 079t/a。 综上，项目甲醇气体最终排放量见表27。甲醇气体平衡见图4。 表27 甲醇气体产生排放情况 序号 产污环节 产生量（t/a） 处理设施 有组织排放量（t/a） 无组织排放量（t/a） 1 储罐大呼吸损失 0.406 卸料气相回收系统（一次回收）+甲醇排放处理装置 0.0002 / 2 储罐小呼吸损失 0.052 甲醇排放处理装置 0.0005 / 3 加注作业损失 8.498 加注气相回收装置（二次回收）+甲醇排放处理装置 0.079 0.595 合计 8.956 / 0.080 0.595 图4 甲醇气体平衡图 单位：t/a （2）有组织排放影响分析 采取上述措施后，甲醇有组织排放量为0.080t/a、0.0095kg/h，排气筒高度4m，排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（甲醇排放速率＜0.18kg/h。备注：排气筒高度4m时，采用外推法计算的排放速率再折半计算得来）。 根据设计单位提供资料，甲醇排放处理装置的处理能力为60m3/h，则甲醇气体的排放浓度为158.7mg/m3，排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（甲醇排放浓度＜190mg/m3）。 （3）无组织排放预测分析 ①预测模式与参数 本项目建成后，甲醇加注设有三次甲醇气体回收系统，罐区无组织排放量相对较少，无组织排放主要为加注经加注气相回收系统回收时未收集的5%。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用SCREEN3估算模式对项目区无组织排放的甲醇气体进行预测，预测所需参数见表28。 表28 甲醇气体排放预测参数表 项目 甲醇气体 面源有效高度(m) 9 罩棚 面源宽度(m) 24.0 面源长度(m) 30.0 污染物排放速率(kg/h) 0.071 评价标准 3.0mg/m3 预测结果 估算模式的计算结果见表29。 表29 甲醇气体估算模式（面源）估算结果表 距源中心下风向距离/m 甲醇气体 下风向浓度（mg/m3） 占标率（%） 100 0.0308 1.03 200 0.01636 0.55 300 0.008913 0.3 400 0.005623 0.19 500 0.003918 0.13 600 0.002923 0.1 700 0.002285 0.08 800 0.00185 0.06 900 0.001539 0.05 1000 0.001309 0.04 1100 0.001132 0.04 1200 0.0009932 0.03 1300 0.0008818 0.03 1400 0.0007906 0.03 1500 0.0007148 0.02 1600 0.000651 0.02 1700 0.0005968 0.02 1800 0.0005502 0.02 1900 0.0005098 0.02 2000 0.0004744 0.02 2100 0.0004433 0.01 2200 0.0004158 0.01 2300 0.0003912 0.01 2400 0.0003691 0.01 2500 0.0003493 0.01 13.0（北厂界） 0.01097 0.37 35.0（西厂界） 0.03127 1.04 21.0（南厂界） 0.01894 0.63 30.0（东厂界） 0.02757 0.92 最大落地距离56m 0.03416 1.14 经计算，本项目场界的甲醇气体排放浓度范围为0.0003493~0.03416mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度（12 mg/m3）要求；甲醇气体最大地面浓度为0.03416mg/m3，最大地面浓度占标率为1.14%，最大落地距离为56m，最大落地浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）要求。因此本项目运营期无组织排放的甲醇气体对周围环境空气影响较小。 4）大气环境防护距离 本次评价以无组织排放的甲醇气体来计算大气环境防护距离，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离计算模式进行计算，计算结果如下。 表30 大气环境防护距离计算结果表 污染源位置 污染物 大气环境防护距离 罩棚 甲醇气体 无超标点 根据上述大气环境防护距离计算结果，项目在给车辆加注过程无组织排放的甲醇气体无场界超标点，不需要设置大气环境防护距离。 2、地表水环境影响分析 本项目废水主要为员工生活污水。扩建完成后，不新增劳动定员，因此生活污水产生量仍为237.6t/a，生活污水经现有化粪池处理后，经市政污水管网排入北石桥污水处理厂。 表31 污水处理情况表 项目 COD BOD5 SS 氨氮 水量 混合废水 进水水质（mg/L） 300 150 300 25 237.6t/a 产生量（t/a） 0.071 0.036 0.071 0.0059 化粪池 处理效率（%） 15 9 30 0 排放浓度（mg/L） 255 136.5 210 25 污染物排放量（t/a） 0.061 0.032 0.050 0.0059 DB61/224-2011二级标准 300 150 / 25 GB8978-1996 三级标准 / / 400 / 由表31可见，本项目污水排入化粪池处理后达到《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)中二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求后经过项目区1个总排水口排入城市污水管网最终排入北石桥污水处理厂。现状生活污水能正常排至北石桥污水处理厂，且本项目水质简单，本项目水质水量排入北石桥污水处理厂，不会对污水处理厂造成冲击，本项目污水排入北石桥污水处理厂可行。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 项目建成后，噪声主要为加气机、加注机、潜液泵、压缩机等设备噪声及进、出站的车辆噪声，设备噪声源强一般为60~85dB(A)。本项目设备噪声声源见表32。 表32 项目主要噪声源及防治措施 序号 产噪位置 噪声源 名称 数量 噪声级/ dB（A） 处理措 施要求 处理后噪声级/dB（A） 备 注 罩棚下 加注机 2台 60 基础减振 ≤55 间断 加气机 4台 60 基础减振 ≤55 间断 储罐内 潜液泵 2台 70 液体降噪，基础减振 ≤40 间断 设备罩棚 压缩机 2台 85 基础减振、隔声罩 ≤70 间断 （2）预测点布置 预测点选择在厂址东、南、西、北四厂界和北侧25m的新军寨村，共5个点，噪声源距预测点的距离见表33。 表33 主要噪声源距预测点的距离 单位：m 序号 设备 北厂界 东厂界 南厂界 西厂界 北侧新军寨村 1 加注机 26.4 10.2 17.7 30.5 51.4 2 加气机 26.4 31.2 17.7 21.5 51.4 3 潜液泵 40.9 19.4 11.3 36.5 65.9 4 压缩机 22.9 15.3 29.7 63.5 47.9 （3）预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界排放值和环境敏感点预测值，并判断是否达标。 ①室外设备噪声影响预测采用室外声场扩散衰减模式，具体如下： 式中：L（r）-距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； L（r0）-声源的声压级，dB（A）； r-预测点距离噪声源的距离，m； ro-参考位置距噪声源的距离，m； ②噪声叠加公式： 式中： ——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 D.预测结果 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界和环境敏感点噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼间和夜间噪声级，噪声影响预测结果见表34。 表34 噪声源对厂界和环境敏感点声环境影响预测结果 单位：dB(A) 评价点位置 噪声贡献值 噪声背景值 噪声预测值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#北厂界 46.1 46.1 / / 46.1 46.1 2#东厂界 49.7 49.7 / / 49.7 49.7 3#南厂界 44.6 44.6 / / 44.6 44.6 4#西厂界 39.2 39.2 / / 39.2 39.2 5#新军寨村 39.7 39.7 56.6 57.2 56.6 57.2 由表34预测结果可以看出，项目运营期北、南、西厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，东厂界噪声贡献值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，新军寨村噪声昼夜预测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，因此本项目设备噪声对周围声环境影响较小。 4、固废影响分析 本项目改建完成后营运期固废主要为职工生活垃圾、甲醇储罐清罐废物。 生活垃圾交环卫部门清运处置；储罐由专业清渣公司清理，清罐废物由其直接运走，不在项目区暂存。环评要求储罐清理单位必须有资质处理清罐废物。 综上所述，项目产生的固废不外排，对环境影响小。 5、土壤和地下水环境影响评价 根据《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）的要求，按照“谁污染，谁治理”的原则，造成土壤污染的单位或个人要承担治理与修复的主体责任。本项目存在甲醇泄漏污染土壤的风险，因此应加强污染防治措施，以免对土壤造成污染事故。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中项目行业分类及地下水环境敏感程度分级判定，本项目行业分类属于II类，项目场地地下水敏感程度为不敏感，因此本项目地下水评价为三级评价。 （1）污染途径 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对下水造成污染的途径主要有：埋地储罐及管线燃料泄漏、化粪池污水下渗等对地下水造成的污染。 （2）预防措施 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《车用甲醇燃料加注站建设规范》的要求进行设计和施工，具体为： ①根据设计，M100甲醇储罐采用双层卧式储罐（内不锈钢钢外玻璃纤维增强塑料），内外壳之间设置渗漏检测立管。储罐单罐容积为30m3，其内罐罐体厚度为6mm，内罐封头厚度为8mm，外层玻璃纤维增强塑料层壁厚为4mm。 ②根据设计，甲醇加注部分的通气管道、卸甲醇管道、甲醇加注管道及甲醇蒸汽回收管道管材均选用06Gr19Ni10不锈钢。 ③管道敷设 A.站内甲醇加注部分的通气管道、卸甲醇管道、甲醇加注管道及甲醇蒸汽回收管道均采用直埋敷设，卸甲醇管道坡向M100甲醇储罐，管道坡度i≥2‰。卸甲醇气相回收管道及通气管横管坡向甲醇储罐，管道坡度i=1%。甲醇加注气体回收管道坡向集液管，管道坡度i=1%。 B.甲醇加注管道采用双层钢管，内管材质为不锈钢，外管材质为20#。管道坡向双层管道检漏点，坡度不小于5‰，砖砌管沟敷设，管沟内用干砂填实，管沟内设置检漏立管，管沟底部坡向检漏立管。 ④M100双层甲醇储罐筏板基础结构设计，不设罐池。构筑物类型分述如下：混凝土强度等级为C30，垫层为C15；HPB300、HRB400级钢筋。 ④控制系统 A甲醇罐液位显示报警系统 甲醇罐液位显示报警系统由磁致伸缩液位计、甲醇罐液位监控仪、声光报警器等组成，设置2台磁致伸缩液位计，分别安装在罐区的2台储甲醇罐处；在电控室设置甲醇罐液位监控仪。磁致伸缩液位计上传的数据在甲醇罐液位监控仪界面进行连续监视以及超限集中报警。 B管道泄漏检测系统 管道泄漏检测系统由管道泄漏检测仪和泄漏探测器组成，完成对管道的泄漏检测。泄漏探测器安装在甲醇管沟的承重检测井内，管道泄漏检测仪设置在电控室内。 C双层罐渗漏检测系统 双层罐渗漏检测系统由双层罐渗漏检测仪和泄漏检测仪表组成，以检测双层罐的双层结构完好性，防止甲醇渗漏，避免污染环境。在电控室设置渗漏报警器。 ⑤装有潜液泵的储罐人孔操作井、卸料口井、加注机底槽等可能发生渗漏的部位，应采取相应的防渗措施。 （3）分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）相关要求，本次评价将站场按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三类地下水污染防治区域： 重点防渗区：罐区、化粪池等； 一般防渗区：卸料区、罩棚等。 简单防渗区：站房等其他区域。 A、重点防渗区 项目重点防渗区采用防渗层为至少1m厚黏土层（≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数应≤1×10-10cm/s。 B、一般防渗区 罩棚和卸料区为一般污染防渗分区，通过进行地面硬化，防渗系数≤1×10-7cm/s，卸料及加注过程中跑冒滴漏的甲醇滴落在硬化地表，可采用吸油毡及时对其进行清理。 本项目地下水防渗共分为3个区，具体分区见表35。 表35 地下水防渗分区表 序号 区域名称 分区类别 防渗系数 1 罐区、化粪池 重点防渗区 渗透系数应 ≤1×10-10cm/s 2 罩棚、卸料区等 一般防渗区 渗透系数应 ≤1×10-7cm/s 3 站房等其他区域 简单防渗区 一般地面硬化 采取上述措施后，本项目对土壤和地下水影响较小，不会改变区域土壤和地下水环境质量现状。 6、环境风险分析 本项目的环境风险分析详见风险评价专章。 本项目涉及的主要新增危险物质为甲醇。通过最大危险源辨识，本项目涉及的危险化学品不构成重大危险源，且储罐为双层地埋式，本评价认为项目最大可信事故为储罐区阀门损坏等原因发生甲醇泄露，发生火灾爆炸等引发的不充分燃烧CO排放对周围环境的影响。在落实风险方法措施、环境风险安全管理对策及制定相应的突发环境事件应急预案后，可最大限度的降低事故发生的概率，环境风险达到可以接受的水平，因而从风险角度分析项目是可行的。 三、项目实施前后“三废”排放量统计 现有项目不存在环境问题，因此不存在“以新带老”，扩建前后“三废”排放量统计见表36。 表36 本项目改建前后“三废”排放量统计 类别 污染物 现有项目排放量 本项目产生量 本项目削减量 本工程排放量 以新带老 削减量 本项目完成后总排放量 增减量 废气 甲烷（Nm3/a） 70 0 0 0 0 70 0 甲醇废气（t/a） 0 8.996 8.281 0.675 0 0.675 +0.675 废水 生活污水（t/a） 237.6 0 0 0 0 237.6 0 固体废物 生活垃圾（t/a） 2.48 0 0 0 0 2.48 0 油泥（t/3a） 0 0.08 0 0.08 0 0.08 +0.08 四、环境管理及监测计划 1、环境管理 该项目运行期应设兼职环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： （1）定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内。 （2）分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平。 （3）协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 2、监测计划 因新增甲醇部分为双层储罐，且设有甲醇罐液位显示报警系统、管道泄露检测系统、双层罐渗漏检测仪，因此未设地下水监测计划。企业应参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，对新增的甲醇部分定期开展废气和噪声的监测。 表37 营运期新增甲醇部分环境监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制指标 大气 甲醇气体 项目所在地场界外10m范围内上风向1个点、下风向3个点 4个 每年 一次 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放要求 噪声 Leq(A) 项目四周 边界 4个 每季 一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 五、环保投入 因加气系统已建成，且不存在以新带老，因此本次仅列出新增甲醇加注系统的环保投入，总投资500万元，其中环保投资38.3万元，占总投资的比例为7.66%。环保投资见表38。 表38 项目环保投资一览表 项目 污染物 拟采取的环境保护措施 数量 规格 费用 （万元） 废气 甲醇部分 甲醇气体 卸料气相回收系统（一次回收） 1套 回收效率95% 5 加注气相回收装置（二次回收） 1套 回收效率93% 4 甲醇排放处理装置（三次甲醇气体回收处理 1套 冷凝+吸附+真空脱附 回收效率99% 7 噪声 治理 设备噪声 基础减振 / / 2.3 环境风险 防渗处理、设检漏系统，双层储罐 2套 20.0 合计 38.3

六、污染物排放和环保设施清单 本项目加气系统未进行环保验收，因此本次列出现有加气和新增甲醇加注系统的主要污染物排放和环保设施清单。污染物排放和环保设施清单见表39。 表39 主要污染物排放和环保设施清单 环境因素 污染源 污染物排放清单 排放去向 拟采取环境保护措施及主要运行参数 排污口/验收位置 数量 执行污染物排放标准 污染物 排放浓度 排放量 废气 甲醇 加注 甲醇 / 0.755t/a 大气环境 三级回收系统 三级回收装置排口 各1套 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度要求 废水 员工生活 生活污水 / 237.6t/a 北石桥污水处理厂 化粪池 项目区 1座 《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224-2011)中二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求 噪声 生产 设备 加注机、加气机、压缩机潜液泵噪声 / / / 减振、隔声等 厂界 配套 GB12348-2008中2类和4类标准 固废 生活区 生活垃圾 / 2.48t/a 交环卫部门处置 处置率100% 储罐 清罐废物 / 0.08t/3a 由专业清渣公司清理，清罐废物由其直接运走，不在项目区暂存 风险 工艺区 甲醇 / / 甲醇液位监控仪、磁致伸缩液位计、管道泄漏检测仪、探测器、双层罐渗漏检测仪、渗漏监测传感器、配套灭火器，编制突发环境事件应急预案 / 配套 储罐发生火灾爆炸及泄漏事故后的最大风险值小于化工行业风险统计值8.3×10-5/a，风险水平是可以接受的

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 甲醇部分 | 甲醇气体 | 卸料气相回收系统（一次回收）、加注气相回收装置（二次回收）和甲醇排放处理装置（三次甲醇气体回收处理） | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中卸油、储油、加油油气排放要求和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)二级标准要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS BOD、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入北石桥污水处理厂 | 无害化、减量化、资源化 |
| 固 体 废 物 | 项目区 | 生活垃圾 | 城市垃圾处理场填埋处理 |  |
|  | 储罐清理 | 清罐废物 | 由专业清渣公司清理，清罐废物由其直接运走，不在项目区暂存 |  |
| 噪 声 | 根据声源不同情况分别采用减振、隔声等措施场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）规定的2类和4类标准要求，噪声影响为环境可接受范围内 |
| 其他 | 存在甲醇和天然气的泄漏、火灾、爆炸等风险。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目为扩建工程，开挖土方仅为放置甲醇储罐的土体，现有项目区场地均已硬化，或安装设备，因此施工期对生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于西咸新区沣东新城天章大道和规划路十字西南角。项目北侧为规划路（双向四车道），隔路25m为新军寨村居民，东侧为天章大道，南侧和西侧均为城西后卫寨公交停保场，西侧约85m为沣东新城公共卫生管理中心。 本项目将现有三级加气站最终扩建为三级甲醇加气合建站，不新增占地。建筑依托已建建筑，无新增建筑物。项目在城西（后卫寨）公交停保场加气区新增2台30m3M100甲醇储罐和2台加注机及配套设施。最终扩建完成后，不提供洗车服务，不设食堂。后期预计年销售甲醇6230t，天然气700万Nm3/a。项目总投资500万元，其中环保投资38.3万元，占总投资的比例为7.66%。 2、环境质量现状 （1）大气：监测点SO2、NO2的1小时，SO2、NO2和PM10的24小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。PM2.5的24小时平均浓度范围超标，超标可能与当地气候条件有关。甲醇一次浓度值满足《工业企业设计卫生标准》要求。 （2）声环境：本项目北、南、西场界和新军寨村4个监测点的昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。东场界昼间、夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准要求。 （3）地下水：项目周边3个监测点各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 3、项目环境影响分析 （1）施工期环境影响 废气：施工期扬尘对其周围环境空气有一定的影响，施工扬尘采用现场洒水抑尘、围栏施工和覆盖防风抑尘网等措施，以有效地缓解或者降低施工扬尘对环境空气的影响，避免风力在4级（5.5m/s）以上条件下施工。同时，为防止运输土方和其它含粉尘物质的车辆在运输过程中对环境的影响，应要求所有此类车辆均加盖蒙布。 噪声：本项目昼间施工机械噪声在距施工场地50m即可达到标准限值，夜间在300m以外才基本达到标准限值。根据本项目周边居民点分布，距离本项目较近的环境敏感点为西侧约85m沣东新城公共卫生管理中心和北侧隔路25m新军寨村居民，昼间夜间施工将产生一定的影响；为降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位应使用低噪声的施工机械和施工方法。施工期甲醇储罐土方开挖时四周应设围挡，并加强施工管理，加快施工进度以缩短工期，同时禁止夜间施工，尽量避开午休时间，采取上述措施后，施工期噪声可得到有效控制。随着施工期结束，施工噪声影响将会消失。 废水：项目施工量不大，施工生活废水依托现有水冲厕，经化粪池处理达标后排入北石桥污水处理厂，施工废水不外排。 固废：建筑垃圾运至指定的建筑垃圾填埋场填埋，开挖土方用于场地回填和平整，生活垃圾由环卫部门统一清运，对环境影响不大。 生态：本项目为扩建工程，开挖土方仅为放置甲醇储罐的土体，现有项目区场地均已硬化，或安装设备，因此施工期对生态环境影响较小。 （2）运营期环境影响 废气：本项目营运期甲醇销售过程中甲醇气体排放量很小，经甲醇气体卸料气相回收系统、加注气相回收装置和甲醇排放处理装置处理后，本项目场界的甲醇气体排放浓度范围为0.0003493~0.03416mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度（12 mg/m3）要求；甲醇气体最大地面浓度为0.03416mg/m3，最大地面浓度占标率为1.14%，最大落地距离为56m，最大落地浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）要求。因此本项目运营期无组织排放的甲醇气体对周围环境空气影响较小。 废水：生活污水经化粪池处理后经市政污水管网最终排入北石桥污水处理厂。 噪声：噪声防治采取基础减振、隔声等措施、合理布局，设备噪声经厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类要求，对周围声环境影响较小。 固废：项目营运期产生的生活垃圾采用垃圾桶分类收集，固定点堆放，定期由当地环卫部门清运处置；储罐由专业清渣公司清理，清罐废物由其直接运走，不在项目区暂存。储罐清理单位必须有资质处理清罐废物和废活性炭。 4、风险分析 本项目涉及的主要新增危险物质为甲醇。通过最大危险源辨识，本项目涉及的危险化学品不构成重大危险源，且储罐为双层地埋式，本评价认为项目最大可信事故为储罐区阀门损坏等原因发生甲醇泄露，发生火灾爆炸等引发的不充分燃烧CO排放对周围环境的影响。在落实风险方法措施、环境风险安全管理对策及制定相应的突发环境事件应急预案后，可最大限度的降低事故发生的概率，环境风险达到可以接受的水平，因而从风险角度分析项目是可行的。 5、总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，选址合理，在认真落实可研、设计及环评提出的污染防治和风险防范措施后，主要污染物可达标排放，环境风险可接受，从满足环境质量目标角度分析，项目建设可行。 二、要求和建议 1、要求 （1）项目建设严格执行环境保护措施与主体工程的“三同时”制度，加强环保设施的维护和管理，确保其正常运行，“三废”达标排放，杜绝事故排放。严及时进行项目竣工环保验收。 （2）场地地面及罐区做好防渗措施，防止地下水污染。 （3）运行期加强甲醇挥发气回收系统的管理，减少甲醇气体排放量。 2、建议 （1）编制突发环境事件应急预案，切实做好事故风险防范措施及应急预案演练工作。 （2）注意观察污水管道、甲醇管道采取严格的防渗措施，防止污水渗漏直接污染地下水，发现问题及时报告处理，委托进行监测。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

西安交通燃气有限责任公司

城西（后卫寨）公交保养场甲醇加注站风险专章

长安大学

二〇一八年十月

环境风险评价

# 1.1环境风险评价总则

## 1.1.1环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 1.1.2评价重点

本次环境风险评价以发生环境风险事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化作为评价重点。

1、筛选污染因子及事故工段；

2、预测环境风险事故条件下，有毒有害物质扩散对评价区大气环境影响程度和范围；

3、提出环境风险防范措施和应急预案。

## 1.1.3评价的基本内容

本次环境风险评价的基本内容主要包括：风险识别、源项分析、风险计算和评价、风险防范措施以及应急预案几部分内容。

# 1.2风险识别

项目风险识别的范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别，其中物质风险的识别主要包括原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的“三废”污染物等；生产设施的风险识别范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施系统及辅助生产设施等。因现有加气系统已通过环保验收，因此本次环境风险分析仅分析新增的甲醇储罐的环境风险。

1、物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中物质危险性标准来判定物质的危险程度，建设项目主要危险物质为甲醇，次生的危险物质为甲醇不充分燃烧产生的CO，其特性详分别见表1-表2。

表1   甲醇风险识别一览表

| 标识 | 中文名 | 甲醇，木精 | 英文名 Liquefied | methyl alcohol；methanol | 危险性类别 | 第 3.2 类 闪点易燃液体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | CH4O | 分子量 | 32.04 | CAS号 | 67-56-1 |
|  | 危规号 | 32058 | UN编号 | 1230 | 化学类别 | 醇 |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色澄清透明液体，有酒香刺激性气味。 |
|  | 溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |
|  | 临界温度(℃) | 240 | 临界压力(MPa) | 7.95 | 熔点(℃) | -97.8 | 自燃点(℃) | 464 |
|  | 燃烧热（kJ/mol） | 723.0 | 爆炸极限 | 6.0%-36.5% | 沸点(℃) | 64.8 | 水溶液pH值 | 6.8～7.0 |
|  | 相对密度(水＝1)： 0.79 | 相对密度(空气＝1)：1.1 | 饱和蒸气压(KPa)：12.3（20℃） |
| 燃烧 爆炸 危险性 | 燃爆危险 本品易燃、有毒、具有刺激性，在氧气中能燃烧分解。 |
|  | 引燃温度(℃) 464.0 | 闪点(℃) 12 | 最小点火能(mj)： 0.215 |
|  | 爆炸下限(V%) 6.0 | 爆炸上限V(%) 36.5 | 最大爆炸压力(MPa) 0.580 |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。有害燃烧产物：一氧化碳。 |
|  | 消防措施：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |
| 健康 危害 | 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 急性中毒：表现以神经系统症状、酸中毒和视神经炎为主，可伴有粘膜刺激症状。短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状)；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。 慢性中毒：神经衰弱综合症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |
| 泄漏 应急 处理 | 迅速疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下切断泄漏源（堵漏），防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。小量泄漏用沙土、活性炭或其它惰性材料、不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。如大量泄漏，利用构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。然后收集、转移、回收或无害处理后运至废物处理场所处置。 |
| 急救 措施 | 皮肤接触：脱去被污染衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |

表2  一氧化碳的物化性质及危险危害特性

| 物质名称 | 一氧化碳 | 英文名称 | Carbon monoxide |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别 | 第2.1类易燃气体 | 危险货物编号 | 21005 | UN编号 | 1016 |
| 物化特性 |
| 沸点（℃） | -191.4 | 比重（水=1） | 0.79 |
| 饱和蒸气压（kPa） | 无资料 | 熔点（℃） | -199.1 |
| 蒸气密度（空气=1） | 0.97 | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂 |
| 外观与气味 | 无色无臭气体 |
| 火灾爆炸危险数据 |
| 闪点（℃） | <-50 | 爆炸极限 | 12.5~74.2 |
| 灭火剂 | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处 |
| 危险特性 | 一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸 |
| 反应活性数据 |
| 稳定性 | 不稳定 |  | 稳定 | √ | 避免条件 |  |
| 聚合危险性 | 可能存在 |  | 不存在 | √ | 避免条件 |  |
| 禁忌物 | 强氧化剂、碱类 | 燃烧（分解）产物 | 二氧化碳 |
| 健康危害数据 |
| 侵入途径 | 吸入 | √ | 皮肤 |  | 口 |  |
| 急性毒性 | LD50 | 无资料 | LC50 | 2069mg/m3，4小时（大鼠吸入） |
| 健康危害（急性和慢性）: 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%，中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患者昏迷苏醒后，约经2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论 |
| 泄漏紧急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 |
| 储运注意事项： 易燃有毒的压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留 |
| 防护措施 |
| 车间卫生标准 | 中国PC-STEL（mg／m3）：30 美 国 TVL-TWA OSHA 50ppm，57mg/m3；ACGIH 25ppm，29mg/m3 |
| 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。生产生活用气必须分路 |
| 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器 | 身体防护 | 穿防静电工作服 |
| 手防护 | 戴一般作业防护手套 | 眼防护 | 一般不需要，高浓度时可戴安全防护眼镜 |
| 其 它 | 工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸人。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护 |

2、生产过程危害因素识别与分析

本项目运行过程中技术条件严格，存在潜在的燃烧、爆炸特性的危险，国内外生产经验表明，自然因素、设备故障及操作失误都可能发生物料泄漏，燃烧、爆炸，危害人身安全，污染环境。

对建设项目各主要工艺设备特性及参数等性质分析，对主要生产设备有害因素及危险性进行识别主要为甲醇储罐。

# 1.3重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），符合第3.4条定义的，即：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元定义为危险化学品重大危险源；符合第3.2条定义的，即：一个（套）生产装置、设施或场所，或同属于一个生产经营单位的且边缘距离少于500m几个（套）生产装置、设施或场所定义为单元。

当单元内存在危险物质为多品种且每一种物品的储存量均未达到或超过其对应临界量，但满足下面的公式：

当：q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn≥1时为重大危险源，反之则不是。

其中q1、q2……qn――每种危险物实际存在量（吨）

Q1、Q2……Qn――与各种物质相对的临界量（吨）。

依照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）判别，本项目所涉及危险物质为甲醇，危险源为甲醇储罐，甲醇密度为0.7918g/mL，2台甲醇储罐容积均为30m3，最大存储罐量为40.38t。结合本项目生产工艺特征及本评价确定的环境风险评价因子，对本项目重大危险源进行识别，见表3。

表3  重大危险源识别表

| 序号 | 单元名称 | 危险物质 | 临界量（t） | 实际量（t） | q/Q | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇储罐 | 甲醇 | 500 | 40.38 | 0.081 | 2台甲醇储罐容积均为30m3 |

本项目涉及的危险性物质q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn=0.081<1。根据《危险化学品重大危险源辨识》对单元内存在多种危险物质的辩识可知，本项目甲醇储罐不构成重大危险源。

# 1.4 评价工作等级及评价范围

## 1.4.1 评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，本项目环境风险评价工作等级判别见表4。

表4  环境风险评价工作等级划分表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

由上表可见，根据项目运行过程中物质危险性和重大危险源判定结果，结合建设项目生产特征等因素，确定本项目环境风险评价工作为二级。

## 1.4.2 评价范围

依据评价工作等级，确定环境风险评价范围为以项目甲醇储罐区为中心半径3km范围的圆形区域。

# 1.5 源项分析

## 1.5.1 事故风险分析

根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加注站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。

甲醇加注站作为国家新型能源试点项目，目前暂无重大事故发生，因此参照加油站进行分析。加油加注站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类和甲醇泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于 3.1×10-5次/年。此外，据储罐事故分析报道。储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。储油罐可能发生泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。可能发生爆炸事故的原因如下：①由于加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故；②由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故；③由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。

从前面分析来看，储油罐可能发生溢出事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本项目采用2具埋地双层甲醇储罐、密闭卸料系统、自封式加注机、设置甲醇气体回收系统，严格按照根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节〔2015〕129号）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）设计和安装，从国内外的有关调查资料统计来看，发生事故的几率很少。

## 1.5.2 风险资料收集

甲醇加注站作为国家新型能源试点项目，目前暂无重大事故发生，因此参照加油站作为事故案例分析。

2000年7月2日，山东青州市潍坊弘润石油化工助剂总厂，因未堵盲板，违章动火焊接，造成2个500立方米油罐爆炸起火，10人死亡，部分操作室及管排、管架烧毁，直接经济损失200余万元。造成事故原因有以下四点：①违章动火焊接；②对柴油性质认识不足。③储罐周围没有再加防火堤，也没有设立明显的禁火标志，这也是造成施工人员未办理一级动火证违章施工的原因之一。

## 1.5.3 最大可信事故

1、事件树分析

甲醇加注过程潜在事故的事件树分析见图1。

图1  储罐事件树示意图

注：“.”表示同时发生才可实现，“+”表示一方发生就可以实现。

从储罐泄漏事故树可以看出“顶上事件”（储罐泄漏）的发生，必须两个“中间事件”（设计问题和管理问题）的同时发生时才可能实现。所以该建设工程的风险管理和减缓措施应从管理问题方面着手。

2、最大可信事故类型及概率

⑴最大可信事故类型

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危

害最严重的重大事故。根据以上分析确定本工程最大可信事故及类型为：甲醇泄漏（含卸料过程）及火灾、爆炸事故。

⑵最大可信事故概率

根据环境风险评价实用技术和方法（胡二邦主编），设备容器一般破裂泄漏、爆炸的事故概率在1×10-5/a左右，项目最大风险值<8.3×10-5。评价综合考虑本工程技术水平、管理规范、安全防范措施等，给出本项目的事故发生概率取值为1×10-5/a，处于可接受概率范围内。

根据对同类企业调查，表明在近十年内发生的各类污染事故中以设备、管道泄漏为多，占事故总数的52%，因操作不当等人为的因素造成的事故占21%，污染处理系统故障造成的事故占15%，其他占12%。

此外，据相关事故分析报道，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于

K=1×10-5，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

## 1.5.4 危险化学品泄漏量

（1）甲醇泄露速率

采用《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)推荐的液体泄漏公式进行计算：

式中：QL――液体泄漏速度，kg/s；

Cd――液体泄漏系数，取0.6～0.64，本次项目取0.62；

A――裂口面积，m2；

P――容器内介质压力，Pa；

P0――环境压力，Pa；

g――重力加速度，取9.8m/s2；

h――裂口之上液位高度，1.5m；

本次评价考虑甲醇储罐出现一个1cm2裂口时，环境压力设定为1个标准大气压，则泄露速度是0.25kg/s，考虑泄露时间10min，泄露总量为0.15t。

（2）火灾未完全燃烧物质产生量估算

未完全燃烧的危险物质释放至大气，按事故单元的危险物在线量及其半致死浓度（LC50）设定相应的释放比例，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(征求意见稿)附录B中表B.5的比例进行计算。

1个甲醇储罐的最大储存量为20.2t，无半致死浓度，无相应的释放比例，故按最大比例10%取值。因此，发生火灾爆炸时未燃烧的甲醇产生量为2.0t，假定30min控制燃烧，则由火灾爆炸事故导致甲醇挥发量为1.12kg/s。

（3）甲醇火灾伴生/次生中一氧化碳产生量估算

GCO=2330qC

式中：GCO——一氧化碳的产生量，g/kg；

C——物质中碳的质量百分比含量，%。取37.5%；

q——化学不完全燃烧值，%。取5%。

根据上式，计算CO的产生量为43.69g/kg，假定火灾时1个储罐中甲醇均泄露，即20.2t，假定30min内甲醇全部燃烧，则甲醇燃烧产生CO量为882.09kg，排放速率为0.49kg/s。

3、小结

泄露火灾爆炸事故危害除池火、蒸汽云爆炸和沸腾液体扩展蒸汽爆炸引发的热辐射、冲击波和抛射物等直接危害外，未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生和次生物质。后两部分为环境风险分析对象。环评主要关注未完全燃烧的危险物质甲醇和燃烧物质燃烧过程中产生的伴生和次生物质（CO）释放至大气对环境空气的影响。因本项目甲醇储罐为双层地下储罐，危险物质甲醇发生火灾爆炸的概率特别小，一旦发生火灾爆炸，危险物质甲醇不充分燃烧和燃烧物质燃烧过程中产生的伴生和次生物质（CO）释放至大气对环境空气将产生一定的影响。

表5   事故状态下污染物排放一栏表

| 装置名称 | 危险物质 | 排放方式 | 排放速率(kg/s) | 排放量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇储罐 | 甲醇 | 泄露 | 1.12 | 2019.09 |
|  | CO | 燃烧 | 0.49 | 882.09 |

# 1.6 风险事故对环境的影响分析

## 1.6.1 泄露事故对外环境的影响分析

1、对大气环境影响分析

根据国内外的研究，对于突发性的事故泄料，甲醇溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响甲醇挥发速度的因素为其蒸汽压、溢出面积、蒸汽分子平均重度及现场风速。项目储罐均采用地埋式双层储罐，且设有渗漏监测系统和防漫溢措施(高液位报警装置)，一旦发生泄露和溢出事故时，可立即发现储罐渗漏，以便及时采取措施，防止大面积的泄露。且罐体及管道内外表面均按规定选择防腐材料，不会造成大面积的扩散。储气井也为地下式的，对于突发性的事故泄气可能性很小，根据上述表5计算，事故状态甲醇排放速率不大，对周围大气环境影响较小。

2、对地表水环境影响分析

本项目储罐均为双层地埋储罐，沣河位于项目西侧直线距离约6.5km处。根据设计，储罐设计有渗漏检测立管，在发生渗漏情况下，一般能及时发现，因此项目储罐泄露对地表水环境影响不存在。

3、对土壤和地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中项目行业分类及地下水环境敏感程度分级判定，本项目行业分类属于II类，项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，项目场地地下水敏感程度为不敏感，因此本项目地下水评价为三级评价。

（1）污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对下水造成污染的途径主要有：埋地储罐及管线燃料泄漏、化粪池污水下渗等对地下水造成的污染。

（2）预防措施

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《车用甲醇燃料加注站建设规范》的要求进行设计和施工，具体为：

①根据设计，M100甲醇储罐采用双层卧式储罐（内不锈钢钢外玻璃纤维增强塑料），内外壳之间设置渗漏检测立管。储罐单罐容积为30m3，其内罐罐体厚度为6mm，内罐封头厚度为8mm，外层玻璃纤维增强塑料层壁厚为4mm。

②根据设计，甲醇加注部分的通气管道、卸甲醇管道、甲醇加注管道及甲醇蒸汽回收管道管材均选用06Gr19Ni10不锈钢。

③管道敷设

A.站内甲醇加注部分的通气管道、卸甲醇管道、甲醇加注管道及甲醇蒸汽回收管道均采用直埋敷设，卸甲醇管道坡向M100甲醇储罐，管道坡度i≥2‰。卸甲醇气相回收管道及通气管横管坡向甲醇储罐，管道坡度i=1%。甲醇加注气体回收管道坡向集液管，管道坡度i=1%。

B.甲醇加注管道采用双层钢管，内管材质为不锈钢，外管材质为20#。管道坡向双层管道检漏点，坡度不小于5‰，砖砌管沟敷设，管沟内用干砂填实，管沟内设置检漏立管，管沟底部坡向检漏立管。

④M100甲醇储罐筏板基础结构设计。构筑物类型分述如下：混凝土强度等级为C30，垫层为C15；HPB300、HRB400级钢筋。

④控制系统

A甲醇罐液位显示报警系统

甲醇罐液位显示报警系统由磁致伸缩液位计、甲醇罐液位监控仪、声光报警器等组成，设置2台磁致伸缩液位计，分别安装在罐区的2台储甲醇罐处；在电控室设置甲醇罐液位监控仪。磁致伸缩液位计上传的数据在甲醇罐液位监控仪界面进行连续监视以及超限集中报警。

B管道泄漏检测系统

管道泄漏检测系统由管道泄漏检测仪和泄漏探测器组成，完成对管道的泄漏检测。泄漏探测器安装在甲醇管沟的承重检测井内，管道泄漏检测仪设置在电控室内。

C双层罐渗漏检测系统

双层罐渗漏检测系统由双层罐渗漏检测仪和泄漏检测仪表组成，以检测双层罐的双层结构完好性，防止甲醇渗漏，避免污染环境。在电控室设置渗漏报警器。

⑤装有潜液泵的储罐人孔操作井、卸料口井、加注机底槽等可能发生渗漏的部位，应采取相应的防渗措施。

采取上述措施后，本项目对土壤和地下水影响较小。

## 1.6.2 事故伴生/次生污染分析

泄露火灾爆炸事故危害除池火、蒸汽云爆炸和沸腾液体扩展蒸汽爆炸引发的热辐射、冲击波和抛射物等直接危害外，未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生和次生物质。后两部分为环境风险分析对象。火灾爆炸产生的浓烟会以爆炸点为中心在一定范围内降落大量烟尘，爆炸点上空局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期影响。

本评价要求，火灾爆炸处理事故中应采用手提式、推车式干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防沙等处理，严禁直接用水淋灭。

综上所述，项目可能产生的环境风险事故主要是由于甲醇在储存过程中可能发生泄露引起的，环评要求严格按照《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅 [2015]129号）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）中有关规范进行甲醇的设计、施工，甲醇的运营；加强对员工相关知识的培训，做好防火、防静电、防渗漏的工作，本项目的风险事故概况可以大大的降低，并定期对周边人群进行安全加气加注站应急知识的普及，一旦发生风险事故，可有效减少对周围环境和人群的影响。

# 1.7 风险管理及事故应急措施

## 1.7.1 风险防范措施要求

1、总图布置

⑴站内罐区与相邻建筑物的防火距离、安全防护距离应满足《建筑设计防火规范》、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012）（2014年局部修订版）、《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅 [2015]129号）等设计规范的要求。

⑵根据相邻建筑物特点，结合地形、风向等因素布置储罐等危险设备，远离人口密集区，远离明火场所。

⑶根据系统工艺流程按照功能区分区布置，如储罐区，各区之间分区明显，其中储罐区为爆炸危险环境。

⑷装置区内设有消防道路及人行道，便于车辆通行、人员急救疏散和消防。

2、危险化学品贮运安全防范措施

本项目甲醇运输由供应方承担。槽车进站贮存应采取以下措施：

①按规定要求对储罐和专用运输车辆采取防火、防爆、防静电、防雷等措施，并设置有效的消防器材。

②根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-92），储罐应设液位计和高液位报警器，必要时可设自动连锁切断进料装置的要求，并尽可能设置自动连锁切断进料装置。

③加强对罐区可燃气体含量的监测，加强监测设备和报警设备的维护。

④对运输车辆配备GPS定位仪、防护工具。

⑤正确选择阀门、法兰、罐体安全附件的型号，保证设备的本质安全性，防止因腐蚀等原因造成罐体开裂，预防泄漏。

⑥加强安全检查，禁止在罐区吸烟，严格执行储罐区的动火规章制度。

⑦禁止在罐区使用电子通信设备，严禁使用非防爆电器，并加强对防爆电器的安全性检查。

⑧尽量安排危险品运输车辆在交通量较少时段通行。在气候不好的条件下,禁止其上路。

⑨运输槽车应配备以下防护设施：紧急截断阀、易熔塞、阻火器、吹扫置换系统、导静电接地与灭火装置、公路运输泄放阀等。

⑩对储运管理人员和技术人员必须进行有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，才可以上岗作业。

3、危险化学品卸料风险防范措施

（1）连接静电接地线，按规定备好消防器材，将甲醇罐静置15min经计量后准备卸甲醇。

（2）卸料前应先确认卸料软管完好，接头处牢固严密后方可卸料。

（3）卸料过程中，如遇雷击或附近发生火警，应立即停止卸料。

（4）严禁向1个甲醇储罐同时进行卸料和加注操作。

4、工艺设计

⑴生产过程中处于密闭状态，管道及设备的设计符合国家的设计规范，在强度、严密性和耐腐蚀性上是有保证的。根据设计，新增的甲醇通气管道、卸甲醇管道、甲醇加注管道及甲醇回收管道管材均选用06Gr19Ni10不锈钢，符合《输送流体用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012的要求。站内通气管道、卸甲醇管道、甲醇加注管道及甲醇回收管道均采用直埋敷设，卸甲醇管道坡向M100甲醇储罐，管道坡度i≥2‰。卸甲醇气相回收管道及通气管横管坡向甲醇储罐，管道坡度i=1%。甲醇加注气体回收管道坡向集液管，管道坡度i=1%。甲醇加注管道采用钢筋混凝土防渗管沟敷设，管沟内用干砂填实，管沟内设置检漏立管， 管沟底部坡向检漏立管，坡度不小于5‰。

⑵生产装置的设备、管线设计均为密闭系统，并有可靠密封措施，可减少泄漏，对可能产生聚结的地点设有良好的通风设施。

⑶在容易积聚易燃、易爆气体的场所设置可燃气体报警器，在容易发生火灾的场所设置火焰探测系统。

⑷对可能超压容器、设备设置安全阀及放空系统，放出的气体进入放空系统。本改扩建工程在甲醇加注机、加注区和电控室设置紧急停车按钮。

⑸控制措施：设甲醇罐液位显示报警系统、管道泄漏检测系统、双层罐渗漏检测系统和甲醇加注管理系统。

甲醇罐液位显示报警系统：甲醇罐液位显示报警系统由磁致伸缩液位计、甲醇罐液位监控仪、声光报警器等组成，设置2台磁致伸缩液位计，分别安装在罐区的2台甲醇罐处；在电控室设置1台甲醇罐液位监控仪。磁致伸缩液位计上传的数据在甲醇罐液位监控仪界面进行连续监视以及超限集中报警。

管道泄漏检测系统：由管道泄漏检测仪和泄漏探测器组成，完成对管道的泄漏检测。2台泄漏探测器安装在甲醇管沟的承重检测井内，1台管道泄漏检测仪设置在电控室内。

双层罐渗漏检测系统：在电控室设置1台双层罐渗漏检测仪。

甲醇加注管理系统：通过计算机网络把甲醇加注机的加注数据实时传送到后台监控管理系统。

⑹装置内配有干粉灭火器及其它移动消防设备。

5、电器设备

⑴爆炸危险区域内的仪表及电器设备选用隔爆型仪表及防爆电器；容器设有防雷、防静电接地装置；电气设备设漏电保护，管线设静电接地。

⑵站内各爆炸危险区域内采用防爆型照明灯具。

⑶厂区设置公用接地网，接地电阻不大于1Ω，作为防雷、防静电、电气设备等的接地保护；电气设备符合防火防爆要求。

⑷装置设置自动化的控制系统，包括火焰探测、可燃气体探测、安全切断系统和紧急放空系统。

⑸电器设备设有完善的继电保护系统，当电器设备和线路发生故障时，避免伤害操作人员和损坏设备。

⑹在储罐区等可燃气体易泄漏的位置设置可燃气体探测器，监视其可燃气体的浓度；在重要设备、出入口设置手动报警按钮，在紧急情况下能够提醒工作人员及时处理。

（7）防雷措施：根据设计，具体为：

A.防直击雷：本项目的工艺装置区，甲醇罐在地下覆土0.5m以下且壁厚大于4mm、且罐顶装有带阻火器的呼吸阀。根据《 建筑物防雷设计规范》 及《 石油化工企业设计防火规范》，可利用设备本体兼作接闪器，不专设接闪杆，但应保证设备本体有良好的电气性能。

甲醇加注机位于原有加油罩棚下，处于罩棚接闪器保护范围内不另设置接闪器。上述金属设备本体接地点不少于2处与接地网可靠连接。本项目工艺装置材质均为碳钢、不锈钢等，导电性能良好，均可利用设备本体兼作接闪器，不单独设置接闪杆。上述设备本体与工艺装置区接地网连接即可。站房、罩棚为原有建筑屋面，已装设接闪装置。

B.防雷电感应：站内所有设备、管道、构架、 平台、电缆金属外皮等金属物均接到接地装置上。

C防雷电波侵入：低压电缆埋地敷设，电缆金属外皮均接到接地装置上，所有管道在进出建筑物时与接地装置相连，管道分支处、直行管道每隔20m接地一次。

D.防雷击电磁脉冲：低压电磁脉冲主要侵害对象为计算机信息系统，信息系统进线处设置相应等级浪涌保护器 信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。

（8）防静电措施：根据设计，具体为：

本项目甲醇加注机等其他工艺设备均做防静电接地；卸甲醇口设置防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪，布置于防爆1区以外。罐车卸甲醇前利用防静电接地夹将罐车与全场接地网可靠连接，形成等电位连接；卸甲醇口旁设置人体静电释放仪，防止工作人员带静电操作；管道首末端、分支处及跨接处均作可靠接地。除绝缘接头外的阀门、 法兰加跨接线，当金属法兰采用金属螺栓或卡子相紧固时，可不另装接跨接线，但应保证至少有五个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面，并测试导电的连续性，若连接处导电不良，则需加跨接线(16mm²铜芯软绞线)。

6、人身防护及职业安全防范

⑴转动设备均设相应的防护罩，在必要的地方设梯子、平台、护拦。

⑵在投产运行过程中，应制定人员急性中毒和窒息的应急预案，现场配备必要的防护设施，如防毒面罩、空气呼吸器等。

⑶在防爆区内的所有金属设备、管道、储罐等设有静电接地。对可能产生静电危害的工作场所，配置个人防静电防护用品。

⑷根据工作环境特点配备各种必需的防护用具和用品。

7、管理

⑴风险的发生往往是由于安全管理的不到位所造成的，企业必须加强对职工的风险防范意识的教育，提高企业人员的风险意识和安全运行管理水平。

⑵站内设置专人负责日常安全管理工作。

⑶加强教育和培训，增强安全意识，提高安全操作既能和事故应急处理能力。

⑷制定特殊危险时间及突发事件的应急计划，进行必要的培训演习，保证突发事故情况下的安全。

## 1.7.2 事故应急处置措施要求

在发生突发性环境污染事故时，应急处置的首要工作是控制事故污染源和防止污染物扩散造成对周围人群、动植物的伤害，防止进一步污染环境。

根据项目实际情况，设立应急救援小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和分工，争取社会救援，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报。

## 1.7.3 有毒有害物质事故应急处置措施要求

各污染物事故应急处置措施详见表6。

表6  有毒有害物质应急处置方法

| 甲醇应急处置措施 |
| --- |
| 泄漏 应急 处理 | 迅速疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下切断泄漏源（堵漏），防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。小量泄漏用沙土、活性炭或其它惰性材料、不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。如大量泄漏，利用构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。然后收集、转移、回收或无害处理后运至废物处理场所处置。 |
| 急救 措施 | 皮肤接触：脱去被污染衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
| 一氧化碳应急处置措施 |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |
| 防护 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。 眼睛防护：一般不需要，高浓度时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸人。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 储存 | 储存于阴凉、通风库房内。远离火种、热源，库房温度不宜超过30℃。应与氧气剂、碱类、使用化学品分开存放，切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |

# 1.8 风险应急预案

遵照国家环保局（90）环管字057号《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》以及《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发(2005)152号)的精神”，企业在投产前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。2008年国家环境保护部发布了《环境污染事故应急预案编制技术指南》（征求意见稿），参照该技术指南，项目可能造成环境风险的突发性事故应急预案纲要见表7。

建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南制定厂区的应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。

表7  应急预案纲要

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险源(甲醇储罐) |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 实施二级应急组职机构，包括站区和地方政府。各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制定有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

# 1.9风险分析小结

## 1.9.1主要结论

本项目涉及的主要新增危险物质为甲醇。通过最大危险源辨识，本项目涉及的危险化学品不构成重大危险源，且储罐为双层地埋式，本评价认为项目最大可信事故为储罐区阀门损坏等原因发生甲醇泄露，发生火灾爆炸等引发的不充分燃烧CO排放对周围环境的影响。在落实风险方法措施、环境风险安全管理对策及制定相应的突发环境事件应急预案后，可最大限度的降低事故发生的概率，环境风险达到可以接受的水平，因而从风险角度分析项目是可行的。

## 1.9.2要  求

1、建设单位委托有资质的单位做安全评价，甲醇储罐火灾爆炸事故伤害影响以安评的结论为准。

2、建设单位针对可能发生的重大环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，并经过专家评审，定期进行预案演练。

3、建立企业环境风险应急机制，加强罐区及其阀门监视力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。

4、严禁在生产装置区、罐区及易燃易爆区用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击作业。

# Text boxes

噪声、扬尘、装修废气

噪声、固体废弃物

基础工程

设备安装

工程验收

装饰工程

主体工程

施工废水、建筑垃圾

储罐泄漏事故

·

设备问题

管理问题

+

+

控制仪器失灵

设备材质问题

设计缺陷问题

设备腐蚀问题

施工安装问题

未能发现隐患

未更换易损件

操作不熟练

违章操作