西咸新区石化大道、丰产路下穿绕城高速公路分离式立交及配套交通

导改道路工程项目

环境影响报告表

| 建设单位： | 陕西西咸新区城建投资集团有限公司 |
| --- | --- |
| 评价单位： | 中圣环境科技发展有限公司 |

二〇一八年十一月

西咸新区石化大道、丰产路下穿绕城高速公路分离式立交及配套交通导改道路工程

环境影响报告表

评价单位：中圣环境科技发展有限公司

法定代表人：姬  瑜

委托单位：陕西西咸新区城建投资集团有限公司

主要编制人员及职责：

| 编制 主持人 | 姓 名 | 职(执)业资格 证书编号 | 登记(注册证) 编号 | 专业类别 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高 原 | 2017035610350000003512610339 | A360711508 | 社会服务 |  |
| 主要 编制 人员 情况 | 姓 名 | 职(执)业资格 证书编号 | 登记(注册证) 编号 | 编制内容 | 签 名 |
|  | 高 原 | 2017035610350000003512610339 | A360711508 | 报告表 |  |
| 其他参与人员：李鑫 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	13

三、环境质量现状	16

四、评价适用标准	22

五、建设项目工程分析	23

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	27

七、环境影响分析	28

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	36

九、环境管理与环境监测计划	38

十、结论与建议	58

图件列表:

图1  拟建项目在沣东新城规划路网中的位置示意图

图2  项目在沣东新城土地利用规划中的位置

图3  项目在能源金贸中心土地利用规划中的位置示意图

图4  项目四邻关系图

图5  项目地理位置图

图6  项目总体平面布置图

图7  丰产路分离式立交平面布置图

图8  石化大道分离式立交平面布置图

图9  绕城改移辅道平面布置图（一）

图10 绕城改移辅道平面布置图（二）

图11 绕城改移辅道平面布置图（三）

图12 绕城改移辅道平面布置图（四）

图13 石化大道下穿绕城高速现状

图14 丰产路下穿绕城高速现状

图15 交通导改道路工程绕城东辅道现状

图16 丰产路绕城高速桥下横断面图

图17 石化大道绕城高速桥下横断面图

图18 导改工程横断面图

图19 地表水系图

图20 监测点位图

图21 噪声监测点位图

图22 项目工艺流程及产污环节图

附件列表：

附件1：环境影响评价委托书；

附件2：立项文件；

附件3：监测报告；

附件4：补充噪声监测报告；

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 西咸新区石化大道、丰产路下穿绕城高速公路分离式立交及配套交通导改道路工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西省西咸新区投资建设集团有限公司 |
| 法人代表 | 张建军 | 联系人 | 秦朝旭 |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣东新城企业路中段东厂区 |
| 联系电话 | 18092276299 | 传真 | / | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 西安市绕城高速公路与石化大道及丰产路交汇处 |
| 立项审批部门 | 陕西省西咸新区行政审批 与服务局 | 批准文号 | 陕西咸审服准[2018]20号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建■ 技改□ | 行业类别 及代码 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑（E4721） |
| 占地面积 |  | 绿化面积 | / |
| 总投资 (万元) | 11316.1 | 其中：环保投资(万元) | 163 | 环保投资占总投资比例 | 1.09% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日 期 | 2020年 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 西咸新区是陕西省委、省政府贯彻落实《关中--天水经济区发展规划》和《国家主体功能区规划》、加快推进西咸一体化、建设西安国际化大都市的重大战略决策，是《西部大开发“十二五”规划》确定的重点建设新区。西咸新区位于西安、咸阳两市建成区之间，东距西安市中心10km，西距咸阳市中心3km，规划区总面积882km2，包括秦汉新城、泾河新城、空港新城、沣东新城、沣西新城五大功能组团。 能源金贸中心位于西咸新区中部，属于沣东新城，位于世纪大道、绕城高速以北、福银高速以西、咸铜铁路以南。区域跨渭河南北两岸，总体规划范围27km2，首期规划用地约为7.3km2，其中起步区约81km2用地。 拟改建分离式立交桥处于西咸新区的东西主干道石化大道和丰产路上，连通沣东新城。石化大道位于陇海铁路以北，西起沣河与绕城高速交叉后，东至西三环，是陇海铁路线以北一条重要的东西向交通干道，受绕城高速既有构造物限制，现状道路通行能力低，现有桥梁不能满足规划石化大道40m红线宽度要求。丰产路由建章路北口平交处引出，向西穿越沣东新城，与绕城高速交叉后，与沣泾大道城市道路平交。现有桥梁不能满足规划丰产路40m红线宽度要求，无法完全利用，石化大道和丰产路下穿绕城高速分离式立交桥的改建能有效打破制约区域发展的交通瓶颈。从产业发展布局规划图可以看到，拟建立交桥除了可以为能源金贸中心及沣东新城提供便捷快速的交通服务，还是打通西安与丝绸之路沿线地区的重要交通节点。同时，作为西安市西大门的公路通道，也是连接功能组团，沟通板块，连接西安与咸阳的重要交通设施。 二、环境影响评价工作过程概述 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中有关规定，该项目应实施环境影响评价，并编制环境影响报告表。为此，建设单位于2018年10月委托中圣环境科技发展有限公司承担该项目的环境影响评价工作。 接受委托后，评价单位于2018年10月对项目沿线自然环境进行了全面的调查，并且收集了该项目环境现状监测资料；在工程分析的基础上采用定性定量相结合的方法预测、分析了工程的环境影响，并针对不利环境影响提出了污染控制和生态保护对策建议。 三、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 本项目属于高速公路市政路段改造工程项目，工程本身在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“鼓励类”的二十四条：西部开发公路干线项目建设，属于国家鼓励类建设项目，符合国家产业政策。 2、相关规划符合性分析 （1）与《大西安“十三五”综合交通运输发展规划》符合性 根据《大西安“十三五”综合交通运输发展规划》，“十三五”期间，加快西咸新区与西安路网深度融合。 拟建分离式立交桥位于沣东新城北部片区，对内与新城规划主干路石化大道和丰产路相连，对外通过绕城高速公路及其相连的其它高速公路实现四通八达，项目的实施可满足能源金贸中心（西安绕城外）及现代制造物流产业区（西安绕城内）的快速连通需求，是实现沣东新城北部片区交通快捷顺达的重要通道。符合规划的要求。 （2）与西咸新区总体规划符合性 根据《西咸新区总体规划（2010-2020）》，规划西咸环线在西咸新区设置8个出入口，包茂高速新增2个出入口；连霍高速（新线）规划在泾河新城设置2个出入口，实现高速公路与城市骨干道路立体化衔接。本项目的建成有利于打破制约区域发展的交通瓶颈，实现高速与城市主干道的衔接。符合新区路网规划的要求。 （3）与沣东新城规划相符性 根据《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020年）》，新城规划路网以“环路加放射形”快速系统为主骨架，联系各大组团；以“方格式路网”为基础，加密各组团内部道路；最终形成“两环、四放射、七横、两纵”的道路网格局，其中两环指西安三环路、绕城高速公路（含快速辅道）。见图1，项目占地属规划交通用地，见图2。 根据《西咸新区能源金融贸易区规划》，石化大道和丰产路作为西安市与西咸新区的主干道路，是西咸互通立交与西咸新区与西安市连接的必经之路，同时是绕城高速西咸互通式立交连接西安与西咸新区的主干道，更是加快西咸新区发展，带动大西安都市协作发展的基础工程。项目占地为规划交通用地，周围为规划居住、工业用地。与世纪大道、地铁二号线、沣泾大道相邻，其实施可显著提升区域交通的可达性和便利性，提高地块的商务潜力，带动周边土地升值，吸引新一轮资本、高科技聚集投入，引导更多的城市功能（如工作、休闲娱乐、居住等）向其周边集聚，加快区域经济发展和城市开发，促进形成新城发展的新增长，全面提升区域周边地块价值，打造面向未来的核心竞争力。本项目与西咸新区能源金融贸易区的位置关系见图3。 四、地理位置 西咸新区石化大道、丰产路下穿绕城高速公路分离式立交工程位于西安市绕城高速公路与石化大道及丰产路交汇处，配套交通导改道路工程位于该段绕城高速东侧绕城东辅道上，四邻关系图见图4，项目地理位置见图5，项目总平面布置图见图6~12。 五、工程概况 本项目作为西咸互通立交的相关工程，与立交同步设计、同步施工、同步运营。施工时先将所有车辆转换至绕城东辅道（导改道路）通行，在桥墩台帽位置开挖出一施工槽，施工桩基及墩台帽，左右两幅桥（石化大道及丰产路分离式立交）同时施工，桥梁施工完成后，将车流由导改道路转换至桥面正常通行，最后再在桥下开完原有路基，桥下防护及石化大道路面、排水工程等。 （一）现有工程概况 1、绕城高速 西安绕城高速公路全长88km，是陕西省“2367”高速公路网中两条环线之一，建成于2003年9月。是环绕西安城区外围的环形高速大通道，实现了国家高速公路、国道、机场高速、西安城市道路的交通衔接与转换，并成为区域路网的转换中枢。 2016年编制《西安绕城高速公路通行能力提升工程环境影响报告书》并于2016年9月取得西安市环境保护局下发的市环批复[2016]178号文件，通行能力提升之后，西安绕城高速公路立交由现有的15个增加到18个（新建丈八四路互通式立交、雁塔路互通式立交、金花路互通式立交），服务区由现有2 个增加到4个（新增阿房宫服务区、灞桥服务区）。收费站由现有的7个增加到13个（增设丈八四路立交2处，雁塔路立交2处，金花路立交1处、田王立交1处）。目前，绕城沿线服务区及收费站都配备相应水和大气环保设施，运行正常；绕城沿线进行了绿化设计，沿线集中建筑区采取了声屏障、绿化降噪措施。存在的问题：场站环保设施存在老化和更新问题；绕城沿线雁塔路至曲江路段北侧高层建筑密集，需加强交通噪声防治；局部路段需加强绿化。 本项目位于绕城高速帽耳刘立交与六村堡立交中间段，该段无服务区，部分敏感点路段采取声屏障及绿化降噪措施。 2、石化大道 石化大道交叉点处位于西安市三桥镇贺家村，采用分离式立交形式与绕城高速交叉。根据西咸新区路网规划，经过实地勘察，本项目受陇海铁路联络线、西成高铁及高压走廊带影响，上跨绕城高速基本不可行，只能采用下穿方案。交叉点处绕城高速与现有石化大道立体交叉，该段平、纵面指标均较高，为填方路基，路堤高4.5m。绕城上设有1-16m装配式先张法部分预应力混凝土简支空心板桥跨越现有乡村路，薄壁式桥台，桩基础。现有桥梁不能满足新的石化大道40 m红线宽度要求，平面无法利用，故拟拆除旧桥新建一座桥梁跨越石化大道。规划石化大道采用城市主干道II级标准设计，路基宽度40 m，目前绕城高速两侧均己施工完成，下穿绕城设1-16 m板桥。 3、丰产路 丰产路交叉点处绕城高速与现有丰产路（X307）立体交叉，该段高速公路平、纵面指标均较高，为填方路基，路堤高5.5m。绕城高速上设有16+20+16 m简支空心板桥跨越现有乡村路，柱式墩台，桩基础。桥下净空4.0 m。现有桥梁不能满足新的丰产路40m红线宽度要求，平面无法完全利用，故拟改建一座桥梁跨越改建后的丰产路。现状桥梁采用板宽1m的部分预应力简支空心板，于2000年投入使用，桥梁下部基本完好，上部空心板局部渗水、铰缝脱落，个别板体出现裂缝、破损。 丰产路既有道路为乡村路，路基宽度12m，平面顺直，纵坡缓。现状道路从既有桥梁中孔下通过，边孔未利用。现状丰产路在绕城高速东侧以南与规划的绕城东辅道平交，以北的绕城辅道未实施。丰产路道路部分设计工作业主委托西安市政设计研究院承担，根据西安市政院提供的丰产路道路部分设计资料， 丰产路按照城市主干道II级标准设计。分离式立交桥两侧（绕城高速两侧〉采用四板块断面设计， 分离式立交桥下断面可适当调整。 图13 石化大道下穿绕城高速现状 图14 丰产路下穿绕城高速现状 4、绕城东辅道 施工期绕城高速将全部导改至导改道路，导改道路利用高速公路东侧的市政道路绕城东辅道，目前该市政路现阶段己基本完工，基本路段道路现状为：沥青混凝土路面，长约1.6km。由北向南为双向四车道，行车道宽度3.0m：由南向北为双向六车道，行车道宽度 3.5m；中央分隔带采用1.5m宽的市政绿化带，道路红线宽度30m， 两侧绿化带宽度分别为30 m和70m，绕城东辅道与丰产路、石化大道等市政路均以平交的方式相连接。该市政路靠近西贺村段道路横断面缩减为双向两车道，长约500m，沥青混凝土路面，路基宽度12.0m。该段市政路西侧有段长约150m的乡村路，路面宽5m，水泥路面。 图15 交通导改道路工程绕城东辅道现状 （二）改建项目工程概况 1、工程基本情况 项目名称：西咸新区石化大道、丰产路下穿绕城高速公路分离式立交及配套交通导改道路工程项目 建设单位：陕西省西咸新区投资建设集团有限公司 建设地点：西安市绕城高速公路与石化大道及丰产路交汇处 建设性质：改建 道路等级：高速公路 行业类别：铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑（E4721） 总 投 资：11316.1万元 2、项目建设内容及规模 本项目为改建项目，项目由拟建石化大道及丰产路下穿绕城高速公路分离式立交及配套交通导改道路工程组成，其工程组成与建设内容见表2。 表2 项目组成与建设内容 工程 分类 建设内容 主体 工程 丰产路立交桥：将原来的三孔桥跨径16+20+16m改为四孔跨径16+2×20+16，桥宽2×17m，桥梁全长78.12m。石化大道立交桥：将既有1-16m通道桥改造为长 78 m的预应力混凝土现浇连续箱梁桥，桥梁跨径为 4×18m ，桥宽2×17.44m； 辅助 工程 分离式立交桥梁施工期间，绕城高速车辆全部导改至配套的交通导改道路，待立交建成绕城高速恢复通行，导改道路恢复其原有功能；导改道路设计速度分为80km/h（导改道路桩号K0+000~Kl+900）和60km/h（导改道路桩号Kl+900~K2+448.262），长度2.448km，导改道路路基宽度为31.5~35m，改扩建后横断面布置形式同绕城高速。施工期间设置临时导流交通指示标牌、护栏、隔离设施、轮廓标、防晕板及导流墩，绘制标线，设置警示灯等； 包括防撞护栏、伸缩缝、支座等辅助工程； 公用 工程 排水 桥面径流通过接入现有桥面径流管路排放至现有蒸发池； 导改路面采用集中排水的处理方式，集中排水是通过设在路肩边缘拦水带拦截路面水，由急流槽排入路侧路堤边沟，最终引入市政管网。路面排水设施拦水带采用沥青砂铺设，集水槽、急流槽采用水泥混凝土现浇； 目前项目所在地市政管网已经敷设到位； 供电 夜间照明电源由外部供应与自备发电机相配合，供电线路、配电箱、闸刀的安装架设必须符合TN—S系统要求及电力部门的其他相关规定； 环保 工程 垃圾 收集 施工过程中产生的建筑废料，经粉碎后全部作为路基材料回填；将现有旧路沥青路面铣刨料外售泡沫沥青厂再生后综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运； 废气 处理 施工期采取围挡、篷布遮盖料场和运输车辆、及时喷洒和清扫道路； 污水 处理 施工期加强对机械车辆的保养与维护，以附近现有的各类机修企业和场地为依托，不在施工现场设置机修场地，避免大量机修废水的产生对水环境造成污染。施工人员就餐和住宿尽量分散租用附近村民民房，生活污水依托附近村庄； 噪声 处理 对施工时间进行调整，对施工期敏感点噪声进行定期监测，若超标采取隔声措拖（移动声屏障），尽量减少施工噪声对外环境的干扰，注意机械保养，使机械保持最低声级水平； 植被 恢复 施工期结束对临时占用的耕地进行复垦，对占用的绿化带进行植被恢复。施工时应注意设置临时排水措施，防止裸露边坡被暴雨冲蚀； 3、道路技术指标 本项目依据《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的相关规定，施工期采用的主要技术经济指标见表3。 表3 主要技术经济指标表 项目 石化大道下穿绕城高速分离式立交桥 丰产路下穿绕城高速分离式立交桥 配套交通导改道路 公路等级 双向六车道高速公路 双向六车道高速公路 双向六车道高速公路 上跨公路宽度（m） 35 35 / 设计速度（km/h） 120 120 60~80 下穿道路等级 城市主干道 城市主干道 / 下穿道路宽度（m） 40（四块板） | 40（四块板） / 桥梁宽度（m） 2×15.5（双幅桥） 2×15.5（双幅桥） / 桥梁净高（m） 5.2（机动车道）/3.2（非机动车道） 4.5（机动车道）/3.0（非机动车道） / 桥梁孔径（m） 16+2×20+16 4×18 / 桥梁总长（m） 78 78 / 汽车荷载等级 公路-Ⅰ级 公路-Ⅰ级 公路-Ⅰ级 4、主要工程概况 （1）立交桥工程 ①丰产路立交桥 位置在绕城高速K29+598.235处，丰产路立交桥桥面宽度： 0.5m（防撞护栏）+ 15.5m（行车道）+3m （中分带）+15.5m（行车道）十0.5m（防撞护栏），半幅桥面宽17m；桥面铺装：9cm沥青混凝土十防水层＋8cmC40现浇混凝土调平层。 图16 丰产路立交桥横纵断面图 桥梁护栏z采用S S级钢筋混凝土墙式护栏。 桥下净空：丰产路采用城市主干道II级标准设计， 桥下净空按机动车道5.0m，非机动车道3.5m预留。 ②石化大道立交桥 位置在绕城高速K31+263.357处，桥面宽度：（0.5m（防撞护栏）+15.50m（行车道）+l.0m（波形梁护栏）+0.5m（空隙））×2=35.0m。半幅桥面宽17 m； 桥面铺装：9cm沥青混凝土＋橡胶改性热沥青同步碎石封层＋SBR改性乳化沥青防水层+ 8 厘米 C40 现浇混凝土调平层。 桥梁护栏： 采用SS级钢筋混凝土墙式护栏。 桥下净空：石化大道采用城市主干道II级标准设计， 桥下净高按机动车道5.0 m， 非机车道3.0m预留。 图17 石化大道立交桥横纵断面图 （2）配套交通导改道路工程 经现场勘查及与绕城高速公路管理部门协商，本项目在实施时不能对绕城高速公路的通行能力造成较大影响，原则上施工期间占用多少行车道，就应该以辅道的形式补偿几个行车道。经勘查现场实地情况并综合考虑后，在绕城高速东侧石化大道至丰产路间高速路东侧全幅临时改移，桥梁全幅一次性施工。配套导改道路工程全长2.448km（绕城东辅道部分为K0+400~K2段），导改道路路基宽度为31.5~35m，施工期将会对导改道路路面布置形式重新整合，横断面布置形式同绕城高速。导改道路在项目施工期结束后，丰产路与石化大道之间的绕城东辅道将保留，并恢复其原有城市道路功能。 配套交通导改道路工程在绕城高速K29+400～K31+400路段东侧，绕城高速设计速度采用120km/h，导改道路设计速度分为80km/h（导改道路桩号K0+000~Kl+900）和60km/h（导改道路桩号Kl+900~K2+448.262）。 路面材料：上面层： 5cm 细粒式沥青混凝土（AC-13 SBS 改性沥青）；下面层： 7cm 中粒式沥青混凝土 CAC-20 SBS 改性沥青）基层： 20cm 水泥稳定碎石（水泥剂量 4.5%)；底基层： 20cm 水泥稳定碎石（水泥剂量 3.5%)；总厚：52cm； 旧路利用路段路面结构：上面层：5cm 细粒式沥青混凝土（AC-13 SBS 改性沥青）下面层：8cm中粒式沥青混凝土（AC-20 SBS 改性沥青）；沥青层间设置粘层，沥青层与半刚性基层间设封层并洒透层油。 K0+000~Kl+900 起点位于绕城高速与丰产路交叉处往北，终点位于西贺村现状市政道路。路线长1900m。K0+000~K0+055段道路为高速路与东辅道连接段，横断面由35m渐变至31.5m，此段为新增临时占地，施工期结束后丰产路以北的临时占地将全部恢复原状。K0+055~K1+900段道路横断面为31.5m，该段在施工期将会对现有路面进行改建，占用其中央分离绿化带，利用旧路原有基层，路面重新按照高速公路断面要求铺设，以满足作为绕城高速临时通车路段的需求；平面设计：共设2处平曲线，曲线最小半径700m；纵断面设计：共设竖曲线6处，最大纵坡-1.857%/1处，最小纵坡-0.4%/1处：竖曲线最小半径5500m，竖曲线最小长度118.8m；最小坡长255m。 Kl+900~K2+448.262 起点位于西贺村现状市政道路，终点位于绕城高速与石化大道交叉处往南。路线长548.262m，K1+900~K2+393.262段道路横断面为31.5m，K2+393.262~K2+448.262段道路横断面由31.5m渐变至35m。K1+900~K2+448.262段道路为高速路与东辅道连接段，此段为新增临时占地，施工期结束后石化大道以南的临时占地将全部恢复原状。平面设计：共设2处平曲线， 曲线最小半径500m；此段设计速度限定为60km/h，主要考虑到：导改道路下穿铁路，距铁路桥墩较近，为安全考虑；在现状绕城高速桩号K31+572处有13+16+13m预应力混凝土空心板，为不加宽此处桥梁。纵断面设计：共设竖曲线1处，最大纵坡1. 12%/1处，最小纵坡0.341%/1处：竖曲线最小半径19000m，竖曲线最小长度147.998m；最小坡长345m。 （3）交通工程及沿线设施 为了保证临时高速公路运行安全，交通工程及沿线设施主要包括：设置完善标志、标线、护栏、防眩板、隔离栅等设施。 （4）雨水工程 桥面径流通过接入现有桥面径流管路排放至现有蒸发池； 导改路面采用集中排水的处理方式，集中排水是通过设在路肩边缘拦水带拦截路面水，由急流槽排入路侧路堤边沟，最终引入市政管网。路面排水设施拦水带采用沥青砂铺设，集水槽、急流槽采用水泥混凝土现浇。 图18 导改道路横断面图 5、工程占地及拆除工程 本工程总占地面积139.75亩（9.32 hm2），其中新增占地56.98亩（3.80 hm2）其余占地均在高速公路与市政路的占地范围。新增占地具体详见表4。新增占地中水浇地、高速公路及市政道路绿化带等为临时占地，乡村路与宅基地为永久占地。施工营地位于绕城东辅道与高速公路之间的市政道路绿化带的临时占地范围内，本项目为现浇桥梁不设桥梁预制场及拌合站，现浇砼、沥青混凝土均为外购，工程结束之后临时占地将恢复原状。 本工程拆除砖混房3888m2、平石2770m、房基389 m3、信号塔1座、电线杆24根、路灯100根、门楼1座、旧路面835m，拆除护栏1277m、拆除隔离栅627m、拆除防眩板384块。 表4 工程新增占地类型表 用地类型 水浇地 高速绿化 市政绿化 乡村路 宅基地 用地性质 临时占地 永久占地 面积(hm2) 1.64 0.17 1.81 0.075 0.11 6、土石方平衡及临时工程 本项目挖方总量为24225m3，临时覆盖堆存于西咸互通立交匝道环形区域内，后期作为绿化培土利用。路堤垫高需要填方52995 m3，由于本项目挖方为浅层表土不适合作路基填方，因此填方全部外购，因此本项目不涉及取、弃土场。 7、施工组织和交通组织 （1）施工区交通组织方案 修筑施工导改道路与绕城高速公路相接，通过隔离墩及临时标识引导车辆进入导改道路行驶。施工导改道路路基宽度为31.5~35m，横断面布置形式同绕城高速。石化大道和丰产路下穿绕城高速分离式立交桥梁施工时采用全幅封闭施工，车流量全部导改至导改道路，导改道路实现双向通行的交通组织方案。施工前设置封闭的施工区域，施工区域长度包括桥梁施工区长度和施工机械停放区长度，施工区域的宽度为绕城高速全幅宽度。施工区域四周围挡采用隔离墩墙加彩钢板进行隔离，以确保施工不影响正常行车。桥梁施工完成后，恢复绕城高速正常通行。 （2）施工区交通控制设施设置 ①与现有的交通道路相交的施工段，施工时采用高0.8m的24砖墙加彩钢板对施工区进行围护，采取部分封闭交通的措施，周围设立醒目警示标志，安排专人职守，以免影响施工。 ②按规定对施工路段设置多级GB5768-2009 反光式导向标志和施工警示进行安全布控，做好作业区域的安全防围防护，对路面作业人员、施工现场旁站人员按规定配给安全反光标志服和劳动防护用品。 ③在施工区域道路前方2000m、1800m、1600m 处分别设置交通警示牌、限速标示牌和车辆分流示意图。 ④在施工区域道路前方300m 处设置锥形桶警示标志，将车辆从正常路径疏导到新的路径上去。 ⑤施工区域围挡上部悬挂警示灯，跨公路基础及支架设夜间反光标志，护围前5m设车辆分流斑马线。 ⑥安装两排路灯，保证施工、车流视野畅通。 六、实施方案 1、资金筹措 本项目共需资金1.1亿元。 2、工期安排 本项目建设期为2018-2020年，工期18个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为市政路扩宽改建绕城高速公路工程，目前绕城高速已建成运行，存在的污染源主要为绕城高速交通噪声。存在的主要环境问题为绕城高速主线车辆对周围声环境敏感点的影响，西贺村为本项目敏感点，首排距离高速公路红线33m执行4a类标准，补充监测现状未出现超标现象，且近期绕城高速西贺村一侧已经采取声屏障降噪措施，因此声环境影响较小。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等） (1) 地形地貌 项目位于绕城高速公路帽耳刘立交以北，师家营村西南部，属于渭河冲击平原，地形平坦开阔，地下水资源丰富，土地肥沃。海拔一般在370～400米之间。 (2) 地质构造 根据外业勘探、原位测试及室内土工试验结果报告，结合地层时代、成因等，将场地内勘探深度50.00m范围地层划分为6层，现自上而下叙述如下： ①素填土Q4ml：黄褐色。以粘性土为主，含少量砖瓦碎块、灰渣等建筑垃圾及植物根系，土质不均匀。厚度0.50～1.80m，层底标高380.66～382.12m。 ②黄土状土Q4al：褐黄色，坚硬为主。具大孔、虫孔、针状孔，含零星蜗牛壳，含砂量较大，具湿陷性。厚度0.90～1.80m，层底埋深1.30～3.20m，层底标高379.48～380.62m。 ③中细砂Q4al：灰黄色，湿，稍密。以石英、长石为主，暗色矿物次之，含云母及氧化铁，级配不良。该层层位较稳定，在场地内普遍分布。厚度5.60～6.70m，层底埋深7.50～9.00m，层底标高373.51～374.35m。 ④中细砂Q4al：灰黄色，湿，中密。以石英、长石为主，暗色矿物次之，含云母及氧化铁，零星圆砾，级配不良。该层层位较稳定，在场地内普遍分布。厚度9.70～10.30m，层底埋深17.80～19.00m，层底标高363.51～364.39m。 ⑤中粗砂Q4al：灰黄色，饱和，密实。以石英、长石为主，暗色矿物次之，含云母及氧化铁，零星圆砾，级配良好。厚度17.00～17.50m，层底埋深35.00～36.00m，层底标高346.01～347.32m。 ⑥中粗砂Q4al：灰黄色，饱和，密实。以石英、长石为主，暗色矿物次之，含云母及氧化铁，零星圆砾，级配良好。本次勘探50.00m深度范围内未穿透该层，最大揭露厚度15.00m。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本区抗震设防烈度为Ⅷ度，动峰值加速度为0.2g。 (3) 河流水系 评价区范围内地表水体为太平河。距离评价区较近的地表水体沣河、渭河。太平河位于项目区西侧，距项目区最近距离约50m；沣河位于项目区西侧，距项目区最近距离2700m，渭河位于项目区北侧，距项目区最近距离约3800m。地表水系图详见图4.1-1。 太平河属皂河支流，发源于西安市西滩村，穿越绕城高速、西宝高速、西兰公路和陇海铁路，由现代农业综合开发区西站桥上游1088m处汇入皂河，河道全长24.839km，流域面积108.59km2。该河起初为渭河的防洪引流渠，目前为排污渠，已全部渠化。 沣河是渭河的一级支流，位于西安市西郊，发源于秦岭北段，由南向北流经户县的秦渡镇，于咸阳市汇入渭河。沣河全长82km，总流域面积1460km2。沣河在秦渡镇以上有高冠峪河、太平峪河、潏河三条较大支流汇入。秦渡镇站多年平均年径流量为2.48亿m3，7～10为丰水月，径流量占全年的54.7%，每年12月至翌年3月为枯水月，径流里占全年径流量的7.1%。 渭河全长818km，流域面积13.43万km2。其中陕西境内长约450km，西安市境内长度约150km，临潼境内长40.8km。据水文资料，多年平均径流量54.73亿m3，多年平均流量165.02m3/s。实测年最大径流量111.7亿m3，实测年最小径流量20.72亿m3年，最大与最小径流量比值5.4，年际变化显著。渭河属季风性河流，径流年内分配极不均匀，一般来说7～9为丰水月，12月至翌年3月为枯水月。 (4) 水文地质 新生代以来堆积了巨厚的松散沉积物，地下300m以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。各含水层在垂直方向与弱透水层成不等厚互层或夹层重叠。尤其是数十m的粗粒相冲积层，蕴藏着丰富的地下水资源。 ①潜水的赋存及分布 渭河河漫滩区属强富水区，潜水埋深一般小于10m；渭河一级阶地区为强富水区，潜水埋深一般在10~20m之间；渭河二级阶地区为较强富水区，从阶地前缘向后缘，富水性逐渐变弱，潜水埋深一般为20~30m；渭河三级阶地区为中等富水区，潜水埋深为 30-60m；黄土塬区为极弱富水区，潜水埋深大于60m。 ②潜水动态特征 根据水文观测资料，潜水位的变化趋势可以分为上升区、下降区和平稳区。下降区主要分布于北部三级阶地和台塬区以及西部强开采区、渭河南部地区；上升区分布于旧城区和东部的高漫滩区，由于潜水开采量减少所致；平稳区分布于西部和西南部以及处于上升区和下降区之间的过渡地带。 图19 地表水系图 (5) 气候气象 项目区属暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季冷暖干湿分明，光、热、水资源丰富，气候统计资料见表5。 表5 气候统计资料 项目 单位 统计值 备注 全年日照时间 小时 1983.4 / 年均气温 ℃ 13.6 / 最热月 / 7月 平均可达26.8℃ 最冷月 / 1月 平均气温-0.5℃ 年均相对湿度 % 74 / 年均降水 mm 550.5 多集中在7、8、9月 年平均风速 m/s 1.5 主导风向西风 最大风速 m/s 17 / 无霜期 天 219 / 最大冻土深度 cm 19 /

# 三、环境质量现状

| 建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 本项目与西安绕城高速公路西咸互通式立交工程的扰动影响范围基本一致，敏感点基本相同（杜家村拆迁，本次评价不涉及），因此环境质量现状监测全部引用《西安绕城高速公路西咸互通式立交工程环境影响报告表》2017年11月13日～19日的监测数据，监测点位图见图20，监测报告见附件4。 一、环境空气质量现状 1、监测点位及监测项目 设2个监测点位，具体见下表6： 表6 环境空气现状监测点位表 点号 监测点位 监测时间 监测项目 1 西坡村 2017年11月13日～19日 PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO 2 火烧寨村 2、监测结果 环境空气质量监测结果汇总见表7。 表7 环境空气质量现状监测结果统计表 单位：μg/m3 点位 监 项 1#西坡村 2#火烧寨村 SO2 1h平均值 范围 11~19 10~20 超标率% 0 0 最大超标倍数 0 0 标准值 500 24h平均值 范围 14~16 14~17 超标率% 0 0 最大超标倍数 0 0 标准值 150 NO2 1h平均值 范围 15~22 15~23 超标率% 0 0 最大超标倍数 0 0 标准值 200 24h平均值 范围 17~18 17~19 超标率% 0 0 最大超标倍数 0 0 标准值 80 CO 1h平均值 （mg/m3） 范围 0.5~1.4 0.5~1.5 超标率% 0 0 最大超标倍数 0 0 标准值 10 24h平均值 （mg/m3） 范围 1~1.2 0.9~1.1 超标率% 0 0 最大超标倍数 0 0 标准值 4 PM10 24h平均值 范围 113~312 124~308 超标率% 71.42 71.42 最大超标倍数 1.08 1.05 标准值 150 PM2.5 24h平均值 范围 68~168 73~162 超标率% 71.42 71.42 最大超标倍数 1.24 1.16 标准值 75 从监测结果可见：项目区域2个监测点位SO2、NO2、CO浓度的小时值、日均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，未出现超标现象。PM10和PM2.5 的24h平均值均出现超标，超标原因主要是由于区域大气环境颗粒物浓度较高所致。 二、地表水环境质量现状 （1）监测断面 监测断面位于项目地上游500m的太平河。 （2）监测结果 表8 太平河1#断面地表水监测结果 单位：mg/L（pH值为无量纲） 序号 项目 采样时间 均值 Ⅳ类标准 超标率(%) 最大超标倍数 2017.11.13 2017.11.14 2017.11.15 1 pH 7.35 7.42 7.30 7.36 6-9 0 0 2 COD 121 123 119 121 30 | 100 3.1 3 BOD5 26.2 26.8 25.4 26.13 6 100 3.47 4 氨氮（NH3-N） 1.75 1.72 1.79 1.75 1.5 100 0.19 5 总氮 12.2 12.4 12.1 12.23 1.5 100 7.27 6 总磷（以P计） 0.29 0.30 0.28 0.29 0.3 0 0 7 氟化物 0.63 0.61 0.69 0.64 1.5 0 0 8 硫化物 ND0.005 ND0.005 ND0.005 ND0.005 0.5 0 0 | 9 挥发酚 0.003 0.003 0.002 0.0027 0.01 0 0 10 阴离子 表面活性剂 0.07 0.06 0.08 0.07 0.3 0 0 11 石油类 1.13 1.30 1.35 1.26 0.5 100 1.7 从监测结果可以看出，在太平河1#断面部分监测项目包括COD、BOD5、氨氮、总氮、石油类均出现超标现象，PH值、总磷、氟化物、硫化物、挥发酚、阴离子表面活性剂等检测项目达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准。监测结果表明太平河水质超标较严重，有待治理。 三、声环境质量现状 监测引用互通立交2017年11月13日~14日衰减断面的监测数据。监测结果见表9。 表9 交通噪声衰减监测结果 单位：dB（A） 序号 监测日期 监测点位 监测结果dB(A） 昼 间（1） 昼 间（2） 夜 间（1） 夜 间（2） 5# 11月13日 距绕城高速中心线20m （红线内） 65.2 69.8 57.4 56.9 6# 距绕城高速中心线40m （红线7m） 62.3 67.1 54.7 53.8 7# 距绕城高速中心线60m （红线27m） 60.8 65.3 53 51.9 8# 距绕城高速中心线80m （红线47m） 58.7 63.9 51.6 50.1 9# 距绕城高速中心线120m （红线87m） 57.9 61.4 50.2 48.9 5# 11月14日 距绕城高速中心线20m （红线内） 67.9 63.9 54.2 55.6 6# 距绕城高速中心线40m （红线7m） 64.8 61.1 51.6 52.9 7# 距绕城高速中心线60m （红线27m） 62.9 59.5 49.7 51.5 8# 距绕城高速中心线80m （红线47m） 61.3 58.4 48.5 49.9 9# 距绕城高速中心线120m （红线87m） 59.1 57.7 47.3 48.5 表10 噪声监测期间车流量统计表 监测日期 监测点位 监测时间 车流量（辆/20min） 大型车 中小型车 2017-11-13 ~ 2017-11-14 西安绕城高速 昼间（1） 147 639 昼间（2） 160 730 夜间（1） 57 342 夜间（2） 49 369 2017-11-14 ~ 2017-11-15 西安绕城高速 昼间（1） 155 700 昼间（2） 132 686 夜间（1） 41 357 夜间（2） 45 345 噪声监测期间绕城高速昼间各时段小时车流量为2358~2670辆，噪声值为57.7~69.8dB（A），夜间各时段小时车流量为1170~1254辆，噪声值为47.3~57.4dB（A）。 根据衰减断面监测结果可见，噪声随距离的增加不断衰减，且昼间噪声值高于夜间。距绕城高速红线35m范围内昼间可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准规定的相应限值要求，夜间20m范围出现超标现象。距绕城高速红线线35m~90 m范围内昼间、夜间均不同程度出现超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准规定的相应限值，说明绕城高速对区域声环境产生一定的影响。 四、噪声敏感点监测 本项目引用西咸互通立交项目2018年9月11日～12日委托西安京诚检测技术有限公司进行敏感点噪声监测数据，互通立交周边的2个敏感点师家营村与西贺村（与本项目敏感点一致），监测结果见表11，监测点位图见图21，监测报告见附件4。 表11 监测结果统计一览表 单位：dB(A) 测点编号 名称 9月11日 9月12日 平均值 标准值 执行标准 达标 情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 1#师家营村首排房屋 （距高速中心线200m，距离高速路红线175m）有火车 64.0 52.8 63.2 54.3 63.6 53.6 70 55 4b类 达标 无火车 63.1 54.5 62.7 51.9 62.9 53.2 达标 2# 2#师家营村 （距高速中心线300m，距离高速路红线275m）有火车 51.4 47.8 50.5 46.3 51.0 47.0 60 50 2类 达标 无火车 49.6 45.3 48.0 44.1 48.8 44.7 达标 3# 3#西贺村首排房屋 （距高速中心线65m，距离高速路红线32m） 有火车 68.3 54.3 64.7 53.9 66.5 54.1 70 55 4a类 达标 无火车 62.7 53.5 61.4 53.0 62.0 53.2 达标 4# 4#西贺村 （距高速中心线200m，距离高速路红线167m）有火车 49.6 46.1 49.3 45.5 49.4 | 45.8 60 50 2类 达标 无火车 48.0 43.2 48.6 42 4 48.3 42.8 达标 由监测结果可知， 2#、4#监测点环境噪声昼间夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，1#（原来在绕城高速与高铁之间的房屋已搬迁）、3#监测点环境噪声昼间夜间均分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b、4a类标准；监测期间通过火车均为西成高铁，陇海铁路联络线无火车通过，监测期间西成高铁车流量详见表15，说明项目区域声环境质量受绕城高速及西成高铁共同的影响。 图21 补充噪声监测点位图 表12 监测期间西成高铁车流量（辆/h） 监测日期 监测点位 监测时间 车流量 2018.09.11 1# 昼间 7 夜间 0 3# 昼间 9 夜间 0 2018.09.12 1# 昼间 8 夜间 0 3# 昼间 10 夜间 0 五、生态环境现状 1、生态功能区划 陕西省人民政府于2004年批准发布了《陕西省生态功能区划》（陕政办【2004】115号）。依据该区划，全省共划分为4个生态区，10个生态功能区，35个小区。项目所处区域生态功能区划定位及情况见表13。 表13 生态功能区划定位 一级区 二级区 三级区 范围 生态服务功能重要性或生态敏 性特征及生态保护对策 渭河谷地农业生态区 关中平原城乡一体化生态功能区 关中平原城镇及农业区 渭南市中南部、西安市、咸阳市,宝鸡市中部各县 人工生态系统，对周边依赖强烈，水环境敏感。合理利用水资源，保证生态用水，城市加强污水处理和回用,实施大地园林化工程,提高绿色覆盖率。保护耕地,发展现代农业和城郊型农业。加强河道整治，提高防洪标准。 该区地处渭河冲积平原，由河漫滩、一、二、三级阶地组成，面积1.47万km2,地面平坦，土壤肥沃，灌溉条件方便，是陕西省重要的农业生产基地。又是人类活动的密集区，城镇化水平高，经济发达，是陕西省最主要的产业经济带。该区是人类活动密集区,自然生态系统基本为人工或半人工生态系统所取代,对周边地区生态系统依赖性高。主要问题是人口密集，土地紧缺，水资源问题突出，水体污染严重，制约经济发展。 2、植被类型与分布 项目区为城市近郊，地势平坦，根据实地调查，周围现状多为农田及道路，工程沿线为城市近郊生态系统，绕城高速及周边道路沿线现状植被主要为人工栽种的绿化带植被及少数行道树；以乡土种为主，主要有广玉兰、松树、杨树、栾树、女贞等小乔木，另有少数灌木及草本。 据现状调查，评价区内无珍稀濒危树种。 |
| --- | --- | --- | --- |

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

建设项目所在地周围无历史文物、名胜古迹以及珍贵动植物等重要保护目标。本项目下穿陇海铁路联络线，运营期同绕城高速公路，施工期200m评价范围内的环境保护敏感点见表14。

表14    分离式立交周围敏感点特征表

| 序号 | 名称 | 绕城高速起讫桩号 | 距分离式 立交距离（m） | 导改道路 起讫桩号 | 距导改道路中心线距离 | 线路图 | 现场照片 | 环境特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中心线 | 红线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西 贺 村 | K31+200 | 150m （拆迁前65m） | 98（拆迁前33m） | K2~K2+341 | 30m |  |  | 村庄位于线路左侧，为一到两层砖房，侧向高速公路，分布比较集中。目前本项目征地范围已拆迁完成，施工期评价范围内共2排房屋，距石化大道红线35m范围内为4a类区，35m外为2类区； |
| 2 | 师家 营村 | K29+800 | 160m | 130 | K0+312~K0+500 | 230m |  |  | 村庄位于线路右侧，为一到三层砖房，侧向高速公路主线，分布比较集中。现状首排位于高铁西侧，距离绕城高速中心线为160m，距离西成高铁外轨中心线不足3m，施工期评价范围内共2排房屋，均为4b类区； |

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 本次环境影响评价执行的环境标准如下： 1、环境空气执行（GB3095－2012）《环境空气质量标准》二级标准； 2、石化大道、丰产路、导改道路及高速公路红线外35m以内区域、铁路外轨中心线外60 m内区域执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中4类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 3、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域标准； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：施工期大气污染物执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关浓度限值要求。 2、噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 3、固体废弃物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB1859-2001）；生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部第157号令）的相关规定。 其他要素，按国家有关要求规定执行。 |
| 总量控制指标 | 本项目产生的污染物主要集中在施工期，为短暂性，施工结束后各种污染源可以消除，因此本项目无需申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： （1）现有路面拆除，绿化带植被移植； （2）基础开挖； （3）主体工程：临时交通导改路基工程及路面工程、分离式立交旧桥梁拆除及新桥现浇工程等； （4）配套工程：交安工程和配套设施等，绿化景观工程、占地恢复等； （5）投入运营。 本工程工艺流程见图21。 图22 项目工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 一、施工期 1、施工期工艺过程与产污环节分析 本项目施工期间将绕城高速上的通行车辆全部导改至配套导改道路工程（绕城辅道），分离式立交桥梁全幅一次性施工。配套导改道路工程全长2.448km，导改道路基宽度为31.5~35m，横断面布置形式同绕城高速。导改道路施工完成后，恢复为城市道路。分析工艺中各环节产生的污染物。 （1）导改道路路基扩宽施工过程产污环节分析 ①路基清表 产生松散堆土，容易造成水土流失；用地范围内植被的清除导致原有自然景观和生态环境的破坏，造成地表裸露，并且在一定范围内造成水土流失；同时在清理过程中伴随着机械噪声和扬尘影响。 ②路基填筑 路基填筑过程中，填筑材料中的石灰、水泥等含有大量的粉尘，在运输和施工过程中将产生大量的扬尘和粉尘，对周围环境空气产生影响；施工过程中如果纵向调运不合理，造成弃方增加，引发水土流失；路基压实机械产生的施工噪声给沿线村庄带来影响。 路面工程 路面采用沥青混凝土路面，沥青在熬炼、搅拌和摊铺过程中产生沥青烟，沥青烟中含有多环芳烃和苯并（α）芘等有毒有害物质，将有损操作人员和周围居民的健康。本项目所用沥青均为外购成品，用保温槽车运送到施工现场。在沥青混凝土铺设的过程仅有少量沥青烟产生，而且沥青铺设时间短，对环境的影响不大。 ④临时工程 施工营地产生生活污水和生活垃圾；同时材料在运输过程中造成道路两侧扬尘和噪声污染。 （3）桥梁施工工艺与产污环节分析 旧桥拆除会产生的建筑垃圾及沥青废渣，拆除量约2046m3建筑垃圾。本工程桥梁为预应力混凝土现浇箱梁，采用现浇安装的施工方法；桥梁下部结构为钻孔灌注桩基础，采用钻孔灌注桩，钻孔前挖好泥浆池，钻孔过程通过泥浆循环固壁保证成孔质量，基础施工完毕后进行桥梁上部构造工程。钻机就位过程可能产生跑、冒、滴、漏的柴油及柴油燃烧产生的废气；钻孔过程产生的泥浆和噪声；桩基础在灌注混凝土过程设备冲洗后产生废水，以及噪声。桥梁施工车辆产生的扬尘及施工噪声。 桥梁施工期间绕城高速运行车辆全部导流到导改道路，在此期间产生的污染主要包括过往车辆产生的汽车尾气以及交通噪声。 （4）生态环境 ①压占土地 施工期工程建设将占压土地，新增永久占地为道路用地及少量宅基地，临时占地面积约为3.62hm2。占地类型主要为水浇地、宅基地、高速公路及市政道路绿化带。 ②植被影响 项目区为城市近郊，地势平坦，植被覆盖度不高，施工期间会对原有植物进行清理，沿线无国家级、省级保护性植物，多为人工植被。 ③水土流失 本项目不涉及取、弃土场，因此水土流失影响主要在于道路施工扰动，使道路及周围的土壤结构和植被遭到破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失。道路路基开挖，临时堆土造成的直接水土流失。 2、施工期环境污染分析 （1）施工废水 ① 砂石料冲洗废水 主要污染物为SS，通过调查初步分析SS浓度可达20000mg/L，采用沉淀池处理后综合利用，不外排。 ②泥浆废水 桥墩施工过程产生的泥浆，主要污染物为SS，在经过沉淀池处理后，用于施工用水或洒水，不外排。 机修含油污水 含泥含油污水主要来源于车辆维修、保养和机械修配冲洗废水，为间歇式排放，含油浓度一般在30～150mg/L。 施工生活污水： 施工期间高峰期施工人员按100人计，平均每人用水量70L/d，则施工期间产生的生活污水总量约100×0.07×0.80=5.6m3/d；生活污水中主要污染因子为COD、氨氮等。施工期4个月。污染物产排统计分别见表15。 表15 施工人员生活污水中污染物产排情况 项目 COD 氨氮 废水量（m3） 产生情况 产生浓度(mg/L) 400 25 678 产生量（t） 0.27 0.017 （2）施工废气 施工期废气主要为施工产生的无组织扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气以及沥青摊铺过程中的沥青烟气。施工扬尘的主要污染因子为TSP；施工机械和运输车辆排放的尾气中主要污染因子为CO、NOx、非甲烷总烃等；沥青烟气中主要有THC（总烃）、酚类和B[a]P等有毒物质。 （3）施工期噪声 施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆产生的噪声，以及绕城高速车流量全部转移至导改道路产生的噪声。 施工噪声 本工程施工期噪声、振动源主要为动力式施工机械产生的噪声、振动，据调查，施工场地挖掘、混凝土现场浇注、装卸、运输等施工机械及运输车辆同时作业时，施工场地边界处昼间的等效声级为69.0～73.0dB（A）。工程施工产生的噪声、振动对邻近施工场地的居民区等敏感点造成影响，夜间施工产生的影响尤为明显。在距离声源5m处，常用施工机械噪声源强在78-92dB（A）之间，土方施工阶段挖掘机影响最大，其5m处噪声源强约86dB（A），基础施工阶段空压机影响最大，其5m处噪声源强约92dB（A），结构施工阶段液压成槽机影响最大，其5m处噪声源强约89dB（A）。各类施工机械噪声源强见表16。 表16 各种施工机械设备的噪声声级 施工设备 噪声源强/dB（A） 备注 距离声源5m 距离声源10m 距离声源30m 挖掘机 84～86 77～84 69～73 吊车 83～86 77～80 空压机 92 88 振捣棒 79 73 64 装载车 86 80 70 混凝土泵车 78～81 73～76 66～70 商品混凝土 交通导改噪声 施工期间将绕城高速上的通行车辆全部导改至配套导改道路（绕城辅道），导改道路的交通量同绕城高速，设计速度为60~80km/h。 a车速 本项目导改道路设计车速为60~80km/h。按最不利情况考虑导改道路上大、中、小车车速分别按80、70、60km/h考虑。 b单车辐射声级（LoEi） 根据确定的车速，计算本工程各种车辆的单车辐射声级见表17。 表17 项目工程运营期各类型车的平均辐射声级 车型 辐射噪声级计算式 施工期 导改道路 小车 Los=12.60+34.73logVs 78.7 中车 Lom=8.80＋40.48logVm 83.5 大车 Lol=22＋36.32logVl 86.6 （4）施工期振动 施工期振动污染源主要来自施工机械作业产生的振动。预计施工时产生振动影响的主要施工机械有：挖掘机、钻孔灌浆机、空压机等。此外，运输物料的重型车辆也是主要振动源之一。各类施工机械及运输车辆产生的振动源强见表20。 表18 施工机械振动源强参考振级值 施工设备 噪声源强[dB] 备注 距离振源10m 距离振源30m 挖掘机 80 71 / 中型运输车 74 64 / 钻孔灌浆机 63 / / 空压机 81 71 / （5） 固体废物 施工期的固体废物主要为建筑垃圾、沥青废渣及施工营地的生活垃圾等。 根据以往施工经验，拆迁垃圾产生量为0.68m3/m2，本工程共拆除面积3888m2，本工程估算拆迁垃圾产生量为2644m3；其他工程清理垃圾11105m3，施工期共计产生工程建筑垃圾13749 m3，施工过程中产生的建筑垃圾，经粉碎后全部作为路基材料回填，不外排。现有道路路面及桥面拆除将产生沥青废渣，本项目将现有旧路沥青路面铣刨料外售泡沫沥青厂再生后综合利用，旧路沥青路面基层、底基层铣刨料作为扩建路基填料，现有道路路面拆除产生的沥青废渣全部综合利用，不外排。 施工期的施人工员约100人/d，生活垃圾产生系数按0.5kg/人·d计，施工人员生活垃圾产生量为50kg/d，本项目施工期总的生活垃圾产生量为6t。施工营地的生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。 二、运营期 本项目运营期导改道路恢复为市政道路；分离式立交建成后绕城高速公路恢复通车，本项目不会改变绕城高速公路上的车流量，因此绕城对周围环境的影响不改变。下穿的两条道路石化大道及丰产路均为既有道路，其中石化大道绕城高速以西的路段改扩建环境影响将由后期环评论述，丰产路现状为乡村道路，目前改扩建仍处于规划阶段，其改扩建产生的影响后续环评一并考虑。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工 场地 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 施工 机械 | 机械废气 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 运营期 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | 石油类 | 少量 | 不外排 |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  | 生活 污水 | COD | 400mg/L，2.24kg/d | 0 |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.014kg/d | 0 |
|  | 运营期 | / | / | / | / |
| 固体 废弃物 | 施工期 | 建设 施工 | 建筑垃圾、沥青废渣 | 13749m3 | / |
|  |  | 施工 人员 | 生活垃圾 | 50kg/d | / |
|  | 运营期 | / | / | / | / |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆 | 噪声 | 76~98dB（A） |
|  | 运营期 | / | / | / |
| 其他 | / |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 项目生态影响主要集中在施工期地面开挖及临时堆土等会侵占土地，破坏地貌和植被，使自然生态环境失去原有的平衡，并造成一定的水土流失。如果固体废物长期在露天堆放，其中的一部分颗粒物质会产生扬尘，使周围大气环境受到污染，若是有毒有害固体废物还会影响动植物的正常繁衍和生长，对当地的生态平衡构成威胁。因此，在施工期应注意开挖路面时必要的防治措施，及时清运余泥渣土，防治水土流失。施工结束后，通过土地复垦及绿化带恢复工程的实施，将对生态系统有改善和恢复作用，生态系统功能将逐步恢复。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 一、生态环境影响分析 1、工程占地合理性分析 根据工程占地类型可知，工程新增永久占地类型主要为交通用地及宅基地，环境影响较小。新增占地主要为水浇地与高速公路及市政道路绿化带等临时占地，施工营地位于绕城东辅道与高速公路之间的市政道路绿化带的临时占地范围内，本项目为现浇桥梁不设桥梁预制场及拌合站，沥青混凝土均为外购，工程结束之后临时占地将恢复原状，因此环境影响可接受。 2、土石方平衡分析 配套交通导改道路工程路段基本为填方路基，路基采用砂砾填筑，填土高度均小于6m，路段采用直线边坡，设计坡率1:l.5。设计拼接路段均为填方路基，地基采用30cm砂砾进行换填处理。挖除地表以下相应30cm厚度的原地基土后采用吨位不小于22T 的羊角碾进行碾压，压实度不小于91%，待检验合格后，方可实施砂砾垫层。本项目挖方多为腐殖土，多含草根，不宣作为路基填料。路堤填料选择砂砾填筑。经调查，项目周边砂砾料场位于泾阳县桥底镇、蒋路乡，储量丰富，级配良好，运输条件便利。 项目区地形较为平坦，经测算工程建设需动用土石方总量77220万m3，其中：挖方24225m3（全部利用）；填方52995m3（均为外购），外借方均在料场购买，不涉及取弃土场。西咸互通立交需动用土石方总量17.79万m3，其中：挖方16826m3（全部利用），填方161108m3（均为外购），外借方均在料场购买，不涉及取弃土场。本项目与西咸互通立交的挖方共计41051 m3，全线挖方主要为地表浅挖或清表土方，考虑到拟建立交内环匝道多为空地，故挖方不再外运，暂时堆弃至立交匝道内环空地，用篷布遮盖，待路基填筑成型后，作为路基边坡绿化培土利用。 全线路基工程土石方量平衡，土方调配合理。 3、植被影响分析 本项目的修建将占用部分耕地、绿化带，除给沿线村庄的农业生产带来一定的损失外，将影响该地区的生态环境（地表植被及水土流失）。但这种影响是暂时性的。待工程结束之后，对临时占地实施恢复工程，恢复其原有地貌，因此，随着耕地及绿化带补偿的实施，能够弥补项目带来的植被减少及生物量的损失。因此，环境影响较小。 4、土壤影响分析 施工期工程对土壤的影响主要是占压土地造成土壤压实和对土壤表层的剥离，由于挖方堆放、填方压实、土层扰乱，使占地区土壤表层受到影响。根据道路的建设内容，土石方开挖、回填对土壤的扰动和破坏较大；为尽量减少挖方、填方及占压土地对环境带来的不利影响，对公路应做到有计划的开挖，开挖后及时清理、整平，恢复耕地，或植树绿化，防止水土流失，这样，在项目建成后2～3年内可恢复原有植被覆盖。 5、水土流失防治措施 根据工程特点及施工布置，为了较好的布置防治分区的水土保持措施，将工程建设涉及范围划分为施工营地防治区、施工便道防治区、取土、弃土渣场防治区3个水土流失防治区，每个防治区面积包括占地面积和各自占用的直接影响区面积两部分。 （1）施工生产生活营地防治区 本工程不设拌和站、预制场，施工人员住宿尽量租用沿线民用房。对新增占地，在施工之前先进行表层(厚度30cm)剥离，施工结束后清除垃圾、进行土地整治，能达到土地耕种要求的部分占地恢复耕地，对不能达到土地耕种要求部分的占地进行植被恢复。 （2）施工便道防治区 施工便道利用现有道路，对不能利用现有道路而新建的部分便道，施工结束后根据具体情况，可用的交给当地使用，对路基边坡栽植行道树。不能再利用的便道将对其进行土地整治，恢复植被。 （3）取、弃土(渣)场防治区 对部分地表进行表层(厚度20～30cm)剥离，施工开挖、填筑、堆置等裸露面，应采取临时覆盖、拦挡、排水、沉沙、覆盖等措施。对剥离的表土周边进行临时防护，并修建临时土质排水沟和沉沙池。防止施工期间的水土流失。 工程中进一步优化设计，尽量最大限度利用弃方，减少弃渣并防止乱堆弃渣，弃渣按照西咸新区有关部门指定位置堆放。对渣场及时工程处理和植被恢复；规范施工过程，优化施工组织、施工方式、施工工艺、施工时序及时间段、对开挖表土正确堆放，以备再用；建立健全水土保持工程管理制度。 二、声环境影响分析 本项目施工期的噪声影响主要来自施工机械噪声和交通导改引起的交通噪声。 施工期噪声影响主要集中在分离式立交施工，不同的施工方法在各施工阶段产生的施工噪声的影响程度、影响范围和影响周期也不尽相同。各施工方法产生的噪声影响见表19。 表20 施工机械噪声源强一览表（单位：dB(A)） 施工阶段 施工设备 距声源距离 标准值 5m 10m 30m 昼间 夜间 土方阶段 翻斗车 84~89 81~84 68~72 75 55 装载机 86 80 70 推土机 89~92 76~77 65 挖掘机 84~86 77~84 69~73 基础阶段 各式打桩机 93~112 84~103 平地机 86~92 77~83 空压机 92 88 78 风 镐 95 85 76 结构阶段 混凝土搅拌机 70~86 65~77 振捣棒 79 73 64 电 锯 95 83 74 由上可知，土方阶段的机械噪声在30m处约为65~73dB（A），基础阶段的机械噪声在30m处约为76~103dB（A），结构阶段的机械噪声在30m处约为64~77dB（A）。考虑到施工机械的非连续作业时间，即除基础阶段的打桩作业外，其余施工机械噪声在30m处昼间可满足施工场界噪声标准，但夜间超标；打桩机则因其源强声级较高，传播距离远，其影响距离可远至100m。 （3）噪声影响分析 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工场界噪声限值见表21。 表21 建筑施工厂界噪声排放标准 项目阶段 主要噪声源 昼间dB（A） 夜间dB（A） 施工期 摊铺机、装载机等 70 55 项目沿线施工期敏感点共2个，施工期噪声会对敏感点产生一定影响，其中师家营村昼间基本能达标，西贺村由于距离桥梁施工点较近，昼间、夜间噪声预测值不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。 （4）施工机械噪声防治措施 环评要求施工单位采用如下措施： 合理布置施工场地，科学安排作业时间 a 施工单位应当制定施工现场噪声污染防治管理制度并公告，把产生噪声的设备、设施布置在远离居住区的一侧； b 对于噪声辐射水平较高的机械，如空压机等尽量布置在偏僻处，也可搭设封闭式机棚，并尽可能远离居民区、学校等敏感点，运输车辆频繁出入的场地应安排在远离居民区的一侧； c 高噪声设备的使用应向当地环保部门申报； d 施工作业时间应限制在07：00~12：00、14：00~22：00期间内，如因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要，确需在22时至次日7时期间进行施工的，建设单位和施工单位应当在施工前到工程所在地区建设行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工； e 承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 ②尽量选用低噪声的机械设备和工法 在满足土层施工要求的条件下，尽量选择低噪声的成孔机具，避免使用高噪声的冲击沉桩、成槽方法。同时建议采用商品混凝土，避免施工场地设置混凝土搅拌机，减少噪声辐射污染。 ③采取工程降噪措施 在施工场界应修建高2m以上的围墙或围挡，隔断施工噪声的直接传播。 ④突出施工噪声控制重点场区 建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，并公布施工期限。建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，并公布施工期限。对于车站附近受施工噪声影响较大的敏感点，建设单位应针对各自具体情况，制订详细、合理的降噪方案。 ⑤优化施工方案，合理安排工期，明确施工噪声控制责任 在施工招投标时，应将施工噪声控制列入承包内容，在合同中予以明确，并确保各项控制措施的落实。对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制。 在采取以上措施后施工期噪声得到有效控制，措施可行。 2、交通导改环境影响分析 经现场勘查及与绕场高速公路管理部门协商，本项目在实施时不能对绕场高速公路的通行能力造成较大影响，原则上施工期间占用多少行车道，就应该以辅道的形式补偿几个行车道。经勘查现场实地情况并综合考虑后，拟采用施工期间将绕城高速通行车辆全部改移至配套导改道路工程（绕城辅道），桥梁全幅一次性施工。导改道路工程设计速度分为80km/h（导改道路桩号K0+000~Kl+900）和60km/h（导改道路桩号Kl+900~K2+448.262）。 （1）公路交通噪声预测模式 公路交通噪声预测模式 ①各类型车的交通噪声预测模式 公路上行驶的车辆可视作连续的线声源，根据《环境影响评价技术导则—声环境》，其噪声预测模式如下： （1） 式中： —第i类车型车流在接受点的等效声级，dB(A)； —第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni —昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； T —观察时段或计算等效声级的时间段（常取为1小时），h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；（6.2.3-1）适用于r＞7.5m预测点的噪声预测。本次预测中r为公路中心线距预测点距离。 Vi —第i类车辆的平均车速，km/h； —预测点到有限长路段两端的张角，rad弧度； △L— 由其他因素引起的修正量，dB(A)； ② 观测点处交通噪声等效声级预测模式 n种车型在观测点处的等效声级计算式为： ③ 环境噪声预测模式 式中： — 预测点的环境噪声值，dB(A)； — 预测点的交通噪声值，dB(A)； — 预测点的背景噪声值，dB(A)； （2）预测模式中参数的确定 ①车速（Vi）及单车辐射声级（LoEi） 本项目导改道路设计车速为60~80km/h。按最不利情况考虑导改道路上大、中、小车车速分别按80、70、60km/h考虑。根据确定的车速，计算本工程各种车辆的单车辐射声级见表22。 表22 项目工程运营期各类型车的平均辐射声级 车型 车速 km/h 辐射噪声级计算式 施工期 导改道路 小车 80 Los=12.60+34.73logVs 78.7 中车 70 Lom=8.80＋40.48logVm 83.5 大车 60 Lol=22＋36.32logVl 86.6 小时车流量（Ni） 根据监测数据，计算昼夜小时交通量见表23。 表23 公路路段评价年小时车流量预测值 单位：Veh/h 路段 车型 时段 车流量 施工期 导改道路 小 昼 1860 夜 954 中 昼 207 夜 106 大 昼 446 夜 144 （3）敏感点噪声预测与评价 本次评价对导改道路两侧敏感点作出预测，本次高速公路交通导改实施期间，线路向西贺村方向摆动靠近约80m、远离师家营村约70m，因此交通导改工程的环境敏感点为西贺村。西贺村受导改道路影响的噪声预测结果见表24。 表24 施工期导改道路评价范围内村庄环境噪声预测值及超标量 序号 敏感点名称 距路中心线距离(m) 执行 标准 高差 （m） 背景值 dB(A) 预测值、声环境及超标量 dB(A) 施工期 交通 环境 超标量 噪声 噪声 1 西贺村 30 60 0.5 昼 52.3 73.0 73.0 13.0 50 夜 46.3 69.0 69.1 19.1 45 60 0.5 昼 52.3 67.3 67.4 7.4 50 夜 46.3 63.3 63.4 13.4 60 60 0.5 昼 52.3 64.1 64.4 4.4 50 夜 46.3 60.1 60.3 10.3 75 60 0.5 昼 52.3 61.4 61.9 1.9 50 夜 46.3 57.4 57.7 7.7 90 60 0.5 昼 52.3 58.9 59.8 - 50 夜 46.3 55.0 55.5 5.5 105 60 0.5 昼 52.3 56.6 58.0 - 50 夜 46.3 52.7 53.6 3.6 120 60 0.5 昼 52.3 55.0 56.8 - 50 夜 46.3 51.0 52.3 2.3 135 60 0.5 昼 52.3 54.4 56.5 - 50 夜 46.3 50.4 51.8 1.8 150 60 0.5 昼 52.3 53.8 56.1 - 50 夜 46.3 49.9 51.5 1.5 165 60 0.5 昼 52.3 53.4 55.9 - 50 夜 46.3 49.4 51.1 1.1 180 60 0.5 昼 52.3 52.9 55.6 - 50 夜 46.3 49.0 50.8 0.8 195 60 0.5 昼 52.3 52.5 55.4 - 50 夜 46.3 48.6 50.6 0.6 根据预测结果对比交通噪声衰减断面监测结果，距离绕城高速中心线20m的监测结果平均值为昼间67.5 dB（A），夜间57.2 dB（A），预测的30m处的噪声值结果为昼间73.0 dB（A），夜间69.1 dB（A），导改道路的车流量同绕城高速，设计车速为60~80km/h，相对绕城高速的120km/h车速较小，导改道路的声环境影响不会高于绕城高速，因此预测结果偏大。对预测结果进行修正，最不利按监测结果考虑，则导改道路的20m处交通噪声按昼间67.5 dB（A），夜间57.2 dB（A）考虑，对敏感点预测结果进行修正，见表25。 表25 施工期导改道路评价范围内村庄环境噪声预测值及超标量（修正） 序号 敏感点名称 距路中心线距离(m) 执行 标准 高差 （m） 背景值 dB(A) 预测值、声环境及超标量 dB(A) 施工期 交通噪声 环境噪声 超标量 1 西贺村 30 60 0.5 昼 52.3 64.3 64.6 13 50 夜 46.3 57.1 57.4 19.1 45 60 0.5 昼 52.3 58.6 59.5 7.4 50 夜 46.3 51.4 52.5 13.4 60 60 0.5 昼 52.3 55.4 57.1 4.4 50 夜 46.3 48.2 50.4 10.3 75 60 0.5 昼 52.3 52.7 55.5 1.9 50 夜 46.3 45.5 48.9 7.7 根据预测结果可知，施工期交通导致期间，西贺村声环境不满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准。环评要求在施工期对导致道路西贺村一侧采取移动声屏障的噪声治理措施，并设置禁止鸣笛指示牌，以减轻通行车辆对环境敏感点的噪声影响。 由于施工期噪声是暂时的，建设单位严格采取本环评提出的防治措施和管理措施，可以将施工噪声对周边的影响降到最低，随着施工期的结束，施工噪声也随之结束。 3、振动影响分析 本工程桥梁基础施工主要采用钻孔桩施工，其振动影响主要发生在路面破碎和主体结构施工阶段，以及运输车辆引起的地面振动。因此，在本工程施工期间，应采取以下措施： 在保证施工进度的前提下，合理安排施工时间； ②对打桩机类的强振动施工机械的使用要加强控制和管理，同时施工中各种振动性作业尽量安排在昼间进行，避免夜间施工扰民，文明施工； ③本项目共设置1个施工场地，为车辆段用地范围内，通过施工场地的合理布局，强度大的振动源尽量远离敏感点，达到从源头上延长振动传播距离，使其尽可能发生衰减的目的； ④运输车辆的走行线路应合理规划，尽量避开振动敏感点。 在采取以上措施后施工期振动得到有效控制，措施可行。 三、水环境影响分析 1、砂石料冲洗废水 主要污染物为SS，通过调查初步分析SS浓度可达20000mg/L，采用沉淀池处理后综合利用，不外排。 2、泥浆废水 桥墩施工过程产生的泥浆，主要污染物为SS，在经过沉淀池处理后，用于施工用水或洒水，不外排。 3、机修含油污水 含油污水一旦进入水体，油类会浮于水面，阻碍油水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给，对水生生物生命活动造成一定影响。 4、施工生活污水 生活污水主要来源于施工营地，其中主要是施工人员就餐和洗涤产生的生活废水及粪便污水，主要含动、植物油脂、洗涤剂等各种有机物。 施工期加强对机械车辆的保养与维护，以附近现有的各类机修企业和场地为依托，不在施工现场设置机修场地，避免大量机修废水的产生对水环境造成污染。施工人员就餐和住宿尽量分散租用附近村民民房，生活污水依托附近村庄。建议在施工场地设置临时沉淀池，沉淀池四周做防渗漏砌护，泥浆废水经过沉淀池处理后，废水回用于施工区域洒水降尘不外排。 四、环境空气影响分析 本项目路面采用沥青混凝土路面，施工期的大气污染主要来源于材料运输和堆放、车辆行驶、土石方挖掘等产生的扬尘、施工机械和机动车辆排出的尾气，以及桥面及路面铺筑时产生的沥青烟气。 （1） 车辆及施工机械尾气 施工期间排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生的污染物主要是CO、NOX 等。运输车辆发的废气是沿程排放。施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2007）要求。由于施工机械和运输车辆等排放的废气产生量较小，项目拟建地较开阔，空气流动性好，废气扩散快，对当地的空气环境影响较小。 （2）施工扬尘 由工程分析可知，本工程施工期主要污染物是扬尘。施工扬尘污染主要来自以下几个方面： ①路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染； ②砂石、混凝土等建筑材料，如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染； 混凝土拌合加工会产生扬尘和粉尘； ④物料运输车辆在施工便道及施工场地运行过程中将产生大量尘土。在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，根据类比同类项目分析，公路施工过程中TSP 浓度监测结果见表26。 表26 施工现场TSP 浓度 施工内容 起尘因素 风速（m/s） 距离（m） 浓度（mg/m3） 土方 装卸、运输、现场施工 2.4 50 11.7 100 9.7 150 5.0 灰土 装卸、混合、运输 1.2 50 9.0 100 1.7 150 0.8 石料 石料 2.4 50 11.7 100 11.7 150 5.0 由上表中监测结果分析可知，施工期TSP 污染严重，土方在装卸、运输、施工中及石料运输中，距现场100m 处环境空气中TSP 浓度高达11.7mg/m3，150m 处环境空气中TSP 浓度仍达5.0mg/m3。施工期大气污染防治措施为： ①合理设计材料运输路线，尽量远离居民区，避免扬尘影响居民。 ②对易散失物资加强管理，不得裸露堆放，并禁止大风天气施工。 ③物料运输过程应加盖篷布，防止扬尘对大气的污染；所采用的粉料应尽量减少存放时间，堆放时加盖蓬布，必要时设置围栏，防止雨水冲刷流失对周围环境产生污染；施工时须加强养护工作，并作好工艺安排，防止二次污染。 运输材料的道路、施工现场，采取必要的洒水措施，防止产生扬尘。 路基填筑及桥梁施工时，根据材料压实的需要相应洒水。建设单位还必须在材料压实后经常洒水，以保证材料不起尘。 ⑥在靠近居民点施工路段，施工现场架设1.5~2.8m 挡墙，封闭施工现场，采用密目安全网，脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。 环评要求：建设施工现场严格执行陕西省治霾工作会议精神及陕西省《铁腕治霾1+9专项行动方案》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》和《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》要求，将防治扬尘污染费用列入工程造价，严格执行《建筑施工扬尘治理措施16 条》。采取措施后，应保证城市建成区扬尘不得超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。项目施工期周期短，施工期扬尘影响随施工结束而消失，采取上述措施后，粉尘影响和污染程度会明显减轻，对区域空气环境质量影响不大。 （3）施工场地沥青混凝土摊铺的环境影响分析 沥青主要有石油沥青和煤焦油沥青。本工程所用沥青为石油沥青，沥青中含26.1%～40.7%的游离碳，其余为烃类及其衍生物。沥青的熬制、搅拌过程中将会有沥青烟产生，其中主要是沥青的熬制过程中产生沥青烟气，而搅拌过程中沥青烟气产生量很小。本项目所用沥青均为外购成品，用保温槽车运送到施工现场。在沥青混凝土铺设的过程仅有少量沥青烟产生，而且沥青铺设时间短，对环境的影响不大。 总之，施工期采取围挡、篷布遮盖料场和运输车辆、及时喷洒和清扫道路等措施后可明显减轻扬尘对环境的影响，随着施工的结束，污染及其影响随之结束。 因此，本项目产生的大气污染对该地区环境空气质量不会产生较大影响。 五、施工固体废物影响分析 施工期的固体废物主要为建筑垃圾、沥青废渣及施工营地的生活垃圾。 1、建筑垃圾对环境的影响 施工、桥梁拆除改建及拆迁过程中产生的建筑垃圾，经粉碎后全部作为路基辅助材料回填，不外排。 2、沥青废渣 本项目将现有旧路沥青路面铣刨料外售泡沫沥青厂再生后综合利用，旧路沥青路面基层、底基层铣刨料作为扩建路基填料，现有道路路面拆除产生的沥青废渣全部综合利用，不外排。 3、生活垃圾对环境的影响 生活垃圾主要产生源为施工营地，在道路建设中，工程施工是按照工期进度进行，施工人数数量不一。据估算，施工营地高峰期大约有100人，平均每人每天排放生活垃圾约0.5kg，生活垃圾产生量约50kg/d，集中收集后由环卫部门定期清运。 在采取处理措施之后，施工期固体废物对周围环境产生的影响较小。 六、景观影响分析 工程施工期对自然景观的影响主要为路基开挖，开挖过程中产生新的坡面、断面，在破坏征地范围内的地表植被的同时，造成与周围环境反差较大、不相对称的裸地景观，增加水土流失，对局部景观产生干扰。 运营期环境影响分析 本项目施工期结束后，临时占地植被及绿化逐渐恢复原状，高速公路、绕城东辅道均恢复其原有使用功能，因此运营期基本无环境影响。 目前绕城东辅道车流量较小，主要是受到丰产路及石化大道道路现状的限制，分离式立交建成后的短时间内对绕城东辅道的运行影响不大，只有待丰产路及石化大道道路规划实施完成之后，绕城东辅道才能真正发挥作用。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

环保投资： 项目施工过程的噪声、固体废物、生态环境经采取相应防治措施后，对环境的影响较小。该项目主要环保投资见表27，共计123万元，占项目总投资的1.09%。 表27 环境保护投资项目及环保投资估算指标 项 目 内 容 投资金额 (万元) 环境效益 1、环境污染治理投资 施工期扬尘治理 施工围栏 10 减少大气污染 洒水降尘 5 材料及灰土覆盖物 5 施工期固废处置 建筑垃圾及时有效的清运 5 减少固废污染 生活垃圾环卫部门清运 2 施工期废水处理 沉淀池 6 水环境保护 施工期噪声治理 移动式声屏障 10 减少施工机械及交通噪声污染 2、生态环境保护投资 生态保护措施 包括排水工程、土地复垦及绿化带植被恢复等 50 防止水土流失，保护生态环境 3、环境管理投资 施工期环境管理费用 施工期环保措施落实的实施和监督管理 15 负责项目环保措施的落实 施工期环境监测费 空气、噪声 5 施工期环境监测，环境管理 合计（1+3） 123 环保投资占总投资的1.09% 生态保护措施及预期效果： 强化生态环境保护意识，严格控制施工作业范围，在满足施工要求的前提下，尽可能的减少对现有道路绿化林草植被的压占和破坏。 （2）严格限定施工的工作范围，严禁自行扩大施工用地范围。合理规划使用永久占地范围内的土地。 （3）在土方开挖回填时避开雨季，雨季来临前将开挖回填的边坡处理完毕。 （4）做好挖填土方的合理调配工作，开挖弃土应及时清运出施工现场，运往指定地点堆存。 （5）施工取土时采取平行作业，边开挖、边平整、边绿化，计划取土，及时还耕，及时进行景观再造。 （6）在工程施工前对确需占用的绿化带区域高大乔木能移栽的尽量进行移栽，没有移栽价值的再进行砍伐，砍伐林木需要办理砍伐许可手续。 （7）施工结束后及时恢复绿化用地，绿化树种选择以与沿线现有绿化树种保持一致。 工程建成后耕地复垦及绿化带恢复工程也随之实施，不会降低植被覆盖度，绿化面积不会有所减少。道路运营期应加强沿线植被管理，及时进行绿化植物的补种、修剪和维护，使绿化植被茂盛美观，改善道路沿线景观效果；按设计要求完善水土保持各项工程措施、植物措施和土地复垦措施。科学合理地实行花草类和乔灌木相结合的立体绿化格局。项目对沿线的生态环境影响较小，本项目建设可行。

# 九、环境管理与环境监测计划

一、环境管理： 1、机构设置 拟建道路各阶段的环境管理机构如表28。 表28 道路工程环境管理机构 阶段 环境保护内容 环境保护措施执行单位 环境保护监督部门 施工期 落实环保措施 西咸新区城建投资集团有限公司、施工单位 西咸新区环境保护行政主管部门 2、环境管理工作内容 本工程各阶段环境保护管理任务计划与重点内容见表29。 表29 环境管理工作内容 阶 段 环境管理主要任务内容 项目建 设前期 1、参与项目建设前期各阶段环境保护和环境工程设计方案工作； 2、编制环境保护计划； 3、针对工程运营特点，建立健全单位内部环境管理与监测制度； 4、委托设计单位依据环评报告及批复文件要求，落实工程环保设计，编制环保专篇。 施工期 1、按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； 2、制定建设期环保与年度环境管理计划，确保工程正常有序进行； 3、建立规范化操作程序，监督、检查并处理施工中偶发的环境纠纷； 4、严格执行土地复垦规定，监督和考核各施工单位责任书中任务完成情况； 5、认真做好各项环保设施的施工管理与验收，及时与当地环保行政主管部门沟通 运营期 1、贯彻执行国家和地方环境保护法律法规和标准； 2、严格执行各项环境管理规章制度，保证正常运营； 3、对环保设施定期进行检查和维护； 4、按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； 5、完善环境管理目标任务与污染防治措施方案，配合地方环境保护部门制定区域生态恢复、水土保持与环境综合整治规划； 6、加强国家环保政策宣传，提高工作人员环保意识，提升单位环境管理水平； 7、参与编制风险事故应急预案； 8、做好日常监督管理工作； 环境管理工作重点 1、加强施工期环境管理工作，严格控制施工期扬尘、废水、噪声及固废排放； 2、运营期加强环境风险管理意识，避免事故产生环境风险。 二、环境监测计划 重点监测施工期噪声和大气。施工期的环境监测计划见表30。监测单位根据监测合同要求，执行监测计划。按环境监测要求定点和流动监测，定时和不定时抽检相结合的方式进行。 表30 环境监测计划表（空气） 阶段 监测地点 监测项目 监测 频次 监测历时 采样时间 实施机构 负责机构 施工期 西贺村 扬尘 1次/季 每次3天 监测3天 有资质的环境监测机构 建设单位 三、污染物排放清单 本项目运营期不涉及污染物排放。

# 十、结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目由拟建石化大道及丰产路下穿绕城高速公路分离式立交及配套交通导改道路工程组成。丰产路立交桥：在原桥的基础上改建一座桥梁跨越改建后的丰产路，将原来的三孔桥16+20+16米改为四孔。跨径16+2×20+16，桥梁全长78.12m。桥宽2×17m；石化大道立交桥：长 78 m，桥梁跨径为 4×18m 现浇箱梁；交通导改辅道设计速度分为80km/h（导改道路桩号K0+000~Kl+900）和60km/h（导改道路桩号Kl+900~K2+448.262），长度2.448km，导改道路基宽度为35m，横断面布置形式同绕城高速。施工期间设置临时导流交通指示标牌及导流墩，绘制标线，设置警示灯等。 2、项目与产业政策及相关规划的符合性分析 本项目属于高速公路市政路段改造工程项目，在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“鼓励类”的二十四条：西部开发公路干线项目建设，属于国家鼓励类建设项目，符合国家产业政策。 本项目建设符合《大西安“十三五”综合交通运输发展规划》、《西咸新区总体规划（2010-2020年）》、《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020年）》及《西咸新区能源金融中心规划》等相关规划要求。 3、环境质量现状 项目所在区域环境空气中，PM10和PM2.5的24h平均值均出现超标，超标原因主要是由于区域大气环境颗粒物浓度较高所致。 地表水监测结果表明太平河水质超标，有待治理。大部分监测项目超标原因是由于此河段地表水体受到污染。 根据衰减断面监测结果可见，噪声随距离的增加不断衰减，且昼间噪声值高于夜间。距绕城高速红线35m范围内昼间可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准规定的相应限值要求，夜间20m范围出现超标现象。距绕城高速红线线35m~90 m范围内昼间、夜间均不同程度出现超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准规定的相应限值，说明绕城高速对中心线120m范围的声环境产生一定的影响。交通噪声24h连续监测点位昼间夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准。 由2018年9月监测结果可知， 2#、4#监测点环境噪声昼间夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，1#（原来在绕城高速与高铁之间的房屋已搬迁）、3#监测点环境噪声昼间夜间均分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b、4a类标准；监测期间通过火车均为西成高铁，陇海铁路联络线无火车通过，说明项目区域声环境质量受绕城高速及西成高铁共同的影响。 4、环境影响分析 （1）水环境 施工期加强对机械车辆的保养与维护，以附近现有的各类机修企业和场地为依托，不在施工现场设置机修场地，避免大量机修废水的产生对水环境造成污染。施工人员就餐和住宿尽量分散租用附近村民民房，生活污水依托附近村庄。建议在施工场地设置临时沉淀池，沉淀池四周做防渗漏砌护，泥浆废水经过沉淀池处理后，废水回用于施工区域洒水降尘不外排。运营期对绕城高速无影响。 （2）大气环境 本项目不设预制场和沥青混凝土拌合站。施工期对大气环境产生影响的主要来自交通运输扬尘、施工机械及运输车辆燃油产生的废气、工程施工扬尘及沥青铺设过程中产生的沥青烟气等。通过进行经常的洒水降尘作业，在铺设过程中采取及时摊铺作业并压实，用冷水喷洒路面，减小沥青烟气散发等措施后，项目在施工期不会对环境空气质量产生大的影响。 环境保护措施： ①对于道路施工工地周边必须设置围挡，并采取湿法作业方式进行；施工场地内易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业。 ②运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。 运营期对绕城高速无影响。 （3）声环境 本项目施工期的噪声影响主要来自施工机械噪声和交通导改引起的交通噪声。项目沿线施工期敏感点共2个，施工期噪声会对敏感点产生一定影响，师家营村昼间基本能达标，西贺村由于距离桥梁施工点较近，昼间、夜间噪声预测值不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。必须采取措施以降低施工噪声对敏感点的影响。 环评要求施工单位采用如下措施： ①合理布置施工场地，科学安排作业时间 a 施工单位应当制定施工现场噪声污染防治管理制度并公告，把产生噪声的设备、设施布置在远离居住区的一侧； b 对于噪声辐射水平较高的机械，如空压机等尽量布置在偏僻处，也可搭设封闭式机棚，并尽可能远离居民区、学校等敏感点，运输车辆频繁出入的场地应安排在远离居民区的一侧； c 高噪声设备的使用应向当地环保部门申报； d 施工作业时间应限制在07：00~12：00、14：00~22：00期间内，如因生产工艺上要求必须连续作业或者特殊需要，确需在22时至次日7时期间进行施工的，建设单位和施工单位应当在施工前到工程所在地区建设行政主管部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工； e 承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 ②尽量选用低噪声的机械设备和工法 在满足土层施工要求的条件下，尽量选择低噪声的成孔机具，避免使用高噪声的冲击沉桩、成槽方法。同时建议采用商品混凝土，避免施工场地设置混凝土搅拌机，减少噪声辐射污染。 ③采取工程降噪措施 在施工场界应修建高2m以上的围墙或围挡，隔断施工噪声的直接传播。 ④突出施工噪声控制重点场区 建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，并公布施工期限。建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，并公布施工期限。对于车站附近受施工噪声影响较大的敏感点，建设单位应针对各自具体情况，制订详细、合理的降噪方案。 ⑤优化施工方案，合理安排工期，明确施工噪声控制责任 在施工招投标时，应将施工噪声控制列入承包内容，在合同中予以明确，并确保各项控制措施的落实。对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制。 本项目交通导改影响范围内的环境敏感点为西贺村，根据预测结果可知，施工期交通导致西贺村声环境不满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准。环评要求在施工期对导致道路西贺村一侧采取移动声屏障的噪声治理措施，并设置禁止鸣笛指示牌，以减轻通行车辆对环境敏感点的噪声影响。 由于施工期噪声是暂时的，建设单位严格采取本环评提出的防治措施和管理措施，可以将施工噪声对周边的影响降到最低，随着施工期的结束，施工噪声也随之结束。 （4）振动影响结论 本工程桥梁基础施工主要采用钻孔桩施工，其振动影响主要发生在路面破碎和主体结构施工阶段，以及运输车辆引起的地面振动。因此，在本工程施工期间，应采取以下措施： 在保证施工进度的前提下，合理安排施工时间； ②对打桩机类的强振动施工机械的使用要加强控制和管理，同时施工中各种振动性作业尽量安排在昼间进行，避免夜间施工扰民，文明施工； ③本项目共设置1个施工场地，为车辆段用地范围内，通过施工场地的合理布局，强度大的振动源尽量远离敏感点，达到从源头上延长振动传播距离，使其尽可能发生衰减的目的； ④运输车辆的走行线路应合理规划，尽量避开振动敏感点。 在采取以上措施后施工期振动得到有效控制，措施可行。 （5）固体废物影响结论 本项目施工过程中的固体废物主要为拆迁建筑垃圾、拆除旧路路面沥青废料和施工人员生活垃圾。拆迁建筑垃圾经粉碎后全部作为路基材料回填，不外排；将现有旧路沥青路面铣刨料外售泡沫沥青厂再生后综合利用，旧路沥青路面基层、底基层铣刨料作为扩建路基填料，现有道路路面拆除产生的沥青废渣全部综合利用，不外排。生活垃圾委托当地环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场填埋处置。本项目固体废物最终都可得到妥善的处置。 （6）生态环境 本工程总占地面积139.75亩（9.32 hm2），其中新增占地56.98亩（3.80 hm2）其余占地均在高速公路与市政路的占地范围。新增占地主要为水浇地与高速公路及市政道路绿化带等临时占地。本项目不设取弃土场及拌合站。项目区为城市近郊，地势平坦，植被主要为高速公路及市政路的绿化带及耕地，施工期间会对原有植物进行清理，临时占用的土地将会改变土地利用结构和功能以及随之造成一定的水土流失。为尽量减少挖方、填方及占压土地对环境带来的不利影响，对公路应做到有计划的开挖，开挖后及时清理、整平，恢复耕地及植树绿化，做好水土流失防治措施。本项目在严格执行生态保护措施的情况下，环境影响可接受。 5、总结论 本项目的建设可优化城市布局，完善城市综合交通体系，缓解车路矛盾，同时完善沣东新城的基础设施体系，对促进大西安和西咸新区经济发展将起到重要作用。项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。 本工程在施工期对环境有一定影响，运营期同绕城高速（基本无影响），按照本报告的要求，加强施工期环境管理，采取切实可行的污染防治措施后，可把污染排放控制在较低水平，为当地环境所接受。因此，项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日