西安德赛控制系统有限责任公司

电机及其配套设备产品、仪器仪表、野营装备、发电机组新建项目

环境影响报告表

二〇一九年十二月

建设项目环境影响报告表

项目名称：电机及其配套设备产品、仪器仪表、野

营装备、发电机组新建项目______   ____

建设单位（盖章）：西安德赛控制系统有限责任公司_  _

编制日期：二〇一九年十二月

陕西惠泽环境咨询有限公司

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 电机及其配套设备产品、仪器仪表、野营装备、发电机组新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安德赛控制系统有限责任公司 |
| 法人代表 | 郭万里 | 联系人 | 张小博 |
| 通讯地址 | 建章路街道丰产路65号 |
| 联系电话 | 029-88215384 | 传真 | / | 邮政编码 | 710100 |
| 建设地点 | 建章路街道丰产路65号 |
| 立项审批部门 | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 批准文号 | 2018-611203-34-03-057851 |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别 及代码 | 3811发电机及发电机组制造；3812电动机制造；4011工业自动控制系统装置制造；4012电工仪器仪表制造；4090其他仪器仪表制造业；3311金属结构制造 |
| 占地面积 （平方米） | 4000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 其中：环保 投资（万元） | 11 | 环保投资占 总投资比例 | 0.55 |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模 概述 项目由来 西安德赛控制系统有限责任公司2013年租赁（详见租赁合同）两层厂房，该项目厂址位于陕西省西咸新区沣东新城建章路街道丰产路65号，总建筑面积4000m2，租赁合同租赁面积2000m2，赠送2000m2，项目用地性质工业用地，用地文件详见附件，租赁厂房主体工程及内部均已建设完成，水电等其他基础工程已完成。本项目租赁的时候仅安装设备，无土建工程。2013年11月正式运行，主要生产智能电力监控设备、温度传感器、不锈钢蝶阀、电站、电机、同步器。 该项目2013年租赁厂房运行至今，一直未完善环保手续，2018年本项目因无环保手续，焊接区、有机废气产生区等未安装环保设备，被列为“散乱污”企业，要求停产整改。企业按要求对厂区环保问题进行整改，并办理环保手续。 2、环评主要过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018）“二十三、通用设备制造业”中的“67、金属制品加工制造”仅切割组装”，应为登记表，69、通用设备制造及维修”的其他（仅组装的除外），应编制环境影响报告表，按单项等级最高的确定，确定本项目应编制环境影响报告表。受西安德赛控制系统有限责任公司委托（见附件1），由陕西惠泽环境咨询有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本工程进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行深入分析的基础上，编制完成了《电机及其配套设备产品、仪器仪表、野营装备、发电机组新建项目环境影响报告表》。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中的相关规定，本项目采用工艺和设备不属于限制类和淘汰类生产工艺和设备，属允许类项目，同时参考《产业结构调整指导目录》（2019 年本）（正式发布版，未实施版）本项目属于允许类。对照《市场准入负面清单》（2018年版），本项目不属于禁止类；故本项目符合国家产业政策要求，项目生产设备均不属于产业结构调整指导目录中所列出的淘汰类设备。而且本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。项目已取得沣东新城行政审批与政务服务局关于《电机及其配套设备产品、仪器仪表、野营装备、发电机组新建项目》备案确认书，本项目编码为2018-611203-34-03-057851。因此，本项目建设符合地方相关政策。 2、相关防治文件相符性分析 表1 项目与相关政策符合性分析 规划 规划内容 本项目情况 符合性 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 四、主要任务（一）加大产业结构调整力度，2、提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、 包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 本项目不属于《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》所要求的重点行业，可以不入园，且属于散乱污项目 符合 3、企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 评价要求企业规范环保管理制度，建立管理台账。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目在涂粘胶等过程中会产生有机废气，要求在有机废气产生环节设置集气罩，废气经集中收集后活性炭吸附”处理后由排气筒排放。 符合 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 评价要求企业建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐，并加强对各类设备的检修维护。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大 气[2019]53 号） 低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理 本项目采用高效活性炭吸附处理后15m排气筒排放 符合 车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行 本项目有机废气排放速率0.0305kg/h，远远小于2kg/h，为保证排放要求，采用高效率活性炭进行吸附处理后15m排气筒排放 符合 采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置 环评建议项目活性炭定期更换，项目产生的废活性炭收集后交由有资质单位处置 符合 《汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 强化“散乱污”企业综合整治。升级改造类企业，对标先进企业实施深度治理，对污染治理设施进行全面提升改造。 本项目属于“散乱污”企业，升级改造类企业。本项目按环评要求进行环保设施安装 符合 推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，去除效率不应低于80% 本项目有机废气产生量较少，浓度较低，采用高效活性炭进行处理，本项目产生量0.0305kg/h，小于2千克/小时的 符合 《西咸新区总体规划》（2010-2020） ①空间布局：构建新区一河、两带、四轴、五组团的空间结构。②规划定位：引领内陆型经济开发开放战略高地建设的国家级新区。③土地利用规划：禁建区：指河湖湿地、历史遗址保护区等原则上禁止任何建设的地区。限建区：区内高速公路及铁路两侧50m以外、200m以内区域，咸阳机场净空限值区及区内各绿地；适建区：咸阳机场周边区域、泾河两岸区域、渭河以北1500-3000m区域、渭河以南大部分区域。已建区：已开发建设并集中连片，基本具备基础设施和服务设施的地区。 本项目位于西咸新区五大组团中的沣东新城组团，本项目不属于土地利用规划中的禁建区和限建区。 符合 《西咸新区-沣东新城分区规划》（2010-2020） ①分区划定：新城基本生态及遗址保护控制线范围作为禁建区+限建区，面积42.09km2；基本生态及遗址报控制线范围外为适建区+已建区，面积87.27km2；②空间结构布局：两带七块：周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园城市板块、六村堡现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学城科技统筹板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态文化板块、镐京立体城市板块。 根据2019年7月2日陕西省西咸新区沣东新城环境保护局、行政审批与政务服务局、经济发展局关于“散乱污”整改提升类企业环评办理有关事项的通知。且本项目不在禁建区和限建区内。 符合 1、提高清洁能源的使用比重；2、重视颗粒物面源污染减缓；3、工业污染源控制；4对于现有主要大气污染源，在做到达标排放的同时，采取合理有效措施，减少大气污染物排放；5、设立规划区管理机构，对区内污染源实行监督和控制。6、严格控制入区工业项目，采用总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区； 本项目主要生产温度传感器、不锈钢蝶阀、电站、电机、同步器等，属于装备制造，不属于高污染、高耗能、高风险以及落后产能的企业。生产过程不涉及电镀。 符合 1、提高再生水回用率；2、污水处理厂和再生水厂加快建设；3、雨水、污水和再生水等管网应超前布设；4、基于环境目标可达而提出相应措施。 项目运营期废水主要为生活污水，生活污水排入厂区化粪池，化粪池处理后经市政管网，进入污水处理厂 符合 1、通过布局调整预防噪声污染；2、规划区绿化构建，有效分各功能分区；3、严格控制建筑施工噪声减缓措施；4、控制区域环境噪声水平和城市交通干线附近的噪声水平，保障居民住宅等噪声敏感点的声环境达到目标值 选用低噪声设备、加设基础减振、厂房隔声等措施，能够实现达标排放，根据预测结果项目最近敏感点噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 符合 （1）生活垃圾 规划区内不设垃圾卫生填埋场，依托西安市已建的垃圾卫生填埋场，生活垃圾分类收集、综合利用、集中处置。 （2）一般工业固体废物 装备制造业产生废边角料等可以通过一定的途径，回收利用，再次进入企业的产业链（或产品链）中；另外很大一部分固废（建筑垃圾等）是不能回收利用的，必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置。 （3）危险废物 危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心处置，医疗垃圾送往西安市和咸阳市的医疗废物处置中心处理。 项目生活垃圾定时交由环卫部门处理；废边角料及废包装材料，定期外售；废活性炭、废冷却液、废机油、废包装桶等危险废物收集暂存后交有资质单位处置，暂存间严格按照危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置 符合 3、“散乱污”相符性分析 根据2019年7月2日陕西省西咸新区沣东新城环境保护局、行政审批与政务服务局、经济发展局关于“散乱污”整改提升类企业环评办理有关事项的通知。本项目在本次整改提升类企业名单内。 本项目不位于文物保护区、水源地保护区、基本农田保护区范围内。根据通知内容办理环评手续，并严格执行本通知的提出要求。 4、选址合理性分析 ①本项目位于陕西省西咸新区沣东新城建章路街道丰产路65号，项目选址地区交通运输条件良好，外部供电、供水、通讯等基础设施的条件较好。 ②本项目运行过程中产生的废气量很少，要求焊接工序采用移动焊接烟尘净化器，产生有机废气工序集气罩收集后活性炭装置处理后排气筒排放；生活污水经化粪池处理后排入污水管网；本项目生产设备均置于车间内，采取基础减振、墙体隔声措施，且经过距离衰减，对外界影响较小；固废实现减量化、无害化、资源化。通过认真落实本次环评提出的环保措施后，项目排放的“三废”排放量小，且污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 综上，从环境质量保护的角度分析，项目选址合理。 三、项目地理位置及四邻关系 本项目厂址位于陕西省西咸新区沣东新城建章路街道丰产路65号，中心坐标经度108.83436，纬度34.33043，项目东侧为陕西丰实柳工特约维修中心，南侧为中国石化西安石化分公司，西侧为空厂房，北侧租赁厂区未利用地。具体地理位置图见附图1，项目四邻环境关系图见附图2。 四、项目建设规模 1、项目概况 本项目总建筑面积4000m2，租赁厂房，厂区主要建设内容为生产车间内安装金属圆锯机、双头液压弯管机、自动进刀立式钻床、TS-DH001序二数控机床等设备的安装，以及原辅料库房及其他生活设施的建设。项目主要建设内容见表2。 表2 项目组成表 名称 建设内容、位置及规模 备注 主体 工程 生产区 机加区、精密加工区、机电装配区、电站、网络加工设备区，建筑面积751m2，一层；电子装配区，建筑面积100m2，二层 租赁已建成厂房 辅助 工程 办公室 建筑面积802m2，二层 技术部实验室 主要用于老化试验，物理性检验，建筑面积171m2，一层 库房 茶歇室、门房 建筑面积15m2，一层 储运工程 存储区 存储区位于一层，建筑面积490m2 公用 工程 给水 市政供水 现有 排水 生活污水排入化粪池，通过市政管网排入西安市第六污水处理厂 供热制冷 办公室空调制冷和制热 供电 国家电网供电 环保工程 废气 焊接烟尘经移动焊接烟尘净化器处理，有机废气经活性炭1根15m排气筒排放 新增 废水 生活污水依托公共化粪池 现有 噪声 采用基础减振、定期维护、设备均置于厂房内等措施，厂房隔声 现有 固废 生活垃圾时交由环卫部门处理；废边角料及废包装材料，定期外售 现有 废活性炭、废冷却液、废机油等危险废物收集暂存后交有资质单位处置，设置一间危废暂存间，位于厂区一层，建筑面积3m2 新增危废间 五、主要设备 表3 主要设备一览表 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 功率 1 平衡机 YLS-160 台 1 2kw 2 高温箱 DH-1 台 1 10kw 3 气动打标机(不含电脑) AMT3000 台 1 1kw 4 双轴定子绕线机 YSCX-002 台 1 1kw 5 打包机 台 1 0.5kw 6 造齿修磨机 MSG-450 台 1 1kw 7 金属圆锯机（设备维护） YJ-275 台 1 1kw 8 双头液压弯管机 SW38 台 1 2kw 9 自动进刀立式钻床 ZJB-25B 台 1 3kw 10 发电机自动生产线 台 1 11 快速脚踏封口机 RF-400型 台 1 0.5kw 12 远红外热收缩包装机 BSX-I600*300 台 1 3kw 13 U型工作台 组 3 14 干燥柜 台 1 1kw 15 定制 台 1 10kw 16 主轴闭环用精密检测仪 台 3 1.5kw 17 TS-DH001序二数控机床 HNC-36C 台 2 50kw 18 8工位回转料仓 台 2 4kw 19 零件回收装置 台 2 4kw 20 仓储定向装置 台 2 4kw 21 工件定向装置 台 3 4kw 22 高压吹气风机 台 3 2kw 23 加工中心 714 台 3 / 24 TS-DH002数控机床 HNC-36C 台 2 5kw 25 数控机床 6140/6150/6180 台 4 / 26 双轴机直角坐标械臂 台 1 5kw 27 机械手指 台 2 1kw 28 工件翻转机构 台 2 4kw 29 老化间 间 1 / 30 单轴定子绕线机 台 1 1kw 31 碰焊机 定制，碰焊铜线 台 1 / 32 手电钻 / 把 6 / 33 电烙铁 / 把 2 / 环保设备 34 移动焊接烟尘净化器 / 台 2 新增 35 活性炭装置 / 台 1 检验设备（设施） 36 三相功率源 / 台 2 / 37 万能表 / 台 2 / 38 绝缘耐压测试仪 / 台 2 / 39 闸间耐压测试仪 / 台 2 / 40 游标卡尺 / 把 5 / 41 千分尺 / 把 3 / 42 气动量仪 / 把 2 / 六、项目原辅材料 主要原辅材料消耗及来源详见表4。 表4 主要原辅料消耗及来源表 名称 年用量 单位 来源 用途 规格 铸铝风叶盘 6000，1.3t/a 只 采购 电机装配 10302TS.2.1轴套10302TS.2.1-1 导磁钢环毛料 6000，42t/a 只 采购 毛料 Ø273*28 20#钢 导磁钢环毛料切割 6000 刀 采购 厚度39 导磁环（机械加工） 6000 只 采购 10302TS.2-2 内六角圆柱头螺钉 54000 只 采购 M6*16/8.8级/发黑 GB/70.1 定子绕组 4000 千克 采购 聚脂亚胺漆包铜圆线 QZY-2/180（1.16) 启动绕组 300 千克 采购 聚脂亚胺漆包铜圆线 QZY-2/180 (0.59 ) 电机绕组引线 9000 米 采购 硅胶线2.5m/黑色180℃ 0.47m 启动绕组引线 6000 米 采购 硅胶线1.5m/红色180℃ 引线加工 31912 根 采购 / 定子铁芯组件 6000 只 采购 10302TS.1.1.1 包装塑料袋 6200 只 采购 10302TS.2.5-1 40cm*60cm 泡沫盒 6000 只 采购 10302TS.2.5-2(转子) 包装垫板 2000 只 采购 10302TS.2.5-3(转子) 黄蜡套管 1000 米 采购 Ф12 打包带 10 卷 采购 / 橡胶手套 20 双 采购 抗溶剂型 细纱手套 10 包 采购 每包12双 502胶水 200 瓶 采购 每瓶约15ml 热缩管 200 米 采购 Ф30 热缩管 800 米 采购 Ф2.5 热缩管 400 米 采购 Ф1.0 导磁钢环镀锌 6000 只 采购 参见10302TS.2-2技术要求 定子组件 6000 只 采购 10302TS.1.1（注塑） 定子包装箱 1000 只 采购 10302TS.1.4-3 定子泡沫盒 6000 只 采购 10302TS.1.4-1（定子） 泡沫盖 1000 只 采购 10302TS.1.4-2（定子） 贴磁钢胶 16 只 采购 乐泰648 250ml 螺纹紧固胶 40 只 采购 乐泰243/螺纹紧固胶 50ml 不锈钢盆 4 只 采购 N极磁钢 54100 只 采购 10302TS.2-3 S极磁钢 54100 只 采购 10302TS.2-4 转子包装箱 2000 只 采购 10302TS.2.5-4 工业酒精 30 kg 采购 / 透明环氧树脂灌封胶 2 桶 采购 凤凰牌E51 20KG/桶 透明环氧树脂灌封胶固化剂 2 桶 采购 20KG/桶，型号由供应商提供，无锡仁泽 贴片电阻 20000 只 采购 电子产品装配 0Ω 1% 1/8W 0805 贴片电阻 20000 只 采购 10Ω 1% 1/8W 0805 贴片电阻 60000 只 采购 22Ω 1% 1/8W 0805 贴片电阻 1120 只 采购 100Ω 1% 1/8W 0805 贴片电阻 2120 只 采购 120Ω 1% 1/8W 0805 贴片电阻 1920 只 采购 270Ω 1% 1/8W 0805 贴片电阻 40000 只 采购 510Ω 1% 1/8W 0805 贴片电阻 80000 只 采购 1KΩ 1% 1/8W 0805 贴片电阻 1600 只 采购 1.2KΩ 1% 1/8W 0805 贴片电阻 20000 只 采购 4.7KΩ 1% 1/8W 0805 贴片电阻 40000 只 采购 5.1KΩ 1% 1/8W 0805 贴片电阻 100000 只 采购 10KΩ 1% 1/8W 0805 直插电阻 4080 只 采购 10Ω 1% 1W 直插 压敏电阻 2040 只 采购 680V 20KΩ 直插 PTC电阻 4080 只 采购 GR265-120 直插 防雷管 6120 只 采购 TED485 直插 贴片无极性电容 112000 只 采购 0.1uF(104) 10% 0805 贴片无极性电容 16000 只 采购 20pF 10% 0805 贴片无极性电容 1720 只 采购 15pF 10% 0805 贴片无极性电容 48000 只 采购 470pF 10% 0805 贴片无极性电容 16000 只 采购 0.01uF(103) 10% 0603 贴片无极性电容 16000 只 采购 0.1uF(104) 10% 0603 贴片钽电容 2480 只 采购 10uF 10% 16V 3528 贴片钽电容 1640 只 采购 22uF 10% 16V 3528 贴片钽电容 24800 只 采购 10uF 10% 16V 6032 贴片钽电容 1240 只 采购 10uF 10% 25V 6032 贴片钽电容 3280 只 采购 47uF 20% 16V 6032 电解电容 640 只 采购 100uF 10% 25V 直插 电解电容 240 只 采购 470uF 10% 25V 直插 电解电容 440 只 采购 1000uF 10% 16V 直插 电感 400 只 采购 100uH 3A 1807 贴片 TDK共模电感 800 只 采购 ZJYS51R5-2PB-01 直插 发光二极管 35400 只 采购 φ5高亮白发红(聚光）直插 发光二极管 2000 只 采购 φ5高亮白发绿(聚光) 直插 发光二极管 1080 只 采购 红色 0603 发光二极管 680 只 采购 黄绿色 1210 发光二极管 480 只 采购 红色 1210 二极管 4400 只 采购 1SMB7.0AT3 贴片 二极管 2040 只 采购 1SMB10CAT3 贴片 二极管 36600 只 采购 1SMB12AT3 贴片 二极管 3320 只 采购 SA5.0A 直插 二极管 120000 只 采购 IN4148 LL-34 贴片肖特基二极管 440 只 采购 SD103AW SOD-123 贴片肖特基二极管 440 只 采购 MBRA340T3G 3A 40V SMA 三极管 2080 只 采购 S8050 SOT-23贴片 三极管 28000 只 采购 S8550 SOT-23贴片 芯片 2000 只 采购 STC11L01 TSSOP-20 芯片 4000 只 采购 SN74HC595D D016-L 芯片 1600 只 采购 LPC2136FBD64 SOT314-2-L 芯片 200 只 采购 LPC2132FBD64 SOT314-2-L 芯片 200 只 采购 LPC2134FBD64 SOT314-2-L 芯片 2000 只 采购 FM24CL16-G SOIC8 芯片 3600 只 采购 SN74HC138D D016-L 芯片 800 只 采购 ATT7022C QFP44 芯片 400 只 采购 LM2576S-5.0 TS5B-N 芯片 2000 只 采购 NCV1117ST33T3G ZZ311 芯片 1600 只 采购 NCV1117ST50T3G ZZ311 芯片 2000 只 采购 LP2950CDT-5.0 TO-252 芯片 200 只 采购 KP1040-E/KP1040-F 直插 芯片 600 只 采购 KP1010-E/KP1010-F 直插 芯片 16000 只 采购 KP1040S SM16 贴片 芯片 2000 只 采购 SN65HVD12 D008-L 芯片 5400 只 采购 SN74HC165D D016-L 芯片 1600 只 采购 74HC154D 芯片 8000 只 采购 ADC128S022 TSSOP-16 芯片 14400 只 采购 AD8694ARZ REEL 芯片 1600 只 采购 TL431IDBVR-2.5V DBV005_N 插针 1800 只 采购 14*2 间距2.54mm 长度35mm 插座 1800 只 采购 14*2 间距2.54mm 插针 200 只 采购 6*2 间距2.54mm 长度35mm 插座 200 只 采购 6*2 间距2.54mm 插针 3200 只 采购 40*1 间距2.54mm 长度35mm 插座 3200 只 采购 40*1 间距2.54mm 插座 4000 只 采购 间距2.54mm180度插板型 301-020-S10-10 插座 4000 只 采购 5*1 间距2.50mm 6092P050030 晶振 4000 只 采购 22.1184MHz-20PF-30PPM 晶振 2040 只 采购 32.768KHz 2*6圆柱 6pf -20~70℃ 晶振 800 只 采购 24.576MHz-20PF-30PPM 49S_SMD 纽扣电池座 200 只 采购 CR1220 纽扣电池 200 只 采购 3V CR1220 自恢复保险 2000 只 采购 0.5A 16V 1812 自恢复保险 3600 只 采购 1.1A 16V 1812 自恢复保险 2000 只 采购 0.4 240V 直插 自恢复保险 1400 只 采购 0.1A 1812 电路板制板 2000 只 采购 键盘板/KeyLed_V1.0.3 电路板制板 200 只 采购 LRTU主板.PcbDoc_V1.1.2 电路板制板 1600 只 采购 FRTU-10/12主板 MainBoard_V1.0.8 电路板制板 1600 只 采购 FRTU-10/12CPU板_CPU_V1.0.8 电路板制板 1600 只 采购 FRTU-10互感器板F10_Trans_V1.0.1 电路板制板 200 只 采购 SRTU主板 RAP_MainBoard_V1.0.2 电路板制板 200 只 采购 SRTUCPU板 RAP_CPU_V1.0.3 电路板制板 200 只 采购 SRTU互感器板 RAP_Trans_V1.0.2 电路板焊接 2000 只 采购 键盘板/KeyLed_V1.0.3 电路板焊接 200 只 采购 LRTU主板.PcbDoc_V1.1.2 电路板焊接 800 只 采购 FRTU-10/12主板（F02-06） MainBoard_V1.0.8 电路板焊接 800 只 采购 FRTU-10/12主板 （F08-10）MainBoard_V1.0.8 电路板焊接 1600 只 采购 FRTU-10/12CPU板（F02-10）_CPU_V1.0.8 电路板焊接 800 只 采购 FRTU-10互感器板（F02-06）_Trans_V1.0.1 电路板焊接 800 只 采购 FRTU-10互感器板（F10）_Trans_V1.0.1 电路板焊接 200 只 采购 SRTU主板 RAP_MainBoard_V1.0.2 电路板焊接 200 只 采购 SRTUCPU板 RAP_CPU_V1.0.3 电路板焊接 200 只 采购 SRTU互感器板 RAP_Trans_V1.0.2 直插电阻 20000 只 采购 110KΩ 1% 25PPM 1W 直插 金属膜电阻 4000 只 采购 300KΩ 1% 25PPM 2W 直插 继电器 2040 只 采购 OMIH-SH-112L 排线 1680 只 采购 5*1针 间距2.54mm 长度30cm 两头母头 排线 480 只 采购 5*1针 间距2.54mm 长度10cm 两头母头 排线 1880 只 采购 10*2芯 里外 30cm 2.54mm 排线 240 只 采购 10*2芯 里外 10cm 2.54mm 外接线端子座 1200 只 采购 ME040-50802 外接线端子座 220 只 采购 ME040-50803 外接线端子座 660 只 采购 ME040-50805 外接线端子座 440 只 采购 ME040-50806 外接线端子座 220 只 采购 ME040-50809 外接线端子座 440 只 采购 ME040-50812 外接线端子座 220 只 采购 ME040-50813 外接线端子座 220 只 采购 ME040-50815 外接线端子座 6000 只 采购 ME040-50816 外接线端子座 220 只 采购 ME040-50818 外接线端子座 2000 只 采购 ME040-50819 外接线端子头 1200 只 采购 MC210-F102 外接线端子头 220 只 采购 MC210-F103 外接线端子头 660 只 采购 MC210-F105 外接线端子头 440 只 采购 MC210-F106 外接线端子头 220 只 采购 MC210-F109 外接线端子头 440 只 采购 MC210-F112 外接线端子头 220 只 采购 MC210-F113 外接线端子头 220 只 采购 MC210-F115 外接线端子头 5600 只 采购 MC210-F116 外接线端子头 220 只 采购 MC210-F118 外接线端子头 2400 只 采购 MC210-F119 开关电源 2000 只 采购 LH15-13B12 单芯导线 3200 米 采购 BV1.5 长度58mm 蜂鸣器 2080 只 采购 DC5V长音 TMB12A05 按键开关 32400 只 采购 6*6*10 防水直插 电流互感器 40200 只 采购 TR2120C 5A/2.5MA 电压互感器 7800 只 采购 TR3121CH 2MA/2MA 液晶 2000 只 采购 LG240641-BMDWH6V-DS3 接线面膜 400 张 采购 LRTU-01 接线面膜 400 张 采购 CRTU-12 接线面膜 400 张 采购 ARTU-02/RAP 接线面膜 400 张 采购 FRTU-O2III/IV 接线面膜 400 张 采购 FRTU-04IV/V 接线面膜 400 张 采购 FRTU-06IV/V 接线面膜 1600 张 采购 FRTU-10IV/V 接线面膜 200 张 采购 FRTU-08III 接线面膜 200 张 采购 SRTU-II 镜片 400 只 采购 LRTU-01/162.5mm×118.5mm 镜片 400 只 采购 ARTU-02 /162.5mm×118.5mm 镜片 400 只 采购 RAP /162.5mm×118.5mm 镜片 800 只 采购 FRTU（三相电流）/162.5mm×118.5mm 镜片 400 只 采购 FRTU（单相电流）/162.5mm×118.5mm 镜片 400 只 采购 SRTU /162.5mm×118.5mm 十字槽盘头螺钉、弹簧垫圈和平垫 32000 只 采购 M3-0.5*8 304 GB9074.4 十字槽盘头机螺钉H型 12800 只 采购 M4-0.7*12 304 GB818-2000 螺母 11600 只 采购 M3 弹垫 11600 只 采购 Φ3 平垫 13200 只 采购 Φ4 铜柱 22000 只 采购 铜柱 M3*35mm+6mm单通 螺丝 8000 只 采购 M4*45mm螺丝 后壳 4000 只 采购 PMC后壳 前壳 4000 套 采购 PMC前壳 安装支架 8000 只 采购 PMC安装支架 说明书 8000 本 采购 PMC说明书 橡胶条 12000 米 采购 包装箱 4000 只 采购 / 珍珠棉内胆 4000 套 采购 / 珍珠棉盖板 2000 只 采购 / 资料袋 4000 只 采购 18*268丝 包装箱标示 1600 张 采购 A4哑面8格纸/每包80张 防拆标签 40000 张 采购 / 胶水 80 瓶 采购 B7000 110ml/瓶 58mmBV线加工费 55172 根 采购 / 缠绕膜 40 卷 采购 4kg，经济款，50cm宽 酒精 20 瓶 采购 500ml 冷却液 800 升 采购 机加设备用 机加冷却液 液压油 600 升 采购 机床液压油 润滑脂 10 升 采购 机床润滑脂 钣金件 120 吨 采购 电站 定制钣金件 发动机 30000 套 采购 电站 186 逆变器 30000 只 采购 电站 3kw 柴油0# 200 升 采购 电站装配 / 柴机油 50 升 采购 电站装配 润滑作用 焊锡丝 50 卷 采购 装配 400g/卷 芯片 1500 只 采购 传感器 DS18B20 芯屏蔽线 3000 米 采购 传感器 3*0.15 不锈钢 40 吨 客户来料 蝶阀 304 原辅料的成分表如下： 表5 原辅料成分一览表 原料名称 组分名称 % 主要理化性质 透明环氧树脂灌封胶 挥发物 ≤0.5% 主要成分是环氧树脂 透明环氧树脂灌封胶固化剂 固含量 >98% 主要成分是环氧树脂 七、生产规模及产品方案 本项目主要生产智能电力监控设备、温度传感器、不锈钢蝶阀、电站、电机、同步器，其产品方案见表6。 表6 项目产品方案表 序号 产品名称 产量/a 1 智能电力监控设备 5000套 仪器仪表 2 温度传感器 500套 3 不锈钢蝶阀 2000套 工业自动化 4 电站 30000套 机械加工 5 电机 30000套 野营装备 6 同步器 100000套 电机 八、公用工程 1、给水 本项目用水由市政管网供给，给水管网已进入项目区。 2、排水 生产不用水，无废水排放，污水管网已进入项目区，生活污水排入公共化粪池，生活污水经市政污水管网进入西安市第六污水处理厂。 3、供电 供电由当地市政供电电网供给。 4、采暖、制冷等 生活办公区采用分体式空调进行采暖、制冷，生产区不设置采暖、制冷设施。 九、平面布置 本项目厂区共两层，一层主要是机加区、精密加工区、机电装配区、电站、网络加工设备区，产品及原料储存区，二楼办公室及电子装配间。厂区整体布置合理。项目总平面布置图见附图3。 十、项目投资 项目总投资2000万元，资金为企业自筹。其中环保投资11万元，占总投资的0.55%。 十一、劳动定员及工作制度 员工及管理人员45人，一班制8小时。计划年生产300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为租赁厂房，厂址位于陕西省西咸新区沣东新城建章路街道丰产路65号。本项目2013年11月正式运行，主要从事智能电力监控设备、温度传感器、不锈钢蝶阀、电站、电机、同步器生产，现有职工及管理人员共45人。厂区未安装环保设备，且由于各种原因，项目未办理环评手续。 一、存在问题 1、项目产生有机废气工序未进行收集处理直接排放。 2、未设置危废暂存间。 3、未办理环境影响评价手续。 二、整改措施 根据调查结果及相关政策文件，提出以下环评要求： 1、项目区有机废气经集中收集后活性炭处理+15m排气筒排放。 2、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置危废暂存间。 根据现场踏勘，本项目已根据环保要求安装移动焊接烟尘净化器，且设置危废暂存间。要求在正常运行时环保设施与主体工程同时运行。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，规划总面积159.3平方公里。辖区内包含建章路街办、三桥街办、王寺街办、斗门街办、高桥街办、沣东街道等。 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城建章路街道丰产路65号，中心坐标经度108.83434，纬度34.33050，具体位置见附图1项目地理位置图。 二、地形、地貌 西咸新区沣东新城地貌类型属渭河冲积平原，地势南高北低。由北向南，依次为河漫滩及一、二、三级阶地。最高点位于三级阶地上的广大门村和孙家湾村附近，高程411m。最低点在草滩镇贾家滩村北的渭河滩上，高程364.30m。西部河漫滩和一级阶地非常开阔，东部阶地紧凑高耸。二、三级阶地东高西低，河漫滩与一级阶地转为西高东低。 项目场区属于渭河阶地区，地势较平坦，场区地形地貌单一，基本无障碍物等。项目场地地质条件简单，无不良地质构造。地质单元属于渭河阶地，该单元上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水位埋深一般在8~10m，对建筑物基础不会造成不良影响。 根据现场踏勘，场地较为平坦。 三、气候、气象、水文 1、气候、气象 本项目位于的沣东新城属温带半湿润大陆性季风气候区，四季冷暖干湿分明，光、热、水资源丰富，全年光照总时长1983.4h，年平均气温13.6℃，最热月份为7月，平均可达26.8℃，月绝对最高气温可达43℃，最冷月份为1月份， 平均气温-0.5℃，绝对气温为-19℃，年平均相对湿度74%，冬季相对湿度0.2-0.3之间，为干旱期，9、10 两月相对湿度在1.4~1.8之间，降水量明显大于蒸发量。区内降水量年际变化大，季节分配不均，9月份降水大，冬季相对较少，雨量多集中在在7、8、9月份。因受地形和河流的影响，常年主导风向为东北风，频率为14%；次主导风向为西南风，频率为9%。全年静风频率为35%，冬季高达45%，多年平均风速为1.8m/s，冬季常出现逆温天气。 2、地表水 项目所在地地表水系为黄河流域渭河水系，境内渭河流长约32km，流向由西向东，河床宽220～1100m，年平均流量183m3/s，最大流量7220m3/s，最小流量4m3/s，平均含沙量34.5kg/m3。沣河为渭河右岸支流，位于关中中部西安西南，正源沣峪河源出长安县西南秦岭北坡南研子沟，流经喂子坪，出沣峪口，先后纳高冠、太平、潏河，北行经沣惠、灵沼至高桥入咸阳市境，与渭河平行东流，在草滩农场西入渭。全河长78公里，平均比降8.2‰，流域面积1386平方公里，平均径流量4.8亿立方米。 根据现场踏勘，项目最近地表水体为厂址北侧约3800m处的渭河。 四、动植物 项目位于城市建成区，所在地属城镇生态系统，植被主要为人工植被，针叶林、阔叶林、针阔混交林以及农田经济林，其中农田经济占规划区面积最大，其他依次为阔叶林，针叶林，混交林。自然植被较少，生物多样性简单。本项目评价范围内未发现各级珍惜野生动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地 面水、地下水、声环境、生态环境等） 环境空气质量现状 本项目环境质量现状评价，根据陕西省环境保护厅办公室于2019年1月11日发布的环保快报《2018年12 月及 1~12 月全省环境空气质量状况》中相关数据进行判定，环境空气基本污染物年平均质量浓度统计如下。 表7 沣东新城环境质量状况及达标情况 名称 污染物 年评价指标 现状浓度μg/m3 标准值μg/m3 占标率% 达标情况 沣东新城 SO2 年平均质量浓度 15 60 25 达标 NO2 年平均质量浓度 58 40 145 超标 PM10 年平均质量浓度 136 70 194 超标 PM2.5 年平均质量浓度 70 35 200 超标 CO 第95百分位浓度 2000 4000 50 达标 O3 第90百分位浓度 188 160 117 超标 沣东新城环境空气6个监测项目中，二氧化氮（NO2）、PM10、PM2.5、臭氧（O3） 日均值第90百分位浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求， 二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）日均值第90百分位浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，故项目所在区域属于不达标区。 2、其他污染物环境质量现状 本项目其他污染物非甲烷总烃现状监测委托陕西同元环境检测有限公司于2019年7月28日-8月3日对其项目区及下风向进行监测，监测数据统计如下表： 表8 环境空气质量监测结果一览表 单位：mg/m3 监测点位 监测项目 浓度范围 标准 超标率 最大超标倍数 1#项目区 非甲烷总烃 0.41～0.69 2.0 0 0 2#西柏梁村 非甲烷总烃 0.41～0.72 2.0 0 0 根据监测数据，评价区非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》详解中规定的2mg/m3。 二、声环境质量现状 项目声环境质量现状监测于2019年8月2日、3日进行。 监测点位布设：东西南厂界外1m各布设一个监测点，共设4个监测点，监测时未运行，声环境监测点位布置见图。等效连续A声级监测结果表9。 表9 环境噪声监测结果统计表 单位dB(A) 监测点位 8月2日 8月3日 昼间 夜间 昼间 夜间 1#，厂界东 55.2 45.8 54.8 46.7 2#，厂界南 52.8 44.7 52.7 44.2 3#，厂界西 52.4 44.1 52.1 43.6 4#，厂界北 53.6 45.4 53.2 45.1 监测结果表明：项目监测点厂界昼夜间噪声监测值满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准限值要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 通过调查，项目周围主要环境保护目标见表10。 表10 主要环境目标保护表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对 方位 相对厂界距离 经度 纬度 长庆和兴园 108.83883 34.32978 住户 人群 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 东 300m 八家滩村小区 108.84428 34.32857 东南 468m 望城花园 108.84447 34.32630 东南 980m 八家滩村 108.83638 34.32577 东南 564m 焦家村小学 108.84393 34.32164 教学区 北 1300m 西安市第五十中学 108.84389 34.32107 东南 1350m 沣东新城启蒙幼儿园 108.83840 34.31765 东南 1400m 石化社区 108.84344 34.31769 住户 东南 1600m 泥河村 108.83426 34.33433 北 400m 二府营村 108.82902 34.33412 西北 530m 新民村 108.82808 34.33879 西北 1000m 北皂河村 108.84241 34.33429 东北 720m 八星河村 108.83632 34.34450 北 1400m 杜家村 108.81469 34.33001 西 1800m 西坡村 108.82117 34.33270 西 1200m

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量：项目所在区环境质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 表11 环境空气质量标准 执行标准 级别 污染物指标 单位 标准限值 1h 24h 年均值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 标准 SO2 μg/m3 500 150 60 NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 PM2.5 / 75 35 CO 10000 4000 / O3 200 160(8h) / 《大气污染物综合排放标准》详解 非甲烷总烃 / 2000 / 2、声环境质量标准：项目区环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类； 表12 声环境质量标准 区域名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 项目区 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类 dB（A） 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级；有机废气有组织参考执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中电子产品排放要求；厂界执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中的相关标准，无组织厂内监控浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关标准； 表13 运行期废气执行标准 标准名称及级别 污染因子 标准值 类别 数值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 颗粒物 无组织监控点浓度限值 1.0 mg/m3 二氧化硫 0.4mg/m3 氮氧化物 0.12mg/m3 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 非甲烷总烃 最高允许排放浓度 50mg/m3 企业边界监控点浓度限值 3mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 非甲烷总烃 厂区内监控点浓度限值 6mg/m3 2、废水运营期废水排放执行《污水综合排放标准》(GB68978-1996)中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准； 表14 废水污染物排放标准 单位：mg/L 标 准 项 目 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 300 400 / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）A级标 500 350 400 45 70 8 本项目执行 500 300 400 45 70 8 3、噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表15 噪声排放标准 区域名 执行标准 类别 昼间 夜间 四周厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 4、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）. 5、其他标准按国家有关规定执行。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期 根据现场踏勘，本项目已建设完成，无施工期环境问题。 二、营运期 本项目运行期主要生产智能电力监控设备、温度传感器、不锈钢蝶阀、同步器、电站、发电机。 智能电力监控设备 本项目智能电力监控设备主要型号为PMC-IRTU-01、PMC-CRTU-12、PMC-FRTU(三相电流) 、M192、MPM-M292-M592、MPM-M272、DRTU-DRTU、MPM-M72A和M72V 。主要工艺及产污环节情况如下： 图1 智能电力监控设备生产流程图 工艺流程说明： （1）准备工序：包括键盘板程序下载，主板程序下载。 （2）前壳组装：用酒精擦拭前壳及镜片需要粘胶的部分，此过程用胶水B7000会产生有机废气，擦拭过程会产生废无尘布。 （3）液晶键盘、单板组装：使用4只螺丝将液晶安装到前壳上，再使用6只螺丝将键盘安装到前壳上。 （4）测试1、2：对前段工序进行模拟测试、数据测试，利用三相功率源进行测试。 （5）整机组装：前段工序各部件组装过程，此过程用裁剪好的橡胶条封住后壳上面的孔，此过程用剪刀裁剪橡胶条，会产生少量的废橡胶条固废。 （6）整机老化：利用高温箱对整机进行老化，检验整机性能。 （7）整机包装：各工序完成的产品进行包装，存于库房。 2、电站 本项目主要生产型号MPN-2006A-3和JPS-2006A-3的电站。 电站MPN-2006A-3工序流程及产排污图如下： 图2 电站MPN-2006A-3工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）组装：根据要求安装手摇柄、盘筒、盘片，然后电缆盘进行绕线； （2）焊接：电烙铁采用焊锡丝对插头进行焊接，利用焊锡丝采用电烙铁进行焊接，此过程主要产生焊接烟尘。焊接完成后用万能表进行测试。 （3）总装：外购的支架拆除包装，把支架与前道工序完结的半成品进行组装。此过程会产生少量的废包装材料。 电站JPS-2006A-3工序流程及产排污图如下： 图3 电站MPN-2006A-3工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）附件组装：减震片、手柄、油箱组件、仪表盒等组件组装； （2）安装定子、转子：转子安装过程，使用螺纹紧固胶进行固定。此过程产生少量废有机废气； （3）导风罩安装：外购的导风罩进行安装； （4）定子航插焊接：利用电烙铁对定子航进行焊接，此过程采用焊锡丝，焊接过程会产生焊接烟尘。 （5）安装：按顺序安装动力悬梁、动力上机架、仪表盒、停机拉线、逆变器、油箱、上罩安装； （6）测试：安装完成的电站进行测试，测试使用柴油进行测试，产生少量的燃烧废气。 （7）包装：测试完成无问题的电站进行包装，此过程会产生噪声。 3、电机 电机3.0JGA.MX（定子）工序流程及产排污图如下： 图4 电机3.0JGA.MX（定子）工序流程及产污环节图 工艺说明： （1）准备工序：包括采用打标机对铁芯打标，利用手电钻对进行钻孔，此过程产生固废。 （2）主、副绕组线绕：利用双轴定子绕线机将导线绕至主绕组，此过程产生噪声，利用单轴定子绕线机进行副绕组绕线，副绕组滴502胶水进行固定，此过程产生噪声及少量的有机废气。 （3）绕组剥漆、拧线：利用刮漆器把漆包线的线头刮掉，然后钳子把线头拧在一起。 （4）尾线焊接：利用点碰焊进行焊接，此过程几乎不产生废气。 （5）绕组绝缘：线头上用环氧树脂进行绝缘，此过程会产生有机废气。 （6）穿引线、焊接：把引线穿好之后电焊，此过程几乎不产生焊接废气。 （7）测试：利用万能表、绝缘耐压测试仪、闸间耐压测试仪进行电性能测试。 （8）埋线槽封胶：利用透明环氧树脂灌封胶，透明环氧树脂灌封胶固化剂，此过程会产生有机废气。 （9）穿管、测试：安装黄腊管，然后利用万能表、绝缘耐压测试仪、闸间耐压测试仪进行电性能测试。 发电机3.0JGA.MX工序流程及产排污图（转子）： 图5 发电机3.0JGA.MX（转子）工序流程及产污环节图 工艺说明： （1）准备工作：包括导磁环打标，利用工业酒精对导磁环进行清洁。 （2）风叶盘组装：根据设计图对采购的风叶盘零部件进行组装，此过程利用螺纹紧固胶进行固定，产生有机废气。 （3）N、S极磁钢黏贴：利用贴磁钢胶对N极进行黏贴，产生少量的有机废气。 （4）包装：安装完成的产品进行包装。 4、温度传感器生产流程图及产排污节点： 图6 温度传感器生产流程图及产污环节图 工艺说明： （1）导线制作：将整卷导线裁成每条三米； （2）端子头压接：用剥线钳将线头拨出来，再用压线钳将一个接线端子压接上去； （3）DS18B20焊接：利用电烙铁对DS18B20进行焊接，此过程会产生极少量的烟尘。 （4）壳体组装：对前道工序完结的半成品，进行壳体组装。 （5）测试、包装：组装完成的传感器利用公司生产的仪器仪表进行校准，然后包装。 5、不锈钢蝶阀生产流程图及产排污节点： 图7 不锈钢蝶阀生产流程及产排污节点图 工艺说明： 车工、铣工钻孔、钳工攻丝：用TS-DH001二数控机床、TS-DH002数控机床对原材料进行两道粗车，两道精车，此过程产生废冷却液、废润滑油、噪声、极少量的废金属屑。此产品测试利用游标卡尺及千分尺进行尺寸精准度测试。 6、同步器 本项目同步器主要型号TS-DH001和TS-DH002，工序流程图及产排污如下： 图8 同步器TS-DH001工序流程及产排污节点图 工艺说明：利用TS-DH001序二数控机床及TS-DH002数控机床对原材料分别粗车端面及外圆，精车外圆、粗镗内孔轴向大口倒角等工序，此过程主要产生噪声、废边角料及废润滑油、废冷却液等。同步器测试采用游标卡尺、千分尺、气动量仪进行尺寸、精准度测试。 项目运营期生产排污节点一览表见下表。 表16 营运期主要污染工序一览表 类别 污染源 主要污染物 排放规律 去向 废气 焊接 粉尘 间断 移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放 电站测试 SO2、NOx、颗粒物 间断 车间通风 涂粘胶，酒精擦拭 有机废气 间断 经集气罩收集后活性炭吸附 废水 职工生活 COD、NH3-N、SS、总磷、总氮 间断 化粪池 噪声 设备噪声 等效连续A声级 间断 — 固废 边角料及金属碎料 / 间断 作为废品外售 废包装材料 / 间断 生活垃圾 / 间断 环卫部门统一处置 废旧手套、抹布 / 间断 危废暂存间，最终交有资质单位处置 废胶桶瓶 / 间断 废冷却液 / 间断 废冷却液桶 / 间断 废液压油 / 间断 废活性炭 / 间断 主要污染源分析 施工期 根据现场踏勘，已完成施工期建设，因此不进行施工期污染源分析。 二、运营期 1、大气污染源 焊接废气 本项目焊接采用焊锡丝作为辅料，采用电烙铁焊接，焊接过程中会产生焊接烟尘。根据本项目的焊接方法、焊接材料类型和焊接材料用量，参考《船舶工业劳动保护手册》(上海工业出版社，1989年第一版，江南造船厂科协)，焊丝发尘量为5～8g/kg（按最大值8g计）中焊接烟尘估算方法及企业运行情况，且根据建设方提供的数据，焊丝年用量约0.02t，则本项目焊丝焊接产生烟尘量约为0.00016t/a。 根据环保要求使用焊锡丝的工序采用移动焊接烟尘净化器2台处理焊接烟尘，集气罩收集效率85%，净化效率90%。本项目产生的焊接烟尘量0.00016t/a，未收集及排放的烟尘经重力沉降、封闭车间阻隔后最终散逸量为0.038kg/a。 （2）有机废气 本项目在生产智能电力监控设备中，前壳组装中用到胶水B7000，生产发电机3.0JGA.MX（转子）过程，用502胶粘副绕组绕线，发电机3.0JGA.MX（定子）过程贴磁钢胶和螺纹紧固胶。电机生产过程使用透明环氧树脂灌封胶、透明环氧树脂灌封胶固化剂1:1配比，在工作台上面进行配比此过程产生的异味及有机废气均经集气罩收集，车间，有效对异味进行收集，车间逸散较少。502胶水、贴磁钢胶、螺纹紧固胶三种胶的挥发量参考《粘胶剂挥发有机化合物限量》（GB/T33372-2016）中金属粘胶剂30g/L。根据各种胶成分表，挥发性有机物的产生量如下表： 表17 挥发性有机物产量表 原料 用量kg（L）/a 非甲烷总烃占比%（最大占比）/g/L 非甲烷总烃量kg/a 502胶水 3.0 30 0.09 B7000 8.8 2.62 贴磁钢胶 4.0 0.12 螺纹紧固胶 2.0 0.06 透明环氧树脂灌封胶 40 0.5 0.2 透明环氧树脂灌封胶固化剂 40 2 0.8 酒精 50 100 50 合计 53.91 非甲烷总烃产生量53.91kg/a，本项目有机废气的产生工序位于1层，且伴随着少量异味，车间要求通风好，每一个工作台上方安装集气罩收集后经活性炭吸附后排气筒排放。滴（抹）胶工序安装集气罩收集后经活性炭吸附后排气筒排放。收集效率85%，活性炭吸附处理效率80%。502胶水、贴磁钢胶、螺纹紧固胶用量17.8kg/a，透明胶及固化剂用量80kg/a，酒精用量50kg./a，根据各物料挥发性，非甲烷总烃产生量53.91kg/a，收集有组织量45.82kg/a，经活性炭吸附后排放量9.16kg/a。工作时长合计约300h，根据《大气污染治理工程技术导则》中有机废气吸附处理措施，蜂窝状活性炭吸附，排气口流速一般取0.7~1.2m/s，对于浓度特别低或者特殊要求时，风速可适当提高，根据设计单位提供意见，本项目选取风速为4m/s时，排气筒按0.3m计算，则风量1017m3/h，则选取风机风量1500m3/h，则排放浓度为20.35mg/m3，排放速率0.0305kg/h，无组织排放量8.09kg/a。 本项目产生的滴（抹）胶过程会产生异味气体，车间通风，且异味经风机抽取经活性炭吸附，对环境影响较小。 （3）柴油电机测试废气 本项目柴油电机测试过程中，柴油燃烧会产生二氧化硫、氮氧化物、烟尘。年用柴油量200L，根据培训教材《社会区域类环境影响评价》给出的计算参数，发电机运行污染物排放系数为：SO24g/L，烟尘0.714g/L，NOx2.56g/L，则二氧化硫产生量0.8kg/a，氮氧化物产生量0.51kg/a，烟尘产生量0.14kg/a。仅在测试的时候会产生废气，产生极少。要求厂房通风，加强换气。 2、废水 本项目生产不产生废水，仅生活污水。 本项目定员45人，年工作300天不提供食宿，根据企业提供的数据，本项目生活用水总量为472.5m3/a（1.575m3/d）。排水废水按0.8计，则排水量378m3/a（1.26m3/d）。 其主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮。生活污水经化粪池处理后排入西安市第六污水处理厂。 3、噪声 本项目运行期的主要噪声源为双头液压弯管机、自动进刀立式钻床TS-DH001序二数控机床、TS-DH002数控机床等。 表18 工程噪声源强一览表 序号 产生源 单台产噪强度（dB） 数量 治理措施 位置 治理后噪声值dB（A） 1 打包机 65 1 设备合理布局、主体采用减振基础，墙体隔声 生产 厂房 50 2 造齿修磨机 80 1 65 3 金属圆锯机 80 1 65 4 双头液压弯管机 80 1 65 5 自动进刀立式钻床 80 1 65 6 快速脚踏封口机 65 1 50 7 远红外热收缩包装机 65 1 50 8 快速脚踏封口机 65 1 50 9 TS-DH001序二数控机床 85 2 70 10 TS-DH002数控机床 85 2 70 11 数控机床 85 4 70 12 加工中心 85 3 70 13 风机 85 1 基础减振，隔声 70 4、固体废物 本项目运营期间产生的固废主要为生活垃圾、废旧手套、废抹布、废冷却液、废活性炭等。 （1）生活垃圾 本项目定员45人，年工作300天，根据建设方提供数据，则生活垃圾年产生量为6.75t，统一收集后交环卫部门处理。 （2）一般固废 ①边角料及金属碎料 边角料及金属碎料产生于智能电力监控过程中等工序，根据企业提供的资料，边角料及金属碎料产生量约为3.5t/a。 ②废包装材料 废包材材料主要来自于原材料的品，根据建设方提供的数据，年产量约2.0t/a。 （3）危险废物 ①废油手套、废抹布 根据建设单位提供的资料，沾染油污的废抹布及废手套为0.1t/a，废油手套废抹布属于危险废物，HW49（900-041-49）。 ②废胶桶/瓶 根据建设单位提供的资料，本项目废胶桶瓶产生量约为0.01t/a；暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 ③废冷却液 本项目生产过程中需要使用冷却液，冷却液使用过程加水，循环使用，使用到一定程度不能使用，作为危险废物收集，废冷却液量约0.17t/a，危废编号HW09（900-006-09）。 ④废冷却液桶 本项目年使用冷却液1桶，则废冷却液桶产生量为1个/a，危废编号HW49（900-041-49）（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。 ⑤废液压油、废润滑脂 根据统计废液压油产生量约0.005t/a，危废编号HW08（900-218-08）。废润滑脂产生量约0.001t/a，危废编号HW08（900-214-08）。 ⑥废液压油桶及润滑脂 本项目年使用液压油1桶，则废液压油桶产生量为1个/a，废润滑脂桶一个/a，危废编号HW49（900-041-49）。 ⑦废活性炭 活性炭吸附效率为250g/kg活性炭，本项目产生的废活性炭量约0.11/a，年更换2次，活性炭填充量0.055t，更换的废活性炭暂存于危废暂存间，废活性炭属于危险废物，由有资质单位处置。 表19 项目固废产排情况一览表 序号 名称 废物属性 产生量（t/a） 废物代码 处置方式 S1 生活垃圾 一般固废 6.75 / 交环卫部门处理 S2 边角料及金属碎料 3.5 / 外售 S3 废包装材料 2.0 S4 废冷却液 危险废物 0.17 HW09（900-006-09） 交有资质单位单位处置 S5 废冷却液桶 1个/a HW49（900-041-49） S6 废液压油 0.005 HW08（900-218-08） S7 废润滑脂 0.001 HW08（900-214-08） S8 废液压油桶 3个/a HW49（900-041-49） S9 废活性炭 0.11t/a HW49（900-041-49） S10 废胶桶/瓶 0.01t/a HW49（900-041-49） S11 油污手套、抹布 0.1 HW49（900-041-49）

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 焊接 | 烟尘 | 0.00016t/a | 0.000038t/a |
|  | 电机测试 | 烟尘 | 0.00014t/a | 0.00014t/a |
|  |  | SO2 | 0.00051t/a | 0.00051t/a |
|  |  | NOx | 0.0081t/a | 0.0081t/a |
|  | 粘涂胶工序 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 45.82kg/a，101.82mg/m3 | 9.16kg/a，20.35mg/m3 |
|  |  | 无组织 |  | 8.09kg/a | 8.09kg/a |
| 水污染物 | 人员生活污水 | COD | 350mg/L，0.13t/a | 280mg/L，0.106t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.068t/a | 147.6mg/L，0.056t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.076t/a | 140mg/L，0.053t/a |
|  |  | TN | 50mg/L，0.019t/a | 50mg/L，0.019t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L，0.0076t/a | 20mg/L，0.0076t/a |
|  |  | TP | 5mg/L，0.0019t/a | 5mg/L，0.0019t/a |
| 固体废物 | 生产过程 | 边角料及金属碎料 | 3.5t/a | 统一外售废品回收站 |
|  |  | 废包装材料 | 2.0t/a |  |
|  |  | 废冷却液 | 0.17t/a | 暂存危废暂存间，最终交有资质单位 |
|  |  | 废冷却液桶 | 1个/a |  |
|  |  | 废液压油 | 0.005 |  |
|  |  | 废润滑脂 | 0.001 |  |
|  |  | 废液压油桶 | 1个/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.11t/a |  |
|  |  | 废胶桶/瓶 | 0.01t/a |  |
|  |  | 油污手套、抹布 | 0.1t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 6.75t/a | 统一收集，由环卫部门外运处置 |
| 噪声 | 主要产噪设备为TS-DH001序二数控机床、自动进刀立式钻床、TS-DH002数控机床等，选取低噪声设备，经基础减振、隔声等措施，噪声源强在65~85dB（A） |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁已建成厂房进行建设，无土建施工，因此，本项目对周围的生态环境影响较小。 |

环境影响分析

一、施工期间环境影响简要分析及采取的环保措施 施工期已完成，不对其进行分析。 二、运营期环境影响及环保措施分析 1、大气环境影响分析及环保措施分析 （1）焊接烟尘达标分析及防治措施可行性 根据工程分析，本项目在焊接过程会产生少量烟尘。焊接过程中产生的粉尘（烟尘）经移动式焊接烟尘净化器处理后，无组织排放量为0.038kg/a。 措施有效性分析：移动式烟尘净化器是专为治理焊接作业时产生烟尘、粉尘、有毒气体而开发的一款工业环保设备。工作原理为：内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化器设备主体，烟尘气体进入过滤装置。大面积垫式初效过滤器能有效过滤颗粒较大的粉尘，气体过滤部分能够有对毒有害气体吸附的效果，收集效率85%，处理效率90%，故本措施可行。 （2）有机废气达标分析及防治措施可行性 根据工程分析，本项目生产过程中产生的有机废气经集气罩收集后且活性炭吸附处理1根15m排气筒排放排放。排放速率0.0305kg/h、排放浓度20.35mg/m3，集气罩收集效率取85%，废气处理效率80%，非甲烷总烃排放《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）（排放浓度≤50mg/m3）。 本项目采用集气罩收集+活性炭吸附装置对有机废气进行吸附处理。本项目采用高效吸附效率的活性炭进行吸附，活性炭对低浓度有机废气、异味有较好的吸附效率，高效活性炭吸附效率80%以上，集气罩收集效率85%，本项目产生有机废气浓度较低，采用一级处理可满足处理达标要求。 （3）正常工况下排放源影响预测结果及分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对项目运营期排放的污染物进行环境影响预测。预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN。估算模型参数清单见表20。 表20 AERSCREEN估算模型参数清单 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 76万 最高温度K 314 最低温度K 254 土地类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率 / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离 / 岸线方向 / ①有组织废气预测分析 A.预测参数 有组织废气预测参数见表21。 表21 点源预测参数一览表 编号 1#排气筒 排气筒高度（m） 15 排气筒出口内径（m） 0.3 烟气流速（m/s） 5.9 烟气温度（℃） 25 年排放小时（h） 300 污染物排放速率(g/s) 非甲烷总烃 0.0085 B.预测结果 项目有组织废气排放预测结果见表22。 表22 项目有组织废气预测结果 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 浓度（μg/m3） 占标率（%） 25 2.951 0.0492 50 3.703 0.0617 75 6.463 0.1077 100 7.067 0.1178 200 5.614 0.0936 300 3.89 0.0648 400 2.841 0.0474 500 2.184 0.0364 600 1.745 0.0291 700 1.436 0.0239 800 1.209 0.0202 900 1.037 0.0173 1000 0.9028 0.0150 2000 0.3527 0.0059 2500 0.2584 0.0043 下风向最大质量浓度及占标率 7.103 0.12 D10%最大浓度点距离 112 有组织排放的废气最大质量浓度值为7.103μg/m3，占标率为0.12%，占标率很小，满足《大气污染物综合排放标准》详解中参考非甲烷总烃浓度限值，因此本项目排放的污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能，不会降低区域环境空气功能级别。 对比《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表2评价等级判定表，本项目有组织废气和无组织废气最大占标率＜1%，有组织废气评价等级为三级。 ②无组织废气影响预测分析 项目排放的无组织废气主要为未收集的焊接、未收集的有机废气。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对项目运营期无组织排放的污染物进行环境影响预测。预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN。 A.预测参数 表23 项目无组织预测参数表 面源名称 面源长度 面源宽度 面源有效排放高度 评价因子源强 颗粒物 非甲烷总烃 SO2 NOx m m m g/s 生产车间 88.6 22.7 4 0.00001 0.0074 0.00022 0.00014 注：颗粒物以TSP24h平均值的三倍计。 B.预测结果 预测结果见表24。 表24 项目无组织预测结果 距源中心下风向距离D(m) 颗粒物 非甲烷总烃 SO2 NOx 预测浓度μg/m3 占标率% 预测浓度μg/m3 占标率% 预测浓度μg/m3 占标率% 预测浓度μg/m3 占标率% 25.0000 0.1239 0.014 87.98 1.466 1.987 0.3974 1.264 0.506 50.0000 0.0978 0.011 69.44 1.157 2.214 0.4428 1.409 0.564 75.0000 0.0674 0.0074 47.81 0.797 1.539 0.3078 0.9792 0.392 100.0000 0.0505 0.0056 15.72 0.262 1.13 0.2260 0.7188 0.288 200.0000 0.0222 0.00246 9.32 0.155 0.4736 0.0947 0.3013 0.121 300.0000 0.0131 0.0015 6.37 0.106 0.2771 0.0554 0.1763 0.071 400.0000 0.0090 0.0001 4.82 0.080 0.1884 0.0377 0.1199 0.048 500.0000 0.0068 0.00075 3.75 0.063 0.1413 0.0283 8.99E-02 0.036 700.0000 0.0043 0.00048 3.04 0.051 0.1101 0.0220 7.01E-02 0.028 800.0000 0.0036 0.0004 2.53 0.042 8.92E-02 0.0178 5.68E-02 0.023 900.0000 0.0030 0.00034 2.16 0.036 7.43E-02 0.0149 4.73E-02 0.019 1000.0000 0.0026 0.00029 1.87 0.031 6.32E-02 0.0126 4.02E-02 0.016 2000.0000 0.0010 0.00011 0.72 0.012 5.48E-02 0.0110 3.48E-02 0.014 2999.9900 0.0006 0.00007 0.42 0.007 1.22E-02 0.0024 1.35E-02 0.005 4000.0000 0.0004 0.00004 0.28 0.005 8.22E-03 0.0016 7.75E-03 0.003 5000.0000 0.0003 0.00003 0.21 0.004 6.06E-03 0.0012 5.23E-03 0.002 下风向最大质量浓度及占标率 0.129 0.014 91.49 1.53 2.257 0.45 1.436 0.57 D10%最大浓度点距离 45 45 45 45 由预测结果可知，项目无组织排放的颗粒物的最大落地浓度值为0.129μg/m3，占标率为0.014%，二氧化硫最大落地浓度值为2.257μg/m3，占标率为0.45%，氮氧化物最大落地浓度值为1.436μg/m3，占标率为0.57%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃最大落地浓度值为91.49μg/m3，占标率为1.53%，满足《大气污染物综合排放标准》（详解）总挥发性有机物浓度限值。对周围环境影响很小。 根据估算模式AERSCREEN预测结果，对比《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表2评价等级判定表，本项目有组织废气和无组织废气最大占标率＜10%，本项目评价等级为二级。 （4）污染物排放量核算 A.有组织排放量核算 表25 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（μg/m3） 措施 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 DA001 非甲烷总烃 20.35 活性炭装置 0.00916 有组织排放总计 0.018 非甲烷总烃 0.00916 B.无组织排放量核算 表26 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治设施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（μg/m3） 1 焊接 颗粒物 移动焊接烟尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准 1.0mg/m3 0.000038 2 电机测试 颗粒物 / 0.00014 3 SO2 0.4mg/m3 0.0008 NOx 0.12mg/m3 0.00051 4 涂粘胶工序 非甲烷总烃 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）边界监控点浓度限值 4.0mg/m3 0.00809 无组织排放总计 颗粒物 0.000178 SO2 0.0008 NOx 0.00051 非甲烷总烃 0.017 综上，项目大气污染物年排放量核算见表27。 表27 大气污染物年排放量核算表 污染物 年排放量/（t/a） 非甲烷总烃 0.017 颗粒物 0.000178 SO2 0.0008 NOx 0.00051 2、地表水环境影响分析 （1）达标分析 本项目仅为生活污水，年产生量约为378m3/a。废水处理效率及污染物产排放情况见下表： 表28 建设项目运营期废水污染物产生情况 废水量 指标 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 378m3/a 进水浓度（mg/L） 350 180 200 20 50 5 产生量（t/a） 0.13 0.068 0.076 0.0076 0.019 0.0019 去除率（%） 20 18 30 / / / 出水浓度（mg/L） 280 147.6 140 20 50 5 排放量（t/a） 0.106 0.056 0.053 0.0076 0.019 0.0019 由上表可知，本项目生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》(GB68978-1996)中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，对周围地表水环境产生影响较小。 （2）建设项目废水污染物排放信息表 表29 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 280mg/L 0.00035 0.106 2 BOD5 147.6mg/L 0.00019 0.056 3 SS 140mg/L 0.00018 0.053 4 NH3-N 20mg/L 0.000025 0.0076 5 TN 50mg/L 0.000063 0.019 6 TP 5mg/L 0.000006 0.0019 全场排放口合计 COD 0.106 BOD5 0.056 SS 0.053 NH3-N 0.0076 TN 0.019 TP 0.0019 （3）依托设施概况及措施可行性分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目间接排水，评价等级属于三级B。对依托性污水处理设施环境可行性进行分析，本项目不涉及地表水环境分析。 （3）依托设施概况及措施可行性分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目间接排水，评价等级属于三级B。对依托性污水处理设施环境可行性进行分析，本项目不涉及地表水环境分析。 项目依托北侧容积为63m3的化粪池，且有余量处理本项目产生的废水，化粪池已接通市政污水管网，满足进西安市第六污水处理厂处理要求，对环境影响较小。 西安市第六污水处理厂位于西咸新区沣东新城，设计污水处理规模为20×104m3/d，分为两期建设。目前一期工程10×104m3/d 及二期5×104m3/d过程，采用建设 A2/O 生化池，占地面积16.38公顷，总服务面积42.7平方千米。处理后出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB1898-2002）中一级A标准经太平河排入皂河，市政污水管网可接纳本项目废水，对于污水处理厂的处理规模，本项目废水产生量较小，水质简单，排入西安市第六污水处理厂冲击较小，因此，西安市第六污水处理厂接纳本项目废水可行。 综上所述，经处理后废水对项目周边水环境产生的影响较小，采取上述废水防治措施是可行的。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“K、机械、电子，71，通用、专用设备制造及维修”无喷漆或者电镀，所以属于IV类建设项目，不开展地下水评价，因此不再对地下水环境影响进行分析。 4、噪声影响分析 （1）评价等级 本项目位于GB3096—2008规定的2类区，项目建设前后敏感点噪声级没有明显升高，受噪声影响人口变化不大，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，将环境噪声评价工作级别确定为二级。 （2）声源位置 运行期的主要噪声源为造齿修磨机、金属圆锯机、双头液压弯管机、自动进刀立式钻床、快速脚踏封口机、TS-DH002数控机床、快速脚踏封口机、TS-DH001序二数控机床等。要求建设单位加强设备维护和保养，避免因设备运转不正常时噪声增高的情况；项目产生噪声的设备均设置于生产厂房内；合理布局，尽量将产生较大噪声和振动的生产设备放置于距离厂房边界较远的位置。 （3）预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 ①室内声源 室内声源等效室外声源声功率级计算公式： 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB；围护结构隔声量取20dB。 ②噪声叠加公式： 式中： ——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 ③噪声叠加公式： 式中： ——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 （4）预测结果 本项目仅昼间生产，根据工程的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到工程建成后各预测点的昼间噪声级，噪声影响预测结果见下表。 表30 噪声源对项目厂界声环境影响预测结果 单位：dB(A) 预测点 位置 贡献值 昼间 1#东厂界 （0.6、12.36） 45.00 2#南厂界 （-45.7、-0.14） 58.32 3#西厂界 （-86.6、17.26） 57.05 4#北厂界 （-50.03、23.59） 58.88 图9 项目昼间噪声等值线图 由上表预测结果可以看出，项目运行期厂界昼噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 为进一步减轻项目设备噪声对周围声环境的影响，本评价建议建设单位采取以下措施： 1）设备平面布置时，将噪声源设备尽量远离场界，注意在设备合理布置；设备设减振基础，紧固设备上所有零部件，避免零部件松动而产生额外振动； 2）加强生产管理，减少不正常噪声污染； 3）加强设备维修和日常维护，使各设备均处于正常良好状态运行。 5、固体废弃物影响分析 （1）生活垃圾 项目生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。 （2）一般工业固废 主要是废边角料、金属碎料及废包装材料集中收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售。一般固废暂存区应该独立，保持整洁。 （3）危险废物 项目产生的危险废物主要为废活性炭、废冷却液、废液压油以及废油抹布手套、废桶瓶等。建设单位必须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用危废贮存场所和贮存容器，严禁与其他固废混合存放。 项目设危废暂存间1座，位于项目东北侧，将废活性炭、废冷却液、废液压油以及废油抹布手套、废桶瓶等暂存在危废间内，并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求对其进行收集、贮存、转移及运输。 ①危废收集要求 A.危险废物必须进行分类收集，并设立危险废物标志。 B.加强管理，严禁未经处置排放或者和生活垃圾一起清运。 ②危废暂存要求 要求建设单位按照要求，危废收集桶应防晒、防漏、防雨。危险废物贮存场所的硬化地面应没有裂缝，日常需勤加维护，一旦发现裂缝等问题应及时进行修补，保证危险废物暂存场地的渗透系数应≤10-7cm/s。容器顶部与液体表面之间保留 100mm以上的空间。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 禁止在非贮存点（容器）倾倒和堆放危险废物，或将危险废物与其他一般工业固体废物及生活垃圾堆放在一起。 ③危险废物处置 项目产生的危险废物均应委托具有有效资质的危险固废处置单位进行安全处置，签订危废处置协议，定期清运危废，并建立危废转移联单制度。 ④危险废物的转运 设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的有关规定执行。对本项目产生的危险废物进行严格管理，详细登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报当地环保部门。 综上所述，本项目固体废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准的要求，符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于制造行业，属于其他行业，为III类项目，项目占地为2000m2，占地规模为小型，最大浓度点距离112m，项目东侧为陕西丰实柳工特约维修中心，南侧为中国石化西安石化分公司，西侧为空厂房，北侧租赁厂区未利用地。周边200m范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，项目评价等级见表。 表31 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、 医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表32 评价工作等级划分表 敏 感程度 评价工作 等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 - - 根据上表判定，项目敏感程度为不敏感，评价等级为无需开展土壤环境影响评估。 7、风险评价 （1）评价依据 1）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1及B.2中的相关数据，同时结合本项目原辅材料理化性质及污染物产生情况，本项目涉及的风险物质主要是柴油、酒精和危废间的废冷却液、废液压油、润滑脂等。 ①危险物质及工艺系统危险性（P）分级 a、危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，当存在多种危险 物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1,q2,…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1,Q2,…Qn—每种危险物质的临界量，t。当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据建设方提供的资料及计算，酒精存量0.02t/a，本项目柴油最大存量为0.168t，废液压油及冷却液等约0.176t。拟建项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表33。 表33 危险物质数量及临界量比值表 物质 储存量（t） 临界量(t) q/Q 酒精 0.02 5.0 0.004 柴油 0.168 2500 0.000067 废液压油及冷却液等 0.176 5.0 0.035 项目 Q 值∑ 0.039067 根据上表确定Q=0.039067，应划分为Q＜1。该项目环境风险潜势为Ⅰ。 2）评价等级确定 表34 评价工作等级确定表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a A是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 根据上表知，本项目仅进行简单分析。 表35 建设项目环境风险简单分析内容 建设项目名称 电机、发电机组及其配套设备研发生产项目 建设地点 （陕西）省 （西安）市 （西咸新区）区 （）县 （/）园区 地理坐标 经度 108.83436 纬度 34.33043 主要危险物质及分布 柴油、酒精存储于库房；废液压油及冷却液等存放于危废暂存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ①酒精、柴油泄漏对大气的污染。 ②酒精、柴油泄漏后发生火灾或爆炸，废气对周边大气环境的污染。 ③危废暂存间废机油、废冷却液等泄漏引发场地土壤及地下水污染 风险防范措施要求 ①合理布置厂区的生产车间和库房，安装报警设施和自动灭火系统，对于易遭到车辆碰撞和人为破坏的区域应设置警示牌，并应采取保护措施。 ②库房和车间内禁止人为火源、禁止使用可能产生火花的工具，配备消防设施。 ③加强日常维护与管理，定期检漏。根据工作环境的特点，工作人员配等各种必须的安全防护用具，如安全帽、防护工作服、防护手套等。 ④原料的泄露和爆炸一旦发生后果严重，其发生与否和危险程度又与设备装置、施工质量、操作规程、人员素质等诸多因素有关，需要对社会各界广为宣传，使人们重视这一潜在的风险，并了解基本的减灾常识。做到燃气泄露时避免明火，有序的进行自救互救，既要防止火灾引起的爆炸，又要注意防止爆炸引起的火灾并避免二次爆炸。 ⑤应按照有关消防规范分类储存，并配比必要的消防设施。为防止发生泄漏而污染附近的土壤及地下水，对危废暂存间及车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理，在不影响生产的情况下，尽可能减少贮存量。 ⑥加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。 三、环境管理与监测计划 1、运营期环境管理要求 项目建设单位应安排专人或委托第三方机构负责环境管理和监督，做好污染控制和生态环境保护工作，负责有关措施的落实，对项目废气、噪声、固体、废水等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关排污情况，以便能够在出现异常或紧急情况时采取应急措施。 为有效控制、减轻项目运营期环境污染影响，建设单位必须加强环境监管，制定环保管理计划，运营期环保管理规程表。 表36 运营期环保管理规程表 环境问题 主要内容 备注 环境管理 1、建立健全环境管理制度；2、建立健全环境监测制度；3、加强环境监督、检查；4、开展环境保护法律、法规的宣传和教育活动5、维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放 执行单位：西安德赛控制系统有限责任公司 “三废”治理及防治 对各项污染治理设施，建立操作、维护和检修规程，以及操作人员岗位责任制等制度，建立设备运行率、达标率等综合性考核指标。 2、环境监测 运营期环境监测计划 本项目营运期的常规监测：主要是对建设项目建成运营后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。 根据项目生产特点和主要污染物的排放情况，并结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定营运期污染源监测计划一览表见下表。 表37 营运期污染源监测计划一览表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制指标 废气 无组织 颗粒物 上风向1个点、厂界外下风向10m范围内3个点 4个 每年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂界执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 非甲烷总烃 有组织 非甲烷总烃 排气筒 排气筒进、出口 每半年1次 参考执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）电子产品排放要求 噪声 Leq(A) 厂界四周 4个点 每季度1次 符合（GB12348-2008）中2类标准 环境监测的取样及分析技术应在满足监测内容基本要求的前提下，择优选取。企业环保部门应负责将监测结果记录、整理、存档，并按规定编制表格或报告，报送环境保护行政主管部门。企业还应做好如下工作： （1）加强废气排污口的规范化建设。 （2）环境监测数据按规范要求进行统计，监测结果要及时反馈，对污染治理设施存在的问题及时提出整改建议并监督实施。 3、环境信息公开 （1）公开信息的内容 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，以及环境保护局相关要求，本项目应公开如下环境信息。 表38 本项目环境信息公开内容 序号 标题 详细内容 1 基本信息 单位名称：西安德赛控制系统有限责任公司 法定代表人：郭万里 建设地点：建章路街道丰产路65号 联系方式：张小博029-88215384 生产经营和管理服务的主要内容：主要生产智能电力监控设备、温度传感器、不锈钢蝶阀、电站、电机、同步器 2 排污信息 运营期：废气、生活污水、噪声、一般固废和危险废物等。 3 建设项目拟采取的污染防治措施 运营期：运行期主要产生生活污水、噪声、固废、废气。生活污水经化粪池排入第六污水处理厂；噪声经基础减振、厂房隔声；生活垃圾交环卫部门，废包装材料、边角料等外售，废活性炭、废冷却液、废液压油等暂存于危废暂存间，最终交有资质单位处置；有机废气经活性炭处理后15m排气筒排放，焊接废气经焊接烟尘净化器处理后排放 （2）公开信息的方式 本项目应当通过其网站、建设单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： 1）公告或者公开发行的信息专刊； 2）广播、电视等新闻媒体； 3）信息公开服务、监督热线电话； 4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭等场所或者设施。 4、环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资11万元，占总投资的0.55%。运营期废气、噪声、固废等。项目运营期的环保工程及其投资见表39。 表39 环保投资一览表 污染种类 设施名称 规格 数量 投资（万元） 废气 烟尘净化器 / 2 1 活性炭+15m排气筒 60% 1 5 噪声 设备采用基础减振、隔声措施 / 若干 2 固废 垃圾桶 / 若干 / 专用容器、危废暂存间 15m2 1间 3 合计 11 5、环境保护验收清单 建设单位应按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。项目环境保护验收清单见表40。 表40 环境保护验收清单 类别 污染源 环保设施名称 验收标准 废气 焊接烟尘 移动烟尘净化器 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织标准排放监控浓度限值 非甲烷总烃 活性炭装置+15m排气筒 参考执行电子产品制造《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 废水 生活污水 经管网进入污水处理厂 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准 （GB/T31962-2015）A级标准 噪声 设备噪声 设置基础减震、厂房隔声等 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 固体废物 危险废物 危废暂存间 合理处置 生活垃圾 垃圾桶若干 6、污染物排放清单 本项目建成后，污染物排放清单见表41。

表41 主要污染物排放清单 类型 污染源 污染物 环保措施 排放情况 执行标准 治理措施 排放源强 总量指标 排污口/验收位置 大 气 污 染 物 焊接工序 无组织 颗粒物 移动焊接烟尘净化器 0.000038t/a / 厂区上、下风向 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准 涂粘胶工序、酒精擦拭工序 有组织 非甲烷总烃 活性炭装置+1根15m排气筒 9.16kg/a,20.35mg/m3 9.16kg/a 排气筒进、出口 参考执行电子产品制造《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 无组织 非甲烷总烃 车间通风 8.09kg/a / 厂区上、下风向 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）厂界标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准 电机测试 SO2 NOx 颗粒物 车间通风 0.0008t/a 0.00051t/a 0.00014t/a 0.0008t/a 0.00051t/a 水污染物 生活污水 COD 依托公共化粪池 280mg/L，0.106t/a 0.106t/a 化粪池排放口 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）A级 BOD5 147.6mg/L，0.056t/a / SS 140mg/L，0.053t/a / TN 50mg/L，0.019t/a 0.019t/a NH3-N 20mg/L，0.0076t/a 0.076t/a TP 5mg/L，0.0019t/a 0.0019t/a 固废处置 生产车间 边角料及金属碎料 一般固废暂存区 3.5 t/a / 收集后暂存于一般固废暂存区，定 期外售综合利用 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关规定 废包装材料 2.0 t/a / 生活办公 生活垃圾 垃圾收集桶 6.75 t/a / 交环卫部门 设备维修 废油抹布、手套 危废收集桶收集，设置危废暂存间，1间 0.1t/a / 符合《危险废物贮存污染控制标准》相关规定 废气处理 废活性炭 0.11t/a / 危废暂存间、签订危废处置协议 生产车间 废冷却液 2.0t/a / 废冷却液桶 0.17t/a / 废液压油 1个/a / 废润滑脂 0.005t/a / 废液压油桶 0.001t/a / 废胶桶/瓶 0.01t/a / 噪声 生产车间 生产设备 低噪声设备、厂房隔声、基础减振 60 dB(A) / 连续发声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 工序 | 颗粒物 | 移动焊接烟尘净化器 | 《大气污染物排放综合标准》(GB16297-1996)二级标准要求 |
|  | 电站 测试 | 颗粒物 | 车间通风 |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 涂粘胶工序、酒精擦拭工序 | 非甲烷总烃 | 活性炭+15m排气筒 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中参考电子产品标准 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 | 生活污水进入化粪池，最终进入污水管网，排入西安市第六污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）A级 |
| 固 体 废 物 | 职工 生活 | 生活垃圾 | 由市政环卫部门定期清运 | 不会对环境产生 二次污染 |
|  | 车间 生产 | 边角料及金属碎料 | 收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售综合利用 |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  | 废气 处理 | 废活性炭 | 设置危废暂存间，交由有资质单位处置 |  |
|  | 车间 生产 | 废冷却液 |  |  |
|  |  | 废冷却液桶 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废润滑脂 |  |  |
|  |  | 废液压油桶 |  |  |
|  |  | 废胶桶/瓶 |  |  |
|  |  | 油污手套、抹布 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于生产设备运行产生的噪声，选用低噪设备，经隔声、基础减震、隔声等降噪措施治理后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁已建成的生产厂房进行项目的建设，且已设置绿化，绿地将发挥生态效益，改善场地的生态环境。 |

结论与建议

一、项目概况 本项目属于散乱污项目，本项目厂区及生产车间已建成投产，主要厂房，及原材料产品库房及办公区。主要生产主要生产智能电力监控设备、温度传感器、不锈钢蝶阀、电站、电机、同步器。项目总投资2000万元，环保投资11万元，占总投资的0.55%。 二、环境质量现状 1、环境空气 根据陕西省环境保护厅办公室于2019年1月11日发布的环保快报《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，沣东新城属于不达标区。项目其他污染物非甲烷总烃满足满足《大气污染物综合排放标准》详解中规定要求。 声环境 评价区声环境质量昼夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 三、环境影响分析 1、环境空气影响分析 项目运行期废气主要焊接工序焊接烟尘净化器后排放，电站测试废气，无组织排放经预测满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准无组织排放相关要求，涂粘胶工序、酒精擦拭工序产生有机废气，有组织有机废气满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中电子产品标准要求，对外环境影响较小。 2、废水环境影响分析 本项目产生的废水主要为员工生活污水依托化粪池处理后排入市政管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）A级标准，最终经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂，对环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目各生产设备运行时产生的噪声，经基础减振等措施，再经墙体隔声和距离衰减后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，对外环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期间产生的固体废物主要包括生活垃圾、废油抹布手套、废边角料、废包装材料、废液压油、废冷却液、废活性炭等。其中生活垃圾交由环卫部门清运处置；废边角料、废包装材料属于一般固废，在厂房内一般固废暂存区暂存，定期外售；废机油、废冷却液、废活性炭、废油抹布、手套、废冷却液桶等属于危险废物，采用防渗的专用容器收集后，暂存于厂房内设置的危废暂存间，定期交由有资质的单位处理、处置，签订危废处置协议，执行危废转移联单制度。 项目产生的固体废物均已得到合理妥善处置，对周围环境影响较小。 四、环境管理与监测计划结论 为有效控制、减轻施工期环境污染影响，建设单位必须加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，运营期监测计划主要包括：厂界噪声，颗粒物、非甲烷总烃厂界监测，非甲烷总烃排气筒进出口监测。 五、结论 综上所述，建设项目符合国家产业政策，符合相关规划要求；项目在采取环评提出的各项污染措施后，污染物能够达标排放，对环境影响可接受，使其满足相关标准要求后，对周边环境影响较小。因此从满足环境保护目标要求角度分析，该项目建设是可行的。 六、要求 ①要求建设单位加强环保设施的日常管理工作及环保设施的维修、保养，建立和健全环保设施运行的工作制度和污染源管理档案，规范总排污口的管理； ②加强对设备的维修保养，减少设备异常发生的噪声。 ③加强车间生产现场管理，通过采取各种有效的手段，营造一个整洁有序，更有利于职工身体健康的现场生产环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日