建设项目环境影响报告表

项目名称： 陕西秦禾人防设备有限公司人防设备加工制造项目

建设单位(盖章)：      陕西秦禾人防设备有限公司

编制日期：2019年12月

国家环境保护总局

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西秦禾人防设备有限公司人防设备加工制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西秦禾人防设备有限公司 |
| 法人代表 | 夏慧民 | 联系人 | 夏慧民 |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣东新城沣东街道北槐村东 |
| 联系电话 | 13319100576 | 传 真 | / | 邮政编码 | 712000 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城沣东街道北槐村东 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3353安全、消防用金属制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 11000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 280 | 其中：环保投资（万元） | 8.2 | 环保投资占 总投资比例 | 2.93% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | / |
| 项目概况 1.项目由来 人民防空工程是国防工程的重要组成部分，是战时保障城市居民和物资就地就近掩蔽、减少人员伤亡和物质损失的重要途径，同时也是平时为经济建设服务，提高城市整体防护能力，实施城市可持续发展战略的重要途径。目前，我市乃至全国的人防工程在有序的规划和建设中，而配套的门框等作为人防工程的重要构建，在人防工程中发挥着重要的作用，人防门可靠性要求高并具有一套严格的规范要求，需要由专业化公司进行生产和安装。 本项目于2015年7月建成，开始投入生产，加工、组装、制造人防门等。从环评角度分析，本项目为未批先建，于2018年10月停产，并开始进行相关手续的补办，建设单位委托我公司对项目进行环境影响评价，履行环保手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令682号)的规定和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年）的要求，建设单位委托我单位进行本项目的环境影响评价工作，编制本项目环境影响报告表。根据环评技术导则的要求，我单位组织工作人员通过现场踏勘和收集有关资料，对项目周围的环境质量现状进行评价，并在工程分析的基础上，明确项目在运营期的污染排放特征，分析本项目建设对环境可能造成的影响程度和范围，提出切实可行的污染防治措施，为环保部门管理提供科学依据。 2.分析评定相关情况 （1）产业政策相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版中鼓励类、限制类和淘汰类产业，可视为允许类。另外，本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 （2）与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）相符性分析 本项目与“西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）”相符性分析见下表。 规划文件 规划要求 本项目情况 相符性 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》市环函[2014]20号 规划确定沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。规划形成“两带、七板块”的空间格局。两带：周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带。七板块：沣河田园城市板块、六村堡现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学城科技统筹板块 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城沣东街道北槐村东工业集中区内 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业 项目为机加工项目，正在进行环境影响评价，不涉及电镀生产线和重金属排放 符合 规划区内应按：“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则设计和建设给排水管网，实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理 项目不产生生产废水，生活污水排入化粪池后定期拉粪车清掏外运肥田 符合 严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目 项目经过油烟净化处理，运营期焊接烟尘经过净化器收集，打磨粉尘经过粉尘收集设备收集。 符合 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物委托有资质的固体废物安全处置 生活垃圾分类收集后由环卫部门清运处理。废机油设危废暂存间，交由有资质单位处置 符合 （3）选址合理性分析 ①用地分析及四邻关系分析：本项目位于陕西省西咸新区沣东新城沣东街道北槐村东，项目东侧为佳博纸箱厂，南侧为沣河变电站，西侧为闲置厂房，北侧紧邻道路，项目区地理位置详见附图1，四邻关系图见附图2。 ②市政设施分析：给水来源于市政管网，供电来源于市政供电。 ③污染排放达标分析：项目生产过程中切割粉尘经移动式切割烟尘净化器处理后无组织排放，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理，打磨粉尘经移动式粉尘收集设备收集，员工厨房油烟经油烟净化器处理后在楼顶排放；员工餐饮废水经油水分离器处理后同生活污水一起经化粪池处理后定期由拉粪车清掏外运肥田；项目生产过程产生的边角料、切削废料、回收粉尘及废焊丝统一收集后外售，切削液包装桶由厂家回收，废机油暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理，生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫工人清运处置；项目设备噪声采取安装基础减振、厂房隔声等措施。项目产生的“三废”均能达标排放或做到合理处置，对环境影响较小。 ④周围制约因素分析：项目周边500m范围内无饮用水源保护区、自然保护区和重要的渔业水域等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 综上所述，评价认为本项目选址合理可行。 （4）平面布置合理性分析 本项目主要建设有生产车间、办公楼及厨房，项目生产车间位于厂区南侧，办公楼位于厂区东北侧，厨房位于办公楼南侧。生产车间内钢制人防门生产区位于东侧，钢筋混凝土生产区位于西侧，其中分布有切割区、焊接区、打磨区、原料区、成品区等，项目大门位于厂区北侧。项目功能分区明确，厂房单独设置，可有效降低噪声对周边环境的影响，故项目平面布置合理。总平面布置图详见附图3。 （5）其他分析 根据沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室出具的《关于沣东街办辖区3家“散乱 污”整改提升类企业验收通过的通知》文件，明确经各相关部门研究（包括规划、土地、 环保等），同意包括本项目在内的3家企业验收通过，具体见附件。 3.主要建设内容及规模 项目总用地面积为11000m2，主要建设有生产车间及办公楼，主要生产钢制人防门及钢筋混凝土人防门。根据建设单位提供资料，项目具体组成见表2。 表2 建设项目组成一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 生产车间 1F，建筑面积为5790m2，位于厂区南侧，车间内部主要分为钢制人防门生产区及钢筋混凝土人防门生产区。 已建 辅助工程 办公楼 1F，占地面积为500m2，位于厂区东北侧。 已建 厨房 占地面积为20m2，位于办公楼南侧。 已建 公用工程 给水 项目用水来源于市政管网。 / 排水 员工餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期外运堆肥。 / 供电 项目由市政电网供电。 / 采暖制冷 项目办公室安装空调进行采暖及制冷，生产区无采暖制冷设备。 / 环保工程 废水治理 员工餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期外运堆肥。 已建 废气治理 项目焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理。 新建 项目打磨粉尘经粉尘收集设备处理 / 项目切割烟尘经移动式等离子切割烟尘净化器处理。 新建 员工餐饮油烟经油烟净化器处理后经烟道在楼顶排放。 已建 噪声治理 厂内设备采取基础减振、厂房隔声等措施。 / 固废处置 边角料、回收粉尘、切削废料及废焊丝收集后统一外售。 / 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫工人清运处置。 / 废机油、切削液包装桶及废切削液存放于危废暂存间，均定期交由有资质单位处理。 / 一般固废暂存间 建筑面积10m2，位于生产车间东北角位置，主要用于存放边角料、切削废料、回收粉尘及废焊丝。 已建 危废暂存间 建筑面积5m2，位于一般固废暂存间南侧，用于存放废切削液及切削液包装桶、废机油。 已建 4.平面布置 项目主要建设有生产车间、办公楼及厨房，生产车间位于项目地南侧，办公楼位于厂区东北侧。生产车间内东侧为钢制人防门生产区，西侧为钢筋混凝土人防门生产区。项目总平面布置图见附图3。 5.项目产品方案 本项目产品方案见下表： 表3 本项目产品方案 产品名称 年产能（樘） 钢制人防门 400 钢筋混凝土人防门 1100 合计 1500 6.项目主要设备清单 本项目设备清单见下表： 表4 项目主要设备一览表 序号 名 称 型号规格 数量 1 桥式起重机 3T 1 2 桥式起重机 5T 1 3 桥式起重机 10T 1 6 线切割机 DK7735B 1 7 剪板机 Q11-8*2500 1 8 折弯机 63T 1 9 CO2保护焊机 NB3508/550B 5 10 交流电焊机 BX1-315 4 11 车床 6140 1 12 数控车床 SP50 1 13 牛头刨床 B665 1 14 摇臂钻床 ZW322A 2 15 氧气半自动切割机 CG1-30 6 16 液压机 300T 1 17 台钻 Z9825 2 18 台式砂轮机 S3ST-250 1 19 磨光机 150 10 20 液压板料折弯机 WC67Y-100/4000 3 21 卷板机 W12 3 22 钢筋加工机械 GT4-14 3 23 切割机 J3G-400 6 7.项目原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗见下表： 表5 项目原辅材料用量一览表 名称 单位 用量 来源 原料 钢材 t/a 100 外购 钢筋 t/a 200 外购 型材 t/a 300 外购 焊丝 t/a 2.5 外购 商品混凝土 t/a 330 外购 切削液 t/a 5 外购 机油 t/a 3 外购 能源 水 m3/a 487.5 市政供水管网供给 电 Kwh/a 3万 市政电网供给 8.公用工程 （1）给排水及水量平衡 ①给水 项目供水由市政管网供水，项目区给水管网现已敷设完成。项目用水主要为员工生活用水。项目劳动定员20人，员工不在厂区住宿，仅5人在厂区就餐（两餐）。根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014）并结合项目实际情况，餐饮用水量取30L/人·d，员工生活用水量取70L/人·d，则员工生活用水量为387.5m3/a（1.55m3/d）；根据建设单位提供资料，项目切削液与水以1:20混合使用，用水量为100t/a。 ②排水 项目排水采用雨、污分流。项目雨水散排至厂外；员工餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期由拉粪车清掏外运肥田。项目排水情况见表6所示。 表6 项目用水、排水一览表 序号 用水名称 用水标准 数量 用水量（m3/d） 损耗量（m3/d） 排水量（m3/d） 1 员工生活用水 70L/人·d 20人 1.4 0.28 1.12 2 员工餐饮用水 30L/人·d 5人 0.15 0.03 0.12 3 切削液用水 100t/a 250天 0.4 0.4 0 小 计 1.95 0.71 1.24 图1 项目水平衡示意图 单位：m3/d （2）采暖及制冷 项目生活采用空调供暖及制冷；生产无供暖制冷设备。 （3）供电 项目由市政供电，根据建设单位提供资料，项目用电量3万KWh/a。 9.劳动定员及生产制度 本项目劳动定员20人，年工作天数250天，每天工作8小时。项目员工仅5人在厂区就餐，其余员工不在厂区食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租用沣东新城沣东街道北槐村东已建厂房进行生产，建设单位已将生产设备和环保设施安装到位，已投产。据现场勘查，存在以下环境问题： 1、原有污染情况 本项目为未批先建项目，目前存在的主要污染物为生产过程中产生的切割粉尘、焊接烟尘，噪声、固体废物和办公生活污水。 2、项目环保执行情况及已经设置的环保措施 据现场调查，无生产废水，办公生活污水经化粪池处理后清掏外运；生产中产生的焊接粉尘经移动式焊接烟尘净化器处理；生活垃圾、收集粉尘、焊烟由垃圾桶收集后统一交由环卫部门处理，边角料统一收集后外售，废机油、废乳化液、废油抹布等危废妥善保管于危废暂存间并交由有资质公司处理。 3、环境问题 （1）项目切割工序粉尘无组织排放，无任何处理措施，不符合要求。 （2）项目打磨工序粉尘无组织排放，无任何处理措施，不符合要求。 4、整改措施 （1）项目切割工序粉尘经移动式等离子切割烟尘净化器处理，定期清理。 （2）项目打磨工序粉尘经移动式打磨粉尘收集器处理。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城沣东街道北槐村东，地理位置坐标为：E108°45'44.2"，N34°18'52.5"。 2.地形地貌 拟建项目位于西咸新区丝路经济带能源金融贸易区，地貌单元属渭河冲积平原II级阶地。拟建场地属黄土梁地貌之洼地，属自重湿陷性黄土。西咸新区北临渭河，西界沣河，处于渭河断陷盆地中部南缘地带。该地带堆积了巨厚的第三纪、第四纪松散地层。渭河以南地区以平原为主，地势平坦，高出渭河河床20～40m，海拔约400～450m，总的地势开阔平坦，起伏和缓。城市地质构造属沉降凹陷区，基底片岩及花岗岩上覆盖5500～6000m厚度新生代沉积，其中第四纪沉积厚度914～1095m。地表上部有3～12m 黄土层，其中部分具有较强湿陷性。 本区的地震烈度为VIII度区，设防地震烈度为8度。 3.地标水系 项目建址区域主要地表水体是渭河和沣河，均属于黄河水系。渭河，是黄河的最大支流，发源于甘肃省定西市渭源县鸟鼠山，主要流经今甘肃天水、陕西省关中平原的宝鸡、咸阳、西安、渭南等地，至渭南市潼关县汇入黄河。渭河干流在陕境内，流长502.4 公里，流域面积67108平方公里，占陕境黄河流域总面积的50%，全河多年平均径流量 103.7亿立方米，其中陕境产流62.66亿立方米。沣河发源于西安长安区沣峪，流经喂子坪，出沣峪口，先后纳高冠、太平、潏河，北行经沣惠、灵沼至高桥入咸阳市境，与渭河平行东流，在草滩农场西入渭河。全河长78公里，平均比降8.2‰，流域面积1386平方公里，平均径流量4.8亿立方米。 4.水文地质 评价区地下水可划分为潜水和承压水两种类型。潜水主要分布在渭河漫滩、阶地以及渭河、灞河、沣河等二级地前缘地带，水位埋深5～10m，含水层度20～60m，单井涌水量1000～5000m3/d，主要接受河水和大气降水补给。 承压水埋藏在70m以下地层中，以浅层承压水为主，含水层厚度10～40m。单井涌水量1000～5000m3/d，主要由南部山区潜流和上游河水补给。 5.气候气象 项目拟建地属暖温带半湿润大陆性季风气候区，冬、夏、春、秋季节分明。年平均气温9.0-13.2℃，极端最高气温为41.2℃，极端低气温零下18.6℃。年平均降水量580.2mm，年际间降水差异较大，多雨年的最大降水量可达829.7mm。主导风向为东北风，次主导风向为西南风。年平均风速1.3～1.6m/s，最大风速16.0m/s。在大气稳定度分类中，中性D类频率量高达35.3～40.1%；稳定类的E、F类频率各占20%左右；不稳定的A－C类总和占20%，A类极少发生，占0.3%。采暖天数120天。 6.植被 该区域植被主要为城市绿化及美化所栽种的乔木、草皮、花卉等植被，及农田植被。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的2018年1~12月全省环境 空气质量状况，西咸新区沣东新城环境空气质量如下表。 表7 环境空气质量监测统计表（2018年） 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 21μg/m3 60μg/m3 35.00 达标 NO2 年平均质量浓度 78μg/m3 40μg/m3 195.00 不达标 PM10 年平均质量浓度 213μg/m3 70μg/m3 304.29 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 111μg/m3 35μg/m3 317.14 不达标 CO 日均值第95百分位数浓度 2.4mg/m3 4mg/m3 60.00 达标 O3 日最大8小时平均值第90百分位数 53μg/m3 160μg/m3 33.13 不达标 由上表可知，NO2、PM10、PM2.5 的年平均质量浓度和O3 的日最大8 小时平均值第90 百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。因此，项目所在区域为非达标区。 二、声环境质量现状 2018年11月9日~10日，委托陕西同元环境检测有限公司对项目建址地四周及北槐村进行了环境噪声监测，监测项目为等效连续A声级，监测时间为2天，昼间和夜间各监测一次。监测结果见表8。 表8 项目地环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测 点位 2018.11.9 2018.11.10 评价标准（GB3096-2008） 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 达标情况 1#厂界东侧 54.0 41.3 54.9 41.8 60 50 达标 2#厂界南侧 53.4 42.8 53.8 42.3 达标 3#厂界西侧 54.3 41.6 54.6 41.9 达标 4#厂界北侧 53.8 41.0 53.1 41.5 达标 5#北槐村 52.3 40.8 52.9 40.3 达标 监测结果表明：项目地各厂界及敏感点昼间、夜间环境噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 二、生态环境质量现状 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城北槐村内，项目及周边属于农村生态 系统，生态环境质量相对较好，也不存在水土流失问题。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，本项目位于陕西省西咸新区沣东新城沣东街道北槐村东，项目四邻关系为：项目东侧为佳博纸箱厂，南侧为沣河变电站，西侧为闲置厂房，北侧紧邻道路。项目周围交通便利。项目周边无水源地、各级文物保护单位、自然保护区等环境敏感点。项目的主要环境保护对象及目标详见表9。 表9 主要环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度/O 纬度/O 声环境 108.757653 34.315261 北槐村 人群健康 2 类声环境功能区 W 160 地表水环境 108.750261 34.313312 沣河 / Ⅳ水体 W 1074 注：本项目无大气评价范围，故不考虑大气环境保护目标

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，餐饮油烟参考执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）； （2）项目废水主要为员工生活污水，员工生活污水经化粪池预处理后定期拉粪车清掏外运； （3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； （4）一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 结合项目的工艺特征和排污特点，项目无总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1.主体工程 本项目营运期钢筋混凝土人防门门扇生产工艺流程以及产污节点图见下图： 图2 营运期钢筋混凝土人防门门扇生产工艺产污环节 工艺流程简述： 技术人员按照图纸下料，门扇框焊接成框，然后钢筋入框。钢筋相互交叉绑扎或焊接。最后混凝土浇筑、振捣密实，表面抹平并检验入库。 钢制人防门生产工艺流程及产污节点图见下图： 图3 营运期钢制人防门门扇生产工艺产污环节 工艺流程简述： 技术人员按照图纸将钢材下料，再由焊接工拼对焊接，打磨校正最后将门扇入库。 人防门门框生产工艺流程及产污节点图见下图： 图4 营运期门框生产工艺产污环节 工艺流程简述：技术人员按照图纸下料、校正、焊接、平面校正、表面打磨，将门框检验入库，项目中如需刷漆或者涂装工序委外处理。 2.主要污染工序： 2.1施工期污染物分析 根据建设单位提供资料及现场踏勘，本项目已于2015年7月建成，本项目生产车间及产品加工生产线已建成，施工期影响已经结束，本次环评不对施工期进行评价。 2.2运营期污染物分析 本项目运营期产生的污染物主要有废气、废水、噪声和固废，具体产生污染情况见表10。 表10 运营期污染产生情况一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 废气 生产车间 焊接工序 焊接烟尘 生产车间 打磨工序 打磨粉尘 生产车间 等离子切割工序 切割烟尘 员工厨房 员工生活 油烟 废水 办公楼 员工日常 COD、NH3-N、BOD5、SS 噪声 生产车间 设备运行 机械噪声 固废 生产车间 下料工序 边角料、切削废料 生产车间 焊接工序 废焊丝 生产车间 焊接工序、打磨工序 回收粉尘 生产车间 切削工序 废切削液、切削液包装桶 检修工序 检修 废机油 办公生活区 / 生活垃圾 2.2.1废气 根据工程分析可知，本项目产生的废气主要为颗粒物（打磨工序粉尘、焊接工序烟尘、等离子切割烟尘）及少量食堂油烟。 （1）打磨粉尘 废气主要来源于打磨工序产生的金属粉尘，打磨工序金属粉尘产生量按原材料使用量的0.1%计算，则金属粉尘产生量约为0.4t/a。由于金属粉尘具有比重较大、易沉降，不易扩散的特点，故不强制要求建设方设置集气罩对其进行收集，但需定期对沉降粉尘进行清理，统一收集后，定期交由物资部门回收利用。金属粉尘的沉降比约为95%（0.38t/a），则厂房无组织排放金属粉尘0.02t/a，以每天生产8h，共计生产时间2000h/a来计算，金属粉尘排放速率为0.01kg/h。 （2）焊接烟尘 焊装工艺采用以CO2气体保护焊为主的生产工艺。焊接过程中会产生一定量的焊接烟尘，根据《焊接工程师手册》（陈祝年，机械工业出版社，2002.1）中关于不同焊接工艺产污量，具体见下表： 表11 不同焊接工艺、焊接材料污染物产生情况 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量 (mg/min) 焊接材料发尘量(g/kg) 手工电弧焊 低氢型焊条(结507，直径4mm) 350～450 11～16 钛钙型焊条(结422，直径4mm) 200～280 6～8 自保护焊 药芯焊丝(直径3.2mm) 2000～3500 20～25 综合二氧化碳气体保护焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 450～650 5～8 药芯焊丝(直径1.6mm) 700～900 7～10 氩弧焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 100～200 2～5 埋弧焊 实芯焊丝(ф5) 10～40 0.1～0.3 注：本表摘自《焊接工程师手册》（陈祝年，机械工业出版社，2002.1）。 本项目年使用实芯焊丝2.5t/a，产污系数选取最大值8g/kg-焊丝，则焊接烟尘产生量为20kg/a。焊接车间每天焊接6小时，年工作时间250天，则焊接烟尘产生速率为0.013kg/h。本项目采用移动式焊接烟尘净化器，风量是2000m3/h，则净化效率90%以上，按90%算，则焊接烟尘无组织排放量为2kg/a（0.0013kg/h），排放浓度为0.65mg/m3。 （3）等离子切割烟尘 项目部分原材料采用等离子切割，根据企业提供资料，项目经等离子切割的原材料大约有100t，烟尘产生量占切割原材料用量的0.1%，则切割工序烟尘产生量为0.1t/a，项目拟采用移动式等离子切割烟尘净化器进行处理，风量为2000m3/h，净化效率按90%算，则项目切割烟尘无组织排放量为0.01t/a（0.005kg/h）。 （4）厨房油烟 本项目设有餐厅，燃料使用电，为清洁能源，燃烧产生的废气对环境影响较小。因此本项目厨房废气主要来自烹饪产生的油烟。 本项目员工仅在厂区吃两顿饭。据类比调查，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，本项目取20g/人·d，年运行250天，则项目生活炊事耗油0.025t/a；油烟挥发率取2.83％，则生活油烟产生量约0.00071t/a。厨房油烟采用油烟净化器收集、过滤后经厨房楼顶排放，厂区餐厅共设置1个基准灶头，项目风机排风量按2000m3/h计，每天工作时间约4h，烟气量约2×106m3/a，油烟产生浓度约0.355mg/m3。油烟废气经油烟净化器（净化效率≥60%）处理后，油烟排放浓度为0.142mg/m3，油烟排放量为0.000284t/a。 2.2.2废水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。 项目运营期员工生活污水产生量约为310m3/a（1.24m3/d），通过化粪池处理后定期由拉粪车清掏外运，用于肥田。 2.2.3噪声 本项目运营过主要噪声源为生产车间剪板机、电焊机、车床、切割机等设备，噪声源强一般为75~85dB（A）。 本项目涉及的机械设备噪声具体噪声源强见下表。 表12 项目噪声源强 序号 主要噪声源 数量（台） 单台噪声源强dB（A） 性质 1 切割机 13 85 间歇性 2 剪板机 4 80 间歇性 3 折弯机 1 75 间歇性 4 电焊机 2 85 间歇性 5 车床 1 80 间歇性 6 振捣平台 1 75 间歇性 7 钻床 1 85 间歇性 8 磨光机 11 85 间歇性 2.2.4固体废物 本项目运营期主要产生固体废物包括生活垃圾、边角料、回收粉尘、废焊丝及切削废料、切削液包装桶、废切削液及废机油。 （1）生活垃圾 项目营运期有员工20人，生活垃圾以每人每天0.5kg计，生活垃圾产生量为2.5t/a。生活垃圾采用垃圾桶分类收集、固定地点堆放，由环卫部门统一处置。 （2）一般工业固废 根据建设单位提供资料，项目边角料的产生量约为4t/a，回收粉尘产生量约0.488t/a，切削废料产生量约2t/a，废焊丝产生量约0.2t/a，收集于一般固废暂存间，统一回收外售。 （3）危险废物 项目危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。本项目产生的危险废物主要为切削液包装桶、废切削液及废机油，其中项目切削液包装桶量约0.01t/a，废切削液产生量约0.001t/a，废机油产生量约为0.004t/a。 综上，项目固体废物产生情况见下表： 表13 项目固体废物产生情况一览表 序号 固废名称 生产工序 产生量（t/a） 属性 废物代码 1 边角料 切割、钻孔工序 4 一般固废 / 2 回收粉尘 切割、焊接、打磨工序 0.488 一般固废 / 3 废焊丝 焊接工序 0.2 一般固废 / 4 切削废料 车削工序 2 一般固废 / 5 切削液包装桶 车床工序 0.01 危险固废 900-006-09 6 废机油 检修工序 0.004 危险固废 900-249-08 7 废切削液 车床工序 0.001 危险固废 900-249-08 8 生活垃圾 生活、办公 2.5 一般固废 / 2.2.5土壤 本项目租赁陕西省西安市西咸新区沣东新城北槐村已建成的厂房，生产车间地面已做硬化处理，且生产过程无废水产生，因此本项目建设对土壤环境影响较小。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨工序 | 粉尘 | 0.4t/a | 0.07t/a |
|  | 焊接工序 | 烟尘 | 380mg/m3 0.027t/a | 0.65mg/m3 0.004t/a |
|  | 等离子切割工序 | 烟尘 | 0.1t/a | 0.015t/a |
|  | 厨房油烟 | 油烟 | 0.335mg/m3 0.00071t/a | 0.142mg/m3 0.000284t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 生活污水产生量为310m3/a | 拉粪车定期清掏，外运肥田 |
| 固 体 废 物 | 切割、钻孔工序 | 边角料 | 4t/a | 4t/a |
|  | 切割、焊接、打磨工序 | 回收粉尘 | 0.488t/a | 0.488t/a |
|  | 焊接工序 | 废焊丝 | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 车削工序 | 切削废料 | 2t/a | 2t/a |
|  | 车床工序 | 切削液包装桶 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 检修工序 | 废机油 | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  | 车床工序 | 废切削液 | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 2.5t/a | 由环卫部门定期清运 |
| 噪声 | 项目营运期噪声主要为剪板机、电焊机、车床、切割机等，其噪声等级在75~85dB（A）范围之间。 |
| 其 它 | 项目环保投资8.2万元，主要用于污水治理、噪声治理及固废处置等。 |
| 主要生态影响： 项目生产车间及人防门生产线已建成，施工期仅为环保设施的安装，该部分安装过程对局部生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

1.施工期环境影响分析 本项目现为生产车间及人防门生产线已建成，施工影响已经结束，本次环评不对施工期进行评价。 2.运营期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目产生废气均为无组织废气，主要为净化后的焊接烟尘和未捕集的焊接烟尘、净化后的打磨、切割粉尘和未捕集到的打磨、切割粉尘。员工生活产生少量的餐饮油烟。 本项目在对零部件缺口点焊时，产生焊接烟尘。通过采取在焊接工位安装移动式焊接烟尘净化器措施后，其烟尘捕集效率为85%，降尘效率可达99%以上。本项目净化后烟尘排放量为0.023t/a，未捕集到的量为0.004t/a，通过车间的排风机排出室外，全部为无组织排放。本项目所使用的铣床刀具、钻床刀具会采用砂轮机定期进行打磨，在打磨工艺中产生刀具打磨粉尘。本项目通过打磨工位设置移动式打磨除尘设备和移动式等离子切割烟尘净化器措施后，对周边环境影响较小，收集效率为85%，处理效率为90%。本项目净化后打磨和切割粉尘排放量分别为0.34t/a、0.085t/a，未捕集到的量为0.07t/a、0.015t/a，通过车间的机械换风装置排出室外。 1、评价等级判定 （1）评价因子和评价标准 根据本项目大气污染物排放特点，并结合项目所在区域自然等环境特点，确定评价因子和评价标准见表14。 表14 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 标准来源 颗粒物（打磨和切割粉尘、焊接烟尘） 24小时 0.15 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （2）估算模型参数 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN进行筛选计算，估算模型参数见表15。 表15 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 最高环境温度/摄氏度 41 最低环境温度/摄氏度 -9.0 土地利用类型 农村建设用地 区域湿度类型 半湿润 是否考虑地形 否 是否考虑岸线熏烟 否 （3）污染源参数 本项目无组织排放情况调查清单见下表。 表16 面源参数调查清单 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/O 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 矩形 面源 0 0 440 50 25 10 7 260 正常 0.0013 0 0 130 正常 0.01 0 0 130 正常 0.005 （4）主要污染源估算模型计算结果 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见下表： 表17 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准（mg/m3） Cmax（μg/m3） Pmax（%） D10% 矩形面源 颗粒物 0.15 0.4 0.09 / 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的颗粒物，Pmax值为0.09%，Cmax为0.4ug/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 2、污染物排放量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），本项目废气排放为无组织排放，不属于工业窑炉、化工类排污单位的主要反应设备、出力10t/h及以上燃料锅炉和燃气轮机组等级与其排放污染物相当的污染源，不属于重点排放口和一般排放口。核算详情见下表。 （1）无组织排放量核算 表18 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 / 生产车间 颗粒物（打磨和切割粉尘、焊接烟尘） 烟尘净化器和 《大气污染物综合排放标准》表1 1.0 0.089 无组织排放总计 颗粒物 0.089 （2）年排放量核算 本项目大气污染物年排放量统计见表19。 表19 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.089 经预测与核算，本项目每天烟尘产生量为2.01kg/d，每年烟尘产生量为503kg/a。切割区域产生的烟尘吸入烟尘处理系统，经滤芯过滤后室内排出。车间内烟尘无组织烟尘浓度最大为0.65mg/m3，排放量为89kg/a。烟尘室内无组织浓度满足《工作场所有害因素职业接触限制化学有害因素》（GBZ2.1-2007）烟气总尘低于4.0mg/m3的要求。也可以满足《大气污染物综合排放标准》( GB 16297-1996)表1中厂界颗粒物周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。 3、食堂油烟 项目运营期产生的食堂油烟经油烟净化器处理后通过楼顶排放。净化器处理效率60%以上，油烟排放浓度为0.142mg/m3。食堂油烟排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放限值要求（2.0mg/m3），项目产生的食堂油烟对周边环境的影响很小。 2.2水环境影响分析 1、达标性分析 本项目运营期用水主要为职工生活用水和切削液补充用水，切削液补充用水循环使 用，不涉及生产废水排放。运营期废水主要为职工生活用水。 本项目职工生活污水排放量为1.24m3/d，废水主要污染因子及产生浓度为COD380mg/L、BOD5160mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L。生活污水经过化粪池处理后，拉粪车定期清掏外运肥田。 2、措施可行性分析 本项目生活污水排放量为1.24m3/d，化粪池容积为15m3，容积能够满足要求，措施可行。项目职工生活污水主要包括日常盥洗废水及如厕废水，污水成分较为简单，基本不含有毒有害物质。本项目生活污水进入化粪池内定期由拉粪车清掏外运肥田方案可行，对周边环境影响较小。 3、等级判定 根据《环境影响评价导则地表水》HJ/T 2.3-2018 中评价等级的确定，本项目废水经过化粪池处理外运肥田，不排放到外环境，评价等级为三级B。综上所述，采取上述措施后，项目废水对地表水影响很小，本项目地表水环境影响是可以接受的。 项目自查表如下： 表20 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区□ 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证 编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动□；自动□；无监测□ 监测点位 （） （） 监测因子 （） （） 污染物排放清单 评价结论 可以接受；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 2.3声环境影响分析 本项目运营期噪声源主要来自车间内的设备噪声。项目仅在昼间生产，夜间不进行生产活动，监测期间企业未生产。项目生产过程的噪声源为生产车间内设备噪声，源强约为75~85dB（A），项目设备及噪声源强见表21。 表21 项目主要设备噪声源强 单位：dB（A） 噪声源所在位置 噪声源名称 治理前噪声源强 数量（台） 治理措施 治理后噪声源强 生产车间 切割机 85 4 基础减振、厂房隔声、设备软连接 65 剪板机 80 1 60 折弯机 75 4 55 电焊机 85 9 65 车床 80 1 60 振捣平台 75 2 55 钻床 85 4 65 磨光机 85 11 65 建设单位拟采取以下措施降低噪声影响： ①所有生产设备应置于车间内部，并对机械设备安装基础减振； ②生产过程中关闭车间门窗； ③厂界周围设置绿化隔声带等。 （1）预测模式 ①厂房内设备对厂界噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式， 将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：LP(r)——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； LP0——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，本项目中取15dB（A）； α——平均吸声系数，本项目中取0.2； r——参考位置距噪声源的距离，m； r0——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 ②厂界噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj。则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间； ti——在T时间内i声源工作时间；为室外声源个数；N为室内声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 表22 项目噪声源与厂界距离一览表 单位：m 序号 噪声源 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 至北槐村距离 1 切割机 41.9 16 76 62 106 2 剪板机 12 45.9 78 60 83 3 折弯机 12 45.9 65 73 107 4 电焊机 32 25.9 55 83 118 5 车床 18 39.9 33 105 133 6 振捣平台 16 41.9 36 102 135 7 钻床 28 29.9 28 110 142 8 磨光机 22 35.9 52 86 120 9 振捣平台 （2）预测结果 预测点位选择厂界噪声最大点，采取上述隔声降噪措施后，生产车间内设备同时运转时的最大噪声源强至各个厂界和敏感点的噪声预测值见表23、24，等值线图见图5。 表23 噪声源对厂界声环境影响预测结果 单位：dB（A） 噪声预测点 贡献值dB(A) 标准值dB(A) 东厂界 43.6 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2 类标准限值：昼间 60 西厂界 43.3 60 南厂界 38.3 60 北厂界 32.4 60 北槐村 30.1 60 表24 噪声源对敏感点声环境影响预测结果 单位：dB（A） 预测点 叠加值 标准值 北槐村 52.6 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准：昼间 60 图5 噪声等值线图 项目仅在昼间运行，根据预测结果可知，项目各厂界噪声可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，因此，项目建设对外界声环境影响较小。 本环评要求建设单位需对高噪声设备设置隔声、基础减振等措施，同时应加强对设备的维护保养，合理安排生产时间，进一步降低对敏感点的影响。 2.4固体废物环境影响分析 项目主要固体废物产生量及利用处置方式见下表。 表25 项目固体废物产生情况汇总表 固废 名称 产生区域 属性 属性 产生量 （t/a） 利用处置方式 是否符合环保要求 边角料 切割工序 固态 一般固废 4 统一回收外售 是 回收粉尘 切割、焊接、打磨工序 固态 一般固废 0.488 是 废焊丝 焊接工序 固态 一般固废 0.2 是 切削废料 车削工序 固态 一般固废 2 是 切削液包装桶 车床工序 固态 危险固废 0.01 交由有资质单位处理 是 废机油 检修工序 液态 危险固废 0.004 是 废切削液 车床工序 液态 危险固废 0.001 是 生活垃圾 生活、办公 固态 一般固废 2.5 交由环保清运部门处置 是 危废暂存间的要求：环评要求危废暂存场所全封闭设置，并采取防风、防雨、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托有危废处置资质单位进行处理，并签订危废处置协议。 在切实采取以上固废暂存、处理及管理措施后，可有效防止本项目产生的固废对环境的污染和危害，对环境影响较小。 2.5土壤环境影响分析 本项目已建成的工业厂房，用于机械加工制造，租赁陕西省西安市西咸新区沣东新城北槐村已建成的厂房，生产车间地面已做硬化处理，且生产过程无废水产生，因此本项目建设对土壤环境影响较小。 1、影响识别 根据工程分析，项目在运营期将产生废水、废气、噪声和固体废物，属于污染影响型项目。项目在不同时期对环境的影响途径见表26。 表26 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响性 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 运营期 √ √ √ 服务期满后 注：在可能产生土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计 参考《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中“制造业，金属制品制造”，本项目不含电镀喷漆、表面处理及热处理加工及化学处理工艺，本项目属于Ⅲ类项目。本项目占地面积为11000m2，占地规模为小型（<5hm2）。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表27 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判断依据 敏感 设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目周边为东、南、西方向紧邻工业厂房和北侧紧邻道路不存在土壤环境敏感目标，因此项目所在区为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018) 土壤环境影响评价工作等级判定见表28。 表28 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）确定项目可不开展土壤环境影响评价。 3.环境管理及监测计划 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ④企业可建立一套《环境管理手册》，制定出相关的“环境方针”、“环境目标”、“环境指标”，并按照“运行控制程序”进行严格实施，在遵守有关环境法律、法规的前提下，树立良好的社会形象，实现经济效益与社会效益、环境效益的统一。 （2）监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，项目应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 表29 营运期环境监测一览表 项目 监测因子 监测地点 监测频次 控制指标 废气 颗粒物 上风向1个点，下风向3个点 每半年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1无组织排放限值 噪声 Leq(A) 东、西、南、北场界各设1个监测点 每季度一次 各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固体废弃物 （1）监测项目：固体废弃物排放量及处置方式； （2）监测频率：不定期。 4.项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表： 表30 污染物排放清单汇总表 分类 污染物名称 污染物排放情况 治理措施 排放浓度 排放量 废气 打磨工序 粉尘 / 0.07t/a 移动式打磨除尘设备 焊接工序 烟尘 0.65mg/m3 4kg/a 经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放 等离子切割工序 烟尘 / 0.015t/a 经移动式等离子切割烟尘净化器处理后无组织排放 厨房油烟 油烟 0.142mg/m3 0.000284t/a 经油烟净化器处理后在楼顶排放 废水 生活污水 废水量 310m3/a 员工餐饮废水经油水分离器处理后同生活污水一期经化粪池处理后定期由拉粪车清掏外运肥田 固体 废物 切割工序 边角料 / 4t/a 统一回收外售 切割、焊接、打磨工序 回收粉尘 / 0.488t/a 焊接工序 废焊丝 / 0.2t/a 车削工序 切削废料 / 2t/a 车床工序 切削液包装桶 / 0.01t/a 临时存放于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 检修工序 废机油 / 0.004t/a 车床工序 废切削液 / 0.001t/a 生活、办公 生活垃圾 / 2.5t/a 交由环卫部门集中处理 5.环境投资估算 本项目环保投资8.2万元，总投资280万元，占总投资的2.93%，环保投资主要用于污水治理、隔声降噪、绿化等方面，具体列于下表31。 表31 环保设备及投资 类别 污染防治设施 数量 环保投资（万元） 废气 焊接工序 移动式焊接烟尘净化器，自然通风装置 1套 1 打磨工序 移动式烟尘设备收集器，自然通风装置 1套 0.5 等离子切割工序 移动式等离子切割烟尘净化器，自然通风装置 1套 0.5 厨房油烟 油烟净化器 1套 0.5 废水 生活污水 化粪池 1座 0.5 餐饮废水 油水分离器 1座 0.5 噪声 设备运行噪声 减震、隔声、消声等措施 若干 1.5 固废 生活垃圾 垃圾桶 若干 0.2 一般废物 一般废物暂存间 1个 1 危险废物 危险废物暂存间 1个 2 合计 / / 8.2 6.环保设施管理清单 项目应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，保证环保设施的正常运行，项目环保设施管理要求见表32。 表32 环保设施管理清单 类别 污染源 建设内容及设施 位置 执行标准 废气 打磨粉尘 移动式烟尘收集设备，自然通风装置 生产车间 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值 焊接烟尘 移动式焊接烟尘净化器，自然通风装置 生产车间 等离子切割烟尘 移动式等离子切割烟尘净化器，自然通风装置 生产车间 生活油烟 油烟净化器 办公楼 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型排放标准 废水 生活污水 化粪池 厂区东北角 员工餐饮废水经油水分离器处理后同生活污水一期经化粪池处理后定期由拉粪车清掏外运肥田 噪声 生产设备 基础减振、厂房吸声材料等 生产车间 各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固废 边角料 统一回收外售 一般固废暂存区 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定 回收粉尘 废焊丝 切削废料 切削液包装桶 存放于危废暂存间，定期交由有资质单位回收 危废暂存间 危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定及其修改单。 废机油 废切削液 生活垃圾 交由环卫部门集中处理 厂区办公楼 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨工序 | 粉尘 | 移动式烟尘收集设备收集，自然通风装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值 |
|  | 焊接工序 | 烟尘 | 移动式焊接烟尘净化器，自然通风装置 |  |
|  | 等离子切割工序 | 烟尘 | 移动式等离子切割烟尘净化器，自然通风装置 |  |
|  | 厨房油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 BOD5 | 化粪池 | 生活污水经化粪池处理后定期由拉粪车清掏外运肥田 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 边角料 | 统一收集外售 | 处置率100% |
|  |  | 回收粉尘 |  |  |
|  |  | 废焊丝 |  |  |
|  |  | 切削废料 |  |  |
|  | 危险固废 | 切削液包装桶 | 设置危废暂存间，定期由有资质单位回收处理 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  | 一般固废 | 生活垃圾 | 交由环卫部门集中处理 |  |
| 噪声 | 通过要求对设备安装基础减振、隔声等有效措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 其他 | 项目环保投资8.2万元，主要用于建设化粪池、固废处置等。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目生产车间及人防门生产线已建成，施工期仅为环保设施的安装，该部分安装过程对局部生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

9.1项目概况 陕西秦禾人防设备有限公司位于陕西省西咸新区沣东新城沣东街道北槐村东，本次主要建设人防设备加工制造项目，该项目东侧为佳博纸箱厂，南侧为沣河变电站，西侧为闲置厂房，北侧紧邻道路，项目总用地面积11000m2。 9.2分析判定相关情况 1、产业政策相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版中鼓励类、限制类和淘汰类产业，可视为允许类。另外，本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城北槐村，本项目所在地电力、供水等基础设施完善，交通便利。本项目项目所在区域不属于饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围内，满足生态功能保护要求。项目所在地周围无需要特别保护的敏感目标。项目在采用环保措施后，不会对当地的环境质量造成明显的不利影响，周边市政配套设施齐全，无其他重污染企业。 因此，本项目选址合理。 3、平面布置合理性分析 本项目主要建设有生产车间、办公楼及厨房，项目生产车间位于厂区南侧，办公楼位于厂区东北侧，厨房位于办公楼南侧。生产车间内钢制人防门生产区位于东侧，钢筋混凝土生产区位于西侧，其中分布有切割区、焊接区等，项目大门位于厂区北侧。项目功能分区明确，厂房单独设置，可有效降低噪声对周边环境的影响，故项目平面布置合理。 9.3区域环境质量现状 1、环境空气质量 环境空气基本污染物监测项目中，NO2、PM10、PM2.5 的年平均质量浓度和O3 的日最大8 小时平均值第90 百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，因此，项目所在区域为非达标区。 2、声环境质量 监测期间：项目建址地各厂界及敏感点昼间、夜间环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目所在地声环境质量良好。 9.4项目运营期环境影响分析 营运期产生的主要环境影响有废气、废水、噪声及固体废物，经环评提出的处理措施处理后可达标排放，对环境影响较小。 1、废气 项目产生废气主要为打磨粉尘、焊接烟尘、等离子切割烟尘及生活油烟。项目打磨粉尘经移动式烟尘收集设备收集在车间无组织排放；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后在车间无组织排放；等离子切割烟尘经移动式等离子切割烟尘净化器处理后在车间无组织排放，车间采用通风换气措施排放。项目排放的焊接烟尘、打磨粉尘及等离子切割烟尘均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值，排放的生活油烟满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型排放标准，故对项目地大气环境影响较小。 2、废水 项目建成后废水主要是员工生活污水，生活污水排放量为310m3/a，该员工餐饮废水经油水分离器处理后同生活污水一期经化粪池处理后定期由拉粪车清掏外运肥田，故对外界地表水环境影响较小。 2、噪声 项目运营期噪声主要为生产设备噪声。项目生产设备均选用低噪声设备，并布置于厂区中部，设备通过采取基础减震、隔声以及柔性接口等措施的情况下，经预测，项目各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，对周围环境影响不大。 3、固体废物 项目建成后产生办公生活垃圾2.5t/a。生活垃圾采用垃圾桶分类收集、固定地点堆放，定期由环卫部门统一清运。 根据建设单位提供资料，项目年产生边角料约4t/a，回收粉尘约0.488t/a，切削废料约2t/a，废焊丝约0.2t/a，收集于一般固废暂存间，统一回收外售；项目年产生切削液包装桶约0.01t/a，废切削液约0.001t/a，废机油约0.004t/a，项目危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 9.5总结论 项目符合国家产业政策，项目在完善各种污染物治理措施后，不会对周围环境造成明显影响。综合考虑其社会、经济和环境效益，从环保角度出发，在认真落实环评报告提出的各项环保措施前提下，项目是可行的。 9.6主要要求与建议 项目垃圾采用分类收集，密封装置存放，当天垃圾当天清运，避免垃圾臭味影响周围环境。 2、合理制定绿化规划，有效防治污染同时美化环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目周边环境示意图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列表项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

噪声