《建设项目环境影响报告表》编制说明

《编制项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安市太平河生态综合治理工程（昆明一路-沣东四路段） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心 |
| 法人代表 | 宋亚森 | 联 系 人 | 方珂 |
| 通讯地址 | 西安市三桥建章路158号 |
| 联系电话 | 15829003800 | 传真 | / | 邮政编码 | 710000 |
| 建设地点 | 太平河沿线（桩号K9+260至K12+300河段） |
| 立项审批 | 陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局 | 批准文号 | 陕西咸沣东审服准字 [2018]69号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | N802环境治理 |
| 用地面积 （平方米） | 2160 | 建筑面积 （平方米） | 2160 |
| 总投资 （亿元） | 6 | 其中：环保投资（万元） | 453 | 环保投资占总投资比例 | 0.72% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2020.05 |
| 1.1项目背景 1.1.1 项目概况 太平河是皂河的主要支流，自高新区市政箱涵出水口至入皂河口，位于西安市西北郊沣东新城内，主要接纳西高新二次创业区域及河道沿途经过的长安区斗门街道办和王寺街道办、西安市雁塔区和未央区、咸阳秦都区沿途的雨污水排放。太平河由于垫面的变化、防洪排涝标准提高、城市发展变化等因素，之前建设的坡岸已经不能满足现在防洪的需求，制约了沣东新城社会经济的持续发展，并损害了当地的生态环境和投资环境，直接影响了沣东新城的对外形象。 根据陕西省西咸新区沣东新城河湖长制领导小组关于印发《沣东新城剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案的通知》（附件6），“到2020年底，全面消除区境内劣V类水体，水生态系统功能基本恢复。渭河沣东段出境断面水质稳定达到IV类，沣河水质达到相应水环境功能区划要求；太平河（排水河渠）水质达到V类以上，力争达到IV类；昆明湖（斗门水库）水质达到III类”。 鉴于此，陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心拟实施西安市太平河生态综合治理工程，该工程起点位于沣惠渠上游（K0+350），为高新区与沣东新城交界处，终点位于皂河口（K25+080），中间扣除箱涵段1.818km（K5+744.4~K7+562.4）、镐京遗址段5.15km和地下水饮用水源地保护区段1.63km。 本项目为太平河沿线（桩号K9+260至K12+300河段）治理，治理长度为3.2km，主要建设内容包括河道整治工程。根据《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发[2019]15号），“河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划环评要求，不得巧立明目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。”因此本次环评仅针对河道治理进行评价，不涉及湿地公园部分，项目评价的面积为0.216km2。湿地公园部分已经单独做报告表，报送至西咸新区沣东新城行政审批局审批。 本次评价仅对水利工程和水质提升工程做环境影响评价，不涉及水生生态工程。项目建设起到提高防洪能力、改善河流水质、营造湿地景观的作用。陕西咸沣东审服准字[2018]69号对项目的可行性研究报告进行了批复。 1.1.2 环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》等规定，该项目属于分类管理名录“145 河湖整治”中“其他”，需编制环境影响报告表。受陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心委托，陕西企科环境技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托之后，我公司立即安排技术人员现场踏勘，展开环境影响评价工作。 1.1.3分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2013年修订本），本工程属于鼓励类中“二、江河堤防建设及河道、水库治理工程”，符合国家产业政策。 （2）规划符合性 ①《“八水绕长安”规划》 西安市委市政府提出实现“一三五”治水目标，再现“八水绕长安”盛景，以“泾、渭、浐、灞、潏、滈、沣、涝”八条河流为基本轮廓，西起黑河，东至灞河，南起秦岭北麓峪口，北到渭河、泾河。通过实施“八水绕长安”——水系保护、利用、整治、开发及提升工程，打造西安城市“库、河、湖、池、渠”连通的水系网络体系、防洪安全体系、水生态修复体系、水资源保障体系、水景观文化体系，支撑具有历史文化特色的国际大都市建设，提升城市品位，传承历史文化，建设美丽西安。 太平河是皂河的重要支流之一，属于“八水绕长安”规划中的一部分，太平河综合整治规划符合“八水绕长安”总体规划，是总体规划的体现。 ②与《阿房宫遗址保护规划》的相符性 阿房宫遗址保护范围： 阿房宫前殿遗址：考古确定范围的四周边界北面外扩300m，南面外扩200m，东、西各外扩200m；周边上林苑建筑遗址：考古确定范围的四周边界外扩50m。保护范围面积198.40公顷。 阿房宫遗址建设控制地带： 一类建设控制地带范围：阿房宫前殿遗址与上林苑四、五号建筑遗址南、北至保护范围外扩200m，西至保护范围外扩300m，东至规划车城十路，面积260.53公顷；二类建设控制地带范围：阿房宫前殿遗址与上林苑四、五号建筑遗址北至天台三路，西至车城西路，南至一类建控外扩200m，东至车城十一路，面积307.42公顷。 阿房宫遗址景观协调区： 景观协调区东至西三环路为界，西至西安绕城高速路为界，南至昆明路南侧10米，北至东西方向的九道渠为界，面积约852.97公顷。本项目建设区域位于西三环西侧，距离阿房宫遗址景观协调区西边界460m。 本项目不在阿房宫遗址保护区和景观协调区范围内内，符合《阿房宫遗址保护规划》的相关要求。 ③与《镐京遗址保护规划》的相符性 镐京遗址重点保护范围： 东：北起落水村东北，经白家庄村东600m，到尚家村西北500m；南：东起尚家村西北500m，沿西户铁路线，西到斗门镇西南；西：南起斗门镇西南，经新庄村东，上泉北村，东到落水村西北；北：落水村北。 镐京遗址一般保护范围： 东：落水村东北到尚家庄；南：尚家庄到新庄村南400m；西：南起新庄村南400m，北至沣滨村北300m；北：西起沣滨村北300m，经下泉村北到落水村东北。 建设控制地带：同遗址的一般保护范围。 太平河K4+710~K9+260段位于镐京遗址保护区域内，不包含在本次评价范围内。因此本项目不涉及遗址保护区域，符合《镐京遗址保护规划》的相关要求。 本项目与保护区规划关系见附图4。 ④与《沣东新城剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案的通知》相符性 《沣东新城剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案的通知》中指出，“到2020年底，全面消除区境内劣V类水体，水生态系统功能基本恢复。渭河沣东段出境断面水质稳定达到IV类，沣河水质达到相应水环境功能区划要求；太平河（排水河渠）水质达到V类以上，力争达到IV类；昆明湖（斗门水库）水质达到III类”。本项目为太平河生态综合整治项目，整改目标为水质达到V类以上，远期目标为IV类以上，符合规划要求。 ⑤与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）相符性 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）中指出，“重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。”本项目施工过程中采取有效的环保措施，做到“六个百分百”要求，符合政策要求。 选址可行性 ①区位及交通 本项目位于太平河沿线（桩号K9+260至K12+300河段），位于西安市主城区西侧，地理位置优越，交通便利。 ②基础设施条件 项目所在地供水、供电管网已敷设到位，可以满足项目建设需求。 ③用地性质 本项目位于太平河沿线（桩号K9+260至K12+300河段），总用地面积0.216km2，占地类型包括农用地、建设用地和未利用地，已取得《陕西省西咸新区沣东新城行政审批于政务服务局太平河生态综合治理工程项目用地预审的复函》（陕西咸沣东审服准字[2018]65号）（附件5）。 （4）“三线一单”符合性 本项目与“三线一单”符合性分析内容见表1。 表1 本项目与“三线一单”符合性分析表 三线一单 分析内容 符合情况 生态保护红线 本项目影响范围内无水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域， 评价范围不涉及阿房宫遗址和镐京遗址，因此项目占地不触及生态保护红线 符合 环境质量底线 根据现状监测数据，项目所在区域环境质量较好，且本项目施工过程中配套完善的环保设施，污染物均可达标排放，符合环境质量底线要求 符合 资源利用上线 本项目施工过程中材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线 符合 负面清单 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订本），本工程属于鼓励类中“二、江河堤防建设及河道、水库治理工程”，已经获得陕西咸沣东审服准字[2018]69号对本项目可行性研究报告进行了批复，因此符合国家产业政策。 符合 1.2地理位置及交通 本项目位于太平河沿线（桩号K9+260至K12+300河段），评价河段总长度3.2km。 项目地理位置见附图1，河道沿线环境敏感点分布见附图2，平面布置见附图3。 1.3项目基本情况 1.3.1建设内容 工程项目建设内容主要包括水利工程和水质提升工程，西安市太平河生态综合治理工程（昆明一路-沣东四路段）总占地面积0.216km2。其中原有占地为河道用地，已取得《建设用地规划许可证》（西规地字第[2008]133号）（附件5），总占地面积0.216km2，已取得《陕西省西咸新区沣东新城行政审批于政务服务局太平河生态综合治理工程项目用地预审的复函》（陕西咸沣东审服准字[2018]65号）（附件5）。 1.3.1.1 水利工程 （1）堤防工程 1）防洪标准 现有河道设计暴雨重现期P设=3年，设计最大过水流量为92m3/s。本项目依据《防洪标准》（GB50201-94）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252- 2000）、《堤防工程设计规范》（GB50286-98），结合堤防工程的防护对象，确定沣东新城太平河防洪标准为50年一遇洪水标准设防，设计最大过水流量为290m3/s。项目建成后太平河补充水源主要为斗门水库退水、污水厂出水和雨水，河水流量较治理前明显增大。 2）堤线 设计堤线总体布置维持现状河道轴线，局部根据建设情况进行调整。 3）纵断面 河道纵断面设计基本按照现状太平河河底比降进行设计，尽量维持原设计水面不变，且与原河底高程保持一致。 4）横断面 本次评价范围内河道长度3.2km，其他河段不进行施工，该河段断面形式为复式直墙+缓坡护岸。 图4 复式直墙+缓坡护岸典型断面示意图 （2）桥梁工程 太平河上渠系构筑物主要为桥梁，由于跨河道路桥梁高程的限制，太平河及皂河在设计暴雨标准提高，河道雨洪水流量增大，现有桥梁已不能满足需求。本项目对评价范围内现有6座桥梁进行爆破拆除，在原有桥梁旧址处进行新建，新建的6座桥梁采用连续梁跨预应力钢筋砼板桥，桥宽8m。 图2 建设项目水坝建设位置 （3）水文计算 《西安市太平河生态综合治理工程可行性研究报告》及《太平河生态综合整治规划》中，根据河流概况、雨洪水流量等因素，主要水文计算资料如下。 1）河流概况 太平河综合治理设计排水标准为暴雨重现期P设=3年，设计流量为27~31m3/s，渠道采用明渠梯形断面，边坡比为1：1.25，渠底宽3.5m，纵坡比降为0.8‰~0.9‰。本次根据《西安城市总体规划（2008年~2020年）》、《西安市城市排水（雨水）防涝综合规划》（2016年10月），西咸新区成立后本项目河道位于沣东新城规划范围内，评价河道总长3.2km。 2）壅水分析计算 桥下净空安全值根据《公路桥位勘测设计规范》规定，不通航河流桥下净空安全值应满足板桥桥梁底至设计壅高水位净空不小于0.5m，拱桥拱顶至设计壅高水位加波浪高度净空不小于1m。 评价区内6座已成桥（涵）设计桥（涵）底高程低于本次复核要求的桥（涵）底高程，对于不满足防洪安全及对上游壅水严重桥梁拆除改造。 3）太平河水源方案 运营期太平河4座污水处理厂退水、斗门水库及降雨产生雨洪水作为太平河水源补给。正在建设的斗门水库建成后退水口位置位于西余铁路桥下游侧，设计最大退水流量为15m3/s。太平河沿线有四座污水处理厂，分别为第七污水处理厂，设计排水流量为1.03m3/s，目前已全部建成；沣东南污水处理厂，设计排水量流量为2.31m3/s，正在建设；沣东北污水处理厂，设计流量为2.31m3/s，尚未建设；第六污水处理厂，设计排水流量为2.31m3/s，已建成运营。太平河主要收集高新开发区二次创业区、三期大部分区域及沣东新城太平河以东大部分区域雨水，总汇水面积为100.1km2。 1.3.1.2 水质提升工程 本项目拟采取自下游向上游施工的程序进行，根据建设单位提供的资料，自下往上施工，会减缓因水流变慢导致的水体富营养化问题。 本项目水质提升工程采用清水型生态系统，在河道两侧种植水生植物和在河道内投放具有有机碎屑摄食能力不同梯度的有机物分解功能群的方案，其中种植水生植物包括挺水植物、浮叶植物、沉水植物。水生植物功能群选择原则为促进悬浮物沉降，防再悬浮；净化能力强，四季净化；生态安全，非外来物种；生态景观良好。根据其区域气候、地质地貌、以及周边区域情况，沉水植物拟选择苦草群丛，挺水植物拟选择水生美人蕉、梭鱼草、花菖蒲等，浮叶植物拟选择睡莲等。在河道内投放底栖动物选择无齿蚌，同时通过典型生物操控，构建肉食性鱼类群落，控制杂食性鱼类群落，从而壮大浮游动物种群，实现对浮游植物的摄食。根据对鱼类的调查研究、区域气候、地质地貌、周边区域情况及鱼类的特性等。 污水厂尾水用于太平河补水，规划水质达到地表水Ⅴ类水质，尾水水质满足污水排放准IV类水质。根据污水处理厂设计处理标准以及《西安市剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案》，要求“到2020年，全市所有污水处理厂出水水质除总氮指标外，基本控制指标达到地表IV类水质”。 1.3.2 土石方平衡 本项目为河道整治工程，根据《西安市太平河生态综合整治工程估算书》，堤顶设计高程高于设计洪水位至少1m。填方利用基础开挖土方。 表1.3-1 土石方平衡表 单位：m3 项 目 开 挖 土 方 回 填 土 方 剩 余 土 方 调运利用 备注 利用（土方） 弃方（土方） 基础开挖 1268545 286914 1117865 1117865 0 -- 合 计 1268545 286914 1117865 1117865 0 -- 太平河生态综合整治工程施工工程量及主要建筑材料见表1.3-2。 表1.3-2 施工工程详情一览表 项目名称 单位 数量 备注 主工程数量 填土方 m3 286914 挖土方 m3 1268545 蜂巢格室 m2 397301 格宾 m3 3257 混凝土 m3 23029 沥青砼路面 m2 73905 土工布 m2 298257 自嵌式挡墙 m2 1119 弯扎钢筋 t 1312 建筑材料 425#水泥 t 5516 C30商品砼 m3 23721 板枋材 m3 113 柴油 kg 1346509 蜂巢格 m2 425112 钢筋 t 1338 汽油 kg 5144 卵 m3 3681 砂砾石 m3 34612 砂子 m3 3378 碎石 m3 31808 炸药 kg 488 工程用的汽油、柴油、砂子、碎石等从就近采购。土方全部利用岸坎开挖或滩地开挖土方，运距500～1000m。格宾石笼、格宾护垫，自嵌式挡墙、铰接式护坡及其他材料均可由供应商提供购买。 1.4、工程建设内容 1.4.1 主要建设内容 整个项目的建设内容详见表1.4-1。 表1.4-1 项目主要建设内容 名称 项目组成 建设内容 建设规模 主体工程 堤防 工程 复式直墙缓坡断面（桩号K9+260-K11+496、K11+843-K12+300、K15+666-K15+760、K15+860-K15+963、K16+003-K16+364、K16+455-K16+790）迎水坡为挡墙+平台+缓坡结构，挡墙均为C30钢筋砼悬臂式挡墙结构，迎水侧挡墙下均铺设土工布300g/m2。挡墙墙高1.52~3.5m，顶宽40cm，上部设铁艺栏杆。平台高度高于蓄水位50cm，宽度10m，回填土压实度不小于0.91。平台采用6cm彩砖铺设，砖下为5cm厚水泥砂浆，15cm厚级配碎石及土工布300g/m2。 在原有河道内进行改造，改造河道长度3.2km（桩号K9+260-K11+496、K11+843-K12+300），共2块地。 两岸堤顶新建道路宽7.0m，新建道路两侧为1.5m绿化带，道路层结构为9cm厚沥青砼路面，20cm厚5%水泥稳定碎石层，30cm厚4%水泥稳定土底基层。 桥梁 对原有桥梁进行拆除新建，采用连续梁跨预应力钢筋砼板桥，桥宽8m，桥长64.08~144.08m。（桩号K10+310、K10+680、K11+025、K11+305、K11+495、K12+185） 改建桥梁6座 建筑工程 在新增永久用地内新建建设管理站一座，管理中心一座。 管理站建筑面积1350m2，管理中心建筑面积1000m2 临时工程 临时施工道路 沿开挖渠道一侧布设，临时道路宽5.0m，长8km。 在施工场地内布设4座临时钢架桥 临时施工营地 彩钢结构 临时建筑面积240m2 临时仓库 和堆料场 仓库用于储存水泥、五金、电力电气等贵重材料和已损坏或失散的材料。 堆料场用于堆放不因自然气候而损坏材质的材料。 临时仓库占地面积160m2，临时堆料场占地面积800m2 其他 信息系统 配备防汛监测、水位监测、流量测量、自动化系统、视频监视系统等。 / 公用工程 供水 施工期施工用水来源于就近河道取水，施工生活用水来源于附近村庄；运营期太平河4座污水处理厂退水、斗门水库及降雨产生雨洪水作为太平河水源补给。 供电 市政电网供给 排水 项目管理站、管理中心产生的生活污水均可进入市政污水管网。排水管网不在本项目施工范围内。 供热工程 项目区域管理站、管理中心供暖采用分体式空调。 空调系统 项目区域管理站、管理中心内设置分体式空调进行夏季制冷。 污水处理 项目区域内管理站、管理中心设置化粪池对生活污水进行处理，处理后排入市政污水管网。 1.4.2 主要设备 本项目主要包括监控设备和消防设备。 1.4.3 导流工程 为保证治理工程的顺利实施，必须进行施工导流。导流标准采用3年一遇洪水标准，导流流量为10m3/s，工程施工安排在非汛期。 施工导流分两期导流，一期导流先围住渠道的右侧，从左侧进行导流，导流宽度5~20m，围堰高度3m，顶宽2m，坡比1:2，待右侧施工完以后，将水导至右侧，围住左侧渠道，施工左侧。一、二期导流围堰需要土方45万m3。 1.5公用工程 项目设有临时施工房屋。 （1）给水：施工用水可就近河道中提取，生活用水由当地就近自来水供给。 （2）排水：施工废水经沉淀池收集达标处理后回用，经沉淀后的泥浆用做绿地回填覆土。施工过程产生的生活污水通过化粪池处理后，用于附近耕地灌溉施肥。 （3）供热、制冷 项目建设后，管理站、管理中心采用单体空调进行供热、制冷。 （4）供电 施工用电由建设单位与当地社区协商，搭电就近供给。 1.6 施工方式 本项目不同施工阶段采用不同的施工方式，大致方式如下： 1、施工便道施工 施工便道设在河道左岸，路面宽度为5m，长度290m，施工道路路基土质不好，需压实处理。如果便道位置上有淤泥，采取挖除淤泥并换填砂石料措施。 2、河道开挖 河道土方开挖实行分段开挖；开挖采用挖掘机为主，人工辅助修坡、修底。 3、微地形填筑 微地形土方填筑采用外购素土进行填筑，土方应分层回填，分层夯实：每层回填土厚度不大于300mm。回填的土料应符合规定，含水量较大的粘性土、淤泥质土，含草皮、拆除原有建筑物余下的垃圾土等物的杂质土均不得作为回填土，以避影响景观苗木生长。 4、河道岸坡施工 先进行坡面清基，其次修整岸坡，进行护坡土方开挖及修整，对于需填土部分，利用削坡土方进行机械回填，局部不能使用机械回填部位，采用人工回填。再进行河堤岸坡粘土回填，在岸坡土层上面及坡脚基础混凝土下面设置工程土工布铺设，该步施工完毕后进行PCA蜂巢格室护坡施工，采用蜂巢格室与基面土工布贴紧平顺，用钢筋锚杆固定，防止被风吹起，防止下滑，然后铺设腐殖土，防止填料压实后，进行挡土墙及岸坡基础混凝土施工。 5、河床底板混凝土采用混凝土浇筑 6、围堰施工 装载机进行堆填围堰，压路机碾压。在堰堤迎水面铺满一层复合土工膜，并在土工膜上人工码放厚砂袋。 7、桥梁施工方式 建设临时房屋和公用工程，并设置钢筋加工场，其中临时房屋建筑布置在科统三路桥施工现场旁，场地布置的主要设施有：职工宿舍、办公房、食堂、厕所等设施，房屋结构为彩钢活动房。 1.7施工进度安排 根据工程特征，工作内容及各阶段施工特点，确定本工程施工总工期为12个月，项目起止时间为2020年1月-2020年12月，本项目尚未开始建设。 1.8临时工程 （1）导流工程 为保证治理工程的顺利实施，必须进行施工导流。导流标准采用3年一遇洪水标准，导流流量为10m3/s，工程施工安排在非汛期。 施工导流分两期导流，一期导流先围住渠道的右侧，从左侧进行导流，导流宽度5~20m，围堰高度3m，顶宽2m，坡比1:2，待右侧施工完以后，将水导至右侧，围住左侧渠道，施工左侧。一、二期导流围堰需要土方45万m3。 （2）弃土场 工程的弃土场区均不在太平河附近，主要堆放在废弃塘池和砖厂大量取土场区，水土流失轻微。 （3）施工营地 工程区现状宽阔平坦，除有杂草树木存在，稍加整理便可以堆放工程材料。可以现场搭建临时仓库、工棚等，场地条件开阔、便利。环评要求项目施工营地不得设置在饮水地下水源地附近，且应远离河道，同时，施工营地产生的废水、固体废物及生活垃圾均禁止排入河道及水源地内。施工营地中沥青拌合站应设置在离周围居民点300m范围外。 1.9劳动定员 本项目综合整治工程完成后，河道、岸线、生态水源、蓄水、绿化景观等需要有关部门进行管理和定期维护，拟定管理人员55人，年工作365d，两班制，日均工作16h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、清淤工程 太平河河道淤泥清理疏浚工程由太平河管理中心负责实施，于2017年开始施工，以机械清淤为主，人工清淤为辅。通过胶轮装载机在渠底进行集中推运，再用挖掘机进行装车外运，对不能直接外运的淤泥先在堤顶进行晾晒，后采用机械装车运至临时弃土场，对跨河桥梁、渠道坡脚等机械不能到达区域采用人工清淤，人工清运出建筑物范围以外，再采用机械外运。对渠道双孔箱涵段（K15+427~K16~574段）采用编织袋与土工膜围堰进行导流，利用一孔箱涵过水，另一孔清淤。箱涵内清淤时采用人工清淤，小型机械外运的方式。对车城西路箱涵（桩号K14+701）与桩号23+100处的箱涵也采用一孔箱涵过水，另一孔清淤的方式进行清淤。对太平河K20+300处有一段约30m长的河底进行砌护。本次清运淤泥量共计71124m3，渠道清淤弃土装车运输至就近的斗门街道办、王寺街道办和三桥街道办的垃圾消纳场进行填埋。清淤疏浚工程完成后，对施工现场和边坡进行冲洗。 根据现场勘查，清淤工程已实施完毕，河岸沿线无明显恶臭，未发现淤泥堆积现象。 2、截污工程 太平河截污工程由沣东新城市政交通局负责实施，于2017年4月开始施工。由于河流沿线有大量生活污水及生产废水直接排入，对河流水质影响较大，故将现状太平河由南向北分为A、B、C、D四段进行整治。A段为“沣东十一路～富裕路”段，总长度约8.8公里，共计108个排污口，截污工程设置DN300~600mm截污管道，污水最终进入沣东南污水处理厂。B段为“富裕路～绕城高速”段，总长度约4.6公里，共计135个排污口，通过现状截污管道及新增DN500mm截污管道，污水最终排入富裕路现状d1800mm污水干管。C段为“绕城高速～超越北路”段，总长度约4.3公里，共计30个排污口，截流的污水通过车城西路现状及已设计污水干管，最终进入六村堡污水处理厂。D段为“超越北路～福银高速”段，总长度约7.1公里，共计46个排污口，截流的污水通过尚航路现状污水干管，最终进入六村堡污水处理厂。 根据现场勘查，截污工程已于2017年11月实施完毕，排污口已经全部封堵不存在原有污染问题。 |

# 2 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被及生物多样性等） 1、地形地貌 沣东新城属关中平原，地处新生代渭河断陷盆地中部西安凹陷的北侧，地势平坦，土地肥沃，农业灌溉条件优越。沣河由南向北贯穿整个用地侧，主要为渭河河谷阶地。 工程地质 现状河道宽3~28m，深约1~3m，两岸沿线平坦，地面标高400.00~378.00m，河底高程397.50~375.50m。 太平河流域地形东西高，西北低。地貌单元可划分为第四系全新统冲洪积（Q4al+pl）缝合一级阶地、第四系上更新统风积（Q3eol）沣河二级阶地、第四系全新统下部冲积（Q41 al）渭河一级阶地和第四系全新统上部冲积（Q42 al）渭河河漫滩四个大的地貌单元。 太平河生态综合整治工程区段，从高新区末端至纪阳乡北田村以南段处于沣河一级阶地地段，纪阳乡北田村以南至郭李村段处于渭河一级阶地地段，郭里村以北至入皂河口段处于渭河河漫滩地段。 评价区出露的主要地层岩性为第四系冲洪积、冲积物及人工堆积物，由于评价区处于渭河河漫滩、渭河一级阶地、沣河一级阶地地貌单元，地势平坦，出露地层相对较简单，各地层单元内夹有较多不同岩性透镜体，沉积韵律较为复杂。堤岸地表为厚度约0.7~1.20m人工填土，第四系冲积物主要为粉土、粉质粘土、中细砂、粗砂，地层厚度及地层岩性变化不大，构成了渭河平原一级阶地明显的沉积韵律。 3、气候条件 项目区属暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季稍冷少雨。气候温和，四季分明，雨量适中，市区年平均温度13.3C，最冷月1月平均气温-0.9C，最热月7月平均气温26.4C，全年无霜期232天，降水量偏少，主要集中在夏季。年平均气温13．0～13．4℃，最冷1月份平均气温－0．4～0．9℃，最热7月份平均气温25～26．6℃，年极端最低气温－20．6℃(西安1995年1月11日)，年极端最高气温43．4℃(长安1966年6月19日)。年降水量558～750毫米。7、9月份为两个明显降水高峰。年日照时数1983～2267小时，无霜期平均为213天，年最多风向为东北风。年内主要气象灾害有干旱、雨涝、冰雹、大风、干热风和低温冻害。 水文特征 （1）地表水 西咸新区内主要河流有渭河、泾河、沣河，均属黄河水系。其中，渭河为黄河一级支流，由西向东横贯全境，河流曲折，迂回摆动，长度50公里，河床宽度600-1000米，河水较浅，平水期0-3米，比降0.65%，多年平均径流量53.8亿m3，多年平均流量170.6m3/s。沣河由南向北、泾河由北向南注入渭河，渭河汇入黄河。 太平河主要接纳西高新二次创业区域及河道沿途经过的长安区斗门街道办和王寺街道办、西安市雁塔区和未央区、咸阳秦都区沿途的雨污水排放。太平河经长安区、未央区于经济开发区西站桥上游1088m处汇入皂河，太平河规划总汇流面积为106.1km2。 太平河于2007年开始改造，2012年11月完成治理。治理后，堤防长度24.92km。 太平河渠道断面型式为梯形、矩形、矩形明涵、矩形双孔暗涵，底宽为3.5m、5m、7m、9m、11m、13m，迎水坡坡比为1：1.25和1：1.5。渠道过水断面主要采用浆砌石全断面砌护。砌护至设计水位以上0.5m，砌护顶高程至堤顶段渠坡采用砼预制空心砖植草护坡。 根据陕西省西咸新区沣东新城河湖长制领导小组关于印发《沣东新城剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案的通知》，到2020年底，太平河（排水河渠）水质达到V类以上，力争达到IV类。 太平河水系图见附图5。 地下水 评价区按埋藏条件划分，主要为第四系松散地层孔隙潜水。第四系松散地层主要为粉质粘土层、粉土、砂层，砂层厚度最大，分布范围广，地层厚度大于25m，储水条件较好，储量丰富。沣河一级阶地地下水埋深23.00~19.70m，水位高程376.00~370.90；沣河二级阶地地下水埋深19.70~19.80m，水位高程370.90~370.80m；渭河一级阶地地下水埋深个19.80~14.30m，水位高程370.80~366.70m；渭河河漫滩地下水埋深14.30~13.00m，水位高程366.70~364.80m。主要受大气降水、河水补给和上游地层中地下水渗流补给，以渗流方式向下游排泄。 5、生物多样性 评价区区内无天然林和原生自然植物群落，主要为人工栽培的道路绿化林木，树种有桐、杨、槐、松及柏树等，呈典型的城市生态现状。野生动物主要以小型昆虫和麻雀为主。

# 3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 为了解项目地环境质量现状及主要环境问题，本次委托西安普惠环境检测技术有限公司对项目地的大气环境、地表水及声环境现状进行监测，监测报告见附件4，监测点位布设见附图6。 1、环境空气质量现状 为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本环评引用《2018 年西安市环境状况公报》（以下简称“公报”）中西安市环境空气质量监测数据。根据公报，西安市 2018 年环境空气质量优良天数为 188 天（其中优级为 21天），监测数据整理见表3-1。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 单位：μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 63 35 180 不达标 95%顺位24小时平均浓度 179 75 238.7 不达标 PM10 年平均质量浓度 122 70 174.3 不达标 95%顺位24小时平均浓度 282 150 188 不达标 SO2 年平均质量浓度 15 60 25 达标 98%顺位24小时平均浓度 38 150 25.3 达标 NO2 年平均质量浓度 55 40 137.5 不达标 98%顺位24小时平均浓度 107 80 133.7 不达标 CO 95%顺位24小时平均浓度 2.2 4 55 达标 O3 90%顺位8小时平均浓度 180 160 112.5 不达标 由上表监测结果表明：由《西安市 2018 年环境质量公报》环境空气质量监测数据可知，SO2 年平均浓度、24小时平均第98百分位数浓度和CO 24 小时平均第 95 百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5 的年平均质量浓度、24小时平均第95、98位百分数浓度和 O3 日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。故项目所在区域为不达标区。 2、地表水环境质量现状 项目于2019年1月19日~20日对太平河进行了最新一次现状监测，分别在1#太平河小桥（17号桥）、2#太平河入皂河口的太平河上游500米处、3#太平河入皂河口的皂河上游500米处、4#太平河入皂河口的皂河下游1500米处进行了地表水现状监测，具体见表3-2。 表3-2 太平河水质监测结果统计表 单位：mg/L (pH除外) 分析项目 2019年1月19日 2019年1月20日 超标率 最大超标倍数 (GB3838-2002) V类标准 1# 2# 3# 4# 1# 2# 3# 4# pH值 7.36 7.58 7.64 7.82 7.39 7.54 7.66 7.85 / / 6-9 COD 32 36 39 38 31 33 41 40 25% 0.025 40 BOD5 9.2 9.3 9.7 9.8 9.8 9.7 10.4 10.2 25% 0.04 10 氨氮 1.846 1.827 2.086 2.094 1.945 2.005 2.097 2.048 62.5% 0.049 2.0 总磷 0.39 0.40 0.43 0.44 0.41 0.44 0.44 0.45 87.5% 0.125 0.4 六价铬 ND（0.004） ND（0.004） / / 0.1 锌 ND（0.05） ND（0.05） / / 1.0 铅 ND（0.025） ND（0.025） / / 2.0 镉 ND（0.0005） ND（0.0005） / / 0.1 铜 ND（0.005） ND（0.005） / / 0.01 镍 ND（0.005） ND（0.005） / / -- 石油类 0.08 0.09 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 / / 1.0 由监测结果，太平河各监测断面的污染物浓度均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，太平河目前水质符合V类标准。太平河入皂河口的上游500m处和下游断面1500m处COD、BOD5、氨氮、总磷有不同程度的超标，其中COD超标率为25%，最大超标倍数为0.025，BOD5超标率为25%，最大超标倍数为0.04，氨氮超标率为62.5%，最大超标倍数为0.049，总磷超标率为87.5%，最大超标倍数为0.125。 3、声环境质量现状 为了解项目区域的声环境质量现状，本次评价对项目1#薛家巷、2#中隆寨村、3#黄堆墰村、4#西贺村、5#郑家村，共5个监测点位进行了现状噪声监测，监测因子为等效连续A声级，监测时间为2017年9月10日-11日，监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位 2017年09月10日 2017年09月11日 昼间（Leq） 夜间（Leq） 昼间（Leq） 夜间（Leq） 1# 39.5 35.2 39.3 35.1 2# 39.1 35.0 39.4 35.2 3# 39.7 35.4 40.2 36.2 4# 40.1 36.1 40.4 36.3 5# 39.6 35.3 39.2 35.0 项目五个监测点位的昼、夜间噪声测值均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，声环境质量良好。 4、地下水环境质量现状 项目于2019年1月19日对太平河附近村庄地下水进行监测，分别在1#狮寨村、2#五一新许村、3#细柳营村、4#北陶庄村、5#樊家村各设置1个水质和水位监测点，6#金家村、7#党家桥、8#王家庄、9#小苏村、10#太古城村各设置1个水位监测点，具体监测点位图见监测报告中。项目设置的监测点位符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水现状监测二级评价要求。 表3-4 太平河水质监测结果统计表 单位：mg/L (pH除外) 监测日期 2019年1月19日 分析项目 1#狮寨村 2#五一新许村 3#细柳营村 4#北陶庄村 5#樊家村 pH值 6.93 7.43 7.40 7.41 7.40 溶解性总固体 926 186 155 172 195 总硬度 556 80 72 65 94 耗氧量 1.2 0.7 0.6 0.6 0.8 CO3- ND（1.24） ND（1.24） ND（1.24） ND（1.24） ND（1.24） HCO3- 562 160 124 142 163 总大肠菌群 <2 <2 <2 <2 <2 菌落总数 14 10 11 9 13 氨氮 0.068 0.044 0.058 0.037 0.052 亚硝酸盐 ND（0.001） ND（0.001） ND（0.001） ND（0.001） ND（0.001） 挥发酚 ND（0.002） ND（0.002） ND（0.002） ND（0.002） ND（0.002） 六价铬 ND（0.004） ND（0.004） ND（0.004） ND（0.004） ND（0.004） 氰化物 ND（0.002） ND（0.002） ND（0.002） ND（0.002） ND（0.002） 硝酸盐 0.494 0.467 0.540 0.708 0.570 硫酸盐 248 29.6 24.4 22.0 38.4 氯化物 67.0 2.65 8.72 7.45 11.2 氟化物 1.11 0.43 0.962 0.336 0.466 钾 1.70 0.708 0.721 0.699 0.984 钠 152 37.8 33.7 38.3 40.1 钙 120 23.5 20.9 19.9 20.8 镁 58.3 4.25 4.21 4.26 8.35 镉 ND（0.0005） ND（0.0005） ND（0.0005） ND（0.0005） ND（0.0005） 铅 ND（0.0025） ND（0.0025） ND（0.0025） ND（0.0025） ND（0.0025） 铁 ND（0.3） ND（0.3） ND（0.3） ND（0.3） ND（0.3） 锰 ND（0.1） ND（0.1） ND（0.1） ND（0.1） ND（0.1） 镍 ND（0.005） ND（0.005） ND（0.005） ND（0.005） ND（0.005） 汞 ND（0.0001） ND（0.0001） ND（0.0001） ND（0.0001） ND（0.0001） 砷 ND（0.001） ND（0.001） ND（0.001） ND（0.001） ND（0.001） 表3-5 太平河地下水水位监测结果统计表 单位：m 点位 井深 水深 1#狮寨村 100 65 2#吴一新许村 150 70 3#细柳营村 155 73 4#北陶庄村 120 65 5#樊家村 150 65 6#金家村 145 60 7#党家桥 60 35 8#王家庄 90 50 9#小苏村 120 50 10#太古城村 80 35 根据地下水水质及水位监测结果显示，项目所在区域地下水中除狮寨村监测因子中氟化物超标，其余监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，超标原因可能于村子周边的工业园区分布有关。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 建设项目周围主要环境保护目标见表3-6，敏感点分布见附图2。 表3-6 主要环境保护目标 内容 敏感点 方位 距河岸边沿（m） 规模（人） 保护级别 声环境 关家村 W 119 55000 GB3096-2008中2类标准 中隆寨村 W 19 2200 地表水 太平河 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水域标准 生态环境 项目区域植被及水生动物、水生植物以及水生生态系统

# 4 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准； 2、声环境：执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准； 3、地表水环境：执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》V类标准； 4、地下水执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》中Ⅲ类标准； 5、土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地中相关标准值。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）和GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准； 2、施工机械废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB20891-2014）中的相关规定；施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）； 3、施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表1.4-7；运行期执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准； 4、固体废物排放执行一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001以及修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目主要污染工序发生在施工期，要求施工期内的生产和生活废水经过相应处理后回用。 因此本项目总量控制指标为：COD1.6t/a，氨氮0.16t/a。 |

# 5 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目施工主要包括景观改造、绿化、道路工程、桥梁工程，项目施工期工艺流程以及产污节点详见图2，运营期工艺流程见图3。 图2 项目施工期工艺流程图 图3 项目运营期产污节点图

主要污染工序： 一、施工期 1、废气 （1）扬尘 大气污染源主要来自桥梁施工、护坡修建、基础工程施工等建设期间，以及土石方和建筑材料运输、作业时所产生的扬尘。主要来自以下几个方面：（1）路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；（2）水泥、砂石、混凝土等建筑材料，如运输、装卸、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染；（3）物料运输车辆在施工便道及施工场地运行过程中将产生大量尘土。在道路施工中产生的扬尘对周围环境污染会有一定影响，并可导致周围空气中TSP的浓度超标。 为减少因混凝土搅拌场扬尘的影响，本项目施工购买商品混凝土进行施工，在施工过程中产生较大影响的是开挖、拉运和卸载土石方。 （2）汽车尾气 施工车辆基本为载重车、柴油动力机械等燃油机械，排放的污染物主要有一氧化碳、二氧化氮、总烃。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。 爆破废气 本项目涉及原有河道边坡及部分桥梁拆除工程，爆炸时产生的气体主要有：CO2、CO、NO、O2、N2等，其中有害气体为CO、NO、NO2。根据《非污染生态影响评价技术导则培训教材》中提供的测试数据，1kg炸药产生的气体量约为107 L。本项目共使用炸药488kg，爆破废气产生量约52.23m3。 2、废水 施工期的废水主要由建筑施工废水和施工人员日常生活污水二部分组成。 项目建设期施工废水包括施工期混凝土废水、泄漏的工程用水、混凝土保养废水以及施工过程堤防材料、挖方、填方在遇暴雨冲刷后进入水体的废水。施工废水中的主要污染因子是SS，其用水量与地质情况及天气状况有关，其排放量均难以估算。 现场施工人员生活污水为项目建设期主要水污染源，建设期阶段不同施工人数也不同，施工高峰期，施工人员人数可达50人，按用水定额50L/人.d计，生活用水量约2.5t/d，生活污水排放量以用水量的80%计，则生活污水排放量为2.0t/d。生活污水中主要污染物浓度COD为350mg/L，NH3-N为35mg/L，产生量分别为0.789kg/d、0.079kg/d。 施工泥浆废水设沉淀池收集后可部分回用，少量泼洒场地。工地应设临时旱厕，施工人员的生活污水定期清运施肥。 由于河道清淤疏浚工程及截污工程目前已施工完毕，不属于本次评价范围，项目施工仅在修建河堤岸坡过程中产生因降水、渗水、施工用水汇集的基坑废水。 3、噪声 施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声，其噪声强度与施工设备的种类和施工队伍的管理有关；建筑材料运输过程中产生交通噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。一些常用的建筑机械的峰值噪声及其随距离的衰减见下表5-1。 表5-1 常见建筑机械的峰值噪声及其传播声级 单位：(dB) 施工机械 距声源10m处噪声级[dBA)] 评价标准[dB(A)] 超标距离（m） 昼间 夜间 昼间 夜间 推土机 83 75 55 25 251 挖掘机 82 22 224 装载机 70 - 56 钻孔机 100 85 禁止施工 56 - 搅拌车 80 70 55 32 178 输送泵 83 45 251 振捣棒 83 45 251 一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加，总声压级增加3dB。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值增加3~8dB。 4、固废 建设项目施工期间会产生弃土和弃渣，在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。另外还有施工人员产生的生活垃圾。 施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5 kg/d，施工期最大施工人数按50人计，生活垃圾产生量约为25 kg/d（6.08t/a）。 5、生态环境的影响 ①工程的填挖使沿线的地表裸露，部分植被遭到破坏，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。 ②工程征（租）用土地，将减少当地的耕地和植被面积。由于工程的占地和施工场地，将对两岸的陆生植被产生破坏影响。 ③河道治理工程河床的开挖及扰动，对河道内和底泥中的水生生物的生物量及栖息环境造成一定影响。 ④施工中大量施工人员及施工机械进入原本较为平静的河道区域，会对当地的小型陆生及水生动物的栖息环境造成一定的影响。 ⑤河道整治工程将改变现状两岸土坡，改变挺水植物的生存环境。施工期间河道两岸喜水植物会不同程度的受到施工影响。同时施工过程会影响到当地水体里的普通水生动物，使其在一定时间内水生动物的数量有所减少。 ⑥本工程建设对陆生生态环境的影响主要表现在在施工作业过程、工程占地对土地利用、植被、水土流失等产生的影响，改变部分原有的地形地貌，破坏现有植被，使地表出现局部裸露，这也就同时破坏了原有的自然风貌及景观，给雨季带来水土流失的条件。工程施工弃渣过程中不可避免地要破坏植株、灌木和草本另外，施工将进行土石方的挖掘和填筑，裸露的地面在旱季引起大量扬尘，对于附近的农作物和树木的光合作用将产生一定影响。 二、运行期 本项目综合整治工程由于河道治理工程运行特点，其对周围区域环境的影响主要产生在生态环境和地表水环境方面，并以有利影响为主。 1、废气 （1）汽车尾气：本项目堤防道路工程建成后，汽车尾气是环境空气污染物的主要来源，其污染物排放量的大小与交通量成比例地增加，且和车辆的类型以及汽车运行的工况有关。汽车废气污染物主要来自燃料系统挥发和排气筒的排放，而大部分碳氢化合物和几乎全部的氮氧化物、一氧化碳都来源于排气管。 （2）臭气：主要来自于公厕和垃圾桶的气体。 2、废水 本项目营运期产生的污水主要为游客及管理人员使用公厕产生的粪便水及盥洗等洗涤生活污水，游客按500人/d估算，管理工作人员按照80人/d估算。根据（DB61/T943-2014）《陕西省行业用水定额》中要求，游客用水量按20L/(人•次)计，管理工作人员用水量按照35L/d计算，生活用水量每日约12.8m3，污水产出系数0.85，则生活污水量为10.88m3/d、0.40万t/a。主要污染物浓度约为 COD 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 220mg/L、氨氮25mg/L。 3、噪声 本项目噪声主要来自游客游览产生的社会生活噪声、机动车噪声。 游客旅游观光、经营性活动的社会生活噪声为间歇性噪声，声级在60～75dB(A)。 4、固体废物 固体废物来自工作人员及观光游客生活垃圾，本项目工作人员共计55人，游客按500人/d，生活垃圾按0.7kg/(人•次)估算，管理工作人员按80人/d，生活垃圾按1.0kg/(人•d)估算，则生活垃圾产生量为0.43t/d，156.95t/a。 5、生态环境 本工程建设完成后，将大大增强太平河沿线的防洪能力，保障流域人民生命财产安全。同时，本工程的环境保护措施和水土保持措施将使沿岸的生态环境得以恢复。 运营期工作人员及游客产生的废水处理不当可能会对工程区域水环境产生污染，进而影响水生生物的生存。 河堤生态修复、绿化工程的实施将在一定程度上补偿造成的生态损失，有利于提高区域的生态环境及景观环境质量。生态水面的建成不仅会带来良好的景观效果，更会对区域小气候起到调节作用。

# 6 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 时 段 | 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气污染物 | 施工场地 | 粉尘 | / | / |
|  | 水污 染物 | 施工场地 | 施工废水 | 少量 | 设置沉淀池，处理后回用 |
|  |  |  | 生活污水 | 2.0m3/d | 设置临时旱厕，不外排 |
|  | 固体 废物 | 施工场地 | 土石方 | 挖方量约568.85万m3， 填方量128.66万m3 | 挖方量约568.85万m3， 填方量128.66万m3 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 6.08 t/a | 6.08t/a |
|  | 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 70～95dB(A) | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
| 运 营 期 | 大气污染物 | / | / | / | / |
|  | 水污 染物 | 生活污水 | COD | 450mg/L 1.8t/a | 400mg/L 1.6t/a |
|  |  |  | BOD5 | 250mg/L 1.0t/a | 200mg/L 0.8t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L 0.8t/a | 120mg/L 0.48t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 40mg/L 0.16t/a | 40mg/L 0.16t/a |
|  | 固体 废物 | 生活垃圾 | 156.95t/a | 156.95t/a |
|  | 噪声 | 社会生活噪声等 | 50dB(A)~60dB(A) | 昼间≤60dB 夜间≤50dB |
| 主要生态影响 ①工程的填挖使沿线的地表裸露，部分植被遭到破坏，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。 ②工程征（租）用土地，将减少当地的耕地和植被面积。由于工程的占地和施工场地，将对两岸的陆生植被产生破坏影响。 ③太平河河道治理工程河床的开挖及扰动，对河道内和底泥中的水生生物的生物量及栖息环境造成一定影响。 ④施工中大量施工人员及施工机械进入原本较为平静的河道区域，会对当地的小型陆生及水生动物的栖息环境造成一定的影响。 ⑤路基填筑及临时取弃土场施工，在防护工程还来不及实施前，以裸地直接接受雨水冲刷、侵蚀，这必将造成短期内公路沿线的土壤流失量大大增加。 以上施工期对生态造成的影响是短暂的，通过工程建设过程中的环境保护措施及水土保持措施的落实，将会恢复原有生态环境，使其向着更有利的方面发展。 |

# 7 环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期的环境污染主要来自施工产生的扬尘、废气、噪声、建筑垃圾及挖方产生的弃土、植被毁坏造成的生态破坏以及建筑施工人员排放的少量生活污水和生活垃圾。各污染要素的环境影响简要分析如下： 1、声环境影响分析 （1）施工过程噪声源 本项目在施工期间施工机械会产生噪声，对沿线的附近居民区产生影响。施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、平地机、压路机等，运输车辆包括卡车、自卸车。经类比调查，其噪声源的源强为70～95dB(A)，主要设备的运行噪声如表10所示。 表7-1 施工期噪声影响范围表 施工机械 距声源10m处噪声级[dBA)] 评价标准[dB(A)] 超标距离（m） 昼间 夜间 昼间 夜间 推土机 83 75 55 25 251 挖掘机 82 22 224 装载机 70 - 56 钻孔机 100 85 禁止施工 56 - 搅拌车 80 70 55 32 178 输送泵 83 45 251 振捣棒 83 45 251 （2）声环境影响简要分析 由表可以看出，各种施工机械单独作业时，昼间最大超标距离为56m，夜间最大超标距离达251m。本工程主要在河道内及堤岸两侧进行施工作业。根据现状调查结果，距离治理河段两岸距离较近的村庄分别有关家村、中隆寨村等部分村民住宅，因此为了减轻本建设项目施工期噪声的环境影响，应采取以下控制措施： ①加强施工管理，合理安排作业时间，严格执行施工噪声管理的有关规定； ②作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； ③加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 ④凡涉及在以上村庄附近进行施工作业时，应禁止午休和夜间（22：00至次日6：00）施工，由于特殊工艺必须连续作业时，应提前到当地环保局办理夜间施工许可手续，并及时张贴告知周围群众，同时采取隔声降噪措施，以减少项目施工噪声影响。 （3）运输车辆噪声源 本项目在施工期间运输车辆主要为载重自卸货车、混凝土搅拌车及弃渣车，这些设备的运行噪声为80~85dB（A），车辆在行驶过程中鸣笛则可能对路两侧的住宅造成瞬时影响。为此项目应严格控制高噪声设备运行时段，必须按照《建筑施工场界噪声限值》要求和《西安市人民政府关于进一步加强环境保护工作的决定》意见，严禁夜间22：00～06：00施工，避免产生扰民现象。同时要求车辆经过村庄、学校等环境敏感点时减速慢行且禁止鸣笛。运输车辆对周围环境的影响是短暂的，随着施工期的结束将不复存。 2、大气环境影响分析 (1)施工扬尘 a裸露地面扬尘 工程施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 b粗放施工造成的建筑扬尘 施工场地临时建筑、堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。 施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对无组织排放施工扬尘本次环境影响评价采用类比法。从某施工场地实测资料（表7-2）可以看出： 表7-2 施工期环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m3 监测点位 上风向 下风向 1号点 2号点 3号点 4号点 5号点 距尘源距离 20m 10m 50m 100m 200m 浓度值 0.244～0.269 2.176～3.435 0.856～1.491 0.416～0.513 0.250～0.258 标准值 1.0 *注：参考无组织排放监控浓度值。 ① 施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP超标0～2.17倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果），其它地段不超标。 ② 施工场地至下风距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的1.7～12.8倍；至下风距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 ③扬尘污染防治对策 依据《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省大气污染防治条例》的相关要求，为了减轻项目建设对周围环境的影响，建设单位应采取如下措施，减轻施工扬尘对周边环境的影响。 1）建设单位应当组织协调施工、监理、渣土清运等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好扬尘治理管理工作。 2）建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付施工单位。 3）在出现严重雾霾、沙尘暴等恶劣天气时，按当地政府要求停止施工的，建设单位不得强令施工单位进行施工，停工时间不得计算在合同工期内。 4）施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。 5）施工企业要及时总结、优化扬尘治理工作经验和成果，使扬尘治理工作向科学化、规范化迈进，推动扬尘防治设施、设备向标准化、定型化、工具式、可周转利用方面发展。 6）扬尘专项治理期间，各施工企业要制定自查方案，按月对本企业所有在建项目扬尘治理情况进行检查，对发现的问题及时进行整改。 7）项目经理为施工现场扬尘治理的第一责任人，应确定项目扬尘治理专职人员，专职人员按照项目部扬尘治理措施，具体负责做好定期检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作，建立健全扬尘检查及整治记录。施工中监理企业应当将建筑施工扬尘治理纳入工程监理范围，督促施工单位加强建筑施工扬尘治理措施的落实，并对发生的扬尘污染行为及时进行纠正。监理单位在实施监理过程中，发现施工产生扬尘污染的行为，应当要求施工单位立即改正，情节严重时可采取停工措施；施工单位拒不整改或整改不认真的，应及时报告建设单位及相关管理部门 8）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 9）工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。 10）工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 11）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 12）在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。 13）工程开工前施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。 14）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。 15）施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。 16）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。 17）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。 18）施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 19）施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 20）施工建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。 21）施工工地及时洒水降尘，工地道路及时洒水清扫； 22）拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除。 23）所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段要求的柴油机。禁止使用不符合国Ⅲ标准要求的挖掘机、装载机、叉车、压路机、平地机、推土机等非道路移动机械。 24）严格执行“禁土令”。采暖季期间禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。 根据《陕西省施工场界扬尘排放限值》（DB61／1078-2017）中的扬尘排放控制要求，城市建成区、规划区施工场界内施工扬尘浓度在周界外浓度最高点拆除、土方及地基处理工程小时平均浓度限值控制在不大于0.8mg/m3，在周界外浓度最高点基础、主体结构及装饰工程小时平均浓度限值控制在不大于0.7mg/m3。 为落实以上要求，严格落实“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，尽量减缓施工扬尘对周围环境的影响。 采取如上措施后施工期扬尘对周围环境影响不大，且施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。 （2）道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料、土石方运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。在采取合理的临时道路硬化及道路洒水抑尘措施后，对大气环境影响较小。 （3）施工机械废气 施工机械排出的NO2、CO废气对局部空气环境质量将产生一定的影响。但由于本工程处在乡村地区，周围环境敏感目标较分散，同时平原地区地势开阔，有利于机械废气的扩散，因此在保证机械设备正常运行的条件下，不会对周围环境产生影响。 （4）装修废气 在对管理站、管理用房的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），油漆和喷涂产生废气，有害物质主要是：甲醛、氨、氡、苯和石材的放射性，对人体的危害很大，应予以重点控制。 从事室内装饰装修活动使用的材料和设备必须符合国家标准，禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素。 装修期间，应严格选用装修材料，使室内空气各项指标达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》、《室内空气质量卫生规范》以及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，避免对室内环境造成污染。 （5）爆破废气 项目对河道原有护坡和不满足要求的桥梁进行拆除时，产生粉尘、CO、NOx 等有害气体，其中爆破产生的粉尘浓度为30-40mg/m3，最高可达1000mg/m3，爆破粉尘的粒径较大，扩散范围有限，下风向影响距离一般在50m以内，且随距离的增加粉尘浓度迅速下降。爆破扬尘浓度大，但持续时间短，约5-6分钟后散失，若及时采取对爆堆洒水等措施，可降低扬尘影响。CO、NOx 等有害气体浓度可满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）相关限值要求。爆破废气产生的影响随爆破拆除工程结束而消失，对环境空气影响较小。 为避免施工期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求本项目施工单位严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》（陕建发[2013]293号）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省人民政府关于印发<陕西省全面改善城市空气质量工作方案>的通知》、《陕西省城市空气重污染日应急方案（暂行）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《建筑施工扬尘治理措施16条》的相关措施要求，控制施工场地扬尘污染。施工工地必须实行封闭，禁止敞开式作业；施工主要线路应及时硬化，运输车辆必须密闭，整洁，不得撒漏，风力达到四级（含四级）以上时应禁止施工；易产生扬尘的物料必须覆盖，严禁露天堆放；垃圾、渣土必须及时清运；遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业；按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆密闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准。 3、地表水环境影响分析 本工程主要施工现场均在河道内，因此施工过程中的施工废水、生活废水和施工材料进入水体，或因降水引起的材料冲失均能引起地表水体水质的变化。主要污染物为悬浮物、COD等。工程施工机械废水、基坑废水、养护水等必须采取沉淀池沉淀处理措施，经沉淀处理后，回用于施工配料、周围区域绿化及道路降尘用水，不外排；生活污水经旱厕处理后可回用于附近区域绿化、农田、菜地等农业施肥，旱厕的选址应尽量远离河道，并做到及时清运。在水域面积较广的区域施工作业时，施工材料应尽量远离水体，应禁止在河道水体内冲洗建材、车辆等，采取以上措施后施工废水对地表水环境影响较小。 项目施工过程中生活垃圾及建筑垃圾、施工废水、生活污水等若处理不当，经雨水淋沥进入地下水，会对区域地下水造成污染。因此环评要求建筑垃圾及时清运，生活垃圾要有收集设施，收集设施堆放场地须进行硬化，做到日产日清。施工生产废水经设有防渗层的临时沉砂池沉淀后回用，不得随意排放。经以上措施，可将项目对区域地下水的影响降至最低。 4、地下水环境影响分析 项目施工期防洪治理工程、景观工程等主体工程建设过程，河堤岸坡开挖时可能对地下水产生扰动。 河堤岸坡开挖基坑应注意排水，经支护处理后的高边坡在进行开挖时，坡脚预留排水边沟，沿边坡纵向50m设置一集水坑，集中收集排水沟，所排积水并抽出基坑区域，保证施工顺畅。围堰内基坑排水主要采用三寸水泵定时抽排。经采取以上措施后，施工期基本不对地下水产生影响。 项目施工期对地下水的污染在地基开挖的建设过程中，生活垃圾及建筑垃圾易随雨水冲刷进入地下水，施工废水及生活污水会渗漏进入地下水对地下水的污染。 项目施工过程中生活垃圾及建筑垃圾、施工废水、生活污水等处理不当，会对地下水造成污染。因此环评要求建筑垃圾及时清运，生活垃圾要有收集设施，收集设施堆放场地须进行硬化，做到日产日清。施工生产废水经设有防渗层的临时沉砂池沉淀后回用，生活污水设置临时环保厕所收集。经以上措施，可将项目对地下水的影响降至最低。 由于施工区域较大且为室外施工，首先动土施工期间尽量避开雨水季节施工，如果遇到雨期，施工必须采用有组织排水，集中设置多个浅水池收集，并作为防尘降尘施工用水。 桥梁打桩过程中基坑开挖，穿透部分地下水含水层，少量涌水对地下水资源产生一定影响。施工过程中产生的少量生产废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；沿线施工营地生活污水比较分散。综上所述，工程施工对地下水水质影响不大。 5、固体废物影响分析 建设施工过程中会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。 ①工程废弃渣土、建材弃料废料及拆除产生的建筑垃圾应严格管理，堆放于指定地点，并尽量进行回收利用； ②装修过程中产生的废油漆渣、废有机溶剂属于危险废弃物，危险废物采用专用容器储存，危险废物贮存间应有标记标识，地面硬化并采用防渗，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，最终送至有资质单位处理，同时应根据《危险废物转移联单管理办法》，对该废物收集进行转移联单管理； ③施工单位应当配备现场管理人员，对建筑垃圾、工程渣土的处置实施现场管理，堆放于指定地点，并定期清运。 ④严禁将工程弃渣和生活垃圾堆放在河道内，堆放临时工程弃渣的场所应选择地势较高的区域，避免雨季或水库泄洪时将工程弃渣冲入河道内。生活垃圾应设置临时收集装置，尤其是夏季应做好生活垃圾的消毒工作并及时清运至指定的生活垃圾消纳场所。 在采取以上措施后，本工程产生的固废对环境影响较小。 6、生态环境影响分析 本工程主要在河道内及河道两侧堤岸进行施工，由于大量施工人员及施工机械的进入，若弃土、弃渣不及时清理或无任何遮挡、覆盖等措施，会对河道两侧一定范围内的生态环境产生影响，主要表现在： （1）工程施工前河道清理及防护堤两岸的清表过程中会对植被造成一定的破坏，使得表土裸露，极易造成水土流失现象的发生。 工程土建工程施工扰动原地貌面积较大，河道开挖以及边坡整理等土方开挖、回填量大，是水土流失发生的重点地段。景观绿化工程区域的人工清理、翻动土壤改变原有坡形，使地表过程发生变化，为降雨直接冲刷泥沙提供了条件，特别是起伏较大的坡地耕作层较薄，在雨季施工时入渗较慢，短时间地表径流量增大，表层肥土易被雨水带走。 根据对太平河流域水生动物的调查，由于该河流年输沙量大，且河流冰封期长，加上多年围垦等人为原因，流域水生生物及鱼类种类数量较少，且未见有受保护的物种，仅在部分水流平缓水域偶见水生生物，部分水域出现一些经济鱼类如草、鲢、鲫鱼等家鱼品种。 （2）工程征（租）用土地，将减少当地的耕地和植被面积。由于工程的占地和施工营地，将对两岸的的陆生植被产生破坏影响。 （3）施工过程中由于大量人员及施工机械的进入，会对原本较为平静的生态环境造成扰动，区域内现存的小型动物（如野兔、飞禽等）的生存环境可能会遭到破坏，短时间内施工区域内的动物种群数量可能有所减少。 项目种植前对场地的人工清理会对原有植被造成破坏；树种选择不当容易造成树木成活率不高，生长不良；植被配置单一，纯林面积过大，容易引发有害生物，影响林分结构稳定性，造成景观效果较差。 工程建设对动物的影响主要表现在工程行为和工程设施对动物栖息环境的改变和干扰。施工过程及施工机械噪声将使生活在周围环境中的动物受到干扰，局部地区树木、杂草的铲除以及施工现场扬尘、废水的影响，使动物原有的栖息环境发生改变、破坏，加上施工占地，将导致动物的迁移。 （4）在河道内施工会对太平河水质造成一定的影响，主要污染因子为SS。 （5）工程弃土、建筑垃圾处理不当，将很可能占用河堤两侧的耕地、林地等，对农业生态环境和景观环境产生影响。弃土和建筑垃圾临时堆放场所选择不当，或未及时进行防护，遇雨水冲刷会引起冲蚀流失，破坏周边土地，裸露地坡体极易被降水冲刷形成沟蚀，并会造成局部地水土流失和河流水质污染、河流泥沙淤积。工程施工过程由于运输车辆的增多会对太平河沿线声环境及生态环境造成较大扰动。弃土运输车辆产生的扬尘和渣料抛洒会对所经过街道的路面、绿化带两侧居民产生粉尘影响，亦给沿线卫生环境带来一定影响。 针对以上可能出现的生态环境影响，为减少施工期生态破坏，评价要求： ①严格控制划定的施工界限，不得随意扩大施工范围； ②对临时堆渣场地，应修护坎，以及采取覆盖措施，防止暴雨冲刷。并在堆渣场旁修挖临时导流渠以利雨水排放； ③结合地形合理规划土方堆置场地，周围设围挡物，结合实际情况适时采取专门的排水措施； ④工程土石方量和扰动地表面积较大时，土石方开挖和土地平整工序应避开大雨季节； ⑤地表扰动较大的区域应根据施工场地情况分片、分段、有序进行，避免全面开挖式施工，减少裸露地表面积，减轻水土流失影响； ⑥建设工程应严格控制施工范围，禁止建筑垃圾乱堆乱放，禁止建筑垃圾丢弃至河道； ⑦项目永久性占地应尽量利用建筑间的空隙、道路沿线两侧进行植被绿化，进行原地补偿。 ⑧对项目临时占地内原有植被进行移栽，无法移栽的应尽量给予补种。 要求施工期采取切实有效的生态防护措施，表土剥离时，生熟土应分别堆放，对较大的树木应进行移栽。根据太平河流域多年的水文特征，在河道内施工的工序应尽量避开太平河汛期，本工程河道内主体建筑物主要为及堤防、河堤护坡及景观工程，施工时段应安排在1月～4月，施工过程中应及时进行水土保持措施与生态绿化工程，将施工期造成的生态影响降到最小程度。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对生态环境的影响降低到最小程度。 7、施工期环境管理 为了有效地控制施工响，除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专职（兼职）环境管理监督人员负责，落实各项施工污染控制措施和有关主管部门的要求。环境管理监督人员除做好对建设施工噪声和施工扬尘的控制与管理工作，防止噪声及扬尘污染环境，同时应负责与环境保护主管部门的联络工作。施工单位应定期开展环保宣传教育工作，提高施工人员的环境保护意识。 8、已实施工程施工期环境影响回顾 根据现场踏勘，本项目河道淤泥疏浚工程和截污工程现已全部完成，施工过程中对扬尘、废水、固废的防治措施均按要求得到落实，没有环保遗留问题。

营运期环境影响分析： 本工程为河道综合治理工程，主要环境影响在施工期。运营期不对环境造成负面影响，主要为工程的正面环境效益。 1、地表水环境影响分析 （1）对防洪、排涝的影响 本工程主要在工程范围内河岸新建堤防，对非洪水期水情势没有影响；洪水期由于修筑堤防后，各堤段均达到相应的防洪标准。因此，洪水位抬高不会影响下游防洪，但为太平河两岸的防洪创造了有利条件。 本工程建成后，防护区防洪标准从原有的暴雨重现期P=3年到设计暴雨重现期P=50年，较大程度上改变河道两岸的防洪面貌，减轻两岸的防洪压力，遭遇设计洪水标准以下的洪水时，水灾直接经济损失将得到减免，避免了市政设施破坏。同时工程建成后，将改善沿河村镇的生产、生活、卫生及投资环境，加速产业升级，促进当地社会经济持续、快速、健康发展，社会效益显著。 （2）对沿线村镇排水及农田排涝的影响 本工程的实施，将使防洪标准以下的洪水归槽，减免了洪水对防护区内城镇、农田的危害，减少了排水量。 （3）对水质的影响 由于工程不仅没有改变该河段内的水文情势，并且减少了沿河污染物排放，故对该段内河流水质改善有着积极作用。 根据项目建设情况，属于分段建设，在沣皂地下饮用水源地二级保护区及控制范围内不进行施工建设，但由于在该段上游施工，在水流较大时期，保护区区域内及部分没有施工断面水流有明显的增大，造成水流量激增，上游大体积漂浮物向下游堆积，造成下游水体污染。环评要求，在下游区域多安排人员定期对河道水体中漂浮物质进行打捞，并多种植水网藻等植物。 （4）富营养化防治措施 根据项目建设特点，项目分阶段分段建设，对占用基本农田部分不进行整治，由于以上原因则可能导致建设过程中及建成后，未进行整治的断面均有可能发生水体的富营养化现象，根据目前我国对水体富营养化的防治与治理工作，可采取水网藻和有效微生物群等重建水生生态环境。 水网藻在生长中能大量吸收氨氮、无机磷，降低富营养化水体中的氮磷，达到以藻治藻的目的。水网藻对营养物质的吸收能力随其生长而增强，对氮磷的去除能力也随之增强。 有效微生物群使用特定方法培养的微生物复合体系，可有效降低水体表面及水面下0.5m处叶绿素a含量、总氮、总磷及高锰酸盐指数，而水中溶解氧含量和水体透明度随之上升，由此可见，应用有效微生物群，对藻型富营养化水体有明显效果。 在水中种植一些高等植物，可形成好痒环境，刺激有机物质的分解和硝化细菌的生长，因此选择运送氧气到根区能力强的水生植物净化水体是很重要的。 本项目在太平河岸边带种植一些水网藻和高等植物，如芦苇、香蒲等挺水性和沉水性植物，不仅可以吸收水中污染物质，过滤调节由陆地生态系统向河、溪的有机物和无机物，如泥石流、各种养分等进而影响河水中泥沙、化学物质、营养元素的含量及时空分布。还可起到修复污水厂排水水质的功能，并加强水体交换流动，改善水体水质，防止出现水体死角，可有效防止富营养化问题。 2、地下水环境影响分析 地下水环境影响的识别应在初步工程分析和确定地下水环境保护目标的基础上进行，根据建设项目运营期的工程特征，识别其正常运行情况下的地下水环境影响。 （1）地下水污染途径识别 识别可能造成地下水污染的装置和设施（位置、规模、材质等）及建设项目在运营期可能的地下水污染途径。 表7-6 建设项目的地下水污染途径识别 时期 位置 规模 材质 污染方式 影响对象 运营期 河道 3.2km 河道底部采用混凝土铺设 河道中的河水在流动过程中，污染物渗入包气带污染地下水 浅层承压含水层 （2）地下水污染特征因子识别 识别建设项目可能导致地下水污染的特征因子。特征因子应根据建设项目污废水成分（HJ/T2.3）、液体物料成分、固体浸出液成分等确定。结合当地的地下水环境特征及本项目的污染特征，地下水特征评价因子如下： 建设项目不产生污废水。 建设项目可能对地下水产生影响的因子为氨氮、溶解氧。 （3）地下水环境现状概述 区域内地下水类型主要为第四系松散堆积层孔隙潜水，埋藏于冲洪积中粗砂及粉质粘土中，地下水位埋深1.00～12.00m。区内地下水流方向与地形基本一致。基岩裂隙水流向随地形变化而变化，具有多向性或多样性，多以渗流的形式向河、沟谷排泄。第四系孔隙潜水径流方向由高向低运移，又由后缘向前缘运移，最终以地下潜流的形式排入清河河床。河谷两岸地下水补给河水。河水位受季节影响明显，丰水期为4月～10月，枯水期10月～来年1月，一个水文年河水位变幅为1.0m～2.0m。 项目所在区域位于斗门水库内湖饮用水源地保护区外，因此不属于生活供水水源地保护区，不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区；不属于生态脆弱区重点保护区域、地质灾害易发区；同时不属于生活供水水源地保护区以外的补给径流区，特殊地下水资源保护区以外的分布区及分散居民饮用水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，因此，项目场地地下水敏感程度为不敏感。 （4）项目采取的防渗措施 太平河治理工程拟采用粘土防渗层作为坝底，厚1.0m，通过分层碾压，使其压实度不小于0.96，形成柔性防渗体。防渗层渗透系数小于10-6cm/s，粘土层上铺设300g/m2土工布，满足河底防渗要求，可以保证景观水面的水质水量。 在落实好防渗、防污措施，同时采取有效防治措施避免出现富营养化问题后，项目对地下水环境质量的影响较小。 3、大气环境影响分析 项目在运营过程中产生的废气主要是停车场的机动车尾气。 项目建设的公共厕所运行期会产生臭气，主要为氨、硫化氢等恶臭气体，通过设置定期进行打扫、定时通风换气，对周围空气不构成影响。 垃圾箱在运行期会产生一定的臭气污染，主要为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。垃圾收集箱属于临时存放，通常为日产日清，对周围环境影响较小。 项目建成后，增加周边的绿化种植面积，故项目的建设有利于周围空气的净化。 4、声环境影响分析 河道综合整治工程本身在运营期不产生噪声污染，太平河沿河两岸绿色文化生态景观长廊晨练或晚间散步时的周边人群会产生噪声，人群噪声值为65dB左右，对噪声敏感点的影响不大。 本项目形成的绿色屏障有利于降低噪声对附近居民的影响。因此，本项目的建设有利于降低周围噪声影响。 针对于噪声来源应采取以下措施： （1）各管理用房的产噪设备，如空调、水泵等应采用低噪声设备，同时采取基础减振、隔声等措施，使噪声满足场界噪声标准。 （2）区内各场所严禁使用高音喇叭和扩声器。 （3）强化游客环保意识，减少往来人群的大声喧哗。 5、固体废弃物 工程建成后产生的固废主要为周边居民、游客在散步、观光过程中产生的生活垃圾，主要成分为食品、纸张、包装物、玻璃瓶、易拉罐等；本项目生活垃圾产生量为922.54t/a，由环卫部门定期清运，对周围环境无不利影响。 固废防治要求：（1）合理设置服务网点，禁止游客向太平河抛弃废塑料袋和废纸等，做到定点投放垃圾，定点收集、集中处理；（2）在太平河沿岸设置垃圾箱，垃圾箱设置必须美观，并与整治绿化后环境景观相协调。应组织或设专人清理垃圾，分类收集，对于服务区设施集中排放的垃圾，可进行分类袋装收集；（3）所有收集的垃圾，应按照环保要求分拣，严禁倾倒在太平河内，不得随意在河道内挖坑掩埋或堆放，必须按照环保局及有关部门的要求运往附近的垃圾填埋场处理；（4）河道管理部门应建立卫生管理范围责任制，制定卫生管理制度及处罚办法。 6、生态环境影响分析 详见西安市太平河生态综合治理工程（昆明一路-沣东四路段）生态环境影响专项评价内容。

# 8 环境管理与监测

1、主要污染源及其污染物排放清单 本工程污染物排放清单见表8-1。 表8-1 污染物排放清单 污染要素 产污环节 污染物 治理设施 排放浓度 排放量 总量指标（t/a） 废水 生活污水 COD 化粪池 400mg/L 1.60t/a 1.60t/a BOD5 200mg/L 0.8t/a / SS 120mg/L 0.48t/a / 氨氮 40mg/L 0.16t/a 0.16t/a 噪声 交通噪声、社会噪声 噪声 加强管理，绿化 / / / 固体废物 游览 生活垃圾 收集后环卫部门运送至当地生活垃圾填埋场填埋 156.95t/a 156.95t/a / 2、环境管理与监测 （1） 环境管理 施工期管理计划主要由监理单位全权负责，施工承包商和建设方辅助实施，首先要求施工企业文明施工，健全管理制度，加强施工人员教育培训，其次需将施工期环境管理计划及各项环保要求在施工中切实得到落实，并不定期地进行监督，检查各项环保措施的落实情况。 表8-2 施工期环境管理计划 环境问题 环保措施 执行单位 管理部门 噪 声 控制车辆运输，减少交通噪声对居民的影响； 选用低噪声设备，对距敏感点居民较近的施工场地建隔声墙； 距敏感点居民较近处夜间禁止施工； 严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 施工承 包商 建设方及监理部门、当地环保部门 水环境 施工期生活污水按环境主管部门的要求设置临时旱厕； 工地出入口设置安装用于冲洗车辆的高压冲洗设备及相应的沉淀设施； 程施工机械废水、场地积水、养护水等必须采取沉淀池处理，经沉淀后回用施工、绿化和降尘，不外排。 环境空气 防止施工场地扬尘；施工场地、运输道路等及时洒水； 粉状材料应袋装或灌装，堆放时设篷盖，砂石料等材料装车不得超出车厢板高度，严禁散落； 运输车辆车厢密闭，防止沿途散落污染道路； 土方应集中堆放，长期堆放黄土要绿化，临时堆放超过三天要进行覆盖，防止扬尘污染； 施工现场道路做到畅通平坦，必须实施硬化，减少汽车扬尘的产生量； 设置围场，主干道旁不得低于2.5m，其余为1.8m，尽量实施封闭施工，大风天气禁止施工。 固 废 对弃土弃渣进行合理调配，不能及时清运时应采取覆盖措施； 施工人员生活垃圾按当地环卫部门的规定及时清运出场； 禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质； 施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实； 装修期间产生的油漆桶等危险固废，应由物业统一收集后交由有资质的单位处理。 地方道路 因项目施工期损坏的地方道路，施工结束后及时修复或赔款，由当地修复； 运输车辆设车篷盖，禁止沿途散落污染地方道路。 其它 现场应设置工程标牌和环境保护监督牌，且应设置在工地醒目位置上。 临时用地使用完后，立即实施复垦措施；加强临时性工程占地复垦的监理工作 （2）环境监测计划 1、环境监测目的与意义 环境监测时间包括施工期和营运期两个阶段，其目的是全面、及时掌握建设项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及营运期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供依据。 2、 监测方案 根据营运期的污染情况，监测内容选择环境受影响较大的声环境、地表水，监测因子根据工程分析中污染特征因子确定，监测分析方法采用国家环境保护总局颁布的《环境监测技术规范》实行。 评价建议污染源和周围环境质量监测工作由有资质单位承担。运营期环境监测计划见表8-3，运营期环境监测根据当地环境保护主管部门要求确定。 表8-3 运营期环境监测计划 阶段 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 施工期 施工噪声 施工现场 每月一次 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 TSP 施工现场 每月一次 DB61/1078-2017《施工场界扬尘排放限值》 运营期 河流水质 太平河各监测断面 半年1次 GB3838-2002《地表水环境质量标准》V类 3、环保投资 本工程总投资6亿元，其中环保投资453万元，占总投资的0.72%，具体见表8-4。 表8-4 环保投资汇总表 项目 工程或工作内容 投资金额（万元） 水环境保护措施 施工期雨污水、打桩泥浆水、场地积水沉淀池 20 临时旱厕 10 投放水生态植物 60 大气环境保护措施 物料堆放点应覆盖蓬布或洒水 3 洒水车 10 临时堆土覆盖措施 10 主要施工道路临时硬化 20 施工现场设置围挡 20 噪声防 治措施 临时隔音屏障 10 施工机械减震基座 10 固废处置 固废及时清运 20 施工人员的生活垃圾桶 5 景观沿线垃圾收集桶 5 生态保护 临时占地植被恢复 265 环境管理 施工期引入环境监理机制 15 合计 453 8.4环境保护竣工验收 建设单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》的规定及时向咸阳市环保局申请本项目环境保护竣工验收。 本项目竣工环保验收清单见下表8-5。 表8-5 竣工环保验收清单（建议） 治理工程 环保设备 数量 验收标准 废水 运 营 期 生活污水 化粪池 公厕和管理用房的厕所均配套设置 GB8978-1996 《污水综合排放标准》 三级标准 废 气 臭气 公厕排风扇 若干 - 加盖垃圾箱 若干 噪 声 设备噪声 选用低噪设备，安装减震垫等 若干 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 游客观光噪声 设定声环境保护的规章制度 —— 堤防道路交通噪声 给堤防道路两侧受影响村庄临路首排建筑安装通风隔声窗首排建筑安装通风隔声窗 若干 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准 固 废 生活垃圾 垃圾收集箱，由环卫部门运往城市垃圾填埋场填埋 若干 减量化、资源化、无害化 地下水保护 生活垃圾收集设施堆放场地须进行硬化；化粪池池体涂抹环氧树脂防渗。 - 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 生 态 临时用地生态恢复、边坡防护 若干 受影响的当地基础设施及临时占地应得到恢复，护坡工程、排水工程、绿化工程等应完善 景观绿化 23602m2 景观绿化面积23602m2 中水回用 中水管网、 管道接口 预留接口、 管网若干 污水处理过程中产生的中水，可作为后期人工湿地补充用水及其它用水

# 9 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期扬尘 | TSP | 主要施工道路硬化、及时洒水降尘、裸露地表及堆土及时覆盖、设置硬质围挡 | 《陕西省施工场界扬尘排放限值》（DB61／1078-2017） |
| 水 污 染 物 | 施工期生产废水及生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 生产废水经沉淀池处理后回用，生活污水要求设置旱厕并及时清运，严禁各种污水向河流中排放 | 生产生活废水零排放，不对水环境造成影响 |
|  | 运营期生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 污水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，送往周边污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A类 |
| 固 体 废 物 | 施工现场及生活营地 | 施工弃土弃渣、生活垃圾 | 统筹规划，施工固废首先应综合利用，严谨在河道内及堤坝两侧堆放，弃土弃渣应及时清运；生活垃圾设置收集装置，做好消毒工作，及时清运至指定填埋场处理。 | 减量化、资源化、 无害化 |
|  | 运营期生活垃圾 | 果皮、纸张等 | 减少垃圾的存放时间，定点收集，由环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | ①加强施工管理，合理安排作业时间，严格执行施工噪声管理的有关规定； ②作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； ③加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 ④距离村庄较近的施工作业时，应禁止午休和夜间施工，由于特殊工艺必须连续作业时，应提前到当地环保局办理夜间施工许可手续，并及时张贴告知周围群众。 |
| 生态保护措施及预期效果 项目所在区域植被覆盖度较低，气候干燥，水土流失严重，自然生态环境较为脆弱。环境绿化有利于保持水土，净化空气，降低噪声，改善局部生态环境，是一项重要的环境保护措施。 （1）加强对区域内现有生物的研究掌握，以便为引进物种提供参考，注重引进物种与现有物种的共生，以免造成生态破坏。 （2）项目绿化、动物招引时，应注重生态安全。引进物种要经过生态安全论证，防止物种入侵造成生态破坏。 （3）水生生态 ①重建水生生态系统要注意合理安排投放的生物种类，应投放本地区常见的淡水水生生物。 ②注重恢复水生生态系统结构和组成的完整性，优化群落结构，根据各种水生生物的栖息、生活规律合理安排放养。根据各种水生生物之间捕食关系，建设完整而复杂的生物网，从最低营养级的浮游藻类和水生植物，到营养级别较高的肉食性鱼类都应合理安排。不同生物的生境也各不相同，按照不同的生境，可分别建设不同的水生群落。提高物种和空间结构复杂性和完整性，有利于提高水生生态系统的稳定性，从而能阻止或缓解外来环境恶化造成的不利影响。 （4）陆生生态 ①营运初期，应按工程绿化美化设计，实施征地范围内的绿化工程。当地政府和项目建设者要加强河道沿岸、岸坡植被建设，增加绿地面积，以补偿由于项目建成造成生态系统功能的损失，同时保持与城市景观的协调性，达到较好的景观效果。 ②绿地建设要注意要以乔木、灌木、草本相结合，形成多层立体结构，具有良好生态功能的绿地系统，并且要采用多种植物进行绿化，注意不同种植物之间的生态关系，多采用土著种绿化，维护区域的生物多样性和生态系统的稳定性。 （5）加强管理 建立区域景观管理机构，以加强对项目区域景观的保护、治理和开发利用的组织管理。 （6）加强环境管理，加强对游客的生态环境保护宣传教育。 ①项目景观区域应成立专业生态环境保护队伍和执法队伍，负责该景观区域的一切有关生态环境保护的工作和执法工作：如垃圾（存放设施应在隐蔽地带、但给游客有醒目提示）清运，公厕的卫生与管理、环保宣传与执法等。 ②设置动、植物保护宣传牌。在游客聚集的地方设置宣传牌，并书写宣传文字，介绍动、植物保护知识。 ③设置警告性宣传牌，向游人作限制性提示。如严禁攀折花木，采集标本，采摘果实和在景观区域内乱写乱涂，下水洗脚洗手，乱扔杂物，污染水体景观等。 （7）严格执行《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》，在项目实施过程中，根据陕西西安城市饮用水沣皂河地下水源保护区的范围，对沣皂河饮用水保护区内的生态系统，动、植物资源加强保护，并不得损害保护区内的环境质量，使项目建设符合相关规划。 综上所述，项目区应加强恢复植被的日常维护管理工作，保证植被成活率，定期巡查沿线植被的恢复情况，对于恢复不良的地段应采取洒水施肥，清理杂草、及时补种等相应的补救措施。项目在积极采取绿化，可以消除对生态环境产生的不利影响或将不利影响降到最低程度，能有效地保护和改善项目所在地及其周边地区的生态环境状况。 |

# 10 结论与建议

一、结论 1、项目概况 太平河是皂河的主要支流，目前坡岸已经不能满足现在防洪的需求，且由于城市雨污水直接排入河道，河道内水质较差，制约了沣东新城社会经济的持续发展。因此本项目投资6亿元，拟对太平河沿线（桩号K9+260至K12+300河段）综合整治，治理河道总长3.2km。工程项目建设内容主要包括水利工程和水质提升工程，施工期约12个月。 2、产业政策 （1）根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2013修订本），本工程属于鼓励类中“二、江河堤防建设及河道、水库治理工程”，符合国家产业政策。 （2）本工程符合《“八水绕长安”规划》、《阿房宫遗址保护规划》、《镐京遗址保护规划》、《沣东新城剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案的通知》等规划。 3、区域环境质量 （1）大气环境 根据《西安市 2018 年环境质量公报》环境空气质量监测数据可知，SO2 年平均浓度、24小时平均第98百分位数浓度和CO 24 小时平均第 95 百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5 的年平均质量浓度、24小时平均第95、98位百分数浓度和 O3 日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。故项目所在区域为不达标区。 （2）水环境 太平河各监测断面的地表水均受到污染，其中COD、BOD5、氨氮、总磷的浓度均达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，超标原因主要是太平河沿线污水排放所致。 （3）声环境 本次评价对项目建设区域的声环境质量进行了现场监测，噪声现状监测表明，项目1#薛家巷、2#中隆寨村、3#黄堆墰村、4#西贺村、5#郑家村昼间、夜间环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2类标准。 （4）地下水环境 根据地下水水质及水位监测结果，项目所在区域地下水中除狮寨村监测因子中氟化物超标，其余监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，超标原因可能于村子周边的工业园区分布有关。 4、施工期环境影响分析 （1）声环境影响分析 本工程在施工期间施工机械会产生噪声，对沿线的附近居民区产生影响。其噪声源的源强为85~110dB(A)，本工程主要在河道内及堤岸两侧进行施工作业。根据现状调查结果，距离治理河段两岸距离较近的村庄分别有薛家巷、先锋村、关家村、胡家村、郑家村、郭李村等部分村民住宅，因此为了减轻本建设项目施工期噪声的环境影响，应采取以下控制措施： ①加强施工管理，合理安排作业时间，严格执行施工噪声管理的有关规定； ②作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； ③加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛； ④凡涉及在以上村庄附近进行施工作业时，应禁止夜间施工，由于特殊工艺必须连续作业时，应提前到当地环保局办理夜间施工许可手续，并及时张贴告知周围群众，同时采取隔声降噪措施，以减少项目施工噪声影响。 （2）大气环境影响分析 本工程施工过程中大气环境影响主要为施工扬尘及机械废气。针对施工过程中主要的扬尘污染，环评要求施工期应严格按照陕西省、西安市的要求进行施工，施工工地必须实行封闭，禁止敞开式作业；施工主要线路应及时硬化，运输车辆必须密闭，整洁，不得撒漏，风力达到四级（含四级）以上时应禁止施工；易产生扬尘的物料必须覆盖，严禁露天堆放；拆除建筑物必须采用洒水等湿法作业；垃圾、渣土必须及时清运。采取相关措施后，本项目对大气环境影响较小。 （3）水环境影响分析 本工程主要施工现场均在河道内，因此施工过程中的施工废水、生活废水和施工材料进入水体，或因降水引起的材料冲失均能引起地表水体水质的变化。主要污染物为悬浮物、COD等。工程施工机械废水、场地积水、养护水等必须采取沉淀池沉淀处理措施，经沉淀处理后，回用于施工配料、周围区域绿化及道路降尘用水；工程生活污水要求建设旱厕并回用于附近区域绿化、农田、菜地等农业施肥，旱厕的选址应尽量远离河道。在水域面积较广的区域施工作业时，施工材料应尽量远离水体，应禁止在河道水体内冲洗建材、车辆等。同时选择合理的施工作业时间，尽量避开太平河汛期和泄洪期在河道内施工。通过采取以上措施能够最大限度的减轻施工过程中对水环境造成的影响。 桥梁施工过程会对太平河水体造成一定影响，主要污染源为桥梁下部结构施工（桩基础施工）和桥梁上部结构施工产生的废水、施工船舶产生的废水等。通过采取相应措施能够最大限度的减轻桥梁施工过程中对水环境造成的影响。 （4）固体废物影响分析 建设施工过程中会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。因此评价要求：① 工程废弃渣土、建材弃料废料应严格管理，堆放于指定地点，并尽量进行回收利用；② 施工单位应当配备现场管理人员，对建筑垃圾、工程渣土的处置实施现场管理，堆放于指定地点，并定期清运。③严禁将工程弃渣和生活垃圾堆放在河道内，堆放临时工程弃渣的场所应选择地势较高的区域，避免雨季或水库泄洪时将工程弃渣冲入河道内。生活垃圾应设置临时收集装置，尤其是夏季应做好生活垃圾的消毒工作并及时清运至指定的生活垃圾消纳场所。在采取以上措施后本工程产生的固废对环境影响较小。 （5）生态环境影响分析 本工程主要在河道内及河道两侧堤岸进行施工，由于大量施工人员及施工机械的进入，会对河道两侧一定范围内的生态环境产生影响，主要表现在： ①工程施工前河道清理及防护堤两岸的清表过程中会对植被造成一定的破坏，使得表土裸露，极易造成水土流失现象的发生。 ②工程征（租）用土地，将减少当地的耕地和植被面积。由于工程的占地和施工营地，将对两岸的陆生植被产生破坏影响。 ③施工过程中由于大量人员及施工机械的进入，会对原本较为平静的生态环境造成扰动，区域内现存的小型动物（如野兔、飞禽等）的生存环境可能会遭到破坏，短时间内施工区域内的动物种群数量可能有所减少。 ④在河道内施工会对太平河水质造成一定的影响，主要污染因子为SS。 针对以上可能出现的生态环境影响，要求施工期采取切实有效的生态防护措施，必须在设定的范围内进行施工作业，表土剥离时，生熟土应分别堆放，对较大的树木应进行移栽。同时根据太平河流域多年的水文特征，在河道内施工的工序应尽量避开太平河汛期，本工程河道内主体建筑物主要为河堤护坡，施工时段应安排在1月～4月，施工过程应设置围堰，在围堰迎水面铺设彩条布防渗。在施工过程中应及时进行水土保持措施与生态绿化工程，将施工期造成的生态影响降到最小程度。 5、运行期环境影响分析 工程运营期环境影响具体表现为： （1）地表水环境影响 本工程较大程度上改变河道两岸的防洪面貌，减轻两岸的防洪压力。由于工程没有改变该河段内的水文情势及沿河污染源排放状况并且减少了沿河污染物排放，故对该段内河流水质改善有着积极作用。在采取截污措施、种植水生植被、人工放水等措施后，可有效减少富营养化的发生，改善水体水质。 本项目产生的生活污水必须全部收集，经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网，送往周边污水处理厂处理，其出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A类排放标准及《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中相关标准后排放，对环境影响较小。 （2）地下水环境影响 太平河治理工程拟采用粘土防渗层作为底，厚1.0m，通过分层碾压，使其压实度不小于0.96，形成柔性防渗体。防渗层渗透系数小于10-6cm/s，粘土层上铺设300g/m2土工布，满足河底防渗要求，可以保证景观水面的水质水量。 在落实好防渗、防污措施，同时采取有效防治措施避免出现富营养化问题后，项目对地下水环境质量的影响较小。 （3）大气环境影响 项目建设的公共厕所运行期会产生臭气，主要为氨、硫化氢等恶臭气体，通过设置定期进行打扫、定时通风换气，对周围空气不构成影响。 垃圾箱在运行期会产生一定的臭气污染，主要为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。垃圾收集箱属于临时存放，通常为日产日清，对周围环境影响较小。 声环境影响 河道综合整治工程本身在运营期不产生噪声污染，太平河沿河两岸绿色文化生态景观长廊晨练或晚间散步时的周边人群会产生噪声，人群噪声值为65dB左右，对噪声敏感点的影响不大。 固体废弃物影响 工程建成后产生的固废主要为周边居民、游客在散步、观光过程中产生的生活垃圾，主要成分为食品、纸张、包装物、玻璃瓶、易拉罐等；生活垃圾由环卫部门清运，对周围环境无不利影响。 生态环境影响 河堤景观生态修复、绿化工程的实施以及施工结束后临时占地的生态恢复将在一定程度上补偿造成的生态损失，有利于提高区域的生态环境及景观环境质量。随着植被的逐渐恢复和环境的改善，部分迁走的动物将逐渐返回，区域生物量将逐年增加，基本可以恢复到建设前的水平。 6、评价结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，在认真落实本报告表提出的生态保护措施和环保措施后，对周围的环境影响是在可以接受的范围之内。因此，从满足环境质量目标要求分析，该建设项目可行。 二、要求及建议 （1）要求 ①根据《陕西省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》和《陕西省建设项目环境监理暂行规定》的相关内容，本工程施工周期较长，对生态环境影响较大，因此要求施工期引入环境监理。 ②施工过程中应严格落实环评中提出的各项污染控制措施，确保施工过程中不对流域环境造成明显不良影响。 ③施工完成后及时进行土地平整和表土覆盖，并依据植被生态演替的基本规律采取植被恢复措施。 （2）建议 ①建设期间及营运期间注意对工程周围的生态进行防护，不得任意破坏，特别是对水土流失防护必须到位。 ②在施工期间，施工道路和车辆每天定时洒水，保持路面湿度。物料运输车辆应限制车速，散装物料必须采取篷布遮盖或密闭措施。 ③施工完成后及时搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。加强河流水质及生态的日常监测工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 标准申请的批复 附件4 监测报告 附件5 土地文件 附件6 《沣东新城剿劣水三年行动方案暨2018年工作方案的通知》 附图1 地理位置图 附图2 敏感点分布图 附图3 平面布置图 附图4 与文物保护区位置关系图 附图5 水系图 附图6 监测点位图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。