西安众慧航电精密仪器有限公司

仪器仪表及加热器的生产项目

环境影响报告表

（报批稿）

编制单位：西安安柯森环境技术有限公司

编制日期：2020年1月

建设项目环境影响报告表

（试行）

项目名称:     仪器仪表及加热器的生产项目

建设单位:    西安众慧航电精密仪器有限公司

编制日期: 2020年1月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	18

环境质量状况	21

评价适用标准	25

建设项目工程分析	29

项目主要污染物产生及预计排放情况	47

环境影响分析	49

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	74

结论与建议	76

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2-1：建设项目一层总平面布置图

附图2-2：建设项目二层总平面布置图

附图3：建设项目四邻关系图

附图4：环境质量现状监测点位布置图

附图5：沣东科技产业园平面图

附件：

附件1：建设项目委托书

附件2：建设项目备案文件

附件3：房屋买卖合同

附件4：环境质量现状监测报告

附件5：沣东科技产业园环评批复

附件6：沣东科技产业园土地证

附件7：沣东科技产业园土地规划许可证

附件8：焊锡丝质检报告

附件9：硅胶布成分说明

附表：

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表

附表3：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表4：建设项目土壤环境影响评价自查表

附表5：建设项目风险评价自查表

建设项目基本情况

| 项目名称 | 仪器仪表及加热器的生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安众慧航电精密仪器有限公司 |
| 法人代表 | 郎胜利 | 联系人 | 王向华 |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣东新城石化大道西段106号33幢1层东户 |
| 联系电话 | 13359283821 | 传 真 | / | 邮政编码 | 710086 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城石化大道西段106号33幢1层东户 |
| 立项审批部门 | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 批准文号 | 2019-611203-40-03-048729 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3839其他电工器材制造 C4019其他通用仪器制造 |
| 占地面积 （平方米） | 900 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 900 | 其中：环保投资（万元） | 19.81万 | 环保投资占总投资比例 | 2.2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 | 2020年2月 |
| 工程内容及规模 概述 1、项目背景 西安航电精密仪器有限公司创建于2001年，租赁西安市莲湖区丰收路29号生产厂房从事无触点交流接触器、固态继电器、温湿度控制器、隔离端子、温度变送器等系列产品的研究开发、生产和销售。由于目前厂房租赁合同即将到期，考虑到企业未来的稳定发展，西安航电精密仪器有限公司购买沣东新城伟合（西安）实业有限公司标准厂房进行生产。根据西咸新区沣东新城相关政策，西安航电精密仪器有限公司于2018年10月12日成立西安众慧航电精密仪器有限公司，该公司主要经营电力设备、电力监控、保护设备、电力控制及测试系统的技术开发、生产、销售、咨询；机械加工；机电、精密设备、仪器、仪表的销售；零部件改造及修理；技术项目承揽、设计、技术咨询服务；电线电缆、电缆附件、五金件、橡胶制品、塑料制品及其辅料的销售。待西安航电精密仪器有限公司租赁西安市莲湖区丰收路29号生产厂房的租赁合同到期，西安航电精密仪器有限公司将能继续满足生产要求的设备安装在西安众慧航电精密仪器有限公司生产厂房内，不能继续满足生产要求的设备作为报废品外售。 西安众慧航电精密仪器有限公司于2018年7月16日购买伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园第33幢1层东户标准厂房进行仪器仪表及加热器的生产建设，厂址中心坐标为东经108°48'33.8"、北纬34°19'23.2"。仪器仪表及加热器的生产建设项目总投资900万元，总占地面积约900m2，拟建设1条硅胶加热器生产线和1条仪器仪表表面贴装生产线（即Surface Mounted Technology，以下简称“SMT”），项目建成后可实现年产1000片硅胶加热带、10000件硅胶加热器和10000套仪器仪表的生产能力。 2、评价工作过程简述 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》以及国家环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日公布）等相关法律规定，本项目属于“二十七、“电气机械及器材制造业”中“78、电气机械及器材制造”中的：其他（仅组装的除外）”以及“二十九、“仪器仪表制造业”中“85、仪器仪表制造”中的：其他（仅组装的除外）”。项目不在《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》配套文件的公告（第38号）中重点项目清单内。 本项目仪器仪表生产工序包括焊接、老化调试、检验组装等（不进行喷漆等表面处理），硅胶加热器生产工序包括手工裁剪、布电热丝、压制、接线、绝缘检测、检验包装等（不进行喷漆等表面处理）。因此，按规定本项目应编制环境影响报告表，详见表1。 表1 项目类别及环评类别表 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目 环境敏感区含义 78 电气机械及器材制造 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的；铅蓄电池制造 其他（仅组装的除外） 仅组装的 / 85 仪器仪表制造 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅组装的除外） 仅组装的 / 2019年9月20日，西安众慧航电精密仪器有限公司正式委托西安安柯森环境技术有限公司承担仪器仪表及加热器的生产项目的环境影响评价工作，委托书详见附件1。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行了现场勘察和资料收集，并对评价区域有关环境质量进行了现状调查及补充监测。在此基础上，依据国家及地方环境保护的有关规定，按照环境影响评价技术导则和技术规范的要求，编制了本项目环境影响报告表。 二、分析判定相关情况 1、产业政策相符性分析 项目属于“电气机械及器材制造”类和“仪器仪表制造”类项目。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制和淘汰类项目，按照《促进产业结构调整暂行规定》中第十三条规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目为允许类项目。对照《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改（2019）1685号），项目不在禁止准入和许可准入中。故项目建设符合国家产业政策。 根据《陕西国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改【2018】213号），该项目不属于限制类和禁止类。项目于2019年9月11日取得了沣东新城行政审批与政务服务局关于项目的备案确认书（项目代码为：2019-611203-40-03-048729）。故项目建设符合陕西省产业政策。 因此，本项目的建设符合国家、陕西省现行产业政策的要求。 2、与相关规划相符性分析 项目购买伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园第33幢1层东户标准厂房进行仪器仪表及加热器的生产建设，项目建设与西咸新区-沣东新城分区规划符合性分析详见表2。 表2 建设项目与沣东新城分区规划的符合性分析 序号 相关要求 项目情况 符合性 1 根据《陕西省西咸新区沣东新城分区规划》及《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》（市环函[2014]20号），沣东新城将立足丝路科创中心的重要定位，打好“中央商务区、自贸区、昆明池”建设三大战役，布局“一轴两带五板块”，高起点、高标准、高质量打造宜居宜业现代田园新城。其中“五板块包括：大西安新中心板块、昆明池生态旅游板块、周镐京和秦阿房宫历史文化板块、三桥现代商贸板块、现代产业与先进制造业板块。” 项目建成后主要进行仪器仪表及加热器生产，为制造业，项目位于石化大道西段，在规划中的现代产业与先进制造业板块，故本项目符合区域发展规划。 符合 2 依据《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见：入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 项目主要进行仪器仪表及加热器生产，属于“电气机械及器材制造”类和“仪器仪表制造”类，不属于“三高一低”企业。项目焊接工序使用无铅焊料，从源头控制重金属焊接烟尘的产生。 符合 项目与沣东科技产业园环评相符性分析详见表3。 表3 建设项目与沣东科技产业园环评符合性分析 序号 项目 相关要求 项目情况 符合性 1 产业政策 合理安排企业入驻。对于国家淘汰类、限制类、高耗能、高污染项目以及不符合西咸新区总体规划、沣东新城总体规划要求的项目，应禁止其入驻。 项目建设后主要用于仪器仪表及加热器生产，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》该项目不属于限制类和淘汰类项目。 符合 2 产业定位 沣东科技产业园位于西咸新区沣东新城，主要建设17栋标准厂房及配套设施，为中小科技型企业提供生产经营场所的发展平台；沣东科技产业园主要为电子信息、装备制造、精密机械加工、新材料等高新技术行业专用标准工业厂房。 项目属于“电气机械及器材制造”类和“仪器仪表制造”类，符合沣东科技产业园产业定位。 符合 3 项目废水达标排放要求 为确保项目废水达标排放，环评要求待入驻企业具体类型和规模确定后，自建相应污水处理设施处理达标后，经市政污水管网，进入污水处理厂处理。 项目无生产废水排放，生活污水依托沣东科技产业园已建成化粪池处理可达标排放。 符合 4 入驻企业产生的废水、废气、噪声、固废达标排放要求 为防止入驻企业降低区域环境质量，所有入驻企业产生的废水、废气、噪声、固废必须做到达标排放，并根据污染物排放量申请总量控制目标，确保入驻企业运营过程符合环境保护的基本要求。 项目废水、废气、噪声、固废均采取相应的治理措施，可达标排放。 符合 5 环保管理申报审批要求 对于入驻企业，应严格按照相关规定另行申报环境影响评价审批手续。 项目已按要求申办环评及相关环保手续。 符合 3、与相关政策相符性分析 项目与相关政策符合性分析见表4。 表4 与相关技术政策相符性分析 序号 相关政策 文件 相关要求 项目情况 结论 1 中华人民共和国大气污染防治法（2015年8月29日修订） 第四十五条规定：产生含挥发性有机废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 项目硅胶加热器生产过程中热压环节将产生有机废气，项目预采取将1台平板热压机和2台手动热压机全部安装在全密闭的压制车间内，废气经收集后由管道引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置进行处理，尾气经15m高排气筒（1#）排放。老化、擦洗、清洗产生的有机废气经集气罩收集后由管道引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置（与压制废气共用）进行处理，尾气经15m高排气筒（1#）排放。 符合 2 “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 项目硅胶加热器热压工序使用的硅胶布在供销商出厂前已添加了硫化剂（羟基硅油）及阻燃剂（三氧化二铁）等，硅胶布中60%的硅橡胶已经在无锡市辉英电力电子有限公司进行硫化成型，40%由本项目进行热压成型，属于低VOCs材料。压制在全密闭车间进行，产生的有机废气（非甲烷总烃）经收集后，由管道引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置进行处理，尾气经15m高排气筒（1#）排放。老化、擦洗、清洗产生的有机废气经集气罩收集后由管道引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置（与压制废气共用）进行处理，尾气经15m高排气筒（1#）排放。 符合 3 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 项目位于西安市西咸新区沣东新城，为仪器仪表及加热器的生产项目，不属于重点行业，本项目位于沣东科技产业园内。 符合 4 企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 评价要求企业规范环保管理制度，建立管理台账。 符合 5 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 项目有机废气（非甲烷总烃）具有低浓度、大风量特点，采用的处理技术为二级活性炭吸附装置处理后达标排放。 符合 6 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 项目有机废气处理过程中产生废活性炭，交由有资质单位处置。 符合 7 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 已经在环境管理与监测计划中提出针对有机废气的监测要求，并要求建立有机废气治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度。 符合 8 《西咸新区铁腕治霾三年行动方案（2018-2020年）》 工作目标：以PM10、PM2.5防治为重点，协同推进氮氧化物、挥发性有机物等臭氧前体污染物控制。 项目回流焊产生的焊锡烟尘采用机器顶部固定的焊烟净化器进行处理，尾气经15m高排气筒2#达标排放；手工补焊产生的焊锡烟尘采用移动式焊烟净化器进行处理，尾气在车间内无组织排放。项目产生有机废气的工序包括硅胶布压制、硅胶加热器老化、乙醇擦洗、清洗电路板、元器件等，经收集后由管道引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置进行处理，尾气经15m高排气筒（1#）排放。 符合 9 严格执行“禁土令”：采暖季期间，除地铁（含轻轨）项目、市政抢修和抢险工程外的建筑工地，禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业。 实施VOCs专项整治方案：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动。 项目生产中不使用含高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。项目购买伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园标准厂房，只需进行内部简单装修和设备安装，就可以投入生产，无出土、拆迁、倒土等土石方作业。 10 强化区域联防联控，有效应对重污染天气。严格实施工业企业错峰生产。在冬季和夏季实施错时错峰生产。在夏季(6月1日至9月30日) 所有建筑内外墙体装饰、市政道路划线、栏杆喷涂、建筑工地内喷漆等作业，禁止使用含挥发性有机物溶剂的涂料。 为了更有效应对重污染天气，项目在夏季(6月1日至9月30日)不进行喷漆等作业，不使用含挥发性有机物溶剂的涂料进行室内装修。 11 《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》 石油化工工业、合成树脂工业、聚乙烯工业的挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值，暂未出台大气污染物特别排放限值标准的涉及挥发性有机物排放的行业执行陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)。 项目生产过程中产生的有机废气（非甲烷总烃）执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）排放要求。 符合 12 实施VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量达到国家污染物总量减排任务要求。（省环境保护厅牵头，省发展改革委、省工业和信息化厅、省商务厅、省质监局、省工商局等参与） 项目硅胶加热器热压工序使用的硅胶布在供销商出厂前已添加了硫化剂（羟基硅油）及阻燃剂（三氧化二铁）等，硅胶布中60%的硅橡胶已经在无锡市辉英电力电子有限公司进行硫化成型，40%由本项目进行热压成型，属于低VOCs材料。压制在全密闭车间进行，产生的有机废气（非甲烷总烃）经收集后，由管道引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置进行处理，尾气经15m高排气筒（1#）排放。老化、擦洗、清洗产生的有机废气经集气罩收集后由管道引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置（与压制废气共用）进行处理，尾气经15m高排气筒（1#）排放。 符合 13 关于引发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号） 石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。 项目不属于VOCs重点排放行业。 符合 14 西安市2019年挥发性有机物污染治理专项方案（市铁腕治霾办发〔2019〕7号） 提高涉VOCs企业准入门槛，禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产、燃煤集中供热、石油化工、煤化工、水泥和焦化等高污染项目；禁止建设，生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。其他涉VOCs项目必须使用低VOCs含量的环保型涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂等。 项目为仪器仪表及加热器的生产项目，不属于高污染项目。项目硅胶加热器热压工序使用的硅胶布在供销商出厂前已添加了硫化剂（羟基硅油）及阻燃剂（三氧化二铁）等，硅胶布中60%的硅橡胶已经在无锡市辉英电力电子有限公司进行硫化成型，40%由本项目进行热压成型，属于低VOCs材料。 符合 15 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019） 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 硅胶布压制在全密闭车间进行，产生的有机废气（非甲烷总烃）经收集后，由管道引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置进行处理，尾气经15m高排气筒（1#）排放。 符合 4、“三线一单”符合性分析 项目附近无水源保护区和生态保护区，不在生态红线管控区范围内；根据监测数据结合预测，本项目未突破环境质量底线；本项目用地为工业用地，项目用电用水由市政集中供应，本项目生活用水量未超过《陕西省行业用水定额》中的用水定额，未突破资源利用上线；项目所在地无相关的环境准入负面清单的文件。项目建设符合“三线一单”要求。 5、选址相符性分析 西安众慧航电精密仪器有限公司于2018年7月16日购买伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园第33幢1层东户标准厂房进行仪器仪表及加热器的生产建设，项目在沣东科技产业园详细位置见附图5。沣东科技产业园主要为电子信息、装备制造、精密机械加工、新材料等高新技术行业提供专用标准工业厂房。2014年10月28日，伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园已取得西安市环境保护局沣渭新区分局颁发的《伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园项目一期项目环境影响报告表的批复》（市环沣渭批复[2014]56号）（详见附件6）。由于目前入驻企业数量还未达到验收要求，目前尚未进行验收。根据建设单位所提供的土地资料（附件7、8），项目用地属一般工业用地，用地性质符合土地政策使用要求。 根据现场踏勘，项目所在33号标准厂房东侧为34号标准厂房（1F为东龙工具、2F为豪圣电器、3F为迪吉康、4F为惠康医药），南侧为22号标准厂房，西侧为32号标准厂房（1F进行机械加工，其他楼层空置），北侧为丰全路，隔路为天士力医药及沣东物流园。项目所在地地理位置优越，交通便利，供水、供电和通讯等基础配套设施已基本完善，可以满足本项目建设及运营需要。项目附近1km范围内无集中式水源地、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标。项目产生的各类污染物在采取本环评提出的各项污染防治措施后均能达标排放，距项目所在地最近的村庄为西南侧500m处的东贺村，项目运营对其影响较小。 因此，项目选址无显著环境制约因素，选址合理。 6、总平图布置合理性分析 建设单位购买伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园第33幢1层东户标准厂房进行仪器仪表及加热器的生产建设，项目施工期主要采用钢板将标准厂房分隔成上下两层，其中，底层层高3.5m，作为生产区；上层层高2.5m，作为综合办公区。 项目生产区分为三部分，东侧主要建设1条硅胶加热器生产线，内设有硅胶布压制车间、裁剪车间、接线区、检验区、贸易库等；西侧主要建设1条仪器仪表生产线，内设SMT车间、老化车间、调试区、检验包装区、保温带等；中间部分为预留区域，生产区与生活区连通楼梯设置在预留区域。项目共设置三个出入口，在硅胶加热器生产区域北侧设置一个主入口、南侧设置一个次入口，在预留区域南侧设置一个安全出口，项目人流物流分开设置，并单独预留有安全出口。 为了节省空间和便于固废安全收集与转运，项目在生产区与生活区的连通楼梯下设置了一座固废间，在SMT车间北侧设置了危废暂存间。 项目总图布置功能区清楚，各功能区间衔接适当，物流顺畅，因此，本项目平面布置基本合理，项目总平面布置图见附图2-1，附图2-2。 三、建设项目概况 1、项目概况 （1）项目名称：仪器仪表及加热器的生产项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：西安众慧航电精密仪器有限公司 （4）建设地点及四邻关系：项目位于西咸新区沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园第33幢1层东户内，厂址中心坐标为东经108°48'33.8"、北纬34°19'23.2"。项目地理位置详见附图1。 根据现场踏勘，项目所在33号标准厂房东侧为34号标准厂房（1F为东龙工具、2F为豪圣电器、3F为迪吉康、4F为惠康医药），南侧为22号标准厂房，西侧为32号标准厂房（1F进行机械加工，其他楼层空置），北侧为丰全路，隔路为天士力医药及沣东物流园。项目四邻关系详见附图3。 2、伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园环保手续履行情况 2014年10月28日，伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园已取得西安市环境保护局沣渭新区分局颁发的《伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园项目一期项目环境影响报告表的批复》（市环沣渭批复[2014]56号）（详见附件6）。由于目前入驻企业数量还未达到验收要求，目前尚未进行验收。 3、项目建设内容 项目总投资900万元，总占地面积约900m2，拟建设1条硅胶加热器生产线和1条仪器仪表SMT生产线，项目建成后可实现年产1000片硅胶加热带、10000件硅胶加热器和10000套仪器仪表的生产能力。建设单位采用钢板将标准厂房分隔成上下两层，其中，底层层高3.5m，作为生产区；上层层高2.5m，作为综合办公区。项目组成及建设内容详见表5。 表5 项目组成及建设内容一览表 项目组成 名称 建设内容 备注 主体工程 1条硅胶加热器/带生产线 裁剪车间 年产1000片硅胶加热带、10000件硅胶加热器 框架结构，1F，位于硅胶加热器生产区域中部，占地面积24m2，其中长6m、宽4m。主要进行硅胶布和高温布的裁剪，以及利用绕丝机将纤维丝缠绕在镍铬合金表面等工作，该工序生产设备主要是绕丝机、裁布机等。 生产厂房依托沣东科技产业园，生产线自建 压制车间 框架结构，1F，位于固废暂存间南侧，占地面积22.33m2，其中长5.8m、宽3.85m。主要进行布丝和硅胶加热器/带的热压，该工序生产设备包括平板热压机、手动热压机等。 接线区 1F，位于裁剪车间及压制车间以西区域，占地面积80.88m2，其中长10.4m、宽7.8m。主要将压制后的硅胶布与高温电线焊接在一起。 检测区 1F，位于裁剪车间及压制车间以西区域，占地面积18.9m2，其中长4.5m、宽4.2m。主要进行绝缘检测、高温调试等工作，生产设备包括高压测试仪、烘箱等。 1条仪器仪表生产线 SMT车间 年产10000套仪器仪表 框架结构，1F，位于仪器仪表生产区域南侧，占地面积108.8m2，其中长13.6m、宽8m。主要进行锡膏印刷、贴片、回流焊接、插件、手工焊接、清洗等工序，生产设备包括贴片机、回流焊机、锡膏印刷机、超声波清洗机等。 生产厂房依托沣东科技产业园，生产线自建 老化车间 框架结构，1F，位于仪器仪表生产区域中部，占地面积32.4m2，其中长6.48m、宽5m。主要进行产品老化调试，生产设备包括温控器等。 调试区 框架结构，1F，位于老化车间以北，占地面积30m2，其中长6m、宽5m，主要进行产品的性能调试。 检验包装区 框架结构，1F，位于仪器仪表生产区北侧，占地面积26m2，其中长5.2m、宽5m，主要进行产品的外观检验和包装。 辅助工程 综合办公楼 框架结构，2F，主要用于职工日常办公。 自建 卫生间 框架结构，1F、2F，占地面积约22.33m2。 自建 储运工程 原材料库 位于裁剪车间内，面积约9m2，用于存放硅胶布、高温布、铝合金板、镍铬合金丝、纤维丝、高温电线等原料。 生产厂房依托沣东科技产业园 元器件库 位于生产区与生活区连通楼梯北侧，面积约35.96m2，用于存放塑料壳体、电路板、电子元器件、乙醇等。 成品库 位于元器件库以北，面积约19.72 m2，用于存放硅胶加热器、硅胶加热带。 保温带 位于检验包装区以西，面积21m2，用于存放仪器仪表产品。 贸易库 位于裁剪车间以北，占地面积20m2，主要存放中转贸易品。 公用工程 给水 由市政给水管网接入沣东科技产业园，项目用水由沣东科技产业园接入，水压稳定、水量充足。 依托沣东科技产业园给水系统 排水 采用雨污分流，雨水经市政雨水管网排放。项目不产生生产废水，生活污水依托沣东科技产业园东北侧已建成的1座容积为75m3化粪池处理，出水由市政污水管网排入六村堡污水处理厂。 依托沣东科技产业园东北侧已建成的1座容积为75m3化粪池处理 供电 国家电网供给，依托沣东科技产业园供电系统。 依托沣东科技产业园供电系统 采暖、制冷 生产区、生活区均采用分体式空调进行制冷、采暖。 自建 环保工程 废气 有机废气 （1）项目在硅胶加热器压制在全密闭车间进行，产生的有机废气经收集后，由管道引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置进行处理，尾气经15m高排气筒（1#）排放。（2）老化、擦洗、清洗产生的有机废气经集气罩收集后由管道引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置（与压制废气共用）进行处理，尾气经15m高排气筒（1#）排放。 自建 焊接烟尘 （1）项目回流焊焊接烟气经设备顶端密闭连接排气管收集后采用设备自带的“固定式焊烟净化器”对收集后的焊接烟气进行净化处理，处理后由15米高排气筒（2#）排放。 （2）项目在每两个手工焊工位处设置1套移动式焊烟净化器对手工焊产生的焊接烟气进行净化处理，处理后在车间内无组织排放。项目硅胶加热器手工焊工位共4个，仪器仪表手工焊接工位共16个，项目共计10台移动式焊烟净化器。 自建 废水 生产废水 项目不产生生产废水。 / 生活污水 依托沣东科技产业园东北侧已建成的1座容积为75m3化粪池处理，出水由市政污水管网排入六村堡污水处理厂作进一步处理，最终经太平河排入皂河。 依托沣东科技产业园东北侧已建成的1座容积为75m3化粪池处理 噪声 设备噪声 采选低噪声设备从源头控制，同时采取基础减振、软管连接，优化设备空间布局，加强对设备运行的维护管理等措施。 自建 固体 废物 一般工业固体废物 项目将边角料、废包装物、废高温布、焊渣等分类收集后分区堆放到固废暂存间，交由物资部门定期处理。项目固废暂存间布置在生产区与生活区的连通楼梯下，建筑面积约6m2。 自建 危险废物 项目产生的危废采用专用容器收集后运至危废暂存间，交由有资质的单位定期处理。危废暂存间布置在SMT车间北侧，建筑面积约6m2。 自建 生活垃圾 按《西安市生活垃圾分类管理办法》（2019年9月1日实行）分类收集于带盖垃圾桶内，由员工定期送至沣东科技产业园西北侧的生活垃圾集中收集点，沣东科技产业园物业部门定期对收集点垃圾进行处理。 依托园区生活垃圾集中收集点 3、产品方案 项目产品方案见表6。 表6 项目产品方案一览表 序号 名称 产量 单位 规格（mm） 1 硅胶加热带 1000 片 500×400、1130×360、 1010×478、300×215 2 硅胶加热器 10000 件 230×100、185×120、 150×90、90×70 3 仪器仪表 10000 套 / 4、主要原辅料及资（能）源消耗情况 项目生产过程中涉及使用的主要原辅材料及资（能）源消耗情况见表7。 表7 项目主要原辅材料及资（能）源消耗一览表 序号 名称 年用量 最大储存量 主要成分 来源 主要原辅材料消耗 1 硅胶布 1.2t/a 0.1t 硅橡胶56%、玻璃纤维布40%、硫化剂2%、三氧化二铁2% 无锡市辉英电力电子有限公司 2 高温布 0.1t/a 0.02t/a 聚四氟乙烯、玻璃纤维布 泰兴市华宇复合材料有限公司 3 铝合金板 2.2t/a 0.2t/a / 江苏常青铝业有限公司 4 镍铬合金丝 0.1t/a 0.01t/a / 江苏华鑫合金有限公司 5 纤维丝 0.1t/a 0.01t/a / 凤翔县玻璃纤维有限公司 6 高温电线 1.5t 0.2t/a / 浙江日星线缆科技有限公司 7 塑料壳体 10000个 500个 / 宁波三和壳体有限公司 8 电路板 30000个 1000个 / 北京铭利昊科技有限公司 9 电阻 20万个 2万个 / 深圳市昊创电子有限公司 10 电容 10万个 1万个 / 深圳市昊创电子有限公司 11 热敏电阻器 10万个 1万个 / 成都宏明电子股份有限公司四厂 12 继电器 10万个 1万个 / 西安中冠电气有限公司 13 乙醇 38.5kg 8kg 浓度99.7%乙醇 千佳新原金属有限公司 14 锡膏 4kg 2kg 锡95.4%，银3.1%，铜1.5% 河北飞鹰电器有限公司 15 焊锡丝 20kg 4kg 锡99.26%，铜0.73%，其他0.0147% 河北飞鹰电器有限公司 资（能）源消耗 16 水 507.5m3/a 自来水管网供给 17 电 50000kW·h/a 市政供电 原辅材料理化性质： （1）硅胶布：项目使用甲基乙烯基硅橡胶，也称聚二甲基甲基乙烯基硅氧烷，基本结构单元是由硅—氧链节构成的，侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连。该硅胶具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、憎水、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性，广泛应用于O型密封圈、油封圈，各种管道、密封剂和粘合剂等。本项目采用无锡市辉英电力电子有限公司提供的硅胶布，出厂前在捏合过程中已添加了硫化剂（羟基硅油）及阻燃剂（三氧化二铁）等。硅胶布有60%硅橡胶已经在无锡市辉英电力电子有限公司进行硫化成型，40%由本项目进行热压成型。硅胶布主要成分为玻璃纤维布、硅橡胶、硫化剂、三氧化二铁，其中玻璃纤维布占比为40%，硅橡胶占比为56%，硫化剂占比为2%，三氧化二铁占比为2%。 （2）乙醇：在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816，沸点72.6±3.0℃，熔点-114℃，闪点8.9℃，爆炸上限19.0%，爆炸下限3.3%，饱和蒸气压5.8kPa，引燃温度363℃。本项目乙醇由千佳新原金属有限公司提供，浓度为99.7%。 5、项目主要设备 西安航电精密仪器有限公司租赁西安市莲湖区丰收路29号生产厂房的租赁合同到期，西安航电精密仪器有限公司将能继续满足生产要求的设备免费提供给西安众慧航电精密仪器有限公司，不能继续满足生产要求的设备作为报废品外售。项目生产过程中涉及使用的主要生产设备见表8。 表8 项目主要设备情况一览表 序号 名称 型号规格 数量 单位 位置 来源 生产设备 1 平板热压机 150T 1 台 压制车间 西安航电精密仪器有限公司 2 裁布机 / 1 台 裁剪车间 西安航电精密仪器有限公司 3 绕丝机 D001 1 台 裁剪车间 自制 4 手动热压机 / 2 台 压制车间 自制 5 精密液压裁断机 / 1 台 接线区 外购 6 温控器 / 1 台 检测区 外购 7 高压测试仪 / 1 台 检测区 外购 8 烘箱 / 1 台 检测区 西安航电精密仪器有限公司 9 恒温恒湿箱 / 1 台 检测区 西安航电精密仪器有限公司 10 贴片机 / 1 台 SMT车间 外购 11 回流焊机 / 1 台 SMT车间 外购 12 锡膏印刷机 / 1 台 SMT车间 外购 13 超声波清洗机 / 1 台 SMT车间 西安航电精密仪器有限公司 14 放大镜 / 2 个 检验包装区 西安航电精密仪器有限公司 环保设备 15 固定式焊烟净化器 / 1 台 SMT车间 外购 16 移动式焊烟净化器 / 10 套 接线区、SMT车间 外购 17 二级活性炭吸附装置 / 1 套 次入口外 外购 18 空调机房 / 2 台 卫生间西侧、采购库房办公室外 外购 19 风机 / 3 台 废气处理设施旁 外购 6、公用工程 （1）给、排水 1）给水 本项目供水水源来自市政给水管网，主要为职工日常盥洗和入厕等提供生活用水。项目生产不需要用水。项目建成后预计职工约50人，年工作290天，食宿自理。按照陕西省质量技术监督局发布的《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）规定，“行政办公及科研院所”用水定额为：35L/（人d）”。则本项目生活用水量为507.5m³/a（1.75 m³/d）。项目不可预见用水量按生活用水量10%计，则不可预见用水量为0.175 m³/d，则项目新鲜水总用量为1.925m³/d。 2）排水 项目不产生生产废水。污水排污系数按用水的0.80计，则污水产生量为446.6m³/a（1.54m³/d）。项目生活污水依托沣东科技产业园东北侧已建成的一座容积为75m3的化粪池处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后由市政污水管网排入西安市六村堡污水处理厂。 项目用水、排水情况见表9。 表9 项目用水、排水情况表 单位：m3/d 序号 名称 新鲜水量 损耗量 污水产生量 拟排放去向 1 生活用水 1.75 0.35 1.4 依托沣东科技产业园化粪池处理，达标后由市政污水管网排入西安市六村堡污水处理厂。 2 不可预见用水量 0.175 0.035 0.14 3 合计 1.925 0.385 1.54 项目用水、排水平衡关系见图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电：国家电网供给，依托沣东科技产业园供电系统，可以满足本项目需求。 （3）采暖、制冷：项目生产区、办公区采用2台分体式空调进行采暖、制冷。 （4）电信：电话、网络、有线电视、广播均可敷设到项目区域。 7、劳动定员及工作制度 项目建成后预计职工约50人，实行每天一班工作制，每班8小时，预计年工作约290天。 8、总投资及资金来源 项目总投资900万元，其中环保投资19.81万元，占总投资的2.2%，所需资金全部由西安众慧航电精密仪器有限公司自筹解决。 9、项目进度 项目建设周期为2019年12月至2020年1月，预计投产日期为2020年2月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目购买伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园第33幢1层东户进行仪器仪表及加热器的生产建设。伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园已取得西安市环境保护局沣渭新区分局颁发的《伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园项目一期项目环境影响报告表的批复》（市环沣渭批复[2014]56号）（详见附件6）。由于目前入驻企业数量还未达到验收要求，目前尚未进行验收。 沣东科技产业园一期项目环境影响报告表的评价范围为1~3号、5号、9 ~13号、20~23号、25号、32~33号、35号标准厂房及配套设施建设，包含本项目所在33号楼。沣东科技产业园一期项目环境影响报告表要求伟合沣东科技产业园建设方“在9号厂房西北角配套建设化粪池处理生活污水，为确保项目废水达标排放，环评要求待入驻企业具体类型和规模确定后，自建相应污水处理设施处理达标后，经园区内化粪池处理后排入市政污水管网，再进入西安市六村堡污水处理厂处理。 根据现场实际踏勘，沣东科技产业园配套建成了化粪池，所在区域市政管网已敷设，能够满足现有企业排污处理需求。本项目所购买的厂房仍为空置状态，目前尚未开始室内装修与设备安装。根据建设单位提供的资料，本项目厂房为伟合（西安）实业有限公司新建的标准厂房，在此之前，尚无其它企业入驻，故不存在原有环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 沣东新城作为西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，包括长安区的斗门、王寺街办，秦都区的沣东街办，三桥街办、六村堡街办西安绕城以西的部分，总面积159.36km2。 本项目位于西咸新区沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园第33幢1层东户内，厂址中心坐标为东经108°48'33.8"、北纬34°19'23.2"。 地形、地貌 沣东新城地处华北地台南缘，渭河断陷盆地中部，地跨西安凹陷与咸阳凸起两个次级构造单元交汇部。据国家地震局资料，西安凹陷与咸阳凸起以渭河断陷为界，前者为渭河谷底，后者属于黄土台塬。新生代以来，区内以垂直升降运动为主，沉积了巨厚的新生代地层。影响用地主要断裂有两组：一是渭河东西向断裂组，主要沿渭河南北两岸分布；二是渭河北西向断裂组，主要分布于关中东部，历史上曾有频繁的地震活动记载。 沣东新城属关中平原，地处新生代渭河断陷盆地中部西安凹陷的北侧，沣河由南向北贯穿整个用地，主要为渭河河谷阶地。本项目位于渭河南岸，海拔380m~400m，地势平坦。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目地抗震设防烈度为Ⅷ度，设计基本地震加速度值为0.20g，所属设计地震分组为第一组，特征周期为0.35s。区域内断裂为隐伏断裂，地貌特征不明显，对本项目建设没有影响。本项目可不考虑地质构造对工程建设的影响。 3、气象、气候 沣东新城属暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季冷暖干湿分明，光、热、水资源丰富，全年光照总时数1983.4小时，年平均气温13.6℃，最热月份为7月，平均可达26.8℃，月绝对最高气温可达43℃；最冷月份为1月份，平均气温-0.5℃，绝对气温为-19℃。年平均相对湿度74%，冬季相对湿度0.2～0.3之间，为干旱期，9、10两月相对湿度在1.4～1.8之间，降水量明显大于蒸发量。区内降水量年际变化大，季节分配不匀，9月份降水大，冬季相对较少，雨量多集中在7、8、9月份。历年各月风向以西风为主，平均风速1.5m/s，最大风速17m/s，冬季历史上最大积雪厚度24cm，历史上最大冻土深度19cm，无霜期219天。近5年主导风向为东北风（NE），频率为12.9%，次主导风向为东东北风（ENE）。 水文 项目北侧6km处为渭河，西侧4km处为沣河。渭河全长818km，流域面积 1.343×105km2。其中陕西境内长约450km，西安市境内长度约150km，临潼境内长40.8km。据水文资料，多年平均径流量5.8×109m3，多年平均流量170.6m3/s。实测年最大径流量1.117×109m3，实测年最小径流量2.07×109m3，最大与最小径流量比值5.4，年际变化显著。渭河属季风性河流，径流年内分配极不均匀，一般来说7～9约为丰水月，12月至翌年3月为枯水月。本项目位于渭河南岸约6km。沣河，黄河支流渭河右岸支流，位于关中中部，西安西南方向，源于西安市长安区境内沣峪鸡窝子以南秦岭北侧，在长安区，流经喂子坪、滦镇、祥峪、东大、五星、沣惠、灵沼、细柳、义井、马王、斗门、高桥、纪杨等乡镇。乡樊家寨北入咸阳市秦都区境。县境内长61.8km，县境内1162.6km2。 项目生活污水经沣东科技产业园已建成的一座容积为75m3的化粪池处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后由市政污水管网排入六村堡污水处理厂。 5、生态 沣东新城属于城市近郊，动物以北方农耕区啮智齿类动物为主，鸟类较多，植物以人工栽种植物为主，栽种植物既有本地乡土种，也有少量的引进外来物种。 本项目所在地生态系统已被城市生态系统所取代，无保护性动植物存在，生态系统已由多样转为简单。 6、项目四周情况 沣东科技产业园地处天章三路以东，天章二路以西，丰全路以南，丰业大道以北区域。项目位于沣东科技产业园第33幢1层东户，项目所在33号楼东侧为34号标准厂房（1F为东龙工具、2F为豪圣电器、3F为迪吉康、4F为惠康医药），南侧为空置大楼，西侧为32号标准厂房（1F进行机械加工，其他楼层空置），北侧为丰全路，隔路为天士力医药及沣东物流园。项目附近1km范围内无集中式水源地、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 项目位于西咸新区沣东新城石化大道西段106号伟合沣东科技产业园，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1、基本污染物质量现状 为了解项目所在区域大气环境质量现状，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1中“基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，本项目所在区域环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的《2018年1~12月全省环境空气质量状况》中沣东新城自动监测站数据中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析。 沣东新城环境空气质量现状数据见表12。 表12 基本污染物环境质量现状分析 监测项目 年评价指标 现状浓度μg/m3 标准值μg/m3 占标率% 达标情况 SO2 年均质量浓度 15 60 25 达标 NO2 年均质量浓度 58 40 145 超标 PM10 年均质量浓度 136 70 194 超标 PM2.5 年均质量浓度 70 35 200 超标 CO 第95位百分位日平均值浓度 2000 4000 50 达标 O3 第90位百分位8小时平均值浓度 188 160 117.5 超标 根据表8所示，沣东新城2018年1~12月的空气质量状况较差，其中SO2年均值以及CO的日均浓度第95百分位均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值，而NO2、PM10、PM2.5的年均值以及O3的最大8小时滑动平均值的第90百分位均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值。 2、项目所在区域空气质量达标分析 根据沣东新城2018年6项基本污染物质量现状值，SO2年均值以及CO的日均浓度第95百分位达标，NO2、PM10、PM2.5的年均值以及O3的最大8小时滑动平均值的第90百分位不达标，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）达标判定要求，本项目所在区域大气环境质量不达标。 3、其他污染物质量现状 为了解拟建项目区域的非甲烷总烃、铅及其化合物、锡及其化合物质量现状，本次环评委托陕西金盾工程检测有限公司分别于2019年10月18日~10月24日、2019年10月25日~10月31日对项目所在地的非甲烷总烃、铅及其化合物、锡及其化合物浓度进行了现状监测。 1）监测点位信息 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，本次大气环境共监测1个点位，位于项目所在地下风向50m处，具体位置见附图4，补充监测点位基本信息如表所13示。 表13 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标/m 监测因子 检测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 6# 108.80822 34.32035 非甲烷总烃 2019年10月18日~2019年10月24日 SW 50 6# 108.80822 34.32035 铅及其化合物、锡及其化合物 2019年10月25日~2019年10月31日 SW 50 2）监测结果 环境空气质量监测结果详见表14。 表14 其他污染物环境质量现状监测结果 监测点位 6# 监测点坐标/m 污染物 平均时间 评价标准（µg/m3） 监测浓度范围/（µg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 108.80822 34.32035 非甲烷总烃 1小时平均值 2000 570~620 31 0 达标 108.80822 34.32035 铅及其化合物 1小时平均值 3 0.009ND 0 0 达标 108.80822 34.32035 锡及其化合物 日均值 60 3*10-3ND 0 0 达标 由表14可知，项目所在地非甲烷总烃1h平均值、锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求；铅及其化合物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 二、声环境质量现状 陕西金盾工程检测有限公司于2019年10月18日、10月19日对项目厂界四周及西南方声环境敏感点（东贺村）的声环境质量现状进行了现状监测，监测文号为金盾检测（现）第2019121号，监测报告见附件9。 1、监测点位 本次声环境共布设5个点位，分别位于项目厂区4周、东贺村。具体位置见附图4。 2、监测因子 等效连续A声级。 3、监测时间 2019年10月18日~10月19日连续监测2天，昼、夜各监测一次。 监测结果 表15 声环境质量现状监测结果 序号 监测点 10月18日 10月19日 标准 dB(A) 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 1# 厂界东 56 44 55 43 昼间65 夜间55 2# 厂界南 56 44 56 44 3# 厂界西 54 43 54 42 4# 厂界北 55 43 54 42 5# 东贺村 53 42 53 43 根据表15可知，项目各厂界及敏感点东贺村昼间、夜间声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，表明项目地块声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于西咸新区沣东新城石化大道西段106号沣东科技产业园第33幢1层东户内，所在区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》界定中的特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。经实地调查了解，场地内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。距离项目最近的村庄为西南侧约410m处的东贺村，项目所在地200m范围内，无居民等环境保护目标，故项目的声环境评价范围内无敏感点。根据预测结果，项目大气影响评价等级判定为三级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) 中5.4小节中“三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围”。经对项目排污特征和周围环境特征综合分析后，本项目无环境保护目标。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》；锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准详解》。详见表16。 表16 环境空气质量标准 执行标准 污染物 标准限值（单位：） 1小时平均 24小时平均 年平均 单位 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 SO2 500 150 60 ug/m3 NO2 200 80 40 CO 10 4 / mg/m3 O3 200 160（日最大8h平均） / ug/m3 PM10 / 150 70 PM2.5 / 75 35 《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃 2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 锡及其化合物 0.06 mg/m3 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，见表17。 表17 声环境质量标准 执行标准 级别 单位 时段 昼间 夜间 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类 dB(A) 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气中非甲烷总烃排放参照执行陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）电子产品制造相应标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准；锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。具体见表18。 表18 大气污染物排放执行标准 评价因子 执行标准 有组织排放 无组织排放监控浓度限值 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 监控点 浓度mg/m3 非甲烷总烃 参照陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）电子产品制造 50 / 企业边界 3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） / / 厂区内 10 锡及其化合物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 8.5 0.52 周界外浓度最高点 0.24 2、废水中SS、COD、BOD5执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准，氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准，具体见表19。 表19 废水排放执行标准表 评价因子 执行标准 最高允许排放浓度mg/L SS 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准 400 COD 500 BOD5 300 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准 45 总氮 70 总磷 8 3、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见表20。 表20 噪声排放执行标准表 执行标准 类别 时段 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 65dB（A） 55dB（A） 4、一般固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及2013修改单中有关规定；危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、总磷、总氮、SO2、NOX、VOCs及工业烟粉尘等八种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据项目特点，项目废水主要为职工产生的生活污水，依托伟合沣东科技产业园化粪池处理后进入西安市六村堡污水处理厂。项目废水中COD建议总量控制为0.152t/a，氨氮建议总量控制为0.01t/a；废气VOCs建议总量控制为0.004981t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程 本项目购买伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园第33幢1层东户标准厂房进行仪器仪表及加热器的生产建设，由现场踏勘可知，目前项目所购买的厂房仍为空置状态，目前尚未开始室内装修与设备安装。 由于本项目不新增占地，所用的场地为购买的成品厂房，因此建设过程中不涉及土建施工。本项目施工内容仅为厂房简单装修以及设备的安装调试，在装修和设备安装调试期间会产生废气、噪声、生活污水、固废等少量污染物，由于在厂内进行，对周围环境影响较小，因此本评价仅对施工期进行简要分析。 项目施工流程及主要产物环节产生见图2。 图2 项目施工期污染环节示意图 二、运行期工艺流程 项目硅胶加热器/带生产工艺流程及产污环节见图3。 图3 硅胶加热器/带生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）手工裁剪：根据不同产品的规格要求，切除多余的硅胶边料和高温布料。该工序会有少量的边角料产生。 （2）绕丝：利用绕丝机将耐高温的纤维丝缠绕在镍合金丝表面。该工序会产生少量的废包装物和设备噪声。 （3）布丝：将绕丝完毕的镍合金丝（发热丝）采用手工的方式按要求敷设在裁剪好的两层硅胶布之间。将布丝完毕的硅胶布放在一块铝合金板上，并在硅胶布上表面覆盖一层裁剪好的高温布。项目所用铝合金板全部外购，其尺寸同所用硅胶布，不需要在厂房进行切割、打磨等环节。 （4）压制：将上一工序备好的硅胶布放入热压机内进行压实，两片硅胶布在压力的作用下复合在一起，最后粘在铝合金板上。压制结束后取下高温布，高温布可重复使用直至其表面破损或粘结硅胶块影响继续使用时作为固废废弃。本项目压制操作温度控制在150~180℃，由于外购硅胶布中60%的硅橡胶已经在无锡市辉英电力电子有限公司进行硫化成型（硫化剂不含硫），仅40%的硅橡胶需要热压成型。本工序仅为机械压制加工，仅产生少量小分子单体等有机废气，以“非甲烷总烃”计。此外该工序还将产生一定的设备运行噪声以及废液压油。 （5）修边：压制后的硅胶布边角会产生少量毛刺，通过精密液压裁断机将硅胶布四周进行修边，修边工序在常温下进行，此过程中会产生噪声及边角料。 （5）接线：手工将高温电线与镍合金丝搭接在一起并对其进行手工焊接。人工焊接步骤如下：先将温度合适的烙铁头对准焊点加热；再将焊锡丝对准焊点，并加锡丝，开始熔化焊锡；然后在焊锡融化到适量时，迅速移开焊锡丝；最后焊点上焊锡充分扩散的情况下，迅速移开烙铁头。手工焊接每天大约进行5h，年焊接总时长为1450h，此过程会产生少量的焊锡烟尘、设备操作噪声。 手工焊接的焊接部位需要进行固定，项目使用裁布机将硅胶布裁切成小片，盖在焊接部位上，放入手动热压机内进行热压，此环节操作温度为150~180℃。由于外购硅胶布中60%的硅橡胶已经在无锡市辉英电力电子有限公司进行硫化成型（硫化剂不含硫），仅40%的硅橡胶需要热压成型。本工序仅为机械压制加工，仅产生少量小分子单体等有机废气，以“非甲烷总烃”计。 （6）绝缘检测：利用高压测试仪对接完线的产品打2kV电压，同时使用摇表测其绝缘性能。通过检测的进入下一工序，检测不合格的将其铝合金板、镍合金丝手工取下后重复利用，硅胶布作为废品放入固废暂存间。 （7）老化调试：通过老化口通电，同时利用温控器控制操作温度及老化时间，老化调试一般约30分钟，测试过程中会产生有机废气以及不合格品。 （8）性能测试：对老化调试后的产品进行电学性能测试，主要测试产品的电阻值、功率等。测试合格后进入下一个工序，不合格的作为危险废物采用专用容器收集后存放危废暂存间，交由有资质的单位定期处理。 （9）包装入库：对通过性能测试的产品进行包装，并放至成品库房。 项目仪器仪表生产工艺流程及产污环节见图4。 图4 仪器仪表生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）备料：从元器件库取出所需用的电阻、电容、热敏电阻器、继电器等电子元件和电路板，本项目电子元件和电路板全部外购并有相应质保，若发现外购产品有瑕疵则返回厂家。由于本项目制造的仪器仪表属精密电子仪器，在制造及运输过程中均采取保护措施，故不会发生磕碰、剐蹭等，因此无补漆工序。备料工序会有少量废包装物产生。 （2）印刷锡膏：将适量的焊锡膏利用全自动锡膏印刷机均匀的施加在印刷电路板的焊盘上，以保证贴片元器件与电路板相对应的焊盘在回流焊接时，达到良好的电器连接，并具有足够的机械强度。印刷错误时使用刮刀将锡膏刮进锡膏桶中作为原料重复使用，刮后的电路板采用浓度99.7%乙醇擦洗，重新印刷，此过程会产生乙醇废气和沾染乙醇的废棉签。 （3）贴片：将表面组装电子元件准确安装到印刷电路板的固定位置上，所用设备主要为贴片机。 （4）回流焊：用回流焊炉将焊锡膏熔化，使表面组装的电子元件与电路板牢固粘接在一起，焊接温度约235℃。此过程产生少量的焊锡烟尘以及设备运行噪声。 （5）插件：通过手工将其他贴片机上无法安装的或未插合格的电子元件插在电路板上。 （6）手工焊：利用焊锡丝将插件焊接在电路板上，此过程会产生一定量的焊锡烟尘。 （7）清洗：电路板焊接完后会有少量松香或焊剂残留，高温调试前需要对电路板进行清洗。具体做法：将焊接完毕的电路板放置盛有清洗剂的超声波清洗机中进行批次清洗，通过声波的高频率，经过换能器转化为高频动能，然后作用于清洗槽中的清洗剂介质，使清洗剂产生空化作用，不断的形成无数个细微气泡，并迅速爆裂，产生冲击力冲击物件表面，使表面污垢脱离，从而达到清洗PCB板的效果。清洗完毕之后，将电路板取出使其自然晾干。 本项目清洗剂使用浓度为99.7%的乙醇，不需进行稀释。清洗工序会产生少量因乙醇挥发的有机废气、含少量过滤残渣的废乙醇。 （8）高温调试：经过清洗后的电路板需进行高温测试，以满足产品的耐高低温性能，项目高温测试在烘箱内进行，每批产品测试一小时，测试温度为200℃。 （9）性能测试：将调试好的产品进行电学性能调试，主要测试电路板线路的导通性、电阻值、功率以及相应的功能。测试合格后进入下一个工序，不合格的产品进行返工，不能返工的作为危险废物采用专用容器收集后存放危废暂存间，交由有资质的单位定期处理。 （10）包装入库：对通过性能测试的产品进行包装，并存放至保温间等待外售。 主要污染工序： 一、施工期污染因素分析 项目施工内容仅为厂房简单装修以及设备的安装调试，在装修和设备安装调试期间会产生废气、噪声、生活污水、固废等少量污染物。 1、废气 项目在室内装修和设备安装调试时会产生少量粉尘，办公区进行钢架搭接时会产生焊接烟尘。另外，室内装饰过程中喷涂油漆、涂料等装饰材料及进行地面环氧处理时会产生少量的含甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等有机废气。 2、废水 项目施工期产生的废水主要是施工人员产生的生活污水。施工人员生活污水依托伟合沣东科技产业园化粪池处理后，经市政污水管网排入西安市六村堡污水处理厂，不直排，不会对区域水环境质量造成大的影响。 3、噪声 施工期的噪声主要是运输设备、材料等的车辆产生的非稳态噪声、设备安装调试中产生的噪声以及装修时产生的噪声，其噪声源强在70-90dB(A)之间，且安装设备及装修等均在车间内。 4、固废 项目施工期产生的固体废弃物主要是废弃装修材料、非水性涂料桶、非水性油漆桶等装修垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 二、运营期污染因素分析 1、污染源识别 根据项目生产工艺流程及产污环节分析，项目污染物具体类型及产生来源情况见表21。 表21 项目运营期主要污染物类型及其产生来源一览表 类别 产污环节 污染物 污染因子 废气 压制 有机废气 非甲烷总烃 老化调试 有机废气 非甲烷总烃 印刷锡膏 乙醇废气 非甲烷总烃 清洗 有机废气 非甲烷总烃 接线手工焊 焊锡烟尘 锡及其化合物 回流焊 焊锡烟尘 锡及其化合物 手工焊 焊锡烟尘 锡及其化合物 废水 职工生活 用水 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 噪声 生产过程 机械设备噪声 等效连续A声级 固体废物 生产过程 边角料、废包装物、废高温布、不合格品、沾染乙醇的废棉签、空乙醇桶、废乙醇、废液压油以及含油废抹布、手套、废活性炭、废过滤芯等 员工生活 生活垃圾 2、运营期污染因素分析 （1）废气 本项目运营期产生的废气主要包括硅胶加热器压制工序、老化调试工序产生的有机废气，印刷锡膏以及元器件表面擦洗产生的乙醇废气，清洗工序产生的乙醇废气；硅胶加热器接线工序、仪器仪表回流焊及手工焊产生的焊锡烟尘。 1）有机废气 热压有机废气 项目采用无锡市辉英电力电子有限公司提供的硅胶布，该硅胶布在出厂前捏合过程中已添加了硫化剂（羟基硅油）及阻燃剂（三氧化二铁）等。硅胶布中60%的硅橡胶已经在无锡市辉英电力电子有限公司进行硫化成型，40%由本项目进行热压成型。本项目热压操作温度控制在150~180℃左右，该温度下硅橡胶不发生分解，但会产生少量小分子单体等有机废气，以“非甲烷总烃”计。参考《硅橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（文章编号1000-890X（2006）11-0682-02），硫化定型过程中总有机物排放最大系数为827mg/kg橡胶制品，本项目硅胶用量为1.2t/a，其中硅橡胶占比56%，则该过程非甲烷总烃产生量约为0.00056t/a。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中“7工艺过程VOCs无组织排放控制要求 7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集系统。”项目将1台平板热压机和2台手动热压机全部安装在全密闭的压制车间内，并对压制车间设置排风机与排风口联动，当排风口开启时，排风机应自动转换为排风状态。项目压制车间占地面积22.33m2，其中长5.8m、宽3.85m、高3.5m，换气次数为30次/h，风机风量设置为3000m3/h，排风经管道引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置进行处理，尾气经15m高排气筒（1#）排放。 项目安装的二级活性炭吸附装置采用蜂窝状活性炭进行填充，蜂窝活性炭的横向强度不低于0.3MPa，纵向强度不低于0.8MPa，BET比表面积不低于750m2/g，气体流速0.735m/s。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），吸附装置的净化效率不得低于90%（本项目废气处理效率保守取值90%）。项目每批热压6片，每天平均热压7批，每批热压15min。 老化调试有机废气 项目在硅胶生产线检测区设置1个老化调试台，通过向老化口通电，对硅胶加热器进行老化测试，调试过程中利用温控器控制操作温度及老化时间，老化调试一般约30分钟，测试过程中会产生有机废气，以非甲烷总烃计。类比同类项目，老化测试过程中有机废气产生量约为原料用量的0.1%，本项目参与老化调试工序的硅胶布用量约为1.2t/a，则有机废气产生量为0.0012t/a。 由于项目生产车间不大，老化调试台与废气处理设施较近，管道连接比较便捷，故项目拟在老化调试台上方设置集气罩，并在集气罩四周用塑料软帘围闭收集有机废气，经收集的有机废气引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置（与热压有机废气共用一套废气处理装置）处理，尾气经15m排气筒排放（1#）。根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编），上吸式外部集气罩通风量计算公式为： L=K×P×H×Vx， 其中，P—排风罩敞开面的周长，本项目老化调试台拟设置的单个集气罩长0.5m、宽0.4m，即敞开面周长为1.8m； H—罩口至有害物源的距离，本环评取0.2m； Vx—边缘控制点的控制风速，本项目老化有机废气以轻微的速度放散到相对平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s，本评价取0.5m/s； K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.4。 由此可计算出单个集气罩的风量为0.252m3/s，即907.2m3/h。本项目老化调试台设置2个集气罩，配套的风机总风量为2000m3/h，废气收集效率达到90%。老化工作时间每天4h，每年290天。 乙醇废气 项目仪器仪表生产过程中使用刮刀将印刷失误的电路板表面的锡膏刮进锡膏桶中作为原材料重复使用，刮后的电路板则需要使用浓度99.7%的乙醇擦洗后重新印刷，擦洗的乙醇基本全部挥发。该工序乙醇年用量为8.55kg/a，印刷失误擦洗时间较短，每天按0.5小时计，则擦洗过程挥发产生的有机废气为8.55kg/a，产生速率为0.059kg/h。由于项目乙醇擦洗在印刷机内自动擦洗，且擦洗工序乙醇用量较少，挥发的乙醇废气通过机器顶部密闭连接的排气管道负压收集，故该环节不考虑无组织废气的产生。 另外项目在进行插件安装前需要用沾染乙醇的棉签进行表面擦拭，该工序乙醇年用量约为19.95kg/a，每天擦拭时长约1h，消耗的乙醇均在晾干过程中挥发，则擦拭过程将产生有机废气为19.95kg/a，产生速率约为0.069kg/h。 项目电路板焊接完后会有少量松香或焊剂残留，高温调试前需要对电路板进行清洗。项目洗板使用乙醇作为清洗剂，由于项目大部分采用免清洗电路板，主要用沾染乙醇的棉签进行表面擦拭即可，仅少量电路板需要进行清洗，项目清洗乙醇年用量仅为10kg/a。根据建设单位提供的超声波清洗机技术方案，清洗在全封闭的超声波清洗机中进行，产生的废乙醇循环使用，直至质量达不到要求后才更换，更换后的废乙醇采用专门容器收集后存放在危废暂存间，交由有资料的单位定期处理。类比同类项目，本项目乙醇清洗过程挥发量按2%计，则每年废乙醇产生量约为9.8kg/a，其余的乙醇均在清洗及自然晾干过程中挥发。项目每年清洗40次，每次清洗时长约0.5h，则清洗过程将产生有机废气为0.2kg/a，产生速率约为0.01kg/h。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中“ 7工艺过程VOCs无组织排放控制要求 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： f）干燥（烘干、风干、晾干等）；g)清洗（浸洗、喷洗、林洗、冲洗、擦洗等）。”项目清洗工序设有1个清洗台和一个晾干台，项目拟在每个乙醇擦拭工位、清洗台、晾干台上方设置集气罩收集乙醇废气，经收集的乙醇废气引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置（与热压有机废气、老化调试有机废气共用一套活性炭吸附装置）处理，尾气经15m排气筒排放（1#）。 根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编），上吸式外部集气罩通风量计算公式为： L=K×P×H×Vx， 其中P—排风罩敞开面的周长，本项目擦拭工位设置的单个集气罩长0.2m、宽0.1m，即敞开面周长为0.6m；清洗台、晾干台拟设置的单个集气罩长0.5m、宽0.4m，即敞开面周长为1.8m； H—罩口至有害物源的距离，本环评取0.2m； Vx—边缘控制点的控制风速，本项目擦拭、清洗、晾干有机废气以轻微的速度放散到相对平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s，本评价取0.5m/s； K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.4。 由此可计算出擦拭工位单个集气罩的风量为302.4m3/h，清洗台、晾干台单个集气罩的风量为907.2m3/h。本项目擦拭工位设置2个集气罩、清洗台设置1个集气罩、晾干台设置1个集气罩，乙醇废气收集配套安装的风机风量为3000m3/h，将擦拭、清洗、晾干产生的有机废气统一收集，收集效率达到90%。 项目有机废气的产排情况如表20所示。 表20 项目有机废气产排情况一览表 污染物 产污 环节 有组织废气产生情况 有组织废气排放情况 无组织排放量（t/a） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 产生量（t/a） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 产生量（t/a） 非甲烷总烃 压制、老化、清洗、擦洗 5.45 0.1321 0.028384 0.55 0.01321 0.00284 0.002141 2）焊接烟尘 回流焊 项目仪器仪表生产过程中会使用回流焊，焊料主要为无铅焊锡膏，焊接过程会产生少量的焊锡烟尘，主要污染因子为锡及其化合物。产污系数参照《船舶工业劳动保护手册》（上海出版社，1989年第一版，江南造船厂科研），焊丝发尘量为5~8g/kg（本项目按最大值8g计），项目回流焊锡膏年用量4kg/a，则锡及其化合物产生量约为0.032kg/a。 项目拟在回流焊设备顶端密闭连接排气管对焊接烟尘进行负压收集，风机风量为3000m3/h，采用回流焊机自带的“固定式焊烟净化器”对收集后的焊锡烟尘进行处理，处理后由15米高排气筒（2#）排放。固定式焊烟净化器采用滤筒除尘工艺，对焊锡烟尘的去除率为95%，项目每天焊接3h，年焊接时长为870h。由于回流焊锡膏用量较少，产生的焊锡烟尘量极少，且焊锡烟尘经设备顶端密闭连接的排气管道负压收集，故不考虑此环节焊锡烟尘无组织产排情况。 手工焊 项目硅胶加热器以及仪器仪表生产过程中均有手工焊接，焊料为无铅焊锡丝。无铅焊锡丝年用量为20kg/a，焊接时长为1450h，焊接过程中会产生少量焊锡烟尘，主要污染因子为锡及其化合物。产污系数参照《船舶工业劳动保护手册》（上海出版社，1989年第一版，江南造船厂科研），焊丝发尘量为5~8g/kg（本项目按最大值8g计），则本项目手工焊产生的锡及其化合物约0.16kg/a。项目拟在每两个焊接工位处设置1套两头移动式焊烟净化器对产生的焊锡烟尘进行收集处理，由于焊锡烟尘量较少，直接在车间内无组织排放。 为了提高对移动式焊烟净化器的收集效率，本环评要求在使用移动式焊烟净化器时，其集气罩应尽可能包围或靠近污染源，使焊锡烟尘的扩散限值在最小的范围内；集气罩的吸气气流尽可能与焊锡烟尘气流运动方向一致。在采取以上收集措施后，移动式焊烟净化器收集效率可达到85%，净化器采用滤筒除尘工艺，对焊锡烟尘的去除率为95%。为了保证良好的工作环境，本环评要求建设单位应加强环保管理，厂房内设置排气扇，保证室内空气流通，建议工人操作时配戴口罩，在移动式焊烟净化器开启的条件下工作。 项目焊锡烟尘产排情况见表22。 表20 项目焊锡烟尘产排情况一览表 污染物 产污 环节 有组织废气产生情况 有组织废气排放情况 无组织排放量（kg/a） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 产生量（t/a） 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 产生量（t/a） 锡及其化合物 回流焊 0.012 0.000037 0.000032 0.0006 0.0000018 0.0000016 / 手工焊 / / / / / / 0.0308 （2）废水 项目不产生生产废水。项目运行期废水主要为职工日常盥洗和入厕等产生的生活污水。生活污水产生量为446.6m³/a（1.54m³/d），主要污染物为：COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN。项目生活污水依托沣东科技产业园已建成的一座容积为75m3的化粪池处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准后由市政污水管网排入西安市六村堡污水处理厂。 项目生活污水污染物浓度通过类比确定：COD：400mg/L、BOD：220mg/L、氨氮：25mg/L、SS：250mg/L、总磷：5mg/L、总氮：40mg/L。生活污水的产生及排放情况见表23。 表23 项目运行期生活污水污染物产排情况一览表 名称 污染物名称 COD BOD5 SS NH3-N 总磷 总氮 生活污水（446.6m3/a） 产生浓度（mg/L） 400 220 250 25 5 40 产生的量（t/a） 0.179 0.098 0.112 0.01 0.002 0.018 化粪池 处理效率% 15 10 30 / / / 处理后浓度（mg/L） 340 198 175 25 5 40 处理后的量（t/a） 0.152 0.088 0.078 0.01 0.002 0.018 GB8978-1996中的三级标准限值 500 300 400 / / / GB/T31962-2015中的B级标准 / / / 45 8 70 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 生活污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN等，其排放浓度为COD：340mg/L、BOD5：198mg/L、SS：175mg/L、氨氮：25mg/L、总磷：5mg/L、总氮：40mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，经市政管网排至西安市六村堡污水处理厂。 （3）噪声 项目主要噪声源有热压机、绕丝机、贴片机、回流焊机、超声清洗机等生产设备及废气处理设施配套风机等，根据同类设备噪声源进行的类比实测结果，本项目噪声源噪声值一般在70～85dB（A）。项目主要设备噪声源强见表24。 表24 项目主要噪声源强 单位：dB(A) 序号 设备名称 位置 源强 数量（台） 拟采取治理措施 声源性质 1 平板热压机 压制车间 75 1 基础减振、墙体隔声 连续排放 2 绕丝机 裁剪车间 80 1 基础减振、墙体隔声 连续排放 3 裁布机 裁剪车间 80 1 墙体隔声 连续排放 4 精密液压裁断机 接线区 80 1 基础减振、墙体隔声 连续排放 5 贴片机 SMT车间 70 1 基础减振、墙体隔声 连续排放 6 回流焊机 SMT车间 75 1 基础减振、墙体隔声 连续排放 7 锡膏印刷机 SMT车间 75 1 基础减振、墙体隔声 连续排放 8 超声清洗机 SMT车间 80 1 墙体隔声 间断排放 9 移动式焊烟净化器 接线车间SMT车间 80 10 墙体隔声 间断排放 10 空调 卫生间西侧、采购库房办公室外 85 2 低噪声设备、减振基础 连续排放 11 风机 室外 90 3 隔声罩、基础减振 连续排放 （4）固体废物 项目运行期产生的固体废物主要包括硅胶加热器/带生产过程产生的废边角料、废包装物、废高温布以及检测的不合格品；仪器仪表生产过程产生的废包装物、废锡膏罐、沾染乙醇的废棉签、空乙醇桶、废液压油以及含油废抹布、手套、废乙醇以及废电子元件、废电路板；废气治理产生的废活性炭、废过滤芯等。 1）一般工业固体废物 边角料 项目硅胶加热器/带生产过程中需手工裁剪切除多余的硅胶边角料及高温布料，边角料主要成分为硅橡胶、玻璃纤维、聚四氟乙烯，属于一般固废。根据建设单位提供资料，边角料产生量约为0.008t/a，收集于固废暂存间，定期交由物质回收部门回收处理。 废包装物 废包装物包括原辅材料包装和产品包装产生的废纸箱、废塑料包装袋，根据建设单位提供资料，废包装物产生量约为0.3t/a，属一般固废，分类收集于固废暂存间，定期交由物质回收部门回收处理。 废高温布 项目硅胶加热器生产过程中使用高温布隔绝热压机与硅胶布，以防止其直接接触影响压制效果，因此此环节会产生废高温布，废高温布主要成分为玻璃纤维、聚四氟乙烯，属于一般固废。根据建设单位提供资料，废高温布产生量约为0.001t/a，收集于固废暂存间，定期交由物质回收部门回收处理。 不合格品 项目在接线完毕后需要对硅胶加热器半成品进行绝缘检测，其过程会产生不合格产品。根据与建设单位沟通，项目在此环节产生的不合格率极低，约0.5片/10000片，本项目硅胶加热器和硅胶加热带年产11000件，则产生的不合格产品约0.1kg/a。项目将不合格产品的铝合金板、镍合金丝手工取下后重复利用，硅胶布作为废品放入固废暂存间，交由物质回收部门回收处理。 焊接烟尘过滤芯 项目采用焊烟净化器对焊接烟尘进行收集处理，收尘量为0.1kg/a，该部分粉尘主要成分为锡及其化合物，废过滤芯收集后放入固废暂存间，交由物质回收部门回收处理。 沾染乙醇的废棉签、空乙醇桶、废锡膏罐 仪器仪表生产过程中需使用乙醇将印刷错误的锡膏擦洗干净后重新印刷，在此环节会产生沾染了酒精的废棉签、空乙醇桶；回流焊接环节将产生废锡膏罐。根据建设单位提供资料，预计沾染了酒精的废棉签、空乙醇桶、废锡膏罐年产生量为0.018t/a，收集后放入固废暂存间，交由物质回收部门回收处理。 2）危险固废 废电子元件、废电路板 根据建设单位提供资料，仪器仪表生产过程中产生的废弃电子元件、废电路板件约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废电路板属于“HW49非特定行业”，危废代码：900-45-49。经专用容器收集后暂存于危废暂存库，交有资质单位回收定期处理。 废液压油 项目热压机等使用过程中会向其内加液压油，以起到润滑作用，因此在设备检修时会产生少量废液压油，项目热压机用油量较少，废液压油产生量亦少。根据建设单位提供资料，本项目废液压油产生量约0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废液压油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码：900-214-08。本项目将产生的废液压油收集在专用容器后放入危废暂存间，交由有资质的单位定期处理。 废含油抹布和手套 废含油抹布和手套来自于热压机的检修，根据建设单位提供的资料，项目废含油抹布和手套产生量为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废含油抹布和手套属于“HW49非特定行业，废物代码：900-041-49。项目将产生的废含油抹布和手套收集于危废暂存间，交由有资质的单位定期处理。 废活性炭 项目产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理，活性炭吸附饱和后必须对其更换，此过程会产生一定量的废活性炭。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭吸附容量一般为25%。本项目有机废气具有低浓度、大风量特点，为了保证活性炭吸附装置良好的吸附效果，建设单位在吸附装置内填充蜂窝状活性炭。根据工程分析，本项目有机废气处理时活性炭吸附的有机废气量为0.025544t/a，因此，有机废气处理所需新鲜活性炭0.09782t/a，产生废活性炭为0.024455+0.09782=0.122275t/a。由于建设单位仅明确了有机废气的处理措施，目前有机废气处理措施的工程设计还未进行招标，故不能确定活性炭吸附装置中活性炭的填充量。本环评要求项目运营过程中，建设单位应加强废气处理设施管理，每一季度更换一次活性炭。根据《国家危险废物名录》（2016版），废活性炭属于“HW49非特定行业”，危废代码：900-41-49。废活性炭分类收集在专用容器后放入危废暂存间，交由有资质的单位定期处理。 废乙醇 项目电路板焊接完后会有少量松香或焊剂残留，调试前需要对其进行清洗，项目清洗后会产生少量的废乙醇。根据建设单位技术资料，项目废乙醇年产量约9.8kg/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），废乙醇属于“HW06非特定行业”，废物代码：900-403-06，收集于专用容器后存放于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 3）生活垃圾 项目建成后预计职工50人，均不在项目内食宿。根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均办公垃圾为0.5~1.0kg/人.d，本项目每人每天办公生活垃圾产生量为0.5kg/(人·d)计，项目每年工作290天，则生活垃圾产生量约为25kg/d（7.25t/a），统一收集后交由当地环卫部门处置。 项目主要固体废物产生情况见表25。 表25 主要固体废物产生情况一览表 序号 类型 污染物名称 危废代码 产生量（t/a） 处置措施 1 一般工业固废 边角料 — 0.008 分类收集于固废暂存间，定期交由物质回收部门回收处理。 2 废包装物 — 0.3 3 废高温布 — 0.001 4 焊接烟尘过滤芯 — 0.0001 5 不合格品 — 0.0001 6 沾染乙醇的废棉签、空乙醇桶、废锡膏罐 — 0.018 7 危险废物 废电子元件、废电路板 HW49 900-045-49 0.05 分类收集在专用容器后放入危废暂存间，交由有资质的单位定期处理。 8 废液压油 HW08 900-214-08 0.05 9 废含油抹布和手套 HW49 900-041-49 0.005 10 废活性炭 HW49 900-041-49 0.122275 11 废乙醇 HW06900-403-06 0.0098 12 生活垃圾 生活垃圾 — 7.25 按照《西安市生活垃圾分类管理办法》分类收集于垃圾箱内，由当地环卫部门处置。 运营期所产生的危险废物详情见表26。

表26  运营期危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废电子元件、废电路板 | HW49 其他废物 | 900-045-49 | 0.05 | 性能检测 | 固态 | 金属 | 金属 |  | T |  |
| 2 | 废液压油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 0.05 | 生产过程 | 液态 | 基础油、添加剂、杂质 | 基础油 |  | T，I |  |
| 3 | 废含油抹布和手套 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 0.005 | 生产过程 | 固态 | 基础油、添加剂、杂质 | 基础油 |  | T |  |
| 4 | 废活性炭 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 0.122275 | 有机废气治理 | 固态 | 有机废气 | 有机废气 |  | T/Tn |  |
| 5 | 废乙醇 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-403-06 | 0.0098 | 清洗 | 液体 | 乙醇 | 乙醇 |  | I |  |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 热压、老化、擦洗、清洗 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 5.45mg/m3，0.1321kg/h | 0.55mg/m3，0.01321kg/h |
|  |  | 无组织 |  | 0.002141t/a | 0.002141t/a |
|  | 回流焊 | 锡及其化合物 | 0.012mg/m3，0.000037kg/h | 0.0006mg/m3，0.0000018kg/h |
|  | 手工焊 | 锡及其化合物 | 0.0308kg/a | 0.0308kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 446.6m3/a |
|  |  | COD | 400mg/L，0.179t/a | 340mg/L，0.152t/a |
|  |  | BOD5 | 220mg/L，0.098t/a | 198mg/L，0.088t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.112t/a | 175mg/L，0.078t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.01t/a | 25mg/L，0.01t/a |
|  |  | 总氮 | 40mg/L，0.018t/a | 40mg/L，0.018t/a |
|  |  | 总磷 | 5mg/L，0.002t/a | 5mg/L，0.002t/a |
| 固 体 废 物 | 一般工业固体废弃物 | 边角料 | 0.008t/a | 0 |
|  |  | 废包装物 | 0.3t/a | 0 |
|  |  | 废高温布 | 0.001t/a | 0 |
|  |  | 焊接烟尘过滤芯 | 0.0001t/a | 0 |
|  |  | 不合格品 | 0.0001t/a | 0 |
|  |  | 沾染乙醇的废棉签、空乙醇桶、废锡膏罐 | 0.018t/a | 0 |
|  | 危险 废物 | 废电子元件、废电路板 | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 废液压油 | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 废含油抹布和手套 | 0.005t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.122275t/a | 0 |
|  |  | 废乙醇 | 0.0098t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 7.25t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目主要噪声源有热压机、绕丝机、贴片机、回流焊机、超声清洗机等生产设备及废气处理设施配套风机等，根据同类设备噪声源进行的类比实测结果，本项目噪声源噪声值一般在70～90dB（A）。通过选用低噪声设备外，建筑墙体隔声（噪声源安置在室内）、隔声罩、基础减振及距离衰减等措施治理后，对外环境影响较小。 |
| 主要生态影响： 项目四周无古居、古木、风景名胜及其它需重点保护的敏感生态保护目标。本项目购买沣东科技产业园标准厂房，只需在厂房内进行简单的装修及安装设备，无需土建，对周边生态环境基本无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 由于本项目不新增占地，所用的场地为购买的成品厂房，因此建设过程中不涉及土建施工。本项目施工内容仅为厂房简单装修以及设备的安装调试，在装修和设备安装调试期间会产生废气、噪声、生活污水、固废等少量污染物。 一、废水环境影响分析 项目施工场地内无施工人员临时住所，施工期人员每天早8:00至晚18:00进行装修作业。装修期只产生少量施工人员生活污水，主要污染因子为COD、SS、氨氮等，其浓度较低。由于沣东科技产业园污水管网已经铺设完善，施工人员生活污水经标准厂房内卫生间进入沣东科技产业园东北侧已建的一座容积为75m3化粪池处理，出水经市政污水管网排入西安市六村堡污水处理厂。 因此，本项目施工期生活污水不外排，对周围环境影响较小。 二、大气环境影响分析 1、焊接烟尘 由现场踏勘可知，项目所购买的厂房仍为空置状态，目前尚未开始室内装修与设备安装。在生产区与生活区之间钢架、钢板搭设过程中必然会使用焊接，在焊接过程中将产生少量的焊接烟尘，焊接烟尘主要成分为SiO2、MnO2等金属氧化物以及氮氧化物、一氧化碳等有害气体。根据《机械加工项目污染物源强的确定方法》（陈强，吴焕波. 机械加工项目污染源强的确定方法[J].甘肃科技，2014,30（12）：66-68.），气体保护焊污染物产污系数为5~8g/kg（本项目取8g/kg），本项目施工期焊接环节主要发生在钢架、钢板搭设和设备安装过程中，焊接量较少，根据建设单位提供资料，焊材用量共计20kg，则焊接烟尘产生量共计0.16kg。 为了尽可能降低施工期焊接烟尘的影响和程度，焊接作业时应采用CO气体保护焊，并采取移动式焊烟净化器装置对焊接烟尘进行收集处置，以减少焊接烟尘对外环境和施工人员的影响。本环评要求焊接前应开启移动式焊烟净化器装置，焊接时应使其集气罩罩口尽可能包围或靠近污染源，使焊接烟尘的扩散限值在最小的范围内，且吸气气流尽可能与焊接烟尘气流运动方向一致。焊接烟尘的最大落地浓度均位于施工现场附近，加之所在地空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散。当施工结束后，该影响随之消失，因此施工期间的焊接烟尘属于短期影响。 2、装修涂料废气 为了防止钢架、钢板、设备腐蚀，施工期需要在钢架、钢板和设备表面涂刷防腐材料进行防腐处理。根据《西咸新区铁腕治霾三年行动方案》（2018-2020年）“严格实施工业企业错峰生产。……在夏季（6月1日至9月30日）……所有建筑内外墙体装饰、市政道路划线、栏杆喷涂、建筑工地内喷涂等作业，禁止使用含挥发性有机物溶剂的涂料。”由现场踏勘可知，项目所购买的厂房仍为空置状态，目前尚未开始室内装修与设备安装，本环评要求施工期应选用环保型油漆及先进的喷漆设备，减少漆雾的飞散量。由于刷漆工序较少，刷漆施工期较短，在2020年6月1日之前必定完成刷漆。另外项目刷漆量较小，影响范围均在厂界内，因此喷漆作业对周围环境影响较小。 三、噪声影响分析 项目装修阶段会使用到切割机、电钻等施工机械，钻、切等工序会产生少量的噪声，其噪声源强在70-90dB(A)之间。由于作业时间不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，为不连续产生。本环评建议采取以下的措施： ①施工期间文明施工，合理安排施工作业，严格按厂区管理部门批准的时间施工，尤其是需要动用高噪声、大震动的设备时尽量避开午休、集中办公等需要安静环境的时段。 ②在厂房内装修时，进行钻、切工序时应注意关窗，避免噪声通过门窗发散，尽量缩短使用时间，减少噪声向周围辐射。 因此，本项目只要施工期间通过加强管理，合理安排施工时间，施工噪声对周围敏感点的影响较小，施工活动结束后施工噪声影响随之消失。 四、固体废物影响分析 项目施工期产生的固体废弃物主要是废弃装修材料、非水性涂料桶、非水性油漆桶等装修垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 施工期产生的废弃装修材料以无机物为主，本环评要求应做到分类收集废弃装修材料，对可回收利用的集中收集后交由物质部门回收处理，不可回收利用部分在沣东科技产业园指定地点暂存后，统一运至建筑垃圾处理场进行处理。 项目施工期产生的非水性涂料桶、非水性油漆桶等属于危险废弃物，应收集后及时交有资质的单位处理。 项目施工期生活垃圾产生量以施工高峰期最大施工人数20人计，人均日产生垃圾0.5kg/人·日，则生活垃圾量10kg/d，分类收集后交由环卫部门定期清理。 本环评要求施工期严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，将产生的装修垃圾和生活垃圾分类集中进行堆放、处理，避免对环境造成二次污染。 综上所述，本项目施工期的影响是暂时的，在施工期结束后，影响范围内的环境影响基本都可以恢复，只要认真落实本环评提出的施工期环保措施，施工期结束后基本不会对周围环境遗留不良影响。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1、评价等级判定 （1）评价因子筛选和评价标准确定 根据本项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本项目评价因子和评价标准见表27。 表27 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 小时平均值 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 锡及其化合物 一次最大值 0.06 《大气污染物综合排放标准详解》 （2）预测分析 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算模型预测本项目对预测范围内的大气环境影响。 1）估算模型参数 估算模型主要参数见表28。 表28 估算模型参数表 参数 取值 城市农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） 98万 最高温度℃ 41.8 最低温度℃ -20 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向 / 2）污染源参数 项目污染源点源参数见表29，面源参数见表30。 表29 点源参数表 编号 名称 排气筒底部 中心坐标 排气筒底部海拔高度m 高度m 排气筒内径m 烟气流速m/s 排放温度ºC 年排放时间/h 排放 工况 排放速率kg/h X（度） Y（度） 1 1#排气筒 非甲烷总烃 108.80932 34.32324 379 15 0.3 0.735 25 215 正常 工况 0.01321 2 2#锡及其化合物 108.80924 34.32309 379 15 0.3 3.0 25 870 正常 工况 0.0000018 表30 面源参数表 编号 名称 面源起点坐标/° 海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 排放速率kg/h X Y 1 非甲烷总烃 108.80924 34.32302 379 33 27 0 6 215 正常 工况 0.009 2 锡及其化合物 108.80924 34.32302 379 33 27 0 6 1450 正常 工况 0.000021 3）主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表31、表32。 表34 废气有组织排放估算模型计算结果表 评价因子 评价标准（μg/m³） Cmax（μg/m³） Pmax(%) D10% 非甲烷总烃 2000 1.0097 0.050485 / 锡及其化合物 60 0.0001030 0.0001717 / 表35 废气无组织排放估算模型计算结果表 评价因子 评价标准（μg/m³） Cmax（μg/m³） Pmax(%) D10% 非甲烷总烃 2000 10.068 0.5034 / 锡及其化合物 60 0.0234920 0.0391533 / 由预测结果可知，项目非甲烷总烃有组织排放最大落地浓度为1.0097μg/m3（最大落地浓度出现距离为143m，占标率0.050485%）；项目非甲烷总烃无组织排放最大落地浓度为10.068μg/m3（最大落地浓度出现距离为19m，占标率0.5034%）。项目锡及其化合物有组织排放最大落地浓度为0.0001030μg/m3（最大落地浓度出现距离为45m，占标率0.0001717%），项目锡及其化合物无组织排放最大落地浓度为0.023492μg/m3（最大落地浓度出现距离为19m，占标率0.0391533%）。 4）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2条要求的评价工作分级方法，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi =（Ci/Coi）×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。 通过导则推荐的估算模式计算，Pmax=0.5034%，大气环境评价工作等级判定按表33执行。 表33 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 本项目 Pmax=0.5034%＜1% 判定结果 三级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。三级评价项目不进行进一步预测与评价。 项目大气环境影响评价自查表见附表2。 2、大气污染物达标排放分析 项目运营期产生的废气主要包括硅胶加热器压制工序产生的有机废气，印刷锡膏以及清洗过程产生的乙醇废气，仪器仪表回流焊及硅胶加热器接线工序、手工焊产生的焊锡烟尘。 （1）有机废气 项目将1台平板热压机和2台手动热压机全部安装在全密闭的压制车间内，并对压制车间设置排风机与排风口联动，当排风口开启时，排风机应自动转换为排风状态。项目压制车间占地面积22.33m2，其中长5.8m、宽3.85m、高3.5m，换气次数为30次/h，风机风量设置为3000m3/h，排风经管道引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置进行处理，吸附装置采用蜂窝状活性炭填充，废气处理效率约为90%，尾气经15m高排气筒（1#）排放。 项目拟在老化调试台上方设置集气罩，经收集的有机废气引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置（与热压有机废气共用一套废气处理装置）处理，尾气经15m排气筒排放（1#）。为使集气罩收集效率达到90%，项目拟在老化调试台设置2个集气罩，集气罩长0.5m、宽0.4m，集气罩四周用塑料软帘围闭，罩口至有害物源的距离0.2m，单个集气罩配套的风机风量为1000m3/h。 项目乙醇擦洗在印刷机内自动擦洗，且擦洗工序乙醇用量较少，挥发的乙醇废气通过机器顶部密闭连接的排气管道负压收集，故该环节不考虑无组织废气的产生。项目拟在每个乙醇擦拭工位、清洗台、晾干台上方设置集气罩收集乙醇废气，经收集的乙醇废气引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置（与热压有机废气、老化调试有机废气共用一套活性炭吸附装置）处理，尾气经15m排气筒排放（1#）。为使集气罩收集效率达到90%，项目拟在擦拭工位设置2个集气罩、清洗台设置1个集气罩、晾干台设置1个集气罩。擦拭工位设置的单个集气罩长0.2m、宽0.1m，清洗台、晾干台拟设置的单个集气罩长0.5m、宽0.4m，罩口至有害物源的距离0.2m，乙醇废气配套的风机风量为3000m3/h。 项目有机废气具有低浓度、大风量特点，为了保证活性炭吸附装置良好的吸附效果，建设单位吸附装置内填充蜂窝状活性炭，蜂窝活性炭的横向强度不低于0.3MPa，纵向强度不低于0.8MPa，BET比表面积不低于750m2/g，气体流速0.735m/s。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），吸附装置的净化效率不得低于90%（本项目废气处理效率保守取值90%）。由于建设单位仅明确了有机废气的处理措施，目前有机废气处理措施的工程设计还未进行招标，故不能确定活性炭吸附装置中活性炭的填充量。本环评要求项目运营过程中建设单位应加强处理设施日常管理，确保有机废气稳定达标排放，并定期更换活性炭。 经过工程分析，项目有机废气经过二级活性炭吸附装置处理后，排气筒（1#）出口非甲烷总烃排放量0.00284t/a，排放速率0.01321kg/h，排放浓度0.55mg/m3，满足陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）表1电子产品制造中非甲烷总烃的限值要求。根据模型计算结果，项目生产厂房无组织非甲烷总烃下风向最大质量浓度10.068μg/m3，满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)中的表3无组织厂界浓度限值。根据陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1电子产品中“非甲烷总烃排放速率≤1.5kg/h时，等同于满足去除效率限值要求”，项目废气处理措施处理效率可行。 （2）焊锡烟尘 项目拟在回流焊设备顶端密闭连接排气管对焊接烟尘进行负压收集，风机风量为3000m3/h，采用回流焊机自带的“固定式焊烟净化器”对收集后的焊锡烟尘进行处理，处理后由15米高排气筒（2#）排放。 项目拟在每两个焊接工位处设置1套两头移动式焊烟净化器对产生的焊锡烟尘进行收集处理，由于焊锡烟尘量较少，直接在车间内无组织排放。为了提高对移动式焊烟净化器的收集效率，本环评要求在使用移动式焊烟净化器时，其集气罩应尽可能包围或靠近污染源，使焊锡烟尘的扩散限值在最小的范围内；集气罩的吸气气流尽可能与焊锡烟尘气流运动方向一致。在采取以上收集措施后，移动式焊烟净化器收集效率可达到85%，净化器采用滤筒除尘工艺，对焊锡烟尘的去除率为95%。为了保证良好的工作环境，本环评要求建设单位应加强环保管理，运行期间需规范相关设备操作，加强对烟尘净化器的日常维护，厂房内设置排气扇，并加强室内通风。建议工人操作时配戴口罩，在移动式焊烟净化器开启的条件下工作。 根据工程分析，项目排气筒（2#）出口锡及其化合物排放量0.0000016t/a，排放速率0.0000018kg/h，排放浓度0.0006mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级中锡及其化合物排放限值要求。根据模型计算结果，项目生产厂房下风向锡及其化合物最大落地浓度为0.023492，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织厂界浓度限值要求。 综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，评价认为环境影响可以接受。 3、污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气排放口为有机废气排放口、粉尘排放口，不属于工业窑炉、化工类排污单位的主要反应设备、出力10t/h及以上燃料锅炉和燃气轮机组等级与其排放污染物相当的污染源，属于一般排放口。项目有组织排放量核算详情见表34。 表34 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（kg/a） 1 1# 非甲烷总烃 0.55 0.01321 2.84 2 2# 锡及其化合物 0.0006 0.0000018 0.0016 一般排放口合计 非甲烷总烃 2.84 锡及其化合物 0.0016 ②无组织排放量核算 项目无组织排放量核算详情见表35。 表35 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量(kg/a) 标准名称 浓度限值/(mg/m3) 1 / 热压、高温调试、印刷擦洗、表面擦拭、清洗 非甲烷总烃 厂房通风、加强管理 陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 厂区边界 3 2.141 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 厂区内 10 2 / 锡及其化合物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 周界外 0.24 0.0308 合计 非甲烷总烃 2.141 锡及其化合物 0.0308 ③年排放量核算 本项目大气污染物年排放量统计见表36。 表36 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量(kg/a) 1 非甲烷总烃 4.981 4 锡及其化合物 0.0324 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本次环评对项目废水进行环境影响分析。 （1）废水情况及评价等级判定 项目不生产生产废水。项目仅产生少量职工生活污水，生活污水依托沣东科技产业园已建成的一座容积为75m3的化粪池处理，处理后由市政污水管网排入六村堡污水处理厂。项目生活污水排放形式属于间接排放，故评价等级为三级B。 （2）建设项目污染物排放信息 1）废水类别、污染物及污染治理设施信息（表37）。 表37 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施 编号 污染治理设施 名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、氨氮、SS、 TP、 TN 西安市六村堡污水处理厂 连续排放，流量稳定 TW001 园区化粪池 沉淀 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 2）废水间接排放口基本情况（表38） 表38 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 108.80812 34.32306 0.04466 六村堡污水处理厂 连续排放，流量稳定 / 六村堡污水处理厂 COD 450 BOD5 220 SS 300 NH3-N 30 TP 5 TN 45 3）废水污染物排放执行标准表（表39） 表39 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 说污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 COD GB8978-1996中的三级标准限值 500 BOD5 300 SS 400 2 NH3-N GB/T31962-2015中的B级标准 45 TP 8 TN 70 4）废水污染物排放信息表（表40） 表40 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 年排放量/（t/a） 全厂排放口合计（t/a） 1 DW001 COD 340 0.152 0.152 2 BOD5 198 0.088 0.088 3 SS 175 0.078 0.078 4 NH3-N 25 0.01 0.01 5 TP 5 0.002 0.002 6 TN 40 0.018 0.018 地表水环境影响评价自查表见附表3。 5）化粪池依托可行性分析 根据现场实际踏勘，伟合沣东科技产业园共建设2座化粪池，且该产业园已取得西安市环境保护局沣渭新区分局颁发的《伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园项目一期项目环境影响报告表的批复》（市环沣渭批复[2014]56号）。根据建设单位提供资料，本项目依托的是位于园区东北侧的1#化粪池。1#化粪池容积为75m3，水力停留时间为24h，按照设计可满足该产业园污水的收纳和处理需求。该化粪池已建成运行，目前运行正常，现处理该产业园污水水量为56m³/d，本项目生活污水产生量为1.54m³/d，该化粪池能够容纳本项目废水排放。因此，项目生活污水排入其化粪池可行。 6）六村堡污水处理厂依托可行性分析 污水处理厂位置及规模 西安市六村堡污水处理厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西。总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，一期工程10×104m3/d、二期5×104m3/d，工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安市第六污水处理厂工程（15×104m3/d处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10号。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试，于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。 西安市六村堡污水处理厂服务范围 西安市六村堡污水处理厂主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。 污水处理工艺介绍及出水水质标准 西安市六村堡污水处理厂采用以A2/O为主的生物处理工艺，处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。 项目排污对污水处理厂的影响 项目污水排放量仅为1.54m3/d，主要为生活污水。据调查，该污水厂目前尚未满负荷运行，可以接纳本项目的废水。项目生活污水经化粪池处理，污染负荷较低，对污水厂的处理负荷冲击较小，不会对污水处理厂正常运行造成影响。 综上所述，项目在西安市六村堡污水处理厂建成运行后建成，且排水在西安市六村堡污水处理厂的收水范围之内，污水处理厂有足够富裕的处理能力，项目外排污水符合污水处理厂进水水质要求。因此，项目产生的废水处理达标后依托六村堡污水处理厂处理可行。 三、地下水环境影响分析 项目属于“K、机械、电子，78电气机械及器材制造中的其他（仅组装的除外）”以及“K、机械、电子，79仪器仪表及文化、办公用机械制造中的其他（仅组装的除外）”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 四、声环境影响分析 项目主要噪声源有热压机、绕丝机、贴片机、回流焊机、超声清洗机等生产设备及废气处理设施配套风机等，噪声源噪声值一般在70～90dB（A）。固定声源的噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射、吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。项目噪声源强见表41。 表41 项目噪声源强一览表 噪声源 声压级dB（A） 运行 台数 降噪措施 降噪后声压级dB（A） 噪声源距厂界(m) 东 南 西 北 平板热压机 75 1 基础减振、墙体隔声 50 242 265 115 46 绕丝机 80 1 基础减振、墙体隔声 60 230 269 119 42 裁布机 80 1 墙体隔声 60 231 267 118 43 精密液压裁断机 80 1 基础减振、墙体隔声 60 230 268 119 43 贴片机 70 1 基础减振、墙体隔声 50 235 275 112 46 回流焊机 75 1 基础减振、墙体隔声 55 231 265 116 44 锡膏印刷机 75 1 基础减振、墙体隔声 55 236 265 111 46 超声清洗机 80 1 墙体隔声 60 232 265 115 46 移动焊烟净化器 80 10 墙体隔声 60 235 256 142 45 空调 85 2 低噪声设备、减振基础 70 234 257 143 44 风机 90 3 隔声罩、基础减振 65 213 271 144 40 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 ①室外点源 采用的衰减公式为： 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 ②室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中： L（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0—为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL—墙壁隔声量，dB（A）。 a—平均吸声系数； r—声源中心处至预测点的距离，参数距离为1m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 ③合成声压级 合成声压级采用公式为： 式中： Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 项目仅昼间生产，夜间不生产，根据环安噪声预测软件Noise System3.0中工业噪声预测模式，计算出厂界及敏感点噪声预测结果见表42。 表42 噪声预测结果 单位：dB(A) 点位 项目 1#（东厂界） 2#（南厂界） 3#（西厂界） 4#（北厂界） 背景值 昼间 55.5 56 54 54.5 贡献值 昼间 22.5 21.7 26.9 36.9 标准 昼间 65 65 65 65 由表42可知，采取厂房隔声降噪、基础减振及距离衰减后，项目厂界昼间（项目夜间不生产）噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB（A））要求。 为进一步降低噪声对周围环境的影响，应该从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节采取一定的噪声防治措施。项目具体措施： （1）项目选用低噪声设备，除废气处理装置配套风机外，生产设备均布置在厂房内部，建筑物可对设备运行噪声起到阻隔作用。 （2）项目在产生机械噪声设备的基座与设备之间安装减振装置，风机外加设隔声罩等降噪措施。 （3）加强设备的日常检修、维护，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等。 （4）加强厂区内生产工人的声环境安全防护工作，应控制超声清洗机工作时间，在不清洗时关闭清洗机。 综上所述，经落实以上措施和距离衰减后，本项目各设备噪声对周围环境影响不大。 五、固体废物环境影响分析 项目运行期产生的固体废物主要包括硅胶加热器/带生产过程产生的废边角料、废包装物、废高温布以及检测的不合格品；仪器仪表生产过程产生的废包装物、废锡膏罐、沾染乙醇的废棉签、空乙醇桶、废液压油以及含油废抹布、手套、废乙醇以及废电子元件、废电路板；废气治理产生的废活性炭、废过滤芯等。固废具体产生情况及处置方式见表43。 表43 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 名称 产生环节 属性判定 处置方式 是否符合环保要求 1 边角料 裁剪工序 一般固废 分类收集于固废暂存间，定期交由物质回收部门回收处理。 是 2 废包装物 裁剪、备料 是 3 废高温布 压制工序 是 4 焊接烟尘过滤芯 废气治理 是 5 不合格品 性能检测 是 6 沾染乙醇的废棉签、空乙醇桶、废锡膏罐 擦洗工序 是 7 废电子元件、废电路板 性能检测 HW49 900-045-49 收集在专用容器后，分类放入危废暂存间，交由有资质的单位定期处理。 是 8 废液压油 设备运行 HW08 900-214-08 是 9 废含油抹布和手套 设备运行 HW49 900-041-49 是 10 废活性炭 废气治理 HW49 900-041-49 是 11 废乙醇 废气治理 HW06900-403-06 是 12 生活垃圾 职工办公 一般固废 按照《西安市生活垃圾分类管理办法》分类收集于垃圾箱内，由当地环卫部门处置。 是 项目生活垃圾按照《西安市生活垃圾分类管理办法》（2019年9月1日执行）的要求进行分类收集。 项目须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）设置危险废物暂存间，交由有资质的危险废物处置单位进行定期处置，并按照国家有关规定填写危险废物转移联单。 结合本项目情况，危险废物暂存间应着重注意以下几点： （1）一般要求 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 （2）对危险废物贮存容器要求 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A 所示的标签。 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。 必须将危险废物装入符合标准的容器内，危险废物与容器性质相容。 （3）对危废暂存间要求 ① 危废暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料进行建造，建筑材料必须与危险废物相容，应采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②危废暂存间必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③危废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口，设置明显的标志。 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 （3）对危废暂存间运行与管理的要求 危险废物进入危废暂存间之前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期。不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 危废暂存间内部每个危废堆间应留有搬运通道。 建立危险废物转移联单制度，并办理相关手续。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （4）对危废暂存间安全防护与监测的要求 危废暂存间必须按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 危废暂存间周围应设置围墙或其它防护栅栏。 危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 综上所述，项目运营期各类固体废物均得到合理的处置，不会对环境造成影响。 六、土壤环境影响分析 项目为仪器仪表制造行业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（土壤环境影响评价项目分类），本项目为“制造业 设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造中的“其他””，故本项目属于III类项目。项目占地面积900m2，占地规模属于小型（<5hm2），项目所在区域内无耕地、园地、牧草地、饮用水源地、居民区、学校等土壤环境保护目标，因此项目所在区域土壤环境敏感程度为“不敏感”。 综上，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A污染影响型评价等级划分表，本项目不需要开展土壤环境影响评价。 七、环境风险影响分析 1、评价依据及环境敏感点概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C中判定方式，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大储存量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。具体计算方法如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q = q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn — 每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn — 每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。 项目涉及的主要危险物质为乙醇，项目Q值确定见表44。 表44 建设项目Q值确定表 危险物质名称 风险单元/工序 临界量Qn/t 最大存在总量qn/t 该种危险物质Q值 乙醇 原材料库 500 0.008 0.000016 经计算，本项目Q=0.000016﹤1，则本项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 2、环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的主要危险物质为乙醇，存放于原材料库。 3、环境风险分析 项目环境风险简单分析情况见表45。 表45 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 仪器仪表及加热器的生产项目 建设地点 （陕西）省 （西安）市 西咸新区 沣东科技产业园 地理坐标 经度 108°48'33.8" 纬度 34°19'23.2" 主要危险物质及分布 主要危险物质为乙醇，存放于原材料库 环境影响途径及危险后果（大气、地表水、地下水等） 遇明火、高热有引起燃烧爆炸的危险。燃烧时形成一氧化碳、二氧化碳，从而影响大气环境。另外泄漏后下渗，从而对水体、土壤等可造成污染。 风险防范措施要求 ⑴贮存过程风险防范措施 储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有应急处理设备和合适的收容材料。 ⑵使用过程风险防范措施 定期组织员工学习、贯彻各项安全生产政策，降低事故概率；乙醇容器应满足使用环境要求，防患于未然；工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 ⑶加强防范意识和管理 加强企业的防范意识和管理最主要的方法是制定企业环境风险防范管理制度，该制度的制定应以预防为主、全面覆盖、突出重点为主要原则，将公司内突发环境风险事故的控制和处置行为进行规定，成立相关部门及相关人员负责风险防范事宜。应定期对制度内容进行培训，梳理严谨规范的防范意识和管理。 填表说明： 本项目乙醇在厂内的最大存储量分别为0.008t，环境风险潜势为I级，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险。 环境风险自查表见附表5。 4、分析结论 本项目运营过程中，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平是可以接受的。 八、环境管理与监测计划 1、环境管理 根据现状调查，评价要求项目设专职的环保管理人员对场内的各项环保设施的情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，以及制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ④维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 2、环境监测计划 （1）环境监测目的 环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面： a.定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家和地方规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内； b.分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平； c.协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 （2）环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定污染源监测计划，营运期污染源监测计划见表46。 表46 监测计划一览表 污染源 名称 监测项目 监测点位 监测点数 监测频率 控制指标 热压、老化、擦洗、清洗有机废气 非甲烷总烃 有组织 排气筒1#出口 1个 1次/年 参照陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）电子产品制造相应标准 回流焊 锡及其化合物 排气筒2#出口 1个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 老化、擦洗、清洗有机废气 非甲烷总烃 无组织 厂界上风向1个点，下风向3个点，厂房外1个 4个 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关标准 手工焊 锡及其化合物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放 废水 COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮 化粪池出口 1个点 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 噪声 Leq(A) 四周厂界外1m各设1个 4个 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 九、环保投资 项目的环保投资包括对废气、废水、噪声的治理、固废的处置等方面。项目总投资900万元，环保投资19.81万元，占总投资额的2.2%。具体分配见表48。 表48 环境保护措施投资估算表 单位：万元 序号 污染源 污染物 处理措施与设施 投资 治理措施 位置 数量 效率 1 废气 压制、老化测试、清洗、擦洗 非甲烷总烃 二级活性炭吸附装置+15m排气筒（1#） 厂房外 北侧 1套 90% 5 回流焊烟尘 锡及其化合物 固定式焊烟净化器+15m排气筒（2#） 设备顶部 1套 95% 3 手工焊接烟尘 锡及其化合物 移动式焊烟净化器 工位处 10台 95% 2 2 废水 生活污水 pH、COD、BOD5、SS、TP、TN 依托沣东科技产业园75m3化粪池 园区 东北侧 1座 / 0 3 噪声 设备运行噪声 噪声 厂房隔声、基础减振、隔声罩等措施 设备底座 配套 厂界达标 1.5 4 固体废物 手工裁剪 边角料 固废暂存间，占地面积6m2 生产区与生活区的连通楼梯下 1座 100% 0.3 包装 废包装物 压制过程 废高温布 废气处理 焊接烟尘过滤芯 检测 不合格品 擦洗、焊接 沾染乙醇的废棉签、空乙醇桶、废锡膏罐 危险废物暂存间，6m2 SMT车间北侧 1座 100% 8 检测 废电子元件、废电路板 生产运行 废液压油 生产运行 废含油抹布和手套 废气处理 废活性炭 清洗 废乙醇 日常生活 生活垃圾 带盖垃圾桶 厂房内 10个 100% 0.01 合计 19.81 九、环境保护设施清单 项目建设竣工后，建设单位应当按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。项目竣工环境保护验收清单见表49。 表49 项目竣工环境保护验收清单（建议） 类别 污染源 污染物 污染防治设施 验收标准 备注 治理设施名称 位置 治理要求 数量 废气 压制、老化测试、清洗、擦洗 非甲烷总烃 二级活性炭吸附装置+15m排气筒（1#） 厂房外 北侧 90% 1套 参照陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） / 回流焊烟尘 锡及其化合物 固定式焊烟净化器+15m排气筒（2#） 设备顶部 95% 1套 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2相关限制 / 手工焊接烟尘 锡及其化合物 移动式焊烟净化器 工位处 95% 10台 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放限值 / 废水 生活污水 pH、COD、BOD5、SS、 TP、 TN 沣东科技产业园化粪池 园区 东北侧 / 1座75m3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准限值。 依托 噪声 设备运行 噪声 厂房隔声、基础减振、隔声罩等措施 设备底座 配套 厂界达标 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 / 固体废物 手工裁剪 边角料 分类收集于固废暂存间，定期交由物质回收部门回收处理。 生产区与生活区的连通楼梯下 100% 1座，占地6m2 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定。 / 包装 废包装物 100% / 过程 废高温布 100% / 废气处理 焊接烟尘过滤芯 100% / 性能检测 不合格品 100% / 员工生活 生活垃圾 垃圾桶 厂房内 100% 10个 《西安市生活垃圾分类管理办法》分类收集于垃圾箱内，由当地环卫部门处置。 依托 擦洗、焊接 沾染乙醇的废棉签、空乙醇桶、废锡膏罐 分类收集在专用容器后放入危废暂存间，交由有资质的单位定期处理。 SMT车间北侧 100% 1座，占地6m2 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定。 / 性能检测 废电子元件、废电路板 100% / 生产运行 废液压油 100% / 生产运行 废含油抹布和手套 100% / 废气治理 废活性炭 100% / 清洗 废乙醇 100% / 十、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表50。

表50 污染物排放清单 污染 类别 污染源 污染因子 排放源强 环保设施及运行参数 排污口/验收位置 数量 执行标准 废气 压制、老化、擦洗、清洗 非甲烷总烃 有组织 0.55mg/m3；0.01321kg/h 二级活性炭吸附装置（1套）+15m排气筒，处理效率90% 排气筒1# 1根 陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）电子产品制造相应标准 老化、擦拭、 清洗 无组织 2.141kg/a 加强环保管理，车间通风换气 厂界 / 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关标准限制 回流焊 焊锡烟尘 锡及其化合物 有组织 0.0006mg/m3；0.0000018kg/h 固定式焊烟净化器（1套）+15m排气筒，处理效率95% 排气筒2# 1根 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 手工焊 焊锡烟尘 无组织 0.0308kg/a 移动式焊烟净化器 （10台）+车间通风换气，处理效率95% 厂界 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放 废水 生活污水 COD 340mg/L 0.152t/a 依托沣东科技产业园东北侧1座化粪池（处理规模75m3） 化粪池出口 / 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的相关规定。 BOD5 198mg/L 0.088t/a SS 175mg/L 0.078t/a NH3-N 25mg/L 0.01t/a 总磷 5mg/L 0.002t/a 总氮 40mg/L 0.018t/a 噪声 生产区 噪声 70~85dB（A） 厂房隔声、基础减振、隔声罩等措施 四周厂界外1m各设1个 与高噪声设备配套 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 固体废物 手工裁剪 边角料 0t/a 一般固体废物暂存后外售 / / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定。 包装 废包装物 0 t/a 压制过程 废高温布 0 t/a 废气处理 焊接烟尘过滤芯 0 t/a 擦洗、焊接 沾染乙醇的废棉签、空乙醇桶、废锡膏罐 0 t/a 性能检测 不合格品 0 t/a 职工办公 生活垃圾 0t/a 垃圾桶收集后交由环卫部门处理 / / 《西安市生活垃圾分类管理办法》分类收集于垃圾箱内，由当地环卫部门处置。 性能检测 废电子元件、废电路板 0 t/a 危险废物暂存间暂存后交有资质单位处置 / / 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定。 生产运行 废液压油 0 t/a / / 生产运行 废含油抹布和手套 0 t/a / / 废气处理 废活性炭 0t/a / / 清洗 废乙醇 0t/a / /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 热压、老化、擦洗、清洗有机废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 二级活性炭吸附装置+15m排气筒（1#） | 陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  |  |  | 无组织 | 加强环保管理，车间通风换气 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关标准限制 |
|  | 回流焊烟尘 | 锡及其化合物 | 有组织 | 固定式焊烟净化器（1套）+15m排气筒（2#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限制要求 |
|  | 手工焊烟尘 | 锡及其化合物 | 无组织 | 移动式焊烟净化器 （10台）+车间通风换气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 | 依托沣东科技产业园化粪池（75m3） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准限值。 |
| 固 体 废 物 | 裁剪工序 | 边角料 | 分类收集于固废暂存间，定期交由物质回收部门回收处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定. |
|  | 包装 | 废包装物 |  |  |
|  | 压制工序 | 废高温布 |  |  |
|  | 废气处理 | 焊接烟尘过滤芯 |  |  |
|  | 擦洗、焊接 | 沾染乙醇的废棉签、空乙醇桶、废锡膏罐 |  |  |
|  | 性能检测 | 不合格品 |  |  |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后交由环卫部门处理 | 《西安市生活垃圾分类管理办法》分类收集于垃圾箱内，由当地环卫部门处置。 |
|  | 性能检测 | 废电子元件、废电路板 | 危险废物暂存间暂存后交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定。 |
|  | 生产运行 | 废液压油 |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 清洗 | 废乙醇 |  |  |
|  | 生产运行 | 废含油抹布和手套 |  |  |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要来自生产设备噪声，其噪声源强为70-90dB（A），经过采取隔声降噪、基础减振及距离衰减后，项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 |
| 其 他 | 生态保护措施及预期效果 项目利用购买伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园第33幢1层东户标准厂房进行仪器仪表及加热器的生产建设，不存在土建施工过程，对该地区内的动物和生态植被等生态要素的影响。项目营运期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生明显影响。 |

结论与建议

# 一、结论

1、建设项目概况

西安众慧航电精密仪器有限公司于2018年7月16日购买伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园第33幢1层东户进行仪器仪表及加热器的生产建设，厂址中心坐标为东经108°48'33.8"、北纬34°19'23.2"。总占地面积约900m2，拟建设1条硅胶加热器生产线和1条仪器仪表SMT生产线，可实现年产1000片硅胶加热带、10000件硅胶加热器和10000套仪器仪表的生产能力。项目总投资900万元，环保投资19.81万元，占总投资比例为2.2%。

2、相关判定

项目属于“电气机械及器材制造”类和“仪器仪表制造”类项目。经《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为允许类项目，符合国家产业政策要求。根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目不属于限制类项目，符合陕西省产业政策要求。对照《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改（2019）1685号），本项目不在其列。项目于2019年9月11日取得了沣东新城行政审批与政务服务局关于项目的备案确认书。项目代码为：2019-611203-40-03-048729。

因此，本项目的建设符合国家、陕西省现行产业政策的要求。

3、环境质量现状

（1）环境空气质量现状：根据陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的《2018年1~12月全省环境空气质量状况》中沣东新城自动监测站数据中空气常规六项污染物监测结果，沣东新城2018年1~12月的空气质量状况较差，其中SO2年均值以及CO的日均浓度第95百分位均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值，而NO2、PM10、PM2.5的年均值以及O3的最大8小时滑动平均值的第90百分位均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值。项目所在地非甲烷总烃1h平均值、铅及其化合物、锡及其化合物满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。

（2）声环境质量现状：项目所在地昼间和夜间厂界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目所在地声环境质量良好。

# 4、污染物达标排放

（1）废气

项目预采取将1台平板热压机和2台手动热压机全部安装在全密闭的压制车间内，并对压制车间设置排风机与排风口联动，换气次数为30次/h，风机风量设置为3000m3/h，排风经管道引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置进行处理，吸附装置采用蜂窝状活性炭填充，废气处理效率约为90%，尾气经15m高排气筒（1#）排放。项目拟在老化调试台上方设置集气罩，经收集的有机废气引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置（与热压有机废气共用一套废气处理装置）处理，尾气经15m排气筒排放（1#）。项目乙醇擦洗在印刷机内自动擦洗，且擦洗工序乙醇用量较少，挥发的乙醇废气通过机器顶部密闭连接的排气管道负压收集，故该环节不考虑无组织废气的产生。项目拟在每个乙醇擦拭工位、清洗台、晾干台上方设置集气罩收集乙醇废气，经收集的乙醇废气引至厂房外的一套二级活性炭吸附装置（与热压有机废气、老化调试有机废气共用一套活性炭吸附装置）处理，尾气经15m排气筒排放（1#）。经过工程分析，项目有机废气经过二级活性炭吸附装置处理后，排气筒（1#）出口非甲烷总烃排放量0.00284t/a，排放速率0.01321kg/h，排放浓度0.55mg/m3，满足陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）表1电子产品制造中非甲烷总烃的限值要求。根据模型计算结果，项目生产厂房无组织非甲烷总烃下风向最大质量浓度10.068μg/m3，满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)中的表3无组织厂界浓度限值。根据陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1电子产品中“非甲烷总烃排放速率≤1.5kg/h时，等同于满足去除效率限值要求”，项目废气处理措施处理效率可行。

项目拟在回流焊设备顶端密闭连接排气管对焊接烟尘进行负压收集，风机风量为3000m3/h，采用回流焊机自带的“固定式焊烟净化器”对收集后的焊锡烟尘进行处理，处理后由15米高排气筒（2#）排放。项目拟在每两个焊接工位处设置1套两头移动式焊烟净化器对产生的焊锡烟尘进行收集处理，移动式焊烟净化器收集效率可达到85%，净化器采用滤筒除尘工艺，对焊锡烟尘的去除率为95%。根据工程分析，项目排气筒（2#）出口锡及其化合物排放量0.0000016t/a，排放速率0.0000018kg/h，排放浓度0.0006mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级中锡及其化合物排放限值要求。根据模型计算结果，项目生产厂房下风向锡及其化合物最大落地浓度为0.023492，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织厂界浓度限值要求。

综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，评价认为环境影响可以接受。

（2）废水

本项目生活污水依托沣东科技产业园已建成的化粪池处理，经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准，处理后废水通过污水管网排放至西安市六村堡污水处理厂。

（3）噪声

项目噪声主要为主要噪声源为生产设备贴片机、清洗机、风机等，购买低噪声设备，采取厂房隔声措施后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（4）固废

项目运行期产生的固体废物主要包括硅胶加热器/带生产过程产生的废边角料、废包装物、废高温布以及检测的不合格品；仪器仪表生产过程产生的废包装物、废锡膏罐、沾染乙醇的废棉签、空乙醇桶、废液压油以及含油废抹布、手套、废乙醇以及废电子元件、废电路板；废气治理产生的废活性炭、废过滤芯等。按照环评要求，本项目产生的各类固废均得到合理处置。

# 5、总结论

综上所述，西安众慧航电精密仪器有限公司仪器仪表及加热器的生产建设符合产业政策，污染物能够达标排放，体现了社会效益、经济效益和环境效益统一的特征。因此，项目在认真落实本环评提出的环境保护措施、要求和建议的前提下，对周围的环境影响是在可以接受的范围之内，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

# 二、要求与建议

- 要求

a、为了保证各项环保设施长期稳定运行，加强环境管理，建设单位应设1-2人的环境管理机构，完善各项规章制度和奖惩办法，对公司员工进行环保培训及教育，确保环保措施高效、稳定运行；

b、落实环保投资，严格执行“三同时”制度，建成之后应及时申请竣工验收，确保各类污染物达标排放；

c、废气处理设施应定期维护，确保效果的发挥；

d、生活垃圾分类收集，确保资源利用最大化。

2、建议

a、建设项目涉及到的噪声设备，建议建设单位在设备订货时，将设备噪声作为设备的一项性能指标来要求，在其他性能接近的情况下优先选择低噪声设备，从根本上减少噪声的产生，以改善作业环境和厂区外的声学环境；

b、加强生产设备设施的日常维护，确保环保设施的正常运行；

c、定期对车间进行清理和打扫，保持车间卫生，生活垃圾做到日产日清，分类收集。必须确保项目危险废物实现无害化处置。