（报批稿）

项目名称：华远检测有限公司实验室建设项目

建设单位：华远检测有限公司

编制日期：2020年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制说明由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称应不超过30个字（两个英文字段作一个字段）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国际填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论、确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 华远检测有限公司实验室建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 华远检测有限公司 |
| 法人代表 | 朱方祥 | 联系人 | 逯翠梅 |
| 通讯地址 | 西安市石化大道西段106号沣东科技产业园32号楼 |
| 联系电话 | 13201826038 | 传真 | / | 邮政 编码 | 710016 |
| 建设地点 | 西安市石化大道西段106号沣东科技产业园32号楼 |
| 立项审批部门 | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 批准文号 | 2019-611203-74-03-072416 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | M7461环境保护监测 |
| 占地面积 （平方米） | 1296.12 | 绿地面积 （平方米） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） | 36 | 环保投资占总投资比例 | 7.2% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2020.06 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 华远检测有限公司位于西安市石化大道西段106号沣东科技产业园32号楼，是以环境检测为主营业务的第三方检测机构。2019年12月，华远检测有限公司租赁陕西伟合科技企业孵化器有限公司32号楼5-6F，总建筑面积约1296.12平方米。项目所在地为沣东科技产业园32号楼，32号楼共6层，1、2层为陕西精益工模具制造有限公司，3层为西安永上电气有限公司，4层现为空厂房，按照实验室标准要求进行改造施工和布置，配备各类检测分析设备和仪器，项目建成后拟开展：水和废水、空气和废气、土壤、噪声和振动、微生物、固体废物、油气回收等检测领域。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年6月）、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月）的要求，本项目需开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018年4月28日)，本项目属于：“三十七、研究与试验发展，107中的“其他”类 |
| 别，应编制环境影响报告表。华远检测有限公司2019年11月28日正式委托我公司对该项目进行环境影响评价工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司立即组织专业技术人员进行现场踏勘。并收集有关资料，并在此基础上根据国家、省、市各级环保部门的有关规定及有关技术导则、规范，编制完成该项目环境影响报告表，上报项目环境保护行政主管部门审查。 分析判定相关情况 （1）本项目与产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中规定的“鼓励类，‘三十二、商务服务业，5、资产评估、校准、检测、检验等服务’”本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业［2007］97号）。因此，本项目符合国家和陕西省现行政策要求，同时，本项目已取得沣东新城行政审批与政务服务局备案（2019-611203-74-03-072416）。 （2）项目与沣东新城总体规划的相符性 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速。规划总面积159.3平方公里，其中计划2020年完成建设用地75km2的开发建设工作。包含西安市辖区六村堡、三桥、王寺、斗门街办，高桥街办；咸阳市辖区沣东街办。在“核心板块支撑、快捷交通联接、优美小镇点缀、都市农业衬托”指导方针的统领下，沣东新城确立了三大宏伟战略目标：面向全国，建设统筹科技资源改革示范基地，打造西部能源中心和体育会展中心；立足陕西，建设西安国际化大都市的重要板块和引领区，成为西咸新区独具特色的人文、田园生态新城树立现代田园城市新标杆；引领西咸，建设高新技术研发孵化、会展业聚集区，成为区域经济增长新引擎、统筹发展新典范。沣东新城将建设“两带、七板块”。其中的两带，七大板块是指奥体文化板块、统筹科技资源示范区板块、六村堡现代产业园区板块、三桥商业街板块、国际汽车城板块、镐京立体城市板块、以及昆明池生态休闲板块，将打造主题鲜明、特色突出的城市主体功能区。其中科技统筹示范板块规划为：规划面积10km2，是国内面积最大的科技统筹聚集区，将通过创建科技资源公共服务、交易、孵化、展览展示等平台的建设，创新“产学研”融合发展模式，力争到2020年创建新型科技研发企业3000家，转化科技成果3500项，成为带动关天、辐射西部、面向全球的科技创新资源聚集基地、科技成果中试与转化基地。项目所在地用地性质属于沣东新城总体规划中的科技统筹示范版块中的工业用地，符合沣东新城总体规划的要求。 综上所述，本项目建设符合沣东新城总体规划的要求。 （3）本项目选址合理性分析 本项目租用西安市石化大道西段106号沣东科技产业园32号楼5、6层（租赁合同见附件），用地性质属工业用地。沣东科技产业园建设项目由伟合（西安）实业有限公司建设，项目已经取得西咸新区沣东新城投资促进局关于《伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园建设项目备案延期的通知》（西沣东投促发[2014]55号）及土地证（西沣国用[2013出]第016号、西沣国用[2014出]第027号），土地性质：工业用地。项目位于西咸新区沣东新城，建章五路以东、建章四路以西、丰产一路以南、石化大道以北。项目总投5.5亿元，占地面积约185亩，建设18万m2标准厂房及配套设施。项目分两期建设：一期项目总投资2.97亿元，占地9.4018ha，总建筑面积为92190.03m2，位于西咸新区沣东新城，建章五路以东、二期项目预留地以西、丰产一路以南、石化大道以北，主要建设17栋标准厂房及配套设施，为中小科技型企业提供生产经营场所的发展平台。项目环境影响报告表于2014年10经西安市环保局沣渭分局批准[市环沣渭批复（2014）56号]。 本项目租用的厂房消防、给水、排水等设施齐全，项目运营期产生的废气、噪声、废水经妥善处理后可以达标排放，对周围环境影响不大；固废分类收集，妥善处理，避免了二次污染；项目地周围基础设施完善，交通便利，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护区分布，综上，本项目选址合理。 4、建设项目概况 项目名称：华远检测有限公司实验室建设项目； 建设单位：华远检测有限公司； 建设性质：新建； 总投资：500万元； 建设地点及四邻关系：本项目位于西安市石化大道西段106号沣东科技产业园32号楼，项目中心地理坐标为N：34.3245469°，E：108.804044°，地理位置附图1；项目所在地为沣东科技产业园32号楼，32号楼共6层，1、2层为陕西精益工模具制造有限公司，3层为西安永上电气有限公司，4层现为空厂房，项目西侧为天章三路，北侧为丰全路，南侧为20号楼，东侧为33号楼，项目周边四邻关系见附图2。 （1）主要建设内容 本项目建筑面积1296.12m2，建设内容分为办公区与实验区，进行环境监测、环保技术咨询服务等，开展业务方式为委托现场检测和样品送检两种方式。根据监测业务的需要，可分为室外检测和室内监测两部分，室外检测主要是检测人员携带监测仪器、设备和试剂等在现场开展监测业务，获取监测数据；室内检测主要对采集到的样品和送检样品进行室内分析、监测并获取监测数据。项目拟设有分析室、无机、有机实验室、气相色谱室、微生物室、样品间、办公区等项目。主要检测内容见表1-1，主要建设情况见表1-2。 表1-1 项目主要检测内容 序号 检测内容 检测项目 备注 1 大气 乙苯、苯乙烯、PM10、PM2.5、总悬浮颗粒物、TSP、甲醛、硫化氢、氯气、氡、二氧化硫（有组织）、氮氧化物（有组织）、二氧化碳（有组织）、氧化碳（有组织）、烟气黑度、烟气参数、颗粒物（有组织）、铬酸雾（有组织）、六价铬、氯化氢（有组织）、氰化氢（有组织）、氯气（有组织）、饮食业油烟、铅（有组织）、镉（有组织）、总烃和非甲烷总烃（有组织）、丙烯晴（有组织）、苯酚类化合物（有组织）、甲醇、二硫化碳、环氧氯丙烷、苯胺类、硫酸雾、氯苯类化合物（有组织）、镍及其化合物（有组织）、硝基苯类、挥发性卤代烃 室内检测 2 水质 挥发酚、阴离子表面活性剂、PH、色度、化学需氧量、钾、钠、钙镁、铁锰镍、六价铬、铜锌、铅镉、氟化物、溶解氧、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、汞砷、硒铋、锑、总铬、生化需氧量、总磷（磷酸盐）、硫化物、氰化物、氯化物、甲醛、银、苯系物、流量、全盐量、铵盐、钡、苯胺类化合物、硼、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、元素磷、动植物油、石油类、丁基黄原酸、粪大肠菌群、悬浮物、单质磷 室内检测 3 饮用水 硼、氯化氰、甲醛、氰化物、亚硝酸盐、硝酸盐、溶解性总固体、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、氯氨、二氧化氯、臭氧、氯化物、硫酸盐、硫化物、氨氮、锌、磷酸盐、丁基原酸、水合肼、砷、游离余氯、硒、BOD5、氟化物、总硬度、石油、电导率 室内检测 4 室内空气 氨、臭氧、甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物、温度、湿度、室内风速、照度 室内检测 5 土壤和沉积物 镉、铅、汞、砷、锑、总铬、铜、锌、镍、六六六总量、滴滴涕总量、挥发性卤代烃、酚类化合物、铍、氰化物、多氯联苯、土壤水分、有机质、总磷（全磷）、水溶性盐（全盐量）、氯离子、硝态氮、硫酸根、氟化物、土壤有机质及碳氮比的计算、土壤腐殖质、碳酸根、重碳酸根、硝酸盐氮、氨氮、亚硝酸盐氮、有效磷、全氮、硫酸盐、有机碳、钾（全钾）、钠（全钠）、钙（全钙）、镁（镁）、铁、锰、铝等 室内检测 6 微生物 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪大肠菌群、菌落总数、蛔虫卵、蛔虫卵死亡率、沙门氏菌、志贺氏菌、结核杆菌、贾第鞭毛虫、隐孢子虫、粪性链球菌、粪链菌、亚硫酸盐还原厌氧菌（梭状芽孢杆菌）孢子、致突变物、浮游生物等 室内检测 7 物理因素 城市区域环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声、建筑施工场界噪声、道路交通噪声 现场检测 表1-3 项目组成 项目 组成 建设名称 建设内容 备注 主体 工程 6层 分析室一 1间，建筑面积12.76m2，水常规（BOD、COD、氨氮等样品的前处理） 新建 分析室二 1间，建筑面积12.76m2，水常规（总磷、总氮等样品分析） 新建 分析室三 1间，建筑面积14.31m2，阴离子石油类的等测定 新建 分析室四 1间，建筑面积11.7m2，氮氧化物、硫化物等的测定 新建 无机前处理室 2间，建筑面积均为12.2m2，无机样品前处理（硝化、酸溶解） 新建 有机前处理室 2间，建筑面积11.5m2、15.68m2，有机样品的解析、萃取、定容，石油类分析等 新建 原子吸收室 1间，建筑面积12.4m2，测量常规重金属分析（水中、土壤中）、微量重金属分析（水中、土壤中） 新建 原子荧光室 1间，建筑面积12.6m2，主要进行微量重金属分析（水中、土壤中） 新建 红外测油室 1间，建筑面积9.72m2，主要测石油类、动植物油等 新建 低尘室 1间，建筑面积6.61m2 新建 气相色谱室 1间，建筑面积21.45m2，主要进行苯系物、非甲烷总烃、溶剂汽油等的分析 新建 离子色谱室 1间，建筑面积12.22m2 新建 天平室 1间，建筑面积3.8m2，样品称量、滤膜称量、试剂称量 新建 剧毒室 1间，建筑面积6m2 新建 易制毒室 1间，建筑面积6m2 新建 制水间 1间，建筑面积12m2，制备实验需要的纯净水 新建 样品室 1间，建筑面积41.8m2，存储需要保留的样品 新建 高温室 1间，建筑面积15.67m2 新建 药品库 1间，建筑面积17.9m2，存放试剂及药品 新建 微生物室 1间，建筑面积27.5m2，主要进行微生物相关实验 新建 BOD室 1间，建筑面积5.48m2 新建 液相色谱室 1间，建筑面积14m2 新建 小型仪器室 1间，建筑面积11.56m2，主要存放小型仪器 新建 标物室 1间，建筑面积10m2 新建 5层 固废间 1间，建筑面积26.6m2 新建 标气室 1间，建筑面积10.12m2 新建 土壤风干室 建筑面积11.4m2，主要进行土壤的风干等 新建 废水处理间 1间，建筑面积9m2 新建 嗅辨室 1间，建筑面积27.5m2 新建 危废暂存间 1间，建筑面积13.1m2 现场仪器室 1间，建筑面积34.8m2 新建 辅助 工程 5层 办公区 位于5层，主要包括办公区、总经理室、会议室、财务室等 新建 档案室 位于5层，用于资料的存放，1间 公用 工程 供水 由沣东科技产业园供水管网统一供给 依托原有 排水 雨污分流制，涉及重金属离子和有机溶剂的实验初洗废水通过专用容器收集后，全部作为危险废物，贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位转运处置。一般清洗废水按照性质，经过废水收集池收集后中和处理与其他废水依托沣东科技园化粪池（75m3）处理后通过市政管网排入西安市第六污水处理厂 污水管网、化粪池依托原有 供电 引自沣东科技产业园供电网络 依托原有 供暖、制冷 办公室供暖、制冷采用中央空调 依托原有 环保工程 废水 生活废水、纯水制备清下水、实验一般清洗废水，一般水样 一般清洗废水经过废水收集池收集后中和处理与其他废水依托沣东科技园化粪池（75m3）处理后通过市政管网排入西安市第六污水处理厂 污水管网、化粪池依托原有 涉及重金属离子和有机溶剂的实验前初洗废水 涉及重金属离子和有机溶剂的实验初洗废水通过专用容器收集后，全部作为危险废物，贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位转运处置 新建 废气 实验室酸性气体及有机废气 酸性气体处理系统主要包括废气收集系统+高于楼顶3m排气筒（P1、P2）；有机废气处理系统主要包括活性炭吸附+高于楼顶3m排气筒（P3）（根据调查，周围200m范围内均为6层，与本项目所在楼层高度一致） 新建 噪声治理 实验设备噪声 产噪设备采取墙壁隔声、消声等措施，且日常进行维护检修 新建 固体废物 生活垃圾、一般固废 采用垃圾桶集中收集，由环卫部门定期清运处置 新建 危险废物 分类收集后暂存于危废暂存间，委托资质单位定期清运处置，项目区拟在5层东侧建一间13.1m2危废暂存间 新建 新建 新建 （2）项目主要设备 项目主要设备一览表见表1-3。 表1-3 项目设备一览表 序号 分类 设备 数量 1 外采仪器 多功能声级计 2 2 声校准器 2 3 便捷式溶解氧测定仪 2 4 自动烟尘/气测试仪 2 5 智能综合采样器 2 6 氧化还原电位测定仪 1 7 便携式红外线CO分析仪 1 8 便携式红外线CO2分析仪 1 9 肆气路大气采样器 2 10 双路烟气采样器 1 11 便携式流量计 2 12 便携式浊度仪 1 13 温湿度计 2 14 水温温度计 2 15 深水采样器 2 16 数字大气压力计 2 17 风速风向仪 2 15 环境振动分析仪 1 16 真空泵 1 17 便携式抽滤器 1 18 激光测距仪 2 19 便携式酸度计 2 20 便携式电导率仪 2 21 GPS定位仪 2 22 林格曼测烟望远镜 1 23 石油类采样器 2 24 固定剂箱 2 25 实验室 分析仪器 紫外可见分光光度计 1 26 冷原子吸收测汞仪 1 27 气相色谱仪 3 28 红外测油仪 1 29 原子吸收分光光度计 1 30 离子色谱 1 31 原子荧光光谱仪 1 32 生化培养箱 1 33 酸度计 1 34 电导率仪 1 35 磁力搅拌器 1 36 电热恒温培养箱 1 37 压力蒸汽灭菌器 2 38 电热恒温水浴锅 1 39 超声波清洗机 1 40 台式高速离心机 1 41 电子天平 2 42 恒温干燥箱 2 43 无油空气压缩机 1 44 COD恒温加热器 2 45 溶氧分析仪 1 46 纯水/超纯水制造系统 1 47 数显温湿度计 5 48 恒温振荡器 1 49 架盘药物天平 1 50 微控数显电热板 2 51 数显控温电热套 1 52 马弗炉 1 53 硫化物-酸化吹气仪 1 54 智能数显恒温水油浴锅 1 55 微波消解仪 1 56 冰箱 1 57 采样车 国产中档面包车 2 （3）项目主要原辅材料 根据建设方提供，项目能源消耗见表1-4。 表1-4 项目原辅材料一览表 序号 名称 规格 单位 数量 1 浓硝酸 500mL/GR 瓶 20 2 浓硝酸 500 mL/AR 瓶 20 3 硫酸银 100g/AR 瓶 3 4 四氯化碳 500mL/IR分析纯 瓶 5 5 高氯酸 500g/AR 瓶 5 6 氢氧化钠 500g/AR 瓶 3 7 无水硫酸钠 500g/AR 瓶 3 8 酒石酸钾钠 500g/AR 瓶 2 9 硫酸汞 100g/AR 瓶 2 10 冰乙酸 500mL/AR 瓶 6 11 乙醇 500mL/AR 瓶 5 12 硝酸银 100g/AR 瓶 3 13 乙二胺四乙酸二钠 250g/AR 瓶 1 14 氨水 500mL/AR 瓶 3 15 酒石酸 500g/AR 瓶 2 16 过硫酸钾 500g/AR 瓶 1 17 碳酸氢钠 500g/AR 瓶 2 18 草酸钠 500g/AR 瓶 1 19 硫酸铜 500g/AR 瓶 1 20 乙酸钠 500g/AR 瓶 3 21 乙酸锌 500g/AR 瓶 1 22 磷酸二氢钾 500g/AR 瓶 2 23 磷酸氢二钠 500g/AR 瓶 2 24 重铬酸钾 500g/AR 瓶 2 25 铬酸钾 500g/AR 瓶 2 26 邻苯二甲酸氢钾 500g/AR 瓶 1 27 高氯酸 500mL/GR 瓶 5 28 过氧化氢 500mL/AR 瓶 1 29 磷酸 500mL/AR 瓶 15 30 七水合硫酸锌 500g/AR 瓶 1 31 氯化钠 500g/AR 瓶 3 32 柠檬酸三钠 500g/AR 瓶 2 33 氯化亚锡 500g/AR 瓶 2 34 N-1-萘乙二胺 盐酸盐 10g/AR 瓶 2 35 氨基磺酸 100g/AR 瓶 3 36 硫酸亚铁铵（六水） 500g/AR 瓶 1 37 氯化铵 500g/ AR 瓶 2 38 石油醚 500mL/色谱纯 瓶 3 39 酒石酸锑钾 500g/AR 瓶 1 40 铁氰化钾 500g/AR 瓶 1 41 氧化镁 500g/AR 瓶 1 42 硫酸镁七水 500g/AR 瓶 1 43 硅藻土 1000g/AR 瓶 1 44 氯化铵 500g/GR 瓶 1 45 六次甲基四胺 500g/AR 瓶 1 46 硝酸镧（六水） 25g/AR 瓶 1 47 硼酸 500g/AR 瓶 2 48 抗坏血酸 100g/AR 瓶 2 49 基苯磺酸 500g/AR 瓶 1 50 邻菲罗啉 5g/AR 瓶 1 51 甲基红 25g/AR 瓶 1 52 安替比林 25g/AR 瓶 2 53 N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐 25g/AR 瓶 2 54 氟试剂 1g/AR 瓶 2 55 氨水 500mL/GR 瓶 3 56 甲醇 500mL/HPLC 瓶 5 57 二硫化碳 500mL/AR 瓶 2 58 苯 500mL/HPLC 瓶 2 59 苯胺 500mL/AR 瓶 1 60 苯酚 500g/AR 瓶 1 61 36-38%甲醛 500mL/AR 瓶 1 62 高锰酸钾 500g/AR 瓶 1 63 氯仿 500mL/AR 瓶 6 64 浓硫酸 500mL/GR 瓶 10 65 浓盐酸 500mL/GR 瓶 40 66 丙酮 500mL/AR 瓶 5 67 乙酸酐 500mL/AR 瓶 1 68 乙醚 500mL/AR 瓶 2 69 甲苯 500mL/HPLC 瓶 2 70 丁酮 500mL/HPLC 瓶 2 71 碘 250g/AR 瓶 1 72 碘化钾 500g/AR 瓶 1 73 碘酸钾 100g/AR 瓶 1 74 碘酸钾 100g/GR 瓶 1 75 二甲苯 500mL/HPLC 瓶 2 项目常用化学试剂理化性质见下表： 表1-5 项目主要原辅材料一览表 化学名称 分子式 理化性质 燃烧爆炸性 毒性 丙酮 C3H6O 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发，熔点－94．6℃，沸点点（56.5），密度0．79，相对蒸汽密度限1.59，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多种有机溶剂 爆炸上13．0％（V/V），爆炸下限2.5%（V/V），闪点-20℃ LD50：5800mg／kg（大鼠经口）200000kg/mg（兔经皮） 硫酸 H2SO4 纯品为无色透明油状液体，无臭，熔点10．5℃，沸点330℃，密度1．83，相对蒸汽密度3．4，与水混溶 — — 盐酸 HCL 无色、有刺刺激性气味，沸点-84．8℃，熔点－114．3℃，蒸汽密度1．27，易溶于水，溶于乙醇、乙醇和苯 — LC50:4600mg/mg（大鼠吸入） 磷酸 H3PO4 无色无臭粘稠液体，有酸味，沸点158℃，熔点42．4℃，蒸汽密度3．38，与水混溶，可混溶于乙醇 — LC50:1530mg/mg（大鼠吸入） 硝酸 HNO3 纯品为无色透明发烟液体,有酸味，沸点86℃，熔点-42℃，蒸汽密度2.17，与水混溶 — — 乙酸 CH3COOH 无色透明液体、有刺激性酸臭，沸点118．1℃，熔点16．7℃，蒸汽密度2.07,溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳 闪点39℃ LC50=13791mg／m31h（小鼠吸入）LD50=1060mg/kg（兔经皮）LD50=3530mg/kg（兔经皮） 乙醚 C4H10O 无色透明液体，有芳香气味，极易挥发，相对分子量74.12 爆炸上36％（V/V），爆炸下限1.9%（V/V），闪点-45℃ — 甲醇 CH3OH 无色澄清液体，有刺激性气味，沸点64.8熔点，蒸汽密度1.11，溶于水，醇，醚等多种有机溶剂 闪点-45℃，爆炸极限5.5%-44.0% — 乙醇 C2H6O 易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816 可燃液体，爆炸性极限3.3%-19%，闪点12℃ LD50:70600mg／kg（大鼠经口）7430mg／kg（兔经皮）LC50:37620mg／kg（大鼠吸入） 氨水 NH3·H2O 无色透明且具有刺激性气味。氨气熔点-77℃，沸点36℃，密度0.91g/cm³。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，氨水由氨气通入水中制得。氨气有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m3 — LD50:350mg／kg（大鼠经口） 氢氧化钠 NaOH 纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等 不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液 甲基橙 C14H14N3SO3Na 稍溶于水而呈黄色，易溶于热水，溶液呈金黄色，几乎不溶于乙醇 — — 甲酸钠 HCOONa 白色结晶或粉末，稍有甲酸气味。略有潮解性和吸湿性。易溶于约1.3份水及甘油，微溶于乙醇、辛醇，不溶于乙醚。其水溶液呈碱性。 — — 丙三醇 C3H8O3 无色、无臭、味甜，外观呈澄明黏稠液态，是一种有机物，俗称甘油。相对密度1.26362。熔点17.8℃。沸点290.0℃（分解） 折光率1.4746。闪点（开杯）176℃ LD50：31500mg/kg(大鼠经口)。 碳酸氢钠 NaHCO₃ 白色细小晶体，在水中的溶解度小于碳酸钠。它也是一种工业用化学品，固体50℃以上开始逐渐分解生成碳酸钠、二氧化碳和水，270℃时完全分解 — — 四氯化碳 CCl4 是一种无色有毒液体，能溶解脂肪、油漆等多种物质，易挥发液体，具氯仿的微甜气味。分子量153.84，在常温常压下密度1.595g/cm3(20℃)，沸点76.8℃，蒸气压15.26kPa(25℃)，蒸气密度5.3g/L。四氯化碳与水互不相溶，可与乙醇、乙醚、氯仿及石油醚等混溶 喹啉 C9H7N 无色液体，是芳香类化合物。能与醇、醚及二硫化碳混溶，易溶于热水，难溶于高冷水。具吸湿性，能从空气中吸收水分，至含水22%，能随水蒸气挥发 折光率1.62683 闪点101℃ — 苯酚 C6H5OH 种具有特殊气味的无色针状晶体，熔点43℃，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于65℃时，能跟水以任意比例互溶 闪点185℉/85℃ — 氯化钾 KCL 是一种无色细长菱形或成一立方晶体，或白色结晶小颗粒粉末，外观如同食盐，无臭、味咸。熔点770℃，沸点1420℃ 闪点：1500°C — 铬酸钾 K2CrO4 是一种黄色固体，是铬酸所成的钾盐。熔点968℃ — — 氯化钡 BaCl2 白色的晶体，易溶于水，微溶于盐酸和硝酸，难溶于乙醇和乙醚，易吸湿，需密封保存 — — 二氯化钴 CoCl2 粉红色至红色结晶，无水物为蓝色。微有潮解性，易溶于水、乙醇、乙醚、丙酮和甘油 硼氢化钾 KBH4 白色疏松粉末或晶体。相对密度1.178。熔点585℃，溶于液氨，微溶于甲醇和乙醇，几乎不溶于乙醚、苯、四氢呋喃、甲醚及其他碳氢化合物 急性毒性：大鼠口经LD50：160mg/kg 二硫化碳 CS2 无色液体。实验室用的纯的二硫化碳有类似三氯甲烷的芳香甜味。 闪点：-30℃，爆炸极限1.0℃-60.0℃ 过硫酸钾 K2S2O8 无机化合物，白色结晶，无气味，有潮解性。助燃，具刺激性 与还原剂、硫、磷等混合可爆;受热、撞击、明火可爆 急性毒性口服-大鼠LD50:802mg/kg 石油醚 C5H12C6H14C7H16 是无色透明液体，有煤油气味。主要为戊烷和己烷的混合物。不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂 易燃易爆，与氧化剂可强烈反应 LD50：40mg/kg（小鼠静脉）LC50：3400ppm4小时（大鼠吸入） 5、公用工程 （1）给水 本项目建成后用水全部采用自来水，依托沣东科技产业园供水管网接入，用水主要包括试剂配置及器皿清洗用水、纯水设备用水和生活用水。 （2）排水 排水依托沣东科技产业园雨污分流制系统，雨水经沣东科技产业园内雨水管网汇集后直接排入市政雨水管网。涉及重金属离子和有机溶剂的实验初洗废水通过专用容器收集后，全部作为危险废物，贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位转运处置。一般清洗废水经过废水收集池收集后中和处理与其他废水依托沣东科技园化粪池（75m3）处理后通过市政管网排入西安市第六污水处理厂。 （3）供电 项目用电依托于沣东科技产业园配电室，项目电源来自西咸新区城市电网。 （4）供暖制冷 本项目办公区、实验区采用空调进行冬季取暖，夏季制冷。 （5）消防 本项目实验区域、办公区域分布有手提式灭火器、消防栓等，并预留消防通道。 6、总平面布置 本项目总建筑面积1296.12m2，项目位于所在楼的5、6层，项目设有分析室、无机、有机实验室、气相色谱室、制水间、样品间、办公区等；办公区设在5层，主要包括办公区、资料室、会议室、接洽室等。具体平面布置见附图3。 7、劳动定员及工作制度 根据实验室认证项目需要，项目建成后劳动定员40人，年工作280天，一班制，每天工作8h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用西安市石化大道西段106号沣东科技产业园32号楼5、6层，沣东科技产业园建设项目由伟合（西安）实业有限公司建设，项目已经取得西咸新区沣东新城投资促进局关于《伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园建设项目备案延期的通知》（西沣东投促发[2014]55号）及土地证（西沣国用[2013出]第016号、西沣国用[2014出]第027号），土地性质：工业用地。项目环境影响报告表于2014年10经西安市环保局沣渭分局批准[市环沣渭批复（2014）56号]。本项目租赁厂房为原为空置厂房，不存在本项目有关的原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 西成新区沣东新城作为西成新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，涉及西安、咸阳两市三区一服县，即西安市未央区(三桥街道办、六村堡街道办)、西安市长安区(王寺街道办斗门街道办、马王街道办、高桥多)、威阳市秦都区(陈杨寨街道办、沣东镇、钓台镇和西安市户县(大王镇、渭丰乡)，涉及11个乡镇或街道办，约146个行政村，辖区人口30万余人，总面积159.36平方公里。 本项目位于西安市石化大道西段106号沣东科技产业园32号楼，项目中心地理坐标为N：34.3245469°，E：108.804044°，项目地理位置见附图1。 地质 西成新区渭河以南以平原为主，海拔400米~700米，地势平坦。渭河以北地势呈阶梯型增高，由一、二级河流冲积阶地过度到一、二级黄土台塬。塬而地势平坦，台塬边缘由于长期受泾河、渭河及其支流的切割，形成许多沟壑。 沣东新城地处华北地台南缘，渭河断陷盆地中部，地跨西安凹陷与咸阳凸起两个次级构造单元交汇部，根据国家地震局资料，西安凹陷与成阳凸起以渭河断陷为界，前者为渭河谷底，后者属于黄土台塬。新生代以来，区内以垂直升降运动为主，沉积了巨厚的新生代地层。影啊用地主要断裂有两组:一是渭河东西向断裂组，二是渭河北西向断裂组，主要分布于关中东部。 根据《中国地震烈度区划图》该区域基本烈度为7度。 地形地貌 沣东新城属于关中平原，地处新生代渭河断陷盆地中部西安凹陷的北侧，地势平坦，土地肥沃，农业灌溉条件优越，本项目占地范围内地势平坦，地形坡度几乎全部小于5°。 4、气候、气象 沣东新城地处西安、咸阳交汇处，属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明，年日照时数1983-2267小时，日照百分率41-51%。近5年平均气温15℃，气温平均日较差10-12℃，极端最高气温41.8℃(1998年6月21日)，极端最低气温-20.6℃(1955年1月11日)。年降水量550.5mm，降水多集中在6～10月，占年降水的75.1％，其中9月最多，占20.0%，为110.2mm。近5年年平均风速1.1m/s，月均风速变化范围在0.6-1.3m/s之间，以4-8月最大，11月最小；其中，3-8月平均风速高于年均值，10月在年均值之下。主要气相灾害为干旱(冬、春、伏旱)和雨涝(秋涝)。近5年主导风向为东北风，频率为12.9%，次主导风向为东东北风。 5、水文 评价区主要水系为沣河，自项目拟建场址西侧自南向北流过。沣河是渭河的一级支流，位于西安市西郊，发源于秦岭北段，由南向北流经户县的秦渡镇，于咸阳市汇入渭河。沣河全长82km，总流域面积1460km2，属Ⅳ类水体。沣河在秦渡镇以上有高冠峪河、太平峪河、滴河三条较大河流汇入。秦渡镇站多年平均年径流量为2.48亿m3，7-10为丰水月，径流量占全年的54.7%，每年12月至翌年3月为枯水月，径流里占全年径流量的7.1%。西咸新区区内主要河流有渭河、泾河、沣河，均属黄河水系。其中，渭河为黄河一级支流，由西向东横贯全境，河流曲折，迁回摆动，长度50公里，河床宽度600-1000米，河水较浅，平水期0--3米，比降0.655%。沣河由南向北、泾河由北向南注入渭河。 植物、生物多样性 西成新区沣东新城统筹科技资源改革示范基地位于沣东新城核心区域，北至王寺街道办事处管辖界线，南临西宝高速南线，西到沣河景观带，东接绕城高速，规划面积约10km2。根据现场勘查，示范基地为城市近郊，动物以北方农耕与啮齿类动物为主，鸟类较多。植物以人工栽种植物为主。栽种植物既有本地乡土物种，也有少量的引进外来物种。根据现场勘査，本项目所在区域的生态系统比较简单，无珍稀植被。 7、西咸新区空间布局 西成沣东新城在明确产业方向的基础上，确立了“两带、七板块”的城市空间布局。两带分别为“周秦汉历史文化展示带”和“沣河滨水生态景观带”，将人文与自然完美结合，真正实现人文沣东、生态沣东的城市理想。七大功能板块集中体现了沣东新城创建现代田园城市的雄心伟略。 科技统筹示范板块：规划面积10平方公里，是国内面积最大的科技统筹聚集区将通过创建科技资源公共服务、交易、孵化、展览展示等平台的建设，创新“产学研”融合发展模式，力争到2020年创建新型科技研发企业3000家，转化科技成果3500项，成为带动关天、辐射西部、面向全球的科技创新资源聚集基地、科技成果中试与转化基地。 镉京优美小镇板块：规划总面积25平方公里，将在不到3平方公里的区域，集约进行高密度的双子城开发建设和低密度的优美小镇建设，形成疏密有致，大开大合的空间格局。 津河田园城市板块：以西部能源中心和体育会展中心为支撑，以田园社区做村托，创建高端能源研发、营销、交易及总部管理中心；建设集体育竞赛、会议展览、文化娱乐、休闲健身为一体的国际一流体育会展中心，打造生态田园城市的中心板块。 昆明池水利板块：将恢复10平方公里的昆明池水面，重现大汉雄风和昆明池恢宏胜景。昆明池水利工程是沣河流域综合整治的重要组成部分，既是实现“八水润西安”西部水域的关键节点，也将着力打造以供水调节、防洪调蓄、汉文化展示、区域生态平衡、微气候调节为核心价值的文化工程、民生工程、生态工程。 三桥综合商贸板块：规划总面积8平方公里，将以高端商业、国际车城、现代服务业为重点，重现三桥历史上“长安西大门”和“西北第一大镇”的商埠繁华胜景，打造时尚、现代的西部第一商业街区。 六村堡现代产业板块：规划面积6.5平方公里，重点发展高端装备制造业、节能环保等产业，推动产业聚集和资源集约利用，建设成为西成新区重要的创新型产业基地和先进制造业核心区，力争2020年实现工业总产值1000亿元以上。 阿房宫人文旅游板块：沣东新城将以阿房宮考古遗址公园为核心，打造12.59平方公里的阿房宮人文旅游板块。这一板块今后将不仅是展现华夏之根的考古遗址公园，也是秦统一文化的展示地和秦文化景观现代城市区，将在公园范围以外，人文旅游板块以内，构筑以秦文化为主的现代城市风貌区，并形成旅游、文化创意、休闲、居住等产业本项目位于科技统筹示范板块，项目为实验室项目，符合科技统筹示范板块辐射西部、面向全球的科技创新资源聚集基地、科技成果中试与转化基地的定位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 大气环境质量现状 （1）常规因子 本项目位于西安市石化大道西段106号沣东科技产业园32号楼，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本次评价基本污染物环境质量现状采用已发布的《2018年全省环境质量报告》数据及结论。 1）基本污染物环境质量现状监测结果 根据陕西省生态环境厅办公室于2019年发布的2018年1~12月全省环境空气质量状况，沣东新城空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 2018年西咸新区沣东新城大气环境质量一览表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 二类区标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 213 70 304.28 超标 PM2.5 年平均质量浓度 111 35 317.15 超标 SO2 年平均质量浓度 21 60 35.0 达标 NO2 年平均质量浓度 78 40 195 超标 CO第95百分位浓度 24小时平均 第95百分位数 2400 4000 60.0 达标 O3第90百分位浓度 最大8小时滑动平均值的第90百分位数 53 160 33.13 达标 3）监测结果 从上表中可以看出，项目所在区域各项指标（除二氧化硫、一氧化碳和臭氧）均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，西咸新区沣东新城未满足六项因子全部达标，故区域环境空气质量不达标。 4）区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4评价指标规定，经判定本项目所在区域属不达标区。 特征污染物 建设单位委托陕西昌泽环保科技有限公司对项目地及下风向进行了监测，并出具《华远检测有限公司实验室建设项目环境质量现状监测》[环监（2019）第1234号]，下风向监测点位位于项目地西南侧150m处空地，监测时间为2019年12月5日-12月11日。监测报告见附件，监测点位见附图。 1）监测点位 项目地，项目地西南侧150m处空地（位于本项目下风向）。 2）监测项目 监测项目：非甲烷总烃。 2）监测频次 进行7天监测，监测1次值，每天4次。 3）具体监测结果 非甲烷总烃监测点位基本信息见下表3-2，环境质量现状见下表3-3。 表3-2 非甲烷总烃监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 1#项目地 108.8041098 34.3244916 非甲烷总烃 2019.12.5-11 项目地 2#项目地西南侧150m处空地 108.8025541 34.3236172 西南 150 表3-3 非甲烷总烃监测点位基本信息 监测点位 监测点坐标 污染物 评价标准/（mg/m3） 检测浓度范围/（μg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 1#项目地 108.8041098 34.3244916 非甲烷总烃 2.0 0.92-1.2 60 / 达标 2#项目地西南侧150m处空地 108.8025541 34.3236172 0.73-1.00 50 / 监测统计结果可以看出，评价区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量现状由陕西同元环境检测有限公司于2019年12月5日至2019年12月6日进行昼间与夜间监测。 （1）监测点位 根据《环境影响评价技术导则－声环境》的要求，通过对项目选址各边界声环境调查和监测，分析项目所在区域声环境质量状况，在选址各边界外1米处设置4个监测点位。 （2）监测时间：2019年12月5日至2019年12月6日，监测2天，昼、夜各1次。 （3）监测因子：等效连续A声级。 （4）环境噪声评价标准：项目位于西安市石化大道西段106号沣东科技产业园32号楼5-6层，其声功能区划分为3类区。故本项目各场界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 （4）监测结果与评价 表3-4 声环境质量监测结果统计表 单位dB（A） 监测地点 12月5日 12月6日 昼间 夜间 昼间 夜间 1#厂区东侧 58.5 46.3 59.1 45.8 2#厂区南侧 56.1 43.2 56.6 43.5 1#厂区西侧 55.5 42.7 56.1 42.1 1#厂区北侧 59.1 45.3 58.9 45.5 达标情况 达标 达标 达标 达标 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类：65/55 监测结果表明，项目四周昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，表明项目所在地声环境质量现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于西安市石化大道西段106号沣东科技产业园32号楼，根据环境敏感因素的界定原则，经调查，本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。 表3-5 项目运营期环境保护目标一览表 类别 主要保护对象 坐标 相对方位 距离（km） 保护目标内容 保护级别及要求 X Y 户数 人数 环境 空气 郑家村 -700 805 NW 1.06 90 280 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 师家营 -135 1002 NW 0.99 80 260 杜家村 209 717 NE 0.73 40 120 德仁医院 421 0 E 0.16 / 1200 西柏梁村 928 -638 SE 1.21 200 600 孔围墙村 389 -1548 SE 1.60 100 320 东贺村 -415 -309 SW 0.51 240 720

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气质量 区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2二级标准及《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物 单位 1小时平均 24小时平均 标准来源 SO2 ug/ m3 500 600 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 NO2 200 80 PM10 -- 150 PM2.5 -- 75 CO 10 4 O3 200 -- 非甲烷总烃 mg/m3 2.0 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水质量 区域地表水执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 污染物名称 pH COD BOD5 NH3-N 石油类 粪大肠菌群（MPN/L） 溶解氧 总磷 Ⅳ类标准限值 6-9 30 6.0 1.5 0.5 20000 3.0 0.3 3、声环境质量 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 区域名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 项目区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 3类 dB（A） 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气 本项目实验废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 4-4 废气排放限值 评价标准 污染因子 标准值 单位 数值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 有组织排放 非甲烷总烃 mg/m3 120 周界外浓度最高点 mg/m3 4.0 有组织排放 氯化氢 mg/m3 100 周界外浓度最高点 mg/m3 0.2 废水 运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准。 表4-5 废水排放限值 污染物 执行标准 COD BOD5 氨氮 SS TP TN 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 500 300 25 400 / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 / / / / 8 70 本项目执行标准 500 300 25 400 8 70 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准； 表4-6 噪声排放标准 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 厂界 dB（A） 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） 3类 dB（A） 65 55 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据环境保护部提出的总量控制因子，结合项目的工艺特征和排污点，项目建议总量控制指标为：COD、NH3-N、VOCS。 项目生活污水及实验室清洗废水经化粪池预处理后，由市政污水管网汇入西安市第六污水处理厂进行最终处置，因此，本项目COD及氨氮的总量控制指标最终将纳入西安市第六污水处理厂总量控制指标，故本项目总量控制指标为VOCS：0.000202t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期工艺流程及产污环节 项目施工期的污染主要为装修期间产生的废气、生活污水、噪声及固体废弃物，本项目施工期较短，施工量较小。 运行期工艺流程及产污环节 本项目为第三方检测实验室项目，主要进行环境样品检测，环境样品主要分为气体检测项目样品、水质样品（地下水样、地表水样、污水/废水水样）、土壤样品、固体废物样品，检测总体流程为：①现场采集样品（送检样品）；②检验室样品间流转分配（接收保存）；③检验室检测前准备 ；④根据不同样品在不同检验室进行检测（理化分析、重金属检测、生物检测、色谱仪器检测等）；⑤质量控制检测；⑥检测完毕报告打印、校核、出报告。本项目实验室样品来源为客户送样和实验室自主采样。运营期实验室整个工作流程及产污环节见图5-1。 图5-1 检测工艺及产污节点图 运营期实验室工作流程简述： 运营期的实验检测类型主要可分为液体样品检测、气态样品检测、土壤样品检测和微生物样本检测，其实验过程介绍如下： （1）水质检测项目 对水样等液态样本，首先利用温度计、pH计测定其物理指标，再根据不同检测要求，将样品进行消解或萃取等前处理，最后利用原子吸收、液相色谱等仪器测定相应指标，样品检测流程见图5-2。 图5-2 实验室液态样品检测分析流程及产污环节图 主要产污环节： 废气：来自萃取、酸化及其它预处理实验过程中易挥发的化学药品（如甲醇、乙醇、丙酮、冰乙酸、二氯甲烷、乙腈、二硫化碳、石油醚、四氯化碳、氯仿、正己烷等）挥发产生的有机废气和酸性废气（硫酸雾、盐酸雾等），挥发性试剂均在通风橱/原子吸收罩中使用。 废水：气相色谱检测、离子色谱检测过程中会产生实验废液，作为危险废物处理；实验结束后将对实验容器进行清洗，会产生器皿清洗废水。 噪声：高速冷冻离心机、真空泵、干燥箱、水浴恒温振荡器、磁力加热搅拌器等产生的噪声。 固废：废试剂瓶、废试剂及其他危险废液包装物等。 （2）气态样品检测 对于气态样本，利用气袋、滤芯、滤筒及吸附剂采集，运回实验室后，利用溶剂解析、热解析和消解等前处理，最后利用分光光度、原子吸收、原子荧光、气相色谱、液相色谱等仪器测定相应指标。 图5-3 实验室气态样品检测流程及产污环节图 主要产污环节： 废气：来自样品提取、样品吸收等实验过程中易挥发的化学药品（甲醇、乙醇、丙酮、冰乙酸、二氯甲烷、乙腈、二硫化碳、石油醚、四氯化碳、氯仿、正己烷等）挥发产生的有机废气和酸性废气（硫酸雾、盐酸雾等），挥发性试剂均在通风橱/原子吸收罩中使用。 废水：气相色谱检测、液相色谱检测、离子色谱检测过程中会产生废检测液，作为危险废物处理；实验结束后将对实验容器进行清洗，会产生器皿清洗废水。 噪声：高速冷冻离心机、真空泵、干燥箱、水浴恒温振荡器、磁力加热搅拌器等产生的噪声。 固废：废试剂瓶、废试剂及其他危险废液包装物等。 土壤检测项目 对于土壤等固态样本，先进行破碎、研磨，再根据测量要求进行不同的前处理工序，最后利用气相色谱、原子吸收、离子色谱等进行相关指标测定。本项目土壤检测流程见图5-4。 图5-4 实验室土壤样品检测流程及产污环节图 主要产污环节： 废气：来自样品浸提、萃取、消解、过滤等样品前处理过程中易挥发的化学药品挥发产生的有机废气和酸性废气，挥发性试剂均在通风橱/原子吸收罩中使用。 废水：气相色谱检测、原子荧光测定、离子色谱检测、分光光度检测过程中会产生废检测液，作为危险废物处理；实验结束后将对实验容器进行清洗，会产生器皿清洗废水。 噪声：高速冷冻离心机、真空泵、干燥箱、水浴恒温振荡器、磁力加热搅拌器、土壤粉碎机等产生的噪声。 固废：废试剂瓶、废试剂及其他危险废液包装物等。 微生物样本检测 进行监测的微生物样本，均根据样本情况进行稀释，然后根据不同测量项目用不同的培养基进行培养，然后进行菌落计数。 图5-5 实验室微生物样品检测流程及产污环节图 主要产污环节： 废气：来自实验使用的有机化学试剂（乙醇、甲醇等）的挥发，挥发性试剂均在通风橱/原子吸收罩中使用。 废水：来自菌落培养过程中产生的废培养液。 噪声：来自恒温培养箱、恒温振动培养箱等仪器产生的噪声。 固废：废试剂瓶、废试剂及其他危险废液包装物等，废固体培养基经加热灭菌后作为危险废物处理。 （5）超纯水制备 本项目实验过程用水为超纯水/纯水，水质需满足《中国国家实验室用水规格》（GB6682-92），电导率通常在1.0-0.1μs/cm之间，实验用水采用超纯水机制备，超纯水制备流程见图5-6。 图5-6 实验室超纯水制备流程 主要产污环节： 废水：来自纯水制备过程产生的清下水。 噪声：来纯水机产生的噪声。 固废：纯水制备过程产生的固废（由厂家定期更换）。 主要污染工序及污染源强

施工期主要污染工序及污染源强 1、废气 本项目直接利用原公司厂房及办公室，只有少量的装饰工程，故施工期大气污染物主要来源于装饰工程油漆喷涂及涂料粉刷过程产生的有机废气。 本项目施工过程中选用绿色环保装饰材料和水溶性涂装材料，有机废气产生量较少，主要污染因子为非甲烷总烃、甲醛等，主要以无组织形式排放。 2、废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水。施工期劳动定员10人，仅在白天施工装修，施工人员生活用水量以30L/(人.d)计，则生活用水总量为0.3m3/d，产污系数以0.8计算，则生活污水产生量为0.24m3/d，参照《给水排水设计手册》第5册，中等浓度生活污水主要污染物浓度约为：COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。生活污水随下水道排入沣东科技产业园化粪池处理。 3、噪声 本项目施工期噪声主要为装修、安装阶段施工活动噪声，施工噪声间断产生，施工期声级大小见表5-1。 表5-1 各施工阶段主要噪声源及其声级 施工阶段 声源 测点距施工机械 距离（m） 声级值[dB（A）] 装修、安装阶段 电锯 5 90-95 电焊机 5 75-85 电钻 5 90-95 手工钻 5 80-85 4、固体废弃物 本项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾及装修垃圾。 ①生活垃圾 本项目施工期劳动定员10人，生活垃圾产生量以1kg/人.d计算，则生活垃圾产生量为10kg/d，施工区域设垃圾桶，生活垃圾经收集定期清运至环卫部门指定地点集中处理。 ②装修垃圾 本项目装修过程中会有废包装箱、塑料袋、废泡沫板等装修垃圾及油漆、涂料等废包装物产生。本项目施工期装修、设备安装产生的废包装箱、塑料袋分类收集后尽量回用，不能回用的清运至环卫部门指定地点处置。油漆、涂料等废包装物产生量较少，属于危险废物，由环保部门认可的危险废物回收单位集中收集处置。 营运期主要污染工序及污染源强 1、废水 项目用水由当地供水管网接入，本项目运营期用水量主要为溶液配制和稀释用水，实验器具清洗用水以及职工生活用水。因此，项目产生的废水主要为实验室清洗废水，实验废液和生活污水。 （1）实验废液 本项目验分析中的样品预处理、溶液配制等用水环节，用水主要为纯水，类比同类项目，实验检测过程纯水使用量约为0.02m3/d（5.6m3/a），通过废水收集池分类收集后，全部作为危险废物，贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位转运处置。 （2）器皿的清洗废水 本项目器皿及仪器使用完毕后先使用自来水清洗，再用纯水进行清洗。类比同类项目，自来水清洗用水量约为0.7m3/d（196m3/a），纯水清洗用水量约为0.005m3/d（1.4m3/a）。自来水清洗废水中，涉及重金属离子和有机溶剂的实验初洗废水量约为3.2m3/a，一般清洗废水量约为192.8m3/a；纯水清洗废水中，清洗损耗量为0.7m3/a，一般清洗废水损耗量量约为1.0m3/a。涉及重金属离子和有机溶剂的实验初洗废水通过专用容器收集后，全部作为危险废物，贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位转运处置。一般清洗废水经废水收集池收集中和处理后与其他废水依托沣东科技园化粪池（75m3）处理后通过市政管网排入西安市第六污水处理厂。 （3）一般水样 在样品检测过程中，一般水质样品（不涉及重金属和有机溶剂）年产生量约20L/d（5.6m3/a），该废水经沣东科技产业园化粪池处理后，排入市政污水管网，送入西安市第六污水处理厂。 （4）纯水制备产生的清下水 项目配置纯水制备设备（超纯水仪）1台，纯水制备工艺为五级净化：第一级：通过PP滤芯过滤去除自来水中的大颗粒杂质，例如泥沙、铁锈等悬浮物以及胶体等杂质；第二级：应用颗粒活性炭滤芯的去除水中的异味及异色，例如余氯或三氯甲烷等；第三级：烧结活性炭滤芯去除余氯以及水中的异味、异色；第四级：应用RO反渗透膜，滤除细菌、病毒及所有做小杂质和可溶性固体，同时使分离出来的纯水流入压力桶；第五级：应用纯水柱的吸附作用进一步提升水的纯度，使之达到用水水质要求。实验和清洗过程使用的纯水，使用量为0.025m3/d（7.0m3/a）。根据类比，一般纯水机制备效率为60%左右，则外排的废水量为0.017m3/d（4.76m3/a），该部分废水仅含有自来水中的微量离子，可作为清洁下水直接外排至化粪池处理。 （5）生活污水 生活用水主要为职工生活污水。本项目劳动定员40人，其用水量按50L/人•d，则项目生活用水量为2.0m3/d，560m3/a。废水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为1.6m3/d，448m3/a。其主要污染物为COD、BOD、SS和氨氮，生活污水经过沣东科技产业园化粪池处理后，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂。生活污水水质指标见下表。 表5-3 生活污水水质指标 项目 COD BOD5 SS 氨氮 水量 进水水质（mg/L） 400 200 200 25 1.6m3/d，448m3/a 产生量（t/a） 0.179 0.09 0.09 0.0011 图5-5 项目水平衡图 m3/a 2、废气 项目不设食堂，项目运营期产生的废气主要为实验过程产生的实验废气，主要为实验室检测化验、配制溶液、样品预处理消解时产生少量废气，主要污染物为少量酸雾及挥发性有机气体。 （1）废气产生情况 ①无机废气（酸性废气） 项目检测过程为实验性质的操作，不进行产品生产，实验过程涉及盐酸、硝酸以及浓硫酸等无机酸的使用，其使用过程中因加热、反应等会产生一定量的无机废气。本项目各类无机酸的使用量及密度情况如下： 表5-2 项目实验过程中无机酸使用情况统计表 序号 无机酸名称 使用量 密度 折合密度 备注 1 磷酸 7.5L 1.874kg/L 14.1kg 不挥发 2 硝酸 10L 1.4kg/L 14.0kg 易挥发 3 硫酸 5L 1.84kg/L 9.2kg 难挥发 4 盐酸 20L 1.17kg/L 23.4kg 易挥发 5 合计 42.5L / 60.7kg（其中挥发无机酸46.6kg） / 根据业主介绍，项目在实验过程中设计挥发性物质的均在通风橱内进行，不在中心操作台上进行，参照《江苏恒安检测技术有限公司新建实验 室项目环境影响报告表》，本项目于2019年5月21日取得了《江苏恒安检测技术有限公司新建实验 室项目环境影响报告表的批复》（崇行审批[2019]155号），相关酸雾产生量按照可挥发性无机酸使用量的5%进行核算，酸雾产生量合计约为2.33kg/a，年使用小时数约为600小时，则项目无机废气产生速率约为0.0039kg/h，因浓盐酸使用量较大，挥发酸雾以HCl为主。 ②有机废气 本项目解析及其他使用有机溶剂过程中会产生少量的有机废气，各类有机试剂的使用量及密度情况如下： 表5-3 项目实验过程中有机试剂使用情况统计表 序号 有机试剂名称 使用量 密度 折合密度 备注 1 甲醇 2.5L 0.792kg/L 1.98kg 易挥发 2 乙醇 2.5L 0.798kg/L 1.99kg 易挥发 3 氯仿 3.0L 1.484kg/L 4.45kg 易挥发 4 四氯化碳 2.5L 1.595kg/L 3.99kg 易挥发 5 丙酮 2.5L 0.778kg/L 1.945kg 易挥发 6 甲苯 1.0L 0.87kg/L 0.87kg 易挥发 7 二甲苯 1.0L 0.88kg/L 0.88kg 易挥发 8 合计 15L / 16.105 易挥发 根据业主介绍，项目在实验过程中使用有机试剂均在通风橱内进行，不在中心操作台上进行。根据类比分析，有机废气（VOCs）产生量按照挥发性有机试剂使用量的10%进行核算，有机废气（VOCs）产生量合计约为16.105kg/a，年使用小时数约为600小时，则项目有机废气产生速率约为0.0268kg/h。 （2）收集及处置措施 项目拟采用3套废气处置装置对产生的无机废气和有机废气进行收集和处置，具体措施如下： ①废气收集措施 消解、消解溶液配置、消解实验以及涉及使用有机溶剂的工序均在通风橱内进行。整个实验室共设置通风橱12处，20个集气罩，分别置于分析室、气象色谱室、离子色谱室、原子吸收室、原子荧光室等。即实验过程中产生的无机废气和有机废气分别通过通风橱排风系统和集气罩收集后引至楼顶废气处理系统进行处理，最终分别经高于楼顶3m排气筒高空排放。 ②废气处置措施 项目拟在楼顶设置3套废气处理系统（其中无机废气收集系统2套，有机1套），风机风量分别为12000m3/h，无机废气经收集后高于楼顶3m排气筒（P1、P2）；有机废气处理系统主要包括活性炭吸附+高于楼顶3m排气筒（P3），无机废气经通风橱柜和集气罩管道收集（收集效率≥90%）；有机废气经通风橱柜和集气罩管道收集（收集效率≥90%）再经活性炭吸附装置去除有机废气（去除效率≥85%）。废气的产生、处置及排放情况见下表： 表5-4 废气产生处置情况表 排放类型 污染物名称 产生量kg/a 风机风量m3/h 治理措施 收集效率% 处理效率% 排放情况 排放量kg/a 排放浓度mg/m3 有组织 盐酸雾 1.0485 12000 排气筒（P1） 90 0 1.0485 0.163 1.0485 12000 （P2） 90 0 1.0485 0.163 非甲烷总烃 14.49 12000 活性炭吸附+排气筒（P3） 90 85 2.17 0.3 无组织 盐酸雾 0.233 / / / / 0.233 / 非甲烷总烃 0.16 / / / / 0.16 / 综上所述，经上述措施治理后，本项目排放的无机废气（以HCl为主）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准要求（HCl最高允许排放浓度100mg/m3）；有机废气（以非甲烷总烃计）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求（最高允许排放浓度为120mg/m3）。 3、噪声 项目噪声主要有来自空调机组、通风设施风机、监测仪器运行时产生噪声，噪声级介于60~80dB(A)之间。 4、固体废物 本项目运营期固体废物主要为员工生活垃圾、实验废液、实验垃圾、废气治理设施更换的废活性炭、废土样及实验过程中产生的实验废液、废试剂瓶。 （1）一般固废： ①生活垃圾 本项目运营期劳动定员40人，生活垃圾产生量以0.5kg/人.d计算，则生活垃圾产生量为20kg/d（6.0t/a），项目办公区域设置垃圾桶，生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运至环卫部门指定地点处理。 ②废弃土样 项目每年拟检测1000个土壤样品，其一般以耕地土壤及企业或工厂的厂界土壤检测为主，该部分土壤经检测后产生的废弃样品按照《实验室化学药品和样品废弃物处理的标准指南》（SN/T3592-2013）的分类方法其属于无毒、无腐蚀性及放射性的惰性固体垃圾，其在符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的前提下可直接进入垃圾箱，由当地环卫部门统一外运处置。该部分固废产生量为1.6t/a。 ③未沾有危险废物的废包装材料 未沾有危险废物的废包装材料产生量为0.1t/a，经统一收集后外售废品收购站回收处理。 ④纯水制备产生的固废 项目设置一台纯水机提供实验所用纯水，预处理过程会产生活性炭等固废，使用RO反渗透膜进行纯水制备，因此，项目运行期间将会定期更换，由厂家上门更换并回收。 危险废物 ①实验室检测废液 样品检验过程中配制的检验溶液，根据检验指标的不同，相应加入不同的化学溶剂，如碘化汞、硫酸汞、重金属离子等，因此该类涉及重金属和有机溶剂的检验废液属于危险废物，通过专用容器收集，全部作为危险废物，贮存于危废暂存间，定期交由具有危废处理资质的单位进行处置。根据业主单位介绍，检验废液的产生量约为1.1t/a，分类收集暂存于危废暂存间，委托资质单位定期清运处置。 ②清洗废水（涉及重金属和有机试剂的初清洗废水） 涉及重金属离子和有机溶剂的实验初洗废水作为危险废物处理，产生量约3.2t/a，分别在实验室各清洗点设置废液收集桶。 ③涉及重金属和有机溶剂的土样和水样 实验过程中，将涉及重金属和有机溶剂的土样和水样判定为危险废物进行处置，对于该类危险废物，采取分类包装收集暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位进行处置，产生量约为0.05t/a。 ④废试剂瓶 项目检验过程中会使用化学药剂，化学药剂均采用瓶装方式存储于专用的试剂室内，使用后会产生废试剂瓶。检验产生的废弃试剂瓶分类收集暂存于危废暂存间内，定期交由有危废处理资质的单位进行处置，废弃试剂瓶产生量约为0.01t/a。 ⑤废活性炭 检验过程中产生的有机废气通过通风橱或集气罩收集后，在楼顶经活性炭吸附装置处理后高空排放，根据《简明通风设计手册》中活性炭吸附量经验值0.4kg/kg活性炭来估算，本项目有机废气产生量为16.105kg/a，收集效率为90%，处理效率为85%，其中12.32kg/a的废气经活性炭吸附处理。活性炭吸附装置的单次填充量为20kg，其吸附能力为8kg，为保证活性炭的吸附效率，环评建议，活性炭填料每半年更换一次，则预计每年至少需要活性炭40kg，加上被吸附的有机物，废活性炭产生量为0.052t/a。 根据《国家危险废物名录》对实验室废物进行判定，以上危险废物均属于HW49（其他废物），具体危险废物的特性见表5-4。 表5-4 运营期固体废物产生情况一览表 危险废物名称 危险废物类别 危废代码 产生量（t/a） 形态 产生周期 措施 实验室检测废液 HW49其他废物 900-047-49 1.1 液态 每天 分类收集暂存于危废暂存间由资质单位定期清运处置 涉及重金属和有机试剂的初洗废水 11.2 液态 每天 涉及重金属和有机溶剂的土样和水样 0.05 液态 固态 不定期 废试剂瓶 900-041-49 0.01 固态 半年 废活性炭 0.052 固态 半年 对于运营过程中产生的上述危险废物，项目设计在实验室5层东侧设置一处建筑面积约为13.1m2的危险废物暂存间用于集中收集实验过程中产生的各类危险废物，对此，本次环评要求：项目在装修时对危险废物暂存间地面进行重点防渗（混凝土+环氧地坪漆），并在危险废物暂存间内设置防渗漏托盘，用于放置盛装有危险废物的废水收集池，防止废液桶破损、泄露且便于收集泄漏物，避免污染实验室地面、造成环境问题。针对设置危废暂存区域，为不造成二次污染，环评提出以下具体要求： A、危险废物的收集必须按照危险废物的相关规定进行，单独隔离存放，禁止与其他原料或废物混合存放。各种废物包装贮存需按照国家相应要求处置，贮存场所照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标志。对于实验室内危险废物产生点和该危险废物暂存间，评价要求均应作好相应的防风、防晒、防雨、防渗、防漏及防流失处理；暂存间建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。 B、基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高浓度聚乙烯或其它人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。本项目为废暂存间采取混凝土+瓷砖进行防渗处理，可以确保其渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 C、固废暂存间需有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂缝；衬层上需建有渗漏液收集清除系统，防止污染地下水及土壤。 D、危险废物暂存间不作为永久渣场厂区储存，应及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量暂存不得超过一年，危废转运时必须安全转移，防止撒漏，并严格执行危险废物转运联单制度，防止二次污染的产生。危险废物运输按规定路线行驶，驾驶员持证上岗。 由上述可知，再补充采取上述措施后本项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 实验室废气 | 盐酸雾 | 有组织 | 1.0485kg/a，0.163mg/m3 | 1.0485kg/a，0.163mg/m3 |
|  |  | VOCs | 有组织 | 14.49kg/a，4.025mg/m3 | 2.17kg/a，0.3mg/m3 |
|  |  | 盐酸雾 | 无组织 | 0.233kg/a | 0.233kg/a |
|  |  | VOCs | 无组织 | 0.16kg/a | 0.16kg/a |
| 废水 | 生活废水448m3/a | COD | 400mg/L 0.179t/a | 一般清洗废水经废水收集池收集后中和处理与其他废水依托沣东科技园化粪池（75m3）处理后通过市政管网排入西安市第六污水处理厂 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L 0.09t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L 0.09t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L 0.01t/a |  |
|  | 一般清洗废水192.8m3/a | COD | 300mg/L 0.058t/a |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L 0.029t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L 0.039t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L 0.004t/a |  |
|  | 纯水制 备产生 的浓盐 水 | 超纯水机清下水量 | 4.76m3/a |  |
|  | 一般水样 | 一般水质样品（不涉及重金属和有机溶剂） | 20L/d（5.6m3/a） |  |
| 固体废物 | 日常办公 | 生活垃圾 | 6.0t/a | 0 |
|  | 实验室 | 废弃土样 | 1.6t/a | 0 |
|  |  | 未沾有危险废物的包装材料 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 纯水制备产生的固废 | 定期更换 | 0 |
|  |  | 实验室检测废液 | 1.1t/a | 0 |
|  |  | 涉及重金属和有机试剂的初洗废水 | 3.2t/a | 0 |
|  |  | 涉及重金属和有机溶剂的土样和水样 | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 废试剂瓶 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.052t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目运营期噪声主要由排风机、实验设备、通风橱、空调等产生，声源强度在60-80dB（A），经隔声、减震、选用低噪声设备后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目租用现有办公室进行检测实验，施工期主要为室内简单装修，本项目检测过程简单，运营期不会对周边生态环境造成不良影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目直接利用空厂房，只有少量的装饰工程及设备安装，施工期主要污染有：施工废气、施工人员生活污水、施工噪声、固体废物。 大气环境影响分析 本项目施工期大气污染物主要来源于装饰工程油漆喷涂及涂料粉刷过程产生的有机废气。本项目施工过程中选用绿色环保装饰材料和水溶性涂装材料，有机废气产生量较少，主要污染因子为非甲烷总烃、甲醛等，主要以无组织形式排放，对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水产生量为0.24m3/d，参照《给水排水设计手册》第5册，中等浓度生活污水主要污染物浓度约为：COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。施工期生活污水随下水道排入沣东科技产业园化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂。 3、声环境影响分析 本项目施工期噪声主要为装修、安装阶段施工活动噪声，施工噪声间断产生。本项目施工期主要噪声源及声级大小见表7-1。 表7-1 各施工阶段主要噪声源及其声级 施工阶段 声源 测点距施工机械 距离（m） 声级值[dB（A）] 装修、安装阶段 电锯 5 90-95 电焊机 5 75-85 电钻 5 90-95 手工钻 5 80-85 施工期噪声具有具有阶段性、临时性和不固定性，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加。施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp=Lp0-20lg(r/r0) 式中：Lp——距声源r处的施工噪声预测值； Lp0——距声源0r0处的参考声级； 本项目施工阶段施工机械所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级计算结果列于表7-2。 表7-2 单台设备噪声预测结果 单位：dB（A） 设备 5m 10m 20m 40m 50m 100m 200m 电锯 95 89 83 77 75 69 63 电焊机 85 79 73 65 65 59 53 电钻 95 89 83 75 75 69 63 手工钻 85 79 73 65 65 59 53 由表7-2可以看出，经对本项目施工期噪声进行预测，昼间100m范围内可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间：70dB（A））标准限值要求为进一步降低施工期噪声对周围环境影响，评价要求施工期施工单位应采取的噪声污染防治措施如下： （1）对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时选用低噪声设备； （2）合理安排施工作业时间及施工方式，无法避免的高噪声、高振动作业必须白天进行施工，避免午间（12:30~14:00）施工，禁止夜间（22:00~6:00）施工； 采取以上措施后，施工期噪声对周围声环境的影响较小。本项目施工期较短，仅6个月，施工期结束后施工噪声影响也随之消失。 4、固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾及施工过程产生的装修垃圾。 施工期生活垃圾产生量为10kg/d，施工区域设垃圾桶，生活垃圾经收集定期清运至环卫部门指定地点集中处理；施工期装修过程中废包装箱、塑料袋分类收集后尽量回用，不能回用的清运至环卫部门指定地点处置。油漆、涂料等废包装物属于危险废物，由环保部门认可的危险废物回收单位集中收集处置。 本项目施工期固体废物均有妥善的处理方式，对环境影响不大。 二、营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）评价等级的确定 本项目产生的废水主要是生活污水和实验室一般清洗废水废水、一般水样、纯水制备产生的清下水，以上各类废水依托沣东科技园化粪池（75m3）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后再排市政污水管网。市政污水管网废水进入西安市第六污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）中一级A标准后排放，因此本项目废水为间接排放。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，评价等级为三级B。 表7-3 评价工作等级判据表 评价等级 判断依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量常数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≧20000或W≧600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — （2）项目排水去向 本项目生活污水1.6m3/d，448m3/a，实验室一般清洗废水量为192.8m3/a，纯水制备清下水4.76m3/a，一般水样5.6m3/a，一般清洗废水按照性质，经过废水收集池收集后中和处理与其他废水依托沣东科技园化粪池（75m3）处理后处理后符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准，通过污水管网进入西安市第六污水处理厂处理。涉及重金属离子和有机溶剂的实验初洗废水通过专用容器收集后，全部作为危险废物，贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位转运处置。本项目并不对外环境直接排放污水，因此其对外环境产生的影响较小。 实验室一般清洗废水处理措施可行性： 本项目建成后每年规划做水样4000个，气样10000个，土壤1000个样品，固废100个样品，根据甲方提供的数据该公司实验室一般清洗废水使用量一般为0.66m3/d，其每年实验天数按280天计，则本项目实验室一般清洗废水产生量为184.8m³/a。根据项目配套实验监测设备及原辅材料使用情况初步确定本项目实验室清洗废水主要为酸性废水，其经自来水稀释后显弱酸性。所以根据《实验室化学药品和样品废弃物处理的标准指南》（SN/T3592-2013）的分类方法该部分清洗废水为弱酸废液及相关化合物，再根据附录A弱酸废液可经稀释或中和后直接排入下水道。 （3）排入污水处理厂可行性分析 西安市第六污水处理厂概况： 西安市第六污水处理厂位于开发大道以北，太平河以南，北距西成高铁110m，西距尚航路约280m，东侧临近八兴滩村，场地总占地面积16.38公顷(合254.70亩)。 西安市第六污水处理厂工程设计总规模（远期）20万m3/d；其中，一期工程设设计规模10万m3/d，于2012年12月投入运行，；二期工程设计规模10万m3/d，且于2015年8月开工建设，目前日处理量已达20万m3/d。一期、二期污水处理均采用A2/O工艺，污泥采用机械浓缩脱水工艺，出水经消毒后经太平河排入河，最终进入渭河，根据出水水质现状监测结果，一期项目出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 本项目污水排入西安市第六污水处理厂的可行性分析： 根据《陕西省西咸新区-沣东新城分区污水专项规划》，本污水处理厂具体服务范围包括:绕城高速-太平河沿线以东，西三环-皂河沿线以西，西户铁路以北，渭河以南的围合区域；并且包括西安市老城区三桥地区及福银高速以东部分地区。其中:属于沣东新城规划区域内建设区域服务面积约35.4km，规划区外西安市老城区三桥地区服务面积5.1km，福银高速以东部分地区服务面积2.2km，污水处理厂总服务面积约42.7km。 本项目位于西安市石化大道西段106号沣东科技产业园，处于西安市第六污水处理厂服务范围内，本项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，废水水质简单且可生化降解性较好，废水各污染物浓度均可以满足污水处理厂进水水质指标范围内，废水排入后对西安市第六污水处理厂影响较小，废水依托西安市第六污水处理厂处理，依托可行。综合分析，项目污水排入厂房污水管道，纳入市政污水管网，最终进入污水处理厂集中治理，不会对周边地表水体造成污染影响。 （4）污染源排放量核算 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）8.3.2，本项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定，详见下表。 表7-4 水污染年排放量核算表 序号 污染物 年排放量 1 废水量 651.16 2 COD 0.195 3 氨氮 0.013 2、环境空气影响分析 本项目不设食堂，项目运营期产生的废气主要为实验过程产生的实验废气。 （1）达标性分析 项目拟在楼顶设置3套废气处理系统，风机风量分别为12000m3/h，无机废气处理系统主要经收集系统集后于高于楼顶3m排气筒。有机废气处理系统主要包括活性炭吸附+高于楼顶3m排气筒，无机废气经通风橱柜和集气罩管道收集（收集效率≥90%），项目检测过程试剂的用量不大，且每天检测时间2-3小时，酸雾产生及排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准；有机废气经通风橱柜和集气罩管道收集（收集效率≥90%）再经活性炭吸附装置去除有机废气（去除效率≥85%）。 废气的产生、处置及排放情况见下表： 表7-5 废气产生处置情况表 排放类型 污染物名称 产生量kg/a 风机风量m3/h 治理措施 收集效率% 处理效率% 排放情况 排放量kg/a 排放浓度mg/m3 有组织 盐酸雾 1.0485 12000 排气筒（P1） 90 0 1.0485 0.163 1.0485 12000 （P2） 90 0 1.0485 0.163 非甲烷总烃 14.49 12000 活性炭吸附+排气筒（P3） 90 85 2.17 0.61 无组织 盐酸雾 0.233 / / / / 0.233 / 非甲烷总烃 0.16 / / / / 0.16 / 综上所述，经上述措施治理后，本项目排放的无机废气（以HCl为主）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准的限制要求（HCl最高允许排放浓度100mg/m3）；有机废气（以非甲烷总烃计）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求（最高允许排放浓度为120mg/m3）。 （2）大气影响预测 有组织废气影响分析 ①评价等级确定 a.评价因子 根据项目特点本次选取实验过程产生的氯化氢和非甲烷总烃作为大气评价因子。 表7-6 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 小时 2000 《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准 氯化氢 小时 50 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.2.2中规定，对GB3095及地方环境质量标准中未包含的污染物可参照附录D限值。 b.污染源源强确定 根据项目特点本次选取（P1）排气筒盐酸雾和（P3）有机废气为大气评价因子。 表7-7 点源参数表一览表 编号 污染物名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 废气流速/（m/s） 废气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 P1 盐酸雾 108.804047 34.32453 381.35 15 0.4 12.36 25 600 正常 0.0035 P2 非甲烷总烃 108.804069 34.32451 381.35 15 0.4 12.35 25 600 正常 0.00723 c.估算模型参数清单 表7-8 AERSCREEN估算模型参数清单 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高温度K 314.8 最低温度K 252.4 土地类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率 / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离 / 岸线方向 / d.评价方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，采用估算模式的计算结果作为预测与分析依据。本项目有组织排放影响预测结果见表7-9。 表7-9 废气排放影响预测结果统计 下风向距离（m） 盐酸雾（P1） 非甲烷总烃（P3） 预测质量浓度（μg/m3） 占标率 (%) 预测质量浓度（μg/m3） 占标率 (%) 1 0.0 0.0 0.0 0.0 25 0.0 0.0 0.0 0.0 50 0.000159 0.0 0.0 0.0 75 0.000167 0.03 0.00222 0.09 100 0.000145 0.03 0.00192 0.08 125 0.000151 0.03 0.00202 0.08 150 0.000142 0.03 0.00189 0.08 175 0.000129 0.03 0.00173 0.07 200 0.000117 0.02 0.00156 0.06 225 0.000106 0.02 0.00141 0.06 250 0.0000960 0.02 0.00127 0.05 275 0.0000866 0.02 0.00116 0.05 下风向最大质量浓度及占标率（%） 0.000167 0.03 0.00222 0.09 D10%最远距离 / / / / 由上表可见，采取措施后，P1盐酸雾最大质量浓度0.01679μg/m3、最大浓度占标率分别为0.03%；P3有机废气中最大质量浓度0.00222μg/m3、最大浓度占标率分别为0.09%；根据估算模式计算确定本项目酸性废气最大地面浓度占标率为0.03%，有机废气最大地面浓度占标率为0.09%。因此，根据评价等级判别表本评价大气评价工作等级为三级，不需要进行进一步预测与评价，因此拟建项目不需设置大气环境防护距离。 无组织废气影响分析 根据工程分析，本项目实验室盐酸雾及非甲烷总烃无组织排放情况如下表所示： 表7-10 面源废气源强情况一览表 排放源 污染物 排放量（kg/a） 长度（m） 宽度（m） 高度（m） 标准（ug/m3） 实验室 非甲烷总烃 0.16 40 12 3.5 2000 实验室 盐酸雾 0.233 40 12 3.5 50 表7-11 无组织污染源排放估算模式预测结果表 污染源名称 评价因子 评价标准（μg/m3） Cmax（μg/m3） Pmax(%) D10%(m) 矩形面源 非甲烷总烃 2000 0.3247 0.02 / 矩形面源 盐酸雾 50 0.00236 0.06 / 由上表分析分析得出项目无组织排放盐酸雾最大落地浓度出现在下风向1米处，其浓度为0.002367ug/m3，占标率为0.06%；非甲烷总烃最大落地浓度出现在下风向1米处，其浓度为0.3247ug/m3，占标率为0.02%，评级等级为三级评价。项目排放污染物最大落地浓度较低，低于《大气污染物综合排放标准详解》标准限值要求，不会对周围环境产生明显影响。 （3）评价结论 综上所述，经上述措施治理后，本项目排放的无机废气（以HCl为主）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准的限制要求（HCl最高允许排放浓度100mg/m3）；有机废气（以非甲烷总烃计）满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求（最高允许排放浓度为120mg/m3）。经估算模式预测后，最大落地浓度及占标率较小，不会对周围大气环境产生明显影响。 3、噪声污染影响分析 本项目运营期噪声主要由排风机、实验设备、通风橱、空调等产生，声源强度在60-80dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： 声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式 式中： Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级dB（A）； T—预测计算的时间段s； ti—声源在T时段内的运行时间s。 预测点的预测等效声级计算公式 式中： Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值 dB（A）； Leqb—预测点的背景 dB（A） 在环境噪声预测中各噪声源作为点源处理，故几何发散衰减： 式中： Adiv—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离m； r—预测点与噪声源的距离m； 本项目运营期噪声预测结果见表7-12。 表7-12 项目噪声对厂界的影响预测 单位：dB（A） 项目 北厂界 南厂界 西厂界 东厂界 贡献值 昼 51.3 52.4 52.6 51.7 夜 0 0 0 0 GB12348-2008 标准值 昼 65 65 65 65 夜 55 55 55 55 达标情况 达标 由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，各厂界噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，对周边声环境影响较小。对周边声环境影响较小。 项目噪声主要有来自通风设施风机运行时产生噪声，针对风机的影响提出以下几点措施： ①废气处理设施风机需安置于尽量远离居民区位置； ②安装风机隔声罩。隔声罩采用金属或非金属隔声板，岩棉加孔板组成的吸声体。为保证不影响风机本身寿命，合理设置通风散热系统，并安装隔声门窗方便工人巡查及对设备的维护； ③安装消声设备。为削减空气动力性噪声的影响，在风机的排风口安装消声设备，内置消声插片，使噪声在通过特殊构造能不断削减。消音器是降低空气动力设备进、排气口辐射或沿管传递噪声的有效措施； ④对风机基础进行整体隔振处理。 4、固体废物影响分析 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、检验合格的废弃土样、未沾有危险废物的废包装材料、定期更换反渗透膜等一般固废，以及实验室检测废液、涉及重金属离子和有机溶剂的实验初洗水、涉及重金属和有机溶剂的土样和水样、废试剂瓶、废活性炭等危险废物。生活垃圾和检验合格的废弃土样经收集后由市政环卫部门统一清运至垃圾处理场处理；未沾有危险废物的废包装材料经分类收集后外售废品收购站；反渗透膜由供应处定期更换并回收。危险废物经分类收集暂存危废暂存间，并定期交有处理资质的危废处置单位转运处理。 本项目危险废物管理要求如下： （1）项目产生的危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对危险废物进行贮存及转移，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关要求进行建设，边界应用墙体与其他区域隔离，并在出口设置标识牌，做好防渗、防流失、防风、防雨、防晒措施； （2）应根据不同性质的危险废物进行分区贮存，禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装，并做好防渗、消防等防范措施； （3）应分别设置托盘，储存区设置围栏并采取防腐处理，保证事故状态下液体不外漏； （4）危险废物贮存前应进行检査，并注册登记，做好台账，应注明危险废物的名称、来源、日期、存放位置等； （5）定期对贮存危险废物的容器及设施进行检査，发现破损应及时采取措施清理更换，并做好记录； （6）建设单位必须严格遵守有关危险废物贮存的规定，建立完善的管理体制，危险废物转移活动需按照《危险废物转移联单管理办法》要求进行转移记录，同时做好委托处理台账，应注明危险废物的名称、去向、日期等: （7）建立档案管理制度，长期保存供随时查阅。另外，还应采取以下措施： a盛装化学废液的容器应是专用收集容器或试剂瓶，不得使用散口容器存放化学废液；容器上应有清晰的标签，瓶口密封；容器不得滲漏，若出现密封不严或破损必须改用包装后送去处理； b化学废液分为三类：有机废液、含酸废液、重金属废液，各实验室应按废液的种类分别装桶收集和存放，并张贴标签； c废液收集桶应随时盖紧，放置于实验室较阴凉并远离火源和热源的位置； d倒入废液收集桶的主要有毒有害成份必须在《化学废液登记表》上登记，写明成份的中文全称，不可写简称或缩写，桶满后(不可过满，必须保留1/10的空间将登记表粘贴在相应的桶上。 e倒入废液前应仔细查看该废液桶的《化学废液登记表》，确认倒入后不会与桶中已有的化学物质发生异常反应（如产生有毒挥发性气体、剧烈放热等），否则应单独存于其它容器中，并贴上标签； f废旧化学试剂（固体或液体）在原瓶内存放，保存原有标签，必要时注明是废弃试剂，拟作废处理时填写《废弃化学试剂登记表》； g实验药品的废包装及容器在危险废物暂存间内暂存。 经上述措施处理后，本项目产生的固体废物均将得到妥善处置，不会对环境造成明显影响。 公司环境检测实验主要在室内测定，其中水质中的pH、水温、透明度，固定污染源中的二氧化硫、氮氧化物、噪声检测等需要进行现场测定，对现场检测分项应注意保护环境，严禁将检测样品、试剂溶液、样品包装等物质随意丢弃污染环境，同时注意保护现场环境，减少因样品采集产生的环境问题。 5、在外监检测环境影响分析 为了保证实验的准确性，有些实验需要在现场检测，如水温、溶解氧，透明度、pH和噪声声值等，此类检测项目采用仪器直接检测的方式，无需进行前处理及药剂投加，基本不会对环境造成污染。为了避免对环境带来影响，采样人员在现场采样期间做到严格遵守采样技术规范，实验产生的垃圾及实验人员生活垃圾应用垃圾袋分类收集，废液与垃圾自行带回，禁止再排入外界环境，基本不会对采样现场造成环境污染。在外出采样时，应提前根据采用时间、地点规划好样品及试剂运输路线，应尽量避开环境敏感区，防止采样过程中污染周边环境。 6、试剂储存管理要求 项目涉及的化学试剂大多数具有一定的毒性及危险性。对化学试剂加强管理，不仅是保证分析结果质量的需要，也是确保人民生命财产安全的需要。 （1）化学试剂的管理应根据试剂的毒性、易燃性、腐蚀性和潮解性等不同的特点，以不同的方式妥善管理。 （2）化验室内只宜存放少量短期内需用的药品，易燃易爆试剂应放在铁柜中柜的顶部要有通风口。严禁在化验室内存放总量20L的瓶装易燃液体。 （3）大量试剂应放在试剂库内。对于一般试剂，如无机盐，应存放有序地放在试剂柜内，可按元素周期系类族，或按酸、碱、盐、氧化物等分类存放。 （4）存放试剂时，要注意化学试剂的存放期限，某些试剂在存放过程中会逐渐变质，甚至形成危害物。如醚类、四氢呋喃、二氧六环、烯、液体石蜡等，在见光条件下，若接触空气可形成过氧化物，放置时间越久越危险。 （5）某些具有还原性的试剂，如苯三酚、TiCl2、四氢硼钠、FeSO4、维生素c、维生素e以及金属铁丝、铝、镁、锌粉等易被空气中氧所氧化变质 （6）为防止实验试剂洒落、泄漏等造成污染，实验室地面与裙脚要采取防滲措施。 7、地下水环境影响分析 本项目处于5、6层，其余地下水和土壤之间并无直接联系，且租用的房间已使用混凝土+瓷砖等进行防渗处理，可使实验室防渗层渗透系≤10-10cm/s。在采取实验室内实施“清污分流、雨污分流”，加强实验室的环境管理，严禁废渣乱堆乱弃等措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水，土壤以及地表水。 8、土壤环境影响分析 （1）环境影响类型分析 本项目在建设期、运营期及服务期满后对项目建设地周围环境产生的影响主要是实验室实验过程中产生的硫酸雾、盐酸、硝酸、甲醇及非甲烷总烃等通过大气沉降的途径进入土壤环境，进而引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，导致土壤质量恶化的过程，因此本项目属于突然环境污染影响类型。 （2）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018 2019-07-01实施）表3污染影响型敏感程度分级表判定，本项目建设地周边无耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院及其他土壤环境敏感目标的，所以本项目土壤环境敏感程度为不敏感。且本项目，属于小型规模企业。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018 2019-07-01实施）附录A中的表A.1，该建设项目属于其他行业，行业类别属于Ⅳ类。 综上分析根据环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018 2019-07-01实施）表4污染影响型评价工作等级划分表分析得出本项目包含在不开展土壤环境影响评价工作范畴内企业。 表7-13- 污染影响型敏感程度分级表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目租赁西安市石化大道西段106号沣东科技产业园32号楼5、6楼作为生产及办公用地，生活污水依托园区化粪池进行处理，厂房地面进行硬化、厂房四周绿化面积较大且该项目危废暂存间按要求进行防渗措施，因此项目污染物不会渗入土壤造成污染，对外部环境影响小。 9、环境风险分析 （1）风险调查 本项目样品检测过程中所有原辅材料中硫酸、盐酸、磷酸、硝酸、氯仿、铬酸钾及甲醇均在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1所规定的突发环境事件风险物质范围内，其年用量分别为硫酸：5L、盐酸：20L、磷酸：7.5L、硝酸：10L氯仿3.0L、铬酸钾1.0kg、甲醇2.5L。由于该项目磷酸、硝酸、氯仿、铬酸钾及甲醇的使用量均比较小，所以本项目评环境风险分析以硫酸和盐酸为主。 表7-14 盐酸及硫酸危险、危害一览表 名称 硫酸、盐酸 / 形态 第3.3类高闪点液体 成分 硫酸：硫酸(化学式:H₂SO₄)，硫的最重要的含氧酸。无水硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在75%左右;后者可得质量分数98.3%的纯浓硫酸，沸点338℃，相对密度1.84。 盐酸：盐酸(Hydrochloric acid)分子式HCl，相对分子质量36.46。盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。浓盐酸为含38%氯化氢的水溶液，相对密度1.19，熔点-112℃沸点-83.7℃。3.6%的盐酸，pH值为0.1。注意盐酸绝不能用以与氯酸钾反应制备氯气，因为会形成易爆的二氧化氯，也根本不能得到纯净的氯气 。 危险 特性 硫酸(特别是在高浓度的状态下)能对皮肉造成极大伤害。正如其他具腐蚀性的强酸强碱一样，硫酸可以迅速与蛋白质及脂肪发生酰胺水解作用及酯水解作用，从而分解生物组织，造成化学性烧伤。不过，其对肉体的强腐蚀性还与它的强烈脱水性有关，因为硫酸还会与生物组织中的碳水化合物发生脱水反应并释出大量热能。除了造成化学烧伤外，还会造成二级火焰性灼伤。故由硫酸所造成的伤害，很多时都比其他可作比较的强酸(像盐酸及硝酸)的大。若不慎让硫酸接触到眼睛的话就有可能会造成永久性失明;而若不慎误服，则会对体内器官构成不可逆的伤害，甚至会致命。浓硫酸也具备很强的氧化性,会腐蚀大部分金属，故需小心存放。 浓缩的盐酸会形成酸雾。酸雾和盐酸溶液都对人类组织有腐蚀性的效果，并有损害呼吸器官、眼睛、皮肤和肠道的可能。盐酸可与常见的氧化剂，例如次氯酸钠(漂白剂，NaClO)或次氯酸钙(Ca(ClO)2)等发生氧化还原反应，产生有毒的氯气气体，少量吸入会导致不适。使用盐酸时，应配合个人防护装备。如橡胶手套或聚氯乙烯手套、护目镜、耐化学品的衣物和鞋子等，以降低直接接触盐酸所带来的危险。 急救 措施 硫酸与皮肤接触需要用大量水冲洗，再涂上3%~5%碳酸氢钠溶液冲，迅速就医。溅入眼睛后应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。迅速就医。吸入蒸气后应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。迅速就医。误服后应用水漱口，给饮牛奶或蛋清，迅速就医。 盐酸皮肤接触:立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，可涂抹弱碱性物质(如碱水、肥皂水等)，就医。眼睛接触: 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。盐酸吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入:用大量水漱口，吞服大量生鸡蛋清或牛奶(禁止服用小苏打等药品)，就医。 环境 危害 本品对环境有害，主要体现在对水体及大气的污染，应特别注意对水体的污染。 （2）风险潜势判断 1）环境风险潜势划分 环境风险潜势划分一览表见下表： 表7-15 环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境中度敏感区（E2） IV III III II 环境低度敏感区（E3） III III II I 注：IV+为极高环境风险 2）危险物质及工艺系统危险性 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），功能单元内存在一种以上危险物质时，有下列公式： 式中：q1、q2…qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2…Qn—与各危险物质相对应的临界量，t。 如果该单元的多种并存危险物质q/Q值小于1，则风险潜势为I。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列重点关注危险物质名称，本项目涉及的主要危险物质是硫酸、盐酸、磷酸、硝酸、氯仿、铬酸钾及甲醇。本项目危险物质的重大危险源识别结果见下表。 表7-16 重大危险源识别表 危险物质名称 临界量（t） 项目厂区最大存储量q（t） Q 硫酸 10 0.0184 0.00184 盐酸 2.5 0.007 0.0028 磷酸 10 0.0007 0.00007 硝酸 7.5 0.007 0.00093 氯仿 10 0.0007 0.00007 铬酸钾 0.25 0.0004 0.016 甲醇 10 0.00008 0.000008 合计 0.021718 本项目Q小于1，因此判定本项目环境风险潜势为I，进行简单分析。 （3）环境风险识别 1）危险物质识别 本项目涉及的化学品硫酸、盐酸、硝酸等属于易腐蚀性物质。上述原辅材料由化学试剂厂家按要求配送，以瓶装方式存放在实验室化学试剂存放区内，因此，对于项目原辅材料的运输事故，本评价不作分析。 2）生产过程风险识别 项目所用的化学试剂浓硫酸与浓盐酸属于强腐蚀性化学试剂，浓酸类化学试剂属于急性有毒、有强腐蚀性的物质。虽然它本身较稳定，不会燃烧，但是在密闭的容器内，由于它能侵蚀铁，而在产生的气体聚集时，就有引起火灾或爆炸的危险；此外，高浓度的硫酸与某些有机物接触，也有可能引起火灾。浓硫酸与人体任何部位直接接触都会造成一定的损伤。由于本拟建项目浓硫酸与浓盐酸的使用及储存量仅为10L/a，因此其不构成重大危险源，只是在使用过程中遇到操作人员由于操作不当使得化学试剂与身体直接发生接触时，需立刻脱去污染衣着，用流动清水或生理盐水清洗，若是吸入酸雾则需要立即脱离现场至空气流通除保持呼吸畅通。 3）储运过程风险识别 项目盐酸、硫酸等化学试剂是瓶装的形式存于车间内，根据建设单位提供的资料，化学试剂1年周转一次，存放量较少。 在化学试剂装卸、搬运过程中，如果操作不当，导致容器跌倒、破裂，将引起物料泄漏。其中的等挥发性酸雾等气体将可能对现场工作人员造成不同程度的健康危害。由于泄漏量小，在现场人员佩戴防护用具、及时采取措施收集和清除泄漏物的情况下，不会造成明显的健康危害和环境污染。 （4）环境风险分析 化学试剂浓硫酸与浓盐酸属于强腐蚀性化学试剂，浓酸类化学试剂属于急性有毒、有强腐蚀性的物质。虽然它本身较稳定，不会燃烧，但是在密闭的容器内，由于它能侵蚀铁，而在产生的气体聚集时，就有引起火灾或爆炸的危险；此外，高浓度的硫酸与某些有机物接触，也有可能引起火灾。但由于本项目正常运营对个化学试剂的需求量均较小，厂区各化学试剂的储备量也均远小于技术导则中表B.1突发环境事件风险物质临界量，因此其对周围外环境产生的影响较小。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）风险防范措施 本项目针对化学试剂在厂内的储存及使用过程存在的风险拟采取如下措施： ①储存少量化学试剂，遵循量少、次数多的原则，减少在厂内的储存量； ②化学试剂建议建设单位在检验分析室独立设置试剂柜及冰箱专门用于化学试剂的储存； ③车间及库房设置灭火器材，并设有禁止吸烟、严禁烟火标志； ④车间、库房地面均进行硬化。 ⑤项目所使用的强酸类化学试剂浓硫酸及浓盐酸必须与其它化学试剂隔离开，尽量放在通风良好的地面靠墙处以保证存放安全。 ⑥建设单位在运行过程中严格操作管理和日常维护，加强员工风险防范意识。 针对本项目新建的危废暂存间，提出以下风险防范措施： ①危废暂存间设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定进行。危废暂存间设置泡沫灭火系统，防火沙以及万一废液泄漏时用于收集泄漏废液的空桶。废液在厂区运输、贮存过程中均要有完善的安全防范措施。针对危废暂存间要设置安全标识，对需要迅速发现并引起注意、以防止发生事故的场所和部位涂有安全色。危废暂存间内以及周边的电器设备均应选用相应的防爆电器，如防爆插座按钮，防爆照明灯等，危废暂存间进出口处配备事故照明设施。 ②危废暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料，表面用耐腐蚀材料硬化，同时，危险废物堆放间配置堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的最大容积为最大储存量或总储存量的五分之一，防止渗滤液流出。采取这些措施后，可将其对地下水和土壤环境污染风险降至最低。危险废物如果大量泄漏，应及时对泄漏的物料进行收集，防止其对土壤环境、地下水造成污染。 2）应急要求 风险事故发生后，应立即启动应急预案，使事故的范围、损失降至最小，确保现场职员和人民群众的生命安全。当风险事故严重时，要联合社会应急组织一起抢险。 事故应急预案是在发生事故后，按照预先制订的方案采取的一系列的措施，将事故的损失降低到最小程度。 本项目应急预案重点如下： ①必须制定应急计划、方案和程序 为了使突发事故发生后能有条不紊的处理事故，在工程投产之前就应制定好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。 ②成立重大事故应急求援小组 成立由总经理、各实验室主要负责人及环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时例行其相应的职责，处理事故。 ③事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施 一旦发生突发事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，切断电源，疏散人群，抢救受害人员，同时启动泡沫灭火器。 应急预案内容见下表。 表7-17 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 实验室 2 应急组织 公司—成立指挥部，负责现场全面指挥，建立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援 3 应急状态分类及 应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 4 应急设施、设备与 器材 生产装置： a防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材 b 防有毒有害物质外溢、扩散，主要是喷淋设备 5 应急通讯、通知和 交通 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测及 事故后评估 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急防护措施、清除泄漏措施方法和 器材 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 8 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康 事故现场：事故处理人员对毒物的应急计量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 9 应急状态终止与 恢复措施 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 人员培训及演练 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 11 公众教育信息 纪录和报告 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 设置应急事故专门纪录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 （6）分析结论 本项目涉及的主要危险性物质是硫酸及盐酸，经上述分析可知，本项目潜在的风险水平可以接受，不会对周围的环境及人员造成安全威胁。建设单位在采取本报告提出的风险防范措施后，环境风险水平在可接受范围内。 10、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目运营期应设环保管理部门，配备环保管理人员负责企业的环境管理工作，主要环境管理内容包括： 1）制定项目环境保护管理制度，制定年度环境管理工作计划，日常环境监测计划； 2）企业应建立环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、污染源监测、环保设备运行记录、台帐及其它环境统计资料等）； 3）积极配合环保行政主管部门的管理，及时申报企业排污情况及检查； 4）开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； 5）开展员工的环保宣传与培训，提高环保意识教育，提升企业的环境管理水平，确保实现清洁生产、持续改进； 6）维护环保设施的正常运行，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放。 营运期污染源监测计划列于下表。 表7-18 项目污染源监测计划表 类别 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 废气 盐酸雾 P1、P2 1次/年 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相关标准 非甲烷总烃 P3 1次/年 废气 非甲烷总烃、盐酸雾 无组织 1次/年 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准 废水 COD、BOD5 氨氮、SS 污水总排口 1次/年 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准 厂界噪声 等效声级LAeq 四周厂界 1次/年 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 （2）污染源排放清单 表7-19 项目污染物排放清单 污染类型 污染因子 排放量 排放浓度 治理措施 执行标准 废气 盐酸雾 有组织 1.0485kg/a 0.163mg/m3 集气罩/通风橱+排气筒（P1/P2） 《大气污染物综合排放标准》表2相关标准要求 无组织 0.2333kg/a / 非甲烷总烃 有组织 2.17kg/a 0.61mg/m3 集气罩/通风橱+活性炭吸附+排气筒（P3） 无组织 0.16 / 废水 纯水制备浓水 水量4.76m3/a GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准 实验室一般水样 水量5.6m3/a 生活污 水448m3/a COD 0.179t/a 400mg/L 依托沣东科技园化粪池处理 BOD5 0.09t/a 200mg/L SS 0.09t/a 200mg/L NH3-N 0.01t/a 25mg/L 实验室一般清洗洗废水192.8m3/a COD 0.059t/a 300mg/L 一般清洗废水经废水收集池收集后中和处理与其他废水依托沣东科技园化粪池 BOD5 0.029t/a 150mg/L SS 0.39t/a 200mg/L NH3-N 0.004t/a 20mg/L 固体废物 生活垃圾 6.0t/a 环卫部门定期清运处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）和《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定 废弃土样 1.6t/a 未沾有危险废物的包装材料 0.1t/a 纯水制备产生的固废 0 厂家定期更换 实验室检测废液 1.1t/a 分类收集，暂存于危废暂存间暂存，定期委 托有资质单位处置 涉及重金属和有机试剂的初洗废水 3.2t/a 涉及重金属和有机溶剂的土样和水样 0.05t/a 废试剂瓶 0.01t/a 废活性炭 0.052t/a 噪声 LAeq 60~80dB（A） / 基础减震、隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 11、环境保护投入 本项目总投资为500万元，其中环保投资36万元，占总投资7.2%，本项目环保投入概算见表。 表7-20 本项目环保投资一览表 环境要素 污染控制点 环保减缓措施 投资（万元） 废气 运营期 实验室酸性气体 集气罩/通风橱+高于楼顶3m排气筒（P1、P2） 10 有机废气 集气罩/通风橱+活性炭吸附+排气筒（P3） 10 废水 运营期 涉及重金属和有机试剂的前初洗废水 实验室废水处理间 4.0 一般清洗废水 4 固废 运营期 生活垃圾 垃圾桶 0.5 危险废物 危险废物临时贮存设施 5.5 噪声 运营期 风机 基础减震 2.0 合计 36.0 12、竣工环境保护验收清单 建设单位在工程建成后，应及时向环保主管部门提出环保设施竣工验收申请。建设项目竣工环境保护设施验收清单见表7-21。 表7-21 建设项目竣工环境保护设施验收清单 验收清单 验收标准 类别 污染物 环保设施名称 位置 数量 验收内容 废气 酸性气体 集气罩/通风橱+高于楼顶3m排气筒 实验室 排气筒2个 排放浓度、排放速率 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准 有机废气 集气罩/通风橱+活性炭吸附+高于楼顶3m排气筒 实验室 排气筒1个 排放浓度、排放速率 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准 废水 浓盐水、一般实验清洗废水和生活污水 一般清洗废水经过废水收集池收集中和处理后与其他废水依托沣东科技园化粪池（75m3）处理后通过市政管网排入西安市第六污水处理厂 废水收集池 若干 排放浓度 GB8978－1996《污水综合排放标准中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准 噪声 噪声 基础减震 风机 3台 等效连续A声级 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 一般固废 生活垃圾 集中收集，环卫部门定期清运处置 实验室 若干 产生量 流向 《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制》（GB18599-2001） 废弃土样 集中收集，环卫部门定期清运处置 实验室 若干 产生量 流向 未沾有危险废物的包装材料 集中收集，环卫部门定期清运处置 实验室 若干 产生量 流向 纯水制备产生的固废 集中收集，环卫部门定期清运处置 实验室 若干 产生量 流向 危险废物 实验室检测废液 设置危险废物临时贮存场所，固定容器分类收集，收集后并送往有资质的企业回收、处置 实验室 若干 产生量 流向 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及修改单中相关要求 涉及重金属和有机试剂的初洗废水 实验室 若干 产生量 流向 涉及重金属和有机溶剂的土样和水样 实验室 若干 产生量 流向 废试剂瓶 实验室 若干 产生量 流向 废活性炭 实验室 若干 产生量 流向

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 实验室 | 盐酸雾 | 集气罩/通风橱+高于楼顶3m排气筒（P1、P2） | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准 |
|  | 实验室 | 非甲烷总烃 | 集气罩/通风橱+活性炭吸附+高于楼顶3m排气筒（P3） | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准 |
| 水 污染物 | 办公区 | 生活污水 | 一般清洗废水经废水收集池收集后中和处理与其他废水依托沣东科技园化粪池（75m3）处理后通过市政管网排入西安市第六污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准 |
|  | 实验室 | 一般水样 |  |  |
|  |  | 一般清洗废 水量 |  |  |
|  |  | 超纯水机 清下水 |  |  |
| 固体 废物 | 实验室、废气处理、办公室 | 生活垃圾 | 集中收集交环卫部门清运处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定 |
|  |  | 废弃土样 |  |  |
|  |  | 未沾有危险废物的包装材料 |  |  |
|  |  | 纯水制备产生的固废 | 厂家定期更换 | 处置率100% |
|  |  | 实验室检测废液 | 专用容器收集，设危废暂存间，定期交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标（GB18597-2001）及修改单 |
|  |  | 涉及重金属和有机试剂的初洗废水 |  |  |
|  |  | 涉及重金属和有机溶剂的土样和水样 |  |  |
|  |  | 废试剂瓶 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 生产设备运行噪声经采取隔声、消声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目所在区域处于沣东科技产业园，经调查项目附近无珍稀濒危野生动物及植物存在，无古树名木、保护物种分布。 |

# 结论与建议

一、环境影响评价结论： 项目概况 华远检测有限公司实验室建设项目拟选址位于西安市石化大道西段106号沣东科技产业园32号楼。项目总建筑面积为1296.12m2，总投资为500万元，环保投资36万元。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中规定的“鼓励类，‘三十二、商务服务业，5、资产评估、校准、检测、检验等服务’”，本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业［2007］97号）。因此，本项目符合国家和陕西省现行政策要求，同时，本项目已取得沣东新城行政审批与政务服务局备案（2019-611203-74-03-072416）。 3、项目选址符合性分析 本项目租用西安市石化大道西段106号沣东科技产业园32号楼5、6层（租赁合同见附件），用地性质属工业用地。沣东科技产业园建设项目由伟合（西安）实业有限公司建设，项目已经取得西咸新区沣东新城投资促进局关于《伟合（西安）实业有限公司沣东科技产业园建设项目备案延期的通知》（西沣东投促发[2014]55号）及土地证（西沣国用[2013出]第016号、西沣国用[2014出]第027号），土地性质：工业用地。项目位于西咸新区沣东新城，建章五路以东、建章四路以西、丰产一路以南、石化大道以北。项目总投5.5亿元，占地面积约185亩，建设18万m2标准厂房及配套设施。项目分两期建设：一期项目总投资2.97亿元，占地9.4018ha，总建筑面积为92190.03m2，位于西咸新区沣东新城，建章五路以东、二期项目预留地以西、丰产一路以南、石化大道以北，主要建设17栋标准厂房及配套设施，为中小科技型企业提供生产经营场所的发展平台。项目环境影响报告表于2014年10经西安市环保局沣渭分局批准[市环沣渭批复（2014）56号]。 本项目租用的厂房消防、给水、排水等设施齐全，项目运营期产生的废气、噪声、废水经妥善处理后可以达标排放，对周围环境影响不大；固废分类收集，妥善处理，避免了二次污染；项目地周围基础设施完善，交通便利，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物保护区分布，综上，本项目选址合理。 4、环境质量现状评价结论 （1）环境空气：从上表中可以看出，项目所在区域各项指标（除二氧化硫、一氧化碳和臭氧）均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，西咸新区沣东新城未满足六项因子全部达标，故区域环境空气质量不达标。 监测统计结果可以看出，评价区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。 （2）地表水：项目所在沣河入渭河断面处的主要水质指标均可满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅳ类水域标准要求。监测结果表明，当地地表水环境质量较为良好。 （3）声环境：项目地厂界噪声监测值昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 5、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 ①大气 本项目施工期大气污染物主要来源于装饰工程油漆喷涂及涂料粉刷过程产生的有机废气。本项目施工过程中选用绿色环保装饰材料和水溶性涂装材料，有机废气产生量较少，主要污染因子为非甲烷总烃、甲醛等，主要以无组织形式排放，对周围环境影响不大。 ②废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水随下水道排入沣东科技产业园化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂，对周围环境影响不大。 ③噪声 本项目施工期噪声主要为装修、安装阶段施工活动噪声，施工噪声间断产生。经对施工期施工现场施工机的噪声预测，昼间100m范围内可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间：70dB（A））标准限值要求，对周围环境影响不大。 ④固体废物 本项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾及施工过程产生的装修垃圾。 本项目施工期生活垃圾的产生量为10kg/d，施工区域设垃圾桶，生活垃圾经收集定期清运至环卫部门指定地点集中处理；施工期装修过程中废包装箱、塑料袋分类收集后尽量回用。 （2）运营期环境影响分析结论 ①废水 本项目排水依托沣东科技产业园雨污分流制系统，雨水经沣东科技产业园内雨水管网汇集后直接排入市政雨水管网。本项目一般清洗废水经废水收集池收集后中和处理其他废水依托沣东科技园化粪池（75m3）处理后符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准，通过污水管网进入西安市第六污水处理厂处理。涉及重金属离子和有机溶剂的实验初洗废水通过专用容器收集后，全部作为危险废物，贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位转运处置。 本项目并不对外环境直接排放污水，因此其对外环境产生的影响较小。 ②废气 项目拟在楼顶设置3套废气处理系统，酸性气体机废气经收集管道集中收集后由高于楼顶3m排气筒（P1、P2）排放；有机废气处理系统主要包括活性炭吸附+高于楼顶3m排气筒（P3）。废气中各污染因子的有组织及无组织排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准及无组织排放标准限值要求。因此本项目的正常运营对外环境产生的影响较小。 ③噪声 本项目运营期噪声主要由排风机、实验设备、通风橱、空调等产生，声源强度在60-80dB（A）。 本项目运营期通过选用低噪声设备，在排风机与墙体连接处加装减震垫，并在排风机出口处加装消声器，加强对空调、风机等的维护和管理，运营期噪声可进一步得到控制，本项目运营期噪声对所在区域声环境质量影响不大。 ④固体废物 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、检验合格的废弃土样、未沾有危险废物的废包装材料、定期更换反渗透膜等一般固废，以及实验室检测废液、涉及重金属离子和有机溶剂的实验初洗水、涉及重金属和有机溶剂的土样和水样、废试剂瓶、废活性炭等危险废物。生活垃圾和检验合格的废弃土样经收集后由市政环卫部门统一清运至垃圾处理场处理；未沾有危险废物的废包装材料经分类收集后外售废品收购站；纯水制备产生的固废由供应处定期更换并回收。危险废物经分类收集暂存危废暂存间，并定期交有处理资质的危废处置单位转运处理。 综上所述，本项目固体废物均得到了妥善处置，不会产生二次污染，不会对周围环境产生明显不良影响。 6、结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址基本可行，布局合理，项目在运营后将产生废气、废水、噪声及固体废物污染等，但在严格采取本报告表所提出的各项环保措施后项目对环境影响可控，从环保角度分析，本项目建设可行。 二、要求与建议 1、落实环保治理经费，必须严格执行“三同时”制度，项目建成后须及时自行验收，并报环保管理部门备案后方可投入运营； 2、加强环境管理，树立环保意识，并由专人负责环保工作，确保在源头上尽可能消除各类污染； 3、加强设备日常维护，定期检修，保证设备正常有效运行； 4、加强运营期固体废物管理，尤其是实验废液及废试剂的管理，严禁将危险废物混入其他一般固体废物及生活垃圾中处理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

初洗废水

化粪池

773.36

192.8

191.8

5.6

196

3.2

3.2

2.32

3.28