建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项 目 名 称：陕西绿源检测技术有限公司实验室建设项目

建设单位（盖章）：陕西绿源检测技术有限公司

编制日期：2020年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	22

环境质量状况	26

评价适用标准	28

建设项目工程分析	31

项目主要污染物产生及预计排放情况	38

环境影响分析	39

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	53

结论与建议	54

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 沣东新城总体规划图

附图3 项目四邻关系图

附图4 项目平面布置图

附图5 大气、噪声测点位图

附件

附件1 委托书

附件2 项目备案确认书

附件3 检验检测机构资质认定证书

附件4 项目营业执照

附件5 危险废物安全处置委托合同

附件6 监测报告

附件7 处罚决定书

附件8 罚款缴纳单

附表

附表1 大气自查表

附表2 地表水评价自查表

附表3 环境风险评价自查表

附表4 建设项目环评审批基础信息

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西绿源检测技术有限公司实验室建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西绿源检测技术有限公司 |
| 法人代表 | 周磊 | 联系人 | 刘利 |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣东新城协同创新港研发中心8号楼 N506 |
| 联系电话 | 18049097601 | 传真 | / | 邮政编码 | 710086 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城协同创新港研发中试8号楼 N506 |
| 立项审批部门 | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 批准文号 | 2019-611203-74-03-043824 |
| 建设性质 | 新建（补办） | 行业类别 及代码 | 环境保护监测 M7461 |
| 占地面积 (平方米) | 660 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 150 | 其中：环保投资(万元) | 14.7 | 环保投资占总投资比例 | 9.8% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2019年10月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 陕西绿源检测技术有限公司成立于2015年02月，位于陕西省西咸新区沣东新城协同创新港研发中试8号楼5层N506（共5层）。主要为生产企业及科研单位提供环保监测技术服务，主要包括空气和废气、水和废水、土壤沉积物、噪声和振动、公共和室内空气等的监测，建成后该项目拟进行8类322项物质的检验。 由现场踏勘可知，本项目于2018年已建成并正常运营，目前可接受各类环境检测的业务。自建设以来未办理环评手续，属于未批先建项目，2019年11月26日已接受沣东新城生态环境局行政处罚决定，并已缴纳罚款(处罚决定书见附件7，罚款缴纳单见附件8)。 本项目为“环境检测类”实验室建设，项目建设性质为新建（补办），租赁西咸新区沣东新城协同创新港研发中心8号楼5层N506室，依托该园区现有公辅工程等进行建设；项目周边给水、排水等基础设施较为完备，交通便捷。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目属于“三十七研究和试验发展107、专业实验室中其他”，应编制环境影响报告表。陕西绿源检测技术有限公司于2019年8月委托汉中市环境工程规划设计有限公司对该项目进行环境影响评价（见附件1）。接受委托后，我单位根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）相关要求对项目进行了初步筛选，该项目与相关的法律法规以及产业政策相符，确定进入环评程序，随后组织相关技术人员开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了该项目环境影响报告表。 二、相关判定分析 1、产业政策符合性分析 本项目属于“环境保护监测”类项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类中的“三十一、科技服务业中工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，商品质量认证和质量检测服务、科技普及”项目，且本项目不在《关中地区治污降霾重点行业项目建设 指导目录（2017年本）》禁止建设项目之中。项目已经取得陕西省企业投资项目备案确认书（2019-611203-74-03-043824）因此，本项目的建设符合国家及地方现行的产业政策（备案见附件2）。 挥发性有机物相关防治文件相符性分析 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）等文件相关要求相符性分析见表1.1。 表1.1 项目与挥发性有机物相关防治文件相符性分析表 相关环境管理政策 内容 本项目情况 符合性 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号） 含VOCs 产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目实验过程产生废气经通风柜收集，再经废气处理设备（蜂窝活性炭吸附箱）处理后，通过排气筒排放； 符合 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号） 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目不属于重点行业，且不属于高VOCs排放企业。 符合 陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版） 关中地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 项目位于陕西省西咸新区沣东新城协同创新港研发中心8号楼5层N506室，属于关中地区，项目实验过程产生挥发性有机物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值。 符合 严控“两高”行业产能。制订关中地区高耗能、高排放行业企业退出工作方案，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，各地已确定的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。 项目不属于高耗能、高排放行业企业 符合 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（2018-2020年） 在煤化工行业开展泄漏检测与修复，推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造、工程机械制造等重点行业挥发性有机物减排；加强VOCS监督性检测能力建设，重点企业安装在线监测系统，VOCS排放重点工业园区建设VOCS空气质量自动监测站。 本项目不属于VOCS排放重点行业，项目实验过程产生挥发性有机物经蜂窝活性炭吸附箱处理后，经排气筒排放。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53 号） 石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs 重点排放源。为打赢蓝天保卫战、进一步改善环境空气质量，迫切需要全面加强重点行业VOCs综合治理。 本项目为“环境保护监测”类项目，不属于重点行业，且不属于高VOCs排放企业。 符合 3、项目与西咸新区沣东新城规划符合性分析 表1.2 本项目与西咸新区—沣东新城分区规划（2010—2020）相符性分析 文件 政策要求 本项目情况 相符性 《西咸新区 ——沣东新城 分区规划 （2010-2020） 环境影响报告 书》 规划确定沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，规划形成“两带、七板块”的空间格局。两带：周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带。七板块：沣河田园城市板块、六村堡现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学城科技头筹板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态文化板块、镐京立体城市板块。 本项目为实验室项目，位于科学城科技统筹板块（见附图2），该板块主要为带动关中、辐射西部、面向全球的科技创新资源聚集基地、科技成果中试与转化基地，项目符合科技资源示范基地定位要求。 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价。规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目属于园区定位企业，项目正在办理环评手续，项目不属于电镀及重金属排放企业。 符合 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。 项目废水依托协同创新港化粪池处理，满足相应标准后进入市政污水管网。 符合 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置。 项目危废收集后暂存于医疗废物暂存间，后交有资质单位进行处置。 符合 西咸新区-沣东 新城分区规划 （2010-2020） 环境影响报告 书及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 本项目为医药研发实验室项目，不属于“三高一低”企业。符合西咸新区- 沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书审查意见相关要求。 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。 本项目运营废水主要为仪器器具清洗废水、实验室台面、地面清洗废水和生活污水，不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业。 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目运营期废气主要为有机废气，经处理后达标排放，不属于大气排污量大的行业。 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废 物的收集、运输、处置的全过程环 境监督管理体系。 本项目运营期生活垃圾分类收集，委托环卫部门处置，危险废物设置危废暂存间和医疗废物暂存间，交有资质单位处置。 符合 4、本项目与协同创新港建设项目符合性分析 本项目租赁西安统筹科技发展有限公司协同创新港建设项目已建成的可研办公用房，西安统筹科技发展有限公司协同创新港已于2013年11月25日取得了西安市环境保护局关于《协同创新港建设项目环境影响报告书的批复》（市环批复[2013]435号），根据该项目报告书及批复内容，该项目建成后的引进的项目需为小规模、轻型生产和科技型中小企业，入驻企业必须另行办理环保审批手续。本项目为实验室项目，项目主要进行环境检测方面的的工作，符合协同创新港定位，且项目正在办理环保审批手续。符合协同创新港建设项目批复要求。 5、三线一单相符性分析 环境准入负面清单：项目不属于《市场准入负面清单》（发改经体[2018]1892号）中禁止准入类和许可准入类；资源利用上线：本项目运营期消耗一定的电、水资源等，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求；环境质量底线：项目所在区域声环境能满足相应标准要求，采取相应措施后，对环境的影响属于可接受范围，符合环境质量底线要求；生态保护红线：项目位于西安西安市沣东新城协同创新港研发中试楼，周边无涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态目标，符合生态保护红线要求。综上所述，本项目符合三线一单要求。 6、项目选址符合性分析 西咸新区沣东新城协同创新港共11座研发中试楼，2栋研发办公楼。本项目租赁陕西省西咸新区沣东新城协同创新港研发中心8号楼5层N506室进行建设，8号楼分南北两栋楼，位于协同创新港东南角，项目位于8号楼北5层。8号楼北1层为园区餐厅，北2、3层为西安沣东科技园区运营管理有限公司，北4层为统筹科技资源改革示范基地企业孵化器。 ①用地分析：根据沣东新城土地利用规划，本项目占地为科研用地。 ②市政设施分析：本项目用水由沣东新城市政给水管网供给，依托协同创新港给水设施；项目排水设计为雨污分流制，纯水机制备浓水排入市政污水管网，清洗废水经调节池调节pH、消毒处理之后同生活污水进入化粪池，经市政污水管网排入科统区临时污水处理站；项目所需电力由沣东新城市政供电管网供给，由统筹科技资源改革示范基地内的10KV 变电站接入。由此分析，本项目公用工程均依托可行，满足实验研究需要。 ③污染物影响分析：本项目环境检测实验室产生的酸雾、有机废气）经通风柜收集，再经碱性喷淋装置处理后，通过30m高排气筒排出，有机废气经通风柜收集，再经蜂窝活性炭吸附箱处理后，通过30m高排气筒排放；试剂为普通酸、碱类物质，其清洗废水经中和罐处理后排入污水管网；其他类别试剂，第一次清洗废水作为危废，其它废水经中和罐处理排入管网，与其他废水排入园区化粪池进行处理，最终排入西咸新区沣东南污水处理厂处理；危险废物经收集后，暂存于危废暂存间，交有资质单位处置。因此，本项目产生废气、废水、固体废物等经处理后，均可达标排放，对周边企业影响较小。 ④周围制约因素分析：项目选址不在当地自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内，项目建设不存在制约因素。本项目在采取设计及环评中提出的污染防治措施后，污染物均能达标排放和合理处置 综上所述，评价认为本项目选址合理 7、项目平面布置合理性分析 本项目总体布局呈倒T型分布，分为南、北区域，其中两区域隔过道，南侧由西至东分别为实验室二、实验室一；实验室二设置气象色谱室、大气检测室、天平室、缓冲间、标准物质室、原子吸收室、原子荧光室、水土检测室（整改的中和罐安设与此室）、土壤晾晒室、制水室Ⅰ；实验室一设置易制毒室、样品室、库房、制水室Ⅱ、离子色谱室、TOC室、大气采样室、缓冲间、微生物培养室、微生物预处理室、备用室、紫外分光光度室、红外光谱室；北侧由西至东分别为实验室三及两间并列的办公室，实验室三设置有高效液相室、土壤预处理室、土壤制备室、危废暂存间、光电比色室、危废暂存间，危废间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的危险废物贮存设施的设计原则进行建设，地面与裙角用坚固、防渗的材料建造，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯。（平面布置见附图4.1~4.3） 综上，项目总平面图布置较为合理。 综上所述，项目符合现行产业政策，符合相关规划，选址合理，且所在区域无明显环境制约因素，项目建设合理可行，可进入环境影响评价程序。 三、项目建设内容及项目组成 1、建设项目的名称、性质和地点 （1）项目名称：陕西绿源检测技术有限公司试验室建设项目； （2）建设性质：新建（补办）； （3）建设地点：陕西省西咸新区沣东新城协同创新港研发中心8号楼5层N506室； （4）建设单位：陕西绿源检测技术有限公司。 2、建设内容 本项目占地面积660m2，为试验室项目，主要进行环境监测。项目建设内容主要包括各类试验室及配套设施等。项目具体组成如表1.2所示。 表1.2 项目组成一览表 工程分类 工程名称 主要建设内容 备注 主体工程 实验室一 位于5F，建筑面积204m2 已建 易制毒室 位于西侧西北角，建筑面积4 m2 已建 制水室Ⅱ 位于易制毒室南侧，紧挨，建筑面积8m2 已建 离子色谱室 位于制水室Ⅱ南侧，紧挨，建筑面积9.5m2 已建 TOC室 位于离子色谱室南侧，紧挨，建筑面积9.5m2 已建 备用室 位于TOC室南侧，建筑面积15m2 已建 样品室 位于北侧中部，建筑面积11 m2 已建 大气采样室 位于样品室南侧，建筑面积18m2 已建 紫外分光光度室 位于大气采样室南侧，建筑面积15m2 已建 库房 位于东北角，建筑面积24 m2 已建 微生物培养室 位于库房南侧，建筑面积21 m2，西侧设缓冲间 已建 微生物预处理室 位于微生物培养室南侧，建筑面积13m2 已建 红外光谱室 位于微生物预处理室南侧，建筑面积13m2 已建 实验室二 位于5F，建筑面积216m2 已建 气象色谱室 位于西北角，建筑面积31m2 已建 大气检测室 位于北侧中部，建筑面积40m2 已建 天平室 位于东北角，天平室紧挨的南侧区域设置为缓冲间，建筑面积12.5m2； 已建 标准物质室 位于北侧东南角区域，建筑面积4m2 已建 原子吸收、荧光室 位于南侧西北区域，建筑面积31m2 已建 土壤晾晒室 位于西南角，建筑面积10.5m2 已建 水土检测室 位于东南侧，建筑面积80m2 已建 制水室Ⅰ 位于东南角，建筑面积4m2 已建 实验室三 位于5F，建筑面积80m2 已建 高效液相室 位于西北角，建筑面积20.5 m2 已建 土壤预处理室 位于东北角，建筑面积20m2 已建 土壤制备室 位于高效液相室南侧，紧挨，建筑面积9m2 已建 危废暂存间 位于土壤制备室南侧，紧挨，建筑面积6m2 已建 光电比色室 位于土壤预处理室南侧，紧挨，建筑面积14m2 已建 辅助工程 办公区 位于5F，办公区总建筑面积160m2 已建 公用工程 给水 园区集中供水 依托原有 排水 项目废水依托园区化粪池处理后排入西咸新区沣东南污水处理厂集中处理 供电 园区供电系统 制冷制暖 项目采用空调进行制冷取暖 已建 通风 项目试验为间歇性试验，试验时间很短，试验室采取自然通风 已建 环保工程 废水 纯水机浓水 排入污水管网 已建 生活污水 经园区化粪池处理后排入市政管网，再排入西安市沣东南污水处理厂集中处理 已建 实验室清洗废水 润洗废水 经化粪池处理后排入市政管网，最终排入西安市沣东南污水处理厂集中处理； 已建 第二次、第三次清洗废水 收集后经中和罐处理后，排入化粪池处理后，最终排入西安市沣东南污水处理厂集中处理； 已建 第一次清洗废水 涉及酸、碱类的清洗水经中和罐处理，经化粪池处理后排入西安市沣东南污水处理厂集中处理；其它水作为危废处理 整改 碱性喷淋装置 喷淋装置废液 经中和罐处理后，排入化粪池处理后，最终排入西安市沣东南污水处理厂集中处理； 新建 实验室其他项目用水 经中和罐处理pH值后，再经园区化粪池处理后经市政管网排入西安市沣东南污水处理厂 已建 废气 酸雾 实验过程产生酸雾经通风柜收集，再经碱性喷淋装置 处理后，通过30m高排气筒（P1）排放 整改 有机废气 实验过程产生有机废气经通风柜收集，再经蜂窝活性炭吸附装置处理后，通过30m高排气筒（P2）排放 整改 噪声 各试验室 试验检测设备噪声，选用低噪声设备、隔声、减振等措施 已建 固废 一般固废 检测后的废弃样品，经分类收集，定期送至垃圾填埋场处置 已建 生活垃圾 设置垃圾桶，集中收集后由园区环卫部门统一清运 已建 危废 废试剂瓶、废试剂液、废离子交换树脂和废活性炭等危废采用专用容器收集，存放在危废暂存间，定期交有资质的单位处置 已建 3、检测能力与规模 项目认证8大类检测项目，包含322项物质的检验能力（见附件3），目前本项目具有的检测能力类别见表1.3。 表1.3 项目检测能力范围 检测类别 大类 小类 环境检测实验室 水和废水 169项 环境空气和废气 45项 室内空气 12项 噪声和振动 8项 土壤 9项 土壤及水系沉积物 53项 固体废物 22项 生物 4项 合计 8类 322项 4、主要原辅材料 本项目所需原辅材料包括实验试剂、药品等，由于项目涉及检测类别较多，使用试剂、药品类别繁多，本次仅列出常用主要原辅材料，具体情况详见表1.4。 表1.4 项目常用药剂、试剂估算量一览表 序号 名称 年用量 规格 形态及包装形式 用途 1 硫酸 7.5L 500ml，98% 液体，瓶装 测量COD 2 盐酸 7.5L 500ml，37.5% 液体，瓶装 原子荧光载流，气土前处理 3 丙酮 2L 500ml，95% 液体，瓶装 叶绿素A，六价铬，总铬测定 4 三氯甲烷 7.5L 500ml，95% 液体，瓶装 阴离子，挥发酚测定 5 高锰酸钾 50g 500g，GR 固体粉状，瓶装 高锰酸盐测定 6 乙醚 2L 500ml，95% 液体，瓶装 气萃取 7 硫酸汞 200g 100g，95% 固体粉状，瓶装 COD消解 8 碘化汞 100g 100g，95% 固体粉状，瓶装 氨氮测定 9 乙腈 8L 4L，95% 液体，瓶装 多环芳烃 10 氢氧化钠 50瓶 500g，GR 固体粉状，瓶装 二氧化硫实验，调节PH值、配置碱性喷淋液 11 正己烷 10L 2.5L，HPLC 液体，瓶装 紫外，石油 12 氢氟酸 2L 500ml，95% 液体，瓶装 土壤消解 13 硝酸 10L 500ml，65% 液体，瓶装 水，气，土消解 14 磷酸 3L 500ml，98% 液体，瓶装 氨氮蒸馏，调节PH值 15 硫酸银 3瓶 100g， 98% 固体粉状，瓶装 COD消解 16 四氯乙烯 20L 500ml，95% 液体，瓶装 废水，石油类萃取测定 17 四氯化碳 10L 500ml，95% 液体，瓶装 饮食业油烟 18 二硫化碳 2.5L 500ml，95% 液体，瓶装 苯系物 19 抗坏血酸 10瓶 25g，98% 固体粉状，瓶装 水，气，砷的测定 20 无水硫酸钠 4瓶 500g，GR 固体粉状，瓶装 水质，石油类测定 21 氢氧化钾 2瓶 500g，GR 固体粉状，瓶装 原子荧光还原剂 22 硅酸镁吸附剂 5瓶 500g，GR 固体粉状，瓶装 石油类水质 23 乙二胺四乙酸二钠 2瓶 500g，GR 固体粉状，瓶装 总硬度测定 24 硫代硫酸钠 2瓶 500g，GR 固体粉状，瓶装 溶解氧测定 25 硼氢化钾 5瓶 500g，GR 固体粉状，瓶装 原子荧光还原剂 根据生态环境部颁布的《有毒有害水污染物名录（第一批）》，本项目涉及的有三氯甲烷、四氯乙烯、硫酸汞、碘化汞，此类药片本项目化学品试剂根据不同性质分类储存于专用试剂柜中，并由两人管理，使用及归还均有登记。 硫酸：硫的最重要的含氧酸。无水硫酸为无色油状液体，10.36℃时 结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在75%左右；后者可得质量分数98.3%的纯浓硫酸，沸点338℃，相对密度1.84。硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。在与水混合时，会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，需谨慎使用。 盐酸：氯化氢的水溶液（化学式： H Cl），又名氢氯酸，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，极易与空气中的水蒸气结合产生酸雾。 丙酮：分子式为CH3COCH3，又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味，极易挥发，相对密度比重为0.788、沸点为56.5℃，容易燃烧，相对密度为0.8，熔点为-94.6℃，闪点为-20℃，自燃温度为465℃。丙酮与水、酒精、乙醚、氯仿、油类及碳氢化合物等都能以任何比例互相溶解。丙酮属于易燃品，在常温时即挥发，遇火则呈有光辉的火焰而燃烧。燃烧时产生刺激性的蒸气，有毒和麻醉性，使人头昏，但较甲醇、乙醚的毒性低。其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 三氯甲烷：无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气（碳酰氯）和氯化氢。可加入0.6%～1%的乙醇作稳定剂。能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶、 25℃时1ml溶于200ml水。相对密度1.4840。凝固点-63.5℃。沸点61～62℃。折光率1.4476。低毒，半数致死量（大鼠，经口）1194mg/kg。在光照下遇空气逐渐被氧化生成剧毒的光气，故需保存在密封的棕色瓶中。常加入1%乙醇以破坏可能生成的光气。不易燃烧，在光的作用下，能被空气中的氧氧化成氯化氢和有剧毒的光气。在氯甲烷中最易水解成甲酸和HCl，稳定性差，450℃以上发生热分解，能进一步氯化为CCl4。三氯甲烷已被列入有毒有害水污染物名录（第一批）。 高锰酸钾：化学式为KMnO4，外观为深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽。相对密度（水=1）：2.7；溶解性：溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。高锰酸钾常温下即可与甘油等有机物反应甚至燃烧（但有时与甘油混合后反应极为缓慢，甚至感受不到温度的升高，其原因尚不明确）；在酸性环境下氧化性更强，能氧化负价态的氯、溴、碘、硫等离子及二氧化硫等。与皮肤接触可腐蚀皮肤产生棕色染色，数日不褪；粉末散布于空气中有强烈刺激性，可使人连打喷嚏。尿液、二氧化硫等可使其褪色。与较活泼金属粉末混合后有强烈燃烧性，危险。高锰酸钾可用于测定蔬菜或水果中的维生素含量。在强氧化剂，在酸性条件下氧化性更强，可以用做消毒剂和漂白剂，和强还原性物质反应会褪色，如SO2、不饱和烃。 乙醚：无色透明液体。有特殊刺激气味。带甜味。极易挥发。相对密度0.7134。熔点-116.3℃。沸点34.6℃。折光率1.35555。闪点（闭杯）-45℃。其蒸汽重于空气。在空气的作用下能氧化成过氧化物、醛和乙酸，暴露于光线下能促进其氧化。当乙醚中含有过氧化物时，在蒸发后所分离残留的过氧化物加热到100℃以上时能引起强烈爆炸； 这些过氧化物可加5%硫酸亚铁水溶液振摇除去。与无水硝酸、浓硫酸和浓硝酸的混合物反应也会发生猛烈爆炸。溶于低碳醇、苯、氯仿、石油醚和油类，微溶于水。属于易燃、低毒化学品。 硫酸汞：白色晶体，有毒。密度6.47g/cm3。由汞或氧化汞与硫酸作用而制得。与少量水形成一水合物。与大量水（特别是在加热情况下）分解形成碱式盐和硫酸。溶于酸，不溶于乙醇。用于制甘汞、升汞和蓄电池组，并用作乙炔水化成乙醛的催化剂等。 碘化汞：分为两种变体，无气味；一种是红色碘化汞，四角晶体，相对密度6.36g/cm³（25℃）。在127℃转变为黄色，冷却时再变为红色；一种是黄色碘化汞，正交晶体，相对密度6.094g/cm³（127℃）。熔点259℃。沸点354℃。在室温下不稳定，经过几小时后就转变为稳定的红色变体。不溶于水，溶于甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、甘油、丙酮、二硫化碳、硫代硫酸钠溶液。碘化汞见光分解，长期光照下会变棕色，对蓝光尤其灵敏，500℃分解成Hg和I2。与碘化钾溶液反应可生成碘化汞钾。加热到130℃变成黄色，冷时仍变成红色。剧毒。在Hg2+溶液中加入I-离子时，起初生成红色的HgI2沉淀，I-离子过量时，生成无色的[HgI4]2-配合离子(无色)而溶解。用于医药，并用作化学试剂。 乙腈：无色液体，有刺激性气味。分子量：41.05；熔点(℃)：-45.7；燃烧热(kJ/mol)：1264.0；相对密度（水=1）：0.79；临界温度(℃)：274.7；沸点(℃)：81-82℃；临界压力(MPa)：4.83；相对蒸气密度（空气=1）：1.42；辛醇/水分配系数的对数值：-0.34；饱和蒸气压(kPa)：13.33(27℃)；闪点(℃)：6；分子式：C2H3N（CH3CN）；爆炸上限%(V/V)：16.0；引燃温度(℃)：524；爆炸下限%(V/V)：3.0；溶解性：与水混溶，溶于醇等多数有机溶剂。cas号：75-05-8化学性质：无色透明液体，有类似醚的异香。可与水、甲醇、醋酸甲酯、丙酮、乙醚、氯仿、四氯化碳和氯乙烯混溶。乙腈为稳定的化合物，不易氧化或还原，但碳氮之间为三键，易发生加成反应。 氢氧化钠：亦称“苛性钠”、“烧碱”。化学式NaOH，分子量40.00，白色固体，呈粒状。是强碱，对皮肤、织物、纸张等有强腐蚀性。吸湿性强，在空气中很快吸收水分和二氧化碳，逐渐变成碳酸钠。比重2.130，熔点318.4℃，沸点1，390℃，易溶于水，同时强烈放热。也溶于乙醇和甘油。广泛用于造纸人造丝、染色、肥皂及石油工业。 正己烷：C6H14，无色液体，有微弱的特殊气味，易挥发，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。比重为0.66 g/cm3；熔点为-95.6℃；沸点为68.7℃；折光率为1.374（20℃）；闪点为-25.5℃；是具有代表性的非极性溶剂，能溶解各种烃类及卤代烃。己烷属于低闪点易燃液体，要求置阴凉处密封贮存，对金属无腐蚀性，可用铁、软钢、铜或者铝制容器贮存。其属于低毒类溶剂。 氢氟酸：是氟化氢气体（HF）的水溶液，为无色透明有刺激性气味的发烟液体，纯氟化氢有时也称作无水氢氟酸。能与水和乙醇混溶。相对密度1.298。38.2%的氢氟酸为共沸混合物，共沸点112.2℃。剧毒，最小致死量(大鼠，腹腔)25mg/kg。有腐蚀性，能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体。因氢原子和氟原子间结合的能力相对较强，使得氢氟酸在水中不能完全电离，理论上低浓度的氢氟酸是一种弱酸。具有极强的腐蚀性，能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体。有剧毒，如吸入蒸气或接触皮肤会造成难以治愈的灼伤。实验室一般用萤石（主要成分为氟化钙）和浓硫酸来制取，需要密封在塑料瓶中，并保存于阴凉处。 硝酸：化学式HNO3，是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸，属于一元无机强酸，是一种重要的化工原料。在工业上可用于制化肥、农药、炸药、染料、盐类等；在有机化学中，浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂，其水溶液俗称硝镪水或镪水。 磷酸：化学式H3PO4，分子量为97.9724，是一种常见的无机酸，是 中强酸。由五氧化二磷溶于热水中即可得到。正磷酸工业上用硫酸处理磷灰石即得。磷酸在空气中容易 潮解。加热会失水得到焦磷酸，再进一步失水得到偏磷酸。 硫酸银:无色结晶或白色结晶性粉末。化学式Ag2SO4。遇光逐渐变黑色。在1085℃分解。相对分子质量311.80。密度5.45克/厘米3。熔点652℃，于1085℃分解。微溶于水。溶于氨水、硝酸、硫酸，不溶于乙醇。可用来作化学试剂。 四氯乙烯: 又称全氯乙烯，为乙烯中全部氢原子被氯取代而生成的化合物。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。主要用作溶剂，如干洗中的干洗溶剂等。 四氯化碳：无色、易挥发、不易燃的液体。具氯仿的微甜气味，并具有一种令人愉快的气味。分子量153.84，密度1.595g/cm3(20/4℃)，沸点76.8℃，蒸气压15.26kPa(25℃)，蒸气密度5.3g/L。微溶于水，可与乙醇、乙醚、氯仿及石油醚等混溶。遇火或炽热物可分解为二氧化碳、氯化氢、光气和氯气等。 二硫化碳：无色液体。实验室用的纯的二硫化碳有类似氯仿的芳香甜味，但是通常不纯的工业品因为混有其他硫化物（如羰基硫等）而变为微黄色，并且有令人不愉快的烂萝卜味。它可溶解硫单质。二硫化碳用于制造人造丝、杀虫剂、促进剂等，也用作溶剂。 抗坏血酸：又叫L-抗坏血酸，是一种水溶性维生素。食物中的维生素C被人体小肠上段吸收。一旦吸收，就分布到体内所有的水溶性结构中，正常成人体内的维生素C代谢活性池中约有1500mg维生素C，最高储存峰值为3000mg维生素C。正常情况下，维生素C绝大部分在体内经代谢分解成草酸或与硫酸结合生成抗坏血酸-2-硫酸由尿排出；另一部分可直接由尿排出体外。 无水硫酸钠：单斜晶系，晶体短柱状，集合体呈致密块状或皮壳状等，无色透明，有时带浅黄或绿色，易溶于水。白色、无臭、有苦味的结晶或粉末， 有吸湿性。外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。稳定，不溶于强酸、铝、镁，吸湿。暴露于空气中易吸湿成为含水硫酸钠。241℃时转变成六方型结晶。高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。极易溶于水。有凉感。味清凉而带咸。在潮湿空气中易水化，转变成粉末状含水硫酸钠覆盖于表面。无水芒硝产于含硫酸钠卤水的盐湖中，与芒硝、钙芒硝、泻利盐、白钠镁矾、石膏、盐镁芒硝、石盐、泡碱等共生；也可由芒硝脱水而成；火山喷气孔周围有少量产出。 氢氧化钾：白色粉末或片状固体。熔点380℃，沸点1324℃，相对密度2.04g/cm3，折射率n20/D1.421，蒸汽压1mmHg（719℃）。其性质与烧碱相似，具强碱性及腐蚀性，0.1mol/L溶液的pH为13.5。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约0.6份热水、0.9份冷水、3份乙醇、2.5份甘油，微溶于醚。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。中等毒，半数致死量（大鼠，经口）1230mg/kg。具强碱性及腐蚀性。吸收二氧化碳而成碳酸钾。0.1mol/L溶液的pH为13.5。白色斜方结晶，工业品为白色或淡灰色的块状或棒状。 易溶于水，溶于乙醇，微溶于醚。 乙二胺四乙酸二钠：又叫做EDTA-2Na，是化学中一种良好的配合剂，它有六个配位原子，形成的配合物叫做螯合物，EDTA在配位滴定中经常用到，一般是测定金属离子的含量。EDTA在染料、食品、药品等工业上有重要用途。乙二胺四乙酸二钠为白色结晶颗粒或粉末，无臭、无味。它能溶于水，极难溶于乙醇。它是一种重要的螯合剂，能螯合溶液中的金属离子。防止金属引起的变色、变质、变浊和维生素C的氧化损失，还能提高油脂的抗氧化性。 硫代硫酸钠：常见的硫代硫酸盐，无色透明的单斜晶体。 硫代硫酸钠易溶于水，遇强酸反应产生硫单质和二氧化硫气体 [1] 。硫代硫酸钠为氰化物的解毒剂。其为无色、透明的结晶或结晶性细粒；无臭，味咸；在干燥空气中有风化性，在湿空气中有潮解性；水溶液显微弱的碱性反应。在硫氰酸酶参与下，能与体内游离的或与高铁血红蛋白结合的氰离子相结合，形成无毒的硫氰酸盐由尿排出而解氰化物中毒。此外还能与多种金属离子结合，形成无毒的硫化物由尿排出，同时还具有脱敏作用。 硼氢化钾：白色疏松粉末或晶体。相对密度1.178。熔点585℃，在真空中约500℃开始分解，在空气中稳定，不吸湿性。硼氢化钾易溶于水，水溶液加热至100℃时，完全释放出氢。溶于液氨，微溶于甲醇和乙醇，几乎不溶于乙醚、苯、四氢呋喃、甲醚及其他碳氢化合物。在碱性环境中稳定，遇无机酸分解而放出氢气。强还原性。 5、主要生产设备 根据建设单位提供的资料及现场调查，该项目实验设备见表1.5。 |

表1.5 项目实验室仪器一览表 序号 设备编号 设备名称 规格型号 量程或规格 准确度 数量 单位 备注 实验室一 1 LYJCG-042 离子色谱仪 CIC-D120 0～45000μS/cm <3% 1 台 2 LYJCG-017 TOC总有机碳分析仪 Elab-TOC 0～30000mg/L ≤3% 1 台 3 LYJCG-018 红外分光测油仪 OIL480 0.0～800mg/L ≤2% 4 LYJCG-008-02 恒温培养箱 DH3600II 室温+5～65℃ ±0.2℃ 1 台 5 LYJCG-025 净化工作台 CJ-1D 100级@≥0.5μm（美联邦209E） / 1 台 6 LYJCG-002 紫外可见分光光度计 UV-2802 190～1100nm ±0.5nm 1 台 7 LYJCG-030-02 纯水机 BDP-10Tj / / 1 台 实验室二 1 LYJCG-003-01 原子吸收分光光度计 AA-7003 190～19860nm ±0.5nm 1 台 2 LYJCG-003-02 原子吸收分光光度计 AA-7090 190～19860nm ±0.5nm 1 台 3 LYJCG-004 原子荧光光度计 AFS-9700 As、Sb、Bi≤0.02μg/mL Hg≤0.002μg/mL ≤0.8% 1 台 4 LYJCG-007-01 气相色谱仪 GC-4000A 1.9×10-12g/s 1.70% 1 台 5 LYJCG-007-02 气相色谱仪 GC-4000A 1.9×10-12g/s 1.70% 1 台 6 LYJCG-046 气相色谱仪 GC-2010 Plus FID: 1.5×10-12g/s ECD: 1.1×10-13g/ml FID: 0.6% ECD: 2.4% 1 台 7 LYJCG-008-01 恒温培养箱 DH5000II 室温+5～65℃ ±0.2℃ 1 台 8 LYJCG-065 电子天平(十万分之一) EX125DZH 52g / 120g ±0.1mg 1 台 9 LYJCG-009 电子天平(万分之一) CP214 0～210g ≤±0.5mg 1 台 10 LYJCG-030-01 纯水机 UPT-I-10T 电导率≤进水电导率×2% 电胆率≤18.2MΩ.cm / 1 台 11 LYJCG-024 生化培养箱 SPX-250BⅢ 室温+5～65℃ ±0.2℃ 1 台 12 LYJCG-052 旋转蒸发器 RE-52A 0～130转/分 室温～99℃ 1 台 13 LYJCG-059 氮吹仪 JNC12 1 台 14 LYJCG-087 国标回流COD消解器 GL-112 0～700，700～10000ml/L(水样稀释) ±5.0%, ±8.0% 1 台 实验室三 1 LYJCG-001-01 可见分光光度计 722S 340～1000nm ±2nm 1 台 2 LYJCG-001-03 可见分光光度计 7200 325～1000nm ±2.0nm 1 台 3 LYJCG-005 酸度计 PHS-3C （0.00～14.00）pH ±0.01pH 1 台 4 LYJCG-006 电导率仪 DDS-307 0.00μ S/cm ~100m S/cm ±1.5% (FS) 1 台 5 LYJCG-086 高效液相色谱仪 Primaide / / 1 台 6 LYJCG-073 微波消解/萃取仪 MD8H 测温范围：0～300℃ 测压范围：0～15MPa ±1℃ ±0.01MPa 1 台 7 LYJCG-070 翻转振荡器 GGC-D 30r/min ±2r 1 台 8 LYJCG-056 低速离心机 SC-3610 转速：6000rpm 离心力：5000×g ±20rpm 1 台 9 LYJCG-026 箱式电阻炉 SX-4-10T 室温～1000℃ ±5℃ 1 台 10 LYJCG-013 立式压力蒸汽灭菌器 LDZX-50KBS -100～300kPa / 1 台 11 LYJCG-012 电热鼓风干燥箱 WGLL-30BE 室温10～250℃ ±1℃ 1 台

6、公用工程 （1）供电 由当地供电电网供给。 给水 本项目新鲜水由园区管网供给，可满足项目用水需求，本项目用水主要为员工生活用水和实验用水。 根据建设单位提供资料，实验室设2台纯水机，纯水制备率70%，制备的纯水主要用来配置溶液、稀释溶液及洗润部分实验器具。项目所用纯水机采用三级反渗透+离子交换法处理。新鲜水经原水泵进行三级过滤，过滤分别采用石英砂过滤器、活性炭过滤器和保安过滤器，过滤后经加压水泵进行RO反渗透处理，反渗透处理即给溶液加压后，压力使水透过反渗透膜，从而使溶质和水分离；经反渗透处理后的水借助离子交换树脂进一步去除水中的部分离子，从而完成纯水的制备。 项目配置、稀释溶液用水、部分器具清洗用水、实验室其他项目用水均使用纯水，纯水制备效率约70%。 纯水使用环节 A、实验器具清洗：本项目实验器具润洗及第三次清洗采用纯水清洗，根据建设单位经验数据，用水量约为0.15m3/d（37.5m3/a）； B、实验设备用水：项目运营期，灭菌锅、恒温水浴锅、培养箱等设备需要用水，设备用水均使用纯水，根据建设单位经验数据，项目实验过程设备用水量平均约0.05m3/d（12.5m3/a）； C、试剂稀释用水：根据建设单位经验数据，本项目在配置、稀释溶剂过程中，用水量约为0.002m3/d（0.5m3/a）。 因此，纯水使用环节所需的纯水量约为0.202m3/d（50.5m3/a），新鲜水量约为0.29m3/d（72.25m3/a） ②新鲜水使用环节 A、生活用水：本项目劳动定额33人，无住宿，职工用水根据《陕西省行业用水定额》(DB61/T943-2014)，按35L/（人·d），年工作300天，办公生活用水为1.155m3/d，即288.75m3/a。 B、实验器具清洗：本项目实验器具的第一次、第二次清洗采用新鲜水清洗，第一次清洗的用水量约为0.002m3/d（0.5m3/a），第二次清洗的用水量约为0.25m3/d（62.5m3/a）； C、实验室清洗用水：本项目实验室每周清洗2次，每次清洗用水量约0.03m3，则项目实验室清洗用水平均约0.012m3/d（3m3/a）。 D、碱性喷淋液：本项目预配置2%碱性喷淋液中和酸雾，根据企业及设备单位提供资料，酸雾吸收塔每个月根据实际情况酸碱情况添加循环液，每半年彻底更换循环液，更换的循环液量为1.5m3，故每年更换循环液3.0m3/a（0.012m3/d）。则所需新鲜水为2.94m3/a（0.012m3/d） 综上所述，本项目运营过程的新鲜水用量约为1.172m3/d，即429.94m3/a。 （3）排水 根据建设单位提供资料可知，本项目废水主要有纯水制备产生浓水、实验器具清洗废水、实验室其他项目废水、实验室清洗废水和生活污水。 ①纯水制备废水：本项目纯水制备产生的浓水量约为0.087m3/d（21.75m3/a）。 ②实验器具清洗：本项目实验试剂为普通酸、碱类物质，其三次清洗废水均作为普通废水，经中和罐处理后排入污水管网；对于其他类别的实验试剂，第一次清洗废水作为危废处理，第二、三次清洗废水作为普通废水，经中和罐处理后排入污水管网；实验器具清洗排入污水管网的废水，约0.4m3/d（100m3/a），此部分废水进入化粪池处理后最终排入西安市沣东南污水处理厂集中处理 ③实验设备使用废水：本项目在运营期中，灭菌锅、恒温水浴锅、培养箱等设备产生的废水量约为用水量的80%，约为0.04m3/d（10m3/a）； ④试剂稀释废液：本项目在配置试剂过程中，纯水与试剂混合，待实验结束后作为危废处理； ⑤生活污水：本项目生活污水产生量按用水量的80%计算，此部分废水量约为0.924m3/d，即231m3/a。 ⑥实验室清洗废水：本项目实验室清洗废水的产生量按用水量的80%计算，此部分废水量约为0.0096m3/d，即2.4m3/a。 ⑦碱性喷淋装置废液：本项目更换的喷淋装置废液约为3.0m3/a（0.012m3/d），此部分废液经经中和罐处理排入污水管网，最终排入沣东南污水处理厂。 则项目用水、排水情况见表1.6，水平衡关系见图1.1。 表1.6 项目用水排水情况表 单位：m3/d 序号 类型 用水量 损耗量 排放量 排放去向 1 新鲜水 生活用水 1.155 0.231 0.924 排入污水管网 2 纯水制备 0.29 / 0.088 3 实验室清洗 0.012 0.0024 0.0096 4 碱性喷淋液 0.012 / 0.012 经中和罐处理排入污水管网 5 实验器具第一、二次清洗 0.252 / 0.252 试剂为普通酸、碱类物质，其清洗废水经中和罐处理后排入污水管网；其他类别试剂，第一次清洗废水作为危废，其它废水经中和罐处理排入管网 6 纯水 实验器具润洗、第三次清洗 0.15 / 0.15 7 实验设备用水 0.05 0.01 0.04 经中和罐处理排入污水管网 8 试剂稀释用水实验室清洗 0.002 / 0.002 废试剂作为危废交由资质单位处理 本项目排入污水管网的废水，经化粪池处理后排入沣东南污水处理厂 图1.1 水平衡关系图（m3/d） （4）制冷供热：项目采用中央空调制冷、供热。 7、项目平面布置及合理性分析 8、工作制度及劳动定员 本项目采取一班制，工作时间8h，年工作250天，劳动定员33人。 9、项目投资及施工进度 本项目总投资150万元，全部为企业自筹资金，其中环保投资14.7万元，占总投资比例的9.8%。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 据现场调查，本项目租赁前项目所在地为新建空置办公室，且施工期已结束，施工期间，无历史遗留环境问题，也未发生环境污染纠纷和环保投诉等现象，不存在原有污染情况及环境问题。根据现场勘察，本项目存在的问题有排气筒设置不合理、酸雾采用活性炭吸附措施不合理等问题，需进行整改。 本项目目前存在的问题以及整改措施见表1.7。 表1.7 主要环境问题及整改措施表 序号 主要环境问题 现有处理措施 整改措施 1 酸雾及有机废气的排放 本项目所设置的排气筒排气口朝下 排气筒排气口朝上，并设置帽檐 2 酸雾处理措施 酸雾采用活性炭吸附装置 酸雾采用碱性喷淋装置处理 3 第一次清洗废水处理措施 当做危废处理 涉及酸、碱类的清洗水经中和罐处理，经化粪池处理后排入西安市沣东南污水处理厂集中处理；其它水作为危废处理

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 1、地理位置 西咸新区沣东新城作为西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，涉及西安、咸阳两市三区一服一县，即西安市未央区（三桥街道办、六村堡街道办）、西安市长安区（王 寺街道办、斗门街道办、马王街道办、高桥乡）、咸阳市秦都区（陈杨寨街道办、沣东镇、钓台镇）和西安市户县（大王镇、渭丰乡），涉及11个乡镇或街道办，约146个行政村，辖区人口30万余人，总面积159.36平方公里。 本项目位于西咸新区沣东新城协同创新港研发中心8号楼5层N506室，西邻科源三路，隔路为西部慧谷写字楼在建楼盘；北邻国际科创商务广场在建楼盘；东邻复兴大道，隔路为中国国际丝路中心在建楼盘；南邻王寺东街，隔路为在建公园。项目地理位置见附图1，项目四邻关系图见附图3。 2、地质 西咸新区渭河以南以平原为主，海拔400 米~700 米，地势平坦。渭河以北地势呈阶梯型增高，由一、二级河流冲积阶地过度到一、二级黄土台塬。塬而地势平坦，台塬边缘由于长期受泾河、渭河及其支流的切割，形成许多沟壑。沣东新城地处华北地台南缘，渭河断陷盆地中部，地跨西安凹陷与咸阳凸起两个次级构造单元交汇部，根据国家地震局资料，西安凹陷与咸阳凸起以渭河断陷为界，前者为渭河谷底，后者属于黄土台塬。新生代以来，区内以垂直升降运动为主，沉积了巨厚的新生代地层。影响用地主要断裂有两组：一是渭河东西向断裂组，二是渭河北西向断裂组，主要分布于关中东部。根据《中国地震烈度区划图》该区域基本烈度为7度。 3、地形、地貌 沣东新城属于关中平原，地处新生代渭河断陷盆地中部西安凹陷的北侧，地势平坦，土地肥沃，农业灌溉条件优越，本项目占地范围内地势平坦，地形坡度几乎全部小于5° 4、气候气象 沣东新城地处西安、咸阳交汇处，属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明，年日照时数1983~2267 小时，日照百分率41~51%。近5年平均气温15℃，气温平均日较差10~12℃，极端最高气温41.8℃（1998年6月21日），极端最低气温-20.6℃（1955年1月11日）。年降水量550.5mm，降水多集中在6~10月，占年降水的1375.1%，其中9月最多，占20.0%，为110.2mm。近5年年平均风速1.1m/s，月均风速变化范围在0.6~1.3m/s之间，以4~8月最大，11月最小；其中，3~8 月平均风速高于年均值，10~月在年均值之下。主要气相灾害为干旱（冬、春、伏旱）和雨涝（秋涝）。近5年主导风向为东北风（NE），频率为12.9%，年平均风速1.8m/s。 5、水文 评价区主要水系为沣河，自项目拟建场址西侧自南向北流过。沣河是渭河的一级支流，位于西安市西郊，发源于秦岭北段，由南向北流经户县的秦渡镇，于咸阳市汇入渭河。沣河全长82km，总流域面积1460km2，属Ⅳ类水体。沣河在秦渡镇以上有高冠峪河、太平峪河、潏河三条较大河流汇入。秦渡镇站多年平均年径流量为2.48 亿m3,7~10 为丰水月，径流量占全年的54.7%，每年12月至翌年3月为枯水月，径流里占全年径流量的7.1%。西咸新区区内主要河流有渭河、泾河、沣河，均属黄河水系。其中，渭河为黄河一级支流，由西向东横贯全境，河流曲折，迂回摆动，长度50 公里，河床宽度600—1000米，河水较浅，平水期0—3米，比降0.65%。沣河由南向北、泾河由北向南注入渭河。 6、植物、生物多样性 西咸新区沣东新城统筹科技资源改革示范基地位于沣东新城核心区域，北至王寺街道办事处管辖界线，南临西宝高速南线，西到沣河景观带，东接绕城高速，规划面积约10km2。根据现场勘查，示范基地为城市近郊，动物以北方农耕与啮齿类动物为主，鸟类较多。植物以人工栽种植物为主。栽种植物既有本地乡土物种，也有少量的引进外来物种。 根据现场勘查，本项目所在区域的生态系统比较简单，无珍稀植被。 7、西咸新区空间布局 西咸沣东新城在明确产业方向的基础上，确立了“两带、七板块”的城市空间布局。两带分别为“周秦汉历史文化展示带”和“沣河滨水生态景观带”，将人文与自然完美结合，真正实现人文沣东、生态沣东的城市理想。七大功能板块集中体现了沣东新城创建现代田园城市的雄心伟略。科技统筹示范板块：规划面积10 平方公里，是国内面积最大的科技统筹聚集区， 将通过创建科技资源公共服务、交易、孵化、展览展示等平台的建设，创新“产学研” 融合发展模式，力争到2020 年创建新型科技研14发企业3000 家，转化科技成果3500 项， 成为带动关天、辐射西部、面向全球的科技创新资源聚集基地、科技成果中试与转化基地。 镐京优美小镇板块：规划总面积25 平方公里，将在不到3 平方公里的区域，集约进行高密度的双子城开发建设和低密度的优美小镇建设，形成疏密有致，大开大合的空间格局。 沣河田园城市板块：以西部能源中心和体育会展中心为支撑，以田园社区做衬托， 创建高端能源研发、营销、交易及总部管理中心；建设集体育竞赛、会议展览、文化娱乐、休闲健身为一体的国际一流体育会展中心，打造生态田园城市的中心板块。 昆明池水利板块：将恢复10 平方公里的昆明池水面，重现大汉雄风和昆明池恢宏胜景。昆明池水利工程是沣河流域综合整治的重要组成部分，既是实现“八水润西安”西部水域的关键节点，也将着力打造以供水调节、防洪调蓄、汉文化展示、区域生态平衡、微气候调节为核心价值的文化工程、民生工程、生态工程。 三桥综合商贸板块：规划总面积8 平方公里，将以高端商业、国际车城、现代服务业为重点，重现三桥历史上“长安西大门”和“西北第一大镇”的商埠繁华胜景，打造时尚、现代的西部第一商业街区。 六村堡现代产业板块：规划面积6.5 平方公里，重点发展高端装备制造业、节能环保等产业，推动产业聚集和资源集约利用，建设成为西咸新区重要的创新型产业基地和先进制造业核心区，力争2020 年实现工业总产值1000 亿元以上。 阿房宫人文旅游板块：沣东新城将以阿房宫考古遗址公园为核心，打造12.59平方公里的阿房宫人文旅游板块。这一板块今后将不仅是展现华夏之根的考古遗址公园，也是秦统一文化的展示地和秦文化景观现代城市区，将在公园范围以外，人文旅游板块以内，构筑以秦文化为主的现代城市风貌区，并形成旅游、文化创意、休闲、居住等产业。 本项目位于科技统筹示范板块，项目为实验室项目，符合科技统筹示范板块辐射西部、面向全球的科技创新资源聚集基地、科技成果中试与转化基地的定位。

# 环境质量状况

建设项目所在地环境质量状况及主要环境问题： 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状 项目所在地属环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》（2019-7），沣东新城2018年12月及1~12月环境空气质量如下，见表3.1。 表3.1 基本污染物环境质量现状 监测 点位 污染物 年评价指标 评价标准（µg/m3） 现状浓度（µg/m3） 最大浓度占标率/% 达标情况 沣东新城 SO2 年平均质量浓度 60 15 25 达标 NO2 年平均质量浓度 40 58 145 不达标 PM10 年平均质量浓度 70 136 194.29 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 70 200 不达标 CO 百分位数（95%）日平均质量浓度 4000 2000 50 达标 O3 百分位数（90%）8h平均质量浓度 160 188 117.5 不达标 由上表可知，沣东新城大气污染物NO2、PM10、PM2.5、O3现状浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中限值要求，其中NO2、PM10、PM2.5、O3最大浓度占标率分别为145%、194.29%、200%、117.5%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中达标区判定原则，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 2、特征污染物 本项目委托陕西晟达检测技术有限公司于2019年9月2日~9月8日对项目特征污染物进行监测；监测点位见表3.2和附图5。监测结果见表3.3。 表3.2 其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点 名称 监测点坐标/° 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 项目下风向处 108.764842 34.258325 氯化氢 1h SW 15 硫酸雾 非甲烷总烃 表3.3 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测点名称 监测点坐标/° 污染物 平均时间 评价标准（μg/m3） 监测浓度范围/（μg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 项目下风向处 108.764842 34.258325 氯化氢 1h 50 ND20~40 80 -- 达标 硫酸雾 300 70~260 86.7 -- 达标 非甲烷总烃 2000 1080~1410 70.5 -- 达标 注：检测结果低于方法检出限时，用“ND+方法检出限”表示。 二、声环境质量 本次评价委托陕西晟达检测技术有限公司于2019年9月2日~9月3日对项目噪声进行实地监测，共设4个噪声监测点，分别位于项目四侧厂界，监测结果见表3.4。监测点位见附图5。 表3.4 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位 9月2日 9月3日 标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东侧（N1） 57 45 56 44 60 50 达标 厂界南侧（N2） 51 40 50 42 达标 厂界西侧（N3） 53 42 53 41 达标 厂界北侧（N4） 56 44 55 43 达标 监测结果表明，本项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类功能区标准的要求，符合声环境功能区要求，项目所在区域声环境质量良好。 主要环境保护目标： 根据后文可知，项目大气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目环境空气可不设评价范围。项目周边200m范围内无环境保护目标，故不设噪声评价范围。项目环境风险评价等级为“简单分析”，本次评价项目周边1km范围内无敏感目标。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气质量 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氯化氢、硫酸雾执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准，非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》相关标准限值。 表4.1 环境空气质量标准 评价因子 平均时段 标准值/（ug/m3） 标准依据 PM10 年平均 70 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 PM2.5 年平均 35 SO2 年平均 60 NO2 年平均 40 CO 24小时平均 4000 O3 日最大8小时平均 160 氯化氢 1小时平均 50 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 硫酸雾 1小时平均 300 24小时平均 100 非甲烷总烃 1小时平均 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 二、声环境质量 厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。 表4.2 声环境质量标准 执行标准 级别 标准限值dB（A） 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096—2008） 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气排放标准 运营期氯化氢、硫酸雾、硝酸雾、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值，排放速率严格50%执行。其限值见表4.3； 表4.3 废气排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准 排放高度（m） 排放速率（kg/h） 氯化氢 100 30 0.7 0.2 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 硫酸雾 45 30 4.4 1.2 硝酸雾（以NOx计） 240 30 2.2 0.12 非甲烷总烃 120 30 26.5 4 二、废水排放标准 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，缺项执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准；其标准值见表4.4。 表4.4 废水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 标准名称 执行标准 项目 限值 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 三级标准 pH值 6~9 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） B级标准 氨氮 45mg/L 三、噪声排放标准 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。其标准值见表4.5。 表4.5 噪声排放标准 执行标准 级别 标准限值dB（A） 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 四、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的有关规定。 其他标准按国家有关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOX、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据项目特点，本项目总量控制指标见下表4.6。 表4.6 总量建议指标表 单位：t/a 类别 污染物 排放量 建议指标 废气 VOCs 0.001185 0.0012 废水 COD 0.14 0.15 氨氮 0.009 0.01 |

# 建设项目工程分析

施工期： 项目施工期已结束并已投入运行，根据现场调查，项目施工期无历史遗留环境问题，也未发生环境污染纠纷和环保投诉等现象，不存在环境问题，故不对施工期进行分析。 运营期： 本项目环境检测实验室主要涉及化学实验和微生物实验室。主要生产工艺流程及产污环节见图5.1、图5.2。 图5.1 理化试验工艺流程及产排污环节图 图5.2 微生物实验室工艺流程及产排污环节 工艺流程简介： 1、实验室检验服务流程 按照样品来源的不同，实验室的检测可分为送样检测和采样检测两类。 （1）送样检测：由客户送样或通过快递等方式送至实验室，在实验室完成检测 （2）采样检测：公司根据客户提供的资料及现场调查，根据检测方案，携带相关采样仪器、试剂到客户现场进行样品采集，带回实验室进行检测。 2、实验室工艺流程及产污环节 （1）理化实验室根据需要对不同样品进行不同的预处理操作，包括过滤、离心、沉淀、萃取、消解、抽提等预处理操作；然后将预处理后的样品进行仪器检验，主要包括原子吸收、液相色谱、气象色谱等检验操作，最终根据检测分析结果出具检测报告。在样品前处理和检验过程中会用到各种酸、碱、盐和有机物等化学试剂，会产生酸雾、挥发性有机物、废水及实验废液等污染物。 （2）微生物实验室本项目微生物实验室主要是对河水或者污水中原有的微生物进行检测，涉及的类别主要为总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、粪大肠菌群。微生物实验室是首先是配置培养基并进行高温灭菌处理，然后将河水或污水水样接种在培养基上在培养室培养，培养完成后再对培养基进行高温灭菌处理，然后进行观察，菌落正常，则进行结果分析，出具检测报告。微生物检验过程中会产生酸雾、挥发性有机物、废水、实验残渣、实验废液、废试剂瓶、废培养基等污染物。 主要污染工序及污染源分析 营运期 项目运营过程产生的废气主要有酸雾、有机废气；废水主要为实验器具用前润洗废水、实验器具清洗废水、实验室设备使用产生的废水、实验室清洗废水和生活污水；固体废物主要有危险废物实验残渣、实验废液、废试剂瓶、废培养基、非普通酸、碱性试剂的第1次实验器具清洗废水、废活性炭、废离子交换树脂和生活垃圾。 1、污染源识别 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固体废物，其具体类型及产生来源情况见表5.1。 表5.1 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别 产污环节 污染物类型 污染因子 废气 实验 酸雾 盐酸、硝酸、硫酸等 实验 有机废气 丙酮、乙腈、乙醚、正己烷、三氯甲烷、四氯化碳、四氯乙烯、二硫化碳 废水 日常生活 生活污水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮等 清洗 实验室清洗废水 实验 实验器具清洗废水 实验室其他项目废水 噪声 设备运行 设备噪声 固废 实验废物 实验残渣、实验废液、废试剂瓶、废培养基、非普通酸、碱性试剂的第1次实验器具的清洗废水、废活性炭 员工日常生活 生活垃圾 2、运营期污染因素分析 废气 本项目实验过程产生废气主要有实验室酸雾和挥发性有机物，酸雾经通风柜收集，再经过酸雾吸收塔处理后通过排气筒排出；有机废气经通风柜收集，再经蜂窝活性炭吸附箱处理后，通过排气筒排出。 酸雾 根据建设单位提供的资料，项目年消耗盐酸7.5L（浓度37.5%、密度1.20g/cm3）、硫酸7.5L（浓度98%、密度1.84g/cm3）、硝酸10L（浓度65%、密度1.42g/cm3），试剂主要是在实验中参与反应消耗，最终多数成为废液，只有少量挥发成为酸雾，且实验方式及实验酸液浓度等有一定差异，难以分别计算，故本次评价酸性气体挥发量统一按照纯酸类用量的10%进行估算，涉酸实验时间按每日4h计，则项目酸剂试剂使用情况见表5.2所示。 表5.2 项目酸雾类型及其产生来源一览表 试剂名称 消耗体积（L） 年用量（kg/a） 挥发量（kg/a） 挥发速率（kg/h） 盐酸（浓度37.5%、密度1.20g/cm3） 7.5 3.38 0.34 0.00034 硫酸（浓度98%、密度1.84g/cm3） 7.5 13.52 1.35 0.00135 硝酸（浓度65%、密度1.41g/cm3） 10 9.17 0.92 0.00092 合计 25 26.06 2.61 0.00261 项目涉及挥发性试剂实验的操作均在通风柜中进行，项目共设7个通风柜，项目最大工况4台通风柜同时工作，每个通风柜风量为900m3/h。由上表计算可知，本项目盐酸、硫酸、硝酸产生酸雾量分别为0.34kg/a，1.35kg/a，0.92kg/a，实验过程产生酸雾经通风柜收集，经碱性喷淋装置处理后（净化效率90%），通过30m高的排气筒排放，则本项目盐酸、硫酸、硝酸酸雾排放量分别为0.03kg/a，0.14kg/a，0.09kg/a，排放浓度分别为0.009mg/m3，0.038mg/m3，0.026mg/m3，排放速率分别为0.00003kg/h，0.00014kg/h，0.00009kg/h。 有机废气 根据建设单位提供的资料，项目年消耗丙酮2L、三氯甲烷7.5L、乙醚2L、乙腈8L、正己烷10L、四氯乙烯20L、四氯化碳10L、二硫化碳2.5L，试剂主要是在实验中参与反应消耗，最终多数成为废液，只有少量挥发，本次评价有机物挥发量统一按照有机物总用量的10%进行估算，实验时间按每日4h计，则项目有机试剂使用情况见表5.3所示。 表5.3 项目有机溶剂使用情况 试剂名称 消耗体积（L） 年用量（kg/a） 挥发量（kg/a） 挥发速率（kg/h） 丙酮（相对密度0.749g/mL） 2 1.50 0.15 0.00015 三氯甲烷（相对密度1.5g/mL） 7.5 11.25 1.13 0.00113 乙醚（相对密度0.69g/mL） 2 1.38 0.14 0.00014 乙腈（相对密度0.78g/mL） 8 6.24 0.62 0.00062 正己烷（相对密度0.69g/mL） 10 6.9 0.69 0.00069 四氯乙烯（相对密度1.63g mL） 20 32.6 3.26 0.00326 四氯化碳（相对密度1.595g/mL） 10 15.95 1.60 0.0016 二硫化碳（相对密度1.25g/mL） 2.5 3.13 0.31 0.00031 合计 44 78.95 7.90 0.0079 项目涉及挥发性试剂实验的操作均在通风柜中进行，项目最大工况4台通风柜同时工作。由上表计算可知，本项目有机溶剂产生有机废气（以非甲烷总烃计）为7.9kg/a，产生浓度为2.19mg/m3，实验有机废气经通风柜收集，再经蜂窝活性炭吸附箱处理后（净化效率85%），通过排气筒排放，则本项目非甲烷总烃排放量为1.185kg/a，排放浓度为0.329mg/m3，排放速率为0.001185kg/h。 本项目实验过程废气产排量见下表。 表5.4 项目实验废气产排量一览表 项目 产生量kg/a 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 排放量kg/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 酸雾 盐酸 0.34 0.09 0.00034 0.03 0.009 0.00003 硫酸 1.35 0.38 0.00135 0.14 0.038 0.00014 硝酸 0.92 0.26 0.00092 0.09 0.026 0.00009 酸雾合计 2.61 0.73 0.00261 0.26 / / 非甲烷总烃 7.90 2.19 0.0079 1.185 0.329 0.001185 （2）废水 本项目运营期间废水主要有纯水制备产生浓水、实验器具清洗废水（包括润洗及三次清洗废水）、实验设备使用产生的废水、实验室清洗废水、生活污水及更换的喷淋装置废液。本项目实验试剂为普通酸、碱类物质，其三次清洗废水均作为普通废水，经中和罐调节PH后排入污水管网；其他类别的实验试剂，第一次清洗废水作为危废，第二、三次清洗废水、更换的喷淋装置废液经中和罐调节PH后排入污水管网；实验设备使用产生的废水经中和罐调节PH后与生活污水、纯水制备产生的浓水、实验室清洗废水排入污水管网，排入污水管网的废水经化粪池处理后，最终排入沣东南污水处理厂。 根据参考同类型实验室废水水质可知，项目废水水质约为pH＜6或＞9、COD450mg/L、BOD5300mg/L、SS150mg/L、氨氮25mg/L。则本项目废水污染物产生及排放情况见表5.5。 表5.5 废水中各污染物产生及排放情况一览表 项目 pH（无量纲） COD BOD5 SS 氨氮 废水 368.15m3/a 进水浓度（mg/L） 6~9 450 300 150 25 产生量（t/a） / 0.166 0.11 0.055 0.009 化粪池 去除效率% / 15.5 13.6 60 0 出水浓度（mg/L） 6~9 380.25 259.2 60 25 排放量（t/a） / 0.14 0.095 0.022 0.009 （3）噪声 本项目运营期噪声源主要为通风柜风机运行产生的噪声，噪声源强80dB（A），针对不同的噪声特性，通过采取基础减振、厂房隔声后等治理措施后，噪声值可降低20dB（A）左右，项目噪声源、源强、治理措施及治理效果见表5.6。 表5.6 噪声源强情况一览表 单位：dB（A） 产生源 源强 数量 采取的措施 采取措施后的声级 通风柜风机 80 4 厂房的隔声、基础减振 60 注：本项目最大工况有4台通风柜同时工作，本表所列噪声源强为最大工况时噪声。 （4）固体废物 本项目运营过程中产生的固体废物包括实验残渣、实验废液、废培养基、第1次实验器具清洗废水、废弃样品、废试剂瓶、废活性炭和生活垃圾。根据建设单位提供的资料，具体产生情况见表5.7。 ①实验残渣：项目实验过程化学试剂反应产生的残渣属于危险废物，危废代码为HW49 900-047-49，本项目产生的实验残渣约0.02t/a。 ②实验废液：项目实验过程反应剩余的废酸、废碱和其他废试剂等，其属于危险废物，危废代码为HW49 900-047-49，本项目产生的废实验废液量约0.8t/a。 ③废培养基：项目微生物实验过程会产生的废培养基，属于危险废物，危废代码为HW49 900-047-49，本项目产生的废培养基约0.05t/a。 ④第1次实验器具清洗废水：项目实验结束后，实验器具第1次冲洗水中可能含较高浓度的化学品，作为危险废物处置，危废代码为HW49 900-047-49，本项目第1次实验器具清洗废水产生量约0.002t/a。 ⑤废弃样品：根据建设单位提供，项目采集的样品大多为无污染的地表水、地下水、生活污水和土壤。采集的样品中，1/3用于检测，1/3用于备份，1/3合理处置。检测过程如有重金属超标或其它有毒有害污染物超标的样品，统一收集后，作为危废处置，危废代码为HW49900-047-49，本项目含有毒有害的样品产生量约0.04t/a。 ⑥废试剂瓶：项目实验过程产生的沾染化学品的废试剂瓶，属于危险废物，危废代码为HW49 900-041-49，本项目产生的废试剂瓶约0.06t/a。 ⑦废活性炭：项目实验室产生酸雾、有机废气经活性炭处理后排放，活性炭对废气的吸附量可达0.32kg/kg-炭，废活性炭属于危险废物，其危废代码为：HW49900-041-49，本项目废活性炭产生量为0.03t/a。 ⑧废离子交换树脂：根据建设单位提供的相关数据，纯水制备过程产生的废离子交换树脂约为0.05t/a，废离子交换树脂属于危险废物，其危废代码为：HW13900-015-13。 ⑨生活垃圾：根据实际情况可知，生活垃圾产生量约为4.13t/a，采用袋装收集后统一交环卫部门清运处置。 表5.7 运营期固废产生及排放情况一览表 序号 固废名称 产生工序 产生量（t/a） 危废代码 1 实验残渣 实验 0.02 HW49 900-047-49 2 实验废液 实验 0.8 3 废培养基 微生物实验 0.05 4 第1次试验器具清洗废水 器具清洗 0.5 5 废弃样品 采样 0.04 6 废试剂瓶 包装 0.06 HW49 900-041-49 7 废活性炭 废气处理 0.03 8 废离子交换树脂 纯水制备 0.05 HW13900-015-13 9 生活垃圾 日常生活 4.13 / （5）生态环境 本项目位于西咸新区沣东新城协同创新港研发中心8号楼5层N506室，项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象，根据现场调查项目施工期无土建工程，设备安装在室内进行，对生态影响基本无影响。项目运营期所排放的污染物量较小，不存在对土壤、植被等造成危害的污染物，因此，项目运营期对生态基本无影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 酸雾 | 盐酸 | 0.09mg/m3，0.34kg/a | 0.009mg/m3，0.03kg/a |
|  |  | 硫酸 | 0.38mg/m3，1.35kg/a | 0.038mg/m3，0.14kg/a |
|  |  | 硝酸 | 0.26mg/m3，0.92kg/a | 0.026mg/m3，0.09kg/a |
|  | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 2.19mg/m3，7.9kg/a | 0.329mg/m3，1.185kg/a |
| 水污 染物 | 废水368.15m3/a | pH | <6/>9 | 6~9 |
|  |  | COD | 450mg/L，0.166t/a | 380.25mg/L，0.14t/a |
|  |  | BOD5 | 300mg/L，0.1t/a | 259.2mg/L，0.095t/a |
|  |  | SS | 150mg/L，0.055t/a | 60mg/L，0.022t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.009t/a | 25mg/L，0.009t/a |
| 固体 废物 | 危险废物 | 实验残渣 | 0.02t/a | 交有资质单位处理 |
|  |  | 实验废液 | 0.8t/a |  |
|  |  | 废培养基 | 0.05t/a |  |
|  |  | 第1次试验器具清洗废水 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废弃样品 | 0.04t/a |  |
|  |  | 废试剂瓶 | 0.06t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.03t/a |  |
|  |  | 废离子交换树脂 | 0.05t/a |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 4.13t/a | 交环卫部门处理 |
| 噪声 | 项目主要噪声源为通风柜风机运行产生的噪声，噪声源强80dB（A），拟采取选用基础减振、隔声等防治措施。 |
| 主要生态影响 本项目位于西咸新区沣东新城协同创新港研发中心8号楼5层N506室，项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象，根据现场调查项目施工期无土建工程。项目运营期所排放的污染物量较小，不存在对土壤、植被等造成危害的污染物，因此，项目运营期对生态基本无影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 项目施工期已结束并已投入运行，根据现场调查，项目施工期无历史遗留环境问题，也未发生环境污染纠纷和环保投诉等现象，不存在环境问题，故不对施工期进行分析。 运营期环境影响分析 大气环境影响分析 1、大气污染物达标分析 根据工程分析可知，项目产生废气主要有酸雾、有机废气。 （1）有机废气 根据工程分析，本项目产生的主要为干、湿两种废气，经过通风柜收集+蜂窝活性炭吸附装置处理后，通过排气筒排放，可满足《大气污染物综合排放标》（GB16297-1996）表2中排放限值，排放速率严格50%浓度限值。 措施可行性分析： 废气处理工艺中，实验室废气首先经通风柜收集后进入风管，然后废气通过活性炭吸附装置，此过程中废气中的85%的有机废气及少量无机废气将被蜂窝活性炭所吸附，蜂窝活性炭是一种主要有含炭材料支撑带额外观呈黑色，内部空隙结构发达，比表面积大、吸附能力强的一类微品质碳素材料，活性炭材料中有大量肉眼看不到的微孔，1克普通活性炭材料中的微孔，展开后表面积可高达800-1500平方米。分子之间相关吸附作用即“范德华力”，当一个分子北活性炭内孔捕捉进入到活性炭内空隙中后，因分子至今相互吸引，会导致更多的分子不断被吸引，知道填满活性炭内部空隙为止，从而达到去除有机废气的作用。此过程对有机废气的去除效率达85%以上，净化后的气体经塔内除雾后可经过30m排气筒排出。 （2）酸雾 根据工程分析，本项目产生酸雾经过通风柜收集+碱性喷淋装置处理后，通过排气筒排放，可满足《大气污染物综合排放标》（GB16297-1996）表2中排放限值，排放速率严格50%浓度限值。 酸雾进入碱性喷淋装置，以氢氧化钠为吸收剂，该吸收系统属于气膜控制吸收过程，采用液相分散型装置，即喷淋填料装置。其工作室吸收液通过填料顶部的喷淋装置北均匀的喷洒在填料层顶部，并沿着填料层自上而下呈膜状流动，而废气则自塔下部进入，穿过填料层从塔顶排出，此过程，废气被迫多次改变方向，速度与吸收液不断碰撞、接触，使废气与吸收液在填料层中有充分接触反应时间，使得废气中的酸性成分被充分吸收，此过程对酸雾的去除效率可达到90%以上，净化后的气体经装置内除雾后可经过30m排气筒排出。。 目前，蜂窝活性炭吸附有机废气、碱性喷淋装置去除实验室酸雾工艺较成熟，效率较高，成本较低，已广泛使用于实验室的无机废气处理。具体工艺见下图7.1 图7.1 实验室废气处理工艺图 由于本项目位于协同创新港研发中心8号楼（共5层）5层，酸雾净化塔置于楼顶较为方便，且因本项目场地为租赁性质，周围200m半径范围内建筑物较多且均高于本项目楼层，设置高于周边建筑物的排气筒不符合实际情况，因此，本项目排气筒高度可达到30m，按照其高度所对应的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）对应的排放速率严格50%执行。根据工程分析，经过排气筒可达标排放。 综上，蜂窝活性炭吸附箱对项目实验过程产生的有机废气有一定的净化效率，碱性喷淋装置对酸雾有较强的去除效率。因此，本项目有机废气采用活性炭吸附箱处理可行，酸雾采用喷淋装置去除可行。 1、评价等级判定 （1）评价因子和评价标准 根据本项目大气污染物排放特点，并结合项目所在区域自然等环境特点，确定评价因子和评价标准见表7.1。 表7.1 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准值（µg/m3） 标准依据 酸雾 氯化氢 1小时平均 50 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 硫酸雾 1小时平均 300 硝酸雾 1小时平均 200 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 有机废气 非甲烷总烃 1小时平均 2000 《大气污染物综合排放标准 详解》 （2）估算模型参数 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN进行筛选计算，估算模型参数见表7.2。 表7.2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 98万 最高环境温度/℃ 41.8 最低环境温度/℃ -20.6 土地利用类型 城市 区域湿度条件 平均 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （3）污染源参数 项目污染源参数见表7.3。 表7.3 点源参数表 编号 名称 排气筒坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率 (kg/h) X Y 排气口 氯化氢 294195.65 3793059.56 387 30 0.3 14.15 20 1000 正常 0.00003 硫酸 0.00014 硝酸 0.00009 非甲烷总烃 294193.70 3793053.07 0.001185 （4）主要污染物估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表7.4。 表7.4 点源估算模型计算结果表 污染源名称 评价因子 评价标准（µg/m3） Cmax(µg/m3) 最大落地浓度距离（m） Pmax（%） 评价等级 排气口 氯化氢 50 0.0017 204 0.003 Ⅲ 硫酸 300 0.0069 204 0.002 Ⅲ 硝酸 200 0.0069 204 0.003 Ⅲ 非甲烷总烃 2000 0.057 204 0.003 Ⅲ 由表7.4可以看出，氯化氢、硫酸、硝酸和非甲烷总烃的Pmax均小于1%，废气污染物大气评价等级为三级，不需要设置大气环境影响评价范围和进一步预测与评价。 2、环境影响分析 （1）酸雾 由工程分析可知，本项目理化试验盐酸、硫酸、硝酸产生酸雾经通风柜收集，再经碱性喷淋装置处理后（处理效率90%），通过30m高排气筒排放。本项目盐酸、硫酸、硝酸雾排放量分别为0.03kg/a、0.14kg/a、0.09kg/a，排放浓度分别为0.009mg/m3、0.038mg/m3、0.026mg/m3，排放速率分别为0.00003kg/h、0.00014kg/h、0.00009kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值，排放速率严格50%执行。 （2）有机废气 本项目有机废气经通风柜收集，再经蜂窝活性炭吸附箱处理后（净化效率85%），通过排气筒排放，非甲烷总烃排放量为1.185kg/a，排放浓度为0.329mg/m3，排放速率为0.001185kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值，排放速率严格50%执行。 二、地表水环境影响分析 本项目运营期间废水主要有清洗废水、生活废水、实验室其他用水及碱性喷淋装置使用后产生的废液。其中排入化粪池的水分别为：普通酸碱的第一次清洗废水（调节PH后）、所有试剂的第二、第三次清洗废水（调节PH后）、纯水制备废水、喷淋装置废液（调节PH后）、实验室其它废水，项目排入化粪池的污水量为1.47m3/d（368.15m3/a）。废水经化粪池处理后，污染物排放浓度为pH：6~9、COD：380.253mg/L、BOD5：259.2mg/L、SS：60mg/L、氨氮：24.5mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准要求，由市政管网排至西咸新区沣东南污水处理厂。 本项目排入管网的废水（除生活污水）水质均比较简单，主要含酸、碱，经调节PH后可达到纳管要求，本项目已设置PH中和罐；对于非酸、碱性的清洗水，环评要求第一次清洗水作为危废处理。 本项目废水排放方式属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目地表水评价等级为三级B，并结合本项目实际情况，主要分析依托西咸新区沣东南污水处理厂的可行性。 依托可行性分析： 西咸新区沣东南污水处理厂位于科统四路以南、科统三路以北、沣河东路以东。西咸新区沣东南污水处理厂设计总规模为200000m3/d，处理厂污水处理采用曝气沉砂池+生物反应池+终沉池+纤维转盘滤池+接触消毒池+污泥浓缩池+污泥脱水机房工艺。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目在西咸新区沣东南污水处理厂收水范围内，根据项目工程分析可知，本项目废水达标排放，且废水量约为1.47m3/d，废水量较小，因此项目外排的污水对西咸新区沣东南污水处理厂的进水量不会产生冲击影响，污水纳入该污水处理厂处理不会额外增加污水处理站处理负荷，项目生活污水排入西咸新区沣东南污水处理厂可行。 三、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“专业实验室·其他类”建设项目，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 项目危废间地面及裙脚采用抗渗混凝土结构，并设置至少2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料的防渗层，防渗系数≤10-10cm/s；实验室地面等均水泥硬化。 综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小。 四、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)附录A，本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价类别为Ⅳ类项目。不开展土壤环境影响评价。 五、声环境影响分析 根据工程分析，项目运营期噪声主要为通风柜风机运行产生的噪声，设备噪声值约为80 dB(A)，由于本项目已经建成，本次评价在项目运营过程中对四周厂界噪声进行了监测，监测数据见表3.4，由监测结果可以看出，本项目运营过程中，风机经基础减震、墙体隔声和距离衰减后，项目运行期间各厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此本项目运行对周边声环境影响较小。 六、固体废弃物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要包括实验残渣、实验废液、废试剂瓶、废培养基、第1次实验器具清洗废水、废活性炭、废弃样品和生活垃圾。具体处置方式见表7.7。 表7.7 项目固体废物利用处置方式一览表 序号 固废名称 产生工序 产生量（t/a） 危废代码 处置方式 1 实验残渣 实验 0.02 HW49 900-041-49 交有资质单位处置 2 实验废液 实验 0.8 3 废培养基 微生物实验 0.05 4 第1次试验器具清洗废水 器具清洗 0.5 5 废弃样品 采样 0.04 6 废试剂瓶 包装 0.06 HW49 900-041-49 7 废活性炭 废气处理 0.03 8 废离子交换树脂 纯水制备 0.05 HW13900-015-13 9 生活垃圾 日常生活 4.13 / 交环卫部门处置 （1）危险废物：实验残渣、实验废液、废培养基、第1次实验器具清洗废水、废弃样品、废试剂瓶、废活性炭属于危险废物，统一收集存放于危废暂存间，定期交有资质单位处理。 （2）生活垃圾：生活垃圾采用袋装分类收集后统一交有环卫部门清运处置。 综上所述，项目所有固体废物均可得到妥善处置。 针对本项目产生的危险废物，本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2016.4.1 起实施）和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》（陕西省环境保护厅，2012.8.29）相关要求对其进行贮存及转移。 本项目危废间采取的措施： ①防渗层采用2mm厚的高密度聚乙烯； ②装载危险废物的容器及材质满足相应的强度要求；装载危险废物的容器完好无损； ③危险废物贮存区设置危险废物贮存标志；无法装入常用容器的危险废物用防漏胶袋等盛放。盛装危险废物的容器上粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 ④液态危险废物设置防渗托盘，避免液态危险废物渗漏。 采取这些措施后，危险废物对环境的影响可得到有效控制，对周围环境的影响较小。 七、环境风险评价 1、风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 2.物质危险性识别 实验室运营后，涉及的危险物质的物化性质、毒性及危险特征见表7.8。 表7.8 物质危险性一览表 名称 物化性质 危险性 毒性 盐酸 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味，熔点为-114.8℃，沸点为108.6℃，与水混溶，溶于碱液第8.1类酸性腐蚀品 腐蚀性 LD50：900mg/kg(兔经口)；LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入) 硫酸 透明无色无臭液体，熔点10.371℃，沸点337℃，与水任意比例互溶 腐蚀性 LD50：2140mg/kg(大鼠经口)；LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入) 硝酸 具有强氧化性、腐蚀性的强酸，熔点-42℃，沸点78℃，易溶于水 腐蚀性，与可燃物混合会爆炸 无资料 丙酮 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发，熔点为-94.6℃，沸点为56.5℃，与水混溶，可溶于乙醇等多数有机溶剂 易燃、有毒 LD50:5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮) 三氯甲烷 无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气，；熔点为-63.5℃，沸点为61.3℃，不溶于水，溶于醇醚、苯 有毒，可疑致癌物，具刺激性 LD50：908mg/kg（大鼠经口）LC50：47702mg/m3，4小时（大鼠吸入） 乙醚 无色透明具特殊刺激气味挥发性液体，熔点为-116.3℃，沸点为34.6℃，微溶于水，溶于低碳醇、氯仿、石油醚和油类 遇明火、高热极易燃烧爆炸 LD50：1215mg/kg（大鼠经口LC50：221190mg/m3，2小时（大鼠吸入） 乙腈 无色易挥发液体，熔点为-45℃，沸点为81.6℃，与水和醇无限互溶 易燃，有毒 LD50：2730mg/kg（大鼠经口）；1250mg/kg（兔经皮）；LC50：12663mg/m3，8h（大鼠吸入） 正己烷 有微弱的特殊气味的无色挥发性液体，熔点-95.3℃，沸点68℃，不溶于水，可与乙醚、氯甲烷混溶 闪点-23℃，爆炸极限1.2-7.4% LD50：28710mg/kg(大鼠经口)；人吸入12.5g/m3，轻度中毒、头痛、恶心、眼和呼吸刺激症状 四氯乙烯 无色液体，有氯仿样气味；不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 可燃，有毒，具有刺激性 LD50：13000mg/kg（大鼠，经口）；8400mg/kg（小鼠，经口） 四氯化碳 是一种无色有毒液体，能溶解脂肪、油漆等多种物质，易挥发液体，具氯仿的微甜气味 燃爆危险：该品不燃，有毒 LD50：2350mg/kg(大鼠口)；5070mg/kg(大鼠经皮)；LC50:50400mg/m³，4小时(大鼠吸入)；人经口29.5ml，死亡 二硫化碳 无色具芳香甜味易挥发液体，熔点-111.9℃，沸点为46.5℃，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 极度易燃、具刺激性 LD50：3188mg/kg（大鼠经口）；LC50：25mg/m3（大鼠吸入） 由上表可知，实验室所用盐酸、硝酸、乙醇、正己烷等均为有毒有害或易燃易爆物质。 3、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当功能单元内存在多种危险物质时，按照以下计算公式进行计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100 实验室内各危险物质临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，详见表7.9。 表7.9 危险品最大贮存量及其临界量一览表 序号 危险源单元 危险品名称 储量（t） 临界量（t） 1 药品室 盐酸 0.0034 7.5 2 硫酸 0.0135 7.5 3 硝酸 0.0092 10 4 丙酮 0.0015 10 5 三氯甲烷 0.0113 10 6 乙醚 0.0014 10 7 乙腈 0.0062 10 9 正己烷 0.0069 10 10 四氯乙烯 0.0326 10 11 四氯化碳 0.0160 7.5 12 二硫化碳 0.0031 10 经计算，实验室各危险物品与临界量比值：Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn=0.0116＜1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 4、风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价等级划分详见表。 表7.10 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 综上所述，本项目涉及危险源主要为盐酸、硫酸、三氯甲烷等试剂，风险潜势为Ⅰ，所以判定评价等级为简单分析。 5、环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目等级为“简单分析”，本次评价范围内无敏感目标。 6、环境风险识别 实验室运营过程中涉及易燃易爆物质，潜在的环境事故风险包括试剂操作不当造成的火灾、爆炸风险，以及剧毒物质管理不善造成的泄露风险，对环境产生一定的危害。 7、环境风险事故分析 （1）检测实验危险事故 ①因不可抗拒因素或操作失误，引起实验药品破碎、泄漏，从而进入周围环境，对实验室周边设施、环境造成腐蚀污染。 ②有毒试剂在使用、贮存和运输过程中，因意外事故造成泄露，会对周围环境产生的影响。特别是在运输途中因意外交通事故造成运输车辆翻覆，包装破损，会造成较严重的环境污染，但一般情况下此类物质采用特制容器密闭包装，包装破损的可能性较小。 废气处理系统事故排放 当废气处理系统出现事故时，未经处理的有机废气会直接排放，直接排入周围环境中，对周边生活环境有一定的影响。 8、环境风险防范措施及应急要求 （1）实验室管理与风险防范措施 ①实验室要建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度。落实事故风险负责人，配备专职实验室安全员，每个实验室都要落实到位，检查排除事故风险隐患。 ②实验室安全运行组织管理标准化。主要是要制订以实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的各项详细的、可操作的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。 ③实验室安全条件标准化。主要是保证实验室房屋及水、电、气等管线设施规范、完善，实验室设备及各种附件完好，实验室现场布置合理、通道畅通、整洁卫生，实验室安全标志齐全、醒目直观，实验室安全防护设施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并要依此制订相应的各项标准，以作建设和检查的依据。 ④实验室安全操作标准化。主要针对各实验室的每个实验制订操作程序和动作标准，实现标准化操作。 （2）药品室管理与风险防范措施 ①化学试剂由专业生产厂家购买，由厂家派专用车辆负责运送。用于危险化学品运输的工具及容器，必须经检测、检验合格，方可使用。输送有毒有害物料，应采取防止泄漏、渗漏的措施。 ②化学试剂购买后直接交专业管理员接收并入库。管理员先检查包装的完好性，封口是否严密，试剂是否泄漏，标签是否粘贴牢固无破损，内容清晰，贮存条件明确。瓶签已部分脱胶的，应及时用胶水粘贴。无标签的试剂不得入库，应及时予销毁。 ③化学试剂须严格按其性质如剧毒、易燃、易挥发、强腐蚀品等和贮存要求分类存放，并控制化学试剂贮存量。 ④化学试剂保管员必须每周检查一次温湿度表并记录。超出规定范围的应及时调整。 ⑤化学试剂贮藏于专用药品室内，由专人保管。 ⑥药品室应通风、阴凉、避光，室内严禁明火，消防灭火设施器材完备。 ⑦盛放化学试剂的贮存柜需用防尘、耐腐蚀、避光的材料制成。 ⑧化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一柜或同一储存室内存放。如氧化剂与还原剂应分开存放，液态试剂与固态试剂分开存放，有机试剂与无机试剂分开存放。 ⑨易潮解、易失水风化、易挥发、易吸收二氧化碳、易氧化、易吸水变质化学试剂，需密闭保存或蜡封保存，应存放试剂柜下部柜中，平时应关门上锁。 ⑩易爆炸品、易燃品、腐蚀品应单独存放，平时应关门上锁，某些高活性试剂应低温干燥贮放。 实验室运营过程中，只要加强管理，对各类危险化学品严格管控，实验操作过程标准化要求，一般不会导致火灾、爆炸、泄露等事故的发生，环境风险程度较小。 9、环境风险评价小结 综上所述，本项目运营过程中，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平较小。 表7.11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 陕西绿源检测技术有限公司实验室建设项目 建设地点 陕西省 西咸新区 沣东新城 协同创新港研发中试8号楼5层N506 地理坐标 经度 108.764842° 纬度 34.258325° 主要危险物质分布 项目设计危险物质主要为盐酸、硫酸、硝酸、丙酮、三氯甲烷、乙醛、乙腈、正己烷、四氯乙烯、四氯化碳、二氧化碳等 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 见环境影响风险分析张杰“7、环境风险事故分析” 风险防范措施要求 见环境影响风险分析张杰“8、环境风险防范措施及应急要求” 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目Q值为0.0116<1，环境风险潜势为Ⅰ，简单分析 八、环境管理及监测计划 1、环境管理 为保证项目的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强项目营运期的环境管理工作。本项目设有环保专职管理人员负责项目日常的环境管理工作。其主要职责是： （1）建立环境管理台账，并接受西咸新区分局检查，台账内容主要包括污染物排放情况、污染防治设施的运行、操作和管理情况等； （2）执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，配合有关部门审查落实厂内环保设施的运行状况； （3）做好环境统计，建立实验室环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告； （4）根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定相应的环境管理制度，对因该项目引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划； （5）规范环保设施，设置相应环保 （6）定期对外界公开企业信息及环保设备运行状况； 2、环境监测 （1）环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面： ①定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家和地方规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内； ②分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平； ③协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 环境监测计划 运营期污染源与环境监测计划见表7.12，其他监测要求参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）执行。 表7.12 污染源监测计划表 项目 监测项目 监测点位 监测点数 监测频率 控制标准 废气 氯化氢、硫酸、硝酸、非甲烷总烃 排气筒出口 2个 2次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值，排放速率严格50% 废水 COD、氨氮等 废水总排口 1个 1次/季度 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准 噪声 Leq（A） 实验室四周 4个 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 九、环保投资 项目的环保投资包括对废气、废水、噪声的治理、固废的处置等方面。本项目总投资150万元，环保投入14.7万元，占总投资额的9.8%，具体分配见表7.13。 表7.13 环境保护投入估算表 单位：万元 主要污染源 环保措施 数量 环保投入 （万元） 运行费 （万元/a） 维护费（万元/a） 监测费 （万元/a） 废气 有机废气 蜂窝活性炭吸附箱+30m排气筒 4套 8 / 0.3 0.5 酸雾 碱性喷淋装置+30m排气筒 1套 1.5 废水 2、3清洗废水和其实验室他项目用水 中和罐 1个 0.5 / / / 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 / 1 / / 0.2 固废 危险废物 专用盛装容器、危废暂存间、交有资质单位回收 / 3.5 / / / 生活垃圾 垃圾桶，分类收 / 0.2 / 0.2 / 合计 14.7 / 0.5 0.7 十、环境保护设施清单 本项目已建成，建设单位应按切实落实本报告提出的各项污染物防治措施和风险防控措施，并及时组织进行环保设施竣工验收。 （1）验收范围：环评报告、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 （2）验收清单：建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。建议环保设施验收清单见下表。 表7.14 环保设施竣工验收清单 治理对象 环保措施 数量 验收标准 废气 有机废气 蜂窝活性炭吸附箱+30m排气筒 4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值，排放速率严格50%执行 酸雾 碱性喷淋装置+30m排气筒 1 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 废水 实验废水 中和罐 1 / 固废 危险废物 危废暂存间、 1 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001及2013年修改单 专用盛装容器、危废协议等 /

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 通风柜排气口 | 盐酸 | 碱性喷淋装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值，排放速率严格50%执行 |
|  |  | 硫酸 |  |  |
|  |  | 硝酸 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 蜂窝活性炭吸附箱 |  |
| 水污 染物 | 废水 | pH | 中和罐，化粪池（依托） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，缺项执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 噪声 | 采取减振、消声和隔声等降噪措施，经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，对区域声环境影响较小。 |
| 固废 | 实验 | 实验残渣 | 统一收集，暂存至危废间，定期交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001及2013年修改单 |
|  | 实验 | 实验废液 |  |  |
|  | 微生物实验 | 废培养基 |  |  |
|  | 器具清洗 | 第1次试验器具清洗废水 |  |  |
|  | 采样 | 废弃样品 |  |  |
|  | 包装 | 废试剂瓶 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 纯水制备 | 废离子交换树脂 |  |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 袋装分类收集后统一交有环卫部门清运处置 | / |
| 生态保护措施及预期效果 该项目所在园区无天然植被，无国家重点保护的野生植物品种和野生动物种群，项目建设不会对珍稀动植物造成影响，不会引起物种多样性的减少以及占地范围内植被生物量损失较少，故项目运营对生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

项目概况 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城协同创新港研发中心8号楼5层N506室，厂址中心坐标：东经108.764842°、北纬34.258325°。项目占地面积660m2。主要建设内容包括环境检测实验室、办公室等。建成后具备8类322项物质的检测能力，项目总投资150万元，环保投资14.7万元。 二、环境质量现状 1、环境空气质量现状 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》中2018年西咸新区环境空气6个监测项目中，NO2、PM10、PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，SO2、CO达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，故项目所在区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 由监测结果可知，项目厂界昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，项目所在地声环境质量良好。 三、主要环境影响及环保措施 1、大气环境影响分析 （1）酸雾 本项目实验产生酸雾经通风柜收集，再经碱性喷淋装置处理后，通过30m高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值，排放速率严格50%执行。 （2）有机废气 由本项目理化实验产生有机废气（以非甲烷总烃计）经通风柜收集，再经蜂窝活性炭吸附箱处理后，通过30m高的排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值，排放速率严格50%执行。 2、水环境影响分析 本项目运营期间废水主要有纯水制备产生浓水、实验器具清洗废水（实验器具用前润洗废水，第2、3次实验器具清洗废水）、实验室其他项目废水、实验室清洗废水、生活污水、喷淋装置废液。纯水制备产生浓水直接排入雨水管网；实验室试剂为普通酸、碱类物质，其清洗废水经中和罐处理后排入污水管网；其他类别试剂，第一次清洗废水作为危废，其它清洗废水与喷淋装置废液经中和罐处理排入管网，与生活污水经园区现有化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后，经市政污水管网，排入西咸新区沣东南污水处理厂处理，对地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 经预测可知，本项目运营期厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，项目建设对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目实验过程产生的实验残渣、实验废液、废试剂瓶、废培养基、第1次实验器具清洗废水、废弃样品、废活性炭、非离子交换树脂等危险废物统一收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾采用袋装分类收集后统一交由环卫部门清运处置。采取上述措施后项目固体废物均可妥善处置，对环境影响较小。 5、环境风险分析 本项目涉及的主要风险物质是盐酸、硫酸、三氯甲烷等有毒有害或易燃易爆物质，主要是其储存、实验操作过程可能发生泄漏、火灾等事故造成环境风险，项目风险物质储存量较低，远低于其临界量，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平较小。 四、环境管理与监测计划 项目运营期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测单位承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》（中国环境科学出版社第四版）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等有关规范执行。 五、项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目园区为工业用地，选址可行。在评价建议措施的基础上，项目废气、废水、噪声和固体废物均可得到妥善处置或达标排放，可有效控制对环境的不利影响，从满足环境保护角度分析，该项目建设可行。 六、建议与要求 1、企业在生产过程中要严格管理，按照环保要求落实各项环保措施，认真执行“三同时”制度，从严控制各种污染物，确保有关污染物达标排放，固体废物得到妥善处理。 2、企业应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

# Text boxes

废气、废水、固废

接样

样品前处理

检验

结果分析

检测报告

废气、废水、固废

培养基灭菌

接样

接种培养

观察

结果分析

灭菌

检测报告

灭菌