陕西咸沣东审服准字〔2020〕3号

关于陕西奥特门业有限公司电动伸缩门、道

闸新建项目环境影响报告表的批复

陕西奥特门业有限公司：

你单位报来《陕西奥特门业有限公司电动伸缩门、道闸新建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局审议，现批复如下：

一、陕西奥特门业有限公司电动伸缩门、道闸新建项目位于西咸新区沣东新城建章路街道丰产路67号。项目租赁泥河村村委会厂房进行建设，总占地面积10000m2，主要建设内容有道闸加工车间、电动门加工车间、板材加工车间、喷塑车间、注塑车间、机加车间、抛丸焊接车间、原材料仓库2间、成品仓库2间、危废暂存间以及宿舍楼、办公楼等配套附属设施，车间均为1层钢架结构。项目运营后可年生产电动伸缩门10000米、道闸10000台、人行门20000套。项目总投资500万元，其中环保投资27.9万元。

我局同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声、合理布局等措施，加强设备维护和保养，确保噪声达标排放。

（二）切割工序激光切割机和等离子切割机产生的切割粉尘，经设备配备的抽风系统收集后经过布袋除尘器处理后，通过15m高P1排气筒排放；焊接烟尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后经15m高P1排气筒排放；抛丸工序粉尘经过布袋除尘器处理后经15m高P1排气筒排放；喷塑粉尘经配套大旋风2级滤芯回收机回收利用；注塑工序有机废气经集气罩收集后通过活性炭吸附处理后，通过15米高P2排气筒排放；喷塑烘干工序有机废气经活性炭吸附处理后，通过15米高P3排气筒排放；燃烧固化炉以天然气为燃料，燃烧废气通过15米高P3排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后用专用烟道引至楼顶排放；合理设计集气罩，减少无组织排放。

（三）生活垃圾和一般工业固废应分类收集处置。食堂废油脂经专用桶收集后暂存，定期交由有资质单位处置。废机油、废活性炭、废乳化液、废液压油、废包装桶、废油手套及废油抹布等危险废物应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

（四）生活污水经隔油池、化粪池处理后通过市政管网排入西安市第六污水处理厂处理。

（五）完善环保管理制度，定期做好环保设施维护，使各项环境保护和污染防治设施能够稳定运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

（六）定期更换活性炭，使活性炭吸附装置能够稳定达到“报告表”中所述处理效率，确保达标排放。

三、该项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。

（一）如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

（二）各项环保设施与主体工程同步设计，同步施工，同步投入使用。项目建成运行后，按规定程序进行验收。

四、项目占地如遇征地拆迁，须无条件配合征地拆迁工作。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2020年1月9日

抄送：陕西企科环境技术有限公司