陕西咸沣东审服准字〔2020〕35号

关于西安传神物联网技术有限公司盒马鲜生西安沣东运营中心1-1期项目环境影响报告表的批复

西安传神物联网技术有限公司：

你单位报来《盒马鲜生西安沣东运营中心1-1期项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局审议，现批复如下：

一、西安传神物联网技术有限公司盒马鲜生西安沣东运营中心1-1期项目位于沣东新城超越四路以南，天章一路以西，丰业一路以北。项目占地面积176395.74m2，建筑面积115035 m2，主要建设内容有1个加工车间、1个双层冷库、4个干仓以及配套楼、动力中心、锅炉房、门卫室等配套附属设施，项目运营后可年加工面包、蛋糕、凉菜、面条等各种副食品10420吨。项目总投资60000万元，其中环保投资634万元。

我局同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）施工过程中严格执行沣东新城“铁腕治霾”有关规定，采取覆盖、设置围挡、湿法作业、施工工地出入口净化处理、四级以上风力停止土方施工等防尘指施，防止施工扬尘对周围环境空气造成污染。优先选用低噪声设备，合理安排施工进度和作业时间，夜间22时至次日6时停止施工，避免施工扰民。未经环保部门批准不得进行夜间扰民施工。

严格落实报告表中提出的各项施工期环保措施，防止对环境造成污染。

（二）项目采用低噪声设备、基础减振、隔声、合理布局等措施，运输车辆应严格遵守鸣笛规则，进入城区，禁止鸣笛，加强设备、车辆维护和保养，确保噪声达标排放。

（三）面粉粉尘通过过滤装置回收利用，落地面粉及时清扫；烘烤废气经油烟净化系统处理后通过21m高1#排气筒排放；油炸废气经油烟净化系统处理后通过21m高2#排气筒排放；食堂废气经油烟净化系统处理后通过12m高3#排气筒排放；热加工蒸汽经专用管道统一收集引至加工车间楼顶的21m高4#排气筒排放；天然气锅炉采用低氮燃烧器，燃烧废气通过27m高5#排气筒排放。集气罩、油烟净化设施、风机及排气筒的设置应符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ544-2010)的要求。采取措施减少车间异味和污水处理站恶臭排放，避免对周边居民造成影响。天然气锅炉排气筒高度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”的要求。

（四）生活垃圾和一般工业固废应分类收集处置。废油脂用专用容器收集后交由有资质单位处置；化验室产生的废琼脂、培养基等灭活后交环卫部门处理；污水处理站污泥运至城市垃圾填埋站处理；废机油、废油手套及废油棉纱、废离子交换树脂等危险废物应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

（五）员工生活污水经化粪池处理后通过市政管网达标排放。原料清洗用水、设备清洗废水、地面冲洗废水等生产废水和员工食堂餐饮废水经隔油池处理后进入地埋式污水处理站（采用隔油池+气浮+接触氧化工艺）处理达标后，通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂处理。

（六）废水处理设施中隔油池、化粪池、污水处理设施等采取严格的防渗处理措施。管道经过线路设置管道保护沟，保护沟全部硬化，防止废水渗漏对地下水的污染。各仓库及加工车间地面进行防渗处理，库房防风、防雨和防晒，地面与裙角做防渗处理，防止原料流失造成的污染。合理布置和设计雨污管道、污水干管和支管，防止泄漏污染地下水，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。污水管道发生堵塞、破裂和接头处的破损时，及时进行维修，定期检查区内地坪破裂情况及雨水管线的密封性，防止污水长期外漏造成地下水污染。

（七）完善环保管理制度，定期做好环保设施维护。

（八）做好环境风险防范措施，编制应急预案并定期演练。

项目须委托有资质的环境监理单位实施全过程环境监理并督促监理单位每月向我局报送环境监理报告。

在项目设计、建设和运营过程中应全面落实报告表及本批复提出的各项生态保护和污染防治措施,确保各项污染物达标排放。

三、该项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。

（一）根据环境影响报告表测算数据,核定该建设项目建成投入使用后新增污染物排放总量控制指标为: 氮氧化物0.26t/a，二氧化硫0.11t/a，COD5.0t/a，NH3-N0.5t/a。

（二）项目投入试运行前应通过排污权交易有偿取得排污权,向环保行政部门申领排污许可证。

（三）各项环保设施与主体工程同步设计，同步施工，同步投入使用。项目建成运行后，按规定程序进行验收。

（四）自本批复下达之日起五年内未开工建设或建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件 。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2020年3月20日

抄送：核工业二〇三研宄所