陕西咸沣东审服准字〔2020〕54号

关于陕西鑫北玻安全玻璃有限公司

玻璃加工项目环境影响报告表的批复

陕西鑫北玻安全玻璃有限公司：

你单位报来《玻璃加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局审议，现批复如下：

一、陕西鑫北玻安全玻璃有限公司玻璃加工项目位于西咸新区沣东新城三桥街办蔺高村西北东路1号。项目租赁厂房进行建设，总占地面积4500 m2，总建筑面积5500m2，主要建设内容有玻璃加工车间以及宿办楼、门卫室、食堂等配套附属设施，项目运营后可年生产中空玻璃10万m2，钢化玻璃20万m2。项目总投资150万元，其中环保投资21万元。

我局同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保噪声达标排放。

（二）食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟管排放；切割、打磨工序湿法抑尘；涂胶工序废气经集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。

（三）生活垃圾和一般工业固废应分类收集处置。废油脂收集后交由专业处理单位处理；废UV灯管、废胶桶、废活性炭等危险废物应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

（四）餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一起经化粪池处理，然后通过市政管网排入第六污水处理厂处理；生产废水沉淀处理后循环使用，不得外排。

三、该项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。

（一）如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

（二）各项环保设施与主体工程同步设计，同步施工，同步投入使用。项目建成运行后，按规定程序进行验收。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2020年4月20日

抄送：陕西聚全环保科技有限公司