# 建设项目基本情况

| 建设项目 | 航天发动机零部件制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西联科工业科技有限公司 |
| 法人代表 | 任艳涛 | 联系人 | 任艳涛 |
| 通讯地址 | 陕西省西安市沣东新城王寺街道办事处中兴深蓝科技产业园区二号楼二层D户 |
| 联系电话 | 13991813433 | 传真 | / | 邮政编码 | 710000 |
| 建设地点 | 陕西省西安市沣东新城中兴深蓝科技产业园二号楼二层D户 |
| 立项审批 | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 项目代码 | 2019-611203-34-03-058751 |
| 建设性质 | 新建▇ 扩建( 技改( | 行业类别及代码 | C348 通用零部件制造 |
| 占地面积 | 567.18m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） | 4.3 | 环保投资占总投资比例 | 8.6% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2020年9月 |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目由来 为适应市场需求，在对市场进行充分调研的基础上，陕西联科工业科技有限公司决定在陕西省西安市沣东新城王寺街道办事处中兴深蓝科技产业园投资建设航天发动机零部件制造项目。陕西联科工业科技有限公司注册成立于2019年9月9日，租赁张小芳个人的闲置厂房作为生产基地，并购置相关生产设备从事航天发动机零部件的加工，该厂房为张小芳于2019年7月5日购买的西安中兴海蓝节能环保科技有限公司的闲置厂房。该项目已于2019年10月16日取得沣东新城行政审批与政务服务局的备案确认书，项目代码：2019-611203-34-03-058751。项目备案文件中建设内容及规模：购置机床十台，数控车六台，加工中心一台，走心机一台，铣床一台，磨床一台，年产航空发动机零部件10000件。 经过现场踏勘，目前项目设备已安装，正在进行调试，主要生产设备包括机床三台（其中台式车床一台、钻床两台），数控车六台，加工中心一台，走心机（CNC自动车床）一台，铣床一台，年产航空发动机零部件10000件，项目实际总投资为50万元。由于目前受市场影响，建设单位决定近期不再购置设备，维持现状；因此，本次环评中设备数量以实际购置设备为准。如后续设备或者产能增加，发生重大变更需另行环评。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的要求，本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“C34 通用设备制造业”中的“C348 通用零部件制造”，项目不涉及电镀和喷漆工艺，主要利用不锈钢棒、高温铝棒、钛合金棒、彩铝棒等加工生产航天发动机零部件，因此，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十三、通用设备制造业”中的“69 通用设备制造及维修”中的“其他”，因此，本项目应编制环境影响报告表。为履行环保手续，陕西联科工业科技有限公司于2020年7月1日委托西安同众环保科技有限公司进行本项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表，委托书见附件1。我单位接受委托后，项目成员进行了详细的现场踏勘和资料收集，根据《环境影响评价技术导则》的规定，编制完成《陕西联科工业科技有限公司航天发动机零部件制造项目环境影响报告表》。 2、分析判定情况 （1）产业政策符合性分析 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。本项目为通用设备制造业，不属于《市场准入负面清单（2019年版）》中的禁止准入类项目。本项目所在地西咸新区沣东新城不属于陕西省国家重点生态功能区，因此，本项目不属于《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》中规定的限制类、禁止类产业。 本项目于2019年10月16日取得沣东新城行政审批与政务服务局的备案确认书，项目代码为2019-611203-34-03-058751，因此，本项目符合国家产业政策要求。 （2）规划符合性分析 本项目位于中兴深蓝科技产业园，根据西安市国土资源局沣东新城分局的文件，文号西沣国用（2016出）第021号，其用地性质为工业用地，规划用地面积40044.07m2，土地证见附件。 根据《西安中兴海蓝节能环保科技有限公司西安中兴深蓝科技产业园项目环境影响报告表》，该项目规划园区4个地块总占地面积为109898.3m2，总建筑面积347208.16m2，规划范围为沣东新区王寺街道红光大道以北，沣经大道以东区域，项目西邻沣东大道，南邻规划站前一路，东邻规划科源三路，北侧规划科统路，主要建设标准化厂房及配套设施。根据《西安市环保局沣渭新区分局关于西安中兴海蓝节能环保科技有限公司西安中兴深蓝科技产业园项目环境影响报告表的批复》，入驻产业园的项目入驻前需另行办理环保手续，入驻企业应为互联网电子产品组装企业、仓储物流企业等低污染的企业，不得招商引入产生工业废水和工业废气的企业，本项目属于航天发动机零部件生产企业，在生产过程中不产生工业废水和工业废气，因此本项目符合西安中兴深蓝科技产业园的入驻要求。 （3）与相关的环境管理政策相符性分析 本项目与相关的环境管理政策相符性分析见表1-1。 表1-1 项目与相关的环境管理政策的符合性分析 法律、政策 要求 本项目情况 相符性 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》 强化源头管控。完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。环境空气质量未达标城市应制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、焦化、建材、有色、钢铁等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 本项目无废气产生，对环境空气质量无影响。 符合 陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室关于印发《西咸新区“铁腕治霾˙保卫蓝天”2018年1+1+23专项方案》的通知 工业污染源监管。将所有固定污染源纳入环境监管，落实《陕西省工业污染源全面达标和排放计划实施方案（2017-2020年）》要求，督导企业履行社会责任，落实环保主体责任，确保污染防治设施正常运行，污染物排放稳定达标。重点工业污染源全部安装废气在线监控，对涉气污染源企业每季度开展监督性监测，监测结果报环保部门。鼓励采取购买服务方式，引入第三方机构开展监测和污染防治设施运营管理。 本项目无废气产生，不属于重点工业污染源。根据运行过程中厂界噪声监测结果，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 符合 《陕西省西咸新区沣东新城管理委员会关于印发西咸新区沣东新城“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020 年）及2018年度1+1+23组合方案的通知》 所有涉气污染源废气处理设施应同时安装独立电表，并加强设施维护保养，确保正常有效运行。 本项目不涉及废气污染源，无废气产生。 符合 （4）选址合理性分析 项目所在地中兴深蓝科技产业园南侧紧邻沣东大道，南邻规划站前一路，东邻规划科源三路，北侧为规划科统路，交通便利，有利于原辅材料和成品的运输。项目所在地给排水、供电、交通等基础设施完善。本项目附近1km范围内无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标。本项目产生的各类污染物在采取相应的污染防治措施后均能达标排放，对周围环境影响较小。 因此，项目选址合理。 二、工程概况 1、地理位置与交通 本项目位于陕西省西安市沣东新城中兴深蓝科技产业园二号楼二层D户，项目南距沣东大道240m，东距科源三路90m，东侧150m为天海星科技园，南距G30连霍高速1.0km，项目地理位置优越，交通便利。项目地中心地理坐标为：E108°45′31.71″，N34°15′43.59″。项目地理位置见附图1-项目地理位置图。 本项目位于产业园2号楼，总楼层为5层，本项目所在厂房为2层D区，2层A区和B区分别为一机加工企业的生产车间和库房，C区目前闲置，1层C区为一机加工企业，其他厂房暂未明确入驻企业。 2、产品方案 本项目主要生产航天发动机零部件，具体产品方案见表1-2。 表1-2 项目产品方案 序号 产品名称 年产量 1 三通/四通 10000件/年 2 螺丝/螺母 注：上表中三通/四通、螺丝/螺母产能总计10000件/年，具体生产量根据市场需求确定。 3、工程规模与建设内容 本项目占地面积567.18m2，主要建设航天发动机零部件生产线，年产航天发动机零部件10000件。项目组成及主要建设内容见表1-3。 表1-3 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 工程内容 备注 主体工程 厂房 2号楼二层D区，框架结构，高6m，建筑面积567.18m2 ，其中加工生产区位于厂房内北侧，办公及附属生产区位于厂房内南侧及东侧；办公及附属生产区由西向东分别为仓库、综合办公室、经理室、办公室、检验室、精修室、维修室及卫生间等。 依托园区已建成标准厂房 公用工程 给水 项目给水由园区市政供水管网提供。 依托园区已建成给水管网 排水 排水实行雨污分流，雨水进入市政雨水管网，生活污水目前经园区化粪池处理后通过市政污水管网排入第六污水处理厂进行处理，处理后最终进入太平河；待沣东南污水处理厂投运后，本项目产生生活污水经园区化粪池处理后通过市政污水管网排入沣东南污水处理厂处理后排入沣河。 依托园区已建成污水管网及化粪池 供电 项目供电由中兴深蓝科技产业园市政供电电网提供。 依托园区已建成供电管网 供暖、制冷 办公室冬季供暖和夏季制冷均采用中央空调。 依托园区中央空调 环保工程 废水 项目生活污水目前经园区化粪池处理后通过市政污水管网排入第六污水处理厂进行处理，处理后最终进入太平河；待沣东南污水处理厂投运后，本项目产生生活污水经园区化粪池处理后通过市政污水管网排入沣东南污水处理厂处理后排入沣河。 依托园区已建成污水管网及化粪池 噪声 项目生产设备采用低噪声设备，通过基础减振、厂房隔声等措施进行降噪。 / 固体 废物 项目办公生活垃圾由环卫部门统一清运；废边角料和废包装材料外售物资回收单位处理；废冷却液、废机油、废油抹布等置于厂内危废暂存间（1间，2m2，位于仓库内西北角）暂存，定期交由有资质单位处置。 危废间已建，未签订危废处置协议 4、原辅材料消耗 本项目各类原辅材料消耗情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料消耗一览表 编号 类型 名称 型号 年耗量 单位 1 原料 不锈钢棒 304 10 t/a 2 高温铝棒 委托加工方提供 2 t/a 3 钛合金棒 委托加工方提供 1 t/a 4 彩铝棒 委托加工方提供 2 t/a 5 冷却液 / 200 kg/a 6 机油 / 100 kg/a 5、主要设备 本项目主要生产设备见表1-5。 表1-5 主要生产设备一览表 序号 名称 规格型号 数量 单位 位置 1 台式车床（机床） Q6128A 1 台 加工生产区 2 钻床（机床） Z516A 1 台 3 钻床（机床） Z516A 1 台 4 数控车床 HLS-45L 1 台 5 数控车床 HLS-45L 1 台 6 数控车床 SL-200 1 台 7 数控车床 SL-200 1 台 8 数控车床 CM-51 1 台 9 数控车床 HPT08-380 1 台 10 加工中心 MV66A 1 台 11 CNC自动车床（走心机） SB-20J 1 台 12 铣床 Ratee 1 台 6、总平面布置及四邻关系 项目厂房呈矩形布局，主要建设有加工生产区、仓库、综合办公室、经理室、办公室、检验室、精修室、维修室及卫生间等。项目设置两个出入口，厂房西侧和东侧各设一个，作为人流出入口和物流出入口。加工生产区位于厂房内北侧，办公及附属生产区位于厂房内南侧及东侧；项目整体布局合理，平面布置图见附图2-项目总平面布置图。 本项目位于陕西省西安市沣东新城中兴深蓝科技产业园二号楼二层D户，项目南距沣东大道240m，东距科源三路90m，东侧150m为天海星科技园，南距G30连霍高速1.0km，项目地理位置优越，交通便利。项目地中心地理坐标为：E108°45′31.71″，N34°15′43.59″。项目地理位置见附图1-项目地理位置图。项目场地四邻情况见附图3-项目四邻关系及环境噪声监测点位图。 7、公用工程 ⑴给排水 本项目新鲜用水由中兴深蓝科技产业园市政供水管网供给。本项目用水主要为员工办公生活用水，用水引自园区市政供水管网，给水管线目前已铺设到位，能够满足项目供水需要。 厂区职工10人，年工作天数为250天，职工均不在厂区食宿，员工生活用水量按35L/（人·d），则用水量0.35m3/d，即87.5m3/a。 ⑵排水 项目厂区内排水实行雨、污分流制，雨水经雨水收集管道进入市政雨水管网。 项目地周围排水管线已铺设到位，产生生活污水目前经园区化粪池处理后通过市政污水管网排入第六污水处理厂进行处理，处理后最终进入太平河；待沣东南污水处理厂投运后，本项目产生生活污水经园区化粪池处理后通过市政污水管网排入沣东南污水处理厂处理后排入沣河。项目废水产生量按用水量的80%计，则产生量约为0.28m3/d，70m3/a。 项目用水、排水情况见表1-6，项目水平衡见图1-1。 表1-6 项目用水、排水情况表 项目 用水量（m3/d） 损耗量（m3/d） 排水量（m3/d） 拟排放去向 生活用水 0.35 0.07 0.28 目前生活污水经园区化粪池处理后通过市政污水管网排至西安市第六污水处理厂处理后排入太平河；待沣东南污水处理厂投运后，本项目产生生活污水经园区化粪池处理后通过市政污水管网排入沣东南污水处理厂处理后排入沣河。 合计 0.35 0.07 0.28 / 图1-1 项目水平衡图 单位：m3/d ⑵供电 本项目供电由中兴深蓝科技产业园市政供电电网提供，主要用于生产设备、日常照明及办公生活用电，年耗电量为5万kW•h。 ⑶供暖、制冷 项目办公室冬季供暖和夏季制冷均采用中央空调。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，全年工作日为250天，每天工作8小时。 10、项目投资估算 本项目总投资为100万元，资金来源为企业自筹，其中环保投资共4.3万元，占总投资额的8.6%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁西安中兴海蓝节能环保科技有限公司的闲置厂房进行建设，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 根据现场踏勘，目前项目已建成，正处于调试阶段，存在的主要环境问题及整改要求如下： 存在问题： 项目现有的危废暂存间未张贴危险废物标识，未签订危废协议。 整改要求： 建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定建设危废暂存间，对产生的危险废物利用专用收集桶收集后暂存于危废暂存间，并及时与有危废处置资质的单位签订危废协议，定期将产生的危险废物交由有资质单位处置。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 沣东新城地处关中平原中部，泾河下游。县境介于东经108°29′40″～08°58′23″，北纬34°26′37″～4°44′57″。东与三原、高陵县交界，南与咸阳市渭城区接壤，西隔泾河与礼泉县相望，北依北仲山、嵯峨山与淳化、三原县毗邻。县城位于西安市北偏西54公里，咸阳市北偏东28公里。 本项目位于陕西省西安市沣东新城中兴深蓝科技产业园二号楼二层D户。 2、地形地貌地质 陕西省西咸新区沣东新城位于陕西省关中平原中部，海拔400m左右，地势西南高、东北低，由河流冲击和黄土堆积形成。地势平坦，土质肥沃，水源丰富，气候温暖。基本地貌类型主要是渭河、沣河的河流阶地和黄土台塬，构成台阶式现状河谷地貌景观，河流阶地由河流作用形成沿河谷两侧伸展、且高出洪水位的阶梯状地形。黄土台塬是由黄土覆盖在河谷阶地台面上，沿河谷成长条状分布的黄土台面。台面一般向河谷倾斜。它的形成受河流发育的控制，黄土层下伏一般为河流冲击相堆积物。 本项目所在地地势开阔平坦，地势和缓，地形、地貌条件良好，租赁的厂房已建成，利于项目建设。 3、气候气象 陕西省西咸新区沣东新城属温带半湿润大陆性季风气候区，四季冷暖干湿分明，光、热、水资源丰富，全年光照总时长1983.4h，年平均气温13.6℃，最热月份为7月，平均可达26.8℃，月绝对最高气温可达43℃，最冷月份为1月份，平均气温-0.5℃，绝对气温为-19℃，年平均相对湿度74%，冬季相对湿度0.2-0.3之间，为干旱期，9、10两月相对湿度在1.4-1.8之间，降水量明显大于蒸发量。区内降水量年际变化大，季节分配不均，9月份降水大，冬季相对较少，雨量多集中在在7、8、9月份。因受地形和河流的影响，常年主导风向为东北风，频率为14%；次主导风向为西南风，频率为9%。全年静风频率为35%，冬季高达45%，多年平均风速为1.8m/s，冬季常出现逆温天气。 4、水文 沣东新城地处关中渭河冲积平原，北临渭河，南靠秦岭、沣河贯穿全城，新河、沙河、皂河、太平河等多条河流水系在区内纵横交汇，形成新区独特的山水田园生态景观。本区地表水系为沣河，沣河发源于西安长安区沣峪，流至咸阳市汇入渭河，全长82 km，总流域面积1460 km2。 本项目废水目前经园区化粪池处理后，由市政污水管网排入第六污水处理厂处理，最终排入太平河。待沣东南污水处理厂投运后，本项目产生生活污水经园区化粪池处理后通过市政污水管网排入沣东南污水处理厂处理后排入沣河。 5、土壤植被 项目所在区北以黄褐土、褐土为代表，南部的秦岭山地以黄棕壤、棕壤为代表。植被主要为大面积的人工植被。人工栽培植被主要有大田农作物、蔬菜、果园、苗圃及公共绿地等类型。 本项目拟建地及其周围无自然资源保护区及珍稀动植物资源。 6、特殊环境保护目标 本项目附近1km范围内无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状调查与评价 本项目位于西咸新区沣东新城。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》（2020年1月23日），2019年1～12月沣东新城空气质量状况统计表见下表。 表3-1 2019年1～12月沣东新城空气质量状况统计表 县区名称 PM10均值（μg/m3） PM2.5均值（μg/m3） SO2均值（μg/m3） NO2均值（μg/m3） CO第95百分位浓度（mg/m3） O3第95百分位浓度（μg/m3） 沣东新城 102 64 7 46 1.6 159 标准限值 70 35 60 40 4 160 占标率/（%） 146 183 12 115 40 99 达标情况 不达标 不达标 达标 不达标 达标 达标 由表3-1可知，项目所在区域SO2、CO、O3年平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.5、NO2年平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 二、声环境质量现状调查与评价 项目声环境质量现状委托陕西泽希检测服务有限公司进行监测，监测文号为泽希检测（声）202007001号，监测时间为2020年7月2日～2020年7月3日，监测点位为建设项目厂界四周，由于项目处于调试阶段，为了获得实际的厂界声环境状况，监测期间项目设备正常运行。环境噪声监测结果见表3-2，监测点位见附图3。 表3-2 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位 2020.7.2 2020.7.3 标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东厂界 48 39 49 40 60 50 2#南厂界 53 42 52 43 3#西厂界 49 40 50 40 4#北厂界 47 40 48 39 从表3-2可以看出，项目厂界四周昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标 一、项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 二、项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。本项目厂界200范围内无环境噪声保护目标。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；具体标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物 取值时间 浓度限值 执行标准 PM10 24小时平均 150µg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 年平均 70µg/m3 PM2.5 24小时平均 75µg/m3 年平均 35µg/m3 SO2 24小时平均 150µg/m3 1小时平均 500µg/m3 年平均 60µg/m3 NO2 24小时平均 80µg/m3 1小时平均 200µg/m3 年平均 40µg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160µg/m3 年平均 200µg/m3 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准；具体标准值见下表。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、本项目运营期无废气排放； 2、运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准），具体标准值见下表。 表4-3 废水污染物排放执行标准表 污染物种类 标准名称 浓度限值（mg/L） pH 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6-9 COD 500 BOD5 300 SS 400 动植物油 100 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准） 45 总磷 8 总氮 70 3、运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见下表。 表4-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 噪声限值dB（A） 执行标准 昼间 夜间 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的相关规定。 |
| 总量控制标准 | 本项目的污染物排放总量控制建议指标如下： 表4-5 项目总量控制指标表 项目 排放量（t/a） 建议指标（t/a） 废水 COD 0.024 0.024 氨氮 0.002 0.002 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期 本项目已建成，处于调试阶段，因此，本次评价不对施工期进行环境影响分析。 二、运营期 项目航天发动机零部件生产工艺流程及产污环节见图2。 图5-1 项目航天发动机零部件生产工艺流程及产污环节图 本项目生产工艺流程简介： 本项目主要生产航天发动机零部件，主要对外购的钢制、铝制棒材进行切割、粗加工等操作，无原材料的除油、除锈等预处理以及部件的打磨工序。本项目维修室主要进行项目设备小型零部件的清理擦拭和检测，维修过程中仅产生废机油及废油抹布，不产生废气和工业废水。 ①下料 外购的钢制、铝制棒材进厂后根据工艺要求利用台式车床等切割工具切割成不同形状的部件。此过程会产生噪声和废边角料、废冷却液。 ②中小零部件加工 经切割后的部件利用数控车床、铣床、钻床等按照工件的具体规格要求进行加工车、铣、钻等操作，加工成所需要的部件。本项目数控车床、加工中心、CNC自动车床、铣床等运行过程中利用冷却液对其刀头进行降温，运行过程中设备密闭，冷却液不会飞溅至设备外。此过程会产生噪声和废边角料、废冷却液。 ③检验 对加工完成后的零部件的尺寸进行高密度检验，合格品包装入库，不合格品返回生产工序进行再加工。 主要污染工序 1、废气 本项目营运期无大气污染物产生。 2、废水 本项目废水主要为职工生活污水。 ①生活污水 项目生活污水产生量为0.28m3/d，70m3/a。主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮等，本项目生活污水目前排入园区化粪池处理，然后通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂；待沣东南污水处理厂投运后，本项目产生生活污水经园区化粪池处理后通过市政污水管网排入沣东南污水处理厂处理后排入沣河。 项目生活污水的产生及排放情况如下表所示： 表5-1 拟建项目运营期生活污水产生及排放情况一览表 污染物 浓度 产生浓度 mg/L 产生量 t/a 处理措施 处理 效率 排放浓度mg/L 排放量 t/a 排放 标准 mg/L 生活污水10560m3/a COD 400 0.028 园区化粪池 15% 340 0.024 500 BOD5 200 0.014 25% 150 0.011 300 SS 220 0.015 40% 132 0.009 400 氨氮 25 0.002 0 25 0.002 45 总磷 7 0.0005 0 7 0.0005 8 总氮 40 0.003 0 40 0.003 70 生活污水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，进入市政管网，经市政管网排至西安市第六污水处理厂。待沣东南污水处理厂投运后，本项目产生生活污水经园区化粪池处理后通过市政污水管网排入沣东南污水处理厂处理后排入沣河。 3、噪声 本项目主要噪声源有台式车床、钻床、数控车床、加工中心、CNC自动车床、铣床等生产设备，项目噪声源噪声值在70～80dB（A）。本项目噪声源强具体见下表。 表5-2 项目设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号 名称 数量（台） 噪声级 dB(A) 控制措施 位置 1 台式车床 1 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 加工生产区 2 钻床 1 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 3 钻床 1 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 4 数控车床 1 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 5 数控车床 1 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 6 数控车床 1 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 7 数控车床 1 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 8 数控车床 1 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 9 数控车床 1 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 10 加工中心 1 75 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 11 CNC自动车床 1 80 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 12 铣床 1 75 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 4、固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要有生活垃圾，废边角料、废包装材料等一般工业固体废物以及废冷却液、废机油和含油抹布等危险废物。 ⑴生活垃圾 本项目职工10人，年工作日为250天，办公生活垃圾产生量为1.25t/a。 ⑵一般工业固体废物 ①废边角料。项目在对不锈钢棒、铝棒等进行下料、加工时，会有部分金属废边角料产生，其产生量约为0.15t/a，废边角料经收集后置于金属箱中，该金属箱带有网眼小于废边角料粒径的滤网，可以通过重力作用将沾染了废冷却液的废边角料自然过滤后做一般固废处理，定期交由物资回收单位进行处理。 ②包装材料。本项目产生的废弃包装材料主要包括废纸箱、复合纸等，产生量约0.1t/a，经收集后，定期交由物资回收单位进行处理。 ⑶危险废物 ①废冷却液。本项目数控车床、加工中心、CNC自动车床、铣床等定期更换冷却液，会产生废冷却液，废冷却液产生量约为0.2t/a，属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ②废机油。本项目设备维修过程中会产生废机油，产生量约为0.2t/a，属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ③废油抹布。本项目设备维修过程中会产生废油抹布，产生量约为0.01t/a，属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 运营期固体废物产生及处置情况见表5-3。 表5-3 项目固体废物产生及处置情况 序号 生产工段 固废名称 产生量 处置措施 废物类别及危废代码 1 生产过程 废边角料 0.15t/a 交由物资回收单位处理 一般工业固体废物 2 废包装材料 0.1t/a 3 废冷却液 0.2t/a 收集后交由有资质单位处置 HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 使用切削油和冷却液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液 4 废机油 0.2t/a HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油 5 废油抹布 0.01t/a HW49其他废物 900-041-49 废弃的含油抹布、劳保用品 6 职工生活 生活垃圾 1.25t/a 收集后由环卫部门统一清运 生活垃圾

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 办公生活污水 | COD | 400mg/L，0.028t/a | 340mg/L，0.024t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.014t/a | 150mg/L，0.011t/a |
|  |  | SS | 220mg/L，0.015t/a | 132mg/L，0.009t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.002t/a | 25mg/L，0.002t/a |
|  |  | 总磷 | 7mg/L，0.0005t/a | 7mg/L，0.0005t/a |
|  |  | 总氮 | 40mg/L，0.003t/a | 40mg/L，0.003t/a |
| 固体废物 | 生产过程 | 废边角料 | 0.15t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废冷却液 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废油抹布 | 0.01t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.25t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源有台式车床、钻床、数控车床、加工中心、CNC自动车床、铣床等生产设备，项目噪声源噪声值在70～80dB（A）。 |
| 主要生态影响 本项目位于中兴深蓝科技产业园，占地面积567.18m2，用地性质为工业用地，项目依托园区已建成标准厂房，不新增土地，不进行土建施工，项目对周围的生态系统影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目已建成，处于调试阶段，因此，本次评价不对施工期进行环境影响分析。 营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目不产生废气，对环境空气无影响。 2、水环境影响分析 （1）评价等级 项目运行期间主要会产生员工生活污水，目前项目生活污水经园区化粪池处理后，通过市政污水管网排至西安市第六污水处理厂进行处理，属于间接排放，因此，项目地表水环境影响评价等级为三级B评价。 （2）废水达标性分析 项目生活污水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮等，目前项目生活污水经园区化粪池处理后，各项污染因子均能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷和总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，通过市政污水管网排至西安市第六污水处理厂进行处理后排入太平河；待沣东南污水处理厂投运后，本项目产生生活污水经园区化粪池处理后通过市政污水管网排入沣东南污水处理厂处理后排入沣河。因此，项目产生的废水对当地地表水环境质量影响较小。 （3）项目污水处理设施可行性分析 本项目废水量为0.28m3/d，70m3/a；园区化粪池容积为100m3，设计水力停留时间为24h，且项目产生的生活污水目前已进入园区化粪池进行处理，园区化粪池目前稳定运行，能满足本项目废水的处理要求。 （4）项目依托污水处理厂可行性分析 西安市第六污水处理厂位于西咸新区沣东新城，设计污水处理规模为20万m3/d，分为两期建设，目前已全部建成运行，污水处理厂总占地面积16.38公顷(合254.70亩)。西安市第六污水处理厂一期、二期工程均采用“预处理+改良型A/A/O二级生化+纤维转盘滤池过滤+次氯酸钠消毒”处理工艺，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类标准要求，经处理后的尾水经太平河全部排入皂河。 本项目位于其纳污范围内，目前项目生活污水经市政污水管网进入西安市第六污水处理厂进行处理。本项目生活污水排放量为0.28m3/d，其排放量较小，污染负荷较低，对污水厂的处理负荷冲击较小，不会对污水处理厂正常运行造成影响。因此，污水排入西安市第六污水处理厂处理是可行的。 西咸新区沣东南污水处理厂于2017年建设，位于科统四路以南、科统三路以北、沣河东路以东。其设计规模为20万m3/d，分三期建设，一期日处理规模4万m3/d，二日处理规模4万m3/d，三期日处理规模12万m3/d；目前沣东南污水处理厂一期工程已建成，未投运。一期工程污水处理工艺：曝气沉砂池+幅流式初沉池+改良A2O工艺结合多段多级除磷脱氮工艺+周边进水周边出水沉淀+混凝沉淀+纤维转盘过滤+液氯消毒，服务范围：沣河以东，绕城高速以西，南至昆明湖，北至科源东路。服务人口：近期6万人，远期30.9万人。服务面积：近期27.7km2，远期31.7km2。出水标准：满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。本项目位于中兴深蓝科技产业园，在该污水处理厂的收水范围内，且项目生活污水排放量占污水处理厂处理规模比例很小，不会影响污水处理厂稳定运行，待污水处理厂投入运行后，本项目污水可得到有效处理。 （5）项目废水污染物排放信息表 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 进入西安市第六污水处理厂 连续排放，流量稳定 TW001 化粪池 沉淀、厌氧发酵 DW001 ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 ②废水间接排放口基本情况表 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 108.758168 34.262404 0.007 西安市第六污水处理厂 连续排放流量稳定 / 西安市第六污水处理厂 COD 30 BOD5 6 SS 10 氨氮 1.5 总磷 0.3 总氮 15 ③废水污染物排放执行标准表 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 BOD5 300 SS 400 氨氮 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准） 45 总磷 8 总氮 70 ④废水污染物排放信息表 表7-4 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（kg/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 340 0.095 0.024 BOD5 150 0.042 0.011 SS 132 0.037 0.009 氨氮 25 0.007 0.002 总磷 7 0.002 0.0005 总氮 40 0.011 0.003 全厂排放口合计 COD 0.024 BOD5 0.011 SS 0.009 氨氮 0.002 总磷 0.0005 总氮 0.003 ⑤地表水环境影响评价自查表 表7-5 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ■；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放■；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ■；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ■ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.024 340 BOD5 0.011 150 SS 0.009 132 NH3-N 0.002 25 总磷 0.0005 7 总氮 0.003 40 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ■；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 (；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） （园区废水总排口 ） 监测因子 （ ） （pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮） 污染物排放清单 见报告污染物排放清单 评价结论 可以接受 ■；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声源有台式车床、钻床、数控车床、加工中心、CNC自动车床、铣床等生产设备，项目噪声源噪声值在70～80dB（A）。本项目通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施进行降噪。 由于本项目进行环境噪声监测时，项目设备正常运行，因此，项目噪声影响以环境噪声监测结果为准，根据监测报告（泽希检测（声）202007001号）可知，项目厂界四周昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准；因此，项目运营期对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物 本项目营运期产生的固体废物主要有生活垃圾，废边角料、废包装材料等一般工业固体废物以及废冷却液、废机油和含油抹布等危险废物。 ⑴生活垃圾 本项目职工10人，年工作日为250天，办公生活垃圾产生量为1.25t/a。 ⑵一般工业固体废物 ①废边角料。项目在对不锈钢棒、铝棒等进行下料、加工时，会有部分金属废边角料产生，其产生量约为0.15t/a，废边角料经收集后，定期交由物资回收单位进行处理。 ②包装材料。本项目产生的废弃包装材料主要包括废纸箱、复合纸等，产生量约0.1t/a，经收集后，定期交由物资回收单位进行处理。 ⑶危险废物 ①废冷却液。本项目数控车床、加工中心、CNC自动车床、铣床等定期更换冷却液，会产生废冷却液，废冷却液产生量约为0.2t/a，属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ②废机油。本项目设备维修过程中会产生废机油，产生量约为0.2t/a，属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ③废油抹布。本项目设备维修过程中会产生废油抹布，产生量约为0.01t/a，属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 本项目已在仓库西北角设置了一座危废暂存间（2m2），但经现场踏勘，企业目前未产生危险废物，现有危废暂存间未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单要求张贴危险废物标识，企业目前未与有危废处置资质的单位签订危险废物处置协议。环评要求，建设单位应尽快按照规范要求在危废暂存间相应位置张贴危险废物标识，并在环评批复前与有危险废物处置资质的单位签订危险废物处置协议。 项目运营过程中，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单要求收集、暂存危险废物，并按照危险废物转移联单要求进行危险废物的转移。 本项目对固体废物的处置符合“减量化、资源化、无害化”的原则，上述固体废物经过妥善处置后，对环境造成的影响较小。 5、土壤环境影响分析 本项目属于通用设备制造业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中土壤环境影响评价项目类别中的“制造业”、“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的其他类，属于III类项目。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积567.18m2（≤5hm2），属于小型占地。 本项目位于陕西省西安市沣东新城王寺街道办事处中兴深蓝科技产业园，项目所在区域为工业用地，为不敏感区。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级判定见表7-6。 表7-6 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示不可开展土壤环境影响评价工作 根据表7-6，本项目可不开展土壤环境影响评价。 本项目位于中兴深蓝科技产业园2号楼二层，不直接接触土壤，严格按照环评要求设置危废暂存间并收集处置危险废物后，对土壤环境影响较小。 本项目土壤环境影响评价自查表如下表所示。 表7-7 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响 识别 影响类型 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地☑；农用地□；未利用地□ 土地利用 类型图 占地规模 （ 0.0567 ）hm2 敏感目标信息 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） 影响途径 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（无 ） 全部污染物 特征因子 所属土壤环境影响 评价项目类别 Ⅰ类(；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感☑ 评价工作等级 一级□；二级□；三级□ --- 现状 调查 内容 资料收集 a）□；b）□；c）□；d）□ 理化特性 同附录C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 柱状样点数 现状监测因子 现状 评价 评价因子 评价标准 GB 15618□；GB 36600□；表 D.1□；表 D.2□；其他（ ） 现状评价结论 影响 预测 预测因子 预测方法 附录 E□；附录 F□；其他（ ） 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） 预测结论 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ 防治 措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制(；过程防控□；其他（ ） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 6、地下水环境影响分析 本项目为通用零部件制造业，编制环境影响报告表，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ601-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表可知：本项目属于IV类项目，不开展地下水环境影响评价。 环境风险 （1）评价依据 ①风险调查 项目机械设备日常运行维护检修产生的废机油，利用专用容器收集后暂存至危废暂存间，定期交有资质单位处置。危废暂存间废机油最大储存量为50kg。 表7-8 废机油理化及危险特性 标识 中文名：机油、润滑油 英文名：Lubricating oil ；Lube oil 分子式:/ 分子量：230~500 CAS号：/ 理化性质 外观与形状:油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 溶解性: 不溶于水。 熔点(℃): / 沸点(℃): / 燃烧爆炸危险性 燃烧性：可燃 闪点(℃): 76 引燃温度(℃)：248 危险特性：遇明火、高热可燃 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火器：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。 稳定性：稳定 燃烧产物：CO、CO2 聚合危害：不聚合 健康危害 侵入途径:吸入、食入 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 急救 措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗就医； 吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 泄漏应急处理 迅速撤离泄露污染区，人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸机，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄露：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放、切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 本项目涉及的危险物质的数量和分布情况见表7-9。 表7-9 项目危险物质的数量和分布情况污染物 名称 年产生量 储存位置 最大储存量 废机油 0.2t/a 危废暂存间 0.05t ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C的规定： 计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值的比值，即为Q。 本项目所涉及的危险物质是废机油，根据查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，不在表B.1中，其临界量按照B.2中的选取，通过对比GB30000.18可知，废机油属于类别1类物质，其临界量为5t。 表7-10 污染物排放清单 危险物质 类别 最大储存量 临界值（t） Q 废机油 毒性物质 0.05t 5 0.01 本项目Q=0.01＜1。因此，该项目的环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级划分依据见表7-24。 表7-11 等级划分依据 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 本项目环境风险评价工作内容可开展简单分析。 ⑵环境敏感目标概况 建设项目周围主要环境敏感目标见表7-12。 表7-12 项目环境风险保护目标 环境要素 保护对象 户数 人口 相对方位 距厂界最近距离（m） 保护内容 环境空气 沣东旺城 未入住 SE 215 人群健康 ⑶环境风险识别 项目危废暂存间废机油最大储存量为0.05t。废机油中含油致癌、致突变、致畸性物质及废酸、重金属等物质，而有机化合物如芳香烃类很多对身体有毒害作用，这些物质不但会停留在肺部，还会进入血液运行全身，会干扰人的造血系统，神经系统，导致血液如贫血、血小板减少等，还会使人头晕恶心，食欲不振，乏力等症状。废机油泄露进入土壤层后不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的废机油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，造成地下水水质破坏。 ⑷环境风险分析 项目危险废物废机油具有有毒有害特性，因此，危废暂存间发生风险事故的可能性为废机油泄漏事故。风险类型和原因分析见表7-13。 表7-13 生产系统风险类型及原因分析 危废暂存间 废机油 泄漏事故 废机油桶破裂，危废库地面防渗效果差，废机油泄漏后下渗进入土壤环境，随着地下水迁移进入地下水环境 环境污染 由于本项目危废暂存间废机油最大储存量为50kg，储存量较小，且位于专门的危废暂存间内，其地面按要求进行了防渗，危废暂存间有专门的安全生产管理制度并配备了专门的管理人员，因此，项目废机油发生泄漏、火灾的可能性较小。 ⑸环境风险防范措施及应急要求 为保证生产安全，减少废机油泄漏带来的环境风险，评价提出以下各项措施： ①废机油收集桶应固定放置在危废暂存间，禁止散置四处。 ②危废暂存间应严格按照规范进行设置，并签订危废处置协议，将产生的废机油等危险废物收集后暂存至危废暂存间，并定期交由有资质单位进行处置。 采取以上措施后，可以将风险控制在可接受的范围之内。 ⑹分析结论 本项目在落实了环评提出的事故防范措施后，项目环境风险可控制在可接受水平内。本评价认为在科学管理和完善的预防应急措施处置机制保障下，本项目发生风险事故的可能性是比较低的，风险程度属于可接受范围。事故的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状水平。 表7-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 陕西联科工业科技有限公司航天发动机零部件制造项目 建设地点 陕西省西安市沣东新城中兴深蓝科技产业园二号楼二层D户 地理坐标 经度 108°45′31.71″ 纬度 34°15′43.59″ 主要危险物质及分布 危废暂存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 由于本项目危废暂存间废机油最大储存量为50kg，储存量较小，且位于专门的危废暂存间内，其地面按要求进行防渗，危废暂存间有专门的安全生产管理制度并配备了专门的管理人员，因此，项目废机油发生泄漏、火灾的可能性较小。 风险防范措施要求 ①废机油收集桶应固定放置在危废暂存间，禁止散置四处。 ②危废暂存间应严格按照规范进行设置，并签订危废处置协议，将产生的废机油等危险废物收集后暂存至危废暂存间，并定期交由有资质单位进行处置。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目Q=0.01<1。项目的环境风险潜势为I，可开展简单分析。 8、环境管理与信息公开 ⑴环境管理 本项目应设专职的环保管理人员，对厂内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ④维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 （2）企业环境信息公开 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31 号）等规定，结合当地要求，提出企业环境信息公开的具体内容如下。 ①基础信息，包括建设单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品和规模。 ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况、固废处置情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ③污染防治措施的运行情况。 ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤企业环境监测方案执行情况。 企业应在企业网站、陕西省西咸新区沣东新城环境保护局的环境信息平台公开环境信息、设置信息公开服务、监督热线电话，并在厂区外布告栏定期张贴公示告知周围均热线监督电话和信息公开网站。 9、环境监测计划 ⑴环境监测目的 环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面： ①定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内； ②分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平； ③协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 ⑵污染物排放状况 本项目主要污染物排放详情见表7-15。 表7-15 污染物排放清单 类别 污染源 污染物 名称 防治措施 排放浓度 排放量（t/a） 总量指标（t/a） 执行标准 废水 生活污水 COD 园区化粪池 340mg/L 0.024 0.024 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮、总磷和总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求 BOD5 150mg/L 0.011 / SS 132mg/L 0.009 / 氨氮 25mg/L 0.002 0.002 总磷 7mg/L 0.0005 / 总氮 40mg/L 0.003 / 固体废物 生产过程 废边角料 交由物资回收单位处理 / 0 / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求 废包装材料 / 0 / 废冷却液 交有资质单位处置 / 0 / 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其2013修改单要求 废机油 / 0 / 废油抹布 / 0 / 职工生活 生活垃圾 收集后由环卫部门统一清运 / 0 / 100%处置 ⑶营运期污染源监测计划 项目营运期污染源监测计划见表7-16。 表7-16 污染源监测计划表 监测对象 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 噪声 Leq（A） 厂界四周 4个 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 10、项目竣工环保验收管理 ⑴验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 ⑵验收清单：根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号）规定，第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。” 项目竣工环保设施验收清单见表7-17。 表7-17 项目竣工环保设施验收一览表 序号 污染物名称 处理设施 数量 处理效果 1 生活污水 100m3化粪池（依托园区） 1座 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮、总磷和总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求 2 设备噪声 低噪声设备、基础减振、厂房内安置 / 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准 3 废边角料 交由物资回收单位处理 / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求 4 废包装材料 / 5 废冷却液 专用收集容器+危废暂存间+有资质单位处置 / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其2013修改单要求 6 废机油 / 7 废油抹布 / 8 生活垃圾 垃圾桶+环卫部位统一清运 / 100%处置 11、环保投资 项目总投资为50万元，环保投资共4.3万元，占总投资额的8.6%，环保设备及投资情况见表7-18。 表7-18 环保设备及投资一览表 序号 污染物名称 处理设施 数量 投资额（万元） 1 生活污水 100m3化粪池（依托园区） 1座 / 2 设备噪声 低噪声设备、基础减振、厂房内安置 / 2 3 一般工业固体废物 固废暂存区 / 0.1 4 危险废物 专用收集容器+危废暂存间采取防渗措施 / 2 5 办公生活垃圾 垃圾桶 / 0.2 总投资 4.3

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 办公、生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 | 园区化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮、总磷和总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废边角料 | 交由物资回收单位处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求 |
|  |  | 除尘灰 |  |  |
|  |  | 废冷却液 | 交由有资质单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其2013修改单要求 |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废油抹布 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运 | / |
| 噪声 | 本项目主要噪声源有台式车床、钻床、数控车床、加工中心、CNC自动车床、铣床等生产设备，项目噪声源噪声值在70～80dB（A）。 |
| 其他 | \ |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于中兴深蓝科技产业园，占地面积567.18m2，用地性质为工业用地，项目依托园区已建成标准厂房，不新增土地，不进行土建施工，项目对周围的生态系统影响较小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目占地面积567.18m2，主要建设航天发动机零部件生产线，年产航天发动机零部件10000件。项目总投资为50万元，环保投资共4.3万元，占总投资额的8.6%。 2、环境质量现状评价结论 根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报》中2019年1～12月全省环境空气质量状况分析空气常规六项污染物统计数据，项目区沣东新城为不达标区。 项目厂界昼间、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3、达标排放分析及总量控制 （1）大气环境影响分析 本项目运营期不产生废气。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水，目前生活污水排入园区化粪池处理，然后通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂；待沣东南污水处理厂投运后，本项目产生生活污水经园区化粪池处理后通过市政污水管网排入沣东南污水处理厂处理后排入沣河。因此，项目对水环境影响较小。 COD排放总量建议控制指标为0.024t/a，氨氮排放总量建议控制指标为0.002t/a。 （3）噪声环境影响分析 本项目主要噪声源有台式车床、钻床、数控车床、加工中心、CNC自动车床、铣床等生产设备，项目噪声源噪声值在70～80dB（A）。通过对项目生产设备正常运行过程中的厂界噪声进行实测，项目厂界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废环境影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要有生活垃圾，废边角料、废包装材料等一般工业固体废物以及废冷却液、废机油和含油抹布等危险废物。项目办公生活垃圾由环卫部门统一清运；废边角料和废包装材料外售物资回收单位处理；废冷却液、废机油、废油抹布等置于厂内危废暂存间（1间，2m2，位于仓库内西北角）暂存，定期交由有资质单位处置。各固废去向明确，不产生二次污染，对环境影响较小。 综上所述，建设项目符合国家产业政策和相关规划，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施和确保环保设施正常稳定运行后，污染物能够达标排放。从环境保护的角度分析，项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求 ⑴在项目运行期，应严格落实环评所提出的降噪措施，确保厂界四周的昼夜噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准； ⑵设立专职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作，健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 2、建议 ⑴加强职工的环保教育，提高职工的环保意识； ⑵建议拟建项目应委托专门监测部门定期对厂界噪声进行监测，将监测结果记录、整理、存盘，并按规定编制报表。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。