陕西建章石化有限公司西安配件厂建章加油加气站建设项目

环境影响报告表

环评单位：西安京九环保科技有限公司

建设单位：陕西建章石化有限公司

二〇二〇年十月

建设项目环境影响报告表

项  目 名  称 ： 西安配件厂建章加油加气站建设项目

建设单位（盖章）：     陕西建章石化有限公司

编制日期：二〇二〇年十月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安配件厂建章加油加气站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西建章石化有限公司 |
| 法人代表 | 党选峰 | 联系人 | 高翔 |
| 通讯地址 | 陕西省西安市三桥办事处建章路口 |
| 联系电话 | 18652954370 | 传真 | / | 邮编 | 710000 |
| 建设地点 | 陕西省西安市三桥办事处建章路口 |
| 立项审批部门 | 西安市发展计划委员会 | 批准文号 | 市计汽发【2003】17号 |
| 建设性质 | 新建 改扩建( 技改( | 行业类别 及代码 | 机动车燃油零售F5265 |
| 占地面积 (平方米) | 2111 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资 （万元） | 25.12 | 所占 比例（%） | 31.4 |
| 建设期限 | / | 预投产日期 | 已投产 |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目特点 西安配件厂建章加油加气站建设项目（原名陕西建章加油站）成立于1997年，2014年法人代表变更为党选峰。2003年陕西建章加油站进行了改建，改建为加油加气站，为二级加油加气合建站，站区南侧为CNG加气设施，北侧为加油设施。加油加气站的原储存规模如下：30m3的92#汽油埋地双层储罐1个，30m3的95#汽油埋地双层储罐1个，30m3的0#柴油埋地双层储罐2个，油罐折算总容积为90m3，洗车设施1台，加气机3台，压缩机1台，2017年对现有储油罐进行改造，由单层埋地储罐改为内钢外玻璃纤维增强塑料双层结构储油罐。 2020年6月3日~7月13日，加油站拆除原有加气设施（加气机3台，压缩机1台）、站房、原有洗车设施，建成了1F108m2钢框架结构站房1座，将4台自吸泵更换为4台潜油泵，更换了4台加油机，新增了2台加油机，新增了两套隧道式洗车设施、两座擦车棚，该站罐区未做改造，油罐折算总容积仍为90m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第3.0.9条，该站为三级加油站。 根据现场踏勘，项目已经建设运营至今未办理相关环保手续，依据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》〔环政法函[2018]31号〕及《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）规定，本项目属于未批先建，项目现阶段系建设单位主动完善环评手续。 2、环境影响评价的工作过程 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018.4.28）的相关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的“四十、社会事业与服务业”中的“124 加油、加气站”中的“新建、扩建”，需编制环境影响报告表。 为此，陕西建章石化有限公司特委托我公司进行环境影响评价工作。接受委托后，我单位即派有关人员对该项目进行现场踏勘和资料收集，按照有关技术规范和陕西省生态环境厅的有关规定，编制了本项目环境影响报告表。 3、项目的分析判定 （1）项目与国家产业政策的符合性 本项目为加油站建设项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励、限制、淘汰三类，已取得西安市发展计划委员会的立项批复及危险化学品经营许可证等，视为允许建设项目。 （2）与污染防治政策符合性分析 本项目不属于VOCs控制的重点行业。 ①与《陕西省大气污染防治条例》的符合性分析 根据《陕西省大气污染防治条例》（2017修正版），“含挥发性有机物废气的生产经营单位，在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统”。本项目为加油站，加油站安装三次油气回收系统，减少挥发性有机物的排放。 ②与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）年》的符合性分析 根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）年》，“加强挥发性有机物污染防控。推进加油站、油品储运销设施三次油气回收治理。”本项目加油站安装三次油气回收系统，减少挥发性有机物的排放。 ③与《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》的符合性分析 根据《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》，“加油枪集气罩应保持完好无损，发现破损及老化应立即进行更换；加油站内设备维护人员每周至少检查维护油枪集气罩一次，每年强制更换一次”，“汽油罐通气管阀门要设置“常开”或“常关”标识，并按要求进行开关”，“加油站应明确安排专人负责三次油气回收设施的运行维护及管理工作，并建立三次油气回收设施管理制度和岗位操作规程，严格执行”，“加油站需存放三次回收装置合格证、监测报告等油气回收验收、检定资料以备查验，并在三次回收装置后悬挂操作流程，设置操作标识”。本项目加油站严格按照规范要求设计，本次评价要求严格按照《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》中规定的要求去管理。 ④与《陕西省油气回收综合治理工作方案》的符合性分析 根据《陕西省油气回收综合治理工作方案》，“一、油气排放治理要求：1、加油站、储油库的油气回收治理方案按建设项目环保审批权限，经县级以上环境保护主管部门审批后，方可组织实施。4、油气排放治理装置或设施需通过具备相应资质认证机构的认证；油气排放治理的设计和施工单位必须具备相应资质，并按相关法律法规的规定程序组织实施”，“三、其他要求 4、新建加油站、储油库以及新登记的油库车必须按照环保“三同时”制度要求配套油气回收系统，经验收合格后，相关部门方可放加油站、储油库的营运证和油罐车的道路运输证”。本项目加油站严格按照规范要求设计，本次评价要求严格按照《陕西省油气回收综合治理工作方案》中规定的要求去管理。 ⑤与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的符合性分析 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，“地埋油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐”，“与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级”，“双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统”，“若发现油品泄露，需启动环境预警和开展应急响应，采取应急响应措施”。本项目加油站油罐选用SF双层油罐，油罐为加强级防腐，另外罐体设有液位测量报警仪和在线监测系统，本次评价要求加油站制订环境应急预案，并报环保部门审查备案。 ⑥与《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》符合性分析 根据《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》要求，加强油品监督管理。规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为，确保符合国家标准的车用油品全覆盖。本项目为销售符合国家标准的车用燃油的加油站项目。因此，本项目符合《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》的相关要求。 ⑦与《“十三五”挥发性有机物治理工作方案》相符性分析 表1-1 项目与《“十三五”挥发性有机物治理工作方案》符合性分析 序号 政策要求 本项目情况 符合性分析 （二）加快实施工业源VOCs污染防治。 参照石化行业VOCs治理任务要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治 | 本项目加油站项目，运输、装卸采取密闭措施 符合 (三)深入推进交通源VOCs污染防治 全面加强汽油储运销油气排放控制，重点地区逐步推进港口储存和装卸、油品装船油气回收治理任务。 本项目存在油气存储，有三次油气回收措施 符合 (五)建立健全VOCs管理体系 加强环境质量和污染源排放VOCs自监测工作，强化VOCs执法能力建设，全面提升VOCs环保监管能力。重点地区O3超标城市至少建成一套VOCs组分自动监测系统 营运过程将加强监测 符合 建立健全涉VOCs工业行业排污许可证相关技术规范及监督管理要求。加快石化行业VOCs排污许可工作，到2017年底前，完成京津冀鲁、长三角、珠三角等重点地区石化行业排污许可证核发。 | 企业建立排污许可证制度 符合 ⑧与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013 年第 31 号）相符性分析 表1-2 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 序号 政策要求 本项目情况 符合性分析 二、源头和过程控制 （八）在油类的储存、运输过程中VOCs污染防治措施包括：1、储油库、加油站、油罐车配备油气回收系统；2、油类储罐采用高效密闭的浮顶罐，当采用固定顶罐时，采用密闭排气系统将含VOCs气体排回设备；3、油类装载设备在装载过程中排放的VOCs 密闭收集输送回设备，也可返回储罐 | 本项目加油站项目，储罐全封闭，运行过程中外排的VOCs废气浓度低，采用密闭的排气系统收集VOCs，经处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放限值要求。 符合 符合 五、运行与监测 （二十五）鼓励企业自行开展VOCS监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 （二十六）企业应在建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表进行检修维护，确保设施的稳定运行。 （二十七）当采用吸附回收、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端处理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案、配备应急救援人员和器材，并展开应急演练 项目建立健全VOCS治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，投产后编制本单位事故火灾、爆炸等应急预案 符合 ⑨与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）相符性分析 表1-3 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）符合性分析 文件名称 内容 本项目情况 符合性分析 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号 石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。 本项目加油站项目，储罐全封闭，运行过程中外排的VOCS废气浓度低，采用密闭的排气系统收集VOCs，经处理后可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放限值要求。 符合 方案提出加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCS治理力度。重点提高涉VOCS排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集。 符合 加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。 本项目存在油气存储，有三次油气回收措施 符合 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。 | 本项目加油站项目，位于西安市，属于汾渭平原重点区域范围，运输、装卸采取密闭措施，存在油气存储，有三次油气回收措施，埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量 符合 推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6 kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6 kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施。 | 本项目共设4个油罐，其中2台30m3汽油罐、2台30m3柴油罐，折合后的总容量为90m3（其中柴油容积折半计入），油品容积小于等于100立方米，采用卧式储罐，运输、装卸采取密闭措施，存在油气存储，有三次油气回收措施 符合 加油阶段 1.是否采用油气回收型加油枪，加油枪集气罩是否有破损，加油站人员加油时是否将集气罩紧密贴在汽油油箱加油口（现场加油查看或查看加油区视频）。 2.有无油气回收真空泵，真空泵是否运行（打开加油机盖查看加油时设备是否运行）；油气回收铜管是否正常连接。 3.加油枪气液比、油气回收系统管线液阻、油气收集系统压力的检测频次、检测结果等。 | 1、本项目采用油气回收型加油枪。 2、有油气回收真空泵。 3、加强加油枪气液比、油气回收系统管线液阻、油气收集系统压力的检测频次、检测结果等。 符合 卸油阶段 4.查看卸油油气回收管线连接情况（查看卸油过程录像）。 5.卸油区有无单独的油气回收管口，有无快速密封接头或球形阀。 4.有三次油气回收措施。 5.卸油区有单独的油气回收管口，有快速密封接头或球形阀。 符合 储油阶段 6.是否有电子液位仪。 7.卸油口、油气回收口、量油口、P/V阀及相关管路是否有漏气现象，人井内是否有明显异味。 | 6.有电子液位仪。 7.加强巡查，保证卸油口、油气回收口、量油口、P/V阀及相关管路无漏气现象，人井内无明显异味。 符合 在线监控系统 8.气液比、气体流量、压力、报警记录等。 8.安装在线监控系统，做好气液比、气体流量、压力、报警记录等。 符合 （10）与陕西省加油站标准化建设指导意见相符性分析 表1-4 项目与陕西省加油站标准化建设指导意见符合性分析 文件名称 内容 本项目情况 符合性分析 陕西省加油站标准化建设指导意见 1、符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）的有关规定，储油设施符合有关安全标准；2、具备《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973－2003）标准的二星级以上厕所（水冲式），主要交通要道、重点旅游景区及其周边城区应具备四星级以上厕所（水冲式）；3、运用中控系统进行进销存管理以及油罐报警监控；4、符合《成品油零售企业管理技术规范》（SB/T10390-2004）的有关规定；5、具备开展非油品业务的条件，发展便利店加油站。 | 1、本项目建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）的有关规定，储油设施符合有关安全标准；2、本项目建设具备《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973－2003）标准的二星级以上厕所（水冲式），本项目东侧为建章路，站房设置厕所（水冲式）；3、本项目运用中控系统进行进销存管理以及油罐报警监控；4、本项目符合《成品油零售企业管理技术规范》（SB/T10390-2004）的有关规定；5、本项目具备开展非油品业务的条件，发展便利店加油站。 符合 鼓励大型成品油企业采取新建、收购、租赁等方式经营高速公路、国道、省道以及重点景区道路的加油站。各市（区）商务主管部门要在调查摸底的基础上组织加油站经营者和大型石油公司进行招标，鼓励有实力的大企业进行兼并、承租或托管，将本地加油站交由大型石油经营企业经营并进行标准化建设和改造。 本项目由陕西建章石化有限公司建设，本项目建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）的有关规定，见表1-5、表1-6。 符合 （3）项目环境管理政策相符性分析 ①与《西咸新区总体规划》（2010-2020）符合性分析 西咸新区在空间布局上，规划了空港新城、沣东新城、秦汉新城、沣西新城和泾河新城。其中沣东新城规划范围159.36平方公里。沣东新城功能定位为西部地区统筹科技资源示范基地和体育会展中心，主导产业为以高新技术和会展产业为主，重点发展高新技术研发和孵化、体育、会展商务、文化旅游、现代农业、房地产开发等产业。西咸新区总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园城市板块、建章路现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学城科技统筹板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态文化板块、镐京立体城市板块。 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路，项目所在区域规划为沣东新城三桥商贸区板块，本项目为社会服务与事业项目，所以本项目符合《西咸新区总体规划》（2010-2020）中的要求。 ②与西咸新区-沣东新城分区规划相符性分析 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路，本项目租赁西安铁路分局西安机车车辆配件厂土地。项目所属地为建设用地（见附件4），符合西咸新区-沣东新城分区用地规划要求，如图1-1。 （4）选址可行性分析 ①周边情况合理性 本项目站址周边无明火或散花火花地点，位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路，坐西朝东，面向建章路开敞，租赁西安铁路分局西安机车车辆配件厂土地，该站北侧为陕西省商业储运总公司建章路物流基地，西侧为西安铁路分局西安机车车辆配件厂；东侧为建章路，南侧为西安高架快速干道，地理位置优越，交通便利，适宜建站。 ②用地合理性 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路，本项目租赁西安铁路分局西安机车车辆配件厂土地。项目所属地为建设用地，符合西咸新区-沣东新城分区用地规划要求。 经调查，该站的站址周围200m范围内无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点，外环境关系简单。 图1-1 沣东新城城市建设用地结构和布局规划图 （5）项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》相符性分析见下表。 项目工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距分析见表1-5、站内设施的防火间距见表1-6。 表1-5 加油设备与站外建（构）物安全间距 单位（m） 建（构）筑物或工艺装置 埋地油罐 通气管口 加油机 汽油 柴油 汽油 柴油 汽油 柴油 西南侧 三类民建 标准 7 6 7 6 7 6 实测 29.5 29.5 37.5 37.5 25.5 25.5 东侧 建章路 标准 5 3 5 3 5 3 实测 50.44 50.44 56.14 56.14 13.9 13.9 东侧 架空通信线 标准 5 5 5 5 5 5 实测 45.44 45.44 52.14 52.14 9.4 9.4 南侧 10千伏架空电力线 标准 5 5 5 5 5 5 实测 32 32 32 37 11.0 11.0 南侧 三桥镇高架桥 标准 5.5 3 5 3 5 3 实测 72.5 72.5 67.5 67.5 37.0 37.0 表1-6 站内设施的防火间距（m） 单位（m） 设施名称 埋地油罐 （汽油）/m 埋地油罐 （柴油）/m 通气管口（汽油）/m 通气管口（柴油）/m 油品卸车点/m 加油机 三次油气回收装置 标准 实测 标准 实测 标准 实测 标准 实测 标准 实测 标准 实测 标准 实测 埋地油罐（汽油） 0.5 0.5 0.5 0.5 / / / / / / / / / / 埋地油罐（柴油） 0.5 0.5 0.5 / / / / / / / / / / / 油品卸车点 / / / / 3 20.7 2 16.6 / / / / / / | 站房 4 6.5 3 15.5 4 7.3 3.5 16.6 5 23 5 7 5 7 配电室 4 12 3 20 5 11 3.5 19 5 26 6 11 6 11 发电机房 8 9.8 6 17 8 8.3 6 17 14 21 8 10 8 9 站区围墙 3 23.5 2 23.5 2 18.6 2 18.6 / / / / / / 由表1-5～表1-6中数据得知：本项目工艺设施与站外建、构筑物和站内设施的安全距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）等规定中相关要求。 本项目选址可行性分析见表1-7。 表1-7 厂址环境可行性分析 序号 项目 合理性分析 1 用地 本项目用地属于建设用地，用地符合西咸新区-沣东新城分区用地规划要求 2 交通条件 站区东侧为建章路，项目交通较方便 3 场地现状 场地平整 4 供水 用水量较小主要为生活用水，引入自来水，能满足用水 5 供电 项目用电由当地供电所统一供给 6 饮用水源保护区 不在水源地保护区内 7 自然保护区 无 8 风景名胜区 无 9 基本农田保护区 无 10 周边情况 本项目站址周边无明火或散花火花地点，位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路，坐西朝东，面向建章路开敞，租赁西安铁路分局西安机车车辆配件厂土地，该站北侧为陕西省商业储运总公司建章路物流基地，西侧为西安铁路分局西安机车车辆配件厂；东侧为建章路，南侧为西安高架快速干道 | 11 大气环境 西咸新区处于环境空气质量不达标区，现状监测非甲烷总烃浓度符合《大气环境综合排放标准》详解的要求（2.0mg/m3） 12 地下水 监测点监测指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求 13 声环境 本项目所在西侧厂界噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，南侧、东侧、北侧厂界噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，因而项目所在地周边声环境质量状况良好。 14 土壤 项目地土壤环境各项指标的浓度均达到了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 综上所述，项目厂址区域交通方便，项目用地为建设用地，占地面积可以满足生产生活需求，项目所从事的生产活动会产生大气等污染物，废气经三次油气回收设备回收处置，生活污水排入化粪池预处理后，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河，项目选用低噪声设备，固废合理处置后，可以有效控制对项目周围居民的影响，因此，项目选址合理。 4、关注的主要环境问题及环境影响 ⑴ 项目运行过程中主要为非甲烷总烃等大气污染物对环境空气的影响； ⑵ 项目运行过程中生活污水对水环境的影响； ⑶ 项目运行过程中主要为设备噪声对声环境的影响； ⑷ 生活垃圾、检修固废等固体废物对环境的影响。 5、环境影响评价主要结论 项目符合国家相关产业政策和规划要求，所在地环境质量较好，各项污染物能够达标排放。项目运营后拟采取环评中各项污染防治措施经济技术可行，项目污染物排放对周围环境的影响较小，从满足环境质量目标要求的角度，建设项目可行。 二、项目概况 1、项目名称、建设性质及建设单位 （1）项目名称：西安配件厂建章加油加气站建设项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：陕西建章石化有限公司 （4）总投资：80万元 2、建设地点 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路，项目中心坐标为E：108.840515，N：34.292099。加油站坐西朝东，面向建章路开敞，租赁西安铁路分局西安机车车辆配件厂土地，该站北侧为陕西省商业储运总公司建章路物流基地，西侧为西安铁路分局西安机车车辆配件厂；东侧为建章路，南侧为西安高架快速干道，项目地理位置见附图1，项目周边环境关系见图1-2。 图1-2 加油站四邻关系图 3、项目投资与生产规模 本项目总投资80万元，总占地面积2111m2，设计年加汽油量1277.5t，年加柴油量365.0t。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订）中相关规定，判定此加油站等级为三级。 表1-8 加油站的等级划分 级别 油灌容量（m3） 总容量 单罐容量 一级 150＜V≤210 ≤50 二级 90＜V≤150 ≤50 三级 V≤90 汽油罐≤30，柴油罐≤50 4、项目建设内容 本项目为三级加油站，占地面积2111m2，建筑面积1376.17m2，其中站房建筑面积112.87m2，罩棚建筑面积975.2m2，项目共设4个油罐，其中2台30m3汽油罐、2台30m3柴油罐及相关的配套设施。 本工程主要建设内容见表1-9。 表1-9 项目工程组成一览表 类别 项目 主要设施及工程特征 备注 主体 工程 加油区 建筑面积975.2m2，设置6.0m高的钢制罩棚，棚内设6台双品四枪加油机（油气回收型） 已投产 埋地油罐区 共设4个SF双层油罐，其中2台30m3汽油罐、2台30m3柴油罐，折合后的总容量为90m3（其中柴油容积折半计入） 已投产 卸油区 位于埋地油罐区东南角，设置四个卸油口 已投产 辅助 工程 站房 位于加油区西侧，1层钢框架结构站房，包含办公室、营业厅、卫生间、便利店等，总建筑面积112.87m2 已投产 工具间 位于站区北侧，1F砖混结构，建筑面积20.79m2 已投产 辅助用房 位于站区北侧，1F砖混结构，包含办公室、休息室等，建筑面积101.63m2 已投产 配电室 位于站区西侧，1F砖混结构，建筑面积19.66m2 已投产 洗车设施 位于站房西侧，钢结构，建筑面积86.02m2 已投产 擦车棚 擦车棚布置站房南侧0.6m处，膜结构，建筑面积60m2 已投产 站区道路与回车场 站内道路及车行场地均为混凝土硬化地面 已投产 管线 加油管线采用双层复合管，其余为无缝管；设置三次油气回收管线 已投产 公用 工程 给水 本项目用水由市政管网用水 / 排水 本项目生活污水排入化粪池预处理后，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河；洗车用水经隔油池+沉淀池（容积约30m3）处理后循环利用，每天补充新鲜水，每月更换一次，更换废水经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理， / 供电 本项目用电由当地电网供给 / 供热、制冷 本项目采用空调采暖制冷 / 消防 项目站区设置消防沙、灭火器、灭火毯等 / 环保 工程 废气 设置三次油气回收装置，在卸油、储油和和加油处安装油气回收装置； | / 废水 本项目生活污水排入化粪池预处理后，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河；洗车废水经隔油池+沉淀池（容积约30m3）处理后循环利用，每天补充新鲜水，每月更换一次，更换废水经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理 / 固废 加油站设置垃圾桶，生活垃圾统一收集，由环卫部门及时清运。泥渣外运城市垃圾填埋场处置。危险废物设专用危废收集装置收集，暂存在危废暂存柜委托有资质单位处理。清罐产生的含油棉纱、油罐残渣委托专业的清理公司清罐并全部带走处置 | / 噪声治理设施 高噪声设备采用隔音、减震等措施 / 环境风险 1台管道泄漏检测仪、1台探测器、1台双层罐渗漏检测仪、1台渗漏监测传感器、配套灭火器，编制突发环境事件应急预案 / 防渗 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》要求，本项目采用SF双层油罐，储罐外表面采取防腐等级不低于加强级的防腐措施。 / 5、主要设备情况 表1-10 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 液位仪 / 4个 / 2 加油机 双品四枪加油机（油气回收型）） 6台 普通：Q=5~50L/min 3 柴油储罐 30m3 2台 SF双层油罐，地埋式 4 汽油储罐 30m3 2台 SF双层油罐，地埋式 5 三次油气回收装置 / 1套 2台30m3汽油罐 6 双层油罐及双层管线渗漏检测系统 / 1套 / 7 潜油泵 Q=200L/min，1.50HP 4台 / 8 卸油防溢阀 DN100 4个 / 9 量油器 DN100 4个 / 10 视频监控系统 / 1套 / 11 洗车设备 / 2台 / 12 柴油发电机 35kw 1台 / 注：SF复合双层罐全称“内钢外玻璃纤维增强塑料双层结构储油容器”，符合GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》中6.1.3中“埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。”和国发〔2015〕17号《水污染防治行动计划》中第八条第二十四款“加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。”规定。 6、主要原材料消耗及来源 表1-11 主要原、辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 来源 1 汽油 t/a 1277.5 外购 2 柴油 t/a 365.0 外购 3 水 m3/a 441.65 市政管网 4 电 万kWh/a 20.0 当地供电电网供给 （1）原料来源 本项目汽柴油质量满足《车用汽油》（GB17930-2013）、《车用柴油》（GB19147-2013）标准要求。 （2）主要原料理化性质 该加油站的汽油、柴油的主要特性见表1-12。 表1-12 汽油、柴油的主要特性 样品名称 汽油 柴油 状态 无色或淡黄色易挥发液体 淡黄色液态 储存温度(℃) 常温 常温 密度(kg/m3) 700~790 820~860 | 运动粘度(mm2/s) 0.69-0.85 1.8～8.0 饱和蒸气压(kpa) 夏天不大于74kpa，冬天不大于88kpa 不可知 闪点(℃) ＜18 45～55 蒸气相对密度(空气=1) ≈3.5 ≈8 爆炸极限(V%) 1.58-6.48 0.6～6.5 火灾危险类别 甲B 乙B 7、油品销售情况 本项目主要销售92#、95#汽油、0#柴油，销售量见下表。 表1-13 油品销售情况一览表 序号 名称 日销售量 年销售量 1 汽油（92#、95#） 3.5t 1277.5t 2 柴油（0#） 1.0t 365t 8、防腐防渗 重点防渗区：埋地油罐区，项目储油罐为双层卧式地埋罐。储油罐外部做防腐处理，罐内做防渗油处理；地下油罐区内的空间采用中性沙回填，上部采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施；卸油口设置防油堤，油罐区地面、卸油口、加油岛及输油管线全部做防腐防渗处理，埋地加油管道采用双层管道。具体防渗措施按照《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2012)（2014年版）、《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)、《地下工程防水技术规范》(GB50108)和《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》(环办水体函〔2017〕323 号)中的要求进行。 一般防渗区：站房、加油区等，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。 9、总平面布置 本项目为三级加油站，项目厂址总占地为2111m2，采取按使用功能和使用特点进行分区布置的布置规则，加油区：位于站区东侧；设罩棚1座，罩棚下布置6台加油机；站房：一层，位于加油区西侧，站房含营业室、办公室、卫生间、便利店等；油罐区：位于站区西北侧，设油罐、通气管、油气回收装置，卸油口位于站区西北角；辅助用房位于站区北侧，1F砖混结构，包含办公室、休息室等；洗车区：位于站区西南侧，设洗车设备、擦车棚，整个站区构建筑物布局合理，有利于过往车辆的进出加油作业。 总图布置时，站区与站外建（构）筑物及其它设施的防火间距、站内工艺设施与站内建（构）筑物及其它辅助设施的防火间距参照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014年版）与《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018年修订）的相关规定执行；站内设施之间的防火间距及工艺设施之间的防火间距参照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014年版）的相关规定执行。 本项目总平面布置检查表见表1-14。 表1-14 加油站总平面布置检查表 序号 检查内容 依据 检查记录 结论 1 车辆入口和出口应分开设置。 GB50156-2012 第5.0.1条 本加油站车辆入口和出口分开设置。 符合 2 ①单车道宽度不应小于4m，双车道宽度不应小于6m。②站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m；道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外；在汽车槽车（含子站车）卸车停车位处，宜按平坡设计。③站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | GB50156-2012 第5.0.2条 本加油站单车道宽度设置5m，站内停车位和道路路面采用混凝土路面，汽车槽车卸车停车位处、汽车加油区，按平地设计。 符合 3 加油作业区内，不得有“明 火地点”或“散发火花地点”。 GB50156-2012 第5.0.5条 加油作业区内，没有“明火地点”或“散发火花地点”。 符合 4 加油站的电配电间或室外变 压器应布置在爆炸危险区域之 外，且与爆炸危险区域边界线的 距离不应小于3m。 GB50156-2012 第5.0.8条 本项目配电室不在爆炸危险区域之内，且与爆炸危险区域边界线大于3m。 符合 5 站房可布置在加油作业区内，但 应符合本规范第12.2.10条（站房的一部分位于加油作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备）的规定。 GB50156-2012 第5.0.9条 该站房未布置在加油作业区内。 符合 6 加油站内设置的经营性餐 饮、汽车服务等非站房所属建筑 物或设施，不应布置在加油站作 业区内，经营性餐饮、汽车服务等设施内设置明火设备，则应视 为“明火地点”或“散发火花地 点”。 GB50156-2012 第5.0.10条 本项目不设经营性餐饮，汽车服务等非站房所属建筑物和设施不加油站作业区内。 符合 7 ①加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于表4.0.4中的防火距离的1.5倍，且大于25m时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体围墙，或开敞。②面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围 墙。 GB50156-2012 第5.0.12条 本加油站站区设计建有高度为2.2m的砖砌围墙 符合 8 加油站内设施之间的防火距离， 不应小于《汽车加油加气站设计 与施工规范》表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定。 GB50156-2012 第5.0.13条 见表1-10。 符合 由表1-14可以看出，本项目总平面布置规范，各项指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的要求，总体布置合理，项目平面布置见图2。 10、公用工程 （1）供电 本项目供电由当地电网供给。 （2）供热、制冷 本项目采用空调采暖、制冷。 （3）给水 项目用水来自市政自来水管网，主要用水为生活用水和洗车用水。 ①生活用水 本项目生活用水包括职工和顾客用水，根据建设单位提供资料，项目员工共15人，生活用水量为50L（人•d）年工作天数为365天，职工用水量为0.75m3/d，273.75m3/a；来往顾客约为50人/d，用水量约为2L/人，顾客用水量为0.1m3/d，36.5m3/a。 ②洗车用水 根据《陕西省行业用水定额》(DB61/T943-2020)第19条汽车、摩托车修理与维护（0811）用水定额，本项目洗车采用循环用水洗车，洗车车型按中型计，洗车用水量为45L/车次，每天洗车车次约为40车次，洗车用水量为1.8m3/d，即657m3/a，洗车用水循环使用，隔油池+沉淀池容积约30m3，每天补充新鲜水0.36m3，即131.4m3/a。 综上，项目新鲜水用水量共为1.21m3/d，即441.65m3/a。 2、排水 （1）生活污水 本项目生活用水量为0.85m3/d，310.25m3/a，生活污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.68m3/d，248.2m3/a。生活污水化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河。 （2）洗车废水 本项目洗车用水为1.8m3/d，657m3/a，洗车废水经隔油池+沉淀池（二级沉淀池+净水池+清水池）处理后循环利用，每天补充新鲜水，每月更换一次，隔油池+沉淀池容积约30m3，则每月更换废水量为30m3，360m3/a，更换废水经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理。 项目水平衡图见图1-3，项目用水、排水量见表1-15。 表1-15 本项目站内用排水量一览表 （单位：m3/d） 序号 用水项目 用水标准 规模 用水量 损耗量 排水量 1 职工生活用水 50L/人·天 15人，365d 0.75 0.15 0.6 2 顾客生活用水 2L/人·天 50人，365d 0.1 0.02 0.08 3 洗车用水 45L/车次 40车次，365d 1.8 0.36 1.44循环使用，每月更换一次 合计 / / / 2.65 0.53 0.68 图1-3 项目水平衡图 单位：m3/d （4）消防 本项目设计规模为三级加油站，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) 的要求对加油站的灭火器材配置一览表见表1-16。 表1-16 灭火器材配置一览表 建、构筑物名称 灭火器型号、名称 数量 加油站 油罐区 灭火毯 5块 沙子 2m3 35kg推车式MFT/ABC35型干粉灭火器 1具 5kg手提式MF/ABC5干粉灭火器 2具 卸油口 35kg推车式MFT/ABC35型 粉灭火器 1具 5kg手提式MF/ABC5干粉灭火器 2具 加油机 5kg手提式MF/ABC5干粉灭火器 6具 油站控制室 7kg手提式MT7二氧化碳干粉灭火器 | 2具 （5）、防雷、防静电接地 ①本项目建筑物按二类防雷考虑，配电系统接地采用TN-S系统； ②本项目的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，形成接地网； ③本项目罩棚屋面采用避雷带作防直击接闪器，利用钢柱作引下线，并对工艺设备、管道、加油机等作静电处理。工艺管道末端、分支处、跨接处均作静电接地。 四、劳动定员及工作日 本加油站工作人员15名，年工作日为365天，人员不在站区内住宿。每天四班工作制，三班运转。 |
| 与项目相关的原有污染物情况及主要环境问题 根据现场踏勘，西安配件厂建章加油加气站建设项目（原名陕西建章加油站）成立于1997年，建设油罐区（单层罐外设防渗池）、加油罩棚、站房及其配套设施，2014年法人代表变更为党选峰，项目已经建设运营至今未办理相关环保手续。 2003年陕西建章加油站进行了改建，改建为加油加气站，为二级加油加气合建站，站区南侧为CNG加气设施，北侧为加油设施。加油加气站的原储存规模如下：30m3的92#汽油埋地双层储罐1个，30m3的95#汽油埋地双层储罐1个，30m3的0#柴油埋地双层储罐2个，油罐总容积为90m3，洗车设施1台。 2020年6月3日~7月13日，加油站拆除所有加气设施，拆除站房，拆除原有洗车设施，建成了1F108m2钢框架结构站房1座，将4台自吸泵更换为4台潜油泵，更换了4台加油机，新增了2台加油机，新增了两套隧道式洗车设施、两座擦车棚，该站罐区未做改造，油罐总容积仍为90m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第3.0.9条，该站为三级加油站。 根据现场踏勘，项目现有环保设施及存在的主要问题见表1-17。 表1-17 项目现有环保设施及存在问题 项目 污染物 现有环保设施 存在问题 整改措施 废气 油罐车 卸油作业损失 一次油气回收系统 / / 加油机 加油机作业损失 二次油气回收系统 / / 储油罐 大小呼吸损失 三次油气回收系统 / / 废水 生活区 生活污水 本项目生活污水排入化粪池预处理后，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河；洗车用水经隔油池+沉淀池处理后循环利用，每天补充新鲜水，每月更换一次，更换废水经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，泥渣由交由环卫部门清运处理 / / 噪声 设备噪声 设限速、禁止鸣笛措施 / / 固体废物 生活垃圾 垃圾桶 | / / 含油手套 设备检修含油废抹布采用专用容器贮存，暂存危废暂存柜，定期交由有资质单位进行处置 危废间待建，其他措施已建成 设置危废暂存柜 防渗 油罐区 双层罐 无 / 防渗池 无 / 地下水 地下水监测井 未设置 设置地下水监测井 本次环评要求建设单位建设危废暂存柜，危废暂存柜要求专人管理。不得将不相容的废物混合或合并存放。作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、地质、植被、生物多样性等） 一、地理位置 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，规划总面积159.3平方公里。辖区内包含建章路街办、三桥街办、王寺街办、斗门街办、沣东街道等。 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路，项目中心坐标为E：108.840515，N：34.292099，项目地理位置见附图1。 二、地形、地貌 西咸新区沣东新城地貌类型属渭河冲积平原，地势南高北低。由北向南，依次为河漫滩及一、二、三级阶地。最高点位于三级阶地上的广大门村和孙家湾村附近，高程411m。最低点在草滩镇贾家滩村北的渭河滩上，高程364.30m。西部河漫滩和一级阶地非常开阔，东部阶地紧凑高耸。二、三级阶地东高西低，河漫滩与一级阶地转为西高东低。 项目场区属于渭河阶地区，地势较平坦，场区地形地貌单一，基本无障碍物等。项目场地地质条件简单，无不良地质构造。地质单元属于渭河阶地，该单元上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。 三、地质构造 沣东新城地处华北地台南缘，渭河断陷盆地中部，地跨西安凹陷与咸阳凸起两个次级构造单元交汇部。该区地质条件基本属于渭河河谷地质亚区，地基土由全新世冲击粘土、砂土及晚更新世风积黄土、冲击粘土、砂土组成。 据国家地震局资料，西安凹陷与咸阳凸起以渭河断陷为界，前者为渭河谷底，后者属于黄土台塬。新生代以来，区内以垂直升降运动为主，沉积了巨厚的新生代地层。影响用地主要断裂有两组：一是渭河东西向断裂组，主要沿渭河南北两岸分布；二是渭河北西向断裂组，主要分布于关中东部。 四、水文特征 （1）地表水 项目所在地地表水系为黄河流域渭河水系，境内渭河流长约32km，流向由西向东，河床宽220～1100m，年平均流量183m3/s，最大流量7220m3/s，最小流量4m3/s，平均含沙量34.5kg/m3。 （2）地下水 项目所在区域地下潜水岩组广泛埋藏在第四纪全新统、上新统的冲积、冲风积、洪积和中更新统的洪积层中。承压含水层埋藏于中更新统和下更新统的冲湖积与冲洪积层中。 潜水含水岩组按单位涌水量大小分为以下4个水区。 强富水区：分布在渭河与浐、灞河漫滩区。水位埋深0.5～4.0m，上部为小于0.5m 的沙土或亚沙土,下部多为粉钿沙（浐灞河漫滩为中粗沙）和沙砾石层,多淤泥质夹层，含水层厚度40～60m，年变幅小于3.0m，单位涌水量大于30t/（h·m）。 富水区：分布在渭河一级阶地。水位埋深3～8m，上部为亚沙土，厚度3～5m，下部多沙砾卵石与薄层沙质黏土互层，沙质黏土多呈现透镜体状，60m以内含水层3～5 层，厚度30～50m，年水位变幅为3～6m，单位涌水量15～30t/（h·m）。 中等富水区：分布在渭河二级阶地。水位埋深7～17m，上部覆盖10～20m厚的风积黄土状土或沙质黏土，下部为中粗沙及砾卵石与淤泥质黏土、亚黏土互层,地下水位上面亦多见铁钙质胶结的料礓石层，70m以内含水层5～9层，厚度20～40m，年水位变幅4～7米，单位涌水量5～15t/（h·m）。 弱富水区：分布于三级阶地。水位埋深10～22m，上部为22～30m风积黄土状土,下部为薄层中粗沙、砾卵石或胶结粗沙与含结核的黏土淤泥互层，80m以内含水层5～7层，厚度6～15m，由于潜水上部属黄土状的孔隙水，年变幅明显，一般在7～10m，单位涌水量小于1t/（h·m）。 承压含水岩组按单位涌水量大小分为以下3个水区。 强富水区：分布于河漫滩及一级阶地前沿，含水层顶板埋深60～80m，含水层主要是厚层的沙砾卵石层夹薄层淤泥质亚黏土，300m 深度以内含水层5～7层，厚度30～120m，单位涌水量大于20t/（h·m）。 富水区：分布在一级阶地及二级阶地中西部，含水层顶板埋深40～100m，300m深度以内含水层6～9层，含水层主要是中粗沙及沙砾卵石，二级阶地亚黏土夹层增多，厚度50～100m，单位涌水量在10～20t/（h·m）。 中等富水区：分布在三级阶地及二级阶地东南部，含水层项板埋深50～120m，含水层主要是中粗沙及胶结沙砾石，300m深度以内含水层9～15层，厚度40～80m，单位涌水量1～16t/（h·m）。 五、气候气象 沣东新城地处西安、咸阳交汇处，属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明。年日照时数1983～2267小时，日照百分率41～51%。近5年平均气温15.0℃，气温平均日较差10.0～12.0℃。年降水量550.5mm，降水多集中在6～10月，占年降水的75.1%，其中9月最多，占20.0%，为110.2mm。近5年年平均风速1.1m/s，月均风速变化范围在0.6～1.3m/s之间，以4～8月最大，11月最小；其中，3～8月平均风速高于年均值，10～2月在年均值之下。主要气象灾害为干旱（冬、春、伏旱）和雨涝（秋涝）。近5年主导风向为东北风（NE），频率12.9%，次主导风向为东东北风（ENE）。 六、植被 经现场调查，本项目所在区域地势较为平坦，区域为城市建成区，植被发育一般，主要为城市景观绿化。生物多样性一般，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。

# 环境质量状况

| 项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气 1、区域环境质量达标情况 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1中要求“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境管理主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或是环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 本次评价中环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅2020年2月26日发布的《2019年1-12月全省环境空气质量状况》中西咸新区自动监测站数据中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 西咸新区环境空气质量状况统计表 污染物 评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 96 70 137.14 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 | 60 35 171.43 不达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.33 达标 CO 日平均95百分位浓度 1700 4000 42.5 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 158 160 98.75 达标 2、特征污染物环境质量达标情况 本次环境空气质量委托陕西同元环境检测有限公司进行环境质量现状监测，监测时间为2020年8月25日~2020年8月31日。 由企业提供的2020年8月25日~2020年8月31日的销售日报表可知，本次监测期间运行负荷见下表。 表3-2 监测期间运行工况一览表 监测日期 油品 设计加油量（t/d） 实际加油能（t/d） 生产负荷（%） 2020.08.25 汽油 3.5 3.15 90 柴油 1.0 0.74 74 2020.08.26 汽油 3.5 3.21 91.7 柴油 1.0 0.75 75 2020.08.27 汽油 3.5 3.62 103 柴油 1.0 0.97 97 2020.08.28 汽油 3.5 3.42 97.7 柴油 1.0 0.85 85 2020.08.29 汽油 3.5 3.34 95.4 柴油 1.0 0.91 91 2020.08.30 汽油 3.5 3.25 92.8 柴油 1.0 0.84 84 2020.08.31 汽油 3.5 3.37 96.3 柴油 1.0 0.92 92 表3-3 非甲烷总烃监测结果（单位：mg/m3） 环境空气检测结果 检测点位 检测项目 采样日期 检测结果 第1次 第2次 第3次 第4次 项目区 非甲烷总烃 8月25日-8月31日 0.49-0.59 0.55-0.69 | 0.61-0.77 0.52-0.64 项目区 下风向 非甲烷总烃 0.43-0.51 0.48-0.60 0.53-0.67 0.45-0.56 由表3-1、3-2可知，西咸新区2019年环境空气质量现状中现状浓度值O3、NO2、SO2、CO均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；PM2.5、PM10现状浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值，PM2.5最大超标倍数0.1714倍，PM10最大超标倍数0.371倍；非甲烷总烃浓度符合《大气环境综合排放标准》详解的要求（2.0mg/m3），西咸新区处于环境空气质量不达标区。 二、地下水 为了解项目所在区域的地下水环境质量，委托陕西同元环境检测有限公司于2020年8月25日对项目地（储罐区南侧）进行监测。 地下水监测具体数据见表3-4。 表3-4 地下水监测数据表 单位：mg/L 监测结果 序号 分析项目 单位 项目地 标准 1 pH 无量纲 7.54 6.5-8.5 2 钾 mg/L 4.12 / 3 钠 mg/L 123 200 4 钙 mg/L 60.2 / 5 镁 mg/L 78.7 / 6 碳酸根 mg/L ND / 7 碳酸氢根 mg/L 533 / 8 氯化物 mg/L 100 / 9 硫酸盐 mg/L 137 ≤250 10 氨氮 mg/L 0.096 ≤0.50 11 挥发酚 mg/L 0.0003ND ≤0.002 12 总硬度 mg/L 426 ≤450 13 氟化物 mg/L 0.16 ≤1.0 14 耗氧量 mg/L 0.68 ≤3.0 15 溶解性总固体 mg/L 842 ≤1000 16 石油类 mg/L | 0.01ND ≤0.05 备注 “ND”表示未检出；“ND”前的数据表示方法检出限值 2.石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表3-5 地下水水位及井深 地下水水位调查结果 采样日期 检测点位 经纬度 井口标高（m） 水位埋深（m） 井深（m） 水温（℃） 8月25日 1#项目地 108.840367E； 34.29205N 388 40 120 7.8 备注 项目地周边均使用自来水厂来水，无可检测地下水水井 根据地下水质监测统计结果可以看出，监测点监测指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求。 三、声环境 本项目所在区域声功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区，厂界东侧紧邻建章路，南侧为西安高架快速干道，快速干道及主干道两侧35+5环境噪声执行4a类标准，因此东侧、南侧厂界区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类声环境功能区标准，西侧厂界区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境功能区标准，北侧厂界区域在2类与4a类之间，本次评价按2类声环境功能区标准执行。 图3-1 本项目声功能区划 ⑴ 监测点位 项目噪声监测点位共4个点，监测点位置见表3-6，按国家规定的噪声测试规范要求进行昼间和夜间环境噪声监测。 表3-6 声环境质量现状监测布点 编号 监测点 备注 1 站区东侧1m处 环境噪声 2 站区南侧1m处 环境噪声 3 站区西侧1m处 环境噪声 4 站区北侧1m处 环境噪声 ⑵ 监测时间及频次 2020年8月25日~8月26日；监测2天，昼夜各1次。 ⑶ 监测及评价结果 监测结果见表3-7。 表3-7 项目声环境现状监测结果值 单位：[dB(A)] 测点编号 监测点位 8月25日 8月26日 昼间（LAeq） 夜间（LAeq） 昼间（LAeq） 夜间（LAeq） 1# 项目地东 66 53 65 54 2# 项目地南 64 52 63 52 3# 项目地西 59 48 58 49 4# 项目地北 63 52 62 51 标准 限值 4a类标准：昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A） 2类标准：昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A） 由表3-7监测统计结果可以看出，北侧厂界区域超出《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，超标原因主要为监测点位于4a区域，受建章路车流量影响较大。 针对北侧厂界区域超出《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境标准要求，委托陕西同元环境检测有限公司对北侧厂界环境噪声进行复测，监测时间2020年11月4日~11月5日；监测2天，昼夜各1次。 表3-8 项目北侧厂界声环境现状监测结果值（复测） 单位：[dB(A)] 测点编号 监测点位 11月4日 11月5日 昼间（LAeq） 夜间（LAeq） 昼间（LAeq） 夜间（LAeq） 4# 项目地北（2类区） 58 47 59 48 标准限值 2类标准：昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A） 由表3-7、表3-8噪声监测统计结果可以看出，本项目所在北侧、西侧厂界噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，南侧、东侧厂界噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，因而项目所在地周边声环境质量状况良好。 四、土壤环境 为了解项目所在区域的土壤环境质量，委托陕西同元环境检测有限公司于2020年8月25日对项目地进行监测，取样采用专用动力土壤采样器。 (1)监测点布设 按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)“第6.2.2污染影响型”中有关规定，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，共布设3个土壤监测点，位于项目地占地范围内，监测点位见附图6。 (2)监测因子 土壤监测因子为砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氧乙烷、1,2-二氧乙烷、1,1-二氧乙烯、顺-1,2-二氧乙烯、反-1,2-二氧乙烯、二氧甲烷、1,2-二氧丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃，共46项。 (3)监测结果 土壤现状监测结果见表3-9。 表3-9 土壤监测结果统计表 监测项目 结果 标准限值 厂区内1# 厂区内2# 厂区内3# 砷 9.49 | 8.99 8.83 60 镉 0.169 0.197 0.162 65 六价铬 2ND 2ND 2ND 5.7 铜 31.7 26.0 50.2 18000 铅 31.9 31.0 38.2 800 汞 0.013 0.007 0.036 38 镍 40.2 39.3 42.8 900 挥发性有机物 四氯化碳 0.0013ND 0.0013ND 0.0013ND 2.8 氯仿 0.0011ND 0.0011ND 0.0011ND 0.9 氯甲烷 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND | 37 1,1-二氯乙烷 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND 9 1,2-二氯乙烷 0.0013ND 0.0013ND 0.0013ND 5 1,1-二氯乙烯 0.0012ND 0.0012ND 0.0012ND 66 顺-1,2-二氯乙烯 0.0013ND 0.0013ND 0.0013ND 596 反-1,2-二氯乙烯 0.0014ND 0.0014ND 0.0014ND 54 二氯甲烷 0.0015ND 0.0015ND 0.0015ND 616 | 1,2-二氯丙烷 0.0011ND 0.0011ND 0.0011ND 5 1,1,1,2-四氯乙烷 0.0012ND 0.0012ND 0.0012ND 10 1,1,2,2-四氯乙烷 0.0012ND 0.0012ND 0.0012ND 6.8 四氯乙烯 0.0014ND 0.0014ND 0.0014ND 53 1,1,1-三氯乙烷 0.0013ND 0.0013ND 0.0013ND 840 1,1,2-三氯乙烷 0.0012ND 0.0012ND 0.0012ND 2.8 | 三氯乙烯 0.0012ND 0.0012ND 0.0012ND 2.8 1,2,3-三氯丙烷 0.0012ND 0.0012ND 0.0012ND 0.5 氯乙烯 0.0010ND 0.0010ND 0.0010ND 0.43 苯 0.0019ND 0.0019ND 0.0019ND 4 氯苯 0.0012ND 0.0012ND 0.0012ND 270 1,2-二氯苯 0.0015ND 0.0015ND 0.0015ND 560 1,4-二氯苯 0.0015ND 0.0015ND | 0.0015ND 20 乙苯 0.0012ND 0.0012ND 0.0012ND 28 苯乙烯 0.0011ND 0.0011ND 0.0011ND 1290 甲苯 0.0013ND 0.0013ND 0.0013ND 1200 间二甲苯+对二甲苯 0.0012ND 0.0012ND 0.0012ND 570 邻二甲苯 0.0012ND 0.0012ND 0.0012ND 640 半挥发性有机物 硝基苯 0.09ND 0.09ND 0.09ND 76 苯胺 0.1ND 0.1ND | 0.1ND 260 2-氯酚 0.06ND 0.06ND 0.06ND 2256 苯并[a]蒽 0.1ND 0.1ND 0.1ND 15 苯并[a]芘 0.1ND 0.1ND 0.1ND 1.5 苯并[b]荧蒽 0.2ND 0.2ND 0.2ND 15 苯并[k]荧蒽 0.1ND 0.1ND 0.1ND 51 䓛 0.1ND 0.1ND 0.1ND 1393 二苯并[a，h]蒽 0.1ND 0.1ND 0.1ND 1.5 茚并[1，2，3-cd]芘 0.1ND 0.1ND | 0.1ND 15 萘 0.09ND 0.09ND 0.09ND 70 石油烃（C10-C40） 6ND 6ND 6ND 4500 表3-10 土壤理化性质 检测项目 检测结果 厂区内1# 厂区内2# 厂区内3# 颜色 黄棕 黄棕 黄棕 结构 粒状 粒状 粒状 质地 壤土 壤土 壤土 砂砾含量（%） 5 5 5 北纬（°） 34.292100 34.292017 34.291844 东经（°） 108.840774 108.840641 108.840544 从表3-7可以看出：监测期间项目地土壤环境各项指标的浓度均达到了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 现场调查，本项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需特殊保护的敏感区域。工程环境保护目标为站场所在地周边环境空气、水环境、声环境等以及周边的居民点等，环境保护目标见表3-11。 表3-11 环境保护目标一览表 环境要素 坐标方位 保护对象 保护内容 保护功能区 相对厂址方向 相对厂界距离（m） E N 环境 空气 108.839138 34.294134 锦绣公园小区 人群 健康 二类 东北 208 108.838205 34.297192 三桥小区 二类 东北 330 108.840909 34.297674 东花园小区 二类 东北 478 108.841220 34.299348 车辆小区 二类 东北 664 108.835802 34.298018 花园南村 二类 北 321 108.832229 34.295507 沁园花都 二类 西北 310 108.828045 34.297095 火车站社区 二类 西北 460 108.820889 34.303822 北沙口紫境城 二类 西北 1550 108.834675 34.303736 花北村 二类 北 645 108.834364 34.308328 五一村 二类 北 1450 108.838827 34.301236 锦雁花园 二类 东北 807 108.839707 34.302889 温泉小区 二类 东北 930 108.839675 34.305517 鑫园小区 二类 东北 1220 108.835340 34.292310 配件厂家属院 二类 南 92 108.835308 34.291441 西城馨苑 二类 南 211 108.833752 34.288759 保利金香槟 二类 南 440 108.834203 34.286870 美美家园 二类 南 657 108.835051 34.285068 泰龙泉山庄 二类 南 800 108.832240 34.293544 十三中学 二类 西南 283 108.826231 34.294005 中建开元城 二类 西南 750 108.830351 34.287042 锦绣新苑 二类 西南 655 108.826296 34.288228 时代华城 二类 西南 895 108.823785 34.290819 华宇凤凰城 二类 西南 1100 108.819751 34.292879 华润二十四城 二类 西南 1350 108.841499 34.291098 欣苑家园 二类 东南 477 108.846573 34.290475 车刘小区 二类 东南 660 108.829015 34.278082 蔺高村 二类 西南 1700 108.811248 34.280109 车张村 二类 西南 2740 108.813759 34.285538 公园华府 二类 西南 2010 108.853665 34.288297 万科金色悦城 二类 东南 1350 108.811313 34.302790 启航时代广场 二类 西北 2190 108.813802 34.307511 孙围墙村 二类 西北 2230 108.839293 34.312532 双风小区 二类 北 2170 108.839781 34.279621 北和花园 二类 东南 1600 108.842399 34.277003 针织厂小区 二类 东南 2430 108.847646 34.279653 杨河新区 二类 东南 1842 108.844288 34.272240 海伦春天 二类 东南 2490 108.857731 34.281681 七彩阳光城 二类 东南 2407 108.856915 34.272905 法士特小区 二类 东南 2230 108.861679 34.273163 西城港湾 二类 东南 2490 108.855285 34.279600 枣园社区 二类 东南 2370 108.857817 34.277025 丰盛园小区 二类 东南 2505 108.815041 34.265164 阿房宫村 二类 西南 2490 声环境 108.835340 34.292310 配件厂家属院 人群 健康 4类 南 92 地下水 场址及场址附近浅层地下水 地下水质 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 土壤环境 厂址区域 土壤环境 《土壤环境质量标准工业用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物排放标准详解》中非甲烷总烃标准限值； 2、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 3、声环境环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a标准； 4、土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中有关规定。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、加油站周界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准值和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关要求。 油气回收系统气液比、油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），1.0≤油气回收系统的气液比≤1.2，处理装置油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m。排放浓度每年至少检测1次； 2、生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（C级）标准限值要求；洗车废水执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准要求； 3、厂界噪声排放执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4a类标准； 4、一般固体废弃物贮存、处置执行（GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单中有关规定；危险废物贮存执行（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改清单中有关规定； 5、其他要素评价按国家有关规定执行。 |
| 污染物排放总量 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]19号）和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，结合本项目的排污特征，项目排放废气主要为非甲烷总烃，为无组织排放，排放量：0.494t/a，不需要申请总量。 本项目生活污水排入化粪池预处理后，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河；洗车用水经隔油池和沉淀池处理后循环利用，每天补充新鲜水，每月更换一次，更换废水经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，因此，废水不需设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期 本项目现已投入运营，施工期已结束，根据现场勘查，无施工期遗留环境问题。项目新增危废暂存柜和生产废气处理设施，整改施工期很短，主要为安装工程，基本无污染物产生。因此，本次评价仅针对运营期影响进行分析。 二、运营期 1、加油站工艺流程 加油站工艺流程主要包括油品卸车流程和加油流程。 ⑴ 卸车流程 装载油品的槽车进入油罐区前，汽车尾气管戴上防护罩，在收油员的指挥下稳定停靠在埋地油罐区密闭卸油口旁，与卸油口保持3-5m的距离，卸油作业前，卸油人员先用量油杆（铝材）检查待收油的油罐，确定其有效容积，是否可接受油品，确认无误后，并记下初始值，司机稳定油车后，油罐车熄火静置15min，卸油人员将防静电接地检测仪上的防静电夹夹在油车的裸露的车体上，开启防静电接地检测仪，观察防静电接地检测报警仪是否发出“笛、笛”的报警声，若没有听到或防静电接地监测仪面板上的红色指示灯未亮，说明该油车已进行良好的接地。用公称直径为50-100mm的防静电软管与相应的油罐卸油口相连接，并接好油气回收管道。再打开油车上的出口阀门，开始卸油，与卸出的油等体积的油气通过油气回收管道被置换到油罐车，完成油气回收。收油员与油车司机在卸油时观察卸油情况。经过一段后若已经卸完，卸油员或司机先关闭油车上出口阀，把软管抬高，把软管中的油品赶入埋地油罐中，直到软管无液状油品时，拆下卸油管和油气回收管道。洒落在地上的油品用站内准备的吸收剂进行吸收处理。最后在加油站安全员的带领下驶出加油站，卸油完成。 ⑵ 加油流程 加油采用正压加油工艺，通过高低压差把油品从储油罐压出，经过加油机的计量器，再经加油枪到汽车油箱中。当工人触及加油枪上的开关或待加油车油箱内油品液位与加油枪口相平时，通过装在加油枪口的传感器，停止加油，加油完成。 ⑶ 油气回收工艺流程 油气回收系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。因此加油站的油气回收系统主要分为以下三个部分：卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油罐呼吸口油气回收系统。 ① 一次油气回收系统——卸油油气回收系 油品由油罐车运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中，项目采用浸没式密闭卸油的方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。卸油和油气回收接口安装DN100mm截流阀，连接软管采用DN100mm密封式快接接头与卸油车连接，卸油后连接软管不能残存残油。在卸油时通过胶管与油罐车油气回收口连接，保证在卸油的同时将油气回收到罐车内。连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直接不小于DN50mm。卸油时，油品通过重力作用进入储油罐，储油罐中的油气压力增大，油气通过密闭回收管路回收进入油罐车，由油罐车运送至油库进行处理。 图5-1 一次油气回收（卸油油气回收系统）示意图 ② 二次油气回收系统——加油油气回收系统 项目采取分散式加油油气回收，在最低标号汽油油罐和加油机之间埋设二次油气回收管线，同时安装油气回收真空泵、油气回收油枪（仅汽油加油枪）、胶管、油气分离接头、拉断阀和其他配套设备。加油时，由加油机内置的油泵将储油罐内的油品输送至流量计，经流量计计量后的油品通过油气回收枪的油品管道加至汽车内；同时，汽车油箱里的油气由加油机内置真空泵抽到回气管后集中到一根回气管回到低标号汽油罐内。项目采用真空辅助方式密闭收集，油气管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，加油软管配备拉断截止阀 ，加油防止溢油和滴油。严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 图5-2 二次油气回收（加油油气回收系统）示意图 ③ 三次油气回收系统——油罐呼吸口油气回收系统 由于汽油非常容易挥发，当油罐系统温度升高时，汽油蒸发加剧，会引起呼吸阀排放油气；由于热胀冷缩现象，当油罐系统温度降低时，呼吸阀会吸入空气，当油罐系统温度再次升高时，也会引起呼吸阀排放油气。 目前国内外对加油站三次油气回收的治理主要有冷凝法、吸收法、吸附法、膜分离法几种方法，以及它们的组合工艺。本项目使用膜分离法油气回收处理系统的方法进行第三次油气回收。 膜分离法：在压力驱动下，借助气体各组分在高分子膜表面的吸附能力以及在膜内渗透速率的差异进行分离。 膜分离法油气回收处理系统原理为：在加油站的油气回收过程中，油蒸汽和空气的混合物在膜两侧的压差推动下，在溶解扩散的机理下，优先回收混合气中的油蒸汽，将空气选择性的截留下来，从而在膜的节流侧得到干净无污染的空气，通过膜的透过侧收集油气，达到油蒸汽和空气分离的目的，尾气通过出气管排放。 膜分离法优点：技术先进，工艺相对简单，安全性高，自动化水平高 油气回收工艺流程见图5-3。如下： 图5-3 三次油气回收系统基本原理 本项目加油站工艺流程及产污环节见下图5-7、图5-8。 图5-4 加油工艺流程图 图5-5 加油产污环节示意图 2、运营期污染因子与污染工序 本项目运营期污染工序与污染因子见表5-1。 表5-1 运营期污染因子分析 类别 污染源/工序 主要污染因子 废气 卸油、储存、加油过程 非甲烷总烃 车辆出入 CO、NOx和HC 废水 加油顾客、站内工作人员生活 COD、BOD5、SS、氨氮 洗车废水 COD、SS、石油类、LAS 噪声 设备运行噪声 等效声级Leq(A) 进出车辆噪声 等效声级Leq(A) 固废 储油罐清洗 油罐残渣以及含油棉纱、手套 加油设施 废机油 洗车 隔油池含油废水 泥渣 三次油气回收系统 废高分子膜 加油顾客、站内工作人员生活 生活垃圾 主要污染工序： 一、施工期 建设施工期对环境的影响是一种短期、可恢复影响，施工结束后污染随之消失，项目现已投入运营，根据现场勘查，无施工期遗留环境问题。 二、营运期污染情况 1、废气 项目产生的废气主要有卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃，车辆产生的尾气等。 （1）储油、卸油、加油过程中挥发的非甲烷总烃 项目非甲烷总烃主要包括卸油工序、储油工序及加油机作业产生的油气。预计本项目年销售汽油量1277.5t，柴油量365.0t。 油气回收系统分为一次油气回收系统、二次油气回收系统、三次油气回收系统。 一次油气回收系统(大呼吸即卸油油气回收)：油罐车卸油时，油料流入到地下油罐时产生的压力，将地下油罐气相空间油气通过密闭的回气管道流回至油罐车顶部。待卸油完毕后，油罐车将装在的油气运回油库后进行处理。这一系统实施后其回收率可达到95%。 二次油气回收系统(加油枪油气回收)：加油枪加油时，利用加油枪设置的回气管，将汽车油箱所散发于空气中的油气通过加油枪回气管输送至地下油罐内。理论上，回收效率可以达到95%，但由于受到各种其他因素的影响，其实际的效率为85%～95%，此处取90%。 三次油气回收系统(小呼吸油气排放回收)：将回收在地下储油罐中的油气，通过油气后处理系统，通过膜分离法将高浓度油气液化回流至油罐中，低浓度的油气经排气筒排放。此过程油气回收效率为93%。 本项目主要进行成品油销售，目前加油加气站油气挥发量主要采用《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中损耗率和2006年8月《环境科学》 中第27卷第8期中论文《中国加油站VOC 排放污染现状及控制》（沈旻嘉、郝吉明、王丽涛，清华大学环境科学与工程系）中排放因子计算，考虑《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）发布时间比较早，且《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）是结合中国现有加油站实测数据给出的排放因子。因此本项目油气挥发量参照《中国加油站VOC 排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月）中排放因子计算。 本项目运行期非甲烷总烃类气体产生总量见下表。 表5-2 烃类气体排放指标表 燃油种类 活动过程 排放因子（kg/t） 汽油设施 储油罐小呼吸损失 0.16 加油过程的挥发排放 2.49 卸油过程的损失 2.3 总计 4.95 柴油设施 储油罐小呼吸损失 / 加油过程的挥发排放 0.048 卸油过程的损失 0.027 总计 0.076 注：参考《中国加油站 VOC 排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006 年 8 月），除北京外 其他省份 VOC 排放因子 表5-3 本项目废气产生及排放表 项目 气体产生量（t/a） 回收率 气体排放量（t/a） 卸油工序逃逸 汽油 3.181 95% 0.159 柴油 0.009 / 0.009 储油工序损失 汽油 0.204 93% 0.014 柴油 / / / 加油工序损失 汽油 2.938 90% 0.294 柴油 0.018 / 0.018 小计 汽油 6.323 / 0.467 柴油 0.027 / 0.027 6.35 / 0.494 综上可知，本项目运行期非甲烷总烃类气体产生量为6.35t/a，根据《加油站大气污染物排放标准》中相关技术措施要求，本项目设置油气回收系统。油气回收系统主要由：卸油油气回收系统、加油油气回收系统、油罐呼吸口油气回收系统组成。采取汽油油气回收措施（一次回收系统取95%，二次回收系统取90%，三次回收系统取93%）后非甲烷总烃年排放量0.494t/a。 （2）加油车辆汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx和THC。 2、废水 项目运营期废水主要为生活污水和洗车废水。 生活污水：包括职工生活污水和来往顾客生活污水，职工生活污水和来往顾客生活污水产生总量为0.68m3/d，248.2m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，根据类比一般城镇生活污水水质，本项目生活污水主要污染物产生浓度为：COD300mg/L、BOD5 160mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L，生活污水经化粪池（5m3）处理后经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河。 洗车废水：本项目洗车废水经隔油池+沉淀池处理后循环利用，每月更换一次，隔油池+沉淀池容积约30m3，则每月更换废水量为30m3，360m3/a，主要污染物为COD、SS、LAS、石油类，参考《第一次全国污染源普查·城镇生活源产排污系数手册》中汽车、摩托车维修与保养业（8311）—洗车业产排污系数以及同行业洗车水质，本项目洗车废水主要污染物产生浓度分别为：COD236mg/L、SS200mg/L、石油类60mg/L、LAS3.0mg/L，更换废水经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河。 表5-4 本项目废水污染产生情况一览表 项目 污染物名称 产生浓度(mg/L) 产生量(t/a) 处理 方式 处理 效率 排放 浓度(mg/L) 排放量(t/a) 生活污水 248.2m3/a COD 300 0.075 化粪池 15% 255 0.064 BOD5 160 0.040 10% 144 0.036 NH3-N 20 0.005 / 20 0.005 SS 200 0.050 30% 140 0.035 洗车废水 360m3/a COD 236 0.085 隔油池+沉淀池 10% 212 0.077 SS 200 0.072 60% 80 0.029 石油类 60 0.022 85% 9.0 0.0033 LAS 3.0 0.001 / 3.0 0.001 3、噪声 本项目营运期噪声主要为加油机、压缩机、泵类、空调等设备噪声及进、出站的车辆噪声，噪声源强一般为 60-90dB(A)。噪声源源强见下表。 表5-5 项目运营期产噪设备一览表 序号 设备名称 数量 单机噪声（dB（A）） 位置 1 加油机 6台 80 厂区内 2 泵 4台 70 厂区内 3 空调 4台 65 厂区内 4 车辆 / 60-90 厂区内 4、固体废物 项目运营期的固废主要为生活垃圾、加油站运营期间产生的废油泥、废机油、废油砂以及含油棉纱、手套等。 （1）生活垃圾：项目产生的一般固废主要是员工日常活动产生的生活垃圾、流动人员产生的垃圾，职工生活垃圾以人均日产生量0.5kg计算，劳动定员15人，流动人员按50人计，垃圾产生量按0.1kg/人计，则本项目产生的生活垃圾量约为4.56t/a。 （2）洗车三级沉淀池泥渣产生量为0.034t/a，属于一般固体废弃物，外运城市垃圾填埋场处置。 （3）危险废物：项目正常运行后，本项目产生的危险废物主要是加油站运营期间产生的隔油池含油废水、废高分子膜、废机油、油罐残渣以及含油棉纱、手套等。 ①油罐残渣以及含油棉纱、手套 储油罐经过一段时间（3～5年）的使用后，因冷热温差的变化及其它因素的影响，罐底油泥及部分残存的油品会逐渐增多，不仅使油品质量下降，罐壁受到腐蚀，还会给车辆造成不应有的损失。因此，储油罐必须定期做好清洗工作。 储油罐清洗产生的含油棉纱，产生量约为0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2016 版），该名录于2016年8月1日起施行。附录中《危险废物豁免管理清单》要求：废弃的含油抹布、劳保用品（废物代码为900-041-49）豁免环节为全部环节，豁免条件为混入生活垃圾，收集过程不按危险废物管理。根据《国家危险废物名录》（2016版）解读文件的答复：《危险废物豁免管理清单》仅豁免了危险废物特定环节的部分管理要求，并没有豁免其危险废物的属性，因此废油棉纱手套（含废油抹布）属性仍为危险废物，废物代码为900-041-49。 储油罐清洗产生的油罐残渣，废物类别为HW08废矿物油，废物代码900-210-08，危险特性为毒性及易燃性，产生量约为120kg/次，清罐产生的含油棉纱、油罐残渣委托专业的清理公司清罐并全部带走处置。 ②废机油每半年换一次，产生量约为0.07t/a。 ③隔油池含油废水：项目隔油池含油废水产生量约0.6t。该部分固废属于危废（废物类别为HW08废矿物油，废物代码：900-210-08）。 ④废高分子膜：根据建设单位提供资料，三次油气回收系统采用高分子膜吸附，根据建设单位资料，高分子膜每两年更换一次，废高分子膜产生量约为0.025t/a（废物类别为HW49，废物代码：900-039-49）。 隔油池含油废水、废机油、废高分子膜收集于专用危废装置，储存于危废暂存柜，委托有资质单位处置。 表5-6 固体废物产生及处置方式 固废 废物类别 产生位置 产生量 危险特性 处理方式 生活垃圾 一般废物 站房 4.56t/a / 垃圾桶收集后交由环卫部门处置 泥渣 一般废物 三级沉淀池 0.043t/a / 外运城市垃圾填埋场处置 含油棉纱、手套 HW49 加油区 0.001t/a T 清罐产生的含油棉纱、油罐残渣委托专业的清理公司清罐并全部带走处置 油罐残渣 HW08 储罐 0.12t/次 隔油池含油废水 HW08 隔油池 0.6t/a 专用容器收集放置在危险废物暂存柜，定期由有资质单位处置 废高分子膜 HW49 加油区 0.025t/a 废机油 HW08 加油区 0.07t/a 5、地下水 油罐发生泄漏，防渗罐池发生破损，导致石油类通过裂口渗入地下影响地下水质。 6、土壤环境污染 本项目土壤污染主要来自成品油泄漏、危废暂存柜废液下渗对土壤的污染。因此，土壤污染防治措施主要是通过加强站区、罐区以及沉淀池防渗进行防治的。 本项目油罐采用SF双层卧式罐，油罐区底部采用钢筋混凝土进行防渗，另外罐体设有液位测量报警仪，油罐发生泄漏的可能性很小，项目站区地面均为混凝土地面，避免项目废水下渗污染附近的土壤。 7、环境风险 本项目存在的环境风险主要是储油罐的事故泄漏、着火可能造成对环境造成影响，加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会破坏建筑物、危及人身安全、对大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 加油区 | 非甲烷总烃 | 6.35t/a | 0.494t/a |
|  | 汽车尾气 | CO、NOx、THC | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 生活及顾客污水248.2m3/a | COD | 300mg/L，0.075t/a | 255mg/L，0.064t/a |
|  |  | BOD5 | 160mg/L，0.040t/a | 144mg/L，0.036t/a |
|  |  | NH3-N | 20mg/L，0.005t/a | 20mg/L，0.005t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.050t/a | 140mg/L，0.035t/a |
|  | 洗车废水360m3/a | COD | 236mg/L，0.085t/a | 212mg/L，0.077t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.072t/a | 80mg/L，0.029t/a |
|  |  | 石油类 | 60mg/L，0.022t/a | 9mg/L，0.0033t/a |
|  |  | LAS | 3.0mg/L，0.001t/a | 3.0mg/L，0.001t/a |
| 固体 废物 | 生产 | 含油棉纱、手套 | 0.001t/a | 清罐产生的含油棉纱、油罐残渣委托专业的清理公司清罐并全部带走处置 |
|  |  | 油罐残渣 | 0.12t/次 |  |
|  |  | 隔油池含油废水 | 0.6t/a | 专用容器收集放置在危险废物暂存柜，定期由有资质单位处置 |
|  |  | 废高分子膜 | 0.025t/a |  |
|  |  | 废机油 | 0.07t/a |  |
|  |  | 泥渣 | 0.034t/a | 外运城市垃圾填埋场处置 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 4.56t/a | 交环卫部门处置 |
| 噪声 | 运行过程 | 泵类、加油机等设备运行产生的噪声 | 60-90dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目现已投入运营，无建设期，选址区以城市生态为主，对生态环境影响很小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期已完成，施工期间无居民投诉现象发生，施工期环境影响已随施工结束而消失，且无遗留污染影响，故本次不再对施工期进行环境影响分析。 运营期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、废气达标性分析 本项目营运期产生的大气污染物主要包括非甲烷总烃、加油车辆尾气。 （1）非甲烷总烃 项目非甲烷总烃主要包括卸油工序、储油工序、加油机作业等产生的油气，非甲烷总体类气体产生量为6.35t/a。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关技术措施要求，加油站卸油和加油时排放的油气应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，并设置阻火器，对汽油通气管管口设置呼吸阀。 油气回收工艺流程见图7-1。如下： 图7-1 三次油气回收系统基本原理 本项目汽油非甲烷总烃产生量为6.35t/a，若不经处理直接排放会对附近 地区的大气环境有一定的影响。为减少非甲烷总烃的无组织排放量，本项目设置汽油三次油气回收系统，包括卸油油气回收系统和加油油气回收系统。本项目油气回收系统符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年局部修订版）的相关要求，同时满足《陕西省油气回收综合治理工作方案》的通知（陕环发〔2013〕93 号）等文件的相关要求。本项目产生的非甲烷总烃在采取油气回收系统处理后排放量较小，对周围环境影响也较小。 （2）加油车辆汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx 和THC。由于车辆在加油时停留时间短，汽车尾气废气易于扩散且排放量相对较小，因此项目进出场汽车尾气排放对周围环境影响较小。 2、废气预测分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式计算项目产生的有组织及无组织废气污染源的最大环境影响。评价因子源强采用污染物排放监测结果中各污染因子排放浓度的最大值。项目无有组织废气，无组织废气排放源强数据见表7-1。估算模型参数见表7-2。 表7-1主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度 宽度 有效 高度 矩形面源 108.840515 34.292099 388.0 54.14 48.76 6.0 NMHC 0.0546 kg/h 表7-2 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 530000 最高环境温度（℃） 43.0℃ 最高环境温度（℃） -19.0℃ 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是( 否( 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是( 否( 岸线距离/km / 岸线方向/° / 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-3 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 矩形面源 NMHC 2000.0 38.249 1.9125 / 根据上表可知，污染物最大地面占标率为1.9125%，1%≤Pmax=1.9125%＜10%，根据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级确定原则，确定本项目评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 3、污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2018）8.1.2“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。本项目无组织大气污染排放量核算见表7-4，大气污染排放总量核算见表7-5。 表7-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 (μg/m3) 1 储罐区 卸油、储油、加油过程 非甲烷总烃 采用了汽油三次油气回收系统 《大气污染物综合排放标准详解》 2000 0.494 无组织排放总计 无组织排放总计 VOCs 0.494 表7-5 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 VOCs 0.494 4、非正常工况 假设油气回收系统发生事故，油气回收率为0%。本项目非正常排放参数见表7-6。 表7-6 非正常排放参数表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率/(kg/h) 单次持续时间/h 年发生频次/次 储油罐区 油气回收装置故障 VOCs 1.45 2 1 5、现状监测结果 本项目已运行，运行期间对项目区及项目区下风向进行监测，监测结果见下表。 表7-7 非甲烷总烃监测结果（单位：mg/m3） 环境空气检测结果 检测点位 检测项目 采样日期 检测结果 第1次 第2次 第3次 第4次 项目区 非甲烷总烃 8月25日-8月31日 0.49-0.59 0.55-0.69 0.61-0.77 0.52-0.64 项目区 下风向 非甲烷总烃 0.43-0.51 0.48-0.60 0.53-0.67 0.45-0.56 非甲烷总烃浓度符合周界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准值，项目运营期对周围大气环境产生影响较小。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响 项目运营期废水主要为生活污水、洗车废水。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下： 表7-8 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d； 水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 本项目建成后，生活及顾客污水248.2t/a，洗车废水360.0t/a，废水量共计608.2t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、石油类、LAS等，接管西安市第六污水处理厂，不直接排放，同时排放水量为1.67t/d，对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目为评价等级为三级B，根据三级B评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目为生活污水、洗车废水，不涉及地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性分析进行分析。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表7-9。 表7-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD BOD5 SS NH3-N 连续排放流量不稳定 1# 化粪池 / 1# 是 ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口 2 洗车废水 COD SS 石油类LAS 连续排放流量不稳定 隔油池+沉淀池 / 是 ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口 本项目所依托的西安市第六污水处理厂废水间接排放口基本情况见表7-10。 表7-10 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理 坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 1 1# 108.840515 34.292099 0.0608 西安市第六污水处理厂 生活废水连续排放流量不稳定 洗车废水间歇排放（每月排一次） 西安市第六污水处理厂 COD 500 SS 400 NH3-N 45 BOD5 300 本项目废水污染物排放执行标准见表7-11。 表7-11 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 1# COD 《污水综合 放标准》（GB8978 1996）表4三级标准 500 2 BOD5 300 3 SS 400 4 NH3-N 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准 45 5 石油类 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011） 10 6 LAS 10 本项目废水污染物排放信息见表7-12。 表7-12 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg /L） 新增日排放量/（t/d） 全厂日排放量/（t/d） 新增年排放量/（t/a） 全厂年排放量/（t/a） 1 1# COD 230 0.00039 0.00039 0.141 0.141 2 BOD5 144 0.00009 0.00009 0.036 0.036 3 NH3-N 20 0.00002 0.00002 0.005 0.005 4 SS 104 0.00017 0.00017 0.064 0.064 5 石油类 9.0 0.00001 0.00001 0.0033 0.0033 6 LAS 3.0 0.000003 0.000003 0.001 0.001 全厂排放口合计（1#） COD 0.141 0.141 BOD5 0.036 0.036 NH3-N 0.005 0.005 SS 0.064 0.064 石油类 0.0033 0.0033 LAS 0.001 0.001 本项目总排口排放浓度COD 230mg/L、SS 104mg/L、BOD5 144mg/L、NH3-N 20.0mg/L、石油类9mg/L、LAS 3mg/L，可达污水厂接管标准，不会对污水厂产生冲击负荷。项目所在地污水管网已铺设到位，生产废水、生活污水纳入当地污水管网后进入西安市第六污水处理厂处理。因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。 1.1废水治理措施： ①隔油池：利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。含油废水通过洗车废水收集管道进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，通过集油管流入集油罐。 ②沉淀池：本项目三级池型呈长方形，设置二级沉淀池、净水池、清水池，废水从池的一端流入，水平方向流过池子，从池的另一端流出。水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向流动速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。 1.2依托可行性分析： ①西安市第六污水处理厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2 /O为主的生物处理工艺。一期工程 10×104m3 /d 及二期的5×104m3 /d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安市第六污水处理厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10 号。二期工程剩余5×104m3 /d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准。 西安市第六污水处理厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城，本项目总排放水量为1.67t/d，从接管容量上分析是可行的，地表水环境影响可接受。 综上所诉，本项目废水对周围环境影响较小。 2、地下水环境影响 根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A，本项目属于加油站类别，根据附录A中确定本项目属于Ⅱ类项目。 （1）项目类别 本项目为加油站项目，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016） 附录 A，本项目行业类别为“V 社会事业与服务业”中“182 加油、加气站”类，其加油站对应地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类。 （2）地下水环境敏感程度 本项目不在集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区及以外的补给径流区，也不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区及以外的分布区，评价范围内无分散式居民饮用水水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表 1，地下水环境敏感程度分级为“不敏感”。 （3）评价工作等级划分 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价工作等级为三级，详见表7-13所示。 表7-13 地下水评价工作等级分级一览表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 本项目情况 Ⅱ类项目，不敏感 评价等级 三级 （4）评价范围 参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中公式计算法： L=α×K×I×T/ne 式中：L—下游迁移距离，m； α—变化系数，α≥1，一般取2； K—渗透系数，m/d，厂址区含水层岩性为粉土，根据《关中盆地地下水资源评价报告》，取值1.2m/d； I—水力坡度，无量纲，项目厂址区较为平整，取经验值0.001； T—质点迁移天数，5000d； ne—有效孔隙度，无量纲，取经验参数0.1； L= 2×1.2×0.001×5000/0.1=120m 考虑到本项目地下水流向是从南向北，地下水调查范围为：地下水流向站点下游120m；两侧和上游考虑为L/2，分别为60m。则地下水评价范围为0.216km2。 （5）区域水文地质条件 ①地层构造 项目场地的地层可分为四层，自上而下依次由第四系全新层杂填土（Q4ml）、上更新统风积(Q3eol)黄土及残积（Q31el）古土壤和黄土构成。 ②地下水系统划分 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城三桥街办建章路，根据《鄂尔多斯盆地地下水勘查——关中盆地地下水资源评价报告》，将区域地下水系统划分如下（图7-2）： 孔隙潜水系统：黄土台塬潜水系统；冲洪积平原潜水系统； 孔隙承压水系统：关中盆地南北两侧与山区的地下水联系较微弱，可视为隔水边界或具微弱径流的边界，因此，关中盆地是一个独立的地下水系统。关中盆地内埋藏有深度不同的含水层，由于含水层的岩相、岩性不同，故而划分为潜水系统及承压水系统。由于沉积环境的不同，又可将潜水系统进一步划分为黄土台塬潜水系统及冲洪积平原潜水系统。本项目场地即位于“孔隙潜水系统”的“冲洪积平原潜水系统”。 图7-2 地下水系统划分图 ③水文地质条件 本项目地处渭河南岸，属侵蚀河谷堆积平原，底层特征为第四系，中更新统进贤组（QPaJ），厚7～14m，为红、黄褐色粘土、网纹红土、角砾石层。 项目区地下水类型及其富水性特征主要为黄土孔隙裂隙含水层。根据地下水埋藏条件、水动力性质，并结合地下水开发利用的实际情况，将全市300m深度以内含水岩组划分为潜水与承压水两大含水岩组。渭河南北冲洪积平原含水层分布广泛而连续，地下水补给条件好，水量较为丰富，其中以渭河漫滩、一、二级阶地及秦岭山前洪积扇群含水层厚、颗粒组，富水性强，而黄土台塬和渭河高阶地富水性相对较差，单井涌水量较少。 根据调查项目评价区地下水主要接受大气降水和地表水渗入等补给，排泄方式则以径流、人工开采和蒸发为主。区域地下水总体径流为自南向北，最终泄入渭河。 项目调查评价区潜水的径流方向与地形坡度基本一致，站址区地势平坦，潜水水力坡度相对较小，约为1‰，由南向北至渭河径流。 2.2地下水环境影响分析 （1）项目生活污水对地下水的影响 本项目区场地均进行硬化处理，本项目生活污水排入化粪池预处理后，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河；洗车用水经隔油池+沉淀池处理后循环利用，每天补充新鲜水，每月更换一次，更换废水经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，泥渣由专业清掏公司拉运处理。本项目化粪池为玻璃钢三级化粪池（5m3），定期检查地面是否破裂，如发现耗损及时修补，避免污染物进入地下水。 （2）油罐泄露对地下水的影响 渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式。污水的跑、冒、滴、漏以及事故情况下污水的漫流等，都是通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。特别是污水收集池防渗措施因老化、腐蚀等原因使其防渗效果达不到设计要求，从而会有大量污染物进入包气带。这种情况不易被人发现，隐蔽时间长达数月之久。污水在下渗过程中，虽然经过包气带的过滤及吸附，仍有可能会有部分污染物进入潜水含水层，并随着地下水在含水层中扩散迁移。根据水文地质条件分析，污水渗漏后主要是影响第四系松散层孔隙潜水，该含水层岩性为灰黄色砂土和砂质亚粘土，底层特征为第四系，中更新统进贤组（QPaJ），厚7～14m，为红、黄褐色粘土、网纹红土、角砾石层。 本区域贮存于塬面第四更新统（QP）黄土中的地下水以大气降水补给为主，主要贮存于黄土层中，水位埋藏深度一般在50~120m。污染物对下部承压水层的影响较小。 （3）正常工况地下水影响分析 本项目储罐、装置等均按《石油化工工程防渗技术规范》GB/T50934-2013采取防渗措施，采取防渗后正常工况下对地下水的影响较小。 （4）非正常工况下对地下水水质的影响 正常工况情况下，该项目对场址及附近地下水环境无影响，但在运行过程中难免存在着设备的无组织泄漏以及其它方式的无组织排放，甚至存在着由于自然灾害及人为因素引起的事故性排放的可能性，这些废水可能通过渗漏作用对场址区域地下水产生污染。 本项目泄漏潜在区通常主要集中在油罐区、管网接口等处。一般厂区事故排放分为短期大量排放及长期少量排放两类。短期大量排放(如突发性事故引起的管线破裂或管线阻塞而造成溢流，发生火灾爆炸等事故产生的消防污水以及地面清洗水排放)，一般能及时发现，并可通过一定方法加以控制，因此，一般短期排放不会造成地下水污染；而长期较少量排放(如管线泄漏等)，一般较难发现，长期泄漏可对地下水产生一定影响。 该项目在运行阶段可能发生的非正常工况主要为：油罐发生泄漏，防渗罐池发生破损，导致石油类通过裂口渗入地下影响地下水质。 根据类比资料分析可知，发生石油类物质泄漏事故后其污染物主要聚集在土壤剖面1m以内，很难下渗到2m以下，对地下水体的影响概率不大。本项目地处渭河南岸，属侵蚀河谷堆积平原，底层特征为第四系，中更新统进贤组（QPaJ），厚7～14m，为红、黄褐色粘土、网纹红土、角砾石层。区域土壤防污性能为中，在采取及时关闭阀门、清理泄露处地表含油土壤，消除污染源等措施下，基本不会造成地下水污染。同时，企业为油品售卖企业，设置有严格的计量登记政策，油品有泄漏会及时从计量计算中发现，及时检修修缮。 2.5地下水污染防治措施 根据环保部环办水体函[2017]323号文关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的通知，要求本项目采取双层储罐，开展地下水日常监测并制定应急预案，具体内容如下： ①双层罐设置 埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造，本项目加油站采用SF双层油罐，油罐为加强级防腐，另外罐体设有液位测量报警仪和在线监测系统。 图7-3 双层油罐结构图 ②已对加油棚、油罐区地面做防渗、防腐、硬化处理；化粪池底部、侧面均采用防渗、防腐处理。废水采用管道输送，管道材料表面做防腐蚀处理，以减轻管道腐蚀造成的渗漏，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生； ③卸油时油罐采取防满溢措施，油料达到油罐90%容量时，触动高液位报警装置，油料到达油罐95%容量时，自动停止油料进罐； ④项目油品储罐均为埋地式储油罐，油罐采用砖混承重罐池，罐底设砂垫层，顶部设钢筋混凝土地面，且油罐均做加强级的防腐层。埋地油罐人孔为封闭状态，量油帽设有锁，而量油帽下的接合管伸入罐内，距罐底0.2m的高度，管口伸入油品液面下，罐底的油面浸没管口形成液封，使罐内空间与管内空间没有直接关系。 2.4分区防渗 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)明确的污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别见下表。 表7-14 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度 主要特征 难 对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理 易 对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，能及时发现和处理 表7-15 天然包气带防污性能分级分别参照表 分级 包气带岩土的渗透性能 强 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 中 岩（土）层单层厚度0.5≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 弱 岩（土）层不能满足上述“强”和“中”条件。 建设项目对地下水和土壤有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理，因此，污染控制难易程度为难。建设项目所在地岩(土)层情况不明，故按照最不利原则，按照天然包气带防污性能“弱”，判断本项目地下水污染防渗分区，详见下表。 表7-16 地下水污染防渗分区确定表 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 弱 难 持久性有机物污染物 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)。 中～强 难 弱 易 一般防渗区 中～强 易 持久性有机物污染物 弱 易~难 其他类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) 中~强 难 其他类型 简单防渗区 中～强 易 其他类型 一般地面硬化 表7-17 本项目防渗工程污染防治分区 序号 名称 防渗区域 防渗措施 防渗分区等级 1 罐区、卸油区 油罐（采取双层罐） 1、埋地油罐采用双层油罐，按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐（AQ3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的其他规定。 2、危险废物暂存间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关要求。 重点防渗区 2 加油区、站房等 地面 粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化 一般防渗区 2.5地下水污染监测措施 评价要求在建设项目利用现状地下水监测井作为地下水影响跟踪监测点进行长期动态监测，监测计划见表7-18。 表7-18 地下水监测计划一览表 序号 1# 监测点位 储罐区 经纬度 东经：108.840367，北纬：34.29205 功能 地下水环境影响跟踪监测点 监测频率 一年一次 监测层位 第四系潜水 监测因子 石油类 对监测井要进行专门的维护和管理，包括以下几个方面： ①每两年测量监测井井深，当监测井内淤积物淤没虑水管或井内水深小于1m时，应及时与水井所有人沟通，进行清淤或换井； ②井口固定点标志和孔口保护帽等发生移位或损坏时，必须及时修复； ③对监测井建立《基本情况表》，监测井的撤销、变更情况应记入《基本情况表》内，新换监测井应重新建立《基本情况表》； ④监测结果按项目有关规定，及时建立档案，对于常规监测数据应该公开，特别是对本工程所在区域的居民公开； ⑤若发现水位异常，应加密监测，改为每天监测1次，并分析原因，及时采取应急措施。 2.6地下水环境风险事故应急响应 针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序。成立应急指挥中心，负责编制应急方案，组建应急队伍，组织实施演练，协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动，协调受威胁的周边地区危险源的监控工作。 若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。采取的主要措施如下： ①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。 ②查明并切断污染源。 ③探明地下水污染深度、范围和污染程度。 ④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。 ⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。 ⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。 ⑦当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。在项目建设运营过程中，厂区储油罐等可能发生污染物下渗污染地下水的场所要按环评和设计的要求做好防渗措施，不得随意排放污水和其他有害废弃物。 综上所述，项目经采取以上措施处理后，项目油罐泄漏等对地下水的环境污染风险将大大降低，能够达到《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中确定的基于风险的控制和治理目标，对项目区域地下水环境影响较小。 三、噪声环境影响分析 项目主要噪声污染源为加油机、泵类、空调等运转时所产生的噪声等以及进出车辆噪声。 本项目已运行，运行期间对厂界噪声进行监测，监测结果见下表。 表7-19 声环境质量现状监测结果 测点编号 监测点位 8月25日 8月26日 执行标准 昼间（LAeq） 夜间（LAeq） 昼间（LAeq） 夜间（LAeq） 昼间（LAeq） 夜间（LAeq） 1# 项目地东 66 53 65 54 70 55 2# 项目地南 64 52 63 52 70 55 3# 项目地西 59 48 58 49 60 50 4# 项目地北 58（11月4日） 47（11月4日） 59（11月5日） 48（11月5日） 60 50 标准 限值 4a类标准：昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A） 2类标准：昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A） 本项目所在区域声功能区划为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区。厂界东侧为建章路（属于主干道），南侧为西安高架快速干道（属于快速干道），快速干道及主干道两侧35+5环境噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准，北侧、西侧厂界区域执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 由表7-19噪声监测统计结果可以看出，本项目所在北侧、西侧厂界噪声监测结果满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，南侧、东侧厂界噪声监测结果均满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准要求，对环境影响较小。 本项目声环境敏感点配件厂家属院位于项目南侧92米处，根据现场实际情况，项目区与敏感目标间间隔了后围路及西安高架快速干道（附图2），本项目声环境敏感点配件厂家属院距西安高架快速干道距离为40米，根据现场车流量检测结果（2020.8.25昼间∶小车2400辆/时，大车120辆时，夜间∶小车900辆时，大车30辆/时。2020.8.26昼间∶小车2400辆/时，大车120辆时，夜间∶小车900辆时，大车30辆/时），项目敏感点配件厂家属院实际受到道路影响较大，并根据运行期间对厂界噪声进行的监测，均符合GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准，因此本项目对项目敏感点配件厂家属院声环境的影响较小。 为更进一步减小对周围声环境的影响，要求建设单位在后期运营过程中加强设备的维护保养，确保噪声的达标排放。 四、固体废物环境影响分析 1、 一般固废 本项目产生的生活垃圾量约为4.56t/a。这些生活垃圾将分类收集，定点堆放，定期交由环卫部门处置。 2、危险废物 项目正常运行后，本项目产生的危险废物主要是加油站运营期间产生的隔油池含油废水、废高分子膜、废机油、油罐残渣以及含油棉纱、手套等，类比同类资料分析，储油罐清洗产生的含油棉纱，产生量约为0.001t/a，储油罐清洗产生的油罐残渣，废物类别为HW08废矿物油，废物代码900-210-08，危险特性为毒性及易燃性，产生量约为120kg/次，清罐产生的含油棉纱、油罐残渣委托专业的清理公司清罐并全部带走处置；废机油每半年换一次，产生量约为0.07t/a；项目隔油池含油废水产生量约0.6t，该部分固废属于危废（废物类别为HW08废矿物油，废物代码：900-210-08）；根据建设单位提供资料，三次油气回收系统采用高分子膜吸附，根据建设单位资料，高分子膜每两年更换一次，废高分子膜产生量约为0.025t/a，隔油池含油废水、废机油、废高分子膜收集于专用危废装置，储存于危废暂存柜，委托有资质单位处置。 危险废物暂存柜按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求在加油站站房南侧设置危废暂存柜（5m2），严禁露天堆放，落实暂存点的防风、防雨、防晒措施，并且利用专门的防渗漏容器收集，防扬散、防渗漏、防流失；暂存点及暂存容器设置危险废物标识。 本项目固体废物产生及处置情况见表7-20。 表7-20 固体废物产生及处置方式 固废 废物类别 产生位置 产生量 危险特性 处理方式 生活垃圾 一般废物 站房 4.56t/a / 垃圾桶收集后交由环卫部门处置 泥渣 一般废物 三级沉淀池 0.043t/a / 外运城市垃圾填埋场处置 含油棉纱、手套 HW49 加油区 0.001t/a T 清罐产生的含油棉纱、油罐残渣委托专业的清理公司清罐并全部带走处置 油罐残渣 HW08 储罐 0.12t/次 隔油池含油废水 HW08 隔油池 0.6t/a 专用容器收集放置在危险废物暂存柜，定期由有资质单位处置 废高分子膜 HW49 加油区 0.025t/a 废机油 HW08 加油区 0.07t/a 综上，项目固废妥善处理，对环境造成影响较小。 五、土壤环境影响分析 根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和土壤环境敏感程度分级进行判定。 a.建设项目行业分类 本项目为加油站建设，对照HJ964-2018《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》附录A，按土壤环境影响评价项目类别划分为Ⅲ类。 b.土壤环境敏感程度分级 根据建设项目对土壤环境可能产生的影响本项目类型为污染影响型。建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度见表7-21。 表7-21 敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居住区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标地 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 项目建设周边有居住区等土壤环境敏感目标地，因此土壤环境敏感程度属敏感。本项目占地面积为0.2111hm2，占地规模为小型（≤5hm2）。 c.评价工作等级划分依据 项目土壤环境影响评价工作等级划分见表7-22。 表7-22 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 敏感程度 I类项目 II类项目 III类项目 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / / 综上分析，HJ964-2018《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》相关规定，确定本项目土壤评价等级定为三级。 （1）环境影响途径识别 根据本项目污染物排放情况和《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）要求，汽油、柴油加油、卸油及贮存过程的跑、冒、滴、漏，储存过程的遗撒和渗漏等过程，污染物的遗撒和渗漏垂直渗入土壤，造成场地表层土壤的污染，土壤环境影响识别如下表所示。 表7-23 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直渗入 其他 建设期 服务期 √ 服务期满后 本项目为新建， 本次评价仅分析服务期对土壤环境的影响。 表7-24 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 服务期 贮存 垂直渗入 石油烃 石油烃 （2）土壤环境影响分析 本项目土壤环境评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则·土壤环境(试行)》(HJ964-2018)采用定性分析方法对本项目土壤环境进行评级。 本项目运营期对土壤可能产生的影响主要来自储油罐区、加油区和管线等区域物料跑冒滴漏、泄漏及危险废物不合理处置污染土壤。 本项目站区内实施分区防渗措施，储油罐区和危废暂存柜等区域重点污染防治区域均进行地面硬化和防渗设计。有毒有害物料（柴油和汽油）均采用地面管道输送的方式，不设置地下管路。地下管路主要输送物料为废水等轻污染物质。本项目危险废物暂存柜采取防渗措施，危险废物规范管理后不会进入土壤环境。本项目定期监测废水水质、产生量及外排水量，输送废水等轻污染物的管线泄漏会被及时巡检发现并进行整改。 在实施上述措施后，本项目储油罐区和加油区及管线物料泄漏后，可及时被收集或整改，不会进入土壤产生影响。企业正常运行时，须加强管理和巡检，避免跑冒滴漏事故的发生。 （3）土壤环境保护措施与对策 1土壤环境质量现状保障措施 根据监测报告数据，项目土壤现状质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值中第二类用地标准，站址内土壤环境质量不存在超标点位。 2 源头控制 ①建立巡检制度，应对站址内防渗措施以及设备的气体防泄漏的性能定期进行监测，对相关储存、转运设备定期检修。便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物跑、冒、滴、漏降至最低限度，杜绝油品泄漏事件的发生，减少无组织废气逸散，防止对土壤的造成污染。 ②严格落实危险废物管理制度，按照相应规范要求收集和转移。 3.过程防控措施 ①站址内地面硬化，站内有少量盆栽，厂区外有少量市政景观绿化，可减轻非甲烷总烃废气扩散沉降对周边土壤环境污染。 ②油罐罐体防渗、油罐罐池防渗、输油管线防渗及站场地面防渗。本项目重点防渗区为罐区，防渗、防漏要求为不发生泄漏事故，渗层渗透系数≤10-10cm/s，不会对地下水造成污染，一般防渗区为站场、加油区，一般防渗区各单位防渗层渗透系数≤10-7cm/s。对重点污染防治区，防渗区建设采用混泥土垫层铺HDPE 防渗膜，再铺设一层防渗混凝土表层防渗措施（渗透系数＜10-10cm/s﹚；其他生产装置区划为一般污染防渗区，防渗区建设采用混凝土垫层丙纶和防渗混凝土表层防渗措施（渗透系数＜10-7cm/s﹚。以防止油品泄漏垂直下渗污染土壤。 4.跟踪监测 为及时发现项目运行中出现的对土壤环境的不利影响，防范土壤污染事故发生，减缓对土壤环境的不利影响，建议建设单位在项目正式运行前，制定跟踪监测计划，建立跟踪监测制度。以便及时发现问题，采取有效措施。 ①监测计划 根据《环境影响评价技术导则•土壤环境》(HJ964-2018)及《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)的要求、主导风向、项目的平面布置特征及土壤监测布点原则，项目储油罐区附近及站址周边各布设1个表层监测点位。土壤环境监测点见表7-25。 表7-25 土壤环境监测点一览表 点位 功能 监测因子 监测频次 执行标准 监测方法 方位/距离 储油罐区 跟踪监测点 石油烃 事故/非正常工况 GB15618-2018中风险筛选值中第二类用地标准 HJ/T 166-2004 / 站场外 E/50 ②信息公开 信息公开包括企业名称、法人及联系方式，产生污染物种类及采取措施等。 （4）评价结论 根据定性分析，项目在运营期采取源头控制、分区防渗等措施后，对占地范围内及占地范围外0.05km范围内土壤环境影响较小。 六、环境风险评价 本项目涉及的主要危险物质为柴油、汽油。通过重大危险源辨识，项目不属重大危险源，主要事故类型为储罐泄漏及火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放。项目采取环评提出可行的防范措施前提下，风险水平是可以接受的。建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施，并制定突发性事故应急预案，强化安全管理。 具体见环境风险评价专题相关内容。 七、建设项目环保投资情况 环保投资是项目投资的重要组成部分，是确保企业建成后污染物达标排放的资金保障，也是初步审查设计的依据。项目总投资80万元，估算环保投资25.12万元，占总投资的31.4%；项目环保投资概算见表7-26。 表7-26 项目环保投资一览表 序号 污染源 污染防治措施 单位 数量 投资额 （万元） 备注 废气 储油罐区 设置三次油气回收系统（分别安装在卸油、汽油加油枪以及油罐呼吸口处），储罐附近分别设置通气管共4根，分开布置 套 1 15.0 已建 加油区 废水 生活污水 化粪池 座 1 1.5 已建 洗车废水 隔油池+沉淀池 座 1 2.5 已建 固废 生活垃圾 分类垃圾收集桶 个 6 0.12 已建 泥渣 外运城市垃圾填埋场处置 / / 0.5 已建 隔油池含油废水 设专用危废收集桶收集，暂存在危废暂存柜委托有资质单位处理 座 1 1.0 新建 废高分子膜 废机油 含油棉纱、手套 清罐产生的含油棉纱、油罐残渣委托专业的清理公司清罐并全部带走处置 / / 0.5 已建 油罐残渣 噪声 加油设备 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施 / / 计入主体工程 已建 环境风险 应急器材 / / 2.0 已建 制定风险应急预案 地下水 埋地油罐采取双层储罐、双层管道，设置地下水监控井 / / 2.0 已建 合计 25.12 建设项目竣工环境保护验收清单见下表。 表7-27 项目竣工环境保护验收清单 企业自主验收 种类 污染源 污染防治措施 单位 数量 验收标准 废气 储油罐区 三次油气回收系统，储罐附近分别设置通气管共4根，分开布置 套 1 满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准以及《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及（2014 修订版） 加油区 废水 生活污水 化粪池（5m3） 座 1 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（C级）标准 洗车废水 隔油池+沉淀池 座 1 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准要求 环境风险 应急器材 / / / 制定风险应急预案 / / / 防渗 分区防渗 / / / 噪声 加油设备 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施 固废 生活垃圾 分类垃圾收集桶 个 6 妥善处理，不外排 泥渣 外运城市垃圾填埋场处置 / / 含油棉纱、手套 清罐产生的含油棉纱、油罐残渣委托专业的清理公司清罐并全部带走处置 / / 油罐残渣 隔油池含油废水 设专用危废收集装置收集，暂存在危废暂存柜委托有资质单位处理 座 1 废高分子膜 废机油 8、环境管理与监测 1、环境管理 ① 环境管理制度 建设方领导必须重视环境保护工作，应制定一系列规章制度已促进治理项目的环境保护工作。制定的环境保护工作条例有： A环境保护职责管理条例 B 废气排放管理制度 C 固废的管理与处置制度 D 环保教育制度 ② 环境管理机构设置与职责 根据《建设项目环境保护设计规范》等要求，本项目需设立专门的环境管理机构及专职负责人员 1 名，负责项目的日常环境管理工作。环保专职管理人员的职能是： A 负责贯彻实施国家环保法规和有关地方环保法令。 B 加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。 C 组织开展环境监测，及时了解施工区及工程运行后环境质量状况及生态恢复状况。 2、环境监测计划 环境监测主要是对生产过程中产生的废气、废水、噪声等进行有计划的监测，依据《加油站地下水污染防治技术指南》，埋地油罐区地下水流向的下游设一个地下水观测井，尽量设置在加油站内，为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，制订防治污染对策提供科学依据。 加油站可委托当地环境监测站或有资质的监测单位定期对项目污染源及厂界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。 地下水监测指标及频率如下： ①定性监测 可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 ②定量监测 若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，监测指标见下表。 据项目生产特点和主要污染物的排放情况，制定监测计划，见表7-28。 表7-28 监测计划一览表 监测对象 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 大气环境 非甲烷总烃 项目所在地上风向1个、下风向3个 4个 半年 1次 （GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准以及（GB20952-2007）《加油站大气污染物排放标准》 环境噪声 Leq(A) 场区四周边界 4个 每季度1次 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 地下水环境 石油类 站区水井 1个 每年1次 不得检出 土壤 石油烃 表层样 1个 每5年1次 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 项目运营期污染物排放清单见表7-29。 表7-29 项目污染物排放清单 一、工程组成 主体工程 1层钢网架结构网架（罩棚）1座及其它配套工程。内设30m3柴油储罐2个、30m3汽油储罐2个、加油机6台及相关的配套设施 辅助工程 1层钢框架结构站房、1F砖混结构工具房及辅助用房，站区地面硬化处理，洗车设施及擦车棚 公用工程 供水、供电等 二、主要原辅材料 名称 年耗量 状态 储存方式 最大储存量 备注 汽油 1277.5 液态 双层储罐 51m3 / 柴油 365t 液态 双层储罐 51m3 / 新鲜水 441.65m3/a / / / / 电 20.0万kw·h/a / / / / 三、环境保护措施及运行参数 污染物种类 处理措施及效率 运行参数 废气 油品损耗挥发形成的油气 安装三次油气回收系统 每天运行24h，每年运行365天 汽车尾气 / 少量、自然扩散 废水 生活废水 生活污水排入化粪池预处理后，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河 / 洗车废水 洗车用水经隔油池+沉淀池处理后循环利用，每天补充新鲜水，每月更换一次，更换废水经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理 噪声 设备噪声及交通噪声 选用低噪声设备，基础减震、隔声、消声等 / 固废 生活垃圾 设分类收集桶，定期环卫部门处理 / 泥渣 外运城市垃圾填埋场处置 / 含油棉纱、手套 清罐产生的含油棉纱、油罐残渣委托专业的清理公司清罐并全部带走处置 / 油罐残渣 / 隔油池含油废水 专用容器收集放置在危险废物暂存柜，定期由有资质单位处置 / 废高分子膜 / 废机油 / 四、污染物排放种类 大气污染物 排放浓度 排放量 无组织非甲烷总烃 / 0.494/a CO、NOX、HC / 少量 VOCs总排放量（非甲烷总烃表征） / 0.494t/a 废水污染物 排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) 生活污水 248.2m3/a COD 255 0.064 BOD5 144 0.036 NH3-N 20 0.005 SS 140 0.035 洗车废水 360m3/a COD 212 0.077 SS 80 0.029 石油类 9.0 0.0033 LAS 3.0 0.001 噪声 数量 源强（dB(A) 泵、加油机等产生的噪声 / 达标排放 固体废物 类别 产生量(t/a) 生活垃圾 一般固废 4.56t/a 泥渣 一般固废 0.034/a 含油棉纱、手套 危险废物 0.001t/a 油罐残渣 0.12t/次 隔油池含油废水 0.6t/a 废高分子膜 0.025t/a 废机油 0.07t/a 五、总量指标 COD：0.141t/a，氨氮：0.004t/a 六、污染物排放分时段要求 无分时段要求 七、排污口信息、执行的环境标准 名称 排污口信息 执行标准 / / / 八、环境风险防范措施 要求编制突发环境应急预案 九、环境监测 见监测计划表 十、向社会公开信息内容 /

建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储罐区、加油区 | 非甲烷总烃 | 三次油气回收系统 | （GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准以及（GB20952-2007）《加油站大气污染物排放标准》 |
|  | 汽车尾气 | HC、NOx等 | 自由扩散 |  |
| 水 污 染 物 | 职工 | 生活污水 | 生活污水排入化粪池预处理后，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（C级）标准 |
|  | 流动人员 |  |  |  |
|  | 洗车 | 洗车废水 | 洗车用水经隔油池+沉淀池处理后循环利用，每天补充新鲜水，每月更换一次，更换废水经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理 | 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2间接排放标准要求 |
| 固 体 废 物 | 生活区 | 生活垃圾 | 设分类垃圾桶，交环卫部门处置 | 不外排 |
|  | 洗车区 | 泥渣 | 外运城市垃圾填埋场处置 | 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定 |
|  | 加油区 | 含油棉纱、手套 | 清罐产生的含油棉纱、油罐残渣委托专业的清理公司清罐并全部带走处置 | GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单中有关规定 |
|  |  | 油罐残渣 |  |  |
|  |  | 隔油池含油废水 | 专用容器收集放置在危险废物暂存柜，定期由有资质单位处置 |  |
|  |  | 废高分子膜 |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施；交通车辆减速慢行、禁止鸣笛、在进出口处设置减速带；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准。 |
| 其 他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 项目所在地植被较少，气候干燥，自然生态环境较为脆弱。站内地面硬化有利于降低水土流失。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 西安配件厂建章加油加气站位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路，项目为三级加油站。主要新建一层钢框架结构站房1幢、1层钢网架结构网架（罩棚）1座及其它配套工程。内设30m3柴油储罐2个、30m3汽油储罐2个、加油机3台及相关的配套设施，建成运行后年加汽油量1277.5t，年加柴油量365.0t。 2、选址合理性分析 （1）本项目站址周边无明火或散花火花地点，位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路，坐西朝东，面向建章路开敞，该站北侧、西侧为西配厂空院子；东侧为建章路，路边有条通信线，站区西南侧围墙外为西配厂办公楼，南侧围墙外有一架空电力线，线旁为道路，罩棚南侧32.0m处为三桥镇高架桥，地理位置优越，交通便利，适宜建站。 （2）本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路，本项目租赁西安铁路分局西安机车车辆配件厂土地，项目所属地为建设用地，符合西咸新区-沣东新城分区用地规划要求。 （3）本项目为三级加油站，项目站内加油工艺设备与站外各类建筑物的距离，均达到《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）中规定的安全防火距离的要求，项目选址合理。 3、产业政策的相符性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类；且不属于陕西省2007年2月9日发布的《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业［2007］97号）中规定的淘汰和限制类项目，项目符合国家及地方相关产业政策。 4、建设项目所在地环境质量现状 （1）环境空气：西咸新区2019年环境空气质量现状中现状浓度值O3、NO2、SO2、CO均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值；PM2.5、PM10现状浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准规定的浓度限值，PM2.5最大超标倍数0.1714倍，PM10最大超标倍数0.371倍；非甲烷总烃浓度符合《大气环境综合排放标准》详解的要求（2.0mg/m3），西咸新区处于环境空气质量不达标区。 （2）地下水：根据地下水质监测统计结果可以看出，监测点监测指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求。 （4）声环境：从噪声监测统计结果可以看出，本项目所在北侧、西侧厂界噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，南侧、东侧厂界噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，因而项目所在地周边声环境质量状况良好。 （5）土壤：监测期间项目地土壤环境各项指标的浓度均达到了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 5、建设项目环境影响分析 项目运行期间，环境影响主要表现在以下几个方面： （1）废气 项目采用三次油气回收装置进行油气收集处理，对周围环境影响较小；在按照项目环评提出的污染防治措施实施后，本项目产生的废气对环境影响较小。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水和洗车废水。 项目洗车废水经隔油池+沉淀池处理后循环用于洗车废水，每月更换一次，更换废水经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河；本项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河。 （3）噪声 项目已运行，运行期间对厂界噪声进行监测，本项目所在北侧、西侧厂界噪声监测结果均满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，南侧、东侧厂界噪声监测结果均满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》4a类标准要求。 （4）固废 项目产生的固体废物主要为一般固废和危险废物。一般固废为生活垃圾、泥渣；清罐产生的含油棉纱、油罐残渣委托专业的清理公司清罐并全部带走处置。隔油池含油废水、废机油、废高分子膜设专用危废收集桶收集，暂存在危废暂存柜，及时交由有资质单位处置；经以上合理处置，项目固废对周围环境影响较小。 （5）地下水防治 本项目加油站采用SF双层油罐，油罐为加强级防腐，另外罐体设有液位测量报警仪和在线监测系统。已对加油棚、油罐区地面做防渗、防腐、硬化处理；化粪池底部、侧面均采用防渗、防腐处理。废水采用管道输送，管道材料表面做防腐蚀处理，以减轻管道腐蚀造成的渗漏，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生； 卸油时油罐采取防满溢措施，油料达到油罐90%容量时，触动高液位报警装置，油料到达油罐95%容量时，自动停止油料进罐；项目油品储罐均为埋地式储油罐，油罐采用砖混承重罐池，罐底设砂垫层，顶部设钢筋混凝土地面，且油罐均做加强级的防腐层。埋地油罐人孔为封闭状态，量油帽设有锁，而量油帽下的接合管伸入罐内，距罐底0.2m的高度，管口伸入油品液面下，罐底的油面浸没管口形成液封，使罐内空间与管内空间没有直接关系。 （6）环境风险 项目涉及主要危险物质为汽油、柴油；项目储存危险化学品未构成重大危险源，在合理采取风险防范应急措施后，使得项目风险水平维持在较低水平。项目营运期环境风险对周围环境影响较小。 6、环境管理与监测计划 项目运营期应严格执行各项生产及运行环境管理制度，定期检查、维护加油站三次油气回收、放散管等环保设施的正常进行，按照监测计划合理安排进行全场内污染源监测，对不达标的情况立即寻找原因，及时处理；重视公众监督作用，提高企业职工环保意识，提高企业管理水平，积极配合环保部门的检查、验收等；加油站可委托当地环境监测站或有资质的监测单位定期对项目污染源及厂界环境状况进行例行监测，保证环境保护工作的顺利进行。 7、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，建设符合当地的环境保护要求和经济发展需要，在采取报告表提出的各项污染防治后，各污染物得到了有效控制，对环境的影响不大，从环保的角度分析项目的建设是可行的。 二、要求和建议 1、要求 （1）项目建设严格执行环境保护措施与主体工程的“三同时”制度，加强环保设施的维护和管理，确保其正常运行，“三废”达标排放，杜绝事故排放。严及时进行项目竣工环保验收。 （2）储罐清理单位必须有资质处理清罐废物。 （3）场地地面及罐区做好防渗措施，防止地下水污染。 （4）运行期加强挥发气回收系统的管理，减少气体排放量。 2、建议 （1）编制突发环境事件应急预案，切实做好事故风险防范措施及应急预案演练工作。 （2）管道及储罐定期检查，发现问题及时报告处理，委托进行监测。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

建设项目所在地

S--固废

G--废气

N--噪声

G、N

N

N、S

G

G、N

泵

G

项目位置