建设项目环境影响报告表

（报批版）

项 目 名 称  ：            机械加工项目

建设单位(盖章)：陕西德凯电力机械有限公司沣东新城分公司

编制日期：二〇二〇年四月

编制单位：西安寒武纪生态工程有限责任公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 机械加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西德凯电力机械有限公司沣东新城分公司 |
| 法人代表 | 黄逸君 | 联系人 | 黄逸君 |
| 通讯地址 | 陕西省西安市沣东新城水厂东路甲32号 |
| 联系电话 | 18092693212 | 传真 | — | 邮政编码 | 710086 |
| 建设地点 | 西安市沣东新城水厂东路甲32号 |
| 立项审批部门 | 沣东新城行政审批 与政务服务局 | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建▇ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3351-安全、消防用金属制品制造 |
| 占地面积 | 1000m² | 绿化面积 | - | 绿化率 | - |
| 总投资(万元) | 20.1 | 其中：环保投入(万元) | 1 | 环保投入占总投资比例（%） | 4.98% |
| 评价经费(万元) | — | 投产日期 | — |
| 一、工程内容及规模 项目由来 变压器充氮灭火装置，属于发电厂、变电站容量在10MVA以上的大型油浸式电力变压器以及类似充电电力设备的灭火消防装置。变压器着火一般是由内部绝缘被破坏而引起。其原因为过负荷、操作过电压或雷电过电压、绝缘逐渐退化、油位下降、潮湿基油酸解及绝缘套管的损坏，引起电弧能量导致油温和压力骤增，致使顶盖或变压器本体破裂，燃烧中的油大面积涌出，继而使整个电站或变电站燃起熊熊大火。 传统的变压器的灭火措施是采用喷淋方式，依赖水、二氧化碳等介质来灭火，这种灭火方法首先要解决水源问题，限制了使用范围；其次是该方法仅仅是扑灭变压器的火以保护其它设备，却不能有效地防止变压器着火和避免变压器被彻底破坏；三是用水和价高的含水介质灭火会对设备产生二次损坏；四是火灾时变压器油枕油流的大量外溢造成″ 火上浇油″的恶果；五是土建量很大。 变压器充氮灭火装置的目的是克服现有技术的上述问题而提供一种从着火初期启动灭火、阻止变压器发生破坏性爆炸及着火、不需要供水、灭火及时准确迅速、效果好、保证现场和设备安全的变压器充氮灭火装置。 德凯电力机械有限公司沣东新城分公司注册于2018年10月17日，企业位于陕西省西安市沣东新城水厂东路甲32号，是一家以变压器及辅助设备、配件的生产(不含喷漆）、销售为主的公司。德凯电力机械有限公司沣东新城分公司2018年租赁蔺高村村民自建厂房进行本项目生产，该项目建设地主要是由村民在蔺高村自建厂房承租给企业生产而形成的中小企业聚集区。投资20.1万元，租赁已建厂房和办公楼，占地面积1000m2，企业购置锯床、机床、刨床、摇臂钻、电焊等主要生产设备进行机械加工生产。 2、环评过程 根据现场勘查，本项目已建成并投产，未履行环保手续，依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等法律法规的要求，为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，企业应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境保护部令第1号）的规定，本项目属于 “二十二、金属制品业；67、金属制品加工制造；其它”，应编写环境影响报告表。 德凯电力机械有限公司沣东新城分公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场调查及资料收集，并收集有关资料，并在此基础上根据国家、省、市各级环保部门的有关规定及有关技术导则、规范，编制完成了该项目环境影响报告表。 3、相关判定情况分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于国家允许建设项目，符合国家产业政策；且项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》陕发改产业［2007］97号文中的限制类项目及《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（试行）内。 因此，该项目符合国家及地方的产业相关规定。 （2）选址符合性 本项目位于陕西省西安市沣东新城水厂东路甲32号，租赁蔺高村现有厂房，厂房租赁合同见附件3。项目所在地主要是由村民在蔺高村自建厂房承租给企业生产而形成的中小企业聚集区，项目用地为建设用地。经现场勘查，项目周边地势平坦，地质条件好，建设项目四周环境良好。项目生产过程中产生的各污染物经过处理后可达标排放，不会对周围环境造成污染，项目水电设施完善，交通便捷，可以满足本项目建设要求。项目评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的地区。 因此，本项目符合目前沣东新城的要求。 与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）（修订版）》符合性分析 2018年继续推进关中地区“散乱污”企业综合整治。完成具有固定设施的、 有污染排放的生产性“散乱污”工业企业的整治。2018年7月1日前，关中地区再次摸底核实“散乱污”企业，实行拉网式排查和综合整治，并实现动态清单式管理，确保整治到位。2018年12月本项目通过沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室的验收（见附件5），现要求本项目办理环保手续。具体符合性分析见下表。 建设要求 本项目情况 符合性 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保质量、安全、能耗等要求，制定我省“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入关停取缔类的， 基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。关中地区 2019年底前基本完成。 本项目建设单位 属于“散乱污” 升 级 改 造 类 企业，企业已完成 污染治理技术改 造，已通过“散 乱污”整改提升 类 企 业 验 收 。 符合 实施 VOCs 专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印 刷、家具、电子制造、工程机械制造等 VOCs 排放重点行业挥发性有机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。关中地区禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展 VOCs 整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、 技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育 VOCs 治理和服务专业化规模化龙头企业。2020 年，VOCs 排放总量达到国家污染物总量减排任务要求。 本项目属于机械加工类， 不属于VOCs排放重点行业 符合 表1 项目与相关政策符合性分析 （4）相关规划相符性分析 表2 本项目与相关规划符合性分析 序号 文件 政策要求 本项目实际情况 符合情况 1 西咸新区-沣东新城规划（2010-2020） 规划确定沣东新城定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园都市板块、六村堡现代产业板块、三桥商贸综合产业板块、科技统筹示范板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态休闲板块、镐京田园都市板块。 本项目为机械加工产业，位于陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村水厂东路甲32号，不符合规划。本项目建设单位属于沣东新城“散乱污”升级改造类企业。 不符合 2 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 本项目为机械加工产业，不属于“三高一低”企业 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目正在办理环评手续，项目为机械加工产业，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、 食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污 染行业进入。 项目运营废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理排入市政污水管网。 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目为机械加工产业，运营期产生少量的颗粒物，不属于大气污染物排放量大的项目 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管 理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环 境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人 娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对 建筑噪声以及固定噪声源的管理。 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意 识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量， 推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危 险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系 生活垃圾分类收集由当地环卫部门进行处理；一般固废集中收集后统一外售；危险废物统一收集危废暂存间，委托有资质的单位处理 符合 环评建议，企业应适应西咸新区沣东新城规划实施要求。 项目内容及规模 一、项目概况 1、项目基本情况 本项目总投资20.1万元，租赁现有厂房，位于陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村水厂东路甲32号，总面积1000m2,预计年产变压器充氮灭火装置120台，坐标为E 108°82'25.08"，N 34°27'61.79"，具体地理位置见附图1，项目租赁厂房周围环境状况： 东侧：顺城汽车行； 西侧：韵达快递； 南侧：水厂东路； 北侧：西安汇聚机动车登记服务站。 项目与四邻关系见附图2。 项目主要经济技术指标 表3 本项目主要经济技术指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 20.1 全部企业自筹 其中：环保投资 万元 1 占总投资的4.9% 2 厂房占地面积 m2 1000 / 4 年工作日 天 300 每天8h 5 劳动定员 人 25 食宿 3、项目组成及主要建设内容 项目厂房占地面积约1000m2，总建筑面积为1147m2主要建设内容包括：生产区，办公区。项目组成情况见表4。项目厂区平面图见附图3。 表4 项目组成情况一览表 项目名称 项目内容 内容及规模 备注 主体工程 车间 位于厂区东侧，建筑面积648m2 已建成 辅助工程 办公区 位于厂房西侧和南侧，一层、二层都为办公区，建筑面积424m2，用于办公 已建成 食堂 位于厂房西侧，建筑面积65m2，用于职工就餐 已建成 危废暂存间 拟建在厂区北侧，占地10m2，用于暂存危险废物 危废间未建 公用工程 供电 用电由西安市市政供电管网供给 依托 供水 用水由西安市市政供水管网供给 依托 供暖制冷 本项目生产车间不采暖，办公区供热、制冷均采用分体空调。 已建成 环保工程 废气 焊接烟尘 焊接烟尘经3台焊烟净化器处理后在车间无组织排放 已建成 食堂油烟 食堂油烟经油烟净化器处理后经烟管排放 已建成 废水 生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入西安市第六污水处理厂集中处理。 已建成 噪声 主要设备位于厂房内，采用隔声、基础减振降噪、设备定期维护 已建成 固废治理 生活垃圾 分类收集后由园区环卫部门统一清运 已建成 生产固废 废铁屑收集后暂存一般固废间，定期外售 已建成 危险固废 废机油，粘油抹布，废切削液、废包装桶等收集后存放危险废物暂存库，由有危险废物处置资质的单位统一处置 未建 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见表5。 表5 主要生产设备一览表 序 号 设备名称 设备型号 数量（台） 备注 1 摇臂钻床 ZQ3030X10 1 已安装 2 立式钻床 Z525B 1 已安装 3 卧式铣床 / 1 已安装 4 带锯床 GD4028 1 已安装 5 伺服攻丝机 M3-M16 1 已安装 6 车床 CYQ40/1500 1 已安装 7 电焊机 KHII-500 1 已安装 8 电焊机 BX1-400 1 已安装 9 电焊机 ZX7-400T 1 已安装 10 电焊机 ZX7-250CT 1 已安装 11 切割机 J3G6-400 1 已安装 12 台钻 ZA4112 2 已安装 5、主要原辅材料及动力消耗 项目所需原辅材料情况详见表6。 表6 主要原辅材料消耗 序号 名 称 年用量 备注 1 主料 无缝钢管 30t 外购 钢板 5t 外购 2 辅料 氧气 1440升 外购 切削液 5kg 外购 焊丝 50kg 外购 液化气 480升 外购 3 动力消耗 电 1万kw·h 市政供电 水 487.5m3 市政供水 6、劳动定员与生产班制 项目劳动定员25人，每天工作8h，年工作天数300天。厂区设立食宿。 7、公用工程 （1）给水 本项目用水由厂区原有管网接入。总新鲜用水约为487.5m3/a。项目用水主要为厂区生产用水、办公生活用水及餐饮用水。 根据建设单位提供资料： ①食堂用水：本项目员工25人，年工作300天，本项目为员工提供午餐，根据《陕西省用水定额》（DB61/T 943-2014），该处取“快餐”“非营业性食堂”中的“关中”用水定额15L/（人·次），则餐饮用水量为0.375m3/d，112.5m3/a。 ②办公生活、住宿用水：本项目员工25人，年工作300天，6人住宿，位于陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村水厂东路甲32号，根据《陕西省用水定额》（DB61/T 943-2014），该处取“行政办公及科研院所”用水定额35L/（人·d），则办公生活用水0.875m3/d，262.5m3/a；根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014）住宿用水取75L/人·d，则住宿用水0.375m3/d，112.5m3/a ②排水 项目排水主要为职工的生活污水，生活污水生产量按生活用水量的80%计，则生活污水的产生量约为1.3m3 /d（390m3/a）。生活污水经厂区拟建化粪池处理后排入市政污水管网，流向西安第六污水处理厂，处理达标后排入太平河。 项目水平衡图如下所示： （2）供电 本项目年用电量1万kW·h/a，采用西安市统一供电设施，可以保证正常生产需要。 （3）供暖与制冷 本项目生产无需供暖，办公区采用单体空调供暖、制冷。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 经现场勘查，本项目属于未批先建。 本项目2018年12月通过沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室的验收见附件5，且污染防治措施不齐全，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关要求，企业需要对现有环保问题进行整改，并履行环评手续。 本项目存在以下主要环保问题： 一、存在的环境问题： 1、未设危废暂存间，废包装桶直接暂存于生产车间。 2、食堂无油水分离器，餐饮废水未处理直接排入化粪池 二、整改措施 1、建设危废间： 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定完善危废暂存间的建设： a.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施和场所，必须设置危险废物识别标志。 b.危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 c.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。 d.危险废物应分类管理，不能混合收集。各类危险废物应当使用符合标准的、完好无损的容器盛装。 e.防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存点须设置比较高的门槛 2、加装油水分离器 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、气候、气象、水文、生物多样性等）： 一、地理位置 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，规划总面积159.3平方公里。辖区内包含建章路街办、三桥街办、王寺街办、斗门街办、上林街办等。 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村水厂东路甲32号，具体地理位置见附图1。 二、地形、地貌 西咸新区沣东新城地貌类型属渭河冲积平原，地势南高北低。由北向南，依次为河漫滩及一、二、三级阶地。西部河漫滩和一级阶地非常开阔，东部阶地狭窄而坎陡。二、三级阶地东高西低，河漫滩与一级阶地转为西高东低。 项目场区属于渭河阶地区，地势较平坦，场区地形地貌单一，基本无障碍物等。项目场地地质条件简单，无不良地质构造。地质单元属于渭河阶地，该单元上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水位埋深一般在8~10m，对建筑物基础不会造成不良影响。 三、气候气象 沣东新城地处西安、咸阳交汇处，属暖温带半湿润大陆性季风气候，雨量适中，四季分明。冬季比较干燥寒冷，春季温暖，夏季炎热多雨，秋季温和湿润。年平均气温11.2℃，最低温度可达-19℃，最高温度可达43℃。年降水量约550.5mm，降水多集中在6～10月，占年降水的75.1%。雨热同期，对夏季作物的成熟和秋季作物的生长发育很有利。受地形影响全年风向多为东北风（NE），年平均风速为2.1m/s。 四、水文水质 （1）地表水 项目所处区域涉及的河流主要是渭河及其支流沣河、皂河。 渭河是黄河最大支流，发源于今甘肃省定西市渭源县鸟鼠山，主要流经今甘肃天水、陕西省关中平原宝鸡、咸阳、西安、渭南等地，至渭南市潼关县汇入黄河。渭河干流横跨甘肃东部和陕西中部，全长818km，流域总面积134767km2，渭河多年年平均径流量75.7亿m3，陕西境内为53.8亿m3，径流地区分布不均，总的趋势是自南而北减小，秦岭、关山区高，原区、谷地区低;西部大于东部，中游比下游径流丰富。渭河河流流量随季节变化性较强，径流年内分配极不均匀，一般来说7～9为丰水月，12月至翌年3月为枯水月。 沣河是渭河的一级支流，发源于西安长安区沣峪，流至咸阳市汇入渭河，全长82km，总流域面积1460km2。 皂河发源于长安区水寨村，流经长安区韦曲、杜城、申店进入西安市区，再经丈八沟、北石桥、三桥镇、六村堡至草滩入渭河。全长32km，西安市区段长27.4km。 （2）地下水 沣东新城境内地下水类型为潜水和承压水。目前限制深井抽提承压水，因而现在扰动的主要是地下潜水，其含水量丰富，地下水径流方向由南向北。海拔高度438-502m，埋水深度约10m，境内潜水主要靠山前水补给，还有大气降水、灌溉渗透等补给，动态变化呈季节性。 五、自然植被 经现场调查，本项目所在区域地势较为平坦，区域为城镇生态系统，植被发育一般，主要为人工栽培的农作物和城市风景绿化植物为主，主要有杨树、槐树、松树、柳树及绿化灌木等。生物多样性一般，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。项目所在地周边环境良好，其城市生态系统绿化物种和绿化指标均符合西咸新区沣东新城城市规划指标。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量现状调查及评价 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村水厂东路甲32号，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境控制质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 本次评价中环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅2020年2月26日发布的《2019年1-12月全省环境空气质量状况》中西咸新区自动监测站数据中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表7 环境空气监测结果一览表 （单位：μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.43 不达标 PM10 年平均质量浓度 96 70 137.14 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.33 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 CO 24小时平均浓度第95百分位数浓度 1700 4000 42.5 达标 O3 8小时平均浓度第90百分位数浓度 158 160 98.75 达标 由上表可以看出：项目所在区域SO2、NO2的年平均值和CO24小时、O38小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，PM2.5和PM10的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，说明本项目所在区域环境空气质量不达标。 2、声环境监测现状 为了解项目所在地声环境质量状况，本次评价委托PONY谱尼测试集团陕西有限公司于2019年9月7日—9月8日进行，监测时间为两天，分昼间与夜间进行监测，监测期间项目正常运营，监测时段主要产噪设备均处于满荷运行状态，监测期间昼间正常生产、夜间不生产，各厂界监测点位选取了厂界噪声最大点。具体监测点位分布见附图4。监测结果见表8。监测报告见附件4。 表8 本项目声环境现状值 单位[dB(A)] 监测点位 监测时间 评价标准（GB3096-2008） 2019.09.07 2019.09.08 2类 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 56.1 46.7 58.0 44.9 60 50 南厂界 58.4 47.5 58.3 46.0 西厂界 57.3 47.3 56.4 47.8 北厂界 55.2 46.5 53.8 46.2 项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村水厂东路38号，厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目区域声环境质量现状良好，满足2类排放标准。项目200米内无敏感目标，距离本项目最近的敏感点为西侧230米的天台新嘉园小区，该小区不在本次环评评价范围内，故不做具体分析。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村水厂东路甲32号。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），该项目大气环境影响评价等级为三级评价，因此可不设立大气环境保护目标。根据项目排污特征，厂区200m范围内无声环境敏感保护目标，最近的敏感目标为距离项目地点西侧230米的天台新嘉园小区。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据本项目实际情况，项目适用的标准如下： 1、大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准： 表9 环境空气质量标准 执行标准 污染物名称 平均时间 浓度限值 单位 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准： 表10 声环境质量标准 标准名称及级（类）别 项目 标准限值 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）生产过程中废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，具体标准值见表11 表11 污染物综合排放标准 污染物 有组织污染物排放浓度限值 无组织污染物排放浓度限值 颗粒物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 监控点 浓度mg/m3 排气筒高度m 二级 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应限值。 表12 饮食业油烟排放标准 规 模 小 型 基准灶头数 ≥1，<3 对应灶头总功率（108J/h） ≥1.67，<5.00 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，<3.3 最高允许排放浓度（mg/m3） 2 净化设备最低去除率（%） 60 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准限值要求。 表13 生活污水排放执行标准 标准名称及级（类）别 项目 标准限值 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 COD 500mg/L BOD 300mg/L SS 400mg/L 动植物油 100 mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准 氨氮 45 mg/L 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表14 厂（场）界环境噪声排放标准 污染源 噪声限值dB(A) 设备噪声 昼间 夜间 60 50 （4）一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改通知单中的有关规定。危险废物处理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。 |
| 总量控制标准 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOX、VOCS。 本项目总量控制建议指标为 COD：0.13t/a，氨氮：0.06t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期 本项目已建成，不存在施工期环境影响。 二、运营期工艺流程及产污环节简述 本项目生产工艺流程图见图2。 图2 机械加工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目不进行热处理，表面处理等，无喷砂、喷漆、抛丸等工序，只进行简单的剪切、和机加工。 购进原材料后，在机床、刨床、摇臂钻上进行切、削、钻加工，此环节为机加工工序，产生的污染物主要为噪声和固废；经氧气切割后，对个别部位进行焊接，此环节产生的主要污染物为焊接烟尘和固废；加工完后对壳体进行手工组装。

主要污染工序 运营期污染工序 1、废气 项目主要废气来焊接产生的焊接烟尘和食堂油烟。 焊接烟尘 项目车间焊接作业主要采用二氧化碳保护焊。焊接烟尘是由于焊丝、焊条及焊接金属在电弧高温作用下熔融蒸发、凝结和氧化而产生的，其成分较复杂，主要是Fe2O3，MnO2等金属氧化物；类比《上海环境科学》“焊接车间环境污染及控制技术进展”资料，二保焊和电弧焊焊接时焊接材料产尘量取最高8g/kg。项目焊条（焊丝）使用量约0.05t/a，则焊接过程中焊接烟尘产生量约为0.0004t/a，年工作时长2400h，则烟尘产生速率约为0.00017kg/h。项目配备了3台焊烟净化器，烟尘收集率按80%计，净化率按80%计，处理后烟尘排放量为0.000027t/a，在车间无组织排放，排放速率为0.000011kg/h。未收集到的烟尘量为0.00008t/a，则合计无组织排放总量为0.00008t/a（排放速率为0.000033kg/h），焊烟净化器收集的烟尘量约为0.00032t/a。 食堂油烟 本项目食堂废气主要为食堂油烟废气。在食堂就餐人员为 25人。按人均日食用油用量约 15g/人·d 算，则本项目耗油量为 0.375kg/d，0.113t/a。油烟挥发率按用油量的 3%计，且企业食堂已设置油烟净化器，油烟机风量以4000m3/h计，每天工作时间为2h，净化效率60%，则油烟废 气产生量为0.0034t/a，产生浓度为1.41mg/m³，经处理后， 油烟的排放量为0.0014t/a，排放浓度为 0.56mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的 浓度限值（2mg/m3），对周围空气环境影响较小。 表15 废气产生及排放情况一览表 污染源 排放方式 产污情况 排污情况 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m³） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m³） 风机量（m³/h） 食堂 油烟 无组织 0.0034 1.41 0.0014 0.0023 0.56 4000 2、废水 本项目无生产废水产生，主要废水来自于职工的生活污水和餐饮废水，职工生活和餐饮用水量为487.5m3/a，生活污水和餐饮废水产生量按用水量的80%计，则污水的产生量约390m3/a。污水经厂房化粪池处理后排入市政污水管网，流向西安第六污水处理厂，处理达标后排入太平河。项目废水生产、排放一览表见表16。 本项目废水处理设施依托厂区现有化粪池。厂区现有1座容积为4m³化粪池。本项目生活污水产生量为1.3m3 /d，排污水量约占化粪池容量的32.5%，则现有化粪池容积能够接纳并处理本项目生活污水，依托可行。 表16 项目废水生产、排放一览表 源强 废水量 COD BOD SS 氨氮 动植物油 产生源强 390m3/a 产生浓度mg/L 400 180 350 30 50 产生量t/a 0.16 0.07 0.14 0.01 0.02 排放源强（化粪池处理） 排放浓度mg/L 340 144 210 30 15 排放量t/a 0.13 0.06 0.08 0.01 0.01 注：化粪池处理效率COD按15%，BOD按20%，SS按40%，氨氮按0计，动植物油按70%计。 3、噪声 营运期的噪声污染主要机加、锯切过程中产生的噪声，均为机械性噪声，噪声值为75～85dB（A）。通过基础减震，厂房隔离，设备定期维护减小噪声对周围环境的影响。 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾、废下脚料、粉尘、废机油、废含油抹布手套等，按污染特性可分为一般固废和危险废物。 ①一般固体废物： a.边角料 项目生产过程中产生的边角料，根据建设单位提供资料为3.5t/a，集中收集后外售。 b.厨余垃圾、生活垃圾 本项目员工25人，厨余垃圾和生活垃圾产生量约12.5kg/d，约为3.75t/a。厂区已布设垃圾收集桶，项目生活垃圾经收集后由环卫部门定期集中清运。厨余垃圾由环保部门认可的餐饮垃圾收集处理的单位清运。 c.餐饮废油脂 本项目餐饮产生废油脂，根据同类报告类比，食堂废油脂产生量为食用油消耗量的10%，本项目食用油消耗量为0.113t/a，则本项目废油脂产生量为0.0113t/a。 ②危险固体废物 据《国家危废名录》（环境保护部令 第39号）,本项目产生的危险废物有废机油、废含油抹布均属于危险废物，根据建设单位提供资料产量分别为： 废机油产生少量，危险类别为HW08，代码为900-249-08； 废切削液少量，危险类别为HW09，代码为900-006-09 废含油抹布0.01t/a，危险类别为HW49，代码为900-041-49。 项目产生的危险废物均暂存危废间，委托有相关处理资质的单位进行处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 污染源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 颗粒物 | 0.0004t/a | 0.000033kg/h | 0.00008t/a |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 1.41mg/m3 | 0.0034t/a | 0.56mg/m3 | 0.00135t/a |
| 水污 染物 | 生活污水食堂污水（390m3/a） | COD | 400mg/L | 0.16t/a | 340mg/L | 0.13t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.07t/a | 144mg/L | 0.06t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.01t/a | 30mg/L | 0.01t/a |
|  |  | SS | 350mg/L | 0.14t/a | 210mg/L | 0.08t/a |
|  |  | 动植物油 | 50mg/L | 0.02t/a | 15mg/L | 0.01t/a |
| 固体 废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 集中收集，由当地环卫部门统一处理 |
|  |  | 废金属 | 3.5t/a | 集中收集，暂存在固废间，统一外售 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 少量 | 集中收集，暂存于危废间，委托有处理资质的单位进行处理 |
|  |  | 废含油抹布 | 0.005t/a |  |
| 噪声 | 本项目营运期主要噪声源有机床、刨床、摇臂钻电焊、氧气切割等机械设备噪声，噪声源强75~85 dB(A)。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 本项目租赁已建成厂房，厂区地面已硬化，生产运营过程所产生的各类污染因素均采取了相应的治理措施，能实现达标排放，对周围环境影响较小。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目为租赁厂房，施工期主要为设备安装，且施工期已完成，施工期间无居民投诉现象发生，施工期环境影响已随施工结束而消失，且无遗留污染影响，故本次不再对施工期进行环境影响分析。

运营期环境影响分析 1、大气环境影响评价分析 达标性分析 本项目生产产生的废气主要为焊接产生的焊接烟尘。 项目车间焊接作业主要采用二氧化碳保护焊。焊接烟尘是由于焊丝、焊条及焊接金属在电弧高温作用下熔融蒸发、凝结和氧化而产生的，其成分较复杂，主要是Fe2O3，MnO2等金属氧化物；类比《上海环境科学》“焊接车间环境污染及控制技术进展”资料，二保焊和电弧焊焊接时焊接材料产尘量取最高8g/kg。项目焊条（焊丝）使用量约0.05t/a，则焊接过程中焊接烟尘产生量约为0.0004t/a，年工作时长2400h，则烟尘产生速率约为0.00017kg/h。项目配备了3台焊烟净化器，烟尘收集率按80%计，净化率按80%计，处理后烟尘排放量为0.000027t/a，在车间无组织排放，排放速率为0.000011kg/h。未收集到的烟尘量为0.00008t/a，则合计无组织排放总量为0.00008t/a（排放速率为0.000033kg/h），焊烟净化器收集的烟尘量约为0.00032t/a。 大气环境影响评价 ①估算模式 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中AERSCREEN估算模式。 ②预测因子 预测选取主要污染因子，项目无组织排放位于焊接车间内。本次评价预测因子选取颗粒物。 ③预测源强 项目估算模式参数见表17、面源参数见表18。 表17 估算模式参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 67万 最高环境温度 43.0°C 最低环境温度 -19°C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 表18 矩形面源参数表 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/O 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 颗粒物 厂房 108.8222374 34.276612 392 16 82 0 9 1200 600 正常排放 0.0002 无组织排放污染物预测： 表19 无组织排放污染物贡献浓度及占标率计算结果一览表 下风向距离D（m） 颗粒物 预测质量浓度（ug/m3） 占标率% 50.0 0.1609 0.0179 100.0 0.1133 0.0126 200.0 0.0573 0.0064 300.0 0.0357 0.0040 400.0 0.0250 0.0028 500.0 0.0189 0.0021 600.0 0.0150 0.0017 700.0 0.0123 0.0014 800.0 0.0104 0.0012 900.0 0.0089 0.0010 1000.0 0.0078 0.0009 1200.0 0.0061 0.0007 1400.0 0.0050 0.0006 1600.0 0.0042 0.0005 1800.0 0.0036 0.0004 2000.0 0.0031 0.0003 2500.0 0.0023 0.0003 3000.0 0.0018 0.0002 3500.0 0.0015 0.0002 4000.0 0.0013 0.0001 4500.0 0.0011 0.0001 5000.0 0.0009 0.0001 10000.0 0.0005 0.0001 11000.0 0.0005 0.0001 12000.0 0.0004 0.0000 13000.0 0.0004 0.0000 14000.0 0.0004 0.0000 15000.0 0.0004 0.0000 20000.0 0.0003 0.0000 25000.0 0.0003 0.0000 下风向最大浓度 0.1714 0.0190 下风向最大浓度出现距离 42.0 D10%最远距离 / / 预测结果表明，本项目有组织排放非甲烷总烃最大落地浓度点出现在下风向94m处，最大落地浓度值为6.73g/m3，占标率为0.3365%。无组织排放非甲烷总烃、颗粒物最大落地浓度点均出现在下风向47m处，非甲烷总烃最大落地浓度值为8.2299ug/m3，占标率为0.4115%，颗粒物最大落地浓度值为1.0431ug/m3，占标率为0.1159%。估算模式已考虑最不利气象条件，因此，大气评价范围内不会因本项目的大气污染物排放出现环境空气质量超标。 ④评价级别判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见表20。 表20 大气环境评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% A本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表21 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 矩形面源 颗粒物 900.0 0.1714 0.0190 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSPPmax值为0.019%,Cmax为0.1714μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，根据导则要求不需进行进一步预测与评价。 废气处理有效性分析： 焊烟净化器是专为治理焊接作业时产生烟尘、粉尘而开发的一款工业环保设备。工作原理为：内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压 区域，焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化器设备主体，烟尘气体进入过滤装置。大面积垫初效过滤器能有效过滤颗粒较大的粉尘，烟尘收集效率为80%，处理效率 80%，故本措施可行。 4大气环境影响评价自查表 表22 大气环境影响评价自查 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km( 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500~ 2000t/a□ ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物 ( ) 其他污染物 (苯、甲苯、二甲苯、NMHC) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D( 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 是否进行进一步预测与评价 是□ 否( 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km( 预测因子 预测因子( 颗粒物 ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度 贡献值 最大占标率≤100%( 最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大标率＞10% □ 二类区 最大占标率≤30%( 最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （/）h 占标率≤100% □ 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标( 不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受(不可以接受□ 大气环境防护距离 距（厂区）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2:（/）t/a NOx:（/）t/a 颗粒物:（0.0199）t/a VOCs:（/）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 二、水环境影响分析 本项目废水污染源主要是职工生活污水，外排污水总量约为390m3/a。 生活污水经化粪池处理后排入市政管网，污水排放浓度为COD 340mg/L、BOD 144mg/L、SS 210mg/L可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮 30mg/L可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准。本项目污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入西安市第六污水处理厂处理，处理达标后最终排入太平河。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境（HJ 2.3—2018）》，建设项目地表水评价等级判定见表23。 表23 建设项目地表水评价等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q(m3/d) 水污染物当量数W（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000，W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200，W<6000 三级B 间接排放 / 本项目废水经厂区化粪池处理后排入市政管网，属于间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响评价预测。 项目废水进入第六污水处理厂可行性分析 西安市第六污水处理厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积 16.95 公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以 A2/O 为主的生物处理工艺。一期工程 10×104m3/d 及二期的 5×104m3/d 工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安市第六污水处理厂工程（15 万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10 号。二期工程剩余5×104m3/d 已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准 A 标准。 西安市第六污水处理厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目在西安市第六污水处理厂建成运行后建成，且排水在西安市第六污水处理厂的收水范围之内，故项目产生的废水处理达标后依托西安市第六污水处理厂处理可行。 综上，本项目废水环保措施可行，不会对区域水环境造成影响。 地表水环境自查表见表24。 表24 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□； pH值□；热污染□；富营养化□；其他 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□;其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 己建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下（；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （ / ） 监测断面或点位个数（ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 评价因子 ( / ) 评价标准 河流、湖库、河口： I类□； II类□； III类□； IV类□；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ / ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标口；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□;不达标口 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价口 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区口 不达标区口 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 预测因子 ( / ) 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/ (t/a) 排放浓度/ (mg/L) ( / ) ( / ) ( / ) 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/ (t/a) 排放浓度/ (mg/L) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动□；自动□；无监测□ 监测点位 ( / ) ( / ) 监测因子 ( / ) ( / ) 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受；不可以接受□ 三、噪声影响分析 （1）源强分析 本项目营运期主要噪声源有机床、刨床、摇臂钻、氧气切割等机械设备噪声，噪声源强80~85 dB(A)。本项目在设备选用时优先考虑了噪声低设备，并采取基础减振、隔声等措施，主要噪声设备及噪声源强详见表25。主要噪声设备与厂界敏感目标位置距离关系见表26。 表25 项目主要产燥设备及声源强度 序号 设备名称 数量 位置 噪声级 dB(A) 措施要求 采取措施后 噪声级dB(A) 1 机床 1台 车间内 80 基础减振、厂房隔声 55 2 锯床 1台 85 基础减振、厂房隔声 60 3 钻床 3台 80 基础减振、厂房隔声 55 4 氧气切割 1台 80 基础减振、厂房隔声 55 5 铣床 1台 85 基础减振、厂房隔声 60 6 电焊机 4台 80 基础减振、厂房隔声 55 7 车床 1台 85 基础减振、厂房隔声 60 8 伺服攻丝机 1台 80 基础减振、厂房隔声 55 表26主要噪声设备与厂界敏感目标位置距离关系 序号 设备名称 数量 采取措施后噪声级 dB(A) 相对厂界距离（m) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 机床 1台 55 12 4 70 8 2 锯床 1台 60 13 3 69 9 3 钻床 3台 55 23 2 59 10 4 氧气切割 1台 55 16 7 66 5 5 铣床 1台 60 13 5 69 7 6 电焊机 4台 55 15 5 67 7 7 车床 1台 60 14 6 68 6 8 伺服攻丝机 1台 55 13 3 69 9 声环境监测现状 为了解项目所在地声环境质量状况，本次评价委托PONY谱尼测试集团陕西有限公司于2019年9月7日—9月8日进行，监测时间为两天，分昼间与夜间进行监测，监测期间项目正常运营，监测时段主要产噪设备均处于满荷运行状态，监测期间昼间正常生产、夜间不生产。根据表8监测结果，项目运营期厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。项目生产设备噪声对周围声环境影响较小。 为进一步减少噪声对环境的影响，环评要求建设单位采取如下噪声防治措施： 选用低噪声设备，从源头上降低设备运行噪声。 2）生产设备安装减振垫，按时检查、维修，防止生产设备带病运行造成机械噪声值增加。 3）所有生产设备合理布置，设备均置于生产车间内，采取隔声、减震措施 四、固体废物影响分析 （1）一般工业固体废物：生产过程中产生的废料、切削屑等固体废弃物，产生量约为3.5t，全部由建设单位回收暂存于厂区可回收固体废料间统一，作为废品定期整理回收使用。 （2）生活垃圾：主要来自职工的生活垃圾。产生量为3.75t/a，车间内设垃圾桶，生活垃圾由环卫部门收集处置，对周围环境质量影响小。 （3）危险废物：机加工车间机械设备运行过程需用机油润滑，本项目建成后机油用量0.02t/a，产生废机油少量；产生的废弃含油手套、含油抹布约0.005t/环评要求以上危险废物定期交由有资质的单位处理，严禁排入水中或混入生活垃圾倾倒。 危险废物收集要求：项目厂内危险废物收集应分类收集，选择与危险废物相容的容器，按《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2015）要求执行。 危针对危废暂存间的建设提出以下要求：危废暂存间的设定需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关要求，必须做好防渗漏 、防扬散、防流失，地面必须要高于厂房的基准地面，确保雨水无法进入，渗滤液也无法外溢进入外环境，地面与裙脚（围堰）要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2 mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。针对危险废物的日常管理提出以下要求：①建立台账管理制度，需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、出库日期及处理单位名称等；②危险废物暂存间应设立明显的危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定；③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；④危险废物的运输处理应交于有资质的单位进行统一处理，应与该单位签订危险废物处置合同；⑤建立危险废物申报和转移联单，各项手续应符合国家和当地环保部门要求；⑥建立危废档案制度，详细记录各项固体废物的种类和数量。 综上所述，本项目各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 五、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“金属制品加工制造”中“其他”，对于其他类的工业废水处理无编制环境影响报告表的地下水类别，因此本项目地下水类别为Ⅳ类，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。本次仅对地下水环境影响做简单分析。 本项目不取用地下水，也不向地下注水和排水，项目正常情况下不会对地下水造成污染影响。项目在营运期生产过程中不涉及重大污染物质，生活污水水质简单，水量较小，无重金属污染物，且厂区内危废暂存间及化粪池已做防渗处理，其他区域地面将全部硬化。本环评认为经采取以上防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水、土壤以及地表水。 综上所述，本项目运营期在采取从源头加强控制，分析认为，项目不会对区域地下水造成影响。 六、土壤影响分析 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村水厂东路甲32号，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A可知，本项目类型为Ⅲ类；项目占地面积1000m2，为小型规模；本项目生产工艺过程中不产生有毒有害及涉重等污染物，产生的少量危废通过严加管理不会产生泄露或渗漏，根据《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》土地利用现状分布图中可以看出本项目所在地属于其他城镇建设用地，不属于耕地，项目所在地周边土壤环境敏感程度为较敏感。综上，根据导则中表4可知（见下表），项目的土壤区域可不开展土壤环境影响评价工作。 综上分析根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018 2019-07-01实施）（见下表）污染影响型评价工作等级划分表分析得出本项目包含在不开展土壤环境影响评价工作范畴内企业。 表27污染影响型敏感程度分级表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目为自动化设备生产，生产过程中不会对土壤产生污染，且项目位于已建成工业厂房，地面全部水泥硬化，故正常情况下，在车间内部发生的物料泄露不会对土壤产生直接影响。环评要求危险固体废物场内暂存场所做好防渗，可有效防止对土壤的不利影响。生活垃圾定点收集，由当地环卫部门及时清运及处理。项目固体废物处置符合“减量化、资源化、无害化”的处置原则，符合 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中对固废处置的相关要求。 因此，在采取以上有效的措施后，运营期对土壤的影响较小。 七、环境风险分析 （1）风险物质识别 生产过程中设计的原辅料及中间产品按照《危险化学品名录》（2015）和《危险化学品分类和品名编号》（GB12268-90）界定，主要包括：有毒有害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境等具有危害的剧毒化学品和其他化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的标准进行危险性识别，本项目所涉及到的危险物质有：机油、切削液。 （2）评价等级的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目危险物质数量与临界量比值见表28。 表28 重大危险源识别表 序号 危险物质名称 CAS 号 最大储存量 qn/t HJ 169—2018 附录B临界量 Qn/t 该种危险物质Q值 1 切削液 - 0.005 2500 0.000016 2 机油 - 0.025 2500 0.00006 项目 Q 值∑ 0.000076 上表中物质的临界量根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）附录A确定 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，故环境风险潜势为I，故项目风险评价等级为简单分析。本项目主要涉及的危险物质为机油、切削液、危废，通过重大危险源辨识，本项目不属于重大危险源，仅对本项目环境风险进行简单分析即可。 （3）事故源项分析 本项目风险物质为切削液、机油，均为密闭桶装，具有有毒有害特性和燃烧特性，均储存于危险废物暂存于危废暂存间内。 主要影响途径：切削液、机油泄露通过地表径流进入地表水或通过土壤渗透至地下水；切削液、机油燃烧产生的一氧化碳通过空气影响大气环境。 （4）泄露风险事故影响分析 生产使用的机油、切削液一旦发生泄漏事故，将通过水、大气、土壤等载体扩散并对环境造成危害，泄漏后可能会引起火灾事故后，产生的燃烧废气亦将对大气环境造成影响。除采用密闭容器包装外，机油在库房、车间使用区内应设置围堰，以防泄露后外泄，同时建设单位应采取完善的管理措施，如储存及使用区域做好硬化防渗工作，控制其的泄露和泄漏后的扩散，减小对周围环境的影响。 （5）环境风险防范措施 ①贮存过程风险防范措施：贮存过程事故风险主要是因机油、切削液泄露而造成的火灾事故，是安全生产方面的内容。建设单位针对其防范措施，应该做到以下几点：机油入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸；贮存场所应设置应急措施，如建立围堰、应急池或托盘等， 且其建设应做好硬化、防渗工作；贮存的危险化学品必须有明显的标志，其库房和场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家的相关规定；要严格遵守有关贮存的安全规定，包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②生产过程风险防范措施：生产过程事故风险防范是安全生产的重要环节，建设单位应该做到以下防范措施： 定期组织员工学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂于醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率；应防止工作人员直接接触具有危险和有害因素的设备、设施、生产原材料、产品和中间产品等。 （6）分析结论 本项目风险事故主要为机油和切削液泄露对环境造成一定的影响。本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作流程，了解其作业场所和工作存在的风险有害因素及企业所采取的风险防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 八、环境管理和监测计划 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立公司内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对职工的环保教育，包括业务能力、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立公司设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 （2）环境监测计划 项目监测计划应包括两部分：即验收监测和营运期的常规监测计划。 验收监测：本项目环保设施投入运营后，建设单位对建设工程环保设施组织验收监测。 营运期的常规监测：主要是对建设项目运营后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。 根据《排污单位自行监测技术指南-总纲》（HJ819-2017）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》及生产情况制定本项目相应的监测计划。具体见表29。 表29 运营期环境监测及管理计划一览表 污染源 监测点位 监测项目 监测计划 厂界噪声 厂界四周共设置4点 昼、夜间等效声级 1次/季度，每次2天 生活污水 化粪池进排水口 COD、氨氮 1次/年，每次2天 九、建设项目环保投入 项目总投资20.1万元，其中环保投资1万元，占总投资额的4.98%。项目具体的环保投资见表30。 表30 本项目环境保护投资估算一览表 污染源 工程名称 总投资（万元） 废水 生活污水 依托已有化粪池 依托 废气 粉尘 3台移动罩式焊烟净化机、车间排风扇 0.5 噪声 机械设备噪声 室内布置、选用低噪声设备、隔声减震处理、加强平时的运营维护等 0.1 固体废物 废下脚料 分类暂存，定期交由回收公司回收利用 依托 生活垃圾 由环卫部门收集处置 0.1 废、废机油、废弃含油手套和含油抹布、废油（乳化液）桶等 危险废物暂存危废间、定期交由有资质的危废处置单位处理 0.3 合计 1 1、污染物排放清单见表31。 表31 项目污染物排放清单一览表 类别 污染工序 污染物 名称 产生浓度及产生量 排放浓度及排放量 环保设施或措施 污染排放标准及限值 废气 焊接 烟尘 颗粒物 0.0004t/a 0.000033 kg/h 0.00008/a 焊烟净化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 废水 生活 污水 COD 400mg/L 0.16t/a 340mg/L 0.13t/a 先通过化粪池处理后，再经市政污水管网排入西安第六污水处理厂处理后排入太平河 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求 BOD5 180mg/L 0.07t/a 144mg/L 0.06t/a 氨氮 30mg/L 0.01t/a 30mg/L 0.01t/a SS 350mg/L 0.14t/a 210mg/L 0.08t/a 固体 废物 一般工业固废 生活垃圾 3.75t/a 0 由环卫部分定期清运 / 废铁屑及收集粉尘 3.5t/a 0 外售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求 危险废物 废机油、废切削液 少量 0 暂存危废暂存间，交给有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）中的相关规定 废含油抹布 0.005t/a 0 2、环境管理制度 项目运营期应设专人进行环境管理工作，正确处理发展生产与环境保护的关系，监控环保工程的运行，并检查其效果，了解厂内环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成试运行阶段应及时进行竣工环保验收。 （2）建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 （3）制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。 （4）每日检查机器保养是否完成。 （5）重视设备的清洁保养，并纳入操作者的月绩效考总指标。 （6）严格要求操作者履行操作规范条例。 （5）应加强与环保部门的联系，取得帮助和指导，共同做好本公司的环保工作。 3、环境保护验收清单 建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。项目环境保护验收清单见表32。 表32 环境保护验收清单 类别 污染源 处理措施与设施 数量 验收标准 废气 烟尘 焊烟净化器 1套 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 废水 生活污水 餐饮废水 化粪池 油水分离器 1座 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准 噪声 设备噪声 设置减振垫基础减振等 / 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 固体废物 废铁渣 固废间 1间 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求 生活垃圾 垃圾桶若干 / 合理处置 危险废物 危废间 1间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）中的相关规定

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 焊烟净化器 | 打磨抛光集尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD、SS和氨氮、动植物油 | 动植物油经油水分离器处理后和生活污水经化粪池排入市政管网，流向西安市第六污水处理厂，处理达标后最终排入太平河 | 《污水综合排放标准》（GB979-1996）中三类标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准要求 |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 分类集中收集，交由环卫部门进行处理 | 资源化、减量化、无害化处理 |
|  |  | 金属屑 | 集中收集外售 |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 集中收集，暂存危废间，委托有处理资质的单位进行处置 |  |
|  |  | 废含油抹布 |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备基础减振、隔音减振，加强维修次数，加强场内车辆管理 | 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目运行期的各项污染物经过治理对周围生态环境影响很小。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 变压器充氮灭火装置的目的是克服现有技术的上述问题而提供一种从着火初期启动灭火、阻止变压器发生破坏性爆炸及着火、不需要供水、灭火及时准确迅速、效果好、保证现场和设备安全的变压器充氮灭火装置。是国家可持续发展不可或缺的国民经济产业。本项目建成后促进了沣东新城经济发展，解决了当地人口就业问题，为沣东新城经济增长做出贡献。 德凯电力机械有限公司沣东新城分公司注册于2018年10月17日，企业位于陕西省西安市沣东新城水厂东路甲32号租赁现有厂房，项目占地面积1000m2。项目总投资20.1万元。其中环保投资1万元，占总投资的4.98%。、 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目属于国家允许建设项目，符合国家产业政策；且项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》陕发改产业［2007］97号文中的限制类项目及《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（试行）内。 因此，该项目符合国家及地方的产业相关规定。 3、项目选址符合性分析 企业位于陕西省西安市沣东新城水厂东路甲32号，根据西咸新区沣东新城分区规划，本项目用地属于建设用地，经现场勘察，项目周边地势平坦，地质条件好，拟建项目四周环境良好。项目生产过程中产生的各污染物经过处理后可达标排放，不会对周围环境造成污染，且项目水电设施完善，交通便利，可以满足本项目要求。项目评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的地区。 因此，本项目符合目前沣东新城的要求。 4、环境质量现状 （1）环境空气：项目所在区域SO2、NO2的年平均值和CO24小时、O38小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，PM2.5和PM10的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，说明本项目所在区域环境空气质量不达标。 （2）声环境：评价区域内各监测点位昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 5、环境影响分析 （1）大气环境影响评价 项目运营过程中产生的焊接烟尘经焊烟净化器处理后满足《大气污染物综合排放标准》（B16297-1996）表2中无组织排放限值要求，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响评价 本项目无生产废水产生。废水源主要来自生活污水，经建化粪池处理后排入市政管网，流向西安市第六污水处理厂，处理达标后最终排入太平河，因此对周边地表水环境基本无影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声设备经距离、隔墙衰减后，经监测，厂界四周及敏感点均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 （4）固体废物影响评价 项目产生的边角料、金属屑等一般固废交由废旧物资回收部门进行回收， 废机油、废含油抹布等危险废物委托有相关资质的单位进行处理，生活垃圾则定期由当地环卫部位统一清理。 综合上述，本项目符合国家产业政策，污染物的防治措施在经济技术上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，本项目从环保角度考虑是可行的。 二、建议与要求 1、要求 （1）废机油、废粘油抹布属于危险废物，其贮存、运输应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》等相关规定及本报告提出的要求，设置危险废物暂存间，委托有资质的单位处置。 （2）定期清理化粪池，保证外排水质达标。 （3）定期检修高噪声设备，做到厂界噪声达标排放，减低噪声对外环境的影响。 2、建议 （1）制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展； （2）加强环保宣传，对管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识； （3）加强厂区环保管理，注意在设备检修时减少污染物的排放；定期对高噪声设备进行检修，确保各设备正常运行，以免对厂界周围环境敏感点造成不利影响。 （4）项目须如实落实环保设施投资，确保实现“三同时”制度，并做好环保设备验收工作。

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附一下附件、附图： 附件1、项目委托书 附件2、营业执照 附件3、租赁合同 附件4、监测报告 附件5、散乱污验收批复 附图1、项目所在地 附图2、四邻关系图 附图3、总平面布置图 附图4、监测点位布置图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专工程评价 2. 水环境影响专工程评价 3. 生态影响专工程评价 4. 声影响专工程评价 5. 土壤影响专工程评价 6. 固体废物影响专工程评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

22.5

112.5

90

化粪池

住宿用水

210

52.5

390

262.5

487.5

市政管网

化粪池

生活用水

90

22.5

112.5

油水分离器

食堂用水

备注：①按年平均用水量计，单位：m3/a；②“斜箭头数据”为损失或消耗水量

原材料

噪声固 废

机床

噪声

刨床

固废

氧气切割

钻孔

烟尘

焊接

加工壳体（外协）

总装