建设项目环境影响报告表

（报批版）

项  目  名  称：年产八万平方米塑钢铝合金门窗加工项目

建设单位（盖章）：西安星航化学建材有限公司三桥分公司

西安寒武纪生态工程有限责任公司

编制日期：二〇二〇年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产八万平方米塑钢铝合金门窗加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安星航化学建材有限公司三桥分公司 |
| 法人代表 | 周耀明 | 联系人 | 殷光弟 |
| 通讯地址 | 西咸新区沣东新城三桥街道办新军寨8号 |
| 联系电话 | 18192080198 | 传真 | / | 邮政编码 | 710086 |
| 建设地点 | 西咸新区沣东新城三桥街道办新军寨8号 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | [C2929]塑料零件及其他塑料制品制造 [C3312]金属门窗制造 [C3042]特种玻璃制造 |
| 占地面积 (平方米) | 3840 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 150 | 其中：环保投资 (万元) | 13 | 环保投资占总投资比例(%) | 8.7 |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2019.3 |
| 一、工程内容及规模 1、项目由来 塑钢门窗是继传统的木、钢和铝合金门窗之后崛起的新一代门窗。是以聚氯乙烯（UPVC）为主的塑钢型材为主要原料，然后通过切割、焊接的方式制成门窗框扇。塑料制品因其理化性质稳定、比重低、绝缘性强、相对强度高等诸多优点，已成为现代理想材料的代表，又由于其可塑性强、来源广泛、成本低廉等特性，如今已被应用在当下社会以及生活的各个角落，例如门窗、家电、电线电缆、玩具等行业。 铝合金门窗是指采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗，简称铝门窗。铝合金有良好的铸造性能和塑性加工性能，良好的导电、导热性能，良好的耐蚀性和可焊性，可作结构材料使用。 西安星航化学建材有限公司三桥分公司位于西咸新区沣东新城三桥街道办新军寨8号，主要从事塑钢铝合金门窗及配套玻璃的加工等。企业租赁新军寨村现有厂房，厂区占地面积3840m2，建立年产八万平方米塑钢铝合金门窗加工项目。本项目已建成并于2019年3月已投入生产运行至今，购置塑钢四位焊机、切割床、铣床、组角机、双组份打胶机等主要生产设备进行塑钢铝合金门窗加工建设年产八万平方米塑钢铝合金门窗加工项目。 2、环评过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等法律法规的要求，为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染、保护和改善环境，项目建设必须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境保护部令第1号）的规定，本项目属于 “十八、橡胶和塑料制品业；47、塑料制品制造；其它”及“二十二、金属制品业；67、金属制品加工制造；其他（仅切割组装除外）”及“十九、非金属矿物制品业；52玻璃及玻璃制品；其它”，应编写环境影响报告表。因此，西安星航化学建材有限公司三桥分公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，见附件1。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场调查及资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规和“环境技术导则”等技术规范要求，编制完成《西安星航化学建材有限公司三桥分公司年产八万平方米塑钢铝合金门窗加工项目环境影响报告表》。 3、分析判断相关情况 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于国家允许建设项目，符合国家产业政策；且项目不属于国家发展改革委、商务部联合印发《市场准入负面清单（2019年版）》内禁止事项。 因此，该项目符合国家及地方的产业相关规定。 （2）与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）的相符性 本项目与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）的相符性见表1。 表1 与西咸新区-沣东新城分区（2010-2020）的相符性 政策 政策要求 本项目实际情况 符合性 西咸新区-沣东新城规划 （2010 -2020） 规划确定沣东新城定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城，构建“V”字骨架，形成“两带、七板块”的布局结构，即周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带；科技统筹示范板块、镐京立体城市板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池度假休闲板块、奥体文化板块、三桥商贸综合板块、六村堡现代产业区板块。三桥现代商贸板块：依托三桥街—世纪大道、三桥车城及地铁一号线，建设多元复合的现代服务业聚集区。 项目为年产八万平方米塑钢铝合金门窗加工项目，本项目位于沣东新城三桥街道办新军寨8号，位于六村堡现代产业区板块，不符合规划。本项目建设单位属于沣东新城“散乱污”升级改造类企业。 不符合 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020） 环境影响报告 书及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、 严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件 本项目为塑钢铝合金门窗加工产业，不属于“三高一低”企业 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业 本项目正在办理环评手续，项目为塑钢铝合金门窗加工产业，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业 符合 规划区内应按：“清污分流、雨污分流、一 水多用”的原则设计和建设给排水管网，实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理 本项目玻璃清洗废水和切削液稀释用水循环使用，不外排。餐饮废水经油水分离器处理与生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响 本项目焊接工序产生的有机废气采用“软帘+集气罩+过滤棉+活性炭+15m排气筒P1”；涂胶工序产生有机废气经“加软帘房间+集气罩+过滤棉+活性炭+15m排气筒P2”处理后均达标排放。食堂油烟经油烟净化器处理达标排放。不属于大气污染物排放量大的项目 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环 境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、厂房隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系 生活垃圾和废油脂等厨余垃圾分类收集，由当地环卫部门进行处理，其中废油脂等厨余垃圾由环卫部门集中清运至维尔利环保科技集团股份有限公司处理；一般固废集中收集固废区统一外售；危险废物统一收集暂存危废间，委托有处理资质的单位进行处理 符合 （3）环境管理政策相符性分析 表2 环境管理政策相符性分析 政策 政策要求 说明 符合 性 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号） 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排放许可证中，纳入环评执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，适用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施 项目不属于高VOCs排放的重点项目。项目焊接工序及涂胶工序产生的有机废气分别经集气罩收集后由过滤棉+活性炭吸附装置处理后，分别通过15m高的排气筒P1、P2排放 符合 加强环境质量和污染源排放VOCs自动监测工作，强化 VOCs 执法能力建设，全面提升VOCs环保监管能力。重点地区O3超标城市至少建成一套VOCs组分自动监测系统。将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录，主要排污口要安装污染物排放自动监测设备，并与环保部门联网，其他企业逐步配备自动监测设备或便携式VOCs检测仪。推进VOCs重点排放源厂界VOCs监测。加快石油炼制、石油化工、制药、农药、化学纤维制造、橡胶和塑料制品制造、纺织、皮革、喷涂、涂料油墨制造、人造板制造等行业自行监测技术指南制定。工业园区应结合园区排放特征，配置VOCs连续自动采样体系或符合园区排放特征的VOCs监测监控体系。 已经在《环境管理与监测计划》章节提出针对VOCs的监测要求，并要求VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度。 符合 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》（修订版） 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保质量、安全、能耗等要求，制定我省“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入关停取缔类的， 基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。关中地区 2019年底前基本完成。 本项目建设单位属于“散乱污”升级改造类企业，企业已完成污染治理与改造，已通过“散乱污”整改提升类企业验收通过。 符合 实施 VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等 VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。关中地区禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展 VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、 技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育 VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量达到国家污染物总量减排任务要求。 本项目属于塑钢铝合金门窗加工产业， 不 属 于VOCs排放重点行业，项目塑钢焊接和涂胶过程产生有机废气，经集气罩收集后由风机送至过滤棉+活性炭吸附装置处理，通过15m高的排气筒P1、P2达标排放。 符合 《陕西省挥发性有机物污染防治三年工作方案（2018-2020年）》 加快推进“散乱污”企业综合整治。全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置，完成具有固定设施的、有污染排放的生产性“散乱污”工业企业整治。实行网格化管理，建立由乡、镇、街道党政主要领导为“网格长”的监管制度，明确网格督查员，落实排查和整改责任。关中地区实行拉网式排查和综合整治，并实现动态清单式管理，2018年底前依法依规完成清理整顿工作。涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 本项目建设单位已完成污染治理技术改造，并已通过沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室的验收。项目属于塑钢焊接和涂胶过程产生有机废气，经集气罩收集后由风机送至过滤棉+活性炭吸附装置处理，通过15m高的排气筒P1、P2达标排放。 符合 《陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室关于印发西咸新区污染防治攻坚战2020年工作方案的通知》 加大源头替代力度。在技术成熟的家具制造、包装 印刷、机械设备制造、工业涂装、汽修等行业，以及道路、桥梁、建（构）筑物基础等防水作业中，鼓励企业按照《建筑用墙面涂料中有害物质限量》《胶粘剂挥发性有机化合物限量》《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》，使用低 VOCs 含量的涂料、油墨、胶粘剂及清洗剂。将低 VOCs含量产品优先纳入政府采购名录，并在各类市政工程中率先推广使用。 项 目生产过 程中使用中空硅酮胶和丁基胶等低VOCs含量的胶粘剂，经“过滤棉+活性炭+15m排气筒P2”处理可达标排放。因此不属于VOCs排放重点行业。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 项目塑钢切割粉尘分别采用布袋除尘器和切割除尘器收集，焊接和涂胶有机废气软帘和集气罩收集采用“过滤棉+活性炭”处理分别经15m高排气筒P1、P2达标排放，遵循“应收尽收、分质收集”的原则。 符合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置 设置危废间，将废包装桶（废胶桶、废机油桶、废切削液桶）、废过滤棉、废活性炭、废含油手套及抹布等危险废物暂存危废间，交由有资质单位处置。 符合 加强污染源VOCs监测监控。重点区域要对石化、化工、包装印刷、工业涂装等行业VOCs自动监控设施建设和运行情况开展排查，达不到《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》规范要求的及时整改。其他地区要加快VOCs重点排污单位自动监控设施建设，并与当地生态环境部门联网，苏皖鲁豫交界地区9月底前基本完成，全国12月底前基本完成。鼓励各地按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A要求，开展重点管控企业厂区内无组织排放监测，监控企业综合控制效果。鼓励各地对纳入重点排污单位名录的企业安装用电监控系统、视频监控设施等。加快推进储油库、加油站油气回收装置自动监控设施建设。加强对企业自行监测及第三方检测机构的监督管理，提高企业自行监测数据质量，公开一批监测数据质量差甚至篡改、伪造监测数据的机构和人员名单。 环评已制定监测计划，项目固定污染源非甲烷总烃的排放满足陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关行业标准限值。 符合 VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 环保政策要求企业选用碘值不低于800毫克/克活性炭，项目按要求足量添加、及时更换。 / 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》 严防“散乱污”企业反弹。创新监管方式，建立“散乱污”企业监管长效机制。落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业动态清零。坚决遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等反弹现象。 本项目建设单位属于“散乱污”升级改造类企业，企业已完成污染治理技术改造，并已通过沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室的验收（见附件4）。 符合 （4）选址符合性 本项目位于西咸新区沣东新城三桥街道办新军寨8号，租赁新军寨村现有厂房（厂房租赁合同见附件2）。项目所在地主要是由村民在新军寨自建厂房承租给企业生产而形成的中小企业聚集区。 本项目属于塑钢铝合金门窗加工产业，为沣东新城已建成项目，不符合西咸新区-沣东新城规划（2010- 2020）中关于建章路现代产业板块的总体规划。 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》指出2018年继续推进关中地区“散乱污”企业综合整治。完成具有固定设施的、原有污染排放的生产性“散乱污”工业企业的整治。2018年7月1日前，关中地区再次摸底核实“散乱污”企业，实行拉网式排查和综合整治，并实现动态清单式管理，确保整治到位。2018年11月1日，陕西省环境保护厅发布的《关于密切配合扎实推进“散乱污”企业综合整治的通知》（陕环大气函[2018]56号）中指出对于能达标排放，但不具有合法手续的企业要开辟环保手续审批绿色通道。2019年12月10日，陕西省西咸新区沣东新城生态环境局发布《关于“散乱污”企业加快完善环保手续的通知》中要求各相关“散乱污”企业尽快完善建设项目环境影响评价等相关环保手续。2019年11月本项目完成升级改造并通过沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室的验收（见附件4），要求本项目办理相关环保手续。 企业已作出无条件搬迁承诺（见附件12），如遇政府规划实施、拆迁，本项目应按所作出的搬迁承诺书搬离。 从监测结果看，项目厂界四周噪音值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼、夜间标准限值。距项目厂区西北85m以及东南78m处，各有一个声环境敏感点，其昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。对周边声环境影响较小。经现场勘察，项目评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的地区，项目生产过程中产生的各污染物经过处理后可达标排放，不会对周围环境造成污染，项目区周边地势平坦，交通运输较便捷，水源、电源有保障，无工程地质灾害，水电交通基础条件满足项目需求。 二、项目概况 1、项目地理位置及周边环境情况 本项目位于西咸新区沣东新城三桥街道办新军寨8号，坐标为E 108.818341，N 34.306723，具体地理位置见附图1。项目租赁厂房周围环境状况：东侧：闲置厂房；西侧：闲置空院；南侧：库房；北侧：陕西明月玻璃有限公司。项目与四邻关系见附图2。 2、项目主要工程内容 项目厂区建筑面积约2485m2，主要建筑内容包括：生产车间、办公楼、宿舍和食堂。项目厂区平面图见附图3。项目组成情况见表3。 表3 项目工程组成一览表 工程类别 项目类别 项目组成及功能 备注 主体工程 生产车间 建筑约为2200m2，主要有塑钢加工区、铝合金加工区、玻璃加工区、库房 已建成 辅助工程 办公区 建筑面积约90m2，用于办公 已建成 食堂 建筑面积约54m2 已建成 宿舍 建筑面积约为120m2 已建成 卫生间 建筑面积21m2 已建成 公用工程 给水 由市政给水 依托 供电 由市政供电 依托 采暖制冷 采取分体空调 / 环保工程 废水 生产 废水 本项目生产废水为玻璃清洗水经沉淀池（1.8m*1.2m*0.4）沉淀循环使用不外排 已建成 生活 污水 生活污水经化粪池处理后，定期清掏，不外排 已建成 餐饮 废水 餐饮废水经油水分离器处理排入化粪池，定期清掏，不外排 整改 生活垃圾、 废油脂 生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置，其中废油脂等厨余垃圾由环卫部门集中清运至维尔利环保科技集团股份有限公司处理 已建成 一般工业固废 生产过程中产生的废边角料、不合格品，金属屑、玻璃渣、废铝条、废胶条、废保护材料等暂存于固废区（20m2），统一外售 已建成 危险废物 生产过程中产生的废包装桶（废机油桶、废切削液桶、废胶桶）、废机油、废切削液、废含油手套及抹布、废活性炭、废过滤棉等集中收集后暂存危废间（4m2），委托有处理资质的单位进行处置 整改 噪声 选用低噪声设备，并采取基础减振、厂房隔声等措施 已建成 废气 生产废气 本项目塑钢工序中焊接工序产生的有机废气经“软帘+集气罩+过滤棉+活性炭+15m排气筒P1”处理和涂胶工序产生的有机废气经“软帘+集气罩+过滤棉+活性炭+15m排气筒P2”处理达标排放；塑钢切割粉尘经布袋除尘器处理无组织排放，切割钢衬产生的少量粉尘经切割除尘器处理后在厂区无组织排放 已建成 食堂油烟 食堂油烟经油烟净化器处理后排放 已建成 3、项目主要经济技术指标 表4 本项目主要经济技术指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 150 全部企业自筹 其中：环保投资 万元 13 占总投资的8.7% 2 厂区占地面积 m2 3840 / 4 年工作日 天 300 每天8h 5 劳动定员 人 43 / 4、原辅材料 项目主要购置原辅材料具体用量见表5。 表5 项目主要原辅材料用量一览表 序号 名称 规格 年使用量 备注 1 原料 铝合金型材 / 90t 外购 2 塑钢型材 / 260t 外购 3 辅料 钢衬 / 100t 外购 4 单片玻璃 / 92000m2 外购 5 玻璃原片 / 26000m2 外购 6 中空密封胶 180kg/桶 78桶 外购 7 丁基胶 28kg/箱 50桶 外购 8 中性硅酮密封胶 500ml*20支/箱 2500箱 外购 9 铝条 / 216000m/a 外购 10 分子筛 / 3.4t/a 外购 11 保护材料 / 1.5t/a 外购 12 胶条 / 30t/a 外购 13 机油 20kg/桶 1桶 外购 14 切削液 20kg/桶 1桶 外购 15 能源消耗 水 / 856.9m3/a 市政供水 16 电 / 10万kW·h/a 市政供电 17 液化气 20kg/瓶 10罐 外购 中空密封胶：硅酮中空玻璃胶A组分（主剂）为白色，B组分（固化剂）为黑色， AB组分混合后为黑灰色，混合比：A:B=10:1，易溶于水，中性固化无毒且无腐蚀性，固化时释放出低分子物质，无刺激性气味，其主要成分为硅酸钠（Na2O·mSiO2）、醋酸、聚二甲基硅氧烷、二氧化硅，耐高低温性能卓越，在-50°C~150°C的范围内性能变化不大，产品符合《中空玻璃用弹性密封胶》（JC/T486-2001）标准及《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准要求（胶粘剂VOC含量中有机硅类限量值≤100g/kg）。 丁基胶：是以聚异丁烯橡胶为基料的单组分、无溶剂、不出雾、不硫化， 具有永久塑性的膏体密封胶（半固体）。其能在较宽温度范围内，保持良好塑性和密封性，且其表面不开裂、不变硬，对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料具有优良的黏结性，耐温性范围：-40~130℃，最高耐热温度160℃，工作范围 110~145℃。产品符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准要求（胶粘剂VOC含量中有机硅类限量值≤50g/kg）。 中性硅酮密封胶：硅酮密封胶是以聚二甲基硅氧烷为主要原料，辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物，在室温下通过与空气中的水发生反应，固化形成弹性硅橡胶。主要用于玻璃幕墙的金属和玻璃间结构或非结构性粘合装配；它能将玻璃直接和金属构件表面连接构成单一装配组件，满足全隐或半隐框的幕墙设计要求；中空玻璃的结构性粘接密封。硅酮酸性胶的基材表面温度超过40℃不宜施工。 分子筛干燥剂：分子式为2/3K2O•1/3Na2O•Al2O•2SiO2•9/2H2O，硅酸盐化合物，广泛用于气体和液体的干燥、脱水、净化、分离和回收。 机油：油状液体淡黄至褐色，无味（或略带异味）；不溶于水；遇明火或高热可燃烧；密度约为0.91g/cm3。主要用于设备运转过程中润滑减摩、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。 切削液：液体，正常情况下稳定；密度约为1.01g/cm3，引燃温度为248℃。主要用于机械摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。 5、生产规模及产品方案 表6 项目产品方案表 序号 产品名称 产量（m2/a） 规格 1 铝合金门窗 26000 根据客户需求生产不同规格门窗 2 塑钢门窗 54000 根据客户需求生产不同规格门窗 3 中空玻璃 100000 根据门窗大小生产不同规格玻璃 6、主要设备 项目所用的主要生产设备（设备名称、设备数量、规格型号）见表7。 表7 项目设备一览表 名称 规格 数量 备注 塑钢四位焊机 SHZ4--120*4500 3（用2备1） 已安装 塑钢四角焊接机 SHP4B--180*180*300 2（用1备1） 已安装 钢衬切割机 / 1 已安装 塑钢型材双头切割锯 / 1 已安装 塑钢型材切割床 LJZ2C--CNS--500*4200 2（用1备1） 已安装 塑料型材V型切割锯 LJVW-60 2（用1备1） 已安装 塑钢型材铣床 LDX--180—5A 2（用1备1） 已安装 玻璃压条设备 / 1 已安装 铝合金钻铣床 / 1 已安装 铝合金组角机 LZJ02-130 2（用1备1） 已安装 冲压机 / 1 已安装 铝合金端面铣床 2（用1备1） 已安装 铝门窗角码自动切割锯床 LJJB-500 2（用1备1） 已安装 铝合金下料锯 / 2（用1备1） 已安装 螺杆空压机 / 2（用1备1） 已安装 玻璃洗玻机 / 1 已安装 双组份打胶机 2L-min 1 已安装 卧式合片热压机 / 1 已安装 有机废气处理设备 / 2 已安装 布袋除尘器 / 2 已安装 切割除尘器 / 1 已安装 7、劳动定员与生产班制 项目劳动定员43人，每天工作8h，年工作天数300天。厂区三餐和住宿，其中18人就餐，12人住宿。 8、公用工程 （1）给排水 ①给水 生产用水：主要包括玻璃清洗水和切削液稀释用水。根据企业提供数据，玻璃清洗用水为18m3/a；切削液与水配置比例为1:20，用水约为0.4m3/a。故本项目生产用水量为18.4m3/a。 生活用水：项目劳动定员43人，厂区设立食堂和住宿（其中18人就餐，12人住宿），职工年工作时间为300天。根据《陕西省用水定额》（DB61/T 943-2014），该处取“快餐”“非营业性食堂”中的“关中”用水定额15L/（人·次），则就餐职工用水量为243m3/a（18人）；住宿职工按75L/人·d计，则住宿用水量为270m3/a（12人）；根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943），员工办公生活用水量按 35L/人·d计，则办公用水量为325.5m3/a（31人）。则生活用水总量约为838.5m3/a。 ②排水 玻璃清洗水和切削液稀释用水循环使用（含铁屑的废切削液做危废处理），不外排。项目排水主要为职工的生活污水和餐饮废水，生活污水排放量按生活用水量的80%计，则生活污水的产生量约为670.8m3/a。餐饮废水经油水分离器处理与生活污水排入厂区化粪池，定期清掏，不外排。 图1 项目水平衡图（单位：m3/a） （2）供电 项目年用电量为10万kW·h/a，由市政供电。 （3）供暖制冷 办公区制冷及采暖采用分体式空调。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 西安星航化学建材有限公司三桥分公司位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办新军寨8号，根据现场勘查，本项目运营期无环保投诉。项目运行至今，企业未履行环评手续，根据沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室的有关要求，企业需要对现有环保问题进行整改，并履行环评手续。 一、项目存在的环境问题 根据现场情况及“散乱污”调查情况，项目整改之前存在以下环保问题： ①无环评手续； ②厨房未安装油水分离器； ③企业环保设备未达到环保政策要求的活性炭碘值800毫克/克； ④危险废物暂存间不符合规范。 二、应采取环保措施 根据现场情况及“散乱污”调查情况，整改后采取的措施为： ①正在办理环评手续； ②按环评要求安装油水分离器； ③企业选用的活性炭碘值应不小于800毫克/克； ④危废间整改要求见如下整改措施： 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定完善危废暂存间的建设： a.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施和场所，必须设置危险废物识别标识标牌及环保标识。 b.危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 c.储存容器需密闭，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 d.危险废物应分类管理，不能混合收集。各类危险废物应当使用符合标准的、完好无损的容器盛装。 e.危险废物须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。并保存登记资料至少三年。 f.收集的危险废物不能外流、泄漏、扩散，只能交给有资质单位处理，并依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，规划总面积159.3km2。辖区内包含建章路街办、三桥街办、王寺街办、斗门街办、上林街办等。 本项目位于西咸新区沣东新城三桥街道办新军寨8号，地理坐标为E 108.818341，N 34.306723，具体地理位置见附图1。 二、地形、地貌 西咸新区沣东新城坐落在渭河、沣河冲积平原，地貌单元主要由渭河及其支流的一、二级阶地和高漫滩组成，地质背景为关中断陷盆地次一级构造单元～西 安凸陷中，地形开阔、平坦，海拔高程370~450m。本工程地形平坦。经过现场勘察，项目周围无军事设施、文物古迹及矿产资源，地裂缝等不良地质状况，场地稳定。 三、气候特征 沣东新城地处西安、咸阳交汇处，属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明。年日照时数1983～2267小时，日照百分率41～51%。近5年平均气温15.0℃，气温平均日较差10.0～12.0℃。年降水量550.5mm，降水多集中在6～10月，占年降水的75.1%，其中9月最多，占20.0%，为110.2mm。近5年年平均风速1.1m/s，月均风速变化范围在0.6～1.3m/s之间，以4～8月最大，11月最小；其中，3～8月平均风速高于年均值，10～2月在年均值之下。主要气象灾害为干旱（冬、春、伏旱）和雨涝（秋涝）。近5年主导风向为东北风（NE），频率12.9%，次主导风向为东东北风（ENE）。 四、水文水质 1、地表水 项目所处区域涉及的河流主要是渭河及其支流沣河、皂河。 渭河是黄河最大支流，发源于今甘肃省定西市渭源县鸟鼠山，主要流经今甘肃天水、陕西省关中平原宝鸡、咸阳、西安、渭南等地，至渭南市潼关县汇入黄河。渭河干流横跨甘肃东部和陕西中部，全长 818km，流域总面积 134766km2。 沣河是黄河支流渭河右岸支流，位于关中中部西安西南，正源沣峪河出西安市长安区（原长安县）西南秦岭北坡南研子沟，流经喂子坪，出沣峪口，先后纳入高冠、太平，北行经沣惠、灵沼至高桥入咸阳市境，与渭河平行东流，在草滩农场西入渭河。全河长 78 公里，平均比降 8.2%，流域面积 1386 平方公里，平均径流量 4.8 亿立方米。 皂河发源于长安区水寨村，流经长安区韦曲、杜城、申店进入西安市区，再经丈八沟、北石桥、三桥镇、六村堡至草滩入渭河。全长32km，西安市区段长27.4km。 太平河是皂河的一级支流，位于西安市西北郊，自高新区市政箱涵出水口至入皂河口，全长24.917km，其中沣东新城内的长度约为20.982km，太平河规划总汇流面106.1km2。太平河是西安市城市排水系统中皂河排水系统的重要组成部分，主要接纳西高新二次创业区域及河道沿途经过的长安区斗门街道办和王寺街道办、西安市雁塔区和未央区、咸阳秦都区沿途的雨污水排放。容纳西安市第六污水处理厂、西安市第七污水处理厂和沣东污水处理厂的排水，还有昆明池退水，最大排放量达到154万立方米。 2、地下水 沣东新城境内地下水类型为潜水和承压水。目前限制深井抽提承压水，因而现在扰动的主要是地下潜水，其含水量丰富，地下水径流方向由南向北。海拔高度438-502m，埋水深度约10m，境内潜水主要靠山泉水补给，还有大气降水、灌溉渗透等补给，动态变化呈季节性。 五、自然植被 本工程位于西咸新区沣东新城，沣东新城位于咸阳市和西安市城市建成区之间，区域内动植物多为一般常见物种，珍贵品种较少，区域植被以人工栽培的植物为主，品种相对较少，生态环境良好。根据现场踏勘，本工程区域范围内植被多为常见农作物、果林、杂草及城市绿化植被槐、杨、桐 等，动物多为常见家畜、家禽、麻雀、鼠类等，未发现珍稀动植物。 根据现场调查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》 和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

# 环境质量状况

1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本次评价中环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅2020年2月26日发布的《2019年1-12月全省环境空气质量状况》中西咸新区自动监测站数据中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表8 区城空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.43 不达标 PM10 年平均质量浓度 96 70 137.14 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.33 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 CO 24小时平均浓度第95百分位数浓度 1700 4000 42.5 达标 O3 8小时平均浓度第90百分位数浓度 158 160 98.75 达标 由上表可以看出：项目所在区域SO2、NO2的年平均值和CO24小时、O38小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，PM2.5和PM10的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，说明本项目所在区域环境空气质量不达标。 （2）特征污染因子环境质量现状 为了解本项目区域的环境空气质量现状，本次环评引用西安信良车辆配件有限责任公司《西安信良车辆配件有限责任公司铁路车辆配件造修项目环境影响评价报告表》中关于环境空气质量因子非甲烷总烃的检测报告，西安信良车辆配件有限责任公司于2020年7月27~2020年8月2日委托陕西同元环境检测有限公司对其项目所在地大气环境质量现状进行监测，该项目建设地位于西咸新区沣东新城三桥街办建章路83号，地处西安星航化学建材有限公司三桥分公司东南方向1900米处。综上分析该检测报告的引用符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中对引用时间及距离的相关规定。监测期间西安星航化学建材有限公司三桥分公司年产八万平方米塑钢铝合金门窗加工项目正常运营，具体检测结果如下表所示（监测报告见附件7）。 表9 环境空气现状监测结果一览表（单位：mg/m3） 监测点位 非甲烷总烃 1小时平均浓度范围（mg/m3） 西安信良车辆配件有限责任公司 所在地下风向 0.71-0.89 超标率（%） 0 执行标准 2.0 由上表监测结果可知项目所在区域非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值要求。 2、声环境监测现状 为了解项目所在地声环境质量状况，本次评价委托陕西同元环境监测有限公司对项目所在地厂界于2019年11月27日至2019年11月28日进行了噪声环境监测。监测期间项目正常运营，监测时段主要产噪设备均处于运行状态，本项目建成以来夜间均不生产，各厂界监测点位选取了厂界噪声最大点，各监测点位均具有可代表性。监测点位：共计6个点，监测结果见表10，监测报告见附件3，监测点位见附图4。 表10 本项目声环境现状值 单位[dB(A)] 监测点位 监测时间 标准评价 （GB3096-2008）2类标准 2019年11月27日 2019年11月28日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东厂界 48 41 47 42 60 50 2#西厂界 47 42 46 41 3#南厂界 47 42 48 41 4#北厂界 45 43 46 42 5#孙围墙村 52 42 51 43 6#新军寨村 51 41 53 42 从上表监测结果看，项目厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼、夜间标准限值。距项目厂区西北85m以及东南78m处，各有一个声环境敏感点，其昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 项目区域声环境质量现状良好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于西咸新区沣东新城三桥街道办新军寨村8号。经实地调查了解，评价区内不涉及重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价等级为二级评价，设立大气环境保护目标。根据项目排污特征，厂区周边范围200m内声环境敏感保护目标为孙围墙村和新军寨村，项目运营过程中产生的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，对周围影响较小。详见表11。 表11 主要环境保护目标表 环境要素 中心坐标 保护对象 人数(个) 相对厂址方位 与厂界的距离(m) 保护级别 经度 纬度 声环境 108.817649 34.307436 孙围墙村 1530 WN 85 GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 108.819548 34.306178 新军寨村 1440 ES 78 大气环境 108.805000 34.296600 后围寨 2348 SSW 1516 《环境空气质量标 准》（GB3095-2012） 二类区 108.805999 34.295501 大寨子 2230 SSW 1579 108.803001 34.297699 沈家堡 2340 SW 1524 108.805999 34.307701 双吕村 1850 W 703 108.807998 34.298400 段家村 1045 SSW 1209 108.810997 34.310001 孙围墙村 1599 NW 85 108.819548 34.306178 新军寨村 1440 ES 78 108.800003 34.3083 新店子村 2530 W 1252 108.797996 34.320301 东贺村 1100 NW 1968 108.796997 34.304901 敖家村 1340 WSW 1572 108.794998 34.320400 西贺村 2110 NW 2184 108.793998 34.304698 张家庄 1650 WSW 1846 108.833000 34.308498 高低堡 980 E 1782 108.788002 34.312698 汪家庄 3894 WNW 2408 108.789001 34.303299 胡家村 3214 WSW 2329 108.838996 34.313800 北双凤 2830 ENE 2442

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据本项目实际情况，项目适用的标准如下： 1、大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准： 表12 环境空气质量标准 执行标准 污染物名称 平均时间 浓度限值 单位 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 总悬浮颗粒 物 年平均 200 24 小时平均 300 《大气污染物综合排放详解》 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/m3 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准： 表13 声环境质量标准 标准名称及级（类）别 项目 标准限值 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准；非甲烷总烃执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装（塑料制品业)行业标准及表1中橡胶制品制造（涂胶工艺）行业标准，企业边界执行表3企业边界监控点浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822—2019）》标准限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模标准限值。 表14 大气污染物综合排放标准 污染物 有组织污染物排放浓度限值 无组织污染物排放浓度限值 颗粒物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 监控点 浓度mg/m3 排气筒高度m 二级 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 表15 挥发性有机物排放控制标准 评价因子 排放方式 最高允许排放浓度(mg/m3) 排气筒高度（m） 非甲烷总烃最低去除效率 标准 非甲烷总烃 有组织 50 15 85% 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装（塑料制品业)行业标准 无组织 3（边界） / / 有组织 80 15 90% 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中橡胶制品制造（涂胶工艺）行业标准 无组织 3（边界） / / 表16 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控处任意一次浓度值 对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。 2、厂区内非甲烷总烃任何1h平均浓度的监测采用HJ604、HJ1012规定的方法，以连续1h采样获取平均值，或在1h内以等时间间隔采集3~4个样品计平均值。厂区内非甲烷总烃任意一次浓度值的监测，按便携式监测仪器相关规定执行。 表17 饮食业油烟排放标准 规模 最高允许排放浓度mg/m3 净化设施最低去除效率（%） 小型 2.0 60 2、生产废水：玻璃清洗废水经沉淀池沉淀，循环使用，不外排；切削液稀释用水循环使用，不外排。餐饮废水经油水分离器处理与生活污水排入化粪池，厂区使用旱厕，定期清掏外运（旱厕使用协议见附件8），不外排。 3、噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表18 各时段厂（场）界环境噪声排放标准 监测点 级别 单位 标准限值 标准来源 昼间 夜间 厂界 2类 dB（A） 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定；危险废物处理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及《陕西省“十三五”环境保护规划》中提出的主要污染物排放总量控制项目：COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 根据项目排污特征本项目的总量控制为： VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为：0.0896t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期 项目建设及运营过程中主要污染影响时段表现在施工期和运营期。本项目已建成，施工期主要为设备的安装，且施工期已完成，施工期间无居民投诉现象发生，且无遗留污染影响，对周围环境的主要影响已随施工期结束而终止。 二、运营期工艺流程及产污环节简述 本项目工艺流程图见下图。 图2 塑钢门窗生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述：（其中切割和铣加工位于车间内加软帘的房间内） （1）切割：根据客户订单需求，用切割机对塑钢型材进行切割，此环节会产生噪声、废边角料、少量粉尘； （2）铣加工：根据需求利用铣床对切割好的塑钢材料铣排水孔等，此环节会产生噪声、废边角料和少量粉尘； （3）组装钢衬：根据需求对钢衬进行切割，人工将切割好的钢衬放入铣好的塑钢材料中，用来改善塑钢门窗的力学性能，此环节产生噪声、废边角料和少量切割粉尘； （4）焊接：采用四位焊机进行塑钢框架的熔融焊接，属于高温焊接（240℃），不使用焊材，通过对塑钢型材的高温热熔后快速挤压对接粘合完成的，此环节产生噪声及有机废气； （5）清角，使用清角机对焊接的接口进行切割规整，此环节会产生噪声和废边角料。 （6）组装：将胶条与成品玻璃（如图4）组装进塑钢门窗内，待入库此环节产生废胶条、废保护膜。 图3 铝合金门窗生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述：（其中切割和铣加工位于车间内加软帘的房间内） （1）切割：根据客户订单需求，用切割机对铝合金型材进行切割，此环节会产生噪声、废边角料、少量铁屑； （2）铣加工：根据需求利用铣床对切割好的铝合金材料铣出排水孔等，此环节会产生噪声、废边角料、少量铁屑和少量废切削液； （3）冲压：对铣好的铝合金型材进行冲压，此环节产生噪声、废边角料和少量切割铁屑； （4）焊接：采用四位焊机进行塑钢框架的熔融焊接，属于高温焊接（240℃），不使用焊材，通过对塑钢型材的高温热熔后快速挤压对接粘合完成的，此环节产生噪声及有机废气。 （5）清角，使用清角机对焊接的接口进行切割规整，此环节会产生噪声和废边角料。 （6）组装：将胶条与成品玻璃（如图4）组装进塑钢门窗内，待入库。此环节产生废胶条、废保护膜。 图4 中空玻璃生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述：（其中涂胶工序位于车间内加软帘的房间内） （1）切割：根据客户订单需求，用切割机对玻璃原片进行切割（单片玻璃为购买的半成品，不需切割）； （2）清洗：用洗玻机对购买回来的单片玻璃和切割好的玻璃原片进行清洗，设备带有沉淀池（1.8m*1.2m*0.4m），此环节产生噪声、沉淀玻璃渣、玻璃清洗水（经沉淀池沉淀，循环使用，定期清掏沉淀玻璃渣，不外排）。 （2）铝条切割、灌分子筛、涂丁基胶：铝条边需经过切割，折弯成四方框架扣合，在扣合间隙灌装分子筛干燥剂，主要用于吸收玻璃间的空气和水分；之后通过涂布机于间隔铝条的两面涂抹丁基胶。丁基胶涂抹的具体过程为：将固态的丁基胶放入挤出机缸内预热至 130℃~140℃，温控器保持恒温后，此时固体丁基胶融化为液体，打出胶条均匀不断线时，然后将裁切好的间隔铝条放到丁基胶涂布机上，自动将丁基胶涂于铝条两面。此环节产生噪声、废铝条、少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计） （3）压合：将涂好丁基胶的间隔铝条人工放在一块玻璃的四周，然后将另一块玻璃放在间隔铝条中间，两块玻璃通过铝条将四边包合，经合片机加压后，两块玻璃粘合在一起，此时的丁基胶在其中起到第一道密封作用。 （4）打胶：将中空玻璃胶 A 组分和 B 组分按10：1比例人工调和，将压合好的中空玻璃外围5~7mm距离的位置使用均匀打上双组分硅酮胶，此时形成了第二道密封。此环节产生少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 （3）组装：将成品玻璃、门窗框组成成品，入库，待交货。 三、主要污染工序 本项目租用已建成厂房，设备已安装到位，施工期已结束，本次评价不对施工期进行分析。 运行期污染因素： 1、废气 本项目生产过程产生的废气主要为塑钢切割粉尘、钢衬切割粉尘、焊接有机废气、涂胶有机废气以食堂烟油。 （1）塑钢切割粉尘 本项目在塑钢切割作业过程中会产生切割粉尘。参考《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），切割粉尘的产生量为原材料耗材量的1‰计，项目塑钢型材总用量为260t/a，则切割粉尘产量为0.26t/a。型材双头切割机配有两个布袋除尘器，设备整体处在车间内加软帘的房间内，收集率为90%，除尘效率为90%，收集的粉尘量约为0.2106t/a，集中收集后粉尘作为固废外售；无组织粉尘总产量为0.0494t/a，型材切割机工作时长为8h，年工作天数为300天，总工作时长为2400h，则粉尘无组织排放的速率为0.0206kg/h。 钢衬切割粉尘 本项目在钢衬切割过程中产生少量切割粉尘。参考《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），切割粉尘的产生量为原材料耗材量的1‰计，项目铝合金型材和塑钢型材总用量为100t/a，则切割粉尘产量为0.1t/a。设备配有切割除尘器，收集率为80%，除尘率85%，收集的粉尘量约为0.068t/a，集中收集后粉尘作为固废外售；无组织粉尘总产量为0.032t/a，型材切割机工作时长为8h，年工作天数为300天，总工作时长为2400h， 则粉尘无组织排放的速率为0.0133kg/h。 （3）焊接废气 本项目塑钢采用四位焊接机进行塑钢框架的熔融焊接，属于高温熔融焊接，焊接过程不使用焊材，通过对塑钢型材的高温热熔后快速挤压对接粘合完成的，该过程不产生烟尘，在塑钢焊接过程中有极少量有机废气（以非甲烷总烃计），按照原材料1‰挥发率计，本项目塑钢型材约为260t/a，则非甲烷总烃的产生量约为0.26t/a。在焊接机的上方安装有软帘+集气罩，风量10000m3/h，集气效率可达90%，年工作时长为2400h，则非甲烷总烃的有组织的产生量约为0.234t/a，产生速率约为0.0975kg/h。收集后的非甲烷总烃经软帘+集气罩收集由风机送至过滤棉+活性炭吸附装置（去除率约85%）进行处理，处理后由1根15m高的排气筒P1排放，则非甲烷总烃有组织排放量约为0.0351t/a，排放速率约为0.0146kg/h，排放浓度约为1.46 mg/m3；无组织逸散的非甲烷总烃量约为0.026t/a，排放速率约为0.0108kg/h；活性炭吸附的非甲烷总烃量约为0.1989t/a。 （4）涂胶废气 本项目使用密封胶（中空密封胶+丁基胶：属于有机硅类密封胶）总量约为17.9t/a，根据建设单位提供数据及同类企业类比，涂胶有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为原料使用量的 1%，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准要求（胶粘剂VOC含量中有机硅类限量值≤100g/kg），则涂胶非甲烷总烃产生量为0.15t/a。设备整体处在车间内加软帘的房间内，在涂胶部分上方设置集气罩，处密闭房间内，处理风量为10000m3/h，废气收集效率约为90%，则有组织产生量约为0.135t/a，年工作时长为2400h，非甲烷总烃产生速率为0.056kg/h，非甲烷总烃经收集后通过“过滤棉+活性炭吸附”装置处理，由1根15m高排气筒P2排放，处理效率按90%计，则非甲烷总烃有组织排放量约0.0135t/a，排放速率为0.0056kg/h，排放浓度约为0.56mg/m3；无组织逸散的有机废气量约为0.015t/a，排放速率约为0.0063kg/h；活性炭吸附的非甲烷总烃量约为0.1215/a。 （5）食堂油烟 项目厂区厨房采用液化石油气清洁燃料，食堂主要废气为油烟废气。食堂内设有1个灶头，排风量2000m3/h，每日提供三餐，规模属于小型食堂，日工作时间约6h，年工作日300天。根据类比调查，一般油烟挥发量占耗油量的2%~4%，平均为3%，项目食堂就餐人数为18人，食用油量按每人15g/（人.次）计。经计算知食堂耗油量约为0.243t/a，油烟产生量约为0.0073t/a。经油烟净化器处理后（处理效率为60%），排放量为0.0029t/a，排放速率为0.0016kg/h，排放浓度为0.8mg/m3，再由专用排烟道排出。 2、废水 本项目生产废水为玻璃清洗废水和切削液稀释用水，循环使用，不外排。废水主要来源为职工的生活污水和餐饮废水。餐饮废水经油水分离器处理与生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。 3、噪声 本项目营运期主要噪声源有铝合金、塑钢、玻璃加工设备等机械设备噪声，噪声源强75~90 dB(A)。 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾、废油脂、不合格产品、废边角料、玻璃渣、废铝条、废胶条、废保护材料、收集粉尘、废机油、废切削液、废含油抹布、废包装桶（废机油桶、废切削液桶、废胶桶）、废过滤棉、废活性炭等，按污染特性可分为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要为职工日常办公生活产生的，每人按0.5kg/d计，本项目职工人数为43人，则垃圾产量为21.5kg/d，年工作天数为300天，生活垃圾总产量约为6.45t/a。 厨余垃圾主要产生废油脂，根据同类报告类比，食堂废油脂产生量为食用油消耗量的10%，本项目食用油消耗量为243kg/a，则废油脂产生量为24.3kg/a。 厂区已建成垃圾台，项目生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期统一处理，其中废油脂等厨余垃圾由环卫部门集中清运至维尔利环保科技集团股份有限公司处理。 （2）一般工业固废 塑钢门窗：类比同类型报告以及建设单位提供的资料，加工过程产生的不合格产品、废边角料约为10.4t/a，收集的切割粉尘量（塑钢+钢衬）约为0.2786t/a。 铝合金门窗：类比同类型报告以及建设单位提供的资料，加工过程产生的不合格品、废边角料、金属屑总量约为3.6t/a。 中空玻璃加工：加工过程会产生废边角料、玻璃渣、废铝条、废胶条、废保护材料。类比同类型报告以及建设单位提供的资料，不合格产品、废边角料、玻璃渣约为2.95t/a，废铝条约0.022t/a，废胶条约0.3t/a。 废保护材料：根据建设单位提供的资料约为0.15t/a。 分类收集固废区，暂存外售。 （3）危险废物 根据《国家危废名录》（环境保护部令 第39号），本项目产生的危险废物有废机油、废含油抹布、废油废胶包装桶、废灯管、废活性炭均属于危险废物，产量分别为： 废机油产量0.005t/a，危险类别为HW08，代码为900-249-08； 废切削液约0.005t/a，危险类别为HW09，代码为900-006-09； 废含油手套及抹布约0.1t/a，危险类别为HW49，代码为900-041-49； 废包装桶80个，危险类别为HW49，代码为900-041-49； 废过滤棉：本项目处理有机废气（以非甲烷总烃计），产生废过滤棉物质，过滤棉500g/块，每次更换2块，一季度更换1次。根据《国家危险废物名录》，废过滤棉属于危险废物，编号：HW49，代码为900-041-49其他废物，本项目两套设备，则废过滤棉产生量0.008t/a，经收集后放入专用的储存桶暂存危废间暂存后委托有危险废物处理资质的单位进行处理。 废活性炭：本项目有组织有机废气产生量为0.369t/a，废气处理装置中的活性炭应定期更换，则活性炭吸附废气0.3204t/a，根据《通风设计手册》，活性炭有效吸附量为qe=0.24kg/kg活性炭，则本项目活性炭更换量为则废活性炭产生量约为1.335t/a，危险类别为HW49，代码为900-041-49。 危险废物分区收集暂存危废间，委托有资质单位进行处理。

# 项目主要污染物产生及排放情况

| 类型 内容 | 污染源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.234t/a | 1.46 mg/m3，0.0351 t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.026t/a | 0.026t/a |
|  | 涂胶工序 |  | 有组织 | 0.135t/a | 0.56 mg/m3，0.0135t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0015t/a | 0.0015t/a |
|  | 塑钢切割 | 粉尘 | 无组织 | 0.26 t/a | 0.0494t/a |
|  | 钢衬切割 |  |  | 0.1t/a | 0.032t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.0073 t/a | 0.8 mg/m3、0.0029 t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 生活污水、 餐饮废水 | 670.8m3/a | 餐饮废水经油水分离器 处理与生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。 |
|  | 生产废水 | 玻璃清洗水 | 18m3/a | 经沉淀池沉淀，循环使用，不外排 |
|  |  | 切削液稀释用水 | 0.4m3/a | 循环使用，不外排 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6.45t/a | 集中收集，由当地环卫部门统一处理 |
|  |  | 废油脂 | 24.3kg/a | 由环卫部门集中清运至维尔利环保科技集团股份有限公司处理 |
|  | 一般工业固废 | 塑钢 工序 | 不合格品、 废边角料 | 10.4t/a | 集中收集，暂存在固废区，统一外售 |
|  |  |  | 收集粉尘 | 0.2786t/a |  |
|  |  | 铝合金工序 | 不合格品、 废边角料、 铁屑 | 3.6t/a |  |
|  |  | 中空玻璃工序 | 不合格产品、废边角料、 玻璃渣 | 2.95t/a |  |
|  |  |  | 废铝条 | 0.022t/a |  |
|  |  |  | 废胶条 | 0.3t/a |  |
|  |  | 废保护材料 | 0.15t/a |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 0.005t/a | 集中收集，暂存于危废间，委托有处理资质的单位进行处理 |
|  |  | 废切削液 | 0.005t/a |  |
|  |  | 废含油手套及抹布 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废过滤棉 | 0.008t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.335t/a |  |
|  |  | 废包装桶 | 80个 |  |
| 噪声 | 本项目营运期主要噪声源有切割机、铣床、焊接机、打胶机等机械设备噪声，噪声源强75~90dB(A)。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 本项目位于西咸新区沣东新城三桥街道办新军寨8号，租赁厂区内现有厂房。本项目已建成，施工期主要为设备的安装，且施工期已完成，施工期间无居民投诉现象发生，且无遗留污染影响，对周围环境的主要影响已随施工期结束而终止。生产运营过程所产生的各类污染因素均采取了相应的治理措施，能实现达标排放，厂区地面已硬化，对周围环境影响较小。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目建设及运营过程中主要污染影响时段表现在施工期和运营期。本项目已建成，施工期主要为设备的运输、安装及调试，且施工期已完成，施工期间无居民投诉现象发生，且无遗留污染影响，对周围环境的主要影响已随施工期结束而终止。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 达标性分析 本项目生产过程产生的废气主要有塑钢切割粉尘、钢衬切割粉尘、焊接有机废气、涂胶有机废气以食堂烟油。 （1）塑钢切割粉尘 本项目塑钢切割粉尘由（密闭房间+布袋除尘器）处理，收集率90%，除尘效率可达90%，经处理后及未被收集到的切割粉尘排放量约为0.0494t/a，排放速率约为0.0206kg/h，在车间内进行无组织形式排放，加强车间通风，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中无组织排放标准，对项目自身及周边环境影响较小。 （2）钢衬切割粉尘 本项目钢衬切割粉尘由切割除尘器处理，收集率80%，除尘效率可达85%，经处理后，切割粉尘无组织排放，排放量约为0.032t/a，排放速率约为0.0133kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中无组织排放标准，对项目自身及周边环境影响较小。 焊接有机废气（以非甲烷总烃计） 本项目塑钢焊接工序由“软帘+集气罩+活性炭+15m排气筒P1”构成。产生的有机废气经处理后，有组织排放量约0.0351t/a，排放速率为0.0146kg/h，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求（10kg/h），排放浓度约为1.46mg/m3，可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装（塑料制品）行业限值要求（非甲烷总烃有组织排放浓度限值：50mg/m3）。无组织逸散的有机废气产生量为0.026t/a，产生速率为 0.0108kg/h。通过加强车间通风以无组织形式排放，对周围环境影响较小（详细过程见工程分析）。 涂胶有机废气 本项目涂胶工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计），在加软帘房间内由“集气罩+活性炭+15m排气筒P2”构成。产生的有机废气经处理后，有组织排放量约0.0135t/a，排放速率为0.0056kg/h，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求（10kg/h），排放浓度约为0.56mg/m3，可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装（塑料制品）行业限值要求（非甲烷总烃有组织排放浓度限值：50mg/m3）。无组织逸散的有机废气产生量为0.026t/a，产生速率为 0.0108kg/h。通过加强车间通风以无组织形式排放，对周围环境影响较小（详细过程见工程分析）。 （5）食堂油烟 本项目厂区食堂产生的油烟经油烟净化器处理后（处理效率为60%），排放量为0.0029t/a，排放浓度为0.8mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模标准限值。 颗粒物治理措施可行性分析： 布袋除尘器：袋式除尘器的主要配件还有除尘布袋和除尘器骨架。除尘器骨架支撑着除尘布袋，当粉尘进入到除尘器设备后对粉尘进行过滤，从而将粉尘和烟气分离开来。布袋除尘器的工作原理是含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。 切割除尘设备：移动式除尘净化器是专为治理切割作业时产生粉尘而开发的一款工业环保设备。工作原理为：内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，粉尘在负压的作用下由吸气臂进入除尘净化器设备主体。大面积垫式过滤器能有效过滤粉尘，收集效率80%，处理效率85%，故本措施可行。 有机废气治理措施可行性分析： 本项目处理塑钢焊接工序有机废气（以非甲烷总烃计）时采用的是“软帘+过滤棉+活性炭吸附+15米排气筒P1”设施进行处理。由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力键，因此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物从而被吸附，处理后的废气由15m高的排气筒排放。 本项目处理中空玻璃涂胶工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）时采用的是“过滤棉+活性炭吸附+15米排气筒P2”设施进行处理。涂胶工序处于加软帘房间内，涂胶过程中非甲烷总烃在密闭室内由集气罩将废气引至过滤棉+活性炭吸附系统进行处理（收集率90%），由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力键，因此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物从而被吸附，处理后的废气由15m高的排气筒排放。目的是去除封胶过程产生废气中的非甲烷总烃。 排气筒布设合理性分析：本项目焊接和涂胶产生的有机废气(以非甲烷总烃计)，分别采用“软帘集气罩+过滤棉+活性炭+15米排气筒P1”和“带软帘的房间+集气罩+过滤棉+活性炭吸附+15米排气筒P2”设施进行处理。两个排气筒均为15m，且高出周围半径200m范围内建筑物5m以上，且两根排气筒之间距离大于排气筒高度之和30m。 综上分析本项目生产车间产生的废气经废气处理设备处理后均可达到国家相关标准要求的排放限值，故该废气处理设施有效可行。 影响分析 本次评价有组织选取焊接工序和涂胶工序产生的有机废气进行预测与评价。无组织选取为未收集到的有机废气及颗粒物进行预测和评价。预测采取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型计算，预测其正常工况下的最大落地浓度、占标率、出现距离并计算D10%，具体如下： （1）污染源参数 表19 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒参数 排放速率（kg/h） 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) 非甲烷总烃 排气筒P1 108.813767 34.308098 15.00 0.50 141.85 14.00 0.0146 排气筒P2 108.813767 34.308098 15.00 0.50 141.85 14.00 0.0056 表20 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标(o) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物 排放速率kg/h 经度 纬度 长度 (m) 宽度 (m) 有效高度(m) 矩形面源 108.813495 34.308369 380.0 60.17 35.78 9.00 非甲烷总烃 颗粒物 0.0242 0.034 （2）项目参数 表21 估算模式参数一览表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 42.0 最低环境温度 -19.7 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / （3）评价工作等级确定 本项目所有污染源正常排放污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表22 Pmax和D10%预测和计算一览表 污染源名称 评价因子 评价标准（ug/m3） Cmax （ug/m3） Pmax （%） D10% （m） 排气筒P1 非甲烷总烃 2000.0 0.0940 0.0047 / 排气筒P2 非甲烷总烃 2000.0 0.2450 0.0123 / 矩形面源 非甲烷总烃 2000.0 24.2220 1.2111 / 矩形面源 颗粒物 900.0 34.0309 3.7812 / 表23 点源计算结果一览表 下风向距离D(m) 点源 P1浓度(ug/m3) P1占标率(%) P2浓度(ug/m3) P2占标率(%) 10.0 0.0145 0.0007 0.0379 0.0019 25.0 0.0864 0.0043 0.2252 0.0113 50.0 0.0918 0.0046 0.2393 0.0120 54.0 0.0940 0.0047 0.2450 0.0123 100.0 0.0807 0.0040 0.2104 0.0105 200.0 0.0534 0.0027 0.1393 0.0070 300.0 0.0442 0.0022 0.1151 0.0058 400.0 0.0492 0.0025 0.1281 0.0064 500.0 0.0486 0.0024 0.1268 0.0063 600.0 0.0459 0.0023 0.1196 0.0060 700.0 0.0428 0.0021 0.1115 0.0056 800.0 0.0406 0.0020 0.1058 0.0053 900.0 0.0381 0.0019 0.0994 0.0050 1000.0 0.0357 0.0018 0.0930 0.0047 1500.0 0.0257 0.0013 0.0669 0.0033 2000.0 0.0193 0.0010 0.0503 0.0025 2500.0 0.0152 0.0008 0.0395 0.0020 下风向最大浓度 0.0940 0.0047 0.2450 0.0123 下风向最大浓度出现距离 54.0 54.0 54.0 54.0 D10%最远距离 / / / / 表24 面源计算结果一览表 下风向距离 矩形面源 非甲烷总烃浓度(μg/m³) 非甲烷总烃占标率(%) 颗粒物浓度(μg/m³) 颗粒物占标率(%) 10.0 16.7550 0.8377 23.5401 2.6156 25.0 22.2210 1.1111 31.2196 3.4688 37.0 24.2220 1.2111 34.0309 3.7812 50.0 21.1700 1.0585 29.7430 3.3048 75.0 13.9180 0.6959 19.5542 2.1727 100.0 9.7630 0.4881 13.7166 1.5241 200.0 3.9197 0.1960 5.5070 0.6119 300.0 2.2686 0.1134 3.1873 0.3541 400.0 1.5378 0.0769 2.1605 0.2401 500.0 1.1348 0.0567 1.5943 0.1771 600.0 0.8859 0.0443 1.2446 0.1383 700.0 0.7223 0.0361 1.0149 0.1128 800.0 0.6059 0.0303 0.8512 0.0946 900.0 0.5218 0.0261 0.7331 0.0815 1000.0 0.4574 0.0229 0.6426 0.0714 1500.0 0.2642 0.0132 0.3712 0.0412 2000.0 0.1789 0.0089 0.2514 0.0279 2500.0 0.1322 0.0066 0.1857 0.0206 下风向最大浓度 24.2220 1.2111 34.0309 3.7812 下风向最大浓度出现距离 37.0 37.0 37.0 37.0 D10%最远距离 / / / / 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，划分依据见下表。 表25 大气环境影响评价等级一览表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的颗粒物Pmax值为3.7812%,Cmax为34.0309μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 本项目大气环境影响评价自查表如下： 表26 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级 三级 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km 评价因子 SO2+NOx 排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a□ 评价因子 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（非甲烷总烃） 包括PM2.5□ 不包括PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准☑ 附录D☑ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 一类和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟代替的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测 与 评价 预测模型 AERMOD ADM □ AUSTA L2000□ EDMS /AEDT □ CALPUF F□ 网络模型□ 其它 ☑ 预测因子 预测因子（非甲烷总烃、颗粒物） 包括PM2.5□ 不包括PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 最大占标率≤100%□ 最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大占标率>10%□ 二类区 最大占标率≤30% 最大占标率>30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常排放持续时长 （/）h 最大占标率≤100%□ 最大占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标 不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）米 污染源年排放量 SO2:(/)t/a NOx:(/)t/a 颗粒物： (0.0814)t/a VOC5:(0.0896)t/a 注：“□”为勾选项，“（）”为内容填写项 2、水环境影响评价分析 本项目玻璃清洗用水经沉淀池后循环使用，主要污染物为玻璃渣，不外排；切削液稀释用水循环使用，含有废金属渣的切削液按危废处置，不外排。 本项目废水产生主要来自于职生活污水和餐饮废水，餐饮废水经油水分离器处理与生活污水排入化粪池，污水总量约为670.8m3/a。厂区使用旱厕，定期清运，不外排。不会对区域水环境造成影响。 地表水环境自查表见表27。 表27 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型☑；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他☑ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□； pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□； 三级B□ 一级□；二级□；三级□ 现状调查査 区域污染源 调查项目 数据来源 己建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （ / ） 监测断面或点位个数（ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 评价因子 ( / ) 评价标准 河流、湖库、河口： I类□； II类□； III类□； IV类□；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ / ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标口；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标口 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价口 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区口 不达标区口 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 预测因子 ( / ) 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/ (t/a) 排放浓度/ (mg/L) ( / ) ( / ) ( / ) 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/ (t/a) 排放浓度/ (mg/L) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他☑ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动□；自动□；无监测□ 监测点位 ( / ) ( / ) 监测因子 ( / ) ( / ) 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受☑；不可以接受□ 3、声环境影响评价分析 （1）源强分析 本项目营运期主要噪声源有塑钢四位焊机、切割床、铣床、组角机、双组份打胶机等机械设备噪声，噪声源强70~90 dB(A)。根据表10监测结果，项目运营期厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，敏感点昼、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。监测期间项目正常运营，监测时段主要产噪设备均处于运行状态，各厂界监测点位选取了厂界噪声最大点，各监测点位均具有可代表性，项目主要产噪设备及声源强度见表28： 表28 项目生产设备噪声源强一览表 序号 名称 声级值/dB(A) 降噪后单台声压级dB(A) 噪声源距离个预测点位置（m） 备注 敏感点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 孙围墙村 新军寨村 1 塑钢四位焊机 75 50 32 5 66 32 车间内 126 102 2 塑钢四角焊接机 75 50 30 5 63 32 128 101 3 钢衬切割机 85 60 71 6 27 34 105 139 4 塑钢型材双头切割锯 85 60 11 5 88 32 车间内加软帘房间 138 85 5 塑钢型材切割床 85 60 6 12 92 24 137 86 6 塑料型材V型切割锯 85 60 6 10 93 27 140 83 7 塑钢型材铣床 90 65 5 15 94 21 100 123 8 玻璃压条设备 90 65 5 18 94 18 133 90 9 铝合金端面铣床 80 55 20 30 78 6 113 110 10 角码自动切割锯床 85 60 16 32 80 6 115 108 11 铝合金下料锯 85 60 6 30 90 6 125 100 12 铝合金钻铣床 75 50 27 30 71 7 车间内 108 115 13 铝合金组角机 70 45 24 30 74 7 110 114 14 冲压机 80 55 26 30 72 7 111 112 15 螺杆空压机 90 65 61 31 37 7 空压机房 85 142 16 玻璃洗玻机 75 50 43 31 53 7 车间内 96 129 17 双组份打胶机 75 50 31 30 61 8 车间内加软帘房间 105 117 18 卧式合片热压机 75 50 33 29 65 8 105 118 19 布袋除尘器 80 55 8 5 90 32 141 83 20 涂胶废气处理设备 85 60 36 33 61 5 车间内 101 124 21 焊接废气处理设备 85 60 37 5 61 33 车间内 123 106 22 切割除尘器 85 60 72 7 27 30 车间内 106 139 （2）预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测。对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中：——噪声源在预测点的声压级，dB(A)； ——参考位置处的声压级，dB； TL——隔墙（或窗户）的隔声量，取25dB； ——车间平均吸声系数，取0.15； ——参考位置距声源中心的位置，取1m。 各测点声压级计算公式： 式中：Lp——总声级，dB(A)； Li——第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)； n——n个声源。 （3）预测结果及评价 表29 项目各预测点的贡献值 单位：dB(A) 预测点 昼间噪声值 贡献值 标准值 东厂界 51.96 60 南厂界 55.09 60 西厂界 39.47 60 北厂界 44.22 60 孙围墙村 30.72 60 新军寨村 32.78 60 本项目预测结果为昼间预测，经预测结果可得出，预测结果与实测结果基本一致，经距离衰减对敏感点的贡献值略小，厂界四周噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间标准限值。项目西北侧敏感点孙围墙村、东南侧敏感点新军寨村噪声贡献值均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类昼间标准值。本项目噪声可以实现达标排放，对周围声环境影响较小。项目生产设备噪声对周围声环境影响较小。 为进一步减轻项目设备噪声对周围声环境的影响，环评要求建设单位采取如下噪声防治措施： （1）所有设备均位于生产车间内；设备设减振基础，紧固设备上所有零部件，避免零部件松动而产生额外振动； （2）设备平面合理布置，将噪声源较高的设备尽量远离厂界布设，注意在设备合理布置正常运行的情况下远离东侧的孙围墙村、新军寨村； （3）加强生产管理，减少不正常噪声污染； （4）加强设备维修和日常维护，使各设备均处于正常良好状态运行。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要包括生活垃圾、一般生产固废和危险废物。 表30 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物 名称 产生量 属性 废物代码 利用处置 方式 1 生活垃圾 6.45t/a 生活垃圾 —— 委托当地环卫部门清运 2 废油脂 24.3kg/a —— 废油脂等厨余垃圾由环卫部门集中清运至维尔利环保科技集团股份有限公司处理 3 塑钢 工序 不合格品、 废边角料 10.4t/a 一般工业固废 —— 收集暂存固废区统一外售 4 收集粉尘 0.2786t/a 5 铝合金工序 不合格品、废边角料、铁屑 3.6t/a 7 中空玻璃工序 不合格品、废边角料、玻璃渣 2.95t/a —— 8 废铝条 0.022t/a 9 废胶条 0.3t/a 10 废保护材料 0.15t/a 11 废机油 0.005t/a 危险废物 HW08/900-249-08 收集危废暂存间后委托有资质单位进行处理 12 废切削液 0.005t/a HW09/900-006-09 13 废含油手套及抹布 0.1t/a HW49/900-041-49 14 废过滤棉 0.008t/a HW49/900-041-49 15 废活性炭 1.335t/a HW49/900-041-49 16 废包装桶 80个 HW49/900-041-49 （1）生活垃圾 本项目产生的生活垃圾有办公生活垃圾厨余垃圾、废油脂等。根据国办发〔2017〕26号文，西安市被列入先行实施生活垃圾分类的城市，环评要求对厂区运营过程中产生的生活垃圾进行分类收集，生活垃圾由当地环卫部门统一清运。根据国家环保总局函〔2006〕395号，宾馆、饭店、企（事）业单位食堂等餐饮行业的活动属于为日常生活提供服务的活动，其产生的餐厨垃圾，包括废弃食用油脂属于生活垃圾范畴，废油脂等厨余垃圾由环卫部门集中清运至维尔利环保科技集团股份有限公司处理。 （2）一般工业固废 一般工业固废主要为塑钢工序：不合格品、废边角料、收集粉尘；铝合金工序：不合格品、废边角料、铁屑；中空玻璃工序：不合格品、废边角料、玻璃渣、废铝条、废胶条；废保护材料。收集暂存固废区，统一外售。 （3）危险废物 危险废物主要为生产过程中产生的废机油、废切削液、废含油手套及抹布、废包装桶、废过滤棉、废活性炭。集中收集，暂存危废间，委托有处理资质的单位进行处置。危险废物暂存于危废暂存间。 针对危废暂存间的整改提出以下要求：危废暂存间的设定需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关要求，地面必须要高于厂房的基准地面，确保雨水无法进入，渗滤液也无法外溢进入外环境，地面与裙脚（围堰）要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或 2 mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2 mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。针对危险废物的日常管理提出以下要求：①建立台账管理制度，需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、出库日期及处理单位名称等；②危险废物暂存间应设立明显的危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定；③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；④危险废物的运输处理应交于有资质的单位进行统一处理，应与该单位签订危险废物处置合同；⑤建立危险废物申报和转移联单，各项手续应符合国家和当地环保部门要求；⑥建立危废档案制度，详细记录各项固体废物的种类和数量。 综上所述，本项目各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染， 对周围环境影响较小。 5、土壤影响分析 项目位于西咸新区沣东新城三桥街道办新军寨8号。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018 2019-07-01实施）表3污染影响型敏感程度分级表判定，所以本项目土壤环境敏感程度为较敏感。 另一方面本项目占地5000平方米，根据导则规定其在≦5hm2范围内，属于小型规模企业。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A可知，本项目类型为Ⅲ类。 表31 建设项目土壤评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 综上分析根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018 2019-07-01实施）污染影响型评价工作等级划分表分析得出本项目包含在不开展土壤环境影响评价工作范畴内企业。 本项目位于已建成工业厂房，地面全部水泥硬化，运营期不涉及重大污染物质产生，故正常情况下，在车间内部发生的物料泄露不会对土壤产生直接影响。环评要求，废物暂存间重点防渗，可以进一步预防和减轻项目可能对土壤的环境影响。生活垃圾定点收集，由当地环卫部门及时清运及处理。项目固体废物处置符合“减量化、资源化、无害化”的处置原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令），从源头避免对土壤的污染。 本项目生产废水循环使用，不外排；餐饮废水经油水分离器处理与生活污水牌如何化粪池，定期清掏，不外排。因为本项目生活污水水质简单，无重金属污染物，污水泄露不会对土壤产生影响。 因此，在采取以上有效的措施后，运营期对土壤的影响较小。 6、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“玻璃及玻璃制品”中“其他”；“塑料制品制造”中“其他”及“金属制品加工制造”中“其他”，对于其他类的工业废水处理无编制环境影响报告表的地下水类别，因此本项目地下水类别为Ⅳ类，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。本次仅对地下水环境影响做简单分析。 本项目不取用地下水，也不向地下注水和排水，项目正常情况下不会对地下水造成污染影响。项目在营运期生产过程中不涉及重大污染物质，生活污水水质简单，水量较小，无重金属污染物，且厂区内危废暂存间、化粪池及沉淀池已做防渗处理，其他区域地面将全部硬化。本环评认为经采取以上防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水、土壤以及地表水。 综上所述，本项目运营期在采取从源头加强控制，分析认为，项目不会对区域地下水造成影响。 7、环境风险分析 （1）风险物质识别 生产过程中设计的原辅料及中间产品按照《危险化学品名录》（2015）和《危险化学品分类和品名编号》（GB12268-90）界定，主要包括：有毒有害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境等具有危害的剧毒化学品和其他化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的标准进行危险性识别，本项目所涉及到的危险物质有：中空硅酮胶和丁基胶、中性硅酮密封胶、液化气。 （2）评价等级的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目危险物质数量与临界量比值见表32。 表32 重大危险源识别表 序号 危险物质名称 CAS 号 最大储存量 qn/t HJ 169—2018 附录B临界量 Qn/t 该种危险物质Q值 1 中空硅酮胶 - 4 5000 0.0008 2 丁基胶 - 0.4 10 0.04 3 中性硅酮密封胶 - 5 10 0.5 4 液化气 - 0.02 10 0.002 项目 Q 值∑ 0.5428 上表中物质的临界量根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）附录A确定 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，故环境风险潜势为I，故项目风险评价等级为简单分析。本项目主要涉及的危险物质为中空硅酮胶、中性硅酮密封胶和液化气，通过重大危险源辨识，本项目不属于重大危险源，仅对本项目环境风险进行简单分析即可。 （3）事故源项分析 基于上述分析，本项目环境风险事故主要为主要体现在以下几个方面： ①密封胶泄漏对水、土壤造成污染。考虑到密封胶储量较少，且建设单位在做好风险防范措施并制定应急预案来减少液体物料泄漏事故发生的前提下，可将事故的影响程度控制在最小。 ②液化气引起的火灾。企业需在液化气使用区（食堂）放置灭火器等消防设施，操作人员严格遵守安全规章制度和操作流程以减少风险发生的概率。 ③危废暂存间危险废物泄漏，可能对周围环境产生影响。危废暂存间地面做好防渗漏、防扬散、防流失设计，并张贴明显的安全警示标识标记。 （4）泄漏风险事故影响分析 本项目生产过程中用到中空硅酮胶、丁基胶、中性硅酮密封胶以及液化气一旦发生泄漏，将会对周围环境造成影响。建设单位应采取完善的管理措施，控制危险化学品的泄漏和泄漏后的扩散，具体要求建设单位做到以下几点： ①生产使用的密封胶一旦发生泄漏事故，将通过水、大气、土壤等载体扩散并对环境造成危害。除采用密闭容器包装外，硅酮胶和中性硅酮密封胶在库房、车间使用区内应设置围堰，以防泄漏后外泄。同时建设单位应采取完善的管理措施，如储存及使用区域做好硬化防渗工作，控制其的泄露和泄漏后的扩散，减小对周围环境的影响。 ②液化气使用规范操作，按要求防止灭火器等消防设施，注意加强通风，防止火灾等潜在危险事故的发生。 ③危废暂存间地面做好防渗漏、防扬散、防流失设计，并张贴明显的安全警示标识标记。储存室周围严禁堆放可燃物品，严禁吸烟和使用明火。 （5）环境风险防范措施 ①贮存过程风险防范措施：贮存过程事故风险主要是因设备泄漏而造成的火灾事故，是安全生产方面的内容。建设单位针对其防范措施，应该做到以下几点：密封胶入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸；危废贮存场所应设置应急措施，如建立围堰、应急池或托盘等，且其建设应做好硬化、防渗工作；贮存的危险化学品必须有明显的标志，其库房和场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家的相关规定；要严格遵守有关贮存的安全规定，包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②生产过程风险防范措施：生产过程事故风险防范是安全生产的重要环节，建设单位应该做到以下防范措施：定期组织员工学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂于醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率；应防止工作人员直接接触具有危险和有害因素的设备、设施、生产原材料、产品和中间产品等。 三、环境管理和监测计划 1、污染物排放清单见表33。 表33 项目污染物排放清单一览表 类别 污染物名称 防治措施 产生浓度及产生量 排放浓度及排放量 执行标准 大气污染物 焊接工序（非甲烷总烃） 有组织 软帘+集气罩+活性炭+过滤棉+15m排气筒 0.234t/a 1.46mg/m30.0351 t/a 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装（塑料制品业)行业标准 及表1中橡胶制品制造（涂胶工艺）行业标准及表3中企业边界监控点浓度限值标准 无组织 加强车间通风 0.026t/a 0.026t/a 涂胶工序（非甲烷总烃） 有组织 集气罩+过滤棉+活性炭+15m排气筒 0.135t/a 0.56mg/m30.0135t/a 无组织 加强车间通风 0.0015t/a 0.0015t/a 塑钢切割粉尘 布袋除尘器 0.26 t/a 0.0494t/a DB1061-2017《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准及无组织排放标准 钢衬切割粉尘 切割除尘器 0.1t/a 0.032t/a 食堂油烟 油烟净化器 0.0073 t/a 0.8mg/m3、0.0029 t/a 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模标准限值 水污 染物 生活污水、 餐饮废水 油水分离器+化粪池 670.8m3/a / 定期清掏，不外排 玻璃清洗水 沉淀池 18m3/a / 经沉淀池沉淀，循环使用，不外排 切削液稀释用水 / 0.4m3/a / 循环使用，不外排 固体 废物 生活垃圾 分类收集，由当地环卫部门统一处理，其中废油脂等厨余垃圾由环卫部门集中清运至维尔利环保科技集团股份有限公司处理。 6.45t/a / 合理处置 废油脂 24.3kg/a / 塑钢 工序 不合格品、 废边角料 集中收集，暂存在固废间，统一外售 10.4t/a / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标》（GB18599-2001）及修改单要求 收集粉尘 0.2786t/a / 铝合金工序 不合格品、 废边角料、 铁屑 3.6t/a / 中空玻璃工序 不合格品、废边角料、 玻璃渣 2.95t/a / 废铝条 0.022t/a / 废胶条 0.3t/a / 废保护材料 0.15t/a / 废机油 集中收集，暂存危废间，委托有处理资质的单位进行处理 0.005t/a / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）中的相关规定 废切削液 0.005t/a / 废含油手套及抹布 0.1t/a / 废过滤棉 0.008t/a / 废活性炭 1.335t/a / 废包装桶 80个 / 噪声 生产设备 基础减振、隔声、车间内布置等措施 / / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 2、环保投资 本项目总投资150万元，环保投资13万元，占总投资8.7%，项目环保投资估算表见表34。 表34 环保投资估算一览表 主要污染源 处理措施与设施 数量 环保投资（万元） 废气 焊接产生的废气 软帘+过滤棉+活性炭 +15m排气筒P1 1套 2.2 涂胶产生的废气 加软帘房间+过滤棉+活性炭+15m排气筒P2 1套 3.2 钢衬切割粉尘 切割除尘器 1套 0.2 塑钢切割粉尘 加软帘房间+布袋除尘器 1套 2.0 食堂油烟 油烟净化器 1套 1.0 废水 生活污水，餐饮废水 油水分离器 1套 0.1 化粪池（原有）+使用协议 1座 0.05 玻璃清洗废水 玻璃洗玻机配有沉淀池（1.8m*1.2m*0.4m） 1座 0.55 噪声 设备噪声 置于厂房内，基础减振，加强维修次数 / 0.3 生活垃圾 生活垃圾、废油脂 垃圾台 / 0.4 一般工业固废 不合格品、废边角料、金属屑和玻璃渣、废铝条、废胶条、废保护材料 暂存厂区固废区统一外售 1间 0.5 收集的粉尘 危废 废机油 危废间+危废合同 1间 2.5 废切削液 废含油手套及抹布 废活性炭 废过滤棉 废包装桶 合计 / / 13.0 3、环境管理与监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，厂区环保管理部门应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境质量监测，以便及时掌握 产排污规律。 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立公司内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对职工的环保教育，包括业务能力、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立公司设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ④项目建成试运行阶段应及时进行竣工环保验收。 （2）环境监测计划 根据《排放单位自行监测技术指南总则》，本项目运行期污染源与环境质量监测计划见表35。 表35 营运期环境监测一览表 监测类别 污染源 监测点位 检测项目 监测频率 废气 生产车间 无组织排放下风向1个监测点 非甲烷总烃、颗粒物 每年一次 排气筒P1 有组织排气筒出口1个监测点 非甲烷总烃 每年一次 排气筒P2 有组织排气筒出口1个监测点 非甲烷总烃 每年一次 噪声 厂区噪声 在厂界四周1m处各设1个点、孙围墙村、新军寨村 等效连续 A声级Leq（A） 1次/季度 4、竣工验收清单 建设单位应按照《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》中的有关要求，及时向项目环保主管部门提出环保设施竣工验收申请，进行验收。 表36 环保设施验收清单 类别 污染源 处理措施与设施 数量 验收标准 废气 焊接废气 软帘+集气罩+活性炭+15m排气筒P1 1套 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装（塑料制品业)行业标准 及表1中橡胶制品制造（涂胶工艺）行业标准 涂胶废气 加软帘房间+集气罩+活性炭+15m排气筒P2 1套 塑钢切割 粉尘 加软帘房间+布袋除尘器 1套 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准及无组织排放监控浓度限值 钢衬切割 粉尘 切割除尘器 1套 食堂油烟 油烟净化器 1套 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模标准限值 废水 生活污水 化粪池 1座 厂区使用旱厕，定期清掏，不外排 餐饮废水 油水分离器 1套 生产废水 沉淀（1.8m*1.2m*0.4m） / 循环使用，定期补充、不外排 噪声 设备噪声 低噪声设备，设备减振垫，厂房隔音 / 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 固体废物 生活垃圾 垃圾台 / 合理处置 一般固废 固废区 1间 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单的要求 危险废物 危废间 1间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）中的相关规定

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接工序 | 非甲烷总烃 | 软帘+集气罩+活性炭+15m排气筒P1 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装（塑料制品业)行业标准及表1中橡胶制品制造（涂胶工艺）行业标准 |
|  | 涂胶工序 |  | 加软帘房间+集气罩+活性炭+15m排气筒P2 |  |
|  | 塑钢切割 | 切割粉尘 | 加软帘房间+布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准及无组织排放标准限值 |
|  | 钢衬切割 | 切割粉尘 | 切割除尘器 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模标准限值 |
| 水污染物 | 生活污水、餐饮废水 | 油水分离器+化粪池，定期清掏，不外排 | 符合环保要求 |
|  | 玻璃清洗废水 | 经沉淀池沉淀后循环使用，不外排 | 合理处置 |
|  | 切削液稀释用水 | 循环使用，不外排 | 合理处置 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 不合格品、废边角料、金属屑和玻璃渣、废铝条、废胶条、废保护材料 | 收集暂存固废区，统一外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定 |
|  |  | 收集的粉尘 |  |  |
|  | 危险废物 | 废机油、废切削液、废含油手套抹布、废活性炭、废过滤棉、废包装桶 | 集中收集，暂存危废间，委托有处理资质的单位进行处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）中的相关规定 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾、废油脂 | 分类收集，交由环卫部门处理，其中废油脂等厨余垃圾由环卫部门集中清运至维尔利环保科技集团股份有限公司处理。 | 资源化、减量化、无害化处理 |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备基础减振、隔音减振，加强维修次数，安装隔音门窗 | 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目运行期的各项污染物经过治理对周围生态环境影响很小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 西安星航化学建材有限公司三桥分公司位于西咸新区沣东新城三桥街道办新军寨8号，租赁由新军寨村民自建承租给企业生产而形成的中小企业聚集区的现有厂房。项目购置塑钢四位焊机、切割床、铣床、组角机、双组份打胶机等主要生产设备进行生产。项目等。项目总投资150万元。其中环保投资13万元，占总投资的8.7%。 因此，该项目符合国家及地方的产业相关规定。 2、环境质量现状 （1）环境空气：项目所在区域SO2、NO2、年平均值和CO24小时、O38小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，PM2.5和PM10的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，说明本项目所在区域环境空气质量不达标。本项目特征污染因子非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求，质量现状达标。 （2）声环境：评价区域内各监测点位昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 3、环境影响分析 （1）大气环境影响评价 项目生产过程中产生的塑钢切割粉尘，经布袋除尘器处理后进行无组织排放；切割钢衬产生的粉尘经切割除尘器处理无组织排放，均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准限值及无组织排放标准。 塑钢焊接产生的有机废气经“软帘+集气罩+过滤棉+活性炭+15m排气筒P1”处理后进行有组织排放，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中表面涂装（塑料制品业)行业标准；涂胶工序产生的非甲烷总烃经过“加软帘的房间+集气罩+过滤棉+活性炭+15m排气筒P2”处理后进行有组织排放，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中橡胶制品制造（涂胶工艺）行业标准对周围环境影响较小。 食堂油烟经油烟净化器处理后无组织排放，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中小型规模标准限值。 （2）水环境影响评价 本项目生产废水为玻璃清洗废水，循环使用，不外排；切削液稀释用水循环使用，其中含废铁屑的废切削液做危废处理，不外排。 餐饮废水经油水分离器处理与生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。 （3）声环境影响分析 本项目噪声源主要是塑钢四位焊机、切割床、铣床、组角机、双组份打胶机等机械设备噪声，噪声源强75~90 dB(A)。经生产车间隔声、基础减振、选用低噪声设备及距离衰减后，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，西北侧孙围墙村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 （4）固体废物影响评价 项目生产过程产生的不合格品、废边角料、金属屑、玻璃渣、废铝条、废胶条和收集的粉尘等一般工业固废收集固废区统一外售；生活垃圾定期由当地环卫部位统一清理，其中废油脂等厨余垃圾由环卫部门集中清运至维尔利环保科技集团股份有限公司处理；废机油、废切削液、废含油手套及抹布、废包装桶、废活性炭、废过滤棉等危险废物集中收集暂存危废间，委托有资质的单位进行处理。 本项目运营期产生的各固废去向明确，可实现资源利用化或无害化处置，妥善处理，不会对环境造成二次污染。 综合上述，本项目属于沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室的验收通过项目，如遇政府规划实施、拆迁，本项目应按所作出的搬迁承诺搬离。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，并确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求。从满足环境质量目标要求分析，本项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求 （1）环评要求建设单位全面落实环保设施投资。 （2）定期更换过滤棉、活性炭，确保有机物达标排放；废过滤棉、废活性炭交由有资质单位处置。 （3）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 （4）对设备定期维修保养，减少设备不正常工况下产生的高噪声。 （5）本项目危废暂存场所应满足本环评的要求。 （6）建设单位应及时自行组织环境保护竣工验收。 2、建议 （1）建设单位应设置专职人员，健全环保各项管理制度。 （2）定期维护环保设施及生产设备，保持其正常稳定、有效运行，注意在设备检修时减少污染物的排放。 （3）企业要不断加强环境管理，做好持续清洁生产工作，加大技术设备改造，提高职工技术水平和环保意识，加强管理，不断提高企业综合竞争力。 （4）项目须如实落实环保设施投资，确保实现“三同时”制度，并做好环保设备验收工作。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释

一、附件与附图：

附件1---委托书

附件2---租房合同

附件3---噪声监测报告

附件4---“散乱污”企业验收通知单

附件5---危险废物处置合同

附件6---营业执照

附件7---西安信良车辆配件有限责任公司废气特征污染因子检测报告

附件8---旱厕使用协议

附件9---硅酮中空密封胶检验报告

附件10---丁基密封胶检验报告

附件11---中性硅酮密封胶检验报告

附件12---无条件配合搬迁承诺书

附图1---项目地理位置图

附图2---项目四邻关系图

附图3---项目平面示意图

附图4---项目监测点位图

附图5---项目规划图

附图6---项目敏感点分布图

附图7---项目基础信息底图

附图8---项目基础信息图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

生活用水

化粪池池

油水分离器

定期清掏，不外排

595.5

670.8

119.1

玻璃清洗水

沉淀池循环

切削液稀释

循环

18

0.4

856.9

备注：①按年平均用水量计，单位：m3/a；②“斜箭头数据”为损失或消耗水量

243

476.4

194.4

餐饮废水

48.6

噪声、固废、废气

铣加工

塑钢型材

切割

组装钢衬

焊接

清角

组装

钢衬

切割

噪声、固废、废气

噪声、废气

噪声、固废、废气

入库

噪声、固废

铝合金型材

切割

冲压

组角

组装

入库

噪声、固废

噪声、固废

噪声、固废

铣加工

噪声、固废

噪声、固废

打胶

玻璃原片或单片玻璃

清洗

压合

上片

噪声、固废

废气

人工切割

铝条

切割、折弯

灌分子筛

涂丁基胶

噪声、固废

废气

下片

入库

噪声、固废、废水