建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项  目  名  称：陕西超越科技发展有限公司第一分公司高

压净化设备加工项目

建设单位(盖章)：陕西超越科技发展有限公司第一分公司

编制日期：二○二〇年九月

西安寒武纪生态工程有限责任公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

附图

附图1  项目用地规划图

附图2  项目地理位置图

附图3  项目四邻关系图

附图4  项目平面布置图

附图5  项目监测点位图

附件

附件1  项目委托书

附件2  “散乱污”企业验收通知单

附件3  陕西超越科技发展有限公司第一分公司高压净化设备加工项目声环境质量现状监测（同元监（噪）字（2019）第459号）

附件4  租赁合同

附件5  营业执照

附件6  承诺书

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西超越科技发展有限公司第一分公司 高压净化设备加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西超越科技发展有限公司第一分公司 |
| 法人代表 | 谢运廷 | 联系人 | 谢运廷 |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣东新城北沙口村8号院内 |
| 联系电话 | 13572223931 | 传真 | / | 邮政编码 | 710086 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城北沙口村8号院内 |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | (新建(改扩建(技改 | 行业类别及代码 | C3463气体、液体分离及纯净设备制造 |
| 占地面积 (平方米) | 700 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 20 | 其中环保投资 (万元) | 1.4 | 环保投资占 总投资比例 | 7% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产时间 | 2018年11月 |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 净化气体是进行许多过程的工作前提条件，目的是在允许范围内减少阻碍应用的成份含量，广泛应用于电力、电子、冶金、汽车制造、石油、仪表、纺织、轻工、化工、食品、制药、日化等行业，可与各种压缩机配套，提供无水、无尘、无油的优质气源。 陕西超越科技发展有限公司第一分公司注册于2018年9月，经营范围为机械设备、化工设备、环保设备的研制开发和销售；水处理设备的安装、改造；气体过滤的研究开发。公司主要从事压缩空气、工艺气体净化设备、水处理设备、液体过滤设备的研制等项目。工艺气体包括：氧气、氢气、氯气、氦气、氮气、氩气、沼气、煤气、乙炔气体，二氧化碳气体、天然气等。液体过滤设备包括：柴油、煤油、汽油、汽轮机油、透平油等。公司开发的煤气过滤器和乙炔气体过滤干燥装置已获国家科委颁发的专利证书。 该公司于2018年租赁陕西省西咸新区沣东新城北沙口村8号院内已建成空置厂房，建设高压净化设备加工项目。厂房本身未办理环评手续，厂区配套有办公等附属设施，无遗留环保问题。2018年11月正式运行，生产高压净化设备，年产5套。该项目租赁厂房至今，一直未完善环保手续。 2019年，本项目因无环保手续且环保措施不到位，被沣东新城列为“散乱污”企业，要求停产整改。企业根据环保要求相关政策，对厂区存在环保问题进行整改，委托我公司进行本项目环境影响报告编制工作，根据企业提供的“散乱污”企业验收通知单（见附件2），本项目已通过沣东新城“散乱污”整改提升类企业预验收，沣东新城散乱污企业整治领导小组同意本项目进行试生产。 2、环境影响评价工作过程概述 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018）“二十三、通用设备制造业”中的“69、通用设备制造及维修”的“其他（仅组装的除外）”，应进行环境影响评价并编制环境影响报告表，受陕西超越科技发展有限公司第一分公司委托（见附件1），由我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员对本工程进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行深入分析的基础上，编制完成了《陕西超越科技发展有限公司第一分公司高压净化设备加工项目环境影响报告表》。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的相关规定，本项目采用工艺和设备不属于限制类和淘汰类生产工艺和设备，属允许类项目，故本项目符合国家产业政策要求。对照国家发展改革委、商务部联合印发《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不属于禁止事项。因此，本项目建设符合地方相关政策。 规划符合性分析 与《西咸新区-沣东新城分区规划》（2010-2020）、《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）》环境影响报告书及其审查意见（市环函[2014]20号）符合性分析。 表1 项目与相关规划符合性分析 文件 规划文件要求 本项目实际情况 符合情况 《西咸新区-沣东新城分区规划》（2010-2020） ①分区划定：新城基本生态及遗址保护控制线范围作为禁建区+限建区，面积 42.09km2；基本生态及遗址报控制线范围外为适建区+已建区，面积87.27km2；②空间结构布局：两带七块：周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园城市板块、六村堡现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学城科技统筹板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态文化板块、镐京立体城市板块。 本项目位于建章宫遗址、神明台遗址景观协调区内。本项目原为沣东新城“散乱污”企业，已完成整治并通过了沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室验收。对文物遗址无不利环境影响。 符合 《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）》环境影响报告书及其审查意见（市环函[2014]20号） 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 本项目为通用设备加工产业，不属于“三高一低”企业 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目正在办理环评手续，项目未使用电镀工艺，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。 项目生活污水进入化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排。 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目仅进行机械加工，不涉及喷涂等高污染作业，项目运行期产生的主要大气污染物为焊接烟尘及切割烟尘，污染因子为颗粒物，经移动式烟尘净化器处理达标后排放。 生产工序中无VOCs产生。 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管 理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。 通过选用低噪声设备、加设基础减振、厂房隔声等措施，根据实际监测结果项目最近敏感点噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意 识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系 生活垃圾采用垃圾桶分类收集，定期清运至垃圾收集点，由环卫部门统一处理处置；一般工业固废分类收集后由具有资质的公司回收处置；企业承诺本项目不产生危险废物（见附件6）。 符合 3、“散乱污”相符性分析 2018 年继续推进关中地区“散乱污”企业综合整治。完成具有固定设施的、有污染排放的生产性“散乱污”工业企业的整治。2018年7月1日前，关中地区再次摸底核实“散乱污”企业，实行拉网式排查和综合整治，并实现动态清单式管理，确保整治到位。 符合性分析：根据沣东新城“散乱污”企业整治情况，本项目被确定为整治升级类“散乱污”工业企业，按照“先停后治”原则，进行停产整改。2019年11月本项目通过沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室的验收，现要求本项目办理相关环保手续（见附件2、附件7）。 4、选址合理性分析 ① 本项目位于阿房宫遗址景观协调区内，项目无高大排气筒，非现代钢铁化工等工业突兀形态，符合景观协调要求。周边无集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等环境保护目标，项目生产过程中产生的各污染物经过处理后可达标排放，不会对周围环境造成污染；项目所在地地质条件好，水电等基础设施完善，交通便利，可以满足本项目要求。 ② 本项目运行过程中产生的废气量很少，使用焊接的工序采用移动式烟尘净化器进行处理；生活污水进入化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排；本项目生产设备均置于车间内，采取基础减振墙体隔声措施，且经过距离衰减，对外界影响较小；固废实现减量化、无害化、资源化。通过认真落实本次环评提出的环保措施后，项目排放的“三废”排放量小，且污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 综上，从环境质量保护的角度分析，项目选址合理。 5、与相关环保政策符合性分析 与《西安市生态环境局关于规范重点领域无组织废气污染治理的通知》（市环发【2019】62号）、《陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室关于印发西咸新区污染防治攻坚战2020年工作方案的通知》（陕西咸办字〔2020〕28号）符合性分析 表2 项目与相关政策符合性分析 文件 政策要求 本项目实际情况 符合情况 《西安市生态环境局关于规范重点领域无组织废气污染治理的通知》（市环发【2019】62号） 无组织粉尘 全密闭收集处理：企业车间或建筑工地内（浓度监测位置距产生粉尘（含焊接烟尘）工序水平距离2米）无组织粉尘浓度高于1mg/m3的工业企业或施工工地（合地铁工地），应对该工序无组织粉尘进行全密收集处理。 项目运行期产生的主要大气污染物为焊接烟尘及切割烟尘，污染因子为颗粒物，经估算切割工序颗粒物产生量为0.0009t/a（0.0004kg/h），焊接工序颗粒物产生量为0.00022t/a（0.0001kg/h），产生无组织粉尘浓度很低。经移动式烟尘净化器处理后排放。 通过环保设施处理后粉尘（烟尘）浓度满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996 )限值要求，即粉尘有组织排放低于120mg/m3，周界外浓度不高于lmg/m3。 符合 局部集气处理：凡产尘工序无组织粉尘浓度低于1mg/m3的工业企业或施工工地（含地铁工地），按照国家《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）相关要求，满足控制风速和局部收集方式要求，可采用多点收集、集中处理的方式进行烟气或粉尘收集处理。 符合 粉尘处理工艺可根据企业粉尘特点，委托第三方专业机构，设计除尘工程方案，可自主选择科学合理的处理工艺，如布袋除尘、电除尘、湿式除尘等符合国家相关环境保护产品技术要求的除尘工艺均可，粉尘治理工程建设要符合相关技术规范要求。 符合 工业无组织粉尘经收集处理后，废气排放要满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996 )限值要求，即粉尘有组织排放低于120mg/m3，周界外浓度不高于1mg/m3。 符合 无组织VOCs 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，废气收集系统必须最大限度将无组织排放转变为有组织排放进行控制。工业涂料、家具制造行业必须采用全密闭集气，收集系统保持负压状态， 并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 生产工序中无VOCs产生。 符合 《陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室关于印发西咸新区污染防治攻坚战2020年工作方案的通知》（陕西咸办字〔2020〕28号） 推动特色传统产业集群升级改造。针对沣东、沣西新城塑料、机械加工、商品混凝土等特色产业集群，进一步梳理产业发展定位，从规划选址、工艺技术、装备水平、环保设施完善及规范运行等方面排查，按照“标杆建设、改造提 升、优化整合、淘汰退出”原则分类处置，建立管理整治台账，确定发展规模及布局，建设清洁化产业集群。 本项目建设单位属于“散乱污”升级改造类企业，企业已完成污染治理术改造，已通过“散乱污”整改提升类企业验收通过。 符合 强化工业企业无组织排放管控。开展建材、火电、铸造、玻璃等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，对物料（含 废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。2020 年 5 月底前，针对粉尘和 VOCs 排放的重点行业，制定整治方案，杜绝跑冒滴漏现象。 本项目不属于无组织排放重点管控行业。 符合 三、项目地理位置及四邻关系 本项目位于西安市陕西省西安市沣东新城北沙口村8号院内，厂址中心坐标经度E108.823724°，纬度N34.302431°。项目地理位置图见附图1。 项目厂区北侧为空厂房，东侧紧邻西安亿瑞丰诚机电物资有限公司，南侧紧邻中国北车集团西安车辆厂，西侧为西安新沃尔森装饰材料有限公司；项目四邻关系见附图2。 四、项目建设规模 根据项目建设情况，项目占地面积700m2，建筑面积700m2，厂区主要建设内容有生产厂房和其他生活辅助设施。主要经济技术指标见表3，主要工程组成见表4。 表3 本项目主要经济技术指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 20 全部企业自筹 其中：环保投资 万元 1.4 占总投资的7% 2 厂房占地面积 m2 700 / 3 年工作日 天 258 每天8h 4 劳动定员 人 6 1人住宿，无食堂 表4 项目建设内容情况表 项目组成 名称 建设内容 备注 主体工程 生产车间 机械加工车间1座，42m×12m×8m，为1F钢构结构建筑，建筑面积共500m2，厂区内设置生产区、原料堆存区、成品展示区，厂区已硬化。 已建成 辅助工程 办公生活区 厂区北侧为生活办公区，2F，建筑面积150m2，提供一人住宿，无食堂 已建成 公用工程 给水 由市政管网供水 依托市政 排水 生活污水进入化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排 已建成 供电 市政电网供电 | 依托市政 供暖制冷 厂房采用自然通风，无制冷设备；办公室采用分体式空调供暖制冷 已建成 环保工程 废水治理 生活污水进入化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排 已建成 废气治理 切割工序和焊接工序产生的烟尘由2套移动式烟尘净化器收集处理后无组织排放 已建成 噪声治理 主要设备位于厂房内，采用隔声、基础减振降噪、设备定期维护 已建成 固废治理 生活垃圾 分类收集后由环卫部门统一清运 已建成 一般工业固废 企业产生的一般固体废物收集由具有资质的公司回收处置 已建成 危险废物 不产生危险废物 | / 五、项目主要设备 项目主要设备见表5。 表5 项目主要设备一览表 序号 设备 规格 数量 单位 备注 1 电焊机 BX1-250-2 1 台 已安装 2 氩弧焊机 WSM-400I 1 台 已安装 3 套丝机 Z3T-N100B 1 台 已安装 4 台钻 8T-16A 1 台 已安装 5 摇臂钻 Z3732X8 1 台 已安装 6 氧-乙炔气割枪 / 1 套 已安装 7 移动式烟尘净化器 / 2 套 已安装 六、原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗情况见表6。 表6 原辅材料及能源消耗表 序号 类型 名称 年消耗量 储存量 备注 1 原料 钢管 3t/a 3t/a 钢材市场 2 槽钢 3t/a 3t/a 3 角钢 2t/a 2t/a 4 标准件 0.5t/a 0.5t/a 成品配件，无需加工 5 辅料 氩气 60m3/a 0.32m3/a 40L/瓶 6 氧气 48m3/a 0.7m3/a 40L/瓶 7 乙炔 36m3/a 0.2m3/a 40L/瓶 8 焊丝 0.05t/a 0.05t/a / 9 能源 水 60m3/a / 市政 10 电 7200kW·h / 原辅材料理化性质： 焊丝：本项目焊接方法主要采用氩弧焊，焊丝材质为碳钢焊丝，不含铅等有毒有害重金属，具有机械性能好，耐磨性好，抗裂性好等优点。 七、生产规模及产品方案 表7 项目产品方案 产品名称 产量 备注 高压净化设备 5套 产品尺寸根据客户要求定制 八、公用工程 1、用电 本项目用电接入市政电网，年用量约7200KW·h。 2、给水 供水接入自来水给水管网，总新鲜用水约为60m3/a。项目用水主要为办公生活用水。 办公生活用水：项目劳动定员6人，年工作258天，每天8小时一班制，1人住宿。根据现场调查资料，本项目办公生活用水量为60m3/a（0.23m3/d）。 3、排水 本项目无生产废水产生。根据现场调查资料，本项目办公生活用水量为60m3/a（0.23m3/d）。生活废水按80%计，则生活废水产生量为48m3/a（0.18m3/d）。生活污水进入化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 4、采暖及制冷 本项目办公生活区供暖和制冷采用分体式空调，车间采用自然通分，不供暖制冷。 九、平面布置 本项目厂区平面布置以南北布置为主。大门位于厂区西侧，生活办公区位于厂区北侧，生产厂房位于厂区南侧，整个生产区布局紧凑，工艺流程顺畅，能满足生产要求。项目厂区平面布置见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁已建闲置厂房，厂址位于陕西省西安市沣东新城北沙口村，无遗留污染问题，因此不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。 本项目于2018年正式运行，主要从事高压净化设备的生产，现有职工及管理人员共6人，厂区提供住宿，无食堂，现项目无环评手续。根据对周围进行走访调查，本项目运营期无环境污染纠纷投诉。本项目现状废气、废水、噪声、固废措施可行，现要求本项目办理相关环保手续。 |

# 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，规划总面积159.3平方公里。辖区内包含建章路街办、三桥街办、王寺街办、斗门街办、沣东街道等。 本项目位于位于西安市陕西省西安市沣东新城北沙口村8号院内，中心坐标经度108.823724，纬度34.302431。 二、地形地貌 西咸新区沣东新城地貌类型属渭河冲积平原，地势南高北低。由北向南，依次为河漫滩及一、二、三级阶地。西部河漫滩和一级阶地非常开阔，东部阶地紧凑高耸。二、三级阶地东高西低，河漫滩与一级阶地转为西高东低。 项目场区属于渭河二级阶地上，地势较平坦，场区地貌单一，基本无障碍物等。地质条件简单，无不良地质构造。地层上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水位埋深一般在8~10m，对建筑物基础不会造成不良影响。 根据现场踏勘，场地较为平坦。 三、气候、气象 沣东新城地处西安、咸阳交汇处，属暖温带半湿润大陆性季风气候，雨量适中，四季分明。冬季比较干燥寒冷，春季温暖，夏季炎热多雨，秋季温和湿润。年平均气温9～13.2℃，最低温度可达-19℃，最高温度可达43℃。年降水量约550.5mm，降水多集中在6～10月，占年降水的75.1%。雨热同期，对夏季作物的成熟和秋季作物的生长发育很有利。受地形影响全年风向多为东北风（NE），年平均风速为1.3～2.6m/s。 四、水文 （1）地表水 项目所处区域涉及的河流主要是渭河及太平河。 渭河是黄河最大支流，发源于今甘肃省定西市渭源县鸟鼠山，主要流经今甘肃天水、陕西省关中平原宝鸡、咸阳、西安、渭南等地，至渭南市潼关县汇入黄河。渭河干流横跨甘肃东部和陕西中部，全长818km，流域总面积134767km2，渭河多年年平均径流量75.7亿m3，陕西境内为53.8亿m3，径流地区分布不均，总的趋势是自南而北减小，秦岭、关山区高，原区、谷地区低；西部大于东部，中游比下游径流丰富。渭河属季节性河流，径流年内分配极不均匀，一般来说7～9为丰水月，12月至翌年3月为枯水月。 太平河是皂河的一级支流，位于西安市西北郊，自高新区市政箱涵出水口至入皂河口，全长24.917km，其中沣东新城内的长度约为20.982km，太平河规划总汇流面106.1km2。太平河是西安市城市排水系统中皂河排水系统的重要组成部分，主要接纳西高新二次创业区域及河道沿途经过的长安区斗门街道办和王寺街道办、西安市雁塔区和未央区、咸阳秦都区沿途的雨污水排放。容纳西安市第六污水处理厂、西安市第七污水处理厂和沣东污水处理厂的排水，还有昆明池退水，最大排放量达到154万立方米。 （2）地下水 沣东新城境内地下水类型为潜水和承压水。目前限制深井抽提承压水，因而现在扰动的主要是地下潜水，其含水量丰富，地下水径流方向由南向北。海拔高度438-502m，埋水深度约10m，境内潜水主要靠大气降水补给，还有上游秦岭北坡汇水下渗补给、灌溉渗透等补给，地下潜水随降雨呈季节性变化。 根据现场踏勘，项目最近地表水体为厂址西侧约6500m处的沣河。 五、土壤、植被及生物多样性 经现场调查，本项目所在区域地势较为平坦，区域为城镇生态系统，植被发育一般，主要为人工栽培的农作物和城市风景绿化植物为主，主要有杨树、槐树、松树、柳树及绿化灌木等。生物多样性一般，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。项目所在地周边环境良好，其城市生态系统绿化物种和绿化指标均符合西咸新区沣东新城城市规划指标。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 本项目位于陕西省西安市沣东新城北沙口村，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境控制质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 本项目环境质量现状评价，根据陕西省生态环境厅2020年2月26日发布的《2019年1-12月全省环境空气质量状况》中西咸新区自动监测站数据中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表8 环境空气监测结果一览表 （单位：μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.43 不达标 PM10 年平均质量浓度 96 70 137.14 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.33 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 CO 24小时平均浓度第95百分位数浓度 1700 4000 42.5 达标 O3 8小时平均浓度第90百分位数浓度 158 160 98.75 达标 由上表可以看出：项目所在区域SO2、NO2的年平均值和CO24小时、O38小时的平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，PM2.5和PM10的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，说明本项目所在区域环境空气质量不达标。 二、声环境质量现状 为了解项目区声环境质量现状，建设单位委托陕西同元环境检测有限公司在2019年12月29日、30日对项目厂区及敏感点进行噪声监测，厂界南侧与中国北车集团西安车辆厂厂房紧邻，且该厂房内有锯床，故本项目在厂界北东西及有代表性的敏感点北沙口小区各布设一个监测点，声环境监测点位布置见图2。监测期间项目正常运营，监测时段主要产噪设备均处于运行状态，本项目建成以来夜间均不生产，各厂界监测点位选取了厂界噪声最大点，各监测点位均具有可代表性。对项目厂界噪声现状监测结果见表9。 表9 环境噪声监测结果统计表 单位dB(A) 监测地点 12月29日 12月30日 评价标准（GB3096-2008） 2类标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#厂界北 51 43 52 44 60 50 2#厂界东 49 45 50 44 3#厂界西 54 42 55 43 4#北沙口小区 52 47 51 48 图2 监测点位图 根据厂界噪声监测结果表明，厂界及敏感点噪声昼间、夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值（昼间≤60B（A）、夜间≤50dB（A））。项目区域声环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据实际调查，项目周边有居民分布，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区等，评价范围内无明显环境制约因素。 评价项目所在地为居住、商业与工业混合区，保护环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，保护声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目大气环境影响评价等级为三级评价，因此未设立大气环境保护目标。 项目主要环境保护目标及保护级别见表10。 表10 主要环境保护目标及保护级别 名称 坐标 保护对象 人数 保护内容 环境功能区 相对方位 相对厂界距离（m） 经度 纬度 北沙口小区 108.822567 34.302472 居住区 1400 人群健康 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类 W 90

# 评价适用标准

环境质量标准 一、环境空气质量标准 项目所在地环境空气质量功能区为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；颗粒物执行详见表11。 表11 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 单位 浓度限值 执行标准 SO2 年平均 μg /m3 60 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2中二级标准 24小时平均 μg/m3 150 1小时平均 μg/m3 500 NO2 年平均 μg/m3 40 24小时平均 μg/m3 80 1小时平均 μg/m3 200 CO 24小时平均 mg/m3 4 1小时平均 mg/m3 10 O3 日平均8小时平均 μg/m3 160 1小时平均 μg/m3 200 PM10 年平均 μg/m3 70 24小时平均 μg/m3 150 PM2.5 年平均 μg/m3 35 24小时平均 μg/m3 75 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 μg/m3 200 24小时平均 μg/m3 300 二、声环境质量标准 项目区声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，其标准值见表12。 表12 声环境质量标准 级别 单位 标准限值 执行标准 昼间 夜间 2类 dB（A） 60 50 《声环境质量标准》(GB3096-2008)

污染物排放标准 一、废气 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准，见表13。 表13 大气污染物综合排放标准 执行标准 无组织粉尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 周界外浓度最高点浓度≤1.0mg/m3 二、废水 运营期废水主要为生活污水，排放执行《污水综合排放标准》(GB68978-1996)中三级标准、其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准限值要求； 表14 生活污水排放执行标准 标准名称及级（类）别 项目 标准限值 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 COD 500mg/L BOD 300mg/L SS 400mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准 氨氮 45 mg/L 三、噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类，详见表15。 表15 噪声排放标准 监测点 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 厂界 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 dB（A） 60 50 四、固体废物 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求。

总量控制标准 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOX、VOCS。 生活污水进入化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排。

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期 本项目施工期已结束，本次评价不对施工期影响进行分析。 2、运营期 图3 生产工艺流程图 工艺流程及产污环节： 1）下料：根据设计尺寸对外购来的原料按照所需尺寸进行下料，采用切割机、套丝机、钻床对钢材进行切割、套丝、开孔。该工序产生切割烟尘、边角料、熔渣、噪声。 2）焊接：对下料后的半成品进行组装焊接，焊接方法采用氩弧焊。该工序产生焊接烟尘、噪声、焊渣。 3）装配：经焊接后的半成品与外购的标准件进行组装，对完成组装的成品进行检验，产品入库。 表16 运营期产物情况一览表 类别 产污情况 产污部位 污染因子 废气 切割烟尘 下料 颗粒物 焊接烟尘 组焊 颗粒物 废水 生活污水 办公生活 COD、BOD5、SS、NH3-N 固废 生活垃圾 办公生活 生活垃圾 边角料、金属屑 机械加工 边角料、熔渣 烟尘净化器收尘 烟尘净化器 金属粉尘 噪声 设备噪声 生产车间 噪声

主要污染工序 一、施工期 本项目租赁原有厂房，施工期主要为车间的设备安装调试。本项目施工期已于2018年结束，本项目主要对运营期进行分析。 二、运营期 1、大气污染源 根据现场调查，企业在生产过程中，目前废气主要为下料切割烟尘和焊接烟尘。 （1）切割烟尘 本项目，采用氧气-乙炔气体火焰切割。根据《焊接技术手册》提供数据，氧气-乙炔切割每分钟产尘量40-80mg（取60mg）。根据建设单位提供资料，该工序每天工作时间约为1h，则年运行约为258h，则烟尘产生量为0.0009t/a（0.0036kg/h）。 项目切割设备配备移动式烟尘净化器，收集率80%计，净化器的除尘效率为85%，净化后的切割烟尘在车间内无组织排放。未经收集的颗粒物量为0.0002t/a，净化器收集处理后排放的颗粒物量为0.0001t/a，火焰切割烟尘的无组织排放量见表17。 表17 切割烟尘无组织排放量表 车间号 污染源 处理措施 效率 无组织排放量 （t/a） 无组织排放速率（kg/h） 生产车间 火焰切割 配备移动式烟尘净化器 收集效率≥80% 除尘效率≥85% 0.0003 0.0012 （2）焊接烟尘 本项目采用焊接方式主要为氩弧焊，根据现场调查资料，氩弧焊使用焊丝量约为0.05t/a。氩弧焊属于闪光焊，施焊时产生焊接烟尘含有 NOx、O3、MnO2、Fe2O3等，焊接材料的发尘量为2～5g/kg。焊接工序发尘量见表18。 表18 焊接工序发尘量 焊接方法 焊料 每公斤焊接材料的发尘量（g/kg） 氩弧焊 焊丝 2～5，取3.5 根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（郭永葆），推算本项目生产线产生电焊烟等污染物的情况见表19。 表19 生产线焊接产生大气污染物情况 车间号 污染源 焊丝年用量（t/a） 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 生产车间 氩弧焊 0.05 0.0002 0.0001 项目焊机配备移动式烟尘净化器，收集率按80%计，焊接烟尘净化器的除尘效率为85%，净化后的焊接烟尘在车间内无组织排放。根据建设单位提供资料，该工序每天工作时间约为8h，则年运行约为2064h，未经收集的颗粒物量为0.00004t/a，净化器收集处理后排放的颗粒物量为0.00002t/a，则焊接烟尘的无组织排放量见表20。 表20 焊接烟尘无组织排放量核算一览表 车间号 污染源 处理措施 效率 无组织排放量（t/a） 无组织排放速率（kg/h） 生产车间 焊接烟尘 配备移动式烟尘净化器 收集效率≥80%，除尘效率≥85% 0.00006 0.00003 2、废水 本项目无生产废水产生。项目劳动定员6人，年工作258天，每天8小时一班制，提供1人住宿。根据现场调查资料，本项目办公生活用水量为60m3/a（0.23m3/d）。废水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为48m3/a（0.18m3/d）。生活污水排入化粪池处理后，由当地村民定期清运，用作农肥，不外排。 表21 项目废水生产、排放一览表 废水名称 废水量 COD BOD5 SS 氨氮 生活污水 48m3/a 产生浓度mg/L 350 180 350 30 产生量t/a 0.0168 0.0086 0.0168 0.0014 去除率（%） 20 18 30 / 排放浓度mg/L 280 147.6 245 30 排放量t/a 0.01344 0.00705 0.01176 0.00144 3、噪声 噪声主要来自机加工车间内的切割设备、摇臂钻、台钻、焊接设备等机械设备噪声，噪声源强为68～85dB（A）。具体情况见表22。 表22 项目主要噪声源及防治措施 序号 设备名称 噪声级dB（A） 数量（台） 噪声类型 防治措施 1 摇臂钻 85 1 机械噪声 间歇式 通过基础减振，厂房隔离，设备定期维护减小噪声对周围环境的影响 2 立钻 85 1 机械噪声 间歇式 3 氧-乙炔气割枪 70 1 机械噪声 间歇式 4 电焊机 85 1 机械噪声 间歇式 5 氩弧焊机 85 1 机械噪声 间歇式 6 套丝机 75 1 机械噪声 间歇式 7 移动式烟尘净化器风机 85 2 机械噪声 间歇式 4、固废 本项目产生的固体废弃物包括一般工业固体废物和生活垃圾。 一般工业固体废物包括切割边角料、熔渣、焊渣和烟尘净化器收集粉尘，根据现场实际调研情况，本项目固废产生量见表23。 表23 项目固废产生量 类别 名称 产生量（t/a） 一般固废 切割边角料 0.8 熔渣、焊渣 0.01 烟尘净化器收集粉尘 0.00075 生活垃圾 1 （1）切割边角料 主要来源于运营期的机械加工，根据现场调查资料，本项目边角料的产生量为0.8t/a。建设单位将边角料堆放于一般固体废物暂存间，堆放区地面进行水泥硬化等处理。随后由有资质的单位回收处理。 （2）熔渣、焊渣 根据现场调查资料，本项目熔渣、焊渣的产生量为0.01t/a，暂存于一般固体废物暂存间，随后由有资质的单位回收处理。 烟尘净化器收集粉尘 根据现场调查资料，烟尘净化器中收集的粉尘不到1kg，按物料守恒法计算该粉尘产生量为0.00075t/a，暂存于一般固体废物暂存间，随后由有资质的单位回收处理。 （4）生活垃圾 项目有员工6人，根据现场调查资料，则项目的生活垃圾产生量约1t/a，生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 切割废气 | 烟尘 | 0.0009t/a（0.0036kg/h） | 0.0003t/a（0.00115kg/h） |
|  | 焊接废气 | 烟尘 | 0.0002t/a（0.0001kg/h） | 0.00006t/a（0.00003kg/h） |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L | 0.0168t/a | 280mg/L | 0.01344 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.0086t/a | 147.6mg/L | 0.00705 |
|  |  | SS | 350mg/L | 0.0168t/a | 245mg/L | 0.01176 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.00144t/a | 30mg/L | 0.00144 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1t/a | 分类收集，交环卫部门处置 |
|  | 一般工业 固废 | 边角料 | 0.8t/a | 集中收集，暂存在固废间，由具有资质的公司回收处置 |
|  |  | 熔渣、焊渣 | 0.01t/a |  |
|  |  | 烟尘处理器粉尘 | 0.00077t/a |  |
| 噪声 | 噪声源主要是切割机、电焊机等设备，噪声级68～80dB（A）。通过基础减振，厂房隔离，设备定期维护减小噪声对周围环境的影响。经监测厂界及敏感点噪声昼间、夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值（昼间≤60B（A）、夜间≤50dB（A））。 |
| 主要生态影响 项目租赁已建成的现有闲置厂房进行生产，无施工建设过程，对生态环境无新增破坏作用。运行期在各项环保设施正常运行状态下，各种污染物能够做到达标排放，对周围生态环境影响不大。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目已施工结束，无施工期遗留环境问题，本次环评不对其进行环境影响分析。营运期环境影响及环保措施分析 一、大气环境影响分析及环保措施 1、大气污染防治措施 根据工程分析，本项目在切割、焊接会产生少量烟尘。经移动式烟尘净化器处理后，无组织排放量为0.00036t/a（0.0012kg/a）。 措施有效性分析：移动式烟尘净化器是专为治理焊接作业时产生烟尘、粉尘而开发的一款工业环保设备。工作原理为：含尘空气通过引风机的吸力，经过万向吸气臂进入箱体，首先通过阻活隔板打散火星，通过外部过滤，粉尘被挡在滤筒外部，滤筒内部的静空气通过引风机排除。该设备收集效率80%，处理效率85%，处理后颗粒物排放量能满足标准要求，该措施可行。 2、正常工况下无组织排放源影响预测结果及分析 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表24 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表25 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来源 颗粒物 二类限区 日均 300.0 GB 3095-2012 污染源参数 表26 面源调查参数清单 序号 产污环节 污染物 主要污染防治设施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 标准名称 浓度限值 （μg /m3） 1 切割 颗粒物 移动式烟尘净化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0mg/m3 0.0003 0.00115 2 焊接 颗粒物 0.00006 0.00003 无组织排放总计 0.00036 0.00118 表27 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标(°) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) 颗粒物 矩形面源 108.823532 34.302454 386.00 42.00 12.00 3.5 0.0012 （3）项目参数 估算模式所用参数见表28。 表28 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 1100000 最高环境温度 42.0 最低环境温度 -19.7 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / （4）评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表29 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax(μg/m³) Pmax(%) D10%(m) 矩形面源 颗粒物 900.0 4.9 0.5444 / 表30 本项目贡献质量浓度及浓度占标率 下风向距离（m） 矩形面源 颗粒物浓度(μg/m³) 颗粒物占标率(%) 22.0 4.9000 0.5444 50.0 1.4283 0.1587 100.0 0.5002 0.0556 200.0 0.1857 0.0206 300.0 0.1053 0.0117 400.0 0.0707 0.0079 500.0 0.0519 0.0058 600.0 0.0404 0.0045 700.0 0.0327 0.0036 800.0 0.0272 0.0030 900.0 0.0231 0.0026 1000.0 0.0200 0.0022 1200.0 0.0156 0.0017 1400.0 0.0126 0.0014 1600.0 0.0105 0.0012 1800.0 0.0089 0.0010 2000.0 0.0077 0.0009 2500.0 0.0057 0.0006 3000.0 0.0044 0.0005 3500.0 0.0036 0.0004 4000.0 0.0030 0.0003 4500.0 0.0025 0.0003 5000.0 0.0022 0.0002 10000.0 0.0009 0.0001 11000.0 0.0008 0.0001 12000.0 0.0007 0.0001 13000.0 0.0006 0.0001 14000.0 0.0005 0.0001 15000.0 0.0005 0.0001 20000.0 0.0003 0.0000 25000.0 0.0003 0.0000 下风向最大浓度 4.9000 0.5444 下风向最大浓度出现距离 22 D10%最远距离 / 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放颗粒物的Pmax值为0.5444%，Cmax为4.9μg /m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 由预测结果可知本项目排放的颗粒物产生量较小，经过移动式烟尘净化器收集处理后排放量很小，可达到国家相关标准要求的排放限值，故该废气处理实施有效可行。 4、大气环境防护距离 根据预测本项目营运期污染物排放浓度远小于标准限值，最大占标率仅为0.5444%，因此无需设置大气环境防护距离。 5、大气环境影响评价自查表 表31 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级√ 评价范围 边长=50km□ 边长 5～50km□ 边长=5 km□ 评价因子 SO2 +NOx 排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a√ 评价因子 基本污染物 (颗粒物) 其他污染物 (/) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准□ 附录D □ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标√ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF □ 网格模型□ 其他 √ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长 5～50km □ 边长 = 5 km √ 预测因子 预测因子(颗粒物) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 √ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100% √ C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30% √ C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放 1h 浓度 贡献值 非正常持续时长（ ）h C非正常≤100% □ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加 达标□ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k＞-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 √ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测√ 评价结论 环境影响 可以接受 √ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2:（0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物：（0.00036t/a） VOCs:（0）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 二、地表水环境影响分析 项目生活污水进入化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排。因此本项目不会对周围水环境产生明显的不良影响。 声环境影响分析 项目位于GB3096—2008规定的2类区，依据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，将环境噪声评价工作级别确定为二级。 （1）源强分析 本项目产生的噪声主要来自生产设备产生的噪声，噪声值为70-85dB。根据现场勘查，厂区目前采取的环保措施为：机械设备安装于室内，集中布置，墙体阻隔在一定程度上减轻对周边声环境的影响。设备在选型上选用低噪声设备，同时采取隔声、减振措施，使厂界和周围环境噪声达到相关标准。项目主要噪声源及采取措施后的声源强见下表。 表32 噪声预测源强表 序号 设备名称 声级值 /dB（A） 治理措施 减噪后单台声压级dB（A） 噪声源距离各预测点位置（米） 备注 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 摇臂钻 85 基础减振 75 38 3 3 9 室内 2 立钻 85 75 36 3 5 9 室内 3 氧-乙炔气割枪 70 68 21 3 20 9 室内 4 电焊机 85 80 25 3 16 9 室内 5 氩弧焊机 85 80 27 3 13 9 室内 6 套丝机 75 65 31 3 10 9 室内 7 移动式烟尘净化器风机 85 基础减振/隔声罩 65 26 3 15 9 室内 （2）预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测。对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中：LA（r）——噪声源在预测点的声压级，dB(A)； ——参考位置处的声压级，dB； TL——隔墙（或窗户）的隔声量，取25dB； ——车间平均吸声系数，取0.15； ——参考位置距声源中心的位置，取1m。 各测点声压级计算公式： 式中：Lp——总声级，dB(A)； Li——第i个声源到预测点处的声压级，dB(A)； n——n个声源。 （3）预测结果及评价 表33 项目各预测点的贡献值 单位：dB(A) 预测点 昼间噪声值 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 敏感点 北沙口小区 贡献值 37.75 54.80 48.24 46.84 26.6 本项目夜间不生产，预测结果为昼间预测，经预测结果可知，厂界四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间标准限值，对敏感点北沙口小区的贡献值为26.6，噪声值较小；项目厂区以及北沙口小区声环境质量良好。对比表9在正常工况下的环境噪声监测结果，结论一致，预测结果可信。 为进一步减轻项目设备噪声对周围声环境的影响，本评价建议建设单位采取以下措施： 1）所有设备均位于生产车间内；设备设减振基础，紧固设备上所有零部件，避免零部件松动而产生额外振动； 2）设备平面布置时，将噪声源较高的设备尽量远离场界布设，注意在设备合理布置正常运行的情况下远离西侧的北沙口小区； 3）加强生产管理，减少不正常噪声污染； 4）加强设备维修和日常维护，使各设备均处于正常良好状态运行。 四、固体废弃物影响分析 本项目一般工业固体废物包括切割边角料、熔渣和焊渣，由具有资质的公司回收处置。 本项目不产生危险废物。 综上所述，本项目固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准的要求，符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，由具有资质的公司回收处置，对周围环境的影响较小。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“通用、专用设备制造及维修”中“其他”，地下水类别为Ⅳ类，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。本次仅对地下水环境影响做简单分析。 本项目不取用地下水，也不向地下注水和排水，项目正常情况下不会对地下水造成污染影响。项目在营运期生产过程中不涉及重大污染物质，生活污水水质简单，水量较小，无重金属污染物，且厂区内化粪池已做防渗处理，其他区域地面将全部硬化。本环评认为经采取以上防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水、土壤以及地表水。 综上所述，本项目运营期在采取从源头加强控制，分析认为，项目不会对区域地下水造成影响。 六、土壤环境影响分析 本项目行业类别属通用设备制造，占地面积为700m2，占地规模为小型；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A可知，本项目属于“制造业-设备制造”中的“其他”，属于III类项目；项目所在地位于北沙口村，因此项目敏感程度为不敏感，可不开展土壤环境影响评价。 表34 建设项目土壤评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / / 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目位于已建成工业厂房，地面全部水泥硬化，故正常情况下，在车间内部发生的物料泄露不会对土壤产生直接影响。环评要求本项目一般工业固体废物收集外售；生活垃圾定点收集，由当地环卫部门及时清运及处理。项目固体废物处置符合“减量化、资源化、无害化”的处置原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中对固废处置的相关要求。 生活废水经污水管网输送到化粪池的过程中，即使因管网破裂等原因，造成生活废水泄露，因为本项目生活污水水质简单，无重金属污染物，废水泄露不会对土壤产生影响。 因此，在采取以上有效的措施后，运营期对土壤的影响较小。 七、环境风险评价 （1）风险识别 生产过程中涉及的原辅料及中间产品按照《危险化学品名录》（2015）和《危险化学品分类和品名编号》（GB12268-90）界定，主要包括：有毒有害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境等具有危害的剧毒化学品和其他化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的标准进行危险性识别，本项目火焰切割采用的乙炔工业气瓶为风险物质，其理化性质见表34。 表35 乙炔理化性质一览表 标 识 中文名 乙炔 英文名 acetylene 分子式 C2H2 分子量 26.04 危规号：21024 UN编号：1001 CAS号 74-86-2 理化性质 外观与性状 易燃气体 禁忌物 强氧化剂、碱类、酸类 饱和蒸汽压（kPa） 4053(16.8℃) 燃烧热kJ/mol 1298.4 熔点 -81.8℃(119kPa) 沸点 -83.8℃ 相对密度（水） 0.62 相对密度（空气） 0.91 临界温度 35.2℃ 临界压力 6.14MPa 溶解性 微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯 闪点（℃） ＜-50 毒理学 资料 LD50：无资料； LC50：无资料 危险特性 燃烧性 2.1类易燃气体 引燃温度（℃） 305 爆炸下限（%） 2.1 爆炸上限（%） 80.0 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 健康危害 具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。 急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。 环境危害 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 急救措施 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 消防措施 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 贮运条件 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中， 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 （2）评价工作等级划分 本项目风险物质乙炔按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，重大危险源判定见表37，据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 表36 危险化学品名称及其临界量 装置 危险化学品名称 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）临界量（t） 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）临界量（t） 实际量 （t） 该种危险物质Q值 备注 乙炔气瓶 乙炔 10 1 0.2 0.2 厂区常态存储5个乙炔气瓶 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，故环境风险潜势为I，故项目风险评价等级为简单分析。 表37 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 陕西超越科技发展有限公司第一分公司高压净化设备加工项目 建设地点 （陕西）省 （）市 （西咸新区）区 （）县 （北沙口村）园区 地理坐标 经度 108.823724 纬度 34.302431 主要危险物质及分布 主要危险物质：乙炔 分布：生产车间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 乙炔风险物质意外火灾产生的二次大气污染物对评价范围内大气环境敏感点的影响。 风险防范措施要求 ①气瓶应储存在通风良好的库房里，必须直立放置；周围设立防火防爆标志，并配备干粉或二氧化碳灭火器，禁止使用四氯化碳灭火器。 ②乙炔瓶等不能靠近热源或电器设备，防止暴晒，与明火距离不小于10m，严禁用火烘烤。搬运时温度要保证在40℃以下。 ③在运输、储存和使用过程中，避免气瓶剧烈振动和碰撞，防止脆裂爆炸，氧气瓶要有瓶帽和防震圈。 ④禁止敲击和碰撞，气瓶使用时应采取可靠的防倾倒措施。 ⑤应按规定每3年定期进行技术检查，使用期满和送检未合格气瓶均不准使用。 ⑥严禁使用明火检漏。 ⑦应使用正式厂家合格产品，胶管应具有足够的抗压强度和阻燃特性。 ⑧氧气与乙炔胶管不得互相混用和代用，不得用氧气吹除乙炔管内的堵塞物，同时应随时检查和消除割、焊的漏气或堵塞等缺陷，防止在胶管内形成氧气与可燃气体的混合气体。 ⑨气割操作需要巨大的氧气输出量，因此与氧气表高压端连接的气瓶阀门应全打开，以保证提供足够的流量和稳定压力，防止低压表虽已表示工作压力，但使用时压力突然下降，导致发生回火并可能倒燃进入氧气胶管而引起爆炸。 八、环境管理及监测计划 1、环境管理现状 为防止项目的运行对周围环境产生影响，公司设立专门的环境管理负责人，明确负责人职责，具体包括以下方面： （1）按环保部门有关规定和要求，搞好生产车间的环境管理。全体职工参与，隐患自除，责任自负，避免对周边环境的影响； （2）加大力度提高全体职工的环保意识，对在岗职工进行技术培训的同时，还对其进行应急方面的培训，完善自身管理； （3）根据本项目的废气、废水、噪声及固废等产污环节，环保人员负责每日的环境保护工作的检查和管理。 2、环境监测制度现状 本项目运行至今尚未开展日常监测工作。 3、环境管理及环境监测制度改进措施 环境监测其目的是为全面、及时掌握项目污染动态、项目生产过程中的环境质量动态和向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 表38 项目环境监测计划 监测类别 污染源 监测点位置 监测项目 监测频率 废气 生产车间 厂界上风向1个、下风向3个 颗粒物 每年一次 噪声 厂区噪声 在厂界四周1m处各设1个点 等效连续 A声级Leq（A） 每季度一次 固废 固体废弃物 固体废弃物排放量及处置方式 / 不定期 九、环保投资 本项目环保投资约1.4万元，占总投资的7%。其环保投资明细见表38。 表39 环保投资一览表 序号 污染物 处理措施与设施 数量 估算环保投资（万元） 1 废气 移动式烟尘净化器 2台 0.3 2 噪声 隔声、基础减振等 配套 0.1 3 固废 固废间 / 1.0 合计 / 1.4 十、环保验收清单 表40 环保验收清单 类别 污染源 环保设施名称 验收标准 废气 焊接烟尘 移动式净化器 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织标准排放监控浓度限值 切割粉尘 废水 生活污水 经市政管网进入污水处理厂 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 级标准 噪声 设备噪声 设置基础减震、厂房隔声等 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准 十一、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表41。 表41 污染物排放清单 污染类别 污染源 污染因子 排放源强 治理设施 执行标准 废气 切割 颗粒物 0.0003t/a 移动烟尘净化器 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放标准 焊接 颗粒物 0.00006t/a 废水 生活污水 COD 280mg/L，0.01344t/a 生活污水进入化粪池，定期清掏，用作农肥，不外排 / BOD5 147.6mg/L，0.00705 t/a SS 245mg/L，0.01176 t/a NH3-N 30mg/L，0.00144 t/a 噪声 厂区 噪声 / 选用低噪声设备，减振、厂房隔声等措施 （GB12348-2008）2 类标准 固废 生产区 废边角料 0.8t/a 集中收集，由具有资质的公司回收处置 不形成二次污染 熔渣、焊渣 0.01t/a 烟尘处理器粉尘 0.00077t/a 生活区 生活垃圾 1t/a 分类收集，定期由环卫部门外运处置

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 切割废气 | 烟尘 | 移动式烟尘净化器（除尘效率≥85%） | 厂界下风向满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 |
|  | 焊接废气 | 烟尘 |  |  |
| 水 污染物 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、BOD5等 | 油水分离器、化粪池 | 不外排 |
| 固废 | 生活固废 | 生活垃圾 | 分类收集后交由环卫部门统一处置 | 合理处置 |
|  | 一般工业固废 | 边角料 | 由具有资质的公司回收处置 |  |
|  |  | 熔渣、焊渣 |  |  |
|  |  | 烟尘处理器粉尘 |  |  |
| 噪声 | 生产车间 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，设备基础减振，厂房隔声等 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目租赁已建成厂房进行建设。因此，本项目对周围的生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、项目概况 陕西超越科技发展有限公司第一分公司高压净化设备加工项目于2018年在西安市沣东新城北沙口村8号院内建成投产。根据营业执照许可经营项目及现场调查，企业从事机械设备、化工设备、环保设备的研制、开发、销售；水处理设备的安装、改造；气体过滤的研究开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），年加工高压净化设备5套。 二、环境质量现状 1、环境空气 根据环境质量公报，本区域属于不达标区，所在区域 SO2、CO 均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，二氧化氮（NO2）、PM10、PM2.5、臭氧（O3）日均值第 90 百分位浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境 评价区声环境质量昼夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，敏感点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 三、环境影响分析 1、环境空气影响分析 项目运行期废气主要为切割烟尘和焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后排放，无组织排放经预测满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准相关要求，对外环境影响较小。 2、废水环境影响分析 本项目产生的废水主要为员工生活污水，经化粪池处理后由当地村民定期清运，用作农肥，不外排。 3、声环境影响分析 本项目各生产设备运行时产生的噪声，经基础减振等措施，再经墙体隔声和距离衰减后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，对外环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理；废边角料、熔渣和焊渣、烟尘处理器收集粉尘由具有资质的公司回收处置。项目产生的固体废物均合理妥善处置，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目符合国家产业政策和相关规划，落实工程设计和报告表提出的环境污染防治措施后，污染物可实现达标排放，从环境保护的角度分析，项目建设总体可行。 四、结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址合理，无重大环境制约因素。项目运营期对局部环境带来一定的不利影响，在全面落实环评提出的各项环保措施的情况下，各项污染物均能达标排放，固体废物均合理处置，项目运营后周围环境质量不会发生明显变化，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。 五、要求与建议 1、要求 （1）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 （2）对设备定期维修保养，减少设备不正常工况下产生的高噪声。 （3）项目须如实落实环保设施投资，确保实现“三同时”制度，并做好环保设备验收工作。 2、建议 （1）制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展； （2）加强环保宣传，对管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识； （3）加强厂区环保管理，注意在设备检修时减少污染物的排放；

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

新鲜水0.23

生活用水

损耗0.05

定期清掏

化粪池

0.18

钢材

切割烟尘、边角料、熔渣、噪声

下料

焊接烟尘、焊渣、噪声

焊接

配件

装配

产品