建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项 目 名 称  ：        机械加工项目

建设单位(盖章):   陕西恒远机械制造有限公司

编制日期：二〇二〇年八月

西安寒武纪生态工程有限责任公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 机械加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西恒远机械制造有限公司 |
| 法人代表 | 苏欣 | 联系人 | 吴钢 |
| 通讯地址 | 西咸新区沣东新城水厂东路甲33号 |
| 联系电话 | 18991300047 | 传真 | / | 邮政编码 | 710086 |
| 建设地点 | 西咸新区沣东新城水厂东路甲33号 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建( 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | [C3311]金属结构制造 |
| 占地面积 (平方米) | 1500 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资 (万元) | 9 | 环保投资占总投资比例(%) | 9 |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2018.09 |
| 一、工程内容及规模 1、项目由来 机械加工是指通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程。机器的生产过程是指从原材料（或半成品）制成产品的全部过程。工艺过程可分为铸造、锻造、冲压、焊接、机械加工、装配等工艺过程，机械制造工艺过程一般是指零件的机械加工工艺过程和机器的装配工艺过程的总和，其他过程则称为辅助过程，例如运输、保管、动力供应、设备维修等。机械加工技术是衡量一个国家高科技制造业水平高低的重要指标之一，是为国民经济各行业提供配套零部件的基础产业，产业关联度高，吸纳就业能力强，是国家可持续发展不可或缺的国民经济产业。 陕西恒远机械制造有限公司租赁西咸新区沣东新城水厂东路甲33号现有厂房建设机械加工项目，项目厂区占地面积1500m2，购置数控机床、排式钻床等主要生产设备进行铸铁曲轴毛坯的机械加工，预计年产压缩机曲轴约110万件（320t/a），油分离过滤网约4.5万个。项目总投资100万元，其中环保投资9万元，占总投资的9%。 2、环评过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等法律法规的要求，为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，项目建设必须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境保护部令第1号）的规定，本项目属于 “二十二、金属制品业；“67金属制品加工制造”中“其它”，应编写环境影响报告表。 陕西恒远机械制造有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场调查及资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规和“环境技术导则”等技术规范要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。 3、相关判定情况分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于国家允许建设项目，符合国家产业政策；且项目不属于国家发展改革委、商务部联合印发《市场准入负面清单（2019年版）》内禁止事项。 因此，该项目符合国家及地方的产业相关规定。 （2）选址符合性分析 本项目位于西咸新区沣东新城水厂东路甲33号，租赁现有厂房，是由村民自建房承租给企业生产而形成的中小企业聚集区，厂房租赁合同见附件2。经现场勘察，项目周边地势平坦，地质条件好，拟建项目四周环境良好。根据陕西省西咸新区沣东新城分区规划，本项目为建设用地，符合沣东新城目前规划要求，见附图5。 项目生产过程中产生的各污染物经过处理后可达标排放，不会对周围环境造成污染，且项目用水用电均依托四周，可以满足本项目要求。项目评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的地区。 因此，本项目选址合理。 （3）与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》符合性分析 2018年继续推进关中地区“散乱污”企业综合整治。完成具有固定设施的、 有污染排放的生产性“散乱污”工业企业的整治。2018年7月1日前，关中地区再次摸底核实“散乱污”企业，实行拉网式排查和综合整治，并实现动态清单式管理，确保整治到位。2019年10月本项目通过沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室的验收（见附件6），现要求本项目办理环保手续。具体符合性分析见下表。 表1 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》符合性分析 文件 政策要求 本项目实际情况 符合性 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018~2020年）（修订版）》 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保质量、安全、能耗等要求，制定我省“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入关停取缔类的， 基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。关中地区 2019年底前基本完成。 本项目建设单位 属于“散乱污” 升 级 改 造 类 企业，企业已完成 污染治理技术改 造，已通过“散 乱污”整改提升 类 企 业 验 收 。 符合 实施 VOCs 专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印 刷、家具、电子制造、工程机械制造等 VOCs 排放重点行业挥发性有 机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。关中地区禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展 VOCs 整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、 技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育 VOCs 治理和服务专业化规模化龙头企业。2020 年，VOCs 排放总量达到国家污染物总量减排任务要求。 本项目属于简单的机械加工， 不属于VOCs排放重点行业。 符合 （4）与西咸新区-沣东新城相关规划相符性分析 本项目与西咸新区-沣东新城相关规划相符性分析见表2。 表2 西咸新区-沣东新城相关规划的相符性 序号 文件 政策要求 本项目实际 情况 符合情况 1 西咸新区-沣东新城规划 （2010-2020） 规划确定沣东新城定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特的生态化国际新城。 总体规划空间结构布局：“两带、七板块”， 周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园城市板块、建章路现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学城科技统筹板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态文化板块、镐京立体城市板块。 本项位于西咸新区沣东新城水厂东路甲33号，项目为机械加工，属于沣东新城“散乱污”验收项目。 符合 依据区域地形与用地布局，采用分区收集处理的原则，在充分利用西咸两市已有污水处理设施与统筹考虑西咸两市总体规划的基础上，结合区域污水再生利用需求，科学、合理地划分污水分区。 项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后经市政管网，进入第六污水处理厂，处理达标后排入太平河。 符合 规划区内不设垃圾卫生填埋场，充分利用西安市、咸阳市已建的垃圾卫生填埋场，生活垃圾分类处理、综合处理实现生活垃圾减量化、资源化、无害化、产生最佳的生态效益及环境效益，实现可持续发展；工业垃圾收运处理原则为从末端治理逐渐转变为全面控制，以清洁生产、循环再生和污染控制为基本治理方式，一般工业垃圾纳入综合回收利用产业链；医疗卫生垃圾必须单独收集、单独运输、单独处理，收运时间和路线应按照环卫部门根据医疗卫生垃圾量做出的统一规定，并由指定的具备条件的单位从事收集运输作业，与咸阳市和西安市医疗处置中心协调，统一处理。 生活垃圾分类收集，由当地环卫部门进行处理；一般固废集中收集后统一外售；危险废物统一收集暂存危废间，委托有处理资质的单位进行处理。 符合 2 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020） 环境影响报告书及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、 严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业 的准入条件。 本项目为机械加工，不属于“三高一低”企业。 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目正在办理环评手续，项目不属于电镀及重金属排放企业。 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污 染行业进入。 本项目无生产废水产生，生活污水则经化粪池处理排入市政污水管网。 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目工艺流程仅为简单的机加工，适量添加切削液，便于加工，无粉尘产生；车床、铣床等设备的刀具需使用砂轮机定期打磨，产生少量粉尘，本项目将砂轮机单独设置一密闭房间进行打磨，用打磨抛光集尘器收集处理少量粉尘；不属于大气污染物排放量大的项目。 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意 识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量， 推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害 化处理率和固体废物的综合利用率。提高危 险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。 生活垃圾分类收集，由当地环卫部门进行处理；一般固废集中收集后统一外售；危险废物统一收集暂存危废间，委托有处理资质的单位进行处理。 符合 二、项目概况 1、项目地理位置及周边环境情况 本项目位于西咸新区沣东新城水厂东路甲33号，中心点坐标为E 108°49'38.34"，N 34°16'29.51"，具体地理位置见附图1。项目租赁厂房周围环境状况： 东侧：陕西德科精密机械制造有限公司； 西侧：陕西德凯电力机械有限公司； 南侧：水厂东路； 北侧：空闲厂房。 项目厂区周围最近敏感目标为厂区东北方向的蔺高幼儿园，距本项目550米，项目与四邻关系见附图2。 2、项目主要经济技术指标 表3 本项目主要经济技术指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 100 全部企业自筹 其中：环保投资 万元 9 占总投资的9% 2 厂房占地面积 m2 1500 / 4 年工作日 天 280 每天8h 5 劳动定员 人 20 / 3、项目组成及主要建设内容 项目厂区建筑面积约1200m2，主要建筑内容包括：生产区、办公区和宿舍。项目厂区平面图见附图3。项目组成情况见表4。 表4 项目组成一览表 类别 项目内容 项目组成及功能 备注 主体工程 生产车间 建筑约为1000m2，主要进行机械加工 已建成 辅助工程 办公区 建筑面积约50m2，用于办公 已建成 宿舍 建筑面积约为120m2，位于厂区南侧2楼，用于员工住宿 已建成 固废间 位于生产车间外西南角，建筑面积约为20m2，主要存放生产过程中的不合格产品、废下脚料等 已建成 危废间 位于生产车间外西北侧，建筑面积10m2，主要存放危险废物 已建成 公用工程 供水 由市政给水管网提供 依托市政 供电 由市政电网提供 依托市政 排水 本项目无生产废水产生。生活污水经化粪池排入市政污水管网，流入西安市第六污水处理厂，处理达标后排入太平河 依托 供暖制冷 本项目生产车间不采暖，办公区供热、制冷均采用分体空调。 已建成 废水 生活废水经化粪池处理后排入市政管网，再排入第六污水处理厂进行处理，合格后排入太平河 已建成 噪声 主要设备位于厂房内，采用隔声、基础减振降噪、设备定期维护 已建成 废气 打磨粉尘 项目机械加工较为简单，适量添加切削液无粉尘产生；车床、铣床等设备的刀具需使用砂轮机定期打磨，产生少量粉尘，项目采用打磨抛光集尘器处理 已建成 固废治理 生活垃圾 生活垃圾用垃圾桶分类收集后，定期由环卫部门统一处置 已建成 生产固废 生产过程中产生的不合格产品、金属屑等暂存于固废间，外售 已建成 危险废物 生产过程中产生的废切削液、废机油等危险废物集中收集后暂存危废间，委托有处理资质的单位进行处置 已建成 4、主要生产设备 项目所用的主要生产设备（设备名称、设备数量、规格型号）见表5。 表5 项目生产设备一览表 序号 名称 规格型号 数量/台 备注 1 数控机床 CAK6150D 11 已安装 SK50P 2 已安装 CK006 12 已安装 2 排式钻床 Z5625·4C 1 已安装 3 铣床 / 2 已安装 4 台式钻床 Z512A 5 已安装 5 普通车床 / 2 已安装 6 织网机 / 7 已安装 7 数控精密点焊机 / 1 已安装 8 砂轮机 / 1 已安装 9 打磨抛光集尘器 / 1 已安装 10 空压机 / 3 已安装 5、主要原辅材料及动力消耗 项目主要购置原辅材料具体用量见表6，部分材料理化性质见表7。 表6 项目主要原辅材料用量一览表 序号 名称 年用量 备注 1 主料 铸铁曲轴毛坯 375t 外购 2 不锈钢钢丝（牌号304） 6.5t 外购 3 辅料 机油 0.68 t 0.17t/桶×4桶；外购 4 切削液 0.4 t 0.2t/桶×2桶；外购 5 手套 500双 外购 6 抹布 500条 外购 7 动力消耗 电 10万kW·h 市政供电 8 水 273 m3 市政供水 备注：本项目使用的机油与切削液不在厂区内储存，生产过程中机油与切削液消耗后，联系厂家进行配送。 表7 部分材料理化性质一览表 序号 名称 理化性质 用途 1 机油 油状液体淡黄至褐色，无味（或略带异味）；不溶于水；遇明火或高热可燃烧；密度约为0.91g/cm3。 主要用于设备运转过程中润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。 2 切削液 液体；正常情况下稳定；密度约为1.01g/cm3；引燃温度为248℃。 主要用于机械摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。 6、劳动定员与生产班制 项目劳动定员20人，每天工作8h，年工作天数280天。 7、公用工程 （1）给排水 ①给水 生活用水：项目劳动定员20人，厂区不设立食堂，提供住宿（其中6人住宿），职工年工作时间为280天。住宿职工用水量按每人75L/d计（6人），其余职工用水量按每人35L/d计算（14人），则职工生活用水总量约为0.94m3/d（263m3/a）。 生产用水（切削液稀释用水）：根据企业提供，本项目年使用切削液0.4t，切削液与水配置比列1:25，故生产用水为10m3/a，清切削液循环使用，定期补充损耗。含金属屑的废切削液按危废处置，收集后暂存危废间，委托有处理资质的单位进行处置。 ②排水 本项目无生产废水产生。项目排水主要为职工的生活污水，生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活污水的产生量约为0.75m3 /d（210.4m3/a）。生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网，流向西安第六污水处理厂，处理达标后排入太平河。 项目具体情况见表8。 表8 项目用水情况一览表 序号 类别 用水量（m3/a） 损耗量（m3/ a） 排水量（m3/a） 备注 1 生活用水 263 52.6 210.4 排放系数按0.8计 2 切削液稀释用水 10 / 0 循环使用，定期补充损耗 项目水平衡图如下所示： （2）供电 项目年用电量为10万kW·h/a，由国家电网供给。 （3）供暖与制冷 本项目生产无需供暖，办公区采用单体空调供暖、制冷。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城水厂东路甲33号处，租赁现有厂房。根据现场勘查，本项目运营期无环境污染纠纷投诉，运营期污染物产排情况详见工程分析。 本项目自运行至今，企业未履行环评手续，根据沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室的有关要求，企业需要对现有环保问题进行整改，并履行环评手续。 一、项目存在的环境问题 根据现场情况及“散乱污”调查情况，项目整改之前存在以下环保问题： ①无环评手续； ②砂轮机房的集气罩设置不满足要求； ③危废暂存间设置不满足要求。 二、应采取环保措施 根据现场情况及“散乱污”调查情况，整改后采取的措施为： ①正在办理环评手续； ②砂轮机房的集气罩收尘方式改为侧抽风或底抽风； ③厂区内危废暂存间设置不满足要求。评价要求整改措施： 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定完善危废暂存间的建设： a.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施和场所，必须设置危险废物识别标志。 b.危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 c.储存容器需密闭，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 d.危险废物应分类管理，不能混合收集。各类危险废物应当使用符合标准的、完好无损的容器盛装。 e.危险废物须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。并保存登记资料至少三年。 f.收集的危险废物不能外流、泄漏、扩散，只能交给有资质单位处理，并依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，规划总面积159.3平方公里。辖区内包含建章路街办、三桥街办、王寺街办、斗门街办、上林街道等。 本项目位于西咸新区沣东新城水厂东路甲33号，具体地理位置见附图1。 二、地形、地貌 西咸新区沣东新城地貌类型属渭河冲积平原，地势南高北低。由北向南，依次为河漫滩及一、二、三级阶地。西部河漫滩和一级阶地非常开阔，东部阶地紧凑高耸。二、三级阶地东高西低，河漫滩与一级阶地转为西高东低。 项目场区属于渭河阶地区，地势平坦，无障碍物；地质条件简单，无不良地质灾害。岩土上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石，岩土层均匀，工程地质稳定。地下水位埋深一般在8~10m，对建筑物基础不会造成不良影响。 三、气候特征 沣东新城地处西安、咸阳交汇处，属暖温带半湿润大陆性季风气候，雨量适中，四季分明。冬季比较干燥寒冷，春季温暖，夏季炎热多雨，秋季温和湿润。年平均气温9～13.2℃，最低温度可达-19.7℃，最高温度可达42.0℃。年降水量约550.5mm，降水多集中在6～10月，占年降水的75.1%。雨热同期，对夏季作物的成熟和秋季作物的生长发育很有利。受地形影响全年风向多为东北风（NE），年平均风速为1.3～2.6m/s。 四、水文水质 1、地表水 项目所处区域涉及的河流主要是渭河及其支流沣河、皂河。 渭河是黄河最大支流，发源于今甘肃省定西市渭源县鸟鼠山，主要流经今甘肃天水、陕西省关中平原宝鸡、咸阳、西安、渭南等地，至渭南市潼关县汇入黄河。渭河干流横跨甘肃东部和陕西中部，全长818km，流域总面积134767km2，渭河多年年平均径流量75.7亿m3，陕西境内为53.8亿m3，径流地区分布不均，总的趋势是自南而北减小，秦岭、关山区高，原区、谷地区低;西部大于东部，中游比下游径流丰富。渭河属季风性河流，径流年内分配极不均匀，一般来说7～9为丰水月，12月至翌年3月为枯水月。 沣河是渭河的一级支流，发源于西安长安区沣峪，流至咸阳市汇入渭河，全长82km，总流域面积1460km2。 皂河发源于长安区水寨村，流经长安区韦曲、杜城、申店进入西安市区，再经丈八沟、北石桥、三桥镇、六村堡至草滩入渭河。全长32km，西安市区段长27.4km。 2、地下水 沣东新城境内地下水类型为潜水和承压水。目前限制深井抽提承压水，因而现在扰动的主要是地下潜水，其含水量丰富，地下水径流方向由南向北。海拔高度438～502m，埋水深度约10m，境内潜水主要靠山前水补给，还有大气降水、灌溉渗透等补给，动态变化呈季节性。 五、自然植被 经现场调查，本项目所在区域地势较为平坦，区域为城镇生态系统，植被发育一般，主要为人工栽培的农作物和城市风景绿化植物为主，主要有杨树、槐树、松树、柳树及绿化灌木等。生物多样性一般，未发现国家及各级保护珍稀植物及野生动植物。项目所在地周边环境良好，其城市生态系统绿化物种和绿化指标均符合西咸新区沣东新城城市规划指标。

# 环境质量状况

1、环境空气质量现状调查及评价 本项目位于西咸新区沣东新城水厂东路甲33号，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境控制质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 本次评价中环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅2020年2月26日发布的《2019年1-12月全省环境空气质量状况》中西咸新区自动监测站数据中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表9 环境空气监测结果一览表 （单位：μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 171.43 不达标 PM10 年平均质量浓度 96 70 137.14 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.33 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 CO 24小时平均浓度第95百分位数浓度 1700 4000 42.5 达标 O3 8小时平均浓度第90百分位数浓度 158 160 98.75 达标 由上表可以看出：项目所在区域SO2、NO2的年平均值和CO的24小时、O3的8小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，PM2.5和PM10的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，说明本项目所在区域环境空气质量不达标。 2、声环境监测现状 为了了解项目所在地声环境质量状况，本次评价委托陕西同元环境监测有限公司对项目所在地厂界于2020年8月3日至2020年8月4日进行了噪声环境监测，在项目建设地场界共设4个监测点，即厂界四周1m处各设1个点。具体监测点位见附图4。本项目建成以来夜间不生产，监测期间项目正常运营，监测时段主要产噪设备均处于运行状态，各厂界监测点位选取了厂界噪声最大点，监测结果见表10，监测报告见附件5。

表10 本项目声环境现状值 单位[dB(A)] 监测点位 监测时间 标准评价 （GB3096-2008） 2020年8月3日 2020年8月4日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东厂界 58 46 57 47 60 50 2#南厂界 65 48 64 46 3#西厂界 58 48 56 47 4#北厂界 56 47 57 46 本项目厂区位于西咸新区沣东新城水厂东路甲33号，厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，从上表监测结果看，项目南厂界昼间噪声超标，造成超标原因：南临水厂东路，道路车辆来往。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于西咸新区沣东新城水厂东路甲33号。厂区东侧为陕西德科机密机械制造有限公司；南侧为水厂东路；西侧为德凯电力机械有限公司；北侧为空闲厂房。项目厂区200m范围内无声环境敏感目标，项目生产产生的噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目可不设噪声环境保护目标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），该项目大气环境影响评价等级为三级评价，因此可不设立大气环境保护目标。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据本项目实际情况，项目适用的标准如下： 1、大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准： 表11 环境空气质量标准 执行标准 污染物名称 平均时间 浓度限值 单位 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 总悬浮颗粒物 年平均 200 24小时平均 300 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表12 声环境质量标准 标准名称及级（类）别 项目 标准限值 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准要求。 表13 生活污水排放执行标准 标准名称及级（类）别 项目 标准限值 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准 氨氮 45 mg/L 2、噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表14 厂（场）界环境噪声排放标准 污染源 噪声限值dB(A) 设备噪声 昼间 夜间 60 50 3、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮 存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOX、VOCS。 本项目总量控制建议指标为 COD：0.072t/a，氨氮：0.007t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期 本项目租用已建厂房。设备已安装到位，施工期已结束，本次评价不对施工期进行分析。 二、运营期工艺流程及产污环节简述 本项目工艺流程图见下图2-1，2-2。 工艺流程简述： （1）材料准备：由公司采购的铸铁曲轴毛坯和不锈钢丝，经检验合格后，运往加工流水线准备加工； （2）机加工：使用机床、车床、铣床、钻床对铸铁曲轴毛坯进行机加工，加工成需要的尺寸及形状，此环节的主要污染物为废切削液、噪声和金属屑； （3）织网：利用织网机把不锈钢钢丝编织成网状，此环节的主要污染物为噪声； （4）盘圈：手工利用模型把编织好的钢丝网盘成圈； （5）点焊：利用点焊机把盘成圈的不锈钢钢丝固定，焊接使用点焊机，采用过流点焊的原理，利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电极间的被焊材料，无焊丝焊条保护气，无焊接烟尘产生，此环节的主要污染物为噪声； （6）检验：对压缩机曲轴和油分离过滤网成品进行检验； （7）入库：对检验合格的产品进行包装，入库待售。 三、主要污染工序 本项目租用已建厂房。设备已安装到位，施工期已结束，本次评价不对施工期进行分析。 运行期污染因素： 1、废气 本项目生产工艺流程仅为简单的机加工，适量添加切削液以便于加工，此过程无废气产生，产生的废气主要是由砂轮机打磨刀具产生的少量粉尘。 本项目车床、铣床等设备的刀具会定期打磨，在此过程中会产生细小的粉尘。本根据建设单位提供资料，砂轮机打磨粉尘的产生量约占原料总量的1%，本项目需打磨的刀具量约为2kg/a，砂轮机每天工作10min，每年工作280天，年工作47h。根据计算，砂轮机打磨粉尘的产生量为0.02kg/a，产生速率为0.00043kg/h。 项目将砂轮机单独设置一密闭房间进行打磨，用打磨抛光集尘器收集处理，颗粒大的粉尘随重力沉降于地面，颗粒小的粉尘通过负压被集气罩收集。集气罩的收集效率为85%，打磨抛光集尘器的处理效率为85%，则处理后粉尘排放量为0.00255kg/a，在砂轮房无组织排放，排放速率为0.00005kg/h。未收集到的粉尘量为0.003kg/a，排放速率为0.00006kg/h，合计无组织排放总量为0.00555kg/a（排放速率为0.00011kg/h）。打磨抛光集尘器收集粉尘为0.014kg/a。 2、废水 本项目无生产废水产生。废水主要来源为职工的生活污水。经化粪池处理后，进入西安市第六污水处理厂，处理达标后排入太平河。项目废水产生及排放见下表15。 表15 项目废水生产、排放一览表 源强 废水量 COD BOD5 SS 氨氮 产生源强 210.4m3/a 产生浓度mg/L 400 200 300 35 产生量t/a 0.084 0.042 0.063 0.007 排放源强(化粪池处理) 排放浓度mg/L 340 160 180 35 排放量t/a 0.072 0.034 0.038 0.007 注：化粪池处理效率COD按15%，BOD5按20%，SS按40%，氨氮按0计。 3、噪声 本项目营运期主要噪声源为数控机床、排式钻床、铣床、台式钻床、普通车床、置网机等产生的噪声，噪声源强65~90 dB(A)。机械设备安装于室内，集中布置，墙体阻隔在一定程度上减轻对周边声环境的影响。设备在选型上选用低噪声设备，同时采取隔声、减振措施，使厂界和周围环境噪声达到相关标准。项目主要产噪设备及声源强度如下表： 表16 项目主要产噪设备及声源强度 序号 设备名称 数量 （台） 位置 噪声级 dB(A) 措施要求 采取措施后 噪声级dB(A) 1 数控机床 25 车间内 75 基础减振、厂房隔声 50 2 排式钻床 1 85 基础减振、厂房隔声 60 3 铣床 2 75 基础减振、厂房隔声 50 4 台式钻床 5 80 基础减振、厂房隔声 55 5 普通车床 2 80 基础减振、厂房隔声 55 6 织网机 7 65 基础减振、厂房隔声 40 7 数控精密点焊机 1 70 基础减振、厂房隔声 45 8 砂轮机 1 85 基础减振、厂房隔声 60 9 打磨抛光集尘器 1 80 基础减振、厂房隔声 55 10 空压机 3 90 基础减振、厂房隔声 65 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾、不合格产品、收集粉尘、金属屑、废机油、废切削液、废含油抹布和手套、废包装桶（废油桶和废切削液桶），按污染特性可分为生活垃圾、一般生产固废和危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要为职工日常办公生活产生的，每人按0.5kg/d计，本项目职工人数为20人，则垃圾产量为10kg/d，年工作天数为280天，生活垃圾总产量约为2.8t/a。生活垃圾用垃圾桶分类收集，交由环卫部门统一清运处理。 （2）一般生产固废 一般生产固废主要为收集粉尘、不合格产品和金属屑。 本项目刀具打磨产生粉尘，打磨抛光集尘器收集粉尘为0.014kg/a。 本项目在压缩机曲轴机加工过程中会产生一定量的不合格产品和金属屑。根据建设单位提供资料，毛坯原材料用量为375t/a，不合格产品和金属屑约占原材料的1/6，即不合格产品和金属屑约为62.5t/a。集中收集后统一外售。 （3）危险废物 根据《国家危废名录》（环境保护部令 第39号）,本项目产生的危险废物有废机油、废切削液、废含油手套以及废包装桶，均属于危险废物，产量分别为： 废机油产量约为0.07t/a，危险类别为HW08，代码为900-217-08； 废切削液产量约为0.02t/a，危险类别为HW09，代码为900-006-09； 废含油抹布和手套产量约为0.1t/a，危险类别为HW49，代码为900-041-49； 废包装桶6个（废机油桶4个，废切削液桶2个），危险类别为HW49，代码为900-041-49。

# 项目主要污染物产生及排放情况

| 类型 内容 | 污染源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 | 砂轮机打磨 | 粉尘 | 0.02kg/a | 0.00555kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 （210.4m3/a） | COD | 400mg/L，0.084t/a | 340mg/L，0.072t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.042t/a | 160mg/L，0.034t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.063t/a | 180mg/L，0.038t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.007t/a | 35mg/L，0.007t/a |
| 固体 废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 2.8t/a | 集中收集，由当地环卫部门统一处理 |
|  |  | 收集粉尘 | 0.014kg/a | 集中收集，暂存在固废间，统一外售 |
|  |  | 不合格产品、金属屑 | 62.5t/a |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 0.07t/a | 集中收集，暂存于危废间，委托有处理资质的单位进行处理 |
|  |  | 废切削液 | 0.02t/a |  |
|  |  | 废含油抹布和手套 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废包装桶 | 6个 |  |
| 噪声 | 本项目营运期主要噪声源有数控机床、排式钻床、铣床等机械设备噪声，噪声源强65~90 dB（A），经生产车间隔声、基础减振、选用低噪声设备及距离衰减后，预测的厂界贡献值噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 本项目位于西咸新区沣东新城水厂东路甲33号处，租赁现有厂房。厂区地面已硬化，对周围环境影响较小。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目已建成，因此不存在施工期污染问题。根据调查，企业建设过程仅为设 备的运输、安装及调试，施工期对环境的影响很小，不存在居民投诉等问题。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目生产工艺流程仅为简单的机加工，适量添加切削液以便于加工，此过程无废气产生，产生的废气主要是由砂轮机打磨刀具产生的少量粉尘。 项目刀具打磨产生的粉尘经1台打磨抛光集尘器处理后在砂轮机房无组织排放，排放量为0.00555kg/a，排放速率为0.00011kg/h（详细过程见工程分析），通过自然通风在砂轮机房扩散，对周围环境影响较小。满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放限值1.0mg/m3要求。 项目厂区不设食堂，无食堂油烟产生。 影响分析 （1）预测模式 预测采取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型计算，预测其正常工况下的最大落地浓度、占标率、出现距离并计算D10%，具体如下： （2）预测源强 项目估算模式参数见表17、面源参数见表18。 表17 估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数 / 最高环境温度/℃ 42.0 最低环境温度/℃ -19.7 土地利用类型 集体用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率 / m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/ km / 岸线方向/ ° / 表18 矩形面源参数表 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/O 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 颗粒物 砂轮机房 108.827401 34.274659 392.00 3.19 2.73 0 7 47 正常排放 0.0001 （3）评级工作等级确定 ① 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表19 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 砂轮机房 颗粒物 900.0 0.4255 0.0473 / ② 污染物估算结果 表20 主要污染物估算模式计算结果表 下风向 距离/m 砂轮机房 颗粒物（面源） 预测质量浓度（ug/m3） 占标率（%） 10.0 0.4255 0.0473 25.0 0.2253 0.0250 50.0 0.1630 0.0181 75.0 0.1230 0.0137 100.0 0.0948 0.0105 125.0 0.0752 0.0084 150.0 0.0614 0.0068 175.0 0.0513 0.0057 200.0 0.0437 0.0049 300.0 0.0264 0.0029 400.0 0.0182 0.0020 500.0 0.0136 0.0015 600.0 0.0107 0.0012 700.0 0.0088 0.0010 800.0 0.0073 0.0008 900.0 0.0063 0.0007 1000.0 0.0054 0.0006 1500.0 0.0032 0.0004 2000.0 0.0022 0.0002 2500.0 0.0016 0.0002 下风向最大质量浓度、占标率%及出现距离 0.4255 0.0473 10m D10%最远距离/m / 由上表可知，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP Pmax值为0.0473%，Cmax为0.4255μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 表21 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% （4）大气环境影响评价自查表 表22 大气环境影响评价自查 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km( 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500~ 2000t/a□ ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物 ( / ) 其他污染物 (颗粒物) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D( 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 是否进行进一步预测与评价 是□ 否( 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km( 预测因子 预测因子( 颗粒物 ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （/）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受(不可以接受□ 大气环境防护距离 距（厂区）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2:（/）t/a NOx:（/）t/a 颗粒物:（5.55×10-6）t/a VOCs:（）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 2、水环境影响评价分析 本项目无生产废水产生。废水污染源主要来自于职工的生活污水，外排水总量约为210.4m3/a。 生活污水经化粪池处理后排入市政管网，污水排放浓度为COD 340mg/L、BOD5 160mg/L、SS 180mg/L、氨氮 35mg/L，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，本项目污水经市政污水管网进入西安市第六污水处理厂，处理达标后最终排入太平河。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境（HJ 2.3—2018）》，建设项目地表水评价等级判定见表23。 表23 建设项目地表水评价等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q(m3/d) 水污染物当量数W（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000，W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200，W＜6000 三级B 间接排放 / 本项目废水经厂区化粪池处理后排入市政管网，属于间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响评价预测。 项目废水进入污水处理厂可行性分析 本项目产生的生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，排入城市污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂。 西安市第六污水处理厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积 16.95 公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以 A2/O 为主的生物处理工艺。一期工程 10×104m3/d 及二期的 5×104m3/d 工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安市第六污水处理厂工程（15 万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10 号。二期工程剩余5×104m3/d 已建成成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准 A 标准。 西安市第六污水处理厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目在西安市第六污水处理厂建成运行后建成，且排水在西安市第六污水处理厂的收水范围之内，故项目产生的废水处理达标后依托西安市第六污水处理厂处理可行。 综上所述，本项目废水环保措施可行，不会对区域水环境造成影响。 地表水环境自查表见表24。 表24 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自査项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护 目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他( 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□； pH值□；热污染□；富营养化□；其他( 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□;其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现状调査 区域污染源 调査项目 数据来源 己建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调査时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下(；开发量40%以上□ 水文情势调査 调査时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （ / ） 监测断面或点位个数（ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 评价因子 ( / ) 评价标准 河流、湖库、河口： I类□； II类□； III类□； IV类□；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ / ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□:达标□;不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价口 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区□ 不达标区□ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 预测因子 ( / ) 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影 响 评 价 水污染挖制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/ (t/a) 排放浓度/ (mg/L) ( / ) ( / ) ( / ) 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/ (t/a) 排放浓度/ (mg/L) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动(；自动□；无监测□ 监测点位 ( / ) ( 1 ) 监测因子 ( / ) ( COD、BOD5、氨氮、SS) 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 3、声环境影响评价分析 （1）源强分析 本项目营运期主要噪声源有数控机床、排式钻床等，噪声源强65~90 dB(A)。根据现场勘查，设备在选用时优先考虑了噪声低设备，并把机械设备安装于室内，集中布置，墙体阻隔在一定程度上减轻对周边声环境的影响，同时采取基础减振、隔声等措施，使厂界和周围环境噪声达到相关标准。 本项目设备噪声源分布均集中在生产厂房，设备运转时在同一车间内形成混响声场。因此，考虑车间的屏蔽作用后，将同一室内声源等效为室外声源进行预测分析。预测点位主要为厂界的四个方向，涵盖厂界噪声的主要排放位置，可代表厂界噪声的最大点。项目主要噪声源及采取措施后的声源强见下表。 表25 项目生产设备噪声源强一览表 序号 名称及型号 数量(台) 噪声级 dB(A) 降噪后单台声压级dB(A) 噪声源距离个预测点位置(m) 备注 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 数控机床 20 75 50 12 60 5 42 车 间 内 2 数控机床 5 75 50 4 62 13 40 3 普通车床 2 80 55 12 45 5 57 4 织网机 7 65 40 7 83 10 19 5 数控精密点焊机 1 70 45 9 82 8 20 6 空压机 2 90 65 8 44 9 58 7 空压机 1 90 65 9 72 8 30 8 排式钻床 1 85 60 6 77 11 25 9 台式钻床 3 80 55 6 50 11 52 10 台式钻床 2 80 55 6 58 11 44 11 铣床 2 75 50 6 54 11 48 12 砂轮机 1 85 60 6 33 12 79 砂轮机房 13 打磨抛光集尘器 1 80 55 6 35 12 77 （2）预测模式 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测。对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中：LA（r）——噪声源在预测点的声压级，dB(A)； LP0——参考位置处的声压级，dB； TL——隔墙（或窗户）的隔声量，取25dB； α——车间平均吸声系数，取0.15； r0——参考位置距声源中心的位置，取1m。 各测点声压级计算公式： 式中：LP——总声压级，dB； Li——第i个声源到预测点处的声压级，dB； n——n个声源。 （3）预测结果及评价 厂界噪声预测结果见表26。 表26 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 昼间噪声值 贡献值 标准值 东厂界 58.99 60 南厂界 43.42 60 西厂界 57.71 60 北厂界 45.66 60 本项目夜间不生产，预测结果为昼间，由预测结果可知，厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，本项目噪声可实现达标排放，对周围声环境影响较小。 本项目噪声监测结果为东、西、北厂界昼、夜间以及南厂界夜间声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，南厂界昼间声环境不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。造成南厂界昼间噪声超标原因是项目建设地南临水厂东路，道路车辆来往频繁。 为进一步减少噪声对环境的影响，环评建议企业加强管理，运输车辆在厂区内限速行驶，禁止鸣笛，运输车辆交叉行驶，避免噪声叠加，增加工人劳动防护措施，如给工人配备护耳器等，以此来减少噪音对工人的影响。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要包括生活垃圾、一般生产固废和危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾产生量为10kg/d（2.8t/a）,及时收集后由环卫部门统一处理。根据国办发【2017】26号文，西安市被列入先行实施生活垃圾分类的城市，环评要求对厂区运营过程中产生的生活垃圾进行分类收集。 （2）一般生产固废 一般固废主要为收集粉尘、不合格产品及金属屑。由建设项目工程分析可知，产量为：收集粉尘为0.014kg/a；不合格产品、金属屑约为62.5t/a。收集暂存固废间，外售。 （3）危险废物 危险废物主要为生产过程中产生的废机油、废切削液、废含油抹布和手套以及废包装桶。产量分别为：0.07t/a废机油、0.02t/a废切削液、0.1t/a废含油抹布和手套和6个废包装桶。集中收集，暂存危废间，委托有处理资质的单位处置。 危险废物暂存于危废暂存间（建筑面积10m2）。针对危废暂存间的建设提出以下要求：危废暂存间的设定需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关要求，必须做好防渗漏 、防扬散、防流失，地面必须要高于厂房的基准地面，确保雨水无法进入，渗滤液也无法外溢进入外环境，地面与裙脚（围堰）要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2 mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。针对危险废物的日常管理提出以下要求：①建立台账管理制度，需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、出库日期及处理单位名称等；②危险废物暂存间应设立明显的危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定；③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；④危险废物的运输处理应交于有资质的单位进行统一处理，应与该单位签订危险废物处置合同；⑤建立危险废物申报和转移联单，各项手续应符合国家和当地环保部门要求；⑥建立危废档案制度，详细记录各项固体废物的种类和数量；⑦分区储存，对不相容的物质分开存放，且标明危废名称及标识，合理规划危废间布局。 综上所述，本项目各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 5、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“金属制品加工制造”中“其他”，因此本项目地下水类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价工作。本次仅对地下水环境影响做简单分析。 本项目不取用地下水，也不向地下注水和排水，项目正常情况下不会对地下水造成污染影响。项目在营运期生产过程中不涉及重大污染物质，生活污水水质简单，水量较小，无重金属污染物，且厂区内危废暂存间及化粪池已做防渗处理，其他区域地面将全部硬化。本环评认为经采取以上防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水、土壤以及地表水。 综上所述，本项目运营期在采取从源头加强控制，分析认为，项目不会对区域地下水造成影响。 6、土壤影响分析 项目位于西咸新区沣东新城水厂东路甲33号处，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A可知，本项目类型为Ⅲ类；项目占地面积1500m2，为小型规模，项目所在地周边土壤环境敏感程度为不敏感，综上，根据导则中表4可知（见下表27），项目的土壤区域可不开展土壤环境影响评价工作。 表27 建设项目土壤评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 / / 本项目为简单的机械加工，运营期无生产废水产生，废水污染源主要来自于职工的生活污水，不涉及重大污染物质，项目租赁已建成厂房，地面全部防渗处理，故正常情况下，在车间内部发生的物料泄露不会对土壤产生直接影响。环评要求，废物暂存间重点防渗，可以进一步预防和减轻项目可能对土壤的环境影响。生活垃圾定点收集，由当地环卫部门及时清运及处理。项目固体废物处置符合“减量化、资源化、无害化”的处置原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中对固废处置的相关要求。 生活污水经市政污水管网输送到污水处理厂的过程中，即使因管网破裂等原因，造成生活废水泄露，因为本项目生活污水水质简单，无重金属污染物，污水泄露不会对土壤产生影响。 因此，在采取以上有效的措施后，运营期对土壤的影响较小。 7、环境风险分析 （1）风险物质识别 生产过程中涉及的原辅料及中间产品按照《危险化学品名录》（2015）和《危险化学品分类和品名编号》（GB12268-90）界定，主要包括：有毒有害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境等具有危害的剧毒化学品和其他化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的标准进行危险性识别，本项目所涉及到的危险物质有：机油、切削液及运营过程中产生的危险废物。由于本项目使用的机油与切削液不在厂区内储存，生产过程中机油与切削液消耗后，联系厂家进行配送。因此，机油最大储存量为0.17t，切削液最大储存量为0.2t。 （2）评价等级的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目危险物质数量与临界量比值见表28。 表28 重大危险源识别表 序号 危险物名称 CAS 号 最大储存量 qn/t HJ 169-2018 附录B临界量 Qn/t 该种危险物质 Q值 1 机油 - 0.17 2500 0.00007 2 切削液 - 0.2 2500 0.00008 项目 Q 值∑ 0.00015 上表中物质的临界量根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）附录A确定 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，故环境风险潜势为I，故项目风险评价等级为简单分析。本项目主要涉及的危险物质为机油和切削液，通过重大危险源辨识，本项目不属于重大危险源，仅对本项目环境风险进行简单分析即可。 （3）事故源项分析 本项目风险物质为机油和切削液，均为密闭桶装，具有有毒有害特性，均储存于危废暂存间内。主要影响途径：切削液、机油泄露通过地表径流进入地表水或通过土壤渗透至地下水。 （4）泄露风险事故影响分析 生产使用的机油、切削液一旦发生泄露事故，将通过水、土壤等载体扩散并对环境造成危害。建设单位除采用密闭容器包装外，同时应采取完善的管理措施，如储存及使用区域做好硬化防渗工作，控制其泄漏和泄漏后的扩散，减小对周围环境的影响。 环境风险防范措施 ①贮存过程风险防范措施：贮存过程事故风险主要是机油、切削液泄露事故，是安全生产方面的内容。建设单位针对其防范措施，应该做到以下几点：机油入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸；贮存场所应设置应急措施，且其建设应做好硬化、防渗工作；贮存的危险化学品必须有明显的标志，其库房和场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家的相关规定；要严格遵守有关贮存的安全规定。 ②生产过程风险防范措施：生产过程事故风险防范是安全生产的重要环节，建设单位应该做到以下防范措施：定期组织员工学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂于醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 （6）分析结论 本项目风险事故主要为机油和切削液泄露对环境造成一定的影响。本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强对员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作流程，了解其作业场所和工作存在的风险有害因素及企业所采取的风险防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险水平是可接受的。 三、环保投资 本项目总投资100万元，环保投资9万元，占总投资9%，项目环保投资估算表见表29。 表29 环保投资估算一览表 主要污染源 处理措施与设施 数量 环保投资 （万元） 备注 废气 砂轮机打磨粉尘 砂轮机房+打磨抛光集尘器 1套 1.5 已建成 废水 生活污水 化粪池（原有） 1座 / 依托 噪声 设备噪声 置于厂房内，基础减振 / / 已建成 固废 生活垃圾 垃圾桶等 若干 / 已建成 不合格产品、金属屑 厂内固废间暂存后外售 1间 0.5 已建成 危废 废含油抹布和手套 集中收集，暂存危废间，委托有处理资质的单位进行处置 1间 2.0 已建成 废机油 废切削液 废包装桶 环评+验收 / / 5.0 / 合计 / / 9.0 / 四、环境管理和监测计划 1、污染物排放清单见表30。 表30 项目污染物排放清单一览表 类别 污染工序 污染物 名称 产生浓度及产生量 排放浓度及排放量 环保设施 或措施 污染排放标准及限值 废气 砂轮机房 粉尘 0.02kg/a 0.00555kg/a 砂轮机房+打磨抛光集尘器 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 废水 生活污水 COD 400mg/L 0.084t/a 340mg/L 0.072t/a 厂区原有化粪池处理后，经市政污水管网排入西安第六污水处理厂处理后排入太平河 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求 BOD5 200mg/L 0.042t/a 160mg/L 0.034t/a SS 300mg/L 0.063t/a 180mg/L 0.038t/a 氨氮 35mg/L 0.007t/a 35mg/L 0.007t/a 固体 废物 一般生产固废 生活垃圾 2.8t/a / 分类收集，由环卫部门定期清运 / 收集粉尘 0.014kg/a / 集中收集，暂存在固废间，统一外售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求 不合格产品和金属屑 62.5 t/a / 危险废物 废机油 0.07 t/a / 集中收集，暂存危废间，委托有处理资质的单位进行处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）中的相关规定 废切削液 0.02 t/a / 废含油抹布和手套 0.1t/a / 废包装桶 6个 / 2、环境管理制度 项目运营期应设专人进行环境管理工作，正确处理发展生产与环境保护的关系，监控环保工程的运行，并检查其效果，了解厂内环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，设专职环保管理人员 1人，负责环境保护管理工作。环保专职管理人员的职能是： （1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策； （2）编制环保规划和年度发展规划，并组织实施； （3）执行建设项目的“三同时制度”； （4）监督环保设计工程措施及运行管理； （5）配合有关环保部门搞好年度统计工作； （6）确保各项环保设施配同生产设备同时开启； （7）搞好环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训，确保各职工能应对突发环保事件。 3、环境保护验收清单 建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。项目环境保护验收清单见表31。 表31 环境保护验收清单 类别 污染源 处理措施与设施 数量 验收标准 废气 打磨粉尘 砂轮机房+打磨抛光集尘器 1套 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 废水 生活污水 化粪池（原有） 1座 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准 噪声 设备噪声 低噪声设备，基础减振 / 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 固体废物 一般生产固废 固废间 1间 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求 危险废物 危废间 1间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）中的相关规定 生活垃圾 垃圾桶若干 / 合理处置 4、环境监控计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，厂区环保管理部门应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境质量监测，以便及时掌握 产排污规律，加强污染治理。 （1）环境监测计划 根据《排放单位自行监测技术指南总则》，本项目运行期污染源与环境质量监测计划见表32。 表32 污染源与环境监测计划表 监测类别 监测项目 监测点位 监测点数 监测频率 噪声 Leq(A) 厂界四周 4个 1次/季度 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 化粪池排放口 1个 1次/年 （2）监测方法 应严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》要求执行。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 砂轮机房 | 粉尘 | 砂轮机房+打磨抛光集尘器 | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS和氨氮 | 生活污水经化粪池排入市政管网，流向西安市第六污水处理厂，处理达标后最终排入太平河 | 《《污水综合排放标准》（GB979-1996）中三类标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准要求 |
| 固 体 废 物 | 一般废物 | 生活垃圾 | 分类集中收集，交由环卫部门进行处理 | 资源化、减量化、无害化处理 |
|  |  | 收集粉尘 | 集中收集，外售 |  |
|  |  | 不合格产品、金属屑 |  |  |
|  | 危险废物 | 废含油抹布和手套 | 集中收集，暂存危废间，委托有处理资质的单位进行处置 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废切削液 |  |  |
|  |  | 废包装桶 |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 设备基础减振、隔音，加强维修次数，加强场内车辆管理 | 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目运行期的各项污染物经过治理对周围生态环境影响很小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 陕西恒远机械制造有限公司机械加工项目，位于西咸新区沣东新城水厂东路甲33号处，租赁现有厂房。购置数控机床、排式钻床等主要生产设备进行铸铁曲轴毛坯的机械加工，预计年产压缩机曲轴约110万件（320t/a），油分离过滤网约4.5万个。项目总投资100万元，其中环保投资9万元，占总投资的9%。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》本项目属于国家允许建设项目，符合国家产业政策；且项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》陕发改产业［2007］97号文中的限制类项目及《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（试行）内。 因此，该项目符合国家及地方的产业相关规定。 3、项目选址符合性分析 本项目位于西咸新区沣东新城水厂东路甲33号处，是由村民自建房承租给企业生产而形成的中小企业聚集区。经现场勘察，项目周边地势平坦，地质条件好，建设项目四周环境良好。 项目生产过程中产生的各污染物经过处理后可达标排放，不会对周围环境造成污染，且项目用水用电均依托四周，可以满足本项目要求。项目评价区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等需要特殊保护的地区。 因此，本项目选址合理。 4、环境质量现状 （1）环境空气：项目所在区域SO2、NO2的年平均值和CO 24小时、O3 8小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，PM2.5和PM10的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，说明本项目所在区域环境空气质量不达标。 （2）声环境：项目东、西、北厂界昼、夜间以及南厂界夜间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，南厂界昼间声环境不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。造成超标原因：南临水厂东路，道路车辆来往。 5、环境影响分析 （1）大气环境影响评价 项目生产工艺流程仅为简单的机械加工，适量添加切削液，便于加工，不会对项目所在地造成污染。项目刀具打磨产生的粉尘经1台打磨抛光集尘器处理后在砂轮机房无组织排放，排放量为0.00555kg/a，排放速率为0.00011kg/h（详细过程见工程分析），通过自然通风在砂轮机房扩散，对周围环境影响较小。满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放限值1.0mg/m3要求。 项目厂区不设食堂，无食堂油烟产生。经估算，所有废气的排放浓度符合标准限值要求，对周围大气环境影响程度较小。 （2）水环境影响评价 本项目无生产废水产生。 生活污水经化粪池排入市政管网，流向西安市第六污水处理厂，处理达标后最终排入太平河，因此对周边地表水环境基本无影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声设备经基础减振、距离、隔墙衰减后，经预测，项目产生的噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 （4）固体废物影响评价 项目生产过程产生的不合格产品、金属屑等一般固废交统一收集，外售；生活垃圾则分类收集，定期由当地环卫部门统一清理；废机油、废切削液、废含油抹布和手套、废包装桶等危险废物集中收集暂存危废间，委托有资质的单位进行处理。 综合上述，本项目符合国家产业政策，污染物的防治措施在经济技术上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，本项目从环保角度考虑是可行的。 二、建议与要求 1、要求 （1）废机油、废切削液、废含油抹布和手套、废包装桶属于危险废物，其贮存、运输应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》等相关规定及本报告提出的要求，设置危险废物暂存间，委托有资质的单位处置。 （2）定期检修高噪声设备，做到厂界噪声达标排放，减低噪声对外环境的影响。本项目若夜间生产，需经环保部门同意，进一步采取噪声治理措施做到夜间噪声达标排放。 2、建议 （1）制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展； （2）加强环保宣传教育工作，增强员工的环保意识，强化公司各项环境管理工作，自觉接受环保主管部门对公司环保工作的监督指导； （3）加强职工操作培训，提高职工技术水平和环保意识，建立健全各项规章制度，注意正确的操作规程，避免因操作失误造成的环境影响； （4）定期维护环保设施，保持其正常稳定、有效运行； （5）项目须如实落实环保设施投资，确保实现“三同时”制度，并做好环保设备验收工作。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 厂房租赁合同 附件3 危废委托处置合同 附件4 营业执照 附件5 噪声监测报告 附件6 “散乱污”验收批复 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目平面布局图 附图4 项目监测点位图 附图5 西咸新区总体规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专工程评价 2. 水环境影响专工程评价 3. 生态影响专工程评价 4. 声影响专工程评价 5. 土壤影响专工程评价 6. 固体废物影响专工程评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

263

生活用水

消耗52.6

第六污水处理厂期清运，外排

10

切削液稀释

循环

273

210.4

经化粪池

太平河

备注：①按年平均用水量计，单位：m3/a；②“斜箭头数据”为损失或消耗水量

图1   项目水量平衡图

毛坯

机加工（车、铣、钻）

检验

入库

噪声、金属屑

## 图2-1 压缩机曲轴加工工艺流程图

废切削液

不锈钢钢丝

织网

点焊定型

检验

噪声

## 图2-2 油分离过滤网加工工艺流程图

噪声

入库

盘圈