建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | ： | 陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章) | ： | 陕西弘伟生态环保有限公司 |

编制日期：2020年12月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	4

建设项目所在地自然环境简况	15

环境质量状况	17

评价适用标准	25

建设项目工程分析	28

项目主要污染物产生及预计排放情况	39

环境影响分析	40

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	59

结论与建议	60

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目四邻关系图

附图3、项目平面布置图

附图4、项目监测点位图

附图5、大气评价范围及环保目标图

附件：

附件1、委托书

附件2、临时用地租赁协议

附件3、沣东新城土地储备中心文件

附件4、西咸新区党工委会议纪要

附件5、斗门水库建设指挥部会议纪要

附件6、沣东新城建筑垃圾消纳三年行动方案

附件7、营业执照

附件8、监测报告

附表：

附表1、建设项目环评审批基础信息表

附表2、建设项目大气环境影响评价自查表

附表3、建设项目环境风险评价自查表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西弘伟生态环保有限公司 |
| 法人代表 | 尹合宏 | 联系人 | 程德伟 |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区斗门街办中丰店村东330米 |
| 联系电话 | 13468771946 | 传真 | / | 邮政编码 | 710116 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区斗门街办中丰店村东330米 |
| 立项审 批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | √新建(改扩建□技改 | 行业类别 及代码 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 C3039其他建筑材料制造 |
| 占地面积 (平方米) | 77337 | 绿化面积 (平方米) | 10000 | 绿化率(%) | 13 |
| 总投资 (万元) | 12000 | 其中：环保 投资(万元) | 885 | 环保投资占 总投资比例% | 7.38 |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日期 | 2019年1月 |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目由来 斗门水库（昆明池）是国家水利发展改革“十三五”规划及陕西省“十三五”发展规划重点建设项目，随着斗门水库（昆明池）项目加快推进，征地拆迁工作力度不断加大，沣东新城范围内和周边区域无法消纳村庄搬迁改造项目产生的大量建筑垃圾。因此，根据《陕西省西咸新区党工委管委会专题会议纪要》）（2019第55次）及《斗门水库（昆明池）建设指挥部专项问题会议纪要》（2018年6月15日）要求，应在斗门水库（昆明池）项目周边加快建设建筑垃圾粉碎处理项目。 固体废弃物综合利用是资源循环利用产业重点领域之一。建筑垃圾随意堆放不仅直接造成对土壤、水质、空气等的污染，同时也存在隐性的安全隐患。 在此背景下，陕西弘伟生态环保有限公司投资12000万元在陕西省西咸新区斗门街办中丰店村东330米建设陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目，项目租赁斗门街办中丰店村原中丰店砖厂旧址（现状建设用地）。项目占地119亩（约79337m2），主要建设封闭式厂房、原料堆放区，成品料仓，员工宿舍、办公楼、食堂等。购置建筑垃圾再生利用生产线1条和水稳生产线1条，安装喷淋、除尘等相关环保设施。 根据现场踏勘，本项目已于2018年11月建成投产，本次环评为补办环保手续。 2、环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28）等规定，该项目属于“三十四、一般工业固体废物处置及综合利用”中的“其他”，应进行环境影响评价并编制环境影响报告表，受陕西弘伟生态环保有限公司委托，由我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境质量现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成了《陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目环境影响报告表》。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 本项目为建筑垃圾资源化利用项目，检索《产业结构 指导目录（2019年本）》，本项目属于第十二类建材中第11条“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，为国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 规划、选址合理性分析 建设项目位于沣东新城斗门街办中丰店村，租赁原中丰店砖厂旧址（现状建设用地），为临时用地，不占用农业用地，临时用地租赁合同见附件2，本项目已获得陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心出具的情况说明（附件3）。项目评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第五条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，同时项目地周边村庄距离项目地最近距离为330m，在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标要求分析，选址可行。 （3）与相关规划及政策符合性分析 本项目与相关规划及政策符合性详见下表。 表1-1 相关政策的符合性分析一览表 相关政策 主要要求 本项目情况 符合性 《建筑垃圾处理技术规范》（JJ134-2009） 建筑垃圾类型中工程土渣以外的其他建筑废物处置方式应为分类并用于生产再生建筑材料、填埋 本项目使用的建筑垃圾类型为其他建筑废物，其处置方式为分类并用于生产再生建筑材料 符合 建筑垃圾运输应采用封闭方式，不得遗洒，不得超载 本项目建筑垃圾运输车辆均用布遮盖，不存在遗洒问题，运输车辆均为标准载重。 符合 分选处理可根据需要选择在施工现场、转运调配场、填埋场或资源化处理厂进行 本项目分选处理选择在生产车间内进行 符合 再生混凝土骨料质量应符合现行行业标准《普通混凝用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的有关规定 本项目所生产的再生混凝土骨料质量符合现行行业标准《普通混凝用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的有关规定 符合 《西安市建筑垃圾管理条例》（2012年7月12日） “鼓励和引导社会资本和金融资金参与建筑垃圾综合利用项目”；建筑垃圾综合利用企业，不得采用列入国家淘汰名录的技术、工艺和设备进行生产；不得以其他原料代替建筑垃圾，生产建筑垃圾资源化利用产品 本项目为建筑垃圾综合利用项目；不使用淘汰技术、工艺及设备；使用建筑垃圾为原料 符合 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）（修订版）》 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密闭物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密封输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业 本项目设置密闭式成品堆场，并通过喷雾抑尘，主要工段设置集气罩收集后通过除尘器处理，粉尘通过7强有效的治理措施治理后达标排放 符合 西安市人民政府关于印发《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》的通知市政发〔2018〕56号 “冬防期”（每年11月15日至次年3月15日），水泥（含特种水泥，不含粉磨站）、砖瓦窑（不含以天然气为燃料）、陶瓷（不含以天然气为燃料）、石膏板、保温耐火材料、防水材料等建材行业全部实施停产，其他建材行业（不包括建筑材料以外的其他无机非金属材料）限产50%左右，以设计生产能力核算；水泥粉磨站在重污染天气预警期间实施停产 冬防期按相关要求进行停产或限产 符合 《沣东新城建筑垃圾消纳三年行动方案》（2019-2021） 积极协调、支持陕西建新环保科技发展有限公司、陕西弘伟生态环保有限公司进一步提高建筑垃圾资源化处置能力；同时，按照西咸新区管委会主任专题会议纪要（2019年55次）关于建筑垃圾资源化利用厂和政策扶持的部署要求，结合沣东新城工作实际，因时因地制宜，根据需要相继建设新的建筑垃圾资源化利用厂，逐年提高区内建筑垃圾资源化利用率 本公司为方案中确定的公司，同时本项目为建筑垃圾资源化利用项目 符合 4、建设项目特点及主要环境问题 本项目为建筑垃圾再利用项目，项目的建设可有效的减少建筑垃圾可利用资源的浪费，可改善当地人民的生活环境。项目运营期主要关注的环境问题包括原料储存、传输过程、生产过程产生的粉尘、机械运转噪声、员工生活废水、生活垃圾等对外界环境的影响。 5、环境影响评价的主要结论 项目符合国家产业政策及当地相关政策，选址符合相关要求，各项治理措施可行。在落实本环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、项目地理位置与四邻关系 项目位于陕西省西咸新区斗门街办中丰店村东330米，项目东、西、南侧均为空地，北侧为路，隔路为环保透水砖项目。距离项目最近的敏感点为西侧330m处的中丰店村。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 三、项目概况 1、项目组成 项目总占地119亩，主要建设封闭式厂房、原料堆放区，成品料仓，员工宿舍、办公楼、食堂等。购置建筑垃圾再生利用生产线1条和水稳生产线1条，安装喷淋、除尘等相关环保设施。主要工程组成情况见下表。 表1-2 建设项目组成一览表 工程类别 工程名称 工程规模 主体工程 建筑垃圾再生利用生产线 1条，1F钢构厂房，建筑面积4624m2，购置振动给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛、轻物质分选机等生产设备 水稳生产线 1条，1F钢构厂房，建筑面积555m2，购置稳定土拌合机 辅助工程 办公楼 2F，砖混结构，建筑面积920m2，主要用于人员办公 宿舍 1F，砖混结构，建筑面积460m2，主要用于员工住宿、食堂，食堂设置3个灶头，食堂燃料为液化气 卫生间 1F，砖混结构，建筑面积114m2 实验室 主要进行产品的物理性能检测 机修车间 主要进行车辆、设备简单维修，大修在厂外进行 公用工程 供水 本项目供水使用自备井 供电 由当地供电电网引入 排水 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水混合进入化粪池（容积20m3），定期清掏肥田，不外排。洗车废水经四级沉淀池沉淀后循环使用，不外排 消防 生产车间各部分、办公楼、宿舍楼配置若干干粉灭火器 供热 生产线不需要加热，冬季办公区采暖采用分体式空调 储运工程 储存 设置钢结构成品库房，建筑面积1188m2 原料储存为堆场中，设置防尘网 运输 原辅材料及成品运输采用汽车运输 环保工程 大气污染防治措施 鄂破机进料口、2YA1545振动筛进料口和筛面、下料口产生的粉尘经集气罩和1#脉冲布袋除尘器（SLQM64-5）处理后经1根15m高排气筒（1#）排放 反击破进料口、2YKR3073振动筛进料口和筛面、下料口产生的粉尘经集气罩和2#脉冲布袋除尘器（SLQM96-6）处理后经1根15m高排气筒（2#）排放 3YKR3073振动筛进料口和筛面、下料口、分选机进料口产生的粉尘经集气罩和3#脉冲布袋除尘器（SLQM96-8）处理后经1根15m高排气筒（3#）排放 皮带输送机输送廊道封闭处理，生产设备均置于室内，设备进行密封 成品放置于封闭的料库中，原料场地设置喷淋装置 废石及产品运输车辆进行覆盖或采用密闭车斗，严禁沿路撒漏，不得超载，不得超速行驶；设洗车设施，出入运输车辆进行冲洗；进场道路两边设置喷淋抑尘装置，设置1辆洒水车 厂区四周设置8m高的防风抑尘围挡 食堂油烟设处理效率不低于75%的油烟净化器 水污染防治措施 食堂废水经隔油池处理后，与生活污水混合进入化粪池（容积20m3）定期清掏肥田，不外排 废水污染防治从事 洗车废水经四级沉淀池（5m×2.5m×3m，4个）沉淀后循环使用，不外排 噪声防治措施 加强设备密闭性，对生产设备安装减震垫等；合理安排运输时间和运输路线，靠近敏感区时禁止鸣笛、尽量放慢车速以减少车辆噪声对周边敏感点的影响 固废处理措施 员工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运 食堂废油脂交有资质单位处置 车辆冲洗废水沉淀池产生的沉渣收集后回用于生产 除尘器收集的粉尘，收集后回用于生产 除铁工序及浮选工序产生的废铁及轻物质均厂区暂存，外售综合利用 废机油、润滑油集中收集，暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行处置。 绿化 厂区绿化面积约为10000m2 2、产品方案 项目具体产品方案见下表： 表1-3 项目产品方案一览表 类别 产品名称 规格型号 年产量 单位 建筑垃圾砖再生骨料 5-10mm（俗称0-5） 5-10mm 40 万吨 10-20mm（俗称1-2） 10-20mm 55 万吨 16-31.5mm（俗称1-3） 16-31.5mm 60 万吨 0-5mm（俗称砖粉） 0-5mm 63 万吨 0-150mm（混合料） 0-150mm 62 万吨 建筑垃圾混凝土优质再生骨料 5-10mm（俗称0-5） 5-10mm 15 万吨 10-20mm（俗称1-2） 10-20mm 25 万吨 16-31.5mm（俗称1-3） 16-31.5mm 18 万吨 0-5mm（俗称石粉） 0-5mm 22 万吨 水稳系列 再生骨料混凝土水稳 5%水泥剂量 20 万吨 再生骨料砖水稳 5%水泥剂量 10 万吨 3、主要原辅料 本项目原材料建筑垃圾，主要来源两个方面：一是旧房拆迁，此类建筑垃圾主要为旧砖砌墙体和混凝土楼板；另一类是道路翻修的废混凝土，混凝土块、渣土混合物等。本项目所使用的建筑垃圾均为一般工业固体废物，对各类矿山的采矿废石及尾矿库的尾渣不考虑利用。项目运营期主要原辅材料及能源消耗见下表： 表1-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别 原辅料名称 消耗量 单位 来源 建筑垃圾再利用生产线 建筑垃圾 360 万t/a 拆迁工地 水稳生产线 5-10mm（俗称0-5） 7.5 万吨 加工自产 10-20mm（俗称1-2） 12 万吨 加工自产 16-31.5mm（俗称1-3） 4.5 万吨 加工自产 0-5mm（俗称砖粉） 4.5 万吨 加工自产 水泥 1.5 万吨 外购 / 机油 0.5 吨 外购 能源 水 105780 m3/a 自备水井 电 144 万kw·h/a 市政电网供给 4、主要设备 项目使用设备均为先进成熟的设备，经核查，均不在国家淘汰落后生产工艺装备的相关名录中，符合国家相关政策。主要设备见下表。 表1-5 主要设备一览表 序号 名称 型号 单位 数量 备注 1 振动给料机 ZSW600×150 台 1 建筑垃圾再生利用生产线 2 颚式破碎机 ASD4836 台 1 3 振动给料机 GZG125-150 台 1 4 振动给料机 GZG90-145 台 3 5 反击式破碎机 PFQ1520 台 1 6 振动筛 2YKR3073 台 1 7 振动筛 3YKR3073 台 1 8 轻物质分选机 Q-FX100 台 3 9 振动筛 2YA1545 台 1 10 集中控制系统 / 套 1 11 稳定土拌合机 WDB800 套 1 水稳生产线 12 单机脉冲布袋除尘器 160袋/台 套 4 环保设备 13 SLQM64-5布袋除尘器 320袋/台 台 1 14 SLQM96-6布袋除尘器 400袋/台 台 1 15 SLQM96-8布袋除尘器 480袋/台 台 1 16 全自动雾炮机 60米180°全自动 台 2 17 全自动雾炮机 50米180°全自动 台 10 18 全自动高压雾炮 200米360°全自动 台 1 19 洒水抑尘车 / 台 2 20 高压道路喷淋装置 / 米 380米 21 高压喷雾降尘机 高压人工制雾装置 2台 800米 四、公用工程 1、给水、排水 （1）给水 项目用水来自自备水井，用水主要为车辆冲洗用水、绿化用水、喷淋抑尘用水、洗车用水、水稳生产用水及餐饮用水、生活用水。 （2）排水 洗车废水经沉淀池处理后循环使用；食堂废水经隔油池处理后，与生活污水混合进入化粪池，定期清掏用于农肥；水稳生产线搅拌用水全部进入产品，不产生废水；喷淋抑尘用水全部挥发或进入物料，无废水产生。 2、供电 项目用电由当地电网供给。 3、供暖与制冷 项目办公区供暖、制冷采用分体式空调。 五、劳动定员及工作制度 项目运营期劳动定员95人，年工作300天，每天工作10小时。 六、厂区平面布置 项目厂区L型分布，项目总体布置合理，功能分区明确，生产、办公、辅助设施较为齐全。项目平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，建设前项目地内为一片空地，不存在原有污染情况。项目目前已建成，由于没有环保手续，属于停产整改阶段。根据现场勘查，项目已采取的环保措施如下： 封闭式车间及料仓 （建筑垃圾再生利用车间） 封闭式车间及料仓 （水稳车间） 鄂破机投料口集气罩 鄂破机出料口集气罩 1#布袋除尘器 3#布袋除尘器 2#布袋除尘器 4#布袋除尘器 封闭式输送皮带 半封闭式骨料仓 建筑垃圾原料覆盖防尘网 半封闭式水稳生产线配料仓 洗车设施及沉淀池 运输道路两侧喷淋设施 厂区四周防尘网（8m） 油烟净化器及排气筒 食堂隔油池 化粪池 厂区绿化 生活垃圾收集点 项目存在的主要环保问题及整改措施见下表： 表1-6 主要环境问题及整改措施 序号 主要环境问题 整改措施 1 建筑垃圾再生利用车间4根排气筒高度均为12m，不足15m 排气筒加高至15m 2 未建设危废暂存间 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定，建设规范的危废暂存间，用于暂存危废 3 未与危废处置单位签订危废处置协议 与有资质单位签订危废处置协议 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 西咸新区位于西安、咸阳两市建成区之间，西起茂陵及涝河入渭口，东至包茂高速，北至规划中的西咸环线，南至京昆高速，规划区范围882平方公里，东西横贯50公里，南北扩展5-10公里。 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，规划总面积159.3平方公里。辖区内包含建章路街办、三桥街办、斗门街办、高桥街办、沣东街道等。 本项目位于陕西省西咸新区斗门街办中丰店村东330米，项目地理位置详见附图1。 二、地形、地貌 西咸新区沣东新城地貌类型属于渭河冲击平原，地势南高北低。由北向南，依次为河漫滩及一、二、三级阶地。最高点位于三级阶地上的广大门村和孙家湾村附近，高程411m。最低点在草滩镇贾家滩村北的渭河滩上，高程364.3m。西部河漫滩和一级阶地非常开阔，东部阶地紧凑高耸。二、三级阶地东高西低，河漫滩与一级阶地转为西高东低。 项目所在地属于渭河阶地区，地势较平坦，地形地貌单一，基本无障碍物等。地质条件简单，无不良地质构造。地址单元属于渭河阶地，该单元上层为砂质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水位埋深一般在8-10m，对建筑物基础不会造成不良影响。 项目所在地地理位置优越，地势平坦，道路交通便利，适于本项目的建设。 三、气候、气象 沣东新城属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明。冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪；春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，气温速降，降霖明显。年日照时数1983~2267小时，日照百分率41~51%。气温平均日较差10.0~12.0℃，极端最高气温41.8℃ （1998年6月21日)，极端最低气温-20.6℃（1955年1月11日）。平均早霜日10月28日，终霜日4月3日，无霜期182~236天。近5年平均气温 15.0℃，冬季最冷月12月平均气温1.3℃，夏季最热月7月平均气温28.0℃，春季4月平均气温16.7℃，秋季10月平均气温 14.4 ℃。冬季寒冷，夏季炎热。年降水量550.5mm，降水多集中在6~10月，占年降水的75.1%，其中9月最多，占20.0%， 为110.2mm。沣东新城大气稳定度分类中，中性D类频率高达35.3~40.1%；稳定类的E、F类频率各占20%左右；不稳定的A~C类总和占20%，A类极少发生，占0.3%。 沣东新城年平均风速1.8m/s，全年主导风向为东北风（NE）。 四、水文 项目所在地地表水系为黄河流域渭河水系，境内渭河流长约32km，流向由西向东，河床宽220～1100m，年平均流量183m3/s，最大流量7220m3/s，最小流量4m3/s，平均含沙量34.5kg/m3。 沣河为渭河右岸支流，位于关中中部西安西南，正源沣峪河源出长安县西南秦岭北坡南研子沟，流经喂子坪，出沣峪口，先后纳高冠、太平、潏河，北行经沣惠、灵沼至高桥入咸阳市境，与渭河平行东流，在草滩农场西入渭。全河长78 公里，平均比降8.2‰，流域面积1386平方公里，平均径流量4.8亿立方米。 根据现场踏勘，项目最近地表水体为厂址西侧约1100m处的沣河。 五、生态环境概况 项目位于城市郊区，植被主要为人工植被，针叶林、阔叶林、针阔混交林以及农田经济林，其中农田经济占规划区面积最大，其他依次为阔叶林，针叶林，混交林，自然植被较少；区内动物种类数目较少，常见的有狗、猫、麻雀、燕子、喜鹊、老鼠等。生物多样性简单。本项目评价范围内未发现各级珍惜野生动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本次区域环境空气质量达标判定采用陕西省生态环境厅办公室于2020年1月23日发布的《环保快报-2019年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中的数据。 本次评价采用《快报》附表4中2019年度沣东新城空气质量状况统计结果进行区域环境质量达标判定。统计结果见下表所示。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 超标倍数 达标情况 SO2（μg/m³） 年平均质量年浓度 7 60 0 达标 NO2（μg/m³） 年平均质量年浓度 46 40 0.15 不达标 PM2.5（μg/m³） 年平均质量年浓度 64 35 0.83 不达标 PM10（μg/m³） 年平均质量年浓度 102 70 0.46 不达标 CO（mg/m³） 24小时平均低95百分位浓度 1.6 4.0 0 达标 O3（μg/m³） 日最大8小时平均第90百分位书浓度 159 160 0 不达标 根据统计结果可知，沣东新城2019年SO2的年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位浓度、臭氧日最大8小时平均第90百分位书浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，二氧化氮、颗粒物PM10、颗粒物PM2.5均超出《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，属于不达标区。 （2）特征污染物 本次环境空气特征因子现状监测委托陕西博润检测服务有限公司进行监测（№：BRX2011029，见附件8），具体如下： ①监测项目 总悬浮颗粒物 ②监测时间及点位 监测时间：2020年11月25日-2020年12月1日，连续监测7天； 监测点位：项目所在地设1个监测点位。 ③监测频次 总悬浮颗粒物24小时平均值每天采样1次，连续采样7天。 ④采样和分析方法 采样和分析方法按照国家环保部颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T 194-2017）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。 表3-2 环境空气监测项目分析方法 监测项目 监测方法 检出限 总悬浮颗粒物 重量法GB/T 15432-1995 0.001mg/m3 ⑤监测结果 监测结果整理后下表： 表3-3 环境空气质量（特征因子）现状监测结果 内容 监测点 监测因子 浓度范围 （μg/m3） 质量标准 （μg/m3） 超标率 最大超标倍数 1#项目所在地 TSP（24小时均值） 85-153 300 0 0 由上表监测结果可知：项目所在区域环境空气质量监测中总悬浮颗粒物的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（HJ 3095-2012）表2规定浓度限值。 2、声环境质量现状 项目声环境质量现状委托陕西博润检测服务有限公司进行了实测（№：BRX2011029，见附件8），具体如下： （1）监测时间和点位 监测时间：2020.11.25-11.26，2天，分昼间、夜间两个时段进行监测。 监测点位：项目所在地地周边共设置5个监测点位，噪声监测点位见附图4。 （2）评价标准及方法 评价标准采用GB3096- 2008《声环境质量标准》中2类标准。 评价方法采用环境噪声监测数据统计的等效连续A声级与所执行的环境标准相比较，确定评价区声环境质量是否达标。 （3）监测结果与评价 监测结果整理见下表。 表3-4 声环境质量监测结果 单位：LeqdB（A） 监测点位 厂（场）界外1m处〔Leq：dB（A）〕 标准值 2020.11.25 2020.11.26 昼间 夜间 昼间 夜间 1#（东厂界） 49 40 50 41 昼间60夜间50 2#（南厂界） 48 39 49 40 3#（南厂界） 49 39 49 40 4#（西厂界） 47 39 48 40 5#（北厂界） 50 41 51 42 上表监测结果可知，项目东、西、南、北厂界环境质量监测结果能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求。 3、土壤环境质量现状 本项目土壤环境质量现状监测委托陕西博润检测服务有限公司进行了现状了监测（№：BRX2011029，见附件8），具体如下： （1）监测时间和监测布点 监测时间：2020年11月25日。 监测布点：在厂区内设置3个表层样监测点，土壤监测布点见附图4。 采样深度：表层样点采取0~0.2m深度土壤进行监测分析。 （2）监测项目： 本底监测因子：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中45项、pH值、石油烃。 特征因子：石油烃、pH值。 （3）采样深度及监测频率及要求 采样深度：0-0.2m 监测频次：1次/1天，测1次 （4）采样和分析方法 表3-5 土壤监测项目分析方法 监测项目 监测方法 检出限 pH值 HJ 962-2018 土壤 pH 值的测定 电位法 / 砷 NY/T 1121.11-2006 土壤检测 第11部分：土壤总砷的测定 0.4 （μg/kg） 六价铬 HJ 687-2014 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 2（mg/kg） 镉 GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 0.01（mg/kg） 铜 HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 1（mg/kg） 铅 HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 10（mg/kg） 镍 HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 3（mg/kg） 汞 NY/T 1121.10-2006 土壤检测 第10部分：土壤总汞的测定 0.002（mg/kg） *四氯化碳 HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 1.3（μg/kg） *氯仿 1.1（μg/kg） *氯甲烷 1（μg/kg） *1,1-二氯乙烷 1.2（μg/kg） *1,2-二氯乙烷 1.3（μg/kg） *1,1-二氯乙烯 1（μg/kg） *顺-1,2-二氯乙烯 1.3（μg/kg） *反-1,2-二氯乙烯 1.4（μg/kg） *二氯甲烷 1.5（μg/kg） *1,2-二氯丙烷 1.1（μg/kg） *1,1,1,2-四氯乙烷 1.2（μg/kg） *1,1,2,2-四氯乙烷 1.2（μg/kg） *四氯乙烷 1.4（μg/kg） *1,1,1-三氯乙烷 1.3（μg/kg） *1,1,2-三氯乙烷 1.2（μg/kg） *三氯乙烯 1.2（μg/kg） *1,2,3-三氯丙烷 1.2（μg/kg） *氯乙烯 1（μg/kg） *苯 1.9（μg/kg） *氯苯 1.2（μg/kg） *1,2-二氯苯 1.5（μg/kg） *1,4-二氯苯 1.5（μg/kg） *乙苯 1.2（μg/kg） *苯乙烯 1.1（μg/kg） *甲苯 1.3（μg/kg） *间二甲苯+对二甲苯 1.2（μg/kg） *邻二甲苯 1.2（μg/kg） *硝基苯 HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 0.09（mg/kg） *苯胺 USEPA 8270E(Rev.6)-2018 Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry 0.05（mg/kg） *2-氯酚 HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 0.06（mg/kg） *苯并[ɑ]蒽 0.1（mg/kg） *苯并[ɑ]芘 0.1（mg/kg） *苯并[b]荧蒽 0.1（mg/kg） *苯并[k]荧蒽 0.1（mg/kg） *䓛 0.1（mg/kg） *二苯并[a,h]蒽 0.1（mg/kg） *茚并[1,2,3-cd]芘 0.1（mg/kg） *萘 0.09（mg/kg） *pH值 HJ 962-2018 土壤 pH 值的测定 电位法 / （5）监测结果 表3-6 项目所在地范围内土壤监测结果 采样点位 监测项目 表层样点1#（0~0.2m） 表层样点2#（0~0.2m） 表层样点3#（0~0.2m） GB 36600-2018筛选值 第二类用地 pH值（无量纲） 8.12 8.14 8.11 / 汞（mg/kg） 0.06 / / 38 砷（mg/kg） 12.14 / / 60 镉（mg/kg） 0.11 / / 65 铬（六价）（mg/kg） ND / / 5.7 铜（mg/kg） 22 / / 18000 铅（mg/kg） 28 / / 800 镍（mg/kg） 27 / / 900 四氯化碳*（mg/kg） ND / / 2.8 氯仿*（mg/kg） ND / / 0.9 氯甲烷*（mg/kg） ND / / 37 1,1-二氯乙烷*（mg/kg） ND / / 9 1,2-二氯乙烷*（mg/kg） ND / / 5 1,1-二氯乙烯*（mg/kg） ND / / 66 顺-1,2-二氯乙烯*（mg/kg） ND / / 596 反-1,2-二氯乙烯*（mg/kg） ND / / 54 二氯甲烷（mg/kg） ND / / 616 1,2-二氯丙烷*（mg/kg） ND / / 5 1,1,1,2-四氯乙烷*（mg/kg） ND / / 10 1,1,2,2-四氯乙烷*（mg/kg） ND / / 6.8 四氯乙烯*（mg/kg） ND / / 53 1,1,1-三氯乙烷*（mg/kg） ND / / 840 1,1,2-三氯乙烷*（mg/kg） ND / / 2.8 三氯乙烯*（mg/kg） ND / / 2.8 1,2,3-三氯丙烷*（mg/kg） ND / / 0.5 氯乙烯*（mg/kg） ND / / 0.43 苯*（mg/kg） ND / / 4 氯苯*（mg/kg） ND / / 270 1,2-二氯苯*（mg/kg） ND / / 560 1,4-二氯苯*（mg/kg） ND / / 20 乙苯*（mg/kg） ND / / 28 苯乙烯*（mg/kg） ND / / 1290 甲苯*（mg/kg） ND / / 1200 间二甲苯+对二甲苯*（mg/kg） ND / / 570 邻二甲苯*（mg/kg） ND / / 640 硝基苯*（mg/kg） ND / / 76 苯胺*（mg/kg） ND / / 260 2-氯酚*（mg/kg） ND / / 2256 苯并[α]蒽*（mg/kg） ND / / 15 苯并[α]芘*（mg/kg） ND / / 1.5 苯并[b]荧蒽*（mg/kg） ND / / 15 苯并[κ]荧蒽*（mg/kg） ND / / 151 崫*（mg/kg） ND / / 1293 二苯[α、h]并蒽*（mg/kg） ND / / 1.5 茚并[1,2,3-cd]芘*（mg/kg） ND / / 15 萘*（mg/kg） ND / / 70 石油烃*（mg/kg） 11 8 9 4500 备注 1.ND表示未检出； 2.*表示分包项目，承担分包单位：陕西正为环境检测股份有限公司 表3-7 土壤理化特性调查表 点号 1#表层样点 时间 11月25日 经度 109°45′28.79″ 纬度 34°10′56.71″ 层次 表层 现场记录 颜色 黄棕色 质地 壤土 砂砾含量 0% 其他异物 无 pH值 8.12 实验室测定 阳离子交换量（cmol(+)/kg） 25.6 氧化还原电位（mv） 378 饱和导水率（cm/s） 1.7 土壤容重（g/cm3） 1.32 孔隙度（%） 49.8 由表中监测数据可知，项目所在地土壤中各项监测指标符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 经调查，本次评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等特殊环境敏感目标，无重要军事设施，无重点保护动物。项目周边主要环境保护目标及保护级别见下表。 表3-8 主要环境保护目标 保护内容 名称 坐标/m 保护对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（km） X Y 环境 空气 东渠村 108.7809982 34.1691017 村民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 ESE 2.645 杨家庄村 108.7730026 34.2005005 NE 2.582 普贤寺村 108.7699966 34.176899 ESE 1.341 东张村 108.7580032 34.1952019 N 1.511 小兆村 108.7600021 34.1789017 SE 0.438 石匣口村 108.7740021 34.1869011 ENE 1.703 西渠村 108.7770004 34.1675987 SE 2.445 齐家曹村 108.7630005 34.2029991 NNE 2.445 荆寺二村 108.762001 34.1705017 SSE 1.339 姜仁村 108.7829971 34.1609993 SE 3.346 杨柳村 108.7710037 34.1618004 SSE 2.579 荆寺一村 108.7590027 34.1711006 S 1.197 张村 108.7539978 34.1964989 N 1.668 秦家堡 108.7419968 34.171299 SW 1.774 新家堡子 108.7490005 34.160099 SSW 2.502 新河庄 108.7330017 34.1906013 WNW 2.391 柳林庄村 108.7320023 34.1707993 WSW 2.571 堰下张村 108.7529984 34.1943016 NNW 1.445 河头村 108.7360001 34.1796989 W 1.912 伍家堡 108.7419968 34.1655006 SW 2.249 中丰店村 108.7470016 34.1822014 W 0.330 声环境 中丰店村 108.7470016 34.1822014 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 W 0.330 地表水 沣河 / / 中河 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准 W 1.1

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值如表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 级别 污染物 标准限值 1小时平均 24小时平均 年平均 二级 SO2（μg/m3） 500 150 60 NO2（μg/m3） 200 80 40 CO（mg/m3） 10 4 / O3（μg/m3） 200 160（日最大8h平均） / PM10（μg/m3） / 150 70 PM2.5（μg/m3） / 75 35 TSP（μg/m3） / 300 200 二、声环境质量标准 项目区环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，其标准值见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 区域名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 项目区 《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准 dB（A） 60 50 三、土壤环境质量标准 项目所在地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1中第二类用地筛选值。 表4-3 土壤环境质量标准 标准名称及级别 污染物项目 第二类用地 风险筛选值 污染物项目 第二类用地 风险筛选值 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值 砷 60 1,2,3-三氯丙烷 0.5 镉 65 氯乙烯 0.43 铬（六价） 5.7 苯 4 铜 18000 氯苯 270 铅 800 1,2-二氯苯 560 汞 38 1,4-二氯苯 20 镍 900 乙苯 28 四氯化碳 2.8 苯乙烯 1290 氯仿 0.9 甲苯 1200 氯甲烷 37 间二甲苯+对二甲苯 570 1,1-二氯乙烷 9 邻二甲苯 640 1,2-二氯乙烷 5 硝基苯 76 1,1-二氯乙烯 66 苯胺 260 顺-1,2-二氯乙烯 596 2-氯酚 2256 反-1,2-二氯乙烯 54 苯并[a]蒽 15 二氯甲烷 616 苯并[a]芘 1.5 1,2-二氯丙烷 5 苯并[b]荧蒽 15 1,1,1,2-四氯乙烷 10 苯并[k]荧蒽 151 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 䓛 1293 四氯乙烯 53 二苯并[a, h]蒽 1.5 1,1,1-三氯乙烷 840 茚并[1,2,3-cd]芘 15 1,1,2-三氯乙烷 2.8 萘 70 三氯乙烯 2.8 石油烃 4500 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及无组织排放监控浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB17483-2001）中相关要求。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级（kg/h） 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 表4-5 饮食业油烟排放标准 规模 大型 中型 小型 基准灶头数 ≥6 ≥3，＜6 ≥1，＜3 最高允许排放浓度，mg/Nm3 2.0 净化设施最低去除效率，% 85 75 60 二、废水 项目无废水外排。 三、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表4-6 噪声排放标准 单位：dB（A） 监测点 执行标准 级别 标准限值 昼间 夜间 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 四、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)及修改单（环境保护部2013年第36号）中有关规定；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号）中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指标 | 根据工程的排污特点和国家污染物总量控制的要求，总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮、重点行业工业烟尘和挥发性有机物（VOCs）。本项目生产废水不外排；生活污水清掏肥田不外排，不申请废水总量；不排放总量控制的相关废气因子；因此不需要申请总量。 |

# 建设项目工程分析

主要污染工序及产污环节 一、施工期 本项目施工期已结束，本次环评不再对施工期环境影响进行分析。 二、运营期 （1）建筑垃圾资源化利用生产线 图5-1 建筑垃圾资源化利用工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）建筑垃圾采用全密闭垃圾车从排放地运进本项目原料堆场。根据《西安市建筑垃圾管理条例》相关规定，建筑垃圾运输车辆密闭、整洁。因此进入本项目场地的建筑垃圾运输车全部是由建筑垃圾排放地派出的全密闭垃圾车。 （2）进入场地的垃圾车带有自卸功能，直接将建筑垃圾倒入建筑垃圾堆场堆放。 （3）建筑垃圾由铲车倒入振动给料机经振动给料机进入颚式破碎机，破碎后经除铁器除铁、人工分拣后，物料通过输送带输送到反击破碎机中，经破碎后进入轻物质分选机选出轻物质，再通过输送带进入振动筛上，筛分出不同规格的成品（0～5mm、5～10mm、10～20mm、20～30mm）。筛分完成的骨料部分外售，部分用于后续生产。 废石由铲车运送至给料机后经皮带（皮带上方设除铁器对原料中的金属杂质进行筛选）运送至颚式破碎机，颚破后得到的产品经皮带输送至反击式破碎机中进行二破，二破得到的产品经皮带输送至多级振动筛中进行筛分，得到各级产品，粒径（＞30mm）较大的石子经皮带输送至反击式破碎机中继续破碎，破碎后经多级振动筛进行筛分，得到（0~5mm集料，5~10mm集料，10~20mm集料，16~31.5mm集料）堆存至成品库房作为产品直接销售。 （2）再生水稳生产线 项目所用水泥由罐车运至厂区直接泵入水泥筒仓，仓顶设置除尘器，经计量后由管道输送至拌合机中；再生骨料由装载机运送至配料区，配料区半封闭设置，并设置有洒水喷淋装置，降低投料过程粉尘产生量，骨料经计量后由皮带运至拌合机中；生产用水暂存在生产车间储存罐内，由泵及管道输送、计量后送至拌合机。所有原料按配比采用微机控制、电子秤计量，进入拌合机搅拌。水稳生产所有工序均为物理过程，原料在拌合机中完成搅拌工序，搅拌好的水泥稳定碎石混合料经皮带输出，通过卸料斗卸至运输车中，运出厂外。 具体工艺流程及产污环节如下： 图5-2 水稳生产线工艺流程及产污环节示意图 本项目运营期主要污染工序见下表： 表5-1 运营期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 废水 车辆清洗废水 车辆清洗 COD、SS 生活污水 职工生活 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 废气 建筑垃圾破碎、筛分粉尘 破碎、筛分工序 颗粒物 水稳生产线筒仓粉尘 水泥储存过程 颗粒物 投料、装卸粉尘 装卸工序 颗粒物 皮带输送粉尘 物料输送工序 颗粒物 堆场扬尘 原料堆放 颗粒物 运输扬尘 运输过程 颗粒物 食堂油烟 食堂工作过程 油烟 噪声 生产设备、运输车辆噪声 生产活动 机械噪声 固废 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 食堂废油脂 食堂工作过程 废油脂 生产 除杂工序 杂质、钢筋、木材、塑料等 泥沙 废水处理 泥沙 除尘器集尘 废气处理 粉尘 废机油 机修工序 废机油 废机油桶 机修工序 废机油桶

主要污染工序 施工期 本项目施工期已结束，本次环评不对施工期再进行分析评价。 二、运营期 1、废气 项目运营期产生的废气主要为建筑垃圾破碎、筛分粉尘、水稳生产线筒仓粉尘、皮带输送粉尘、堆场扬尘、装卸粉尘、车辆运输扬尘及食堂油烟。 （1）建筑垃圾破碎、筛分粉尘 项目破碎、筛分等工序均在1#厂房内完成，1#厂房采用全封闭结构，物料基本与外部隔绝。 本项目采用给料机下料，使用颚式破碎机对大块建筑垃圾粗破，再经反击破碎机二次破碎，然后经振动筛二级筛分后得到不同粒径的成品。参照J.A奥里蒙、G.A久兹等编译的《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科技出版社）第十八章中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，粒料加工过程中第一级破碎和筛分工序粉尘产污系数可取0.05kg/t破碎料；二级破碎及筛分工序的粉尘的产污系数取0.05kg/t破碎料，分选工序粉尘产污系数可取0.15kg/t破碎料；项目建筑垃圾处理量为360万吨/a，因此一级破碎、筛分工序产生粉尘量为180t/a，二级破碎、筛分工序产生粉尘量为180t/a，分选工序产生的粉尘量为540t/a。 根据盐城市赛隆节能技术工程有限公司提供的环保工程设计施工方案：本项目建筑垃圾再利用车间的主要产尘点分布如下： 表5-2 建筑垃圾再利用车间的主要产尘点分布及除尘器布置一览表 扬尘点位置 数量 单位 除尘器设置 备注 ASD4836鄂破进料口 1 个 SLQM64-5布袋除尘器+15m排气筒（1#） （风量：22300m3/h ） 布置在鄂破和振动筛之间，用管道连接 ASD4836鄂破进料口 1 个 2YA1545振动筛进料口和筛面 2 个 2YA1545振动筛下料口 1 个 PFQ1520反击破进料口 1 个 SLQM96-6布袋除尘器+15m排气筒（2#） （风量：40100m3/h ） 布置在反击破和振动筛之间，用管道连接 PFQ152反击破进料口 1 个 2YKR3073振动筛进料口和筛面 2 个 2YKR3073振动筛下料口 2 个 3YKR3073振动筛进料口和筛面 2 个 SLQM96-8布袋除尘器+15m排气筒（3#） （风量：33400m3/h ） 布置在振动筛和分选机之间，用管道连 3YKR3073振动筛下料口 3 个 分选机进料口 1 个 单机脉冲布袋除尘器4台+15m排气筒（4#）（风量：16000m3/h ） 用管道连接 分选机出料口 3 个 项目破碎、筛分设备均布置在密闭生产车间内进行，破碎、筛分设备均为密闭设备，各产尘点上方集气罩（收集效率按95%计），鄂破（一级破碎）进料口、振动筛进料口和筛面、振动筛下料口产生的粉尘经各自集气罩收集后引至SLQM64-5布袋除尘器处理（处理效率99.9%，处理风量：22300m3/h）后，经15m排气筒（1#）排放；反击破（二级破碎）进料口、2YKR3073振动筛进料口、筛面和下料口产生的粉尘经各自集气罩收集后引至SLQM96-6布袋除尘器处理（处理效率99.9%，处理风量：40100m3/h）后，经15m排气筒（2#）排放；3YKR3073振动筛进料口和筛面、下料口产生的粉尘经各自集气罩收集后引至SLQM96-8布袋除尘器处理（处理效率99.9%，处理风量：33400m3/h）后，经15m排气筒（3#）排放；分选机进料口、出料口产生的粉尘经各自集气罩收集后引至4台单机布袋除尘器处理（处理效率99.9%，处理风量：16000m3/h）后，经15m排气筒（4#）排放。 项目车间顶部设置有喷淋装置，可有效去除90%的无组织粉尘，再经厂房隔挡，可去除95%的粉尘，经过两道工序后，项目产生的无组织粉尘仅有少部分粉尘逸散出厂房，项目无组织粉尘产生量为45t/a，经喷淋除尘、厂房隔挡后，排放量为0.225t/a。 项目破碎、筛分工序粉尘产排情况见下表： 表5-3 破碎、筛分粉尘产排情况一览表 排放 方式 排放源 污染物 产生情况 处理措施 排放情况 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 有组织 1#排气筒 PM10 171 2556 57.0 集气罩+布袋除尘器；效率≥99.9% 0.17 2.6 0.06 2#排气筒 PM10 171 1421 57.0 0.17 1.4 0.06 3#排气筒 PM10 359.1 3584 119.7 0.36 3.6 0.12 4#排气筒 PM10 153.9 3206 51.3 0.15 3.2 0.05 无组织 破碎、筛分 TSP 45 / / 喷淋除尘、厂房隔档 0.225 / / （2）水稳生产线筒仓粉尘 本项目水稳生产线水泥原料为筒仓储藏。本项目设置1个水泥筒仓，筒仓顶部自带双层滤芯除尘器，项目水泥用量为15000t/a。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十一分册）3121 水泥制品制造业产排污系数表中的数据，储存、输送（所有规模）1吨粉状物料粉尘产生量2.09kg/t粉料。单个除尘器对应粉尘产生量及排放量统计结果如下表所示，处理后的粉尘经仓顶除尘器（5#）排气口排放。 表5-4 水泥筒仓粉尘产生量及排放量统计 产污 工序 储存量（t） 产生量 （t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量 （t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 5# 排气筒 15000 31.35 10.45 696.7 0.31 0.105 6.97 再生水稳生产线布置于封闭式生产车间内，投料工序也在封闭车间内，设备投料口安装洒水喷淋装置。项目再生水稳生产线搅拌过程在密闭设备中进行，且搅拌过程需加30%的水进行搅拌，因此此过程不会产生粉尘。 （3）装卸粉尘 原料铲装时对于机械落差产生的起尘量按照秦皇岛码头装卸起尘量计算，公式如下： 式中：H—物料落差，m； U—气象平均风速，m/s； W—物料含水率，%； Q—物料起尘量，mg/s。 减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是控制风力起尘的有效手段。本项目砂石料仓库为半封闭，并且物料仓库设置了喷雾抑尘装置，可有效减少砂堆起尘量，砂石含水一般控制在8%左右。本项目建筑垃圾在装卸过程中，物料落差约为1.5m，由于原料储存在料仓中，室内区域属于静风区，平均风速约为0.2m/s，根据上式计算，物料起尘量Q=15.1mg/s，物料装卸时间以1500h/a计，则装卸粉尘产生量约为0.082t/a。 （4）车辆运输扬尘 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关，采用车辆运输道路扬尘经验公式，对单位车辆在不同路面清洁度下的道路扬尘进行计算。车辆道路扬尘产生量选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 式中：Q——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V——汽车速度（km/h）； W——汽车质量（t）； P——道路表面粉尘量（kg/m2）。 项目原料及产品运输量合计720万t/a，每天运输量约为24000t。需要载重为40t 的汽车600辆·次/天。本项目不配备运输车辆，车辆均来自外部专业运输队伍，空载、负载重量分别为15t/辆、45t/辆。汽车平均运速15km/h，道路表面积尘量以0.1kg/m2计，则道路扬尘量在空载与负载情况下分别为0.227kg/（km·辆）、0.577kg/（km·辆），车辆在厂内行驶距离约150m，运输次数为600次/天，180000次/a，则空载车辆起尘量为6.13t/a，负载车辆起尘量为18.48t/a，合计24.61t/a。 本项目已对厂区地面进行了硬化、设置了进出厂车辆清洗设施、负载车辆覆盖防尘网、限载限速，道路两边安装了喷淋降尘装置，在采取以上措施后，起尘量可减少98%，则运输车辆起尘量为0.49t/a。 （5）皮带输送粉尘 本项目建筑垃圾经皮带输送机输送至破碎机进行破碎，项目使用的皮带输送机为密闭装置，因此，输送过程中产生粉尘量很少，均在车间内沉降，本次评价不对其进行量化分析。 （6）堆场扬尘 项目原料为建筑垃圾，粒径一般大于20mm，均堆存在原料堆场内。堆场起尘主要与物料颗粒、起动风速、含水率等因素相关。本项目建筑垃圾原料粒径较大，同时原料堆场在堆放过程中覆盖防尘网，堆场周边设置雾化喷头，因此，原料堆存过程基本无扬尘产生。 项目成品堆放设置半封闭料棚，料棚内基本无自然风，风速小于0.2m/s，砂粒起动风速一般在4m/s以上，因此成品堆场因风力作用产生的扬尘极小，仅在产品卸料过程产生少量扬尘，本项目已在料仓顶部设置了喷淋装置，在卸料过程进行喷淋降尘，使砂石保持一定湿度，绝大多数粉尘可沉降，外排粉尘量极少，本次评价不对其进行量化分析。 （7）食堂油烟 项目设有员工食堂1座，共有3个灶头，就餐人数约为95人。每日耗油量30g/人·d计，一般油烟挥发量占耗油量的2.83%，项目年运行300d，食堂每天每个灶头作业时间约为2h，每个灶头排风量为2000m3/h，因此，本项目食堂年耗油量为855kg/a，油烟产生量为24.2kg/a，油烟产生浓度为6.72mg/m3。油烟净化器处理效率不低于75%，经处理后油烟排放量为6.05kg/a，油烟排放浓度为1.68mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）GB18483-2001标准。 2、废水 项目用水主要包括水稳生产线用水、车辆冲洗用水、喷淋降尘用水、职工生活用水和绿化用水。 （1）水稳生产线用水 根据企业提供的数据，水稳生产过程中用水量约占产品量的30%，项目年产水稳30万吨，则用水量为300m3/d，90000m3/a，该部分水随产品带走。 （2）车辆冲洗用水 项目在生产区出入口设置运输车辆清洗设施，进出厂区的运输车辆需进行冲洗后方可出入厂区，项目建筑材料运输次数为800次/天，每次均需冲洗。据调查实际冲洗水量0.05m3/辆·次，合计40m3/d，12000m3/a，污水产生系数按0.9计；则污水产生量为36m3/d，10800m3/a，经四级沉淀池沉淀后全部循环使用，定期补充。 （3）喷淋降尘用水 项目生产过程中易产尘点需安装喷淋设施洒水降尘，项目共设置全自动雾炮机12台、全自动高压雾炮1台、洒水抑尘车2台、高压道路喷淋装置380m、高压喷雾降尘机2台。根据企业经验数据，项目喷淋洒水用水量为35m3/d、10500m3/a （4）绿化用水 用水量按照2.0L/m2·次计，绿地灌溉洒水次数以90次计，项目绿地面积10000 m2，则绿化用水量为20m3/次，1800m3/a。 （5）员工生活用水 根据陕西省行业用水定额，职工生活用水量按为80L/人·天计，本项目共有员工95人，年工作300天，则总用水量为7.6m3/d、2280m3，生活污水产生系数按0.8计，则污水产生量为6.08m3/d，1824m3/a。 本项目用水量预测见下表。 表5-5 本项目给排水量一览表 用水项目 日均用水量（m3/d） 回用量 （m3/d） 日均排水量（m3/d） 水稳生产线用水 300 0 0 车辆冲洗用水 40 36 0 喷淋降尘用水 35 0 0 绿化用水 20 0 0 生活用水 7.6 0 6.08 合计 402.6 40 6.08 项目运输车辆清洗废水经四级沉淀池（150m3）处理后回用，项目生活污水经隔油池、化粪池处理后由当地农民定期清掏；水稳生产线用水全部进入产品；绿化用水、喷淋抑尘用水全部挥发损耗，不外排。项目水平衡及污水走向情况见下图： 图5-3 项目水平衡图（m3/d） 车辆冲洗废水主要污染物为SS，经类比分析，SS产生浓度为1500mg/L，则SS产生量为16.2t/a。建设单位拟于洗车台下设置1座四级沉淀池，总容积为150m3。 本项目生活污水主要为盥洗废水和餐饮废水，废水产生量为6.08m3/d、1824m3/a，根据《社会区域类环境影响评价》教材中推荐的生活污水排水水质，生活污水中各污染物浓度为：COD：300mg/L、BOD5：160mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：25mg/L、动植物油：50mg/L，据此算得项目外排污水中的污染物情况见下表。 表5-6 水污染物产生情况一览表 污染物 项目 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 废水排放量 产生浓度（mg/L） 300 160 220 25 50 1824m3/a 产生量（t/a） 0.547 0.292 0.401 0.046 0.091 3、噪声 本工程噪声设备主要有破碎机、振动筛、拌合机等运行设备噪声、粉料气力输送噪声及车辆运输产生噪声。 （1）设备运行噪声 各设备均选用低噪声设备、设备入室、基础减振，降噪量为15~25dB（A），项目主要噪声源及排放情况见下表。 表5-7 噪声源声级值 序号 噪声源 数量（台） LAeq（dB） 1 振动给料机 5 70 2 颚式破碎机 1 110 3 反击破碎机 1 105 4 振动筛 3 110 5 轻物质分选机 3 85 6 稳定土拌合机 1 80 7 风机 8 85 （2）粉料气力输送噪声 粉料运输罐车气力输送厂区筒仓噪声为间歇性噪声。 （3）进出车辆噪声 项目原辅料、成品运输均采用中型运输车辆，行驶过程噪声值约为62dB（A）。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要是除铁过程产生的废铁及浮选的轻物质、除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、废机油、生活垃圾及食堂废油脂。 （1）除铁过程产生的废铁及浮选的轻物质 根据建设单位提供资料，除铁过程产生的废铁及浮选的轻物质产生量为原料的万分之一，算得除铁过程产生的废铁为360t/a，浮选的轻物质产生量约为100t/a。废铁及轻物质出售给物资回收机构。 （2）除尘器收集的粉尘 根据工程分析，除尘器收集的粉尘量为885.2t/a，粉料收集后回用于生产。 沉淀池沉渣 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，车辆冲洗废水产生量为10800m3/a，泥沙含量为16.2t/a，沉淀池沉淀效率以75%计算，则沉淀池沉渣产生量约为12.15t/a，定期清理出来的沉渣回用于生产。 （4）废机油 因机修间不具备大修能力，厂区仅进行更换机油，其余车辆修理等均在汽车修理厂进行，预计废机油产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），此类废物属于危险废物，其危废类别为HW08，使用专用容器收集后交有资质单位处置。 （5）生活垃圾 项目共有员工95人，职工在日常生活产生的生活垃圾按照0.5kg/人·天，则项目生活垃圾产生量为14.25t/a。生活垃圾交环卫部门统一清运。 食堂废油脂 项目食堂废油脂产生量按10g/人·天计，则项目食堂废油脂产生量为0.285t/a。废油脂交有资质单位回收处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#排气筒 | 有组织 | 粉尘 | 2556mg/m3，171t/a | 2.6mg/m3，0.17t/a |
|  | 2#排气筒 | 有组织 | 粉尘 | 1421mg/m3，171t/a | 1.4mg/m3，0.17t/a |
|  | 3#排气筒 | 有组织 | 粉尘 | 3584mg/m3，359.1t/a | 3.6mg/m3，0.36t/a |
|  | 4#排气筒 | 有组织 | 粉尘 | 3206mg/m3，153.9t/a | 3.2mg/m3，0.15t/a |
|  | 5#排气筒 | 有组织 | 粉尘 | 696.7mg/m3，31.35t/a | 6.97mg/m3，0.31t/a |
|  | 食堂排气筒 | 有组织 | 油烟 | 6.72mg/m3，0.0242t/a | 1.68mg/m3，0.0061t/a |
| 、 | 堆场 | 无组织 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  | 破碎、筛分 | 无组织 | 颗粒物 | 45t/a | 0.225t/a |
|  | 皮带输送 | 无组织 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  | 运输扬尘 | 无组织 | 颗粒物 | 24.61t/a | 0.49t/a |
|  | 装卸 | 无组织 | 颗粒物 | 0.082t/a | 0.082t/a |
| 水 污 染 物 | 车辆冲洗废水 10800m3/a | SS | 1500mg/L，16.2t/a | 沉淀后回用，不外排 |
|  | 生活污水 1824m3/a | COD | 300mg/L，0.547t/a | 定期清掏、不外排 |
|  |  | BOD5 | 160mg/L，0.292t/a |  |
|  |  | SS | 220mg/L，0.401t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.046t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 50mg/L，0.091t/a |  |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 员工生活垃圾 | 14.25t/a | 环卫部门统一清运 |
|  |  | 食堂废油脂 | 0.285t/a | 交有资质单位处置 |
|  | 除铁器 | 轻物质 | 100t/a | 收集外售再利用 |
|  |  | 废铁 | 360t/a |  |
|  | 废气处理 | 除尘器收集粉尘 | 885.2t/a | 收集回用于生产 |
|  | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 12.15t/a | 收集回用于生产 |
|  | 机械维修 | 废机油 | 0.2t/a | 交有资质单位处置 |
| 噪 声 | 本项目运营期主要噪声源为生产设备噪声，其噪声声压级在62~110dB（A），采取隔声、减振等措施后，噪声值源强可降低15～25dB(A)。 |
| 主要生态影响（不够可附另页） 项目区域内没有国家保护动植物。项目的建设过程中通过加强植树种草，绿化厂区周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目施工期已结束，本次环评不再对施工期环境影响进行分析。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运营期产生的废气主要为堆场粉尘、投料、破碎、筛分生产线产生的粉尘、皮带输送过程产生的粉尘、装卸过程产生粉尘。 （1）废气达标排放分析 ①建筑垃圾破碎筛分粉尘 根据前文工程分析可知，项目建筑垃圾再生利用生产线破碎、筛分过程中会产生大量粉尘，建设单位已采取：建设全封闭车间，破碎机、振动筛密封设置，且均位于密闭车间内。在各产尘点设置了集气罩，鄂破进料口、振动筛进料口和筛面、振动筛下料口产生的粉尘经各自集气罩收集后引至SLQM64-5布袋除尘器处理后，经15m排气筒（1#）排放；反击破进料口、2YKR3073振动筛进料口、筛面和下料口产生的粉尘经各自集气罩收集后引至SLQM96-6布袋除尘器处理后，经15m排气筒（2#）排放；3YKR3073振动筛进料口和筛面、下料口产生的粉尘经各自集气罩收集后引至SLQM96-8布袋除尘器处理后，经15m排气筒（3#）排放；分选机进料口、出料口产生的粉尘经各自集气罩收集后引至4台单机布袋除尘器处理后，经15m排气筒（4#）排放。 项目3#、4#排气筒高度均为15米，2个排气筒间距为10m，彼此之间距离小于高度之和。根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）附录A进行排气筒等效计算，2根排气筒可等效为1根等效排气筒，等效高度排气筒为15米，等效排放速率为2个排气筒之和。因此，3#、4#等效排气筒排放速率为0.17kg/h。 经计算，项目1#、2#排气筒和3#、4#等效排气筒有组织颗粒物排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放浓度及排放速率的要求。 ②水稳生产线筒仓粉尘 根据前文工程分析可知，项目设置1个水泥筒仓，筒仓顶部自带双层滤芯除尘器，粉尘经处理后排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放浓度及排放速率的要求。 ③装卸粉尘 本项目砂石料仓库为半封闭，并且物料仓库设置了喷雾抑尘装置，可有效减少砂堆起尘量，根据前文工程分析可知，项目装卸扬尘产生量为0.082t/a。 ④车辆运输粉尘 本项目生产使用的建筑垃圾和产品采用汽车运输，汽车运输过程中易产生扬尘，本项目已对厂区地面进行了硬化、设置了进出厂车辆清洗设施、负载车辆覆盖防尘网、限载限速，道路两边安装了喷淋降尘装置，在采取以上措施后，起尘量可减少98%，则运输车辆起尘量为0.49t/a。 ⑤皮带输送粉尘 本项目建筑垃圾经皮带输送机输送至破碎机进行破碎，项目使用的皮带输送机为密闭装置，因此，输送过程中产生粉尘量很少，均在车间内沉降。 ⑥堆场粉尘 本项目建筑垃圾原料粒径较大，同时原料堆场在堆放过程中覆盖防尘网，堆场周边设置雾化喷头，因此，原料堆存过程基本无扬尘产生。 项目成品堆放设置半封闭料棚，料棚内基本无自然风，因此成品堆场因风力作用产生的扬尘极小，仅在产品卸料过程产生少量扬尘，本项目已在料仓顶部设置了喷淋装置，在卸料过程进行喷淋降尘，使砂石保持一定湿度，绝大多数粉尘可沉降，外排粉尘量极少。 ⑦食堂油烟 项目设有员工食堂1座，共有3个灶头，油烟产生量为24.2kg/a，油烟产生浓度为6.72mg/m3。油烟净化器处理效率不低于75%，经处理后油烟排放量为6.05kg/a，油烟排放浓度为1.68mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）GB18483-2001标准。 （2）影响预测 ①预测参数 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型对废气进行预测，预测参数见下表。 表6-1 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 TSP 24小时平均 900 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 PM10 24小时平均 450 注：颗粒物预测时取24小时平均值的3倍。 表6-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42 最低环境温度/℃ -19.7 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿润 是否考虑地形 考虑地形 □是 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ②污染源参数 表6-3 点源预测参数表 名称 污染物 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 排气量m3/h 烟气流速/m/s 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放速率 kg/h 1#排气筒 PM10 108.757655 34.181496 402 15 1.2 22300 5.47 20 3000 0.06 2#排气筒 108.757853 34.181958 404 15 1.2 40100 9.85 20 3000 0.06 3#排气筒 108.757918 34.182248 404 15 1.2 33400 8.20 20 3000 0.12 4#排气筒 108.757969 34.182320 404 15 0.8 16000 8.84 20 3000 0.05 5#排气筒 108.756746 34.181599 404 15 0.3 1500 5.89 20 3000 0.105 本次评价将厂区作为无组织排放面源考虑，项目污染源排放预测内容如下： 表6-4 面源预测参数表 名称 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/（m/s） 年排放小时数/h 排放速率 （kg/h） 厂区 404 350 249 8 8760 TSP 0.091 ③预测结果 有组织排放预测结果见下表： 表6-5 有组织预测结果一览表 污染源 污染物 下风向最大质量浓度（µg/m3） 占标率% 1#排气筒 颗粒物（PM10） 5.5337 1.23 2#排气筒 5.5312 1.23 3#排气筒 11.0590 2.46 4#排气筒 4.6087 1.02 5#排气筒 15.9030 3.54 无组织排放预测结果见下表： 表6-6 无组织预测结果一览表 污染物 下风向最大质量浓度（µg/m3） 占标率% 颗粒物（TSP） 18.2620 2.03 由以上预测结果可知，本项目所有有组织污染源中5#排气筒排放颗粒物占标率最大，为3.54%；无组织面源占标率最大为2.03%，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算；只对污染物排放量进行核算；评价范围为以场址为中心区域，边长为5km的矩形区域。 污染物排放量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织废气排放口均属于一般排放口，无主要排放口，本项目大气污染物有组织排放量核算表如下。 表6-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口 编号 污染物 核算排放浓度/（μg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 1#排气筒 颗粒物 2.6 0.06 0.17 2 2#排气筒 1.4 0.06 0.17 3 3#排气筒 3.6 0.12 0.36 4 4#排气筒 3.2 0.05 0.15 5 5#排气筒 6.97 0.105 0.31 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 1.16 本项目大气污染物无组织排放量核算情况见下表。 表6-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 堆场 TSP 全封闭车间+顶部喷淋洒水+厂区洒水抑尘设施+车辆清洗+8m防尘网 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1000 少量 2 破碎、筛分 0.225t/a 3 皮带输送 少量 4 运输扬尘 0.49t/a 5 装卸 0.082t/a 无组织排放总计 主要排放口合计 颗粒物 0.797 （4）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），当存在污染物无组织排放情况时，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气防护距离。 经计算，本项目无组织废气厂界不存在超标点，不需设置大气防护距离。大气自查表见附表。 （5）废气治理措施可行性分析 布袋除尘器工作原理：布袋除尘器是当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起预收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部清洁室，汇集到出风口排出，含尘气体通过滤袋净化的过程中，随着时间的增加而积附在滤袋上的粉尘越来越多，增加滤袋阻力，致使处理风量逐渐减少，为正常工作，要控制阻力在一定范围内，必须对滤袋进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀，气包内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的滤袋内，滤袋瞬间急剧膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋得到再生。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体。由此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过，保证除尘系统运行。 项目无组织排放主要为装卸、皮带输送、运输、堆场等产生的无组织粉尘，项目生产设备为封闭设备，原料及成品放置于封闭的料库中，且厂区定期进行洒水抑尘，采取以上措施后项目无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度要求，对周边环境影响较小，措施可行。 2、地表水环境影响分析 （1）生产废水 项目运输车辆清洗废水经四级沉淀池（150m3）处理后循环使用，水稳生产线用水全部进入产品；绿化用水、喷淋抑尘用水全部挥发损耗，不外排。 （2）生活废水 根据公用工程分析，生活污水产生量为1824m3/a。生活污水水质简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。 项目食堂废水经隔油池处理后，与生活污水混合进入化粪池（容积合计20m3），定期清掏肥田，不外排。 综上分析，本项目废水均不外排，对周围环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 （1）设备噪声 ①噪声源强 本项目噪声源主要为破碎机、筛分机和风机等设备运转产生的噪声以及运输车辆噪声，噪声值在62dB（A）~110dB（A）之间，其防护措施主要通过建筑物隔声、合理布局等削减设备噪声，基础减振，加强车间门窗密闭性，定期保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行，通过以上措施可使其噪声强度降低15~25dB（A）。 表6-9 项目噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 （台/套） 单台设备噪声源强dB（A） 降噪措施 降噪后噪声源强dB（A） 声源 类型 所在位置 1 振动给料机 5 70 选用低噪声设备，厂房隔声、减振等措施 45 频发 生产车间 2 颚破机 1 110 85 频发 3 反击破碎机 1 105 80 频发 4 振动筛 3 110 85 频发 5 轻物质分选机 3 85 60 频发 6 稳定土拌合机 1 80 55 频发 7 风机 8 85 60 频发 ②预测模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测选用点声源衰减计算公式： 1）点声源衰减 某个噪声源在预测点的声压级为： 式中： Lp(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0－参考位置距声源中心的位置，m； r－声源中心至预测点的距离，m； 2）室内声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中： LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；本项目取25dB(A)。 α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 3）噪声叠加计算模式 式中：L—叠加后总声压级，dB(A)； N—声源个数。 ③预测结果 根据环安噪声预测软件，项目噪声预测结果见下表。 表6-10 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 贡献值 标准值 1#东厂界 56.0 昼间60 2#南厂界 42.3 3#西厂界 47.5 4#北厂界 40.1 从上表可以看出，本项目运营期产噪设备采取措施后，经预测各厂界的昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目夜间不生产。因此，项目通过对高噪声设备采取隔声、减振降噪措施，厂界噪声可以达标排放，不会改变周边声环境质量现状，对外界声环境影响可接受。 （2）粉料气力输送噪声 粉料运输罐车气力输送厂区筒仓噪声为间歇性噪声，影响作用随作业结束而结束，不会对周围环境产生影响。 （3）进出车辆噪声 项目机动车辆行驶噪声声级约为62dB(A)，属间歇性发生。一般情况下，将车速限制在15~20km/h以下时，可使车辆行驶噪声降低15~20dB(A)左右，对本项目内行驶车辆限速行驶速度不得高于20km/h，车辆进入项目内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车场秩序，能有效降低车辆量噪声，能够实现达标排放。 综上，本项目产生的噪声在采取措施的前提下，可实现达标排放，对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为除铁过程产生的废铁及浮选的轻物质、除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、废机油、生活垃圾及食堂废油脂。 废铁及轻物质收集后外售再利用；除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣回用于生产；废机油使用专用容器收集，定期委托有资质单位进行处置。员工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；食堂废油脂交有资质单位处置。 本项目危险废物仅为废机油，总贮存量为0.05t，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定“总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不小于30mm的排气孔。” 环评要求企业按照相关要求设置一个防腐防漏防渗的容器盛放废机油，容器外贴标签，容器下方设施防渗防漏托盘，建立危废管理制度及危废管理台账，委托有资质单位对废机油进行处置。要求建设单位在危废储存转运过程中严格执行危废转移联单制度。危废暂存要求设危险废物管理档案，详细记录危险废物入库和出库情况；设置专人负责危险废物的收集、厂内运输、入库和出库，及时清运。 综上，本项目固废均能得到妥善处置，不会对环境造成污染。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A规定，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目划分为四类，本项目属于其中的Ⅳ类项目，无需进行地下水评价。 在项目运营过程中，应做好化粪池和沉淀池的池底防渗，以减少污水下渗对地下水造成影响。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目对土壤环境可能产生的影响属于污染影响型，污染影响型评价等级的确定主要依据项目类别、占地规模和土壤环境敏感程度等参数进行确定，本建设项目占地面积＜5hm2，属于小型占地规模。土壤环境影响评价等级划分详见表6-11至表6-12。 表6-11 项目类别划分 行业类别 I类 II类 III类 本项目情况 环境和公共设施管理业 危险废物利用及处置 采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用 本项目不涉及I类、II类中的所有工序，属于III类 注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入 注2：建设项目土壤环境影响评价项目类别不在本表的，可根据土壤环境影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照相近或相似项目类别确定。 表6-12 土壤环境敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 本项目情况 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 本项目占地为建设用地，项目所在地东、西、南侧均为农田，项目土壤敏感程度为敏感 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表6-13 评价工作等级划分表 项目类别 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 依据以上判定，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 （1）项目存在的污染区域土壤环境的源和途径 根据前文工程分析内容，项目存在污染区域土壤的源主要包括废气污染物、危险废物、水污染物，其中废气污染因子为颗粒物，危险污染物主要包括挥发性物质等，水污染物来源于沉淀池和化粪池。 土壤污染途径主要有废气污染物排放后再大气沉降作用下进入土壤，危险废物收集设施发生渗漏引起危险废物污染物进入土壤，沉淀池和旱厕发生渗漏导致水中污染物进入土壤。其中废气污染物对土壤的污染不仅局限于厂区内还包括厂区外区域。 ①废气治理设施 项目加工设备均置于封闭厂房内，破碎、筛分设备均为密闭设备，破碎、筛分过程产生的粉尘通过管道收集，引至布袋除尘器处理，经处理后的废气通过15m高排气筒排放。项目有组织颗粒物排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求。 项目无组织排放主要为装卸、皮带输送、投料、堆场扬尘等产生的无组织粉尘，项目生产设备为封闭设备，原料及成品放置于封闭的料库中，且厂区定期进行洒水抑尘，采取以上措施后项目无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度要求。 ②危险废物处置措施 本项目产生的危险废物主要为废机油，收集后定期交由有资质单位处置。 环评要求企业按照相关要求设置一个防腐防漏防渗的容器盛放废机油，容器外贴标签，容器下方设施防渗防漏托盘，建立危废管理制度及危废管理台账，委托有资质单位对废机油进行处置。要求建设单位在危废储存转运过程中严格执行危废转移联单制度。危废暂存要求设危险废物管理档案，详细记录危险废物入库和出库情况；设置专人负责危险废物的收集、厂内运输、入库和出库，及时清运。 建设单位在落实上述措施后，项目固废处置不会对周围环境造成有害影响。 ③废水处理设施 项目车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，生活污水经化粪池处理后定期清掏。沉淀池和化粪池均采取了防渗措施，发生泄漏、下渗的可能性很小。 （2）影响分析 本项目针对各类污染物均采取了相应的污染治理措施，可确保污染物的达标及防治泄露发生，可从源头上控制项目对土壤环境的污染源强，确保项目排放的污染物进入土壤中的量控制在可接受水平。类比分析可知，项目对区域土壤环境的污染影响很小，不改变区域土壤环境功能。 7、环境风险分析 （1）评价等级判定 ①评价等级判定 本项目主要涉及的风险物质为废机油，物质理化性质见下表。 表6-14 机油的理化性质 标识 中文名：机油（润滑油） 英文名：lubricating oil；Lube oil 分子式：— CAS号：无资料 理化性质 外观及性态：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 熔点（℃）：-- 闪点（℃）：76 溶解性：不溶于水 燃烧爆炸危险性 危险类别：可燃 有害燃烧产物：CO、CO2 爆炸极限（体积分数%）：无资料 稳定性：稳定 引燃温度(℃)：248 危险特性：遇明火、高热可燃。 灭火方法：消防人员须戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 急性毒性 最高允许浓度：LD50（mg/kg，大鼠经口）无资料，LC50（mg/kg）无资料。 健康危害 侵入途径：吸如、食入，急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 急救 措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤； 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 防护 措施 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具、半面罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器； 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 ②环境风险潜势划分 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）以及《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018），本项目涉及的环境风险物质为废机油，风险潜势分析及风险等级判定见下表。 风险物质名称 CAS号 最大存储总量qn/t 临界量Qn/t 危险物质Q值 废机油 / 0.1 2500 0.000004 表6-15 建设项目Q值确定 综上，本项目Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目环境风险潜势为I。 ③评级等级判定 表6-16 评价工作级别判定 环境风险潜势 IV+、IV III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 由上表可知，本项目仅做简单分析即可。 （2）环境风险识别及危害 本项目所涉及的危险物质废机油为易燃、有毒物质。 贮存系统风险识别：项目废机油储存量较少，不在厂内大量贮存，用密闭油桶装，均储存在车间内，内设有单独存放区域，贮存过程中可能发生泄漏，遇明火、火花可能发生火灾事故。 ①大气环境影响 本项目废机油发生的事故包括泄露、火灾，火灾燃烧产生的大量烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物在无措施处理的情况下排放，会对周边大气环境造成影响。本项目废机油虽具有一定的易燃性，但其储量不大，不构成重大危险源，且所有易燃液体均为密封存放，存放地点严禁明火，厂区消防设施完善，因而项目发生火灾爆炸事故的风险较小。发生火灾风险主要是没有认真贯彻和严格执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针。 ②地表水环境影响 本项目发生事故情况下的水环境风险主要是受污染的消防水对外环境的影响，因此要求建设单位设施一定量的消防水收集池，正常情况下不得占用，消防废水应收集后按危废处置。 ③地下水环境影响 本项目对地下水的影响主要是废机油渗漏至地下，从而污染地下水环境。项目对废机油储存区域以及污水处理设施采取防渗措施；另外，项目将建立完善的环境突发事件应急预案，一旦发生泄露，及时从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等方面进行控制。可以缓解渗漏对地下水环境的影响。 ④土壤环境影响 本项目对土壤的影响主要是废机油渗漏至地下，使土壤层中吸附了大量的污染物，土壤层吸附的污染物不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。项目废机油均存放在专用密闭铁或包装桶中，储存设施均作防腐处理，通常情况下发生泄漏事故的风险不大。 （3）环境风险防范措施 防范风险事故的关键是要避免事故的发生，因而必须建立必要的安全规章制度和保障措施，保证生产和环保设施的正常运转，具体措施如下： （一）泄露防范措施 1）废机油存放在专用密闭包装桶中，均存放在专用区域，地面做防渗处理。 2）贮存区操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。 3）加强安全管理，使用区和存放区要有醒目的安全标志和安全周知卡和合适的消防器材。 4）贮存场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 5）风险物质出入库必须检查验收登记，贮存期间控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 6）液体储存设施周边设置托盘、应急事故水池。 （二）火灾事故防范措施 1）设置醒目的杜绝明火的标志、标语。 2）危险物质和所在区域应当制定专人管理、看护，严禁在附近吸烟和用火。 3）废机油存储区域应远离明火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品以及相应的禁忌物带入车间内。 4）健全、完善消防设施，配齐干粉灭火器，并培训员工熟练使用功能。 （4）分析结论 环境风险简单分析内容详见下表，建设项目风险评价自查表见附表。 表6-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目 建设地点 （陕西）省 （/）市 （西咸新区） （沣东新城）县 （/）园区 地理坐标 经度 108.761215° 纬度 34.180956° 主要危险物质及分布 项目环境风险物质主要为废机油，最大暂存量为0.11t，桶装存储于车间内 环境影响途径及危害结果（大气、地表水、地下水等） （1）大气环境：泄漏后遇明火或高温燃烧产生大气次生污染物污染大气环境 （2）土壤和地下水环境：泄漏后进入土壤、地下水等外环境 风险防范措施要求 泄露防范措施：存放在专用密闭包装桶中，均存放在专用区域内，地面做防渗处理；贮存区操作员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识配备个人防护用品；使用区和存放区要有醒目的安全标志和安全周知卡和合适的消防器材；风险物质出入库必须检查验收登记；储存设施周边设置托盘、应急事故水池。 火灾事故防范措施：设置醒目的杜绝明火的标志、标语；专人管理、看护；远离明火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品以及相应的禁忌物带入车间内；健全、完善消防设施。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目原辅材料涉及有毒、易燃等物质，废机油为环境风险物质，最大暂存量均远远小于临界量，因此风险潜势为I，在贮存过程中，如管理、操作不当，可能造成物料泄漏，遇明火、火花可能发生火灾事故。一旦事故发生，逸散的有害物质会对厂区及附近环境产生影响，在采相应的管理措施后，环境风险可接受。 三、环境管理及竣工验收 1、环境管理 公司应成立专门的环保管理机构，公司法人作为环保第一责任人负责全公司的环保工作，成立的环保管理机构设兼职环境保护管理人员1-2名。环保管理机构的主要职责如下： （1）贯彻执行国家和地方有关环境保护政策、法规、标准等，正确处理生产发展与环境保护的统一关系。 （2）组织制定、实施公司环境保护管理规章制度，参与公司重大决策，并对决策中涉及环境保护方面的利与弊有明确意见。 （3）领导和组织对生产区环境质量的例行监测工作和各种污染物排放监测工作，掌握和控制污染防治措施的贯彻落实。 （4）检查各部门环保设施的正常运行情况和环保设备的维修，特别是确保粉尘、废气、噪声等主要污染物得到有效控制并达标排放。 营运期常规监测 运营期污染源监测计划见下表。 表6-18 运营期污染源监测计划表 污染源 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 大气 油烟 油烟排气筒 1 每年 1次 满足《饮食业油烟排放标准》（GB17483-2001） 颗粒物 厂区上风向1个、下风向3个 4个 每年 1次 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级以及无组织标准限值 1#排气筒 1个 2#排气筒 1个 3#排气筒 1个 4#排气筒 1个 厂界噪声 Leq(A) 厂区四周边界 4个点 每季度 1次 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 环境保护竣工验收 营运期环保设施竣工验收建议清单见下表。 表6-19 项目环境保护竣工验收清单 污染种类 设施名称 型号规格 数量 效果 废气 布袋除尘器+15m排气筒（1#） SLQM64-5 1套 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织排放标准 布袋除尘器+15m排气筒（2#） SLQM96-6 1套 布袋除尘器+15m排气筒（3#） SLQM96-8 1套 单机脉冲布袋除尘器4台+15m排气筒（4#） / 1套 筒仓自带除尘器+排气筒 / 1套 皮带输送机封闭 / 配套 封闭成品库、密闭生产车间 / 配套 喷淋洒水设施 洒水抑尘车 / 2辆 高压道路喷淋装置 / 380m 全自动雾炮机 60米180°全自动 2台 全自动雾炮机 50米180°全自动 10台 全自动高压雾炮 200米360°全自动 1台 高压喷雾降尘机 800米 2台 车辆冲洗设施 / 1套 厂区四周设置防风抑尘围挡 8m 配套 油烟净化器 效率不低于75% 1台 满足《饮食业油烟排放标准》（GB17483-2001） 废水 四级沉淀池 150m3 1座 满足环保要求 隔油池 5m3 1座 化粪池 20m3 1座 噪声 低噪声设备、隔声、减振等 / / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活垃圾收集桶 / 若干 符合环保要求 一般固废收集箱 / 配套 危废收集桶 防渗漏 1个 环境管理 建立健全环保档案，为保护和改善环境质量作好组织和监督工作 环保投资 本项目总投资12000万元，其中环保投资885万元，占总投资的7.38%。项目环保工程及其投资见下表。 表6-20 环保投资一览表 污染种类 设施名称 型号规格 数量 投资（万元） 废气 布袋除尘器+15m排气筒（1#） SLQM64-5 1套 320.0 布袋除尘器+15m排气筒（2#） SLQM96-6 1套 布袋除尘器+15m排气筒（3#） SLQM96-8 1套 单机脉冲布袋除尘器4台+15m排气筒（4#） / 1套 筒仓自带除尘器+排气筒 / 1套 设备自带 皮带输送机封闭 / 配套 40.0 封闭成品库、密闭生产车间 / 配套 计入主体工程 喷淋洒水设施 洒水抑尘车 / 2辆 5.0 高压道路喷淋装置 / 380m 120.0 全自动雾炮机 60米180°全自动 2台 9.0 全自动雾炮机 50米180°全自动 10台 全自动高压雾炮 200米360°全自动 1台 高压喷雾降尘机 800米 2台 车辆冲洗设施 / 1套 60.0 厂区四周设置防风抑尘围挡 8m高 1270m 235 油烟净化器 效率不低于75% 1台 0.5 废水 四级沉淀池 150m3 1座 12.0 隔油池 5m3 1座 0.8 化粪池 20m3 1座 1.6 噪声 低噪声设备、隔声、减振等 / / 10.0 固废 生活垃圾收集桶 / 若干 0.8 一般固废收集箱 / 配套 0.1 危废收集桶 防渗漏 1个 0.2 运行维护费用 / / / 15.0 环境管理与监测费用 / / / 5.0 生态 绿化 / 10000m2 50.0 合计 / 885

5、污染物排放清单 表6-21 项目污染物排放清单 污染源 污染物 环保设施及运行参数 排放源强 总量指标 排放时段 排污口参数 执行标准 大气污染物 破碎、筛分 颗粒物 SLQM64-5布袋除尘器 0.17 t/a / 3000h/a 15m排气筒（1#） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值 颗粒物 SLQM96-6布袋除尘器 0.17 t/a / 15m排气筒（2#） 颗粒物 SLQM96-8布袋除尘器 0.36 t/a / 15m排气筒（3#） 颗粒物 单机脉冲布袋除尘器4台 0.15 t/a / 15m排气筒（4#） 筒仓 颗粒物 布袋除尘器1台 0.31 t/a / 15m排气筒（5#） 堆场 颗粒物 车间内沉降、洒水喷淋、覆盖防尘网 少量 / / 皮带输送 颗粒物 皮带输送廊道封闭、喷淋洒水 少量 / 运输扬尘 颗粒物 道路硬化、进出厂车辆清洗、负载车辆覆盖防尘网、限载限速、喷淋降尘 0.49t/a / 装卸 颗粒物 喷淋洒水 0.082t/a / 水污染物 生产废水 SS 沉淀池（150m3）处理后回用 / / / 符合环保要求 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 隔油池（5m3）+化粪池（20m3） / / / 设备噪声 选用低噪声设备，隔声、减振等 62-85dB（A） / / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活垃圾 环卫部门统一清运 14.25t/a / / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 废油脂 交有资质单位处置 0.285 废铁 收集外售再利用 360t/a 轻物质 收集外售再利用 100t/a 除尘器收集粉尘 收集外售再利用 885.2t/a 沉淀池沉渣 收集回用于生产 12.15t/a 废机油 交有资质单位处置 0.2t/a

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎、筛分 | 有组织 | 颗粒物 | 集气管道+布袋除尘器+15m排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值 |
|  | 筒仓 | 有组织 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 皮带输送 | 无组织 | 颗粒物 | 皮带输送廊道封闭、喷淋洒水 |  |
|  | 堆场 | 无组织 | 颗粒物 | 车间内沉降、洒水喷淋、覆盖防尘网 |  |
|  | 运输扬尘 | 无组织 | 颗粒物 | 道路硬化、进出厂车辆清洗、负载车辆覆盖防尘网、限载限速、喷淋降尘 |  |
|  | 装卸 | 无组织 | 颗粒物 | 喷淋洒水 |  |
| 水 污 染 物 | 车辆冲洗废水 10800m3/a | SS | 四级沉淀池 | 沉淀后回用，不外排 |
|  | 生活污水 1824m3/a | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 定期清掏、不外排 |
| 固体废物 | 员工生活 | 员工生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 食堂废油脂 | 交有资质单位处置 |  |
|  | 除铁器 | 轻物质 | 收集外售再利用 |  |
|  |  | 废铁 | 收集外售再利用 |  |
|  | 废气处理 | 除尘器收集粉尘 | 收集回用于生产 |  |
|  | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 收集回用于生产 |  |
|  | 机械维修 | 废机油 | 交有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 本项目运营期主要噪声源为生产设备噪声，其噪声声压级在62~110dB（A），采取隔声、减振等降噪措施后，厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围声环境质量带来明显变化。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目区域内没有国家保护动植物。项目的建设过程中通过加强植树种草，绿化厂区周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目占地119亩（约79337m2），主要建设封闭式厂房、原料堆放区，成品料仓，员工宿舍、办公楼、食堂等。购置建筑垃圾再生利用生产线1条和水稳生产线1条，安装喷淋、除尘等相关环保设施。 2、环境质量现状 （1）大气：沣东新城2019年SO2的年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位浓度、臭氧日最大8小时平均第90百分位书浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，二氧化氮、颗粒物PM10、颗粒物PM2.5均超出《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，属于不达标区。 根据补充监测结果，项目所在区域环境空气质量监测中总悬浮颗粒物的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（HJ 3095-2012）表2规定浓度限值。 （2）声环境：项目所在地声环境昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （3）土壤：项目所在地土壤中各项监测指标符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第二类用地筛选值。 3、项目运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目有组织排放主要为破碎、筛分工序产生的粉尘，项目破碎机、振动筛产生粉尘的经布袋除尘器处理后通过4根15m高排气筒排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放浓度及排放速率的要求；项目水稳生产线设置1个水泥筒仓，筒仓顶部自带双层滤芯除尘器，粉尘经处理后排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放浓度及排放速率的要求；食堂油烟经油烟净化器处理效率后，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）GB18483-2001标准。 项目无组织排放主要为装卸、皮带输送、堆场扬尘、运输等产生的无组织粉尘，项目生产设备为封闭设备，原料及成品放置于封闭的料库中，且厂区定期进行洒水抑尘，采取以上措施后项目无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度要求，对周边环境影响较小，措施可行。 （2）地表水环境影响分析 项目运输车辆清洗废水经四级沉淀池处理后循环使用，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水混合进入化粪池，定期清掏肥田，不外排。 综上分析，本项目废水均不外排，对周围环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 本项目运营期产噪设备采取选用低噪声设备、厂房隔声、设备基础减振等措施后，经预测各厂界的昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标，项目夜间不生产。 （4）固废环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为除铁过程产生的废铁及浮选的轻物质、除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、废机油、生活垃圾及食堂废油脂。 废铁及轻物质收集后外售再利用；除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣回用于生产；废机油使用专用容器收集，定期委托有资质单位进行处置。员工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；食堂废油脂交有资质单位处置。 （5）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A规定，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目划分为四类，本项目属于其中的Ⅳ类项目，无需进行地下水评价。 在项目运营过程中，应做好化粪池和沉淀池的池底防渗，以减少污水下渗对地下水造成影响。 （6）土壤环境环境影响分析 本项目针对各类污染物均采取了相应的污染治理措施，可确保污染物的达标及防治泄露发生，可从源头上控制项目对土壤环境的污染源强，确保项目排放的污染物进入土壤中的量控制在可接受水平。类比分析可知，项目对区域土壤环境的污染影响很小，不改变区域土壤环境功能。 环境风险环境影响分析 项目原辅材料涉及有毒、易燃等物质，废机油为环境风险物质，最大暂存量均远远小于临界量，因此风险潜势为I，在贮存过程中，如管理、操作不当，可能造成物料泄漏，遇明火、火花可能发生火灾事故。一旦事故发生，逸散的有害物质会对厂区及附近环境产生影响，在采相应的管理措施后，环境风险可接受。 4、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施的基础上，该建设项目可行。 二、要求与建议 1、加强对袋式除尘器的管理，确保除尘效率； 2、加强物料和厂区洒水抑尘，防止扬尘污染； 3、项目运输物料和产品的过程中，应加强防护，尽量减少和避免散落； 4、在项目周边设置明显的限速和禁鸣标志，汽车进出时，应尽量减速、禁鸣，同时应加强出入车辆的管理，以减少车辆产生的噪声和尾气对环境的影响。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

建筑垃圾再生利用车间

骨料仓

雾炮机