西安统筹科技发展有限公司西安沣东希尔顿逸林酒店锅炉建设项目

环境影响报告表

（报批版）

陕西中蓝企方环境科技有限公司

二○二○年十二月

建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | ： | 西安沣东希尔顿逸林酒店锅炉建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章) | ： | 西安统筹科技发展有限公司 |

编制日期：2020年12月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	6

建设项目所在地自然环境简况	13

环境质量状况	15

评价适用标准	18

建设项目工程分析	21

项目主要污染物产生及预计排放情况	29

环境影响分析	30

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

结论与建议	47

附图：

附图1、地理位置图

附图2、平面布置图

附图3、四邻关系图

附图4、监测点位图

附图5、沣东新城土地功能结构图

附件：

附件1、委托书

附件2、土地租赁合同

附件3、营业执照

附件4、希尔顿逸林酒店环境影响登记表

附件5、环境质量现状监测报告

附表：

附表1、建设项目环评审批基础信息表

附表2、建设项目大气环境影响评价自查表

附表3、建设项目环境风险评价自查表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安沣东希尔顿逸林酒店锅炉建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安统筹科技发展有限公司 |
| 法人代表 | 刘晓天 | 联系人 | 吴肖班 |
| 通讯地址 | 西安市沣东新城规划红光大道以南协同创新港研发办公楼 |
| 联系电话 | 15191972209 | 传真 | / | 邮政编码 | 710000 |
| 建设地点 | 西安市长安区沣东新城镐京大道186号 |
| 立项审 批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | D4430热力生产和供应 |
| 占地面积 (平方米) | 60 m2 | 绿化面积 (平方米) | / | 绿化率 % | / |
| 总投资 (万元) | 95 | 其中：环保 投资(万元) | 14.8 | 环保投资占总投资比例% | 15.6% |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日期 | 2021年1月 |
| 工程内容及规模 概述 1、项目由来 西安统筹科技发展有限公司成立于2012年2月22日，经营范围包括一般经营项目，主要有区域土地开发与管理、产业投资与资产管理、房地产开发、房产销售、基础设施及配套设施的建设与运营、市政工程维护、酒店管理等。西安沣东希尔顿逸林酒店为西安统筹科技发展有限公司旗下分公司。酒店作为沣东新城的第一家国际连锁品牌酒店，及希尔顿逸林品牌落地西安的第一个项目，将推动沣东新城生活配套的进一步升级，提高新区整体投资环境。 为了给西安沣东希尔顿逸林酒店提供热水，西安统筹科技发展有限公司投资95万元建设一间配套的燃气锅炉房，设有2台2.5 t/h的燃气锅炉，热水供应范围为酒店全部楼层（地下停车场除外）。 2、环境影响评价工作过程 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号及生态环境部1号）的规定，本项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业，92热力生产和供应工程”中的“其他（电热锅炉除外）”，应编制环境影响报告表。西安统筹科技发展有限公司委托我公司对“西安沣东希尔顿逸林酒店锅炉建设项目”进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目管理提供参考依据。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 检索《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目是新建燃气锅炉项目，不属于鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 （2）选址合理性分析 项目位于西安市长安区沣东新城镐京大道186号，西安沣东希尔顿逸林酒店主楼南侧，为酒店配套建设项目。根据《西咸新区—沣东新城分区规划（2010 - 2020）》土地功能结构图，本项目所在地块属于现代产业区。沣东新城土地功能结构图见附图5。 项目所在地水、电、气等能源供应充足，运营时产生的锅炉天然气燃烧废气、噪声等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对周围环境影响较小。 因此，项目选址可行。 （3）平面布局合理性分析 项目锅炉房呈矩形分布，内设2台燃气锅炉，总体布置整齐，功能分区明确，具体平面布置见附图2。 （4）与相关环保管理政策的符合性分析 表1-1 相关环保管理政策的符合性分析一览表 相关环保管理政策 主要要求 本项目情况 符合性分析结果 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（2018-2020年） 加快推进清洁供暖。制定清洁取暖实施方案，禁止新建燃煤集中供热站。2018年起，新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖（包括地热供暖、生物质能清洁供暖、太阳能供暖、工业余热供暖等），优先采用中深层地热供热方式和分布式清洁能源集中供暖；居住建筑不具备条件的，可接入集中供暖。 2018年采暖季前，新区现有燃煤热源厂全部完成清洁能源改造，未按时完成改造任务的燃煤热源厂年底前全部淘汰。 本项目为新建燃气锅炉 符合 开展燃气锅炉低氮改造。2019年底前，新区所有燃气锅炉全面完成低氮燃烧改造并达到排放标准要求，其中2018年不少于60%，生产经营类天然气锅炉全部完成。改造后的氮氧化物排放浓度低于80毫克/立方米。 本项目锅炉选型为浙江力聚热水机有限公司提供的超低氮燃气微压相变热水锅炉，燃烧器效率达99.99% 符合 （5）与相关规划符合性分析 根据《西咸新区总体规划（2010-2020）环境影响报告书》、《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》以及相关批复内容，本次建设项目于规划环评及审查意见的相符性分析如下。 表1-2 项目与规划环评及审查意见符合性分析一览表 相关环保管理政策 主要要求 本项目情况 符合性分析结果 《西咸新区总体规划（2010-2020）环境影响报告书》 新区近期建设的主要内容分为七个方面：一是市政基础设施的建设，通过道路交通设施建设构建新区骨架，建立新区与西安主城区、咸阳主城区之间的便捷联系；通过电力电信、给水排水、供热燃气等基础设施的建设为后续项目入驻提供基础条件。 本项目为新建燃气锅炉，为西安沣东希尔顿逸林酒店配套设施，主要目的是为酒店提供热水源，属于基础设施建设 符合 应强调使用清洁能源，从源头上减少污染物的产生量。 本项目锅炉使用的能源为天然气，属于清洁能源 符合 本规划实施后，规划范围内环境空气质量总体较规划前有所改善。区内能源结构的改变、清洁能源的大范围使用以及污染物处理效率的提升，为规划区环境空气质量带来一定正效应。 规划实施后，由于人口规模变大，区内水污染物的产生量明显增加，但随着污水处理设施的完善，区内污水全部收集处理后部分作为再生水回用，水污染物排放较现状大幅降低。 本项目锅炉循环冷却水为清净下水，直接排入市政污水管网；锅炉房运维人员为希尔顿逸林酒店内部工作人员，不新增。员工生活废水依托希尔顿酒店化粪池处理后排入市政污水管网，不会对周围环境造成污染 符合 通过布局调整预防噪声污染；规划区绿化构建，有效分各功能分区 本项目锅炉房位于希尔顿逸林酒店主楼南侧独立锅炉房内，有效利用墙体隔声，酒店景观绿化较好，可有效利用绿化降噪 符合 建立废弃物回收利用系统 本项目员工生活垃圾依托希尔顿逸林酒店垃圾桶收集，由环卫部门统一清运处理；废离子交换树脂交有资质单位回收处置 符合 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价。规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业 本项目为西安沣东希尔顿逸林酒店配套建设的锅炉房，使用能源为清洁能源天然气。不属于电镀生产线及涉重金属排放企业 符合 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限值，防止对新城产生影响 本项目使用能源为天然气，属于清洁能源，排污量小 符合 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理 本项目锅炉循环冷却水为清净下水，直接排入市政污水管网；锅炉房运维人员为希尔顿逸林酒店内部工作人员，不新增。员工生活废水依托希尔顿酒店化粪池处理后排入市政污水管网，不会对周围环境造成污染 符合 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置 本项目员工生活垃圾依托希尔顿逸林酒店垃圾桶收集，由环卫部门统一清运处理；废离子交换树脂交有资质单位回收处置 符合 二、项目地理位置与四邻关系 本项目位于西安市长安区沣东新城镐京大道186号，中心地理坐标为东经108°47′55″，北纬34°14′6″。项目地理位置见附图1。 项目锅炉位于独立锅炉房内，锅炉房北侧为西安沣东希尔顿逸林酒店主楼，南侧为润景怡园小区南区住宅楼，东、西两侧为空地。项目四邻关系图见附图2。 三、项目概况 1、项目组成 项目主要建设内容为锅炉房及附属设施等，人员办公区依托希尔顿逸林酒店。项目组成详见下表。 表1-3 建设项目组成一览表 工程类别 主要项目 建设内容 主体工程 锅炉房 1座，建筑面积60 m2，靠西侧设2台2.5 t/h燃气锅炉，供/回水温度为70/95 ℃，为西安沣东希尔顿逸林酒店提供热水源 辅助工程 锅炉供/排水装置 位于锅炉房内靠东侧，包括1台全自动软水器，1台定压装置、2个补水泵、1台常压隔膜罐、1个不锈钢水箱、1台排污扩容器、电表等 热水管道 酒店热水管道已接通，热水供应范围为酒店全部楼层（不包括地下停车场） 办公区 依托西安沣东希尔顿逸林酒店办公室 公用工程 给水 依托现有给水管网，锅炉房设1台全自动软水器，为锅炉提供软化水 排水 本项目锅炉循环冷却水为清净下水，直接排入市政污水管网；锅炉房运营维护人员为希尔顿逸林酒店内部工作人员，生活废水依托希尔顿酒店化粪池处理后排入市政污水管网 供电 市政供电 供气 本项目年用天然气量约为96万立方米，由西安秦华天然气有限公司提供，供气管网已建成 环保工程 废气 燃气锅炉为超低氮燃气微压相变热水锅炉，燃烧器效率99.99%，锅炉废气经2台低氮燃烧器（处理效率≥75%）处理后由10 m高排气筒达标排放 废水 本项目锅炉循环冷却水为清净下水，直接排入市政污水管网；锅炉房运营维护人员为希尔顿逸林酒店内部工作人员，不新增员工，不新增生活污水 噪声 选用新型低噪声设备，建设独立锅炉房、利用房体隔声，同时绿化降噪 固废 废离子交换树脂更换时由有资质单位直接清运 2、项目主要原辅料 项目主要原辅材料及能耗情况见下表： 表1-4 项目原、辅材料消耗一览表 序号 名称 年用量 来源 1 天然气 96万m³/a 西安秦华天然气有限公司 2 水 100 m3/a 市政供水 3 电 8000 kW·h 市政供电 3、主要设备 本项目所用设备具体见下表： 表1-5 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台） 1 超低氮燃气微压相变热水锅炉 YHW-WNS1.75-95/70-Q 2 2 PLC专用可编程控制器 LJ8A/Q 1 3 全自动软水器 / 1 4 定压装置 ECH-DY-800 1 5 补水泵 / 2（1用1备） 6 常压隔膜罐 VG-1000 1 7 除盐水箱 DS-3.3T 1 8 排污扩容器 ECH 1 9 轴流风机 400-4 2 五、公用工程 1、给水、排水 项目用水由市政给水管网供给。 本项目采用雨、污分流，雨水排入市政雨水管网。锅炉循环冷却水为清净下水，直接排入市政污水管网；锅炉房运营维护人员为希尔顿逸林酒店内部工作人员，本次环评不新增生活污水。 2、供电 厂区用电由市政电网供给。 六、劳动定员及工作制度 项目建成后，配备劳动定员3人，为西安沣东希尔顿逸林酒店内部工作人员，不新增员工。锅炉年运行300天，为酒店提供热水源，酒店供暖采用中央空调。按水量调节每天供热时间，折算每天全功率供热时间约8小时，年运行2400小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，不存在原有产排污情况。但本项目为西安沣东希尔顿逸林酒店附属锅炉房，主要为酒店提供热水，与酒店存在依托关系。 1、希尔顿逸林酒店项目概况 西安沣东希尔顿逸林酒店为西安统筹科技发展有限公司旗下分公司。酒店位于陕西省西咸新区沣东新城，西邻沣东八路，北临富裕路的润景怡园商业部分1#塔楼。建筑面积约35000平方米，包括客房、会议设施、娱乐区域、餐饮设施、行政办公等。总投资43000万元，其中环保投资60万元。 2、希尔顿逸林酒店环评手续履行情况 西安沣东希尔顿逸林酒店于2020年8月20日填报了建设项目环境影响登记表，该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：20206199000200000240。 3、希尔顿逸林酒店污染物排放情况 （1）废气 酒店有全日制餐厅，西餐厅及宴会厅。厨房采取油烟净化器措施后通过专用排油烟烟道排放至大气环境。 （2）废水 餐饮的含油废水采取油水分离器措施后通过下水管道排放至市政管网；生活污水经化粪池处理后通过下水管道排放至市政管网。 （3）固废 生活垃圾经地下一层垃圾房内处理后由环保部门定期清运。 4、希尔顿逸林酒店存在的环保问题 根据现场踏勘及调查，希尔顿逸林酒店项目无环保投诉及行政处罚。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 西咸新区位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，区域范围涉及西安、咸阳两市所辖7 县（区）23 个乡镇和街道办事处，规划控制面积882 平方公里。西咸新区是在2014年1月6日，国务院发布国函〔2014〕2号文件，正式批复陕西设立西咸新区。至此，西咸新区正式成为国家级新区，是中国的第七个国家级新区。 沣东新城作为西咸新区五大组团之一，位于西咸新区南部，范围包括长安区的斗门街道、王寺街道，秦都区的沣东街道，三桥街道、六村堡街道西安绕城以西的部分，总面积159.36平方公里，其中规划建设用地75平方公里，遗址保护区面积13.3平方公里。主要建设国家统筹科技资源基地，以高新技术和会展业为主，重点发展体育、会展商务、文化旅游、都市农业等产业。 本项目位于西安市长安区沣东新城镐京大道186号，具体位置见附图1。 二、地形、地貌 西咸新区位于渭河地断陷地中部，地势西北高，东南低，构成台阶式现代河谷较为平坦开阔的地貌景观。南部属关中平原区，北部属黄土高原沟壑区，城市规划区位于渭河南北两岸二、三级阶地上，阶地上部覆盖黄土和亚粘土、亚砂土，下部为砂层及砾石、卵石层。 项目所在地沣东新城位于陕西省关中平原中部，海拔400m左右，地势西南高、东北低，由河流冲击和黄土堆积形成。地势平坦，土质肥沃，水源丰富，气候温暖。基本地貌类型主要是渭河、沣河的河流阶地和黄土台塬，构成台阶式现状河谷地貌景观，河流阶地由河流作用形成沿河谷两侧伸展、且高出洪水位的阶梯状地形。黄土台塬是由黄土覆盖在河谷阶地台面上，沿河谷成长条状分布的黄土台面。台面一般向河谷倾斜。它的形成受河流发育的控制，黄土层下伏一般为河流冲击相堆积物。 三、气候、气象 沣东新城属温带半湿润大陆性季风气候区，四冷暖干湿分明，光、热、水资源丰富。全年光照总时长1983.4h，年平均气温13.6℃，最热月份为7月份，平均可达26.8℃，最冷月份为1月份，平均气温-0.5℃，最低气温-19℃。年平均相对湿度74%，冬季相对湿度0.2~0.3之间，为干旱期；9、10两月相对湿度在1.4~1.8之间，降水量明显大于蒸发量。区内降水量年际变化大，季节分配不均，雨季多集中在7~9月份，冬季相对较少。因受地形和河流影响，常年主导风向为东北风，频率为14%，次主导风向为西南风，频率为9%。全年静风频率为35%，冬季高达45%，多年平均风速为1.8m/s，冬季常出现逆温天气。 四、水文 1、地表水 本项目位于城市建成区，距离最近的地表水为西侧6.0 km的沣河，其发源于秦岭北侧，系渭河的一级支流，至西咸新区汇入渭河，全长78 km，平均比降8.2‰，流域面积1386 km2，平均径流量4.8亿m3。 2、地下水 沣东新城境内地下水主要为潜水，地下径流方由南向北。海拔高度约438~502 m，埋水深度约10 m，境内潜水主要靠山前水补给，还有大气降水、灌溉入渗等补给，动态变化呈季节性。 五、动、植物 本项目属城市开发建设区，天然植被基本已消耗殆尽，植物以风景绿化植物为主，主要有杨树、槐树、松树、柳树及绿化灌木等。 项目地及周围区受人类活动影响，野生动物种类很少，只有少量昆虫、龋齿动物及麻雀等鸟类存在，区域无保护动植物。 六、项目所在地概况 本项目位于西安市长安区沣东新城镐京大道186号，根据现场调查及查阅资料，本项目所在地周围无军事管理区、无水源保护地。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 本项目位于西咸新区沣东新城，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，根据陕西省生态环境厅发布的《2019年全省环境质量状况》中空气常规六项污染物监测数据，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 超标倍数 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 60 35 0.71 不达标 PM10 年平均质量浓度 96 70 0.37 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 0 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 0 达标 CO 95%顺位24小时平均浓度 1700 4000 0 达标 O3 90%顺位8小时平均浓度 158 160 0 达标 由以上监测统计结果可以看出，评价区域SO2年平均质量浓度、NO2年平均浓度、CO 95%顺位24小时平均浓度、O3 90%顺位8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二类标准限值的要求，PM2.5、PM10年平均质量浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测委托陕西博润检测服务有限公司进行了现状监测，具体如下： （1）监测时间和监测布点 监测时间：2020年11月12日-11月13日，分昼间和夜间各监测一次。 监测布点：项目拟建地北、东、南、西厂界（1#、2#、3#、4#）和敏感点（5#南侧润景怡园小区）共布设5个监测点位，噪声监测布点见附图4。 （2）监测结果 项目监测结果见下表。 表3-2 声环境质量现状监测结果 检测日期 检测点位 检测结果dB(A) 标准限值dB(A) 昼间 夜间 11月12日 1#厂界北侧 53 44 昼间：60 夜间：50 2#厂界东侧 51 43 3#厂界南侧 50 41 4#厂界西侧 54 45 5#南侧润景怡园小区 51 41 11月13日 1#厂界北侧 54 43 2#厂界东侧 51 43 3#厂界南侧 51 42 4#厂界西侧 54 44 5#南侧润景怡园小区 50 40 由表中监测数据可知，项目各厂界，附近敏感点声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准规定。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目选址位于西安市长安区沣东新城镐京大道186号，所在区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》界定中的特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。根据实地踏勘，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。本次评价项目的主要环境保护目标如下。 表3-3 主要环境保护目标 名称 保护 内容 规模（人口） 相对厂界距离（m） 方位 坐标 环境功能区 润景怡园 居民 1240户，3720人 20 南 108.798922 34.234761 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 昆明澜庭 居民 1200户，3600人 200 西 108.797001 34.234943 碧桂园.国湖 居民 在建 280 西北 108.796899 34.237528 南丰镐村 居民 170户，510人 890 西北 108.789539 34.239586 北丰镐村 居民 35户，105人 770 西北 108.791535 34.241306 镐京村 居民 50户，150人 850 西北 108.794260 34.243134 西曹村 居民 160户，480人 1270 东南 108.807564 34.225039 东曹村 居民 120户，360人 1520 东南 108.811727 34.224826 润景怡园 居民 1240户，3720人 20 南 108.798922 34.234761 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），标准值如下表。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 区域名 执行标准 级别 污染物指标 标准限值 1h平均 24h平均 项目 所在区 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） 二类 SO2 500 150 NO2 200 80 TSP / 300 PM2.5 / 75 PM10 / 150 CO 10000 4000 O3 / 200 二、声环境质量标准 厂界和敏感点环境噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类区标准。具体标准值见下表。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 标准来源 2类区标准 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中相关排放要求。 表4-3 施工厂界扬尘浓度限值 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 施工扬尘 （即TSP） 周界外浓度最高点 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 运营期燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中天然气锅炉排放浓度限值。 表4-4 颗粒物排放标准 燃料种类 污染物及标准限值（mg/m3） 执行标准 天然气 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 10 20 50 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中天然气锅炉标准 二、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关标准。 表4-5 施工期噪声排放标准 单位：dB（A） 施工阶段 昼间 夜间 场界噪声 70 55 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表4-6 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准 级别 标准限值 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 2类 60 50 三、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中有关要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制指标 | 根据《国家环境保护“十三五”计划》中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本工程的排污特点，该项目的建议总量控制指标如下：SO2、NOx。 本项目大气污染物为SO2、NOx；生活废水依托希尔顿逸林酒店化粪池处理后排入市政污水管网，COD与氨氮纳入污水处理厂总量控制范围。 因此本项目总量控制指标为： SO2：0.119 t/a； NOx：0.457 t/a。 |

# 建设项目工程分析

主要污染工序及环节 一、施工期工艺流程 本项目施工期只对锅炉设备进行安装调试。产生的污染物主要为固废、粉尘和噪声。 运营期工艺流程 运营期燃气锅炉工艺流程及产污节点见下图。 图5-1 锅炉燃烧工艺流程及产污环节图 运行流程说明： 本项目为新建燃气锅炉项目，用天然气气体作燃料，在炉内燃烧释放的热量使水汽化成蒸汽。由于水的沸点随压力的升高而升高，锅炉是密封的，水蒸气在内部膨胀受到限制而产生压力形成热动力。 项目锅炉用水由全自动软水制备设备制取，进入天然气锅炉内；天然气经过专用管道进入燃气锅炉内燃烧。锅炉选型采用超低氮燃气微压相变热水机组，配置技术性能良好的工业燃烧器（设计燃烧器效率99.99%），采用燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等技术。燃烧后废气经10 m高排气筒排入大气。 其中软化水制备工艺及工艺流程及产污节点如下。 图5-2 软水制备工艺流程及产污环节图 软水制备工作原理是：当有硬度离子的原水通过交换器内阳离子交换树脂层时，由于钙、镁离子与树脂的结合能力要大于钠离子与树脂的结合能力，所以，水中的钙、镁离子与树脂上的钠离子进行交换，水中的钙、镁离子便与树脂吸附的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉硬度的软化水。 随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加，去除效能逐渐降低，因此必须进行再生，即用软化水设备单阀单罐盐箱中的食用盐冲洗树脂层，把Ca2+、Mg2+置换出来，随再生废液排出罐外，树脂即可恢复软化交换能力。 图5-3 锅炉内部水循环示意图 由于本项目不新增员工，故不新增生活污水和员工生活垃圾。项目产物环节见下表： 表5-1 运营期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 废气 燃气锅炉 燃烧 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 废水 全自动软水器 软水制备 溶解性总固体 噪声 锅炉、风机等噪声 运行过程 机械噪声 固废 全自动软水器 软水制备 废离子交换树脂

主要污染源分析 一、施工期 项目只进行锅炉设备的安装与调试，除产生少量的包装废物需外运至指定地点外，噪声和废气也会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短、强度低。 （1）施工期废气 施工期环境空气污染源主要有车辆废气、材料运输扬尘等。 （2）施工期废水 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水，依托酒店现有化粪池处理后进入市政污水管网。 （3）施工期噪声 项目施工过程产生的的噪声主要来源于设备安装使用的电钻、电锯等设备。 （4）施工期固废 施工过程中产生的固废主要是建筑垃圾，装饰装修建材包装材料，工人产生的果皮、纸屑、烟头等生活垃圾。 二、运营期 1、废气 （1）产排污情况分析 本项目运营过程中产生的废气主要为天然气锅炉燃烧产生的废气。 锅炉燃烧天然气产生的烟气中主要污染物为SO2、NOx、颗粒物等，污染物排放量与燃料的组份、锅炉燃烧方式、燃烧工况等因素有关。根据建设单位提供资料，项目采用2台2.5 t/h天然气热水锅炉为酒店提供热水，置于独立的锅炉房内，年运行300天，按水量调节每天供热时间，折算每天全功率供热时间约8小时，年运行2400小时。天然气消耗量为96万m³/年，燃烧后废气经1根10 m高排气筒排放。本次环评依据设备设计参数及天然气燃烧产排污系数从理论角度来计算污染物的产生量。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》的“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”可知，燃烧天然气工业废气量的产污系数为107753标立方米/万立方米-原料，氮氧化物产污系数为15.87（低氮燃烧-国内一般）千克/万立方米-原料，二氧化硫产污系数为0.02S千克/万立方米-原料（S=62），颗粒物的产生量参照《咸阳华清众诚新能源开发有限公司陕西省咸阳市清渭公馆地热供暖工程建设项目（调峰锅炉）竣工环境保护验收监测报告表》中的监测结果，取最大值9.3mg/m³。项目天然气燃烧产污系数见表5-2，所用天然气成分见表5-3，颗粒物监测结果见表5-4。 表5-2 天然气燃烧产排污系数表 污染物指标 单位 产污系数 烟气量 标立方米/万立方米-原料 107753 SO2 千克/万立方米-原料 0.02S NOX 千克/万立方米-原料 15.87 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。 表5-3 天然气成分表 组分 CH4 C2H6 CO2 其他 有机硫 H2S 含量（体积比） 96.05% 0.45% ≤3.5% 0.41% ≤62mg/m3 ≤20mg/m3 表5-4 颗粒物验收监测结果表 锅炉名称 预混式超低氮冷凝真空热水锅炉 环保设施 低氮燃烧器 燃料种类 天然气 投产时间 2020年10月 监测期间生产负荷 85% 监测日期 2020年10月30日 频次 项目 第一次 第二次 第三次 第四次 低浓度颗粒物 实测排放浓度（mg/m³） 5.7 4.5 5.1 5.9 折算排放浓度（mg/m³） 8.5 6.7 7.6 8.8 监测日期 2020年10月31日 低浓度颗粒物 实测排放浓度（mg/m³） 5.0 6.2 4.8 5.1 折算排放浓度（mg/m³） 7.5 9.3 7.2 7.6 本项目2台锅炉均使用的是燃气低氮冷凝模块热水锅炉，实现对氮氧化物的减排效果。低氮燃烧的原理是，通过降低燃烧温度来降低氮氧化物的产生。通过燃烧器内部对燃气系统分区，结合供风的分区，使火焰温度达到低温要求。低氮燃烧器能够降低空气过剩系数来降低氧浓度或降低温度峰值来减少氮氧化物在燃烧过程中的热分解和再氧化，从而有效减少氮氧化物的产生量，可降低NOX排放浓度75%以上。 表5-5 锅炉天然气燃烧污染物产生情况一览表 总烟气量（万m3/a） 项目 产生速率 产生量 产生浓度 4310 SO2 0.050 kg/h 119 kg/a 11.60 mg/m3 NOX 0.191 kg/h 457 kg/a 44.20 mg/m3 颗粒物 0.040 kg/h 96 kg/a 9.30 mg/m3 表5-6 锅炉废气排放情况一览表 项目 排放速率 排放量 排放浓度 执行标准 排气筒高度 SO2 0.050 kg/h 119 kg/a 11.60 mg/m3 20 mg/m3 10m NOX 0.191 kg/h 457 kg/a 44.20 mg/m3 50 mg/m3 颗粒物 0.040 kg/h 96 kg/a 9.30 mg/m3 10 mg/m3 由上表可知，锅炉燃烧废气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值。 （2）排气筒高度符合性分析 本项目燃气锅炉废气经10 m高的排气筒排放。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中规定，“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米”及“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3 m以上”。 本项目锅炉房周边200m范围内最高建筑物为润景怡园小区住宅楼（30层高，每层按3m高计），理论上本项目需设置约93 m以上的锅炉排气筒。经现场评估，由于本项目建设单独锅炉房，排气筒未依附希尔顿酒店主楼，为独立排气筒，设立情况主要依附于锅炉房底部构架，且排气筒高度高于锅炉房，越向上直径越小。同时，依据《烟囱设计规范》（GB 50051-2013）3.1的设计原则，考虑烟囱结构及其附属构建的极限状态，高于60m的烟囱应采用钢筋混凝土或钢烟囱。本项目为小型燃气锅炉，配套的排气筒为铁皮结构，高度若高于60m将超过材质承受极限。同时，从本项目锅炉房房顶承重，以及周边环境分析，不适宜建设钢筋混凝土或纯钢结构烟囱。因此，从烟囱实际建设可行性角度和安全角度考虑，本项目锅炉房排气筒设置按照“不低于8m”的规定执行。 本次环评要求锅炉房排气筒高度不低于10m，且按排气筒高度为10m预测，结果显示锅炉废气污染物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值要求。 2、废水 本项目锅炉运维人员为希尔顿逸林酒店内部工作人员，无新增，因此不新增生活污水。运行过程中生产废水主要为锅炉排污水和锅炉软化废水。 （1）软化水再生废水 软化水装置运行一段时间后其中填充的离子交换树脂失去活性须进行再生处理使用。离子交换树脂再生过程是用饱和的食盐水浸泡树脂把树脂里的钙、镁等离子再置换出来，恢复树脂的软化交换能力。排放的废水中主要含Ca2+、Mg2+。类比同类项目，生产期间再生废水的产生量约为制水量的20%。 根据建设单位提供资料，锅炉年运行300天，根据热水水量调节燃烧时间，平均每天运行8小时，年新鲜用水量100 m3（0.33 m3/d），则进入锅炉的软化水量为0.264m3/d，79.2 m3/a，再生废水产生量为0.066 m3/d，19.8 m3/a。污水负荷为盐类，SS 200mg/L，COD 50mg/L。 （2）锅炉排污水 由于蒸汽锅炉不断蒸发蒸汽，因损耗使水中盐分不断积累，易使锅炉水循环系统结垢，为保证锅炉正常安全运行，并延长其使用寿命，需定期排放污水，补充软水，该部分废水主要是盐分稍高于锅炉进水要求，基本无其他污染物，为间歇排放，主要污染因子为Ca2+、Mg2+、Na+等少量无机盐。 经查阅《热力计算标准》可知，低压小容量锅炉排污率控制在5%～10%。类比同类型锅炉，本项目以5%计，锅炉排污水量约为0.0132 m3/d，3.96 m3/a。 （3）锅炉供暖损失水 供暖过程理论虽然是闭循环，但实际运营中跑、冒、滴、漏情况也可能出现，因此，本次环评考虑到循环水的损失量，该部分损失按循环量的1%计，则损失水量为0.00264 m3/d，0.792 m3/a。 本项目水平衡见图5-3。 图5-3 项目水平衡示意图（单位：m3/d） 3、噪声 本项目噪声主要来自锅炉设备和风机运转等，声级值一般在70~90dB（A）之间，具体见下表。 表5-7 项目噪声源强一览表 序号 噪声源 设备名称 数量（台） 单台设备噪声源强 dB（A） 声源类型 1 锅炉房 锅炉燃烧器 2 60 频发 2 补水泵 2 70 频发 3 循环水泵 1 70 频发 4 轴流风机 2 90 频发 本项目采取的噪声污染防治措施如下： 在锅炉设备选型时优先选用低噪声设备；设备全部置于锅炉房内，风机位于锅炉房房顶，设置隔声罩、基础减震，在设备安装及设备连接处采用减振垫活柔性接头等措施减振、降噪；定期对设备进行检查，使其处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废物 本项目锅炉运维人员均为希尔顿逸林酒店内部工作人员，不新增员工，不新增生活垃圾。项目运营期产生的固体废物主要为锅炉软水装置产生的废树脂。 离子交换树脂需定期更换，一般约3年更换一次，产生量为0.6 t，平均每年约0.2 t，废弃的离子交换树脂属于危险废物（HW13有机树脂类废物），废离子交换树脂更换时由有资质单位直接清运，酒店区域内不进行储存。 项目固废产生及处置方式见下表。 表5-8 项目固废汇总表 序号 名称 产生环节 属性 危废类别 废物代码 产生量（t/a） 处置方式 1 废离子交换树脂 软水制备 危险废物 HW13 900-015-13 0.2 t/a 更换时由有资质单位直接清运，酒店区域内不进行储存

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃气锅炉 | 二氧化硫 | 11.60 mg/m3、0.119 t/a | 11.60 mg/m3、0.119 t/a |
|  |  | 氮氧化物 | 44.20 mg/m3、0.457 t/a | 44.20 mg/m3、0.457 t/a |
|  |  | 颗粒物 | 9.30 mg/m3、0.096 t/a | 9.30 mg/m3、0.096 t/a |
| 废水 | 软水制备废水 | COD | 50 mg/L、0.0012 t/a | 50 mg/L、0.0012 t/a |
|  |  | SS | 200 mg/L、0.0048 t/a | 200 mg/L、0.0048 t/a |
| 固废 | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 0.2 t/a | 0 t/a |
| 噪声 | 项目噪声主要来源于锅炉运行噪声和风机噪声，其噪声声功率级为70~90 dB（A）。采取隔声、减振等降噪措施后，可减小对外部环境的影响。 |
| 主要生态影响（不够可附另页） 项目区域内没有国家保护动植物。项目的建设过程中通过加强植树种草，绿化厂区周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 施工期间，只对锅炉设备进行安装调试，主要污染源及其环境影响分析如下。 1、施工环境空气影响分析 施工过程中产生的废气主要为钻孔、打眼等活动产生的扬尘。 本项目施工场地位于已建成的锅炉房内，项目施工期短，产生的产生的扬尘经过施工现场洒水抑尘，和厂房的阻隔，不会对项目周边产生较大的影响。 2、施工噪声影响分析 装修期间噪声主要为钻孔、打眼等产生的噪声。通过严格控制高噪声设备的作业时间、禁止夜间进行施工作业、尽量采取低噪声机械进行作业、加强环境管理等方法最大限度的减少噪声对环境的影响。 3、施工期废水环境影响分析 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水。 本项目施工场地内无施工人员临时住所，项目施工期短，产生的生活污水依托西安沣东希尔顿逸林酒店化粪池处理后，排入市政污水管网。 4、固体废弃物影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为设备废包装及施工人员的生活垃圾等。 废包装收集后统一堆放于指定地点，由施工方清运；生活垃圾依托原有工程收集，由环卫部门统一清运。 本项目施工期时间较短，施工期结束后，产生的少量污染物随之消散，对外环境无明显影响。 5、施工期管理 为了加强施工期的环境管理力度，新建项目单位应同工程中标的承包商签订《建设工程施工期的保护环境协议》，协议内容要求承包商遵守国家和地方制定的环境法律、法规，主要内容有： ①防噪措施。施工期产生的噪声污染应有防治措施，不得在22:00～6:00时从事高噪声的施工作业。 ②固体废物的污染防治。施工过程产生的建筑垃圾应集中堆放统一运输，施工人员的生活垃圾不可随意丢弃在土地中，要堆放在生活垃圾的集装容器中，由当地环境卫生部门统一处理。 ③施工现场环境保护。施工过程中保护施工现场周围环境，防止对周围绿化破坏和其它公共设施的损坏，施工结束后恢复受施工影响破坏的绿化、土地等环境。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）达标可行性分析 本项目运营期间产生的废气主要为锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 据前文工程分析，颗粒物排放浓度为9.30 mg/m3，排放量为0.096 t/a（0.040 kg/h）；二氧化硫排放浓度为11.60 mg/m3，排放量为0.119 t/a（0.050 kg/h）；氮氧化物排放浓度为44.20 mg/m3，排放量为0.457 t/a（0.191 kg/h）。排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中天然气锅炉排放浓度限值。 （2）污染物预测 本次评价依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 PM10 24小时平均 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 1小时均值 500 NOx 1小时均值 250 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 670000 最高环境温度/℃ 42.0 最低环境温度/℃ -19.7 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 否 地形数据分辨率/m 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （3）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表。 表7-3 锅炉大气污染物排放参数表 名称 污染物 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 污染物排放速率（kg/h） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 燃气锅炉 颗粒物 E:108°47′55.93″ N: 34°14′6.12″ 397 10 0.5 0.040 90 2400 SO2 0.050 90 NOx 0.191 90 （4）主要污染源速算模型计算结果 本项目主要污染源估算模型计算结果见下表。 表7-4 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离 排气筒出口 PM10浓度(μg/m³) PM10占标率(%) SO2浓度(μg/m³) SO2占标率(%) NOx浓度(μg/m³) NOx占标率(%) 50.0 1.2010 0.2669 1.5013 0.3003 5.7348 2.2939 100.0 0.8331 0.1851 1.0413 0.2083 3.9779 1.5911 200.0 0.5419 0.1204 0.6774 0.1355 2.5878 1.0351 300.0 0.5147 0.1144 0.6434 0.1287 2.4578 0.9831 400.0 0.5154 0.1145 0.6442 0.1288 2.4609 0.9844 500.0 0.4642 0.1031 0.5802 0.1160 2.2164 0.8865 600.0 0.4165 0.0926 0.5207 0.1041 1.9890 0.7956 700.0 0.3761 0.0836 0.4701 0.0940 1.7958 0.7183 800.0 0.3385 0.0752 0.4231 0.0846 1.6162 0.6465 900.0 0.3003 0.0667 0.3754 0.0751 1.4340 0.5736 1000.0 0.2719 0.0604 0.3398 0.0680 1.2982 0.5193 1200.0 0.2215 0.0492 0.2769 0.0554 1.0577 0.4231 1400.0 0.1936 0.0430 0.2420 0.0484 0.9246 0.3698 1600.0 0.1667 0.0371 0.2084 0.0417 0.7961 0.3185 1800.0 0.1422 0.0316 0.1778 0.0356 0.6791 0.2717 2000.0 0.1316 0.0293 0.1646 0.0329 0.6286 0.2514 2500.0 0.0964 0.0214 0.1205 0.0241 0.4604 0.1842 3000.0 0.0821 0.0182 0.1026 0.0205 0.3921 0.1568 3500.0 0.0639 0.0142 0.0799 0.0160 0.3052 0.1221 4000.0 0.0565 0.0126 0.0706 0.0141 0.2697 0.1079 4500.0 0.0509 0.0113 0.0636 0.0127 0.2430 0.0972 5000.0 0.0443 0.0098 0.0553 0.0111 0.2113 0.0845 10000.0 0.0210 0.0047 0.0262 0.0052 0.1003 0.0401 11000.0 0.0195 0.0043 0.0244 0.0049 0.0933 0.0373 12000.0 0.0176 0.0039 0.0221 0.0044 0.0842 0.0337 13000.0 0.0164 0.0036 0.0205 0.0041 0.0781 0.0313 14000.0 0.0155 0.0035 0.0194 0.0039 0.0742 0.0297 15000.0 0.0143 0.0032 0.0178 0.0036 0.0681 0.0272 20000.0 0.0098 0.0022 0.0123 0.0025 0.0470 0.0188 25000.0 0.0073 0.0016 0.0092 0.0018 0.0350 0.0140 下风向最大浓度 1.3847 0.3077 1.7309 0.3462 6.6119 2.6448 下风向最大浓度出现距离 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 D10%最远距离 / / / / / / （5）评价等级判别 表7-5 预测结果一览表 污染源 评价因子 评价标准μg/m³ Cmax（μg/m³） Pmax（%） 锅炉排气筒 PM10 450.0 1.3847 0.3077 SO2 500.0 1.7309 0.3462 NOx 250.0 6.6119 2.6448 由上表预测结果可知，本项目Pmax最大值出现为排气筒出口排放的NOx，Pmax值为2.6448%， Cmax为6.6119μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目大气环境影响评价范围为边长5 km的矩形区域，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 图7-1 占标率折线图 （6）大气污染物排放核算 本项目大气污染物年排放量核算如下表所示： 表7-6 大气污染物年排放量核算表 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m³） 天然气锅炉 （2.5t/h） 颗粒物 低氮燃烧+10 m排气筒 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）天然气锅炉大气污染物排放浓度限值 10 0.096 SO2 20 0.119 NOX 50 0.457 （7）措施可行性分析 项目排放废气主要为燃气锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。本项目选用超低氮燃气微压相变热水锅炉，利用天然气低氮燃烧技术，实现对氮氧化物的减排效果。锅炉燃烧废气经一根10 m高排气筒排放。 低氮燃烧的基本原理是通过降低燃烧温度来降低氮氧化物的产生。通过燃烧器内部对燃气系统分区，结合供风的分区，使火焰温度达到低温要求。低氮燃烧器能够降低空气过剩系数来降低氧浓度或降低温度峰值来减少氮氧化物在燃烧过程中的热分解和再氧化，从而有效减少氮氧化物的产生量，可降低NOx排放浓度70%以上。 根据预测结果可知，SO2、PM10、NOx的最大预测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级浓度限值。 2、地表水环境影响分析 本项目无新增工作人员，因此无新增生活污水产生，运营期排水主要为软化水再生废水及锅炉排污水。 软化废水排水量为0.066 m3/d，19.8 m3/a，锅炉排水量为0.0132 m3/d，3.96 m3/a。该部分废水为清净下水，直接排入市政污水管网。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中根据表1水污染影响建设项目评价等级判定表，本项目地表水评价等级为三级B，属于间接排放，不进行地表水环境评价。 3、噪声环境影响分析 项目生产过程中产生的噪声主要来源于燃烧器、补水泵、循环水泵、风机等设备运行时产生的噪声，其声级在70～90dB（A）间（距声源1m 处），其频率以中、低频为主，具体见下表。 表7-7 噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 （台/套） 单台设备噪声源强dB（A） 降噪措施 声源类型 所在位置 1 锅炉燃烧器 2 60 减震基座、厂房隔声 频发 锅炉房 2 补水泵 2 70 频发 3 循环水泵 1 70 频发 4 轴流风机 2 90 频发 通过下列公式对噪声对周围环境的影响进行预测： 预测计算选用HJ 2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 （1）单一点源衰减模式： 式中：—— 距离声源处的声级，dB(A)； —— 参考位置处的声级dB(A)； —— 声源几何发散引起的声级衰减量，dB(A)； —— 遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； —— 空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)； —— 附加衰减量，dB(A) （2）多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A) （3）预测点的噪声预测值： 式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； —— 各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB(A) 项目建成运营后，对项目昼间噪声进行预测，预测结果见下表。 表7-8 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 最大贡献值出现点（x，y）/m 昼间 标准值 本底值 贡献值 预测值 1#（北厂界） （24.95，10.85） 54 51.5 / 昼间60 夜间50 2#（东厂界） （22.73，-2.89） 51 53.3 / 3#（南厂界） （0.16，0.29） 51 52.3 / 4#（西厂界） （0.14，-0.36） 54 54.1 / 5#润景怡园 （6.76，-17.74） 51 46.8 52.4 昼间60 夜间50 图7-2 项目噪声源分布图 图7-3 项目噪声预测等值线图 由上表预测结果可知，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，故项目运营噪声不会对周边声环境产生较大的影响。 本项目噪声主要来自锅炉燃烧器、循环水泵、补水泵、风机等设备运转噪声，声级值一般在70~90dB（A），主要影响区域为酒店和润景怡园小区。为进一步降低项目运营期间噪声对周边环境的影响，本次评价针对降噪提出如下要求： ①注意设备选型及安装。在设备采购中尽量选用运行噪声低的设备，并在设备安装时，设置减震基座及采用减震垫；运营期间加强设备维护，有不正常噪声时立即检修，防止设备因故障产生非正常的高强度噪音； ②项目水泵安装在锅炉房内，对设备有隔音效果；风机安装在锅炉房房顶，设置隔声罩、基础减震； ③项目布局上，应把噪声大的设备集中布置在远离酒店住宿、办公的地方; ④设专职环保人员，统一管理，定期检查，使设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。若发现噪声超标，要及时治理。 采取以上措施后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 因此，项目通过对高噪声设备采取隔声、减振降噪措施，厂界噪声可以达标排放，不会改变周边声环境质量现状，对外界声环境影响可接受。 4、固体废物影响分析 项目运营过程中固体废物主要为锅炉软水装置产生的废树脂。 离子交换树脂需定期更换，一般约3年更换一次，产生量为0.6 t，平均每年约0.2 t，废弃的离子交换树脂属于危险废物（HW13有机树脂类废物），危废代码为900-015-13。本项目产生的废离子交换树脂属于危险废物，如果在周转及临时贮存过程中处置不当，可能会对周围环境造成影响。因此，本环评要求废离子交换树脂更换时由有资质单位直接清运，厂内不进行储存。 环评提出以下要求： （1）危险废物处置 项目产生的危险废物均应委托具有有效资质的危险固废处置单位进行安全处置。 （2）危险废物转运 设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的有关规定执行。 （3）台账记录 建立危废台账，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A地下水环境影响评价项目分类，本项目为“热力生产和供应工程”，属于IV类项目，不进行地下水环境评价。 6、土壤环境影响分析 根据国家生态环境部2019年7月1日实施的《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），评价工作等级的划分应根据建设项目类别、占地规模与敏感程度进行判定，项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，该项目属电力热力燃气及水生产和供应业，所属的土壤环境影响评价项目类别为IV类建设项目，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 7、环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、环发《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（[2012]77号文）规定，对本项目的环境风险进行评估。 （1）风险源调查 本项目风险物质为燃气锅炉使用的天然气，天然气经市政供气管道供给（来源为西安市秦华天然气有限公司），项目区域范围内不设置天然气储罐。 表7-9 天然气的理化性质和危险特性 外观与性状 无色无味气体 熔点（℃） -182.6 沸点（℃） -161.4 相对密度（水=1） 0.42（-168.8℃） 相对蒸汽密度（空气=1） 0.6 饱和蒸气压（Kpa） 53.35（-168.8） 燃烧热（kJ/mol） 890.8 临界温度℃ -82.25 临界压力（MPa） 4.59 辛醇/水分配系数 1.09 闪点（℃） -218 引燃温度（℃） 537 爆炸下限[%（V/V）] 5 爆炸上限[%（V/V）] 15 溶解性 微溶于水，溶于醇、乙醚 危险类别 易燃气体 有害成分 甲烷约93% 稳定性 稳定 燃爆危险 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物 健康危害 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可窒息死亡。 （2）环境风险潜势初判 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，经风险物质识别，依据附录C，危险物质总量与其临界量比值计算公式如下： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 环境风险物质临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉气风险物质Q值计算结果见下表。 表7-10 公司突发环境事件风险物质数量、临界量及其比值 序号 名称 最大储存量 临界量 Q值 1 天然气 0.025 t（天然气管道内） 10t 0.0025 合计 0.0025 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。综上所述，该公司投运后Q＜1，则该项目的情况，环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，评价工作等级划分见下表。 表7-11 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 由前述分析可知，本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 （4）风险识别 本项目使用天然气为燃料，将天然气管道接入锅炉房内，以供燃烧需要。项目区域内无天然气储罐，不涉及天然气的储存。本项目环境风险物质为管道内天然气。 本项目天然气全部存在于管道中，厂区内管道存在的天然气最大为0.025 t。在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中对可燃气体临界量规定为10 t，本项目天然气贮存和使用不超过临界量，不构成重大危险源。 在天然气输送过程中，各类潜在事故因素可能引发的最大事故危害是输气管道破裂，从而可能造成大量天然气泄露、燃烧或爆炸，产生天然气中毒和燃烧热辐射。若天然气在空气中浓度为5%～15%的范围内，遇明火即可发生爆炸，这个浓度范围即为天然气的爆炸极限。爆炸在瞬间产生高压、高温，其破坏力和危险性都是很大的。 输气管道意外破裂后，若天然气被直接点燃，产生喷射火焰，喷射火焰的热辐射会导致一度或二度烧伤甚至死亡；若天然气没有被直接点燃，泄露天然气会引起天然气中毒。本项目输气管线设在厂区内，天然气泄露会对厂区和周围环境存在风险隐患，应对其高度重视，严格作好事故风险防范措施。 本项目最大可信事故为天然气泄漏导致的火灾爆炸风险。 （5）事故防范措施 有害物质危害防治主要从两方面考虑，首先从工艺上控制源头，采用先进的工艺和装备，尽可能不排或少排，以达到降低工作场所有害物质的目的；其次对不可避免排除的有害物质采取国内外相应高效的治理措施，并对操作人员采取相应的防护性措施，尽可能减轻对操作人员的危害。 为了防范事故和减少灾害，须制定风险事故的防范措施和应急预案。 A、风险事故减缓措施 事故的防范措施是项目风险评价的重要内容，为防止事故的发生，拟建项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火、防毒等方面提出风险事故的防范措施： ①在对天然气设施运行及停气检修时必须严格按照有关规定进行。天然气调压阀的设计和施工中，应严格按照安全生产的有关规定进行。 ②加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查。 ③建立事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免有毒物质意外泄漏事故发生；在易产生泄漏的位置设置检测仪和自动报警器，当发生泄漏事故时能及时报警，使事故能够得到及时扼杀；对输送管道、管件等以及与之相关的设备进行重点安全监督。 ④提高燃气锅炉的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全。 B、风险事故应急方案 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 （6）环境风险分析结论 本项目无重大风险源，通过在加强厂区管理，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 本项目环境风险简单分析汇总见下表。 表7-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 西安沣东希尔顿逸林酒店锅炉建设项目 建设地点 （陕西）省 （西安）市 （长安）区 （/）园区 地理坐标 经度 108°47′55″ 纬度 34°14′6″ 主要危险物质及分布 风险物质主要是使用的燃料天然气 环境影响途径及危 害后果（大气、地 表水、地下水等） 本项目生产使用的燃料天然气易燃易爆，一旦发生火灾，会对大气环境造成污染；危险废物进入外环境会对土壤造成一定污染 风险防范措施要求 对天然气设施运行及停气检修时必须严格按照有关规定进行； 加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性，完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制； 加强设备管理，特别是对易产生天然气泄漏的部位加强检查。建立事故预防、监测、检验、报警系统； 在易产生泄漏的位置设置检测仪和自动报警器，当发生泄漏事故时能及时报警，使事故能够得到及时扼杀； 对输送管道、管件等以及与之相关的设备进行重点安全监督 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 经查阅对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B中—“重点关注的危险物质及临界量”，天然气临界量为10 t。本项目天然气管道内最大储量0.025 t，按照导则适用于一般项目的原则进行简单分析即可。 三、环境管理及竣工验收 1、环境管理 项目建设要符合国家有关经济建设、社会发展和环境建设同步规划、同步发展和同步设施的方针，必须加强环境管理工作。因此，环境管理工作应纳入项目的整体管理工作中。 建设单位应将本评价提出的各项环境保护措施落实到项目的设计和施工过程中，主管部门及有关环保管理部门应对项目各项环保措施的落实进行监督审查。 为更好的加强项目的环保管理工作，明确制定《环境保护管理制度》，由一名主要领导负责整个项目的环境管理工作，同时至少安排一名专职的技术人员，对项目在营运期必须落实的各项环保措施进行监督和指导管理。其主要职责为： （1）认真贯彻并监督项目环保措施，严格执行国家关于保护环境方面的方针、政策、法律和法令，协调项目运营和环境保护的关系。 （2）负责整个项目环保工作和“三废”处理的管理监督工作，建立和健全环保管理制度和环保岗位责任制。 （3）负责监督和检查环保设施的运行状况、治理效果，落实环保设施的日常维护和维修等工作，拟定潜在环境问题发生的预防措施，组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 （4）在运营期确保各项环保措施的实施，真正落实评价报告提出的各项污染防治措施。 （5）安排各污染源的定期监测工作，及时掌握环境质量总的变化动态，将日常监测数据进行逐月逐年统计，并存档备案。 （6）作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 （7）制定相应的经济责任制和奖惩制度，使环保管理工作真正落到实处，有效地增强个人的环保意识，调动其参与环保管理的积极性。 2、营运期常规监测 （1）环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托有资质单位进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 （2）运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对废气、噪声的定期监测；不定期对固废处置进行检查，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理，具体见下表。 表7-13 本项目运营期环境监测计划明细表 序号 类别 监测点位 监测项目 监测频次 1 污染源监测 废气 燃气锅炉排气筒 颗粒物、SO2、林格曼黑度 1次/年 NOx 1次/月 2 噪声 厂界四周 LAeq 1次/季度 3、环境保护竣工验收 （1）验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 （2）验收清单：营运期环保设施竣工验收建议清单见下表。 表7-14 项目环境保护竣工验收清单 污染 种类 污染源 主要污染因子 环保设施内容 数量 规模 效果 废气 燃气锅炉废气 颗粒物、SO2、NOx 锅炉排气筒 1根 10 m 符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中天然气锅炉排放浓度限值 低氮燃烧器 2台 处理效率≥75% 噪声 锅炉燃烧器循 环水泵、 补水泵、风机等 / 设备减振、隔声等设施 / / 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 固废 厂区 / 签订危废处置协议 / / 符合环保要求 4、环保投资 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016），环境保护投入应包括为预防和减缓建设项目不利环境影响而采取的各项环境保护措施和设施的建设费用、运行维护费用、直接为建设项目服务的环境管理与监测费用以及相关可研费用。 本项目环保投资一览表如下： 表7-15 环保投资一览表 项目 污染种类 设施名称 规格 数量 投资（万元） 环境保护措施和设施 废气 锅炉排气筒 10 m 1根 10 低氮燃烧器 处理效率≥65% 2台 废水 化粪池 / 1座 依托希尔顿逸林酒店 噪声 减震基座、隔声等设施 / 配套 2 固废 危险废物 危废处置协议 / / 0.8 运行维护费用 / / / 1 环境管理与监测费用 / / / 1 合计 14.8

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃气锅炉 | 有组织 | 颗粒物、SO2、NOx | 超低氮燃器+10 m排气筒 | 符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中天然气锅炉排放浓度限值 |
| 水污染物 | 全自动软水器 | 溶解性总固体 | / | / |
|  | 锅炉 | 溶解性总固体 | / | / |
| 固体废物 | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 更换时由有资质单位直接清运，厂内不进行储存 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 噪声 | 项目噪声主要来源于燃气锅炉、风机等噪声，其噪声声功率级在70～90dB(A)之间，采取隔声、减振等降噪措施后，厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，不会对周围声环境质量带来明显变化。 |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目针对工程建成运行后潜在的环境污染问题，在对废气、废水、废渣和噪声排放采取切实有效地污染防治措施后，可有效地控制和减轻“三废”和噪声排放对环境的污染。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 为了给西安沣东希尔顿逸林酒店提供热水，西安统筹科技发展有限公司投资95万元建设一间配套的燃气锅炉房，内设2台2.5 t/h的燃气锅炉，热水供应范围为酒店全部楼层（地下停车场除外）。 2、环境质量现状 （1）环境空气：本项目位于西安市沣东新城，引用陕西省生态环境厅发布的《2019年全省环境质量状况》中空气常规六项污染物监测数据，评价区域SO2年平均质量浓度、NO2年平均浓度、CO95%顺位24小时平均浓度、O390%顺位8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二类标准限值的要求，PM2.5、PM10年平均质量浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 （2）声环境：项目各厂界声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准规定，敏感点润景怡园小区昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3、项目运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目运营期间产生的废气主要为燃气锅炉燃烧过程产生的废气，主要成分为颗粒物、SO2、NOx。建设单位选取2台超低氮燃气微压相变热水锅炉，设计燃烧器效率99.99%，锅炉废气经低氮燃烧技术处理后，氮氧化物处理效率≥65%，燃烧后废气经1根10 m高排气筒排放。 通过上述措施，项目颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中天然气锅炉排放浓度限值，对环境空气影响较小。 （2）水环境影响分析 项目主要废水为锅炉软化水再生废水及员工生活污水。锅炉软化水再生废水作为清净下水直接进入污水管网，对环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 本项目运营期主要噪声源为燃气锅炉、风机等，采取隔声、减振、距离衰减等措施后，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，项目整体对周围环境影响较小。 （4）固废环境影响分析 该项目的固废主要为废离子交换树脂；废离子交换树脂由有资质单位直接清运处置，酒店区域内不贮存。经采取以上措施后，项目运营期固体废物对环境影响较小。 （5）土壤环境影响分析 建设单位应加强源头控制，加强锅炉房及周边环境管理，根据项目所在地的地形特点优化地面布局，采取绿化措施（以种植具有较强吸附能力的植物为主），设置地面硬化、围堰或围墙，对设备设施采取合理的防渗措施，以防止土壤环境污染。类比分析可知，项目对区域土壤环境的污染影响很小，不改变区域土壤环境功能。 （6）环境风险分析 根据分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目在运行期间可能发生的突发性事件或事故、有毒有害和易燃易爆等物质的泄露进行了定性分析，对人身安全与环境可能造成的影响和损害，采取有效可行的防范、应急与减缓措施，建设项目事故率、损失和环境影响达到可以接受水平。 4、总量控制 根据国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知，国发〔2016〕65号，国家“十三五”主要污染物排放总量控制指标要求，项目总量控制指标为：SO2、NOx。 本项目申请总量指标为：SO2：0.119 t/a、NOx：0.457 t/a。 5、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，该建设项目可行。 二、要求与建议 1、要求 （1）为了保证各项环保设施长期稳定运行，应加强环境管理； （2）落实环保投资，建成之后应及时完成竣工验收，确保各类污染物达标排放； 2、建议 加强环境管理，建立健全环境保护规章制度，确保有关环保设施的正常运行，加强物业人员的环境保护意识，及时、准确的向环境管理部门上报排污情况。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日