建设项目环境影响报告表

| 项目名称 | ： | 建筑垃圾资源化利用项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位(盖章) | ： | 陕西科迈昂环保科技有限公司 |

编制日期：2021年1月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	13

环境质量状况	11

评价适用标准	17

建设项目工程分析	19

项目主要污染物产生及预计排放情况	28

环境影响分析	29

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

结论与建议	43

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目四邻关系图

附图3、项目平面布置图

附图4、项目监测点位图

附图5、土地利用规划图

附件：

附件1、委托书

附件2、租赁协议

附件3、营业执照

附件4、监测报告

附件5、规划搬迁承诺

附表：

附表1、建设项目环评审批基础信息表

附表2、建设项目大气环境影响评价自查表

附表3、地表水环境影响评价自查表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 建筑垃圾资源化利用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西科迈昂环保科技有限公司 |
| 法人代表 | 王勇吉 | 联系人 | 董小江 |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣东新城上林街道北槐村12号 |
| 联系电话 | 13892935497 | 传真 | / | 邮政编码 | 710116 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城上林街道北槐村12号 |
| 立项审 批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | √新建(改扩建□技改 | 行业类别 及代码 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |
| 占地面积 (平方米) | 13333.33 | 绿化面积 (平方米) | / | 绿化率(%) | / |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保 投资(万元) | 171.2 | 环保投资占 总投资比例% | 17.12 |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日期 | 2021年3月 |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目由来 固体废弃物综合利用是资源循环利用产业重点领域之一。建筑垃圾随意堆放不仅直接造成对土壤、水质、空气等的污染，同时也存在隐性的安全隐患。 2017年9月陕西致物环保科技发展有限公司在沣东新城上林街道北槐村12号投资建设建筑垃圾资源化利用项目，项目占地30亩（约13333.33m2），主要建设封闭式厂房、原料堆放区、成品堆放区、员工宿舍等，购置2条建筑垃圾综合利用生产线，年处理建筑垃圾10万吨，该项目生产经营至今未办理任何环保手续。2020年陕西致物环保科技发展有限公司由于经营不善将厂房及生产线转让于陕西科迈昂环保科技有限公司。 根据现场踏勘，本项目已于2017年9月建成投产，本次环评为完善环保手续，目前项目处于停产状态。 2、环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国环境保护部令第16号）等规定，该项目属于“四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中的“其他”，应进行环境影响评价并编制环境影响报告表，受陕西科迈昂环保科技有限公司委托，由我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境质量现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成了《建筑垃圾资源化利用项目环境影响报告表》。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 本项目为建筑垃圾资源化利用项目，检索《产业结构 指导目录（2019年本）》，本项目属于第十二类建材中第11条“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，为国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 规划、选址合理性分析 项目位于沣东新城上林街道北槐村12号，租赁北槐村村委会集体用地（租赁合同见附件2），本项目为已建成项目，对照西咸新区沣东新城土地利用总体规划图（2006-2020年），项目用地属于其中城镇建设用地区的居住用地，现状用地不符合规划要求。项目利用现有厂房，不新建、改建、扩建构筑物等，待规划实施时无条件配合搬迁。 项目部分厂房位于沣河水源地准保护区范围内，根据《水污染防治法》、《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护条例》、《西安市城市饮用水源污染防治管理条例》要求“ 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量”，“第十九条在饮用水地表水水源准保护区内，向水域排放污染物的，实行污染物排放浓度和总量控制。”本项目不涉及化工、电镀、制革、冶炼、印染、炼油、制浆造纸，不堆放化工原料、矿物油类及有毒有害物品，不使用剧毒、高残留农药，项目生产废水处理后回用，沉淀池、化粪池等设施均进行了防渗处理，无废水外排，属于允许建设的项目。 图1-1 项目所在地与沣河水源地保护区位置关系 根据《陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于沣河西咸新区段管理与保护范围的公告》，沣河管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区，两岸堤防及护堤地。护堤地从堤防背水侧堤脚线向外20m，保护范围为管理范围外线向外50m。项目距离沣河堤防300m，因此不涉及沣河保护区。 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，同时项目地周边敏感点陕西明善博物馆距离项目地最近距离为160m，在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标要求分析，选址可行。 （3）与相关规划及政策符合性分析 本项目与相关规划及政策符合性详见下表。 表1-1 相关政策的符合性分析一览表 相关政策 主要要求 本项目情况 符合性 《建筑垃圾处理技术规范》（JJ134-2009） 建筑垃圾类型中工程土渣以外的其他建筑废物处置方式应为分类并用于生产再生建筑材料、填埋 本项目使用的建筑垃圾类型为其他建筑废物，其处置方式为分类并用于生产再生建筑材料 符合 建筑垃圾运输应采用封闭方式，不得遗洒，不得超载 本项目建筑垃圾运输车辆均用布遮盖，不存在遗洒问题，运输车辆均为标准载重。 符合 分选处理可根据需要选择在施工现场、转运调配场、填埋场或资源化处理厂进行 本项目分选处理选择在生产车间内进行 符合 再生混凝土骨料质量应符合现行行业标准《普通混凝用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的有关规定 本项目所生产的再生混凝土骨料质量符合现行行业标准《普通混凝用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的有关规定 符合 《西安市建筑垃圾管理条例》（2012年7月12日） “鼓励和引导社会资本和金融资金参与建筑垃圾综合利用项目”；建筑垃圾综合利用企业，不得采用列入国家淘汰名录的技术、工艺和设备进行生产；不得以其他原料代替建筑垃圾，生产建筑垃圾资源化利用产品 本项目为建筑垃圾综合利用项目；不使用淘汰技术、工艺及设备；使用建筑垃圾为原料 符合 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）（修订版）》 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密闭物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密封输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业 本项目设置密闭式成品堆场，并通过喷雾抑尘，主要工段设置集气罩收集后通过除尘器处理，粉尘通过强有效的治理措施治理后达标排放 符合 西安市人民政府关于印发《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》的通知市政发〔2018〕56号 “冬防期”（每年11月15日至次年3月15日），水泥（含特种水泥，不含粉磨站）、砖瓦窑（不含以天然气为燃料）、陶瓷（不含以天然气为燃料）、石膏板、保温耐火材料、防水材料等建材行业全部实施停产，其他建材行业（不包括建筑材料以外的其他无机非金属材料）限产50%左右，以设计生产能力核算；水泥粉磨站在重污染天气预警期间实施停产 冬防期按相关要求进行停产或限产 符合 《沣东新城建筑垃圾消纳三年行动方案》（2019-2021） 按照西咸新区管委会主任专题会议纪要（2019年55次）关于建筑垃圾资源化利用厂和政策扶持的部署要求，结合沣东新城工作实际，因时因地制宜，根据需要相继建设新的建筑垃圾资源化利用厂，逐年提高区内建筑垃圾资源化利用率 本公司根据需要建设的新的建筑垃圾资源化利用厂，同时本项目建设科可提高区内建筑垃圾资源化利用 符合 4、建设项目特点及主要环境问题 本项目为建筑垃圾再利用项目，项目的建设可有效的减少建筑垃圾可利用资源的浪费，可改善当地人民的生活环境。项目运营期主要关注的环境问题包括原料储存、传输过程、生产过程产生的粉尘、机械运转噪声、员工生活废水、生活垃圾等对外界环境的影响。 5、环境影响评价的主要结论 项目符合国家产业政策及当地相关政策，选址符合相关要求，各项治理措施可行。在落实本环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、项目地理位置与四邻关系 项目位于西咸新区沣东新城上林街道北槐村12号，项目北侧为商混站，西侧为建材厂，南侧为路，隔路为空地以及西宝高速，东侧为液化气站。距离项目最近的敏感点为西侧160m处的陕西明善博物馆。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 三、项目概况 1、项目组成 项目总占地约30亩，已建成封闭式厂房、原料堆放区，成品堆放区，员工宿舍等，建筑垃圾再生利用生产线2条。主要工程组成情况见下表。 表1-2 建设项目组成一览表 工程类别 工程名称 工程规模 备注 主体工程 建筑垃圾再利用生产线 2条，1F钢构厂房，建筑面积9975m2，购置振动给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛等生产设备 已建 辅助工程 宿舍 2F，砖混结构，建筑面积119m2，主要用于员工住宿 已建 公用工程 供水 本项目供水使用自备井 已建 供电 由当地供电电网引入 已到位 排水 生活污水进入化粪池（容积12m3），定期清掏肥田，不外排；洗车废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排 已建 供热 生产线不需要加热，冬季住宿采暖采用分体式空调 已建 储运工程 储存 在厂房内设置成品堆放区 已建 在厂房内设置原料堆放区 已建 运输 原辅材料及成品运输采用汽车运输 / 环保工程 大气污染防治措施 喂料机上方、鄂破机进料口、反击破进料口、振动筛产生的粉尘经集气罩（8个）和脉冲布袋除尘器（2套）处理后经23m高排气筒（2根）排放 已建，目前1#布袋除尘器为无组织排放，2#生产线需增加1套集气罩+除尘器，2根23m排气筒 生产设备和皮带输送机均置于室内，设备进行密封 已建 成品、原料分别堆放于封闭的车间内，车间安装有喷淋系统 已建 建筑垃圾及产品运输车辆进行覆盖或采用密闭车斗，严禁沿路撒漏，不得超载，不得超速行驶；设洗车设施，出入运输车辆进行冲洗；进场道路两边设置喷淋抑尘装置，设置1辆洒水车 已建 厂区四周设置防风抑尘围挡 已建 水污染防治措施 生活污水进入化粪池（容积12m3）定期清掏肥田，不外排 已建 洗车废水经三级沉淀池（2m×3m×2m）沉淀后循环使用，不外排 已建 噪声防治措施 加强设备密闭性，对生产设备安装减震垫等；合理安排运输时间和运输路线，靠近敏感区时禁止鸣笛、尽量放慢车速以减少车辆噪声对周边敏感点的影响 已建 固废处理措施 员工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运 已建 车辆冲洗废水沉淀池产生的沉渣收集后回用于生产 已建 除尘器收集的粉尘，收集后回用于生产 / 除铁工序及浮选工序产生的废铁及轻物质均厂区暂存，外售综合利用 已建 2、产品方案 项目具体产品方案见下表： 表1-3 项目产品方案一览表 产品名称 规格型号 年产量 单位 0-5mm（俗称石粉） 0-5mm 28000 吨/年 5-10mm（俗称0-5） 5-10mm 20000 10-20mm（俗称1-2） 10-20mm 35000 16-31.5mm（俗称1-3） 16-31.5mm 16964 3、主要原辅料 本项目原材料建筑垃圾，主要来源两个方面：一是旧房拆迁，此类建筑垃圾主要为旧砖砌墙体和混凝土楼板；另一类是道路翻修的废混凝土，混凝土块、渣土混合物等。本项目所使用的建筑垃圾均为一般工业固体废物，对各类矿山的采矿废石及尾矿库的尾渣不考虑利用。项目运营期主要原辅材料及能源消耗见下表： 表1-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别 原辅料名称 消耗量 单位 来源 建筑垃圾再利用生产线 建筑垃圾 10 万t/a 拆迁工地 能源 水 1485 m3/a 自备水井 电 50 万kw·h/a 市政电网供给 项目物料平衡见下图： 图1-2 项目物料平衡图 表1-5 项目物料平衡一览表 输入 输出 原料 数量（t） 产品 数量（t） 建筑垃圾 100000 建筑垃圾再生骨料 99963.918 有组织排放粉尘 0.024 无组织粉尘 1.25 除尘器收集粉尘 23.716 装卸扬尘 0.082 废铁（含钢筋） 10 轻物质 1 合计 100000 合计 100000 4、主要设备 项目使用设备均为先进成熟的设备，经核查，均不在国家淘汰落后生产工艺装备的相关名录中，符合国家相关政策。主要设备见下表。 表1-6 主要设备一览表 序号 名称 型号 单位 数量 备注 1 振动给料机 ZSW490×110 台 2 建筑垃圾再生利用生产线 2 颚式破碎机 PE750×1060 台 2 3 反击式破碎机 PE1214 台 4 4 振动筛 4KY3070 台 2 5 轻物质拦截装置 / 个 8 6 输送皮带 / 个 8 7 运输车辆 / / / 8 除尘器风机 / 台 2 环保设施 四、公用工程 1、给水、排水 （1）给水 项目用水来自自备水井，用水主要为车辆冲洗用水、喷淋抑尘用水及生活用水。 ①车辆冲洗用水 项目在生产区出入口设置运输车辆清洗设施，进出厂区的运输车辆需进行冲洗后方可出入厂区，项目建筑材料运输次数为17次/天，每次均需冲洗。据实际调查，冲洗水量为0.05m3/辆·次，合计1.7m3/d，510m3/a，污水产生系数按0.9计；则污水产生量为1.53m3/d，459m3/a，经三级沉淀池沉淀后全部循环使用，定期补充。 ②喷淋降尘用水 项目生产车间顶部安装喷淋设施洒水降尘，车间、堆场喷淋生产全程进行喷淋， 根据企业提供的经验数据，项目喷淋洒水用水量为3m3/d、300m3/a。 ③员工生活用水 本项目共有员工7人，年工作300天，根据企业提供的经验数据，项目生活用水量为0.25m3/d、75m3，生活污水产生系数按0.8计，则污水产生量为0.20m3/d，60m3/a。 本项目用水量预测见下表。 表1-7 本项目给排水量一览表 用水项目 日均用水量（m3/d） 回用量 （m3/d） 日均排水量（m3/d） 车辆冲洗用水 1.7 1.53 0 喷淋降尘用水 3 0 0 生活用水 0.25 0 0.20 合计 4.95 1.53 0.20 项目运输车辆清洗废水经三级沉淀池（12m3）处理后回用，项目生活污水经化粪池处理后由当地农民定期清掏；喷淋抑尘用水全部挥发损耗，不外排。 项目水平衡及污水走向情况见下图： 图1-3 项目水平衡图（m3/d） （2）排水 洗车废水经沉淀池处理后循环使用；生活污水进入化粪池，定期清掏用于农肥；喷淋抑尘用水全部挥发或进入物料，无废水产生。 2、供电 项目用电由当地电网供给。 3、供暖与制冷 项目生活区供暖、制冷采用分体式空调。 五、劳动定员及工作制度 项目运营期劳动定员7人，均为附近村民，厂区内仅提供休息的宿舍不提供用餐，年工作300天，每天工作8小时。 六、厂区平面布置 项目厂区呈长方形分布，项目总体布置合理，功能分区明确，生产、办公、辅助设施较为齐全。项目平面布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，建设前项目地内为一片空地，不存在原有污染情况。项目目前已建成，由于没有环保手续，属于停产整改阶段，环评要求：待相关手续完备后，才能继续生产。根据现场勘查，项目存在的主要环保问题及整改措施见下表： 表1-8 主要环境问题及整改措施 序号 主要环境问题 整改措施 1 1#生产线布袋除尘器未设置排气筒 增加1根23m高排气筒（1#） 2 2#生产线未设置扬尘治理措施 在喂料机、鄂破机、反击破、振动筛上方安装集气罩（4个），粉尘经粉尘经集气罩收集后通过1套脉冲布袋除尘器（2#，处理效率99.9%）处理，最终经1根23m高排气筒（2#）排放 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 西咸新区位于西安、咸阳两市建成区之间，西起茂陵及涝河入渭口，东至包茂高速，北至规划中的西咸环线，南至京昆高速，规划区范围882平方公里，东西横贯50公里，南北扩展5-10公里。 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，规划总面积159.3平方公里。辖区内包含建章路街办、三桥街办、斗门街办、高桥街办、沣东街道等。 本项目位于沣东新城上林街道北槐村12号，项目地理位置详见附图1。 二、地形、地貌 西咸新区沣东新城地貌类型属于渭河冲击平原，地势南高北低。由北向南，依次为河漫滩及一、二、三级阶地。最高点位于三级阶地上的广大门村和孙家湾村附近，高程411m。最低点在草滩镇贾家滩村北的渭河滩上，高程364.3m。西部河漫滩和一级阶地非常开阔，东部阶地紧凑高耸。二、三级阶地东高西低，河漫滩与一级阶地转为西高东低。 项目所在地属于渭河阶地区，地势较平坦，地形地貌单一，基本无障碍物等。地质条件简单，无不良地质构造。地址单元属于渭河阶地，该单元上层为砂质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水位埋深一般在8-10m，对建筑物基础不会造成不良影响。 项目所在地地理位置优越，地势平坦，道路交通便利，适于本项目的建设。 三、气候、气象 沣东新城属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明。冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪；春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，气温速降，降霖明显。年日照时数1983~2267小时，日照百分率41~51%。气温平均日较差10.0~12.0℃，极端最高气温41.8℃ （1998年6月21日)，极端最低气温-20.6℃（1955年1月11日）。平均早霜日10月28日，终霜日4月3日，无霜期182~236天。近5年平均气温 15.0℃，冬季最冷月12月平均气温1.3℃，夏季最热月7月平均气温28.0℃，春季4月平均气温16.7℃，秋季10月平均气温 14.4 ℃。冬季寒冷，夏季炎热。年降水量550.5mm，降水多集中在6~10月，占年降水的75.1%，其中9月最多，占20.0%， 为110.2mm。沣东新城大气稳定度分类中，中性D类频率高达35.3~40.1%；稳定类的E、F类频率各占20%左右；不稳定的A~C类总和占20%，A类极少发生，占0.3%。 沣东新城年平均风速1.8m/s，全年主导风向为东北风（NE）。 四、水文 项目所在地地表水系为黄河流域渭河水系，境内渭河流长约32km，流向由西向东，河床宽220～1100m，年平均流量183m3/s，最大流量7220m3/s，最小流量4m3/s，平均含沙量34.5kg/m3。 沣河为渭河右岸支流，位于关中中部西安西南，正源沣峪河源出长安县西南秦岭北坡南研子沟，流经喂子坪，出沣峪口，先后纳高冠、太平、潏河，北行经沣惠、灵沼至高桥入咸阳市境，与渭河平行东流，在草滩农场西入渭。全河长78 公里，平均比降8.2‰，流域面积1386平方公里，平均径流量4.8亿立方米。 根据现场踏勘，项目最近地表水体为厂址西侧约300m处的沣河。 五、生态环境概况 项目位于城市郊区，植被主要为人工植被，针叶林、阔叶林、针阔混交林以及农田经济林，其中农田经济占规划区面积最大，其他依次为阔叶林，针叶林，混交林，自然植被较少；区内动物种类数目较少，常见的有狗、猫、麻雀、燕子、喜鹊、老鼠等。生物多样性简单。本项目评价范围内未发现各级珍惜野生动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本次区域环境空气质量达标判定采用陕西省生态环境厅办公室于2020年1月23日发布的《环保快报-2019年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中的数据。 本次评价采用《快报》附表4中2019年度沣东新城空气质量状况统计结果进行区域环境质量达标判定。统计结果见下表所示。 表3-1 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 超标倍数 达标情况 SO2（μg/m³） 年平均质量年浓度 7 60 0 达标 NO2（μg/m³） 年平均质量年浓度 46 40 0.15 不达标 PM2.5（μg/m³） 年平均质量年浓度 64 35 0.83 不达标 PM10（μg/m³） 年平均质量年浓度 102 70 0.46 不达标 CO（mg/m³） 24小时平均第95百分位浓度 1.6 4.0 0 达标 O3（μg/m³） 日最大8小时平均第90百分位浓度 159 160 0 不达标 根据统计结果可知，沣东新城2019年SO2的年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位浓度、臭氧日最大8小时平均第90百分位浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，二氧化氮、颗粒物PM10、颗粒物PM2.5均超出《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，属于不达标区。 （2）特征污染物 本次环境空气特征因子现状监测引用陕西阔成检测服务有限公司对陕西华特星元器件研究所有限公司特种电阻、电容及陶瓷结构件研发、生产项目的环境空气质量现状监测结果（KC2020HB01125，见附件），陕西华特星元器件研究所有限公司位于本项目东侧2.1km处，且监测时间在三年以内，因此现状监测数据引用可行，具体如下： （1）监测项目 总悬浮颗粒物 （2）监测时间及点位 监测时间：2020年1月6日-2020年1月12日，连续监测7天； 监测点位：陕西华特星元器件研究所有限公司（1#）、下风向沣水园小区（2#）共2个监测点位。 （3）监测频次 总悬浮颗粒物24小时平均值每天采样1次，连续采样7天。 （4）采样和分析方法 采样和分析方法按照国家环保部颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T 194-2017）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。 表3-2 环境空气监测项目分析方法 监测项目 监测方法 检出限 总悬浮颗粒物 重量法GB/T 15432-1995 0.001mg/m3 （5）监测结果 监测结果整理后下表： 表3-3 环境空气质量（特征因子）现状监测结果 内容 监测点 监测因子 浓度范围 （mg/m3） 质量标准 （mg/m3） 超标率 最大超标倍数 1#陕西华特星元器件研究所有限公司 总悬浮颗粒物 （24小时均值） 0.209-0.227 0.3 0 0 2#下风向沣水园小区 总悬浮颗粒物 （24小时均值） 0.207-0.228 0.3 0 0 由上表监测结果可知：项目所在区域环境空气质量监测中总悬浮颗粒物的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（HJ 3095-2012）表2规定浓度限值。 2、声环境质量现状 项目声环境质量现状委托陕西博润检测服务有限公司进行了实测（№：BRX2012029，见附件），监测结果如下： （1）监测时间和点位 监测时间：2020年12月31日-2021年1月1日，2天，分昼间、夜间两个时段进行监测。 监测点位：由于项目北侧和东侧紧邻在生产的其他企业，不满足监测条件，因此在项目生产车间南侧和西侧空置厂房边界以及西侧160m处的陕西明善博物馆共设置3个监测点位，各监测点位选取了厂界噪声最大点处，各监测点位均具有可代表性，噪声监测点位见附图4。 （2）评价标准及方法 评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中2类标准。 评价方法采用环境噪声监测数据统计的等效连续A声级与所执行的环境标准相比较，确定评价区声环境质量是否达标。 （3）监测结果与评价 监测结果整理见下表。 表3-4 声环境质量监测结果 单位：LeqdB（A） 监测点位 厂（场）界外1m处〔Leq：dB（A）〕 标准值 2020.12.31 2021.1.1 昼间 夜间 昼间 夜间 1#厂界南侧 51 45 52 46 昼间60夜间50 2#厂界西侧 52 43 50 44 3#陕西明善博物馆 48 44 49 43 昼间60夜间50 上表监测结果可知，项目西、南厂界以及陕西明善博物馆环境质量监测结果能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3、地表水环境质量现状 本次地表水环境质量情况采用西安市环境监测站发布的“2020年11月份西安市水环境质量月报”，根据该月报结果：西安市渭河流域水系共设置市控及以上地表水监测断面33个，11月实际监测25个。11月监测结果表明，全市地表水系水质为轻度污染，Ⅰ～Ⅲ类水质断面17个，占68%；Ⅳ～Ⅴ类水质断面5个，占20%；劣Ⅴ类水质断面3个，占12%。 其中沣河监测断面为三里桥，沣河水功能区划为Ⅳ类，11月沣河三里桥断面水质评价结果为Ⅲ类，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 经调查，本次评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地保护区等特殊环境敏感目标，无重要军事设施，无重点保护动物。项目周边主要环境保护目标及保护级别见下表。 表3-5 主要环境保护目标 保护内容 名称 坐标/m 保护对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X Y 环境 空气 陕西明善博物馆 108.751189 34.310525 村民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 W 160 北槐村 108.755980 34.314154 NE 220 大秦上林苑 108.757975 34.312355 E 260 声环境 陕西明善博物馆 108.751189 34.310525 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 W 160 地表水 沣河 / / 中河 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准 W 300

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值如表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 级别 污染物 标准限值 1小时平均 24小时平均 年平均 二级 SO2（μg/m3） 500 150 60 NO2（μg/m3） 200 80 40 CO（mg/m3） 10 4 / O3（μg/m3） 200 160（日最大8h平均） / PM10（μg/m3） / 150 70 PM2.5（μg/m3） / 75 35 TSP（μg/m3） / 300 200 二、声环境质量标准 项目区环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，其标准值见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 区域名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 项目区 《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准 dB（A） 60 50 三、地表水环境质量标准 沣河水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及无组织排放监控浓度限值。 表4-3 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级（kg/h） 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120 23 11.03 周界外浓度最高点 1.0 二、废水 项目无废水外排。 三、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表4-4 噪声排放标准 单位：dB（A） 监测点 执行标准 级别 标准限值 昼间 夜间 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 四、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)及修改单（环境保护部2013年第36号）中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指标 | 根据工程的排污特点和国家污染物总量控制的要求，总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮、重点行业工业烟尘和挥发性有机物（VOCs）。本项目生产废水不外排；生活污水清掏肥田不外排，不申请废水总量；不排放总量控制的相关废气因子；因此不需要申请总量。 |

# 建设项目工程分析

主要污染工序及产污环节 一、施工期 本项目施工期已结束，本次环评不再对施工期环境影响进行分析。 二、运营期 图5-1 建筑垃圾资源化利用工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： （1）建筑垃圾采用全密闭垃圾车从排放地运进本项目原料堆场。根据《西安市建筑垃圾管理条例》相关规定，建筑垃圾运输车辆密闭、整洁。因此进入本项目场地的建筑垃圾运输车全部是由建筑垃圾排放地派出的全密闭垃圾车。 （2）进入场地的垃圾车带有自卸功能，直接将建筑垃圾倒入建筑垃圾堆场堆放。 （3）建筑垃圾由铲车倒入振动给料机经振动给料机进入颚式破碎机，破碎后经除铁器除铁、人工分拣后，物料通过输送带输送到反击破碎机中，经破碎后再通过输送带进入振动筛上，筛分出不同规格的成品（0～5mm、5～10mm、10～20mm、20～30mm）通过皮带输送机输送至成品堆场，皮带末端带有筛子拦截如绳子、塑料袋等轻质杂质。筛分完成的骨料作为产品外售。 项目车辆维修均依托附近的修理厂，设备维修由专业维修人员上门进行，维修产生的废油和含油抹布等废物由维修人员带走处置，不在厂区范围内处置。 本项目运营期主要污染工序见下表： 表5-1 运营期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 废水 车辆清洗废水 车辆清洗 COD、SS 生活污水 职工生活 COD、BOD5、SS、氨氮 废气 建筑垃圾破碎、筛分粉尘 破碎、筛分工序 颗粒物 投料、装卸粉尘 装卸工序 颗粒物 皮带输送粉尘 物料输送工序 颗粒物 堆场扬尘 原料堆放 颗粒物 运输扬尘 运输过程 颗粒物 噪声 生产设备、运输车辆噪声 生产活动 机械噪声 固废 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 生产 除杂工序 杂质、钢筋、木材、塑料等 泥沙 废水处理 泥沙 除尘器集尘 废气处理 粉尘

主要污染工序 施工期 本项目施工期已结束，本次环评不对施工期再进行分析评价。 运营期 本项目已建成，由于企业目前处于停产整顿阶段，故无法进行污染源监测，本次环评污染源分析以实际调查和推算为主。 1、废气 项目运营期产生的废气主要为建筑垃圾破碎、筛分粉尘、皮带输送粉尘、堆场扬尘、装卸粉尘、车辆运输扬尘。 （1）建筑垃圾破碎、筛分粉尘 项目破碎、筛分等工序均在厂房内完成，厂房采用全封闭结构，物料基本与外部隔绝。 本项目采用给料机下料，使用颚式破碎机对大块建筑垃圾粗破，再经反击破碎机二次破碎，然后经振动筛筛分后得到不同粒径的成品。参照J.A奥里蒙、G.A久兹等编译的《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科技出版社）第十八章中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，粒料加工过程中第一级破碎和筛分工序粉尘产污系数可取0.05kg/t破碎料；二级破碎及筛分工序的粉尘的产污系数取0.05kg/t破碎料，分选工序粉尘产污系数可取0.15kg/t破碎料；项目建筑垃圾处理量为10万吨/a，因此一级破碎、筛分工序产生粉尘量为5t/a，二级破碎、筛分工序产生粉尘量为5t/a，筛选工序产生粉尘量为15t/a。 建设单位已采取下列措施控制粉尘的产生： ①建设全封闭车间，生产设备均位于密闭车间内； ②生产车间上方设置了喷淋装置， ③1#生产线喂料机、振动筛、鄂破机上方安装有集气罩（2个），粉尘经集气罩收集后通过1套脉冲布袋除尘器（1套，处理效率99.9%）处理后车间内无组织排放，风机风量为20000m3/h。具体环保设施照片如下： 封闭式生产车间 车间顶部喷淋洒水系统 振动筛集气罩 1#布袋除尘器 本次环评提出以下整改措施： ①在1#生产线的鄂破机和反击破设备上方增加2个集气罩，集气罩管道接通已安装的1#脉冲式布袋除尘器，1#生产线的喂料机、鄂破机、反击破、振动筛产生的粉尘经集气罩（4个，收集效率95%）收集后通过1台脉冲式布袋除尘器（1#，除尘效率99.9%）处理后通过1根排气筒（1#）排放，排气筒高度为23m。 ②在2#生产线的喂料机、鄂破机、反击破、振动筛上方安装集气罩（4个）和1台脉冲式布袋除尘器，2#生产线产生的粉尘经集气罩（4个，收集效率95%）收集后通过1台脉冲式布袋除尘器（2#， 除尘效率99.9%）处理后通过1根排气筒排放，排气筒高度为23m。 项目车间在各产生点上方设置有喷淋装置（生产期间全程进行喷淋），可有效去除90%的无组织粉尘，再经厂房隔挡，可去除95%的粉尘，经过两道工序后，项目产生的无组织粉尘仅有少部分粉尘逸散出厂房，项目无组织粉尘产生量为1.26t/a，经喷淋除尘、厂房隔挡后，排放量为0.0025t/a。 项目破碎、筛分工序粉尘产排情况见下表： 表5-2 破碎、筛分粉尘产排情况一览表 排放 方式 排放源 污染物 产生情况 处理措施 排放情况 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 有组织 1#排气筒 PM10 11.87 247 4.95 集气罩+布袋除尘器；效率≥99.9% 0.012 0.25 0.005 2#排气筒 PM10 11.87 247 4.95 0.012 0.25 0.005 无组织 破碎、筛分 TSP 1.26 / 0.521 喷淋除尘、厂房隔档 0.006 / 0.0025 （2）装卸粉尘 原料铲装时对于机械落差产生的起尘量按照秦皇岛码头装卸起尘量计算，公式如下： 式中：H—物料落差，m； U—气象平均风速，m/s； W—物料含水率，%； Q—物料起尘量，mg/s。 本项目目前已采取了下列措施控制粉尘的产生：砂石料仓库为半封闭，并且物料仓库设置了喷雾抑尘装置（装卸作业时全程进行喷淋），经喷淋后，砂石含水一般控制在8%左右。具体环保设施照片如下： 厂房内的原料堆场 本项目建筑垃圾在装卸过程中，物料落差约为1.5m，由于原料储存在料仓中，室内区域属于静风区，平均风速约为0.2m/s，根据上式计算，物料起尘量Q=15.1mg/s，物料装卸时间以1500h/a计，则装卸粉尘产生量约为0.082t/a。 （3）车辆运输扬尘 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关，采用车辆运输道路扬尘经验公式，对单位车辆在不同路面清洁度下的道路扬尘进行计算。车辆道路扬尘产生量选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 式中：Q——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V——汽车速度（km/h）； W——汽车质量（t）； P——道路表面粉尘量（kg/m2）。 项目原料及产品运输量合计20万t/a，每天运输量约为667t。需要载重为40t 的汽车17辆·次/天。本项目不配备运输车辆，车辆均来自外部专业运输队伍，空载、负载重量分别为15t/辆、45t/辆。汽车平均运速15km/h，道路表面积尘量以0.1kg/m2计，则道路扬尘量在空载与负载情况下分别为0.227kg/（km·辆）、0.577kg/（km·辆），车辆在厂内行驶距离约100m，运输次数为17次/天，5100次/a，则空载车辆起尘量为0.116t/a，负载车辆起尘量为0.294t/a，合计0.41t/a。 本项目已对入厂道路进行了硬化、设置了进出厂车辆清洗设施、负载车辆覆盖防尘网、限载限速，厂区即是厂房均采取封闭措施。具体环保设施照片如下： 洗车设施及沉淀池 运输道路硬化 在采取以上措施后，起尘量可减少98%，则运输车辆起尘量为0.008t/a。 （4）皮带输送粉尘 本项目车间内物料输送采用皮带输送，皮带输送机为密闭装置，且放置于全封闭厂房内。因此，输送过程中产生粉尘量很少，均在车间内沉降，本次评价不对其进行量化分析。 （5）堆场扬尘 项目原料为建筑垃圾，粒径一般大于20mm，原料和成品均堆存在车间内的堆放区内。堆场起尘主要与物料颗粒、起动风速、含水率等因素相关。本项目建筑垃圾原料粒径较大，同时原料堆放区和成品堆放区均在封闭车间内，车间上方安装了喷淋装置，定时进行洒水抑尘，减少扬尘的产生，厂界四周设置了防尘网，因此，原料及成品堆存过程基本无扬尘产生。具体环保设施照片如下： 厂区四周防尘网 原料堆场位于车间内 成品堆场位于车间内 封闭车间内部 2、废水 项目运输车辆清洗废水产生量为1.53m3/d，459m3/a经三级沉淀池（12m3）处理后回用，项目生活污水经化粪池处理后由当地农民定期清掏；喷淋抑尘用水全部挥发损耗，不外排。 洗车设施及沉淀池 化粪池 车辆冲洗废水主要污染物为SS，经类比分析，SS产生浓度为1500mg/L，则SS产生量为0.69t/a。建设单位已建设1座三级沉淀池，总容积为12m3。 本项目生活污水主要为盥洗废水，废水产生量为0.20m3/d、60m3/a，根据《社会区域类环境影响评价》教材中推荐的生活污水排水水质，生活污水中各污染物浓度为：COD：300mg/L、BOD5：160mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：25mg/L，据此算得项目外排污水中的污染物情况见下表。 表5-3 水污染物产生情况一览表 污染物 项目 COD BOD5 SS NH3-N 废水排放量 产生浓度（mg/L） 300 160 220 25 60m3/a 产生量（t/a） 0.018 0.010 0.013 0.002 3、噪声 本工程噪声设备主要有破碎机、振动筛等运行设备噪声及车辆运输产生噪声。 各设备目前采取的降噪措施有：①选用了低噪声设备，②设备室内放置，③基础减振，④厂房隔声，采取以上措施后，降噪量为15~25dB（A），项目主要噪声源及排放情况见下表。 表5-4 噪声源声级值 序号 噪声源 数量（台） LAeq（dB） 1 振动给料机 2 70 2 颚式破碎机 2 95 3 反击式破碎机 4 95 4 振动筛 2 95 5 输送皮带 8 65 6 运输车辆 / 70 7 除尘器风机 2 95 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要是除铁过程产生的废铁及拦截的轻物质、除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣及生活垃圾。 （1）除铁过程产生的废铁及浮选的轻物质 根据建设单位提供的经验数据，除铁过程产生的废铁及拦截的轻物质产生量为原料的万分之一，算得除铁过程产生的废铁（含废钢筋）为10t/a，拦截的轻物质产生量约为1t/a。废铁（含废钢筋）及轻物质出售给物资回收机构。 （2）除尘器收集的粉尘 根据工程分析，除尘器收集的粉尘量为23.72t/a，粉料收集后回用于生产。 沉淀池沉渣 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，车辆冲洗废水产生量为459m3/a，泥沙含量为0.69t/a，沉淀池沉淀效率以75%计算，则沉淀池沉渣产生量约为0.52t/a，定期清理出来的沉渣回用于生产。 （4）生活垃圾 项目共有员工7人，职工在日常生活产生的生活垃圾按照0.5kg/人·天，则项目生活垃圾产生量为1.05t/a。生活垃圾交环卫部门统一清运。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#排气筒 | 有组织 | 粉尘 | 247mg/m3，11.87t/a | 0.25mg/m3，0.25t/a |
|  | 2#排气筒 | 有组织 | 粉尘 | 247mg/m3，11.87t/a | 0.25mg/m3，0.25t/a |
| 、 | 堆场 | 无组织 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  | 破碎、筛分 | 无组织 | 颗粒物 | 1.26t/a | 0.0025t/a |
|  | 皮带输送 | 无组织 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  | 运输扬尘 | 无组织 | 颗粒物 | 0.41t/a | 0.008t/a |
|  | 装卸 | 无组织 | 颗粒物 | 0.082t/a | 0.082t/a |
| 水 污 染 物 | 车辆冲洗废水 459m3/a | SS | 1500mg/L，0.69t/a | 沉淀后回用，不外排 |
|  | 生活污水 60m3/a | COD | 300mg/L，0.018t/a | 定期清掏、不外排 |
|  |  | BOD5 | 160mg/L，0.010t/a |  |
|  |  | SS | 220mg/L，0.013t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.002t/a |  |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 员工生活垃圾 | 1.05t/a | 环卫部门统一清运 |
|  | 轻物质拦截 | 轻物质 | 1t/a | 收集外售再利用 |
|  | 除铁器 | 废铁 | 10t/a |  |
|  | 废气处理 | 除尘器收集粉尘 | 23.72t/a | 收集回用于生产 |
|  | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 0.52t/a | 收集回用于生产 |
| 噪 声 | 本项目运营期主要噪声源为生产设备噪声，其噪声声压级在65~95dB（A），采取隔声、减振等措施后，噪声值源强可降低15～25dB(A)。 |
| 主要生态影响（不够可附另页） 项目区域内没有国家保护动植物。项目的建设过程中通过加强植树种草，绿化厂区周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目施工期已结束，本次环评不再对施工期环境影响进行分析。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运营期产生的废气主要为堆场粉尘、投料、破碎、筛分生产线产生的粉尘、皮带输送过程产生的粉尘、装卸过程产生粉尘。 （1）废气达标排放分析 ①有组织 项目1#和2#生产线建筑垃圾破碎筛分粉尘经集气罩收集后分别通过1台脉冲式布袋除尘器处理后分别经1#和2#排气筒排放。项目1#、2#排气筒高度均为23m，2个排气筒间距约为60m，彼此之间距离大于高度之和，因此不需要排气筒等效计算。 根据前文工程分析可知，项目1#、2#排气筒有组织颗粒物排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放浓度及排放速率的要求。 ②无组织 1）装卸粉尘 本项目砂石料仓库为半封闭，并且物料仓库设置了喷雾抑尘装置，可有效减少砂堆起尘量，根据前文工程分析可知，项目装卸扬尘产生量为0.082t/a。 2）车辆运输粉尘 本项目生产使用的建筑垃圾和产品采用汽车运输，汽车运输过程中易产生扬尘，本项目已对厂区地面进行了硬化、设置了进出厂车辆清洗设施、负载车辆覆盖防尘网、限载限速，道路两边安装了喷淋降尘装置，在采取以上措施后，起尘量可减少98%，则运输车辆起尘量为0.0025t/a。 3）皮带输送粉尘 本项目建筑垃圾经皮带输送机输送至破碎机进行破碎，项目使用的皮带输送机为密闭装置，因此，输送过程中产生粉尘量很少，均在车间内沉降。 4）堆场粉尘 本项目建筑垃圾原料粒径较大，同时原料堆场在堆放过程中覆盖防尘网，堆场周边设置雾化喷头，因此，原料堆存过程基本无扬尘产生。 项目成品堆放设置半封闭料棚，料棚内基本无自然风，因此成品堆场因风力作用产生的扬尘极小，仅在产品卸料过程产生少量扬尘，本项目已在料仓顶部设置了喷淋装置，在卸料过程进行喷淋降尘，使砂石保持一定湿度，绝大多数粉尘可沉降，外排粉尘量极少。 综上，项目无组织粉尘经各项措施处理后总排放量为0.0845t/a，根据预测结果，项目无组织粉尘最大落地浓度为0.8097µg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度要求。 （2）影响预测 ①预测参数 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型对废气进行预测，预测参数见下表。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 TSP 24小时平均 900 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 PM10 24小时平均 450 注：颗粒物预测时取24小时平均值的3倍。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 510000 最高环境温度/℃ 42 最低环境温度/℃ -19.7 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿润 是否考虑地形 考虑地形 □是 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ②污染源参数 表7-3 点源预测参数表 名称 污染物 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 排气量m3/h 烟气流速/m/s 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放速率 kg/h 1#排气筒 PM10 108.753547 34.310624 381 23 0.8 20000 11.06 20 2400 0.005 2#排气筒 108.753469 34.311119 381 23 0.8 20000 11.06 20 2400 0.005 本次评价将厂区作为无组织排放面源考虑，项目污染源排放预测内容如下： 表7-4 面源预测参数表 名称 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/（m） 年排放小时数/h 排放速率 （kg/h） 厂区 381 133 75 18 7200 TSP 0.0025 ③预测结果 有组织排放预测结果见下表： 表7-5 有组织颗粒物（PM10）预测结果一览表 下风向距离/m 1#排气筒 2#排气筒 预测质量浓度/（µg/m3） 占标率/% 预测质量浓度/（µg/m3） 占标率/% 100 0.037 0.0082 0.037 0.0082 200 0.0252 0.0056 0.0252 0.0056 300 0.0175 0.0039 0.0175 0.0039 400 0.0131 0.0029 0.0131 0.0029 500 0.0113 0.0025 0.0113 0.0025 600 0.0119 0.0027 0.0119 0.0027 700 0.0121 0.0027 0.0121 0.0027 800 0.0119 0.0026 0.0119 0.0026 900 0.0115 0.0026 0.0115 0.0026 1000 0.0117 0.0026 0.0117 0.0026 1100 0.0118 0.0026 0.0118 0.0026 1200 0.0117 0.0026 0.0117 0.0026 1300 0.0116 0.0026 0.0116 0.0026 1400 0.0113 0.0025 0.0113 0.0025 1500 0.011 0.0025 0.011 0.0025 1600 0.0107 0.0024 0.0107 0.0024 1700 0.0104 0.0023 0.0104 0.0023 1800 0.0101 0.0022 0.0101 0.0022 1900 0.0097 0.0022 0.0097 0.0022 2000 0.0094 0.0021 0.0094 0.0021 2100 0.0091 0.002 0.0091 0.002 2200 0.0088 0.002 0.0088 0.002 2300 0.0085 0.0019 0.0085 0.0019 2400 0.0082 0.0018 0.0082 0.0018 2500 0.0079 0.0018 0.0079 0.0018 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.0393 0.0087 0.0393 0.0087 下风向最大质量浓度出现距离/m 71 71 0.0087 D10%最远距离/m / / 无组织排放预测结果见下表： 表7-6 无组织颗粒物（TSP）预测结果一览表 下风向距离/m 厂区 预测质量浓度/（µg/m3） 占标率/% 100 0.7597 0.0844 200 0.2904 0.0323 300 0.1634 0.0182 400 0.1095 0.0122 500 0.0805 0.0089 600 0.0626 0.007 700 0.0507 0.0056 800 0.0423 0.0047 900 0.036 0.004 1000 0.0311 0.0035 1100 0.0273 0.003 1200 0.0242 0.0027 1300 0.0217 0.0024 1400 0.0197 0.0022 1500 0.0179 0.002 1600 0.0164 0.0018 1700 0.0152 0.0017 1800 0.014 0.0016 1900 0.0131 0.0015 2000 0.0122 0.0014 2100 0.0115 0.0013 2200 0.0109 0.0012 2300 0.0103 0.0011 2400 0.0098 0.0011 2500 0.0093 0.001 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.8097 0.09 下风向最大质量浓度出现距离/m 86 D10%最远距离/m / 由以上预测结果可知，本项目1#排气筒、2#排气筒有组织污染源排放颗粒物占标率最大为0.0087%；无组织面源占标率最大为0.09%，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价工作等级为三级，不需要进行进一步预测与评价。 （3）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），当存在污染物无组织排放情况时，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气防护距离。 经计算，本项目无组织废气厂界不存在超标点，不需设置大气防护距离。大气自查表见附表。 （4）废气治理措施可行性分析 布袋除尘器工作原理：布袋除尘器是当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起预收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部清洁室，汇集到出风口排出，含尘气体通过滤袋净化的过程中，随着时间的增加而积附在滤袋上的粉尘越来越多，增加滤袋阻力，致使处理风量逐渐减少，为正常工作，要控制阻力在一定范围内，必须对滤袋进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀，气包内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的滤袋内，滤袋瞬间急剧膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋得到再生。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体。由此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过，保证除尘系统运行。 项目无组织排放主要为装卸、皮带输送、运输、堆场等产生的无组织粉尘，项目生产设备为封闭设备，原料及成品放置于封闭的车间内，且厂区定期进行喷淋洒水抑尘，采取以上措施后项目无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度要求，对周边环境影响较小，措施可行。 （5）排气筒高度符合性分析 项目厂房高度为18m，项目周边200m范围内均为生产企业厂房，厂房高度均等于或小于18m，因此项目1#和2#排气筒高度为23m，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中排气筒高度规定，相应高度的排气筒排放速率执行标准根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）附录B中内插法计算为11.03kg/h，本项目颗粒物排放速率为0.005kg/h满足该值。 2、地表水环境影响分析 （1）生产废水 项目运输车辆清洗废水经三级沉淀池（12m3）处理后循环使用，喷淋抑尘用水全部挥发损耗，不外排。 （2）生活废水 根据公用工程分析，生活污水产生量为60m3/a。生活污水水质简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。 项目生活污水进入化粪池（容积12m3），定期清掏肥田，不外排。 综上分析，本项目废水均不外排，对周围环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 （1）设备噪声 ①噪声源强 本项目噪声源主要为破碎机、筛分机和风机等设备运转产生的噪声以及运输车辆噪声，噪声值在65dB（A）~95dB（A）之间，其防护措施主要通过建筑物隔声、合理布局、基础减振等削减设备噪声，基础减振，加强车间门窗密闭性，定期保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行，通过以上措施可使其噪声强度降低15~25dB（A）。 表7-7 项目噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 （台/套） 单台设备噪声源强dB（A） 降噪措施 降噪后噪声源强dB（A） 声源 类型 坐标（X、Y） 1 振动给料机 2 70 选用低噪声设备，厂房隔声、减振等措施 45 频发 15，67 29，50 2 颚式破碎机 2 95 70 频发 15，75 29， 44 3 反击式破碎机 4 95 70 频发 15，81 15，87 29，38 29，32 4 振动筛 2 95 70 频发 15，96 28，25 5 输送皮带 8 65 45 频发 10，102 14，102 18，102 22，102 34，15 30，15 25，15 22，15 6 除尘器风机 2 95 70 频发 9，85 36，46 备注：环保措施后数值相对应的参考点位为车间外一米处。 ②预测模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测选用点声源衰减计算公式： 1）点声源衰减 某个噪声源在预测点的声压级为： 式中： Lp(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0－参考位置距声源中心的位置，m； r－声源中心至预测点的距离，m； 2）室内声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中： LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；本项目取25dB(A)。 α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 3）噪声叠加计算模式 式中：L—叠加后总声压级，dB(A)； N—声源个数。 ③预测结果 根据环安噪声预测软件，项目噪声预测结果见下表。 表7-8 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 昼间 夜间 标准值 本底值 贡献值 预测值 本底值 贡献值 预测值 1#东厂界 / 34.4 / / 34.4 / 昼间60 夜间50 2#南厂界 52 40.3 / 46 40.3 / 3#西厂界 52 47.3 / 44 47.3 / 4#北厂界 / 34.7 / / 34.7 / 5#陕西明善博物馆 49 3.2 49 44 3.2 44 从上表可以看出，本项目运营期产噪设备采取措施后，经预测各厂界的昼、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；西侧陕西明善博物馆昼夜间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，项目通过对高噪声设备采取隔声、减振降噪措施，厂界噪声可以达标排放，不会改变周边声环境质量现状，对外界声环境影响可接受。 项目机动车辆行驶噪声声级约为65dB（A），属间歇性发生。一般情况下，将车速限制在15~20km/h以下时，可使车辆行驶噪声降低10~15dB（A）左右，对本项目内行驶车辆限速行驶速度不得高于20km/h，车辆进入项目内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车场秩序，能有效降低车辆量噪声，能够实现达标排放。 为进一步减少噪声对周边环境的影响，环评要求企业： ①企业生产时车间门窗关闭； ②对生产车间进行合理布局，尽量将高噪声设备布置在车间中心位置； ③加强设备的日常维护，避免非正常噪声的产生； ④加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 综上，本项目产生的噪声在采取措施的前提下，可实现达标排放，对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为除铁过程产生的废铁及浮选的轻物质、除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣和生活垃圾。 废铁及轻物质收集后外售再利用；除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣回用于生产。员工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 综上，本项目固废均能得到妥善处置，不会对环境造成污染。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A规定，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目划分为四类，本项目属于其中的Ⅳ类项目，无需进行地下水评价。 在项目运营过程中，应做好化粪池和沉淀池的池底防渗，以减少污水下渗对地下水造成影响。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目对土壤环境可能产生的影响属于污染影响型，污染影响型评价等级的确定主要依据项目类别、占地规模和土壤环境敏感程度等参数进行确定，本建设项目占地面积＜5hm2，属于小型占地规模。土壤环境影响评价等级划分详见表7-9至表7-11。 表7-9 项目类别划分 行业类别 I类 II类 III类 本项目情况 环境和公共设施管理业 危险废物利用及处置 采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用 本项目不涉及I类、II类中的所有工序，属于III类 表7-10 土壤环境敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 本项目情况 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 本项目占地为建设用地，项目所在地东、西、北侧均为工业企业，南侧为空地，项目土壤敏感程度为不敏感 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-11 评价工作等级划分表 项目类别 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 依据以上判定，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 三、环境管理及竣工验收 1、环境管理 公司应成立专门的环保管理机构，公司法人作为环保第一责任人负责全公司的环保工作，成立的环保管理机构设兼职环境保护管理人员1-2名。环保管理机构的主要职责如下： （1）贯彻执行国家和地方有关环境保护政策、法规、标准等，正确处理生产发展与环境保护的统一关系。 （2）组织制定、实施公司环境保护管理规章制度，参与公司重大决策，并对决策中涉及环境保护方面的利与弊有明确意见。 （3）领导和组织对生产区环境质量的例行监测工作和各种污染物排放监测工作，掌握和控制污染防治措施的贯彻落实。 （4）检查各部门环保设施的正常运行情况和环保设备的维修，特别是确保粉尘、废气、噪声等主要污染物得到有效控制并达标排放。 2、营运期常规监测 运营期污染源监测计划见下表。 表7-12 运营期污染源监测计划表 污染源 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 大气 颗粒物 厂区上风向1个、下风向3个 4个 每年 1次 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级以及无组织标准限值 1#排气筒 1个 2#排气筒 1个 厂界噪声 Leq(A) 厂区四周边界 4个点 每季度 1次 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 3、环境保护竣工验收 营运期环保设施竣工验收建议清单见下表。 表7-13 项目环境保护竣工验收清单 污染种类 设施名称 型号规格 数量 效果 废气 集气罩+布袋除尘器+23m排气筒（1#） / 1套 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织排放标准 集气罩+布袋除尘器+23m排气筒（2#） / 1套 封闭成品库、密闭生产车间 / 配套 喷淋洒水设施 / 1套 车辆冲洗设施 / 1套 厂区四周设置防风抑尘围挡 20m 配套 废水 三级沉淀池 12m3 1座 满足环保要求 化粪池 12m3 1座 噪声 低噪声设备、隔声、减振等 / / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活垃圾收集桶 / 若干 符合环保要求 一般固废收集箱 / 配套 环境管理 建立健全环保档案，为保护和改善环境质量作好组织和监督工作 4、环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资171.2万元，占总投资的17.12%。项目环保工程及其投资见下表。 表7-14 环保投资一览表 污染种类 设施名称 型号规格 数量 投资（万元） 废气 集气罩+布袋除尘器+23m排气筒（1#） / 1套 20.0 集气罩+布袋除尘器+23m排气筒（2#） / 1套 封闭成品库、密闭生产车间 / 配套 计入主体工程 喷淋洒水设施 / 1套 10.0 车辆冲洗设施 / 1套 30.0 厂区四周设置防风抑尘围挡 20m高 441m 80 废水 三级沉淀池 12m3 1座 3.0 化粪池 12m3 1座 3 噪声 低噪声设备、隔声、减振等 / / 10.0 固废 生活垃圾收集桶 / 若干 0.1 一般固废收集箱 / 配套 0.1 运行维护费用 / / / 10.0 环境管理与监测费用 / / / 5.0 合计 / 171.2

5、污染物排放清单 表7-15 项目污染物排放清单 污染源 污染物 环保设施及运行参数 排放源强 总量指标 排放时段 排污口参数 执行标准 大气污染物 破碎、筛分 颗粒物 集气罩+布袋除尘器 0.25 t/a / 2400h/a 23m排气筒（1#） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值 颗粒物 集气罩+布袋除尘器 0.25 t/a / 23m排气筒（2#） 堆场 颗粒物 车间内沉降、洒水喷淋 少量 / / 皮带输送 颗粒物 喷淋洒水 少量 / 运输扬尘 颗粒物 道路硬化、进出厂车辆清洗、负载车辆覆盖防尘网、限载限速、喷淋降尘 0.008t/a / 装卸 颗粒物 喷淋洒水 0.082t/a / 水污染物 生产废水 SS 沉淀池（12m3）处理后回用 / / / 符合环保要求 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 化粪池（12m3） / / / 设备噪声 选用低噪声设备，隔声、减振等 45-70dB（A） / / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 员工生活垃圾 环卫部门统一清运 1.05t/a / / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001） 轻物质 收集外售再利用 1t/a 废铁 收集外售再利用 10t/a 除尘器收集粉尘 收集回用于生产 23.72t/a 沉淀池沉渣 收集回用于生产 0.52t/a

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎、筛分 | 有组织 | 颗粒物 | 集气管道+布袋除尘器+23m排气筒，2套 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级及无组织排放监控浓度限值 |
|  | 皮带输送 | 无组织 | 颗粒物 | 喷淋洒水 |  |
|  | 堆场 | 无组织 | 颗粒物 | 车间内沉降、洒水喷淋、覆盖防尘网 |  |
|  | 运输扬尘 | 无组织 | 颗粒物 | 道路硬化、进出厂车辆清洗、负载车辆覆盖防尘网、限载限速、喷淋降尘 |  |
|  | 装卸 | 无组织 | 颗粒物 | 喷淋洒水 |  |
| 水 污 染 物 | 车辆冲洗废水 459m3/a | SS | 三级沉淀池 | 沉淀后回用，不外排 |
|  | 生活污水 60m3/a | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 定期清掏、不外排 |
| 固体废物 | 员工生活 | 员工生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 轻物质拦截 | 轻物质 | 收集外售再利用 |  |
|  | 除铁器 | 废铁 | 收集外售再利用 |  |
|  | 废气处理 | 除尘器收集粉尘 | 收集回用于生产 |  |
|  | 沉淀池 | 沉淀池沉渣 | 收集回用于生产 |  |
| 噪 声 | 本项目运营期主要噪声源为生产设备噪声，其噪声声压级在65~95dB（A），采取隔声、减振等降噪措施后，厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围声环境质量带来明显变化。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目区域内没有国家保护动植物。项目的建设过程中通过加强植树种草，绿化厂区周围环境等措施，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目占地30亩（约13333.33m2），主要建设封闭式厂房、原料堆放区、成品堆放区、员工宿舍等，购置2条建筑垃圾综合利用生产线，年处理建筑垃圾10万吨。 2、环境质量现状 （1）大气：沣东新城2019年SO2的年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位浓度、臭氧日最大8小时平均第90百分位书浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，二氧化氮、颗粒物PM10、颗粒物PM2.5均超出《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，属于不达标区。 根据引用监测结果，项目所在区域环境空气质量监测中总悬浮颗粒物的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（HJ 3095-2012）表2规定浓度限值。 （2）声环境：项目所在地声环境昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、项目运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目有组织排放主要为破碎、筛分工序产生的粉尘，项目破碎机、振动筛产生粉尘的经布袋除尘器处理后通过2根23m高排气筒排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放浓度及排放速率的要求。 项目无组织排放主要为装卸、皮带输送、堆场扬尘、运输等产生的无组织粉尘，项目生产设备均放置于车间内，原料及成品放置于封闭的料库中，且厂区定期进行洒水抑尘，采取以上措施后项目无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度要求，对周边环境影响较小，措施可行。 （2）地表水环境影响分析 项目运输车辆清洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，生活污水进入化粪池，定期清掏肥田，不外排。 综上分析，本项目废水均不外排，对周围环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 本项目运营期产噪设备采取选用低噪声设备、厂房隔声、设备基础减振等措施后，经预测各厂界的昼夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标，西侧陕西明善博物馆昼夜间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）固废环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为除铁过程产生的废铁及浮选的轻物质、除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣以及生活垃圾。 废铁及轻物质收集后外售再利用；除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣回用于生产；员工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 （5）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A规定，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目划分为四类，本项目属于其中的Ⅳ类项目，无需进行地下水评价。 在项目运营过程中，应做好化粪池和沉淀池的池底防渗，以减少污水下渗对地下水造成影响。 （6）土壤环境环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A规定，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目划分为四类，本项目属于其中的III类项目，且项目项目土壤敏感程度为不敏感，因此无需进行土壤评价。 4、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施的基础上，该建设项目可行。 二、要求与建议 1、加强对环保设施的管理，确保污染物长期稳定达标排放； 2、项目运输物料和产品的过程中，应加强防护，尽量减少和避免散落； 3、在项目周边设置明显的限速和禁鸣标志，汽车进出时，应尽量减速、禁鸣，同时应加强出入车辆的管理，以减少车辆产生的噪声和尾气对环境的影响。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

一级保护区

二级保护区

准保护区

项目所在地

顶部装有喷淋系统