# 陕西瑞尔康环保科技有限责任公司

# 一次性淋膜纸杯、纸碗研发与销售项目

# 环境影响报告表

# （报批版）

陕西富途工程技术有限公司

二〇二一年一月

建设项目环境影响报告表

（报批版）

项 目 名 称：  一次性淋膜纸杯、纸碗研发与销售项目

建设单位(盖章)：   陕西瑞尔康环保科技有限责任公司

编制日期：2021年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制说明由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的，名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个字段）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国际填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距长界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论、确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他意议。

7、预审议见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 一次性淋膜纸杯、纸碗研发与销售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西瑞尔康环保科技有限责任公司 |
| 法人代表 | 李忠权 | 联系人 | 陈力 |
| 通讯地址 | 陕西省西安市沣东新城天章一路981号4号楼 |
| 联系电话 | 15353721216 | 传 真 | / | 邮政编码 | 710000 |
| 建设地点 | 陕西省西安市沣东新城天章一路981号4号楼 |
| 立项审 批部门 | 沣东新城行政审批 与政务服务局 | 批准文号 | 2020-611203-22-03-040752 |
| 建设性质 | 新建(改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2239 其他纸制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 12606 | 绿化面积 （平方米） | 800 |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中：环保 投资(万元) | 52 | 环保投资占总投资比例（%） | 1.73 |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2021年3月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 陕西瑞尔康环保科技有限责任公司成立于2020年，注册资本五千万元人民币，致力于新材料PLA纸杯的研发与生产应用，替代现有PE淋膜纸杯，做到可降解、环境污染小、可持续发展的目的。 陕西瑞尔康纸质容器有限责任公司与西安得力机电工程服务有限公司已签订土地使用权转让合同（转让合同及土地证见附件4），土地使用面积为12606m2，厂房及地面绿化、道路等基础设施均由西安得力机电工程服务有限公司建设。本项目建设单位陕西瑞尔康环保科技有限责任公司为陕西瑞尔康纸质容器有限责任公司的全资子公司，因此，陕西瑞尔康环保科技有限责任公司拟投资3000万元于陕西省西安市沣东新城天章一路981号4号楼（西安得力机电工程服务有限公司厂区内）进行纸杯、纸碗生产。本项目仅于入驻厂房时进行装修改造、设备的安装和调试等，不涉及土建施工等活动。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国 务院（17）682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的要求，“十九、造纸和纸制品业-38、纸制品制造中有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺类别”，需编制环境影响报告表。陕西瑞尔康环保科技有限责任公司委托我公司负责开展环境影响评价工作。接受委托后（委托书见附件1），我公司立即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了本项目环境影响报告表。 二、分析判定相关情况 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制类和淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策。且项目不属于国家发展改革委、商务部联合印发《市场准入负面清单（2020年版）》内禁止事项。同时，本项目已取得陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局关于本项目的企业投资项目备案确认书（项目代码：2020-611203-22-03-040752）。 因此，本项目符合国家及地方的产业相关规定。 2、与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）的相符性 本项目与西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）的相符性见表1。 表1 与西咸新区-沣东新城分区（2010-2020）的相符性 政策 政策要求 本项目实际情况 符合性 西咸新区-沣东新城规划（2010 -2020） 规划确定沣东新城定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 总体规划空间结构布局：“两带、七板块”， 周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园城市板块、建章路现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学城科技统筹板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态文化板块、镐京立体城市板块 本项目位于沣东新城天章一路981号4号楼，位于建章路现代产业板块。建章路现代产业板块重点发展高端装备制造业、节能环保等产业，建设成为西咸新区重要的创新型产业基地和先进制造业核心区。本项目纸杯、纸碗均为环保产品，符合建章路现代产业板块规划。 符合 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、 严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件 本项目为一次性淋膜纸杯、纸碗研发与销售项目，不属于“三高一低”企业。 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业 本项目正在办理环评手续，为一次性淋膜纸杯、纸碗研发与销售项目，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业。 符合 规划区内应按：“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则设计和建设给排水管网，实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理 本项目柔印机清洗废水经过废水处理设施处理后回用，不外排；生活污水与经油水分离器处理后的餐饮废水一起进入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入西安市第六污水处理厂 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响 本项目印刷及淋膜工序产生的有机废气经集气罩+二级活性炭吸附处理后由专用管道引至厂房顶部（高度15m）达标排放。食堂油烟经油烟净化器处理达标排放。不属于大气污染物排放量大的项目 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环 境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、厂房隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系 生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运；废油脂交由有处理资质的单位回收处理；一般固废集中收集固废暂存间统一外售；危险废物统一收集暂存危废暂存间，委托有处理资质的单位进行处理 符合 3、环境管理政策相符性分析 表2 环境管理政策相符性分析 政策 政策要求 说明 符合性 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号） 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排放许可证中，纳入环评执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，适用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施 项目不属于高VOCs排放重点项目。本项目印刷及淋膜工序产生的有机废气经集气罩+二级活性炭吸附处理后由专用管道引至厂房顶部（高度15m）达标排放 符合 加强环境质量和污染源排放VOCs自动监测工作，强化VOCs执法能力建设，全面提升VOCs环保监管能力。重点地区O3超标城市至少建成一套VOCs组分自动监测系统。将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录，主要排污口要安装污染物排放自动监测设备，并与环保部门联网，其他企业逐步配备自动监测设备或便携式VOCs检测仪。推进VOCs重点排放源厂界VOCs监测。工业园区应结合园区排放特征，配置VOCs连续自动采样体系或符合园区排放特征的VOCs监测监控体系。 环境管理与监测计划章节提出针对VOCs的监测要求 符合 挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放；在印刷工艺中推广使用水性油墨，鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。 本项目使用环保型水性油墨，印刷及淋膜工序产生的有机废气经集气罩+二级活性炭吸附处理后由专用管道引至厂房顶部（高度15m）达标排放。 符合 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目有机废气处理技术为二级活性炭吸附 符合 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 本项目产生的废活性炭管交由有资质单位处置 符合 《陕西省挥发性有机物污染防治三年工作方案（2018－2020年）》 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，大力推行清洁生产，推广使用低(无)VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。 本项目使用环保型水性油墨，为低VOCS含量的水性油墨。 符合 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》（修订版） 实施VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目使用环保型水性油墨，印刷及淋膜工序产生的有机废气经集气罩+二级活性炭吸附处理后由专用管道引至厂房顶部（高度15m）达标排放 符合 《陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室关于印发西咸新区污染防治攻坚战2020年工作方案的通知》 加大源头替代力度。在技术成熟的家具制造、包装印刷、机械设备制造、工业涂装、汽修等行业，以及道路、桥梁、建（构）筑物基础等防水作业中，鼓励企业按照《建筑用墙面涂料中有害物质限量》《胶粘剂挥发性有机化合物限量》《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》，使用低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂及清洗剂。将低VOCs含量产品优先纳入政府采购名录，并在各类市政工程中率先推广使用。 本项目使用环保型水性油墨，为低VOCS含量的水性油墨。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) VOCs无组织排放废气收集处理系统要求：废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密闭点进行泄漏检测。 本项目设置有集气罩，两道工序产生的废气合并为一处由专用管道引至厂房顶部，通过负压抽风机引入一套二级活性炭吸附设施处理后排放 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 企业新建治污设施或对现有治污设施实 施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转 轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs。 本项目产生的有机废气属于低浓度VOCs的废气，无回收价值，采取活性炭吸附工艺，提高净化效率，将有机废气处理达标后排放 符合 采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 废活性炭交由资质单位进行处理 包装印刷行业VOCs综合治理：①强化源头控制。鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。②加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作； 本项目使用的油墨是环保型的水性油墨，印刷采用柔版印刷；项目产生的有机废气通过集气罩收集后采取二级活性炭吸附处理后有组织排放 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置 设置危废暂存间，将废活性炭、废油墨污泥、废滤芯等专用容器收集，危废暂存间暂存，交由有资质单位处置；废油墨桶原料供应商回收 符合 加强污染源VOCs监测监控。重点区域要对石化、化工、包装印刷、工业涂装等行业VOCs自动监控设施建设和运行情况开展排查，达不到《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南（试行）》规范要求的及时整改。其他地区要加快VOCs重点排污单位自动监控设施建设，并与当地生态环境部门联网，苏皖鲁豫交界地区9月底前基本完成，全国12月底前基本完成。鼓励各地按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A要求，开展重点管控企业厂区内无组织排放监测，监控企业综合控制效果。鼓励各地对纳入重点排污单位名录的企业安装用电监控系统、视频监控设施等。加快推进储油库、加油站油气回收装置自动监控设施建设。加强对企业自行监测及第三方检测机构的监督管理，提高企业自行监测数据质量，公开一批监测数据质量差甚至篡改、伪造监测数据的机构和人员名单。 已制定监测计划，项目有组织非甲烷总烃的排放满足陕西省《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)相关行业标准限值 符合 VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 环保政策要求企业选用碘值不低于800毫克/克活性炭，项目按要求足量添加、及时更换。 符合 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》 系统推进VOCs污染整治。落实《陕西省挥发性有机物污染防治三年工作方案（2018-2020年）》，各市（区）按重点排污单位名录管理规定要求建立VOCs排污单位名录库，持续开展石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业VOCs污染整治。全面加强含VOCs物料存储、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。加大餐饮油烟治理力度，全面规范治理露天烧烤污染，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 本项目有机废气经集气罩+二级活性炭吸附处理后由专用管道引至厂房顶部（高度15m）达标排放；本项目食堂油烟废气经油烟净化器处理后达标排放 符合 加大源头替代力度。大力推广使用符合相关部门规定的低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、整车生产、机械设备制造、汽修、印刷等行业，推进企业全面实施源头替代。 本项目使用环保型水性油墨，为低VOCS含量的油墨。 符合 4、选址可行性分析 本项目位于陕西省西安市沣东新城天章一路981号西安得力机电工程服务有限公司厂区内，用地性质为工业用地。项目所在厂区选址附近无重点保护野生动植物分布，也不涉及风景名胜区、自然保护区、基本农田、文物保护单位、饮用水水源地等敏感区域。本项目在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。 因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标要求分析，选址可行 5、依托性分析 西安得力机电工程服务有限公司厂区建设内容只涉及标准厂房，所处位置不涉及环境敏感区。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》“四十四、房地产业”中标准厂房不涉及环境敏感区的，无环评要求。本项目位于陕西省西安市沣东新城天章一路981号西安得力机电工程服务有限公司厂区内，与西安得力机电工程服务有限公司已签订土地使用权转让合同，土地使用面积为12606m2，厂房及地面绿化、道路等基础设施均由西安得力机电工程服务有限公司建设。厂区雨污分流，厂房供电和给排水系统完善，可保障项目生产运营供电和用水。本项目生活污水及经油水分离器处理后的食堂含油废水由项目所在厂区设置的45m3化粪池进行处理，处理后排入市政管网最终进入西安市第六污水处理厂。 本项目所在厂区及使用的厂房均可满足本项目的生产运营。 三、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：一次性淋膜纸杯、纸碗研发与销售项目 建设性质：新建 建设地点：陕西省西安市沣东新城天章一路981号4号楼 建设单位：陕西瑞尔康环保科技有限责任公司 项目投资：3000万 占地面积：12606m2 2、地理位置及周边关系 本项目位于陕西省西安市沣东新城天章一路981号4号楼，地理坐标：东经108°48'54.53"，北纬34°19'21.93"。项目西侧紧邻天章一路，南侧为在建6号厂房、北侧为厂区空地，东侧为厂区5#厂房。项目地理位置图见附图1。项目四邻关系图见附图2。 3、建设内容与规模 （1）建设内容 本项目总占地面积12606m2，厂房共2F（局部3F为休息大厅），总建筑面积12415.5m2，其中1F与2F建筑面积均为6000m2，局部3F建筑面积为415.5m2。厂房内共设置4条生产线，预计可年产各类规格纸杯8500吨、纸碗500吨。 表3 项目组成表 工程 分类 项目 建设内容及规模 备注 主体 工程 生产区 1F，建筑面积4433.5m2；设置4条生产线，主要生产设备有淋膜机、柔印机、卡切机、纸杯机等 依托4号 厂房 储运 工程 半成品区 （淋膜暂存区） 1F，位于原纸仓库东侧，建筑面积405m2 原纸仓库 1F，位于厂房西北角，建筑面积648m2 成品仓库 2F，建筑面积5450m2，内设水性油墨及PE料存放区 辅助 工程 办公区 1F，位于厂房西侧，建筑面积350m2；2F，位于厂房西侧，建筑面积550m2 更衣区 1F，位于厂房西南角，建筑面积60m2 员工食堂 1F，位于厂房西北侧，建筑面积58.5m2 休息大厅 局部3F，建筑面积415.5m2 公用 工程 供水 依托厂区供水管网 排水 项目所在厂区雨污分流，雨水进入市政雨水管网；柔印机清洗废水经过废水处理设施处理后回用；生活污水与经油水分离器处理后的含油废水一起进入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入西安市第六污水处理厂 供电 依托厂区供电管网 采暖、制冷 办公采用空调供暖、制冷 停车位 地面停车位20个 环保 工程 废气 有机废气 在柔印机、淋膜机上方安装集气罩，两道工序产生的废气合并为一处由专用管道引至厂房顶部（高度15m），通过负压抽风机引入一套二级活性炭吸附设施处理后排放 新建 油烟废气 集烟罩+油烟净化器+专用烟道 新建 废水 生活污水 食堂含油废水 生活污水与经油水分离器处理后的含油废水一起进入厂区化粪池处理后排入市政管网，最终进入西安市第六污水处理厂 新建 柔印机清 洗废水 采取“絮凝沉淀+多介质过滤+超滤+反渗透”的组合式工艺进行处理后回用，不外排。 新建 噪声 设备噪声 厂房隔声、基础减振等措施 新建 固废 生活垃圾 分类收集，环卫部门统一清运处置 新建 一般固废 一般固废暂存间暂存，废油墨桶经原料供应商回收；不合格产品及边角料外售 新建 危险废物 危废暂存间位于厂房外东侧，建筑面积28m2，危险废物专用容器收集委托有资质单位处置 新建 绿化 本项目绿化面积为800m2 新建 4、生产规模及产品方案 项目建成可年产225mL-500mL各个规格的纸杯8500吨以及400mL-800mL各个规格的纸碗等产品500吨。产品方案见表4。 表4 主要产品及产量 序 号 产品名称 规格 年产量（吨） 1 纸杯 225mL-500mL 8500 2 纸碗 400mL-800mL 500 5、主要原辅材料及能耗 （1）主要原辅材料 本项目生产主要原辅料及用量见表5。 表5 主要原辅料用量 原材料名称 现场最大储存量（t） 年用量（t） 来源 用途 备注 纸杯 原纸 900 9000 外购 制杯 室内储存 水性油墨 2 12 外购 印刷 密封储存 PE料 70 720 外购 淋膜 室内储存 包装箱 10 100 外购 包装 室内存储 纸碗 原纸 50 550 外购 制碗 室内储存 水性油墨 0.1 0.5 外购 印刷 密封储存 PE料 2 20 外购 淋膜 室内储存 包装箱 5 20 外购 包装 室内存储 水性油墨：本项目柔印工序过程中使用水性油墨作为原料。水性油墨采用水性树脂、水、乙醇、三乙胺、颜料、其助剂混合制成。其主要成分是水性树脂和水。该油墨使用过程中有：不污染环境，减少残留毒物，减消耗降成本等优势。本项目柔印工序使用的水性油墨为低VOCs含量油墨，水性油墨有害物质含量符合《环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨》（HJ2542-2016）中限值要求，检测报告见附件7。 PE颗粒：聚乙烯是乙烯进行加成聚合而制得的一种热塑性树脂，简称为PE，在分子结构中仅有碳和氢两种元素。无毒，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-100℃)，化学稳定性好，能耐酸碱的腐蚀(除氧化性酸外)，电绝缘性能好。低密度聚乙烯，简称LDPE，通常用高压法生产，故又称高压聚乙烯，密度0.910～0.925g/cm 3，它具有质轻、耐寒、耐冲击、耐化学稳定性，优良的高频绝缘性能及加工性能等优点，可以吹塑、挤塑、注塑成型。用于包装材料、管材、电缆绝缘层和护套。可安全用于食品。 （2）能耗分析 表6 水及能源消耗一览表 名称 消耗量 来源 水（吨/年） 2936 厂区供水管网 电（万kwh/年） 165.0 厂区供电管网 6、主要生产设备 主要生产设备见表7。 表7 主要生产设备一览表 序号 设备 型号 数量（台） 1 柔印机 DHF920 2 2 柔印机 DHF2·100·8 1 3 平压压痕切线机 ZHHJ-920B 2 4 电脑无间隙平压平模切机 FD-LM920 4 5 纸碗成型机 DB-B80 2 6 纸碗成型机 DB-B70 2 7 高速纸杯机（三代） ZSJ-III 50 8 高速纸杯机（四代） 160A 3 9 淋膜机 LM-1200 2 10 分切机 FQJ-1100-2000 1 11 横切机 1100P 1 12 卷筒纸冲切机 850 * 400 1 四、公用工程 1、供电工程 本项目供电依托租赁厂区，电力供应充足稳定，可满足项目建设和营运的用电需求。 2、给水 （1）生活用水 本项目有员工150人，不设住宿，年工作260d。根据陕西省《行业用水定额》（DB 61/T943-2014），员工每人用水量按35L/人•d计算，生活用水量为5.25m3/d，1365m3/a。 （2）食堂用水 根据建设单位提供资料，白班每日有约80人提供三餐，夜班每日约70人提供一餐，根据陕西省《行业用水定额》（DB 61/T943-2014），用水标准按15L/人.餐，食堂用水量为4.65m3/d，年用水量为1209m3。 （3）柔印机清洗用水 根据建设方提供资料，柔印机油墨辊清洗用水量为0.2m3/d，清洗废水经废水处理设备处理后回用于设备清洗，补充水量按5%计，则补充水量为0.01m3/d、2.6m3/a。 （4）道路洒水 根据陕西省《行业用水定额》（DB 61/T943-2014），道路浇洒用水标准按2.5L/（m2/d），道路浇洒以每年85d计，道路面积为1050m2，道路浇洒用水量为0.858m3/d，223.125m3/a。 （5）绿化用水 根据陕西省《行业用水定额》（DB 61/T943-2014），绿化用水标准按2.0L/（m2/d），绿化以每年85d计，绿化面积为800m2，绿化用水量为0.523m3/d，年用水量为136m3/a。 3、排水 本项目所在厂区采用雨污分流制排水。本项目外排废水主要为生活污水及食堂含油废水，食堂含油废水经油水分离器处理后与生活污水一起进入厂区设置的化粪池处理后排入市政管网进入西安市第六污水处理厂，废水产生量按80%计，则项目生活污水排放量为4.2m3/d，1092m3/a；食堂含油废水排放量为3.72m3/d，967.2m3/a。运营期项目废水排放量为7.92m3/d，2059.2m3/a。 用排水见表8，项目水平衡图见图1。 表8 本项目用、排水量一览表 序号 用水类别 用水量（m3/d） 损耗量（m3/d） 回用量（m3/d） 排放量（m3/d） 1 员工生活用水 5.25 1.05 / 4.2 2 食堂用水 4.65 0.93 / 3.72 3 柔印机清洗用水 0.01 0.01 0.19 0 4 道路洒水 0.858 0.858 / / 5 绿化用水 0.523 0.523 / / 合计 11.291 3.371 0.19 7.92 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 4、供暖、制冷工程 本项目办公区供暖制冷采用分体式空调，厂房不进行供暖制冷。 五、劳动定员与工作制度 全厂劳动定员150人，工作制度为两班制，每班12h，年工作260d。 六、总平面布置 本项目所在地块位于得力机电厂区中部西侧部分，厂房位于地块东侧，绿化主要沿厂房四周布设，厂房西侧主要为道路、地面停车场以及厂区西侧大门，可实现车流、货流及人流的分离，达到安全、经济、便捷、畅通的要求。 厂房内部主要为2F（局部3F）平面布置，其中1F东西主要分为生产区和办公生活区两大区域，生产区和办公区分开；2F东西主要分为仓库和办公区两大区域。项目在满足加工、产品和成品要求的基础上，根据生产加工流程，全面的、因地制宜的对厂房内各设备的布局进行总平面布置，厂房内各构筑物布置，顺延了工艺走向，便于加工、输送，厂区的平面布置合理。生产和办公区域的分开，同时避免了生产过程所产生的污染影响办公区域。厂房平面布置图见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，根据现场踏勘，本项目所占用地构筑物已由厂区统一建成，本项目使用已建成闲置厂房进行生产经营，所在厂区道路绿化及其他基础设施完善，故不涉及与本项目有关的原有污染及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，规划总面积159.3km2。辖区内包含建章路街办、三桥街办、王寺街办、斗门街办、沣东街道等。 本项目位于陕西省西安市沣东新城天章一路981号4号楼，具体地理位置见附图1。 二、地形、地貌、地质 西咸新区沣东新城坐落在渭河、沣河冲击平原，地貌单元主要由渭河及其支流的一、二级阶地和高漫滩组成，地质背景为关中断陷盆地次一级构造单元～西 安凸陷中，地形开阔、平坦，海拔高程370~450m。本工程地形平坦。经过现场勘察，项目周围无军事设施、文物古迹及矿产资源，地裂缝等不良地质状况，场地稳定。 三、气候、气象 沣东新城地处西安、咸阳交汇处，属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明。年日照时数1983～2267小时，日照百分率41～51%。近5年平均气温15.0℃，最低温度可达-19.7℃，最高温度可达42℃。年降水量550.5mm，降水多集中在6～10月，占年降水的75.1%，其中9月最多，占20.0%，为110.2mm。近5年年平均风速1.1m/s，月均风速变化范围在0.6～1.3m/s之间，以4～8月最大，11月最小；其中，3～8月平均风速高于年均值，10～2月在年均值之下。主要气象灾害为干旱（冬、春、伏旱）和雨涝（秋涝）。近5年主导风向为东北风（NE），频率12.9%，次主导风向为东东北风（ENE）。 四、水文 1、地表水 项目所处区域涉及的河流主要是渭河及其支流沣河、皂河。 渭河是黄河最大支流，发源于今甘肃省定西市渭源县鸟鼠山，主要流经今甘肃天水、陕西省关中平原宝鸡、咸阳、西安、渭南等地，至渭南市潼关县汇入黄河。渭河干流横跨甘肃东部和陕西中部，全长 818km，流域总面积 134766km2。 沣河是黄河支流渭河右岸支流，位于关中中部西安西南，正源沣峪河出西安市长安区（原长安县）西南秦岭北坡南研子沟，流经喂子坪，出沣峪口，先后纳入高冠、太平，北行经沣惠、灵沼至高桥入咸阳市境，与渭河平行东流，在草滩农场西入渭河。全河长 78 公里，平均比降 8.2%，流域面积 1386 平方公里，平均径流量 4.8 亿立方米。 皂河发源于长安区水寨村，流经长安区韦曲、杜城、申店进入西安市区，再经丈八沟、北石桥、三桥镇、六村堡至草滩入渭河。全长32km，西安市区段长27.4km。 太平河是皂河的一级支流，位于西安市西北郊，自高新区市政箱涵出水口至入皂河口，全长24.917km，其中沣东新城内的长度约为20.982km，太平河规划总汇流面106.1km2。太平河是西安市城市排水系统中皂河排水系统的重要组成部分，主要接纳西高新二次创业区域及河道沿途经过的长安区斗门街道办和王寺街道办、西安市雁塔区和未央区、咸阳秦都区沿途的雨污水排放。容纳西安市第六污水处理厂、西安市第七污水处理厂和沣东污水处理厂的排水，还有昆明池退水，最大排放量达到154万立方米。 2、地下水 沣东新城境内地下水类型为潜水和承压水。目前限制深井抽提承压水，因而现在扰动的主要是地下潜水，其含水量丰富，地下水径流方向由南向北。海拔高度438-502m，埋水深度约10m，境内潜水主要靠山前水补给，还有大气降水、灌溉渗透等补给，动态变化呈季节性。 五、植被 本项目位于西咸新区沣东新城，沣东新城位于咸阳市和西安市城市建成区之间，区域内动植物多为一般常见物种，珍贵品种较少，区域植被以人工栽培的植物为主，品种相对较少，生态环境良好。根据现场踏勘，本工程区域范围内植被多为常见农作物、果林、杂草及城市绿化植被槐、杨、桐 等，动物多为常见家畜、家禽、麻雀、鼠类等，未发现珍稀动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本次评价中环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅发布的《环保快报2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（2020-4）附表4关中69个县区空气质量状况统计，沣东新城2019年全年优良天数219天，重污染以上天数31天，空气质量综合指数5.95，关中69区县排行第61。统计结果见下表所示。 表9 区城空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 102 70 145.7 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 64 35 182.9 不达标 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 46 40 115 不达标 CO 24小时平均浓度第95百分位数浓度 1600 4000 40 达标 O3 8小时平均浓度第90百分位数浓度 159 160 99.4 达标 根据上表可知，2019年度沣东新城环境空气中SO2年均浓度、CO日均第95百分位数及O3日最大8小时第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，PM10、PM2.5、NO2年均浓度均超标，项目所在区域为不达标区。 （2）特征污染因子环境质量现状 本次环评委托西安瑞普监测技术有限公司于2020年7月1日-7日对本项目区域的环境空气特征因子环境质量现状进行监测。 监测点位：1#项目所在地（东经108°48'55.49"，北纬34°19'20.56"）、2#下风向（东经108°48'34.27"，北纬34°19'51.3"） 监测因子：非甲烷总烃 监测频次：连续监测7天，每天监测4次。 监测报告见附件5，现状监测分析见下表。 表10 非甲烷总烃监测结果 单位mg/m3 监测点位 监测日期 1小时浓度范围 项目所在地 2020.7.1 0.92-1.03 2020.7.2 1.08-1.18 2020.7.3 0.87-1.06 2020.7.4 0.98-1.09 2020.7.5 0.86-1.05 2020.7.6 1.01-1.18 2020.7.7 1.01-1.13 标准限值 2.0 超标率% 0 最大超标倍数 0 最大值占标率% 59.0 项目下风向 2020.7.1 0.90-1.10 2020.7.2 1.09-1.14 2020.7.3 0.94-1.11 2020.7.4 0.95-1.05 2020.7.5 1.07-1.17 2020.7.6 1.01-1.12 2020.7.7 0.90-1.05 标准限值 2.0 超标率% 0 最大超标倍数 0 最大值占标率% 58.5 由上表监测结果可知项目所在区域非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值要求。 2、声环境质量现状 为了解项目周围声环境现状，本次评价委托西安瑞普监测技术有限公司于2020年7月6日至2020年7月7日对本项目所在厂界四周进行噪声监测 （监测报告见附件6），监测结果见下表。 表11 声环境质量监测结果单位：LeqdB(A) 序号 监测点位 监测结果 监测结果 标准限值 达标 判定 7月6日 7月7日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 东厂界 51 43 50 42 60 50 达标 2# 南厂界 52 44 53 43 60 50 达标 3# 西厂界 52 44 53 44 70 55 达标 4# 北厂界 50 42 51 43 60 50 达标 根据监测结果，项目所在东厂界、南厂界、北厂界噪声值昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类区标准要求；项目西厂界噪声值昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的4a类区标准要求。该区域声环境质量状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN估算模型，本项目环境空气评价工作等级为三级，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围，故无环境空气保护目标；现场调查了解，本项目周边200m范围内无环境敏感目标，故无声环境保护目标。 综上所述，本项目无环境保护目标。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》推荐值 （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类和4a标准。 表12 环境空气及声环境质量标准 类别 项目 标准 单位 环境空气 SO2 24小时平均 150µg/m3 年平均 60µg/m3 NO2 24小时平均 80µg/m3 年平均 40µg/m3 PM10 24小时平均 150µg/m3 年平均 70µg/m3 PM2.5 24小时平均 75µg/m3 年平均 35µg/m3 O3 日最大8小时平均 160µg/m3 1小时平均 200µg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 非甲烷总烃 1小时平均 2.0mg/m3 环境噪声 昼间 60/70dB(A) 夜间 50/55dB(A) |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）中相关限值要求、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级标准限值要求，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中限值要求； 2、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B标准； 3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准和4类标准； 4、固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单中有关要求。 表13 运营期废气、废水及噪声排放标准 类别 污染物 标准限值 废气 非甲烷总烃 《挥发性有机物排放控制标准》(DB 61/T1061-2017)相关限值 最高允许排放浓度 50mg/m3 最低去除效率 85% 边界监控点浓度限值 3.0mg/m3 厂区内监控点浓度限值 10mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 最高允许排放速率 10kg/h 废水 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B标准 500mg/L BOD5 300mg/L 350mg/L SS 400mg/L 400mg/L 氨氮 / 45mg/L 动植物油 100mg/L 100mg/L 总磷 / 70mg/L 总氮 / 8mg/L 噪声 2类 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 4类 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A) |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。 1、本项目外排废水主要为生活污水及食堂含油废水。生活污水与经油水分离器处理后的食堂含油废水经厂区化粪池处理后排入市政管网最终进入西安市第六污水处理厂，废水总量控制指标已纳入西安市第六污水处理厂总量控制指标内，可不再另行申请。 2、根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中污染物年许可排放量核算方法对本项目非甲烷总烃排放量进行总量核算，本次评价建议总量控制指标见下表： 表14 建议项目总量控制指标 单位：t/a 控制因子 环评核算排放量 技术规范核算排放量 建议总量控制指标 非甲烷总烃 0.0738 5.2 5.2 |

建设项目工程分析

工艺流程及产污环节： 一、施工期 本项目施工期仅于入驻时对闲置厂房进行装修改造、设备的安装和调试等，不涉及土建施工等活动。施工期产生的污染主要为装修改造以及设备安装产生的噪声、施工人员产生的生活污水及生活垃圾、废弃的装修物料及设备包装产生的废包装材料。施工期对周边环境的影响随着装修改造和设备安装完成而消失，因此本次评价仅对施工期环境影响进行简要分析。 二、营运期 运营期所生产的各种规格纸杯、纸碗，其制作工艺流程基本一致。具体工艺流程图如图2所示。 图2 项目营运期工艺流程及产污环节示意图 运营期工艺流程简述： （1）熔融、淋膜：本项目外购PE塑料粒子。将塑料粒子倒入淋膜机中熔融后（PE塑料融化温度控制在150℃左右）涂在成品纸上（只覆纸的一面），即得到淋膜纸。该过程采用淋膜机自动化流水线操作，密封性好。在此过程中有非甲烷总烃废气产生及淋膜机运行时产生的噪声。 （2）分切、印刷：淋膜工序完毕后，首先用分切机将淋膜纸开片分切成需要的尺寸，分切机运行产生噪声，并产生纸屑边角料；然后在未覆膜的一面印刷，印刷过程中产生噪声与油墨废气。 （3）模切：印刷好的覆膜纸经过模切机切出纸杯和纸碗的形状，模切过程产生噪声与边角料； （4）成型、入库：利用纸碗成型机及纸杯成型机对经过模切机处理后的淋膜纸进行杯碗身结合、杯碗底切圈杯口卷边后即为成品。此过程中产生主要为成型机运行时产生的噪声。最后对纸杯和纸碗产品进行包装入库。

主要污染工序： 一、施工期 1、废水 施工期的废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活用水量按每人每天35L计，产污系数为0.8，施工人员高峰时按每日用工15人计算，则生活污水排放量为0.53m3/d，主要污染物有COD、BOD5、SS、氨氮等。 2、噪声污染源分析 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。 3、固体废物 施工期固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾、施工期间装修垃圾等。 施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工期最大施工人数按15人计算，生活垃圾产生量约7.5kg/d，集中收集后由环卫部门统一清运。 项目厂房建筑面积12415.5m2，建筑垃圾按5kg/m2计，产生量为62t，施工期建筑垃圾放置到厂区固定地点，由项目所在厂区管理方清运。 二、运营期 项目营运期主要污染物和源强分析如下： 1、废气 本项目产生的大气污染物主要为印刷废气、淋膜废气和食堂产生的油烟。 （1）印刷废气 本项目柔印工序过程中使用水性油墨作为原料，水性油墨成分主要为树脂，由于印刷时温度为150℃左右，低于树脂的挥发温度250℃，因此项目印刷过程中无树脂挥发，印刷时仅会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。依据《环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨》（HJ/T 371-2018）中表1产品中有害物限量要求，挥发性有机化合物（VOCS）含量≤5%（综合考虑，本次评价按5%计），水性油墨使用量12.5t/a，则非甲烷总烃产生量为0.625t/a。 （2）淋膜废气 淋膜废气主要来自PE塑料颗粒溶化的过程中释放出来，主要污染物质为非甲烷总烃。PE塑料颗粒在受热情况下，塑料中残存未聚合的反应单体以及从聚合物中分解的有机废气可挥发至空气中，从而形成有机废气。本项目淋膜机PE塑料融化温度控制在150℃左右，PE塑料在温度335～450℃分解，本项目分解的有机气体较少。参考《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》表1‐4主要塑料制品制造工序产污系数，塑料袋、膜制品制造的产污系数为0.33kg/t。本项目PE塑料颗粒使用量为740t/a，则淋膜工序非甲烷总烃产生量为0.244t/a。 建设单位拟在柔印机、淋膜机上方均安装集气罩，产生的非甲烷总烃由集气罩收集（集气罩收集效率按85%计）。根据建设单位提供资料，印刷工序工作时间为16h/d，4160h/a，非甲烷总烃有组织产生量为0.531t/a，产生速率为0.128kg/h；淋膜工序工作时间为20h/d，5200h/a，非甲烷总烃有组织产生量为0.207t/a，产生速率为0.04kg/h。两道工序产生的废气合并为一处由专用管道引至厂房顶部（高度为15m），通过负压抽风机（风量为20000m3/h）引入一套二级活性炭吸附设施（处理效率约为90%）处理后排放。 因此，项目有组织废气非甲烷总烃产生总量为0.738t/a，产生速率为0.168kg/h，产生浓度为8.4mg/m3；排放总量为0.0738t/a，排放速率为0.0168kg/h，排放浓度为0.84mg/m3。有组织废气非甲烷总烃排放浓度可满足可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）中限值要求（50mg/m3）；排放速率可满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级标准要求（10kg/h）。 未被集气罩收集到的以非甲烷总烃，在厂房内以无组织形式排放，柔印工序非甲烷总烃排放量为0.094t/a，排放速率为0.023kg/h；淋膜工序非甲烷总烃排放量为0.037t/a，排放速率为0.0071kg/h。 （3）食堂油烟废气 本项目设有员工食堂，动植物油消耗以30g/d·人计，白班每日有约80人提供三餐，夜班每日约70人提供一餐，就餐人数约为310人，年工作260d，则员工食堂消耗食用油9.3kg/d，在烹饪时挥发损失约2.8%，每天使用时间按5h计，则食堂油烟产生量约67.7kg/a。油烟废气经净化效率不低于75%油烟净化器净化后由专用烟道引至厂房顶部排放，风机风量为8000m3/h。经计算，油烟产生浓度为6.5mg/m3，排放浓度为1.6mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求（浓度≤2.0mg/m3）。 综上，项目运营期废气污染物产排情况如下： 表15 项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染 工序 污染物 产生量 (t/a) 产生 浓度(mg/m3) 产生 速率(kg/h) 排放量 (t/a) 排放 浓度(mg/m3) 排放 速率(kg/h) 处理措施 柔印、淋膜工序 非甲烷总烃 0.738 8.4 0.168 0.0738 0.84 0.0168 集气罩+二级活性炭吸附+专用管道厂房顶部（15m）排放 员工 食堂 油烟 0.0677 6.5 0.52 0.0169 1.6 0.013 集烟罩+油烟净化器+专用烟道由厂房顶部排放 表16 项目无组织废气排放情况一览表 污染工序 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 柔印工序 非甲烷总烃 0.094 0.023 淋膜工序 0.037 0.0071 合计 0.131 0.0301 2、废水 （1）生活污水、食堂含油废水 本项目外排废水主要为生活污水及食堂含油废水，食堂含油废水经油水分离器处理后与生活污水一起进入厂区设置的化粪池处理后排入市政管网进入西安市第六污水处理厂，项目生活污水排放量为4.2m3/d，1092m3/a；食堂含油废水排放量为3.72m3/d，967.2m3/a。运营期项目废水排放量为7.92m3/d，2059.2m3/a。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油类、总磷及总氮。 （2）清洗废水 本项目生产废水主要为柔印机印刷完毕后进行清洗过程产生的废水。本项目柔印机使用水性油墨，使用油墨为环保型水性油墨，清洗过程中采用清水，不添加其它助剂，清洗后产生的废水主要为含彩色油墨废水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、悬浮物及色度。 柔印机清洗废水集中收集采取“絮凝沉淀+多介质过滤+超滤+反渗透”的组合式工艺进行处理，清洗废水经废水处理设备处理后回用于设备清洗。 3、噪声 本项目噪声主要为淋膜机、柔印机、分切机、纸碗成型机、高速纸杯机等工作时产生的噪声，声级值在70~95dB（A）之间。项目主要噪声设备情况见下表。 表17 项目主要噪声源及防治措施 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 噪声源强 降噪措施 降噪后源强 所在位置 1 淋膜机 2 80 选用低噪声设备、隔声、基础减振 60 厂房1F东北侧 2 柔印机 3 80 60 厂房1F东南侧 3 分切机 1 85 65 厂房1F东北侧 4 横切机 1 85 65 厂房1F东北侧 5 卷筒纸冲切机 1 85 65 厂房1F东南侧 6 平压压痕切线机 2 85 65 厂房1F东南侧 7 电脑无间隙平压平模切机 4 85 65 厂房1F东南侧 8 纸碗成型机 4 70 50 厂房1F西南侧 9 高速纸杯机 53 70 50 厂房1F西南侧 10 风机 1 95 75 厂房顶部东北侧 11 风机 1 90 70 厂房顶部西北侧 4、固体废物 本项目运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾、食堂废油脂、边角废料及不合格产品、废油墨桶、废活性炭、含油墨污泥及废滤芯等。 （1）生活垃圾 项目劳动定员150人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·天）计算，则项目生活垃圾产生量为19.5t/a，分类收集，由环卫部门定期清运。 （2）食堂废油脂 项目油水分离器对食堂含油废水隔油处理后会产生废油脂，参考《探索产生系数法测算餐厨废弃油脂总量》【许崇路1005-8206（2017）04-0080-03】中相关测算数据，国内城市每万人日产餐厨废弃油脂0.114t，本项目劳动定员150人，则废油脂年产生量为0.44t/a。专用容器收集，交由有资质的单位回收处理。 （3）边角料及不合格产品 主要包括纸张裁切过程中产生的边角废料和印刷过程产生的次品。根据建设方提供资料，产生量300t/a，分类收集后外售。 （3）危险废物 废油墨桶：印刷过程中产生的废油墨桶约为0.5t/a，根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的回复》（环函﹝2014﹞126号），上述容器不属于危险废物。印刷过程油墨废桶由原材料供应商回收。 含油墨污泥：柔印机清洗废水处理过程会产生少量含油墨污泥，污泥产生量约0.6t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，含油墨污泥属于危险废物，废物类别：HW12，危废代码：900-253-12。专用容器收集，暂存于危险废物暂存间内，交由有资质单位回收处理。 废活性炭：对照《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目废活性炭属于危险废物，其类别是HW49，危废代码：900-039-49，专用容器收集，暂存于危险废物暂存间内，交由有资质单位回收处理。本项目满负荷生产状态下活性炭吸附设施吸附非甲烷总烃量为0.6642t/a（活性炭饱和度按照1t活性炭可吸附0.25t废气计），则需更换活性炭量为2.66t/a。为确保活性炭稳定的处理效果，当活性炭吸附达到75%的饱和度时更换活性炭，则企业废活性炭产生量为3.6t/a。环评建议企业每半年更换一次活性炭，每次填装更换量不少于1.8t。 废滤芯：本项目废水处理设备废滤芯产生量为0.05t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废滤芯属于危险废物，废物类别：HW49，危废代码：900-041-49。专用容器收集，暂存于危险废物暂存间内，交由有资质单位回收处理。 本项目固废产生情况为表18。 表18 项目固体废弃物产生情况一览表 单位：t/a 类别 产生环节 废物性质 产生量 处置方法 生活垃圾 员工生活 一般固废 19.5 分类收集、环卫处置 废油脂 员工就餐 一般固废 0.44 专用容器收集，交由有资质的单位回收处理 边角废料、不合格产品 生产过程 一般固废 300 分类收集外售 废油墨桶 印刷 一般固废 0.5 原料供应商回收 废活性炭 废气处理 危险废物 HW49-900-039-49 3.6 专用容器收集，暂存于危险废物暂存间内，交由有资质单位回收处理 含油墨污泥 废水处理 危险废物 HW12-900-253-12 0.6 废滤芯 废水处理 危险废物 HW49-900-041-49 0.05

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 淋膜、印刷 | 非甲烷总烃 （有组织） | 8.4mg/m3，0.738t/a | 0.84mg/m3，0.0738t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 （无组织） | 0.131t/a | 0.131t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 6.5mg/m3，0.0677t/a | 1.6mg/m3，0.0169t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 (1092m3/a) | COD | 350mg/L，0.382t/a | COD：477mg/L，0.983t/a BOD5：258mg/L，0.531t/a SS：173mg/L，0.356t/a 氨氮：29mg/L，0.059t/a 动植物油：38mg/L，0.077t/a 总磷：5mg/L，0.0113t/a 总氮：51mg/L，0.105t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.197t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.218t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L，0.044t/a |  |
|  |  | 总磷 | 5mg/L，0.0055t/a |  |
|  |  | 总氮 | 60mg/L，0.066t/a |  |
|  | 食堂含 油废水 (967.2m3/a) | COD | 800mg/L，0.774t/a |  |
|  |  | BOD5 | 400mg/L，0.387t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L，0.290t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 15mg/L，0.015t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 200mg/L，0.193t/a |  |
|  |  | 总磷 | 6mg/L，0.0058t/a |  |
|  |  | 总氮 | 40mg/L，0.039t/a |  |
|  | 清洗废水 | 清洗废水经废水处理设备 处理后回用于设备清洗 |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 19.5t/a | 分类收集后由环卫部门统一处置 |
|  | 食堂 | 废油脂 | 0.44t/a | 专用容器收集，交由有资质的单位回收处理 |
|  | 生产过程 | 边角废料 不合格产品 | 300t/a | 分类收集外售 |
|  |  | 废油墨桶 | 0.5t/a | 原料供应商回收 |
|  |  | 废活性炭 | 3.6t/a | 专用容器收集，危险废物暂存间暂存，交由有资质单位回收处理 |
|  |  | 含油墨污泥 | 0.6t/a |  |
|  |  | 废滤芯 | 0.05t/a |  |
| 噪声 | 项目噪声源主要来源于淋膜机、柔印机、分切机、纸碗成型机、高速纸杯机等运行产生的噪声，噪声值70~95dB（A）。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目所占用地构筑物已建成，道路全部硬化，以减少地表水土流失，同时在厂房周围进行了绿化。故本项目对生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期仅进行装修改造及设备的安装调试等工作。施工期对周边环境影响较小。 一、废水环境影响分析 根据工程分析，施工期间的水污染源主要为施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS。生活污水经厂区化粪池处理后排入市政管网，进入西安市第六污水处理厂，对水环境影响较小。 二、噪声环境影响分析 施工期间主要是装修改造及设备安装、调试中产生的噪声。装修改造及设备安装设备等均在厂房内进行且项目周边200m范围内无敏感点，因此施工噪声对其影响较小。 三、固体废物影响评价 施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和建筑垃圾放。生活垃圾主要依托厂区生活垃圾收集装置，由环卫部门统一处置。施工期建筑垃圾放置到厂区固定地点，由项目所在厂区管理方清运。施工期固体废物采取上述措施处理后，不会对周围环境产生不利影响。

营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 项目产生的废气主要为生产过程中产生的有机废气和食堂油烟。有机废气主要为印刷、淋膜工序产生的少量有机废气。 1、污染物源强及达标分析 （1）印刷、淋膜有机废气（以非甲烷总烃计） 根据前述工程分析，印刷、淋膜生产过程中有组织非甲烷总烃产生量为0.738t/a，产生浓度为8.4mg/m3，产生速率为0.168kg/h，排放量为0.0738t/a，排放浓度为0.84mg/m3，排放速率为0.0168kg/h。建设单位在柔印机、淋膜机上方安装集气罩，两道工序产生的废气合并为一处由专用管道引至厂房顶部（高度为15m），通过负压抽风机引入一套二级活性炭吸附设施处理后排放。 有组织非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中限值要求（50mg/m3）；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中二级标准要求（10kg/h）。 未被集气罩收集到非甲烷总烃排放量为0.131t/a，排放速率为0.0301kg/h，通过厂房通风以无组织形式排放。 （2）食堂油烟废气 本项目设有员工食堂，食堂油烟产生量约67.7kg/a。油烟废气经净化效率不低于75%油烟净化器净化后由专用烟道引至厂房顶部排放，油烟产生浓度为6.5mg/m3，排放浓度为1.6mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求（浓度≤2.0mg/m3）。 2、环境影响预测与分析 按照HJ 2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，对本项目运营期有组织废气中的颗粒物以及无组织颗粒物进行预测，预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN。估算模型参数见表19。 表19 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 67万人 最高环境温度°C 42.0 最低环境温度°C -19.7 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 排放参数见表20-21，预测结果见表22。 表20 有组织污染源参数一览表 污染源名称 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) 非甲烷总烃 印刷、淋膜工序废气排放口 108.815147 34.322758 381.00 15.00 0.50 25.00 28.29 0.0168 表21 无组织污染源参数一览表 污染源名称 坐标(°) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) 非甲烷总烃 厂房 108.814926 34.323224 380.00 100.00 60.00 7.50 0.0301 表22 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax(μg/m3) Pmax(%) D10%(m) 印刷、淋膜工序废气排放口 非甲烷总烃 2000.0 1.0160 0.0508 / 厂房 非甲烷总烃 2000.0 18.5440 0.9272 / 根据以上预测结果可知，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的非甲烷总烃Pmax值为0.9272%，Cmax为18.544μg/m³，最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围，不进行进一步预测与评价。 3、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中估算模型AERSCREEN知，本项目环境空气评价工作等级为三级，故可不计算大气防护距离。 4、污染物排放量核算 表23 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口 编号 污染物 核算排放浓度（μg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 DA001 非甲烷总烃 840 0.0168 0.0738 一般排放口合计 非甲烷总烃 0.0738 有组织排放总计 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.0738 表24 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量(t/a) 标准名称 浓度限值(μg/m3) 1 生产厂房 印刷、淋膜 非甲烷总烃 厂房通风 《陕西省挥发性 有机物排放控制 标准》（DB 61/T 1061-2017） 3000 0.131 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.131 5、建设项目大气环境影响评价自查表 表25 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级√ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a□ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ 评价 标准 评价标准 国家标准√ 地方标准□ 附录D√ 其他标准√ 现状 评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充监测√ 现状评价 达标区□ 不达标区√ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 三级评价不进行进一步预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 □ 预测范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20%□ K＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃、二甲苯、甲醛） 有组织废气监测√ 无组织废气监测□ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测√ 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年 排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 颗粒物：（）t/a VOCs：（0.0738）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 综上所述，项目针对运营期可能产生的环境空气影响采取相应的环保措施，对周围环境影响不大。 5、防治措施可行性分析 本项目有机废气拟采用“二级活性炭吸附”处理工艺。 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔—毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。 进入吸附装置的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。吸附后的饱和活性炭均交由资质单位处置，杜绝二次污染。本项目采用串联二级活性炭的方式处理有机废气，处理效率可达到90%。 本项目设一个高度为15m排气筒，周围半径200m范围内无环境敏感目标，印刷和淋膜产生的废气经废气处理设施处理后均可达标排放。 综上分析可知，本项目有机废气的处理措施合理可行。 二、水环境影响分析 本项目生活污水、食堂含油废水为间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的规定，地表水评价工作等级按三级B，不进行水环境影响预测分析，仅从废水处理设施的环境可行性和依托设施可行性进行分析评价。 1、废水达标分析 根据前述工程分析，本项目运营期废水主要为生活污水、食堂含油废水和柔印机清洗废水。 （1）生活污水、食堂含油废水 员工生活污水排放量为1092t/a，食堂含油废水排放量为967.2t/a。废水总排放量为2059.2t/a，食堂含油污水经油水分离器隔油处理后与生活污水混合进入厂区设置化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂。项目污水排放情况如下： 表26 废水污染物产排情况 污染因子 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 总磷 总氮 产生浓度（mg/L） 员工 350 180 200 40 — 5 60 食堂 800 400 300 15 200 6 40 产生量(t/a) 员工 0.382 0.197 0.218 0.044 — 0.0055 0.066 食堂 0.774 0.387 0.290 0.015 0.193 0.0058 0.039 排放浓度（mg/L） 化粪池排口 477 258 173 29 38 5 51 排放量(t/a) 化粪池排口 0.983 0.531 0.356 0.059 0.077 0.0113 0.105 隔油设施处理效率（%） — — — — 60 — — 化粪池处理效率（%） 15 9 30 — — — — 标准浓度限值（mg/L） 500 300 400 45 100 8 70 由上表可以看出，本项目排放的废水中COD、BOD 5、SS、动植物油排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准；氨氮、总氮、总磷排放浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B标准，对水环境影响较小。 （2）柔印机清洗废水 建设单位拟安装1套“絮凝沉淀+多介质过滤+超滤+反渗透”的组合式工艺废水处理设备处理柔印机清洗废水，处理后的废水回用于设备清洗。 柔印机清洗废水集中收集后进入搅拌反应桶，同时通过PAC和PAM的配合使用，并在搅拌机的搅拌作用下使药剂与油墨废水充分混合、反应，形成絮凝物，可有效降低废水的COD和色度；反应桶出水通过自吸泵进入多介质过滤器，通过各种过滤介质的配合使用，有效去除水体中的气味、色度以及小分子有机物；经多介质过滤后的废水进入超滤系统，最后使用渗透膜对超滤出来的水进行二次膜处理，拦截残留的大部分COD，从而保证了出水回用要求，可用于设备清洗。污水处理设备为物理法处理污水，可间歇运行。因此，本项目柔印机清洗废水回用措施可行。 污水处理工艺如图3所示。 图3 柔印机清洗废水处理工艺流程图 2、依托性分析 本项目废水产生量为7.92m3/d，依托化粪池容积45m3/d，仅占到化粪池总容量的17.6%，已有化粪池能够接纳本项目废水，因此，项目废水依托厂区化粪池可行。 西安市第六污水处理厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10x10 m3/d及二期的5x104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安市第六污水处理厂工程(15万吨/天处理规模)竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10号。二期工程剩余5x104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。 西安市第六污水处理厂服务范围具体包括:主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目在西安市第六污水处理厂建成运行后建成，且排水在西安市第六污水处理厂的收水范围之内，故项目产生的废水处理达标后依托西安市第六污水处理厂处理可行。 表27 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自査项目 影响识别 影响类型 水污染影响型☑；水文要素影响型□ 水环境保 护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□； 流量□;其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 影 响 评 价 水污染挖制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影 响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/ (t/a) 排放浓度/ (mg/L) COD 0.983 477 BOD5 0.531 258 SS 0.356 173 氨氮 0.059 29 动植物油 0.077 38 总磷 0.0113 5 总氮 0.105 51 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/ (t/a) 排放浓度/ (mg/L) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他☑ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动□；自动□；无监测□ 监测点位 ( / ) ( / ) 监测因子 ( / ) ( / ) 污染物排 放清单 ( 评价结论 可以接受☑；不可以接受□ 三、噪声环境影响分析 项目营运期间，根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声贡献值进行预测计算。 1、预测模式 （1）计算单个声源单独作用到预测点的A声级，按下式： 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 （2）根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）—距离噪声源r米处的声压级，dB（A）； LP0—距离声源r0 处的声压级，dB（A）； TL—墙体隔声量，取15dB（A）； α—平均吸声系数，取0.15； r—墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1 m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 （3）计算预测点的新增值即将各声源对预测点的声压级进行叠加，按下式： 式中：—某预测点叠加后的总声压级，dB(A)； —i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 n—声源个数 （4）预测条件 a、仅考虑噪声较大的噪声源； b、考虑声源所在厂房门、窗的屏蔽； c、考虑声源至受声点的距离衰减及隔离林带的吸声、降噪作用及围墙的隔声效果； d、空气吸收、雨、雪、雾和温度等的影响忽略不计。 2、预测结果 本项目地块为长方形，以噪声对项目所在地厂界四周噪声贡献值进行预测。项目采用基础减振、隔声降噪处理。经降噪处理后的噪声源强及距厂界距离如下，详见表28，噪声预测结果见表29。 表28 各噪声源强、降噪措施级距厂界距离一览表 声源设备 源强dB(A) 距厂界最近距离（m） 措施前 措施后 距东厂界 距南厂界 距西厂界 距北厂界 淋膜机 80 60 16 86 94 28 柔印机 80 60 15 41 95 73 分切机 85 65 14 74 96 40 横切机 85 65 28 74 82 40 卷筒纸冲切机 85 65 37 43 73 71 平压压痕切线机 85 65 39 41 71 73 电脑无间隙平压平模切机 85 65 43 36 67 78 纸碗成型机 70 50 51 44 59 70 高速纸杯机 70 50 53 46 57 68 有机废气处理风机 95 75 30 90 80 24 食堂风机 90 70 70 77 40 37 表29 项目各厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点位置 贡献值 标准限值 昼间 夜间 项目厂界 东厂界 49 60 50 南厂界 44 60 50 西厂界 43 70 55 北厂界 48 60 50 根据上表预测结果可知，项目东侧、南侧、北侧厂界昼、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼、夜间标准要求；西侧厂界昼、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类昼、夜间标准要求。项目运营期间噪声对周边环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 本项目运营期间产生的固体废物主要包括生活垃圾、食堂废油脂、边角废料及不合格产品、废油墨桶、废活性炭、含油墨污泥及废滤芯等。 根据环评所提出的措施及项目已采取的环保措施，本项目产生的固废均能妥善处置，因此项目产生的固体废物对周围环境影响较小，固体废物处置情况见表30。 表30 固废产生及排放去向 类别 产生环节 废物性质 产生量 处置方法 生活垃圾 员工生活 一般固废 19.5 分类收集、环卫处置 废油脂 员工就餐 一般固废 0.44 专用容器收集，交由有资质的单位回收处理 边角废料、不合格产品 生产过程 一般固废 300 分类收集外售 废油墨桶 印刷 一般固废 0.5 原料供应商回收 废活性炭 废气处理 危险废物 HW49-900-039-49 3.6 专用容器收集，暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位回收处理 含油墨污泥 污水处理 危险废物 HW12-900-253-12 0.6 废滤芯 污水处理 危险废物 HW49-900-041-49 0.05 本项目厂房外东侧设置一间建筑面积28m2的危险废物暂存间，针对本项目产生的危险废物，本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单中有关要求和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》中相关要求对其进行贮存及转移。 危险废物暂存时必须满足以下要求： （1）危废暂存间必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定设置明显警示标志，设置双人双锁，专人负责危险废物的收集工作，专人监管； （2）禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物； （3）各个危险废物应设专用容器收集，并对所有包装容器、包装袋贴上危险物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色； （4）不能兼容的危险废物不能堆放在一起，需在危废暂存间设置分隔区域，将不同的危险废物分开暂存； （5）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； （6）危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s等。暂存间暂存区需设置防泄漏托盘或其他泄漏后的应急设施（如导流槽、围堰、应急池等）； （7）建立危险废物台账及危险废物转移联单。须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 综上所述，本项目危险废物均得到合理妥善处置，对周围环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响技术评价导则 土壤环境(试行)》，项目属于制造业（造纸和纸制品）中的其他，行业类型属于Ⅲ类项目；项目位于已建成厂区，占地面积12606m2，建设项目占地规模属于小型（≤5hm2）；本项目所在厂区为工业用地，敏感程度为不敏感区域；根据污染影响型评价工作等级划分表，Ⅲ类小型较敏感区域和不敏感区域可不开展土壤环境影响评价工作，因此该项目不开展土壤环境影响评价工作。 六、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。 （1）风险物质识别 本项目涉及的危险物质为水性油墨，遇明火或高热可燃，会产生大气次生污染物以及消防废水。经查阅对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B 中“重点关注的危险物质及临界量”，本项目不涉及其中的危险物质，按照导则适用于一般项目的原则进行简单分析即可。 （2）风险事故分析 本项目存在环境风险主要为水性油墨，储存时遇到高温、氧化剂等，易发生燃烧事故从而产生的一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等次生大气污染物，对周围人群及大气环 境产生影响；以及存储过程中因包装桶破裂引起的泄漏事故，会影响周边土壤和地下水环境。 （3）风险事故防范措施 ①储存过程 应按照有关消防规范分类储存，并配比必要的消防设施。为防止发生泄漏而污染附近的土壤及地下水，对厂房地面及储存区进行水泥硬化，并作防渗处理，在不影响生产的情况下，尽可能减少贮存量。 ②使用过程 企业应加强设备管理，确保设备完好。应制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。加强员工培训，提高应急处置能力。 ③安全制度 建立健全各种安全生产制度，生产人员作业应严格遵守劳动纪律和安全操作规程，严禁烟火。严格执行《建设设计防火规范》（GB 50016-2006）等相关要求，按有关安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便在起火之初迅速扑灭。加强员工安全意识教育，以应付突发性火灾。 七、环境管理与环境监控计划 为加强项目的环境管理，加大企业环境监测力度，必须严格控制污染物排放总量， 执行建设项目“三同时”制度。在保证项目正常运营的情况下，更好的监控项目环保设 施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，须制定项目环境管理和监测计划。 （1）环境管理 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程 措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员1~2人，负责日常环保安全，定期检查环保管理、建立环境管理台账和进行环境监测工作； ③加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ④建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ⑤定期对废气处理设备进行检查、维修，确保废气处理装置正常运行。若废气处理装置安装在室外，应安装防雨防晒措施； ⑥排污许可证申领：待项目建成后，应按照环保要求及相关法律法规进行排污许可证申领； ⑦竣工验收：待项目建成之后，应按照相关法律法规进行企业自主环保竣工验收。 （2）环境监测计划 公司日常环境监测工作委托有资质的第三方检测公司进行监测，公司监测组配合完成。目的是对环保设备、设施的运行及污染物排放情况进行详细的了解，本项目拟主要对废气、厂界噪声，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），拟定监测计划见下表： 表31 运营期环境监测计划 监测 类别 污染源 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 废气 厂房 无组织排放下风向1个监测点 非甲烷总烃 每年一次 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017） 企业边界浓度限值 印刷淋膜 工序 处理设施进、 出口各1个监测点 非甲烷总烃 每年一次 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017） 相关限制要求；《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 食堂 处理设施进、 出口各1个监测点 油烟 每年一次 《饮食业油烟排放 标准（试行）》 （GB18483-2001）中限值要求 噪声 厂界噪声 在厂界四周1m处各设1个点 等效连续 A声级Leq(A) 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准中2类和4类标准 项目污染物排放情况 表32 项目污染物排放清单 污染类型 污染源 污染因子 污染防治设施 排放量 排放浓度 执行标准 废气 印刷淋膜 非甲烷总烃（有组织） 集气罩+二级活性炭吸附+专用管道厂房顶部（15m）排放 0.0738t/a 0.84mg/m3 DB61/T1061-2017中相关限值要求 非甲烷总烃（无组织） 厂房通风 0.131t/a / 食堂 油烟 集烟罩+油烟净化器+专用烟道由厂房顶部排放 0.0169t/a 1.6mg/m3 GB18483-2001中限值要求 废水 生活 污水 含油废水 废水量 由厂区化粪池处理后排入市政管网进入西安市第六污水处理厂 2059.2t/a / GB 8978-1996中三级标准及GB/T31962-2015表1中B标准 COD 0.983t/a 477mg/L BOD5 0.531t/a 258mg/L SS 0.356t/a 173mg/L 氨氮 0.059t/a 29mg/L 动植物油 0.077t/a 38mg/L 总磷 0.0113t/a 5mg/L 总氮 0.105t/a 51mg/L 噪声 设备 LAeq 基础减振、厂房隔声 / / GB 12348-2008中2类和4类 标准 固体废物 生活垃圾 环卫部门定期清运 19.5t/a / GB 18599-2001及修改单相关规定 废油脂 专用容器收集，交由有资质单位处理 0.44t/a / 边角废料 不合格产品 分类收集后外售 300t/a / 废油墨桶 原料供应商回收 0.5t/a / 危险 废物 废活性炭 专用容器收集，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 3.6t/a / GB 18597-2001及其2013年修改单中的有关规定 含油墨污泥 0.6 / 废滤芯 0.05t/a / 九、环保投资 本项目总投资3000万元，其中环保投资52万元，占总投资比例1.73%，主要用于废气治理、废水治理、降噪、固废治理等方面，具体见下表33。 表33 环保投资一览表 污染源 工程名称 总投资（万元） 废气 治理 印刷淋膜废气 集气罩+二级活性炭吸附+专用管道；1套 20 食堂废气 集烟罩+油烟净化器+专用烟道；1套 3 噪声 治理 机械设备噪声 厂房内布置、选用低噪声设备、隔声减振；若干 5 固废 治理 生活垃圾 生活垃圾桶；若干 0.4 废油脂 专用收集容器；1个 0.1 边角废料 不合格产品 一般固废间；1间 0.5 危险废物 危废暂存间；1座，建筑面积28m2 2 废水 治理 柔印机 清洗废水 “絮凝沉淀+多介质过滤+超滤+反渗透”的组合式工艺污水处理设备；1套 20 食堂废水 油水分离器；1套 1 生活污水 45m3化粪池；1座 依托 合计 52.0 十、环境保护设施清单 本项目竣工后，建设单位应当按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。项目环境保护设施清单见下表。 表34 环境保护设施清单 类别 污染源 处理措施与设施 数量 验收标准 废气 印刷淋膜 集气罩+二级活性炭吸附+专用管道+厂房顶部（15m）排放 1套 《挥发性有机物排放控制标准》 （DB 61/T1061-2017）中相关限值 食堂 集烟罩+油烟净化器+专用烟道 1套 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB 18483-2001）中相关限值 废水 生活污水 化粪池（依托） 1座 / 食堂废水 油水分离器 1台 生产废水 废水处理设备 1套 循环使用，定期补充、不外排 噪声 设备噪声 低噪声设备，设备减振垫，隔声 / 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准 固体废物 生活垃圾 垃圾桶 若干 合理处置 废油脂 专用收集容器 1个 交由有资质单位处理 一般固废 一般固废间 1间 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单的要求 危险废物 危废暂存间 1间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）中的相关规定

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 柔印、淋膜工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭+专用管道引至厂房顶部（15m）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 集烟罩+处理效率≥75%油烟净化设施+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 含油废水 | COD、BOD5、 SS、氨氮、动植物油、总磷 总氮 | 油水分离器+厂区设置45m3化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B标准 |
|  | 柔印机清洗废水 | “絮凝沉淀+多介质过滤+超滤+反渗透”的组合式工艺污水处理设备 | 回用于清洗，不外排 |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 分类收集，交由环卫部门定期处理 | 处置率100% |
|  | 食堂 | 废油脂 | 专用容器收集，交由有资质单位处置 |  |
|  | 生产过程 | 边角废料、不合格产品 | 分类收外售 |  |
|  |  | 废油墨桶 | 原料供应商回收 |  |
|  |  | 废活性炭 | 专用容器收集、危废间暂存，交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 含油墨污泥 |  |  |
|  |  | 废滤芯 |  |  |
| 噪 声 | 噪音设备 | 噪声 | 合理布局、隔声、减振、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准和4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目项目在对废水、废气、噪声、固体废物排放采取切实可行的污染防治措施后，可有效的控制和减轻本项目的“三废”对周边生态环境影响。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于陕西省西安市沣东新城天章一路981号4号楼，总占地面积12606m2，厂房共2F（局部3F为休息大厅），总建筑面积12415.5m2，其中1F与2F建筑面积均为6000m2，局部3F建筑面积为415.5m2。厂房内共设置4条生产线，预计可年产各类规格纸杯8500吨、纸碗500吨。 2、环境质量现状 （1）环境空气 根据陕西省环境保护厅《环保快报2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（2020-4）附表4关中69个县区空气质量状况统计可知，2019年度沣东新城环境空气中SO2年均浓度、CO日均第95百分位数及O3日最大8小时第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，PM10、PM2.5、NO2年均浓度均超标，项目所在区域为不达标区。 本项目所在区域的特征污染因子非甲烷总烃1小时平均浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的小于2.0mg/m3的标准要求。 （2）声环境 根据监测结果，项目所在地昼间、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准要求，周边声环境质量良好。 3、环境影响分析结论 （1）大气环境 项目产生的废气主要为生产过程中产生的有机废气和食堂油烟。有机废气主要为印刷、淋膜工序产生的少量有机废气。 ①有机废气（非甲烷总烃） 根据预测结果，非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中限值要求以及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中最高允许排放速率二级标准。本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的非甲烷总烃Pmax值为0.9392%，Cmax为18.783μg/m3，最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求限值。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 ②油烟废气 食堂油烟废气经净化效率不低于75%油烟净化器净化后高空排放，排放浓度约为1.6mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中限值要求（浓度≤2.0mg/m3）。 因此，本项目运营后不会对周边环境影响较小。 （2）水环境 根据前述工程分析，柔印机清洗废水采用“絮凝沉淀+多介质过滤+超滤+反渗透”的组合式工艺污水处理设备处理后回用于清洗。生活污水及食堂含油废水依托厂区化粪池处理后排至市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂，各项污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B标准，对水环境影响较小。 （3）声环境 噪声主要来自设备运行时产生的噪声，项目在采取隔声、减振等措施后，经预测，项目东侧、南侧、北侧厂界昼、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼、夜间标准要求；西侧厂界昼、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类昼、夜间标准要求。项目运营期间，设备噪声对周边环境影响较小。 （4）固体废物 本项目运营期间产生的固体废弃物主要包括生活垃圾、食堂废油脂、边角废料及不合格产品、废油墨桶、废活性炭、含油墨污泥及废滤芯等。 生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运；食堂废油脂专用容器收集，交由有资质的单位回收处理；边角废料及不合格产品分类收集后外售；废油墨桶由原料供应商回收处置；废活性炭、含油墨污泥及废滤芯由专用容器收集，暂存于危险废物暂存间内，交由有资质单位回收处理。本项目产生的固废均能妥善处置，对周围环境影响较小。 4、总结论 综上所述，符合国家产业政策及当地规划要求。建设单位在全面落实本报告表中提出的各项环保管理和污染防治措施，确保污染防治设施正常运转，所排放污染物满足达标排放的要求，从满足环境保护角度分析，项目建设可行。 要求与建议 1、要求 （1）必须严格执行“三同时”制度。认真落实污染治理措施与主体工程同步实施，项目建成后应在规定的时间内进行自主环保验收并办理相关的排污许可证，方可投入运行； （2）足量添加、及时更换活性炭（碘值不小于800毫克/克），确保废气达标排放；废活性炭、含油墨污泥及废滤芯必须交由有资质单位进行处置； （3）加强环保设施的维护和管理，确保其正常运行，污染物达标排放； （4）建设单位应及时完成排污可证工作及自行组织环境保护竣工验收。 2、建议 （1）专人负责环保管理工作，负责监督落实各项环保措施，及时解决运营过程中出现的环境影响问题； （2）按照《西安市生活垃圾分类管理办法》，对生活垃圾进行分类收集。 预审意见: 公 章 经办人 : 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人 : 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1. 立项批准文件 附件2. 其他与环评有关的行政管理文件 附图1. 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

PE料

熔融

原纸淋膜

淋膜纸

分切

印刷

模切

成型

成品包装

G

N  G

N   S

N S G

N   S

N

G：废气

S：固废

N：噪声

原纸

项目

排放源