陕西咸沣东审服准字〔2021〕13号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目

环境影响报告表的批复

陕西弘伟生态环保有限公司：

你单位报来《陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、陕西弘伟生态环保产业园建筑垃圾资源化利用项目位于沣东新城斗门街办中丰店村东330米。项目总占地面积79760m2，项目租赁厂房进行建设，主要建设内容有建筑垃圾再生利用生产线1条、原料堆放区、成品料仓、实验室、机修车间、办公楼、宿舍、食堂等，项目运营后可年处理建筑垃圾360万吨。项目总投资11000万元，其中环保投资885万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在运营中重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保噪声达标排放。合理安排运输时间和运输路线，靠近敏感区时禁止鸣笛、尽量放慢车速以减少车辆噪声对周边敏感点的影响。

（二）鄂破机进料口、2YA1545振动筛进料口和筛面、下料口产生的粉尘经集气罩+脉冲布袋除尘器（1#）处理后通过15m高排气筒（1#）达标排放；反击破进料口、2YKR3073振动筛进料口和筛面、下料口产生的粉尘经集气罩+脉冲布袋除尘器（2#）处理后通过15m高排气筒（2#）达标排放；3YKR3073振动筛进料口和筛面、下料口、分选机进料口产生的粉尘经集气罩+脉冲布袋除尘器（3#）处理后通过15m高排气筒（3#）达标排放；分选机进料口、出料口粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（4#）达标排放。

厂区四周设置8m高的防风抑尘围挡，建筑垃圾堆放用密布网覆盖，堆放不得高过防风抑尘网。皮带输送机输送廊道封闭处理，生产设备均置于室内，设备进行密封，成品放置于封闭的料库中，原料场地设置喷淋装置，废石及产品运输车辆进行覆盖或采用密闭车斗，严禁沿路撒漏，不得超载，不得超速行驶；设洗车设施，出入运输车辆进行冲洗；进场道路两边设置喷淋抑尘装置，设置1辆洒水车；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道排放。

（三）生活垃圾和一般工业固废应分类收集处置。废机油、废含油手套、废含油抹布等危险废物应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》的设施暂存，定期交由有资质单位处置。餐厨垃圾和食堂废油脂集中收集后交专业回收单位处置。

（四）生活污水经化粪池处理后定期清掏，洗车废水经四级沉淀处理后回用，不得排放。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

五、项目占地如遇征地拆迁，须无条件配合征地拆迁工作。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年1月20日

抄送：沣东新城生态环境局、陕西中蓝企方环境科技有限公司。