重型AMT变速箱核心零部件

生产线技术改造项目

环境影响报告表

建设单位：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司

评价单位：西安同展环境咨询有限公司

二〇二一年一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制说明由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的，名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个字段）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国际填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距长界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论、确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他意议。

7、预审议见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

附件

附件1、委托书

附件2、立项批准文件

附件3、营业执照

附件4、土地证

附件5、《关于陕西法士特汽车传动集团有限责任公司年产100万套同步器建设项目环境影响报告表的批复》（咸阳市环境保护局，咸环函[2009]482号）

附件6、《关于陕西法士特汽车传动集团有限责任公司年产100万套同步器建设项目试运行复》的批复（咸阳市环境保护局，咸环试生产[2012]3号）

附件7、危废处置合同

附件8、声环境质量现状监测报告

附件9、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司咸阳精密机械分公司第二季度监测报告

附件10、陕西华特星元器件研究所有限公司《特种电阻、电容及陶瓷结构件研发、生产项目环境监测》报告

附图

附图1、地理位置图

附图2、四邻关系图

附图3、厂区平面图

附图4、监测点位分布图

附图5、项目基本信息底图

附图6、项目基本信息图

附图7、现场照片

附表

附表1、大气环境影响评价自查表

附表2、地表水环境影响评价自查表

附表3、环境风险评价自查表

附表4、建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 重型AMT变速箱核心零部件生产线技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 |
| 法人代表 | 严鉴铂 | 联系人 | 杨朋飞 |
| 通讯地址 | 西咸新区沣东新城上林路 |
| 联系电话 | 18292918803 | 传真 | / | 邮政编码 | 712046 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城上林路 |
| 立项审批部门 | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 批准文号 | 2019-611203-36-03-026812 |
| 建设性质 | 新建( 扩建( 技改▇ | 行业类别及代码 | C3670汽车零部件及配件制造 |
| 占地面积 | 110271m2 | 绿化面积 | 18746m2 |
| 总投资 （万元） | 6700 | 环保投资 （万元） | 132 | 环保投资占总投资比例 | 1.97% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2021年6月 |
| 工程内容及规模： 概述 1、项目由来 陕西法士特汽车传动集团公司始建于1968年，旗下拥有10多家控、参股子公司，在泰国建有独资工厂，在美国设有分销公司，是中国齿轮行业首家年产销超百亿元企业。咸阳精密机械分公司由陕西法士特汽车传动集团有限责任公司投资建设，位于陕西省西咸新区，主要生产同步器。公司以陕西法士特汽车传动集团有限责任公司为依托，以先进的管理理念，领先的设备和技术优势、优质的产品质量和服务赢得了广大用户的认可和好评。 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司重型AMT变速箱核心零部件生产线项目位于陕西省西咸新区，生产产品为同步器。项目于2009年12月取得咸阳市环境保护局环评报告表批复（咸环函[2009]482号），2012年3月建成，并取得《咸阳市环境保护局关于陕西法士特汽车传动集团有限责任公司年产100万套同步器建设项目试运行的批复》（咸环试生产〔2012〕3号）。项目于2012年7月委托咸阳市环境监测站就该项目的环境保护设施运行状况进行竣工验收监测，于2012年11月5日，编制《陕西法士特汽车传动集团有限责任公司年产100万套同步器建设项目环境保护验收监测报告》。 随着全球经济一体化的发展，汽车需求量的增加，作为国民经济重要支柱产业的汽车产业高速发展，产能规模日益扩大，而作为产业基础的汽车零部件业也随之发展扩大。陕西法士特汽车传动集团有限责任公司作为老牌汽车零部件生产企业，其优秀的研发与团队生产、先进的工艺设备以及完善的质量保证体系促使着企业进一步扩大生产规模和完善零部件品种，以提高企业市场竞争能力和经济效益。鉴于上述原因，企业在既有厂房基础上，通过合理规划生产车间布局，增加生产设备，共购置数控磨齿机、数控外圆磨床等生产工艺设备和三坐标测量机、齿轮测量机等辅助生产设备130台（套)，对同步器机加工生产线、热处理生产线和粘结装配生产线进行技术改造，提升生产线的自动化、智能化水平，满足重型AMT变速箱配套需求，年产同步器由原100万套增加至300万套。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，本项目应实施环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十三、汽车制造业，71.汽车制造”，项目非整车制造和发动机生产，无电镀或喷漆工艺，应编制环境影响评价报告表。陕西法士特汽车传动集团有限责任公司委托我公司对“重型AMT变速箱核心零部件生产线技术改造项目”进行环境影响评价工作。接受委托后，本单位立即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，在工程污染因素分析、环境现状和影响评价及污染防治措施与环境可行性论证基础上，编制了该项目环境影响报告表。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类、淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策，且项目已取得重型AMT变速箱核心零部件生产线技术改造项目备案书（项目代码：2019-611203-36-03-026812）。 因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、规划符合性分析 表1 与相关规划符合性分析一览表 文件 文件要求 本项目情况 相符性 《西咸新区-沣东新城分区规划(2010-2020)环境影响报告书及审查意见》(市环函〔2014〕20号) 做好规划区项目的环境准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 项目属于汽车零部件制造，无电镀生产线，不涉及重金属排放。 符合 规划区内应按：“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则设计和建设给排水管网，实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。 厂区排水采用雨污分流制，雨水通过厂区内雨水管网进入市政污水管网；餐饮废水经隔油池处理后，进入厂区污水处理站，生活污水经化粪池处理后进入厂区污水处理站，生产废水直接进入厂区污水处理站，厂内废水经污水处理系统处理达标后，最终排入西安市第六污水处理厂。 符合 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限值，防止对新城产生影响。 本项目产生污染物少，不属于排污量大的行业。 符合 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物委托有资质的固体废物处理单位安全处置。 项目固废分类收集，设有危险废物暂存间，危废分类收集后委托有资质单位处置。一般工业固废设置暂存间分类暂存，外售综合利用。 符合 3、与相关环保管理政策的符合性分析 表2 相关环保管理政策的符合性分析一览表 相关环保管理政策 主要要求 本项目情况 符合性 《汾渭平原2019～2020年秋冬季大气 污染综合治理攻坚行动方案》 加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代，玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 本项目生产过程中使用的压淬炉、环形炉和多用炉不属于落后产能工业炉窑，且各污染物均能达标排放，加热炉均采用电加热。 符合 《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）（修订版）》（陕政发[2018]29号）） 开展工业炉窑治理专项行动。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。 本项目涉及的工业炉窑均采用电加热。 符合 实施VOCs专项整治方案。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目所在地属于关中地区，粘接工序使用的粘接剂，不属于高VOCs含量的胶粘剂。项目粘接过程中产生的有机废气，在粘接室内密闭收集后，经活性炭吸附+催化燃烧处理，经15m排气筒排出。 符合 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》（陕西咸办发（2018）79号） 实施VOCs专项整治方案。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目属于属于改扩建项目，不属于新建，项目使用低VOCs胶黏剂，且制胶间、胶膜室、粘接室均采用密闭车间生产，废气收集经活性炭吸附+催化燃烧处理，15m排气筒达标排放。 符合 符合 《“十三五”挥发性有机物治理工作方案》 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 （1）强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 （2）含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。 （3）有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。 （4）推进建设适宜高效的治污设施。小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾(风)干废气一并处理。 符合 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号） 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 项目不在工业园区，本次为改扩建项目，不新增加热炉，现有的加热炉不属于落后产能工业炉窑，且各污染物均能达标排放，均采用电加热，不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类工业炉窑。 符合 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 本项目环形炉和多用炉产生的淬火油烟废气由湿式油烟净化器处理，压淬炉淬火油烟废气由静电式油烟净化器处理，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准。 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号） 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。 本项目热处理工序废气采用集气罩收集后，环形炉和多用炉产生的淬火油烟废气由湿式油烟净化器处理，压淬炉淬火油烟废气由静电式油烟净化器处理，减少无组织排放。 符合 4、选址合理性分析 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城上林路，本次技改是在既有厂房基础上，增加生产设备对同步器机加工生产线、热处理生产线和粘结装配生产线进行技术改造，不新增占地。项目用地性质为工业用地，符合西咸新区沣东新城分区规划。本项目附近1km范围内无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标。项目产生的各类污染物在采取相应的污染防治措施后均能达标排放，距项目地最近的敏感点为北侧75m处的国润城，项目建设对周围环境的影响可以接受。因此，项目选址合理。 三、工程概况 1、项目名称及建设性质 项目名称：重型AMT变速箱核心零部件生产线技术改造项目 建设单位：陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 建设地点：陕西省西咸新区沣东新城上林路 总投资：6700万元 项目占地：本项目总占地面积110271m2 建设性质：技改 2、项目地理位置及四邻关系 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城上林路，项目距312国道478m，距G3023西宝高速452m，交通便利。项目地中心地理坐标为：E108.768167°，N34.310236°。项目地理位置优越，交通便利。项目地理位置见附图1。本项目所在厂房东侧隔上林路为西电公司二期建设用地，南侧为风润智能装备股份有限公司，西侧隔新农东路为陕西同力重工股份有限公司，北侧隔创新二路为国润城。项目场地四邻情况见附图2。 3、产品方案 本项目主要生产汽车同步器300万套，具体产品方案见表3。 表3 项目产品方案 产品名称 产量 备注 同步器 300万套/年 含同步器齿毂、齿套、齿圈机等机加生产线、热处理生产线、同步粘接线和总成装配线等 4、工程规模与建设内容 项目组成及主要建设内容见表4。 表4 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 原项目 本次技改扩建 主体工程 联合厂房一 钢结构厂房，1F，建筑面积30000m2（200×150m），高10m。厂房内主要布置有机械加工线，以及毛坯库等辅助用房。 新增机械加工设备、机加车间增加机器抓手 联合厂房二 钢结构厂房，1F，建筑面积27000m2（225×120m），高10m。厂房内主要布置有抛丸、喷砂、热处理、粘接、装配生产线。 新增6台喷砂设备，对粘接设备进行技改 抛丸车间 钢结构厂房，1F，建筑面积7800m2（52×15m），高4m。厂房内主要布置有抛丸机。 依托 辅助工程 动力中心 建筑面积750m2，包括锅炉房、换热站、空压站 办公楼 建筑面积3380m2 职工宿舍 建筑面积4500m2 餐厅 建筑面积1800m2 门房 建筑面积90m2 公用工程 供电 市政供电 供水 市政供水 供气 市政天然气 供热 蒸汽锅炉，配套换热系统 排水 厂区雨污分流，雨水进入市政雨水管网；生活污水和生产废水，进入厂区内污水处理站处理达标后，进入西安市第六污水处理厂。 供暖、制冷 项目生产车间及办公室采用锅炉进行取暖，采用分体式空调进行制冷。 环保工程 废气 锅炉房 燃气锅炉，低氮燃烧，8m排气筒排出 粘接工序 制胶室、粘接室废气经活性炭吸附+催化燃烧处理，经15m排气筒排出 胶膜室废气收集有组织排放 喷砂工序 滤芯式除尘后，经15m排气筒排出 依托 抛丸工序 布袋除尘器处理后，经15m排气筒排出 热处理工序 热处理设备设置油烟净化器 碳布修整工序 手工钻，粉尘车间无组织排放 技改为模棱机，经滤芯除尘后车间内无组织排放 食堂 食堂油烟设置净化器处理 依托 废水 生产废水 进入厂区污水处理站进行 餐饮废水 隔油池后进入厂区污水处理站站 生活污水 化粪池后进入厂区污水处理站 噪声 选用低噪声设备、隔声减振等措施 固废 设置一般固废暂存区；设置危废暂存间（300m2）；设置生活垃圾分类收集桶。 4、原辅材料消耗 本项目各类原辅材料消耗情况见表5。 表5 主要原辅材料消耗一览表 序号 原辅材料名称 单位 年用量 最大贮存量 备注 1 8620H/20CrMnTi钢材 t/a 19156 3 市场外购 2 润滑油 t/a 33 0.91 市场外购 3 机油 t/a 37.34 0.91 市场外购 4 乳化液 t/a 84.8 0.32 市场外购 5 液氨 t/a 4.4 0.12 市场外购 6 液氮 t/a 1030.29 0.36 市场外购 7 甲醇 t/a 537 6.3 市场外购 8 丙酮 t/a 95 1.6 市场外购 9 胶 t/a 17.36 0.25 市场外购 10 淬火油 t/a 63 1.6 市场外购 11 钢丸 t/a 164 0.8 市场外购 12 石英砂 t/a 312 1.2 市场外购 13 碳布 t/a 34.75 0.22 市场外购 14 清洗剂 t/a 82.325 0.5 市场外购 15 电 万kWh/a 3602 / 市政 16 水 t/a 35100 / 市政 17 天然气 m3/a 1.25×106 / 市政 主要原辅材料理化性质： 润滑油：油状液体，分子量：230~500，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，不溶于水。 清洗剂：水61%、脂肪醇酰胺类8.0%、液体柠檬酸(50%)10.0%、非离子型表面活性剂3.8%、氢氧化钠(50%)6.2%、二甲基苯磺酸钠5.0%、偏硅酸钠6.0%。 淬火油：主要是矿物油，黄色透明液体，比重0.83～0.86g/cm3，不溶于水。 胶：主要成分是环氧树脂和气相白炭黑。①环氧树脂：熔点（℃）145～155，根据分子结构和分子量大小的不同，其物态可从无臭、无味、黄色透明液体至固态；②气相白炭黑：分子式：SiO2，别名：二氧化硅/气象二氧化硅，熔点/凝固点：1710℃，粒径小，比表面积大，结构性高，具有很强的补强性能。企业由于商业保密，对制胶的胶粉和配料进行保密。 乳化液：主要用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却、清洗和防锈等作用，其主要化学成分包括：有机醇胺、酯肪酸、精制矿物油、极压剂、界面活性剂、无机盐、防腐剂、非铁腐蚀抑制剂、香料、消泡剂、水份等。相对密度（水=1）为1.01g/cm3，闪点（℃）为76，引燃温度为248℃，不易燃易爆，无放射性和腐蚀性，化学性质稳定。 5、主要设备 本项目主要生产设备见表6。 表6 主要设备一览表 序号 名称 型号 本次改扩建增加数量（台） 1 车削中心 QL300H 0 2 立拉 RISZ63X2000X630 4 3 齿毂复合加工机 / 0 4 齿套复合加工机 / 0 5 数控插齿机 SE25 0 6 滚倒复合机 / 0 7 钻倒复合机 / 0 8 插齿机 SD25CNC 4 9 数控车床 PUMA245 16 10 双主轴车床 LB2500EX 4 11 倒锥齿铣复合机 WHSIV2-2 3 12 加工中心 VTC-160A 8 13 磨棱机 CM3B 8 14 喷砂机 9080A/BTSJ-1820-8 6 15 超声波清洗机 KWT-60108RDT 0 16 立钻 / 0 17 数控外圆磨床 MK1320*350 4 18 数控磨齿机 XY003-026 1 19 选配机 JFB102104-007 0 20 装配线 RDFB-159 0 21 多用炉 VWES5/2-90-85-1500C 0 22 抛丸机 QZG-S1000 0 23 退火机 / 0 24 同步器摩擦环选配机 JFB102104-007 0 25 齿套车铣中心 WHST-SL5-2VA 3 26 低温回火炉 VKHLE5/2/90/85/1500C 0 27 立轴圆台平面磨床 M7475B 2 28 数控滚齿机 SD25CNC 4 29 自动裁剪机 HY-S1624 3 30 自动粘接机 / 26 31 快速固化机 / 33 32 压淬炉 / 0 33 环形炉 PPES1000-80/50/75/-42-950CN 0 34 三坐标测量机 XY571-066 1 35 风机 / 8 企业由于商业保密，对粘接工序设备进行保密。 6、总平面布置 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城上林路，项目东侧隔上林路为西电公司二期建设用地，南侧为风润智能装备股份有限公司，西侧隔新农东路为陕西同力重工股份有限公司，北侧隔创新二路为国润城。项目场地四邻情况见附图2。 项目场地基本呈矩形布局，主要建设内容有第一、第二联合生产厂房，抛丸车间，动力中心，办公楼，职工宿舍，污水处理站等。联合厂房一位于厂区东南侧，厂房内主要布置有机械加工线，以及配电间、毛坯库等辅助用房；联合厂房二位于厂区西侧，厂房内主要布置有热处理、粘接、装配工艺生产线；抛丸车间位于厂区西南角，主要布置有抛丸机及配套设施；宿舍楼、餐厅位于厂区东北侧，项目生活办公和加工区分开，整体布局合理。本次技改不新建厂房，在既有厂房内，增加生产设备，对同步器机加工生产线、热处理生产线和粘接装配生产线进行技术改造，总平面布置图见附图3。 公用工程 （1）给、排水 本项目供水来源依托原有供水管网，主要用水为生活用水和生产用水。项目总用水量约为117m3/d，35100m3/a，日用水量见表7，项目水平衡见图1。 ①项目生活用水主要为工作人员日常生活用水、洗浴用水，项目年工作300天，本次改扩建项目新增劳动定员500人，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），生活用水按照110L/（人·d）计，生活用水量为55m3/d，16500m3/a。 ②生产用水：本项目生产用水量约为62m3/d，18600m3/a。 项目排水雨污分流，雨水进入市政雨水管网。餐饮废水经隔油池处理，与生活污水经化粪池预处理，与生产废水一并进入厂区污水处理站处理达标后，最终排入市政污水管网。 表7 用排水量一览表 单位：m3/d 用水项目 用水量 损耗量 排放量 备注 生活用水 55 11 44 进入厂区污水处理站处理达标后排放。 清洗用水 60 7.62 52.38 配乳化液用水 2 2 0 总计 117 20.62 96.38 / 图1 本项目水平衡示意图 （m3/d） （2）供电 厂区用电由市政电网供给，本项目年耗电量为3602万kW•h。 （3）供暖、制冷 项目生产车间及办公室采用蒸汽锅炉配套换热站进行取暖，共3台2t/h的蒸汽锅炉（日常一用两备，供暖季两用一备）。采用分体式空调进行制冷。 8、劳动定员及工作制度 技改项目新增劳动定员500人。全年工作日为300天，每天3班，每班工作8小时。 9、项目投资估算 技改项目总投资为6700万元，资金来源为企业自筹，其中环保投资为132万元，占总投资的比例为1.97%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 原项目年产100万套汽车同步器，项目于2009年12月取得咸阳市环境保护局环评报告表批复（咸环函[2009]482号），2012年3月建成，并取得《咸阳市环境保护局关于陕西法士特汽车传动集团有限责任公司年产100万套同步器建设项目试运行的批复》（咸环试生产〔2012〕3号）。项目于2012年7月委托咸阳市环境监测站就该项目的环境保护设施运行状况进行竣工验收监测，于2012年11月5日，编制《陕西法士特汽车传动集团有限责任公司年产100万套同步器建设项目环境保护验收监测报告》。企业于2018年陆续对3台燃气锅炉增设低氮燃烧器，对热处理车间废气增设油烟净化设施。 1、原有项目基本情况 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司重型AMT变速箱核心零部件生产线项目，年产100万套同步器，占地面积110271m2，员工人数500人，工作制度为机加工两班制，热处理三班制，每班8小时，年有效工作日300天，企业内部设有食堂。 2、原有项目产品方案 原有项目主要生产汽车同步器100万套，具体产品方案见表8。 表8 项目产品方案 产品名称 产量 备注 同步器 100万套/年 含同步器齿毂、齿套、齿圈机等机加生产线、热处理生产线、同步粘接线和总成装配线等 3、原有项目生产工艺介绍 项目为汽车同步器生产，其原料主要为各种零部件的粗胚，经机加设备初加工、精加工等工序后，进行组装，作为成套产品出售。同步器齿毂锻件、滑动齿锻件和结合齿圈锻件经过车床、拉花、倒角、热处理、粘接等工序后组装成产品，经检验合格后入库。 （1）原有项目主要原辅材料用量见表9。 表9 主要原辅材料消耗一览表 序号 原辅材料名称 单位 消耗量 备注 1 8620H/20CrMnTi钢材 t/a 9700 市场外购 2 粉末冶金 t/a 810 市场外购 3 碳布 t/a 21 市场外购 4 粘接剂 t/a 30 市场外购 5 机油 t/a 410 市场外购 6 乳化液 t/a 119 市场外购 7 清洗剂 t/a 22.4 市场外购 8 除锈油 t/a 1.05 市场外购 9 电 万kWh/a 2000 市政 10 水 t/a 29184 市政 11 天然气 m3/a 1.24×106 市政 （2）原有项目主要生产设备见表10。 表10 主要生产设备一览表 序号 名称 型号 数量（台） 1 车削中心 QL300H 12 2 立拉 RISZ63X2000X630 8 3 齿毂复合加工机 / 2 4 齿套复合加工机 / 4 5 数控干切插齿机 SE25 6 6 滚倒复合机 / 4 7 钻倒复合机 / 4 8 插齿机 SD25CNC 22 9 数控车床 PUMA245 56 10 双主轴车床 LB2500EX 12 11 加工中心 VTC-160A 66 12 磨棱机 CM3B 2 13 喷砂机 9080A/BTSJ-1820-8 2 14 超声波清洗机 KWT-60108RDT 2 15 立钻 / 8 16 数控外圆磨床 MK1320*350 2 17 选配机 JFB102104-007 8 18 装配线 RDFB-159 2 19 多用炉 VWES5/2-90-85-1500C 13 20 抛丸机 QZG-S1000 6 21 退火机 / 4 22 同步器摩擦环选配机 JFB102104-007 16 23 低温回火炉 VKHLE5/2/90/85/1500C 9 24 数控滚齿机 SD25CNC 22 25 压淬炉 / 4 26 环形炉 PPES1000-80/50/75/-42-950CN 1 27 风机 / 15 4、原有项目污染物产排情况 根据《陕西法士特汽车传动集团有限责任公司年产100万套同步器建设项目环境保护验收监测报告》，原有项目污染物产排情况如下： （1）废气 原有项目主要污染物有锅炉烟气、抛丸工序产生的粉尘、粘接工序产生的有机废气、淬火装置产生的油烟和职工食堂油烟。 ①天然气锅炉产生的二氧化硫、烟尘和氮氧化物，直接排放，根据原有项目验收监测数据资料可知：天然气锅炉废气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001中的燃气锅炉Ⅱ时段标准，二氧化硫排放总量超过秦都环保分局下达的总量控制指标。 ②抛丸喷砂车间产生的粉尘采用滤芯除尘处理后，经15m排气筒排出，设排气筒3个，处理工艺及排气简高度均相同，根据原有项目验收监测数据资料可知：抛丸喷砂车间有组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准。 ③粘接车间产生的非甲烷总烃，采用催化燃烧法处理后经15米高排气筒排放，设排气筒3个，根据原有项目验收监测数据资料可知：粘接车间有组织排放的非甲烷总经满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准。 ④淬火车间无组织排放非甲烷总经，根据原有项目验收监测数据资料可知：淬火车间无组织排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准。 ⑤食堂油烟经油烟净化装置处理后于屋顶排放，根据原有项目验收监测数据资料可知：职工食堂灶头油烟监测结果满足《饮食业油烟排放标准（试行)》GB18483-2001。 （2）废水 该项目产生的废水为生产废水和生活污水，经管道收集后引入项目污水处理设施处理，处理后用于场地绿化和二期工程施工，不外排。生产废水和生活污水经管道混合后流入厂内污水处理设施处理，由于监测期间尚无城市污水管网接口，故处理后的废水回用于厂区二期项目基建和部分绿化。根据原有项目验收监测数据资料可知：原有项目回用废水各项监测浓度不超过DB61/224-2006《渭河水系（陕西段)污水综合排放标准》中的二级标准及GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标。公司污水排放口于2019年3月接入城市污水管网，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的A级标准中的限值要求。 （3）噪声 根据原有项目验收监测数据资料可知：原有项目验收监测期间北厂界昼间、夜间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；东、西、南厂界昼间、夜间噪声监测值不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 固体废物 根据原项目验收监测报告，原有项目产生的固废主要为废金属边角料、废矿物油、废活性炭等。废金属边角料回收循环利用，废矿物油、废活性炭等属于危险废物交由有资质单位进行处置。职工日常生活垃圾年产生量约为121.6吨，由环卫部门统一清运，固废产生量见下表11。 表11 原有项目固体废物产生及处置情况 序号 名称 性质 产生量（t/a） 处置去向 1 废金属边角料 一般固废 3600 分类收集后定期外售 2 生活垃圾 / 121.6 收集后由环卫部门统一清运 3 废油脂 / 0.04 置于专用收集容器中，暂存于危险废物暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处置。 4 废乳化液 危险废物（HW09） 32 5 废矿物油 危险废物（HW08） 2.6 6 废油棉丝手套、废空桶等沾染物 危险废物（HW49） 21.1 7 废有机溶剂 危险废物（HW50） 0.95 8 污水处理站污泥 危险废物（HW17） 2.69 5、主要环境问题 （1）制胶间制胶废气未收集，在车间内无组织排放。 （2）加热车间内4台压淬炉油烟废气车间内无组织排放。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 西咸新区位于西安、咸阳两市建成区之间，西起茂陵及涝河入渭口，东至包茂高速，北至规划中的西咸环线，南至京昆高速，规划区范围882km2，东西横贯50km，南北扩展5-10km。 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速，规划总面积159.3km2。辖区内包含建章路街办、三桥街办、斗门街办、高桥街办、沣东街道等。 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城上林路，项目地中心地理坐标为：E108.768167°，N34.310236°。项目地理位置见附图1。 二、地形地貌 西咸新区沣东新城地貌类型属于渭河冲击平原，地势南高北低。由北向南，依次为河漫滩及一、二、三级阶地。最高点位于三级阶地上的广大门村和孙家湾村附近，高程411m。最低点在草滩镇贾家滩村北的渭河滩上，高程364.3m。西部河漫滩和一级阶地非常开阔，东部阶地紧凑高耸。二、三级阶地东高西低，河漫滩与一级阶地转为西高东低。 项目所在地属于渭河阶地区，地势较平坦，地形地貌单一，基本无障碍物等。地质条件简单，无不良地质构造。地址单元属于渭河阶地，该单元上层为砂质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水位埋深一般在8-10m，对建筑物基础不会造成不良影响。 项目所在地地理位置优越，地势平坦，道路交通便利，适于本项目的建设。 三、气候气象 沣东新城属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明。冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪；春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，气温速降，降霖明显。年日照时数1983~2267小时，日照百分率41〜51%。气温平均日较差10.0〜12.0C，极端最高气温41.8C（1998年6月21日），极端最低气温-20.6C（1955年1月11日）。平均早霜日10月28日，终霜日4月3日，无霜期182~236天。近5年平均气温15.0C，冬季最冷月12月平均气温1.3C，夏季最热月7月平均气温28.0C，春季4月平均气温16.7C，秋季10月平均气温14.4C。冬季寒冷，夏季炎热。年降水量550.5mm，降水多集中在6~10月，占年降水的75.1%，其中9月最多，占20.0%，为110.2mm。沣东新城大气稳定度分类中，中性D类频率高达35.3〜40.1%；稳定类的E、F类频率各占20%左右；不稳定的A~C类总和占20%，A类极少发生，占0.3%。 沣东新城年平均风速1.8m/s，全年主导风向为东北风（NE）。 四、水文 项目所在地地表水系为黄河流域渭河水系，境内渭河流长约32km，流向由西向东，河床宽220〜1100m，年平均流量183m3/s，最大流量7220m3/s，最小流量4m3/s，平均含沙量34.5kg/m3。 沣河为渭河右岸支流，位于关中中部西安西南，正源沣峪河源出长安县西南秦岭北坡南研子沟，流经喂子坪，出沣峪口，先后纳高冠、太平、潏河，北行经沣惠、灵沼至高桥入咸阳市境，与渭河平行东流，在草滩农场西入渭。全河长78km，平均比降8.2%。，流域面积1386km2，平均径流量4.8亿m3。 根据现场踏勘，项目最近地表水体为厂址西侧约1885m处的沣河。 五、动植物 项目位于城市建成区，植被均为人工植被，无自然植被分布；区内动物种类数目较少，常见的有狗、猫、麻雀、燕子、喜鹊、老鼠等，生物多样性简单。本项目评价范围内未发现各级珍稀濒危野生动植物分布。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、大气环境质量现状 1、环境空气质量达标区判定 本项目基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室发布的2020年全省环境空气质量状况年报进行分析评价。达标情况见下表12。 表12 区域环境空气质量达标判定情况一览表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m³） 标准值 （μg/m³） 占标率 （%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 94 70 134 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 不达标 CO 24小时平均第95百分位数质量浓度 1500 4000 38 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数质量浓度 136 160 85 达标 （2）项目所在区域空气质量达标分析 根据统计结果可知，其中SO2的年平均质量浓度、CO 24小时平均第95百分位浓度、O3达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，NO2、颗粒物PM10、颗粒物PM2.5浓度值均超出《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，项目所在区域属于不达标区。 2、特征污染物 项目特征因子环境空气质量现状评价引用陕西华特星元器件研究所有限公司特种电阻、电容及陶瓷结构件研发、生产项目（2020年3月）的监测数据，监测点位于本项目东南506m。 监测项目：非甲烷总烃、总悬浮颗粒物 （2）监测时间及点位 监测时间：2020年1月6日-2020年1月12日，连续监测7天。 监测点位：陕西华特星元器件研究所有限公司（1#）、下风向沣水园小区（2#）共2个监测点位。 （3）监测频次：非甲烷总烃的1小时平均值每天采样4次，连续采样7天；总悬浮颗粒物24小时平均值每天采样1次，连续采样7天。 （4）监测结果 监测点位见附图4，监测结果整理后表13。 表13 环境空气质量（特征因子）现状监测结果 单位：mg/m3 内容 监测点 监测因子 浓度范围 质量标准 超标率 最大超标倍数 1# 非甲烷总烃 1.15-1.37 2.0 0 0 总悬浮颗粒物 0.209-0.227 0.3 0 0 2# 非甲烷总烃 1.04-1.17 2.0 0 0 总悬浮颗粒物 0.207-0.228 0.3 0 0 由表13监测结果可知：项目所在区域环境空气质量监测中非甲烷总烃的1小时平均浓度和总悬浮颗粒物的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2规定浓度限值。 二、声环境质量现状调查与评价 为了解项目周围声环境现状，本次评价委托陕西省交通环境监测中心站有限公司于2020年11月14日至2020年11月15日，对本项目所在厂区厂界四周及距离厂区北侧75m的国润城和距离厂区东北侧140m的佳龙•怡景华庭住宅楼进行噪声监测，噪声监测结果见表14。 表14 环境噪声监测结果 单位：LeqdB（A） 监测点位 监测时间 等效声级（Lep） 标准值 超标值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界外1m 11月14日 61.2 49.8 70 55 0 0 11月15日 61.1 49.5 70 55 0 0 西厂界外1m 11月14日 56.4 46.3 60 50 0 0 11月15日 56.0 46.5 60 50 0 0 南厂界外1m 11月14日 53.2 45.2 60 50 0 0 11月15日 54.7 45.8 60 50 0 0 北厂界外1m 11月14日 55.8 47.7 60 50 0 0 11月15日 56.4 48.2 60 50 0 0 国润城外1m 11月14日 58.5 48.3 60 50 0 0 11月15日 58.3 48.6 60 50 0 0 佳龙•怡景华庭外1m 11月14日 64.7 49.7 70 55 0 0 11月15日 64.3 49.6 70 55 0 0 从表14可以看出，项目西厂界、南厂界和北厂界昼间、夜间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，东厂界昼间、夜间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求；国润城昼间、夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，佳龙•怡景华庭外昼间、夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

主要环境保护目标 本项目位于西咸新区沣东新城上林路，位于城市郊区，评价区域内无水源保护区、生态敏感区分布。本项目环境保护的目标见表15。 表15 项目周围主要环境保护目标 序号 保护对象 相对位置（m） 人数 执行标准 方位 距离 环境空气 国润城 N 75 9500 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准 佳龙•怡景华庭 NE 140 7500 白桦城印象 NE 365 8200 加州壹号 N 564 6000 北仁义庄 N 564 600 西工大幼儿园 NW 340 1100 西咸高新学校 NW 366 1600 沣东中学 N 867 1010 沣东中心小学 N 860 1620 奥林匹克花园 NE 756 16200 火烧寨村 NE 1280 650 阳光城上林府 NE 1540 600 西西安小镇 NE 1697 1520 西安洺悦府 NE 2023 3261 阳光城•巴塞阳光 NE 2221 3011 石家村 NE 2145 460 阳光城蔷薇溪谷 NW 1920 2500 黄家寨村 NW 1971 905 北魏村 NW 1306 660 小章村 SW 1675 50 细流营村 SW 2427 320 蕨根村 SE 943 740 新堡子 SE 1061 620 南庄 SE 1250 300 东庄 SE 1923 260 中南上悦城 SE 2482 1630 沣水园 S 1289 3600 恒大都市广场 E 1790 2300 江家庄 NE 1737 110 声环境 国润城 N 75 13500 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a标准 佳龙•怡景华庭 NE 140 7500

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 一、环境空气质量标准 项目所在地环境空气质量功能区为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，详见表16。 表16 环境空气质量标准 污染物名称 单位 年平均 24小时平均 1小时平均 日平均8小时平均 SO2 μg/m3 60 150 500 / NO2 μg/m3 40 80 200 / CO mg/m3 / 4 10 / O3 μg/m3 / / 200 160 PM10 μg/m3 7 150 / / PM2.5 μg/m3 35 75 / / 标准来源 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中规定的数值：2.0 mg/m3（1h 平均浓度）。 二、声环境质量标准 西、南和北厂界环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；东厂界环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其标准值见表17。 表17 声环境质量标准 级别 单位 标准限值 执行标准 昼间 夜间 2类 dB（A） 60 50 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类 dB（A） 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 项目锅炉燃烧废气有组织排放执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018）执行表3“燃气锅炉大气污染物排放浓度限值”；运行期颗粒物、非甲烷总烃执行执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2二级标准。 表18 燃气锅炉大气污染物排放浓度限 燃气种类 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物（以NO2计） 监控位置 天然气 10 20 80a 烟囱排放口 a关中地区2017年5月22日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的天然气锅炉自2019年7月1日起执行该限值；陕北、陕南地区在用天然气锅炉自2020年4月1日起执行该限值。 表19 污染物排放执行标准 执行标准 污染物名称 排放方式 排放速率（kg/h） 标准值 （mg/m3） 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 有组织 3.5 120 无组织 / 1.0 非甲烷总烃 有组织 10 120 无组织 / 4.0 二、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的A级标准中的限值要求。 表20 废水排放标准 单位：mg/L 指标名称 PH值 总磷 SS COD BOD5 氨氮 石油类 阴离子表面剂 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 6~9 / 400 500 300 / 20 20 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） / 8 / / / 45 / / |

| 污染物排放标准 | 三、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类和4类标准。 表21 噪声排放标准 dB（A） 执行类别 昼间 夜间 标准来源 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类 70 55 四、固废 一般固废贮存管理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单相关规定；危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。 |
| --- | --- |
| 总量控制标准 | 本项目的污染物排放总量按浓度达标排放的原则进行计算，项目具体污染物排放总量控制建议指标如下： 表22 项目总量控制指标表 项目 排放量（t/a） 建议指标（t/a） 废气 SO2 0.027 0.027 NOX 0.384 0.384 VOCs 3.925 3.925 废水 COD 0.51 0.51 氨氮 0.002 0.002 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期 本项目属于技改扩建项目，施工内容主要为增加机加车间设备，并对部分生产设备进行技术改造，不涉及土建内容。本项目施工过程会产生噪声、生活污水、固废等，由于在厂内进行，对周围环境影响较小，因此评价对施工期进行简要分析。 运营期 企业由于商业保密，对制胶的胶粉和配料，以及粘接设备进行保密。营运期项目生产工艺流程及产污环节如下： 图3 项目生产工艺流程及产污环节图 本项目生产工艺流程简介： 1、原料（齿毂、齿圈、齿套、副箱齿套、锁止销）加工 （1）机加：本项目使用数控车床、数控加工对外购钢材（包括齿毂、齿圈、齿套、副箱齿套、锁止销）进行机加工，项目机加工均采用湿式加工，切削出齿轮的大体轮廓，然后使用滚齿机、插齿机等对齿轮进行精密加工，提高齿轮精度，钻孔机进行钻孔，最后使用倒棱机等设备对齿轮边缘进行倒角处理，弧齿、锥齿等特殊齿轮采用弧齿锥齿轮倒棱机、锥齿轮磨棱倒角机等设备进行边缘倒角处理。加工完成后的齿轮由打标机在齿轮表面刻录标记。至此，齿轮的机械加工工艺基本完成，后续进入热处理工段继续加工处理。 （2）热处理：本项目有三种热处理炉，分别为压淬炉、环形炉、多用炉，根据零件对硬度和含碳量不同要求采用不同的淬火线进行热处理，热处理主要工序为加热→淬火→清洗→回火。热处理工序采用电加热，加热温度在800℃～900℃。 环形炉和多用炉加入氨气、氮气、甲醇、丙酮，其中在淬火前30min左右以液氨的形式给炉内通入一定量的氨气（保护气体），氨气通过裂解产生一定量的活性氮原子并渗入钢的表面，属于安全气氛，不参与反应，只起到安全保护作用，氮气为保护气体。炉内采用三头不锈钢滴注器，存放于原有工程危险化学品暂存库的甲醇、氨、丙酮，隔膜泵经过计量送至炉内三头不锈钢滴注器，炉温升至850℃时开始滴入甲醇，甲醇大部分经裂解后产生可控气氛并产生少量的活性碳原子，该套管上的氨气孔可用来向炉内输送氨气作碳、氮共渗之用，另一头滴加渗碳剂（主要成分为丙酮，属富化剂产生大量的活性炭原子，从而保证气氛有高的碳势促进碳原子扩散），通过高温裂解大部分产生活性碳原子，经钢表面吸附并扩散到工件表层内形成渗碳层，增加零件的耐磨性，渗碳后的零件放入约80℃淬火油中进行淬火处理，以加强零件的性能和稳定性。环形炉和多用炉产生的废气采用湿式处理后排放。环形炉和多用炉过剩气体通过天然气助燃（天然气8h点一次火，每次助燃15-20min）。环形炉和多用炉上方设置集气罩收集废气，废气经湿式油烟净化器处理后排放。 压淬炉不用通入气体直接电加热。加热炉油槽上方设置集气罩收集油烟废气，废气经静电式油烟净化器处理后排放。 热处理设备在淬火后配套清洗工序，将零部件表面油污清除，防止回火过程着火。 （3）抛丸：热处理后的零配件送入抛丸机（钢砂）进行表面处理，去除切割毛刺和氧化皮，抛丸过程中粉尘经过布袋除尘器后排放。 （4）装配前清洗：零部件在装配库装配前需进行清洗，清洗表面污渍。 本项目清洗包括三部分：外购环基体清洗、喷砂后超声波清洗、装配前清洗。 2、环基体（内环、外环、中间环）加工 （1）环基体进厂清洗、喷砂：本项目环基体外委进行机加工，加工成型后的环基体进厂先清洗表面污渍，然后进行喷砂表面处理，采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料石英砂高速喷射到需处理工件表面，使工件表面达到一定粗糙度，机械性能得到改善，提高了工件的抗疲劳性。喷砂后的环基体进行超声波清洗，清洗掉表面污渍。 （2）制胶：本项目在联合二厂房内设置封闭制胶室，将胶粉、配料加进制胶机加热至135℃制胶，制胶结束之后温度低于80℃时加入丙酮清洗设备。 （3）粘胶膜：本项目在联合二厂房内设置封闭胶膜室，采用自动涂胶在外购碳布上涂胶。 （4）粘碳布：本项目在联合二厂房内设置封闭粘接室，设置26台自动粘接机将超声波清洗后的零配件与涂胶后的碳布粘接在一起。 （5）固化：粘接碳布后的环基体上经新型固化机热压固化（电加热）。 （6）去毛刺：固化后的环基体进入模棱机修整碳布，去毛刺，然后进行检验配对后入装配库。 3、组装 对齿毂、齿圈、齿套、副箱齿套、锁止销、内环、外环、中间环进行组装成同步器。 4、本次技术改造内容 本项目将原有同步器100万t/a产能扩建至300万t/a，并对部分工艺和设备进行技术改造，本次改扩建工程主要对四部分工艺进行技术改造： ①机加工工序采用机器抓手，提高工作精准度、减少人工工作量、提高工作效率。 ②粘接工序采用自动粘接机，采用自动化设备改善原来人工涂胶粘接的工作效率。 ③固化工序原项目固化机9h压装一批料，且需要人工装卸卡具，人工消耗大且工作效率低。本次技术改造采用新式固化机，15min压装一批料，不用人工装卸卡具，提高工作效率并减少人工消耗。 ④碳布修整工序，由原来的空气钻、手工钻技改为模棱机，模棱机配备自带的滤芯式除尘器，工序由人工改成自动化，提高工作效率减少污染物排放。 主要污染工序 一、施工期 项目不新建厂房，只在原有厂房内增加设备，施工期主要污染源为施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废等。 施工扬尘：主要为车辆运输产生的扬尘，主要污染因子为TSP。 施工废水：主要包括施工人员的生活污水，主要污染物为COD、氨氮和SS等。 施工噪声：主要来自设备安装阶段，噪声源主要是设备安装噪声，声级一般在60～70dB(A)。 4、施工固废：包括施工人员生活垃圾、废弃的包装材料等。 二、营运期 1、有组织排放废气 本项目营运期产生的大气污染物主要有锅炉烟气、抛丸粉尘、喷砂粉尘、粘接有机废气、淬火油烟以及食堂油烟。 锅炉烟气：本项目原有3台蒸汽锅炉（日常一用两备，供暖季两用一备，3台2t/h。日常生活中运行1台2t/h锅炉用于员工淋浴，每天运行4h，年运行300d，备用两台锅炉；采暖期增加运行1台2t/h锅炉用于厂区供暖，每天运行24h，采暖期运行120天，备用一台锅炉。根据建设单位提供资料，项目锅炉实际消耗天然气量1.25×106m3/a，天然气锅炉已安装低氮燃烧器，各设置一座8m排气筒。 本项目锅炉废气排放情况根据《陕西法士特汽车传动集团有限公司咸阳精密机械分公司锅炉废气监测报告（2020年第二季度）》，燃气锅炉烟气产排情况见表23。 表23 燃气锅炉燃气产排情况一览表 排放源 污染物 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 环保 措施 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 标准（mg/m3） 常用2t/h蒸汽锅炉 烟气量 1848m3/h / 颗粒物 6.4 0.012 / 6.4 0.012 0.014 10 SO2 3.00 0.006 / 3.00 0.006 0.007 20 NOX 86 0.159 低氮燃烧器 43 0.079 0.095 80 采暖季用2t/h蒸汽锅炉 烟气量 2280m3/h 颗粒物 5.4 0.012 / 5.4 0.012 0.035 10 SO2 3.0 0.007 / 3.00 0.007 0.020 20 NOX 88 0.201 低氮燃烧器 44 0.100 0.289 80 抛丸粉尘：项目原有抛丸机共6台，设置3个排气筒（2台设备共用一个排气筒），抛丸粉尘经自带布袋除尘器处理，经15m排气筒排出，本次技改扩建工程未增加抛丸设备，根据《陕西法士特汽车传动集团有限公司咸阳精密机械分公司抛丸车间废气监测报告（第二季度）》，对项目抛丸车废气进行核算，具体排放量见表24。 表24 抛丸车间有组织废气排放量核算表 污染源 废气量（m3/h） 污染物 产生情况 处理措施 排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） DA012 4191 颗粒物 499.88 2.10 15.08 布袋除尘器98% 10.0 4.19×10-2 0.30 DA013 3667 499.05 1.83 13.18 9.98 3.66×10-2 0.26 DA014 3929 500.13 1.97 14.15 10.0 3.93×10-2 0.28 备注：DA013废气量、污染物排放量取值DA012、DA014监测值平均值。 喷砂粉尘：项目原有喷砂设备2台，本次技改扩建项目增加6台，每台设备分别设置1座排气筒，设备一年工作300天，每天工作24个小时，喷砂粉尘密闭收集后经滤芯式除尘器处理，经15m排气筒排出。类比原有项目喷砂设备废气自行监测数据，具体排放量见表25。 表25 喷砂车间有组织废气排放量核算表 污染源 废气量 （m3/h） 污染物 产生情况 处理措施 排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） DA015 3145 颗粒物 327.50 1.029 7.416 滤芯式除尘器90% 32.8 0.103 0.74 DA016 2792 361.75 1.010 7.272 36.0 0.101 0.73 DA017 2969 343.55 1.020 7.344 34.02 0.101 0.73 DA018 2969 343.55 1.020 7.344 34.02 0.101 0.73 DA019 2969 343.55 1.020 7.344 34.02 0.101 0.73 DA020 2969 343.55 1.020 7.344 34.02 0.101 0.73 DA021 2969 343.55 1.020 7.344 34.02 0.101 0.73 DA022 2969 343.55 1.020 7.344 34.02 0.101 0.73 （4）热处理 项目热处理车间原有1台环形炉、13台多用炉、4台压淬炉，每台炉子配备淬火、回火设备，本次改扩建项目不新增设备。热处理废气主要来自于淬火时产生的油烟，淬火油烟以非甲烷总烃计。 环形炉、多用炉废气污染物根据企业自行监测报告《陕西法士特汽车传动集团有限公司咸阳精密机械分公司热处理车间废气监测（第二季度）报告》。环形炉和多用炉过剩气体通过天然气助燃，天然气8h点一次火，每次助燃15-20min，使用量小，本次环评不对热处理天然气燃烧废气定量分析。本项目1台环形炉废气设置1台湿式油烟净化器处理经15m排气筒排放，13台多用炉油烟废气设置3台湿式油烟净化器处理经3座15m排气筒排放。 压淬炉废气无组织改为有组织排放属于本次技改内容，尚未进行监测，本次环评参考《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》排污系数进行核算，根据建设单位提供资料，4台压淬炉淬火油年用量为25t。4个压淬炉淬火油烟经集气罩收集（考虑油槽油烟收集效率80%），设置2台静电式油烟净化器处理，再分别经2座15m排气筒排出。 热处理工序产生的污染物具体排放量见表26、27。 表26 热处理车间环形炉、多用炉有组织废气排放量核算表 污染源 废气量 （m3/h） 污染物 产生情况 处理措施 排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） DA008多用炉 3748 非甲烷总烃 27.57 0.103 0.744 湿式油烟净化器70% 8.27 0.031 0.223 DA009 多用炉 2141 15.57 0.033 0.24 4.67 0.01 0.072 DA010 多用炉 2908 47.00 0.137 0.984 14.1 0.041 0.295 DA011 环形炉 3913 61.33 0.240 1.728 18.4 0.072 0.518 表27 热处理车间压淬炉有组织废气排放量核算表 污染源 废气量 （m3/h） 污染物 产生情况 处理措施 排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） DA023压淬炉 2778 非甲烷总烃 76.8 0.21 1.54 静电式油烟净化器80% 15.36 0.043 0.307 DA024 压淬炉 2778 76.8 0.21 1.54 15.36 0.043 0.307 注：根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》，热处理（淬火/回火）工业废气量100m3/t-产品，非甲烷总烃产污系数0.0096kg/t-原料。4台压淬炉年处理约40万t零部件计，80%收集有组织排放。 （5）粘接工序废气 本项目在联合二厂房内设置单独封闭的制胶室（4台制胶机）、胶膜室（1台胶膜机）、粘接室（26台粘接机），在制胶室完成制胶打开设备门出料过程中、丙酮清洗设备时间歇式排放有机废气，在胶膜室内碳布上粘胶膜连续式排放有机废气，在粘接室内粘碳布过程均有连续式排放有机废气，有机废气成分以非甲烷总烃表征。现状胶膜室和粘接室废气已经收集、4套活性炭吸附+催化燃烧处理、4座15m排气筒排放，环评要求本次技改工程对制胶间废气一并收集有组织排放。 由于制胶室设备全密闭，仅制胶完成出料、丙酮清洗设备时会间歇式挥发出非甲烷总烃。粘接废气根据建设单位提供的《陕西法士特汽车传动集团有限公司咸阳精密机械分公司粘接车间废气监测（第二季度）》（监测工况4台制胶机、1台胶膜机、16台自动粘接机正常运行），本次环评按产能扩建3倍折算粘接工序废气排放量，丙酮（用量95t/a）按100%挥发计算非甲烷总烃排放量，具体排放量见表29。 表28 粘接车间监测结果 监测点位 粘接车间DA004 1#排气筒出口 粘接车间DA005 2#排气筒出口 监测时间 2020年6月11日 排气筒高度 15m 管道面积 0.636m2 监测项目 分析结果 分析结果 第1次 第2次 第3次 平均值 第1次 第2次 第3次 平均值 烟气含湿量（%） 2.44 2.44 2.44 / 2.71 2.71 2.71 / 标干风量（m3/h） 3849 4147 4042 4012 5790 5660 5704 5718 非甲烷总烃 监测浓度（mg/m3） 4.51 4.58 3.92 4.34 5.99 4.64 4.67 5.10 排放速率（kg/h） 1.74×10-2 1.90×10-2 1.58×10-2 1.74×10-2 3.47×10-2 2.63×10-2 2.66×10-2 2.92×10-2 监测点位 粘接车间DA006 3#排气筒出口 粘车间DA007 4#排气筒出口 监测时间 2020年6月11日 排气筒高度（m） 15m 管道面积 1.539m2 1.131m2 监测项目 分析结果 分析结果 第1次 第2次 第3次 平均值 第1次 第2次 第3次 平均值 烟气含湿量（%） 2.36 2.36 2.36 / 2.55 2.55 2.55 / 烟气温度（℃） 40 41 41 / 26 27 28 / 烟气流速（m/s） 2.53 2.46 2.54 / 1.94 2.06 2.03 / 标干风量（m3/h） 1118 10799 11144 11023 6550 6939 6819 6769 非甲烷总 监测浓度（mg/m3） 3.11 3.44 3.28 3.28 3.84 2.96 2.68 3.16 排放速率（kg/h） 3.46×10-2 3.71×10-2 3.66×10-2 3.61×10-2 2.52×10-2 2.05×10-2 1.83×10-2 2.13×10-2 表29 粘接车间有组织废气排放量核算表 污染源 污染因子 产生情况 处理措施 排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） DA004 非甲烷总烃 1017.43 4.08 29.39 活性炭吸附+催化燃烧，处理效率95% 50.87 0.20 1.47 DA005 806.42 4.61 33.2 40.32 0.23 1.66 DA006 441.82 4.92 35.45 22.09 0.25 1.77 DA007 628.89 4.26 30.65 31.44 0.21 1.53 （6）食堂油烟 项目设置食堂为职工提供一日三餐，本次改扩建项目增员500人，技改后员工共1000人，食堂共设置4个灶头，排风量35000m3/h计，食堂油烟增设湿式油烟净化装置，产生的油烟通过专用烟道引至楼顶排放，每天工作时间为6h，耗油量按30g/（人·d），则耗油量为9t/a，油烟挥发量平均占总耗油量的2.83%，则油烟产生量约0.25t/a，油烟产生浓度为17.36mg/m3，项目安装净化效率≥85%的油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至楼顶排放，经计算油烟排放量为0.038t/a，排放浓度为0.6mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）大型规模标准（排放浓度≤2mg/m3）。 2、无组织排放废气 本项目机械加工车间车床、加工中心等设备，加工均为湿式机械加工，生产过程中均使用乳化液，无焊接等工序，因此机械加工不涉及废气排放。项目无组织排放废气包括碳布修整粉尘和热处理油烟。 （1）碳布修整粉尘 技改工程采用模棱机对碳布进行修整模棱，粉尘排放量相对较小，环评按碳布用量的0.1%进行模棱产尘量估算，模棱机配备自带的滤芯式除尘器，处理后车间内无组织排放，排放量约0.005kg/h、0.035t/a。 （2）热处理油烟 热处理工序对淬火油槽油烟收集后处理，考虑油槽油烟收集效率80%，20%车间内无组织排放。 表30 热处理车间无组织废气排放量核算表 污染源 污染物 排放情况 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 环形炉、多用炉 非甲烷总烃 0.128 0.924 压淬炉 0.107 0.77 热处理车间无组织合计 0.235 1.694 3、废水 本项目废水主要为职工生活污水和生产废水，生产废水主要为零件清洗废水和锅炉废水，生活污水经预处理（化粪池出水、另加人工格栅后），与经预处理的生产废水在综合调节池充分混合后，再经曝气装置处理后，进入调节池进行混合，经厌氧反应池、生物接触氧化池和MBR反应池处理达标后，排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂集中处理。 （1）项目生活用水主要为工作人员日常生活用水、洗浴用水，项目年工作300天，新增劳动定员500人，参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），生活用水按照110L/（人·d）计，生活用水量为44m3/d，13200m3/a。改扩建后全厂劳动定员1000人，生活污水产生量88m3/d，26400m3/a。 （2）生产用水：根据项目实际生产情况，按产能折算改扩建后全厂生产废水产生量52.3 m3/d、15714m3/a。 全厂废水水质根据《陕西法士特汽车传动集团有限公司咸阳精密机械分公司废水监测（第二季度）》（2020年6月23日）报告，对项目废水产生及排放情况进行核算，具体排放量见表32。 表31 废水监测结果 监测点位 监测项目 单位 检测结果 标准限制 结果评价 污水处理站出口 PH 无量纲 7.9 6-9 达标 悬浮物 mg/L ND（4） 400 达标 化学需氧量 mg/L 12 500 达标 五日生化需氧量 mg/L 2.2 300 达标 石油类 mg/L 0.45 20 达标 阴离子表面活性剂 mg/L 0.069 20 达标 氨氮 mg/L 0.044 45 达标 总磷 mg/L 1.44 8 达标 表32 项目运营期废水产生及排放情况一览表 污染物浓度 产生浓度 mg/L 产生量 t/a 处理措施 处理 效率 排放浓度mg/L 排放量 t/a 排放 标准 mg/L 废水42114m3/a PH值 / / 厂区内污水处理站 / 7.9 / 6-9 悬浮物 4.7 0.20 15% 4 0.17 400 化学需氧量 40 1.68 70% 12 0.51 500 五日生化需氧量 14.7 0.62 85% 2.2 0.09 300 石油类 1.5 0.06 70% 0.45 0.02 20 阴离子表面活性剂 0.069 0.003 0 0.069 0.003 20 氨氮 0.22 0.009 80% 0.044 0.002 45 总磷 4.11 0.17 65% 1.44 0.06 8 根据核算结果，本项目废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限制要求；氨氮、总磷均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值要求。 4、噪声 本次改扩建项目主要增加的噪声源有数控车床、模棱机、喷砂机等生产设备，根据同类设备噪声源进行的类比实测结果，本项目噪声源噪声值一般在70～80dB（A）。项目主要设备噪声源强见表33。 表33 项目主要设备噪声源强一览表 噪声源 噪声源强/dB（A） 数量（台） 立拉 70 4 插齿机 70 4 数控车床 80 16 双主轴车床 80 4 倒锥齿铣复合机 80 3 加工中心 80 8 磨棱机 75 8 喷砂机 80 6 数控外圆磨床 70 4 数控磨齿机 75 1 立轴圆台平面磨床 70 2 数控滚齿机 75 4 自动裁剪机 75 3 风机 80 8 5、固体废物 本项目营运期固体废物主要为废金属边角料、废乳化液、废沾染物、废矿物油、废有机溶剂、废活性炭、污水处理设施产生的污泥以及办公生活过程中产生的生活垃圾和食堂产生的餐饮垃圾。 一般工业固废： 废金属边角料：本项目在生产过程中产生的金属边角料属于一般固体废物。改扩建完成后废金属边角料产生量为3756t/a，分类收集后定期外售。 （2）生活垃圾 本项目职工1000人，年工作日为300天，办公生活垃圾产生量为150t/a。 项目设置食堂为职工提供一日三餐，食堂隔油池会产生一定量的废弃油脂，其产生量约为0.1t/a。 （3）危险废物 本项目危险废物产生量根据企业提供资料按扩建产能折算。 废乳化液：机械加工过程中产生的废乳化液，专用容器收集，暂存于危废暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处置，废乳化液产生量为90.42t/a。 废矿物油：机械加工过程中产生的废矿物油，专用容器收集，暂存于危废暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处置，废矿物油产生量为10.02t/a。 废油棉丝手套、废空桶等沾染物：机械加工过程中产生的废油棉丝手套、废空桶、废油漆桶、碳布等沾染物，暂存于危废暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处置，产生量为66.92t/a。 废有机溶剂：使用丙酮清洗制胶机产生的废丙酮，暂存于危废暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处置，产生量为2.3t/a。 废活性炭：粘接过程产生的有机废气采用活性炭吸附+催化燃烧处理，废活性炭2年更换一次，年产生量2t，暂存于危废暂存间，交由有危险废物处置资质的单位处置。 污水处理站污泥：本项目污水处理站污泥年产生量为6.58t，属于危废，专用容器收集，暂存于危废暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处置。 具体产生量见表34。 表34 项目固体废物产生及处置情况 序号 名称 性质 产生量（t/a） 处置去向 1 废金属边角料 一般固废 3756 分类收集后定期外售 2 生活垃圾 / 150 收集后由环卫部门统一清运 3 废油脂 / 0.1 由废油脂回收处置资质的单位处置 4 废乳化液 危险废物（HW09） 90.42 置于专用收集容器中，暂存于危险废物暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处置。 5 废矿物油 危险废物（HW08） 10.02 6 废油棉丝手套、废空桶等沾染物 危险废物（HW49） 66.92 7 废有机溶剂 危险废物（HW06） 2. 8 废活性炭 危险废物（HW06） 2 9 污水处理站污泥 危险废物（HW17） 6.58

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | DA001 常用2t/h蒸汽锅炉排气口 | 颗粒物 | 有组织 | 6.4mg/m3，0.014t/a | 6.4mg/m3，0.014t/a |
|  |  | SO2 |  | 3mg/m3，0.007t/a | 3mg/m3，0.007t/a |
|  |  | NOX |  | 86mg/m3，0.159t/a | 43mg/m3，0.095t/a |
|  | DA002 采暖季用2t/h蒸汽锅炉排气口 | 颗粒物 | 有组织 | 5.4mg/m3，0.035 t/a | 5.4mg/m3，0.035 t/a |
|  |  | SO2 |  | 3mg/m3，0.020t/a | 3mg/m3，0.020t/a |
|  |  | NOX |  | 88mg/m3，0.578t/a | 44mg/m3，0.289t/a |
|  | DA012抛丸 | 颗粒物 | 有组织 | 499.88mg/m3，15.08t/a | 10.00mg/m3，0.30t/a |
|  | DA013抛丸 |  |  | 499.05mg/m3，13.18t/a | 9.98mg/m3，0.26t/a |
|  | DA014抛丸 |  |  | 500.13mg/m3，14.15t/a | 10.00mg/m3，0.28t/a |
|  | DA015喷砂 | 颗粒物 | 有组织 | 327.50mg/m3，7.416t/a | 32.80mg/m3，0.74t/a |
|  | DA016喷砂 |  |  | 361.75mg/m3，7.272t/a | 36.00mg/m3，0.73t/a |
|  | DA017喷砂 |  |  | 343.55mg/m3，7.344t/a | 34.02mg/m3，0.73t/a |
|  | DA018喷砂 |  |  | 343.55mg/m3，7.344t/a | 34.02mg/m3，0.73t/a |
|  | DA019喷砂 |  |  | 343.55mg/m3，7.344t/a | 34.02mg/m3，0.73t/a |
|  | DA020喷砂 |  |  | 343.55mg/m3，7.344t/a | 34.02mg/m3，0.73t/a |
|  | DA021喷砂 |  |  | 343.55mg/m3，7.344t/a | 34.02mg/m3，0.73t/a |
|  | DA022喷砂 |  |  | 343.55mg/m3，7.344t/a | 34.02mg/m3，0.73t/a |
|  | DA008多用炉 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 27.57mg/m3，0.744t/a | 8.27mg/m3，0.223t/a |
|  | DA009多用炉 |  |  | 15.57mg/m3，0.24t/a | 4.67mg/m3，0.072t/a |
|  | DA010多用炉 |  |  | 47.00mg/m3，0.984t/a | 14.10mg/m3，0.295t/a |
|  | DA011环形炉 |  |  | 61.33mg/m3，1.728t/a | 18.40mg/m3，0.518t/a |
|  | DA023压淬炉 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 86.4mg/m3，1.73t/a | 17.28mg/m3，0.346t/a |
|  | DA024压淬炉 |  |  | 86.4mg/m3，1.73t/a | 17.28mg/m3，0.346t/a |
|  | DA004粘接 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 260.22mg/m3，5.64t/a | 13.02mg/m3，0.27t/a |
|  | DA005粘接 |  |  | 306.39mg/m3，9.45t/a | 15.3mg/m3，0.48t/a |
|  | DA006粘接 |  |  | 196.5mg/m3，11.7t/a | 9.84mg/m3，0.57t/a |
|  | DA007粘接 |  |  | 188.79mg/m3，6.9t/a | 9.48mg/m3，0.36t/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 17.36mg/m3，0.25t/a | 0.6mg/m3，0.038t/a |
|  | 碳布修整车间 | 粉尘 | 无组织 | 0.035t/a | 0.035t/a |
|  | 热处理车间 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 0.791t/a | 0.791t/a |
| 水污染物 | 生活污水 生产废水 | 悬浮物 | 4.7mg/L，0.20t/a | 4mg/L，0.17t/a |
|  |  | 化学需氧量 | 40mg/L，1.68t/a | 12mg/L，0.51t/a |
|  |  | 五日生化需氧量 | 14.7mg/L，0.62t/a | 2.2mg/L，0.09t/a |
|  |  | 石油类 | 1.5mg/L，0.06t/a | 0.45mg/L，0.02t/a |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.069mg/L，0.003t/a | 0.069mg/L，0.003t/a |
|  |  | 氨氮 | 0.22mg/L，0.009t/a | 0.044mg/L，0.002t/a |
|  |  | 总磷 | 4.11mg/L，0.17t/a | 1.44mg/L，0.06t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 废金属边角料 | 3756t/a | 分类收集后定期外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 150t/a | 收集后由环卫部门统一清运 |
|  | 食堂 | 废油脂 | 0.1t/a | 由废油脂回收处置资质的单位处置 |
|  | 危险废物 | 废乳化液 | 90.42t/a | 置于专用收集容器中，暂存于危险废物暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处置。 |
|  |  | 废矿物油 | 10.02t/a |  |
|  |  | 废油棉丝手套、废空桶等沾染物 | 66.92t/a |  |
|  |  | 废有机溶剂 | 2.3t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 2t/a |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 6.58t/a |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源有插齿机、喷砂机、抛丸机、清洗机、空压机等生产设备，根据同类设备噪声源进行的类比实测结果，本项目噪声源噪声值一般在70～80dB（A）。 |
| 主要生态影响 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城上林路，占地面积约为110271m2，绿化面积为18746m2，绿化率为17％，用地性质为工业用地，项目在现有厂房基础上，增加生产设备，对同步器机加工生产线、热处理生产线和粘结装配生产线进行技术改造，不涉及土建施工，不新增占用土地，不会对周围的生态系统产生影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 一、施工废气影响分析 施工期主要污染源为施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废等。本项目不进行土建施工，仅在现有厂房内安装设备，设备安装时对环境的影响较小。 1、施工扬尘 本项目为技术改造扩建设备工程，无土建内容，设备安装均在厂房内进行，扬尘量很少，可以达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。 2、施工机械废气 施工机械废气主要来自施工机械及各种物料运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为CO、NO及碳氢化合物等，间断运行。项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境空气影响小。 二、施工期废水影响分析 施工期废水主要有施工人员的生活污水，本项目施工期主要为设备安装阶段，工期较短，工程量相对较小，主要污染物为COD、NH3-N和SS等，依托厂区现有污水处理设施，对外环境影响小。 三、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要来自安装机械设备产生的噪声，噪声级在60-70dB(A)之间。由于本项目夜间不施工，施工活动仅在白天进行，且在厂内施工，项目仅剩余设备等的安装，施工工期较短，因此通过采取加强管理、隔声减振措施以后，对周边环境产生影响较小。 四、施工期固体废物影响分析 项目施工期固废主要来源于施工过程产生的建筑废料以及施工人员产生的生活垃圾。 1、建筑垃圾 设备安装过程中产生的建筑垃圾主要为各种包装材料、废混合材料等，建筑垃圾产生量约为1t。要求对项目施工过程中产生的废弃包装材料分类收集，交供应厂家回收利用；对施工建筑垃圾按当地建设部门或环卫部门规定收集外运处置，对周边环境产生影响较小。 2、生活垃圾 生活垃圾的最大产生量按施工人员每人每天0.5kg计，项目共有施工人员18名，则项目施工期间生活垃圾量9kg/d，厂区内设有垃圾桶，分类收集后，由当地的环卫部门统一处理，对周边环境产生影响较小。 营运期环境影响分析 环境空气影响评价 1、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表35 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表36 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m³) 标准来源 NMHC 二类限区 一小时 2000.0 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 PM10 二类限区 日均 150.0 环境空气质量标准(GB 3095-2012) TSP 二类限区 日均 300.0 环境空气质量标准(GB 3095-2012) SO2 二类限区 一小时 500.0 环境空气质量标准(GB 3095-2012) NOx 二类限区 一小时 250.0 环境空气质量标准(GB 3095-2012) 本次评价将生产车间作为面源进行无组织废气大气污染物厂界浓度预测。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对营运期颗粒物进行环境影响预测。预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN。 2、污染源参数 主要废气污染源排放参数见表37，估算模型参数见表38。 表37 工程正常排放的主要污染物及排放参数表 污染源名称 排气筒底部 中心坐标(°) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) NO2 NMHC SO2 PM10 TSP DA001 108.768349 34.311356 382.00 8.00 0.20 164.00 4.07 0.0710 - 0.0060 - 0.0120 DA002 108.768614 34.311268 382.00 8.00 0.20 164.00 5.03 0.0900 - 0.0070 - 0.0120 DA004 108.766388 34.311688 383.00 15.00 0.45 33.00 1.75 - 0.0522 - - - DA005 108.766136 34.31158 383.00 15.00 0.45 38.00 2.50 - 0.0876 - - - DA006 108.76623 34.31126 382.00 15.00 0.70 41.00 1.99 - 0.1083 - - - DA007 108.76623 34.311269 382.00 15.00 0.60 27.00 1.66 - 0.0639 - - - DA008 108.766511 34.310469 383.00 15.00 0.30 22.00 3.68 - 0.0310 - - - DA009 108.766411 34.310519 383.00 15.00 0.30 55.00 2.10 - 0.0100 - - - DA010 108.7663 34.310311 383.00 15.00 0.30 61.00 2.85 - 0.0410 - - - DA011 108.76665 34.310238 383.00 15.00 0.60 141.85 11.00 - 0.0720 - - - DA012 108.766019 34.310661 382.00 15.00 0.28 18.00 4.89 - - - 0.0419 - DA013 108.765988 34.31053 383.00 15.00 0.28 23.00 4.59 - - - 0.0366 - DA014 108.76595 34.31038 383.00 15.00 0.28 29.00 4.28 - - - 0.0393 - DA015 108.766169 34.31118 382.00 15.00 0.15 24.00 12.30 - - - - 0.1030 DA016 108.766161 34.31115 382.00 15.00 0.15 24.00 10.92 - - - - 0.1010 DA017 108.76615 34.311111 382.00 15.00 0.15 24.00 11.91 - - - - 0.1010 DA018 108.766119 34.31105 382.00 15.00 0.15 24.00 11.44 - - - - 0.1010 DA019 108.766088 34.31098 382.00 15.00 0.15 24.00 8.93 - - - - 0.1010 DA020 108.76608 34.31093 382.00 15.00 0.15 24.00 11.34 - - - - 0.1010 DA021 108.766069 34.310911 382.00 15.00 0.15 24.00 13.24 - - - - 0.1010 DA022 108.76603 34.310861 382.00 15.00 0.15 24.00 11.44 - - - - 0.1010 DA023 108.76611 34.31165 383.00 15.00 0.30 60.00 2.73 - 0.0240 - - - DA024 108.766135 34.31076 382.00 15.00 0.30 60.00 2.73 - 0.0240 - - - 表38 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标(°) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) NMHC TSP 碳布修整室 108.766551 34.311667 383.00 13.27 17.73 10.00 - 0.0050 热处理油烟 108.766935 34.311173 383.00 44. 7 25.02 10.00 0.1100 - 3、项目参数 表39 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 530000 最高环境温度 42.0 最低环境温度 -19.7 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / 4、评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表40 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m³) Cmax(μg/m³) Pmax(%) D10%(m) DA001 PM10 450.0 1.1098 0.1234 / DA001 SO2 500.0 0.2775 0.0555 / DA001 NO2 200.0 3.6532 1.8266 / DA002 PM10 450.0 1.1098 0.1234 / DA002 SO2 500.0 0.3237 0.0647 / DA002 NO2 200.0 4.6242 2.3121 / DA004 NMHC 2000.0 9.4199 0.4710 / DA005 NMHC 2000.0 13.9720 0.6986 / DA006 NMHC 2000.0 15.9110 0.7955 / DA007 NMHC 2000.0 10.6620 0.5331 / DA008 NMHC 2000.0 4.9364 0.2468 / DA009 NMHC 2000.0 1.5191 0.0760 / DA010 NMHC 2000.0 5.3955 0.2698 / DA011 NMHC 2000.0 1.0527 0.0526 / DA012 PM10 450.0 6.1972 1.3772 / DA013 PM10 450.0 5.6508 1.2557 / DA014 PM10 450.0 5.9103 1.3134 / DA015 TSP 900.0 13.3180 1.4798 / DA016 TSP 900.0 13.8190 1.5354 / DA017 TSP 900.0 13.8190 1.5354 / DA018 TSP 900.0 13.8190 1.5354 / DA019 TSP 900.0 13.8190 1.5354 / DA020 TSP 900.0 13.8190 1.5354 / DA021 TSP 900.0 13.8190 1.5354 / DA022 TSP 900.0 13.8190 1.5354 / DA023 NMHC 2000.0 3.2617 0.1631 / DA024 NMHC 2000.0 3.2617 0.1631 / 碳布修整室无组织 TSP 900.0 6.9409 0.7712 / 热处理油烟无组织 NMHC 2000.0 108.8300 5.4415 / 本项目Pmax最大值为热处理车间无组织排放油烟，Pmax值为5.4415%，Cmax为108.8300μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 5、评价范围 大气评价范围以项目厂界外扩2.5km的矩形区域。 6、预测结果 本项目采用生态环境部环境工程评估中心发布的AERSCREEN模型进行计算。计算结果见表41～48。 表41 本项目主要污染物估算模型（AERSCREEN）计算结果表（1） 下风向距离 碳布修整室 热处理油烟 DA024压淬炉 DA019 TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) 50 3.1873 0.3541 71.2800 3.5640 1.1995 0.0600 5.2446 0.5827 100 1.3865 0.1541 30.7890 1.5394 0.9694 0.0485 5.9929 0.6659 200 0.5545 0.0616 12.2270 0.6113 0.9342 0.0467 4.1722 0.4636 300 0.3208 0.0356 7.0487 0.3524 0.7115 0.0356 3.0831 0.3426 400 0.2168 0.0241 4.7648 0.2382 0.5392 0.0270 2.2700 0.2522 500 0.1599 0.0178 3.5186 0.1759 0.4229 0.0211 1.7673 0.1964 600 0.1247 0.0139 2.7434 0.1372 0.3313 0.0166 1.4804 0.1645 700 0.1010 0.0112 2.2226 0.1111 0.3382 0.0169 1.3903 0.1545 800 0.0842 0.0094 1.8520 0.0926 0.2601 0.0130 1.0684 0.1187 900 0.0717 0.0080 1.5767 0.0788 0.2299 0.0115 0.8777 0.0975 1000 0.0621 0.0069 1.3654 0.0683 0.1810 0.0091 0.7690 0.0854 1200 0.0484 0.0054 1.0644 0.0532 0.1431 0.0072 0.5384 0.0598 1400 0.0392 0.0044 0.8626 0.0431 0.1236 0.0062 0.4974 0.0553 1600 0.0327 0.0036 0.7198 0.0360 0.0978 0.0049 0.3868 0.0430 1800 0.0279 0.0031 0.6148 0.0307 0.0886 0.0044 0.3551 0.0395 2000 0.0243 0.0027 0.5356 0.0268 0.0757 0.0038 0.3017 0.0335 2500 0.0185 0.0021 0.4071 0.0204 0.0552 0.0028 0.2117 0.0235 3000 0.0149 0.0017 0.3273 0.0164 0.0454 0.0023 0.1787 0.0199 表42 本项目主要污染物估算模型（AERSCREEN）计算结果表（2） 下风向距离 常用锅炉 PM10浓度(μg/m³) PM10占标率(%) SO2浓度(μg/m³) SO2占标率(%) NO2浓度(μg/m³) NO2占标率(%) 50.0 0.1402 0.0312 0.0701 0.0140 0.9227 0.4614 100.0 0.1399 0.031 0.0700 0.0140 0.9213 0.4607 200.0 0.0728 0.0162 0.0364 0.0073 0.4791 0.2396 300.0 0.0563 0.0126 0.0282 0.0056 0.3709 0.1855 400.0 0.0450 0.01 0.0225 0.0045 0.2963 0.1482 500.0 0.0314 0.007 0.0157 0.0031 0.2068 0.1034 600.0 0.0222 0.005 0.0111 0.0022 0.1465 0.0733 700.0 0.0192 0.0042 0.0096 0.0019 0.1261 0.0631 800.0 0.0220 0.0048 0.0110 0.0022 0.1449 0.0725 900.0 0.0173 0.0038 0.0087 0.0017 0.1141 0.0571 1000.0 0.0159 0.0036 0.0080 0.0016 0.1047 0.0524 1200.0 0.0103 0.0022 0.0052 0.0010 0.0679 0.0340 1400.0 0.0083 0.0018 0.0041 0.0008 0.0544 0.0272 1600.0 0.0079 0.0018 0.0039 0.0008 0.0518 0.0259 1800.0 0.0056 0.0012 0.0028 0.0006 0.0371 0.0186 2000.0 0.0060 0.0014 0.0030 0.0006 0.0395 0.0198 2500.0 0.0043 0.001 0.0022 0.0004 0.0286 0.0143 3000.0 0.0031 0.0006 0.0015 0.0003 0.0202 0.0101 表43 本项目主要污染物估算模型（AERSCREEN）计算结果表（3） 下风向距离 DA018 DA022 DA004 DA012 TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) PM10浓度(μg/m³) PM10占标率(%) 50 5.2446 0.5827 5.2446 0.5827 3.0735 0.1537 2.1756 0.4835 100 5.9929 0.6659 5.9929 0.6659 3.1269 0.1563 2.4860 0.5524 200 4.1722 0.4636 4.1722 0.4636 2.1752 0.1088 1.7180 0.3818 300 3.0831 0.3426 3.0831 0.3426 1.5207 0.0760 1.2318 0.2737 400 2.2700 0.2522 2.2700 0.2522 0.9833 0.0492 0.9161 0.2036 500 1.7673 0.1964 1.7673 0.1964 0.7722 0.0386 0.7257 0.1613 600 1.4804 0.1645 1.4804 0.1645 0.6735 0.0337 0.5557 0.1235 700 1.3903 0.1545 1.3903 0.1545 0.6875 0.0344 0.6018 0.1337 800 1.0684 0.1187 1.0684 0.1187 0.5152 0.0258 0.4468 0.0993 900 0.8777 0.0975 0.8777 0.0975 0.4184 0.0209 0.3384 0.0752 1000 0.7690 0.0854 0.7690 0.0854 0.3665 0.0183 0.2946 0.0655 1200 0.5384 0.0598 0.5384 0.0598 0.2610 0.0131 0.2362 0.0525 1400 0.4974 0.0553 0.4974 0.0553 0.2488 0.0124 0.2063 0.0459 1600 0.3868 0.0430 0.3868 0.0430 0.2115 0.0106 0.1604 0.0357 1800 0.3551 0.0395 0.3551 0.0395 0.1686 0.0084 0.1473 0.0327 2000 0.3017 0.0335 0.3017 0.0335 0.1406 0.0070 0.1253 0.0278 2500 0.2117 0.0235 0.2117 0.0235 0.1125 0.0056 0.0905 0.0201 3000 0.1787 0.0199 0.1787 0.0199 0.0850 0.0043 0.0752 0.0167 表44 本项目主要污染物估算模型（AERSCREEN）计算结果表（4） 下风向距离 DA005 DA016 DA010 DA020 NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) 50 4.7020 0.2351 5.2446 0.5827 1.9619 0.0981 5.2446 0.5827 100 5.1889 0.2594 5.9929 0.6659 1.5972 0.0799 5.9929 0.6659 200 3.6461 0.1823 4.1722 0.4636 1.4879 0.0744 4.1722 0.4636 300 2.5563 0.1278 3.0831 0.3426 1.075 0.0537 3.0831 0.3426 400 1.6515 0.0826 2.2700 0.2522 0.8643 0.0432 2.2700 0.2522 500 1.3002 0.0650 1.7673 0.1964 0.7056 0.0353 1.7673 0.1964 600 1.1999 0.0600 1.4804 0.1645 0.5312 0.0266 1.4804 0.1645 700 1.1551 0.0578 1.3903 0.1545 0.5627 0.0281 1.3903 0.1545 800 0.8690 0.0435 1.0684 0.1187 0.424 0.0212 1.0684 0.1187 900 0.7067 0.0353 0.8777 0.0975 0.3758 0.0188 0.8777 0.0975 1000 0.6198 0.0310 0.7690 0.0854 0.2904 0.0145 0.7690 0.0854 1200 0.4543 0.0227 0.5384 0.0598 0.2127 0.0106 0.5384 0.0598 1400 0.4202 0.0210 0.4974 0.0553 0.2037 0.0102 0.4974 0.0553 1600 0.3572 0.0179 0.3868 0.0430 0.1585 0.0079 0.3868 0.0430 1800 0.3009 0.0150 0.3551 0.0395 0.133 0.0067 0.3551 0.0395 2000 0.2383 0.0119 0.3017 0.0335 0.1239 0.0062 0.3017 0.0335 2500 0.1901 0.0095 0.2117 0.0235 0.0908 0.0045 0.2117 0.0235 3000 0.1439 0.0072 0.1787 0.0199 0.0732 0.0037 0.1787 0.0199 表45 本项目主要污染物估算模型（AERSCREEN）计算结果表（5） 下风向距离 DA023压淬炉 DA009 DA008 DA011 NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) 50 1.1969 0.0598 0.5274 0.0264 1.6238 0.0812 1.0503 0.0525 100 0.9694 0.0485 0.4411 0.0221 1.7812 0.0891 0.8662 0.0433 200 0.9374 0.0469 0.3669 0.0183 1.1216 0.0561 0.5227 0.0261 300 0.6919 0.0346 0.2608 0.013 0.7774 0.0389 0.4151 0.0208 400 0.4788 0.0239 0.2101 0.0105 0.6344 0.0317 0.3453 0.0173 500 0.3775 0.0189 0.1656 0.0083 0.4969 0.0248 0.3145 0.0157 600 0.3394 0.0170 0.1275 0.0064 0.3781 0.0189 0.3331 0.0167 700 0.3170 0.0159 0.1382 0.0069 0.4312 0.0216 0.3534 0.0177 800 0.2422 0.0121 0.1026 0.0051 0.3097 0.0155 0.3464 0.0173 900 0.2035 0.0102 0.091 0.0046 0.2754 0.0138 0.3337 0.0167 1000 0.1791 0.0090 0.0695 0.0035 0.2064 0.0103 0.3184 0.0159 1200 0.1323 0.0066 0.0502 0.0025 0.1523 0.0076 0.286 0.0143 1400 0.1210 0.0061 0.0474 0.0024 0.1454 0.0073 0.256 0.0128 1600 0.1028 0.0051 0.0374 0.0019 0.1127 0.0056 0.2312 0.0116 1800 0.0870 0.0044 0.0341 0.0017 0.1008 0.005 0.2089 0.0104 2000 0.0696 0.0035 0.028 0.0014 0.0837 0.0042 0.1893 0.0095 2500 0.0554 0.0028 0.0212 0.0011 0.0623 0.0031 0.1519 0.0076 3000 0.0422 0.0021 0.0175 0.0009 0.0518 0.0026 0.1256 0.0063 表46 本项目主要污染物估算模型（AERSCREEN）计算结果表（6） 下风向距离 DA017 DA015 DA007 DA021 TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) TSP浓度(μg/m³) TSP占标率(%) 50 5.2446 0.5827 5.3474 0.5942 3.6782 0.1839 5.2446 0.5827 100 5.9929 0.6659 6.1103 0.6789 3.9225 0.1961 5.9929 0.6659 200 4.1722 0.4636 4.254 0.4727 2.6438 0.1322 4.1722 0.4636 300 3.0831 0.3426 3.1435 0.3493 1.9497 0.0975 3.0831 0.3426 400 2.2700 0.2522 2.3145 0.2572 1.4296 0.0715 2.2700 0.2522 500 1.7673 0.1964 1.6997 0.1889 1.0254 0.0513 1.7673 0.1964 600 1.4804 0.1645 1.5103 0.1678 0.9314 0.0466 1.4804 0.1645 700 1.3903 0.1545 1.4181 0.1576 0.8785 0.0439 1.3903 0.1545 800 1.0684 0.1187 1.0893 0.121 0.6713 0.0336 1.0684 0.1187 900 0.8777 0.0975 0.8955 0.0995 0.5500 0.0275 0.8777 0.0975 1000 0.7690 0.0854 0.7841 0.0871 0.4821 0.0241 0.7690 0.0854 1200 0.5384 0.0598 0.5727 0.0636 0.3401 0.0170 0.5384 0.0598 1400 0.4974 0.0553 0.5072 0.0564 0.3167 0.0158 0.4974 0.0553 1600 0.3868 0.0430 0.3943 0.0438 0.2413 0.0121 0.3868 0.0430 1800 0.3551 0.0395 0.3621 0.0402 0.2048 0.0102 0.3551 0.0395 2000 0.3017 0.0335 0.3078 0.0342 0.1865 0.0093 0.3017 0.0335 2500 0.2117 0.0235 0.2159 0.024 0.1473 0.0074 0.2117 0.0235 3000 0.1787 0.0199 0.1822 0.0202 0.1117 0.0056 0.1787 0.0199 表47 本项目主要污染物估算模型（AERSCREEN）计算结果表（7） 下风向距离 供暖季锅炉 PM10浓度(μg/m³) PM10占标率(%) SO2浓度(μg/m³) SO2占标率(%) NO2浓度(μg/m³) NO2占标率(%) 50 0.1401 0.0312 0.0818 0.0164 1.1679 0.5840 100 0.1399 0.031 0.0816 0.0163 1.1662 0.5831 200 0.0728 0.0162 0.0425 0.0085 0.6065 0.3033 300 0.0563 0.0126 0.0329 0.0066 0.4695 0.2348 400 0.0443 0.0098 0.0258 0.0052 0.3688 0.1844 500 0.0314 0.007 0.0183 0.0037 0.2618 0.1309 600 0.0222 0.005 0.0130 0.0026 0.1854 0.0927 700 0.0192 0.0042 0.0112 0.0022 0.1596 0.0798 800 0.0220 0.0048 0.0128 0.0026 0.1832 0.0916 900 0.0173 0.0038 0.0101 0.0020 0.1443 0.0722 1000 0.0159 0.0036 0.0093 0.0019 0.1325 0.0663 1200 0.0103 0.0022 0.0060 0.0012 0.0860 0.0430 1400 0.0083 0.0018 0.0048 0.0010 0.0688 0.0344 1600 0.0071 0.0016 0.0042 0.0008 0.0593 0.0297 1800 0.0065 0.0014 0.0038 0.0008 0.0540 0.0270 2000 0.0055 0.0012 0.0032 0.0006 0.0459 0.0230 2500 0.0043 0.001 0.0025 0.0005 0.0362 0.0181 3000 0.0031 0.0006 0.0018 0.0004 0.0256 0.0128 表48 本项目主要污染物估算模型（AERSCREEN）计算结果表（8） 下风向距离 DA006 DA013 DA014 NMHC浓度(μg/m³) NMHC占标率(%) PM10浓度(μg/m³) PM10占标率(%) PM10浓度(μg/m³) PM10占标率(%) 50 5.7259 0.2863 1.8821 0.4182 1.9867 0.4415 100 6.4372 0.3219 2.1037 0.4675 2.2589 0.502 200 4.4730 0.2236 1.3246 0.2944 1.4223 0.3161 300 3.3051 0.1653 0.9255 0.2057 0.9938 0.2208 400 2.4331 0.1217 0.7654 0.1701 0.8219 0.1826 500 1.7561 0.0878 0.5869 0.1304 0.6302 0.14 600 1.5863 0.0793 0.4466 0.0992 0.4795 0.1066 700 1.4903 0.0745 0.5091 0.1131 0.5464 0.1214 800 1.1448 0.0572 0.3668 0.0815 0.3938 0.0875 900 0.9402 0.0470 0.2641 0.0587 0.2836 0.063 1000 0.8238 0.0412 0.2402 0.0534 0.2579 0.0573 1200 0.5844 0.0292 0.1926 0.0428 0.2069 0.046 1400 0.5419 0.0271 0.1719 0.0382 0.1797 0.0399 1600 0.4161 0.0208 0.1318 0.0293 0.1416 0.0315 1800 0.3580 0.0179 0.112 0.0249 0.1203 0.0267 2000 0.3198 0.0160 0.1036 0.023 0.1096 0.0244 2500 0.2521 0.0126 0.0763 0.017 0.0803 0.0178 3000 0.1921 0.0096 0.0612 0.0136 0.0657 0.0146 本项目点源、面源最大预测质量浓度占标率分别为5.4415%，小于10%；说明项目在采取环保治理措施后，正常排放的主要点源污染物对环境的影响较小。 7、污染物排放量核算 根据以上分析，本项目大气污染物有组织排放量核算表见表49，大气污染物无组织排放量核算表见表50。 表49 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号 污染物 核算排放浓度 （mg/m3） 核算排放速率 （kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 DA001常用燃气锅炉 颗粒物 6.4 0.012 0.014 SO2 3 0.006 0.007 NOX 43 0.079 0.095 DA002采暖季用燃气锅炉 颗粒物 5.4 0.012 0.035 SO2 3 0.007 0.02 NOX 44 0.100 0.289 DA004粘接 非甲烷总烃 13.02 0.0522 0.27 DA005粘接 非甲烷总烃 15.3 0.0876 0.48 DA006粘接 非甲烷总烃 9.84 0.1083 0.57 DA007粘接 非甲烷总烃 9.48 0.0639 0.36 DA008多用炉 非甲烷总烃 8.27 0.031 0.223 DA009多用炉 非甲烷总烃 4.67 0.01 0.072 DA010多用炉 非甲烷总烃 14.10 0.041 0.295 DA011环形炉 非甲烷总烃 18.40 0.072 0.518 DA012抛丸 颗粒物 10.00 0.042 0.30 DA013抛丸 颗粒物 9.98 0.037 0.26 DA014抛丸 颗粒物 10.00 0.039 0.28 DA015喷砂 颗粒物 32.8 0.103 0.74 DA016喷砂 颗粒物 36.0 0.101 0.73 DA017喷砂 颗粒物 34.02 0.101 0.73 DA018喷砂 颗粒物 34.02 0.101 0.73 DA019喷砂 颗粒物 34.02 0.101 0.73 DA020喷砂 颗粒物 34.02 0.101 0.73 DA021喷砂 颗粒物 34.02 0.101 0.73 DA022喷砂 颗粒物 34.02 0.101 0.73 DA023压淬炉 非甲烷总烃 8.64 0.024 0.173 DA024压淬炉 非甲烷总烃 8.64 0.024 0.173 有组织排放合计 颗粒物（t/a） 6.739 SO2（t/a） 0.027 NOX（t/a） 0.384 非甲烷总烃（t/a） 3.134 表50 大气污染物无组织排放量核算表 面源名称 产污环节 污染物 年排放量（t/a） 碳布修整车间 模棱机 颗粒物 0.035 热处理车间 热处理 非甲烷总烃 0.791 无组织排放总计 颗粒物 0.035 非甲烷总烃 0.791 大气污染物年排放量核算表见表51。 表51 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 6.774 2 SO2（t/a） 0.027 3 NOX（t/a） 0.384 4 非甲烷总烃（t/a） 3.925 8、大气污染防治措施 本项目技改完成后，锅炉烟气低氮燃烧，经8m排气筒排出，废气浓度满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018）执行表3“燃气锅炉大气污染物排放浓度限值”；抛丸粉尘经布袋除尘器处理后，经15m排气筒排出，喷砂粉尘经滤芯式除尘器处理后，经15m排气筒排出，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值；多用炉、环形炉产生的非甲烷总烃经湿式油烟净化器处理后，经15m排气筒排出，压淬炉产生的非甲烷总烃经静电式油烟净化器处理后，经15m排气筒排出，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值；粘接工序产生的非甲烷总烃经活性炭吸附+催化燃烧处理后，经15m排气筒排出，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值；食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）中型规模标准要求；其他污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值。 对比《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）汽车制造业废气污染治理推荐可行技术，本项目废气处理措施的可行性分析见表52。 表52 废气处理措施的可行性分析 产排污环节 污染控制项目 可行技术 本项目应用技术 可行性 分析 热处理 挥发性有机物（油雾） 机械过滤、静电净化、碱液洗涤 静电净化、湿式净化 可行 机械抛丸 颗粒物 袋式过滤、湿式除尘 袋式除尘 可行 喷砂 颗粒物 袋式过滤、湿式除尘 滤芯式过滤 不属于推荐可行技术，自行监测达标，可行 制胶、粘接 挥发性有机物 热力焚烧/催化燃烧等 吸附+催化燃烧 可行 二、水环境影响分析 1、评价等级 本项目废水主要为职工生活污水和生产废水，统一进入厂区内污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂进行集中处理。属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级为三级B。 2、废水处理措施可行性论证 （1）本项目生产废水水质浓度不高且稳定，主要污染物质为COD、BOD等污染物，项目生活污水经预处理（化粪池出水、另加人工格栅后），与经预处理的生产废水在综合调节池充分混合后，再经曝气装置，既能防治污泥沉淀，又能起到预生化作用；经处理后的生产废水与生活污水进入调节池进行混合，经厌氧反应池、生物接触氧化池和MBR反应池处理后，有效去除水中COD和BOD等污染物，产生的污泥进入污泥池，上清液回流入混合废水调节池，污泥定期经泵抽至厢式压滤机进行脱水处理，经干化后的污泥外运，滤出液收集回流至混合废水调节池。整个工艺污泥产生量少，且处理能力大，对冲击负荷有较强的适应性，污泥生成量少，运行费用低，对废水的处理效率更高。 （2）规模 本项目污水处理站设计最大处理规模为200m3/d，本次技改后全厂废水量为140.3m3/d，污水处理站处理能力满足项目改扩建废水量。 （3）水质达标情况 根据《陕西法士特汽车传动集团有限公司咸阳精密机械分公司废水监测（第二季度）》（2020年6月23日）报告，污水处理站出口水质情况见表53。 表53 废水监测结果 监测点位 监测项目 单位 检测结果 标准限制 结果评价 污水处理站出口 PH值 无量纲 7.9 6-9 达标 悬浮物 mg/L ND（4） 400 达标 化学需氧量 mg/L 12 500 达标 五日生化需氧量 mg/L 2.2 300 达标 石油类 mg/L 0.45 20 达标 阴离子表面活性剂 mg/L 0.069 20 达标 氨氮 mg/L 0.044 45 达标 总磷 mg/L 1.44 8 达标 废水经过以上工艺处理后，出水可稳定达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）中的A级标准。 3、西安市第六污水处理厂可依托性分析 由表53可知，公司污水排放口满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求，生活污水经市政管网排入西安市第六污水处理厂。西安市第六污水处理厂位于西咸新区沣东新城，设计污水处理规模为20×104m3/d，分为两期建设。目前一期工程10×104m3/d及二期5×104m3/d过程，采用建设A2/O生化池，占地面积16.38hm2，总服务面积42.7km2。处理后出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB1898-2002）中一级A标准经太平河排入皂河，市政污水管网可接纳本项目废水，对于污水处理厂的处理规模，本项目生活废水产生量较小，水质简单，排入西安市第六污水处理厂冲击较小，因此，西安市第六污水处理厂接纳本项目废水可行。 综上，本项目废水环保措施可行，不会对区域水环境造成影响。 三、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》，项目属于附录A中的J非金属矿采选及制品制造，73汽车、摩托车制造，属Ⅳ类项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）4.1一般性原则“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。因此，本次评价不分析地下水环境影响。 四、声环境影响预测与分析 技改项目主要噪声源有插齿机、数控车床、模棱机、喷砂机等生产设备，噪声源在70～80dB（A）之间。生产设备集中布置在生产厂房中，采取设备减振、厂房隔声等措施进行降噪，项目厂界外200m范围内有国润城和佳龙•怡景华庭，因此本次将预测厂界噪声叠加值及国润城、佳龙•怡景华庭预测值。 技改项目主要噪声源及其治理措施见表54。 表54 改扩建项目增加设备噪声源强一览表 噪声源 噪声源强/dB（A） 数量（台） 措施 治理后噪声级 立拉 70 4 低噪声设备，减震垫，厂房内安置 55 插齿机 70 4 55 数控车床 80 16 65 双主轴车床 80 4 65 倒锥齿铣复合机 80 3 65 加工中心 80 8 65 磨棱机 75 8 60 喷砂机 80 6 65 数控外圆磨床 70 4 55 数控磨齿机2 75 1 60 立轴圆台平面磨床 70 2 55 数控滚齿机 75 4 60 自动裁剪机 75 3 60 风机 80 8 65 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： 1、预测模式 对各主要噪声源采用下述模式进行预测： （1）室外声源采用衰减公式为： 式中：L(r)—距离噪声源r m处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； ro—参考位置距噪声源的距离，m。 （2）噪声叠加公式： 式中：Lp—n个噪声源在预测点的叠加声压级，dB(A)； Lni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 2、预测条件 a、仅考虑噪声较大的噪声源； b、考虑声源所在厂房门、窗的屏蔽； c、考虑声源至受声点的距离衰减及隔离林带的吸声、降噪作用及围墙的隔声效果； d、空气吸收、雨、雪、雾和温度等的影响忽略不计。 预测结果及评价 采取噪声防治措施后，技改项目昼夜间噪声预测结果如下。 表56 厂界及敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 项目 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 国润城 佳龙•怡景华庭 现状值 昼 61.2 56.4 54.7 56.4 58.5 64.7 夜 49.8 46.5 45.8 48.2 48.6 49.7 贡献值 昼 42.5 45.0 46.7 41.6 22.5 22 夜 42.5 45.0 46.7 41.6 22.5 22 预测值 昼 61.3 56.7 55.3 56.5 58.5 64.7 夜 50.5 48.4 49.2 49.1 48.6 49.7 标准值 昼 70 60 60 60 60 70 夜 55 50 50 50 50 55 从表56可以看出，项目西厂界、南厂界、北厂界昼间、夜间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；东厂界昼间、夜间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求；国润城昼间、夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，佳龙•怡景华庭外昼间、夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 五、固体废环境影响分析 本项目固体废物包括废金属边角料、废乳化液、废沾染物、废矿物油、污水处理设施产生的污泥以及办公生活过程中产生的生活垃圾和食堂产生的餐饮垃圾。 1、生活垃圾 本项目生活垃圾产生量约为150t/a，采用垃圾桶收集，定期交由环卫部门统一清运。 2、废油脂 本项目废油脂产生量约为0.1t/a，采用专门容器收集，交由有废油脂回收处置资质的单位处置。 3、一般工业固体废物 本项目年产生废金属边角料量为3756t，废边角料分类收集后定期外售。 危险废物 本项目废乳化液年产生90.42t、废矿物油年产生10.02t、废沾染物年产生66.92t、废有机溶剂年产生2.3t、废活性炭年产生2t、污水处理站污泥年产生6.58t、危险废物使用专用容器收集后，暂存于危废暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处置。 本项目危废暂存间位于厂房西南角，面积300m2，危险废物暂存间设置明显专用标识，由专人负责监管，地面有硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）；危险废物使用专用容器收集，并贴有危险物标签，不同的危险废物设置分隔区域分开暂存。现有危废间设计危废储存量为15t，技改后项目日产生危废量约为0.59t，产生的危废每周清理一次，本期可依托现有危废暂存间。 综上所述，本项目固体废物均能合理处置，对周围环境影响较小。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响技术评价导则 土壤环境(试行)》，项目属于制造业（设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造）中的其他，行业类型属于Ⅲ类项目；项目位于沣东新城上林路已建成厂房，占地面积110271m2，建设项目占地规模属于小型（≤5hm2）；本项目周边50m范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院等土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感区域；根据污染影响型评价工作等级划分表，Ⅲ类中型不敏感区域可不开展土壤环境影响评价工作，因此该项目不开展土壤环境影响评价工作。 七、环境风险简单分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。 1、风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中相关数据，同时结合本项目原辅材料理化性质及污染物产生情况，本项目涉及的风险物质主要是甲醇、液氨、丙酮、润滑油、机油、淬火油和天然气。 表57 甲醇理化性质 名称 甲醇 分子式 CH4O 分子量 32.04 危规分类及编号 易燃液体。GB3.2类67-56-1 物化特性 无色透明液体，有酒的气味和刺激性辛辣味。溶于水、乙醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物及若干无机化合物。能与水形成共沸混合物。 危险特性 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 急救措施 应使吸入蒸气患者脱离污染区，安置休息并保暖；眼睛受刺激用清水冲洗，严重者就医诊治；皮肤接触用水冲洗；误服须大量饮水，严重者须就医诊治。 消防方法 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 储存运输 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 表58 氨理化性质 名称 液氨，含氨>50%） 分子式 NH3 危规分类 有毒气体 危规编号 GB2.3类23003 副标志 易燃气体 物化特性 无色气体，有特异的刺激臭味。易于液化，在20℃下891kPa即可液化，并放出大量的热。液氨在温度变化时，体积变化的系数很大。相对密度0.771。熔点-77.7℃。沸点-33.35℃。临界温度132.44℃。蒸气相对密度0.597。易溶于水，形成氢氧化铵。溶于乙醚等有机溶剂。 危险特性 氨虽有易燃性的危险，但只在烈火的情况下，在有限的区域内才显示出来。如有油脂或其他可燃物存在，能增强燃烧危险。爆炸极限 16%-25%。自燃点651℃。 健康危害 高毒，氨对皮肤、黏膜和眼睛有腐蚀性。20×10-6或更多一些的含量，即有明显的刺鼻气味。100×10-6时几分钟后刺激眼鼻。700×10-6时会产生严重刺激眼鼻。超过1700×10-6可引起严重咳嗽、支气管痉挛、肺水肿和窒息。接触液氨可引起严重灼伤。小鼠吸入LC50：4837×10-6×1h；猪吸入LC50：10066×10-6×1h。 急救措施 救护人员必须穿戴全身防护服。应使吸入氨气的患者急速脱离污染区。如呼吸很弱或停止时，立即进行人工呼吸，同时输氧，安置休息并保暖。严重者立即送医院救治。眼睛或皮肤受污染时用大量水冲洗15分钟以上，一面脱下受污染的衣服，迅速就医诊治。 储存运输 储运须知包装标志；有毒气体。副标志：易燃气体。包装方法：耐低压或中压的钢瓶装。储运条件：储存于阴凉、通风良好的专用库房。远离热源、火源。设备都要接地线。与其他化学物品，特别是氧化性气体，氟、溴、碘和酸类、油脂、汞等隔离储运。平时检查钢瓶漏气情况。搬运时穿戴全身防护服，戴好钢瓶安全帽及防震橡皮圈，避免滚动和撞击，防止容器受损。 消防方法 消防人员必须穿戴全身防护服，切断一切气源。用水保持火场中容器冷却。用水喷淋保护切断气源的人员。泄漏处理：首先切断一切火源，戴好防毒面具和全身防护服。钢瓶泄漏应使阀门处于顶部，并关闭钢瓶阀门，无法关闭时，应将钢瓶浸入水中。对残余废气和钢瓶中泄漏出来的气体，用排风机排至水洗塔或与塔相连的通风橱中。 表59 丙酮理化性质 名称 丙酮 分子式 C3H6O 分子量 58.08 危规分类及编号 易燃液体。31025 物化特性 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。熔点(℃)：-94.6。沸点(℃)：56.5。 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。是基本的有机原料和低沸点溶剂。 危险特性 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 急救措施 应使吸入蒸气患者脱离污染区；眼睛受刺激用清水冲洗，严重者就医诊治；皮肤接触脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。误服须大量饮水催吐，就医诊治。 消防方法 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 储存运输 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 26℃。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议 应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 表60 润滑油的理化性质 标识 中文名：润滑油 英文名：Lubricating oil ；Lube oil 分子式:/ 分子量：230~500 理化性质 外观与形状:油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 溶解性: 不溶于水。 熔点(℃): / 沸点(℃): / 燃烧性：可燃 闪电(℃): 76 燃烧爆炸危险性 引燃温度(℃)：248 危险特性：遇明火、高热可燃 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火器：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。 稳定性：稳定 燃烧产物：CO、CO2 聚合危害：不聚合 健康危害 侵入途径:吸入、食入 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 急救 措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗就医； 吸入：迅速脱离现场至新鲜空气处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 泄漏应急处理 迅速撤离泄露污染区，人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸机，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄露：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放、切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 表61 甲烷理化性质 标识 中文名：甲烷 英文名：methane；Marsh gas 分子式：CH4 分子量：16.04 危险货物编号：21008 UN编号：1972 CAS号：74-82-8 理化性质 性状：无色无臭气体，主要成分为含83%～99%甲烷、1%～13%乙烷、 0.1%～3%丙烷、0.2%～1.0%丁烷。 熔点（℃）：-182.5 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚 沸点（℃）：-160～-164 相对密度（水=1）：0.42（-164℃） 饱和蒸气压（kPa）：53.32（-168.8℃） 相对密度（空气=1）：0.55 临界温度（℃）：-82.6 燃烧热（kJ·kg-1）：48624 临界压力（MPa）：4.59 自燃温度（℃）：无资料 燃烧爆炸危险性 燃爆危险：易燃，具窒息性 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳 闪点（℃）：-188 火灾危险性分类：甲类 聚合危害：无资料 爆炸极限（V%）：5.3～15 稳定性：无资料 引燃温度（℃）：538 禁忌物：强氧化剂、氟、氯 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。遇水生成白色冰块，冰块只能在低温下保存，温度升高即迅速蒸发，如急剧扰动能猛烈爆喷。气体属“单纯窒息性”气体 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 健康危害 侵入途径:吸入 健康危害:CO在血液中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。 急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力,血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%：中度中毒者除上述症状外,还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷,血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%:重度患者深度昏危迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患者昏迷苏醒后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。 慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。 工作场所最高允许浓度：中国MAC=30mg/m3 急救 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加强扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空矿地方或装适当喷头烧掉。也可以用管路导致炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。 储运 储运于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 2、风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1,q2,…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1,Q2,…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本次建设项目Q值确定见表62。 表62 建设项目Q值确定表 序号 场所名称 危险物质名称 最大存在量（t） 临界量（t） q/Q 备注 1 化学品库 甲醇 6.3 10 0.63 40桶（200L/桶） 2 化学品库 液氨 0.12 5 0.024 2瓶（200kg/瓶）；1用1备 3 化学品库 丙酮 1.6 10 0.16 10桶（200L/桶） 4 油库 润滑油 0.91 2500 0.0004 5桶（200L/桶） 5 油库 机油 0.91 2500 0.0004 5桶（200L/桶） 6 油库 淬火油 1.6 2500 0.0006 10桶（200L/桶） 7 厂区 甲烷（天然气）气 0.01 10 0.001 / 合计 0.8164 / 备注：天然气不设储存设施，按厂区内管线在线量估算。 通过以上计算，本项目Q=0.8164，小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 评价等级划分依据见表63。 表63 等级划分依据 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 因此，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 3、风险事故分析 风险事故情形分析：甲醇、液氨、丙酮、润滑油、机油和淬火油泄露，污染大气、地下水和土壤；润滑油、机油、淬火油发生火灾引发的伴生/次生污染物排放；天然气管线泄露燃烧引发的伴生/次生污染物排放。 4、风险事故防范措施及应急措施 （1）为保证项目可靠的消防能力，除依托当地现有消防设施力量外，厂房内应配置足够的灭火器材，配备适用的防护用品； （2）加强日常管理，建立健全规章制度，并对员工进行严格的环保培训，制定相应的操作规范，尽可能避免人为操作失误引发的环境风险； （3）对于易燃、易爆介质，由专人负责看管，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生； （4）在甲醇、液氨、丙酮、润滑油、机油和淬火油存放处，设立安全标志； （5）建设单位在甲醇、液氨、丙酮、润滑油、机油和淬火油使用过程中严格操作管理和日常维护，避免在搬运、储存过程中因操作不当产生危险事故。 （6）危化品间、油库设置事故报警装置及相应连锁的应急通风设施。 5、环境风险应急预案 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司咸阳精密机械分公司于2020年7月编制完成了《陕西法士特汽车传动集团有限责任公司咸阳精密机械分公司突发事件应急预案》并备案，本次环评要求及时对项目应急预案进行修编，将本工程纳入现有应急预案管理体系。 6、风险结论 本项目涉及的危险物质为甲醇、液氨、丙酮、润滑油、机油和淬火油，项目营运期必须严格按安全评价要求建设，做好应急预案相关工作，将本项目的应急管理纳入陕西法士特汽车传动集团有限责任公司咸阳精密机械分公司应急预案管理体系，贯彻防治结合、以防为主的安全生产原则，制定和完全落实环境风险防范措施。在采取以上措施后,建设项目环境风险可以防控。 建设项目环境风险简单分析内容表见64。 表64 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 重型AMT变速箱核心零部件生产线技术改造项目 建设地点 陕西省西咸新区沣东新城上林路 地理坐标 经度 108.768167° 纬度 34.310236° 主要危险物质及分布 润滑油、机油、淬火油暂存于油库，甲醇、液氨、丙酮暂存于危化品暂存库，燃气锅炉房。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ①油库润滑油、机油和原料库淬火油的泄露，造成地下水和土壤的污染； ②危化品暂存库甲醇、丙酮或液氨泄漏后，汽化后的气体扩散进入大气，对环境空气产生影响，主要污染因子为甲醇、丙酮、氨； ③液氨瓶发生泄漏，与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸，燃烧产物为氮氧化物和氨，扩散进入大气。 险防范 措施要求 ①润滑油、机油、淬火油暂存于油库，甲醇、丙酮、液氨分区在危化品暂存库储存，设置事故报警装置及相应连锁的应急通风设施； ②甲醇、丙酮桶装存放，由隔膜泵抽送至生产车间，罐内设液位计并在车间内设液位报警设施；液氨瓶装储存，由管道输送经减压阀后输送至渗碳炉等热处理炉内； ③油库、原料库和危化品暂存库地面水泥硬化，并定期巡查； ④在油库和危化品暂存库及热处理车间附近应配备消防砂、空呼机、担架、防毒面罩、防护服、应急救援药品等应急储备物资； ⑤经由危化品暂存库进入车间的甲醇、丙酮、液氨及天然气管道，均配置流量计及压力表，专人根据工艺操作，定时巡查； ⑥热处理车间内设置甲醇、丙酮和液氨泄漏报警及联动截断装置； ⑦结合周边社会应急能力建设情况，建设必要的环境风险应急体系，完善环境风险应急预案； ⑧企业建立安全保证体系、安全管理机构、安全规章制度，配备专职安全人员，做好各项安全管理措施，对新员工加强安全环保教育，进行安全环保生产的培训； ⑨企业建立风险联动机制，当发生风险事故时，由发现者立即通报上级主管负责人，应急领导小组成员接到通知后，立即组织本组工作人员及抢险装备进行抢险救援。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城上林路，通过简要分析建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设和运行期间可能发生的突发性事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 八、环境管理及监测计划 1、运营期环境管理 为了及时采取有效的环境保护措施减轻项目对外环境的不利影响，需要制定必要的环境保护管理与监测计划。企业应认真组织和落实工程各项环保措施，并负责监督检查，发现问题及时处理，确保其环保设施正常运行，做到“三废”达标排放。 运行期环境管理是一项长期的管理工作，建设单位应做到以下几点： （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，及时进行建设项目竣工环境保护自主验收工作。 （2）建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理、建立环境管理台账和进行环境监测工作。 （3）要加强环保宣传，提高全体员工的清洁生产意识。加强职业技术培训，提高环境管理人员的技术水平，以适应现代化生产管理的需要。 （4）定期维护、保养和检修各项环保处理设施，以保证这些设施的正常运行。 （5）拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 2、污染物排放清单及污染物排放管理要求 项目运行期污染物排放清单及管理要求见表65。 表65 污染物排放清单及污染物排放管理要求表 类别 污染源 污染物 名称 防治措施 排放浓度及排放量 执行标准 废气 DA001常用锅炉 颗粒物 有组织 低氮燃烧，经8m排气筒排出 6.4mg/m3，0.014t/a 《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018）：颗粒物10 mg/m3，SO220mg/m3，NOX 80mg/m3 SO2 3mg/m3，0.007t/a NOX 43mg/m3，0.095t/a DA002采暖季锅炉 颗粒物 有组织 5.4mg/m3，0.035t/a SO2 3mg/m3，0.02t/a NOX 44mg/m3，0.289t/a DA012抛丸 颗粒物 有组织 布袋除尘器处理后，经15m排气筒排出 10.00mg/m3，0.0419kg/h，0.30t/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：颗粒物120mg/m3，3.5kg/h DA013抛丸 9.98mg/m3，0.0366kg/h，0.26t/a DA014抛丸 10.00mg/m3，0.0393kg/h，0.28t/a DA015喷砂 颗粒物 有组织 滤芯式除尘器处理后，经15m排气筒排出 32.80mg/m3，0.103 kg/h，0.74t/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：颗粒物120mg/m3，3.5kg/h DA016喷砂 36.00mg/m3，0.101 kg/h，0.73t/a DA017喷砂 34.02mg/m3，0.101 kg/h，0.73t/a DA018喷砂 34.02mg/m3，0.101 kg/h，0.73t/a DA019喷砂 34.02mg/m3，0.101 kg/h，0.73t/a DA020喷砂 34.02mg/m3，0.101 kg/h，0.73t/a DA021喷砂 34.02mg/m3，0.101 kg/h，0.73t/a DA022喷砂 34.02mg/m3，0.101 kg/h，0.73t/a DA008多用炉 非甲烷总烃 有组织 湿式油烟净化器，经15m排气筒排出 8.27mg/m3，0.031kg/h，0.223t/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：非甲烷总烃120mg/m3，10kg/h DA009多用炉 4.67mg/m3，0.01kg/h，0.072t/a DA010多用炉 14.10mg/m3，0.041kg/h，0.295t/a DA011环形炉 18.40mg/m3，0.072kg/h，0.518t/a DA023压淬炉 非甲烷总烃 有组织 静电式油烟净化器，经15m排气筒排出 17.28mg/m3，0.064kg/h，0.346t/a DA024压淬炉 17.28mg/m3，0.064kg/h，0.346t/a DA004粘接 非甲烷总烃 有组织 活性炭吸附+催化燃烧，经15m排气筒排出 13.02mg/m3，0.0522kg/h，0.27t/a DA005粘接 15.3mg/m3，0.0876kg/h，0.48t/a DA006粘接 9.84mg/m3，0.1083kg/h，0.57t/a DA007粘接 9.48mg/m3，0.0639kg/h，0.36t/a 食堂 食堂油烟 油烟净化器 0.6mg/m3，0.038t/a 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型饮食业单位的标准 碳布修整车间 粉尘 无组织 0.035t/a 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）：颗粒物1.0 mg/m3，非甲烷总烃4.0 mg/m3 热处理车间 非甲烷总烃 无组织 0.791t/a 废水 生活污水 生产废水 悬浮物 污水处理站 4mg/L，0.17 t/a 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）中的A级标准。 化学需氧量 12mg/L，0.51t/a 五日生化需氧量 2.2mg/L，0.09t/a 石油类 0.45mg/L，0.02t/a 阴离子表面活性剂 0.069mg/L，0.003t/a 氨氮 0.044mg/L，0.002t/a 总磷 1.44mg/L，0.06t/a 固体废物 一般固废 废金属边角料 分类收集后定期外售 0 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求 职工生活 生活垃圾 收集后由环卫部门统一清运 0 食堂 废油脂 由废油脂回收处置资质的单位处置 0 危险废物 废乳化液 置于专用收集容器中，暂存于危险废物暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处置。 0 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其2013修改单要求。 废矿物油 0 废油棉丝手套、废空桶等沾染物 0 废有机溶剂 0 废活性炭 0 污水处理站污泥 0 3、营运期污染源监测计划 项目营运期污染源根据自行监测技术规范制定监测计划见表66。 表66 营运期污染源监测计划表 类型 监测对象 监测项目 监测点位置 监测 频率 控制指标 废气 蒸汽锅炉 氮氧化物 锅炉排气筒进出口 1次/月 《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018） 颗粒物、二氧化硫 1次/年 林格曼黑度 1次/年 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 抛丸机 颗粒物 抛丸排气筒进出口 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 喷砂机 颗粒物 喷砂排气筒进出口 热处理环形炉、多用炉、压淬炉 SO2、颗粒物、NOX、非甲烷总烃 排气筒进出口 1次/年 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996）表2金属热处理炉二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 噪声 厂界噪声 Leq（A） 厂界四周 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准。 废水 生活污水、生产废水 PH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷 污水处理站进出口 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的A级标准中的限值要求。 九、污染物排放“三本帐”分析 本项目为原址技改项目，通过合理规划生产车间布局，增加生产设备，共购置数控磨齿机、数控外圆磨床等生产工艺设备和三坐标测量机、齿轮测量机等辅助生产设备130台（套)，对同步器机加工生产线、热处理生产线和粘结装配生产线进行技术改造，年产同步器由原100万套增加至300万套。根据项目前文原有污染情况分析，结合本工程污染排放分析计算，技改后各项污染物排放量具体见表67。 表67 技改项目污染物排放量统计表 单位：t/a 类别 污染物 原有项目排放量 技改工程排放量 “以新带老”削减量 技改后总量 增减量 变化 燃气锅炉烟气 颗粒物 0.049 0 / 0.049 0 SO2 0.027 0 / 0.027 0 NOX 0.384 0 / 0.384 0 喷砂、抛丸粉尘 颗粒物 2.31 4.38 / 6.69 +4.38 热处理废气（有组织+ 无组织） 非甲烷总烃 5.359 0 3.114 2.245 -3.114 粘接废气 非甲烷总烃 0.56 1.12 / 1.68 +1.12 碳布修整 颗粒物 0.12 0 0.085 0.035 -0.085 废水 化学需氧量 0.17 0.34 / 0.51 +0.34 五日生化需氧量 0.03 0.06 / 0.09 +0.06 石油类 0.007 0.013 / 0.02 +0.013 氨氮 0.001 0.001 / 0.002 +0.001 固体 废物 废金属边角料 0 0 / 0 0 生活垃圾 0 0 / 0 0 废油脂 0 0 / 0 0 废乳化液 0 0 / 0 0 废矿物油 0 0 / 0 0 废油棉丝手套、废空桶等沾染物 0 0 / 0 0 废有机溶剂 0 0 / 0 0 废活性炭 0 0 / 0 0 污水处理站污泥 0 0 / 0 0 本项目技改过程中，各项污染物通过环评报告和设计文件提出的措施后，可达标排放，对周围环境影响较小。 十、项目竣工环保验收管理 1、验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 2、验收清单：根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号）规定，第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。” 项目竣工环保设施验收清单见表68。 表68 项目竣工环保设施验收一览表 序号 污染物名称 处理设施 数量 处理效果 1 锅炉废气 低氮燃烧 3套 《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018）执行表3“燃气锅炉大气污染物排放浓度限值”。 15m排气筒 3根 2 抛丸粉尘 布袋除尘器 3台 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值。 15m排气筒 1根 3 喷砂粉尘 滤芯式除尘器 8台 15m排气筒 8根 4 环形炉 湿式油烟净化器 1台 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值。 15m排气筒 1根 5 多用炉 湿式油烟净化器 3台 15m排气筒 3根 6 压淬炉 静电式油烟净化器 2台 15m排气筒 2根 7 粘接废气 活性炭吸附+催化燃烧 4套 15m排气筒 4根 8 食堂 油烟净化器 1套 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型饮食业单位的标准。 9 生活污水、生产废水 污水处理站 1套 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）中的A级标准。 10 设备噪声 基础减振、厂房隔声 / 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类、4类标准。 11 废金属边角料 分类收集后定期外售 / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求。 12 生活垃圾 收集后由环卫部门统一清运 / 100%处置 13 废油脂 由废油脂回收处置资质的单位处置 / 100%处置 14 废乳化液 专用收集容器+危废暂存间+有资质单位回收处置 / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其2013修改单要求。 15 废矿物油 / 16 废油棉丝手套、废空桶等沾染物 / 17 废有机溶剂 / 18 废活性炭 / 19 污水处理站污泥 / 十一、环保投资 项目总投资为6700万元，环保投资共132万元，占总投资额的1.97%，环保设备及投资情况见表69。 表69 环保设备及投资一览表 实施时段 类别 污染源或污染物 污染防治措施或设施 建设费用（万元） 运营期 废气 锅炉废气 低氮燃烧器3台，8m排气筒3根 已技改，不纳入本次环保投资 热处理废气 湿式油烟净化器4台、静电式油烟净化器4台，15m排气筒10根 61 粘接废气 废气收集、吸附+催化燃烧设施4套，气筒4根 50 碳布修整 模棱机滤芯除尘 5 抛丸废气 布袋除尘器3台，15m排气筒3根 0 喷砂废气 滤芯式除尘器8台，15m排气筒8根 增设6套，6万 废水 生产废水 依托现有污水处理站 0 生活废水 0 噪声 机加工设备 基础减振、风机消声器 10 固废 一般固废 分类收集后定期外售 0 危险废物 依托现有危废间 0 风险防范 依托现有工程设施 0 合计 132

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 蒸汽锅炉 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧，经8m排气筒排出 | 《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018）执行表3“燃气锅炉大气污染物排放浓度限值” |
|  | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器处理后，经15m排气筒排出 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值 |
|  | 喷砂粉尘 | 颗粒物 | 滤芯式除尘器处理后，经15m排气筒排出 |  |
|  | 热处理多用炉、环形炉 | 非甲烷总烃 | 湿式油烟净化器，经15m排气筒排出 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值 |
|  | 热处理压淬炉 | 非甲烷总烃 | 静电式油烟净化器，经15m排气筒排出 |  |
|  | 粘接废气 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+催化燃烧，经15m排气筒排出 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水、生产废水 | PH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷 | 排入厂区污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂进行集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015）中的A级标准 |
| 固体废物 | 一般固废 | 废金属边角料 | 分类收集后定期外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一清运 | / |
|  | 食堂 | 废油脂 | 由废油脂回收处置资质的单位处置 | / |
|  | 危险废物 | 废乳化液 | 置于专用收集容器中，暂存于危险废物暂存间内，交由有危险废物处置资质的单位处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其2013修改单要求。 |
|  |  | 废矿物油 |  |  |
|  |  | 废油棉丝手套、废空桶等沾染物 |  |  |
|  |  | 废有机溶剂 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 |  |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源有数控车床、模棱机、喷砂机等生产设备，经过采用低噪声设备、基础减振、厂房防治等措施，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城上林路，占地面积110271m2，用地性质为工业用地，本次技改是在现有厂房基础上增加生产设备，不涉及土建施工，不新增占用土地，对周围的生态系统影响较小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城上林路，占地面积110271m2，项目东侧隔上林路为西电公司二期建设用地，南侧为风润智能装备股份有限公司，西侧隔新农东路为陕西同力重工股份有限公司，北侧隔创新二路为国润城。本项目在现有厂房基础上，增加生产设备，对同步器机加工生产线、热处理生产线和粘结装配生产线进行技术改造，提升生产线的自动化、智能化水平，满足重型AMT变速箱配套需求，年产同步器由原100万套增加至300万套。项目总投资为6700万元，环保投资为132万元，占总投资额的1.97%。 2、环境质量现状评价结论 根据陕西省生态环境厅办公室发布的2019年全省环境空气质量状况年报，沣东新城2019年1~12月的空气质量状况较差，环境空气常规六项指标中SO2的年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位浓度、O3达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，NO2、颗粒物PM10、颗粒物PM2.5浓度值均超出《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，项目所在区域属于不达标区。 项目特征因子评价引用陕西华特星元器件研究所有限公司特种电阻、电容及陶瓷结构件研发、生产项目（2020年3月）的监测数据，项目所在区域环境空气质量监测中非甲烷总烃的1小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的浓度限值。 项目西厂界、南厂界、北厂界和国润城昼间、夜间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；东厂界和佳龙•怡景华庭外昼间、夜间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准限值要求。 3、环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目营运期产生的大气污染物主要有锅炉烟气、抛丸粉尘、喷砂粉尘、粘接有机废气、淬火油烟以及食堂油烟。 锅炉烟气低氮燃烧，经8m排气筒排出，废气浓度满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018）执行表3“燃气锅炉大气污染物排放浓度限值”；抛丸粉尘经布袋除尘器处理后，经15m排气筒排出，喷砂粉尘经滤芯式除尘器处理后，经15m排气筒排出，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值；多用炉、环形炉产生的非甲烷总烃经湿式油烟净化器处理后，经15m排气筒排出，压淬炉产生的非甲烷总烃经静电式油烟净化器处理后，经15m排气筒排出，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值；粘接工序产生的非甲烷总烃经活性炭吸附+催化燃烧处理后，经15m排气筒排出，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值；食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001）中型规模标准要求；其他污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值。 经预测，本项目点源、面源最大预测质量浓度占标率小于10%；，本项目大气污染物采取上述措施后对环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目废水主要是生活污水和生产废水，生产废水优先采用混凝气浮，该处理措施能够大量去除废水中的石油类和轻质污染物，经处理后的生产废水与生活污水进入调节池进行混合，经“厌氧-好氧”工艺处理达标后，排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂进行集中处理，对地表水环境影响小。 （3）噪声环境影响分析 通过噪声预测，本次技改后项目西厂界、南厂界、北厂界昼间、夜间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；东厂界昼间、夜间噪声监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求；国润城昼间、夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，佳龙•怡景华庭外昼间、夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 （4）固废环境影响分析 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；项目废金属边角料回收循环利用；废乳化液、废矿物油、废油棉丝手套、废空桶等沾染物、废活性炭等危险废物于危废间暂存，定期交由有危险废物处置资质的单位处置；废油脂交由有回收废油脂的单位处置。各固废去向明确，不产生二次污染，对环境影响较小。 综上所述，建设项目符合国家产业政策和相关规划，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施和确保环保设施正常稳定运行后，污染物能够达标排放。从环境保护的角度分析，项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求 （1）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 （2）对设备定期维修保养，避免设备不正常工况下产生的高噪声。 （3）建设单位应及时自行组织环境保护竣工验收。 2、建议 （1）加强厂区环保管理，注意在设备检修时减少污染物的排放；定期对高噪声设备进行检修，确保各设备正常运行，以免对厂界周围环境敏感点造成不利影响。 （2）企业要不断加强环境管理，做好持续清洁生产工作，加大技术设备改造，加强管理，不断提高企业综合竞争力。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Comments

关于这个回应不完整

重新预测

本项目最大落地浓度多少？