建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项 目 名 称： 缓速器、军品零部件生产项目

建设单位(盖章)： 西安家麒工模具有限公司

编制日期：2021年1月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称─指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点─指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别─按国标填写。

4、总投资─指项目投资总额。

5、主要环境保护目标─指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议─给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见─由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见─由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 缓速器、军品零部件生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安家麒工模具有限公司 |
| 法人代表 | 刘海林 | 联系人 | 赵永利 |
| 通讯地址 | 陕西省西安市沣东新城建章路北段8号 |
| 联系电话 | 15388600588 | 传真 | - | 邮政编码 | 710065 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城建章路北段8号 |
| 立项审 批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 金属结构制造 C3311 |
| 建筑面积 (平方米) | 4400 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保 投资(万元) | 22.55 | 环保投资占总投资比例% | 22.55% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产 日期 | - |
| 工程内容及规模 一、项目由来 随着我国经济的快速发展，现代化程度不断提高，各种各样的机械产品越来越多的应用到各行业，机械零配件的需求也不断增长。西安家麒工模具有限公司，是以陕西法士特齿轮有限责任公司、西安航天远征流体控制股份有限公司、韩国华天通讯有限公司，以及航空、航天、兵器等大型国有企业为依托，专业从事汽车、电子、智能装备制造（机器人），及军品零部件（为军工企业提供零部件）的研发和生产企业，同时也是陕西神州航天软件股份有限公司智能软件研发基地。 西安家麒工模具有限公司成立于2002年5月，2011年前公司于枣园北路9号三民村内进行生产，未办理相关环保手续；2011年，公司租赁位于陕西省西咸新区沣东新城建章路北段8号的陕西庆安包装材料有限责任公司北侧部分厂房（建筑面积约4400平方米）加工各种缓速器零部件和军品零部件，主要进行机械加工，含有压铸、浇铸等铸造工序；此部分工程因陕西庆安包装材料有限责任公司厂房规划、产证及其环保手续不完善等原因未办理项目环评手续，且于2018年被陕西省西咸新区沣东新城散乱污企业整治领导小组定性为“散乱污”整改提升类项目，现已通过“散乱污”整改提升类企业验收，验收文件见附件。根据建设单位提供资料，公司2017年全年铝合金用量约为1093t/a（2017年铝合金购买发票统计），且本项目涉及的4台铝合金熔化炉均为2011年、2013年购置（由熔化炉购买合同及发票统计）。 2018年初，西安家麒工模具有限公司租赁陕西庆安包装材料有限责任公司南侧两跨厂房建设缓速器生产项目，陕西庆安包装材料有限责任公司于1993年10月委托航空航天工业部飞行试验研究院编制了环境影响报告表，并取得西安市环境保护局审批意见，该报告表评价内容包含缓速器生产项目使用建筑物； 2018年9月，西安家麒工模具有限公司委托中圣环境科技发展有限公司对南侧两跨厂房内工程编制了《西安家麒工模具有限公司缓速器生产项目环境影响报告表》（其余厂房因手续不完善，故未一起办理环评手续），并于2018年10月取得陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局关于该项目环评批复（陕西咸沣东审服准字[2018]147号），同意该项目年加工航天零部件1.1万件/a、缓速器零部件85.5万件/a，加工过程中涉及3000t/a铝合金的熔化、铸造工艺；现该项目已完成竣工环保验收手续（沣东环验批复[2019]7号，见附件）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，西安家麒工模具有限公司缓速器、军品零部件生产项目涉及机械加工和1050t/a铝合金铸造工艺，属于“三十、金属制品业 68 铸造及其他金属制品制造 其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，应进行环境影响评价，并编制环境影响报告表，由于本项目已建成并投入使用，故本项目建设性质为新建（补做环评），本次环评主要对未办理环评手续的工程进行评价，并对已办理环保手续的生产工程进行回顾性分析。受西安家麒工模具有限公司的委托，由我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析的基础上，编制完成《西安家麒工模具有限公司缓速器、军品零部件生产项目环境影响报告表》。 二、分析判定相关情况 1、产业结构符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，生产加工过程中铸造工序属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类 十四、机械 20、有色合金特种铸造工艺铸件”，铸造装备属于“鼓励类 十四、机械 24、壳型、精密组芯造型、硅溶胶熔模、压铸、半固态、挤压、差压、调压等特种铸造技术与装备”中的压铸特种铸造技术与装备；项目铸造用电式熔化炉，不使用燃煤燃气等装置，故不含有限制类工艺及装备，也不含有淘汰类中的落后生产工艺装备和落后产品。 本项目不在《陕西省限值投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，项目建设符合国家及陕西省现行的产业政策。根据《市场准入负面清单（2020年）》，本项目不属于禁止准入事项。 综上，本项目符合国家、地方产业政策。 2、选址合理性分析 本项目选址位于陕西省西咸新区沣东新城建章路北段8号，该区域隶属沣东新城管辖。根据监测及调查，项目所在地声环境质量现状良好，区域环境质量稳定；经调查，评价范围内无饮用水水源地、风景名胜区等需要特殊保护的对象，项目南侧临近建章宫遗址区，项目位于《汉长安城遗址保护总体规划》（2009-2025）中一类、二类建设控制地带以外，属于遗址景观协调区，不属于禁止开发建设的区域；项目所在区域供电、交通、排水等公用设施基本齐全；项目在采取报告提出的各项污染治理措施后，污染物均能达标排放。因此，从环境保护角度分析，项目选址是可行的。 3、与规划环评符合性分析 根据陕西中圣环境科技发展有限公司编制的《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及其审查意见，明确在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入，本项目为金属结构制造，基本工序为机械加工，并配套铸造工艺，不属于以上禁止和限制引入的企业。因此，本项目建设符合《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见要求。 4、其他符合性分析 （1）本项目位于汉长安城遗址保护总体规划景观协调区，见附图。根据《汉长安城遗址保护总体规划》（2009-2025）对遗址景观协调区的保护管理规定：“①遗址景观协调区的新建建设项目方案审批前，必须进行考古勘探。发现地下遗迹应进行考古发掘；发现有保存价值的遗迹，应及时采取保护措施，修改或调整建设方案；②控制建筑物的高度、体量和密度，建筑物形式、色调应与遗址景观相协调”。根据调查，本项目涉及的建筑物已建成，未能对建筑物的高度、体量、密度、形式和色调进行协调性设计建设，本项目使用陕西庆安包装材料有限责任公司厂房进行生产，现阶段不涉及厂房的新建和改造工程，故本环评要求建设单位在相关管理部门实施《汉长安城遗址保护总体规划》（2009-2025）遗址景观协调区相关规划时，积极予以配合，承诺文件见附件。 （2）根据《西咸新区沣东新城控制性详细规划 土地使用规划图》可知，本项目所处区域为一类工业用地，具体见附图，符合项目特征。 （3）根据《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》（工信厅联装〔2019〕44号）中提及：“严格把好铸造建设项目源头关口，严禁新增铸造产能建设项目；推动各相关部门和机构严格执行不得办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务的规定。对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电等清洁能源，所有产生颗粒物或VOCS的工序应配备高效收集和处理装置”。本项目主行业为金属制品加工制造，其生产过程中含有1050t/a铝合金铸造工序，但该铸造属于特种铸造，且生产产品主要为航天和军品零部件，属于高端铸造项目，同时本项目铸造工序使用清洁能源电，无VOCs产生，产生的颗粒物均配备高效收集和处理装置，且本项目于2017年已实现多于1050t/a铝合金铸造产能，本次评价为原有铸造产能补做环评，不涉及新增铸造产能，故本环评认为本项目建设未违背“工信厅联装〔2019〕44号”文中的要求。 （4）根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》中要求：“强化源头管控，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、焦化、建材、有色、钢铁等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。严控“两高”行业产能，关中地区严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能，执行严于国家的钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输”。根据调查，本项目铸造工序涉及1050t/a铝合金熔化、铸造产能，建设单位已于2018年前实现本项目铸造能力（2017年铝合金铸造能力为1093t/a），即证明本次补做环评并不涉及新增铸造产能，是对厂区现有铸造产能进行补充评价，符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》中的要求。 （5）根据《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》中要求：“强化工业企业无组织排放管控，开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理”。本项目主行业为金属结构制造，配套有铸造工序，且铸造工序废气均为有组织排放。 （6）根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中要求：“严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”；又根据生态环境部关于无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业的回复中明确“《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区”；本项目主行业为金属结构制造，配套有铸造工序，铸造工序不产生VOCs，本项目仅浸渗过程中会产生微量有机废气，不属于高VOCs排放建设项目，故本项目可暂不入园。 三、已办理环保手续项目概况 1、项目工程概况 该项目占地面积为3000m2，建筑面积2200m2，包括两栋车间，其一主要进行机械加工，另一主要进行铸造（浇铸和压铸），具体项目组成见表1。 表1 项目组成表 工程类别 工程名称 工程建设内容 主体工程 生产车间 机加车间 2层，砖混结构，位于北侧，用于模具制造、精密零件等工序 铸造车间 1层，砖混结构，位于南侧，用于机械加工、铸造等工序 辅助 工程 原材料存放区 位于机加车间西南角，用于存放项目所需原材料 成品库房 位于机加车间二层西北角，用于成品存放 工具库房 位于机加车间二层东北角，用于存放项目所需工具 休息办公区 位于机加车间三楼，供职工休息办公 公用 工程 供电 项目供电为国家电网西咸新区供电公司负责提供 给水 项目利用庆安包装厂区给水系统，项目给水由西安市自来水市政管网供给 排水 生产废水收集后，经厂区污水处理设施（气浮装置）处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准后，进入西安市第六污水处理厂 供暖 项目办公区制冷、供暖均采用立式空调 环保 工程 废水处理工程 生产废水经收集后，采取“气浮”的处理工艺（处理规模：15t/d），经处理后的废水达到排放标准要求后，与经化粪池（10m3）处理后的生活污水一起排入市政管网后进入西安市第六污水处理厂 废气处理工程 项目抛丸废气经2台除尘器（1#、2#）处理后排放；压铸废气经集气罩+布袋除尘器（4#）处理后排放；熔化废气和压铸废气经集气罩+布袋除尘器（5#、6#）处理后排放；浇铸废气及制芯废气经集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附（3#）处理后排放；抛丸、压铸、熔化废气统一经一根15m高的排气筒排放，浇铸和制芯废气统一经一根15 m高的排气筒排放；焊接废气经焊烟净化器处理后无组织排放 噪声治理工程 噪声设备采用厂房隔声、基础减振等降噪措施 固废处理工程 废砂统一收集于一般固废暂存区，由河北鸿恩保温耐火材料有限公司回收；金属废料及金属碎屑、除尘器收集粉尘统一收集于一般固废暂存区（60 m2），由陕西卓柏物资回收有限公司回收；危险废物：废油、废切削液、废油抹布、废油桶、废活性炭、浮渣暂存于危废暂存间（33.64 m2），后交由陕西环能科技有限公司、陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司处置；生活垃圾交由环卫部门处理； 危废间：位于机加车间一层西北角，建筑面积33.64 m2，对地面进行了硬化防渗处理 公司已办理环保手续的项目产品主要为航天零部件（设计产量为11000件/年）及缓速器零部件（设计产量为2160万件/年），项目涉及3000t/a铝合金铸造工艺；本项目员工65人，年工作时间为260天，每天工作8小时。 2、项目设备清单 该项目主要设备见表2。 表2 项目设备一览表 序号 设备名称 数量 设备类型 1 走丝线切割 2 机加工序 2 专机 12 3 钻孔专机 1 4 平面磨床 4 5 万能工具磨床 1 6 电火花 1 7 自制组合钻 2 8 台钻 1 9 铣床 6 10 普车 5 11 锯床 3 12 加工中心 20 13 数控车床 22 14 卧式冷室压铸机 5 铸造工序 15 浇铸机 6 16 井式电阻熔化炉 3 17 保温炉 7 18 壳型机 3 19 除尘打磨台 3 去毛刺 20 抛丸机 2 抛丸工序 21 电焊机 1 焊接工序 22 气密实验机 9 检验工序 23 浸渗灌 1 浸渗工序 24 干燥箱 3 清洗工序 25 超声波清洗机 3 26 高压清洗机 1 27 甩干机 1 28 自制打压台 2 打压包装工序 3、项目原辅材料 表3 项目主要原辅料一览表 类别 名称 年用量（t/a） 使用工序 原料 模具钢 20 模具加工 铝合金锭 3000 压铸、浇铸 辅料 酚醛树脂覆膜砂 1.5 制砂芯 脱模剂 0.5 浇铸脱模 切削液 1.5 机械加工 钢丸 2 抛丸 润滑油 0.5 机械润滑 无机水玻璃浸渗剂 0.5 浸渗 氮气 2 铝合金熔化 焊丝 0.06 焊接 清洗剂 0.55 清洗 4、项目工艺流程 图1 项目工艺流程图 5、项目污染物的产生、处理措施及排放情况 （1）废气： ①本项目有两台抛丸机，一大一小，大抛丸机自带除尘器，产生的颗粒物经自带除尘器处理后与小抛丸机产生的颗粒物一起再经一台袋式除尘器处理后通过一根15m高的排气筒排放（DA001）； ②项目浇铸时需制砂芯，本项目有3台壳型机，在制芯过程中需对覆膜砂进行加热，加热过程中覆膜砂中含有的游离甲醛、游离苯酚等会挥发形成废气，经集气罩收集后通过一套活性炭+UV光解设施处理后由一根15m高的排气筒排放（DA002）；本项目有6台浇铸机，浇铸机在运行前需添加脱模剂，脱模剂在浇铸时挥发产生有机废气（非甲烷总烃），同时浇铸高温下有烟尘产生，统一经一套UV光解+活性炭设施处理后由一根15m高的排气筒排放（DA002）； ③本项目有5台压铸机在高温运行时有烟尘产生，统一经两套布袋除尘器处理后由一根15m高的排气筒排放（DA001）；本项目有3个铝合金熔化炉，对铝合金锭进行高温熔化，熔化时有烟尘产生，经集气罩收集后通过管道引入压铸机连接的2个布袋除尘器中进行处理，后由一根15m高的排气筒排放（DA001）。 根据《西安家麒工模具有限公司例行监测监测报告表》（泽希检测（综）202006001号，2020.6.13），项目排放废气中颗粒物监测浓度为15.3mg/m3，非甲烷总烃监测浓度为2.51mg/m3，均满足《铸造行业污染物排放限值》（T/CFA 030802-2-2017）标准限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求，甲醛排放浓度为0.270mg/m3、苯酚未检出，监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准限值要求。 （2）废水： 本工程产生的废水有两种：生产废水、生活污水，废水产生量为915.2t/a。其中生产废水主要包括超声波清洗废水、气密检测废水以及浸渗工艺清洗废水，统一经一套气浮装置处理后排放，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂进行处理。 根据建设单位提供的《西安家麒工模具有限公司污水监测报告》（润卓监（水）字（2020）第097号），厂区外排废水中COD浓度为352mg/L，BOD5为96.3mg/L，氨氮为22.0mg/L，SS为31mg/L，动植物油为1.16mg/L，石油类为1.84mg/L，LAS为0.29mg/L，水质均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值要求。 （3）噪声 项目噪声源主要为车床、铣床、磨床、线切割机床、加工中心、台钻、锯床、压铸机、浇铸机以及风机等设备运行时产生的噪声。项目采用的噪声控制措施主要为厂房隔声、风机加岩棉板围挡等措施，达到降噪效果。 根据《西安家麒工模具有限公司例行监测监测报告表》（泽希检测（综）202006001号，2020.6.13），该项目运行时厂界昼间噪声值为56～59 dB（A），夜间噪声值为45～48 dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点处昼间噪声值为53～55 dB（A），夜间噪声测定值范围为43～45 dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区限值。 （4）固废 本项目固体废弃物主要有金属废边角料，抛丸过程产生的废砂，设备维护保养产生的废油、废油抹布和废油桶，有机废气处理产生的废活性炭，生产过程中产生的废切削液，以及生产废水处理过程中产生的污泥。其中废边角料交由陕西卓柏物资回收有限公司回收，废砂交由北鸿恩保温耐火材料有限公司回收，危险废物暂存于危废暂存间并定期交由陕西环能科技有限公司、陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司进行处置。 本单位建设有危险废物暂存间，建筑面积为33.64m2，危废间地面采用高标准防渗水泥进行防渗硬化；危废间内设置了托盘、地面进行了防渗处理、张贴了危废标识、危废管理制度，危废间门口两侧均设置了灭火器，张贴了明显的危废标识；危废暂存间的建设基本满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及修改单的相关要求。 （5）环境管理 企业已建立危废贮存间，并设置公司危废管理责任牌，明确危废转运、库存、管理责任人，加强对厂区各个生产环节危险废物的管理。该企业建立了环境保护管理制度，设有2名兼职环境管理人员。 根据调查，建设单位已于2020年11月12日取得排污许可证（许可证编号：91610104735060776K001W），根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）中规定，对于持证时间不足三个月的，当年可不提交年度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一年度执行报告，故建设单位2020年未提交年度执行报告。 6、污染物排放量 根据建设单位提供的监测报告及其他相关数据，厂区南侧工程项目中污染物产排情况见表4。 表4 南侧工程项目污染物产排情况表 序号 种类 污染物类别 污染物处理 污染物排放 排放方式 污染物名称 排放量（t/a） 1 废水 生活污水 生产废水 生活污水经化粪池处理，生产水经一套气浮装置处理 排入市政污水管网经西安市第六污水处理厂处理 废水量 915.2 2 COD 0.322 3 BOD5 0.088 4 NH3-N 0.020 5 SS 0.028 6 动植物油 0.0011 7 石油类 0.0017 8 LAS 0.0003 9 废气 抛丸废气 两套袋式除尘器处理 15m排气筒（DA001） 颗粒物 0.491 10 压铸机、熔化炉 两套袋式除尘器 11 壳型机、浇铸机 一套活性炭+UV光解设施 15m排气筒（DA002） 非甲烷总烃 0.081 12 苯酚 0.009 13 甲醛 ＜0.01 14 固废 生活垃圾 分类收集，交环卫部门处理 / / 8.45 15 一般固体废弃物 废砂由河北鸿恩保温耐火材料有限公司回收，其他由陕西卓柏物资回收有限公司回收 / / 72.75 16 危险废弃物 陕西环能科技有限公司、陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司处理 / / 2.45 7、环保设施履行情况及存在的环境问题 根据现场踏勘及调查，公司基本履行了该项目环评及环评批复的要求，但环境管理制度尚不完善，需进一步加强。 四、本项目概况 1、项目基本情况 项目名称：缓速器、军品零部件生产项目； 建设性质：新建； 建设单位：西安家麒工模具有限公司； 项目总投资：100万元，环保投资22.55万元，占总投资22.55%； 建设地点：陕西省西咸新区沣东新城建章路北段8号。 2、地理位置与四邻关系 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城建章路北段8号。项目所在地北侧为和兴园小区，南侧为建设单位缓速器生产项目所在厂房和华润西安医药有限公司，西侧为文同道路建筑材料有限公司，东侧为沿街商铺，项目地东南角为空置房（原为乐童幼儿园，现已搬离）。具体四邻关系见附图。 3、项目组成及建设内容 该项目涉及建筑面积为4400m2，主要包含机加区域、铸造车间、抛丸区域、焊接区域、浸渗区、打压包装区等主体工程以及检验室、零件周转区、库房等辅助工程。具体项目主要建设内容见表5。 表5 项目主要建设内容一览表 项目名称 建（构）筑物名称 建设内容及建（构）筑物规模 备注 主体工程 机加区域 项目设置的机加区域共5处，均位于项目整区域南侧、西北侧和西南侧，主要包含的机加设备有镗床、锯床、数控车床、台钻、磨床、走丝线切割机、加工中心等，主要对模具钢进行湿式粗加工和成品细加工 已建成，建筑面积为4400m2 环评要求整改：存放润滑油、切削液库房内应设置防泄漏托盘 铸造车间 位于项目区域西侧，主要含有浇铸机、压铸机，及浇铸压铸配套使用的熔化炉和保温炉，主要将铝合金锭熔化后于钢材上进行浇铸 抛丸区域 位于厂区西北角，将铸造后的半成品进行表面抛丸处理 焊接区域 位于厂区北侧，设置一台氩弧焊机，主要将各零件按照模具组装图装配起来 浸渗区 位于厂区北侧库房的南侧，主要使用玻璃水无机浸渗剂和有机热固化浸渗剂对产品小型空隙进行填充 打压包装区 位于机加区北侧，主要对加工好的产品进行人工打磨和包装 辅助工程 办公室 位于项目东侧，建筑面积共320m2 库房 位于项目区北侧，主要用于原料及产品储存 公用工程 给水 本项目利用庆安包装厂区给水系统，该系统用水由西安市自来水市政管网供给 依托 排水 生产废水经收集后，经厂区污水处理设施处理后，与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，出水水质达到执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，最终进入西安市第六污水处理厂 已建成 供电 本项目用电取自市政供电，厂区自设变电设施 已建成 供暖及制冷 项目办公区制冷、采暖采用立式空调 已建成 环保工程 废水 生产废水经收集后，经厂区污水处理设施处理后，与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂 已建成 废气 项目铝合金铸造工序中铝合金熔化、压铸和浇铸等产生的烟尘经三套袋式除尘器（1#、2#、3#）处理后经一根15m高的排气筒排放；项目两台抛丸机运行时产生的颗粒物经设备自带的除尘器处理后再通入铸造工序中的一套袋式除尘器处理（1#）后通过同一根15m高的排气筒排放，项目人工打磨于除尘打磨台上进行，产生的粉尘通过设备自带的除尘器净化处置；项目设置了一台弧焊机，运行时产生的焊烟经一台焊烟净化器处理；项目浸渗时使用有机热固化浸渗剂，在加热固化时有少量非甲烷总烃挥发产生，经一套活性炭设施净化后以无组织形式排放 已建成，本项目共设置一根排气筒；熔化炉集气罩需设置三面岩棉软帘 噪声治理 设备噪声采用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪；根据监测，厂界噪声可达标 已建成 固废 生活垃圾：经分类收集后由环卫部门清运； 已建成 一般固废：一般固废暂存间位于厂区东侧，已做好防雨、防晒、防泄漏等措施； 危险废物：暂存于危废暂存间，定期交陕西环能科技有限公司、陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司处理。危废暂存间：位于厂区中间区域，其建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关要求 已建成 废边角料：按废品出售 已建成 四、原辅材料 本项目主要原辅材料消耗量见表6： 表6 主要原辅材料消耗统计表 类别 名称 本项目年用量（t/a） 全厂年用量（t/a） 使用工序 原料 模具钢 18 38 模具加工 铝合金锭 1050 4050 压铸、浇铸 辅料 酚醛树脂覆膜砂 0 1.5 制砂芯 脱模剂 0 0.5 浇铸脱模 切削液 9 10.5 机械加工 钢丸 2 4 抛丸 润滑油 2 2.5 机械润滑 无机水玻璃浸渗剂 1 1.5 浸渗 氮气 2 4 铝合金熔化 焊丝 0.06 0.12 焊接 有机热固化浸渗剂 1 1 浸渗 清洗剂 0.45 1 清洗 主要原辅材料理化性质： （1）无机水玻璃浸渗剂：水玻璃也称为无机浸渗剂，是一种类似细石沙的无机盐粉状物，毫无物理强度；水玻璃的主要成分为硅酸盐，里面含有60%以上的水分子，在固化时靠加热脱水后的剩余物（硅酸钠）来密封微孔。 （2）有机热固化浸渗剂：该物为浅棕色液体，密度为1.02g/cm3，闪点为92-93℃，含有99%以上的甲基丙烯酸酯和低于1%的助剂，主要借助升高温度来引发单体的聚合反应，形成一种热固性塑料，借此填充空隙；该品剂型毒性为5100mg/kg（鼠经口），闪点为82℃，不属于易燃液体。 （3）清洗剂：本项目使用的清洗剂为均匀透明状液体，颜色为无色至淡黄色，与水可以以任意比混溶，pH（5%）为11.5左右，沸点（760mmHg）＞100℃，密度约为1.04g/mL，属于非危险品，一般储存条件下不反应，无急性毒性，温和不刺激，其主要成分为硅酸盐助剂20%、碳酸盐助剂15%、表面活性剂8%、防锈剂5%、防腐剂1-5%、其余为去离子水溶剂。 五、产品方案 本项目全年加工各种缓速器零部件62万件，军品零部件1.1万件，具体产品方案见表7，项目产品不涉密。 表7 产品方案一览表 序号 产品名称 产量（万件/年） 规格（kg） 一 军品零部件 1.1 0.5-10 二 缓速器零部件 1 工作腔上盖 10 1.75 2 油池壳下盖 18 0.7 3 油池壳上盖 6 2.24 4 连接支架 3 3 5 通风套筒盖 8 1.5 6 缓速器定位盖 8 1.5 7 操纵装置壳体 5 2 8 筒体 1 5 9 轴承盖 3 4 六、设备清单 本项目主要设备见表8。 表8 设备一览表 序号 设备名称 设备型号 本项目数量 全厂总量 设备类型 1 走丝线切割 DK77 7 9 机加工序 2 大摇臂钻 / 1 1 3 平磨床 M7130H 1 1 4 内圆磨床 M2120 2 2 5 外圆磨床 2705003 3 3 6 专机 / 0 12 7 钻孔专机 / 0 1 8 平面磨床 KGS-3060AH 1 5 9 万能工具磨床 MA6025 1 2 10 研磨机 / 1 1 11 电火花 EDM750 2 3 12 自制组合钻 / 1 3 13 自制攻丝机 / 2 2 14 台钻 / 11 12 15 铣床 普铣 18 24 16 普车 C616-1 8 13 17 镗床 T-003 3 3 18 锯床 锯力煌 4 7 19 加工中心 V-850 55 65 20 数控车床 / 41 63 21 压力机 / 1 1 22 打孔机 D703 3 3 23 砂带机 / 1 1 24 机械手臂 KR210-2 2000 1 1 25 卧式冷室压铸机 DCC600 9 14 铸造工序 26 浇铸机 / 1 7 27 井式电阻熔化炉 / 4 7 28 保温炉 / 8 15 29 壳型机 / 0 3 30 除尘打磨台 KQ-DMT 6 9 去毛刺 31 抛丸机 / 2 4 抛丸工序 32 弧焊机 AVP-500 1 1 焊接工序 33 电焊机 / 0 1 34 打标机 LSF30D 2 2 检验工序 35 三坐标 Daisy8160 1 1 36 直读光谱仪 M5000 1 1 37 万工显 JCXE-DF 1 1 38 布氏硬度计 HB3000B 1 1 39 洛氏硬度计 200HRD-150 1 1 40 拉伸试验机 WDW-100D 1 1 41 气密试验机 5 14 42 浸渗灌 / 2 3 浸渗工序 43 干燥箱 STS2500 1 4 清洗工序 44 超声波清洗机 XC-4000WJ 5 8 45 高压清洗机 / 0 1 46 甩干机 / 0 1 47 烘干线（电） / 1 1 48 自制打压台 / 16 18 打压包装工序 注：本项目设置的4台熔化炉规格分别为500kg（2台）、1000kg（2台），视当前业务量选择熔化炉规模，为保证熔化炉使用周期，同规格熔化炉交换使用。 七、公用工程 1、给、排水 （1）给水系统 项目给水利用庆安包装原有给水系统，给水为西安市自来水公司供给。包括生活用水、超声波清洗水、气密检测用水及浸渗工艺清洗用水。 本项目涉及员工60人，厂内不设置住宿及食堂，职工均为附近居民，根据建设单位提供资料，本项目生活用水量为2.12t/d（636t/a）。 生产用水包括超声波清洗水、气密检测用水及浸渗工艺清洗用水，根据建设单位提供日耗量，超声波清洗水量约为1.3t/d，气密检测用水约为1t/d，浸渗工艺清洗用水约为0.2t/d，本项目生产用水量为2.5t/d（450t/a）。 （2）排水系统 本项目生活污水产生量为1.68t/d（504t/a），经厂区化粪池处理后由废水总排放口排入市政污水管网；项目生产废水包括气密检测废水（循环使用，每天排放一次）、超声波及浸渗工艺清洗废水，为生产用水损耗后形成的废水，其产生量为1.66t/d（498t/a），经厂区污水处理设施处理后，与生活污水一起排入市政管网，进入西安市第六污水处理厂进行处理。 本项目水平衡图见图2。 图2 项目水平衡图（t/d） 2、供电 本项目用电由园区电网接入。 3、供暖与制冷 本项目办公区制冷、采暖采用分体式空调。 八、项目总平面布置 项目位于陕西西咸新区沣东新城建章路北段8号，已办理环评手续项目位于厂房南侧，本项目位于厂区北侧，本项目建筑面积为4400m2，办公区位于厂区中间区域，厂区北部为库房，铸造车间和抛丸机单独位于西北侧车间，所有车间之间都保证中间的消防和安全通道。项目物料流向合理，原辅料储藏位置合理；厂区分块合理，生活办公区与生产区分开，产污设施尽量远离了办公区域，故从环保角度分析，项目平面布置合理。 项目厂区总平面布置见附图。 九、劳动定员及工作制度 本项目涉及员工60人，年工作时间300天，每天8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、已办理环保手续项目污染情况 （1）废气： ①本项目有两台抛丸机，一大一小，大抛丸机自带除尘器，产生的颗粒物经自带除尘器处理后与小抛丸机产生的颗粒物一起再经一台袋式除尘器处理后通过一根15m高的排气筒排放（DA001）； ②项目浇铸时需制砂芯，本项目有3台壳型机，在制芯过程中需对覆膜砂进行加热，加热过程中覆膜砂中含有的游离甲醛、游离苯酚等会挥发形成废气，经集气罩收集后通过一套活性炭+UV光解设施处理后由一根15m高的排气筒排放（DA002）；本项目有6台浇铸机，浇铸机在运行前需添加脱模剂，脱模剂在浇铸时挥发产生有机废气（非甲烷总烃），同时浇铸高温下有烟尘产生，统一经一套UV光解+活性炭设施处理后由一根15m高的排气筒排放（DA002）； ③本项目有5台压铸机在高温运行时有烟尘产生，统一经两套布袋除尘器处理后由一根15m高的排气筒排放（DA001）；本项目有3个铝合金熔化炉，对铝合金锭进行高温熔化，熔化时有烟尘产生，经集气罩收集后通过管道引入压铸机连接的2个布袋除尘器中进行处理，后由一根15m高的排气筒排放（DA001）。 根据《西安家麒工模具有限公司例行监测监测报告表》（泽希检测（综）202006001号，2020.6.13），项目排放废气中颗粒物监测浓度为15.3mg/m3，非甲烷总烃监测浓度为2.51mg/m3，均满足《铸造行业污染物排放限值》（T/CFA 030802-2-2017）标准限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求，甲醛排放浓度为0.270mg/m3、苯酚未检出，监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准限值要求。 （2）废水： 本工程产生的废水有两种：生产废水、生活污水，废水产生量为915.2t/a。其中生产废水主要包括超声波清洗废水、气密检测废水以及浸渗工艺清洗废水，统一经一套气浮装置处理后排放，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂进行处理。 根据建设单位提供的《西安家麒工模具有限公司污水监测报告》（润卓监（水）字（2020）第097号），厂区外排废水中COD浓度为352mg/L，BOD5为96.3mg/L，氨氮为22.0mg/L，SS为31mg/L，动植物油为1.16mg/L，石油类为1.84mg/L，LAS为0.29mg/L，水质均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值要求。 （3）噪声 项目噪声源主要为车床、铣床、磨床、线切割机床、加工中心、台钻、锯床、压铸机、浇铸机以及风机等设备运行时产生的噪声。项目采用的噪声控制措施主要为厂房隔声、风机加岩棉板围挡等措施，达到降噪效果。 根据《西安家麒工模具有限公司例行监测监测报告表》（泽希检测（综）202006001号，2020.6.13），该项目运行时厂界昼间噪声值为56～59 dB（A），夜间噪声值为45～48 dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点处昼间噪声值为53～55 dB（A），夜间噪声测定值范围为43～45 dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区限值。 （4）固废 本项目固体废弃物主要有金属废边角料，抛丸过程产生的废砂，设备维护保养产生的废油、废油抹布和废油桶，有机废气处理产生的废活性炭，生产过程中产生的废切削液，以及生产废水处理过程中产生的污泥。其中废边角料交由陕西卓柏物资回收有限公司回收，废砂交由北鸿恩保温耐火材料有限公司回收，危险废物暂存于危废暂存间并定期交由陕西环能科技有限公司、陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司进行处置。 本单位建设有危险废物暂存间，建筑面积为33.64m2，危废间地面采用高标准防渗水泥进行防渗硬化；危废间内设置了托盘、地面进行了防渗处理、张贴了危废标识、危废管理制度，危废间门口两侧均设置了灭火器，张贴了明显的危废标识；危废暂存间的建设基本满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及修改单的相关要求。 （5）环境管理 企业已建立危废贮存间，并设置公司危废管理责任牌，明确危废转运、库存、管理责任人，加强对厂区各个生产环节危险废物的管理。该企业建立了环境保护管理制度，设有2名兼职环境管理人员。 根据调查，建设单位已于2020年11月12日取得排污许可证（许可证编号：91610104735060776K001W）。 2、存在问题及整改建议 根据现场踏勘及调查，公司基本履行了该项目环评及环评批复的要求，但环境管理制度尚不完善，需进一步加强。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 沣东新城属关中平原，地处新生代渭河断陷盆地中部西安凹陷的北侧，地势平坦，土地肥沃，农业灌溉条件优越。沣河由南向北贯穿整个用地侧，主要为渭河河谷阶地。项目建设地地形平坦，地势开阔，地貌单元属于渭河南岸二级阶地，海拔在412.0m～414.0m之间。 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城建章路，项目所在地中心坐标为N 34.32626213， E 108.84064615。 二、气候气象 沣东新城地处西安、咸阳交汇处，属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明。年日照时数1983-2267小时，日照百分率 41-51%。近5年平均气温15.0℃，气温平均日较差10.0-12.0℃。年降水量550.5mm，降水多集中在6-10月，占年降水的 75.1%，其中9月最多，占20.0%，为110.2mm。近5年年平均风速1.1m/s，月均风速变化范围在0.6-1.3m/s之间，以4～8月最大，11月最小；其中，3-8月平均风速高于年均值，10-2月在年均值之下。主要气象灾害为干旱（冬、春、伏旱）和雨涝（秋涝）。近5年主导风向为东北风（NE），频率12.9%，次主导风向为东东北风（ENE）。 三、水文水质 沣东新城内共有7条河流，占地3.814km2（5719.68亩），其中渭河长度23.9km，平均水面宽度150m，河堤宽度1300m；皂河长度9.8km，平均水面宽度22m，河堤宽度50m；沣河长度18.4km，平均水面宽度50m，河堤宽度150m；沣惠渠长度14.5km，平均水面宽度15m，河堤宽度50m；太平河长度5.72km，平均水面宽度15m，河堤宽度20m。 本项目位于城市建成区，距离项目最近的地表水为项目东侧800余米的皂河，皂河起自长安区水寨村，流经长安韦曲、杜城、申店进入西安市区，再经丈八沟、北石桥、三桥镇、六村堡至草滩入渭河，皂河在西安市区段长27.4公里。在进入西安市区时皂河上游常年流量仅0.1-0.3m3/s，在上游多用于农灌，且时常断流，下游段由于接纳多股污水，流量大大增加，达到1.95m3/s。目前皂河承担的水体污染物负荷居西安市诸河流之首，约占西安市地表水体接纳污染物负荷量的70%以上。 项目生产废水经污水处理站处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政污水管网，经西安市第六污水处理厂处理后排入皂河。 四、植被 项目区属暖温带落叶阔叶林带。该区人类活动历史悠久，原始植被破坏殆尽，现主要为农田植被、人工绿化植被及果园植被。绿化树种有：箭杆杨、白杨、泡桐、榆树、柳、槐、松、柏等；栽植的经济林木有：枣、柿、桃、苹果、梨、石榴、葡萄、花椒等，蔬菜品种有：大青菜、白菜、菠菜、芹菜、韭菜、茄子、辣椒、葱、蒜等；粮食作物以小麦、玉米、豆类为主。 五、土壤 项目所在区北以黄褐土、褐土为代表，南部的秦岭山地以黄棕壤、棕壤为代表。植被主要为大面积的人工植被。人工栽培植被主要有大田农作物、蔬菜、果园、苗圃及公共绿地等类型。 本项目拟建地及其周围无自然资源保护区及珍稀动植物资源。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量达标情况 本项目位于沣东新城，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本环评引用陕西省环境生态厅办公室2021年1月26日发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中2020年1~12月西咸新区沣东新城环境质量状况，统计结果见表9。 表9 基本污染物环境质量现状 污染物 年评价指标 现状浓度/(μg/m3) 标准值/(μg/m3) 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154.3 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1500 4000 37.5 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 136 160 85 达标 由上表可知，沣东新城环境空气6个监测项目中， SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度和O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求， PM10、PM2.5的年平均质量浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。故项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 项目特征污染物非甲烷总烃和TSP现状监测引用陕西盛中建科技有限公司于2019年4月11日-17日对《中车西安车辆有限公司铁路车辆造修新型涂装工艺改进项目环境影响报告书》中的监测数据。 引用监测报告监测点位于本项目西南方向2.9km，且监测时间在3年有效期范围内，因此该项目环境空气质量现状监测结果可代表本项目地区域环境现状。具体如下： （1）监测项目：非甲烷总烃、TSP （2）监测时间及点位 监测时间：2019.4.11-2019.4.17，连续监测7天； 监测点位：中车西安车辆有限公司（下风向2900m）。 （3）采样和分析方法 采样和分析方法按照国家环保部颁布的《环境监测技术规范》、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。 （4）监测结果 监测结果整理后见表10： 表10 其他污染物环境空气质量现状监测结果 项目 超标情况 非甲烷总烃（mg/m3） TSP（mg/m3） 1小时平均 24小时平均 监测值 0.26~0.62 100~229 标准限值 2.0 300 超标率（%） 0 0 最大超标倍数 0 0 由监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃1小时平均满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值要求，TSP的24小时平均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、声环境质量现状 （1）监测点位 项目设置6个监测点位（其中1#—4#为公司四周、5#为东侧幼儿园、6#为项目北侧和兴园）。 （2）监测项目 连续等效A声级Leq。 （3）监测时间和频率 监测时间为2020年3月31日~2020年4月1日，连续监测2天，昼、夜各1次。 监测结果：监测结果见表11： 表11 环境噪声监测结果统计表 等效声级Leq：dB(A) 噪声类别 测点位置 等效声级（Leq） 2020年3月31日 2020年4月1日 昼间 夜间 昼间 夜间 声环境 1#（东） 52 47 51 46 2#（南） 56 46 55 45 3#（西） 55 43 55 43 4#（北） 52 44 53 43 6#（和兴园） 43 43 44 42 注：5#点位中幼儿园现已搬离 监测结果表明：本项目所在地及周边敏感点声环境的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值的要求，表明项目所在区域声环境质量现状良好。 3、土壤环境质量现状 （1）监测点位 监测点位具体见表12和附图。 根据分析，本项目土壤评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表6，本项目土壤现状监测点位共设置6个，分别为占地范围内3个柱状样点（C1、C2、C3）、1个表层样点（C6），占地范围外2个表层样点（C4、C5）。6个监测点中C6引用厂区于2018年8月12日由陕西中测检测科技有限公司对公司厂区表层土壤的监测数据，监测点位见附图。 （2）监测内容 监测内容见表12。 表12 土壤现状监测内容统计表 点位编号 点位名称 相对位置 取样层 监测因子 C1 机加车间外 厂内 柱状样(0-0.5m) 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、苯、甲苯、苯乙烯、石油烃 C3 本项目铸造车间外 C6 机加区域3外 C4 幼儿园 E 20m 表层样(0-0.2m) C5 和兴园小区 N 20m C2 厂区西南侧 厂内 GB36600表1所列45项基本因子：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、镍、铜、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、 1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 GB36600 表2 所列特征因子：石油烃 （3）监测时间和频率 监测时间为2020年8月12日，引用数据的监测时间为2018年8月12日，每个监测点各监测一次。 （4）监测结果 监测结果：监测结果见表13。 表13 土壤现状监测结果统计表 序号 检测项目 单位 检测值 标准限值 C1 C2 C3 C4 C5 C6 1 砷 mg/kg 9.56 9.32 8.11 7.87 9.73 9.32 60 2 汞 mg/kg 0.133 0.296 0.321 0.331 0.195 0.296 38 3 镉 mg/kg 0.35 0.20 0.22 0.27 0.30 0.20 65 4 铅 mg/kg 11.8 23.6 6.0 5.4 5.4 23.6 800 5 铜 mg/kg 24 19 19 30 16 19 18000 6 镍 mg/kg 25 25 18 26 16 25 900 7 六价铬 mg/kg 1.8 2.6 1.9 2.2 1.4 2.6 5.7 8 石油烃(C 10 -C 40 ) mg/kg 15 6ND 39 20 29 6ND 4500 9 氯甲烷 mg/kg / 0.0010ND / / / / 37 10 氯乙烯 mg/kg / 0.0010ND / / / / 0.43 11 1,1-二氯乙烯 mg/kg / 0.0010ND / / / / 66 12 二氯甲烷 mg/kg / 0.0015ND / / / / 616 13 反式-1,2-二氯乙烯 mg/kg / 0.0014ND / / / / 54 14 1,1-二氯乙烷 mg/kg / 0.0012ND / / / / 9 15 顺式-1,2-二氯乙烯 mg/kg / 0.0013ND / / / / 596 16 氯仿 mg/kg / 0.0011ND / / / / 0.9 17 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg / 0.0013ND / / / / 840 18 四氯化碳 mg/kg / 0.0013ND / / / / 2.8 19 苯 mg/kg 0.0019ND 0.0019ND 0.0019ND 0.0019ND 0.0019ND 0.0019ND 4 20 1,1-二氯乙烷 mg/kg / 0.0013ND / / / / 5 21 三氯乙烯 mg/kg / 0.0012ND / / / / 2.8 22 1,2-二氯丙烷 mg/kg / 0.0011ND / / / / 5 23 甲苯 mg/kg 0.0013ND 0.0013ND 0.0013ND 0.0013ND 0.0013ND 0.0013ND 1200 24 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg / 0.0012ND / / / / 2.8 25 四氯乙烯 mg/kg / 0.0014ND / / / / 53 26 氯苯 mg/kg / 0.0012ND / / / / 270 27 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg / 0.0012ND / / / / 10 28 乙苯 mg/kg / 0.0012ND / / / / 28 29 间，对-二甲苯 mg/kg / 0.0012ND / / / / 570 30 邻-二甲苯 mg/kg / 0.0012ND / / / / 640 31 苯乙烯 mg/kg 0.0011ND 0.0011ND 0.0011ND 0.0011ND 0.0011ND 0.0011ND 1290 32 1,1,2,2,-四氯乙烷 mg/kg / 0.0012ND / / / / 6.8 33 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg / 0.0012ND / / / / 0.5 34 1,4-二氯苯 mg/kg / 0.0015ND / / / / 20 35 1,2-二氯苯 mg/kg / 0.0015ND / / / / 560 36 苯胺 mg/kg / 0.1ND / / / / 260 37 2-氯酚 mg/kg / 0.06ND / / / / 2256 38 硝基苯 mg/kg / 0.09ND / / / / 76 39 萘 mg/kg / 0.09ND / / / / 70 40 苯并(a)蒽 mg/kg / 0.1ND / / / / 15 41 䓛 mg/kg / 0.1ND / / / / 1293 42 苯并(b)荧蒽 mg/kg / 0.2ND / / / / 15 43 苯并(k)荧蒽 mg/kg / 0.1ND / / / / 151 44 苯并(a)芘 mg/kg / 0.1ND / / / / 1.5 45 茚并(1,2,3-cd)芘 mg/kg / 0.3 / / / / 15 46 二苯并(a,h)蒽 mg/kg / 0.3 / / / / 1.5 由上表可知，本项目评价区内土壤质量指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 试行》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 经对项目排污特征和周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标见表14： 表14 主要环境保护目标 环境要素 序号 保护目标 相对位置 坐标 人数 保护要求 方位 最近距离（m） 东经 北纬 环境空气 1 和兴园小区 N 23 108.84062469 34.32689564 约1800 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 2 北皂河村 N 840 108.84284019 34.33436449 约263 3 南皂河村 NE 580 108.84378433 34.33195468 约1200 4 六村堡村 NE 1100 108.85241032 34.33478974 约700 5 铁锁村 E 850 108.85236740 34.32660325 约800 6 八兴滩村 N 1940 108.83704662 34.34428648 约840 7 新民村 NW 1700 108.82739067 34.33904214 约930 8 二府营村 NW 1300 108.82921457 34.33367345 约1000 9 泥河村 NW 970 108.83421421 34.33487833 约650 10 八家滩社区 NE 240 108.84384871 34.32782596 约700 11 柏梁村 SW 1710 108.82606030 34.31561581 约1500 12 孟家村 SW 1030 108.83166075 34.3198869 约1200 13 焦家村 SE 630 108.84425640 34.32018818 约1000 14 高低堡 S 1700 108.83816242 34.30898720 约1000 15 夹城村 SE 1260 108.85262489 34.31745896 约900 16 黄家庄村 E 1630 108.86090755 34.32474258 约800 17 相家巷村 NE 1600 108.85580063 34.33592373 约1750 18 阎家村 NE 1150 108.84799004 34.33627811 约420 声环境 1 和兴园小区 N 23 108.84062469 34.32689564 约1800 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准。 2、声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 3、土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 试行》（GB 36600-2018）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：项目运营期有组织及厂区内无组织排放颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）限值要求，厂区边界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求，厂区边界无组织非甲烷总烃执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界监控点浓度限值，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值要求。 2、废水：项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，缺失指标（氨氮）执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值要求。 3、噪声：项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 4、固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改通知单（环发[2013]36号）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》的通知：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCs等几种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据项目排污特征，项目总量控制建议指标为COD：0.3527t/a、NH3-N： 0.0220t/a、VOCs：2.8kg/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述和产物环节分析 一、施工期 本项目租赁由陕西庆安包装材料有限责任公司建成厂房进行设备安装后投入使用，由于项目已完成设备安装，并投产运行，施工期已结束，故本次评价不对施工期污染进行分析。 二、运营期 本项目运营期产品为缓速器和军品零部件，主要生产工艺为机械加工，其中含有铸造工序，工艺流程如图3。 （1）机械加工：根据产品要求将模具钢在车床、铣床、磨床、线切割等机械加工设备中进行初步加工，加工过程中加切削液，起到冷却作用。其中线切割机为走丝线切割，丝线为钼丝，通过控制系统走丝对原料进行切割，切割过程有切削液对切割中产生的废边角料进行收集（金属材质，较重，沉降于设备收集槽中），同时对工件进行冷却，基本不会有粉尘产生。 （2）铸造: 将采购的铝合金料放入熔化炉中，加热到800左右至铝液熔化（2.5h），将铝液温度降至约690℃进行保温，随后进行压铸和浇铸机内进行铸造。本项目使用的压铸和浇铸两种铸造工艺都属于特种铸造工艺。 ①压铸：压铸工艺将铝液在高压的作用下注入压铸机，高速填充进模具型腔，压铸设备自动完成压射、保压、冷却、开模动作，开模后手动取件。 ②浇铸：浇铸工序采用水作为脱模剂铺于模具内，通过给汤机将熔化好的料倒入金属模具里面，冷却1-2分钟，开模、取件后放入筐中，待自然冷却后转下工序加。 （3）去毛刺、抛丸、焊接：人工将铸件转到清理区用打磨除尘台进行打磨去毛刺，毛刺清理完转抛丸工序进行抛丸，抛丸后将其他小型零件焊接形成零件转加工。 （4）后续加工: 根据每种零件的作业指导书对零件进行精密加工，一般工序包括数控车床、加工中心。 （5）检验、浸渗、清洗： ①检验：对加工后的零部件进行尺寸、硬度、气密性等物理性能检验，合格后转入浸渗工序。 ②浸渗：浸渗主要是对铸造件在制造过程中，由于气体残留、晶体收缩等原因造成的大量微孔进行密封，其原理是把铸件装入真空器内，抽真空把微孔里的其他物质排出，液压使浸渗液进入温控，加热使其固化。本项目使用的浸渗液有两种，无机水玻璃浸渗剂和有机热固化浸渗剂，其中水玻璃主要成分为硅酸盐，并含有60%以上的水分子，在加热时通过脱水后的剩余物（硅酸钠）来密封微孔，属于物理变化；有机热固化浸渗剂的主要成分为甲基丙烯酸酯类单体混合物，主要借助升高温度（90℃）来引发单体的聚合反应，形成一种热固性塑料，借此填充空隙。本项目有机浸渗的加热通过热水器中热水传导来实现。 ③清洗：经检验浸渗合格后的产品进行超声波清洗，并将表面的水分烘干后包装入库。 图3 运营期工艺流程及产污环节图

主要污染工序 运营期 1、 废气 本项目运行过程中，废气的主要产生工序为：铸造车间废气（铝合金熔化及浇铸、压铸时产生的烟尘，抛丸工序产生的颗粒物），打磨工序产生的颗粒物，焊接工序产生的焊烟以及有机浸渗工序产生的少量有机废气。 （1）铸造车间废气 项目铝锭原料熔化工序配置四台井式电阻熔化炉，熔化采用电加热，加热温度为800℃左右，则熔化废气主要污染物为烟尘；本项目熔化炉设有炉盖，为密闭操作，只在打开炉盖的瞬间烟气释放产生。 本项目铝合金液在通过给汤机注入压铸机和浇铸机时将产生少量的铝合金烟尘。 本项目使用2台抛丸机，抛丸工序进行时设备全封闭，抛丸过程中产生的颗粒物经设备自带的袋式除尘器处理后进入铸造车间处理设施内。 上述所有废气均位于铸造车间，建设单位通过在所有电阻熔化炉（4台）、浇铸机（1台）、压铸机（9台）上方设置集气罩（共14个）对炉盖打开时挥发产生的烟尘进行收集，收集率可达90%，经三套袋式除尘器（1#、2#、3#）处理后通过一根15m高的排气筒排放；经自带除尘器处理后的抛丸废气通入其中的一套袋式除尘器（1#）处理后经同一根15m高的排气筒排放。项目铸造车间废气管道走向见图4。由图中可以看出经设备自带除尘器处理后的抛丸废气与一台浇铸机、一台压铸机和一台熔化炉烟尘一起进入1#袋式除尘器，三台压铸机与一台熔化炉烟尘一起进入2#袋式除尘器，5台压铸机和2台熔化炉烟尘一起进入3#袋式除尘器，经三台除尘器处理后的废气通过唯一一根15m高排气筒排放。 由于本项目已运行，建设单位对铸造废气进行委托监测，监测报告见附件，监测期间铸造工序运行工况达100%，故监测结果可以代表本项目废气排放结果。根据监测结果核算本项目铸造废气产排情况见表15。 图4 铸造车间废气管道走向图 表15 铸造车间废气产排污情况统计表 项目 西侧2台铸造机，1台熔化炉 抛丸 中间3台压铸机，1台熔化炉 东侧5台压铸机，2台熔化炉 汇总 产生量（t/a） 0. 633 1.2 0.123 0.933 2.889 产生速率（kg/h） 0.264 8 0.051 0.389 8.704 处理量 (抛丸机自带除尘器 t/a) / 1.18 / / 1.18 进入袋式除尘器的量（t/a） 0.570 0.02 0.110 0.84 1.54 处理量（袋式除尘器 t/a） 0.4738 0.0871 0.676 1.2369 无组织排放 排放量（t/a） 0.063 0 0.013 0.093 0.169 速率（kg/h） 0.024 0 0.0054 0.039 0.0684 有组织排放 排放量（t/a） 0.1162 0.0229 0.164 0.3031 速率（kg/h） 0.0484 0.0095 0.0684 0.1263 浓度（mg/m3） 11.4 8.6 10.0 10.0 注：（1）抛丸机自带的除尘器进口不具备监测条件，故抛丸废气以经类比，每台设备颗粒物产生速率约为4kg/h，设备运行时间为150h/a，颗粒物产生量为1.2t/a；（2）铸造工序配套的三台袋式除尘器风机运行时间为2400h/a，熔化炉、压铸机和浇铸机上方集气罩收集效率以90%计。 综上，本项目运行时铸造车间颗粒物排放速率为0.1263kg/h，排放浓度为10.0mg/m3。 （2）打磨颗粒物 本项目在除尘打磨台对半成品进行人工打磨去毛刺，以去除铸件表面的凹凸不平处，打磨过程中产生少量的粉尘，即细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属，根据公司多年运行经验，修整铸件的逸散尘排放因子产生量约为0.005kg/t（铸件），则打磨粉尘的产生量为0.015t/a，项目人工打磨时间为900小时（平均每天3小时），90%粉尘被打磨除尘台自带的捕尘系统收集后由其中的滤芯拦截，未被收集的粉尘以无组织形式逸散。 表16 打磨废气产排情况 产污场所 污染物 产生情况 处理量 排放方式 t/a kg/h t/a t/a kg/h mg/m3 排放方式 打磨 颗粒物 0.015 0.017 0.0135 0.0015 0.0017 / 无组织 （3）焊接烟尘 本项目使用一台氩弧焊对产品各部件进行焊接。本项目焊丝用量为0.06t/a，焊接烟尘产生量为0.3kg/a，根据建设单位提供资料，电弧焊全年焊接时间约300小时，则焊接时焊烟产生速率为0.001kg/h。 项目由于焊机数量较少，焊接工作量不大，焊烟产生量为微量，故建设单位拟设置一台焊烟净化器对其产生的烟尘进行净化。焊烟净化器的烟尘收集效率可达80%以上（本环评以80%计），焊烟净化效率达90%以上（本环评以90%计），具体焊烟产排情况见表17。 表17 项目焊烟产排情况 产污环节 污染物 产生情况 处理量 排放情况 kg/a kg/h kg/a kg/a kg/h mg/m3 排放方式 焊接工序 焊烟 0.3 0.001 0.216 0.084 0.0003 / 无组织 （4）浸渗有机废气 项目使用有机热固化浸渗剂对铸件微孔进行密封，该浸渗剂在热水中约90℃进行加热，加热过程中浸渗剂中约1%的助剂会挥发形成有机废气（以非甲烷总烃计），其产生量为10kg/a，建设单位在热水器边设置一台活性炭净化设施，该设施自带废气收集罩，于热水器打开时对挥发的有机废气进行吸收和净化，该设施的收集效率可达80%以上（本环评以80%计），有机废气净化效率达90%以上（本环评以90%计），由于热水器盖打开时间较短，故有机废气挥发、收集和处理时间较短，平均每天约0.5小时，则全年共计150小时。具体有机废气产排情况见表18。 表18 项目有机废气产排情况 产污环节 污染物 产生情况 处理量 排放情况 kg/a kg/h kg/a kg/a kg/h mg/m3 排放方式 焊接工序 焊烟 10 0.067 7.2 2.8 0.0187 / 无组织 本项目打磨颗粒物、焊接烟尘和浸渗有机废气均以无组织形式排放，建设单位于2020年11月对无组织废气进行了委托性监测，监测报告见附件。由监测结果可知，厂区边界非甲烷总烃的监测最大浓度为1.12mg/m3，颗粒物最大浓度为0.238mg/m3，满足陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界监控点浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控点标准要求；厂区内非甲烷总烃和颗粒物的监测浓度分别为1.56mg/m3、0.384 mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值要求和《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）厂区内无组织排放限值要求；监测结果表明，本项目的运行，可以实现全厂厂界无组织污染物达标排放和厂区内VOCs、颗粒物的达标排放。 2、 废水 根据调查，厂区所有生产废水经一套污水处理设施（气浮装置）处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政管网；建设单位于2020年11月对厂区废水进行了委托性监测，监测期间，全厂生产工况达100%，，故监测结果可以代表本项目废水排放情况。监测结果和项目废水排放情况见表19。 表19 本项目废水水质分析表 项目 pH COD (mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) 氨氮 (mg/L) 石油类 (mg/L) 动植物油 (mg/L) LAS (mg/L) 污染物排放浓度 6.21 352 96.3 31 22. 0 1.84 1.16 0.29 污染物排放量(t/a) / 0.3527 0.0965 0.0311 0.0220 0.0018 0.0016 0.0003 3、 噪声 本项目产生的噪声主要为各机械设备产生的设备噪声，由于建设单位已将全部设备安装并投入使用，故本环评噪声影响分析将以实际监测结果为主。 4、 固体废物 本项目产生的固体废弃物主要为职工的生活垃圾、生产过程中产生的废边角料、废切削液、废矿物油、废油抹布、废活性炭和污水处理气浮浮渣等。 （1）生活垃圾 本项目职工人数为60人，经调查，项目生活垃圾产生量为8t/a，主要采用垃圾桶分类收集，收集后的生活垃圾由环卫部门集中统一处理。 （2）一般工业固废 废边角料：本项目运行时，物料在机械加工过程中会产生废边角料。根据建设单位提供经验数据，项目废边角料的产生量为20t/a，建设单位将其收集后由陕西卓柏物资回收有限公司回收。 （3）危险废弃物 ①废切削液：公司机械加工过程中使用切削液，在使用中会进行更换形成废切削液，根据单位实际运行，其产生量为0.6t/a。 ②废矿物油：本项目机加过程使用润滑油维持设备润滑，需进行定期更换，形成废矿物油，其产生量约为0.4t/a。 ③废油抹布：项目设备运行时需使用抹布清理油污，继而产生废油抹布，其产生量为0.5t/a。 ④废活性炭：项目设置一台活性炭净化装置对产生的微量有机废气进行处理，由于有机废气产生量较少，所以该设施中活性炭可每年更换一次，形成废活性炭，产生量为0.05t/a。 ⑤浮渣：项目产生的生产废水经厂区一套气浮装置处理达标后排放，该装置运行时会有少量气浮浮渣产生，约0.6t/a。 表20 项目固体废物分析结果表 序号 名称 危废代码 产生量 处置方式 1 废切削液 900-006-09 0.6t/a 暂存于危废暂存间，后交由陕西环能科技有限公司、陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司处置 2 废矿物油 900-214-08 0.4t/a 3 废油抹布 900-041-49 0.5t/a 4 废活性炭 900-039-49 0.05t/a 5 浮渣 772-006-49 0.6t/a 6 废边角料 / 20t/a 统一收集于一般固废暂存区，由陕西卓柏物资回收有限公司回收 7 生活垃圾 / 8t/a 分类收集后交环卫部门处理

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 铝合金熔化、浇铸、压铸、抛丸 | 颗粒物 | 2.889t/a | 有组织：10.0mg/m3 0.3031t/a 无组织：0.169t/a |
|  | 人工打磨 | 颗粒物 | 0.015t/a | 无组织：0.0015t/a |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 0.3kg/a | 无组织：0.084kg/a |
|  | 浸渗 | 非甲烷总烃 | 10kg/a | 无组织：2.8kg/a |
| 水污 染物 | 综合废水（1002t/a） | COD | / | 352mg/L 0.3527t/a |
|  |  | BOD5 | / | 96.3mg/L 0.0965t/a |
|  |  | 氨氮 | / | 22.0mg/L 0.0220t/a |
|  |  | SS | / | 31mg/L 0.0311t/a |
|  |  | 动植物油 | / | 1.16mg/L 0.0016t/a |
|  |  | 石油类 | / | 1.84mg/L 0.0018t/a |
|  |  | LAS | / | 0.29mg/L 0.0003t/a |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废边角料 | 20t/a | 由陕西卓柏物资回收有限公司回收 |
|  |  | 废切削液 | 0.6t/a | 暂存于危废暂存间，后交由陕西环能科技有限公司、陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司处置 |
|  |  | 废矿物油 | 0.4t/a |  |
|  |  | 废油抹布 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.05t/a |  |
|  |  | 浮渣 | 0.6t/a |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 8t/a | 环卫部门集中统一处理 |
| 噪声 | 本项目产生的噪声主要为各机械设备产生的设备噪声，设备噪声采用厂房隔声、距离衰减等措施降噪；经实际监测，厂界噪声可满足标准要求。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目位于西咸新区沣东新城建章路北段8号，周边无风景名胜区和文物保护区，也无国家法定保护的动植物，项目为在既有厂房设置生产线，无新增占地，对周围生态环境基本无影响。 |

# 环境影响分析

营运期环境影响分析 1 、环境空气影响 （1）稳定达标性分析 铸造废气：本项目电阻熔化炉在高温将铝合金熔化时产生的烟尘、浇铸机和压铸机在加入铝合金液时瞬间高温形成的烟尘分别经设备上方设置的集气罩收集后通过三套袋式除尘器（1#、2#、3#）处理后由一根15m高的排气筒排放。根据调查，集气罩数量为14个，压铸机、浇铸机与集气罩距离为0.3m以内，各集气罩面积约为1-3m2，均可全面覆盖设备放气口，同时建设单位拟在熔化炉集气罩设置三面岩棉软帘，以保证烟尘收集率达到90%； 本项目使用2台抛丸机，抛丸工序进行时设备全封闭，抛丸过程中产生的颗粒物经设备自带的袋式除尘器（处理效率可达98%）处理后再进入铸造工序中的一套袋式除尘器（1#）处理后通过同一根15m高的排气筒排放。 根据实际监测结果可知，本项目配套的三套袋式除尘器处理效率约为80%，经三套袋式除尘器处理后排放的颗粒物浓度和速率分别为11.4mg/m3、0.0484kg/h（1#除尘器处理后）、8.6mg/m3、0.0095kg/h （2#除尘器处理后）、10.0mg/m3、0.0684kg/h （1#除尘器处理后），经核算和，汇总后排放的颗粒物浓度为10.0mg/m3，排放速率为0.1263kg/h，可以满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）限值要求。 打磨废气：本项目在除尘打磨台对半成品中进行人工打磨去毛刺，打磨过程中产生的颗粒物经打磨台内部自设的抽风装置收集后通过设备内部自带的滤芯进行吸附净化，剩余的粉尘逸散于车间内外。除尘打磨台内设置了数层滤芯，可保证金人工打磨时应尽量靠近设备抽风处，以增加收尘效率。 焊接烟尘：本项目焊接作业仅设置了一台焊机，由工程分析可知，焊接量较少，焊烟产生量也较少，故建设单位设置一台焊烟净化器来减少焊烟的排放量。焊烟净化器的工作原理为：首先焊接烟尘通过万向吸气臂进入设备中的首层-气流均衡板，均匀气流分布，避免污染物只集中于一个主滤芯方位，同时拦截火花，防止拦截火花，防止火灾的发生；随后气体进入第二层-预过滤器，初效过滤污染气体，保证后续烟尘滤芯使用寿命；经过预过滤的气体进入第三层-核心滤筒式过滤器，净化绝大部分的焊烟；最后为后置式过滤器，经净化后的气体可以排出。 浸渗废气：项目浸渗产生的有机废气量较少，建设单位设置一台活性炭净化器，将其收集口置于固化热水器处，待热水器打开时将其挥发的有机废气进行收集和净化，剩余的有机废气逸散于车间内外。环评要求，建设单位在不影响操作的前提下，热水器应尽量靠近活性炭净化器，以减少有机废气的逸散量。 建设单位于2020年11月对无组织废气进行了委托性监测，监测报告见附件，监测期间全厂运行工况达100%，故监测结果可以代表全厂废气排放情况。由监测结果可知，厂区边界非甲烷总烃的监测最大浓度为1.12mg/m3，颗粒物最大浓度为0.238mg/m3，满足陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界监控点浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控点标准要求；厂区内非甲烷总烃和颗粒物的监测浓度分别为1.56mg/m3、0.384 mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值要求和《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）厂区内无组织排放限值要求；监测结果表明，本项目的运行，可以实现厂界无组织污染物达标排放和厂区内VOCs、颗粒物的达标排放。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求，排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行；本项目设置排气筒高度为15m，而该排气筒周边200m范围内的最高建筑物约为20m（项目地北侧的和兴园小区），由于本项目设置的15m高的排气筒不符合要求，故本项目有组织颗粒物的排放速率严格50%执行，应为1.75kg/h，根据监测，本项目有组织颗粒物的排放速率为0.1263kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求。 （2）废气影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对营运期非甲烷总烃和颗粒物进行环境影响预测。预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN。 主要废气污染源排放参数见表21和表22，估算模型参数见表23。 表21 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) PM10 点源 108.835456 34.327836 383.00 15.00 0.60 25.00 12.78 0.1263 表22 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标(°) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) NMHC TSP 铸造面源 108.83543 34.328144 383.00 35.35 22.63 10.00 - 0.0684 焊接 108.835679 34.328166 383.00 13.13 9.04 10.00 - 0.0003 打磨、浸渗 108.83577 34.328155 383.00 47.64 49.45 10.00 0.0187 0.0017 表23 估算模式参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 53万 最高环境温度 42°C 最低环境温度 -19.7°C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表24。 表24 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准 标准限值(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 焊接 TSP 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 900.0 0.5047 0.0561 / 铸造面源 TSP 900.0 77.8860 8.6540 / 打磨、浸渗 TSP 900.0 1.2698 0.1411 / NMHC 《大气污染物综合排放标准详解》 2000.0 13.9680 0.6984 / 点源 PM10 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 450.0 7.5785 1.6841 / 和兴园小区 PM10 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 450.0 1.2090 0.2687 / NMHC 《大气污染物综合排放标准详解》 2000.0 13.2990 0.6650 / 综合以上分析，Pmax最大值出现为铸造面源排放的TSP，Cmax为77.886ug/m3，Pmax值为8.654%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求，也符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中PM10二级标准限值要求；项目敏感点和兴园小区的落地浓度分别为PM10：1.2090μg/m3、非甲烷总烃：13.2990μg/m3，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值及《大气污染物综合排放标准详解》要求，表明本项目对所在区域环境质量影响较小。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为边长5km，不需要进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。 （3）污染物排放量核算 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中二级评价要求，评价结果应包括污染物排放量核算表，具体如下所示。 ①有组织排放量核算 表25 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号 污染物 核算排放浓度 核算排放速率 核算年排放量 一般排放口 DA001 颗粒物 10.0mg/m3 0.1263kg/h 0.3031t/a 有组织排放总计 颗粒物 10.0mg/m3 0.1263kg/h 0.3031t/a ②无组织排放量核算 表26 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 1 铸造车间 颗粒物 机械通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 1.0mg/m3 0.169 2 人工打磨 颗粒物 打磨除尘台 1.0mg/m3 0.0015 3 焊接 颗粒物 焊烟净化器 1.0mg/m3 8.4×10-5 4 有机浸渗 非甲烷总烃 活性炭 陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界监控点浓度限值 3mg/m3 0.0028 无组织排放合计 非甲烷总烃 0.0028 颗粒物 0.1706 表27 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 非甲烷总烃 0.0028 2 颗粒物 0.4737 2 、水环境影响分析 （1）评价等级的确定 项目废水为生活污水和生产废水，经厂区自建的化粪池和气浮装置分别处理生活污水和生产废水后一起排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂，本项目废水属于间接排放，因此项目地表水评价等级为水污染影响三级B。 （2）污水处理方式可行性分析 项目生活污水排放量为504t/a，经厂区化粪池处理后排放；生产废水排放量为498t/a，经厂区气浮装置处理后排放。本项目废水排放情况见表28。由表28可知，经处理后排放的废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表28 项目废水排放情况一览表 项目 pH COD (mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) 氨氮 (mg/L) 石油类 (mg/L) 动植物油 (mg/L) LAS (mg/L) 污染物排放浓度 (mg/L，pH除外) 6.21 352 96.3 31 22. 0 1.84 1.16 0.29 污染物排放量(t/a) / 0.3527 0.0965 0.0311 0.0220 0.0018 0.0016 0.0003 公司有一座化粪池，容积为10m3，对全厂生活污水进行简单处置，根据调查，全厂生活污水产生量为3.52t/d，化粪池有足够的容量接纳本项目生活污水，因此，项目生活污水排入化粪池可行。 公司有一气浮装置用于处理厂区所有生产废水，主要为超声波清洗废水、气密检测废水和浸渗清洗废水；而气浮工艺是在水中形成高度分散的微小气泡，粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒，形成水-气-颗粒三相混合体系，颗粒粘附气泡后，形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面，形成浮渣层被刮除，从而实现固液或者液液分离的过程，从而降低废水中污染物含量。根据调查，公司气浮装置的处理能力为15t/d，全厂生产废水产生量为3.34t/d，故从处理能力上，厂区气浮装置可行。 （3）西安市第六污水处理厂可依托性分析 西安市第六污水处理厂位于西安市北三环六村堡立交西北角，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安市第六污水处理厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复（市环沣渭验[2016]10号）。二期工程剩余5×104m3/d 已建成并完成调试，于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准 A 标准。 本项目外排废水量为3.34m3/d，仅占污水处理厂现有日处理量的0.00167%。从处理能力上分析，西安市第六污水处理厂可接受本项目全部外排废水。 故本项目外排废水不会对西安市第六污水处理厂的水质、水量及处理能力造成较大影响，因此，本项目排放废水进入该污水处理厂是可行的。 综上，本项目废水环保措施可行，不会对区域水环境造成影响。 3、 噪声环境影响分析 建设单位于2020年11月对厂界噪声和周边敏感点声环境进行了委托监测，全厂生产工况达100%，且所有高噪声设备正常运行，故监测结果可以代表本项目噪声排放情况。监测结果见下表。 表29 噪声监测结果（Leq） 监测点位 监测日期 监测结果 标准值 昼间dB（A） 厂界北侧 2020.11.4 50.2 60 厂界南侧 57.7 60 厂界西侧 57.2 60 厂界东侧 59.1 60 敏感点和兴园小区 50.6 60 注：本项目夜间不生产。 综上，由监测结果可知，本项目运行时，厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间标准要求，且项目周边敏感点的预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准值，对周围声环境影响较小。 由于本项目机加设备较多，且周边存在声环境敏感点，为降低项目对周边敏感点的影响，针对噪声污染防治提出以下要求： （1）所有设备需全部放置于车间内，不得于室外作业； （2）建设单位应加强所有设备日常管理和维修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象； （3）确保夜间不得生产。 4、 固体废物影响分析 项目运行期的固体废物主要有生产过程产生的固体废物和生活过程产生的生活垃圾。其处理情况见表30： 表30 本项目固体废物源强统计表 序号 名称 危废代码 产生量 处置方式 1 废切削液 900-006-09 0.6t/a 暂存于危废暂存间，后交由陕西环能科技有限公司、陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司处置 2 废矿物油 900-214-08 0.4t/a 3 废油抹布 900-041-49 0.5t/a 4 废活性炭 900-039-49 0.05t/a 5 浮渣 772-006-49 0.6t/a 6 废边角料 / 20t/a 统一收集于一般固废暂存区，由陕西卓柏物资回收有限公司回收 7 生活垃圾 / 8t/a 分类收集后交环卫部门处理 （1）固废的暂存与管理 本项目固体废物可分为三部分：生活垃圾、废边角料以及危险废物。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理；废边角料存放于一般固废暂存区，并交由陕西卓柏物资回收有限公司回收；危险废物暂存于危废暂存间，并定期交由陕西环能科技有限公司、陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司处置。 根据现场调查，公司危险废物暂存间建筑面积33.64m2，危废间地面采用高标准防渗水泥进行防渗硬化；危废间内设置了托盘、张贴了危废标识、危废管理制度，危废间内张贴了明显的危废标识；危废间内设置了托盘、地面进行了防渗处理、张贴了危废标识、危废管理制度，危废间门口两侧均设置了灭火器，张贴了明显的危废标识。危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及修改单的相关要求；根据现场调查，厂区危废间的利用面积尚不足一半，液态危废基本采用180kg的包装桶承装，危废间满足本项目产生的危废存放。 但根据调查，公司现针对危险废物的管理尚不到位，故本环评针对危险废物的日常管理提出以下整改要求：①完善台账管理制度，需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、出库日期及处理单位名称等；②必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；③完善危废档案制度，详细记录各项固体废物的种类和数量。 （2）固废的处置 本项目产生生活垃圾交由环卫部门处理；废边角料收集后由陕西卓柏物资回收有限公司回收，危险废物定期交于陕西环能科技有限公司、陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司处置。 综上所述，本项目采取上述处置措施后，项目固废均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。 5 、土壤环境影响分析 （1）评价等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于II类项目，占地规模为小型，项目周边有一住宅区，为土壤环境敏感目标，故项目所在地周边土壤敏感，则本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。 （2）评价范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目评价范围为占地范围内全部和占地范围外200m范围内。 （3）土壤类型 根据国家信息土壤服务平台公布的土壤类型图可知，项目及周边土壤类型为油楼土。 （4）预测与评价 本项目排放的废气主要污染物可能会产生大气沉降的物质包括颗粒物、非甲烷总烃，会通过大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，从而使局地土壤环境质量逐步受到污染影响。由于非甲烷总烃有一定毒性，故本次评价选取废气中排放的非甲烷总烃，预测其通过多年沉降后对区域土壤环境质量的影响。 本评价采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 E 的预测方法。 ①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算： ΔS = n (Is− Ls− Rs)/(ρb× A × D) 式中：Δ S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；按照最不利 情况考虑，输入量取本项目实施后年外排非甲烷总烃量，外排量为2800g； Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；不考虑； Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；不考虑； ρb——表层土壤容重，kg/m3；本评价取1500kg/m3。 A——预测评价范围，m2；本评价取136000m2。 D——表层土壤深度，取0.2m； n——持续年份，a，取20。 ②单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算： S = Sb + ΔS 式中： S——单位质量表层土壤中某种物质的预测值，g/kg； Sb——单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg；本项目石油烃（使用石油烃表征非甲烷总烃）的环境质量最大值为0.039g/kg； 根据上述公式计算， 非甲烷总烃大气沉降后单位质量土壤中非甲烷总烃物质的增量为 0.0014g/kg， 预测值为40.4mg/kg，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中石油烃第二类用地筛选值， 因此项目废气沉降对土壤环境的影响可接受。 （5）土壤环境保护措施 ①现状保障 本建设项目占地范围内的土壤环境质量均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。 ②源头控制措施 根据《土壤污染防治行动计划》（又被称为“土十条”），要加强污染源监管，做好土壤污染预防工作。本项目所产生的污染物主要有生活污水、生产废水、颗粒物、非甲烷总烃、危险废物，其中生活污水经产区化粪池处理，生产废水经厂区气浮装置处理；项目产生颗粒物全部设有相应的处理设施；危险废物置于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。项目全厂区地面硬化，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 规定，做好硬化防渗工作，且设置有防泄漏托盘。除此，建设单位将加强管理和巡查，降低土壤风险状况发生的概率。 ③跟踪监测 要求企业建立跟踪监测制度，按照要求定期进行土壤环境监测，以便及时发现问题，采取措施。要求5年内开展1次土壤监测，同时向社会公开的信息内容。项目跟踪监测土壤设置1个监测点，监测计划表见表31。 表31 项目土壤跟踪监测计划表 监测点位 位置 样点类型 土壤监测因子 备注 C2 项目区域内绿地位置 表层样点 本项目特征污染物 项目厂址范围内 备注：表层样应在0~0.2m取样 综上可知， 本项目的生产过程中所产生的污染物不会对土壤环境产生不良影响污染。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类项目，可不进行地下水环境影响评价。 7、污染物排放清单 本项目污染物排放清单如表32： 表32 污染物排放清单 项目 污染工序 拟采取环保措施 污染物 排放情况 执行标准 浓度 排放量t/a 污水 综合废水 经厂区自建化粪池和气浮装置处置 COD 352mg/L 0.3527 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 BOD5 96.3mg/L 0.0965 氨氮 22.0mg/L 0.0220 SS 31mg/L 0.0311 动植物油 1.16mg/L 0.0016 石油类 1.84mg/L 0.0018 LAS 0.29mg/L 0.0003 废气 铝合金熔化、浇铸、压铸，抛丸机 各配置袋式除尘器 颗粒物 10.0 mg/m3 有组织：0.3031 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内NMHC无组织排放限值要求、陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界监控点浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值要求 / 无组织：0.1263 人工打磨 打磨除尘台 颗粒物 / 无组织：0.0015t/a 焊接 焊烟净化器 焊烟 / 无组织：0.084kg/a 浸渗 活性炭装置 非甲烷总烃 / 无组织：2.8kg/a 固废 生产过程 收集槽、桶 废边角料 / 20 《一般工业固体废弃物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 危废暂存间 废切削液 / 0.6 废矿物油 / 0.4 废油抹布 / 0.5 废活性炭 / 0.05 浮渣 / 0.6 生活、办公 设置垃圾桶 生活垃圾 / 8 8、 环境风险分析 （1）风险物质识别 生产过程中设计的原辅料及中间产品按照《危险化学品名录》（2015）和《危险化学品分类和品名编号》（GB12268-90）界定，主要包括：有毒有害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境等具有危害的剧毒化学品和其他化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的标准进行危险性识别，本项目所涉及到的危险物质有：润滑油、废矿物油等。 （2）评价等级的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目危险物质数量与临界量比值见表33。 表33 项目危险物质数量与临界量比值表 物质名称 临界量（t） 贮存量（t） 环境风险潜势 润滑油 2500 0.72 I 废矿物油 2500 0.4 根据上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，故环境风险潜势为I，故根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表1 评价工作等级划分，本项目风险评价应属于简单分析，需在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境防范措施等方面给出定性说明。 （3）环境风险分析 生产使用的润滑油、废矿物油、切削液一旦发生泄露事故，将通过水、大气、土壤等载体扩散并对环境造成危害，润滑油、废矿物油泄漏后可能会引起火灾事故，产生的燃烧废气亦将对大气环境造成影响。除采用密闭容器包装外，危险化学品在库房、车间内应设置围堰，以防泄露后外泄，同时建设单位应采取完善的管理措施，控制危险化学品的泄露和泄漏后的扩散，减小对周围环境的影响。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①润滑油、切削液泄漏 A润滑油、切削液入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度； b装卸、搬运时应轻装轻卸； c贮存场所应设置应急措施，如建立围堰、应急池或托盘等，且其建设应做好硬化、防渗工作； d贮存的危险化学品必须有明显的标志，其库房和场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家的相关规定。 ②气体（氮气）泄漏 a定期组织员工学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂于醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率； b厂区内应严禁烟火； c气瓶搬运时应轻拿轻放，防止碰撞； d技术员应强化对氮气瓶使用知识的培训，提高电焊工使用气瓶的操作技能。 ③危险废物（废矿物油）泄漏 a设置防泄漏托盘，保证泄漏物质不流出危废间内，同时做好危废间的硬化防渗措施； b危废间内需设置灭火器等消防装置。 ④应急预案 根据国家、地方和相关部门要求，建议建设单位尽快编制突发环境事件应急预案，并备案。 ⑤其他 在采取上述措施的同时，建设单位还应从以下管理方面提高风险防范： a加强日常管理，加强职工安全意识，定期进行环境风险和环境应急管理宣传和培训； b确保废气处理设施与铸造相关生产设施同步运行，若生产或环保设施设施发生故障，应启动公司突发环境事件应急预案。 综上所述，在采取相应有效预防及应急措施后，项目建设的风险水平是可接受的。建设项目环境风险简单分析内容表见下表34。 表34 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 缓速器、军品零部件生产项目 建设地点 陕西省西咸新区沣东新城 地理坐标 经度 108.84064615 纬度 34.32626213 主要危险物质及分布 主要风险物质为：润滑油、废矿物油 分布：危险品库、危废暂存间 环境影响途径及危害后果 可能发生的环境风险为：润滑油、废矿物油泄漏影响地下水和土壤环境；润滑油、废矿物油引发的火灾爆炸事故影响大气环境 风险防范措施要求 目前废矿物油存放于危废暂存间，设有明显标志；库内配有灭火器等设施；厂区日常派专人定期巡视、检查及记录；润滑油存放的库房内应建立围堰、应急池或托盘，地面做好硬化防渗工作；要求建设单位在存放润滑油、切削液库房内设置防泄漏托盘；在采取上述措施的同时，应当加强日常管理，加强职工安全意识，定期进行环境风险和环境应急管理宣传和培训。 填表说明：根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018），本项目Q＜1，风险潜势为 I，评价等级为简单分析。 8、全厂污染物排放量 全厂污染物排量情况见表35。 表35 全厂污染物排放统计表（单位：t/a） 类别 污染物名称 南侧工程排放量 本项目工程 本项目排放量 总排放量 产生量 治理削减量 废水 水量 915.2 1002 0 1002 1917.2 COD 0.322 / / 0.3527 0.6747 BOD5 0.088 / / 0.0965 0.1845 NH3-N 0.020 / / 0.0220 0.0420 SS 0.028 / / 0.0311 0.0591 动植物油 0.0011 / / 0.0016 0.0027 石油类 0.0017 / / 0.0018 0.0035 LAS 0.0003 / / 0.0003 0.0006 废气 颗粒物 0.491 2.9043 2.4306 0.4737 0.9647 非甲烷总烃 0.081 0.01 0.0072 0.0028 0.0838 苯酚 0.009 / / / 0.009 甲醛 ＜0.01 / / / ＜0.01 固废 一般固废 22.75 70 0 70 92.75 危险废物 2.45 2.15 0 2.15 4.6 生活垃圾 8.45 8 0 8 16.45 三 、环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ① 贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立公司内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ② 加强对职工的环保教育，包括业务能力、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③ 建立公司设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ④ 项目建成试运行阶段应及时进行竣工环保验收。 （2）环境监测计划 ① 环境监测工作组织 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 ② 运营期监测及管理计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测应对项目废水、废气和厂界噪声定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表36。 表36 运营期环境监测及管理计划一览表 序号 类别 监测点位 监测项目 监测频次 1 污染源 监测 噪声 厂界四周和周边两个敏感点 Leq(A) 每季一次 2 废水 废水总排口 pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、动植物油、LAS 每年一次 3 废气 排气筒出口 颗粒物 每年一次 厂区内 颗粒物、非甲烷总烃 每年一次 厂界 颗粒物、非甲烷总烃 每年一次 四 、环保投资 环保投资如下见表37： 表37 环保投资概况 项目周期 类 别 污染源 环 保 工 程 环保投资（万元） 运行期 废水 生活污水 厂区化粪池及管网 0 生产废水 厂区气浮装置及管网 0 废气 铝合金熔化、压铸和浇铸 集气罩及三套袋式除尘器 15 抛丸 两套袋式除尘器（设备自带） 4 打磨 人工打磨台（设备自带除尘装置） 0.6 焊接 焊烟净化器 0.2 有机浸渗 活性炭装置 0.2 固废 生活垃圾 交由环卫部门处置 0.05 废边角料 暂存于一般固废暂存装置 2 危险废物 暂存危废间，交由有资质单位处置 0.5 合 计 22.55 注：污水处理设施和危废暂存间环保投资已纳入缓速器生产项目中，故此次环评不再对其进行统计 五、 环境保护设施清单 本项目环保设施清单见表38。 表38 项目主要环保设施清单 产生工序 防治措施 项目 处理规模 执行标准 生活污水 化粪池 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类 10m3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 生产废水 污水处理（气浮装置） 15t/d 铸造车间 集气罩（14个）/两套袋式除尘器（设备自带）+三套袋式除尘器（1#-3#）+15m高排气筒 颗粒物 抛丸2套 铸造3套 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内NMHC无组织排放限值要求、陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界监控点浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值要求 打磨 人工打磨台（设备自带除尘装置） 颗粒物 6套 焊接 焊烟净化器 颗粒物 1套 有机浸渗 活性炭装置 非甲烷总烃 1套 噪声 设备噪声采用厂房隔声、距离衰减等措施降噪 设备噪声 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 设置危险废物收集装置，统一收集交由有危险废物处置资质的单位处置 危险废物 / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 收集后外售 废边角料 / / 分类收集，由环卫部门定期运往指定垃圾填埋场处置 生活垃圾 / 《一般工业固体废弃物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、LAS | 化粪池和气浮装置处置后排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 大气污染物 | 铝合金熔化、浇铸、压铸、抛丸 | 颗粒物 | 各配置袋式除尘器 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内NMHC无组织排放限值要求、陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界监控点浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值要求 |
|  | 人工打磨 | 颗粒物 | 打磨除尘台 |  |
|  | 焊接 | 焊烟 | 焊烟净化器 |  |
|  | 浸渗 | 非甲烷总烃 | 活性炭装置 |  |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废边角料 | 外售 | 处置率100%，不产生二次污染 |
|  |  | 废切削液 | 交有资质单位处理 |  |
|  |  | 废矿物油 |  |  |
|  |  | 废油抹布 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 浮渣 |  |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运处理 |  |
| 噪声 | 运行设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、基座减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目位于西咸新区沣东新城建章路北段8号，周边无风景名胜区和文物保护区，也无国家法定保护的动植物，项目为在既有厂房设置生产线，无新增占地，对周围生态环境基本无影响。 |

# 结论与建议

一、 结论 1 、项目概况 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城建章路北段8号，总投资为100万元；该项目涉及建筑面积为4400m2；此次扩建项目全年加工各种缓速器零部件62万件，军品零部件1.1万件；项目涉及员工60人，年工作300天，每天8小时。 2、 环境质量现状 （1）空气质量现状：根据《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》可知，SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度和O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求， PM10、PM2.5的年平均质量浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。故项目所在区域为不达标区。根据引用监测数据，项目所在区域非甲烷总烃1小时平均满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值要求， TSP 24小时平均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。 （2）声环境质量现状：本项目周边及敏感点声环境的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值的要求，表明项目所在区域声环境质量现状良好。 3 、项目运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目铝合金铸造工序中铝合金熔化、压铸和浇铸等产生的烟尘经三套袋式除尘器处理后经一根15m高的排气筒排放；项目两台抛丸机运行时产生的颗粒物经设备自带的除尘器处理后在通入铸造工序中的一套袋式除尘器处理后通过同一根15m高的排气筒排放，项目人工打磨于除尘打磨台上进行，产生的粉尘通过设备自带的除尘器净化处置；项目设置了一台弧焊机，运行时产生的焊烟经一台焊烟净化器处理；项目浸渗时使用有机热固化浸渗剂，在加热固化时有少量非甲烷总烃挥发产生，经一套活性炭设施净化后以无组织形式排放；经实际监测和预测分析，项目排放有组织颗粒物废气和厂区内无组织颗粒物可以满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1限值要求，厂区边界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值要求，厂区边界和厂区内无组织非甲烷总烃可以满足陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界监控点浓度限值要求《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内NMHC无组织排放限值要求，且周边敏感点的落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值及《大气污染物综合排放标准详解》要求，表明本项目对所在区域环境质量影响较小。 （2）水环境影响分析 项目生活污水排放量为504t/a，经厂区化粪池处理后排放；生产废水排放量为498t/a，经厂区一套气浮装置处理后排放；根据监测，外排废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排入市政污水管网，进入西安市第六污水处理厂，对区域水环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 本项目产生的噪声主要为各机械设备产生的设备噪声，采用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪；根据监测，厂界噪声可达标，对区域声环境影响较小。 （4）固废环境影响分析 本项目产生生活垃圾交由环卫部门处理；废边角料收集后由陕西卓柏物资回收有限公司回收，危险废物定期交于陕西环能科技有限公司、陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司处置；危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关要求。 本项目固废在采取上述措施后，均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。 （5）环境风险分析 本项目涉及环境风险物质主要为润滑油和废矿物油，考虑到风险物质储量较少，且建设单位在做好风险防范措施并制定应急措施来减少其泄漏事故发生的前提下，可将事故的影响程度控制在最小。 综上所述，本项目建设符合国家现行产业政策要求，选址合理。项目在运行期拟采取的环保措施经济可行，污染物能达标排放，从环境保护技术角度分析，项目建设是可行的。 二、 要求与建议 1、要求 （1）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 （2）对设备定期维修保养，减少设备不正常工况下产生的高噪声。 （3）完善公司危险废物管理制度。 （4）建设单位应及时自行组织环境保护竣工验收。 2、建议 加强厂区环保管理，注意在设备检修时减少污染物的排放；定期对高噪声设备进行检修，确保各设备正常运行，以免对厂界周围环境敏感点造成不利影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

0.04

生产用水

颗粒物

废矿物油

废油抹布

噪声

废水

有机废气

市政管网

化粪池

新鲜水

1.68

1.68

4.62

2.12

废水

2.5

焊丝

废矿物油

废油抹布

噪声

浸渗剂

钢丸

浸渗（含烘干）

清洗（含烘干）

检验

成品机加

焊接

抛丸

颗粒物

颗粒物

去毛刺

自然冷却

水

熔化

铝合金锭

N2

浇铸

自然冷却

N2

熔化

铝合金锭

N2

切削液

润滑油

1.66

污水处理站

1.66

0.5

0.3

浸渗清洗用水

0.2

气密检测用水

1

超声波清洗水

1.3

0.44

生活用水

审批意见：

公章

## 经办人：年月日

颗粒物

切削液

润滑油

废水

压铸

铸造

湿式机加（车、铣、磨、钻、镗、切割、加工中心等）

模具钢

包装入库