西咸沣东审准〔2021〕27号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于建筑垃圾资源化利用项目环境影响报告表的批复

陕西科迈昂环保科技有限公司：

你单位报来《建筑垃圾资源化利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、陕西科迈昂环保科技有限公司建筑垃圾资源化利用项目位于沣东新城上林街道北槐村12号。项目总占地面积30亩，项目租赁厂房进行建设，主要建设内容有封闭式厂房、原料堆放区、成品堆放区、员工宿舍等，设置2条建筑垃圾综合利用生产线，项目运营后可年处理建筑垃圾10万吨。项目总投资1000万元，其中环保投资171.2万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在运营中重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。合理安排运输时间和运输路线，靠近敏感区时禁止鸣笛、尽量放慢车速以减少车辆噪声对周边敏感点的影响。

（二）2条生产线产生的粉尘分别经集气罩+脉冲布袋除尘器处理后通过23m高排气筒（1#、2#）排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排气筒高度对应速率标准要求。及时清洁生产现场落地粉尘，减少无组织排放，无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

厂区四周设置20 m高的防风抑尘围挡。皮带输送机输送廊道封闭处理，生产设备均置于室内，设备进行密封，成品放置于封闭的料库中，原料场地设置喷淋装置。运输车辆进行覆盖或采用密闭车斗，严禁沿路撒漏，不得超载，不得超速行驶；设置洗车设施，出入运输车辆进行冲洗；进场道路两边设置喷淋抑尘装置，设置1辆洒水车。

（三）生活垃圾和一般工业固废应分类收集处置。废机油、废含油手套、废含油抹布等危险废物应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》的设施暂存，定期交由有资质单位处置。

危废贮存场所的建设、管理要满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中相关要求，危废转移要满足《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。

（四）生活污水经化粪池处理后定期清掏，洗车废水经三级沉淀池处理后回用，不得排放。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

五、项目占地如遇征地拆迁，须无条件配合征地拆迁工作。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年2月19日

抄送：沣东新城生态环境局、陕西中蓝企方环境科技有限公司。