建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项 目 名 称：新型高性能氧化锌电阻片、

避雷器及浪涌保护器生产线建设项目

建设单位(盖章)：  西安天工电气有限公司

编制日期：2021年2月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称─指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点─指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别─按国标填写。

4、总投资─指项目投资总额。

5、主要环境保护目标─指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议─给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见─由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见─由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新型高性能氧化锌电阻片、避雷器及浪涌保护器生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安天工电气有限公司 |
| 法人代表 | 葛平安 | 联系人 | 赵建国 |
| 通讯地址 | 沣东新城三桥街办和平工业园红光路53号 |
| 联系电话 | 13630226286 | 传真 | - | 邮政编码 | 710065 |
| 建设地点 | 沣东新城天章大道以西、丰安路以南、丰全路以北、天章一路以东 |
| 立项审 批部门 | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 批准文号 | 2020-611203-38-03-059479 |
| 建设性质 | 新建（迁建） | 行业类别 及代码 | 配电开关控制设备制造 C3823 电阻电容电感元件制造 C3981 |
| 建筑面积 (平方米) | 69899.15 | 绿化面积 (平方米) | 10485 |
| 总投资 (万元) | 35000 | 其中：环保 投资(万元) | 496 | 环保投资占总投资比例% | 1.42% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产 日期 | 2023年6月 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 西安天工电气有限公司成立于2002年9月28日，现厂址位于沣东新城三桥街办和平工业园红光路53号；2012年4月，公司委托陕西省气候中心编制《高性能氧化锌电阻片研制开发项目环境影响报告表》，并于2012年4月25日取得西安市环保局沣渭新区分局关于本项目的环评批复（市环沣渭发[2012]15号文），2019年，公司针对此项目委托陕西瑞诚检测技术有限公司编制《高性能氧化锌电阻片研制开发项目竣工环保验收监测表》，并于2020年4月7日取得陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局关于该项目固体废物污染防治设施竣工环保验收的批复（陕西咸沣东审服准字[20120]）45号）；高性能氧化锌电阻片研制开发项目主要进行高性能氧化锌电阻片的生产，年产量为500万片。 2020年3月，工信部发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》，从加快新基建等6个方面，出台20项具体举措推动工业互联网的发展；4月初，在国家电网举行的“新基建”工作领导小组第一次会议中，强调将全面加快“新基建”重点项目建设，具体做到“三个加快、一个加强”，其中“一个加强”指加强“新基础设施”项目配套电力建设，需密切跟踪“新基础设施”项目进展，持续优化电力营商环境，充分考虑“新基础设施”带来的新增用电需求，动态优化电网建设标准，着力消除薄弱环节，针对性提高重点区域电网设计容量，保持必要的裕度，适应未来发展需求；考虑到当前电力营商环境的发展，其“新基础设施”对新增用电提出要求，同时对电力系统的稳定性和安全性提出更高的要求。 避雷器是一种并联在被保护设备前端，确保电气设备免受雷电过电压和操作过电压侵害的保护电器；浪涌保护器（以下简称SPD，也称为防雷器），是一种为各种配电设备、电子设备、仪器和通信线路提供安全保护的保护电器，两种产品均需要一种电子元件氧化锌电阻片。基于国内外避雷器及SPD的整体市场规模巨大（2018年市场规模已近500亿元），西安天工电气有限公司决定利用自身优势，建设新型高性能氧化锌电阻片、避雷器及浪涌保护器生产线建设项目。根据西咸新区及沣东新城的整体市政规划，和平工业园已经不适宜继续进行相关生产活动，经沣东新城管委会同意，西安天工电气有限公司计划整体搬迁至沣东新城天章大道处，继续运营。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等规定，本项目属于 “三十五、电气机械和器材制造业 77 输配电及控制设备制造382 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应进行环境影响评价，并编制环境影响报告表； 若本项目涉及电离辐射，建设单位应另行委托办理相关环保手续。受西安天工电气有限公司的委托，由我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析的基础上，编制完成《西安天工电气有限公司新型高性能氧化锌电阻片、避雷器及浪涌保护器生产线建设项目环境影响报告表》。 二、分析判定相关情况 1、产业结构符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其“鼓励类 十四、机械 21、500 千伏（ kV）及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部位：…特高压避雷器、直流避雷器…”，且其生产设备不属于其中规定的限制类和淘汰类发展之列；本项目不在《陕西省限值投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，项目建设符合国家及陕西省现行的产业政策。根据《市场准入负面清单（2020年）》，本项目不属于禁止准入事项。本项目已取得沣东新城行政审批与政务服务局项目备案确认书，见附件（项目代码：2020-611203-38-03-059479）。 综上，本项目符合国家、地方产业政策。 2、选址合理性分析 本项目选址位于陕西省西咸新区沣东新城天章大道以西、丰安路以南、丰全路以北、天章一路以东，该区域隶属沣东新城管辖。根据监测及调查，项目所在地声环境质量现状良好，区域环境质量稳定；经调查，本项目周边内无饮用水水源地、风景名胜区等需要特殊保护的对象；根据《西咸新区沣东新城控制性详细规划-土地使用规划图》（见附图），项目所在地属于一类工业用地，符合项目特征；项目所在区域供电、交通、排水等公用设施基本齐全；项目在采取报告提出的各项污染治理措施后，污染物均能达标排放。因此，从环境保护角度分析，项目选址是可行的。 3、规划符合性分析 根据《沣东新城建章路工业园规划环境影响报告书》及其审查意见（见附件），该工业园项目位于沣东新城绕城高速西段以东、超越北路以北、建章路以西、丰产路以南，规划建筑面积为6.5平方公里，主要依托石油化工、机械加工等现有产业发展新能源、新材料、高端装备制造、电子信息、电商物流等产业，建设工业厂房和物流园区。 本项目位于沣东新城天章大道以西、丰安路以南、丰全路以北、天章一路以东，属于沣东新城建章路工业园范围，而本项目主要进行配电开关控制设备制造，属于电气高端设备，符合该工业园发展产业要求。 4、与相关环境管理政策符合性分析 本项目与相关环境管理整个符合性分析见表1。 表1 项目与相关环境管理整个符合性分析一览表 文件名 建设要求 本项目情况 符合性 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目生产过程中使用了的有机釉和结合剂均含有VOCs物质，但含量均低于5%，属于低VOCs含量的原辅料。 符合 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 本项目采用低VOCs含量的有机釉涂覆和预烧工序，项目不属于高VOCs排放建设项目。 符合 企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上 本环评要求企业规范环境管理制度，建立管理台账。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 推进建设是以高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据 排放废气的浓度、组分、风量，温度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓度等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理。 项目有机废气处理设施分为两种，较高浓度的废气采用贵金属催化燃烧装置，低浓度废气采用活性炭吸附装置。 符合 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80% 项目涉及VOCs工序的初速排放速率均低于2kg/h，但建设单位在使用量较多的相关工序均安装有废气收集和治理设施。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭 本项目所用的含VOCs物料主要为有机绝缘釉和结合剂（PVA），由专用封闭容器盛装，在非取用状态时加盖、封口，且保持封闭。 符合 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统 本项目生产过程中使用的有机釉和结合剂均含有VOCs物质，含量均低于5%，其中有机釉涂覆设备，产生的废气封闭收集后，再经活性炭吸附处理后高空排放；结合剂使用设备为密闭设备，在预烧过程（设备为密闭设备）中挥发产生的有机废气经催化燃烧装置处理后排放。 符合 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施 已在环境风险章节提出有机废气处理设施和生产设备同步运行的要求，若设施发生故障，建设单位需启动公司突发环境事件应急预案。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年第31号） 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂 项目使用的涂料和胶粘剂均属于低VOC含量物质。 符合 应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业 本项目生产、运营过程中不存在无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。 符合 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 本项目含VOCs物料使用过程中产生的废气均采取了有效收集措施，并对其进行处理后达标排放。 符合 对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外 本项目位于重点区域，NMHC的初始排放速率均低于2kg/h，但建设单位仍配置了VOCs处理设施。 符合 《工业炉窑大气污染综合治理方案》 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外） 本项目为涉工业炉窑的建设项目，项目位于沣东新城建章路工业园，属于重点区域，但不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等需严格控制新增产能项目，也不属于钢铁、水泥、平板玻璃等需进行行业产能置换行业；本项目工业炉窑为电隧道窑，不涉及燃料燃烧。 符合 三、搬迁前现有项目概况 1、现有项目工程概况 公司现有项目位于沣东新城三桥街办和平工业园红光路53号，占地面积为9007m2，建筑面积5892.6m2，其中生产车间面积3857.4m2，办公楼面积1017.6m2，宿舍楼面积1017.6m2，厂区绿化面积100m2。主要包括生产车间、办公楼、宿舍楼、食堂等。建设项目组成及主要建设内容表，详见表2。 表2 现有项目组成表 工程类别 工程 组成 主要建设内容 主体工程 生产车间 项目总占地面积9007m2，总建筑面积5892.6m2，建设具备年产氧化锌电阻片500万片生产能力的生产线一条。 辅助工程 办公楼 建筑面积1017.6m2，共3F，砖混结构。 宿舍楼 建筑面积1017.6m2，共3F，砖混结构。 配电室、泵房等 建筑面积233.4m2，单层砖混结构。 公用工程 供水 由城市水网提供，依托和平工业园区接入。 排水 生产废水、餐饮废水、生活污水经处理后最终由市政污水管网排入西安市第六污水处理厂处理。 供电 由城市电网提供，依托和平工业园区接入。 供热 ①空调供热 ②预烧工段产生的余热用于员工洗澡 环保工程 废气处理 喷雾造粒塔产生的粉尘经设备自带的旋风分离+布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放。 预烧过程产生的有机废气通过3套VOCS废气催化燃烧装置处理后，由15m高排气筒排放。 侧面绝缘保护（涂釉）产生的有机废气通过集气罩+UV光氧催化废气处理设备+活性炭吸附处理箱处理后，由25m高排气筒排放。 喷铝过程产生的粉尘通过3台水式集尘箱+1台脉冲布袋除尘器收集处理后，由15m高排气筒排放。 餐饮油烟经排风罩+油烟净化设备收集处理后，由11m高排气筒排放。 噪声处理 基础减振、厂房隔声、选用低噪声设备 污水处理 生产废水：沉淀池+絮凝沉淀装置+多级精密反渗透装置+三级沉淀池处理后排至市政污水管网。 餐饮废水经油水分离器及三级沉淀池沉淀后，排入市政污水管网。 生活污水经化粪池/化粪池+三级沉淀池处理后，排入市政污水管网。 垃圾收集 ①生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置；②造粒除尘设备收集粉尘返回生产工序综合利用。 垃圾收集 ③污泥脱水机产生的废料、不合格产品收集后均交由长沙绿铱环保科技有限公司回收，并与其签订尾料运输安全协议，确保运输过程的安全性；④水式集尘箱产生的铝渣收集后外售至废品回收站；⑤废油脂收集后交由陕西鑫源环发油脂有限公司处置；⑥废包装、废草绳、废匣钵收集于固废暂存间，由个人定期拉运；⑦废机油、含油废弃物等分类收集于危废暂存间，后交由陕西环能科技有限公司处置。 绿化 绿化面积100m2。 公司现有厂址项目产品主要为氧化锌电阻片（设计产量为500万片/年），现有员工110人，年工作时间为287天，每天工作8小时。 2、现有项目原辅材料 表3 现有项目主要原辅料一览表 序号 材料名称 单位 用量 1 氧化锌 t/a 280 2 氧化铋 t/a 55 3 氧化镍 t/a 7 4 氧化钴 t/a 5 5 氧化锑 t/a 7 6 结合剂 t/a 3 7 硝酸铝 t/a 0.15 8 硼酸 t/a 0.35 9 脱模剂 t/a 0.04 10 有机釉 t/a 0.6 11 铝丝 t/a 3 3、现有项目设备清单 表4 现有项目设备一览表 序号 生产工段 名称 数量 1 造粒、成型工段 热风固化烘箱 3 2 摆动式颗粒机 1 3 高压清洗机 1 4 混料搅拌机 2 5 球磨机 2 6 添加物自动上料系统 1 7 搅拌釜 6 8 喷雾干燥设备 2 9 气动隔膜泵 2 10 结合剂制备机 2 11 胶体磨 2 12 含水机 2 13 隧道炉 2 14 干粉自动成型机 5 15 预烧、烧成工段 全自动推板隧道窑炉 6 16 直流测试仪 1 17 磨片、喷铝工段 全自动端面磨床 5 18 全自动超声波清洗机 1 19 高压清洗机 1 20 热风烘箱 5 21 全自动电极制作设备 2 22 干燥机 1 23 储气罐 3 24 涂漆工段 侧面保护B自动设备 2 25 有机釉涂覆设备 5 26 热风烘箱 8 27 平台 1 28 检测、包装 电阻片自动分级系统 3 29 冲击电流发生器 4 30 电阻片老化及功耗测试 5 31 自动打包机 2 32 振筛机 2 33 水分测试仪 1 34 激光粒度分布分析系统 2 35 公共设施 电焊机（机修） 1 4、现有项目工艺流程 图1 现有项目工艺流程图 5、现有项目污染物的产生、处理措施及排放情况 （1）废气： 该工程运营期大气污染源主要为喷雾造粒粉尘、预烧废气、侧面绝缘保护废气、电极制作废气、食堂油烟废气。 ①喷雾造粒粉尘：2台喷雾造粒设备在喷雾造粒过程产生的粉尘经设备自带的旋风分离+布袋除尘器处理后，由一根15m高排气筒排放。 ②预烧废气：3台预烧隧道炉在预烧过程产生的有机废气经3套VOCS废气催化燃烧装置处理后，由一根15m高排气筒排放。 ③侧面绝缘保护废气：该项目通过对电阻片侧面涂有机釉进行绝缘保护处理，其中5台滚涂机和8个热风固化烘箱运行过程中产生的有机废气通过集气罩+UV光氧催化废气处理设备+活性炭吸附处理箱处理后，由一根25m高排气筒排放。 ④喷铝废气：2台电极喷涂机中电阻片表面喷涂铝电极产生的粉尘经水式集尘箱+脉冲布袋除尘器处理后，由一根15m高排气筒排放。 ⑤食堂油烟废气：食堂位于办公楼二层，共设2个灶头，食堂就餐人员60人/d，每个灶头日煎炒时间为4h，食堂油烟经排风罩+油烟净化设备收集处理后，由11m高排气筒排放。 废气污染物及其治理措施具体见表5。 表5 废气污染源及其治理设施一览表 序号 来源 废气名称 治理设施 环保设施数量（套/台） 排放去向 1 喷雾 造粒 喷雾造粒 粉尘 设备自带的旋风分离+布袋除尘器+15m高排气筒 2 大气 2 预烧 预烧废气 VOCS废气催化燃烧装置+15m高排气筒 3 大气 3 侧面绝缘保护 侧面绝缘保护废气 集气罩+UV光氧催化废气处理设备+活性炭吸附处理箱+25m高排气筒 1 大气 4 喷涂铝电极 喷铝废气 水式集尘箱+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1 大气 5 食堂 食堂油烟 废气 排风罩+油烟净化设备+11m高排气筒 1 大气 根据《高性能氧化锌电阻片研制开发项目竣工环保验收监测表》，项目排放废气中颗粒物和非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的二级标准限值要求，饮食业油烟废气折算排放浓度及净化效率均符合《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）小型标准限值要求。 （2）废水： 该项目产生的废水主要为生产废水（废水量为6.5t/d）、餐饮废水和生活污水（废水量为5.35t/d）。 生产废水包括造粒车间产生的废水、磨片车间产生的废水以及反渗透制水设备产生的浓水。生产废水经沉淀池+絮凝沉淀装置+多级精密反渗透装置+三级沉淀池处理后排至市政污水管网。 餐饮废水经油水分离器及三级沉淀池沉淀后，排入市政污水管网；生活污水经化粪池+三级沉淀池处理后，排入市政污水管网。项目总废水排放量为3400t/a。 废水污染源及治理设施见表6。 表6 废水污染源及治理设施一览表 污染源 污染因子 治理设施 排放去向 生产废水 造粒车间 pH、COD、氨氮、SS、BOD5、动植物油、石油类、锌、镍 沉淀池+絮凝沉淀+多级精密反渗透+三级沉淀 经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂 磨片车间 沉淀池+絮凝沉淀+多级精密反渗透+三级沉淀 反渗透制水设备 三级沉淀池 餐饮废水 2个油水分离器+三级沉淀池 生活污水 化粪池+三级沉淀池 根据《高性能氧化锌电阻片研制开发项目竣工环保验收监测表》，车间处理设施排放口镍监测结果为0.09mg/L，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准限值要求；污水总排口废水监测结果为COD 45mg/L、BOD5 12.0mg/L、氨氮 4.70mg/L、SS 19mg/L、锌 0.84mg/L、动植物油 0.4mg/L、石油类 0.46mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准限值要求。 （3）噪声 项目噪声主要为喷雾造粒工序的泵、风机等机械工作噪声、喷涂铝电极、空压机产生的空气动力噪声、电阻片磨片及清洗过程产生的噪声等。项目采用的噪声控制措施主要为基础减振、厂房隔声、选用低噪声设备，达到降噪效果。 根据《高性能氧化锌电阻片研制开发项目竣工环保验收监测表》，该项目运行时厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固废 现有项目产生的固体废物主要包括员工生活垃圾、一般固废及危险废物，其固体废物种类、属性、产污环节、产生量及处置去向见表7。 表7 固废处置情况表 固体废物种类 固废属性 产污环节 产生量（t/a） 处置去向 生活垃圾 / 员工办公 6.75 设垃圾桶收集后，交由环卫部门定期清理 布袋除尘器收集粉尘 一般固废 生产 1.2 回用于生产 污泥脱水机产生的废料 30.6 交由长沙绿铱环保科技有限公司回收 不合格产品 2.5 水式集尘箱产生的铝渣 0.01 外售至废品回收站 废油脂 食堂 0.5 交由陕西鑫源环发油脂有限公司处置 废包装物 一般固废 生产 0.42 个人定期拉运 废机油 危险废物 生产、 机修 0.2 分类收集于危废暂存间，后交由陕西环能科技有限公司处置 含油废弃物等 废活性炭 0.1 废油棉纱 （5）环境管理 经调查，公司设有安环部，制定了环境管理制度、危废管理制度、环保设施运行管理制度、生产用水排放管理制度、尾料管理制度等，同时对污水处理系统各环节、废气环保设施均制定安全操作规程，保证生产各环节的管理及安全；针对公司实际运行情况，企业设有沉淀池清理记录台账、氧化锌电阻片尾料销售台账以及危险废物管理台账，对各环节进行严格把控，保证管理的有效性及及时性。 根据调查，企业现有项目环境影响评价及竣工环保验收手续齐全，且建设单位已进行排污登记，并于2020年1月15日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91611105742802264Y）。 （6）污染物排放量 根据建设单位提供的监测报告及其他相关数据，厂区现有项目中污染物产排情况见表8。 表8 现有项目污染物产排情况表 序号 种类 污染物类别 污染物处理 污染物排放 排放方式 污染物名称 排放量（t/a） 1 废水 生活污水 生产废水 生活污水：油水分离器-化粪池+三级沉淀池 生产废水：沉淀池+絮凝沉淀装置+多级精密反渗透装置+三级沉淀池 排入市政污水管网经西安市第六污水处理厂处理 废水量 3400 镍 0.00017 COD 0.153 2 BOD5 0.0408 3 NH3-N 0.016 4 SS 0.0646 5 锌 0.0029 6 动植物油 0.0014 7 石油类 0.0016 8 废气 喷雾造粒 设备自带的旋风分离+布袋除尘器（2套） 15m排气筒（1#） 颗粒物：0.6888 非甲烷总烃：0.1607 9 预烧 贵金属催化燃烧装置（3套） 15m排气筒（2#） 10 侧绝缘（有机釉）保护 UV光氧催化+活性炭（1套） 25m排气筒（3#） 11 电子制作（喷铝） 水式集尘箱+脉冲布袋除尘器（1套） 15m排气筒（4#） 12 固废 生活垃圾 设垃圾桶收集后，交由环卫部门定期清理 / / 6.75 13 废油脂 交由陕西鑫源环发油脂有限公司处置 / / 0.5 14 一般固体废弃物 粉尘：回用于生产；污泥脱水机废料：长沙绿铱环保科技有限公司回收；其他：外售 / / 34.73 15 危险废弃物 交陕西环能科技有限公司处置 / / 0.3 根据现场踏勘及调查，公司基本履行了现有项目环评及环评批复的要求。 （7）现有项目搬迁过程中的污染防治管理要求 结合原环境保护部《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）文中相关内容，本环评对要求建设单位搬迁过程中提出以下生态环境要求： ①建设单位需确保现厂址的污染防治设施正常运行，妥善处理搬迁过程中产生的污染物，待生产设备拆除完毕且相关污染物处理结束后方可拆除污染防治设施； ②建设单位拟对现厂址内的设备进行搬迁，无法搬迁的设备拆除后外售处置，而厂区内的污水处理设施、贮存场地残留和搬迁过程中产生的危险废物等均需委托具有危废资质的单位进行处置，一般工业固废需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关规定进行处置，对于不能直接判定危险特性的固体废弃物，需按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别后再按照相应标准处置； ③本项目建成投产后，现有项目将不再生产，建设单位按要求清除厂区所有污染物后，现有厂址将闲置，但不得进行房地产开发、农林业开发等开发利用；若场地内用地性质发生变化，建设单位或相关责任方需按照相关规定进行场地环境调查、风险评估与治理修复等工作。 四、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：新型高性能氧化锌电阻片、避雷器及浪涌保护器生产线建设项目； 建设性质：新建（迁建）； 建设单位：西安天工电气有限公司； 项目总投资：35000万元，环保投资496万元，占总投资1.42%； 建设地点：沣东新城天章大道以西、丰安路以南、丰全路以北、天章一路以东。 2、地理位置与四邻关系 该项目位于陕西省西咸新区沣东新城天章大道以西、丰安路以南、丰全路以北、天章一路以东。项目所在地北侧隔丰安路为丰树（西安）沣东物流园，南侧由北至南分别为陕西宏基药业有限公司、丰全路和西安都乐食品有限公司，西侧为空地，东侧为天章大道。具体四邻关系见附图。 3、项目组成及建设内容 本项目建筑面积为69899.15m2（其中地上建设面积69289.15 m2，地下建筑面积610 m2），主要建设内容为三栋厂房、办公楼、配方楼及成品测试、倒班、餐厅等配套设施。具体项目主要建设内容见表9。 表9 项目主要建设内容一览表 项目名称 建（构）筑物名称 建设内容及建（构）筑物规模 备注 主体工程 1#厂房 位于厂区西南角，建筑面积约为21966m2（东北角小部分区域总高13.05m，3层结构，其余区域高10.15m），主要进行高性能氧化锌电阻片的生产，包括造粒、成型、烧成、磨片、侧面保护（涂釉）、电极制作（喷铝）、包装等工序 新建 2#厂房 位于1#厂房北侧，共4层，建筑面积约为9982m2，主要进行浪涌保护器的生产，包括芯片加工、SPD装配、检验包装等 3#厂房 位于厂区西北角（2#厂房北侧），4层结构，建筑面积约为11033m2，主要进行避雷器产品的制造，包括避雷器的装配、外套固化、产品试验、包装等 辅助工程 配方楼 位于项目区中间区域，共4层（1层用于产品库房区域），建筑面积共1598m2，为公司研发高性能电阻片配方而设，主要从事配方的研究 成品测试楼 位于配方测试楼南侧，共4层（1层用于产品库房区域），建筑面积共1881m2，主要对高性能电阻片及配方试验品进行电气试验以判断产品/配方是否合格 倒班房 位于厂区北侧中间区域，建筑面积共6192m2（北侧区域8层，南侧为7层），主要解决24小时生产工序操作工的休息问题 新建 1#办公楼 位于厂区北侧中间区域，共4层（1层用于产品库房区域），建筑面积共2340m2，为公司管理人员、技术人员、销售人员等办公场所 新建 2#餐厅、办公 位于厂区北侧中间区域，共6层，建筑面积共8307.15m2，为公司部分员工办公及职工餐厅 新建 泵房 位于厂区南侧地下建筑，建筑面积为610m2，主要用于消防水池、热泵及其他泵房 新建 储运工程 原料存放 生产原料分散于1#、2#、3#厂房内 新建 产品库房 厂区东侧配方楼、成品检验楼和1#办公楼所在区域通过1层建筑连接，连接区域用来存放原料 新建 危险品库房 位于厂区西南角，建筑面积为40m2，主要存放绝缘釉、结合剂等 新建 危废暂存间 位于厂区西南角，建筑面积为30m2，其建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关要求 一般固废暂存区 位于1#厂房东南角，占地面积为60m2，主要存放铝渣、废包装物、污水压滤废料、不合格产品等 新建 公用工程 给水 本项目用水由市政给水管网提供，拟从市政给水管网引用一路DN200的供水管道 新建 排水 本项目采用雨污分流制，食堂废水经隔油池处理后和办公生活污水一起经化粪池-生活污水处理设施处理，生产废水经两套处理设施处理后与经处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂 供电 本项目用电取自市政供电，厂区自设变压站和变配装置 供暖及制冷 项目办公区制冷、采暖采用中央空调 新建 环保工程 废水 本项目采用雨污分流制，食堂废水经隔油池处理后和办公生活污水一起经生活污水处理设施处理，生产废水经两套处理设施处理后与经处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂 新建 废气 喷雾干燥颗粒物经设备自带的旋风分离+袋式除尘器处理后由一根15m的排气筒排放（1#）；预烧产生的有机废气经6套复合铂钯催化燃烧装置处理后由一根15m的排气筒排放（2#）；有机釉涂覆和烘干产生的有机废气经一套1#活性炭设施处理后由一根15m排气筒排放（3#）；喷铝产生的颗粒物经设备自带的袋式除尘器处理后由一根15m的排气筒排放（4#）；SPD生产线产生的废气统一经一套2#活性炭设施处理后通过一根20m的排气筒排放（5#）；避雷器生产线产生的废气统一经一套3#活性炭设施处理后通过一根20m的排气筒排放（6#） 新建 噪声治理 设备噪声采用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪 新建 固废 生活垃圾：经分类收集后由环卫部门清运；废油脂经专用容积收集，定期交有资质单位处置 新建 一般固废：喷雾干燥收集废粉尘全部回用，其他分类收集后外售，一般固废暂存于一般固废暂存区，占地面积为60m2，需满足到防风、防雨、防晒等要求； 危险废物：暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。危废暂存间：位于厂区西南角，建筑面积为30m2，其建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关要求 新建 四、原辅材料 本项目主要原辅材料消耗量见表10。 表10 主要原辅材料消耗统计表 序号 名称 用途 年用量 最大库存量 一 氧化锌电阻片 1 氧化锌 造粒 3500t/a 30t 2 氧化铋 31t/a 3t 3 氧化锑 38t/a 3t 4 氧化钴 30t/a 3t 5 氧化镍 31t/a 3t 6 硼酸 0.014t/a 0.006t 7 硝酸铝 0.175t/a 0.005t 8 结合剂 9t/a 2t 9 脱模剂 成型脱模 0.75t/a 0.36t 10 铝丝 电极制作（直径1.0-1.6mm） 6.2t/a 2t 11 有机绝缘釉A料 侧绝缘保护 2t/a 0.35t 有机绝缘釉B料 1t/a 0.15t 12 无机绝缘釉 侧绝缘保护 1.7t/a 0.2t 二 浪涌保护器 1 无铅银浆 丝网印刷 0.1t/a 0.01t 2 无铅锡膏 回流焊 0.2t/a 0.1t 3 电极片 35万对 / 4 耐高温胶带 引脚保护 1000卷/a 1000卷 5 环氧树脂粉 包封 1t/a 0.1t 6 树脂盒 装配（含电极端子，铜带和脱扣装置） 35万套 / 7 焊锡丝 零件点焊 0.15t/a 0.15t 三 避雷器 1 电阻片 避雷器主要部件 160t/a 60t 2 环氧树脂（甲、乙料） 芯体缠绕 0.5t/a 0.05t 3 玻璃丝 1t/a 0.2t 5 PBT 芯体包封 100t/a 5t 6 硅橡胶 外套硫化 120t/a 5t 主要原辅材料理化性质： （1）氧化锌：白色固体粉末，沸点较高，为2360℃，熔点为1975℃，闪点为1436℃，禁配物为强氧化剂，不溶于水，不溶于乙醇，溶于酸、氢氧化钠水溶液、氰化钾等；无特殊的燃烧爆炸特性，能与镁发生剧烈的反应引起爆炸。 （2）氧化铋：黄色单斜晶系结晶，溶于酸，不溶于水和碱，沸点为1890℃，熔点为825℃，闪点为1890℃；该品低毒，受热分解有毒含铋化物烟雾。 （3）氧化钴：灰色粉末或棕绿色晶体，不溶于水、醇、氨水，溶于酸、碱，熔点为1800℃；性质稳定，禁配物为过氧化氢、强还原剂，属于中等毒性，对眼镜、呼吸系统和肠道有刺激作用。 （4）氧化镍：绿色粉末忙不溶于水，不溶于碱液，溶于酸等，禁配物为强酸、过氧化氢；该品不然，有毒，无特殊的燃烧爆炸特性。 （5）硼酸：无色微带珍珠光泽的三斜晶体或白色粉末，有滑腻手感，无臭味，沸点为300℃，熔点为185℃，相对密度（水）为1.44，溶于水，溶于乙醇、乙醚、甘油；该品不燃，禁配物为碱类、钾。 （6）硝酸铝：无色或白色易潮解的单斜晶体，熔点为73.5℃，易溶于冷水、乙醇、二硫化碳，不溶于乙酸乙酯，微溶于丙酮；该品与可燃物的混合物易于着火，并会猛烈燃烧；禁忌物为强还原剂、强酸、活性金属粉末、易燃或可燃物、硫、磷。 （8）结合剂：白色或微黄色絮状、片状或粉末状固体，主要成分为聚乙烯醇（93.5%），根据项目结合剂供应商提供资料，其挥发份含量≤5.0%，灰分≤0.7%，粘度为23-29mPaS，密度为0.8g/cm3。结合剂中主要成分聚乙烯醇简写为PVA，PVA含有许多醇基，具有极性，且可与水形成氢键，故能溶于极性的水，也可溶于热的含烃基溶剂如甘油、苯酚等，不溶于甲醇、苯、丙酮、汽油等一般有机溶剂，PVA水溶液在室温下随时间延长粘度逐渐增大。 本项目使用结合剂PVA为聚乙烯醇胶粘剂，属于水基型胶粘剂，其VOC含量占比≤5.0%（40g/L），符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2聚乙烯醇类其他领域VOC含量限值要求（50g/L）。 （9）脱模剂：本项目使用的脱模剂的主要成分为7%的乳化复合剂R806F和93%的油，外观为浅黄色液体，水溶性良好，可便于造粒成型时脱模，本项目使用的脱模剂在预烧阶段需全部挥发。 （10）有机绝缘釉：本项目使用的有机绝缘釉分为A、B两料，使用时将A料和B料按照2:1比例混合，根据建设单位提供两种物料的安全技术说明书可知，A料为粉体，主要成分为聚酰亚胺（15-20%）、环氧树脂（30-35%）、云母（30%），B料为液体，主要成分为聚苯乙烯单体（70-85%）、PI树脂（10-15%）、H560硅烷偶联剂（3-5%）；A、B两料混合后外观为黑色、平整光滑，耐酸、碱和盐，密度为0.62g/mL，软化温度为95℃；根据有机绝缘釉厂商提供的VOCs检测报告，作业期间VOCs含量占比为4.9%。 本项目使用有机绝缘釉之是与无机绝缘釉（也称为玻璃釉）相对应的，属于水基涂料，其VOC含量占比为4.9%（30.4g/L），符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB38597-2020）表1防水涂料VOC含量限值要求（50g/L）。 （11）无机绝缘釉：也称为无铅玻璃釉，为淡绿色细粉末，其主要成分为氧化铋和氧化锌等金属氧化物，其化学性质稳定，具有耐酸耐碱、化学惰性、低膨胀系数等特点。 （12）无铅银浆：银灰色膏状流体物，会释放轻微的气味，熔点为700-900℃，难溶于水，易溶于松油醇等有机溶剂，相对密度（水=1）为2.1-2.6。本项目使用的无铅银浆的主要成分为：银（60-80%）、玻璃（3-6%）、氧化锌（＜0.5%）、氧化铋（＜2.5%）、乙基纤维素（＜10%）、松油醇（＜30%）等。 （13）无铅锡膏：无铅锡膏熔点217℃，具备高抗力性及优良的印刷性，体系中采用高性能触变剂，具有优越的溶解性和持续性，适用于细间距器件的贴装，回焊后亮度高且表面残留物极少无需清洗，符合环保禁用物质标准。本项目使用的无铅锡膏主要成分为锡、银、铜，助焊剂含量为11.5%，挥发度＜18%，不溶于水。 （14）环氧树脂粉：蓝色无味固体粉末，密度为0.76-0.86g/mL，用于电阻表面封装；其主要成分为：环氧树脂（35-55%）、硅微粉（20-30%）、氢氧化铝＜20%、磷化环氧树脂＜5%、苯酐＜5%、着色剂＜5%。 （15）焊锡丝：点焊时使用的无铅焊锡丝，也称为环保锡线，主要成分为锡、银和铜，其特点为可焊性好、湿润性能良好，线内松香分布均匀，连续性好，不含有毒有害气体。 （16）硅橡胶：本项目使用甲基乙烯基硅橡胶，也称聚二甲基甲基乙烯基硅氧烷，基本结构单元是由硅—氧链节构成的，侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连。该硅胶具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、憎水、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性，广泛应用于O型密封圈、油封圈，各种管道、密封剂和粘合剂等。 （17）避雷器用环氧树脂：透明液体，主要有甲、乙两个组分组成，甲为基料，由环氧树脂、增韧剂、防老化剂及其他组成；乙料为固化剂，由固化剂、稀释剂和促进剂组成，其环氧值（0.48~0.54），挥发物≤2%，具有优异的耐化学腐蚀性、热稳定性和电工绝缘性，需要与固化剂结合使用，已被广泛地应用于多种金属与非金属材料的粘接、耐腐蚀涂料、电气绝缘材料等方面。 （18）PBT：聚对苯二甲酸丁二醇酯，简称PBT，是通过对苯二甲酸和1,4-丁二醇缩聚制成的聚酯，是最重要的热塑性聚酯，五大工程塑料之一。PBT塑料外观为乳白色半透明到不透明、半结晶型热塑性聚酯，具有高耐热性，可以再140℃下长期工作，熔点为224℃，高温下分解，分解温度为280℃，所以在实际生产中一般控制在240-260℃之间。该品不溶于有机溶剂，强酸和强碱可使其降解，52℃以上的热水长期浸泡可使其水解。 五、产品方案 本项目产品方案见表 11。 表11 产品方案一览表 序号 产品名称 年量 备注 1 电阻片 1350万片 折合3620t/a，383.2t/a用于避雷器生产，93.1t/a用于SPD生产，其余做电阻片产品出售 2 避雷器 88.2万只 其中110-1000kV为2000只，其余为35kV以下 3 浪涌保护器 35万只 / 六、设备清单 本项目新增主要设备见表12。 表12 设备一览表 序号 设备名称 设备型号/项目工艺参数 数量 应用工序 搬迁 新增 合计 一 氧化锌电阻片 1 自动配料混合系统 ZH-1000 0 1 1 添加物制备 2 热风固化烘箱 CT-C-I 3 1 4 3 摆动式颗粒机 / 1 0 1 4 高压清洗机 / 1 2 3 5 混料搅拌机 / 2 0 2 6 煅烧炉 TBL-2 15×3.5m（1.68m3） 850℃ 0 1 1 7 球磨机 SX-600A 1 0 1 8 添加物自动上料系统 ZS-4 1 0 1 造粒 9 搅拌釜 3000L 6 0 6 10 喷雾干燥设备 GLPZ-75 2 2 4 11 造粒粉自动分装存料系统 ZC-4 0 3 3 12 反渗透制水机 / 0 1 1 13 气动隔膜泵 / 2 2 4 14 结合剂制备机 / 2 2 4 15 胶体磨 / 2 3 5 16 平台 / 0 1 1 17 造粒粉自动上料系统 ZS-4 0 3 3 成型 18 含水机 V-400 2 1 3 19 干粉自动成型机 YJN-79Z-160 3 5 8 20 清洗机 / 0 1 1 21 平台 / 0 2 2 22 全自动推板隧道窑炉 TBL-4/ 22×3.5m（2.46m3） 800℃ 0 6 6 预烧 23 全自动推板隧道窑炉 TBL-4/ 22×3.5m（2.46m3） 1000℃ 0 6 6 烧成 24 直流测试仪 / 1 1 2 25 自动装片系统 ZL-6 0 6 6 26 自动卸片系统 JXS-6 0 6 6 27 自动装片系统 ZL-6 0 1 1 侧面保护 28 29 侧面保护B自动设备 PT-750 1 0 1 PT-800 1 1 2 30 全自动推板隧道窑炉 TBL-2/ 20×2m（2.89m3） 550℃ 0 2 2 31 有机釉涂覆设备 非标 5 1 6 32 热风烘箱 CT-C-I 8 0 8 33 平台 / 1 0 1 34 全自动端面磨床 MZ800、MZ400 5 3 8 磨片 35 全自动超声波清洗机 JCX-2-300W 1 1 2 36 高压清洗机 黑猫 1 1 2 37 自动喂料系统 ZW-15 0 6 6 38 热风烘箱 CT-C-I 5 0 5 电极制作 39 全自动电极制作设备 MSH-400 2 2 4 40 干燥机 / 1 2 3 41 储气罐 / 3 3 6 42 全自动方波或残压测试仪 QL-380 0 8 8 包装、检测 43 电阻片自动分级系统 DF-100 3 1 4 44 电阻片老化及功耗测试 LH-10 5 0 5 45 自动打包机 / 2 2 4 46 振筛机 / 2 0 2 47 水分测试仪 / 1 0 1 48 激光粒度分布分析系统 / 2 0 2 49 全自动配组系统 / 0 1 1 50 液压车 3T 0 20 20 公用设施 51 电焊机（机修） / 1 0 1 52 手动液压车 2T 0 2 2 53 变压器 1000kVA 0 4 4 54 发电机 660kVA 0 1 1 55 空压机 WG-50 0 3 3 56 电梯 / 1 7 8 设备合计 80 128 208 / 二 浪涌保护器 1 全自动丝网印刷机 SER-708A 0 2 2 印刷锡膏、银浆 2 隧道式烘干炉 SPD48-5M/ 4.2×1.15m（0.039m3）150-250℃ 0 2 2 锡膏烘干、银浆烘干 3 网带式烧银隧道窑 ZIZ-20/ 7.8×1.2m（0.149m3） 550℃ 0 2 2 烧制 4 回流焊炉 YT-010/ 5×1.37m（0.1m3） 270-280℃ 0 2 2 回流焊接 5 环氧粉涂机 YC-300C 0 3 3 包封 6 环氧固化箱式炉 FGW-225L 0 2 2 树脂粉固化 7 激光打标机 TL-1728LJ 0 1 1 印字 8 直流U1mA和漏流测试仪 10V-1200V 0 9 9 芯片性能测试 9 8/20脉冲测试设备 70kA 0 1 1 10 10/350脉冲测试设备 35kA 0 1 1 11 组合波测试设备 20kV/10kA 0 1 1 12 2ms方波脉冲测试设备 1200V/1000A 0 1 1 13 交直流老化测试设备 DC 1200V、AC 800V rms 0 6 6 14 过电压和脱扣测试设备 1200V/20mA 0 1 1 15 湿热测试箱 85℃/98R.H.% 0 1 1 16 快速温度循环测试箱 -40℃ - 85℃ 0 1 1 17 绝缘耐压测试仪 2500V rms 0 2 2 18 LCR测试仪 TL-35KL 0 2 2 19 全自动拉力计 UT-100KW 0 1 1 20 自动点焊机 / 0 2 2 SPD装配 21 灌封机 / 0 1 1 22 SPD芯体测试设备 / 0 3 3 23 激光打标机 / 0 1 1 设备合计 0 48 48 / 三 避雷器 1 热风烘箱 CT-C-I 0 5 5 玻璃丝干燥 2 全自动玻璃丝缠绕机 6-36kV 0 4 4 缠绕 3 无纬带缠绕机 6-36kV 0 11 11 4 固化烘箱 CT-C-I 0 3 3 高温固化 5 500T自动注射硫化机 YL-AB500L 0 4 4 外套硫化 6 注塑机 160T 0 1 1 芯体包封 7 3-36kV避雷器自动测量 3-36kV 0 3 3 性能测试 8 直流发生器成套装置 1500kV-10mA 0 1 1 9 工频无局部放电成套试验装置 YDTW-500kVA/1000kV 0 1 1 设备合计 0 33 33 / 四 研发中心 1 等离子体原子发射光谱仪 ICP-AES 0 1 1 / 2 激光粒度分析仪 BT-9300H 0 1 1 / 3 X荧光分析仪 XRF 0 1 1 / 4 比表面积仪BET 3H2000A 0 1 1 / 5 扫描电镜 EDX-LE 0 1 1 / 6 金相显微镜 BX53M 0 1 1 / 7 体式显微镜 SZ61TR 0 1 1 / 8 表面粗糙度仪 SALD-2300 0 1 1 / 9 电子天平 5kg/10mg 0 3 3 / 10 电子天平 200g/0.1mg 0 3 3 / 11 滴定仪 UT-300L 0 4 4 / 12 粘度计 TND-4T 0 4 4 / 设备合计 0 22 22 / 根据设备清单可知，本项目共涉及311台，其中氧化锌电阻片中80台为利旧设备，其余为新购置设备，无《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类发展生产设备。 七、公用工程 1、给、排水 （1）给水系统 本项目用水由市政给水管线接到本工程，拟从市政给水管网上引入一路DN200的供水管。项目用水主要为生活用水、绿化用水以及生产用水。 ①本项目员工数为369人，厂内设置食堂（每天2餐，每餐约150人用餐），根据《陕西省行业用水定额通知》（DB61/T 943-2014）相关规定，员工办公用水量平均每日按35 L/（人•d）计，则员工办公生活用水量为12.915t/d（3874.5t/a）；员工食堂用水按18L/（人•次），则食堂用水量为5.4t/d（1620t/a）；故本项目员工办公生活用水为18.315t/d（5494.5t/a）。 ②绿化用水：项目绿化面积约6940m2，根据《陕西省行业用水定额通知》（DB61/T 943-2014），绿化用水量按2 L/m2·次计，全年绿化次数以90次计算，则项目绿化用水量为1249.2t/a。 ③生产用水包括电阻片生产线中造粒用水，磨片及磨片清洗用水，造粒设备及地面冲洗水，其中造粒用水为EDI纯水设备制备所得；根据建设单位提供现有厂区电阻片生产项目相关资料，本项目电阻片造粒用纯水量为5.4t/d（1620t/a，本项目使用的反渗透纯水设备制水率约为70%，则造粒用新鲜水量为7.7t/d，2310t/a），磨片及磨片清洗用水量为16t/d（4800t/a），设备及地面冲洗用水量为12t/d（3600t/a，其中地面冲洗水含纯水制备浓水）。综上，则项目生产用水量为33.4t/d（10020t/a）。 （2）排水系统 本项目生活污水排污系数按0.8计算，则生活污水产生量为14.652t/d（4395.6t/a），其中食堂废水量为4.32t/d（1296t/a）经隔油池处理后一起进入化粪池，最后经生活污水污水处理站处理后由排入市政污水管网； 项目生产用水中造粒用水全部蒸发，其余损耗量约为20%，则生产废水产生量为22.4t/d（6720t/a），经厂区生产废水处理设施处理后，与生活污水一起排入市政管网，进入西安市第六污水处理厂进行处理。本项目水平衡图见图2。 图2 项目水平衡图（t/a） 2、供电 本项目用电由市政10kV电缆引至厂区变电站和变配电室，厂区内设置一个预装式变电站和一个室内变配电室，两个配电室分散布置。 3、供暖与制冷 本项目办公区制冷、采暖采用中央空调。 八、项目总平面布置 项目位于陕西省西咸新区沣东新城天章大道以西、丰安路以南、丰全路以北、天章一路以东，本项目主要涉及的建筑物共8栋，总建筑面积为69899.15m2，其中生产区分散于西侧的三个厂房内，每个厂房分别专用于电阻片、SPD、避雷器的生产，生产线不交叉，厂区设置了配方楼和成品测试楼为生产线做辅助，但与主体生产线分离；厂区分块合理，办公区与生产区分开，产污设施尽量远离了办公区域；生产车间内部中间设置了消防、物流和人流通道；项目工艺流水线呈线装分布，物料流向合理，原辅料储藏位置合理；故从环保角度分析，项目平面布置合理。项目厂区总平面布置见附图。 项目厂区总平面布置见附图。 九、劳动定员及工作制度 本项目拟设员工369人，年工作时间300天，四班三运转，每班8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建（迁建）项目，现厂址运行项目已通过竣工环境保护验收，基本不存在主要生态环境问题，待本项目建成后，现有项目将整体搬迁至新厂址，现有工程将不复存在，但建设单位需结合原环境保护部《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）文中相关内容，做好搬迁过程中各项生态环境管理。 根据现场调查，本项目拟建地现为空地，四周已围挡，不存在生态环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 沣东新城属关中平原，地处新生代渭河断陷盆地中部西安凹陷的北侧，地势平坦，土地肥沃，农业灌溉条件优越。沣河由南向北贯穿整个用地侧，主要为渭河河谷阶地。项目建设地地形平坦，地势开阔，地貌单元属于渭河南岸二级阶地，海拔在412.0m～414.0m之间。 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城天章大道以西、丰安路以南、丰全路以北、天章一路以东，项目所在地中心坐标为N 34.32529192， E 108.82189751。 二、气候气象 沣东新城地处西安、咸阳交汇处，属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明。年日照时数1983-2267小时，日照百分率 41-51%。近5年平均气温15.0℃，气温平均日较差10.0-12.0℃。年降水量550.5mm，降水多集中在6-10月，占年降水的 75.1%，其中9月最多，占20.0%，为110.2mm。近5年年平均风速1.1m/s，月均风速变化范围在0.6-1.3m/s之间，以4～8月最大，11月最小；其中，3-8月平均风速高于年均值，10-2月在年均值之下。主要气象灾害为干旱（冬、春、伏旱）和雨涝（秋涝）。近5年主导风向为东北风（NE），频率12.9%，次主导风向为东东北风（ENE）。 三、水文水质 沣东新城内共有7条河流，占地3.814km2（5719.68亩），其中渭河长度23.9km，平均水面宽度150m，河堤宽度1300m；皂河长度9.8km，平均水面宽度22m，河堤宽度50m；沣河长度18.4km，平均水面宽度50m，河堤宽度150m；沣惠渠长度14.5km，平均水面宽度15m，河堤宽度50m；太平河长度5.72km，平均水面宽度15m，河堤宽度20m。 本项目位于城市建成区，距离项目最近的地表水为项目东侧2000余米的皂河，皂河起自长安区水寨村，流经长安韦曲、杜城、申店进入西安市区，再经丈八沟、北石桥、三桥镇、六村堡至草滩入渭河，皂河在西安市区段长27.4公里。在进入西安市区时皂河上游常年流量仅0.1-0.3m3/s，在上游多用于农灌，且时常断流，下游段由于接纳多股污水，流量大大增加，达到1.95m3/s。目前皂河承担的水体污染物负荷居西安市诸河流之首，约占西安市地表水体接纳污染物负荷量的70%以上。 项目生产废水和生活污水分别经相应污水处理设施处理后排入市政污水管网，经西安市第六污水处理厂处理后排入皂河。 四、植被 项目区属暖温带落叶阔叶林带。该区人类活动历史悠久，原始植被破坏殆尽，现主要为农田植被、人工绿化植被及果园植被。绿化树种有：箭杆杨、白杨、泡桐、榆树、柳、槐、松、柏等；栽植的经济林木有：枣、柿、桃、苹果、梨、石榴、葡萄、花椒等，蔬菜品种有：大青菜、白菜、菠菜、芹菜、韭菜、茄子、辣椒、葱、蒜等；粮食作物以小麦、玉米、豆类为主。 五、土壤 项目所在区北以黄褐土、褐土为代表，南部的秦岭山地以黄棕壤、棕壤为代表。植被主要为大面积的人工植被。人工栽培植被主要有大田农作物、蔬菜、果园、苗圃及公共绿地等类型。 本项目拟建地及其周围无自然资源保护区及珍稀动植物资源。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量达标情况 本项目位于沣东新城，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本环评引用陕西省环境生态厅办公室2021年1月26日发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中2020年1~12月西咸新区沣东新城环境质量状况，统计结果见表13。 表13 基本污染物环境质量现状 污染物 年评价指标 现状浓度/(μg/m3) 标准值/(μg/m3) 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154.3 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1500 4000 37.5 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 136 160 85 达标 由上表可知，沣东新城环境空气6个监测项目中， SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度和O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求， PM10、PM2.5的年平均质量浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。故项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 特征污染物非甲烷总烃、TSP现状监测引用《西安翔凌汽车零部件有限公司汽车零部件及配件制造项目环境质量现状监测》的监测数据。 引用监测报告监测点位位于本项目西南方向1km（下风向），且监测时间在3年有效期范围内，因此该项目环境空气质量现状监测结果可代表本项目地区域环境现状。具体如下： （1）监测项目：非甲烷总烃、TSP （2）监测时间及点位 监测时间：2020.12.4-2020.12.10，连续监测7天； 监测点位：西安翔凌汽车零部件有限公司厂区下风向。 （3）监测结果 监测结果整理后见表14： 表14 其他污染物环境空气质量现状监测结果 项目 超标情况 非甲烷总烃（mg/m3） TSP（µg/m3） 1小时平均 24小时平均 监测点位 西安翔凌汽车零部件有限公司厂区下风向 监测值 0.74~0.86 87~125 标准限值 2.0 300 超标率（%） 0 0 最大超标倍数 0 0 由监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃1小时平均满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值要求，TSP 24小时平均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 2、声环境质量现状 （1）监测点位 项目设置4个监测点位。 （2）监测项目 连续等效A声级Leq。 （3）监测时间和频率 监测时间为2020年9月1日~2020年9月2日，连续监测2天，昼、夜各1次。 监测结果：监测结果见表15： 表15 环境噪声监测结果统计表 等效声级Leq：dB(A) 噪声类别 测点位置 等效声级（Leq） 标准限值 2020年9月1日 2020年9月2日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 声环境 1#（北） 57 44 56 44 60 50 2#（东） 64 47 62 49 70 55 3#（西） 42 42 42 42 60 50 4#（南） 46 45 46 45 60 50 监测结果表明：本项目所在地声环境的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准限值的要求，表明项目所在区域声环境质量现状良好。 3、土壤环境质量现状 （1）监测点位 监测点位具体见表16和附图。 （2）监测内容 监测内容见表16。 表16 土壤现状监测内容统计表 点位编号 点位名称 相对位置 取样层 监测因子 C1 厂内西南侧 厂内 柱状样（0-0.5m） 铜、镍、锑、钴、石油烃（C5点位中石油烃为引用数据） C2 厂内西侧 C3 厂内东侧 C5 厂区东北侧 NE 125m 表层样（0-0.2m） C6 厂区西北侧 SW 40m C4 厂内中心 厂内 GB36600表1所列45项基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、 1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 GB36600 表2 所列特征因子：石油烃、锑、钴 （3）监测时间和频率 监测时间为2020年9月21日，引用数据的监测时间为2020年7月23日，每个监测点各监测一次。 （4）监测结果 监测结果：监测结果见表17 表17 土壤现状监测结果统计表 序号 检测项目 单位 检测值 标准限值 C1 C2 C3 C4 C5 C6 1 砷 mg/kg / / / 6.14 / / 60 2 汞 mg/kg / / / 0.125 / / 38 3 镍 mg/kg 34 28 29 28 27 27 900 4 铜 mg/kg 31 28 25 25 23 23 18000 5 铅 mg/kg / / / 18.3 / / 800 6 镉 mg/kg / / / 0.22 / / 65 7 六价铬 mg/kg / / / 3.46 / / 5.7 8 氯甲烷 mg/kg / / / 0.0010ND / / 37 9 氯乙烯 mg/kg / / / 0.0010ND / / 0.43 10 1,1-二氯乙烯 mg/kg / / / 0.0010ND / / 66 11 苯 mg/kg / / 0.0019ND / / 4 12 1,2-二氯乙烷 mg/kg / / / 0.0013ND / / 5 13 三氯乙烯 mg/kg / / / 0.0012ND / / 2.8 14 1,2-二氯丙烷 mg/kg / / / 0.0011ND / / 5 15 甲苯 mg/kg / / / 0.0013ND / / 1200 16 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg / / / 0.0012ND / / 2.8 17 四氯乙烯 mg/kg / / / 0.0014ND / / 53 18 氯苯 mg/kg / / 0.0012ND / / 270 19 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg / / / 0.0012ND / / 10 20 乙苯 mg/kg / / / 0.0012ND / / 28 21 间，对-二甲苯 mg/kg / / / 0.0012ND / / 570 22 邻-二甲苯 mg/kg / / / 0.0012ND / / 640 23 苯乙烯 mg/kg / / / 0.0011ND / / 1290 24 1,1,2,2,-四氯乙烷 mg/kg / / / 0.0012ND / / 6.8 25 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg / / / 0.0012ND / / 0.5 26 1,4-二氯苯 mg/kg / / / 0.0015ND / / 20 27 1,2-二氯苯 mg/kg / / / 0.0015ND / / 560 28 二氯甲烷 mg/kg / / / 0.0015ND / / 616 29 反式-1,2-二氯乙烯 mg/kg / / / 0.0014ND / / 54 30 1,1-二氯乙烷 mg/kg / / / 0.0012ND / / 9 31 顺式-1,2-二氯乙烯 mg/kg / / / 0.0013ND / / 596 32 氯仿 mg/kg / / / 0.0011ND / / 0.9 33 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg / / / 0.0013ND / / 840 34 四氯化碳 mg/kg / / / 0.0013ND / / 2.8 35 苯胺 mg/kg / / / 0.1ND / / 260 36 2-氯酚 mg/kg / / / 0.06ND / / 2256 37 硝基苯 mg/kg / / / 0.09ND / / 76 38 萘 mg/kg / / / 0.09ND / / 70 39 苯并(a)蒽 mg/kg / / / 0.1ND / / 15 40 䓛 mg/kg / / / 0.1ND / / 1293 41 苯并(b)荧蒽 mg/kg / / / 0.2ND / / 15 42 苯并(k)荧蒽 mg/kg / / / 0.1ND / / 151 43 苯并(a)芘 mg/kg / / / 0.1ND / / 1.5 44 茚并(1,2,3-cd)芘 mg/kg / / / 0.3 / / 15 45 二苯并(a,h)蒽 mg/kg / / / 0.3 / / 1.5 46 石油烃(C 10 -C 40 ) mg/kg 123 6ND 7 6ND 38 8 4500 47 锑 mg/kg 0.825 0.560 0.492 0.387 0.447 0.640 180 48 钴 mg/kg 10.7 14.3 9.25 9.71 10.4 10.1 70 由上表可知，本项目评价区内土壤质量指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 试行》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值。 4、地下水环境质量现状 （1）监测点位 本项目地下水评价等级为三级，则地下水环境质量现状需设置3个地下水水质监测点，6个水位监测点位；本项目引用《陕西银翔金元车业有限公司技术改造项目环境影响报告表》中3个水质水位监测点（该项目位于本项目东北侧250m处，监测时间为2020年11月24日），分别为1#二府营村（位于本项目东北侧930m），其井深200m，水位45m；2#孟家村（位于本项目东南侧960m），其井深210m，水位45m；3#泥河村（位于本项目东北侧1270m），其井深200m，水位45m；另外3个水位监测点位引用与本项目在同一水文地质单元的水井，数据来源于《西安国爵吉利汽车4S店建设项目环境影响报告表》（东柏梁村水井，位于本项目东南侧1100m处，其井深210m，水位110m）和《陕西万顺汽车贸易有限公司4S店建设项目环境影响报告表》（沈家堡，位于本项目西南侧3300m处，其井深140m，水位46m；大寨子，位于本项目西南侧3550m，其井深147m，水位43m）。 （2）监测项目 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、石油类、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铁、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、细菌总数、K+、Ca2+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-。 （3）监测结果 表18 地下水水质结果统计 分析项目 1# 2# 3# 单位 标准值 K+ 0.42 1.08 0.72 mg/L / Na+ 2.3 3.2 2.7 mg/L ≤200 Ca2+ 4.7 31.1 20.8 mg/L / Mg2+ 1.53 2.52 2.10 mg/L / CO32- 5ND 5ND 5ND mg/L / HCO3- 152 279 226 mg/L / pH 8.29 7.82 7.55 / 6.5-8.5 氨氮 0.181 0.457 0.321 mg/L ≤0.5 挥发酚 0.0003ND 0.0007 0.0003ND mg/L ≤0.002 硝酸盐 0.08ND 0.08ND 0.08ND mg/L ≤20.0 亚硝酸盐 0.003ND 0.003ND 0.003ND mg/L ≤1.00 石油类 0.01ND 0.02 0.01ND mg/L / 耗氧量 0.9 1.0 0.8 mg/L ≤3.0 硫酸盐 10 183 54 mg/L ≤250 氯化物 10ND 95 35 mg/L ≤250 砷 9×10-4 1.4×10-3 3×10-4ND mg/L ≤0.01 汞 4×10-5ND 4×10-5ND 4×10-5ND mg/L ≤0.001 六价铬 0.004ND 0.004ND 0.004ND mg/L ≤0.05 铁 0.03ND 0.14 0.08 mg/L ≤0.3 总硬度 45 423 164 mg/L ≤450 溶解性固体 167 752 321 mg/L ≤1000 细菌总数 3 未检出 未检出 CFU/mL ≤100 由上表监测结果可以看出， 项目所在区域地下水环境质量基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 中的III类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 经对项目排污特征和周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标见表19。 表19 主要环境保护目标 环境要素 序号 保护目标 相对位置 坐标 人数 保护要求 方位 最近距离（m） 东经 北纬 环境空气 1 二府营村 NE 930 108.829665 34.333328 约1500 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 2 沣东三小 N 770 108.825803 34.333195 约2033 3 芊域阳光 N 940 108.823947 34.333806 约5600 4 北皂河村 NE 1900 108.842196 34.334258 约263 5 南皂河村 NE 1830 108.843012 34.331281 约1200 6 泥河村 NE 1240 108.833442 34.333868 约1400 7 孟家村 SE 900 108.829536 34.319905 约1600 8 东柏梁村 S 1110 108.825417 34.315758 约1050 9 新民村 NE 1440 108.827391 34.338723 约930 10 孙围墙村 SW 1670 108.815546 34.309554 约1447 11 东贺村 SW 1660 108.802629 34.319798 约1421 12 师家营村 NW 1530 108.805761 34.333018 约1610 13 沙河滩村 NW 2170 108.810868 34.344428 约2321 14 八兴滩寸 NE 2250 108.836274 34.343932 约1492 15 焦家村 SE 1920 108.843870 34.319798 约2120 16 双凤小区 SE 2290 108.842926 34.311788 约2290 17 五一村 SE 2500 108.839857 34.306488 约2797 18 新军寨村 S 2000 108.820223 34.304839 约1350 19 双吕村 S 2100 108.810009 34.306541 约1056 20 和兴园小区 NE 1500 108.8396001 34.328765 约1930 21 八家滩村社区 NE 1860 108.844042 34.3279854 约634 22 西安市第五十中学 SE 1800 108.842368 34.320924 约900 23 郑家村 NW 2100 108.797972 34.331104 约943 24 柏梁小学 S 1000 108.825019 34.315921 约437 25 沣东第二小学 SW 2070 108.817584 34.305389 约2400

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准。 2、声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类、4a类标准。 3、土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 试行》（GB 36600-2018）。 4、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 中的III类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：项目运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，非甲烷总烃执行《陕西省挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)电子产品制造标准限值要求；无组织非甲烷总烃执行《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界监控点浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)厂区内限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模要求。 2、废水：项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准，其中车间排放口总镍执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1浓度限值要求。 3、噪声：项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值。 4、固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改通知单（环发[2013]36号）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》的通知：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCs等几种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据项目排污特征，项目总量控制建议指标为COD：0.63t/a、NH3-N： 0.12t/a、VOCs：0.3102t/a。 |

# 建设项目工程分析

| 工艺流程简述和产物环节分析 一、施工期 本项目施工期主要为新建厂房，生产设备安装等，施工阶段将会产生一定量的扬尘、施工噪声、施工废水以及施工固废等，但随着施工期的结束，污染也随之消除。施工期工艺流程及产污环节见下图。 图3 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期 （1）氧化锌电阻片工艺流程： ①添加剂制备和浆料制造：首先对添加物（主要有氧化铋、氧化钴、氧化锑、氧化镍等金属氧化物）进行配料及烘干，再经过筛后进行煅烧（850℃，电加热）；然后将上述添加物与氧化锌、硝酸铝、结合剂球磨、搅拌制成均匀超细的浆料。 ②喷雾干燥：将混合后的浆料经过喷雾干燥制成颗粒状的粒粉。此过程主要污染为：喷雾造粒粉尘、泵及风机工作产生的机械噪声。 ③电阻片成型：用干粉成型机按不同要求压制成不同规格的圆片状电阻片坯体。 ④排胶预烧：将成型电阻片中含有的聚乙烯醇在预烧工段（800℃）排出，在此温度下，成型用脱模剂全部排出。此过程主要污染为：预烧产生的有机废气。 ⑤烧成：经工业电炉控制时间及温度（1000℃），将电阻片烧结成型，此时材料中发生显微组织结构变化，使产品达到相应的电气性能。 ⑥磨片及清洗：以水作为研磨介质进行磨片，消除烧结后氧化锌瓷坯表面沾上的熔渣及微小的变形，同时增加表面粗糙度以利于喷铝电极的结合。烧成的电阻片经磨片机将2个端面研磨成所需的平整度，一般磨去厚度为3-5μm，磨片后用清洗机将电阻片表面的杂质冲洗干净。磨片及清洗后，用烘箱烘干电阻片表面的水分。此过程的主要污染为：磨片及清洗过程产生的废水、产品磨削料沉淀物及清洗机产生的设备噪声。 ⑦侧面绝缘保护（有机、无机）：氧化锌电阻片烧成后侧面较粗糙，易受污染或吸潮从而降低整个电阻片的性能，因此本项目使用绝缘釉涂覆在电阻片侧面形成保护层，保护层分两种，无机釉和有机釉；其中有机釉涂覆后，后经烘箱烘干形成有机绝缘保护层；无机绝缘釉涂覆在电阻片侧面后经工业电炉控制时间及温度（550℃），将无机釉与电阻片烧结形成无机绝缘保护层。此过程主要污染为：涂有机绝缘釉过程产生的有机废气。 ⑧电极制作：即在电阻片上喷涂铝电极，全自动电极制作设备将铝丝融化为液态，通过电极枪将液态铝均匀吹至电阻片相应位置表面。此过程的主要污染为：喷铝过程产生的废气、铝渣及喷铝机产生的设备噪声。 ⑨检测：本项目使用全自动测试仪对电阻片进行性能测试，测试过程只通电。 （2）避雷器工艺流程： 不同电压等级避雷器的工艺流程不同，可分为三种：玻璃丝缠绕电阻片形成芯体、PBT电阻片包封形成芯体、电阻片人工装配形成芯体。具体工艺流程如下： ①缠绕：玻璃纤维丝将水分烘干后，于缠绕机中将数片电阻片缠绕形成芯体，缠绕过程中玻璃丝会经过缠绕机上的环氧槽，使玻璃丝完全浸泡在环氧槽内，槽内装有环氧树脂（甲、乙料）。 ②高温固化：经缠绕后形成的芯体于烘箱内使环氧树脂固化（电加热，130℃），继而使芯体形成一个整体。 ③护套硫化：将芯体置于硫化模具内，注射硫化机将硅橡胶注射至模具模腔上进行硫化（硫化温度160℃，电加热），从而硫化形成芯体的护套。 ④芯体包封：使用注塑机将PBT在高温下使其变成液态对电阻片进行包封形成芯体，包封是温度270℃，电加热。 ⑤芯体装配：人工将电阻片通过弹簧组装形成芯体。 （3）SPD工艺流程： SPD加工过程主要分为两部分，分别为芯片加工和装配。具体工艺流程如下： ①芯片加工：使用丝网印刷机将电阻片两端印刷无铅银浆，并在250℃条件下烘干（电加热），烘干时产生有机废气；电阻片进入隧道窑内于550℃下进行烧制，保证银能深入电阻片中；采用丝网印刷机将电阻片两端印刷无铅锡膏便于电极片的焊接，印刷后于烘干炉内150℃下烘干，此过程助溶剂挥发产生有机废气；人工在电阻片两端固定电极片然后过回流焊炉（270-280℃）完成电极片的焊接，此过程助焊剂挥发产生有机废气；随后使用耐高温胶带人工缠绕在芯片引脚（两端电极片）上，随后使用环氧粉涂机对电阻片进行包封，并人工对芯片进行修饰修饰掉多余的环氧树脂粉（修饰掉的树脂粉可以回用），包封好的电阻片需在150℃固化炉内进行加热固化，此过程产生有机废气，经检测电性能合格后于表面印刷信息后形成芯片。 ②SPD装配：装配主要是将芯片和树脂盒组装形成SPD，树脂盒包括脱扣、端子、外壳等；首先将芯片置于树脂盒内，采用电焊机将端子、脱扣与芯片相关部位焊接起来，随后于树脂盒内扣上，将芯片与树脂盒固定，最后人工套上外壳形成产品，经检验合格无误的SPD于产品表面印刷产品信息后包装入库，待售。 |
| --- |
| 主要污染工序 一、施工期 （1）施工废气 施工期大气污染主要来自施工扬尘、车辆和机械产生的废气及现场加工、设备管道施工、除锈刷油等过程产生的挥发性有机物。详见下表20。 表20 施工期大气污染源及污染物 序号 产生原因 产生地点 污染物名称 1 土方挖掘、土方回填及堆放 场界内、堆存点 扬尘 2 建材搬运及堆放 场界内、堆存点 扬尘 3 施工垃圾清理及堆放 场界内、堆存点 扬尘 4 工程机械及运输车辆 场界内、道路 扬尘、尾气 5 风力 场界内、道路 扬尘 6 工程施工 场界内 挥发性有机物 （2）施工废水 本项目施工期废水主要为生产废水和施工人员的生活污水。 施工生产废水主要为砂石冲洗水、砼养护水、场地冲洗水以及机械设备洗涤水等，生产废水污染物单一。 施工期不同阶段施工人数不尽相同，施工高峰期人员按50人计算，人均用水量以50L/d计，排放系数取0.8，则人均生活污水排放量为2t/d，主要污染物COD、NH3-N浓度分别取500mg/L、45mg/L，则废水中主要污染物产生量分别为：COD 1kg/d，NH3-N 0.09kg/d。 （3）施工噪声 施工期噪声主要来要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续作业噪声，通过类比其他项目，确定本项目施工期噪声声压级如下表21所示。 表21 施工期机械设备的噪声声级 序号 设备名称 声级（dB） 1 翻斗机 89 2 推土机 90 3 装载机 86 4 挖掘机 85 | 5 钻机 85 6 切割机 100 （4）施工固废 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、土方开挖产生的弃土和施工人员的生活垃圾。 二、运营期 1、 废气 本项目运行过程中，废气的主要产生工序为：电阻片生产废气（喷雾干燥产生的颗粒物，预烧产生的有机废气，有机釉涂覆和烘干产生的有机废气以及电极制作产生的颗粒物），避雷器生产废气（高温固化有机废气、注塑有机废气、护套硫化有机废气）以及SPD生产废气（银浆烘干有机废气、锡膏烘干有机废气、回流焊接废气、包封固化有机废气）以及食堂油烟废气。 （1）电阻片生产废气 ①喷雾干燥废气 本项目电阻片生产造粒工序使用喷雾干燥造粒机，湿料经泵由喷嘴喷出，干燥塔顶部出热风加热水蒸汽，造好的粒料进入底部收料装置，较细的粉粒料与干燥空气一起经漏斗形上部相连抽风机抽送入旋风分离器和布袋除尘系统中，经类比红光路厂区电阻片生产项目，造粒过程中粉尘的产生量为干燥物料量的0.4%，本项目造粒物料量为3630t/a，则颗粒物产生量为14.52t/a，产生速率为2.02kg/h（全年运行时间为7200小时）。 项目使用的4台喷雾干燥设备均自带旋风分离+袋式除尘设备，造粒产生的粉尘经袋式除尘器收集后最终汇总经过1根15m高的排气筒排放；每台除尘器配备风机风量为2000m3/h（共8000m3/h），旋风分离+袋式除尘器处理效率按95%计；则造粒颗粒物产排情况见下表22。 表22 项目造粒颗粒物的产排情况表 产生工序 / 喷雾干燥造粒 颗粒物的产生 产生量（t/a） 14.52 产生速率（kg/h） 2.02 颗粒物的处理量 处理量（t/a） 13.8 颗粒物的排放-有组织 排放量（t/a） 0.72 排放速率（kg/h） 0.1 排放浓度（mg/m3） 12.5 ②预烧有机废气 本项目预烧目的是为了排出胚体中含有的结合剂和脱模剂的工艺过程。本项目使用的结合剂主要成分为聚乙烯醇，根据结合剂供应商提供资料（见附件），其中挥发性物质的含量≤5.0%，挥发性物质在预烧时全部挥发形成有机废气，以非甲烷总烃计；结合剂中非挥发性物质在预烧高温条件下全部分解形成二氧化碳和水排出；脱模剂主要成分为乳化复合剂和油，本环评按照脱模剂全部形成有机废气（以非甲烷总烃计）核算；结合项目结合剂和脱模剂用量分别为9t/a、0.75t/a，则预烧工艺有机废气产生量为1.2t/a，产生速率为0.167kg/h（全年运行时间为7200小时）。 建设单位于6台预烧炉窑上方设置集气孔，并通过管道将收集的废气送入6套VOCS废气催化燃烧装置处理后，最终汇总经一根15m高的排气筒排放（2#）。每台催化燃烧装置配置的风机风量为1600m3/h（共9600 m3/h），该设施的处理效率可达80%，故本项目预烧有机废气产排情况见下表23。 表23 项目预烧有机废气的产排情况表 产生工序 / 预烧 有机废气的产生 产生量（t/a） 1.2 产生速率（kg/h） 0.167 有机废气的处理量 处理量（t/a） 0.96 有机废气的排放-有组织 | 排放量（t/a） 0.24 排放速率（kg/h） 0.033 排放浓度（mg/m3） 3.4 ③有机釉废气 本项目使用有机釉和无机釉对电阻片进行侧面保护，有机釉经涂覆后，需进入8台烘箱内进行烘干，涂覆和烘干工序均有有机废气产生，以非甲烷总烃计。本项目使用的有机绝缘釉均为聚合物，性质较稳定，根据有机釉厂商提供检测报告，其中挥发份的含量为4.9%，故有机釉废气产生量为为0.147t/a，产生速率为0.1225kg/h（平均每天运行时间为4小时，全年运行1200小时）。 建设单位拟在6台有机釉涂覆设备上方设置2个集气罩（每3个设备配一个集气罩），且集气罩四周安装软帘，后通过管道将废气送入一套活性炭设施（1#）中；8台烘箱上方设置出气口，出气口连接管道将废气送入一套活性炭设施（1#）中，经活性炭处理后的有机废气通过1根15m高的排气筒排放（3#）。建设单位设置的废气收集系统的收集效率可达90%，活性炭设施处理效率为80%，风机风量为15000m3/h，则有机釉废气产排情况见表24。 表24 项目有机釉有机废气的产排情况表 产生工序 / 侧面保护-有机釉 有机废气的产生 产生量（t/a） 0.147 产生速率（kg/h） 0.1225 有机废气的处理量 处理量（t/a） 0.106 有机废气的排放-有组织 排放量（t/a） 0.026 排放速率（kg/h） 0.0217 排放浓度（mg/m3） 1.45 有机废气的排放-无组织 排放量（t/a） 0.015 排放速率（kg/h） 0.0125 ④喷铝废气 电阻片烧成后，通过自动喷铝机电弧将铝丝熔化喷在氧化锌电阻片表面，经类比红光路厂区现有项目，喷铝工艺的附着率为90%，10%的铝在电弧作用下，以氧化铝尘从喷铝机侧面吸风罩引出，该废气以颗粒物计，其产生量为0.62t/a，产生速率为0.13kg/h（全年运行时间为4800小时）。经设备内部的吸风罩引出的颗粒物进入设备自带的袋式除尘器内（4套），除尘器处理效率可达95%；每台除尘器配套风机风量为7500m3/h（共30000 m3/h），经处理后的废气最终汇总经一根15m高的排气筒排放（4#）。 表25 项目喷铝颗粒物的产排情况表 产生工序 / 喷铝 颗粒物的产生 产生量（t/a） 0.62 产生速率（kg/h） 0.13 颗粒物的处理量 处理量（t/a） 0.59 | 颗粒物的排放-有组织 排放量（t/a） 0.03 排放速率（kg/h） 0.006 排放浓度（mg/m3） 0.2 （2）SPD生产废气 ①丝网印刷烘干废气 本项目使用两台丝网印刷机将无铅银浆和无铅锡膏印刷至电阻片上，随后分别使用一台烘干炉对两种物料进行烘干，物料中的助溶剂/有机物质大都在烘干过程中挥发，根据建设单位提供资料，无铅银浆中挥发物主要为松油醇，其含量小于30%，本环评按照其完全挥发计算；无铅锡膏中助溶剂含量约为6.5%（挥发份含量减去助焊剂含量），结合两者用量（0.1t/a、0.2t/a），则丝网印刷烘干时有机废气产生量为0.043t/a。根据建设单位提供的设计资料，本项目两台丝网印刷隧道式烘干炉的每天运行时间为6小时，则全年运行时间为1800小时，故丝网印刷烘干有机废气产生速率为0.024kg/h。 ②回流焊接废气 根据项目SPD工艺，电阻片在贴电极片后需进入回流炉内进行焊接，加热温度达270-280℃，此时无铅锡膏中助焊剂挥发，膏体熔化将电极片固定在电阻片上。因此，在回流焊过程中会产生一定的焊烟和有机废气，分别为颗粒物、非甲烷总烃。 根据建设单位提供资料，本项目使用的无铅锡膏（0.2t/a）中助焊剂含量为11.5%，本环评按照其全部再回流炉中挥发，则有机废气产生量为0.023t/a。 参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中同行业回流焊使用无铅焊料（锡膏，含助焊剂）时颗粒物产污系数为0.3638g/kg原料，则本项目回流焊中颗粒物产生量为0.07kg/a。 根据建设单位提供设计资料，两台回流焊炉的年运行时间为2400h/a（平均每天8小时），则回流焊中颗粒物和非甲烷总烃的产生速率分别为0.03g/h、0.01kg/h。 ③包封环氧粉固化废气 本项目使用环氧树脂粉（1t/a）对芯片进行包封，环氧树脂在高温固化时产生有机废气（以非甲烷总烃计）。《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》，将封装工序纳为塑料成型工段，参考其中配电或控制设备零件中塑料成型工段，在使用环氧树脂封装时有机废气产污系数为0.03203g/kg原料，则本项目树脂灌封时非甲烷总烃产生量为0.32kg/a。 根据建设单位提供设计资料，两台环氧固化炉的年运行时间为800h/a（平均每天2小时），则环氧粉固化中非甲烷总烃的产生速率为0.4g/h。 ④点焊废气 SPD工艺中使用手工电烙铁对端子及脱扣进行点焊，点焊过程中产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计）和颗粒物。本项目焊锡丝用量为0.15t/a。参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中同行业手工焊使用无铅焊料（锡丝，含助焊剂）时颗粒物和有机废气产污系数为0.4023g/kg原料、6.211g/kg原料，则本项目点焊过程中颗粒物和非甲烷总烃的产生量为0.06kg/a、0.93kg/a。 根据建设单位提供设计资料，点焊工段的年运行时间为2400h/a（平均每天6小时），则点焊工段中颗粒物和非甲烷总烃的产生速率分别为0.025g/h、0.4g/h。 ⑤激光打标废气 本项目SPD加工时需在芯片的包封面及装配好的产品外壳表面激光打印产品信息，在打印过程中工件表面材料汽化形成烟雾，经类比同类型公司，激光打标时烟气产生量为工件用量的0.5%。本项目SPD芯片包封面和外壳重量分别为1t/a、7t/a，则两台激光打标废气量为5kg/a、35kg/a。 根据建设单位提供设计资料，激光打标的年运行时间为800h/a（平均每天2小时），则打标工段中颗粒物的产生速率为0.05kg/h。 根据分析，SPD生产线颗粒物和非甲烷总烃的产生点位比较多，但产生量都较少；故建设单位拟将SPD生产线中的废气进行统一收集、集中处置：在丝网印刷隧道式烘干炉（2个）和回流焊炉（2个）上方分别设置两个集气孔，在包封树脂粉固化烘箱（2个）上端设置一个集气孔，上述各集气孔通过管道将废气收集；同时点焊工位（2个）和激光打标机（2个）设备上方分别安装集气罩并配备软帘（每台设备上方集气罩面积不小于1m2，加装的软帘能保证有机废气的收集率达到90%），通过集气罩将点焊和激光打标废气进行收集；上述收集的所有废气经汇总统一进入一套活性炭设施（2#）中，最终经一根20m高的排气筒排放（5#）；活性炭设施配套风机风量为15000m3/h，年运行时间为2400小时，处理效率以85%计。综上，SPD生产线废气产排情况见下表26，SPD生产废气管道走向见附图。 表26 项目SPD生产废气的产排情况表 产生工序 / SPD生产-非甲烷总烃 SPD生产-颗粒物 污染物的产生 产生量（t/a） 0.067 0.04 产生速率（kg/h） 0.035 0.05 污染物的处理量 处理量（t/a） 0.048 0.029 污染物的排放-有组织 排放量（t/a） 0.012 0.007 排放速率（kg/h） 0.0063 0.009 排放浓度（mg/m3） 0.42 0.6 污染物的排放-无组织 排放量（t/a） 0.007 0.004 排放速率（kg/h） 0.0035 0.005 注：由于SPD生产线中各工序运行时间不一，故废气产生速率按照同时运行时最大排放速率计算，而排放速率按照收集效率和处理效率比例核算 （3）避雷器生产废气 ①高温固化废气 本项目芯体缠绕时使用环氧树脂对芯体进行组装，组装后的芯体在烘箱内进行固化，固化温度可达130℃，此时缠绕时使用的环氧树脂甲、乙料作用时的挥发份挥发形成有机废气；根据物料理化性质，环氧树脂挥发物≤2%（本次计算按最大2%计），结合该物料的使用量（0.5t/a），则高温固化时有机废气产生量为0.01t/a。 根据建设单位提供资料，芯体高温固化设备全年运行时间为1200小时（平均每天4小时），则此时非甲烷总烃的产生量为0.008kg/h。 ②硫化废气 项目注射硫化使用硅橡胶注射成型，硫化时温度为160℃，该温度下硅橡胶不分解，但会挥发少量有机废气（以非甲烷总烃计），参考《硅橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（文章编号1000-890X（2006）11-0682-02），硫化定型过程中总有机物排放最大系数为337mg/kg橡胶制品，本项目硅橡胶用量为120t/a。则该过程非甲烷总烃产生量约为0.04t/a。 根据建设单位提供资料，注射硫化机全年运行时间为7200小时（平均每天24小时），则此时非甲烷总烃的产生量为0.006kg/h。 ③芯体包封废气 本项目使用PBT注塑工艺对电阻片进行包封，注塑成型时的工作温度为270℃，而PBT塑料粒子热分解温度为280℃，故PBT在熔融过程中不会分解，不产生碳链焦化气体，但其中有少量未聚合的单体在高温下会有部分挥发出来，形成有机废气，以非甲烷总烃计。 参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中配电或控制设备零件PBT注塑时有机废气产污系数为0.2549g/kg原料，则注塑工序非甲烷总烃产生量为25kg/a。 根据建设单位提供资料，PBT注塑机全年运行时间为2400小时（平均每天8小时），则此时非甲烷总烃的产生量为0.01kg/h。 根据分析，避雷器生产线非甲烷总烃的产生点位比较多，但产生量都较少；故建设单位拟将避雷器生产线中的废气进行统一收集、集中处置：对4台注射硫化机各安装1个集气罩（集气罩面积不小于1m2），注塑机脱模段上方安装1个集气罩（集气罩面积不小于2.5m2），在集气罩上采用软帘进行三面封闭，保证通过集气罩对有机废气的收集率可达到90%；同时，建设单位拟在3个环氧树脂固化烘箱上端排气口接收集管，通过上述方式对避雷器生产过程产生的有机废气收集后汇总进入一套活性炭设施（3#）中，最终经一根20m高的排气筒排放（6#）；活性炭设施配套风机风量为20000m3/h，年运行时间为7200小时，处理效率以80%计。 本项目避雷器生产线中有机废气的产排情况如下表27所示，避雷器生产废气管道走向见附图。 表27 项目避雷器有机废气的产排情况表 产生工序 / 避雷器生产 有机废气的产生 产生量（t/a） 0.075 产生速率（kg/h） 0.024 有机废气的处理量 处理量（t/a） 0.054 有机废气的排放-有组织 排放量（t/a） 0.013 排放速率（kg/h） 0.0043 排放浓度（mg/m3） 0.22 有机废气的排放-无组织 排放量（t/a） 0.008 排放速率（kg/h） 0.0024 注：由于避雷器生产线中各工序运行时间不一，故废气产生速率按照同时运行时最大排放速率计算，而排放速率按照收集效率和处理效率比例核算 （4）食堂废气 项目建有员工食堂，共3个小灶头，属中型餐饮业规模，就餐人数约150人，每日两餐。目前居民人均日食用油用量约为30g/人·d，本项目职工食堂每天餐厅食用油用量约为0.0045t/d，则年食用油用量约为1.35t/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，厨房工作时间按6h计算，油烟产生量为0.038t/a、0.021kg/h。油烟废气经过一套油烟净化器处理后排放，净化效率不低于75%；食堂安装油烟净化器的处理风量为6000m3/h，则经处理后的油烟量为9.5kg/a，5.3g/h，浓度为0.89mg/m3。 2、 废水 根据工程分析，本项目产生的废水主要有生活污水和生产废水。其中生产废水包括电阻片生产线中磨片及清洗废水、设备地面冲洗废水，生产废水经两套生产废水处理设施（其中磨片及清洗废水工艺为：离心分离+絮凝沉淀+反渗透设施，设备地面冲洗废水处理工艺为：压滤分离+絮凝沉淀+反渗透设施）处理，生活污水经化粪池-一体化污水处理设施（工艺为A/O）处理。 电阻片生产线中废水污染物主要为悬浮物、总镍、锌，类比建设单位现有红光路厂区电阻片生产线中各污染物产生量，经产量核算，电阻片生产线废水中污染物的产生量约为原料量的0.4‰，即为1.452t/a，其中锌和镍占比分别为2%、1‰，即为0.029t/a、0.0015t/a。上述生产废水经两套污水处理设施处理后排入市政污水管网；本项目拟建的两套生产废水处理设施主要工艺为离心（压滤）分离+絮凝沉淀+反渗透，对SS处理效率较高，可达70%以上。 本项目生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油。参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》，本项目所在区域生活污水水质主要污染物为COD 475mg/L、BOD5 226mg/L、NH3-N 43.5mg/L、动植物油6.55mg/L，一般生活污水中SS浓度为150mg/L；生活污水中餐饮废水经油水分离器处理后与办公废水一起进入化粪池-一体化污水处理站（A/O）处理；油水分离器对动植物油去除效率约为50%，化粪池-一体化污水处理站（A/O）对COD、BOD5、氨氮、SS等的去除效率可达70% 、70%、50%、60%。经处理后的生活污水水质为：COD 95mg/L、BOD5 68 mg/L、NH3-N 21.8mg/L、SS 60mg/L、动植物油3.3mg/L。 上述所有废水经加权后计算得出本项目废水产排情况，具体见表28。 表28 拟建项目废水排水水质预测 单位：mg/L 项目 水量（t/a） COD BOD5 SS 氨氮 总镍 锌 动植物油 生产废水 污水站前 6720 / / 120.4 / 0.13 2.5 / 污水站后 / / 36.1 / 0.04 0.75 / 生活污水 产生情况 4395.6 475 226 150 43.5 / / 6.55 排放情况 143 68 60 21.8 / / 3.3 综合废水 产生情况 11115.6 187.8 89.4 132.1 17.2 0.08 1.5 2.6 排放情况 56.5 26.9 45.6 8.6 0.024 0.45 1.3 评价标准 GB8978-1996 / 500 300 400 / 1.0 5.0 100 GB/T31962-2015 / / / / 45 / / / 注：总镍的标准为车间排放口限值要求 表29 拟建项目废水产排放情况 项目 废水量 COD BOD5 SS 氨氮 总镍 锌 动植物油 产生情况 浓度(mg/L) / 187.8 89.4 132.1 17.2 0.08 1.5 2.6 污染物量(t/a) 11115.6 2.09 1.00 2.08 0.19 0.0015 0.029 0.029 排放情况 浓度(mg/L) / 56.5 26.9 45.6 8.6 0.024 0.45 1.3 污染物量(t/a) 11115.6 0.63 0.30 0.69 0.12 0.00049 0.0081 0.0146 3、 噪声 本项目产生的噪声主要为各加工设备、风机、空压机等设备产生的噪声，噪声源情况见表30。 表30 项目噪声源强一览表 单位dB（A） 噪声源 治理前声压级dB（A） 数量 降噪措施 治理后声压级dB（A） 喷雾干燥机 85 4 设备基础减振，基座安装橡胶减振垫 75 全自动端面磨床 80 6 70 全自动超声波清洗机 80 2 70 热风烘箱（电阻片） 75 8 65 热风烘箱（避雷器） 75 3 65 固化烘箱（避雷器） 75 3 65 空压机 85 3 75 生产废水处理设施 85 1 / 85 4、 固体废物 本项目产生的固体废弃物主要为职工的生活垃圾、废油脂，生产过程中产生的不合格产品、除尘器收集的粉尘（铝渣和造粒粉尘）、废包装物，废矿物油、废油抹布、废活性炭和污水处理气浮浮渣等。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，本项目职工人数为369人，则职工生活垃圾产生量为0.1845t/d，55.35t/a，主要采用垃圾桶分类收集，收集后的生活垃圾由环卫部门集中统一处理。 （2）废油脂 废油脂主要来自隔油池和油烟净化器定期清理产生，废油脂的量可通过食用油消费总量的10%计算，本项目废油脂产生量约为0.135t/a，废油脂收集后设置专用容器盛放，委托有资质单位进行处理。 （3）一般工业固废 ①造粒粉尘：根据工程分析，电阻片生产线中喷雾造粒产生的粉尘经设备自带的除尘器收集，收集的粉尘量为13.8t/a，全部返回生产线回用。 ②不合格产品：电阻片在生产过程中会产生不合格产品，其产生量约占0.5%，即为18.1t/a，全部外售。 ③铝渣：电阻片生产中电极制作产生的颗粒物经设备自带的除尘器收集，收集量为0.59t/a，收集的颗粒物全部为铝渣，建设单位可将其全部外售。 ④废包装物：项目电阻片、避雷器、SPD等生产过程中均会产生废包装物，其产生量约为6t/a，建设单位可将其交给废品回收处外售。 ⑤污水压滤废料：本项目生产废水经两套污水处理设施进行处理，处理工艺为离心（压滤）分离+絮凝沉淀+反渗透，主要对废水中不溶性的悬浮物（含锌、镍）等进行收集处理，其中离心（压滤）分离收集废料均为生产物料，属于一般固废，其产生量约为6t/a，建设单位可将其外售。 （4）危险废弃物 ①废矿物油：公司各设备运行时需要使用机油，需定期更换，更换形成废矿物油，其产生量约为0.8t/a。 ②废油抹布：设备运行时使用抹布等对机油进行擦拭而形成废油抹布，其产生量约为0.2t/a。 ③废活性炭：项目设置三台活性炭分别对电阻片中绝缘釉有机废气、SPD生产线和避雷器生产线产生的废气进行吸附处理，每套设施中的活性炭需每半年更换一次，更换后的废活性炭属于危险废弃物。根据活性炭吸附污染物经验值，本项目废活性炭的产生量为1.25t/a。 ④污泥：项目生产废水处理过程中含絮凝沉淀工艺，该过程会产生污泥，一般化学污泥产生量为3t/万t废水处理量，则本项目污泥产生量为3.5t/a。 表31 项目固体废物分析结果表 序号 名称 危废代码 产生量 处置方式 1 废矿物油 900-214-08 0.8t/a 暂存于危废暂存间，后交由有资质单位处置 2 废油抹布 900-041-49 0.2t/a 3 废活性炭 900-039-49 1.25t/a 4 污泥 772-006-49 3.5t/a 4 造粒粉尘 / 13.8t/a 全部返回生产线回用 5 不合格产品 / 18.15t/a 分类收集于一般固废暂存区，外售 6 铝渣 / 0.59t/a 7 废包装物 / 6t/a 8 污水压滤废料 / 6t/a 9 废油脂 / 0.135t/a 交有资质单位处置 10 生活垃圾 / 55.35t/a 分类收集后交环卫部门处理 4、物料平衡 根据生产工艺和产品特性，本环评主要对电阻片进行物料平衡分析，见下表32。本项目镍元素物料平衡见图7。 表32 电阻片生产物料平衡表 序号 投入 产出 物料 用量（t/a） 产品 产量(（t/a） 副产物 生成量（t/a） 1 氧化锌 3500 电阻片产品 3620 造粒颗粒物 0.72 2 氧化铋 31 预烧有机废气 1.2 3 氧化锑 38 CO2+水（预烧） 8.55 4 氧化钴 30 有机釉废气 0.147 5 氧化镍 31 喷铝废气 0.62 6 硼酸 0.014 废水中悬浮物 1.452 7 硝酸铝 0.175 不合格产品 18.15 8 结合剂 9 9 脱模剂 0.75 10 铝丝 6.2 11 绝缘釉 4.7 合计 3650.839 3650.839 图7 项目镍元素平衡图（单位：t/a） |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷雾干燥 | 颗粒物 | 14.52t/a | 有组织：12.5mg/m3 0.72t/a |
|  | 预烧 | 非甲烷总烃 | 1.2t/a | 有组织：3.4mg/m3 0.24t/a |
|  | 有机釉 | 非甲烷总烃 | 0.147t/a | 有组织：1.45mg/m3 0.026t/a 无组织：0.015t/a |
|  | 喷铝 | 颗粒物 | 0.62t/a | 有组织：0.2mg/m3 0.03t/a |
|  | SPD生产线 | 颗粒物 | 0.04t/a | 有组织：0.6mg/m3 0.007t/a 无组织：0.004t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.067t/a | 有组织：0.42mg/m3 0.012t/a 无组织：0.007t/a |
|  | 避雷器生产线 | 非甲烷总烃 | 0.075t/a | 有组织：0.22mg/m3 0.013t/a 无组织：0.008t/a |
| 水污 染物 | 综合废水（16201.2t/a） | COD | 187.8mg/L 2.09t/a | 56.5mg/L 0.63t/a |
|  |  | BOD5 | 89.4mg/L 1.00t/a | 26.9mg/L 0.30t/a |
|  |  | 氨氮 | 17.2mg/L 0.19t/a | 8.6mg/L 0.12t/a |
|  |  | SS | 132.1mg/L 2.08t/a | 45.6mg/L 0.69t/a |
|  |  | 总镍 | 0.08mg/L 0.0015t/a | 0.024mg/L 0.00049t/a |
|  |  | 锌 | 1.5mg/L 0.029t/a | 0.45mg/L 0.0081t/a |
|  |  | 动植物油 | 2.6mg/L 0.029t/a | 1.3mg/L 0.0146t/a |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废矿物油 | 0.8t/a | 暂存于危废暂存间，后交由有资质单位处置 |
|  |  | 废油抹布 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.25t/a |  |
|  |  | 污泥 | 3.5t/a |  |
|  |  | 造粒粉尘 | 13.8t/a | 全部返回生产线回用 |
|  |  | 不合格产品 | 18.15t/a | 分类收集于一般固废暂存区，外售 |
|  |  | 铝渣 | 0.59t/a |  |
|  |  | 废包装物 | 6t/a |  |
|  |  | 污水压滤废料 | 6t/a |  |
|  | 食堂 | 废油脂 | 0.135t/a | 交有资质单位处置 |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 55.35t/a | 分类收集后交环卫部门处理 |
| 噪声 | 本项目产生的噪声主要为各机械设备产生的设备噪声，噪声值为80～85dB(A)。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目生态影响主要发生在施工期，建筑施工可使项目所在地局部地表形态发生变化，改变土壤结构及原有绿化植被。该项目建成后将加大绿化措施，可在一定程度上对生态系统有所补偿，降低对当地生态环境的不利影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）道路扬尘 施工运输车辆行驶过程产生道路扬尘，且在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。 （2）裸露地面扬尘 项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 （3）粗放施工造成的建筑扬尘 施工场地建筑堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染的主要原因之一。施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。根据类比调查，在不采取任何防治措施的情况下，在不采取任何防治措施的情况下，施工场地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在300m以内，物料露天堆放主要受风速影响，影响范围在50-200m之间；在采取一定的防护措施后（如洒水降尘），施工扬尘的浓度会大幅下降，施工扬尘影响区域一般在施工现场100m以内。根据项目区实际调查结果，项目100m附近没有敏感目标。 为进一步避免建设期扬尘对周围敏感点造成的影响，评价要求施工单位施工时应严格参照《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》（修订版）、《西安市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》（修订版）及《陕西省大气污染防治条例》及《西安市扬尘污染防治条例》的相关要求进行施工，施工阶段严格采取以下污染控制对策： ①严格按照有关扬尘污染控制规定，强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，坚决杜绝粗放式施工现象发生； ②建设施工工地必须设置 1.8m 以上硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。要采取洒水、覆盖等防尘措施，定期对围挡落尘进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。风速≥3.0m/s 时应停止土方等易产生扬尘污染的施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响； ③施工期物料运输的临时道路、施工现场出入口及厂内主要道路必须硬化。运输建筑材料车不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须覆盖篷布； ④施工期由专人对出入施工场地的运输车辆及时冲洗，保证运输车辆不携带泥土驶出工地； ⑤及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛洒料，要求安排专人适时清洁洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖措施，防止二次扬尘； ⑥结构施工阶段使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生二次扬尘污染； ⑦全面提升施工扬尘管控水平。严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工扬尘“七个 100%”，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录。加强渣土车运输监管，车辆必须全部安装卫星定位系统，杜绝超速、超高装载、带泥上路、抛洒泄漏等现象； （4）施工机械、车辆废气 由于施工机械及车辆产生的废气主要污染物为 NOx、CO及THC等，间断排放，在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。建设单位应加强施工车辆管理，减少废气排放。 （5）装修废气 装修废气因采用的材料种类不同而异，其中，如甲醛、氨等废气将在运营期仍在缓慢释放，由于装修时的油漆耗数量、油漆品牌等无法确定，该部分废气较难定量预测分析，本评价着重提出原则性的要求及措施： a.采用优质的建筑材料，达到相应国家标准； b.装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，建议采用符合环保要求的环保漆，以减少环境污染； c.装修后的房间不宜立即投入使用，通常要通风换气 30 天左右； d.保持室内的空气流通或选用室内空气净化器清除室内的有害气体； e.在室内有选择的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。 综上所述，项目施工期间对大气环境的影响较小。 2、水环境影响分析 施工过程中产生的废水主要为施工人员生活污水和建筑施工废水。 项目施工期主要生活污水为施工人员生活污水，经厂内设置的临时化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂处理。施工期废水中除含有少量的石油类和泥砂外，不含其它污染物，建筑施工废水经沉淀后全部回用到场地的洒水抑尘，不外排。 3、噪声影响分析 本工程施工阶段的主要噪声源为小型挖掘机、装载机、推土机等，施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。 （1）施工噪声预测计算 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。因此，我们将施工机械噪声作为点声源处理，在不考虑其它因素情况下，施工机械噪声预测模式如下： △L= L1-L2=20lgr2/r1 （dB） 式中：△L——距离增加产生的噪声衰减值（dB）； r1、r2——点声源至受声点的距离（m）； L1——距点声源r1处的噪声值（dB）； L2——距点声源r2处的噪声值（dB）； 根据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见表33。 表33 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 噪声源 源强dB(A) 至不同距离噪声值dB(A) 标准限值 50m 100m 150m 300m 600m 1000m 昼 夜 翻斗机 89 69 63 59 53 47 43 70 55 推土机 90 70 64 60 54 48 44 装载机 86 66 60 56 50 44 40 挖掘机 85 65 59 55 49 43 39 钻机 85 65 59 55 49 43 39 切割机 100 80 74 70 64 58 54 （2）施工噪声对周围环境的影响分析 由表33可知，施工机械噪声源昼间最大影响范围在 50m~150m 内。施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重附近道路交通噪声污染，运输车辆一般声级为 85dB（A）。为最大限度地减少施工期噪声对环境的影响，建设单位在施工期应采取以下噪声控制措施： ①施工单位必须采取措施降低施工噪声的影响，协调好与周边群众的关系，通过公告告知公众施工内容、施工安排、噪声影响的范围和程度等； ②合理布置施工场地，安排施工方式，在施工总平面布置时，将高噪声设备布置于远离敏感点的地方，以减小环境噪声污染； ③严格控制施工时间，避免夜间（22:00~06:00）施工。根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，避免扰民。确因特殊需要必须连续作业的，必须经当地行政主管部门同意，且必须公告附近村民； ④对位置相对固定的施工机械，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备； ⑤杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出场地高速行驶、鸣笛等。 在采取上述措施后，施工期噪声对环境影响较小。 四、施工期固体废弃物影响分析 施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾收集后堆放于指定地点，可回用的回用处理，不能回用的运往指定地点进行堆放。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工期结束后，这些影响也将会随之消失。 五、生态环境影响分析 本项目施工期会对原有地表产生一定的扰动和破坏，主要是挖方、填方及建筑材料的堆放，所占用土地范围内的植被将被铲除或掩埋，遭到破坏。根据现场踏勘，项目所在区域为城市生态系统，生态环境相对简单，影响的程度和范围有限。施工区域内不涉及自然保护区和珍稀濒危动物及植物群落分布及其它生态敏感点。 本项目在建设施工过程中，土石方的开挖一方面损坏了原有的地貌，形成裸露地面，更加剧了水土流失的可能性，另一方面开挖后临时弃土弃渣遇大风等天气易造成水土流失，但这些都是暂时的，随着项目的建成和绿化措施的实施，水土流失将随之得到有效地控制。 建设单位应采取以下防治水土流失的措施： （1）做好挖填土方的合理调配工作，及时做好挡护，避免在降雨期间挖填土方，以防止雨水冲刷造成的水土流失； （2）合理安排施工季节，避开不利季节施工，在暴雨多发的6～9月尽量减少土石方的开挖； （3）对裸露地表应及时苫盖、砾石铺压等防护措施，防止雨水对地表的直接冲刷；对临时施工道路应采取洒水等措施，减少风蚀危害，在施工场地的周边应修建临时排水设施； （4）施工期结束后及时进行植被恢复，在项目周边进行绿化。 通过以上分析，评价认为本项目施工期虽然对环境存在一定影响，但只要认真制定和落实项目施工期应采取的环保对策措施，文明施工，就可以将项目施工期对外环境的影响减少至最小。施工结束后，以上影响将会消除。 二、营运期环境影响分析 1 、环境空气影响 （1）稳定达标性分析 喷雾干燥废气、喷铝废气：本项目电阻片生产线中喷雾干燥和喷铝过程会产生颗粒物，其中喷雾干燥废气通过设备自带的旋风分离器+袋式除尘器处理后通过一根15m高的排气筒排放（1#），喷铝废气通过设备自带的除尘器处理，本环评以旋风+袋式除尘器除尘效率95%核算后得出，喷雾干燥和喷铝产生的颗粒物经除尘器处理后通过一根15m高的排气筒排放（4#），除尘设施处理效率可达95%以上，根据工程分析外排颗粒物废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。 预烧废气：项目预烧过程产生的有机废气量较多，建设单位于6台预烧炉窑上方设置集气孔，并通过管道将收集的废气送入6套VOCS废气催化燃烧装置处理后，最终汇总经一根15m高的排气筒排放（2#）；本项目使用的催化燃烧装置工艺流程见图8。 催化燃烧是用催化剂使废气中可燃物质在较低温度下氧化分解的净化方法，所以催化燃烧又称为催化化学转化。由于催化剂加速了氧化分解的历程，大多数碳氢化合物在300~450℃的温度时，通过催化剂就可以氧化完全，与热力燃烧法相比，催化燃烧所需的辅助燃料少，能量消耗低，设备设施的体积小，本项目使用的催化剂为贵金属复合铂钯催化剂，贵金属催化燃烧原理为：高浓度有机废气进入不锈钢热腔体内，经电加热至420℃，同时铂钯复合金属催化器加速燃烧分解有机废气，经净化后的废气热能二次回收利用后，由一根15m高排气筒排出（2#）。 本项目拟使用的有机废气催化燃烧装置已应用于现厂址现有项目中，根据《高性能氧化锌电阻片研制开发项目竣工环保验收监测表》，有机废气催化燃烧装置的处理效率约为80%；根据《陕西省挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)要求，当非甲烷总烃排放速率≤1.5kg/h，等同于满足其最低效率限值要求，根据工程分析，有机废气催化燃烧装置的处理效率为80%时，预烧有机废气的排放浓度为3.4mg/m3，排放速率为0.033kg/h，故本环评认为有机废气催化燃烧装置可以保证本项目预烧废气的排放满足《陕西省挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)电子产品制造标准限值要求。 有机釉废气：不同于预烧产生的有机废气，本项目有机釉在涂覆和烘干过程产生有机废气的量较少，故建设单位拟在6台有机釉涂覆设备上方设置2个集气罩（每3个设备配一个集气罩，总面积不小于5m2），且集气罩四周安装软帘，经集气罩收集的有机废气通过管道将废气送入一套活性炭设施（1#）中；8台烘箱上方设置出气口，出气口连接管道将废气送入一套活性炭设施（1#）中，经活性炭处理后的有机废气通过1根15m高的排气筒排放（3#）。 本项目有机釉涂覆设置2个集气罩总面积不小于5m2，8个烘箱各设置一根集气管（与设备顶密闭相连，管道口面积约为0.1m2），活性炭设施风机风量为15000m3/h，经计算，两个集气罩集气口处风速约为0.7m/s，满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中控制风速不低于0.3m/s的要求，同时，本环评要求建设单位在两个集气罩四周安装软帘，软帘底部距离涂覆装置不得超过20cm，以此保证有机废气收集效率达到90%。 本项目拟使用的有机釉废气活性炭装置已应用于现厂址现有项目（现有项目处理设施为UV光氧+活性炭设施）中，根据《高性能氧化锌电阻片研制开发项目竣工环保验收监测表》，有机釉废气处理设施的处理效率约为80%；根据工程分析，有机釉废气活性炭净化装置的处理效率为80%时，有机釉有机废气的排放浓度为1.45mg/m3，排放速率为0.0217kg/h，故本环评认为有机釉活性炭净化装置可以保证本项目有机釉有机废气的排放满足《陕西省挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)电子产品制造标准限值要求（由于排放速率较低，等同于满足处理效率要求）。 避雷器生产线废气：本项目避雷器生产线废气的特点是：点位多，废气量少，故建设单位通过对4台注射硫化机各安装1个集气罩（集气罩面积不小于1m2），注塑机脱模段上方安装1个集气罩（集气罩面积不小于2.5m2）收集废气；同时，建设单位拟在3个固化烘箱上端排气口接收集管，通过上述方式对避雷器生产过程产生的有机废气收集后汇总进入一套活性炭设施（3#）中，最终经一根20m高的排气筒排放（6#）。本项目避雷器生产线设置5个集气罩，总面积不小于6.5m2，3个烘箱各设置一根集气管（与设备顶密闭相连，管道口面积约为0.1m2），活性炭设施风机风量为20000m3/h，经计算，最小集气罩集气口处风速约为0.8m/s，满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中控制风速不低于0.3m/s的要求，同时，本环评要求建设单位在集气罩上采用软帘进行三面封闭（保证工艺操作与安全的前提下），软帘底部距离硫化机和脱模机高度不得超过20cm，需保证通过集气罩对有机废气的收集率可达到90%，以此保证有机废气收集效率达到90%。 根据工程分析，经活性炭处理后的避雷器生产线有机废气可以满足《陕西省挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)电子产品制造标准限值要求（由于排放速率较低，等同于满足处理效率要求）。 SPD生产线废气：与避雷器生产线相同，SPD生产线废气特点也是：点位多，废气量少，但其中含有少量的焊接烟尘和激光焊烟产生，建设单位在丝网印刷隧道式烘干炉（2个）和回流焊炉（2个）上方分别设置两个集气孔，在包封树脂粉固化烘箱（2个）上端设置一个集气孔，上述各集气孔通过管道将废气收集；同时点焊工位（2个）和激光打标机（2个）设备上方分别安装集气罩，通过集气罩将点焊和激光打标废气进行收集；上述收集的所有废气经汇总统一进入一套活性炭设施（2#）中，最终经一根20m高的排气筒排放（5#）。本项目SPD生产线设置4个集气罩，每个集气罩面积不小于1m2，两台丝网印刷烘干炉、两台回流焊炉首尾各设置一根集气管，两个包封树脂粉烘箱上各设置一根集气管（所有集气管与设备顶密闭相连，管道口面积约为0.1m2），活性炭设施风机风量为15000m3/h，经计算，每个集气罩集气口处风速约为0.8m/s，满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中控制风速不低于0.3m/s的要求，同时，本环评要求建设单位在集气罩四周安装软帘，软帘底部距离相关设备高度不得超过20cm，需保证通过集气罩对有机废气的收集率可达到90%，软以此保证有机废气收集效率达到90%。 根据工程分析，经活性炭处理后的SPD生产线有机废气和少量烟尘可以满足《陕西省挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)电子产品制造标准限值要求（由于排放速率较低，等同于满足处理效率要求）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求。 排气筒设置合理性分析：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求，排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行；本项目设置排气筒高度为15m和20m，其中电阻片生产线所在的1#厂房高度为10.15m，对应所有排气筒高度为15m，SPD生产线和避雷器生产线所在的2#、3#厂房高度为16.35m，对应的排气筒高度为20m，均不满足“排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”的要求，故本项目有组织颗粒物、非甲烷总烃的排放速率均严格50%执行，其中喷雾干燥和喷铝颗粒物废气应为1.75kg/h，SPD生产线烟尘应为2.95kg/h，预烧和有机釉工序排放的有机废气排放速率应为5kg/h，SPD和避雷器生产线非甲烷总烃排放速率应为8.5kg/h。根据工程分析，本项目所有有组织废气的排放速率均低于1kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求。除此，本项目排气筒设置非项目上风向处，且周边500m范围内无环境敏感点，故排气筒位置设置较合理。 根据建设单位提供项目平面布局可知，本项目6根排气筒中涉及同种污染物排放排气筒之间距离均大于排气筒高度之和，不需要根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）进行相关参数等效。 食堂油烟：餐厅产生的油烟应经过油烟净化设备处理后排放。根据工程分析，本项目油烟产生量为0.038t/a、0.021kg/h。本项目计划安装处理效率至少为75%、风量为6000m3/h的油烟净化器，厨房油烟经净化后由油烟管道引至室外排放。油烟经过油烟净化器处理后（处理效率以75%计），则油烟排放量为9.5kg/a，油烟排放速率为5.3g/h，排放浓度约为0.89mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求，对环境造成影响较小。在使用中应对油烟净化器定期进行清理和维护，确保油烟净化设备正常使用。 （2）废气影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对营运期非甲烷总烃和颗粒物进行环境影响预测。预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN。 主要废气污染源排放参数见表34和表35，估算模型参数见表36。 表34 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) NMHC PM10 1# 108.816237 34.325594 380.0000 15.0000 0.5000 25.00 11.3200 - 0.1000 2# 108.816174 34.326376 380.0000 15.0000 0.6000 100.00 9.4400 0.0330 - 3# 108.816559 34.32578 380.0000 15.0000 0.7000 25.00 10.8300 0.0217 - 4# 108.81702 34.326063 379.0000 15.0000 1.0000 25.00 10.6200 - 0.0060 5# 108.816115 34.326686 380.0000 20.0000 0.7000 25.00 10.8300 0.0063 0.009 6# 108.81611 34.327226 380.0000 20.0000 0.8000 25.00 11.0600 0.0043 - 表35 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标(°) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) NMHC PM10 1#厂房 108.816044 34.32547 380.0000 106.0000 122.0000 10.1500 0.0125 - 2#厂房 108.816051 34.326628 380.0000 36.0000 70.0000 16.3500 0.0035 0.005 3#厂房 108.816056 34.327156 379.0000 36.0000 88.0000 16.3500 0.0024 - 表36 估算模式参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 53万 最高环境温度 42°C 最低环境温度 -19.7°C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表37。 表37 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准 标准限值(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 喷雾干燥废气 PM10 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 450.0 6.0015 1.3337 / 预烧废气 NMHC 《大气污染物综合排放标准详解》 2000.0 0.7329 0.0366 / 有机釉废气 NMHC 2000.0 1.3023 0.0651 / 喷铝废气 PM10 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 450.0 0.3601 0.0800 / SPD生产线废气 PM10 450.0 0.4295 0.0954 NMHC 《大气污染物综合排放标准详解》 2000.0 0.3007 0.0150 避雷器生产线废气 NMHC 2000.0 0.2052 0.0103 1#厂房 NMHC 2000.0 4.0111 0.2006 2#厂房 NMHC 2000.0 0.9667 0.0483 / PM10 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 450.0 1.3809 0.3069 / 3#厂房 NMHC 《大气污染物综合排放标准详解》 2000.0 0.6360 0.0318 / 综合以上分析，Pmax最大值出现为喷雾干燥废气排放的PM10，Cmax为6.0015ug/m3，Pmax值为1.3337%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求，也符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中PM10二级标准限值要求；表明本项目对所在区域环境质量影响较小。根据预测，本项目非甲烷总烃和颗粒物的最大落地浓度分别约为4.0μg/m3、6.0μg/m3，分别满足《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）企业边界限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控点要求以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内最大监控点限值要求（非甲烷总烃），考虑到项目厂界落地浓度低于最大落地浓度，项目厂界各污染物浓度和厂区内浓度亦能满足相应无组织浓度限值要求，可达标排放。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为边长5km，不需要进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。 （3）污染物排放量核算 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中二级评价要求，评价结果应包括污染物排放量核算表，具体如下所示。 ①有组织排放量核算 表38 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号 污染物 核算排放浓度 核算排放速率 核算年排放量 一般排放口 DA001 颗粒物 12.5mg/m3 0.1kg/h 0.72t/a DA002 非甲烷总烃 3.4mg/m3 0.033kg/h 0.24t/a DA003 非甲烷总烃 1.45mg/m3 0.0217kg/h 0.026t/a DA004 颗粒物 0.2mg/m3 0.006kg/h 0.03t/a DA006 非甲烷总烃 0.22mg/m3 0.0043kg/h 0.013t/a DA005 非甲烷总烃 0.42mg/m3 0.0063kg/h 0.0012t/a 颗粒物 0.6mg/m3 0.009kg/h 0.007t/a 有组织排放总计 颗粒物 / 0.115kg/h 0.757t/a 非甲烷总烃 / 0.0653kg/h 0.2802t/a ②无组织排放量核算 表39 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 1 电阻片生产 非甲烷总烃 机械通风 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界监控点浓度限值 3mg/m3 0.015 2 SPD生产 非甲烷总烃 3mg/m3 0.007 3 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 1.0mg/m3 0.004 4 避雷器生产 非甲烷总烃 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界监控点浓度限值 3mg/m3 0.008 无组织排放合计 非甲烷总烃 0.03 颗粒物 0.004 表40 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 非甲烷总烃 0.3102 2 颗粒物 0.761 2 、水环境影响分析 （1）评价等级的确定 项目食堂废水经油水分离器处理后办公生活污水一起经化粪池-A/O一体化污水处理设施处理后，与经生产废水处理设施处理后的生产废水一起排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂，属于间接排放，因此项目地表水评价等级为水污染影响三级B。 （2）污水处理方式可行性分析 厂区废水处理工艺流程见图9，本项目生产废水主要污染物为不溶性的悬浮物，故建设单位通过离心（压滤）分离+絮凝沉淀+反渗透设施将悬浮物进行深度处理，而生活污水则进入一体化A/O污水处理设施中进行处理，经处理后的废水统一排入市政污水管网。 本项目两部分生产废水设备地面冲洗废水、磨片及清洗废水产生量分别为9.6t/d、12.8t/d，建设单位拟设置的两套生产废水处理设施处理能力均为15t/d，故处理能力可行；两套处理设施分别通过压滤机、离心分离机将设备地面冲洗废水和磨片清洗废水中大量较大颗粒不溶性物质分离，之后通过添加絮凝剂，与水中质量较轻的悬浮物聚合形成较大的颗粒继而沉淀分离，最后通过反渗透膜将更小悬浮物进行分离，因此从处理工艺上分析，污水处理站完全可以实现本项目生产废水的净化；厂区拟建的化粪池处理容量为50m3，一体化污水处理站规模为30t/d，本项目生活污水量为14.652t/d，故化粪池-一体化污水处理站处理能力可行。 根据表41，经处理后废外排废水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。同时，根据表28，车间排放口总镍浓度为0.04m/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准限值要求。 表41 拟建项目废水产排放情况 项目 废水量 COD BOD5 SS 氨氮 总镍 锌 动植物油 产生情况 浓度(mg/L) / 187.8 89.4 132.1 17.2 0.08 1.5 2.6 污染物量(t/a) 11115.6 2.09 1.00 2.08 0.19 0.0015 0.029 0.029 排放情况 浓度(mg/L) / 56.5 26.9 45.6 8.6 0.024 0.45 1.3 污染物量(t/a) 11115.6 0.63 0.30 0.69 0.12 0.00049 0.0081 0.0146 （3）西安市第六污水处理厂可依托性分析 西安市第六污水处理厂位于西安市北三环六村堡立交西北角，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安市第六污水处理厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复（市环沣渭验[2016]10号）。二期工程剩余5×104m3/d 已建成并完成调试，于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准 A 标准。 本项目外排废水量约为37m3/d，仅占污水处理厂现有日处理量的0.0185%。从处理能力上分析，西安市第六污水处理厂可接受本项目全部外排废水。 故本项目外排废水不会对西安市第六污水处理厂的水质、水量及处理能力造成较大影响，因此，本项目排放废水进入该污水处理厂是可行的。 综上，本项目废水环保措施可行，不会对区域水环境造成影响。 3、 噪声环境影响分析 本项目产生的噪声主要为各机械设备产生的设备噪声，主要噪声源均位于室内。 （1）噪声源强 表42 项目噪声源强表 噪声源 声压级 （dB(A)） 数量 距厂界距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 喷雾干燥机 75 4 170 27 22 179 全自动端面磨床 70 6 111 50 81 156 全自动超声波清洗机 70 2 111 64 81 142 热风烘箱（电阻片） 65 8 145 70 47 159 热风烘箱（避雷器） 65 3 178 195 62 35 固化烘箱（避雷器） 65 3 158 190 82 35 空压机 75 1 70 45 122 145 生产废水处理设施 85 1 45 31 100 175 （2）预测模型 项目噪声预测采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式，具体如下： A、室内声源 (a)计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 (b)计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 (c)计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)； (d)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： B、室外点源 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r／r0） 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 C、噪声叠加 对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中：N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB（A））； LP（r）为预测点的噪声声压级（dB（A））预测值。 ③预测结果 项目正常运行工况时，各高噪设备对厂界噪声预测结果见表43。 表43 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目点位 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 本项目贡献值 昼间 37.4 40.1 42.4 30.5 夜间 37.4 40.1 42.4 30.5 执行标准 昼间 70 60 60 70 夜间 55 50 50 55 注：项目夜间不生产 综上，由预测结果可知，本项目运行时，厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类区昼间标准要求，且项目周边200m范围内无噪声敏感点，故本项目的运行对周围声环境影响较小。 4、 固体废物影响分析 项目运行期新增的固体废物主要有生产过程产生的固体废物和生活过程产生的生活垃圾。其处理情况见表44： 表44 本项目固体废物源强统计表 序号 名称 危废代码 产生量 处置方式 1 废矿物油 900-214-08 0.8t/a 暂存于危废暂存间，后交由有资质单位处置 2 废油抹布 900-041-49 0.2t/a 3 废活性炭 900-039-49 1.25t/a 4 污泥 772-006-49 3.5t/a 4 造粒粉尘 / 13.8t/a 全部返回生产线回用 5 不合格产品 / 18.15t/a 分类收集于一般固废暂存区，外售 6 铝渣 / 0.59t/a 7 废包装物 / 6t/a 8 污水压滤废料 / 6t/a 9 废油脂 / 0.135t/a 交有资质单位处置 10 生活垃圾 / 55.35t/a 分类收集后交环卫部门处理 （1）固废的暂存与管理 本项目固体废物可分为四部分：生活垃圾、废油脂、一般固废以及危险废物。根据初步工程分析，项目运行期产生的危险废物主要有废矿物油、废油抹布、废活性炭、污泥等。 公司设置的一般固废暂存区域位于1#厂房东南角，占地面积为60m2，且其建设需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中要求，必须做好防风、防雨、防晒；一般固废暂存区内部应至少分为四区，分别存放铝渣、废包装物、污水压滤废料和不合格产品，建设单位需定期对一般固废外售处置。 本项目设置危废暂存间的建筑面积为30m2，建设单位应至少将其分为四区，分区存放废矿物油、废油抹布、污泥和废活性炭，其中废矿物油和污泥需置于专用容器内，防止废矿物油泄漏或污泥渗滤液外流，且废矿物油存放容器应下置托盘，托盘容积不得小于容器有效体积；同时，针对危废暂存间的建设提出以下要求：危废暂存间的设定需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关要求，必须做好防风、防雨、防晒，地面必须要高于厂房的基准地面，确保雨水无法进入，渗滤液也无法外溢进入外环境，地面与裙脚（围堰）要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2 mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。针对危险废物的日常管理提出以下要求：①建立台账管理制度，需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、出库日期及处理单位名称等；②危险废物暂存间设置危险废物贮存标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签，见图10；贮存期限不得超过国家规定；③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；④危险废物的运输处理应交于有资质的单位进行统一处理，应与该单位签订危险废物处置合同；⑤建立危险废物申报和转移联单，各项手续应符合国家和当地环保部门要求；⑥建立危废档案制度，详细记录各项固体废物的种类和数量。 危废间标识 危险废物承装容器标识 图10 危废间及容器标签说明 （2）固废的处置 本项目员工产生的生活垃圾交由环卫部门处理；废油脂交由有资质单位处置，一般固废分类收集后外售，危险废物交由有资质单位处置。 综上所述，本项目采取上述处置措施后，项目固废均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。 5、污染物排放清单 本项目污染物排放清单如表45： 表45 污染物排放清单 项目 污染工序 拟采取环保措施 污染物 排放情况 执行标准 浓度 排放量t/a 污水 综合废水 污水处理站、油水分离器+化粪池 COD 56.5mg/L 0.63 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1（总镍）和表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 BOD5 26.9mg/L 0.30 氨氮 8.6mg/L 0.12 SS 45.6mg/L 0.69 总镍 0.024mg/L 0.00049 锌 0.45mg/L 0.0081 动植物油 1.3mg/L 0.0146 废气 喷雾干燥 设备自带旋风分离+袋式除尘器（4套）+15m排气筒（1#） 颗粒物 12.5 mg/m3 有组织：0.72 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 预烧 催化燃烧装置（6台）+15m排气筒（2#） 非甲烷总烃 3.4 mg/m3 有组织：0.24 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 有机釉 集气罩（2个）/集气管+1#活性炭设施+15m排气筒（3#） 非甲烷总烃 1.45 mg/m3 有组织：0.026 / 无组织：0.015 喷铝 设备自带除尘器（3套）+15m排气筒（4#） 颗粒物 0.2 mg/m3 有组织：0.03 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 SPD生产线 集气罩（4个）/集气管+2#活性炭设施+15m排气筒（5#） 颗粒物 0.6 mg/m3 有组织：0.007 / 无组织：0.004 非甲烷总烃 0.42 mg/m3 有组织：0.012 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)、挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) / 无组织：0.007 避雷器生产线 集气罩（5个）/集气管+3#活性炭设施+15m排气筒（6#） 非甲烷总烃 0.22 mg/m3 有组织：0.013 / 无组织：0.008 固废 生产过程 收集槽、桶 造粒粉尘 / 13.8 《一般工业固体废弃物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 不合格产品 / 18.15 铝渣 / 0.59 废包装物 / 6 污水压滤废料 / 6 危废暂存间 废矿物油 / 0.8 废油抹布 / 0.2 废活性炭 / 1.25 污泥 / 3.5 生活、办公 专用容器 废油脂 / 0.135 设置垃圾桶 生活垃圾 / 55.35 6、 环境风险分析 （1）风险调查 ①风险源调查 危险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，拟建项目涉及的危险物质主要包括氧化钴、氧化锑、氧化镍、废矿物油。根据建设单位提供资料，本项目氧化钴、氧化锑、氧化镍最大存放量均为3t，废矿物油最大存放量为0.8t。 各危险物质的存在量见表46。 表46 本项目主要原辅材料风险识别一览表 序号 危险单元 危险物质名称 CAS 号 最大存在总量（t） 临界量（t） 主要成分 1 生产单元 氧化钴 / 2.36（以钴计） 0.25 钴及其化合物（以钴计） 2 生产单元 氧化锑 / 2.38（以锑计） 0.25 锑及其化合物（以锑计） 3 生产单元 氧化镍 / 2.36（以镍计） 0.25 镍及其化合物（以镍计） 4 危险废物 废矿物油 / 0.8 2500 油类物质 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 由上式计算得，Q=28.4，10≤Q＜100。 生产工艺 分析项目所属行业及生产工艺特点，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C1评估生产工艺情况，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为M>20；10<M≤20；5<M≤10；M=5，分别M1、M2、M3、M4表示。本项目M值确定结果见表47。 表47 项目M值确定表 序号 行业 生产工艺 M分值 1 其他 涉及危险物质贮存的项目 5 项目M值为M4 5 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照附录C中表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级为P4。 ②环境敏感程度 根据危险物质在事故情形下的环境影响途径，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D 确定建设项目各要素环境敏感程度（E）分级表48。 表48 建设项目敏感特征表 类别 环境敏感特征 环境空气 厂址周边500m范围内人口数小于500 大气环境敏感程度E值 E3 地表水 受纳水体 序号 受纳水体名称 排放点水域环境功能 24h内流经范围/km 1 / / / 内陆水体排放点下游10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 序号 敏感目标名称 环境敏感特征 水质目标 与排放点距离/m 1 皂河 S3 IV类（F3） / 地表水环境敏感程度E值 E3 地下水 序号 环境敏感区名称 环境敏感特征 水质目标 包气带防污性能 与下游厂界距离/m 1 其他地区 不敏感（G3） III类 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定（D2） / 地下水环境敏感程度E值 E3 ③环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，具体划分见表49。 表49 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境中度敏感区（E2） IV III III II 环境低度敏感区（E3） III III II I 注：IV+为极高环境风险。 综上判定，本项目环境风险潜势为I级。 ④评价等级的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表1 评价工作等级划分，本项目风险评价应属于简单分析，需在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境防范措施等方面给出定性说明。 （2）环境风险分析 ①产品贮存 本项目氧化锑、氧化钴、氧化镍等于电阻片生产车间原料库房内贮存，贮存过程如果操作不当或储存的包装破裂会导致危险物质泄露。 ②生产装置 项目喷雾干燥塔和预烧窑炉应配套完整的应急处理系统，当设备发生机械故障时，可通过独立的紧急停车开关使系统停止，滞留在系统内废气通过生产线配套的处理设施处理后排出。 氧化锑、氧化钴、氧化镍等贮存发生泄漏的几率很小，这些原料包装按照标准进行包装，包装容器分批放置在木托盘上。原料库房必须采取防渗措施，若发生渗漏，可得到有效收集；原辅料除密封包装外，应设有托盘，如粉料贮存过程中包装破损造成泄露，正常情况下可收集至托盘内，该类事故时间较短，泄露量也较小。 ③危险物质向环境转移的途径识别 原料库内原料包装破损可能导致氧化锑、氧化钴、氧化镍等泄露渗入地下，污染土壤和潜水含水层；在喷雾干燥塔或预烧炉发生故障时，应急系统自动打开烟气紧急排放阀，保证塔内或炉体的安全，含有毒有害物质烟气直接排放，经大气扩散对周边环境空气质量产生影响。 项目产生的废矿物油于危废暂存间内贮存，一旦发生泄露事故，将通过水、大气、土壤等载体扩散并对环境造成危害，废矿物油泄漏后可能会引起火灾事故，产生的燃烧废气亦将对大气环境造成影响。 （3）环境风险防范措施及应急要求 由于本项目所涉物料是危险物质，泄漏事故极易发生，因此加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少事故发生率和降低事故发生影响最好的措施之选。 ①原料库内物质贮存风险防范措施 在贮存过程中将不相容物质混合，可能造成废物之间的相互反应，产生有毒有害的物质或发生爆炸，对周围环境和工作人员产生一定的危害。在原料库实际运行中，操作人员对进场的产品进行分类计量，分开存放，产品包装密封，并分批放置在木托盘上。操作人员严格按照操作规程作业，不会出现此类污染。 ②危险废物暂存库爆炸、火灾风险防范措施 危险废物暂存库建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改通知单（环发[2013]36号）中的有关规定。库房内设置强制通风，以防止有害气体的积聚。严格遵守防护工作制度、有毒物品管理制度和相应的环保、安全制度。 ③预烧及烧成炉窑运行过程环境风险防范措施 a具有超设定温度报警、超时未处料报警等灯声光报警系统、紧急切断及紧急停车系统；防火，防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所。可实现生产管理自动化、程序化。 b所有管道系统均必需按有关标准进行良好设计、制作及安装，必需由当地有关质检监部门进行验收并通过后方能投入使用。物料输送管线要尽可能减少使用接合法兰，以降低泄漏几率。定期试压检漏。特别是有害有毒物质防止泄漏。 c废气处理系统应经常检查，定时维修和更换老化设备，保证废气处理系统的有效运作，一旦废气处理设施出现故障，需停止相应生产线进行检修，需保证废气处理设施和生产设备同步运行。定期检查炉体各管道的畅通性，防止堵塞引发爆炸、爆燃现象。 d对炉窑运行状况进行动态监控，控制室在炉体运行期间需保证有技术人员值班，以便对突发情况做出正确的处理。 e定期组织事故救援训练和预演，结合全厂实际情况，每年至少进行1-2次综合性演习，以提高指挥水平和救援技能。 f重视劳动保护工作，选用先进的工艺技术和设备，加强对工人的生产技能培训。 g注重安全培训及安全管理：对工人加强安全操作规程教育及警示教育，竖立显著标语警示牌，强化防护部门的职能，建立一套完整的规章制度，加强员工的工作责任心，安全操作杜绝一切违章非安全行为。 ⑤环境应急资源 厂区应该配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测），建立应急组织体系，设置由厂区工作人员组成的应急救援队伍。 ⑥环境管理 a设立相应的安全管理机构，建立有效的安全管理条例、制度和规定，并且要不断改进和提高管理水平，严防操作事故的发生。加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。 b建立并强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题，对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。 c加强企业相关人员的安全环境保护相关知识的培训工作，定期、定向、定点的对企业各工作岗位和安全管理人员开展安全和环境保护防护的相关知识培训工作。使得员工掌握相关的安全和环境防护技能。 d企业应按照国家相应要求，进行各阶段的安全评价，并按照安全评价报告的要求，进行积极的安全管理。 e建立环境风险防控和应急措施制度，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构要明确，要落实定期巡检和维护责任制度； f要落实环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求； g经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训； h编制突发环境事件应急预案，并报管理部门备案。 综上所述，在采取相应有效预防及应急措施后，项目建设的风险水平是可接受的。建设项目环境风险简单分析内容表见下表50。 表50 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 新型高性能氧化锌电阻片、避雷器及浪涌保护器生产线建设项目 建设地点 陕西省西咸新区沣东新城 地理坐标 经度 108.82189751 纬度 34.32529192 主要危险物质及分布 主要风险物质为：废矿物油、氧化钴、氧化锑、氧化镍 分布：危废暂存间、原料库区 环境影响途径及危害后果 可能发生的环境风险为：废矿物油泄漏影响地下水和土壤环境；废矿物油引发的火灾爆炸事故影响大气环境；金属氧化物包装破损可能导致氧化锑、氧化钴、氧化镍等泄露渗入地下，污染土壤和潜水含水层 风险防范措施要求 废矿物油存放于危废暂存间，设有明显标志，库内配有灭火器等设施；在原料库实际运行中，操作人员对进场的产品进行分类计量，分开存放，产品包装密封，并分批放置在木托盘上；厂区日常派专人定期巡视、检查及记录。在采取上述措施的同时，应当加强日常管理，加强职工安全意识，定期进行环境风险和环境应急管理宣传和培训。 填表说明：根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018），本项目风险潜势为 I，评价等级为简单分析。 7、土壤环境影响分析 （1）评价等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于I类项目（制造业 金属制品 使用有机涂层的），占地规模为中型，项目所在地周边土壤不敏感，则本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。 （2）评价范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目评价范围为占地范围内全部和占地范围外200m范围内。 （3）土壤类型 根据国家信息土壤服务平台公布的土壤类型图可知，项目及周边土壤类型为油楼土。 （4）预测与评价 本项目排放的废气主要污染物可能会产生大气沉降的物质包括颗粒物、非甲烷总烃会通过大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，从而使局地土壤环境质量逐步受到污染影响。由于非甲烷总烃有一定毒性，故本次评价选取废气中排放的非甲烷总烃，预测其通过多年沉降后对区域土壤环境质量的影响。 本评价采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 E 的预测方法。 ①单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算： ΔS = n (Is− Ls− Rs)/(ρb× A × D) 式中：Δ S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；按照最不利 情况考虑，输入量取本项目实施后年外排非甲烷总烃量，为310200g； Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；不考虑； Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；不考虑； ρb——表层土壤容重，kg/m3；本评价取1500kg/m3。 A——预测评价范围，m2；本评价取136000m2。 D——表层土壤深度，取0.2m； n——持续年份，a，取20。 ②单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算： S = Sb + ΔS 式中： S——单位质量表层土壤中某种物质的预测值，g/kg； Sb——单位质量表层土壤中某种物质的现状值，g/kg；本项目石油烃（使用石油烃表征非甲烷总烃）的环境质量最大值为0.038g/kg； 根据上述公式计算， 非甲烷总烃大气沉降后单位质量土壤中非甲烷总烃物质的增量为 0.152g/kg， 预测值为190mg/kg，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中石油烃第二类用地筛选值， 因此项目废气大气沉降对土壤环境的影响可接受。 （5）土壤环境保护措施 ①源头控制措施 根据《土壤污染防治行动计划》（又被称为“土十条”），要加强污染源监管，做好土壤污染预防工作。本项目所产生的污染物主要有生产废水、颗粒物、有机废气、危险废物，其中生产废水经厂区生产废水污水处理站处理；项目产生颗粒物、有机废气经相应废气处理设施处理后排放；危险废物置于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。项目全厂区地面需硬化，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 规定，做好硬化防渗工作，且设置有防泄漏托盘。除此，建设单位将加强管理和巡查，降低土壤风险状况发生的概率。 ③跟踪监测 要求企业建立跟踪监测制度，按照要求定期进行土壤环境监测，以便及时发现问题，采取措施。要求5年内开展1次土壤监测，同时向社会公开的信息内容。项目跟踪监测土壤设置1个监测点，监测计划表见表51。 表51 项目土壤跟踪监测计划表 监测点位 位置 样点类型 土壤监测因子 备注 C1 项目区域内绿地位置 表层样点 本项目特征污染物 项目厂址范围内 备注：表层样应在0~0.2m取样 综上可知， 本项目的生产过程中所产生的污染物不会对土壤环境产生不良影响污染。 8、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“电气机械和器材制造 其他（仅组装的除外）”和“印刷电路板、电子元件及组件制造 有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的”，为Ⅲ类项目，且项目区周边无地下水环境敏感目标，故判定确定本项目地下水环境影响评价等级为三级评价。 （1）评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目地下水环境影响评价工作等级定为三级。该项目评价范围根据评价工作等级、水文地质条件及地下水环境保护目标等因素进行确定，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》 (HJ610-2016)的要求，选取公式法来确定评价范围。计算公式如下： L = α × K × I ×T / n 式中，L—质点迁移距离，m； α —变化系数，α≥1，取2； K—含水层渗透系数，m/d（本项目取0.5m/d）； I—水力坡度，无量纲（本项目取0.01）； T—质点迁移时间，d（取5000d）； n—有效孔隙度，无量纲（取经验参数 0.2）。 经计算，L=250m，故本项目地下水评价范围为下游250m，上游125m。两侧125m，地下水评价范围见附图。 （2）项目区水文地质条件 该区域地下水主要来源于大气降水、地表水灌溉、以及河流的入渗补给。地下水类型为第四系松散岩类孔隙水和第三系基岩裂隙水，主要接受降水入渗、河流侧渗、灌溉回渗及侧向径流补给等，地下水由山前冲积平原径流，排泄于渭河及支流，其中城市供水和农田灌溉是主要的排泄方式。本项目所在地属于渭河右岸二级阶地，该地区第四系地层的厚度可达500m~600m，根据在400m深度范围内所揭示的含水层按地下水含水层的埋藏、分布、水利性质、水化学特征和开发利用条件等，自上而下大致可以划分为三个不同深度的含水岩组： 第Ⅰ含水岩组（0m~100m）：为储存于第四系松散层中潜水，含水层埋藏深度在17.50m~99.40m，自然水位6.5m~8.0m，由2到7个单层含水层组成，据观测井观察，含水层厚度可达35.4m，主要由中、细、粉砂组成，间夹有厚度不等的粉质粘土。 第Ⅱ含水岩组（100m ~250m）：为储存于第四系松散层中浅层承压水，含水岩组埋藏深度约在145.7m~241.5m，自然水位23.0m~47.85m，一般由2到5个单层含水层组成，单层厚度为2m~32m，主要由卵石、砂砾、粗中细砂组成，夹有厚度不等的粉质粘土。 第Ⅲ含水岩组（250m~400m）：为储存于第四系松散层中深层承压水，含水岩组埋藏深度约在254m~389.5m，自然水位44m，一般由6个单层含水层组成，单层厚度为3m~15.6m，总厚度大58.1m，含水层岩性为中砂为主，次为粗砂和细粉砂层，夹有厚度不等的粉质粘土。 （3）地下水环境影响分析 项目在正常运行情况下，生产废水和场内存放的脱模剂、有机绝缘釉及各类危废不会对地下水水质造成影响；项目生产废水对地下水水质基本不会造成影响，出现影响可能性的因素主要有：发生污水事故排放，尤其是在废水输送管道破裂时出现污水渗漏，有可能对地下水造成较为明显的影响；厂区内污水管道的破裂，只是短时间事故泄漏，一般在短时间即可被修复，不会造成大量污水的下渗；同时，建设单位是施工时对车间地面严格按照相关规范设计施工，并做好设施管道的防腐防渗工作。。 （4）地下水污染防治措施 ①设备和管道检修、拆卸时必须采取措施，应收集设备和管道中的残留物质，不得任意排放； ②定期进行检漏监测及检修，强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理；加强危废间和污水处理站的日常管理，定期巡查。 ③项目运营期加强管理，避免污水的跑、冒、滴、漏现象，对项目运行产生的固体废物按照要求分类分区储存，并及时处置，防止长期堆放造成二次污染。 ④根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防渗的要求，对厂址区的污染源进行分区防渗，提出防渗要求。根据厂址区天然包气带防污性能、污染控制难易程度以及特征污染物类型对厂址区的污染源进行分区。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中关于地下水污染分区防渗的要求，项目划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域。重点防渗区为：污水处理站、危废暂存间、危险品库房；一般防渗区：1#厂房；、2#厂房、3#厂房；简单防渗区：其他区域。 项目分区防渗内容及技术要求见表52，分区防渗图见附图。 表52 项目分区防渗内容及技术要求 序号 防渗分区 防渗技术要求 1 重点防渗区 采用环氧树脂+混凝土进行防渗，防渗性能应相当于渗透系数≤1×10-7cm/s、等效粘土防渗层厚度≥6.0m 2 一般防渗区 采用混凝土浇筑硬化，防渗性能应相当于渗透系数≤ 1×10-7cm/s、等效粘土防渗层厚度≥1.5m 3 简单防渗区 一般水泥硬化 综上，通过采取上述措施可有效地减轻因本项目建设对地下水产生的影响。因此，本评价认为拟建项目在采取了有效的防护措施后，不会对区域地下水产生明显影响，不会影响区域地下水的现状功能。 9、项目迁建前后污染物排放“三本账” 项目迁建后，污染物排放情况见表53。 表53 全厂污染物排放统计表（单位：t/a） 类别 污染物名称 现有排放量 本项目 本项目排放量 以新带老 总排放量 排放增减量 产生量 治理削减量 废水 水量 3400 11115.6 0 11115.6 3400 11115.6 +7715.6 COD 0.153 2.09 1.44 0.65 0.153 0.65 +0.497 BOD5 0.0408 1.00 0.7 0.30 0.0408 0.30 +0.2592 NH3-N 0.016 0.19 0.07 0.12 0.016 0.12 +0.104 SS 0.0646 2.08 1.39 0.69 0.0646 0.69 +0.6254 动植物油 0.0014 0.029 0.0144 0.0146 0.0014 0.0146 +0.0132 总镍 0.00017 0.0015 0.00101 0.00049 0.00017 0.00049 +0.00032 锌 0.0029 0.029 0.0209 0.0081 0.0029 0.0081 +0.0052 废气 废气量（万m3） 5208.02 46872 0 46872 5208.02 46872 +41663.98 颗粒物 0.6888 15.18 14.419 0.761 0.6888 0.761 +0.0722 非甲烷总烃 0.1607 1.489 1.1788 0.3102 0.1607 0.3102 +0.1495 固废 一般固废 34.73 44.54 0 44.54 34.73 44.54 +9.81 危险废物 0.3 5.75 0 5.75 0.3 5.75 +5.45 生活垃圾 6.75 55.35 0 55.35 6.75 55.35 +48.6 三 、环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ① 贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立公司内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ② 加强对职工的环保教育，包括业务能力、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③ 建立公司设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ④ 项目建成试运行阶段应及时进行竣工环保验收。 （2）环境监测计划 ① 环境监测工作组织 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 ② 运营期监测及管理计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测应对项目废水、废气和厂界噪声定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表54： 表54 运营期环境监测及管理计划一览表 序号 类别 监测点位 监测项目 监测频次 1 污染源 监测 噪声 厂界四周 Leq(A) 每季一次 2 废水 生产废水排口 总镍 每年一次 废水总排口 pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、锌 每年一次 3 废气 1#、4#、5#排气筒 颗粒物 每年一次 2#、3#、5#、6#排气筒 非甲烷总烃 每年一次 厂区最大浓度点 非甲烷总烃 每年一次 厂界 颗粒物、非甲烷总烃 每年一次 四 、环保投资 环保投资如下见表55： 表55 环保投资概况 治理项目 污染物名称 防治措施 数量 估算价值（万元） 施工期 废气 施工粉尘 设置硬质围墙或围挡，并定期清洗；定期洒水、覆盖；定时清洗场地洒料，不能及时清理的，采取覆盖措施 / 20 渣土运输车辆设置遮盖、封闭措施 废水 生活污水 25m3化粪池 1座 8 施工生产废水 100m3沉淀池 1座 噪声 设备噪声 加强设备维护；合理安排施工时间 / / 固体废物 生活垃圾 分类收集后委托环卫部门统一清运 / 10 建筑垃圾 委托有资质专业的建筑垃圾清运单位和城市环卫部门将固体废物运至指定的地点消纳、贮存；弃土回收利用 生态 水土流失 对裸露地表应及时苫盖、砾石铺压等防护措施 / 10 营运期 废气 喷雾干燥 设备自带旋风分离+袋式除尘器+15m排气筒（1#） 4套 66 预烧 催化燃烧装置+15m排气筒（2#） 6套 90 有机釉 集气罩（2个）/集气管+1#活性炭设施+15m排气筒（3#） 1套 28 喷铝 设备自带除尘器+15m排气筒（4#） 3套 30 SPD生产线 集气罩（4个）/集气管+2#活性炭设施+15m排气筒（5#） 1套 18 避雷器生产线 集气罩（5个）/集气管+3#活性炭设施+15m排气筒（6#） 1套 18 食堂油烟 油烟净化装置 1套 5 废水 生活污水 油水分离器+化粪池-一体化污水处理站 1座 21 生产废水 污水处理站 2座 120 噪声 设备噪声 采用低噪声设备，基础减振，隔声 / 10 固废 生活垃圾 生活垃圾收集桶 若干 0.5 废油脂 专用收集容器，交有资质单位处置 / 0.5 一般固废 设置储存场所 1座 1 危废 设置危废暂存间、定期交有资质单位处置 1座 5 环境风险 原料 车间和原料库各处均采用粘土铺底+水泥硬化防渗、设置托盘 / 25 竣工环保验收监测 / / / 10 总计 / 496 五、 环境保护设施清单 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目试运行阶段，建设单位应及时进行自主验收。项目环境保护设施清单见表56： 表56 项目主要环保设施清单 产生工序 防治措施 项目 处理 规模 执行标准 生活污水 油水分离器+化粪池-一体化污水处理站 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、动植物油、总镍、锌 化粪池：50m3 污水处理站： 30t/d 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1（总镍）及表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 生产废水 厂区自建污水处理站 15t/d（两套） 喷雾干燥 设备自带旋风分离+袋式除尘器+15m排气筒（1#） 颗粒物 4套 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 预烧 催化燃烧装置+15m排气筒（2#） 非甲烷总烃 6套 有机釉 集气罩（2个）/集气管+1#活性炭设施+15m排气筒（3#） 非甲烷总烃 1套 喷铝 设备自带除尘器+15m排气筒（4#） 颗粒物 3套 SPD生产线 集气罩（4个）/集气管+2#活性炭设施+15m排气筒（5#） 非甲烷总烃、颗粒物 1套 避雷器生产线 集气罩（5个）/集气管+3#活性炭设施+15m排气筒（6#） 非甲烷总烃 1套 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 噪声 设备噪声采用厂房隔声、距离衰减等措施降噪 设备噪声 / GB12348-2008中的2类、4类标准 固废 设置危险废物收集装置，统一收集交由有危险废物处置资质的单位处置 危险废物 / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 收集后外售 一般固废 / / 专用容器收集，交有资质单位处置 废油脂 / / 分类收集，由环卫部门定期运往指定垃圾填埋场处置 生活垃圾 / 《一般工业固体废弃物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 综合废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总镍、锌 | 食堂废水经隔油池处理后和办公生活污水一起经生活污水处理设施处理，生产废水经两套处理设施处理后与经处理后的生活污水一起排入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1（总镍）及表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 大气污染物 | 喷雾干燥 | 颗粒物 | 设备自带旋风分离+袋式除尘器（4套）+15m排气筒（1#） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) |
|  | 预烧 | 非甲烷总烃 | 催化燃烧装置（6台）+15m排气筒（2#） |  |
|  | 有机釉 | 非甲烷总烃 | 集气罩（2个）/集气管+1#活性炭设施+15m排气筒（3#） |  |
|  | 喷铝 | 颗粒物 | 设备自带除尘器（3套）+15m排气筒（4#） |  |
|  | SPD生产线 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 集气罩（4个）/集气管+2#活性炭设施+15m排气筒（5#） |  |
|  | 避雷器生产线 | 非甲烷总烃 | 集气罩（5个）/集气管+3#活性炭设施+15m排气筒（6#） |  |
| 固体 废物 | 生产过程 | 造粒粉尘 | 全部回用 | 处置率100%，不产生二次污染 |
|  |  | 不合格产品、铝渣 | 外售 |  |
|  |  | 废包装物 |  |  |
|  |  | 污水压滤废料 |  |  |
|  |  | 废油脂 | 交有资质单位处置 |  |
|  |  | 废矿物油 | 交有资质单位处理 |  |
|  |  | 废油抹布 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 污泥 |  |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运处理 |  |
| 噪声 | 运行设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、基座减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目生态影响主要发生在施工期，建筑施工可使项目所在地局部地表形态发生变化，改变土壤结构及原有绿化植被。该项目建成后将加大绿化措施，可在一定程度上对生态系统有所补偿，降低对当地生态环境的不利影响。 |

# 结论与建议

一、 结论 1 、项目概况 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城现代产业园，总投资为35000万元；本项目新建厂房、办公楼及配套食堂、库房等，建筑面积为69899.15m2（其中地上建设面积69289.15 m2，地下建筑面积610 m2）；项目建成后可年生产氧化锌电阻片1350万片，避雷器88.2万片，浪涌保护器（SPD）35万只；项目员工数为369人，年工作300天，每天24小时。 2、 环境质量现状 （1）空气质量现状：根据《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》可知，SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度和O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求， PM10、PM2.5的年平均质量浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。故项目所在区域为不达标区。根据引用监测数据，项目所在区域非甲烷总烃1小时平均满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值要求，TSP 24小时平均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 （2）声环境质量现状：本项目周边声环境的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准限值的要求，表明项目所在区域声环境质量现状良好。 （3）地下水质量现状：由监测结果可知，本项目所在区域地下水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值要求。 （4）土壤环境质量现状：由监测结果可知，本项目评价区内土壤质量指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 试行》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值。 3 、项目运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 喷雾干燥颗粒物经设备自带的旋风分离+袋式除尘器处理后由一根15m的排气筒排放（1#）；预烧产生的有机废气经6套复合铂钯催化燃烧装置处理后由一根15m的排气筒排放（2#）；有机釉涂覆和烘干产生的有机废气经一套活性炭设施（1#）处理后由一根15m排气筒排放（3#）；喷铝产生的颗粒物经设备自带的袋式除尘器处理后由一根15m的排气筒排放（4#）；SPD生产线产生的废气统一经一套活性炭设施（2#）处理后通过一根20m的排气筒排放（5#）；避雷器生产线产生的废气统一经一套活性炭设施（3#）处理后通过一根20m的排气筒排放（6#）；经预测，项目排放废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求及《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）相关标准限值，也满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值及《大气污染物综合排放标准详解》要求，表明本项目对所在区域环境质量影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目采用雨污分流制，食堂废水经隔油池处理后和办公生活污水一起经生活污水处理设施处理，生产废水经两套处理设施处理后与经处理后的生活污水一起排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂；根据预测，外排废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排入市政污水管网，进入西安市第六污水处理厂，对区域水环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 本项目产生的噪声主要为各机械设备产生的设备噪声，噪声值为75～85dB(A)，经基础减振、距离衰减等措施达到标准限值要求。 （4）固废环境影响分析 本项目产生生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理；废油脂交由有资质单位处置；喷雾干燥收集的粉尘全部回用，其他一般固废分类收集后外售；危险废物定期交有资质单位处置；危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及修改单中有关要求。 本项目固废在采取上述措施后，均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。 （5）环境风险分析 本项目涉及环境风险物质主要为废矿物油、金属氧化物物料，考虑到风险物质储量较少，且建设单位在做好风险防范措施并制定应急措施来减少其泄漏事故发生的前提下，可将事故的影响程度控制在最小。 综上所述，本项目建设符合国家现行产业政策要求，选址合理。项目在运行期拟采取的环保措施经济可行，污染物能达标排放，从环境保护技术角度分析，项目建设是可行的。 二、 要求与建议 1、要求 （1）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 （2）对设备定期维修保养，减少设备不正常工况下产生的高噪声。 （3）建设单位应及时自行组织环境保护竣工验收。 2、建议 加强厂区环保管理，注意在设备检修时减少污染物的排放。

# Text boxes

720

生产用水

有机废气

废水

固废

噪声

丝网印刷

生活污水处理设施

化粪池

新鲜水

3099.6

4395.6

16763.7

3874.5

烧制

10020

绝缘釉（有机、无机）

包装入库

烘干

添加剂制备

烘干

丝网印刷

检测

电阻片

电极制作（电极喷涂）

磨片（含清洗、烘干）

侧绝缘保护

预烧、烧成

脱模剂

激光打标

颗粒物、噪声

测试

外壳装配

成型

喷雾干燥

煅烧

结合剂

硝酸铝

氧化锌

球磨

一体化污水处理站

零件点焊

图5  避雷器工艺流程及产污环节图

电阻片

芯体装配

图4  氧化锌电阻片工艺流程及产污环节图

装配

芯片

激光打标

性能测试

固化

搅拌

市政管网

1#生产废水处理设施

6720

1620

包封、修饰

絮凝沉淀池

回流焊

浓水690

设备地面冲洗水

2910

造粒用水

3840

纯水制备

2310

774.9

办公用水

添加物制备

有机废气、噪声

铝丝

颗粒物

非甲烷总烃

过筛

配料、烘干

氧化铋、氧化锑

硼酸、氧化钴

氧化镍

包装入库

非甲烷总烃

电阻片

PBT

芯体包封

非甲烷总烃、噪声

包装入库

例行试验

硅橡胶

护套硫化

性能测试

高温固化

环氧树脂

干燥

玻璃丝

缠绕

电阻片

芯片

无铅银浆

有机废气

食堂废水

无铅锡膏

有机废气

有机废气、颗粒物

电极片

反渗透装置

离心分离机

环氧粉

有机废气、噪声

烟气

树脂盒

焊锡丝

反渗透装置

引脚保护

颗粒物

有机废气

1620

烟气

图6  SPD工艺流程及产污环节图

耐高温胶带

氧化镍31（含镍24.3592）

960

磨片及清洗用水

4800

324

食堂用水

隔油池

1296

1620

1296

11115.6

2880

2#生产废水处理设施

绿化水

1249.2

1249.2

油水分离器

设备地面冲洗废水

压滤机

市政管网

絮凝沉淀池

磨片及清洗废水

办公生活污水

化粪池

回用13.8（含镍0.0901）

图9  污水处理工艺流程图

高浓度有机废气混合物

离心引风机

不锈钢热腔体加热至420℃

复合铂钯气体催化器

废气排放

预烧炉体热源（电）

热能二次回收利用

图8  有机废气催化燃烧工艺流程图

颗粒物14.52

（含镍0.0948）

排放（含镍0.00049）

氧化锌电阻片（含镍24.231）

不合格产品

（含镍0.122）

磨片、清洗

废水（含镍0.0015）

排放0.72（含镍0.0047）

废料及污泥（含镍0.00101）

检测