# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西咸新区沣东新城镐京医院建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西咸新区沣东新城镐京医院有限公司 |
| 法人代表 | 杨珊 | 联系人 | 杨珊 |
| 通讯地址 | 西咸新区沣东新城斗门街办镐京村 |
| 联系电话 | 13193305815 | 传真 | / | 邮政编码 | 710000 |
| 建设地点 | 西咸新区沣东新城斗门街办镐京村 |
| 立项审批 部门 | / | 备案文号 | / |
| 建设性质 | 新建（已建成） | 行业类别及代码 | Q8411 综合医院 |
| 占地面积 （平方米） | 4386.7(6.58亩） | 绿化面积 （平方米） | 50 |
| 总投资 （万元） | 300 | 环保投资 （万元） | 27 | 环保投资占总投资比例 | 9% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2002年6月 |
| 项目内容及规模 一、项目由来 西咸新区沣东新城镐京医院有限公司成立于2019年6月25日，前身为西安镐京骨科门诊部，该门诊部于2002年6月投入运行，设置骨科专业、X线诊断专业、心电诊断专业、骨伤科专业等，10张床位。建设有1栋两层门诊楼、1座三层住院部、办公室及其配套设施。前期无环评手续。 在西咸新区沣东新城计卫文体局的支持下，西安镐京骨科门诊部已发展为一座综合医院，医院设置床位50张，开设了内科、外科（普外科、骨外科）、急诊医学科、医学检验科、医学影像科等。本医院定员（医生、护士、行者管理及其它配套人员）40人，日均接诊人数为60人。 本医院已运行十八年，诊疗科室也发生了变动，为进一步落实环境保护主体责任，加强环境保护措施，西咸新区沣东新城镐京医院有限公司医院委托我公司对医院进行环评，我公司结合最新的环境保护政策，并提出环境保护整改措施。 依照《中华人民共和国环境影响评价法》和国家环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定及其修改单，本医院设床位50张，属于“四十九、卫生84---108.医院841；专科疾病防治院（所、站）8432、妇幼保健院（所、站）8433、急救中心（站）服务8434、采供血机构服务8435、基层医疗卫生服务842---其他（住院床位20张以下的除外），应该编制环境影响报告表。西咸新区沣东新城镐京医院有限公司委托我公司编制该项目的环境影响报告表。接受委托后，我单位开展了详细的现场踏勘、技术资料收集等工作，在对本医院有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表。 本医院涉及到的辐射设备内容需另行办理环保手续，本次环评不再做进一步评价。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本医院属于鼓励类（第三十七：卫生健康，5、医疗卫生服务设施建设）；根据陕发改产业〔2007〕97号关于《陕西省限制投资类产业指导目录》本医院不属于陕西省限制投资类项目；项目建设符合国家相关产业政策。 2、与相关规划的符合性 与《陕西省国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》符合性分析： 根据《陕西省国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》中“(六)着力提升人民生活水平和质量：实施健康陕西行动计划。以提高全省人民健康为目标，以解决危害健康的主要问题为重点，统筹推进公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应、监管体制、支撑保障六大体系建设，不断满足人民群众日益增长的健康需求。综上，本项目符合国家规划。 与《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》符合性分析： 根据陕西中圣环境科技发展有限公司编制的《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及其审查意见，明确在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入，本项目为医院建设项目，不属于以上禁止和限制引入的企业。因此，本项目建设符合《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见要求。本项目在西咸新区-沣东新城土地利用规划中属于居住用地（见附图6）。 本项目与《水污染防治行动计划》的相符性见下表。 1-1 与《水污染防治行动计划》的相符性一览表 名称 要求 本项目情况 符合性 《水污染防治行动计划》 推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地 本项目污水处理设备污泥经消毒后统一交由西安卫达实业发展有限公司处置；污水经废水处理设施后排入市政污水处理厂 符合 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估 本项目地质结构稳定， 不在灾害易发区 符合 3、项目环境选址符合性 本医院位于沣东新城斗门街办镐京村三组，本项目用地于2002年6月30日通过企业名称变更，由薛军军面粉厂更改为西安镐京骨科门诊部，并获得长安县土地管理局核发的长安县乡（镇）村企事业用地许可证，用地类型为非耕地（土地文件见附件3）。医院北侧为钢结构制品仓库，南侧为绿化园林，西侧为陕西秦悦建材有限公司（加气砖厂），东侧紧邻西户公路，隔路为镐京村。该处基础设施齐全，交通便利，无环境制约因素，周围无水源保护地、风景名胜区等。 本医院位于镐京遗址附近。1961年03月04日，国务院公布丰镐遗址为第一批全国重点文物保护单位。本项目距离镐京遗址保护区外，距离遗址风貌协调区外2km（本项目与遗址位置关系图见附图5）。目前医院已经承诺“如后期因文物保护或者规划调整需要拆除，本医院无条件配合相关部门拆除”（无条件拆除承诺书见附件4）。本项目已经建成，无土建建设，不会对镐京遗址造成环境不利影响。 本医院染物排放均可以达到国家相应标准，不会改变周围环境质量现状，污染物排放量在环境可接受范围之内。 因此，项目选址合理。 三、工程概况 1、项目名称及建设性质 项目名称：西咸新区沣东新城镐京医院建设项目 建设性质：新建（已建成） 建设地点：西咸新区沣东新城斗门街办镐京村 建设单位：西咸新区沣东新城镐京医院有限公司 2、地理位置与四邻关系 本医院所在地位于西咸新区沣东新城斗门街办镐京村，医院北侧为钢结构制品仓库，南侧为绿化园林，西侧为陕西秦悦建材有限公司（加气砖厂），东侧紧邻西户公路，隔路为镐京村。项目地理位置优越，交通便利，地理位置见附图1、四邻关系图见附图2。 3、工程建设内容 本医院占地面积为4386.7m2，本项目不涉及土建工作，仅包含医院的主楼、急诊部、门诊部以及配套建设的办公室、厨房。现有构筑物均已建成，不涉及升级改造内容。 其中医院的主楼位于西侧，包含住院部、各科室、药房等，占地面积887.2m2；东南侧为急诊部，占地面积207.9m2；医院南侧为门诊部，占地面积217.8m2。配套建设有行政办公室、厨房等。医院日均接诊人数为60人，年门诊量约为20000人次，每年住院约2000人次，设置病床50张。具体项目组成表见表1-2， 表1-2 项目组成及主要建设内容一览表 工程类别 工程名称 建设内容及规模 备注 主体工程 住院部 1层 建筑面积887.2m2，位于项目西侧，建设有大厅、CT室、检验室、治疗室、换药室、注射室、药房、收费室、监控室等 已建 2层 建筑面积887.2m2，位于项目西侧，建设有治疗室、医生办公室、病房 已建 3层 空置 已建 4层 空置 已建 急诊部 1层 建筑面积207.9m2，位于项目东南侧 已建 2层 空置 已建 CR室 1层 建筑面积99.8m2，位于项目东北侧，建设有CR室 已建 门诊部 1层 建筑面积217.8m2，位于项目南侧 已建 2层 职工宿舍 已建 3层 职工宿舍 已建 辅助工程 行政办公室 位于项目中部南侧，用于院长和财务办公 已建 公用工程 供水 市政自来水管网 已建 供电 市政供电 依托 供暖 中央空调供暖 已建 排水 雨污分流制，雨水经雨水明沟排放至市政雨水管网；污水经污水处理设施处理后排放至西咸新区沣东南污水处理厂，达标后排入沣河 已建 环保工程 废气 食堂废气经油烟净化器处理后经屋顶排气筒排放；污水处理设施采用地埋式，检查井采用密闭加盖措施，并置于室内，以防止臭气外溢 已建 废水 建设污水处理站，位于项目中部北侧，用于处理本项目生活、医疗废水，处理工艺为“厌氧+生物接触氧化+二氧化氯消毒”，处理能力30m3/d。废水进入自建污水处理站处理后经市政污水管网排放至沣东南污水处理厂 已建成 噪声 已经设置基础减震安装，墙体隔声等措施 已建 固废 医疗废物设置暂存间，位于医院西北侧，建筑面积20m2；医疗废物定期交由西安卫达实业发展有限公司处置；污水处理设备产生的污泥委托西安卫达实业发展有限公司处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运 已建 4、主要设备 本医院主要设备见表1-3。 表1-3 主要生产设备一览表 编号 设备名称 型号 数量 生产厂家 1 心电图工作站 ECG-200 1 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2 CT NEUVIL.16.classic 1 沈阳东软医疗系统有限公司 3 X射线机 明睿LWX-20p 1 爱克发医疗系统设备（上海）有限公司 4 CR CR30-X 1 深圳开立科技有限公司 5 心电监护仪 迈瑞UMEC10 3 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 6 麻醉机 MJ-560B1 1 江苏奥凯医疗设备有限公司 7 高频手术器 POWER-420MZ 1 常州市延陵电子设备有限公司 8 废水处理设备 / 1 / 本项目不包括辐射设备环境影响评价，辐射设备需另行评价。 5、项目原辅材料和能耗清单表 项目主要原辅材料和能耗消耗量见表1-4。 表1-4 主要辅助材料及能源消耗表 类别 名称 年消耗量 能源 电 50000 kWh/a 水 6728.775m3/a 原辅料 二氧化氯消毒粉 0.87t/a 酒精、碘伏、双氧水 若干 针剂药品、口服药剂 若干 一次性针管、输液管 若干 6、工作制度及劳动定员 本医院员工总人数40人，年工作365天。医院年门诊量为20000人次，每年住院约2000人次。 7、工程辅助设施 （1）给排水 本医院用水为来自市政自来水管网，主要为医务人员，门诊、住院部患者用水。住院部床单、病人和医务人员衣物等清洗，交由清洗公司外包处理。 本医院胸片室只拍片，不洗片，无洗片废水产生，检验主要进行血型、血液的生化化验等，检验采用的主要试剂是抗血凝试剂，其主要成分是柠檬酸钠，不涉及重金属试剂。 本医院区内实行雨、污分流制，雨水经雨水收集管道进入市政雨水管网；生活污水、医疗废水一起经“厌氧+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺处理达标后，由市政污水管网，排入西咸新区沣东南污水处理厂。 本次用水量依据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943—2020）通用值核算，排水量按用水量的80%计算。具体用排水情况如下表，本医院水平衡如下图。 表1-5 项目用排水一览表 用水名称 用水标准 规模 日用水量（m3） 日排水量（m3） 年需水量（m3） 年排放量（m3） 医务人员 150L/人·班 40人 6 4.8 2190 1752 门诊患者 12L/病人·次 60人次/日 0.72 0.576 262.8 210.24 病床（设公共盥洗室） 150L/床·d 50床 7.5 6 2737.5 2190 餐饮用水（非营业食堂） 15L/人·次 270人次/日 4.05 3.24 1478.25 1182.6 绿化用水（区域绿地） 3.3L/m2·d 50m2 0.165 0 60.225 0 合计 18.435 14.616 6728.775 5334.84 图1-1 水平衡图 单位m3/d （3）供电 本医院电源来自市政供电系统，能够满足本医院运行需要。 （4）采暖与制冷 本医院采暖和制冷采用中央空调。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 目前本医院已运行十八年，污水处理站废气经密闭加盖处理，污水处理设施运行正常，产生的废水经监测均达标排放，医疗废物委托西安卫达实业发展有限公司2天清运一次。 综上，本项目各项污染物均采取有效的治理措施，并运行稳定，未发生环境污染及投诉事件。 经现场踏勘现有项目主要为环境管理问题，应进一步加强环境管理水平： 未建立完善的环境保护制度； 污水处理设施运行台账未建立； 食堂未建设油烟净化设备、隔油池。 根据调查结果，提出以下整改要求： 建立环境保护责任制度，落实环境保护责任人，定期开展环境保护培训活动； 建立污水处理设施运行台账。分别记录每日进水水量、出水水量、主要污染物排放浓度、药剂名称及使用量等；污水处理设施运维记录，包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次等。 食堂油烟设置油烟净化器处理后经屋顶排气筒排放，食堂废水设置隔油池处理后进入自建污水处理站。 |

# 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东岸，南临西汉高速，北临渭河。规划总面积159.3平方公里，其中计划2020年完成建设用地75平方公里的开发建设，工作人口67万，区内生产总值2500亿元以上。包含西安市辖区建章路街办、三桥街办、王寺街办、斗门街办、高桥街办、沣东街道。 本医院位于西咸新区沣东新城斗门街办镐京村，地理位置坐标为东经108°46′51.88"，北纬34°14′38.09"，项目北侧为钢结构制品仓库，南侧为绿化园林，西侧为陕西秦悦建材有限公司（加气砖厂），东侧紧邻西户公路，隔路为镐京村。地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 二、地质构造 陕西省西咸新区沣东新城位于陕西省关中平原中部，海拔400m左右，地势西南高、东北低，由河流冲击和黄土堆积形成。地势平坦，土质肥沃，水源丰富，气候温暖。基本地貌类型主要是渭河、沣河的河流阶地和黄土台塬，构成台阶式现状河谷地貌景观，河流阶地由河流作用形成沿河谷两侧伸展、且高出洪水位的阶梯状地形。黄土台塬是由黄土覆盖在河谷阶地台面上，沿河谷成长条状分布的黄土台面。台面一般向河谷倾斜。它的形成受河流发育的控制，黄土层下伏一般为河流冲击相堆积物。 本医院所在地地势开阔平坦，地势和缓，地形、地貌条件良好。 三、气候气象 陕西省西咸新区沣东新城属温带半湿润大陆性季风气候区，四季冷暖干湿分明，光、热、水资源丰富，全年光照总时长1983.4h，年平均气温13.6℃，最热月份为7月，平均可达26.8℃，月绝对最高气温可达43℃，最冷月份为1月份，平均气温-0.5℃，绝对气温为-19℃，年平均相对湿度74%，冬季相对湿度0.2-0.3之间，为干旱期，9、10两月相对湿度在1.4-1.8之间，降水量明显大于蒸发量。区内降水量年际变化大，季节分配不均，9月份降水大，冬季相对较少，雨量多集中在在7、8、9月份。因受地形和河流的影响，常年主导风向为东北风，频率为14%；次主导风向为西南风，频率为9%。全年静风频率为35%，冬季高达45%，多年平均风速为1.8m/s，冬季常出现逆温天气。 四、水文 本医院位于城市建成区，距离最近的地表水为项目西侧4.6km的沣河，其发源于秦岭北侧，系渭河的一级支流，流至咸阳市汇入渭河，全河长78km，平均比降8.2‰，流域面积1386km，平均径流量4.8亿m。皂河境内长度约9.8km，平均宽度22m。太平河境内长度约3.3km，平均宽度6米；沣河内长度约18.4km，平均宽度50m。 沣东新城境内地下水主要为潜水，地下水径流方向由南向北。海拔高度约438-502m，埋水深度约10m，境内潜水主要靠山前水补给，还有大气降水、灌溉入渗等补给，动态变化呈季节性。 五、植被 评价区域植物以农作物或城市风景绿化植物为主，主要有杨树、槐树、松树、柳树等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本次环境空气质量基本污染物现状评价引用陕西省生态环境厅办公室2021年1月26日发布的 《2020年12月及1~12月全省环境 空气质量状况》沣东新城环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154.3 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100.0 达标 CO 第95百分位日平均质量浓度 1500 4000 37.5 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 136 160 85.0 达标 根据上表可知，沣东新城SO2、NO2的年均浓度值、CO的平均第95百分位日和O3日最大8小时平均第90百分位浓度均达到国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5年均浓度值超过国家环境空气质量二级标准，故项目所在区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 为查明项目场址及其周围环境噪声现状，委托陕西中天环保科技有限公司于2021年1月30日~31日对本医院所在地厂界进行了实地监测，监测期间医院正常运行，监测结果见表3-2。具体监测报告见附件（监测报告编号：ZT210122）。 表3-2 噪声监测值 单位：dB（A） 监测日期 监测点位 Leq 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1月30日 1#厂界东侧 60 50 60 50 达标 达标 2#厂界南侧 55 44 60 50 达标 达标 3#厂界西侧 54 45 60 50 达标 达标 4#厂界北侧 56 46 60 50 达标 达标 1月31日 1#厂界东侧 60 50 60 50 达标 达标 2#厂界南侧 54 45 60 50 达标 达标 3#厂界西侧 55 44 60 50 达标 达标 4#厂界北侧 56 46 60 50 达标 达标 由表3-2可知，项目四周噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

主要环境保护目标 经AERSCREEN估算模型计算，本项目大气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），不需设置大气环境影响评价范围，因此可不调查大气环境保护目标。 本项目200m范围内没有声环境保护目标。

# 评价标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 本医院区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量二级标准限值 项目 评价因子 标准值 执行标准 环境 空气 PM10 年平均 70μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 24h平均 150μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24h平均 75μg/m3 SO2 年平均 60μg/m3 24h平均 150μg/m3 1h平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24h平均 80μg/m3 1h平均 200μg/m3 CO 24h平均 4mg/m3 1h平均 10mg/m3 O3 日最大8h平均 160μg/m3 1h平均 200μg/m3 NH3 1小时值 200μg/m3 HJ2.2-2018 中的附录 D H2S 1小时值 10μg/m3 2、声环境质量标准 本医院处于住宅、商业混杂区域，医院环境噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-2 环境噪声标准 单位：dB(A) 区域 标准类别 昼间 夜间 医院四周 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 污水处理设施产生的恶臭废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表3中标准。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准限值要求。 表4-3 污水处理站周界大气污染物最高允许浓度 单位：mg/m3 序号 控制项目 标准值 1 氨 1.0 2 硫化氢 0.03 2、水污染物排放标准 本医院产生的废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，其中氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 表4-4 水污染排放标准 单位：mg/L 类别 COD SS 氨氮 BOD5 粪大肠 菌群 MPN/L 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 250 60 / 150 5000 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 / / 45 / / 本医院执行污水排放标准 250 60 45 100 5000 3、噪声污染物排放标准 运营期医院四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-5 厂界噪声标准 单位：dB(A) 区域 标准类别 昼间 夜间 医院四周 2类 60 50 4、固体污染物排放标准 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及修改单相关规定；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单相关规定；污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4中的控制标准。 |
| 总量控制指标 | 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本医院污染物控制指标为化学需氧量、氨氮。 本医院废水经污水处理设施处理后，接入市政污水管网排入沣东南污水处理厂处理。结合医院所在区域的环境特征及排污情况，建议废水总量指标为：COD0.272t/a，氨氮0.065t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期 本医院已建成，经现场查看，项目现场不存在施工期遗留环境问题，故本次环评只对运行期环境影响进行评价。 2、运营期间工艺流程 图5-1 医院流程及产污图 主要污染工序： 一、营运期 1、废气 （1）污水处理废气 本医院产生的废气主要为污水处理设施恶臭。 本医院污水处理设施处理规模为30m3/d，采用“厌氧+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺，污水处理设施运行过程中将产生少量恶臭气体，主要为氨和硫化氢。本医院污水处理设施各构筑物均加盖密闭，并且处理设施日处理废水量较小，恶臭产生量很小。医院目前正常运行，本次委托陕西中天环保科技有限公司对本医院污水处理站周界氨和硫化氢进行了监测，监测结果如下表5-1。 表5-1 本医院污水处理站周界氨和硫化氢监测结果 采样日期 检测 项目 检测点位 检测结果（mg/m3） 第1次 第2次 第3次 第4次 1月30日 氨 1#污水处理站周界 上风向 0.048 0.052 0.056 0.055 2#污水处理站周界 下风向 0.057 0.058 0.061 0.060 3#污水处理站周界 下风向 0.064 0.066 0.072 0.069 4#污水处理站周界 下风向 0.057 0.059 0.063 0.062 1月30日 硫化氢 1#污水处理站周界 上风向 0.002 0.002 0.002 0.002 2#污水处理站周界 下风向 0.008 0.009 0.009 0.008 3#污水处理站周界 下风向 0.008 0.008 0.009 0.008 4#污水处理站周界 下风向 0.008 0.008 0.009 0.008 1月31日 氨 1#污水处理站周界 上风向 0.049 0.051 0.055 0.055 2#污水处理站周界 下风向 0.056 0.058 0.061 0.060 3#污水处理站周界 下风向 0.064 0.068 0.074 0.072 4#污水处理站周界 下风向 0.057 0.059 0.063 0.062 1月31日 硫化氢 1#污水处理站周界 上风向 0.001 0.002 0.003 0.002 2#污水处理站周界 下风向 0.009 0.009 0.010 0.008 3#污水处理站周界 下风向 0.008 0.008 0.009 0.008 4#污水处理站周界 下风向 0.008 0.008 0.009 0.008 备注：ND代表未检出 依据监测结果，硫化氢浓度范围为0.001~0.010mg/m3，氨浓度范围为0.048~0.074mg/m3，均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周界大气污染物最高允许浓度要求。 污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要污染因子为NH3、H2S，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目运营期进入污水处理站的废水中，BOD5的产生量为0.345t/a，排放量为0.069t/a，共处理0.276t/aBOD5，则污水处理站NH3的产生量为0.855kg/a，H2S的产生量为0.033kg/a。恶臭气体产生量较小，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求，医院污水处理站排放的废气应进行适当的处理后排放，不宜直接排放。项目污水处理站为地埋式，加盖密封，同时建设单位拟加强恶臭污染管理，每日喷洒除臭药剂降低污水处理设备恶臭气体的影响。本项目生物除臭剂的去除效率按60%计，则污水处理站NH3的排量为0.342kg/a，H2S的排放量为0.013kg/a。 （2）食堂油烟 本项目设有职工食堂，在食物烹饪时会产生一定量的油烟，主要是动植物油过热裂解、挥发与水蒸汽一起挥发出来的烟气，其废气中的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物、气味、水蒸汽等，含有油污和苯并芘等对人体有害的物质。食堂设有2个灶头。根据建设单位提供资料，就餐人数约70人/d，食用油消耗量取《中国居民膳食指南》中的推荐食用油摄入量25g/人·d，则食用油消耗量为1.75kg/d，炒菜时油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本评价取3%，提供三餐，每天厨房使用时间按6h计，则油烟产生量为0.052kg/d（18.98kg/a），产生浓度为8.67 mg/m3（按风量1500m3/h计）。 根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定，饮食业须配套油烟净化设施，确保油烟废气达标排放。本项目食堂属于小型规模，配套的油烟净化设施的去除效率为75%，同时配套一台1500m3/h的风机，则食堂厨房经油烟净化设施处理后的油烟排放量为0.013kg/d（4.745kg/a），油烟排放浓度为1.44 mg/m3（小于2.0mg/m3），处理达标后的食堂油烟废气经通过高于屋面排放口排放，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准要求。 2、废水 本医院废水主要来源于医务人员，门诊、住院部患者废水。 项目废水产生量为14.616m3/d（5334.84m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群。 本医院自建污水处理站设计规模为30m3/d，本医院生活污水、医疗废水一起经“厌氧+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺废水处理后进入市政污水管网，然后进入沣东南污水处理厂。 本次委托陕西中天环保科技有限公司对废水总排口进行现场监测，监测结果如下表5-2。 表5-2 本医院医疗废水监测结果 监测时间 监测项目 第一次 第二次 第三次 第四次 标准限值 达标情况 1月30日 pH值（无量纲） 7.13 7.15 7.12 7.14 6-9 达标 COD（mg/L) 46 47 51 46 250 达标 SS（mg/L) 15 13 15 13 60 达标 BOD5（mg/L) 12.0 11.6 12.8 11.8 100 达标 氨氮（mg/L) 12.2 9.76 10.3 11.4 45 达标 粪大肠菌群（MPN/L) 90 80 90 60 5000 达标 挥发酚（mg/L) 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 1.0 达标 总氰化物（mg/L) 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.5 达标 阴离子表面活性剂（mg/L) 0.61 0.64 0.62 0.68 10 达标 动植物油类（mg/L) 4.48 4.18 4.31 4.37 20 达标 色度（倍） 20 20 20 20 64 达标 石油类（mg/L) 3.92 4.08 3.98 3.88 20 达标 1月31日 pH值（无量纲） 7.15 7.11 7.17 7.14 6-9 达标 COD（mg/L) 49 47 47 51 250 达标 SS（mg/L) 11 16 12 11 60 达标 BOD5（mg/L) 12.8 11.8 12.0 13.0 100 达标 氨氮（mg/L) 11.3 10.5 10.9 9.9 45 达标 粪大肠菌群（MPN/L) 70 110 80 70 5000 达标 挥发酚（mg/L) 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 1.0 达标 总氰化物（mg/L) 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.5 达标 阴离子表面活性剂（mg/L) 0.63 0.64 0.60 0.66 10 达标 动植物油类（mg/L) 4.30 4.33 4.37 4.53 20 达标 色度（倍） 20 20 20 20 64 达标 石油类（mg/L) 3.90 3.82 3.78 3.65 20 达标 依据监测结果，医院废水总排口污染物化学需氧量、挥发酚、总氰化物、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、pH值、悬浮物、动植物油、色度、石油类、粪大肠菌群浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，氨氮浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。本医院主要污染物排放情况如下表。 表5-3 本医院废水中主要污染物产排情况一览表 单位：mg/L 排放 COD SS BOD5 氨氮 粪大肠菌群 废水量(m3/a) 排放情况 排放浓度(mg/L) 51 16 13 12.2 51MPN/L 5334.84 排放量（t/a） 0.272 0.085 0.069 0.065 / 排放标准(mg/L) 250 60 100 45 5000MPN/L 3、噪声 噪声主要来源于污水系统水泵、风机、诊疗设备等运行噪声，采取低噪声设备、隔声、基础减振措施降噪。医院目前正常运行，经现状监测，运营期医院四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 4、固体废物 本医院固体废物主要为医疗废物、污水处理设施污泥、生活垃圾等。 （1）医疗垃圾 项目产生的医疗废物属危险废物，主要包括：包扎残余物、废医用塑料制品、玻璃器皿、针管、棉球、检验室检验废弃样品等废弃物以及过期药品。依据建设单位提供的2020年8月、11月、2021年2月医疗垃圾转移联单，计算出本医院医疗垃圾产生量约为0.2t/a。项目产生的医疗垃圾暂存在医疗垃圾暂存间，委托西安卫达实业发展有限公司清运，医疗垃圾按《医疗废物管理条例》的要求进行了分类、消毒（紫外灯消毒，每天一次，一次1小时）处理。 （2）污水处理设备污泥 污水处理设备污泥属于危险废物。根据建设单位提供资料，污水处理设施污泥产生量约为0.5t/a。污水处理站污泥定期清掏经消毒后，委托西安卫达实业发展有限公司处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾主要包括医护人员、就诊患者、陪护人员等产生的生活垃圾。 医院医护人员生活垃圾产生量为20kg/d。 门诊患者、陪护人员生活垃圾产生量为12kg/d。 住院部住院患者生活垃圾产生量按1.0kg/d计，生活垃圾产生量为50kg/d。 因此，本医院生活垃圾产生量为82kg/d，即29.93t/a。 项目产生的固废统计一览表见表5-4。 表5-4 建设项目固体废物产生情况一览表 序号 固体废物名称 产生区域 废物类别 废物代码 产生量（t/a） 1 生活垃圾 门诊、住院部 / / 29.93 2 医疗垃圾 主要为临床科室、检验室、体检中心、放 射科产生的医疗废物 HW01 医疗废物 841-001-01、 841-002-01、 841-003-01、 841-004-01、 841-005-01 0.2 3 污水处理 设施污泥 污水处理站 HW49 环境治理 772-006-49 0.5

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理设施 | 氨 | 0.048~0.074mg/m3、0.855kg/a | 0.048~0.074mg/m3、0.342kg/a |
|  |  | 硫化氢 | 0.001~0.010mg/m3、0.033kg/a | 0.001~0.010mg/m3、0.013kg/a |
|  | 油烟排气筒 | 油烟 | 8.67mg/m3、18.98kg/a | 1.44mg/m3、4.745kg/a |
| 水 污 染 物 | 医疗废水 | 废水量 | 5334.84m3/a |
|  |  | COD | / | / | 51mg/L | 0.272t/a |
|  |  | SS | / | / | 16mg/L | 0.085t/a |
|  |  | BOD5 | / | / | 13mg/L | 0.069t/a |
|  |  | NH3-N | / | / | 12.2mg/L | 0.065t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | / | / | 51MPN/L | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 门诊及住院部 | 生活垃圾 | 29.93t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 门诊及住院部 | 医疗垃圾 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | 0.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 噪声主要来源于污水站水泵、风机、诊疗设备等设备在运行时产生的噪声，采取低噪声设备、隔声、基础减振降噪措施。通过通过实际监测，厂界及敏感点噪声可达标排放。 |
| 主要生态影响 项目已建成，医院道路已硬化，利用周边空地进行绿化，绿化面积50m2，对生态环境无影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本医院已建成，经现场查看，项目现场不存在施工期遗留环境问题，故本次环评只对运行期环境影响进行评价。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响 （1）环境影响分析 污水处理设施产生的恶臭气体：本医院污水处理设施处理规模为30m3/d，采用“厌氧+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺，污水处理设施运行过程中将产生少量恶臭气体，主要为氨和硫化氢。本医院污水处理设施各构筑物均加盖密闭，并且处理设施日处理废水量很小，恶臭产生量很小，依据监测结果，污水处理站周界氨和硫化氢浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周界大气污染物最高允许浓度要求，项目产生的恶臭污染物对周围环境影响较小。 食堂油烟：本项目食堂共设置2个灶头，属于小型规模，环评要求本项目设置一台油烟净化器，餐饮油烟经集气罩收集后通过独立烟道引至楼顶、经油烟净化器处理后外排。根据工程分析，处理后的油烟排放量为4.745kg/a，排放浓度为1.44mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3标准限值要求，对周围环境影响较小。 （2）等级判定 评价因子筛选和评价标准确定：选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为评价因子，根据本项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本项目评价因子和评价标准见表7-1。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 NH3 1小时平均 200 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D H2S 1小时平均 10 预测分析：采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算模型预测本项目污水处理站恶臭对预测范围内的大气环境影响。 ①估算模型参数 估算模型主要参数见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项） / 最高温度℃ 43 最低温度℃ -19 土地利用类型 农村 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ②污染源参数 本项目污水处理站恶臭无组织排放，面源主要参数见表7-3。 表7-3 面源参数表 名称 面源海拔高度/m 面源长/m 面源宽/m 面源有效排放高度/m 年排放时间/h 排放速率 /(kg/h) 污水处理设备恶臭 395 4 2 2.5 8760 NH3 H2S 0.000086 0.000003 ③主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表7-4。 表7-4 主要污染源估算模型计算结果表 下风向距离m 面源污染源（污水处理站恶臭） H2S NH3 下风向最大质量浓度/（µg/m3） 占标率% 下风向最大质量浓度/（µg/m3） 占标率% 1.0 0.0423 0.4229 0.9914 0.4958 3.0 0.0797 0.7973 1.8697 0.9348 25.0 0.0109 0.1090 0.2556 0.1278 50.0 0.0039 0.0397 0.0931 0.0466 75.0 0.0022 0.0221 0.0519 0.0260 100.0 0.0015 0.0146 0.0344 0.0172 下风向最大浓度 0.0797 0.7973 1.8697 0.9348 下风向最大浓度出现距离（m） 3.0 3.0 评价等级 三级 三级 根据模型计算结果，污水处理设备排放的NH3下风向最大质量浓度为1.8697µg/m3，占标率为0.9348%，位于污染源下风向3m处；污水处理设备排放的H2S下风向最大质量浓度为0.0797µg/m3，占标率为0.7973%，位于污染源下风向3m处，对环境影响较小。 项目厂界排放浓度低于下风向最大质量浓度，因此，无组织排放的恶臭浓度均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放限值（NH31.0 mg/m3，H2S0.03mg/m3）。 2、水环境影响 （1）废水排放情况 本医院废水主要来源于医务人员，门诊、住院部患者排放的废水。 项目废水产生量为14.616m3/d（5334.84m3/a），主要主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群。本医院自建污水处理站设计规模为30m3/d，项目污水处理设施处理规模可满足本医院需要。 本医院生活污水、医疗废水一起经“厌氧+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺废水处理后进入市政污水管网，然后进入沣东南污水处理厂。依据实际监测情况，医院废水总排口污染物化学需氧量、挥发酚、总氰化物、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、pH值、悬浮物、动植物油、色度、石油类、粪大肠菌群浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，氨氮浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，因此项目采取的废水处理措施可行，对地表水环境影响较小。 依据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）中“表1水污染影响型建设项目评价等级判定”中“间接排放，按三级B评价”，因此该项目水环境影响评价等级应为三级B。 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响分析。因此本评价认为项目医疗废水对地表水环境影响小。 （2）污水处理工艺 本医院由西安甘霖机电科技有限公司安装污水处理设备，根据设备厂家提供资料，本项目医疗废水处理设施工艺流程见图7-1。 图7-1 本医院污水处理设施工艺流程图 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ20209-2013）和 《 排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》 （HJ 1105—2020）要求，医疗机构排污单位污水治理排入城镇污水处理厂，采用一级处理/一级强化处理+消毒工艺为可行技术。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法；一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺可行技术为：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 本医院采用“厌氧+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺，消毒方式使用二氧化氯消毒粉为可行技术。 （3）污水排放去向可行性 项目生活污水、医疗废水经市政污水管网排入沣东南污水处理厂。西咸新区沣东南污水处理厂于2017年建设，陕西西咸新区沣东南污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺生物反应池+终沉池+纤维转盘滤池，其设计规模为20万立方米/日，先期日处理规模达到4万立方米/日，由中国市政工程西北设计研究院有限公司负责设计，2018年12月完工并试运行。服务范围：沣河以东，绕城高速以西，南至昆明湖，北至科源东路。服务人口：近期6万人，远期30.9万人。服务面积：近期27.7km2，远期31.7km2。出水标准：满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。采用工艺：污水处理工艺主要部分采用曝气沉砂池+生物反应池+终沉池+纤维转盘滤池+接触消毒池+污泥浓缩池+污泥脱水机房工艺。设计规模为4.0×104m3/d。因此项目医院废水经污水处理设施处理达标后排入沣东南污水处理厂可行。 3、声环境影响 项目噪声主要来源于污水站水泵、诊疗设备等运行噪声；诊疗设备采取低噪声设备、隔声、基础减振降噪措施；污水处理站位于医院东北侧，远离住院部布置，且污水处理站水泵位于地下。采取以上噪声防治措施后，根据医院四周声环境监测结果，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，项目产生的噪声对环境影响较小。 4、固体废物环境影响 本医院固体废物主要为医疗垃圾、污水处理设施污泥、生活垃圾等。 （1）医疗垃圾 项目产生的医疗废物属危险废物，主要包括：包扎残余物、废医用塑料制品、玻璃器皿、针管、棉球、检验室检验废弃样品等废弃物。医疗废物集中收集暂存在医疗垃圾暂存间，位于医院西北侧，具体位置详见总平面布置图，医疗垃圾暂存间建筑面积约为20m2，地面为混凝土结构，铺设瓷砖。医疗垃圾委托西安卫达实业发展有限公司处理，对周围环境及卫生状况不会产生直接影响。 本医院依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，医疗垃圾暂存间大门张贴有医疗废物标识牌，暂存间内设置有医疗废物分类收集桶，分损伤性废物收集桶和感染性废物收集桶，桶上张贴分类标志，墙上悬挂有医疗垃圾暂存、交接等各项管理制度，设置有2个紫外灯管每天对医疗垃圾暂存间进行消毒，并悬挂有各科室医疗垃圾台账记录本，保存有医疗垃圾转移联单，配置有洗手池、拖把冲洗池及84消毒剂。但医疗垃圾暂存间大门及分类暂存桶上警示标志不规范，要求完善警示标志。 综上，项目采取的医疗垃圾处理措施可行，对周围环境影响较小。 （2）污水处理设施污泥 项目产生的污泥属于危险废物，污水处理站污泥定期清掏经消毒后，委托西安卫达实业发展有限公司处置。 （3）生活垃圾 本医院设置有带盖垃圾收集桶，生活垃圾集中分类收集，由环卫部门统一清运。 5、土壤和地下水环境影响分析 本医院为综合医院，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）（HJ964-2018）附录A可知，本医院属于社会事业与服务业中其他，为Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。 本医院属“社会事业与服务业”类行业，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本医院属于IV类建设项目，可不开展地下水环境影响评价工作。 6、环境风险影响分析 （1）评价依据 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （2）风险调查 根据项目特点，可能发生风险的因素主要为：①带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；②医疗废水处理设施事故状态下的排放；③医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。 （3）风险潜势初判 计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质量最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种风险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn-----每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn-----每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为 I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目涉及突发环境事件风险物质为医疗废物，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中表B.2其他危险物质临界量推荐值，根据GB 30000.18-2013 化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性中对危险物质分类，本项目医疗废物属于急性经口毒性类别3：吞咽会中毒，判定医疗废物属于其物质的存在量与临界量的比值Q见下表。 表7-5环境风险重大危险源辨识结果表 物质名称 类别 单元内最大贮存量qn(t) 推荐临界量Qn(t) qn/Qn 医疗废物 健康危险急性毒性物质（类别3） 0.2 50 0.004 由上表可知，本项目大气环境风险物质最大存在量与临界量的比值为0.004，属于Q＜1范围，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （4）评价等级 本项目风险物质为医疗废物，Q=0.004＜1，环境风险潜势均为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分要求，对本项目环境风险进行简单分析即可。 表7-6 风险评价工作级别划分 环境风险潜势 IV+、IV III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。 （5）环境风险识别 1、危险物质识别 ①主要危险物质 本项目涉及突发环境事件风险物质为医疗废物，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中表B.2其他危险物质临界量推荐值，根据GB 30000.18-2013 化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性中对危险物质分类，本项目医疗废物属于急性经口毒性类别3：吞咽会中毒。 ②主要危险物质分布及可能影响环境的途径 本项目医疗废物在存储、转运过程中发生的泄漏事故，对水体和土壤可造成污染。 2、危险事故风险识别 ①医疗废水事故排放风险 医疗废水处理过程的事故因素为操作不当或处理设施失灵，废水不能达标排放。 ②医疗过程潜在的风险因素 由于医院与众多病患的高频接触，日常医疗过程中可能接触到带有致病性微生物病人，存在致病微生物传播的潜在可能性。 ③医疗废物收集及转运过程存在的风险 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质。医疗废物如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延，成为疫病流行的源头。 （6）环境风险分析 ①致病微生物环境风险分析 由于医院与众多病患的高频接触，日常医疗过程中可能接触到带有致病性微生物病人，如：流感病人、肝炎病人、肺结核病人、痢疾病人、艾滋病人等，存在致病微生物传播的潜在可能性。 血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是接触传染，除与病人的接触和医疗操作感染外，因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染。其主要表现在医疗废物泄漏到环境中，发生与人接触的事件；医院污水收集处理系统不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。 ②医疗废水事故排放风险分析 医院污水可能沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害； 含有悬浮固体、BOD5、COD等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；过多的大肠杆菌排放水体影响附近的水环境质量。 医疗废水处理过程中的事故因素为操作不当或处理设施失灵，废水不能达标排放。 ③医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析 由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。据检测，医疗废物中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42％，医疗废物的阳性率则高达8.9％。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的20％。医疗废物如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。 （7）风险防范措施及应急要求 1）致病微生物环境风险防范措施 对诊疗过程中发现的传染病患者（人），并给予特殊管理，严格控制传染病对外蔓延的趋势，并转移至传染病医院，缩小传染病病毒接触群体，将传染对象降到最低，适当时候应当进行隔离保守治疗方式。采取上述措施后，可以有效地抑制致病微生物传播，保护周围人群健康。 2）医疗废水事故排放防范措施分析 落实专职管理人员，建立健全环保设施工艺流程管理岗位责任制和各项工艺指标，保证环保设施安全、有效运行，达标排放。 ①污水处理系统 由于污水水量水质发生不可预见的变化，导致处理系统崩溃，出水水质急剧恶化。由于处理设施损坏而影响出水水质，污水处理系统出现非正常情况而影响出水水质的可能性是存在的。 环评要求：必须在设计时考虑这些因素并在日常运行中加强维护管理，以减少此类事故的发生。 ②机械故障和停电造成的影响 污水处理站一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水处理站的正常运行。例如，泵的停运造成污水外溢，因此在这段时间污水只能直接排放而使水体遭受严重污染。 环评要求：污水处理设备需要配备双路电源，主电源一旦停电立即切入备用电源，确保污水处理站的正常运转；污水处理站应预留易损设备的备品备件，若出现机械故障，应立即抢修，更换备品备件。 3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险防范措施分析 医院内应建立严格的医疗废物收集、暂存、交接等管理程序，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。 临床废物必须毁形、分类集中、专门容器储存、定时交由有资质的医疗废物处理机构处理。 医疗废物转运应严格执行危险废物运输的有关制度，如《危险废物转运联单制度》，由专门的医疗废物运输车辆运输，避免废物外泄。 4）应急要求 根据关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）等文件，企业应当编制突发环境事件应急预案并进行备案。一旦发生事故，应按预先拟定的方案，采取切实可行的处理措施，防止事故的发生及进一步扩大。一旦出现较大事故时，建设单位要采取紧急的工程应急措施，同时做好事故情况的上报工作。 （8）分析结论 本评价对本项目的环境风险提出相应的应急措施及计划，为建设单位提供参考，建设单位应根据生产中的实际情况认真落实。综上所述，在采取有效的防范措施、制定相应的应急预案的前提下，建设单位可将事故风险的影响减至最小，即项目环境风险可控。 表7-7 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 西咸新区沣东新城镐京医院建设项目 建设地点 （陕西）省 （西咸新区）市 沣东新城 斗门街办镐京村 地理坐标 经度108.785658634 纬度34.242400252 主要危险物质及分布 医疗过程带有致病性微生物病人存在着致病微生物；医疗废水处理设施事故状态下的排放；医疗废物暂存间收集的医疗废物； 环境影响途径 及危害后果 ①医疗废水事故排放风险 医疗废水处理过程中的事故因素为操作不当或处理设施失灵，导致废水不能达标排放。 ②医疗过程潜在的风险因素 由于医院与众多病患的高频接触，日常医疗过程中可能接触到带有致病性微生物病人，存在致病微生物传播的潜在可能性。 ③医疗废物收集及转运过程存在的风险 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质。医疗废物如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延，成为疫病流行的源头。 风险防范 措施要求 （1）致病微生物环境风险防范措施：对诊疗过程中发现的传染病患者（人），并给予特殊管理，严格控制传染病对外蔓延的趋势，并转移至传染病医院，缩小传染病病毒接触群体，将传染对象降到最低，适当时候应当进行隔离保守治疗方式。采取上述措施后，可以有效地抑制致病微生物传播，保护周围人群健康。 （2）落实专职管理人员，建立健全环保设施工艺流程管理岗位责任制和各项工艺指标，保证环保设施安全、有效运行，达标排放。 （3）医院内应建立严格的医疗废物收集、暂存、交接等管理程序，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 在加强环保设备的日常管理和维护的情况下，评价认为本项目对环境的影响在可接受范围内。 7、外环境对本医院环境影响分析 本医院所在地位于西咸新区沣东新城斗门街办镐京村，医院北侧为钢结构制品仓库，南侧为绿化园林，西侧为陕西秦悦建材有限公司（加气砖厂），东侧紧邻西户公路，隔路为镐京村。无明显限制因素，外环境对本医院影响较小。 8、环境管理和监测计划 （1）环境管理 该项目已建成，设环保管理人员1人，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理职责应包括： ①协助领导贯彻执行环保法规和标准； ②制定本医院的环保管理制度、环保技术经济政策、年度实施计划，并组织实施； ③定期检查环保设施运转情况，保证环保设施运转率和完好率，发现问题及时解决； ④负责医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥等的收集、处置和存放； ⑤掌握医院污染状况，建立完善的环保档案管理制度，做到原始数据表格化、技术 资料档案化、各项指标台账化、及时准确地上报各类环保登记表； ⑥按照上级环保管理部门的要求，并组织、协调完成监测任务； ⑦制定环保管理制度和操作规程； ⑧负责组织并参与污染事故的调查与处理； ⑨进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响； ⑩按照医院废水量，及时、足量投加消毒剂，确保医疗废水稳定达标排放。 （2）医疗废物管理 本次对医院后续医疗废物管理提出以下要求： ①医疗废物收集 医疗废物应采用分类收集，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，应当有明确的警示标识和警示说明，应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》要求。化学性和药物性医疗废物应单独收集包装。 ②医疗废物暂存 a）将医疗废物集中收集后分类存放在医院的医疗废物储存库内，不得露天存放。 b）医疗废物储存库应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蝉挪、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 c）医疗废物储存库房的地面和墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，医疗废物储存库每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应收集后送医院污水处理站处理。 d）为防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48h。 e）应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受环保和卫生主管部门的监督检查。 f)病理性废物暂时储存时，要由病理科进行防腐处理。 ③医疗废物运输和转移 医疗废物的运输应安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。建设单位应执行危险废物转移联单管理制度，对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 （4）监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）要求，本项目设置病床50张，属于100张以下专科医院，应进行登记管理。依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范医疗机构》（HJ 794-2016），本项目运营期监测计划如下： 表7-8 环境监测计划表 排放口编号 监测点位 污染物名称 手工监测采样方法及个数 监测频次 控制指标 DW001 污水处理总排口 PH、色度、悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群、五日生化需氧量、总氰化物、挥发酚、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/年 废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 污水处理站周界 污水处理站周界上风向设参照点设1个监测点位，下风向设3个监测点位 氨气、硫化氢 非连续采样至少4个 1次/年 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表3中标准 厂界 厂区边界外 1米 昼夜等效 连续A声级 1次/季度，监测2天，昼、夜间各1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 9、环保投资 项目运营过程的废气、废水、噪声、固体废物经采取相应防治措施后，对环境的影响很小。该项目主要环保投资见表7-9，总投资为300万元 ，环保投资共计27万元，占项目总投资的9%。 表7-9 主要环保投资一览表 序号 治理项目 污染防治设施或措施 投资（万元） 1 废水 生活污水、医疗废水 “厌氧+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺；消毒剂使用二氧化氯消毒粉 20 2 噪声 设备噪声 低噪声设备、隔声、基础减振措施降噪 3 3 固废 生活垃圾 垃圾箱、垃圾桶 1 4 危废 医疗垃圾 1间医疗垃圾暂存间 3 合计 / 27 10、验收清单 根据中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。并且新修改的《建设项目环境保护管理条例》，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位完成环评后，需自主对项目开展竣工验收工作，环保设施验收清单见表7-10。 表7-10 本次工程环保设施验收清单 类型 项目 处理设施名称 验收标准 废气 污水站恶臭 污水处理设施各构筑物均加盖密闭 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表3标准 废水 生活污水、医疗废水 “厌氧+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺；消毒剂使用二氧化氯消毒粉 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 噪声 噪声 低噪声设备、隔声、基础减振措施降噪 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 固废 医疗垃圾 1间危废暂存间，委托西安卫达实业发展有限公司处置 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中有关要求 生活垃圾 生活垃圾收集桶分类收集，环卫部门定期清运 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 污泥 定期清掏，消毒后委托西安卫达实业发展有限公司处置 污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4中的控制标准 11、污染物排放情况 本项目运营期污染物排放情况详见表7-11。

表7-11 污染物排放清单 污染 类别 污染源 污染因子 排放浓度 排放量 环保设施及运行参数 位置 数量 执行标准 废气 污水 处理站 NH3 0.048~0.074mg/m3 0.342kg/a 严格密闭，加强恶臭污染管理，污泥及时清运，定时投加生物除臭剂。 污水处理间 / 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中最高允许浓度限值 H2S 0.001~0.010mg/m3 0.013kg/a 餐厅 油烟 1.44mg/m3 4.745kg/a 油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。 餐厅 1套 《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）》相关标准限值 废水 综合废水 COD 51mg/L 0.272t/a “厌氧+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺；消毒剂使用二氧化氯消毒粉 污水处理设备出口 1座 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中相关标准限值；NH3-N、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 SS 16mg/L 0.085t/a BOD5 13mg/L 0.069t/a NH3-N 12.2mg/L 0.065t/a 粪大肠菌群 51MPN/L / 噪声 水泵等高噪声设备 噪声 昼间＜ 60dB（A） 夜间＜50dB（A） 选用低噪声设备、减振、隔声等措施 项目边界 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准 固体废物 诊疗过程 医疗废物 / 0.2t/a 暂存于现有医疗废物暂存间内，定期委托西安卫达实业发展有限公司处置 / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 污水处理站 污泥 / 0.5t/a 交有资质单位定期清掏处置 / 患者、医院职工生活 生活垃圾 / 29.93t/a 垃圾桶 若干 全部妥善处理

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理设施 | 氨、硫化氢 | 污水处理设施各构筑物均加盖密闭 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表3中标准 |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 食堂废气经油烟净化器处理后经屋顶排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 医疗废水总排口 | 化学需氧量、挥发酚、总氰化物、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、pH值、悬浮物、动植物油、色度、石油类、粪大肠菌群 | “厌氧+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺；消毒剂使用二氧化氯消毒粉 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
| 固 废 | 门诊及住院部 | 生活垃圾 | 设垃圾收集点，由环卫部门统一清理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及修改单相关规定 |
|  | 门诊及住院部 | 医疗废物 | 1间医疗垃圾暂存间，委托西安卫达实业发展有限公司两天清理1次 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）以及修改单相关规定 |
|  | 污水处理系统 | 污泥 | 定期清掏，消毒后委托西安卫达实业发展有限公司处置 | 污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4中的控制标准 |
| 噪 声 | 污水处理系统水泵、风机、诊疗设备 | 低噪声设备、隔声、基础减振措施降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期治理效果 项目已建成，医院道路已硬化，对生态环境无影响。 |

# 结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 本医院占地面积为4386.7m2，其中医院的主楼位于西侧，包含住院部、各科室、药房等，占地面积887.2m2；东南侧为急诊部，占地面积207.9m2；医院南侧为门诊部，占地面积217.8m2。配套建设有行政办公室、厨房等。医院日均接诊人数为60人，年门诊量约为20000人次，每年住院约2000人次，设置病床50张。 2、相关判定分析 （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定，本医院属于鼓励类（第三十七：卫生健康，5、医疗卫生服务设施建设）；根据陕发改产业〔2007〕97号关于《陕西省限制投资类产业指导目录》本医院不属于陕西省限制投资类项目；项目建设符合国家相关产业政策。 （2）规划符合性 本医院为综合医院，符合《陕西省国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》 、《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》、《水污染防治行动计划》等相关规划要求。 （3）项目选址符合性 本医院位于沣东新城斗门街办镐京村三组，本项目用地于2002年6月30日通过企业名称变更，由薛军军面粉厂更改为西安镐京骨科门诊部，并获得长安县土地管理局核发的长安县乡（镇）村企事业用地许可证，用地类型为非耕地（土地文件见附件3）。医院北侧为钢结构制品仓库，南侧为绿化园林，西侧为陕西秦悦建材有限公司（加气砖厂），东侧紧邻西户公路，隔路为镐京村。该处基础设施齐全，交通便利，无环境制约因素，周围无水源保护地、风景名胜区、文物保护单位等。 本医院位于镐京遗址边缘，1961年03月04日，国务院公布丰镐遗址为第一批全国重点文物保护单位。如后期因文物保护或者规划调整需要拆除，本医院无条件配合相关部门拆除。（无条件拆除承诺书见附件4）。 本医院染物排放均可以达到国家相应标准，不会改变周围环境质量现状，污染物排放量在环境可接受范围之内。 3、区域环境质量 （1）环境空气 本医院所在区域沣东新城SO2、NO2的年均浓度值、CO的平均第95百分位日和O3日最大8小时平均第90百分位浓度均达到国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5年均浓度值超过国家环境空气质量二级标准，故项目所在区域属于不达标区。 （2）声环境 根据现状噪声监测结果，项目厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。 4、项目环境影响评价结论 （1）大气环境影响 本医院污水处理设施处理规模为30m3/d，采用“厌氧+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺，污水处理设施运行过程中将产生少量恶臭气体，主要为氨和硫化氢。本医院污水处理设施各构筑物均加盖密闭，并且处理设施日处理废水量很小，恶臭产生量很小，依据监测结果，污水处理站周界氨和硫化氢浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周界大气污染物最高允许浓度要求，项目产生的恶臭污染物对周围环境影响较小。 本项目食堂共设置2个灶头，属于小型规模，环评要求本项目设置一台油烟净化器，餐饮油烟经集气罩收集后通过独立烟道引至楼顶、经油烟净化器处理后外排。根据工程分析，处理后的油烟排放量为4.745kg/a，排放浓度为1.44mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3标准限值要求，对周围环境影响较小。 （2）水环境影响 本医院区内实行雨、污分流制，雨水经雨水收集管道进入市政雨水管网；生活污水、医疗废水要求采用“厌氧+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺，消毒方式使用二氧化氯消毒粉，处理后的废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，进入市政污水管网，然后进入沣东南污水处理厂处理。 （3）声环境影响 依据厂界声环境监测结果，项目厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；因此，项目产生的噪声对环境影响较小。 （4）固体废物影响 本医院固体废物主要为医疗垃圾、污水处理设施污泥、生活垃圾等。生活垃圾统一收集后由环卫部门清理，对周围环境及卫生状况不会产生直接影响；本医院产生医疗垃圾、污水处理站污泥，属于危险废物，医疗废物收集于项目区医疗垃圾暂存间，委托西安卫达实业发展有限公司处理，对周围环境及卫生状况不会产生直接影响。本医院产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 （5）土壤和地下水环境影响分析 本医院为综合医院，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）（HJ964-2018）附录A可知，本医院属于社会事业与服务业中其他，为Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。 本医院属“社会事业与服务业”类行业。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本医院属于IV类建设项目，可不开展地下水环境影响评价工作。 6、总结论 综上所述，项目运行期间“三废”排放量小，对环境影响轻微。项目在目前运行的基础上，需认真落实本报告提出的各项环保措施要求，从环境保护角度分析，本项目建设可行。 二、要求与建议 （1）运行期间，加强废气、废水处理设施的管理，确保项目废气、废水得到有效处置，并且达标排放。 （2）加强产噪设备的日常维护、维修，减少因故障产生的不必要的噪声。 （3）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》规定，规范本医院医疗垃圾处置措施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

新鲜水

沣东南污水处理厂

污水处理设施

门诊患者

医务人员

0.144

1.2

6

14.616

14.616

0.72

1.5

6

7.5

4.8

绿化

18.435

0.165

0.165

病床

餐饮

3.24

0.576

0.81

化粪池

市政管网

4.05

沣东南污水处理厂