《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安乐享包装有限公司纸箱加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安乐享包装有限公司 |
| 法人代表 | 何伟林 | 联系人 | 何伟林 |
| 通讯地址 | 陕西省沣东新城三桥街办蔺高村水厂东路24号付一号 |
| 联系电话 | 13991880622 | 传真 | -- | 邮政 | 710200 |
| 建设地点 | 陕西省沣东新城三桥街办蔺高村水厂东路24号付一号 |
| 备案部门 | -- | 备案文号 | -- |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C231印刷和C2231纸和纸板容器的制造 |
| 占地面积 | 1900m2 | 绿化面积 | 0 |
| 总投资 （万元） | 60 | 其中：环保投资（万元） | 18.5 | 环保投资占 总投资比例 | 30.8% |
| 评价经费（万元） | -- | 预期投 产日期 | -- |
| 项目内容及规模 一、项目由来 随着商品社会的发达、消费者生活水平的提高，市场对具有较高强度和良好广告宣传功能的瓦楞纸箱的需求与日俱增，对精美印刷要求越来越高，瓦楞纸箱逐渐从运输包装转向销售包装。我国包装市场的年增长在15%左右，包装工业年生产总值预计达3200亿元，我国的瓦楞纸箱总量增长幅度已名列全球首位，总产量位居亚洲第一、世界第二，仅次于美国，实现了持续高速的发展，瓦楞纸箱具有广阔的市场前景。 为满足市场需求，西安乐享包装有限公司于2016年成立，主要经营范围为纸箱的生产与销售。原厂位于沣东新城三桥街办小苏村9号，租用废弃的生产厂房，自2016年运行至2019年10月，未办理过任何相关手续，由于原厂在计划征迁的范围之内，因此重新选址于沣东新城三桥街办蔺高村水厂东路24号付一号，投资60万建设“纸箱加工项目”（下简称本项目），本项目总建筑面积2150m2，其中生产厂房1950m2，办公生活区200m2，在生产厂房内迁入原有的裱纸机、粘箱机、碰线机、分纸机、模切机、印刷机、钉箱机、打包机等生产设备。根据现场调查，本项目已于2019年11月建成并投产，现状年产黄板纸箱400万个（合计200万m2），礼盒彩箱100万个（合计50万m2），共计250万m2。 项目自运营以来，未办理过环评手续，属于“未批先建”，要求建设单位立即停止运营，待取得环评批复且环保设施到位后，方可继续运营。另外本项目属于“散乱污”企业，2019年11月2日经陕西省西咸新区沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室及相关部门研究决定，同意本项目通过预验收，同意本项目进行试生产（验收通知详见附件2），要求及时办理环评手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定，该项目应编制环境影响报告表。2020年7月15日，西安乐享包装有限公司委托（委托书详见附件1）我公司对《西安乐享包装有限公司纸箱加工项目》进行环境影响评价。接受委托后，我公司立即组织环评人员到现场进行实地踏勘，对厂址周围环境概况、工程情况进行了实地调查，并收集了区域环境概况背景资料等相关资料，在此基础上编制完成了《西安乐享包装有限公司纸箱加工项目环境影响报告表》，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 二、分析判定相关情况 1、项目政策符合性、规划选址合理性的相关判定分析情况见表1-1： 表1-1 项目分析判定相关情况结果表 序号 分析判定内容 本项目情况 判定结论 1 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 项目不在其列出的“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”项目名单目录内，视为“允许类”项目，且取得了备案文件。 符合 2 《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》及《陕西省限制投资类产业指导目录》 不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制类项目，亦不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列。 符合 3 负面清单符合性 不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》的通知（陕发改规划[2018]213号）之列。查阅《市场准入负面清单》（2019年版），不在禁止类与许可准入类 符合 4 用地及规划符合性分析 本项目属于“散乱污”企业，所处地块不属于基本农田、水源保护地、文物保护区及秦岭保护区等需要特殊保护的范围，2019年11月2日经陕西省西咸新区沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室及相关部门研究决定，同意本项目通过预验收（验收通知详见附件2）。 符合 5 选址 项目选址于沣东新城三桥街办蔺高村水厂东路24号付一号，本项目所选区域地理位置优越，交通便利，水、电等配套设施完善，有利于项目生产活动的顺利进行，所处地块不属于基本农田、水源保护地、文物保护区及秦岭保护区等需要特殊保护的范围。项目周边多为工业企业，外环境关系相容，不会对项目的发展造成制约，距离本项目最近的环境敏感点为东侧105m处的高窑村居民，距离较远，本项目运营过程中产生的污染物主要为印刷有机废气、噪声等，针对运营期产生的各项污染物采取合理的环保措施后，能保证各项污染物达标排放，不会对周边环境造成较大影响。因此，项目选址基本合理。 符合 2、挥发性有机污染物相关技术政策符合性分析： 由于本项目生产过程中会产生非甲烷总烃，挥发性有机污染物相关技术政策符合性分析如下表1-2所示： 表1-2 与挥发性有机污染物相关技术政策符合性分析一览表 序号 相关技术政策文件 要求 本项目情况 判定结论 1 《“十三五”挥发性有机物污染工作防治方案 加大产业结构调整力度 ①加快加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。②严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 ①根据陕西省西咸新区沣东新城“散乱污”整治工作领导小组办公室发布的“关于整改提升类企业预验收通过的通知”表明，本项目属于整改后可继续生产的企业。要求企业建立管理台账。②本项目属于已建企业（2016年始建并投入运营），此外，本项目印刷工序使用环保型水性油墨（已经通过了ISO14001:2015环境管理体系标准，认证证书详见附件五），粘箱采用的为水性封口胶，挥发性有机废气产生量较少，且针对印刷过程中产生的有机废气，已经采取了“活性炭”吸附装置对废气进行处理，能够满足陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关限值，对周围环境影响较小。 符合 加快实施工业源VOCs污染防治 ①全面实施石化行业达标排放。石油炼制、石油化工、合成树脂等行业应严格按照排放标准要求，全面加强精细化管理，确保稳定达标排放。②加快推进化工行业VOCs综合治理。加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等化工行业VOCs治理力度。③加大工业涂装VOCs治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制。针对汽车制造行业。推进整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等领域VOCs排放控制。推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置密闭收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于90%，其他汽车制造企业不低于80%；对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放。④深入推进包装印刷行业VOCs综合治理。⑤因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。 ①本项目不属于石油炼制、石油化工、合成树脂等行业，对于产生有机废气的印刷环节，要求采取相应的环保措施，经过预测，有机废气能够达到相关标准要求，确保污染物稳定达标排放；②本项目的生产过程涉及到包装印刷过程中产生的有机废气，本项目印刷工序使用环保型水性油墨，挥发性有机废气产生量较少，有机废气经过活性炭吸附装置处理后，能够满足陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关限值，对周围环境影响较小。 部长信箱回复 严格建设项目环境准入，提高挥发性有机物（VOCs）排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增VOCs排放量，是“十三五”挥发性有机物污染防治主要任务之一，根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求，各地应严格执行涉VOCs建设项目环境影响评价，对于新建涉VOCs排放的工业企业，应按照建设项目环境影响评价以及产业园区规划环评等要求合理布局。同时，我部也将进一步加大对地方的指导力度。 本项目属于已建企业，且通过了陕西省西咸新区沣东新城“散乱污”整治工作领导小组办公室的初步验收，此外，本项目印刷工序使用环保型水性油墨，粘箱工序采用的为水性封口胶，挥发性有机废气产生量较少，且针对印刷过程产生的有机废气，采用活性炭吸附装置对其进行处置，能够满足排放标准，对周围环境影响较小。 符合 2 《陕西省铁腕治霾打赢了蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》 原料合理 制定石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案，编制VOCs治理技术指南，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目 本项目印刷工序使用环保型水性油墨，挥发性有机废气产生量较少，不属于高VOCs含量的油墨；粘箱工序采用的是水性封口胶，不属于高溶剂型胶粘剂 符合 3 《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案(2018—2020年)(修订版)》和《西安市2018年“铁腕治霾·保卫蓝天”“1+2+22”组合方案（办法）》（市政发[2018]33号）相符性分析 挥发性有机物污染治理方案 ①禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，并纳入环保失信第三方企业名单。扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。到2020年，VOCs排放总量达到国家污染物总量减排任务要求。②强化工业挥发性有机物治理及总量减排。严格执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061—2017）要求，督促企业对生产过程中涉及无组织排放环节加强收集处理；推进工业有机废气达标排放。③开展VOCs监督性监测能力建设。筛选废气处理规模较大（风量100000m3/h及以上）的挥发性有机物重点企业安装VOCs在线监测系统，监测参数包括：苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃（印刷行业增加乙酸酯类）。在西安泾河工业园、西安泾渭工业园试点建设VOCs空气质量自动监测站。 ①本项目印刷工序使用环保型水性油墨，挥发性有机废气产生量较少，不属于高VOCs含量的油墨；粘箱工序采用的是水性封口胶，不属于高溶剂型胶粘剂。本项目针对印刷过程产生的有机废气的环节采取了较为严格的环保措施，经过处理后的废气能够实现达标排放，不会对周边环境产生较大影响。②项目针对印刷过程中产生的有机废气，采取活性炭吸附装置处理有机废气，处理效率可达到60%，废气经处理后通过15m排气筒排放，能够满足陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061—2017）要求，不会对周边环境产生较大影响。③本项目废气的处理规模均小于100000m3/h，无需安装VOCs在线监测系统。 符合 4 《挥发性有机物污染防治技术政策》 源头和过程控制 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂 本项目使用的油墨及封口胶均为水性溶剂产品，为环保型产品 符合 末端治理与综合利用 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 本项目印刷过程中产生的有机废气属于低浓度有机废气，针对印刷过程中产生的有机废气，设计采用活性炭吸附装置处理有机废气，处理效率可达到60%；有机废气处理过程产生的二次污染物为废弃的活性炭，属于危险固废，设置危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。 符合 运行与监测 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。 已经在监测计划提出针对有机废气的监测要求，并要求企业建立健全有机废气治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，以及相应的工艺管理要求。 符合 5 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 （1）大力推进源头替代，有效减少VOCs产生：大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率;组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。 ①本项目使用的水性油墨及水性封口胶属于低VOCs含量的原辅材料，企业在后续生产中将建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料，本项目采用的水性油墨及水性封口胶VOCs含量低于10%，可不采取无组织排放收集和处理措施。 （2）本项目的有机废气收集效率可达85%，活性炭对废气的处理效率可达到60%，且环保设备和生产设施同步运行，可达到100%，废气的排放能够满足标准与要求。 符合 6 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号） （二）控制思路与要求：大力推进源头替代，使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料、水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨。使用原辅材料VOCs含量低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 （四）包装印刷行业VOCs综合治理。重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等VOCs治理，积极推进使用低（无）VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。重点区域逐步开展出版物印刷VOCs治理工作，推广使用植物油基油墨、辐射固化油墨、低（无）醇润版液等低（无）VOCs含量原辅材料和无水印刷、橡皮布自动清洗等技术，实现污染减排。 本项目印刷工序油墨及粘箱工序采用的封口胶均为水性溶剂的产品，根据成份组成表，封口胶的VOCs含量为5%，水性油墨常温下基本不挥发，因此可不要求采取无组织排放收集措施，但为进一步减少有机废气产生的影响，现状情况下，建设单位针对印刷工序产生的有机废气已经采取了收集及处理措施，具体为集气罩收集（收集效率可达到85%），活性炭吸附装置处置（去除效率可达到60%），处理后的废气经一根15m排气筒排放。能够满足陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关限值，对周围环境影响较小。 符合 7 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 （1）大力推进源头替代，有效减少VOCs产生：大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 （2）全面落实标准要求，强化无组织排放控制：2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。 （3）聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率;组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。 （1）本项目使用的是水性油墨及水性封口胶，属于低VOCs含量的原辅材料，企业在后续生产中将建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料，本项目采用的水性油墨及水性封口胶VOCs含量低于10%，可不采取无组织排放收集和处理措施。 （2）经过分析，本项目能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》。 （3）本项目的印刷废气收集效率可达85%，活性炭对废气的处理效率可达到60%，且环保设备和生产设施同步运行，可达到100%，通过实际监测结果表明，废气的排放能够满足标准与要求 符合 8 与《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2020年工作方案的通知》（陕政办发（2020）9号）相符性分析 ①实施VOCs综合整治专项行动：全面加强含VOCs物料存储、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。加大餐饮油烟治理力度，全面规范治理露天烧烤污染，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。加大源头替代力度。大力推广使用符合相关部门规定的低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、整车生产、机械设备制造、汽修、印刷等行业，推进企业全面实施源头替代。 ①本项目印刷工序使用环保型水性油墨，挥发性有机废气产生量较少，不属于高VOCs含量的油墨；粘箱工序采用的是水性封口胶，不属于高溶剂型胶粘剂。本项目针对印刷过程产生的有机废气的环节采取了较为严格的环保措施，经过处理后的废气能够实现达标排放，不会对周边环境产生较大影响。 符合 9 与《陕西省挥发性有机物污染防治三年工作方案（2018-2020年）》相符性分析 ①加快推进“散乱污”企业综合整治。全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。关中地区实行拉网式排查和综合整治，并实现动态清单式管理，2018年底前依法依规完成清理整顿工作。 ②严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 ③实施工业企业错峰生产。 ④深入推进包装印刷行业VOCs综合治理。推广使用低（无）VOCs含量的绿色原辅材料和先进生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现包装印刷行业VOCs全过程控制。关中地区力争2018年底前完成包装印刷行业VOCs综合治理。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液；到2019年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。对塑料软包装、纸制品包装等，推广使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺。在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术，到2019年底前，替代比例不低于60%。加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施,有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等，要采取密闭措施，减少无组织排放。对烘干过程，要采取循环风烘干技术，减少废气排放。对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放。 ①本项目属于涉VOCs排放的“散乱污”企业，根据陕西省西咸新区沣东新城“散乱污”整治工作领导小组办公室发布的“关于整改提升类企业预验收通过的通知”表明，本项目属于整改后可继续生产的企业。要求企业建立管理台账。②本项目使用的油墨属于水性油墨，为低VOCs含量的原辅材料，挥发性有机废气产生量较少，并针对产生的少量有机废气采用活性炭吸附装置处理，处理效率可达到60%，排放浓度能够满足相关排放标准，不会对周边环境产生较大影响。③本项目实施错峰生产，一厂一策。④本项目印刷过程中采用的为水性油墨，为低VOCs含量的绿色原辅材料，项目采用集气罩对印刷过程中产生的有机废气进行收集，收集效率可以达到85%，活性炭对废气的处理效率可达到60%，且环保设备和生产设施同步运行，能够确保废气排放。 符合 10 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020） 水性涂料中VOC含量的限值应符合表1的要求，表1中包装涂料要求，底漆小于等于420g/L，中涂小于等于300g/L，面漆小于等于270g/L。 根据建设单位提供的《水墨成份资料表》，可确定本项目环保型水性油墨的主要成分为水墨颜料（10-25%）、水性丙烯酸树脂（45%-75%）、消泡剂（0.2-0.5%）、抗磨剂（1-2%）、水（5-10%），此类有机物常温下使用基本不挥发，因此属于低挥发性涂料 符合 综上所述，项目的建设是可行的。 三、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：西安乐享包装有限公司纸箱加工项目； 建设单位：西安乐享包装有限公司； 建设性质：新建（补办环评）； 建设地点：陕西省沣东新城三桥街办蔺高村水厂东路24号付一号； 项目用地：本项目总建筑面积2150m2； 项目总投资：60万元； 建设内容及规模：本项目总建筑面积2150m2，其中生产厂房1950m2，宿办楼200m2，在生产厂房内迁入原有的裱纸机、粘箱机、碰线机、分纸机、模切机、印刷机、钉箱机、打包机等生产设备。根据现场调查，本项目已于2020年5月建成并投产，现状年产黄板纸箱400万个（合计200万m2），礼盒彩箱100万个（合计50万m2），共计250万m2，已满负荷生产。 场地现状：现场踏勘时，本项目已建成投产。 2、地理位置及外环境关系 本项目位于陕西省沣东新城三桥街办蔺高村水厂东路24号付一号，具体地理坐标为东经108°49'44.4"，北纬34°16'31.1"。项目地理位置详见附图一。 外环境关系： 北侧：紧邻西安同鑫悦包装有限公司； 东侧：紧邻圣迈乐汽车维修厂房； 南侧：紧邻进场道路，隔道路为陕西新欣车厢制造有限公司； 西侧：紧邻雨洁洗车行，隔洗车行为陕西方圆机电器材有限公司； 项目与周边外环境关系详见附图二。 四、项目组成及建设内容 1、项目设内容及规模 本项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。本项目主要进行纸箱的生产，项目工程组成及内容详见表1-3。 项目具体建设内容见表1-3。 表1-3 项目建设内容一览表 工程类别 建设内容及规模 备注 主体工程 生产厂房，纸箱生产车间 建筑面积1950m2，车间地面已硬化，厂房南侧及西侧堆存的为成品，厂房中间堆存的为原料，围绕原料设置裱纸机、粘箱机、碰线机、分纸机、模切机、印刷机、钉箱机、打包机等生产设备，将纸板制成成品纸箱，年产纸箱500万个 已建成 辅助工程 办公区 建筑面积50m2，位于生产厂房的东南侧，设置综合办公室，用于日常办公 生活区 建筑面积150m2，位于生产厂房的南侧，用于职工日常生活 公用工程 给水 由市政自来水管网接入 排水 雨污分流，雨水排入市政雨水管网，通过市政雨水管网排入周边地表水；生活污水经化粪池收集并处理后，经市政管网排至六村堡污水处理厂处理；生产废水经废水处理系统处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准，回用于厂区及进厂道路洒水抑尘，不外排 采暖、制冷 生产区无供暖及制冷设施，办公区采用分体式空调 供电 市政供电 环保工程 废气 印刷有机废气 现状：集气罩（收集效率为85%）+1套活性炭吸附装置（处理效率60%）+1根15m高排气筒（P1） 符合环保要求 粘箱有机废气 现状：使用水性封口胶，加强车间通风 符合环保要求 废水 生活污水 现状：生活污水经化粪池（容积为10m3）处理达标后，经市政管网排至六村堡污水处理厂进行进一步处理 符合环保要求 印刷机清洗废水 现状：水墨处理一体机，1套，处理工艺为物理化学法（加A、B、C三种药剂+压滤工艺），处理规模为2m3/d，废水经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后回用于厂区及进厂道路洒水抑尘 符合环保要求 噪声 设备噪声 现状：厂房隔声，基础减振，定期检修等措施 符合环保要求 固废 生活垃圾 现状：分类收集后定期交由环卫部门进行定期清运处理 符合环保要求 废弃纸板下脚料及不合格产品 现状：收集后，定期交由物资回收单位进行处理 符合环保要求 废包装材料 现状：收集后，定期交由物资回收单位进行处理 符合环保要求 废油墨桶及含废油墨抹布 现状：设置一间15m2的危险废物暂存间，在危险废物暂存间内暂存后，交由有危险废物处理资质的单位进行处理 整改要求：对危废间进一步整改，并加强管理 印刷废水处理系统产生的含油墨废渣 废活性炭 2、产品方案 本项目主要生产瓦楞纸板及纸箱，具体产品方案见表表1-4。 表1-4 项目产品方案一览表 序号 产品名称 数量 单位 规格 备注 1 黄板纸箱 400 万个/年 三至五层 折合200万m2（需印刷） 2 礼盒彩箱 100 万个/年 三至五层 折合50万m2（裱纸贴片即可） 注：根据实际生产经验，平均每个纸箱的面积为0.5m2。 3、主要生产设备 项目主要设备清单见表1-5。 表1-5 主要工艺设备汇总表 名称 型号 数量 单位 备注 自动印刷机系统 -- 1 套 -- 粘箱机 2000 2 台 -- 碰线机 2000 1 台 -- 分纸机 1800 1 台 -- 钉箱机 1200 3 台 -- 裱纸机 1450 1 台 -- 模切机 1400 1 台 -- 打包机 1050 4 台 -- 一体化水墨废水处理系统 -- 1 套 废水处理 活性炭吸附系统 -- 1 套 废气处理 风机 1 个 个 废气处理设备 水泵 1 个 个 污水处理系统 4、项目主要原辅材料消耗 表1-6 主要原材料消耗一览表 序号 名称 年用量 单位 最大储存量 储存方式 备注 一 主要原料消耗 1 纸板 3800 t 10t 厂内堆码 -- 2 彩色面纸 500 t 2t 厂内堆码 -- 3 水性油墨 1.5 t 0.3t 密封桶装 -- 4 扁丝 300 箱 20箱 -- -- 二 辅助原料消耗 1 尼龙绳 1 t 0.2t -- 用于打包成品 2 玉米淀粉胶 5 t 0.5t -- 外购成品 3 608水性封口胶 3 t 0.8t -- 外购成品 4 机油 0.1 t 0.05t 密封桶装 用于维修机器 5 A药剂（脱色） 0.05 t 0.01 袋装 用于一体化污水处理设备 6 B药剂（调节pH） 0.1 t 0.02 袋装 7 C药剂（絮凝） 0.15 t 0.03 袋装 三 动力消耗 1 新鲜水 450 m3/a -- -- -- 2 电 4×104 kwh -- -- 市政电网接入 备注：水性油墨是全世界公认的环保型油墨，它与传统水墨相比，不含芳香烃类、酮类、醚类等有机溶剂，且挥发量小。 项目所用辅料理化性质见表1-7。 表1-7 辅料理化性质一览表 序号 名称 成分 理化性质及储存条件 用途 1 外购成品玉米淀粉胶，成份占比为：玉米淀粉（24%）、硼砂（0.7%）、烧碱（0.3%）和水（75%） 氢氧化钠 为白色半透明结晶状固体。其水溶液有涩味和滑腻感，极易溶于水，溶解时放出大量的热。易溶于乙醇、甘油，有强烈刺激性和腐蚀性。 裱纸机 硼砂 主要成分为四硼酸钠，无色半透明晶体或白色结晶粉末。无臭，味咸。比重1.73。350~400℃时失去全部结晶水。易溶于水和甘油中。水溶液成强碱性，在空气中可缓慢风化。 2 水性608封口胶 EVA乳液75%，水10%，乙二醇5%，聚乙烯醇10% 具有胶膜坚韧，对上光面、薄膜等渗透性好、粘接强度大，涂刷性好，3-5分钟可破坏纸纤维，粘结后不爆口，胶膜不发脆的特点。 EVA乳液是粘合剂的一种，具有很好的粘合特性，耐老化，耐光和耐皂化特性。适用于作为地板，墙和天花板粘合剂。由帝国化学工业有限公司于1938年发表了EVA共聚物的高压自由基聚合专利，美国杜邦公司于1960年实现工业化，正式运用。 乙二醇一种简单的二元醇，分子式为C2H6O2，分子量为62.068，冰点：-12.6℃，沸点：197.3℃。无色无臭、有甜味液体，能与水以任意比例混合。用作溶剂、防冻剂以及合成聚酯树脂等的原料，具有挥发性。 聚乙烯醇别称PVA，分子量为44.05，白色片状、絮状或粉末状固体，常用作胶黏剂，溶于水，不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。微溶于二甲基亚砜。可燃，吸入、摄入对身体有害，对眼睛有刺激作用，使用时应注意防护。 用于纸箱封口粘接 3 水性油墨 水墨颜料（10-25%）、水性丙烯酸树脂（45%-75%）、消泡剂（0.2-0.5%）、抗磨剂（1-2%）、水（5-10%） 可直接用水进行稀释和清洗，气味低，使用方便，具有环保和安全方面的优势；对各类纸张的印刷适性好，一般不存在附着力差的问题；呈碱性，pH值一般在8~10范围内；易起泡。 根据建设单位提供的《水墨成份资料表》，可确定本项目环保型水性油墨的主要成分为水墨颜料（10-25%）、消泡剂（0.2-0.5%）、水性丙烯酸树脂（45-75%）抗磨剂（1-2%）、水（5-10%），此类有机物常温下使用基本不挥发。 水性丙烯酸树脂：淡黄色或白色固体颗粒，分子式(C3H4O2)n，主要应用于涂料、油墨、水墨、粘合剂等，水性固体丙烯酸树脂具有高光泽、分散性好，优异的耐水耐磨擦性，干燥速度快、透明度好及良好的抗粘连性。广泛应用于柔版、凹版水性油墨，水性上光油，水性压光油（磨光），水性涂料及水性漆等。 消泡剂：主要成份为聚醚改性硅氧烷，针对水性油墨产生的泡沫有特别的效果，特别对微细泡沫有优异效果，具有用量少，抑泡时间长，水分散性好等优点。本品和油墨的相溶性好，不会影响成膜性及产生缩孔，鱼眼等问题，无挥发性。 流平剂：主要成份为V-815B蜡水分散体，是一种针对水性体系开发的蜡分散体，可显著改善体系的表面性能，提高涂层的耐磨、滑爽、抗粘连等性能。无挥发性。 印刷 五、公用工程 1、给排水 （1）给水 该项目给水水源由市政自来水供给，主要用水环节包括印刷清洗废水、职工生活用水等，新鲜水用量为1.5m3/d（450m3/a）。 本项目具体用水情况分列如下： ①生活用水：厂区生活用水按定员10人，为员工提供住宿，但不提供餐饮，根据多年运行情况统计，生活用水量1m3/d（300m3/a）；排水量按用水量的80%计，为0.8m3/d（240m3/a）。 ②印刷清洗用水：根据实际生产情况统计，本项目现有印刷设备清洗用水量为0.5m3/次，清洗频次为一天一次，印刷清洗用水量为0.5m3/d（150m3/a），废水产生量约为用水量的90%，则印刷清洗废水产生量为0.45m3/d（135m3/a）。 根据建设介绍，该项目无制版工序，制版工序委外加工，因此无制版废水产生。 ③洒水抑尘用水：本项目利用处理后的印刷清洗废水对厂区进厂道路等进行洒水抑尘，平均每天的使用量为0.45m3/d（135m3/a）。用水全部损耗，无废水产生。 根据上述资料本项目具体用水情况详见表1-8，全厂的水平衡见图1： 表1-8 用水量估算一览表 用水点名称 规模数量 用水量（m3/d） 新鲜用水量（m3/d） 排放系数 排水量（m3/d） 排水去向 生活 用水 职工住宿、办公 10人 1 1 0.8 0.8 现状：办公生活污水进入化粪池处理后，由污水管网排至六村堡污水处理厂进行处理 生产 用水 印刷清洗 废水 每天每次用水0.5m3 0.5 0.5 0.9 0 经一体化水墨污水处理设备处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002），回用于厂区道路洒水抑尘 洒水抑尘用水 洒水抑尘用水 厂区及进厂道路 0.45 0 0 0 无排水 合计 -- 1.95（其中0.45为回用水） 1.5 -- 0.8 -- （2）排水 项目用地内采用雨污分流制。 雨水经厂区雨水收集系统收集后排入周边雨水沟渠。 ①生活污水：本项目生活污水经厂区化粪池处理后，排入市政管网，经市政管网排至六村堡污水处理厂进行处理。 ②印刷清洗废水：本项目印刷清洗废水经一体化水墨污水处理设备处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002），回用于厂区及进厂道路洒水抑尘用水，废水不外排。 （3）水平衡 项目给排水情况详见表1-9、图1-1。 表1-9 项目用水情况估算表 序号 工序 新鲜水用水量m3/d 回用水量m3/d 损失量m3/d 循环用水量m3 排水量m3/d 1 生活用水 1 0 0.2 0 0.8 2 印刷清洗 废水 0.5 0 0.05 0 0.45（回用） 3 洒水抑尘用水 0 0.45 0.45 0 0 4 合计 1.5 0.45 0.52 0 0.8 注：生活污水排污系数按照0.8计。 图1-1 项目用水平衡图 单位：m3/d 2、供电系统 本项目年用电量约为4×104kWh，项目周边建有完善的变电系统，能够保证项目用电的供给。 3、供暖及制冷系统 项目生产厂房无供暖及制冷系统，办公区采用分体式空调。 六、总平面布置 本项目主要由一栋钢结构厂房及生活区组成，按功能区分区布置，生活区位于厂房南侧，北侧为生产车间，生产车间内各个设备均按照工艺流程依次布置，减少了项目生产过程中需要搬运的距离，厂房南侧及西侧堆存的为成品，厂房中间堆存的为原料，围绕原料设置裱纸机、粘箱机、碰线机、分纸机、模切机、印刷机、钉箱机、打包机等生产设备，库存区及生产区域分区明确，满足生产、安全卫生、消防、环保等要求；厂区南侧设有一个出入口和场外道路相连，能够做到物流运输短捷顺畅。厂区周边多为工业企业，本项目实施后，各污染物均可做到达标排放，对周边环境影响较小。 综上所述，项目平面布置较为合理。项目平面布置图见附图。 七、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：项目劳动定员10人，均在厂区内住宿。 （2）工作制度：全年生产300天，实行一班制，每班8小时，全年工作2400小时。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目所在区的厂房为租赁的已建成闲置的生产厂房，经调查不存在与建设地有关的原有污染问题。主要污染来自现有的（迁建前）的生产厂区，目前具体污染情况如下所示： 迁建前项目位于沣东新城三桥街办小苏村9号，主要经营范围为纸箱的生产与销售，租用闲置的生产厂房，自2016年运行至2019年10月，未办理过环评手续，不符合环保要求，且根据建设单位介绍，该区域由于不符合城市规划，原厂在计划征迁的范围之内，将被拆除，在此情况下，于2019年11月搬入新址（即沣东新城三桥街办蔺高村水厂东路24号付一号），原厂停产，原厂的生产厂房交还给租赁方，经现场调查，原厂房尚未拆迁，为闲置状态，建议地块责任方在土地改变用途或交还政府时，必须进行土壤污染调查，若有污染，及时治理，在严格执行上述措施后，不会对周边环境产生较大影响。 本项目于2019年11月建成投产。本项目现有污染主要为已建生产线产生的污染，包括印刷工序产生的有机废气及粘箱工序产生的有机废气；生活废水、印刷清洗废水；噪声和固体废物等。经调查，本项目存在的环保问题具体见下表1-10。 表1-10 项目存在的环保问题及整改措施一览表 污染源 污染物 现有措施 存在问题 整改措施 备注 整改时限 固废 危险废物 废油墨桶及含废油墨抹布、印刷废水处理系统产生的含油墨废渣、废活性炭 设置一间15m2的危险废物暂存间，在危险废物暂存间内暂存后，交由有危险废物处理资质的单位进行处理 危废间设置不符合规范，管理措施不到位 对危废间进一步整改，并加强管理，设置危险废物台账 待整改 项目验收前 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性) 1、地理位置 西咸新区沣东新城是西咸新区渭河南岸的重要组成部分，其东接西安市西三环，西接沣河东河岸，西安绕城以西的部分，南临西汉高速。规划总面积159.3平方公里，其中计划2020年完成建设用地75平方公里的开发建设，工作人口67万，区内生产总值2500亿元以上，包含西安市辖区建章路街办、三桥街办、王寺街办、斗门街办、高桥街办、沣东街道，沣东新城地处关中渭河冲积平原，北临渭河，南靠秦岭、沣河贯穿全城，新河、沙河等多条河流水系在区内纵横交汇，新区山水田园生态独树一帜，新城距西安咸阳国际机场9公里，距西安北客站6公里，距西安市钟楼仅有12公里，六条高速公路穿境而过，快速干道等各种路网四通八达，地铁、公交、BRT等各种交通工具线路完备。 本项目位于陕西省沣东新城三桥街办蔺高村水厂东路24号付一号，具体地理坐标为东经108°49'44.4"，北纬34°16'31.1"。项目地理位置详见附图1-项目地理位置图。 2、地形地貌 陕西省西咸新区沣东新城位于陕西省关中平原中部，海拔400m左右，地势西南高、东北低，由河流冲击和黄土堆积形成。地势平坦，土质肥沃，水源丰富，气候温暖。基本地貌类型主要是渭河、沣河的河流阶地和黄土台塬，构成台阶式现状河谷地貌景观，河流阶地由河流作用形成沿河谷两侧伸展、且高出洪水位的阶梯状地形。黄土台塬是由黄土覆盖在河谷阶地台面上，沿河谷成长条状分布的黄土台面。台面一般向河谷倾斜。它的形成受河流发育的控制，黄土层下伏一般为河流冲击相堆积物。 本项目所在地地势开阔平坦，地势和缓，地形、地貌条件良好，利于项目建设。 3、气候、气象 陕西省西咸新区沣东新城属温带半湿润大陆性季风气候区，四季冷暖干湿分明，光、热、水资源丰富，全年光照总时长1983.4h，年平均气温13.6℃，最热月份为7月，平均可达26.8℃，月绝对最高气温可达43℃，最冷月份为1月份，平均气温-0.5℃，绝对气温为-19℃，年平均相对湿度74%，冬季相对湿度0.2-0.3之间，为干旱期，9、10两月相对湿度在1.4-1.8之间，降水量明显大于蒸发量。区内降水量年际变化大，季节分配不均，9月份降水大，冬季相对较少，雨量多集中在在7、8、9月份。因受地形和河流的影响，常年主导风向为东北风，频率为14%；次主导风向为西南风，频率为9%。全年静风频率为35%，冬季高达45%，多年平均风速为1.8m/s，冬季常出现逆温天气。 4、水文 本项目位于城市建成区，距离项目最近的地表水为项目西北侧5.5km的沣河，其发源于秦岭北侧，系渭河的一级支流，流至咸阳市汇入渭河，全河长78km，平均比降8.2‰，流域面积1386km2，平均径流量4.8亿m3。皂河境内长度约9.8km，平均宽度22m。太平河境内长度约3.3km，平均宽度6米；沣河内长度约18.4km，平均宽度50m。 沣东新城境内地下水主要为潜水，地下水径流方向由南向北。海拔高度约438-502m，埋水深度约10m，境内潜水主要靠山前水补给，还有大气降水、灌溉入渗等补给，动态变化呈季节性。 5、生态环境 沣东新城属关中平原栽培夏绿阔叶植被区，该地区人工栽培植物主要有大田农作物、蔬菜、果树和绿化用树草。 大田农作物主要有小麦、玉米、谷子、大麦等粮食作物，棉花、油菜、马铃薯、绿豆、大豆、红薯、芝麻等经济作物。蔬菜主要分布于城郊，根据轮作倒茬方式主要有越冬型、春菜型、夏菜型、早秋型和秋菜型等。果树主要有苹果、梨、葡萄等。绿化类型主要包括市区绿化及四旁绿化型。市区绿化型主要有行道绿化、园林绿化和草地绿化三种形式，行道绿化包括乔木、灌木等，园林绿化种类繁多。四旁绿化主要分布在路旁、宅旁、水旁、村旁，主要代表植物有银白杨、钻天杨、垂柳、榆、槐树、泡桐、香椿等。 根据现场调查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、大气环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型估算，本项目评价等级为二级，二级评价项目需调查所在区域环境质量达标情况；调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量数据或进行补充监测（本项目评价因子为非甲烷总烃），用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。 （1）项目所在区域环境质量达标情况 本项目位于沣东新城，根据陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日在环保快报2020-4期公示的2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况数据可知，沣东新城2019年的大气环境质量如下表3-1所示： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度 评价标准 占标率% 达标情况 SO2 年均值 12（μg/m³） 60（μg/m³） 20 达标 NO2 年均值 58（μg/m³） 40（μg/m³） 145 超标 CO 日均值 2.1（mg/m³） 4（mg/m³） 52.5 达标 O3 8小时 46（μg/m³） 160（μg/m³） 28.75 达标 PM10 年均值 164（μg/m³） 70（μg/m³） 234 超标 PM2.5 年均值 113（μg/m³） 35（μg/m³） 323 超标 根据表3-1可知，NO2、PM2.5、PM10三项因子均超标，因此，项目所在区域为不达标区。 （2）评价因子的环境质量现状 针对项目区其它污染物，特委托陕西华境检测技术服务有限公司对项目所在区域的非甲烷总烃进行监测，监测结果如下所示： ①监测点位 大气环境现状监测点位见表3-2，具体布点位置见附图。 表3-2 大气环境质量现状监测布点一览表 监测项目 监测点 方位 距离 环境空气 项目所在地 -- 0 ②监测项目 监测项目：非甲烷总烃； ③监测时间和频次 2020年8月25日至2020年8月31日，连续监测7天，非甲烷总烃，测一次浓度。 ④监测结果 评价因子的监测结果见表下3-3。 表3-3 评价因子监测及评价结果一览表 单位：mg/m3 监测 点位 项目 非甲烷总烃 一次值 项目所在地 浓度范围 0.64-0.75 标准限值 2 占标率范围 0.32-0.375 最大超标倍数 0 达标情况 达标 由上表可以看出，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定，说明项目区域监测期间污染物背景值较低，均未超过相关标准限值。 2、声环境质量现状 （1）监测点位：监测点位详见表3-4： 表3-4 环境噪声现状监测布点一览表 监测项目 测点代号 位置 厂界噪声 N1 东厂界 N2 南厂界 N3 西厂界 N4 北厂界 项目周边敏感点噪声 N5 东侧105m处高窑村 （2)监测工况：监测时，项目正常运营。 （3）监测时间和频率：2020年8月25日-2020年8月26日，昼间、夜间各一次。 （4）监测结果及评价： 表3-5 噪声现状监测结果及评价一览表 单位：dB(A) 位置 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 东侧105m处高窑村 2020年8月25日 昼间 56 53 54 52 55 夜间 44 43 42 40 42 2020年8月26日 昼间 57 54 53 51 54 夜间 43 44 41 42 40 评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 昼间60dB，夜间50dB 根据监测结果分析，项目所在区域各厂界及东侧环境敏感点高窑村昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明项目所在区域声环境现状良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于陕西省沣东新城三桥街办蔺高村水厂东路24号付一号，所在区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》界定中的特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，经实地调查了解，场地内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。其他保护目标与该项目相对位置表见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标表 环境 要素 保护对象 相对位置 人数 相对坐标（m） 保护内容 保护目标 方位 距离 X Y 环境 空气 高窑村 E 105m 800 105 0 人群 健康 符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中的二级标准及（修改单） 阿房宫村 S 461m 2100 0 -461 赵家堡村 SW 1228m 680 -421 -1185 阎十村 NW 1215m 500 -995 216 阎庄村 NW 948m 600 -886 115 三桥街办 N 1050m 58000 0 1050 车刘村 NE 2190m 18900 1250 1589 段家村 NW 2762m 790 -1259 2199 后卫寨村 NW 2411m 850 -1437 1810 大寨子村 NW 2831m 3500 -1984 1976 沈家堡村 NW 2943m 950 -2329 2201 小苏村 W 1964m 1500 -1964 0 狮寨村 W 1536m 180 -1536 0 古城村 SW 1951m 320 -1917 -984 巨驾庄村 SW 1645m 300 -1131 -1245 王寺街办 SW 2211m 6000 -1266 -1750 和平村 SW 1912m 800 -665 -1775 西围墙村 SW 2019m 1200 719 1973 沈家寨村 SE 908m 2100 478 -857 东凹里村 SE 2134m 3900 1205 -1834 西凹里村 SE 2042m 3200 758 -1754 简家村 SW 2674m 1500 2180 -2189 石家村 SW 2154m 2050 1568 -1802 万家村 SW 1687m 850 1452 -690 贺家村 SW 2012m 1305 1982 -356 张万村 SW 1657m 1250 1384 -628 南何村 E 1108m 2154 1108 0 杈杨村 E 1654 1890 1654 0 北何村 NE 1255 2204 1187 584 声环境 高窑村 E 105m 800 105 0 人群 健康 符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及（2018修改单）中的二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定。 2、声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放 标准 | 废气：印刷废气执行陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关限值，无组织排放的有机废气同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；其他大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准。 2、废水：生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）；印刷机清洗废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准。 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 4、固废：一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据环境保护部提出的总量控制因子，结合项目的工艺特征和排污特点，项目建议总量控制指标为：COD、氨氮、VOCS。控制指标如下表4-1所示： 表4-1 总量控制指标一览表 类别 污染物名称 控制指标 废气 COD 0.0714t/a 氨氮 0.006t/a VOCS 0.173015t/a |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程及产污环节简述： 施工期： 项目已建成投产，根据现场调查及建设单位情况说明，本项目施工期无遗留环保问题和投诉记录。 运营期： 1、主要生产工艺流程及产污环节 本项目运营期主要生产黄板纸箱及礼盒彩箱，所用主要原材料为成品纸板和面纸，不涉及纸品的制造，也不涉及瓦楞纸板的生产。项目运营期详细生产工艺流程及产污环节见图5-1、5-2。 图5-1 项目礼盒彩箱生产工艺流程及产污环节图 图5-2 项目黄板纸箱生产工艺流程及产污环节图 主要生产工序介绍： 生产礼盒彩箱、黄板纸箱主要区别为，黄板纸箱在模切工序后由本厂自己完成印刷工序，而彩箱对印刷要求较高，直接采购成品的彩面纸，将其裱合在瓦楞纸板上，无需印刷。纸箱生产所需的瓦楞纸板均为外购成品，厂内不生产纸板。 ①裱纸：本项目采用全自动卡纸裱合机，工作温度25℃左右，使用玉米淀粉胶将外购的彩面纸（已经印好的面纸）与瓦楞纸裱合在一起。 ②模切、印刷：将所需要的文字、图案及其它信息印至箱体（面纸）的表面，本项目使用环保型水性油墨进行印刷。本项目采用全自动水墨印刷机，该项目无制版工序，制版工序委外加工。 ③碰线：利用碰线机将纸板压出痕迹、或留下弯折的槽痕。然后按照压痕的纹路，将纸板按照要求折成一定规格幅面。 ④订箱（粘箱）、检验 根据需要，选择用水性封口胶水或者用钉箱机将纸板装订成各种型号规格的包装盒，其中在用胶水粘箱的过程中会产生一定量的有机废气。最后进行整理，检验，合格的产品包装入库，不合格的产品作为固体废物，交由废品回收单位处理。 ⑤废弃纸板下脚料收集、打捆工艺 模切、碰线、印刷工序产生的废弃纸板下脚料由人工收集后，通过全自动废纸打包机完成打梱，不切割，不打碎，废弃纸板下脚料打梱后统一外售处置。 辅助工程产污环节分析 图5-3 项目区人员生活产污分析图 产污分析： 项目运营期职工人员产生的污染主要为工作人员生活垃圾、生活废水。 综上所述，本项目各生产线产生的污染物，如下表所示： 表5-1 营运期主要污染识别一览表 污染源 主要污染物 产生规律 废气 印刷及粘箱有机废气 有机废气 连续 噪声 裱纸机、印刷机、碰线机、模切机、钉箱机 Leq（A） 连续 废水 生活污水 办公生活区产生的生活污水 间歇 印刷机清洗废水 油墨废水 间歇 固废 一般固体 废物 废弃纸板下脚料及不合格产品 模切、碰线、印刷、检验工序 间歇 废包装材料 原材料使用过程 间歇 危险固体 废物 印刷废水处理系统产生的含油墨废渣 污水处理一体机 间歇 废油墨桶及废含废油墨抹布 废含废油墨抹布 间歇 废活性炭 废活性炭 间歇 生活垃圾 办公生活区生活垃圾 连续 主要污染工序 运营期 1、废气 （1）印刷工序产生的有机废气 根据《产生挥发性有机物各行业基本情况及其排放控制要求》中对印刷行业的统计资料，水性油墨在使用时排出少量挥发性有机物（VOCs），根据现场踏勘，本项目印刷工序采用全自动印刷机，印刷有机废气中主要污染物为非甲烷总烃等其他气体。水性油墨不含芳香烃类、酮类、醚类等有机溶剂，且挥发量小。根据第一章原辅材料的理化性质，环保型油墨的主要成分为水墨颜料（10-25%）、水性丙烯酸树脂（45%-75%）、消泡剂（0.2-0.5%）、抗磨剂（1-2%）、水（5-10%），成份在常温时，均不挥发，在印刷时，温度升高，会有部分有机废气产生，根据现场踏勘，本项目已建设集气罩（收集效率为85%）+活性炭吸附装置。 为了解项目废气的排放情况，特委托陕西华境检测技术服务有限公司对项目印刷废气的排气筒进行了监测，监测时项目运行工况约为100%，满足具体监测结果如下表表5-2所示： 表5-2 印刷有机废气排放情况 排气筒编号 监测 时间 监测 频次 监测结果 印刷废气进气口 印刷废气排气口 标况风量m³/h 风速（m/s） 非甲烷总烃 标况风量m³/h 风速（m/s） 非甲烷总烃 产生浓度mg/m³ 产生速率kg/h 排放浓度 mg/m³ 排放速率kg/h 印刷废气排气筒，高15m，截面积为0.0706m2 8月 25日 第一次 5001 24.1 7.51 0.0376 5252 25 2.8 0.0147 第二次 4997 24 6.56 0.0328 5241 24.9 2.46 0.0129 第三次 5006 24.1 5.80 0.029 5257 25 2.17 0.0114 均值 5001 24.1 6.62 0.0331 5250 25 2.48 0.013 8月 26日 第一次 4997 24 7.00 0.035 5220 25 2.65 0.0138 第二次 5002 24.1 7.28 0.0364 5211 25 2.78 0.0145 第三次 5007 24.1 6.17 0.0309 5216 25 2.32 0.0121 均值 5002 24.1 6.82 0.0341 5216 25 2.58 0.0135 产生量与排放量（t/a） 0.04032 0.0159 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） -- -- -- -- 50 -- 达标性分析 -- -- -- -- -- -- 从上表可以看出，本项目非甲烷总烃的产生量较少，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53）号文，使用的原辅材料VOCs含量低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施，本项目采用的为水性油墨，从第一章原辅材料的理化性质可以看出，本项目所含的挥发性有机物含量远低于10%，但为进一步减少有机废气的排放，建设单位采取一套活性炭吸附装置对产生的有机废气进行处理，活性炭吸附法是利用活性炭的表面特性处理挥发性有机物，活性炭由于表面分子处于不平衡、不饱和状态，具有把与其接触的气体或液体溶质分子吸附到自己表面上，从而使自身残余力得到平衡的能力，这种在固体表面进行的物质浓缩现象称为吸附，工业上的吸附操作是将活性炭充装在固定床反应器内，使废气以一定的速度通过反应器，废气中所含的污染物就不断地向活性炭表面凝聚、富集，从气相中分离出来。活性炭是非极性的吸附剂，具有疏水性和亲有机物的性质，能吸附绝大部分有机废气，即使对一些极性有机物和特大分子有机物，也表现出良好的吸附能力。因此活性炭吸附处理挥发性有机物技术被广泛应用于化工、医药、设备制造和印刷行业。活性炭吸附工艺较为简单，并且风阻低，因此其投资、运行成本较低。项目废气中所含污染物几乎全部较易富集在活性炭上，处理效率较高，也易于再生，活性炭可重复使用，是一种应用最多的挥发性有机物控制技术。根据上述监测结果可知，活性炭对有机废气的处理效率可达到60%，经上述监测结果可知，本项目非甲烷总烃的排放浓度可以满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1的标准。 考虑到运营时，可能会有少部分的未被收集非甲烷总烃直接无组织排放，因此委托陕西华境检测技术服务有限公司对厂界无组织排放（厂界上风向10m处1个，下风向10m处3个），进行监测，监测结果如下表5-3所示： 表5-3 无组织污染源监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点位 监测 频次 监测结果 8月25日 8月26日 非甲烷总烃 非甲烷总烃 1#上风向 第一次 0.50 0.46 第二次 0.42 0.45 第三次 0.47 0.49 2#下风向 第一次 0.55 0.61 第二次 0.60 0.53 第三次 0.56 0.63 3#下风向 第一次 0.62 0.56 第二次 0.58 0.60 第三次 0.56 0.52 4#下风向 第一次 0.53 0.54 第二次 0.59 0.62 第三次 0.61 0.60 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017） 10 10 达标性分析 达标 达标 通过上述监测结果可知，厂界无组织排放非甲烷总烃满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3中无组织排放监控浓度限值，厂区内监控点浓度限值为10mg/m3，且根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内(厂房外设监控点）VOCs无组织排放限值要求为6mg/m3，由于本项目的厂界外即厂房外，则表明，项目无组织排放的废气同样满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表2排放标准，表明不会对周边环境产生较大影响。 非甲烷总烃物料平衡图： 项目生产过程中非甲烷总烃的物料平衡见图5-4，非甲烷总烃物料平衡表见表5-4。 表5-4 非甲烷总烃平衡一览表 （单位：t/a） 序号 输入 输出 原料名称 投入量 产物 1 水性油墨 1.5 进入产品 沾染机器损耗 活性炭吸附 有组织排入环境 无组织排入环境 2 -- -- 1.2526 0.2 0.02442 0.0159 0.007115 合计 1.5 1.5 图5-4 项目非甲烷总烃物料平衡图 单位：t/a （2）粘箱工序产生的有机废气 本项目粘箱封口工序采用的胶水为水性608封口胶，裱纸采用的为购置的玉米淀粉胶，玉米淀粉胶无废气产生，封口胶使用过程中会产生少量有机废气，608封口胶的年用量约为3t。608封口胶具体成分及含量如下表表5-5所示： 表5-5 608封口胶主要成分一览表 成份 EVA乳液 乙二醇 聚乙烯醇 水 含量（%） 75% 5% 10% 10% 1t胶各组分含量 0.75 0.05 0.1 0.1 从上表可以看出，本项目使用的为水性608封口胶，主要成分为EVA乳液、水、乙二醇、聚乙烯醇，水、乙二醇为易挥发物质（其中水挥发生成水蒸气，基本不会对环境产生影响），EVA乳液不挥发，生成胶黏剂粘住纸箱，聚乙醇为高分子聚合物，常温下基本不挥发，因此，粘箱过程产生的有机废气量（以非甲烷总烃计）约为0.15t/a，产生量较小，年运行时间约为1800h（则有机废气的排放速率为0.083kg/h），现状情况下，未采取任何环保措施，直接无组织排放，为了解有机废气的排放情况，在项目运行工况为100%时，特委托陕西华境检测技术服务有限公司对厂界的非甲烷总烃等进行了监测，上风向设置一个监测点位，下风向设置三个，监测结果如上表5-4所示，由监测结果可知，项目厂界有机废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（4mg/m3），且根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内(厂房外设监控点）VOCs无组织排放限值要求为6mg/m3，由于本项目的厂界外即厂房外，则表明，项目无组织排放的废气同样满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准，表明不会对周边环境产生较大影响。 2、废水 （1）生活污水 本项目生活污水主要为职工办公生活污水；本项目定员10人，均在厂区内住宿，根据运行数据统计，职工生活用水量为1m3/d（300m3/a）；污水产生系数按照0.8计算，污水排放量为0.8m3/d（240m3/a）。污水中主要污染物因子为COD、BOD5、SS以及氨氮等，污染物浓度通过类比确定：COD350mg/L，BOD5200mg/L，SS220mg/L，NH3-N25mg/L，总磷5mg/L，总氮48mg/L。现场勘查，生活污水进入化粪池处理后（1座，10m3），经市政管网排至六村堡污水处理厂进行处理。 生活污水的产生及排放情况如下表所示： 表5-6 项目运营期生活污水产生及排放情况一览表 污染物 浓度 处理前 浓度 mg/L 处理前产生量 t/a 处理措施 处理 效率 处理后浓度mg/L 处理后产生量 t/a 生活废水240m3/a COD 350 0.084 化粪池 15% 297.5 0.0714 BOD5 200 0.048 25% 150 0.036 SS 220 0.0528 40% 132 0.03168 氨氮 25 0.006 0 25 0.006 总磷 5 0.0012 0 5 0.0012 总氮 48 0.0115 0 48 0.0115 生活废水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等，经化粪池处理后，经市政管网排至六村堡污水处理厂进行处理，不会对周边环境产生较大影响。 （2）印刷清洗废水 主要为印刷过程中的洗版废水，根据建设单位多年运行数据统计，废水产生量为0.45m3/d（135m3/a），废水中主要污染物为pH、COD、BOD5等。 根据现场调查，印刷机清洗废水经水性油墨污水处理一体机处理后回用于厂区及进厂道路洒水抑尘。为了解水性油墨污水处理一体机的处理效果，设备生产商东光县恒展机械制造有限公司于2019年12月委托河北星润环境检测服务有限公司对污水处理设备的出水进行了监测，监测结果如下表所示（具体监测报告见附件）： 表5-7 本项目印刷废水水质状况一览表 监测项目 厂区内（印刷清洗废水出水口） 单位 标准 达标分析 pH值 7.09 -- 6-9 达标 色度 4 倍 30 达标 COD 14 mg/L 15 达标 悬浮物 16 mg/L 1500 达标 氨氮 1.10 mg/L 10 达标 从上表可以看出，印刷清洗废水经水性油墨污水处理一体机处理后可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002），回用于厂区及进厂道路洒水抑尘，符合环保要求。 3、噪声 项目营运期间产生的噪声主要是设备等运行时产生的噪声，其噪声源强在70～85dB(A)之间。项目设备噪声源强见表5-8。 表5-8 项目噪声源强一览表 设备 数量 治理前源强 位置 自动印刷机系统 1 70dB（A） 生产车间 粘箱机 2 70dB（A） 生产车间 碰线机 1 76dB（A） 生产车间 分纸机 1 75dB（A） 生产车间 钉箱机 3 73dB（A） 生产车间 裱纸机 1 75dB（A） 生产车间 模切机 1 75dB（A） 生产车间 打包机 4 80dB（A） 生产车间 风机 1 85dB（A） 废气处理设备 水泵 1 85dB（A） 废水处理设备 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、废弃纸板下脚料、废包装材料、废油墨桶、废含废油墨抹布、废活性炭、印刷废水处理系统产生的含油墨废渣。 （1）生活垃圾 ①生活垃圾 本项目劳动定员10人，根据建设单位实际运行经验，本项目生活垃圾的产生量为3t/a，现状情况下，生活垃圾集中分类收集后交由环卫部门处置。 （2）一般工业固体废物 ①废弃纸板下脚料及不合格产品 项目在模切、碰线、印刷、检验工序等过程中会产生废弃纸板下脚料及不合格产品，其均为可回收利用物质，根据实际生产经验可知，产生量约为3t/a，现状情况下建设单位对其进行收集后，定期交由物资回收单位进行处理，符合环保要求。 ②废包装材料 本项产生的废弃包装材料主要包括废塑料、复合纸等，根据实际生产经验可知，产生量约0.5t/a，大部分属于可回收利用物质，定期交由物资回收单位进行处理。 （3）危险废物 ①废油墨桶及含废油墨抹布 本项目印刷过程中会产生废油墨桶机含油墨抹布，根据实际生产经验可知，年产量为0.1t/a，为危险废物，经查阅《国家危险废物名录》，废油墨罐属于“HW49其他废物”，危险废物编号为900-041-49。现状情况下妥善收集，在危险废物暂存间内暂存后，交由有危险废物处理资质的单位进行处理，符合环保要求。 ②印刷废水处理系统产生的含油墨废渣 项目在对印刷废水处理过程中会产生含油墨的废渣，根据实际生产经验可知，产生量约为0.5t/a，属于危废名录中“HW49其他废物”，危险废物编号为900-041-49。现状情况下在危险废物暂存间暂存处理后，交由有危险废物处理资质的单位进行处理，符合环保要求。 ③废活性炭 项目将针对印刷过程中产生的有机废气设置一套蜂窝活性炭吸附装置对产生的有机废气进行吸附去除。活性炭针对有机废气吸附率达到15%（重量）时需要更换，本项目有机废气吸附量约为0.02442t/a，则项目所需活性炭量为0.1628t，废活性炭产生量约为0.18722t/a，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49 其他废物，废物代码为900-041-49，主要含有有机废气。根据活性炭的吸附能力、有机废气吸附装置中活性炭填装量以及相应的填装密度，确定达到设计规模满负荷生产情况下，每连续工作四个月需要更换一次活性炭，每次更换量为0.09m3(0.045t)。废活性炭收集后，要求在现有的危险废物暂存间内暂存后，交由有危险废物资质的单位进行处理。 本项目运营期固体废物产生情况见表5-9。 表5-9 项目主要固废产生情况一览表 序号 固体废物名称 产生工序 形态 产生量 废物类别及危废代码 处置方式 1 生活垃圾 职工日常生活 固态 3t/a 生活垃圾 分类收集后定期交由环卫部门进行定期清运处理 2 废弃纸板下脚料及不合格产品 模切、碰线、印刷、检验工序等 固态 3t/a 一般工业固体废物 收集后，定期交由物资回收单位进行处理 3 废包装材料 产品包装 固态 0.5t/a 一般工业固体废物 定期交由物资回收单位进行处理 4 废油墨桶及含废油墨抹布 印刷 固态 0.1t/a 废物代码为900-041-49 设置一间15m2的危险废物暂存间，在危险废物暂存间内暂存后，交由有危险废物处理资质的单位进行处理 5 印刷废水处理系统产生的含油墨废渣 印刷清洗废水处理 半固态 0.5t/a 废物代码为900-041-49 6 废活性炭 有机废气处理 固态 0.18722t/a 危废代码为900-041-49

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 排放方式 | 产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 废气 | 印刷有机废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 6.72mg/m3 | 0.04032t/a | 2.53mg/m3 | 0.0159t/a |
|  |  |  | 无组织 | -- | 0.007115t/a | -- | 0.007115t/a |
|  | 粘箱有机废气 | 非甲烷总烃 | 无组织 | -- | 0.15t/a | -- | 0.15t/a |
| 水污染物 | 印刷清洗废水 | -- | -- | 135m3/a | 经一体化污水处理设施处理后回用于厂区及进厂道路洒水抑尘 |
|  | 生活污水 | COD | 350mg/L | 0.084t/a | 297.5mg/L | 0.0714t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.048t/a | 150mg/L | 0.036t/a |
|  |  | SS | 220mg/L | 0.0528t/a | 132mg/L | 0.03168t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.006t/a | 25mg/L | 0.006t/a |
|  |  | 总磷 | 5mg/L | 0.0012t/a | 5mg/L | 0.0012t/a |
|  |  | 总氮 | 48mg/L | 0.0115t/a | 48mg/L | 0.0115t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3t/a | 0 |
|  | 一般工业固废 | 废弃纸板下脚料及不合格产品 | 3t/a | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 0.5t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废油墨桶及含废油墨抹布 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 印刷废水处理系统产生的含油墨废渣 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.18722t/a | 0 |
| 噪声 | 厂房隔声，基础减振，定期检修等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 主要生态影响 本项目租赁已建成成品厂房，不新增占地，基本不会对周边生态环境产生较大影响。 |

七、环境影响分析

环境影响分析 一、施工期 本项目已经建成，施工期已经结束，施工期对周围环境的影响已消失，故本报告不做施工期的环境影响分析。 二、运营期 1、废气 本项目废气主要为印刷工序产生的有机废气及粘箱工序产生的有机废气 （1）印刷工序产生的有机废气 根据工程分析，本项目已建设集气罩（收集效率为85%）+活性炭吸附装置，经实际监测结果表明，处理效率可达到60%，处理后废气经15m排气筒（P1）排放，处理后非甲烷总烃的有组织排放量为0.0159t/a，排放速率为0.01325kg/h（印刷设备年运行时间约为1050h），排放浓度为2.53mg/m3，能够满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中表1有组织排放限值（50mg/m3）的要求。印刷废气未收集量占有机废气产生量的15%，则有机废气的排放量为0.007115t/a，排放速率为0.0059kg/h，根据监测结果可知，厂界无组织排放非甲烷总烃满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3中无组织排放监控浓度限值，厂区内监控点浓度限值为10mg/m3，且根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内(厂房外设监控点）VOCs无组织排放限值要求为6mg/m3，由于本项目的厂界外即厂房外，则表明，项目无组织排放的废气同样满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表2排放标准，表明不会对周边环境产生较大影响。 （2）粘箱工序产生的有机废气 本本项目粘箱封口工序采用的胶水为水性608封口胶，使用过程中会有少量有机废气产生，根据工程分析可知，有机废气的产生量为0.15t/a，产生速率约为0.083kg/h，由于产生量较小，因此未采取相关环保措施，其通过对厂界无组织有机废气的监测结果可知，厂界各监测点位均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（4mg/m3），且根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内(厂房外设监控点）VOCs无组织排放限值要求为6mg/m3，由于本项目的厂界外即厂房外，则表明，项目无组织排放的废气同样满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准，表明不会对周边环境产生较大影响。 有组织废气影响分析： ①评价因子 P1排气筒排放的主要为印刷产生的非甲烷总烃等有机废气。 ②污染源参数及估算模型参数 表7-1 排气筒相关参数一览表 排放源 废气名称 名称 排放 工况 污染物源强（t/a） X坐标(Pxm) Y坐标(Pym) 排气筒底部海拔 高度(m) 排气筒 高度(m) 排气筒 内径(m) 烟气出口 温度(K) 年排放小时数（h） 风量（m3/h） 风速（m/s） P1 印刷有机废气 非甲烷总烃 正常 0.0159 108.824109 34.277052 391.0 15 0.4 286 1200 5233 12.6 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子 标准值（ug/m3） 标准来源 非甲烷总烃 2000 《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 32万 最高环境温度 43℃ 最低环境温度 -19℃ 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) -- 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km -- 岸线方向/o -- ③估算模式 本项目使用经过国家环境保护部环境工程评估中心推荐的AERSCREEN估算模式进行估算，推荐评级等级见下表7-4： 表7-4 AERSCREEN估算模式推荐的评价等级 排放源 废气名称 污染因子 最大落地浓度 (ug/m^3) 最大浓度落地点 (m) 评价标准 (ug/m^3) 占标率 (%) D10% (m) 推荐评价等级 P1 印刷过程产生的有机废气 非甲烷总烃 0.97 46 2000 0.05 -- 三级 ④估算结果与分析 A、印刷过程产生的有机废气 表7-5 P1排气筒正常情况下废气预测结果表 距源中心 下风向距离 (m) 非甲烷总烃 下风向预测浓度(ug/m3) 浓度占标率 (%) 1.0 0.27 0.01 25.0 0.85 0.04 46.0 0.97 0.05 50.0 0.90 0.05 75.0 0.66 0.03 100.0 0.87 0.04 125.0 0.79 0.04 150.0 0.70 0.04 175.0 0.62 0.03 200.0 0.55 0.03 225.0 0.48 0.02 250.0 0.43 0.02 275.0 0.39 0.02 300.0 0.35 0.02 325.0 0.32 0.02 350.0 0.29 0.01 375.0 0.27 0.01 400.0 0.25 0.01 425.0 0.23 0.01 450.0 0.22 0.01 475.0 0.20 0.01 500.0 0.19 0.01 600.0 0.15 0.01 700.0 0.13 0.01 800.0 0.11 0.01 900.0 0.09 0.00 1000.0 0.08 0.00 1500.0 0.05 0.00 2000.0 0.04 0.00 2500.0 0.03 0.00 下风向最大浓度 46m 0.97 0.05 估算模式已考虑了最不利的气象条件，由表4.1-7可知，正常排放情况下，废气最大落地浓度在下风向46m处，非甲烷总烃最大落地浓度为0.97ug/m3，最大占标率为0.05，对周围大气影响贡献值较小，因此正常情况下，项目印刷过程有机废气不会对周边环境产生较大影响。 无组织废气影响分析： a、非甲烷总烃 非甲烷总烃主要来自于印刷过程未被有效收集的及粘箱过程中产生的有机废气，即车间内总的无组织排放非甲烷总烃速率0.0889kg/h（最不利情况）。项目采用估算模式预测无组织面源污染物的最大落地浓度，预测参数见表7-6，估算模式参数见表7-3。 表7-6 矩形面源参数一览表 编号 名称 面源起点坐标 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/。 面源有效高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 非甲烷总烃 1 非甲烷总烃 108.823862 34.276976 391.0 61 35 80.23 10 1200 正常工况 0.0889 使用经过国家环境保护部环境工程评估中心推荐的AERSREEN估算模式进行预测，推荐评级等级见下表7-7，估算结果见表7-8： 表7-7 AERSREEN估算模式推荐的评价等级 污染因子 最大落地浓度 (ug/m^3) 最大浓度落地点 (m) 评价标准 (ug/m^3) 占标率 (%) D10% (m) 推荐评价等级 非甲烷总烃 73.43 32.0 2000 3.67 0 二级 因此，本项目大气环境评价等级为二级。 表7-8 无组织非甲烷总烃浓度估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 预测浓度(ug/m3) 占标率(%) 10 53.81 2.69 25 68.29 3.41 32 73.43 3.67 50 60.99 3.05 75 38.49 1.92 100 26.59 1.33 125 19.77 0.99 150 15.49 0.77 175 12.57 0.63 200 10.50 0.52 225 8.95 0.45 250 7.76 0.39 275 6.81 0.34 300 6.05 0.30 325 5.42 0.27 350 4.90 0.25 375 4.46 0.22 400 4.09 0.20 425 3.76 0.19 450 3.48 0.17 475 3.23 0.16 500 3.01 0.15 600 2.35 0.12 700 1.91 0.10 800 1.59 0.08 900 1.35 0.07 1000 1.17 0.06 1500 0.68 0.03 2000 0.47 0.02 2500 0.36 0.02 下风向最大浓度出现距离（32m） 73.43 3.67 根据AERSREEN估算模式预测结果可知，1F生产厂房无组织排放的非甲烷总烃排放浓度较低，最大占标率仅为3.67，贡献值较低，均可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中无组织排放标准，对周围大气环境的影响较小。 大气污染物排放量核算： 有组织排放量核算 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 主要排放口合计 -- -- -- -- 一般排放口 1 P1 印刷过程有机废气 非甲烷总烃 2.53 0.01325 0.0159 一般排放口合计 非甲烷总烃 0.0159 有组织排放总计 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.0159 ②无组织排放量核算 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 F1 印刷过程有机废气 非甲烷总烃 加强车间通风 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中的无组织排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 10.0 0.007115 2 F2 粘箱有机废气 非甲烷总烃 加强车间通风 5.0 0.15 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.157115 ③项目大气污染物年排放量核算 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 非甲烷总烃 0.173015 2、水环境影响分析 本项目产生的废水主要为生活污水及印刷清洗废水。 （1）生活污水 办公生活废水经1座10m3化粪池（位于项目厂区南侧）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，然后排至六村堡污水处理厂进行进一步处理，达标后排至太平河。 生活污水排至污水处理厂可行性分析： 六村堡污水处理厂位于六村堡立交西北角与铁路所夹三角地带，规划范围：西绕城高速、太平河以东，皂河、西户铁路以西，西户铁路以北，渭河以南区域，总服务面积：4665公顷。规划处理规模为：近期20万m3/日，远期27万m3/日，目前处理能力为20万m3/日，污水处理厂的处理工艺为A2O，污水经处理后可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入太平河。 本项目污水排放量仅为1.068m3/d，均为生活污水。据调查，该污水厂目前处理规模约20万m3/d，尚未满负荷运行，可以接纳本项目的废水。加之仅为生活污水，污染负荷较低，对污水厂的处理负荷冲击较小，不会对污水处理厂正常运行造成影响。 综上所述，项目位于六村堡污水处理厂服务范围内，污水处理厂有足够富裕的处理能力，项目外排污水符合污水处理厂进水水质要求。因此，污水排入六村堡污水处理厂处理是可行的。 （2）印刷清洗废水 印刷清洗废水主要为印刷过程中油墨盒清洗废水，根据建设单位多年运行数据统计，废水产生量为0.45m3/d（135m3/a）。根据现场踏勘，本项目已安装一体化水墨污水处理设备，经处理后的水回用于厂区及进厂道路洒水抑尘，不外排。 A、污水处理工艺 图7-1 污水处理工艺流程简图 工艺说明： 印刷清洗废水的具体处理工艺为：将污水打入污水处理设备的污水调理池后，加入A药剂进行搅拌反应，充分反应10分钟后再加入B药剂，进行反应达到过滤前的要求，PH值达到中性，加入C药剂进行脱色助滤。然后通过气动隔膜泵进料，打入压滤机进行固液分离，排出里面的清水。清水排入氧化池通过曝气增加水中细微颗粒与滤料的接触机会和吸附能力，把水中微小的颗粒截留在滤料中。氧化池的溢流进入碳化池进行最后脱色除味处理，最终达到国家排放标准。 B废水回用可行性分析 ①水质 经实际监测结果表明，本项目印刷清洗废水经水性油墨污水处理一体机处理后可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002），回用于厂区及进厂道路洒水抑尘。 ②水量 水墨处理一体机的处理规模为2m3/d，根据水平衡本项目印刷清洗废水 回用水量仅为0.45m3/d（135m3/a），印刷清洗废水可完全被处理达标，厂区及周边道路面积较大，可完全消纳经处理后的废水，不会对周边环境产生较大影响。 按照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。根据技术导则，间接排放及建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排到外环境的，按三级B评价，由于本项目产生的生活污水经化粪池处理后排至污水管网，经污水管网排至六村堡污水处理厂进行处理；产生的印刷清洗废水经一体化污水处理设备处理后回用于厂区及进厂道路洒水抑尘，因此判定本项目地表水评价等级为三级B。 （5）项目废水污染物排放信息表 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 生活废水 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 六村堡污水处理厂 连续排放，流量稳定 TW001 化粪池 沉淀+厌氧发酵 DW001 ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清静下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 2 印刷清洗废水 pH、COD、BOD5 经水性油墨污水处理一体机处理后回用于厂区及进厂道路洒水抑尘，不外排 间歇排放 TW002 一体化污水处理设备 物理化学法（加A、B、C三种药剂+压滤工艺） -- -- -- ②废水间接排放口基本情况表 表7-13 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 108°49'45.1" 34°16'30.1" 0.024 进入六村堡水处理厂 连续排放流量稳定 / 六村堡水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 氨氮 5 总磷 0.5 总氮 15 ③废水污染物排放执行标准表 表7-14 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 BOD5 300 SS 400 氨氮 45 总磷 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准） 8 总氮 70 ④废水污染物排放信息表 表7-15 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 297.5 0.000238 0.0714 BOD5 150 0.00012 0.036 SS 132 0.0001056 0.03168 氨氮 25 0.00002 0.006 总磷 5 0.000004 0.0012 总氮 48 0.000038 0.0115 全厂排放口合计 COD 0.0714 BOD5 0.036 SS 0.03168 氨氮 0.006 总磷 0.0012 总氮 0.0115 ⑤环境监测计划及记录信息表 表7-16 环境监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 DW001 COD 自动( 手动( -- -- -- -- 混合采样（3个） 1次/季度 重铬酸盐法 HJ 828-2017 BOD5 稀释与接种法 HJ 505-2009 SS 重量法 GB 11901-1989 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 总磷 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 总氮 碱性过硫酸钾消解法紫外分光光度法 HJ 636-2012 ⑥地表水环境影响评价自查表 表7-17 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放□；其他 ( 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 (；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 ( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 (；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 ( 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 (；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 ( 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.0714 297.5 BOD5 0.036 150 SS 0.03168 132 NH3-N 0.006 25 总磷 0.0012 5 总氮 0.0115 48 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 ☑ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 (；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） （化粪池排口） 监测因子 （ ） （COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、声环境影响分析 项目营运期间产生的噪声主要是设备运行时产生的噪声，其噪声源强在70～85dB(A)之间。项目噪声源强见表7-18。 表7-18 噪声经治理后噪声一览表 设备名称 数量 （台套） 治理后（车间外）噪声dB（A） 位置 自动印刷机系统 1 50 生产车间 粘箱机 2 50 生产车间 碰线机 1 56 生产车间 分纸机 1 55 生产车间 钉箱机 3 53 生产车间 裱纸机 1 55 生产车间 模切机 1 55 生产车间 打包机 4 60 生产车间 风机 1 65 生产车间 水泵 1 65 生产车间 根据现场调查发现，项目针对已存在的声源，采取了如下防治措施： ①将打包机、模切机、钉箱机等设备等均设置在室内，能够起到隔声的效果； ②项目设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备； ③加强管理，定期对设备进行维护，避免异常情况下，产生噪声，禁止夜间生产等。 通过采取上述隔声减震措施后，可以将噪声降低15-20dB（A）。通过实际监测结果可知（具体详见第三章声环境监测结果），项目监测时，项目处于正常运行状态，因此，表明项目运营期间，项目厂界昼夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，表明项目已有的设备运行期间不会对周边环境产生较大影响。 4、固体废弃物 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、废弃纸板下脚料、废包装材料、废油墨桶、废含废油墨抹布、废活性炭、印刷废水处理系统产生的含油墨废渣。 根据工程分析可知，本项目固废产生及处置情况如下表所示： 本项目固体废物产生及处置情况见表7-19。 表7-19 项目固体废物产生及处置情况 序号 固体废物名称 产生工序 废物类别及危废代码 产生量(t/a) 现状处置方式 贮存 方式 整改方式 1 生活垃圾 职工日常生活 生活垃圾 3t/a 生活垃圾集中分类收集后交由环卫部门处置 垃圾桶分类收集 无需整改 2 废弃纸板下脚料及不合格产品 模切、碰线、印刷、检验工序等 一般工业固体废物 3t/a 收集后，定期交由物资回收单位进行处理 打包后库区堆存 无需整改 3 废包装材料 产品包装 一般工业固体废物 0.5t/a 定期交由物资回收单位进行处理 打包后库区堆存 无需整改 4 废油墨桶及含废油墨抹布 印刷 废物代码为900-041-49 0.1t/a 废物暂存间内暂存后，交由有危险废物处理资质的单位进行处理，但危废间设置部分不符合规范 危险废物暂存间暂存 详见下文 5 印刷废水处理系统产生的含油墨废渣 印刷清洗废水处理 废物代码为900-041-49 0.5t/a 在危险废物暂存间内暂存后，交由有危险废物处理资质的单位进行处理，但危废间设置部分不符合规范 危险废物暂存间暂存 6 废活性炭 有机废气处理 危废代码为900-041-49 0.18722t/a 在危险废物暂存间内暂存后，交由有危险废物处理资质的单位进行处理，但危废间设置部分不符合规范 危险废物暂存间暂存 通过现场调查发现，项目已经设置了一间15m2的危险废物暂存间，对照现状情况，危废间已经做了如下措施： a、暂存间外部已经设置了符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志； b、位于室内，防风、防晒、防雨； 需要整改的地方如下： 和有资质的单位签订危废协议； 储存容器应使用符合国家标准的容器盛装危险废物；贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，应保证完好无损并具有明显标志； 室内危废摆放杂乱无章，应将危险废物分类存放，且应该注明危险废物种类； 地面除硬化外，应设置防渗层，宜刷涂一层环氧树脂漆防渗，应重点对暂存间的裙角等进行防渗； 室内设置防爆灯，并应设应急防护设施； 装载液体的桶底部应设置托盘或围堰； 危废间应设置管理台账，并严格按照“双人双锁”的要求整改； 转移时必须按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求填写转移联单。 危险废物暂存间按照上述要求进行整改后，能够满足环保要求。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响，处理处置措施可行。 5、地下水环境影响评价 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分的原则，本项目为瓦楞纸箱加工项目，属于114印刷，文教、体育、娱乐用品制造类，应编制环境影响报告表，属于IV类项目，可不进行地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响评价 根据工程分析，项目在运营期将产生废水、废气、噪声和固体废物，属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于纸和纸板容器的制造，属于土壤环境影响评价Ⅲ类建设项目。本项目占地面积0.19hm2≤5hm2，占地规模为小型，且项目周边均为工业企业，无耕地、学校等敏感点，因此判定为“不敏感”，土壤导则中建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表7-20。 表7-20 建设项目评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- -- 注：“-”表示可不开展土壤环境评价工作。 根据上述表格对项目可判定为“--”，即表明本项目可不开展环境影响评价工作。 但考虑到本项目有印刷废水处理系统产生的含油墨废渣等危险废物的产生，本环评提出以下要求： 1、做好危废储存管理，危险废物贮存间的地面必须做好防腐、防渗处理，保持地面硬化，防止危废渗漏到土壤，造成污染； 2、各类污染物严格按照环评要求处理处置，禁止未经处理的污染物直接排放到环境中，造成地表土壤环境的污染。 通过采取以上防护措施后，项目建设不会对土壤环境产生影响。 7、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，按照附录B选取临界量，通过对照，本项目的原辅材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物均不在其中，因此不再对环境风险进行分析。 8、环保投资估算 项目总投资60万元，其中环保投资18.5万元，占总投资额的30.8%。项目具体的环保投资见表7-21。 表7-21 本项目环境保护投资估算一览表 类别 污染源 污染物 已建环保设施（措施） 新增环保设施（措施） 数量 环保投资 现有 新增 运营期 废气 印刷有机废气 非甲烷总烃 集气罩（收集效率为85%）+1套活性炭吸附装置（处理效率60%）+1根15m高排气筒（P1） 无 1 6 0 粘箱有机废气 非甲烷总烃 使用水性封口胶，加强车间通风 无 -- 0 0 废水 职工生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 1座化粪池（10m3）进行处理 无 1 0.5 0 印刷机清洗废水 色度、SS、COD、BOD5、石油类等 水墨处理一体机，1套，处理工艺为物理化学法（加A、B、C三种药剂+压滤工艺），处理规模为2m3/d 无 1 6 -- 噪声 设备噪声 噪声 厂房隔声，基础减振，定期检修等措施 无 -- 0.7 -- 固废 生活垃圾 生活垃圾 分类收集后，交由环卫部门进行定期清运处理 -- -- 0.1 -- 废弃纸板下脚料及不合格产品 废弃纸板下脚料及不合格产 收集后，定期交由物资回收单位进行处理 -- -- 0.1 -- 废包装材料 废包装材料 收集后，定期交由物资回收单位进行处理 -- -- 0.1 -- 废油墨桶及含废油墨抹布 废油墨桶及含废油墨抹布 设置一间15m2的危险废物暂存间，在危险废物暂存间内暂存后，交由有危险废物处理资质的单位进行处理 对危废间进一步整改，并加强管理 -- 3 2 印刷废水处理系统产生的含油墨废渣 印刷废水处理系统产生的含油墨废渣 废活性炭 废活性炭 合计 -- -- -- 16.5 2 9、企业环境信息公开 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，结合当地要求，评价提出企业环境信息公开的具体内容如下： ⑴基础信息，包括建设单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品和规模。 ⑵排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ⑶污染防治措施的运行情况。 ⑷建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 ⑸突发环境事件应急预案。 ⑹企业环境监测方案执行情况。 企业应在企业网站、沣东新城生态环境局的环境信息平台公开环境信息、设置信息公开服务、监督热线电话，并在周围村镇布告栏定期张贴公示告知周围均热线监督电话和信息公开网站。 10、环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ④企业可建立一套《ISO14000环境管理手册》，制定出相关的“环境方针”、“环境目标”、“环境指标”，并按照“运行控制程序”进行严格实施，在遵守有关环境法律、法规的前提下，树立良好的社会形象，实现经济效益与社会效益、环境效益的统一。 ⑤要求建设单位对于各个环保设备等严格设置管理台账，加强管理，杜绝环保事故的发生，严禁废气等未经处理直接排放。 （2）环境监测计划 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对噪声等进行定期监测；不定期对固废处置进行检查，监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表7-22。 表7-22 运营期污染源监测计划一览表 类别 序号 监测项目 监测地点及频次 污染源监测 1 废气 印刷有机废气 1、监测项目：非甲烷总烃 2、监测频率：每年1次 3、监测点：印刷有机废气排气筒（P1）出口 厂区无组织排放废气 1、监测项目：非甲烷总烃； 2、监测频率：1次/年； 3、监测点位：厂界上风向1个浓度参照点，厂界下风向3个浓度监控点。 2 噪声 （1）监测项目：LAeq； （2）监测频率：每季度1次； （3）监测点：厂界。 3 废水 1、监测项目：COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮； 2、监测频率：1次/年； 3、监测点位：化粪池出口。 4 固体废弃物 （1）监测项目：固体废弃物排放量及处置方式 （2）监测频率：不定期 11、污染源排放清单 项目污染源排放清单见表7-23。 表7-23 污染源排放清单 污染物排放 排放因子 产生源强 处理措施 削减量 排放源强 执行标准 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 废气 印刷有机废气 非甲烷总烃 有组织 6.72mg/m3 0.04032t/a 集气罩（收集效率为85%）+1套活性炭吸附装置（处理效率为60%）+1根15m高排气筒（P1） 0.02442t/a 2.53mg/m3 0.0159t/a 陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关限值 无组织 -- 0.007115t/a 0 -- 0.007115t/a 粘箱有机废气 无组织 -- 0.15t/a 使用水性封口胶，加强车间通风 0 -- 0.15t/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 废水 生活污水 COD 350mg/L 0.084t/a 生活污水经化粪池（容积为10m3）处理达标后，经市政管网排至六村堡污水处理厂进行进一步处理 0.0126t/a 297.5mg/L 0.0714t/a 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准） BOD5 200mg/L 0.048t/a 0.012t/a 150mg/L 0.036t/a SS 220mg/L 0.0528t/a 0.02112t/a 132mg/L 0.03168t/a NH3-N 25mg/L 0.006t/a 0 25mg/L 0.006t/a 总磷 5mg/L 0.0012t/a 0 5mg/L 0.0012t/a 总氮 48mg/L 0.0115t/a 0 48mg/L 0.0115t/a 印刷清洗废水 -- 135m3/a 水墨处理一体机，1套，处理工艺为物理化学法（加A、B、C三种药剂+压滤工艺），处理规模为2m3/d 135m3/a 经一体化污水处理设施处理后回用于厂区及进厂道路洒水抑尘 满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准 固废 生活垃圾 -- 3t/a 分类收集后定期交由环卫部门进行定期清运处理 3t/a -- -- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013 年修改单 废弃纸板下脚料及不合格产品 -- 3t/a 收集后，定期交由物资回收单位进行处理 3t/a -- -- 废包装材料 -- 0.5t/a 收集后，定期交由物资回收单位进行处理 0.5t/a -- -- 废油墨桶及含废油墨抹布 -- 0.1t/a 设置一间15m2的危险废物暂存间，在危险废物暂存间内暂存后，交由有危险废物处理资质的单位进行处理 0.1t/a -- -- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单 印刷废水处理系统产生的含油墨废渣 -- 0.5t/a 0.5t/a -- -- 废活性炭 -- 0.18722t/a 0.09t/a -- -- 12、环保设施清单 竣工环保设施验收清单见表7-24。 表7-24 竣工环保设施验收清单 污染源 治理措施 执行标准 废气 印刷有机废气 集气罩（收集效率为85%）+1套活性炭吸附装置（处理效率60%）+1根15m高排气筒（P1） 陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关限值 粘箱有机废气 使用水性封口胶，加强车间通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 废水 生活污水 生活污水经化粪池（容积为10m3）处理达标后，经市政管网排至六村堡污水处理厂进行进一步处理 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准） 印刷机清洗废水 水墨处理一体机，1套，处理工艺为物理化学法（加A、B、C三种药剂+压滤工艺），处理规模为2m3/d，处理后废水回用于厂区及进厂道路洒水抑尘 满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准 设备噪声 厂房隔声，基础减振，定期检修等措施 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 固废 生活垃圾 分类收集后定期交由环卫部门进行定期清运处理 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013 年修改单 废弃纸板下脚料及不合格产品 收集后，定期交由物资回收单位进行处理 废包装材料 收集后，定期交由物资回收单位进行处理 废油墨桶及含废油墨抹布 设置一间15m2的危险废物暂存间，在危险废物暂存间内暂存后，交由有危险废物处理资质的单位进行处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单 印刷废水处理系统产生的含油墨废渣 废活性炭

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 印刷有机废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩（收集效率为85%）+1套活性炭吸附装置（处理效率60%）+1根15m高排气筒（P1） | 陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关限值 |
|  | 粘箱有机废气 | 非甲烷总烃 | 使用水性封口胶，加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮 | 生活污水经化粪池（容积为10m3）处理达标后，经市政管网排至六村堡污水处理厂进行进一步处理 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准） |
|  | 印刷机清洗废水 | 色度、COD、BOD5等 | 水墨处理一体机，1套，处理工艺为物理化学法（加A、B、C三种药剂+压滤工艺），处理规模为2m3/d，废水经处理达标后回用于厂区及进厂道路洒水抑尘 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 分类收集后定期交由环卫部门进行定期清运处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 |
|  | 废弃纸板下脚料及不合格产品 | 废弃纸板下脚料及不合格产品 | 收集后，定期交由物资回收单位进行处理 |  |
|  | 废包装材料 | 废包装材料 | 收集后，定期交由物资回收单位进行处理 |  |
|  | 废油墨桶及含废油墨抹布 | 废油墨桶及含废油墨抹布 | 设置一间15m2的危险废物暂存间，在危险废物暂存间内暂存后，交由有危险废物处理资质的单位进行处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  | 印刷废水处理系统产生的含油墨废渣 | 印刷废水处理系统产生的含油墨废渣 |  |  |
|  | 废活性炭 | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 厂房隔声，基础减振，定期检修等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁已建成成品厂房，不新增占地，基本不会对周边生态环境产生较大影响。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 西安乐享包装有限公司投资60万在沣东新城三桥街办蔺高村水厂东路24号付一号建设“纸箱加工项目”。项目总建筑面积2150m2，其中生产厂房1950m2，办公生活区200m2，在生产厂房内迁入原有的裱纸机、粘箱机、碰线机、分纸机、模切机、印刷机、钉箱机、打包机等生产设备。根据现场调查，本项目已于2020年5月建成并投产，现状年产黄板纸箱400万个（合计200万m2），礼盒彩箱100万个（合计50万m2），共计250万m2。其中环保投资18.5万元，占总投资额的30.8%。 2、产业政策及规划符合性 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在鼓励类、限制类以及淘汰类之列，视为允许类，且取得了备案文件；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制类项目，亦不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列。 因此，该项目的建设符合国家和当地相关产业政策要求和规定。 3、选址可行性分析 项目选址于沣东新城三桥街办蔺高村水厂东路24号付一号，本项目所选区域地理位置优越，交通便利，水、电等配套设施完善，有利于项目生产活动的顺利进行，所处地块不属于基本农田、水源保护地、文物保护区及秦岭保护区等需要特殊保护的范围。项目周边多为工业企业，外环境关系相容，不会对项目的发展造成制约，距离本项目最近的环境敏感点为东侧105m处的高窑村居民，距离较远，本项目运营过程中产生的污染物主要为印刷有机废气、噪声等，针对运营期产生的各项污染物采取合理的环保措施后，能保证各项污染物达标排放，不会对周边环境造成较大影响。因此，项目选址基本合理。 4、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据调查，项目所在区O3、PM2.5、PM10三项因子均超标，因此，项目所在区域为不达标区。其他因子非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定，说明项目区域监测期间污染物背景值较低，均未超过相关标准限值。 （2）声环境质量现状 根据监测结果分析，项目所在区域各厂界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明项目所在区域声环境现状良好。 5、环境影响分析结论 （1）大气环境影响 运营期废气主要为：①针对印刷工序产生的非甲烷总烃，目前已经采取了集气罩（收集效率为85%）收集，收集后的废气经1套活性炭吸附装置（处理效率60%）对废气进行处置，废气经处理后通过1根15m排气筒（P1）排放，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中相关排放标准。②粘箱过程中使用的为水性608粘箱胶，含有机溶剂含量较低，运营过程中会产生少量的有机废气，加强车间通风后，经过实际监测，厂界无组织排放的非甲烷总烃均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），不会对周边环境产生较大影响。 经采取以上治理措施后，项目运营过程中产生的废气对周围环境空气影响较小。 （2）水环境影响 运营生产过程产生的生活污水经化粪池（容积为10m3）处理达标后，经市政管网排至六村堡污水处理厂进行进一步处理；印刷清洗废水经一体化水墨污水处理设备处理后回用于厂区及进厂道路洒水抑尘，不外排；经采取上述措施后，项目产生的废水不会对周边环境产生较大影响。 （3）声环境影响 噪声主要来源于生产设备噪声，通过采取相应的隔声减振措施后，项目厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此，本项目日常运营产生的噪声对周边环境影响较小。 （4）固体废弃物的影响 本项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。生活垃圾经垃圾桶分类收集后，交由当地环卫部门进行处理，不会对周边环境产生较大影响；一般工业固体废物主要为废弃纸板下脚料及不合格产品、废包装材料等，均可回收利用，定期交由物资回收单位进行处理，不会对周边环境产生较大影响；危险废物包括废油墨桶及含废油墨抹布、印刷废水处理系统产生的含油墨废渣、废活性炭等，设置一间15m2的危险废物暂存间，在危险废物暂存间内暂存后，交由有危险废物处理资质的单位进行处理，不会对周边环境产生较大影响。 （5）地下水 本项目地下水评价类别为IV类，可不进行地下水环境影响评价。 （6）土壤 本项目可不进行土壤评价。 6、结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在运行期间，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，可以减缓各项污染物的排放，减轻对周边环境的影响，从满足环保角度分析，项目建设可行。 二、要求及建议 ①项目要及时进行环保验收，验收内容包括废气、废水、噪声和固废处置等。待验收合格后方能正式投产，同时，应加强环保设施的维护和管理，确保其正常运行，“三废”达标排放，杜绝事故排放； ②建立相应环保机构，配置专职、兼职环保人员，健全环保档案管理制度。由当地环境监测站定期对污染源进行监测，建立污染源管理档案； ③危险废物堆放应选用符合危险废物贮存标准的容器储存，加上标签，并有专人管理，及时收集并运往具有处理危险废物资质的单位处置。转运过程中执行《危险废物转移联单管理办法》； ④建立相应环保机构，配置专职、兼职环保人员，健全环保档案管理制度。由当地环境监测站定期对污染源进行监测，建立污染源管理档案。 （2）建议 ①建立专人负责制和岗位责任制，加强废气等环保治理设施的管理和维护，确保设施始终处于良好的运行状态； ②认真落实本环评中涉及的要求和其他可行性建议； ③制定并落实各类生产、经营管理制度，并加强对职工的培训教育； ④加强厂区消防安全工作，严格按照消防部门规定要求执行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

污水池

注入污水后

加入A.B.C药剂

压滤

澄清

循环利用