西咸沣东审准〔2021〕49号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于缓速器、军品零部件生产项目环境影响报告表的批复

西安家麒工模具有限公司：

你单位报来《缓速器、军品零部件生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、西安家麒工模具有限公司缓速器、军品零部件生产项目位于沣东新城建章路北段8号。项目租赁陕西庆安包装材料有限责任公司北侧部分厂房，始建于2011年，于2012年1月投产，总占地面积约6500m2，总建筑面积约4400m2，主要建设内容有机加工区、铸造车间、抛丸区、焊接区、浸渗区、打压包装区以及办公室、库房等配套附属设施。项目已运营多年且在2017年产能大于1050吨，现有熔化炉均于2018年前购置。报告表确定生产规模为年产缓速器、军品零部件等铝铸件1050吨。项目总投资100万元，其中环保投资22.55万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在运营中重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保噪声达标排放，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（二）熔化、浇铸、压铸烟尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；抛丸废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。颗粒物有组织及厂区内无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）限值要求，厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求；非甲烷总烃厂界无组织排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界监控点浓度限值要求，厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值要求。

（三）生活垃圾和一般工业固废应分类收集处置。废切削液、废矿物油、废活性炭、废含油抹布、浮渣等危险废物应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

危废贮存场所的建设、管理要满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中相关要求，危废转移要满足《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。

（四）生产废水收集后采取“气浮”处理工艺（处理规模：15t/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）限值要求后，与经化粪池处理后的生活污水一起排入市政管网进入西安市第六污水处理厂。

（五）项目生产不得使用再生铝作为原材料，不得使用《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类设备。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

五、项目占地如遇规划实施征地拆迁，须无条件配合征地拆迁工作。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年3月11日

抄送：沣东新城生态环境局、陕西润卓环境技术有限公司。