# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目   名   称：   增补燃气热水锅炉项目

建设单位（盖章）：   西安沣东热力有限公司

编   制  日   期：        2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

附图：

附图1、项目地理位置图；

附图2、四邻关系图；

附图3、平面布置图；

附图4、锅炉燃烧系统图。

附件：

附件1、委托书；

附件2、立项文件；

附件3、土地证；

附件4、营业执照；

附件5、一期燃煤锅炉环评批复（市环批复[2013]442号）；

附件6、一期燃煤锅炉、噪声、固废验收批复（沣东环验批复[2018]1号）；

附件7、煤改气环评批复（市环沣渭批复[2017]27号）；

附件8、煤改气验收意见；

附件9、排污许可证；

附件10、例行监测报告。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 增补燃气热水锅炉项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2013-611203-04-01-406546 |
| 建设单位联系人 | 郑轩 | 联系方式 | 029-87942647 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城丰源路6号 |
| 地理坐标 | （ 108 度 49 分 38.970 秒， 34 度 20 分 51.260 秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业--91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2013-611203-04-01-406546 |
| 总投资（万元） | 3900 | 环保投资（万元） | 63 |
| 环保投资占比（%） | 1.62 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）》环境影响报告书》 召集审查机关：西咸新区生态环境局 审查文号：市环函[2014]20号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与相关规划及规划环评符合性分析 序号 相关规划 规划要求 本项目情况 符合性 1 《西咸新区总体规划（2010-2020）环境影响报告书》 新区近期建设的主要内容分为七个方面：一是市政基础设施的建设，通过道路交通设施建设构建新区骨架，建立新区与西安主城区、咸阳主城区之间的便捷联系；通过电力电信、给水排水、供热燃气等基础设施的建设为后续项目入驻提供基础条件 本项目为新建燃气锅炉，为沣东新城提供热源，属于基础设施建设 符合 应强调使用清洁能源，从源头上减少污染物的产生量 项目锅炉使用的能源为天然气，属于清洁能源 符合 本规划实施后，规划范围内环境空气质量总体较规划前有所改善。区内能源结构的改变、清洁能源的大范围使用以及污染物处理效率的提升，为规划区环境空气质量带来一定正效应 符合 2 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 “大气环境保护对策和措施”的要求，推广清洁能源使用，建立可持续能源体系结构。鼓励使用天然气、风能、太阳能、地热能、生物质能等能源。大力发展城市集中供热，全面普及居民生活燃气，实现“以气代煤”、“以电代煤”。 本项目为新建1台燃气锅炉，燃料属于清洁能源 符合 3 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价。规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业 本项目为锅炉房项目，使用能源为清洁能源天然气。不属于电镀生产线及涉重金属排放企业 符合 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响 本项目使用能源为天然气，属于清洁能源，排污量小 符合 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理 本项目锅炉循环冷却水为清净下水，直接排入市政污水管网；锅炉房不新增员工。员工生活废水依托原有化粪池处理后排入市政污水管网，不会对周围环境造成污染 符合 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置 废树脂收集后，由厂家更换后及时清运处理 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见下表。 表1-2 “三线一单”符合性分析 序号 选址因素 选址条件 1 生态保护红线 本项目所在地位于沣东新城，不触及生态保护红线。 2 环境质量底线 本项目所在区域为环境空气质量不达标区，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求，项目产生的污染物采取措施后，对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。 3 资源利用上线 本项目主要能源为天然气，能源消耗合理分配，不触及资源利用上线。 4 环境准入负面清单 当地未制定环境准入负面清单 相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-3 与相关环保政策符合性分析 序号 政策文件名称 具体要求 本项目情况 符合性 1 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（2018-2020年） 加快推进清洁供暖。制定清洁取暖实施方案，禁止新建燃煤集中供热站。2018年起，新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖（包括地热供暖、生物质能清洁供暖、太阳能供暖、工业余热供暖等），优先采用中深层地热供热方式和分布式清洁能源集中供暖；居住建筑不具备条件的，可接入集中供暖。 本项目为新建燃气锅炉 符合 开展燃气锅炉低氮改造。2019年底前，新区所有燃气锅炉全面完成低氮燃烧改造并达到排放标准要求，其中2018年不少于60%，生产经营类天然气锅炉全部完成。改造后的氮氧化物排放浓度低于80毫克/立方米。 本项目锅炉采用低氮燃气器，氮氧化物排放浓度低于80毫克/立方米。 符合 3、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》，本项目属于“D4430 热力生产和供应”。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于鼓励类“二十二、城市基础设施”中的“11、城镇集中供热建设和改造工程”，且不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》中禁止类项目。 因此，本项目符合国家产业政策的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目概况 （1）项目名称：增补燃气热水锅炉项目。 （2）建设性质：改扩建。 （3）建设投资：总投资5436 万元。 （4）建设规模：建设1台91MW燃气锅炉。 （5）建设地点：尚航路以东，西宝高铁以南，西成高铁以北，西安沣东热力公司内原一期燃煤锅炉房预留空厂房。 2、项目组成 项目主要建设内容为锅炉房及附属设施等，项目组成详见下表。 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别 主要项目 建设内容 备注 主体工程 锅炉房 1座，内设1台91MW燃气热水锅炉（型号：SZS91-1.6/130/70-Q），供/回水温度为130/70 ℃，锅炉效率≥97%；锅炉仅供暖季使用 依托原一期燃煤锅炉房预留空厂房 辅助工程 调压站 1座，气源进入厂区后经调压后，压力降为75kPa 左右 新建 公用工程 给水 依托现有给水管网，化学给水系统依托原有系统及设备，为锅炉提供软化水 依托 排水 本项目锅炉循环冷却水为清净下水，直接排入市政污水管网；锅炉房不新增员工，不新增生活污水 依托 供电 依托现有配电室 依托 供气 由市政天然气管网提供，供气管网已建成 / 环保工程 废气 锅炉自带低氮燃烧器，废气经处理后由1根34 m高排气筒达标排放 / 废水 锅炉排污水和化水系统排水经地面排水沟收集后接入厂区既有的污水管道内，之后排入市政污水管网；锅炉房不新增员工，不新增生活污水。 / 噪声 选用新型低噪声设备，基础减振、风机口设置消音器，利用房体隔声同时绿化降噪 / 固废 废离子交换树脂由离子交换膜交厂家回收利用 / 3、项目主要原辅料 项目主要原辅材料及能耗情况见下表： 表2-2 项目原、辅材料消耗一览表 序号 名称 年用量 来源 1 天然气 3229.2万Nm³/a 市政天然气公司 2 水 46800 m3/a 市政供水 3 电 20000 kW·h 市政供电 注：日最大耗气量按24 小时计，年运行天数120 天。 根据项目可研报告，本次燃气锅炉所用天然气成分见下表： 表2-3 天然气组分一览表 序号 名称 体积百分比（%） 1 CH4 92.63 2 C2H6 4.37 3 C3H8 0.74 4 有机硫 ≤62mg/m3 5 H2S ≤20mg/m3 天然气主要物理性质见下表： 表2-4 天然气主要物理性质一览表 项目 单位 数量 平均分子量 / 17.5035 绝对密度 kg/m3 0.56 相对密度 / 0.43 低热值 MJ/Nm3（kcal/Nm3） 34.60（8266） 高热值 MJ/Nm3（kcal/Nm3） 38.34（9159） 华白指数 / 11620 燃烧势 / 40.42 4、主要设备 本项目所用设备具体见下表： 表2-5 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 燃气热水锅炉 YHW-WNS1.75-95/70-Q 1 / 2 燃烧器 低氮燃烧器 2 锅炉配套 3 冷凝水箱 2000×3000×1500 1 / 4 凝结水回收水泵 流量：10m3/h 扬程：20m 2 1用1备 5 锅炉鼓风机 流量：130000m3/h；6700Pa 1 锅炉配套 6 循环水泵 流量：1500m3/h 扬程：110m 2 1用1备 7 烟囱 不锈钢保温烟囱，DN2200， 高度34 米 1 / 5、劳动定员及工作制度 本项目建成后，不新增劳动定员，从沣东热力公司内部调配。锅炉年运行120天，年运行2880小时。 6、厂区平面布置 项目燃气锅炉位于锅炉房西侧，东侧为控制室、配电室。项目总体布局合理，具体布置见附图3。 7、公用工程 （1）给排水 本项目不新增员工，故不新增生活用水。用水环节主要为锅炉补水及软化水装置定期树脂再生用水，均来源于市政供水管网，通过就近城区供水管网接入供热站中。 ①锅炉用水 本工程锅炉补水采用的除氧水、软化水来自现有化水车间。自来水经原化水车间处理装置软化后进入软化水箱，除氧后由补水泵送至锅炉与锅炉回水一同送入锅炉使用。 项目供暖期间由于供暖系统跑冒滴漏及排污等原因需要对循环水进行补水，根据《城镇供热系统节能技术规范》（CJJ/T185-2012），当街区供热管网设计供回水温差大于15℃时，热力站（或热源）补水率不应大于1%。故补水率按循环水量1%计。本期工程锅炉循环水量为1300m3/h、31200m3/d。锅炉补充水量按循环量的1%计，约为13m3/h、312m3/d。 化学水处理系统的制水能力按80%计，则化水系统所需自来水为16.25m3/h、390m3/d，20%为清净下水，由室内排水沟收集后排入市政污水管网。此部分排水量为3.25m3/h、78m3/d。 ②锅炉排水 锅炉在运行过程中为减少炉体及管路水中水垢渣，保证其水质清洁度，需排出少量炉水（0.5%），排放量约为6.5m3/h、156m3/d。 锅炉排污水由锅炉房内排水沟汇集后直接排入市政污水管网。 本项目水平衡图见下图： 图2-1 水平衡图 单位：m3/d 供电 本项目用电由市政供电。 （3）供暖与制冷 供暖由本企业热源自给，制冷采用分体式空调。 （4）燃气 由项目所在区域市政燃气管道供应。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程 本项目利用原有燃煤锅炉房预留空厂房进行本项目建设，主要施工内容包括场地清理及锅炉房设备安装等。施工期将产生一定废水、扬尘、噪声和固体废物。具体工艺流程及产污情况见下图。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 运营期工艺流程 运营期燃气锅炉工艺流程及产污节点见下图。 图2-3 锅炉燃烧工艺流程及产污环节图 运行流程说明： （1）燃烧系统 本工程采用1台91MW燃气热水锅炉，燃料为天然气，气源进入厂区后经调压站，压力降为75kPa左右；再经管道送入炉前燃烧系统，后进入锅炉低氮燃烧器进行燃烧。锅炉燃烧所需空气由鼓风机提供，产生的烟气经锅炉尾部烟气热交器然后进入烟囱排入大气。 为保证锅炉燃烧废气中的NOx能达标排放，本项目安装低氮燃烧器。低氮燃烧技术是通过改变燃烧设备的燃烧条件来降低NOx 的形成，通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOx 的生成或破坏已生产的NO。本项目选用的低氮燃烧器采用分段燃烧技术，是将燃料的燃烧过程分阶段来完成。第一阶段燃烧中，将总燃烧空气里的70~75%供入炉膛，使燃料在缺氧的富燃料条件下燃烧，能抑制NOx的生成；第二阶段通入足量的空气，使剩余燃料燃尽，此段中氧气过量，但温度较低，生成的NOx也较少。根据分段燃烧原理设计的阶段燃烧器，使燃料与空气分段混合燃烧，由于燃烧偏离理论当量比，故可降低NOx 的生成。这种方法可使烟气中的NOx减少50%以上。 （2）锅炉补水系统 本工程锅炉补水采用的除氧水、软化水来自现有化水车间。原化水车间设置3台定压补水泵，一台Q=170m3/h；另外两台Q=85m3/h。设置一套全自动软水器：Q=50m3/h；设置一套DZH型除氧装置：Q=50m3/h；分别设置一个30m3的软化水箱以及除氧水箱。本期工程及现有燃气锅炉总循环水量为3300t/h，正常补水量按1%计算，补水量为33t/h。小于软水器及除氧装置的额定出力。补水泵的出力按5%正常补水量计算，补水泵出力为165t/h。小于原化水车间的补水泵的出力。且当一台最大补水泵事故情况下，另外两台能满足补水要求。综上分析，原有水处理设备及除氧设备均满足本期的要求。 （3）软水制备工作原理 本项目锅炉用水采用经过全自动软化水装置处理后的自来水，主要是将自来 水经全自动离子交换器和除氧器软化、除氧后送至锅炉内。自动离子交换器工作原理为：将自来水通过钠型阳离子交换树脂，使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换，从而吸附水中的Ca2+、Mg2+，使水得到软化。如以RNa 代表钠型树脂，其交换过程如下： 2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+ 2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+ 即自来水通过钠离子交换器后，水中的Ca2+、Mg2+被置换成Na+。生成的R2Ca、R2Mg 会吸附在树脂表面，当树脂使用一段时间后，吸附的杂质接近饱和状态，就要进行再生处理，否则树脂就会失效。将接近饱和状态的树脂在氯化钠溶液中充分浸泡后，可使树脂实现再生。 再生过程的反应如下： R2Ca + 2NaCl = 2RNa + CaCl2 R2Mg + 2NaCl = 2RNa + MgCl2 经上述处理，树脂即可恢复原来的交换性能。树脂再生主要使用的是氯化钠溶液，反洗用自来水，氯化钠溶液对锅炉有腐蚀性，因此不能进入锅炉，反洗水含有CaCl2、MgCl2 杂质亦不宜进入锅炉，因此树脂定期再生过程会产生废水。 由于本项目不新增员工，故不新增生活污水和员工生活垃圾。项目产污环节见下表： 表2-6 运营期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 废气 燃气锅炉 燃烧 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 废水 化水系统排水 软水制备 SS 锅炉排水 锅炉 SS 噪声 锅炉、风机等噪声 运行过程 机械噪声 固废 化水系统 软水制备 废离子交换树脂 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有项目概况 西安沣东热力有限公司六村堡供热站位于尚航路以东，西宝高铁以南，西成高铁以北。主要承担西咸新区沣东新城北片区约53平方公里的供暖任务，主要负责六村堡供热站热源厂及配套管网的建设。规划建设总规模为6×91MW 热水锅炉，供热介质为130/70℃高温热水，供热能力546MW。规划占地面积约120亩。公司于2014 年供暖季前完成热力站2x91MW 燃煤锅炉及配套管网的建设（一期工程），实现沣东新城北片区集中供热。由于环保形势十分严峻，环保排放标准日益提高，2017年4月25日西安市铁腕治霾工作领导小组办公室专题会议纪要决议：2018年10月底前，凡天然气供应能够保障到位的区域，集中供热单位燃煤锅炉全部实施“煤改气”。因此，企业于2017年新建2台70MW燃气热水锅炉（二期工程），对一期2台91MW链条高温热水锅炉的热负荷进行替代，并于2018 年11月13日正式启用燃气锅炉供暖。 2、现有工程环保手续履行情况 一期工程于2013年5月由西安市环境保护科学研究院编制了《西咸新区沣东新城六村堡供热站一期项目环境影响评价报告书》，同年11月25日取得了西安市环境保护局的环评批复（市环批复[2013]442 号，具体见附件5）；一期工程于2014年12 月1日建成试运行，安装2台DZL91-1.6/130/70燃煤热水锅炉，采用塔式脱硫脱硝工艺进行脱硫、脱硝，采用一炉一塔设计。配套袋式除尘系统2台，脱除塔系统2套，烟囱高度120m。一期工程于2018年2月13日进行了竣工环保验收，并取得了西咸新区沣东新城环境保护局的验收批复（沣东环验批复[2018]1号，具体见附件6）。 二期工程于2017年编制完成了《 “铁腕治霾，保卫蓝天”六村堡供热站煤改气项目环境影响报告表》，并于2017年8月1日取得了西安市环境保护局沣渭新区分局的环评批复（市环沣渭批复[2017]27 号，具体见附件7），二期工程于2019年1月4日进行了竣工环保验收，并通过了验收评审。 西安沣东热力有限公司于2019年1月22日取得了排污许可证（具体见附件8）。 3、现有工程污染物实际排放总量 根据现场调查，现有厂区目前正常生产，根据最近一期的例行监测情况，本项目污染物排放情况如下： （1）废气 原有项目产生的废气主要为燃气锅炉废气，主要污染物为SO2、NOx、颗粒物等。根据2021年2月1日陕西润卓环境技术有限公司对该公司进行的监测报告报告，项目燃气锅炉废气监测结果见下表： 表2-7 现有工程燃气锅炉废气监测结果 采样日期 检测点位 检测项目 检测结果 标准限值 第1次 第2次 第3次 2021.2.1 1#锅炉排气筒 燃料种类 天然气 / 烟囱高度（m） 37.5 / 运行工况 正常运行，工况50% / 烟气黑度（级） ＜1 / 测试烟道截面积（m2） 3.14 / 标干流量（Nm3/h） 37373 38504 36203 / 含氧量（%） 2.6 2.7 2.5 / 烟气温度（℃） 47 48 49 / 烟气流速（m/s） 4.66 4.80 4.52 / 烟气含湿量（%） 13.7 13.6 13.3 / 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 2.6 2.8 2.7 / 折算浓度（mg/m3） 2.5 2.6 2.6 10 排放速率（kg/h） 0.0972 0.108 0.0977 / 二氧 化硫 实测浓度（mg/m3） 3ND 3ND 3ND / 折算浓度（mg/m3） / / / 20 排放速率（kg/h） / / / / 氮氧 化物 实测浓度（mg/m3） 24 23 23 / 折算浓度（mg/m3） 23 22 22 50 排放速率（kg/h） 0.897 0.886 0.833 / 2021.2.1 2#锅炉排气筒 燃料种类 天然气 / 烟囱高度（m） 37.5 / 运行工况 正常运行，工况47% / 烟气黑度（级） ＜1 / 测试烟道截面积（m2） 3.14 / 标干流量（Nm3/h） 37324 38424 38504 / 含氧量（%） 2.3 2.2 2.1 / 烟气温度（℃） 50 52 51 / 烟气流速（m/s） 4.67 4.83 4.82 / 烟气含湿量（%） 13.4 13.2 13.1 / 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 2.4 2.5 2.6 / 折算浓度（mg/m3） 2.2 2.3 2.4 10 排放速率（kg/h） 0.0896 0.0961 0.100 / 二氧 化硫 实测浓度（mg/m3） 3ND 3ND 3ND / 折算浓度（mg/m3） / / / 20 排放速率（kg/h） / / / / 氮氧 化物 实测浓度（mg/m3） 21 22 23 / 折算浓度（mg/m3） 20 20 21 50 排放速率（kg/h） 0.784 0.845 0.886 / 由上表可知，锅炉燃烧废气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度均符合《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准限值要求。 （2）废水 原有项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入市政污水管网。根据2021年2月1日陕西润卓环境技术有限公司对该公司进行的监测报告报告，项目废水总排口监测结果见下表： 表2-8 废水监测结果一览表 监测点位 污染类别 监测结果 标准限值 污水总排口 pH值 7.24 6~9 COD 226 500 氨氮 43.4 45 总磷 4.12 8 悬浮物 46 400 BOD5 78.3 300 动植物油类 1.33 100 由上表可知，项目废水总排口pH值、COD、SS、BOD5、动植物类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总磷排放浓度《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求。 （3）噪声 厂区原有噪声主要为锅炉房内鼓、引风机和水泵设备产生的噪声。根据陕西润卓环境技术有限公司2021年2月1日对西安沣东热力有限公司厂界噪声监测结果，厂界环境噪声昼间为57.3-59.6（A），夜间为46.6-48.9dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 （4）固废 原有项目固废主要为生活垃圾，产生量为21t/a，交环卫部门统一清运。 原有项目主要污染物汇总 根据2020年该公司的排污许可执行报告年报及例行监测情况，现有项目主要污染物汇总见下表： 表2-9 原有项目污染物排放汇总表 项目 污染物 单位 产生量 废水 生活污水 水量 m3/a 2200 COD t/a 0.497 BOD5 t/a 0.172 SS t/a 0.101 氨氮 t/a 0.095 总磷 t/a 0.0091 动植物油类 t/a 0.0029 废气 锅炉废气 颗粒物 t/a 0.0131 二氧化硫 t/a 0.8945 氮氧化物 t/a 5.7845 固废 生活垃圾 t/a 21 4、与该项目有关的主要环境问题及整改措施。 根据现场勘查，原有项目污染物均能做到达标排放，环保手续齐全，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《环保快报（2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况）》（陕西省环境保护厅办公室，2021年1月26日），2020年沣东新城环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 2020年沣东新城环境空气质量状况统计表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率 （%） 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154.3 不达标 CO（mg/m3） 第95百分位数日平均浓度 1.5 4 37.5 达标 O3（8h平均） 第90百分位数8h平均浓度 136 160 85 达标 根据上表，项目所在区域NO2、SO2年平均值和CO24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均值的第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，说明本项目所在区域为不达标区域。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为项目北侧约80m的太平河。 根据西咸新区生态环境局发布的《西咸新区2020年12月水环境质量状况》可知：2020年12月份，渭河、沣河、泾河水质达到地表水Ⅱ类，均优于省考目标；太平河、新河水质达到Ⅳ类，优于省考目标。与去年同期相比，渭河、新河水质有所改善，其他河流水质无明显变化。与11月份相比，沣河、泾河、新河水质有所改善，其他河流水质无明显变化。12月份，5个省控断面中，Ⅰ—Ⅲ类水质断面3个，占60%；Ⅳ-Ⅴ类2个，占40%。与去年同期相比，Ⅳ-Ⅴ类水质断面类别占比提高20个百分点，劣Ⅴ类下降20个百分点。与11月份相比，Ⅳ-Ⅴ类水质断面类别占比提高20个百分点；劣Ⅴ类下降20个百分点。 2020年1-12月份，渭河、沣河、泾河水质达到地表水Ⅱ类，均优于省考目标；太平河水质达到Ⅲ类，优于省考目标；新河水质达到省考目标。 3、声环境质量现状 经现场勘查：项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，本次评价不做声环境质量现状监测与评价。 4、生态环境质量现状 本项目利用原有建筑物，不新增占地，本次评价不做生态环境现状调查。 土壤、地下水环境质量现状 本项目用地范围内已全部硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及土壤、地下水环境敏感目标，本次评价不做土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场调查，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区等环境保护目标；厂界外50m范围内无声环境敏感目标；厂界外 500 米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017）中相关排放要求。 表3-2 施工厂界扬尘浓度限值 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 施工扬尘 （即TSP） 周界外浓度最高点 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 运营期燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中天然气锅炉排放浓度限值。 表3-3 颗粒物排放标准 燃料种类 污染物及标准限值（mg/m3） 执行标准 天然气 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 10 20 50 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中天然气锅炉标准 （2）废水 本项目锅炉排水为清净下水，直接排入市政污水管网。 （3）噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）相关标准。 表3-4 施工期噪声排放标准 单位：dB（A） 施工阶段 昼间 夜间 场界噪声 70 55 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表3-5 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准 级别 标准限值 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 2类 60 50 （4）一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国家环境保护“十三五”计划》中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本工程的排污特点，该项目的建议总量控制指标如下：SO2、NOx。 本项目大气污染物为SO2、NOx，因此，本项目总量控制指标为： SO2：4.0t/a； NOx：31.68t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气 施工扬尘污染防治措施 施工过程中材料运输过程中会产生一定的扬尘。项目施工期周期较短，同时厂区地面已硬化。一般来说，道路局部积尘较多的地方，载重汽车经过时会产生较多的扬尘，影响范围大约在宽50m范围内。 根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《大气污染防治行动计划》以及《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》等有关要求进行，采取以下治理措施： ①施工时应配置洒水设施，对容易产生二次扬尘的路段洒水抑尘； ②谨防运输车辆超载，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。散装车辆文明装卸和驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布、马槽外部等处的物料进行清扫； ③大风天，禁止进行易产生扬尘的施工作业； 采取以上措施后施工扬尘对环境影响不大。 施工车辆和机械尾气污染防治措施 施工机械和运输车辆燃油排放的尾气，各类燃油动力机械进行场地清理、运输等作业时产生的燃油废气，主要污染物为TSP、SO2和NOx。本工程施工机械数量有限，且施工均为间歇式作业，因此排放的尾气对厂址以外周边环境影响不大。 由于项目施工期较短，因此施工期对大气环境的污染也较短，并在施工完成之后就会消失。 施工废水 施工期间的废水主要为施工人员的生活污水，施工期的生活污水主要源自施工人员日常生活产生的生活污水，主要污染物是COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等。据建设单位提供资料，本项目施工高峰期人员约为10人，施工人员每天生活用水以50L/人·d计，生活污水排污系数取80%，则生活污水的排放量为0.4m3/d，依托厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网。 施工噪声 本项目施工期噪声污染主要来自施工机械设备和运输车辆，其噪声强度大，声源较多，且多位于室外，影响范围较大。因此，施工噪声会对周边的居民正常生活造成影响，必须采取严格的噪声污染防治措施，降低对其影响。本次环评提出，采取以下施工噪声防治措施： ①尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等； ②可固定的机械设备如空压机等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声； ③动力机械设备应进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作； ④合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声的设备使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工； ⑤噪声污染严重的城市建筑施工机械设备，必须安装隔声、消声设施，或采取其他防止噪声措施，最大声级不得超过85dB（A）； 采取以上防噪措施后，施工期噪声基本不会对周围敏感点造成较大影响。 施工固废 施工阶段产生的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾。建筑垃圾来自于与施工过程中，建筑垃圾应综合利用，剩余建筑垃圾运往咸阳市建筑垃圾填埋场进行妥善处置；施工人员生活垃圾收集后统一交环卫部门处置。采取上述措施后固体废物基本得到综合治理，对环境影响较小。 为防治施工垃圾对周围环境的影响，本工程施工期间应采取以固体废弃物污染防治措施： ①工程建设期间对施工现场固体废弃物要及时进行清理，尽量随产随清，防止雨水侵蚀和风力侵蚀产生二次污染； ②建筑垃圾能回收的尽量加以利用，不能利用的外运到指定地点，统一处理，不得随意倾倒； ③施工人员产生活垃圾定点存放，由环卫部门清运，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 本项目运营期废气主要为1台91MW（130t/h）燃气蒸汽锅炉燃烧天然气产生的废气，主要污染物颗粒物、SO2、NOx（以NO2计）。本项目每年运行120天，总耗气量3229.2万Nm3/a（11214Nm3/h），锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1根34m高的排气筒排放。 （1）污染物源强核算 项目天然气燃烧废气源强核算结果见表4-1： |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间/h 排放标准限值（mg/m3） 核算方法 烟气量（m3/h） 质量浓度（mg/m3） 产生量（kg/h） 工艺 效率/% 是否为可行技术 烟气量（m3/h） 质量浓度（mg/m3） 排放量（kg/h） 锅炉废气 烟气量 物料衡算法 220018 / / / / / 220018 / / 2880 / 颗粒物 类比法 10 2.2 / / / 10 2.2 10 二氧化硫 物料衡算法 6.32 1.39 / / / 6.32 1.39 20 氮氧化物 类比法 50 11 低氮燃烧 / 可行 50 11 50 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | ①烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）第C.7条，本项目烟气量采用可研与锅炉商提供的烟气量，其中，实际烟气量为19.62Nm3/Nm3，则1台130t/h燃气蒸汽锅炉的烟气量为220018Nm3/h。 ②颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）第5.1.2条“燃油、燃气锅炉颗粒物排放量按照5.2、5.4核算”，本次选取第5.2条即类比法对颗粒物进行核算。类比对象选取本公司现有的2台100t/h燃气蒸汽锅炉，配套安装低氮燃烧器，与本项目锅炉相似，燃烧的天然气成分相同。根据2021年2月1日陕西润卓环境技术有限公司提供的例行监测报告，其颗粒物浓度在2.5-2.6mg/m3之间，本次环评保守考虑，按照排放标准取值10mg/m3。 则本项目颗粒物产生量为2.2kg/h，6.336t/a。 ③SO2 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）第5.1.2条，燃气锅炉SO2排放量按照下式计算。 式中：Eso2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料消耗量，万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3； ηs—脱硫效率，%；本次取0。 K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。根据表B.3，取1.00。 则本项目燃气蒸汽锅炉的SO2产生量为1.39kg/h，4.0t/a，产生浓度为6.32mg/m3。 ④NOx 据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）第5.1.2条“燃油、燃气锅炉氮氧化物排放量参照式（5）计算”，即参照下式。 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛口氮氧化物质量浓度，mg/m3；本次类比对象选取本公司现有的2台100t/h燃气蒸汽锅炉，均配套安装低氮燃烧器，其氮氧化物排放浓度为23mg/m3；本次保守考虑，本项目按照排放标准取值50mg/m3。 Q—核算时段内标干烟气排放量，m3； ηNOx—脱硝效率，%；本次取0。 则本项目燃气蒸汽锅炉的NOx产生量为11kg/h，31.68t/a。 本项目锅炉安装低氮燃烧器，废气经一根34m高排气筒排放。 （2）锅炉排气筒高度合理性分析 项目周边200 m范围内无高层住宅，最高建筑物为一期主厂房：30.15 米，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）的相关规定：“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米”，“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出建筑物3m以上”。 因此建设单位拟建设烟囱高34米，符合相关标准的排气筒高度的规定。 （3）排放口基本情况 排放口基本情况见下表： 表4-2 废气排放口基本情况 废气排放口基本情况 排放标准 排放口名称 排气筒高度 排气筒内径 排气筒中心地理坐标 烟气温度 排放口类型 燃气锅炉排气筒 34m 2.2m E108.82753417 N34.34759724 30℃ 主要排放口 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表1要求，本项目自行监测要求如下表： 表4-3 自行监测要求 燃料类型 锅炉规模 监测指标 监测频次 燃气 14MW或20t/h以上 氮氧化物 自动监测 颗粒物、二氧化硫 1次/季度 （5）废气污染治理设施可行性分析 本项目锅炉采用烟气再循环+低氮燃烧技术，属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中燃气锅炉的可行技术。 （6）废气达标排放可行性分析 由上表4-1可知，本项目锅炉安装低氮燃烧器，废气经一根34m高排气筒排放，排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值。项目周边500m范围内无大气保护目标，因此，项目废气对周边环境空气影响较小。 废水 本项目排污主要为化水系统排水及锅炉排污水。 全自动软化水装置采用离子交换方式进行自来水软化，离子交换树脂需定期进行再生，即用一定浓度的食盐水冲洗树脂层，使得树脂中吸附的钙、镁离子被置换下来，该过程会产生一定量的离子交换树脂再生废水。再生废水主要污染因子为盐类和pH，属于清净下水，排水量约3.25m3/h、78m3/d。化水系统排水由室内排水沟收集后排入市政污水管网。 锅炉在运行过程中为减少炉体及管路水中水垢渣，保证其水质清洁度，需排出少量炉水（0.5%），排放量约为6.5m3/h、156m3/d。 锅炉排污水由锅炉房内排水沟汇集后直接排入市政污水管网。 根据例行监测情况（前文表2-8），厂区总排口污水污染物COD、氨氮、BOD5监测结果满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准要求；pH、SS、动植物油监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求 本项目废水类别及排放口情况见下表。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理 设施 排放口编号 排放口是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 锅炉排污水及软化系统浓水 COD SS 市政污水管网 连续、流量不稳定 / / / DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 □车间或车间处理设施排放 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表3要求，本项目自行监测要求如下表： 表4-5 噪声自行监测要求 燃料类型 监测点位 监测指标 监测频次 燃气 企业废水总排口 pH、COD、氨氮、SS、总磷、溶解性总固体、流量 1次/季度 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声主要来自锅炉设备和风机运转等，声级值一般在70~90dB（A）之间，具体见下表。 表4-6 项目噪声源强一览表 序号 噪声源 设备名称 数量 （台） 单台设备噪声源强 dB（A） 声源类型 1 锅炉房 锅炉燃烧器 2 60 频发 2 凝结水回收水泵 2 70 频发 3 锅炉鼓风机 1 90 频发 4 循环水泵 2 70 频发 （2）降噪措施及达标排放情况 ①设备运行时噪声源强分析 本项目噪声源主要为锅炉燃烧器、水泵、风机等设备运转产生的噪声，噪声值在60dB（A）~90dB（A）之间。 本项目采取的噪声污染防治措施如下： 在锅炉设备选型时优先选用低噪声设备；设备全部置于锅炉房内，风机位于锅炉房房顶，设置隔声罩、基础减震，在设备安装及设备连接处采用减振垫活柔性接头等措施减振、降噪；定期对设备进行检查，使其处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，通过以上措施可使其噪声强度降低15~20dB（A）。 ②预测条件 a.考虑声源至受声点的距离衰减；考虑墙体对噪声的阻挡； b.在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 ③预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式。具体模式如下： a.室内声源传播衰减公式为： 式中：Lp0—室内声源距离“声源中心”1m处的声压级，dB(A)； TL—房间围护结构(墙、窗)的平均隔声量，取20dB(A)； α—为房间的平均吸声系数； r—设备点距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 b.合成声压级公式为： 式中：Lp—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lni—第i个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 ④预测结果 本次噪声预测以锅炉房西南角为原点（0,0），以向东为X轴，向北为Y轴建立坐标系。根据环安噪声预测软件，项目噪声预测结果见表4-7。 表4-7 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 昼间 夜间 标准值 本底值 贡献值 预测值 本底值 贡献值 预测值 1#东厂界 57.3 30.8 57.3 48.3 30.8 48.4 昼间60、 夜间50 2#南厂界 59.6 41.3 59.7 48.9 41.3 49.3 3#西厂界 58.3 28.5 58.3 46.6 28.5 46.7 4#北厂界 58.6 43.5 58.7 47.4 43.5 48.9 在采取以上措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表4要求，本项目自行监测要求如下表： 表4-8 噪声自行监测要求 燃料类型 监测点位 监测指标 监测频次 燃气 四厂界 等效A声级 1次/季度 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为锅炉软水装置产生的废树脂。 离子交换树脂需定期更换，根据企业实际运行经验，一般约5年更换一次，一次更换量0.2t，废弃的离子交换树脂为一般固废，由厂家更换后及时清运处理。满足一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013 年6月修改单中相关要求进行妥善贮存。可达到无害化处理的目的，处置途径可行。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目的建设不涉及地下水开采，不会影响当地地下水水位，不会产生地面沉降、塌陷等不良水文地质灾害，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。 本项目所利用厂房地面已做了硬化处理，且项目不产生危废，因此，不会对厂区土壤环境造成不利影响。 6、生态环境 本项目在现有厂房内建设，不涉及新增用地，故本次评价不做生态环境影响分析。 7、环境风险 （1）风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目使用的天然气中包括甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、硫化氢为突发环境事件风险物质，主要存在于天然气管道及锅炉中。 （2）环境风险识别及分析 本工程锅炉使用的天然气属于可燃、易燃物品，发生事故的类型主要有泄漏、爆炸和爆燃。天然气泄漏后极易酿成火灾、爆炸事故，造成人员伤亡，并引起大气环境的污染，对环境及周围人群造成极大的危害。 在天然气燃烧时，产生SO2、CO等大气污染物。身处火场的人员在SO2、CO等气态污染物的笼罩下，会因吸入SO2、CO，以及缺氧而失去判断能力，进而产生伤亡。在火灾瞬间会对生命安全以及环境有巨大影响，但经过扩散及火灾扑灭后，其影响也随之消失，经过扩散稀释，其对周边环境的影响较小。 （3）环境风险防范措施及应急要求 本次评价对风险识别及事故影响进行简要分析，提出防范和应急措施。风险管理措施如下： I、事故风险防范 ①火火灾预防。要求交通便利、防火、通风、防潮、防霉变等，特别是防火，锅炉房附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种（入打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入锅炉房内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。 ②安全管理：建立健全各项规章制度，应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。 ③消防器材管理：消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。锅炉房的消防设施、器材应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消火栓、灭火器等消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。 Ⅱ、管理措施 ①本项目相关管理人员应清楚项目所有可能发生火灾、爆炸、泄漏危险场所的情况，并采取能有效控制火灾、爆炸、泄漏的措施。 ②认真做好职工的安全生产教育，普及有关安全法规。对重点岗位职工应定期进行安全培训，并经考试合格，方准上岗。 ③锅炉房附近不应有非生产性明火。主要生产厂房所用电气设备应是防爆型的。 ④安全、通风、阻爆、隔爆、泄爆等设施应完善有效，未经主管部门许可，不得拆除或弃用。 Ⅲ、环境风险应急措施 应急处理：火灾爆炸发生后，岗位人员报火警，并及时向生产调度报告，生产调度报告应急小组指挥部领导，并向下风向毗邻单位提出安全防范要求。设置警戒区域，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾或爆炸而造成不必要的损失和伤亡。 （4）分析结论 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉排气筒 | 颗粒物 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018） |
|  |  | 二氧化硫 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 低氮燃烧 |  |
| 地表水环境 | 锅炉排水 | SS | / | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
|  | 软水再生废水 | SS | / |  |
| 声环境 | 锅炉设备和风机运转 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；厂房隔声，设置基础减震，柔性接头等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废弃的离子交换树脂为一般固废，由厂家更换后及时清运处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①锅炉房附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入锅炉房内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。 ②建立健全各项规章制度，应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。 ③消防器材管理：消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。锅炉房的消防设施、器材应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消火栓、灭火器等消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 项目建成后，建设单位应安排专人负责环保工作，正确处理经营生产与环境保护的关系，建立健全环保档案，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； ③建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； ④拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标。 2、环保投资 表5-1 环保投资一览表 项目 污染种类 设施名称 数量 投资（万元） 环境保护措施和设施 废气 低氮燃烧器 2台 5 在线监测设施 1套 20 噪声 减震基座、隔声等设施 配套 15 固废 一般固废 固废暂存区 1个 依托 运行维护费用 / / 8 环境管理与监测费用 / / 15 合计 63 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，从环境保护角度，该建设项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.013t/a | 0 | 0 | 6.336t/a | 0 | 6.349t/a | +6.336t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.8945t/a | 0 | 0 | 4.0t/a | 0 | 4.8945t/a | +4.0t/a |
|  | 氮氧化物 | 5.7845t/a | 18.6t/a | 0 | 31.68t/a | 0 | 37.4645t/a | +31.68t/a |
| 废水 | 锅炉软化水 | 22t/d | 0 | 0 | 78t/d | 0 | 100t/d | +78t/d |
|  | 锅炉排水 | 73t/d | 0 | 0 | 156t/d | 0 | 229t/d | +156t/d |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 21t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 21t/a | 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/次 | 0 | 0.2t/次 | +0.2t/次 |
| 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①