# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西中固石油化工销售有限责任公司西安第三加油站项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 连清秀 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 陕西省西安市沣东新城三桥街道办尚航路东柏梁村村民委员会西排38号 |
| 地理坐标 | （108度49分20.51秒，34度18分42.77秒） |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业—119加油、加气站—城市建成区新建、扩建加油站 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 环保投资（万元） | 9.5 |
| 环保投资占比（%） | 9.5 | 施工工期 | 已建成 |
| 是否开工建设 | (否 (是：该加油站已建设加油罩棚、加油机、站房、储罐区等，企业正在办理相关处罚手续 | 用地（用海） 面积（m2） | 5258 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与所在地“三线一单”的相符性 （1）生态保护红线 本项目位于陕西省西安市沣东新城三桥街道办尚航路东柏梁村村民委员会西排38号，不在各类自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区范围内，项目周边无重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区，项目的建设不会突破生态保护红线，满足陕西省生态保护红线的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《环保快报（2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况）》（陕西省环境保护厅办公室，2021年1月26日），沣东新城SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、O3第90百分位浓度、CO第95百分位浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095­2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度和PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095­2012）二级标准要求；根据西咸新区生态环境局出具的西咸新区2020年11月、12月水环境质量状况，项目附近地表水太平河能满足《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）Ⅳ类标准要求；加油站四周噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。 本项目储油、卸油、加油过程设置有油气回收装置对挥发性有机废气进行治理，不会对周边大气环境产生不利影响；项目洗车废水经隔油池、沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，废水经总排口排入市政污水管网汇入西安第六污水处理厂进行进一步处理，最终排入太平河，不会对周边地表水环境产生不利影响；本项目位于声环境功能区2类、4a类区，项目各设备噪声经降噪措施处理后可达标排放，不会对周边声环境产生不利影响；项目固体废物均得到合理处置，不会对周边环境产生不利影响。 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目为加油站建设项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目产品、工艺技术与设备均不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。经查《市场准入负面清单》（2020年版），本项目不属于文件中禁止准入类，亦不属于文件中未获得许可不得从事的项目类型。 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 2、污染防治政策符合性分析 （1）与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》符合性分析 根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》要求，实施VOCs专项整治方案。重点推进加油站、油品储运销设施三次油气回收治理。加强挥发性有机物监督性监测能力建设，重点企业安装在线监测系统，挥发性有机物排放重点工业园区建设挥发性有机物空气质量自动监测站。本项目采用三次油气回收系统。因此，本项目符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》的相关要求。 （2）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施：1、储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统。 本加油站设计了卸油油气回收系统、加油油气回收系统油库油气回收系统，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的要求。 （3）与《陕西省油气回收综合治理工作方案》的符合性分析 《陕西省油气回收综合治理工作方案》二、工作步骤：（二）治理改造阶段-1.全面开展油气回收综合治理，由各设区市区环境保护部门会同商务、质监、安监等部门督促本辖区内油气回收治理工作，2013年年底前，完成关中地区城市建成区及县城规划区范围内现有加油站、储油库和油罐车的油气回收治理工作。 本加油站设计了卸油油气回收系统、加油油气回收系统以及油库油气回收系统，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的要求。 （4）与《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》（陕商发[2018]71号）的符合性分析 《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》中规定了三次油气回收的基本要求、作业规范以及管理制度。本加油站加油机及配套加油枪均完好无损，安排专人定期检查集气罩，减少油气逸散，卸油、加油过程均按照规范操作，并制定岗位制度，实施台账式管理，因此，项目建设满足《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》（陕商发[2018]71号）的相关要求。 （5）与《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》符合性分析 根据《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》的要求，加强油品监督管理。规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为，确保符合国家标准的车用油品全覆盖。本项目为销售符合国家标准的车用燃油的加油站项目。因此，项目建设符合《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》的相关要求。 （6）与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323号）符合性分析 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的要求，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求，设置时可进行自行检查，检查内容见附录。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。 本项目设置有双层储罐，配套有防渗漏检测措施，双层罐已取得合格证，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。项目设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。因此，项目建设满足《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323号）的相关要求。 3、项目与环境管理政策相符性分析 表1 环境管理政策相符性分析 依据 文件要求 本项目情况 符合 情况 《陕西省水污染防治工作方案》 第15条：防治地下水污染“2017年底前，加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池建设。 本项目为加油站单层罐改双层罐项目，改造完成后储罐为双层罐。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号 油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。 本项目为加油站项目，设有汽油储罐、汽油加油机，安装有卸油油气回收系统、加油油气回收系统、储油油气回收系统。汽油储油罐设置有电子液位仪。定期委托检测公司对本项目加油站进行加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查 符合 《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》 要求 有机液体装卸必须采取全密闭底部装载、顶部浸没式装载等方式，汽油、航空汽油、石脑油、煤油等高挥发性有机液体装卸过程采取高效油气回收措施，使用具有油气回收接口的车船。 项目卸油采用平衡式密闭油气回收系统，整个卸油处于密闭状态；项目加油采用真空辅助式油气回收系统。项目油气回收措施完善。 符合 加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作。 本项目油品由储油库直接用罐车输送，站内按规范设计有较为完善的卸油及加油油气回收系统。 符合 《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020年）》 规划确定沣东新城总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园城市板块、六村堡现代产业板块、三桥现代商贸板块、科学城科技统筹板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态文化板块、昆明池生态文化板块。三桥现代商贸板块：依托三桥街—世纪大道、三桥车城及地铁一号线，建设以商贸流通、现代商务、总部物流、服务外包、文化旅游、金融科技等产业为主的多元复合的现代服务业聚集区。 本项目位于规划范围内，本项目为社会服务与事业项目，因此符合沣东新城分区规划要求。 符合 《西咸新区沣东新城分区规划（2010-2020年）环境影响报告书》及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 本项目为加油站项目，不属于“三高一低”企业。符合西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书审查意见相关要求。 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。 本项目为加油站项目，不属于高耗水、重污染行业。项目洗车废水经隔油、沉淀后循环使用，定期排放，生活污经市政污水管网汇入西安第六污水处理厂进一步处理。 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目现有三级油气回收装置，采用一次、二次、三次油气回收，减少有机废气排放 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。 本项目运营期生活垃圾分类收集，委托环卫部门处置。危险废物设置危险废物暂存间，交有资质单位处置。 符合 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发[2013]37号 限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油源头积极开展油气回收治理。 本项目现有三级油气回收装置。 符合 中华人民共和国大气污染防治法（主席令第31号） 储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。 本项目现有三级油气回收装置。 符合 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发[2015]17号 加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。 本项目设置直埋地下双层油罐5个。 符合 4、其他规划相符性分析 （1）根据《西咸新区总体规划（2016-2035）》及《陕西省商务厅关于确认西安市等6市成品油零售分销体系“十三五”发展规划的通知》中关于公共加油（气）站规划，加油（气）站进出口宜设在次干道上。具体位置由管理部门根据专业规划及需要设置，在城市出入口附近应设置昼夜加油（气）站。本项目位于陕西省西安市沣东新城三桥街道办尚航路东柏梁村村民委员会西排38号，项目占地为商业用地，符合《西咸新区总体规划（2016-2035）》及《沣东新城分区规划（2010-2020）》的相关要求。 （2）根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年局部修订版）第3.0.9条中加油站等级划分的规定，本项目油罐总容积为120m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），项目属于二级加油站。根据《汽车加油站设计与施工规范》（GB50156-2012）中对二级加油站的各项要求，从项目选址以及工艺设备与站外建（构）筑物安全间距等方面分析其合理性。本项目站区内各设施与站外构筑物的安全距离、站内各设施间防火距离一览表见下表。 表2 站内汽油设备与站外建筑物的安全间距 单位：m 站外建筑物 站内设备 站内汽油设备（标准/本项目） 是否满足要求 地埋油罐 加油机 通气管管口 二级站 有卸油和加油油气回收系统 重要公共建筑物 --- --- --- 满足 明火地点或散发火花地点 --- --- --- 满足 民用建筑保护物类别 一类保护物 --- --- --- 满足 二类保护物 --- --- --- 满足 三类保护物 8.5/22 7/35 7/22 满足 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 --- --- --- 满足 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 --- --- --- 满足 室外变配电站 --- --- --- 满足 铁路 --- --- --- 满足 道路 快速路、主干路 5.5/75 5.5/45 5.5/85 满足 次干路、支路 --- --- --- 满足 架空通信线和通信发射塔 --- --- --- 满足 架空电力线路 无绝缘层 --- --- --- 满足 有绝缘层 --- --- --- 满足 表3 站内柴油设备与站外建筑物的安全间距 单位：m 站外建（构）筑物 站内设备 站内柴油设备（标准/本项目） 是否满足要求 地埋油罐 加油机 通气管管口 二级站 重要公共建筑物 --- --- --- 满足 明火地点或散发火花地点 --- --- --- 满足 民用建筑保护物类别 一类保护物 --- --- --- 满足 二类保护物 --- --- --- 满足 三类保护物 6/22 6/35 6/22 满足 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 --- --- --- 满足 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 --- --- --- 满足 室外变配电站 --- --- --- 满足 铁路 --- --- --- 满足 道路 快速路、主干路 3/70 3/30 3/80 满足 次干路、支路 --- --- --- 满足 架空通信线和通信发射塔 --- --- --- 满足 架空电力线路 无绝缘层 --- --- --- 满足 有绝缘层 --- --- --- 满足 由上表内容可知，加油站内汽/柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离全部满足《汽车加油站设计与施工规范》（GB50156-2012）的相关规定。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容 项目建设内容主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，项目建设内容见下表。 表4 项目建设内容一览表 项目组成 名称 建设内容 建设情况 主体工程 加油罩棚 1座，钢网架结构，尺寸37m×25m×8.2m，占地面积925m2 已建 加油岛 4座，素砼，共设8台双枪加油机 已建 储罐区 1座，尺寸12m×19.5m，占地面积234m2，包括5个埋地双层储罐（2个30m3柴油、3个30m3汽油） 已建 辅助工程 站房 1座2F，砖混结构，尺寸33m×7.5m×8m，占地面积247.5m2，设置有便利店、站长室、财务室、员工休息室、洗手间等 已建 通气管口 项目柴油罐、汽油罐分别设置通气管，共5根，立管高出地平面4.5m。通气管管口安装机械呼吸阀 已建 卸油场 成品六口箱1个，露天设置 已建 发电室、配电室 1座，砖混结构，尺寸3.1m×4.0m，占地面积12.4m2 已建 工具间 1座，砖混结构，尺寸5.2m×3.3m，占地面积17.2m2 已建 洗车房 1座，尺寸16m×8m，占地面积128m2 已建 公用工程 给水 由自备水井供给 已建 排水 采用雨污分流制。洗车废水经隔油池、沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，废水经总排口排入市政污水管网汇入西安第六污水处理厂进行进一步处理，最终排入太平河 已建 供电 由沣东新城供电网统一供电 已建 自备柴油发电机1台，用于临时发电 已建 供暖、制冷 项目站房采用分体式空调冬季供暖，夏季制冷 已建 环保工程 废气 油罐卸油处、加油机、呼吸阀处安装油气回收装置 已建 废水 生活污水经化粪池处理后经总排口排入市政污水管网汇入西安第六污水处理厂进行进一步处理，最终排入太平河 已建 洗车废水经隔油池、沉淀池处理后循环使用，定期排放，废水经总排口排入市政污水管网汇入西安第六污水处理厂进行进一步处理，最终排入太平河 沉淀池已建，隔油池未建 固 废 生活垃圾 设置生活垃圾收集桶，收集后送垃圾中转站处理 已建 危险固废 项目含油手套、抹布等收集后混入生活垃圾交由环卫部门统一处理；油罐清洗产生的废油、废渣由清洗公司及时清运，不在厂内暂存；隔油池产生的废油、沉淀池污泥以及废活性炭收集后在危废间暂存，定期交资质单位处置； 已建 环境风险 设置灭火器、消防沙、灭火毯等；加油枪采用自封式加油枪；油罐进行防雷接地；设置消防及火灾报警系统；加油站设立严禁打手机和明火的警告牌 已建 地下水 储油罐采用双层罐，内外表面防渗防腐处理；地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道；储油罐周围修建防油堤；加油站场地硬化防渗 已建 2、项目产品方案 项目主要供应的产品为汽油、柴油，主要销售方向为途径该站的本地区及过路的中、远途车辆。 表5 主要产品一览表 序号 产品名称 年销售量 最大储存量（t） 原料来源 1 汽油 1750吨/年 20.3t（30m3）×3 油罐车公路运输 2 柴油 850吨/年 22.7t（30m3）×2 3、项目设备及消防设施 本项目主要设备及消防设施见下表。 表6 主要设备及辅助设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 一、主要设备 1 汽油储罐 30m3 个 3 埋地SF双层卧式储罐 2 柴油储罐 30m3 个 2 埋地SF双层卧式储罐 3 汽油加油机 / 台 4 双枪潜油泵加油机，自带油气回收功能 4 柴油加油机 / 台 4 双枪潜油泵加油机 5 潜液泵 / 台 8 / 6 油气回收系统 一级 套 1 / 二级 套 1 三级 套 1 / 7 信息及监控系统 / 套 1 / 8 备用发电机 15kW 台 1 / 二、消防设施 1 消防沙 m3 座 1 / 2 灭火毯 1.5m×1.5m 块 8 / 3 干粉灭火器 8kg 个 14 4 干粉灭火器 35kg 个 4 / 5 消防掀 -- 把 4 / 6 消防桶 -- 只 4 / 4、项目水平衡 本项目用水主要为生活用水及洗车用水，由自备水井供给。站区不设食堂和宿舍，生活用水主要为主要为站内工作人员和站外流动人员用水，洗车用水主要为站内加油车辆冲洗用水。项目用水量根据加油站2020年实际用水量确定。项目劳动定员10人，实际用水量为0.4m3/d（146m3/a）；项目每天接待司乘人员约100人，实际用水量为0.5m3/d（182.5m3/a），则项目生活总用水量为0.9m3/d（328.5m3/a）。生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.72m3/d（262.8m3/a）。 本项目每天洗车约为30辆，洗车实际用水量为1.2m3/d（438m3/a）。经与建设单位沟通，本项目洗车只针对小型轿车，且只用清水冲洗，不使用洗涤剂。废水排放量按用水量的90%计，则洗车废水产生量为1.08m3/d（394.2m3/a）。本项目洗车工序需添加的新鲜水量约为1.08m3/d、394.2m3/a。 本项目水平衡见图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 5、劳动定员和工作制度 加油站劳动定员10人，工作时间为年365天，每天24小时，三班两运转，每班8小时。 6、加油站内平面布置 根据现场勘查，本项目站区内共分为加油区、罐区、洗车区、站房等部分。项目加油区设置在站区中部，加油区设置罩棚、4座加油岛和8台加油机，站房位于罩棚西侧。储油区布置在站区西南侧，罐区内布置5台埋地双层油罐。三次油气回收装置与通气管均设置在储油区北部，密闭卸油口布置在储油区南侧。站区内道路采用混凝土路面。单车道宽度5m，双车道宽度10m，转弯半径为9米，道路坡度1％，坡向西侧道路。车辆入口和出口分开设置。项目平面布置图见附图3。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中关于平面布置的要求，本项目总平面布置与设计与施工规范对比情况以及加油站内设施之间的安全距离见下表。 表7 本项目总平面布置与标准对比情况 序号 标准要求 本项目设计 符合情况 1 单车道宽度≥4m，双车道宽度≥6m 单车道宽度5m，双车道宽度10m 符合 2 站内车道转弯半径≥9m 站内车道转弯半径9m 符合 3 站内道路坡度不应大于8% 站内道路坡度1% 符合 4 车辆入口、出口道路分开设置 车辆入口、出口道路分开设置 符合 5 站内停车场和道路路面不应采用沥青路面 混凝土路面 符合 表8 加油站内设施之间的安全距离 单位：m 项目 站内设施 埋地汽油罐 埋地柴油罐 汽油通气管口 柴油通气管口 油品卸车点 加油机 埋地汽油罐 0.5/0.6 0.5/0.6 —— —— —— —— 埋地柴油罐 0.5/0.6 0.5/0.6 —— —— —— —— 油品卸车点 —— —— 3/6.4 2/6.4 —— —— 站房 4/10.3 3/7.4 4/15 3.5/15.2 5/17 5/6 围墙 3/5.7 2/2.5 3/10.3 2/10.0 —— —— 注：表中数字为（标准/实测)，“--”表示无防火间距要求 由上表可知，项目站区总平面布置与设计与施工规范对比情况以及加油站内设施之间的安全距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的相关要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 1. 柴油加油工艺流程及产污环节 图2 柴油加油工艺流程及产污环节示意图 （1）卸油：该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，接好静电接地装置，静止15分钟后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。 （2）加油：柴油通过潜污泵从埋地油罐输送至加油机，然后通过加油机配套的加油枪给过往车辆加油。加油过程中通过计量器进行计量，加油车辆油罐随着柴油的注入，车辆油罐内产生的油气逸散至大气中。 汽油加油工艺流程及产污环节 图3 汽油加油工艺流程及产污环节示意图 （1）卸油：该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，接好静电接地装置，静止15分钟后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。 （2）加油：加油采用潜油泵加油工艺，将油品从储罐抽出，经过加油机的计量器和加油枪加到汽车油箱中。加油油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内，实现加油与油气等体积置换。在加油站内每台加油机内部均安装油气回收泵及相应的管道，加油机加油时回收的油气，经过管道进入加油站内油罐。 （3）汽油油气回收工艺 一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统）： 一次油气回收是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。 二次油气回收系统（即加油油气回收系统）： 二次油气回收是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内。该阶段过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。 三次油气回收系统（即储罐呼吸油气回收系统）： 三次油气回收是指在油品储存过程中，对储油罐内呼出的油气进行处理，三次油气回收系统需安装在已经完成二次油气回收系统改造的加油站，采用冷凝+活性炭吸附技术。其工作原理为储油罐内油气压力达到三次油气回收装置启动条件，三次油气回收设备启动，将油罐内的油气转化为液态回到集液罐或储油罐中。 图4 油气回收工艺流程图 二、运营期污染环节及治理措施 本项目运营期污染环节及治理措施情况见下表。 表9 运营期产污环节及治理措施一览表 编号 污染物 产污环节 污染源名称 污染物种类 治理措施 G1 废气 卸油、储油、加油 加油区废气 非甲烷总烃 汽油卸油、储油、加油过程均设置油气回收装置 G2 进出车辆 车辆尾气 汽车尾气 站区绿化 W1 废水 员工、来往 人员 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网汇入西安市第六污水处理厂处理 W2 洗车 洗车废水 COD、SS、石油类 洗车废水经隔油池+沉淀池处理后经市政污水管网汇入西安市第六污水处理厂处理 N1 噪声 加油 加油机、潜油泵 噪声 采取减振、隔声等降噪措施 N2 来往车辆 车辆 减速，禁止鸣笛 S1 固废 员工、来往 人员 生活垃圾 生活垃圾 设置生活垃圾收集箱，收集后交当地环卫部门处理 S2 加油过程 含有废手套、抹布 含有废手套、抹布 收集后混入生活垃圾交当地环卫部门处理 S3 洗车 隔油池 废油 收集在危废暂存间暂存，定期交资质单位处置 S4 沉淀池 沉淀池污泥 S5 油罐清洗 油罐 油罐废油、废渣 收集由清洗公司直接拉走，不在站内储存 S6 三次油气回收 油罐区 废活性炭 收集在危废暂存间暂存，定期交资质单位处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目已建成，加油站自建站至今，未发生环境污染事故投诉。根据现场勘查，项目加油站现有环保设施及管理存在的主要问题统计如下。 表10 环保设施及管理存在的主要问一览表 项目 污染物 现有环保设施 存在问题 整改措施 环境管理 / / 尚未建立健全的环境应急管理体系，环境风险防控重点岗位责任人不够明确。 （1）健全环境应急管理体系；（2）明确重点岗位的人员职责；（3）建立风险设施巡检及维护制度 相关手续 / / 未完善“环保三同时”手续，尚未办理完善排污许可证，未制定环境监测计划。 完善“环保三同时”手续，办理完善排污许可证，制定环境监测计划。 洗车 洗车废水 沉淀池 未设置隔油池 在沉淀池前设置隔油池 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于陕西省西安市沣东新城三桥街道办尚航路东柏梁村村民委员会西排38号，根据大气功能区划原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）区域达标情况 本项目环境空气质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3现状质量监测数据引用《环保快报（2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况）》（陕西省环境保护厅办公室，2021年1月26日）中监测数据，2020年沣东新城环境空气质量状况见表11。 表11 2020年沣东新城环境空气质量状况统计表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率 （%） 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154.3 不达标 CO（mg/m3） 第95百分位数日平均浓度 1.5 4 37.5 达标 O3（8h平均） 第90百分位数8h平均浓度 136 160 85 达标 根据上表，项目所在区域NO2、SO2年平均值和CO24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均值的第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2­2018），城市环境空气质量达标情况评价指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标，项目PM10、PM2.5二项污染物不达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）特征污染物的环境质量现状 为了解区域环境质量现状，企业委托陕西金盾工程检测有限公司进行了监测，监测时间为2021年1月16日～22日，连续监测7d。监测期间加油站正常运营，监测期间工况以及监测数据见下表。 表12 监测期间工况统计表 监测时间 货品 实际出售量 2021.01.16 汽油 4.5t/d 柴油 2.1t/d 2021.01.17 汽油 4.6t/d 柴油 2.0t/d 2021.01.18 汽油 4.6t/d 柴油 2.2t/d 2021.01.19 汽油 4.5t/d 柴油 2.0t/d 2021.01.20 汽油 4.4t/d 柴油 2.1t/d 2021.01.21 汽油 4.5t/d 柴油 2.2t/d 2021.01.22 汽油 4.6t/d 柴油 2.0t/d 表13 非甲烷总烃环境质量现状监测结果 监测时间 项目所在地（1#）mg/m3 孙围墙村（2#）mg/m3 2021.01.16 第一次 0.89 0.66 第二次 0.85 0.69 第三次 0.89 0.72 第四次 0.94 0.65 2021.01.17 第一次 0.94 0.66 第二次 0.94 0.69 第三次 0.93 0.68 第四次 0.91 0.61 2021.01.18 第一次 0.98 0.75 第二次 0.93 0.65 第三次 0.94 0.72 第四次 0.94 0.78 2021.01.19 第一次 0.94 0.64 第二次 0.93 0.69 第三次 0.92 0.73 第四次 0.93 0.69 2021.01.20 第一次 0.92 0.63 第二次 0.91 0.68 第三次 0.90 0.69 第四次 0.88 0.69 2021.01.21 第一次 0.93 0.67 第二次 0.91 0.72 第三次 0.89 0.70 第四次 0.93 0.73 2021.01.22 第一次 0.92 0.67 第二次 0.92 0.70 第三次 0.88 .071 第四次 0.97 0.74 浓度限值 2.0 2.0 达标情况 达标 达标 由上表检测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃2.0mg/m3的要求，项目所在区域环境空气质量状况良好。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经污水管网汇入西安市第六污水处理厂处理，处理达标后排入太平河。根据区域水功能区划，太平河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本次评价引用西咸新区生态环境局出具的西咸新区2020年11月、12月水环境质量状况，监测数据统计结果见下表。 表14 地表水环境质量现状 单位：mg/L 监测断面 监测时间 COD NH3-N 溶解氧 总磷 太平河西咸出境 2020.11 13 1.39 4.9 0.14 2020.12 12 0.19 4.9 0.17 标准限制 30 1.5 / 0.3 达标情况 达标 达标 / 达标 由监测结果可知，监测断面各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准限值要求，区域地表水。 3、地下水环境质量现状 为了解区域地下水现状，企业委托陕西金盾工程检测有限公司于2021年1月16日、17日对地下水环境进行了监测。具体监测及统计分析结果见下表。 表15 地下水环境质量现状评价结果表 监测因子 监测项目 监测结果 东贺村mg/L 项目厂址mg/L 五一花园mg/L K+ 监测值mg/L 0.73～0.85 0.47～0.54 0.64～0.87 标准值mg/L / / / 标准指数范围 / / / 超标率% / / / Na+ 监测值mg/L 270～381 208～285 256～354 标准值mg/L / / / 标准指数范围 / / / 超标率% / / / Ca2+ 监测值mg/L 40～42 65～76 36～44 标准值mg/L / / / 标准指数范围 / / / 超标率% / / / Mg2+ 监测值mg/L 16～20 19～42 22～23 标准值mg/L / / / 标准指数范围 / / / 超标率% / / / CO32- 监测值mg/L 3.0～9.6 15.6～20.4 10.8～19.2 标准值mg/L / / / 标准指数范围 / / / 超标率% / / / HCO3- 监测值mg/L 551～677 693～764 6992～849 标准值mg/L / / / 标准指数范围 / / / 超标率% / / / Cl- 监测值mg/L 26.2～102 26.86～28.8 24.8～160 标准值mg/L / / / 标准指数范围 / / / 超标率% / / / SO42- 监测值mg/L 181～363 144～210 54.8～98.1 标准值mg/L / / / 标准指数范围 / / / 超标率% / / / pH（无量纲） 监测值mg/L 7.52～7.68 7.44～7.59 7.48～7.59 标准值mg/L 6.5～8.5 标准指数范围 0.347～0.453 0.293～0.393 0.320～0.393 超标率% 0 0 0 氨氮 监测值mg/L 0.02ND 0.02ND 0.02ND 标准值mg/L 0.5 标准指数范围 / / / 超标率% 0 0 0 硝酸盐 监测值mg/L 18.0～18.7 18.3～18.5 8.33～12.4 标准值mg/L 20 标准指数范围 0.900～0.935 0.915～0.925 0.417～0.620 超标率% 0 0 0 亚硝酸盐 监测值mg/L 0.004～0.008 0.004～0.007 0.007～0.059 标准值mg/L 1.0 标准指数范围 0.004～0.008 0.004～0.007 0.007～0.059 超标率% 0 0 0 挥发酚 监测值mg/L 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 标准值mg/L 0.002 标准指数范围 / / / 超标率% 0 0 0 氰化物 监测值mg/L 0.002ND 0.002ND 0.002ND 标准值mg/L 0.05 标准指数范围 / / / 超标率% 0 0 0 砷 监测值mg/L 3×10-4ND 3×10-4ND 3×10-4ND 标准值mg/L 0.01 标准指数范围 / / / 超标率% 0 0 0 汞 监测值mg/L 4×10-5ND 4×10-5ND 4×10-5ND 标准值mg/L 0.001 标准指数范围 / / / 超标率% 0 0 0 六价铬 监测值mg/L 0.004ND 0.004ND 0.004ND 标准值mg/L 0.05 标准指数范围 / / / 超标率% 0 0 0 总硬度 监测值mg/L 172～194 246～362 192～206 标准值mg/L 450 标准指数范围 0.382～0.431 0.547～0.804 0.427～0.458 超标率% 0 0 0 铅 监测值mg/L 2.5×10-3ND 2.5×10-3ND 2.5×10-3ND 标准值mg/L 0.01 标准指数范围 / / / 超标率% 0 0 0 氟化物 监测值mg/L 0.922～0.935 0.625～0.658 0.920～0.994 标准值mg/L 1.0 标准指数范围 0.922～0.935 0.625～0.658 0.920～0.994 超标率% 0 0 0 镉 监测值mg/L 0.5×10-3ND 0.5×10-3ND 0.5×10-3ND 标准值mg/L 0.005 标准指数范围 / / / 超标率% 0 0 0 铁 监测值mg/L 0.03ND 0.03ND 0.03ND 标准值mg/L 0.3 标准指数范围 / / / 超标率% 0 0 0 锰 监测值mg/L 0.01ND 0.01ND 0.01ND 标准值mg/L 0.1 标准指数范围 / / / 超标率% 0 0 0 溶解性总固体 监测值mg/L 880～900 902～968 807～951 标准值mg/L 1000 标准指数范围 0.880～0.900 0.902～0.968 0.807～0.951 超标率% 0 0 0 耗氧量 监测值mg/L 0.48～0.52 0.51～0.54 0.51～0.56 标准值mg/L 3.0 标准指数范围 0.160～0.173 0.170～0.180 0.170～0.189 超标率% 0 0 0 总大肠菌群（个/l） 监测值mg/L 未检出 未检出 未检出 标准值mg/L 3.0 标准指数范围 / / / 超标率% 0 0 0 石油类 监测值mg/L 0.01ND 0.01ND 0.01ND 标准值mg/L 0.5 标准指数范围 / / / 超标率% 0 0 0 由上表地下水监测及评价结果表明，各监测点位的监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明项目所在地地下水环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场调查，本项目周边无国家、省、市级自然保护区及特殊地下水资源，项目500m范围内环境保护目标见下表。 表16 主要保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离m 经度 纬度 环境 空气 108.811467 34.309505 孙围墙村 居民 二类环境空气功能区 SW 460 108.815753 34.318141 启航馨苑柏梁社区 N 370 108.821338 34.316328 东柏梁村 NE 100 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 运营期加油站油气排放浓度、无组织排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中相关要求。 表17 加油站大气污染物排放标准 污染物 油气排放浓度 无组织排放监控浓度限值 非甲烷总烃 25g/m3 4.0mg/m3 油气处理装置排气口距地平面高度不应小于4m。加油油气回收管线液阻检测值应小于《加油站大气污染物排放标准》（GB20950-2020）表1中最大压力限值。加油站油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于《加油站大气污染物排放标准》（GB20950-2007）表2中规定的最小剩余压力限值。 2、废水 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及西安市第六污水处理厂设计进水水质要求。 表18 废水排放标准 污染物名称 pH COD BOD5 NH3-N SS 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 6～9 500mg/L 300mg/L / 400mg/L 西安市第六污水处理厂设计进水水质 / 500mg/L 300mg/L 45mg/L 400mg/L 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准。 表19 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2类 60 50 4a类 70 55 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及2013年修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]19号）和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，结合本项目的排污特征，项目排放废气主要为非甲烷总烃，为无组织排放，排放量：0.497t/a，不需要申请总量。 本项目生活污水排入化粪池预处理后，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河；洗车用水经隔油池和沉淀池处理后经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河。本项目废水总量纳入西安市第六污水处理厂总量内。因此，项目不需设置废水总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 根据现场勘查，目前本项目已建成，施工期环境影响已消失。因此，本次评价不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目大气污染物主要为卸油、储油、加油等过程中油品挥发产生的非甲烷总烃以及加油站来往车辆的尾气。 1.1卸油、储油、加油过程中油品挥发产生的非甲烷总烃 （1）污染物产排情况 本项目在汽油的卸油、储存和加油过程中会有油品损失，以油气的形式向环境空气中排放，其特征污染物是非甲烷总烃。本项目分别采用加油、卸油和储油（三次）油气回收系统对油气进行回收处理，控制油气的排放。 ①油罐大呼吸损失是指油罐进油时所呼出的油蒸气而造成油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。 ②油罐小呼吸损失是指油罐在没有收发作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品的蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失。 ③加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。本项目加油站加油枪具有自封功能。 根据建设单位提供资料，本项目选用的油气回收系统有卸油油气回收系统（回收效率95%）、加油油气回收系统（回收效率95%）和油气排放处理装置（处理效率95%）。本项目年销售汽油品约1750t/a，柴油850t/a。本项目油气挥发量参照《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，环境科学，第27卷第8期，2006年8月）中挥发系数进行计算，具体排放指标及具体计算结果见下表。 表20 项目油气挥发量一览表 项目 油气挥发系数kg/t 非甲烷总烃产生量（t/a） 处置措施，回收效率95% 非甲烷总烃排放量（t/a） 汽油 储油罐 卸油过程的损失 2.3 4.025 一次油气回收 0.2013 储油罐小呼吸损失 0.16 0.28 三次油气回收 0.014 加油机 加油过程的挥发排放 2.49 4.3575 二次油气回收 0.2179 柴油 储油罐 卸油过程的损失 0.027 0.023 / 0.023 储油罐小呼吸损失 / / / 加油机 加油过程的挥发排放 0.048 0.0408 0.0408 合计 8.7263 / 0.497 由上表可知，项目配置油气回收装置后，营运期非甲烷总烃总排放量为0.497t/a，均以无组织方式排放。 （2）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）表8要求，本项目自行监测要求如下表： 表21 营运期监测计划一览表 序号 监测点位 监测因子 监测频次 1 油气处理装置排气筒 挥发性有机物 1次/年 2 油气回收系统 气液比、液阻、密闭性 1次/年 3 企业边界 挥发性有机物 1次/年 （3）废气污染治理设施可行性分析 本项目一次油气回收系统采用油气回收技术，二次油气回收系统采用油气回收技术，三次油气回收采用冷凝+吸附的技术，均属于《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）附录F中加油站排污单位废气治理可行技术。 （4）废气达标排放情况分析 本项目位于陕西省西安市沣东新城三桥街道办尚航路东柏梁村村民委员会西排38号，根据项目所在区域环境质量现状监测数据，项目所在地及孙围墙村非甲烷总烃小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃2.0mg/m3的要求，项目所在区域环境空气质量状况良好。项目卸油、储油、加油过程中设置油气回收系统对油气进行回收处理，非甲烷总烃总排放量为0.497t/a，均以无组织方式排放，油气排放浓度、无组织排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20950-2020）中相关要求。因此项目卸油、储油、加油过程中挥发的非甲烷总烃排放对周围环境影响较小。 1.2汽车尾气 车辆进出加油站时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量较大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NOx和THC。由于车辆在加油时停留时间短，汽车尾气废气易于扩散且排放量相对较小，因此项目进出场汽车尾气排放对周围环境影响较小。 2、废水 （1）废水产排情况 本项目运营期废水主要为生活污水和洗车废水。 生活污水：包括职工生活污水和来往顾客生活污水，职工生活污水和来往顾客生活污水产生总量为0.72m3/d，262.8m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，根据类比一般城镇生活污水水质，本项目生活污水主要污染物产生浓度为：COD300mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L，生活污水经化粪池预处理，处理后经总排口排入市政污水管网汇入西安市第六污水处理厂进行处理，最终排入太平河。 洗车废水：本项目洗车废水采用隔油池+沉淀池处理，废水产生量为1.08m3，394.2m3/a，主要污染物为COD、SS、石油类，参考《第一次全国污染源普查·城镇生活源产排污系数手册》中汽车、摩托车维修与保养业（8311）—洗车业产排污系数以及同行业洗车水质，本项目洗车废水主要污染物产生浓度分别为：COD236mg/L、SS200mg/L、石油类60mg/L，洗车废水经总排口排入市政污水管网汇入西安市第六污水处理厂进行处理，最终排入太平河。 表22 废水产排情况一览表 项目 污染物 产生浓度mg/L 产生量t/a 处理方式 处理效率 排放浓度mg/L 排放量t/a 生活污水262.8m3/a COD 300 0.0788 化粪池 15% 255 0.067 BOD5 160 0.042 10% 144 0.0378 SS 200 0.0526 30% 140 0.0368 NH3-N 20 0.0053 / 20 0.0053 洗车废水394.2m3/a COD 236 0.093 隔油池+沉淀池 10% 212.4 0.0837 SS 200 0.0788 60% 80 0.0315 石油类 60 0.0237 85% 9.0 0.0035 （2）排放口基本情况 本项目废水为间接排放，废水排放口基本情况见下表。 表23 废水间接排放口基本情况 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量t/a 排放去向 排放规律 经度 纬度 1 DW001 108.829231 34.301954 1.8 西安市第六污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 （3）监测要求 本项目营运期废水监测要求如下： 表24 项目营运期废水监测要求 类别 监测因子 监测点位 监测频率 废水 COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类 站区排放口 每年1次 （4）废水达标排放情况分析 本项目生活污水经化粪池预处理，洗车废水经隔油池+沉淀池处理，处理后废水经总排口排入市政污水管网汇入西安市第六污水处理厂进行进一步处理，总排口废水浓度为COD229.4mg/L、SS104mg/L、BOD557.6mg/L、NH3-N 8.0mg/L、石油类5.4mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准以及西安市污水处理厂设计进水水质要求，废水经总排口排入市政污水管网汇入西安市第六污水处理厂进行处理，最终排入太平河。 （5）废水污染治理设施可行性分析 本项目生活污水采用化粪池预处理，洗车废水采用隔油池+沉淀池处理，均属于污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术。 （6）依托污水处理厂的可行性 西安市第六污水处理厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安市第六污水处理厂工程竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10号。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准。西安市第六污水处理厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。 本项目位于西咸新区沣东新城三桥街道办东柏梁村，属于西安市第六污水处理厂的收水范围。本项目废水排放量为1.8m3/d，污水处理厂设计规模为15万m3/d，余量充足；本项目废水水质可满足西安市第六污水处理厂进水水质指标（COD≦500mg/L、BOD5≦400mg/L、SS≦300mg/L、NH3-N≦35mg/L）要求。因此，本项目废水排入西安市第六污水处理厂进行处理是可行的。 3、噪声 （1）噪声源强 加油站营运期产生的噪声主要来自加油机、潜油泵等设备运转噪声以及车辆运行噪声。设备噪声约70~80dB(A)。车辆噪声约55~65dB(A)，属于瞬时噪声源，本项目主要针对设备运转噪声进行达标分析。 项目噪声源强及治理情况见下表。 表25 噪声源强及治理措施一览表 序号 名称 单台设备源强dB(A) 数量 治理措施 治理后的噪声源强dB(A) 1 加油机 70 8台 低噪声设备、基础减振、隔声 55 2 潜油泵 80 8台 50 （2）厂界达标情况 本项目已建成，企业委托陕西昊安职业卫生技术服务有限公司对厂界进行了监测，监测期间项目正常运营，具体监测结果见下表。 表26 项目厂界声环境现状监测结果 监测点位置 昼间dB(A) 夜间dB(A) 标准dB(A) 1#东边界 2021.01.22 65 50 昼间≤70 夜间≤55 2021.01.23 64 51 2#南边界 2021.01.22 57 48 昼间≤60 夜间≤50 2021.01.23 58 49 3#西边界 2021.01.22 54 46 2021.01.23 55 47 4#北边界 2021.01.22 58 47 2021.01.23 57 46 由上表结果可知，项目西、南、北厂界监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，东厂界昼夜间监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准要求，对周边环境影响较小。 （3）监测要求 本项目运营期噪声监测要求见下表。 表27 营运期噪声监测要求 序号 监测点位 监测因子 监测频次 1 东、南、西、北厂界 Leq(A) 1次/季，昼夜各1次 4、固体废物 4.1项目固体废物产生情况 （1）生活垃圾 本项目加油站职工10人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d），则垃圾产生量为5.0kg/d，年产生量约为1.825t/a。 （2）隔油池废油 本项目洗车废水收集后经隔油池隔油后排入沉淀池，隔油过程会产生废油，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），储油罐清洗产生的油罐废油、残渣属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-210-08，危险特性为T，I。项目隔油池废油收集后在危废间暂存，定期交资质单位处置。 （3）沉淀池污泥 本项目洗车废水收集后经沉淀池沉淀后外排，沉淀过程会产生污泥，产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），储油罐清洗产生的油罐废油、残渣属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-210-08，危险特性为T，I。项目沉淀池污泥收集后在危废间暂存，定期交资质单位处置。 （4）清洁油罐产生的废油、废渣、含油手套、抹布等 储油罐经过一段时间（3～5年）的使用后，因冷热温差的变化及其它因素的影响，罐底油泥及部分残存的油品会逐渐增多，不仅使油品质量下降，罐壁受到腐蚀，还会给车辆造成其他的损失。因此，储油罐必须定期做好清洗工作。 储油罐清洗以及加油过程产生的含油手套、抹布以及处理加油卸油过程中跑冒滴漏产生的含油棉纱，产生量约为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）附录中《危险废物豁免管理清单》要求，废弃的含油抹布、劳保用品（废物代码为900-041-49）全程不按危险废物管理。项目含油手套、抹布收集后混入生活垃圾交由环卫部门统一处理。 项目储油罐每三年清洗一次，清洗过程会产生油罐废油、残渣，产生量约为10kg/次。根据《国家危险废物名录》（2021版），储油罐清洗产生的油罐废油、残渣属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-210-08，危险特性为T，I。项目油罐废油、残渣由清洗公司及时清运，不在厂内暂存。 （5）三次油气回收装置中的废活性炭 项目三次油气回收装置中的活性炭（约30kg）起到吸附油气作用，将储油过程中挥发的汽油油气收集起来，饱和后定期将油气冷凝成汽油回收到油罐，每2年更换一次。根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49，危险特性为T/In。项目废活性炭收集暂存后交由有资质单位处置。 项目固体废物产生情况见下表。 表28 项目固体废物产生情况一览表 序号 污染物 产污环节 性质 产生量 1 生活垃圾 职工办公 一般固体废物 1.825t/a 2 隔油池废油 洗车 危险废物 0.01t/a 3 沉淀池污泥 洗车 危险废物 0.2t/a 4 含油手套、抹布 油罐清洗作业 危险废物 0.005t/a 5 清罐废油、废渣 危险废物 0.01t/3a 6 废活性炭 三次油气回收 危险废物 0.03t/2a 4.2危险废物属性及环境管理要求 本项目危险废物属性见下表。 表29 项目涉及的危险废物情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废 周期 污染防治措施 1 废油 HW08 900-210-08 0.01t/a 隔油池 液态 含油 废矿物油 1年 收集后交由有资质单位处置 2 污泥 HW08 900-210-08 0.2t/a 沉淀池 固态 含油 1年 3 含油手套、抹布 HW49 900-041-49 0.005t/a 加油 液态 含油 1年 4 清罐废油、废渣 HW08 900-210-08 0.01t/3a 油罐清洗 固态 含油 3年 5 废活性炭 HW49 900-041-49 0.03t/2a 三次油气回收 固态 有机废气 非甲烷总烃 2年 本项目危险废物环境管理要求如下： 本评价要求建设单位建设一个危险废物贮存间，对项目区产生的隔油池废油，沉淀池污泥，清罐废油、废渣，含油手套、抹布、棉纱，废活性炭等危险废物进行暂存，并且项目产生的危险废物必须使用防渗漏、防遗撒的专用工具盛装，危险废物桶放置在防风、防雨、防渗的危险废物暂存间内。危险废物暂存桶应配有相应标志标识牌，并做好危险废物台账记录，并定期委托有资质单位进行处理。 严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。 危险废物贮存间必须满足以下要求： ①危险废物堆要防风、防雨、防晒； ②不能兼容的危险废物不能堆放在一起等危险废物堆放贮存要求； ③危险废物设置危险废物贮存标志； ④地面要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ⑤危废贮存间要设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志； ⑥建立完善相关环保管理规章制度； ⑦危废贮存间应双人双锁，编制出入库台账； ⑧企业要加强对危险废物的日常管理，明确岗位职责，健全危险废物管理制度和管理台帐；定期对危险废物收集、贮存、利用、转移、处置等环节的安全防范措施进行检查，遏制散、洒、滴、漏等现象发生。 5、地下水、土壤 （1）污染物和污染途径 本项目对周边地下水、土壤环境的影响主要是泄露的汽油、柴油对下游方向地下水、土壤的影响。其主要污染途径有：地下油罐破裂可能会造成油类下渗污染地下水、土壤；在雨季，污染物随雨水漫流至厂区，沿未经防渗处理，渗至地下水、土壤，并通过含水层之间的垂向越流及水平流动扩散。 （2）污染防控措施 本项目拟采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层储罐，与土壤接触的油罐外表面防腐设计按《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。项目油罐为双层结构，双层油罐的结构图见下图。 图6 双层油罐结构图 油罐内层：采用6mm厚的特种钢板制造，与普通的厚度仅5mm的单层油罐相比，强度大大提高；外层：强化玻璃纤维层，厚度达到2.5mm以上，具有很强的耐腐蚀性、耐电蚀性。在内部钢壳与外部强化玻璃纤维层之间采用专利加工方法，使内外层之间产生0.1mm的空隙，并形成真空层，在人孔附近设置检测立管，并设置油气浓度报警器。即使内壳发生泄露，也能保证油品仅在空隙间流动，不会马上溢出外界污染土壤。 油路管线均采用双层管路，外层进行加强级防腐处理，并设立防泄漏检测立管和油气浓度报警器。 由于同时项目采取防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，可及时发现储油罐渗漏，即使发生泄漏，也在储罐和管线夹层中，不会对地下水、土壤造成污染现象，所以本项目对地下水、土壤环境影响较小。 为有效降低地下水、土壤环境污染的风险，应做好地下水、土壤污染预防措施，应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。本项目拟采取的防治措施如下所述： ①源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 ②分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)明确的污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别见下表。 表30 污染控制难易程度分级参照表 污染控制难易程度 主要特征 难 对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理 易 对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，能及时发现和处理 表31 天然包气带防污性能分级分别参照表 分级 包气带岩土的渗透性能 强 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 中 岩（土）层单层厚度0.5≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 弱 岩（土）层不能满足上述“强”和“中”条件。 建设项目对地下水和土壤有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理，因此，污染控制难易程度为难。建设项目所在地岩(土)层情况不明，故按照最不利原则，按照天然包气带防污性能“弱”，判断本项目地下水污染防渗分区，详见下表。 表32 地下水污染防渗分区确定表 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 弱 难 持久性有机物污染物 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）。 中～强 难 弱 易 一般防渗区 中～强 易 持久性有机物污染物 弱 易~难 其他类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 中~强 难 其他类型 简单防渗区 中～强 易 其他类型 一般地面硬化 表33 本项目防渗工程污染防治分区 序号 防渗区域 防渗措施 防渗分区等级 1 罐区、输油管路、危废暂存间、隔油池、沉淀池 1、埋地油罐采用双层油罐，按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐（AQ3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的其他规定。 2、危险废物暂存间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关要求。 3、隔油池、沉淀池四壁及池底采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30；钢筋混凝土水池的抗渗等级不应小于P8。 重点防渗区 2 加油区 粘土铺底，再在上层铺设10~15cm的水泥进行硬化 一般防渗区 3 站内道路、站房及其他辅助设施 10~15cm的水泥硬化 简单防渗区 图7 加油站分区防渗图 （6）地下水监控 评价要求在项目储罐区地下水下游设置监测井作为跟踪监测点进行长期动态监测，监测计划见下表。 表34 地下水监测计划一览表 序号 1# 监测点位 储罐区 与本项目关系 本项目储罐区地下水下游 功能 地下水环境影响跟踪监测点 监测频率 1年1次 监测层位 第四系潜水 监测因子 pH、石油类、萘、乙苯、二甲苯 6、生态 本项目位于陕西省西安市沣东新城三桥街道办尚航路东柏梁村村民委员会西排38号，不在各类自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区范围内。项目位于产业园区外，项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 7、环境风险 7.1风险物质 本项目涉及到的风险物质主要为汽油、柴油。项目风险源主要为储罐区、加油棚及卸油点。风险物质影响途径如下： （1）储罐区：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 （2）加油棚：加油棚为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，易引发火灾爆炸事故。 （3）卸油作业点：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 7.2环境风险防范措施 加油站属甲级防火单位，汽油的燃烧或爆炸引起的后果严重，不但造成人员伤亡和财产损失，也将给大气、地表水及土壤环境造成严重污染，建设单位应把防爆防火工作放在首位，按消防法规定落实各项防火措施和制度。本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）进行了设计与施工，项目拟采取的风险防范措施如下： （1）总图布置及工艺设备 1）总图布置严格按照了《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）的要求进行设计，严格控制了各建、构筑物的安全防护距离； 2）按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；项目区配备了灭火器18具、消防沙2m3、灭火毯8条，且灭火器均置于站区明显处，确保能够随时启用； 3）工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》(GB50058.82)和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定； 4）在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置； 5）在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防感应雷的联合接地装置； 6）该项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取了较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力； 7）油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等；汽油罐与柴油罐的通气管进行了分开规范设置，通气管管口安装了阻火器； 8）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； 9）针对营运中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；加油站设置了1名安全管理员，对站区进行时常巡检，重点在油罐区和加油区、输油管线，发现泄漏问题，及时采取应对措施，杜绝油品大量泄漏的情况； 10）本站依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版），埋地油罐采用钢制双层油罐，油罐放置于承重的防渗罐池内，罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，池内空间采用中性沙回填，如有泄漏事故发生，油品将在罐池中储存，不会外流造成危险； 11）油罐、输油管线填埋区为地下防渗区，即建成的厚度不小于200mm厚的水泥防渗体，将油罐、输油管线放入水泥防渗体内，防止油罐、输油管线油品外漏后直接下渗，确保储油罐和输油管线防渗区在一般自然灾害下不发生渗漏，保护区域土壤和地下水环境； 12）站区内设置了醒目的禁烟禁火标识，要求机动车辆进入站区加油要确保熄火作业，严禁在站内接打电话； 13）油罐人孔井处预留接地点，人孔井与油罐之间的间隙、管道进出人孔井的间隙用沥青麻刀塞紧，再用防水水泥砂浆密封。 （2）健全管理制度 各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。建议企业应采取如下的防范措施： 1）加强职工的安全教育，提高环境防范风险的意识； 2）针对营运中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； 3）对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问趣，尽快解决； 4）严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； 5）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； 6）加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置； 7）在储存油罐和加油站入口处设立警告牌（严禁烟火）； 8）在加油站设立严禁打手机的警告牌； 9）按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施； （3）加强装卸油作业管理 在装卸油作业过程中，要严格按照作业程序进行操作，严格检查汽车油罐车，防止因装油设备不符合规范、设备失修、冒油泄漏、静电放电和人的违章操作造成的汽车油罐车火灾。在作业过程中，应按照规定进行静电接地，控制加油枪的流速，严格操作规程和注意随时可能出现的隐患，掌握正确处理各种突发事件的应急办法和抢救措施。 （4）控制油气产生和聚集 有效防止油气的产生和聚集油品起火爆炸存在浓度合适的油气混合气是其基本条件之一。控制油气的产生和聚集，应该从以下四方面入手。 ①在平时应该将设备设施维护保养好，做到不渗不漏，检修设备时不要将油品洒到地面，并及时把设备内放出的油品妥善处理，缩短油品在危险场所内的存放时间； ②为了防止油品蒸发降低油气浓度，在装卸油过程中应采用先进完善的油气回收系统，尽量减少不必要的油气排放，从而减小油蒸气的存在范围； ③应该采取科学布局，根据加油站各场所的特点采取通风、惰化等多种方式减少油气积聚，控制油气浓度，使之达不到油气燃烧爆炸的浓度； ④加强油气浓度的检测，在爆炸危险场所内进行明火或其它危险作业前，进行严格的油气浓度检测，确认油气浓度在作业方式所允许的范围内，方可进入或进行作业。 （5）加油站跑、冒油事故预防措施 ①工作人员应定期通过液位观测装置定期检查，并安装高液位报警器，发生泄漏能够及时发现并处理。 ②加油作业时要巡查管线，出现漏油情况及时处理，作业人员在值班期间，绝不允许擅离职守，并不得从事与本职工作无关的其他事情。 ③装油容量应严格控制在安全高度之内，装油过满会使油料在容器内因温度升高膨胀而从容器口冒出。 ④维修油罐、阀门、管线及其附件时，修理人员要与有关人员密切联系。离开现场或暂时停止修理时，应将拆开的管道用堵头堵住，并将修理情况向有关人员交待清楚。修理结束应经技术人员或值班员检查无误后，方可使用。 ⑤油罐输油前后，都应对油罐安全设施进行检查，尤其是进出油管线上的阀门，油罐呼吸阀、计量口等，发现问题，应及时报告有关部门解决。 ⑥卸油时发生冒罐应及时关闭油罐车卸油阀和停止加油作业，切断总电源；跑冒油较少时，应用非化纤棉纱、毛巾或拖布等不产生静电的物品对现场的油品进行回收；跑冒油较多时，应用砂土等对跑冒油现场进行围挡，用加油站备用的专用回收工具进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器皿进行回收，回收的油品另行处理。回收后，要用沙土覆盖残留油面，待充分吸取残油后将沙土清除干净。 ⑦定期委托相关资质单位对罐区附近地下水进行检测，通过检测地下水各项标，及时检查有无渗漏情况发生。 （6）罐体漂移的防范措施 ①罐体采用固定锚进行固定，回填过程使用的回填材料间不得存在缝隙，防止罐体发生移动； ②发生罐体漂移时，应立即停止加油，关闭阀门，采取紧急固定措施，并检查油罐及输油管道是否泄漏； （7）加强加油站雨季安全防范措施 在雨季来临的时候要及时检查加油站所有设备和线路，包括加油机、配电柜、照明线路等，要确保这些设施的建筑不渗漏，防止线路短路，加油机要做好遮雨避雨措施，防止被雨淋湿；对非地埋线路必须要套阻燃管；所有灯具开关必须选用防爆或防护型装备。 在雷电较大或者雷电频繁时，加油站要断电禁止发油。除了以上措施外，加油站平时要作好3个方面的工作：一是建站时做好地埋接地防护网，每个油罐、卸油口、加油站罩棚、配电柜、加油机、电脑传输网线等都要进行静电接地，而且静电接地要进行并联；高层建筑和罩棚要安装避雷针。二是每年雨季来临之前要作好静电的测试和防雷的测试，一年不少于2次；所有4个螺丝以内的管线法兰盘必须进行跨接，静电测试结果必须符合国家标准，达不到的要及时进行整改。三是在雷电时尽量不要卸油，每次卸油时罐车必须做好卸油静电接地，卸油静电接地桩和卸油口要保持1.5m的安全间距，卸油前要做好静电接地电子器的检查，看是否报警并预备好石棉被、灭火器等以防止意外。 项目风险防范范围主要包括站区内储罐区、加油区等，防范措施汇总情况详见下表。 表35 项目风险防范措施一览表 序号 措施名称 防范措施内容 1 大气环境风险防范措施 大气环境风险防范措施：项目非甲烷总烃无组织排放厂界无超标点，在发生泄漏事故时，应及时组织人群转移，以减少对人群的伤害 2 水环境风险防范措施 防渗措施：项目采用双层油罐进行防渗，表面采用混凝土硬化 3 防火防爆措施 从总平面布置、工艺、自动控制、建/构筑物防火、电气防火、消防系统、设备泄压等方面采取防火、防爆控制措施 4 自动报警系统 安装可燃、有毒气体检测报警盘、火灾报警盘，一旦发生泄漏，系统自动报警，并立即采取措施 5 安全管理措施 设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生 6 应急预案 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练 7 应急监测 包括大气环境应急监测、水环境应急监测 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油过程 | 非甲烷总烃 | 一次油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20950-2020） |
|  | 加油过程 | 非甲烷总烃 | 二次油气回收系统 |  |
|  | 储油过程 | 非甲烷总烃 | 三次油气回收系统 |  |
| 地表水环境 | 员工及司乘人员生活 | 生活污水 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及西安市第六污水处理厂设计进水水质 |
|  | 洗车过程 | 洗车废水 | 隔油池+沉淀池 |  |
| 声环境 | 加油机 | 噪声 | 低噪声设备、基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准 |
|  | 潜油泵 | 噪声 |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目设置生活垃圾收集桶，收集后送垃圾中转站处理；项目含油手套、抹布等收集后混入生活垃圾交由环卫部门统一处理；油罐清洗产生的废油、废渣由清洗公司及时清运，不在厂内暂存；隔油池产生的废油、沉淀池污泥以及废活性炭收集后在危废间暂存，定期交资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 储油罐采用双层罐，内外表面防渗防腐处理；地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道；储油罐周围修建防油堤；加油站场地硬化防渗 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 设置灭火器、消防沙、灭火毯等消防设施；加油枪采用自封式加油枪；油罐进行防雷接地；设置消防及火灾报警系统；加油站设立严禁打手机和明火的警告牌 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

本项目卸油、储油、加油过程设置有油气回收装置对挥发性有机废气进行治理，不会对周边大气环境产生不利影响；项目洗车废水经隔油池、沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，废水经总排口排入市政污水管网汇入西安第六污水处理厂进行进一步处理，最终排入太平河，不会对周边地表水环境产生不利影响；本项目位于声环境功能区2类、4a类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求，项目各设备噪声经降噪措施处理后可达标排放，不会对周边声环境产生不利影响；项目固体废物均得到合理处置，不会对周边环境产生不利影响。 陕西中固石油化工销售有限责任公司西安第三加油站项目符合国家产业政策。项目采取的各项污染防治措施有效、可行，建设单位在认真落实各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度、确保各项污染物达标排放后，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.497t/a | / | 0.497t/a | 0.497t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1507t/a | / | 0.1507t/a | 0.1507t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0378t/a | / | 0.0378t/a | 0.0378t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0683t/a | / | 0.0683t/a | 0.0683t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0053t/a | / | 0.0053t/a | 0.0053t/a |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.0035t/a | / | 0.0035t/a | 0.0035t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.825t/a | / | 1.825t/a | 1.825t/a |
| 危险废物 | 隔油池废油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 沉淀池污泥 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 含油手套、抹布 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  | 清罐废油、废渣 | / | / | / | 0.01t/3a | / | 0.01t/3a | 0.01t/3a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.03t/2a | / | 0.03t/2a | 0.03t/2a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.18

0.72

0.72

化粪池

经市政污水管网汇入西安市第六污水处理厂

生活用水

0.9

新鲜水

0.12

1.08

1.08

1.2

隔油、沉淀池

洗车用水

经市政污水管网汇入西安市第六污水处理厂

卸油损耗油气

储罐损耗油气

加油损耗油气

地下油罐

加油机

柴油罐车

车辆

密闭卸油

潜油泵

清罐废油、废渣

二次油气

回收系统

一次油气

回收系统

卸油损耗油气

加油损耗油气

密闭卸油

汽油罐车

地下油罐

车辆

加油机

潜油泵

储罐损耗油气

处理后无组织排放

三次油气

回收系统