西咸沣东审准〔2021〕98号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于新型高性能氧化锌电阻片、避雷器及浪涌保护器生产线

建设项目环境影响报告表的批复

西安天工电气有限公司：

你单位报来《新型高性能氧化锌电阻片、避雷器及浪涌保护器生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、你单位拟在沣东新城所选地址（天章大道以西、丰安路以南、丰全路以北、天章一路以东，占地面积69.4亩）建设该项目，总建筑面积约69899.15m2（其中地上建设面积69289.15 m2，地下建筑面积610m2），主要建设内容三栋厂房及配方楼、成品测试楼、倒班房、办公楼、餐厅等配套设施。项目运营后年产电阻片1350万片，避雷器88.2万只，浪涌保护器35万只。项目总投资35000万元，其中环保投资496万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）施工过程中严格执行沣东新城“铁腕治霾”有关规定，采取覆盖、设置围挡、湿法作业、施工工地出入口净化处理、四级以上风力停止土方施工等防尘指施，防止施工扬尘对周围环境空气造成污染。优先选用低噪声设备，合理安排施工进度和作业时间，夜间22时至次日6时停止施工，避免施工扰民。未经批准不得进行夜间施工。

采取切实可行措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水、固体废物对周围环境的影响。

（二）运营期采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

（三）喷雾干燥废气经设备自带的旋风分离器+袋式除尘器处理后由15m排气筒排放（1#）；电机制作废气经脉冲袋式除尘器处理后由15m的排气筒排放（4#）。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。预烧工序废气收集后经6套复合铂钯催化燃烧装置处理后，由15m排气筒排放（2#）；有机釉涂覆工序和烘干工序废气收集后经活性炭设施（1#）处理后，由15m排气筒排放（3#）；SPD生产线产生的废气收集后经活性炭设施（2#）处理后，通过20m排气筒排放（5#）；避雷器生产线废气收集后经活性炭设施（3#）处理后，通过20m排气筒排放（6#）。非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)电子产品制造标准限值要求；无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界监控点浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)厂区内无组织排放特别排放限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模要求。

项目使用结合剂需满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求，绝缘釉需满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB38597-2020）中相关要求。

（四）生活垃圾和一般工业固废应分类收集处置。食堂废油脂使用专业容器收集后交有资质单位处置。废矿物油、废油桶、废活性炭、废含油抹布、造粒废水污泥等危险废物应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

危废贮存场所的建设、管理要满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中相关要求，危废转移要满足《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。

（五）按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设和完善厂区排水系统，落实废水、污水处理设施。食堂废水经油水分离器处理后和其他生活污水一起经化粪池处理；生产废水中造粒设备及地面冲洗废水经1#生产废水处理设施（处理规模：15t/d，处理工艺：压滤分离+絮凝沉淀+反渗透设施）处理后全部回用，不排放；磨片及清洗废水经2#生产废水处理设施（处理规模：40t/d，处理工艺：离心分离+絮凝沉淀+反渗透设施）处理后80%回用，剩余部分与经经化粪池处理后的生活污水混合后满足《电子工业水污染物排放标准》（GB/T39731-2020）表1中间接排放标准（其中BOD5和动植物油满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1浓度限值要求，总镍在车间排放口监测）后排入市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂处理。

（六）不得使用《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类设备。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报沣东新城生态环境局重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年4月23日

抄送：沣东新城生态环境局、陕西润卓环境技术有限公司。