# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称 ：         玻璃加工项目

建设单位（盖章）： 陕西标玻安全节能玻璃有限公司

编 制 日 期 ：        二〇二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西标玻安全节能玻璃有限公司玻璃加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 杨晓刚 | 联系方式 | ************ |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村168号 |
| 地理坐标 | 经度108度50分19.23秒，纬度34度16分23.82秒 |
| 国民经济 行业类别 |  | 建设项目 行业类别 | C3042特种玻璃制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 60 | 环保投资（万元） | 9.5 |
| 环保投资占比（%） | 15.8% | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： 本项目已建成并运行，未履行环保手续，租赁现有厂房包括办公区、钢化车间、夹胶和中空车间等内容 | 用地（用海） 面积（m2） | 5400m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书 审查机关：西安市环境保护局（2014年3月31日） 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函[2014]20号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1 本项目与相关规划符合性分析 文件 政策要求 本项目实际情况 符合情况 西咸新区-沣东新城规划（2010-2020） 规划确定沣东新城定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园都市板块、六村堡现代产业板块、三桥商贸综合产业板块、科技统筹示范板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态休闲板块、镐京田园都市板块。 本项目属于玻璃加工产业，位于陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村168号，位于三桥三桥商贸综合产业板块，不符合规划。 不符合 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 本项目为玻璃加工行业，不属于“三高一低”企业 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目正在办理环评手续，项目为玻璃加工行业，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、 食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污 染行业进入。 项目运营期产生的生产废水经沉淀池和设备自带水箱处理循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水排入化粪池，流入污水管网。本项目不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目在玻璃加工时产生的有机废气采用“过滤棉+双级活性炭”处理后分别经15m高的排气筒DA001、DA002达标排放；不属于大气污染物排放量大的项目 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管 理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环 境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人 娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对 建筑噪声以及固定噪声源的管理。 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量， 推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害 化处理率和固体废物的综合利用率。提高危 险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系 生活垃圾分类收集由当地环卫部门进行处理；一般工业固废集中收集暂存固废区定期外售；危险废物分类收集、分区储存危废暂存间，委托有资质的单位处理 符合 |
| 其他符合性分析 | 表2 项目与环保政策符合性一览表 政策 建设要求 本项目情况 符合性 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年） 强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保质量、安全、能耗等要求，制定我省“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入关停取缔类的， 基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。关中地区 2019年底前基本完成。 本项目建设单位 属于“散乱污” 升 级 改 造 类 企业，企业已完成 污染治理技术改 造，已通过“散 乱污”整改提升 类 企 业 验 收 。 符合 实施 VOCs 专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等 VOCs 排放重点行业挥发性有机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。关中地区禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展 VOCs 整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、 技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育 VOCs 治理和服务专业化规模化龙头企业。2020 年，VOCs 排放总量达到国家污染物总量减排任务要求。 项 目生产过 程中使用中空硅酮胶、丁基胶、PVB胶片等低VOCs含量的胶粘剂，经“过滤棉+双级活性炭”分别经15m排气筒DA001、DA002处理达标排放。因此不属于VOCs排放重点行业。 符合 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施 本项目为玻璃加工行业，不属于VOCs排放重点行业，项目封胶工序和夹胶工序产生的废气采用“过滤棉+双级活性炭”分别经15m高排气筒DA001、DA002达标排放。 符合 加强环境质量和污染源排放VOCs自动监测工作，强化 VOCs 执法能力建设，全面提升VOCs环保监管能力。重点地区O3超标城市至少建成一套VOCs组分自动监测系统。将石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源纳入重点排污单位名录，主要排污口要安装污染物排放自动监测设备，并与环保部门联网，其他企业逐步配备自动监测设备或便携式VOCs检测仪。推进VOCs重点排放源厂界VOCs监测。加快石油炼制、石油化工、制药、农药、化学纤维制造、橡胶和塑料制品制造、纺织、皮革、喷涂、涂料油墨制造、人造板制造等行业自行监测技术指南制定。工业园区应结合园区排放特征，配置VOCs连续自动采样体系或符合园区排放特征的VOCs监测监控体系。 已经在《环境管理与监测计划》章节提出针对VOCs的监测要求，并要求VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及主要建设内容 本项目占地面积5400m2，总建筑面积4168m2。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。项目厂区平面图见附图3，项目工程组成及内容详见下表。 表3 项目工程组成一览表 项目内容 建设内容及规模 备注 主体工程 生产车间 厂房建筑面积为3680m2，包含：切割区、钢化区、中空玻璃区、夹胶区等主要内容 已建成 辅助工程 办公楼 总建筑面积约320m2。其中一楼办公室90m2，一楼及二楼空房间约230m2。 已建成 宿舍楼 厂区西边宿舍楼建筑总面积160m2，其中二楼为宿舍楼80m2，一楼为仓库80m2。 已建成 公用工程 供电 用电由西咸新区市政供电管网供给 依托 供水 用水由西咸新区市政供水管网供给 依托 采暖制冷 本项目生产车间不采暖，办公区供热、制冷均采用分体空调 已建成 环保工程 废气处理 封胶 集气罩+过滤棉+双级活性炭+15m高的排气筒DA001 已建成 夹胶 软帘+集气罩+过滤棉+双级活性炭+15m高的排气筒DA002 废水处理 生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河 依托 打磨废水、玻璃清洗水经沉淀池及各设备自带水箱沉淀处理，循环使用，定期补充损耗，不外排，底部沉淀玻璃渣定期清掏 已建成 噪声治理 主要设备位于厂房内，采用厂房隔声、基础减振、设备定期维护等降噪措施 已建成 固废处理 生活垃圾 生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运 已建成 一般工业固废 不合格产品、废边角料、玻璃渣、废铝条、废胶片收集于固废暂存区域（建筑面积为4m2），定期外售 整改 危险废物 废过滤棉、废活性炭、废机油、废包装桶（废机油桶、废胶桶）等危险废物分区暂存危废间（建筑面积为4m2），委托有资质的单位处理 整改 产品方案 项目产品方案见下表。 表4 项目运营期产品方案 序号 产品名称 产量（m2/a） 规格 1 钢化玻璃 年生产钢化玻璃16.5万m2，其中中空玻璃6万m2，夹胶玻璃0.9万m2 根据客户需求生产不同规格玻璃 2 中空玻璃 3 夹胶玻璃 3、主要设备 主要设备见下表。 表5 主要设备表 序号 名称 单位 数量 规格型号 1 切割机 台 1 YR-2520 2 直线双边机 台 2 BYS10-28 3 打孔机 台 2 / 4 玻璃清洗机 台 1 JD2500 5 钢化炉 台 1 LDA2450336 6 铝条折弯机 台 1 YWG 7 中空生产线 条 1 / 8 辊压机 台 1 / 9 蒸压釜 台 1 ZT-302 10 空压机 台 2 / 11 有机废气环保设备 套 2 / 4、主要原辅材料及动力消耗 项目所需原辅材料情况详见表6。 表6 主要原辅材料消耗情况表 项目 序号 名称 用量 单位 备注 原料 1 玻璃原片 180000 m2/a 外购 辅料 2 PVB胶片 4.5 t/a 外购 3 中空硅酮胶 9 t/a 外购（50桶*180kg） 4 丁基胶 1.12 t/a 外购 5 分子筛 3.75 t/a 外购 6 铝条 2 t/a 外购 7 机油 20 kg/a 外购（1桶*20kg/a） 能源 8 电 18万 kwh/a 市政供电线路 9 水 485 m3/a 市政供水管网 原辅材料理化性质： 分子筛干燥剂：硅酸盐化合物，分子式为2/3K2O•1/3Na2O•Al2O•2SiO2•9/2H2O，广泛用于气体和液体的干燥、脱水、净化、分离和回收。 丁基胶：是以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化， 具有永久塑性的膏体密封胶（半固体）。其能在较宽温度范围内，保持良好塑性和密封性，且其表面不开裂、不变硬，对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料具有优良的粘接性，耐温性范围：-40~130℃，最高耐热温度160℃，工作范围 110~145℃，产品符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准要求（胶粘剂VOC含量中有机硅类限量值≤50g/kg）。 中空硅酮胶：硅酮中空玻璃胶A组分（主剂）为白色，B组分（固化剂）为黑色， AB组分混合后为黑灰色，混合比：A:B=10:1，易溶于水，中性固化无毒且无腐蚀性，固化时释放出低分子物质，无刺激性气味，其主要成分为硅酸钠（Na2O·mSiO2)、醋酸、聚二甲基硅氧烷、二氧化硅，耐高低温性能卓越，在-50°C~150°C的范围内性能变化不大，产品符合《中空玻璃用弹性密封胶》（JC/T486-2001)标准及《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）标准要求（胶粘剂VOC含量中有机硅类限量值≤100g/kg）。 PVB胶片:由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂DHA(己二酸二正己酯)塑化挤压成型的一种高分子材料。对石英玻璃有很好的粘结力，具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高等特性，是当前世界上制造夹胶安全玻璃的最佳粘合材料，有很好的抗拉伸强度和断裂延伸率。 PVB 胶片为半透明的薄膜，无杂质、无明显的熔点,可承受250℃高温，属于易燃物质，不属于危害性材料，但易受温度变化影响，着火较慢，高透明度，折射率几乎和玻璃一样，无毒无害不自燃，易吸收水份，高抗冲击力和扰曲、柔软性好，膜表面平整，有一定粗糙度和较好的抗拉伸强度和断裂延伸率。 机油：油状液体淡黄至褐色，无味（或略带异味）；不溶于水；遇明火或高热可燃烧；密度约为0.91g/cm3。主要用于设备运转过程中润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减振缓冲等作用。 5、公用工程 1、供电 本项目年用电量18万kW·h/a，采用市政供电设施，可以保证正常生产需要。2、给排水情况 ①给水 本项目由市政管网供水。总新鲜用水约为619m3/a。项目用水主要为厂区生产用水、办公生活、住宿用水。 生产用水：根据建设单位提供资料，玻璃磨边、打孔、清洗总的年用水量为385m3/a。 住宿用水：本项目提供5人住宿，年工作260天，根据《陕西省用水定额》（DB61/T 943-2014），住宿职工按75L/人·d计，则住宿用水量为97.5m3/a（5人）。 办公生活用水：本项目涉及员工15人，根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943），员工办公生活用水量按 35L/（人•d）计，则办公生活用水量为136.5m3/a（15人）。 ②排水 项目生产过程中水量损耗较大（被玻璃带走后蒸发）其损耗率按生产用水量的10%计算，在此过程中，玻璃磨边循环水、玻璃清洗水经沉淀后循环利用，不外排；生活污水按生活用水的80%计，则生活污水的产生量约为187.2m3/a。生活污水排入化粪池，经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河。项目具体用水情况见下表，项目水平衡图见下图。 表8 项目用水量及排放量明细表 序号 项目 用水量（m3/a） 排水量（m3/a） 循环水量（m3/a） 耗水量（m3/a） 1 生活用水 234 187.2 / 46.8 2 生产用水 385 0 346.5 38.5 3 总计 619 187.2 346.5 85.3 图1 项目水平衡图（单位：m3/a） 3、供暖制冷 办公区制冷及采暖采用分体式空调。 6、劳动定员及工作制度 根据生产需要，项目劳动定员15人，每天工作8h，年工作天数260天。厂区提供5人住宿。 项目平面布置情况 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村168号，项目租赁厂房周围环境状况：东侧：空场地；西侧：陕西晶城汽车服务有限公司；南侧：久天钢材厂；北侧：厂房。项目厂区内西侧依次为办公生活区、由南向北中空车间、钢化玻璃和夹胶车间，项目设置两套废气处理设备用来处理玻璃加工过程产生的有机废气，项目平面布置最大限度满足工艺流程和生产操作的要求，功能分区明确、合理，交通方便，且便于生产操作，厂房平面规整，材料输入、输出方便。项目地理位置见附图1，四邻关系图见附图2，厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目主要以玻璃深加工为主，其生产工艺流程及产污环节见图2、3、4。 工艺流程简述： （1）钢化玻璃生产工艺：玻璃原片经切割机切割成所需尺寸后，由全自动四边磨将其切割的边角刺进行打磨打孔，打磨后使用清水进行清洗、吹干，清洗水循环使用，每天于沉淀池内排放一次；经清洗后的玻璃进入钢化炉内，钢化过程需控制加热（设备电加热） 时间为 15-30min，加热温度为 600℃左右，刚好能达到玻璃软化点，然后出炉经多头喷嘴向玻璃两面喷吹空气，使之迅速、均匀冷却，当冷却至室温时，形成钢化玻璃。该阶段产生噪声、废水（循环使用、定期补充损耗）和固废（废边角料、不合格品和沉淀玻璃渣）。 （2）中空玻璃生产工艺：中空玻璃由两部分组成，铝条边和两片玻璃，要求中间不能留有空气。整个中空玻璃于一台自动化中空生产设备中进行。 ①铝条切割、罐分子筛、涂丁基胶：铝条边需经过切割，折弯成四方框架扣合，在 扣合间隙灌装分子筛干燥剂，主要用于吸收玻璃间的空气和水分；之后通过涂布机于间隔铝条的两面涂抹丁基胶。丁基胶涂抹的具体过程为：将固态的顶级热熔密封胶放入挤出机缸内预热至 100℃，温控器保持恒温后，此时固体丁基胶融化为液体，打出胶条均匀不断线时，然后将裁切好的间隔铝条放到丁基胶涂布机上，自动将丁基胶涂于铝条两面。 ②玻璃加工：玻璃的加工方式和钢化玻璃的前加工方式相同，切裁和磨边。将加工好所需尺寸的玻璃放入设备中，进行清洗、吹干，方式同钢化玻璃。 ③压合：将涂好丁基胶的间隔铝条人工放在一块玻璃的四周，后设备会自动将另一块玻璃放在间隔铝条中间，两块玻璃通过铝条将四边包合，经合片机加压后，两块玻璃粘合在一起，此时的丁基胶在其中起到第一道密封作用。 ④打胶：将压合好的中空玻璃外围使用打胶机均匀打上双组分硅酮胶，然后送入密闭空气内固化（固化于常温下进行，遇空气中水分即固化）后使其更牢固，此时形成了第二道密封。 （3）夹胶玻璃生产工艺： ①钢化：清洗后玻璃匀速通过钢化炉进行钢化，形成高强度的钢化玻璃。 ②合胶片：在两块干净的钢化玻璃中间夹入一层或多层PVB中间膜并剪切多余胶片（尺寸与钢化玻璃尺寸相等），并送入辊压机，在170℃温度条件下压片，使玻璃与PVB胶膜粘合。该阶段产生少量废胶片、不合格品和有机废气，有机废气经废气处理设备15m排气筒进行有组织排放。 ③高压釜加热：该阶段使用电能加热，将预热后玻璃送入高压釜中，在1.2-1.3Mpa，130-135℃温度条件下维持约40min左右，使玻璃与PVB膜最终完全粘合，成为完全透明的夹胶玻璃。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村168号，根据现场勘查，本项目运营期无环保投诉。根据沣东新城散乱污企业整治领导小组办公室的有关要求，企业需要对现有环保问题进行整改，并履行环评手续。 一、项目存在的环境问题 根据现场情况及“散乱污”调查情况，项目整改之前存在以下环保问题： ①无环评手续； ②危险废物暂存间不合格。 二、应采取环保措施 根据现场情况及“散乱污”调查情况，整改后采取的措施为： ①正在办理环评手续； ②危废间整改要求见如下整改措施：根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定完善危废暂存间的建设： a.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施和场所，必须设置危险废物识别标识标牌及环保标识。 b.危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 c.储存容器需密闭，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 d.危险废物应分类管理，不能混合收集。各类危险废物应当使用符合标准的、完好无损的容器盛装。 e.危险废物须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。并保存登记资料至少三年。 f.收集的危险废物不能外流、泄漏、扩散，只能交给有资质单位处理，并依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查及评价 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村168号，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境控制质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 本次评价中环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅2021年1月26日发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中沣东新城自动监测站数据中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表9 环境空气监测结果一览表 （单位：μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154.3 不达标 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.4 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 CO 24小时平均浓度第95百分位数浓度 1500 4000 37.5 达标 O3 8小时平均浓度第90百分位数浓度 136 160 85.0 达标 由上表可以看出：项目所在区域SO2、NO2的年平均值和CO24小时、O38小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，PM2.5和PM10的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，说明本项目所在区域环境空气质量不达标。 2、特征污染物因子 项目特征因子评价引用西安凯丰电器设备有限公司《西安凯丰电器设备有限公司设备加工项目环境影响评价报告表》中关于环境空气质量因子非甲烷总烃的检测报告，西安凯丰电器设备有限公司于2019年10月15日~2019年10月21日委托陕西云检分析检测科技有限公司对其项目所在地下风向大气环境质量现状进行监测，该项目建设地位于陕西省西安市沣东新城蔺高村水厂东路109号，地处陕西标玻安全节能玻璃有限公司方向东北163m处。综上分析该检测报告的引用符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中对引用时间及距离的相关规定。具体检测结果如下表10所示（监测报告见附件7）。 表10 环境空气质量现状评价表 监测点 监测项目 小时平均浓度值 标准值 超标率 最大超标倍数 凯丰电器（下风向） 非甲烷总烃 0.73~0.87 2.0 0 0 根据监测结果，评价区非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3浓度限值要求。 3、声环境监测现状 为了解项目所在地声环境质量状况，本次评价陕西同元环境检测有限公司对项目所在地厂界于2020年9月24日至2020年9月25日进行了噪声环境监测，监测期间项目正常运营，监测时段主要产噪设备均处于运行状态，本项目建成以来夜间不生产，厂界各监测点位选取了噪声最大点，均具有可代表性，监测结果见下表，监测报告见附件6，监测点位见附图4。 表11 本项目声环境现状值 单位[dB(A)] 监测点位 监测时间 评价标准（GB3096-2008） 2类标准 2020年9月24日 2020年9月25日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东厂界 57 47 56 46 60 50 2#西厂界 58 47 57 47 3#南厂界 57 46 56 45 4#北厂界 56 45 57 46 5#小明星幼儿园 55 46 56 46 项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村168号，厂界噪声执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；敏感点小明星幼儿园噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目区域声环境质量现状良好。 3、土壤、地下水环境质量现状 本项目用地范围内已全部硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及土壤、地下水环境敏感目标，且根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“玻璃及玻璃制品”中“其他”，对于其他类的工业废水处理无编制环境影响报告表的地下水类别，因此本项目地下水类别为Ⅳ类（报告表），故本项目可不开展地下水环境影响评价工作；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A中的表A.1，本项目为玻璃深加工生产项目，参照“制造业”中“其他”，项目类别为Ⅲ类项目，土壤环境敏感程度为较敏感，另一方面本项目占地5400m2，属于小型规模企业，综合分析得出本项目土壤环境影响评价可不开展。 故本次评价不做土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据实际调查，经对项目排污特征和周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标见下表。 表12 主要环境保护目标 环境要素 中心坐标 保护对象 人数(个) 相对厂址方位 与厂界的距离(m) 保护级别 经度 纬度 声环境 108.837370 34.273992 小明星幼儿园 70 WN 132 GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 大气环境 108.837370 34.273992 小明星幼儿园 70 WN 132 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准 108.8190002 34.2874985 西车张 1850 NW 1943 108.8130035 34.2798004 阎庄 1045 WNW 1982 108.810997 34.281601 阎十村 1599 WNW 2218 108.8339996 34.2588005 凹里村 1440 S 1803 108.8160019 34.2622986 巨家庄村 2530 SW 2159 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气：非甲烷总烃执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中橡胶制品制造（涂胶工艺）行业标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准。 表12 大气污染物综合排放标准 污染物名称 无组织排放厂界监控浓度限值(mg/m3) 标准来源 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表13 挥发性有机物排放控制标准 污染物名称 有组织排放限值 无组织排放限值 标准来源 最高允许排放浓度（mg/m3） 最低去除效率 监控位置 企业边界监控点浓度限值(mg/m3) 非甲烷总烃 80 90% 厂界 3 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 橡胶制品制造（涂胶工艺）行业标准 废水：生产废水经沉淀池处理循环使用，不外排；生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准限值要求。 表14 生活污水排放执行标准 标准名称及级（类）别 项目 标准限值 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准 氨氮 45 mg/L 3、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准； 表15 工业企业厂界环境噪声排放限值 监测点 级别 单位 标准限值 标准来源 昼间 夜间 厂界 2类 dB（A） 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固废：固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单中的有关规定。危险废物处理执 行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已建成，不存在施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 产污源强核算 本项目运营期主要为封胶工序、夹胶过程会产生有机废气，切割玻璃粉尘。 （1）有机废气 ①项目中空玻璃生产过程中产生的废气来自于丁基胶、中空硅酮胶产生的非甲烷总烃。 根据中空玻璃加工生产相关规范要求，中空玻璃生产过程中使用的丁基密封胶必须满足《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2003）规定要求；第二道密封胶应符合现行行业标准《中空玻璃用弹性密封胶》（JC/T486-2001）的规定。根据 JC/T914-2003、JC/T486-2001 及《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB24266-2009）等规范，并结合建设单位运行多年经验可知，丁基密封胶涂布时有机废气挥发量≤0.5%，硅酮类密封胶损失量≤6%。本环评考虑最不利影响，即所用各类密封胶中挥发性物质在涂布及打胶过程中完全挥发，即中空硅酮胶有机废气挥发量占其用量的6%，丁基密封胶的占其用量的0.5%，结合项目中空硅酮胶用量为9t/a，丁基胶用量为1.12t/a，则封胶有机废气产生量约为0.546t/a。处理环保设备风机风量为5000m3/h，废气收集效率约为85%，则收集到的非甲烷总烃约为0.464t/a，封胶工序每天工作时间为8h，则年工作时长为2080h。有机废气经集气罩收集后通过“过滤棉+双级活性炭吸附”装置处理，由1根15m高排气筒DA001（内径40cm）排放，处理效率按90%计，则有机废气有组织排放量约0.047t/a，排放速率约为0.023kg/h，排放浓度约为4.6mg/m3。无组织逸散的有机废气量约为0.082t/a，排放速率约为 0.04kg/h。 ②本项目生产夹胶玻璃时，PVB膜与玻璃经辊压机压片过程中产生有机废气主要以非甲烷总烃计。参照《空气污染排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐公式的塑料加工废气排放系数，非甲烷总烃的排放系数为8.5kg/t原料，本项目现有工程使用的PVB胶用量为4.5t，则非甲烷总烃产生量约为0.039t/a，本项目在夹胶生产工段设置一集气罩，产生的有机废气经软帘+集气罩收集后（集气罩收集效率按90%计），收集非甲烷总烃量约为0.035t/a，通过负压抽风（风量为5000m3/h）引入“过滤棉+双级活性炭吸附”装置（处理效率90%）处理后经1根15m排气筒DA002（内径40cm）排放，非甲烷总烃排放速率为0.002kg/h（排放量：0.0035t/a），可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求（10kg/h）；排放浓度为0.4mg/m3，可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中限值要求（非甲烷总烃有组织排放浓度限值：80mg/m3）。无组织逸散的有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.0039t/a，排放速率为0.002kg/h，在车间内以无组织形式排放。 本项目共有一条中空线和一条夹胶线，在中空线上方设置集气罩（集气罩收集效率按85%计），收集后通过负压抽风引入“过滤棉+双道活性炭吸附”装置（处理效率≥90%）处理后分别经1根15m排气筒DA001排放，辊压机上方设置密闭集气罩（集气罩收集效率按90%计），收集后通过负压抽风引入“过滤棉+双道活性炭吸附”装置（处理效率≥90%）处理后经1根15m排气筒DA002排放。 （2）玻璃粉尘 项目生产工序中磨边及钻孔采用湿法作业，钻孔、切割、磨边机均自带喷水系统，作业时喷水降尘、降温。产生的绝大部分粉尘及渣与水混合流入设备自带的收集池内，不产生粉尘。 废气产生及治理情况见表 16。 废气达标排放及影响分析 本项目夹胶玻璃夹胶片与压片过程会产生的有机废气，夹胶设备位于密闭厂房中，经“过滤棉+双道活性炭”15m排气筒P2排放，排放浓度为1.83mg/m3，可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中限值要求（非甲烷总烃有组织排放浓度限值：80mg/m3）。 中空线生产封胶过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计），经“过滤棉+双道活性炭吸附”15m排气筒DA001排放，排放浓度为4.6mg/m3，可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中限值要求（非甲烷总烃有组织排放浓度限值：80mg/m3）。 废气排放情况见表17。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表16 项目废气产生及治理情况一览表 生产工艺 生产设施 污染物种类 污染物产生量（t/a） 污染物产生速率(kg/h) 污染物产生浓度（mg/m3） 排放时长（h） 排放形式 治理设施情况 治理设施名称 废气量（m3 /h） 收集效率（%） 去除效率（%） 是否为可行性技术 夹胶工序 辊压机 非甲烷总烃 0.039 0.018 / 2080 有组织 过滤棉+双道活性炭吸附”15m排气筒 5000 90 90 是 封胶工序 中空线 0.546 0.263 / 2080 有组织 5000 85 90 是 表17 废气排放情况一览表 污染物种类 污染物排放速率（kg/h） 污染物排放浓度（mg/m3） 污染物排放量（t/a） 排放口基本情况 排放标准 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 编号 类型 地理位置 夹胶 非甲烷总烃 有组织 0.006 1.83 0.0035 15 0.4 常温 DA002 一般排放口 108.833692 34.275305 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（浓度：80mg/m3） 无组织 0.002 / 0.0039 / 中空 有组织 0.023 4.6 0.047 15 0.4 常温 DA001 一般排放口 108.833821 34.274790 《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（浓度：80mg/m3） 无组织 0.04 / 0.082 / 本项目参考《排污许可证申请与核发技术规范》及《污染源源强核算技术指南 准则》，经计算结果与标准对比可知，均可达标排放。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气监测计划 表 4-3 运营期环境监测计划 监测类别 污染源 监测点位 监测因子 监测频次 废气 夹胶工序 有组织排气筒DA002出口1个监测点 非甲烷总烃 每年一次 封胶工序 有组织排气筒DA001出口1个监测点 非甲烷总烃 每年一次 无组织 厂区内下风向1个监测点 非甲烷总烃 每年一次 |
| --- | --- |
|  | 2、废水 本项目运营期废水有办公生活污水和生产废水。 （1）生活污水、餐饮废水 本项目劳动定员15人，提供5人住宿。根据项目实际生产过程中数据，餐饮废水和生活污水产生量按用水量的80%计，则项目废水的产生量约187.2m3/a。生活污水排入化粪池，排入市政污水管网，流向西安第六污水处理厂，处理达标后排入太平河。 表21 项目生活污水排放情况一览表 源强 废水量 COD BOD5 SS 氨氮 产生源强 187.2 m3/a 产生浓度mg/L 400 180 350 30 产生量t/a 0.075 0.034 0.066 0.006 排放源强（化粪池处理） 排放浓度mg/L 340 144 210 30 排放量t/a 0.064 0.027 0.39 0.006 注：化粪池处理效率COD按15%，BOD按20%，SS按40%，氨氮按0计。 （2）生产废水 项目生产用水主要为玻璃磨边、打孔、清洗水，根据建设单位提供资料，生产用水总量为385m3/a，经沉淀池后循环使用不外排（沉淀的玻璃渣定期清掏外售，清水回用于玻璃打孔、磨边清洗工序，定期补充损耗），厂区设置2个水池作为玻璃打磨后清洗工序使用（沉淀池共2个（1.5m*1m*1m、2m*3m*1m），沉淀箱共3个，总容积为8.9m3）沉淀池已做防渗处理。沉淀池/箱均已做防渗处理，该沉淀池/箱作用可靠可行。 本项目生活废水废化粪池处理后排入市政污水管网，属于间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响评价预测。 排放口基本情况详见表4-5。 表4-5 废水排放口基本情况一览表 排放口 排放去向 排放规律 编号及名称 类型 1 市政污水管网 间歇排放 DW001 一般排放口 （3）西安市第六污水处理厂可依托性分析 本项目产生的生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后，排入城市污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂。 西安市第六污水处理厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积 16.95 公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以 A2/O 为主的生物处理工艺。一期工程 10×104m3/d 及二期的 5×104m3/d 工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安市第六污水处理厂工程（15 万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10 号。二期工程剩余5×104m3/d 已建成成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准 A 标准。 西安市第六污水处理厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目在西安市第六污水处理厂建成运行后建成，且排水在西安市第六污水处理厂的收水范围之内，故项目产生的废水处理达标后依托西安市第六污水处理厂处理可行。 综上，本项目废水环保措施可行，不会对区域水环境造成影响。 3、噪声 本项目噪声源主要是切割机、双边磨、钻孔机等运行时产生。由监测结果可以看出，本项目运营期产噪设备底部安装减震垫、生产车间墙体隔声和距离衰减后，不会对项目所在地的声环境产生明显影响。 表33 项目主要产噪设备及声源强度 序号 设备名称 数量 位置 噪声级 dB(A) 措施要求 持续时间 采取措施后 噪声级dB(A) 1 切割机 1 车间内 85 基础减振、厂房隔声、距离衰减 8h 60 2 直线双边机 2 80 8h 55 3 打孔机 2 75 8h 50 4 玻璃清洗机 1 75 8h 50 5 钢化炉 1 90 8h 65 6 铝条折弯机 1 85 8h 60 7 中空生产线 1（条） 85 8h 60 8 辊压机 1 80 8h 55 9 蒸压釜 1 90 6h 65 10 空压机 2 90 8h 65 11 中空线封胶有机废气处理设备 1（套） 90 8h 65 12 夹胶有机废气处理设备 1（套） 车间外 90 基础减振、距离衰减 8h 70 本次环评委托陕西同元环境检测有限公司对本项目声环境质量现状进行实测，监测时间为2020年9月24日至2020年9月25日，连续两天，昼夜监测等效连续 A 声级。监测期间项目正常运营，监测时段主要产噪设备均处于运行状态，各厂界监测点位选取了厂界噪声最大点，各监测点位均具有可代表性，根据表11监测结果，项目运营期厂界项目运营期厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点小明星幼儿园噪声实测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类昼间标准值。项目生产设备噪声对周围声环境影响较小。 为进一步减少噪声对环境的影响，环评要求建设单位采取如下噪声防治措施： 选用低噪声设备，从源头上降低设备运行噪声。 2）生产设备安装减振垫，按时检查、维修，防止生产设备带病运行造成机械噪声值增加。 3）所有生产设备合理布置，设备均置于生产车间内，采取隔声、减震措施。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》要求，本项目自行监测要求如下表： 表4-8 噪声自行监测要求 污染源 监测点位 监测指标 监测频次 各生产设备 厂界四周及敏感点小明星幼儿园（5个点位） 等效A声级 1次/季度 4、固体废物 本项目固废主要包括边角料及不合格产品、生活垃圾、废机油桶、废胶桶、废活性炭、废过滤棉、废机油等。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要有职工日常办公生活产生的，按每人0.5kg/d计，本项目职工人数为15人，则垃圾日产量为7.5kg/d，年工作天数为260天，生活垃圾年产量约为1.95t/a。分类收集于垃圾桶，定期由环卫部门处理。 （2）一般工业固废 项目生产过程中产生的一般工业固废主要为玻璃切割等加工生产过程产生的废边角料、不合格品、玻璃渣及废胶片。根据建设单位提供实际资料，玻璃边角料及不合格品产生量约为15t/a，废胶片产生量约为0.12t/a，废铝条产生量约为0.024t/a。分类收集暂存固废区，定期外售。 （3）危险废物 ①废活性炭：有机废气处理装置中的活性炭应定期更换，本项目安装活性炭，活性炭一道约35kg，一季度更换一次，则废活性炭产量约为0.28t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭应属于危险废物，危险废物类别为HW49，代码为 900-039-49； ②废过滤棉：本项目有机废气处理设备产生废过滤棉物质，过滤棉500g/块，环评要求过滤棉安装在废气道的横截面不能漏气且便于更换，一季度更换一次，则废过滤棉产生量0.004t/a。根据《国家危险废物名录》，废过滤棉属于危险废物，危险废物类别类别为HW49，代码为900-041-49； ③废机油产量0.005t/a，危险废物类别为HW08，代码为900-249-08； ④废包装桶（废机油桶、废胶桶）51个，危险废物类别为HW49，代码为900-041-49； 项目产生的危险废物均暂存危废间，委托有相关处理资质的单位进行处置。 表30 本项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物 名称 产生量 产生工序 属性 废物代码 利用处置 方式 是否符合环保要求 1 生活垃圾 1.95t/a 办公生活区 生活垃圾 —— 委托当地环卫部门清运 符合 3 废边角料、不合格品、沉淀玻璃渣 15t/a 切割、磨边、打孔、清洗 一般工业固废 —— 统一收集暂存固废区，定期外售 符合 4 废铝条 0.024 t/a 中空玻璃工序 —— 符合 5 废胶片 0.12 t/a 夹胶工序 —— 符合 6 废过滤棉 0.004 t/a 废气处理 危险废物 HW49/900-041-49 收集危废暂存间后委托有资质单位进行处理 符合 7 废活性炭 0.28t/a HW49/900-039-49 符合 8 废机油 0.005t/a 设备维修 HW08/900-249-08 符合 9 废包装桶 51个 HW49/900-041-49 符合 项目产生的危险废物暂存危废间，委托有相关资质的单位进行处置。针对危废暂存间的建设提出以下要求：危废暂存间的设定需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关要求，必须做好防渗漏 、防扬散、防流失，地面必须要高于厂房的基准地面，确保雨水无法进入，渗滤液也无法外溢进入外环境，地面与裙脚（围堰）要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2 mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。针对危险废物的日常管理提出以下要求：①建立台账管理制度，需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、出库日期及处理单位名称等；②危险废物暂存间应设立明显的危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定；③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；④危险废物的运输处理应交于有资质的单位进行统一处理，应与该单位签订危险废物处置合同；⑤建立危险废物申报和转移联单，各项手续应符合国家和当地环保部门要求；⑥建立危废档案制度，详细记录各项固体废物的种类和数量；⑦分区储存，对不相容的物质分开存放，且标明危废名称及标识，合理规划危废间布局。 危废间标识标牌必须按照危险废物警示标识式样及设置要求进行设置，危险废物警告标志固定于房屋外门的一侧，靠近门口适当的高度上，当门的两侧不便固定时，则固定于门上水平居中、高度适当的位置上；危险废物为容器盛装的，盛装容器上必须粘贴危险废物标签，当采取袋装废物或容器外壁不便粘贴危废标签时，则应在适当的位置系挂危险废物标签牌；企业危险废物产生种类为两种以上时，危险废物应分区（类）摆放，为醒目危险废物分类情况，除设置危废容器标签牌外，企业应设置分区（类）标志，可以标明危险废物物品名称。 综上所述，本项目各类固废均得到了有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 5、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“玻璃及玻璃制品”中“其他”，对于其他类的工业废水处理无编制环境影响报告表的地下水类别，因此本项目地下水类别为Ⅳ类，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。本次仅对地下水环境影响做简单分析。 本项目不取用地下水，也不向地下注水和排水，项目正常情况下不会对地下水造成污染影响。项目在营运期生产过程中不涉及重大污染物质，生活污水水质简单，水量较小，无重金属污染物，且厂区内危废暂存间、化粪池及沉淀池已做防渗处理，其他区域地面将全部硬化。本环评认为经采取以上防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水、土壤以及地表水。 综上所述，本项目运营期在采取从源头加强控制，分析认为，项目不会对区域地下水造成影响。 6、土壤环境的影响分析 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥蔺高村168号，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018 2019-07-01实施）表3污染影响型敏感程度分级表判定，本项目西北侧132米处为小明星幼儿园，项目土壤环境敏感程度为较敏感。另一方面本项目总占地面积5400平方米，根据导则规定其在≦5hm2范围内，属于小型规模企业。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018 2019-07-01实施）附录A中的表A.1，该建设项目为玻璃深加工，属于“制造业”中“其他”，项目类别为Ⅲ类项目。 综上分析根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018 2019-07-01实施）表4（见下表）污染影响型评价工作等级划分表分析得出本项目包含在不开展土壤环境影响评价工作范畴内企业。 表34 污染影响型敏感程度分级表 评价工 占地规模 作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险分析 （1）风险物质识别 生产过程中设计的原辅料及中间产品按照《危险化学品名录》（2015）和《危险化学品分类和品名编号》（GB12268-90）界定，主要包括：有毒有害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境等具有危害的剧毒化学品和其他化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的标准进行危险性识别，本项目所涉及到的危险物质有：机油、危险废物。 （2）评价等级的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目危险物质数量与临界量比值见下表。 表35 重大危险源识别表 序号 危险物质 名称 CAS号 最大储存量qn/t HJ 169—2018 附录B临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 中空硅酮胶 - 4.5 5000 0.0009 2 丁基胶 - 0.6 5000 0.00012 3 机油 - 0.02 5000 0.000004 项目 Q 值∑ 0.001024 上表中物质的临界量根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）附录A确定 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，故环境风险潜势为I，故项目风险评价等级为简单分析。本项目主要涉及的危险物质为中空硅酮胶、丁基胶和机油，通过重大危险源辨识，本项目不属于重大危险源，仅对本项目环境风险进行简单分析即可。 （3）事故源项分析 基于上述分析，本项目环境风险事故主要为密封胶和机油泄露通过地表径流进入地表水或通过土壤渗透至地下水引起的污染。考虑到储量较少，且建设单位在做好风险防范措施来减少液体物料泄露事故发生的前提下，可将事故的影响程度控制在最小。 （4）泄露风险事故影响分析 生产使用的密封胶及机油一旦发生泄露事故，将通过水、大气、土壤等载体扩散并对环境造成危害。除采用密闭容器包装外，密封胶和机油在库房、车间使用区内应设置围堰或托盘，以防外泄，同时建设单位应采取完善的管理措施，如储存及使用区域做好硬化防渗工作，控制其泄漏和泄漏后的扩散，减小对周围环境的影响。 （5）环境风险防范措施 ①贮存过程风险防范措施：密封胶及机油入库必须检查验收登记，查看包装是否密封；贮存场所应设置应急措施，如建立围堰、应急池或托盘等，且其建设应做好硬化、防渗工作；贮存的危险化学品必须有明显的标志，其库房和场所的消防设施、用电设施等必须符合国家的相关规定；要严格遵守有关贮存的安全规定，包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②生产过程风险防范措施：生产过程事故风险防范是安全生产的重要环节，建设单位应该做到以下防范措施： 定期组织员工学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂于醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 综上所述，项目建设的风险水平是可接受的。 8、环保投资 本项目总投资60万元，其中环保投资9.5万元，环保投资占总投资15.8%。项目主要环保设施及投资估算见下表。 表39 主要环保设施及投资估算表 类别 主要环保措施 数量 投资费用（万元） 备注 分类 来源 废气 封胶工序 集气罩+过滤棉+双级活性炭+15m高的排气筒DA001 1套 2.4 已建成 夹胶工序 软帘+集气罩+过滤棉+双级活性炭+15m高的排气筒DA002 1套 2.5 已建成 废水 办公生活 化粪池 1座（依托） / 已建成 生产车间 沉淀池/沉淀水箱 2座/3个 1 已建成 噪声 生产设备 减振基座、隔声门窗设施等 / / 已建成 固体废物 生活垃圾 垃圾桶 若干 0.1 已建成 一般工业固废 一般固废区 / 1 已建成 危险废物 危废暂存间 1间（4m2） 2.5 整改 合计 / 9.5 / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 夹胶工序DA002 | 非甲烷 总烃 | 过滤棉+双道活性炭吸附装置+15m排气筒 | 陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中橡胶制品制造（涂胶工艺）行业标准及及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 中空线 DA001 |  | 过滤棉+双道活性炭吸附装置+15m排气筒 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经化粪池处理后一起排入市政污水管网在进入西安第六污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB979-1996）中三类标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 设备基础减振、高噪音设备设置密闭式内、厂房隔音 | 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 分类收集由环卫部门定期清运 | 资源化、减量化、无害化处理 |
|  |  | 不合格品、废边角料、沉淀玻璃渣、废胶片、废铝条 | 集中收集，暂存固废区，定期外售 |  |
|  | 危险废物 | 废机油、废机油桶、废胶桶、废过滤棉、废活性炭 | 暂存危废暂存间，交给有资质单位处理 |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城斗门街办花园村长安纺织厂院内，项目已建成，不进行土建，厂区地面已硬化，且项目运行期的各项污染物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 |
| 环境风险 防范措施 | ①加强设备的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患；②加强职工的安全教育，提高安全防范意识；③加强厂区管理，生产车间、危废间及原辅材料放置区重点防渗，并配置消防器材。 |
| 其他环境 管理要求 | 竣工后及时办理排污许可证，履行验收相关手续。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，污染物的防治措施在经济技术上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，本项目从环境保护角度考虑是可行的。

注 释 注 释 附件1---委托书； 附件2---“散乱污”批复； 附件3---营业执照； 附件4--- 危废合同； 附件5---租赁合同； 附件6---噪声监测报告； 附件7---环境质量现状（非甲烷总烃）引用报告； 附图1---项目地理位置图； 附图2---项目四邻关系图； 附图3---项目厂区平面示意图； 附图4---项目监测点位图；

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.137t/a | / | 0.137t/a | / |
| 废水 | 总量 | / | / | / | 187.2t/a | / | 187.2t/a | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | 0.064t/a | / | 0.064t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品、废边角料、沉淀玻璃渣 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | / |
|  | 废胶片 | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | / |
|  | 废铝条 | / | / | / | 0.024t/a | / | 0.024t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.005 t/a | / | 0.005 t/a | / |
|  | 废机油桶、 废胶桶 | / | / | / | 51个/a | / | 51个/a | / |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.28t/a | / | 0.28t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

234

生活用水

消耗46.8

385

备注：①按年平均用水量计，单位：m3/a；②“斜箭头数据”为损失或消耗水量

619

经市政污水管网排入西安市第六污水处理厂进行处理，处理后排入太平河

187.2

化粪池

生产用水

187.2

循环346.5

消耗38.5