西咸沣东审准〔2021〕156号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于玻璃加工项目环境影响报告表的批复

陕西标玻安全节能玻璃有限公司：

你单位报来《玻璃加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、陕西标玻安全节能玻璃有限公司玻璃加工项目位于沣东新城三桥街办蔺高村168号。项目租赁蔺高村现有厂房进行建设，总占地面积5400m2，总建筑面积约4168m2，已建成投入运营，主要建设内容有生产车间以及办公楼、宿舍楼等配套附属设施，项目运营后可年产中空玻璃6万平方米、钢化玻璃3万平方米、夹胶玻璃0.9万平方米。项目总投资60万元，其中环保投资9.5万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在运营中重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

（二）生产废气经“软帘+集气罩”收集后，经“过滤棉+双级活性炭”装置处理满足陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）要求后通过15m高排气筒排放；磨边、切割采用湿法作业。

项目使用的丁基胶、中空硅酮胶须满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相关要求。

（三）生活垃圾和一般工业固废应分类收集处置。废机油、废机油桶、废胶桶、废过滤棉、废活性炭等危险废物应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

危废贮存场所的建设、管理要满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危废转移要满足《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。

（四）生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求）后排入市政污水管网；生产废水经沉淀后循环使用，不得排放。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

五、项目占地如遇征地拆迁，须无条件配合征地拆迁工作。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年8月18日

抄送：沣东新城生态环境局，陕西麦森环保科技有限公司。