西咸沣东审准〔2021〕158号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于太合智能钻探总部基地扩能扩产

及搬迁入园项目环境影响报告表的批复

陕西太合智能钻探有限公司：

你单位报来《太合智能钻探总部基地扩能扩产及搬迁入园项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、太合智能钻探总部基地扩能扩产及搬迁入园项目位于沣东新城丰全路1号。项目租赁西安锐港工贸有限公司院内一座研发楼（4、5、6、8层）及两间标准厂房进行建设，总建筑面积约13324.75m2，主要建设内容有钻杆加工生产车间、钻机装配车间以及办公区、食堂等配套附属设施，项目运营后可年产钻机100套、钻杆10万根、智能测量系统300套。项目总投资1000万元，其中环保投资112.1万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）施工期

1.打钻设备安装孔时产生的粉尘应尽快清扫收集，采用密闭存放或覆盖，严禁露天放置；设备运输车辆在进厂时必须控制车速，减少减速和加速时间。施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关要求。

2.优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保施工各阶段的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。合理安排施工进度和作业时间，夜间22时至次日6时停止施工，避免施工扰民。未经批准不得进行夜间施工。

3.生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网。

4.生活垃圾和建筑垃圾应分类收集处置。

（二）运营期

1.采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

2.喷漆、烤漆在密闭负压空间进行，废气经“玻璃纤维漆雾过滤棉+过滤棉+双道活性炭”吸附装置处理满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017)相关要求后通过15m高排气筒（DA002）排放；焊接烟尘及打磨粉尘经脉冲式布袋除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求后通过15m高排气筒（DA001）排放；食堂油烟经油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）相关要求后通过专用烟道排放。非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）企业边界监控点浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)厂区内无组织排放特别排放限值要求。

项目使用的水性漆须满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB38597-2020）中相关要求。

3.生活垃圾和一般工业固体废物应分类收集处置。食堂废油脂使用专业容器收集后交由有资质单位处置。废机油、废切削液、废液压油、废机油桶、废切削液桶、废液压油桶、废过滤棉、废活性炭、废含油手套、废含油抹布、隔油池浮油及污泥和过滤渣等危险废物应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

危废贮存场所的建设、管理要满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危废转移要满足《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。

4.按照“清污分流、雨污分流”原则设计、建设和完善厂区排水系统，落实废水、污水处理设施。食堂废水经油水分离器处理后和其他生活污水一起经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）后排入市政污水管网。生产废水经隔油池+三级沉淀池处理后循环使用，不得外排。

5.不得使用《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类设备。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报沣东新城生态环境局重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年8月18日

抄送：沣东新城生态环境局，陕西麦森环保科技有限公司。