# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦制造项目建设单位（盖章）：     西铁车辆综合配件厂

编制日期：              2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西铁车辆综合配件厂铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦制造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-611203-37-03-069037 |
| 建设单位联系人 | 梁平 | 联系方式 | ************ |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城三桥街道建章路南段 西安西铁机车车辆配件有限公司院内 |
| 地理坐标 | 108度50分31.272秒，34度17分36.430秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3715 铁路机车车辆配件制造 | 建设项目 行业类别 | 72铁路运输设备制造；城市轨道交通设备制造；52橡胶制品业；67金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 沣东新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-611203-37-03-069037 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 42 |
| 环保投资占比（%） | 42 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 ☑是：设备已安装，自建厂房已建成，还未开始生产，未受到行政处罚 | 用地（用海） 面积（m2） | 1700 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010年-2020年）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010年-2020年）环境影响报告书》 召集审查机关：西安市环境保护局 审查文件名称：《西安市环境保护局关于西咸新区-沣东新城分区规划（2010年-2020年）环境影响报告书审查意见的函》 审查文号：市环函[2014]20号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 本项目与相关规划及规划环境影响评价符合性分析见下表。 表1 项目与相关规划及规划环境影响评价符合性分析 文件 相关要求 本项目 符合性 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010年-2020年）》 沣东新城定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园都市板块、六村堡现代产业板块、三桥商贸综合产业板块、科技统筹示范板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态休闲板块、镐京田园都市板块。 本项目属于铁路机车车辆配件制造类产业，位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街道建章路南段西安西铁机车车辆配件有限公司院内，属于三桥商贸综合产业板块；根据现场踏勘，项目所在地的土地现状实施类型为工业用地，而土地规划类型属于二类居住用地（项目与规划相符性详见附图7）。建设单位已承诺待后期最新的规划调整实施后，如项目与沣东新城发展的环保、产业、规划、用地等方面的政策要求不符，自愿配合主管部门搬迁（详见附件9）。 符合 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010年-2020年）环境影响报告书》及其审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平、严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限制企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 本项目不属于“三高一低”企业。 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。 本项目不属于高耗水、重污染行业。 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制。 本项目运营期废气排污量较小，废气处理后可达标排放。本项目周边最近的敏感目标为东北方向约130m处的三桥一区住宅小区，其位于本项目上风向，废气经处理后对周边环境影响小。 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理。 本项目选用低噪声设备，加强对设备的维护，并采取减振、隔声措施。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系。 本项目生活垃圾分类收集，各类固体废物合理处置，危险废物设置危废暂存间暂存，委托有资质单位处置。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表2。 表2 项目与相关环境保护政策符合性分析 相关规划及规划环境影响评价 要求 本项目 符合性 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150 号） 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街道建章路南段西安西铁机车车辆配件有限公司院内，周围无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，选址不在生态保护红线范围内。 符合 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据环境质量现状调查结果和监测可知，项目所在区域大气环境质量有待提高。 符合 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目运营过程中不消耗天然气等资源，符合资源利用上限要求。 符合 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改规划【2018】213号）、《市场准入负面清单》（2020年版），本本项目不属于其中禁止和许可准入事项，可依法平等进入。 符合 2、产业政策符合性分析 本项目属于“通用设备制造”类项目。经查国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“第二十三、铁路类的7、干线轨道车辆交流牵引传动系统、制动系统及核心元器件（含IGCT、IGBI元器件）”；根据《促进产业结构调整暂行规定》，属于允许类；本项目已取得沣东新城行政审批与政务服务局关于项目的备案确认书，项目代码为2020-611203-37-03-069037（见附件2）。因此，本项目的建设符合现行产业政策。 3、本项目与相关环保政策相符性分析 本项目与相关环保政策符合性分析见表3。 表3 项目与相关环保政策的符合性分析 相关环保政策 政策要求 本项目 符合性 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(2013年第31号) 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺。 本项目涂料拟采用水性漆，本次评价要求其挥发性有机化合物含量低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB38597-2020)中的相关限值(300g/L)。 符合 应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。 本项目喷漆工序拟在独立密闭的喷漆间中进行，且配套设有过滤棉+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置，项目运行中不存在无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。喷漆工序产生的有机废气经过滤棉+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置处理后达标排放。 符合 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 符合 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号） 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 中华人民共和国生态环境部部长信箱2018.11.19关于《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”的回复中提到“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。本项目塑炼、混炼、涂胶、硫化、喷漆等工序产生的有机废气分别经活性炭吸附装置+UV光氧催化装置等措施处理后依托出租方所在地1根30m闲置烟囱（P1）排放。本项目不属于高VOCs排放建设项目。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号） 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。 本项目涉及橡胶行业，塑炼、混炼、涂胶、硫化、喷漆等工序产生的有机废气分别经活性炭吸附装置+UV光氧催化装置等措施处理后依托出租方所在地1根30m闲置烟囱（P1）排放。 符合 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 符合 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 本项目水性漆拟由专用密闭桶盛装，漆桶拟储存于仓库及原料配料间特定区域，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。 符合 本项目拟设独立且全封闭的喷漆间，无敞开式喷涂、晾（风）干作业；且喷漆间喷漆工序配套设置密闭集气管道。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 本项目所用物料均拟采用袋装或桶装，然后将盛装包装存于原料库内，满足防雨、防晒、防渗的基本要求；盛装物料的容器或包装袋在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。 符合 VOCs排放的排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 本项目排放VOCs的排气筒高度约为30m，满足不低于15m的要求。 符合 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/融化、加工成型（挤出、压制、压延、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或在密闭空间内进行，废气应排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的，应局部采取废气收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目混炼、硫化等工艺均在密闭设备和局部密闭区域中进行，收集的废气引至活性炭吸附装置+UV光氧催化装置处理后有组织排放。 符合 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期不少于3年。 本评价要求企业生产运行期间应该按照要求建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息，台账保存期不少于3年。 符合 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等相关运行参数，台账保存期不少于3年。 本评价要求企业生产运行期间应该按照要求建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、活性炭更换周期和更换量，台账保存期不少于3年。 符合 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气〔2020〕33号) 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。 本项目涂料拟采用水性漆，本次评价要求其挥发性有机化合物含量低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB38597-2020)中的相关限值(300g/L)；本项目拟采用环保型酚醛树脂胶粘剂，本次评价要求其挥发性有机化合物含量低于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)中的限值(250g/L)。 符合 行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 本项目废气各污染因子均优先执行更严格的地方标准限值，无地方标准限值的污染因子优先执行行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求，无行业标准限值规定的执行大气污染物综合排放标准。 符合 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。 本项目拟按照“应收尽收”的原则提升废气收集率：配料区上方目前已设置带软帘的集气罩；开炼机和捏炼机目前已设置带软帘的集气罩，且建设单位拟将炼胶区整体设置为局部密闭区域；粉碎机位于密闭车间内，上方拟设置带软帘的集气罩；抛丸机底部设置密闭管道可将抛丸粉尘直接抽至废气处理设施；液压机上方目前已设置带软帘的集气罩，且建设单位拟将压制成型区整体设置为局部密闭区域；本项目电热恒温干燥箱整体密闭，箱体进出口上方目前已设置带软帘的集气罩，硫化废气收集后通过管道引至废气处理设施处理；本项目喷漆间整体密闭，操作期间禁止人员随意出入，且喷漆工位上方目前已设置集气罩，废气经密闭管道引至废气处理设施处理。 符合 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 本项目使用活性炭吸附技术治理废气，在选择活性炭时，拟选择碘吸附值不低于800mg/g的活性炭；并拟按要求足量添加、及时更换。 符合 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018— 2020年)（修订版）》 实施VOCs专项整治方案。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目涂料拟采用水性漆，本次评价要求其挥发性有机化合物含量低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB38597-2020)中的相关限值(300g/L)；本项目拟采用环保型酚醛树脂胶粘剂，本次评价要求其挥发性有机化合物含量低于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)中的限值(250g/L)。 符合 推进重点行业污染治理升级改造。关中地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 本项目废气经采取有效的治理措施后，颗粒物、挥发性有机物（VOCs）能够达到相关特别排放标准限值要求。 符合 《西咸新区蓝天保卫战2020年工作方案》 强化源头管控。严格落实建设项目环境影响评价制度，严禁高耗能、高排放产业入区。 本项目不属于高耗能、高排放产业；不属于石油化工、煤化工、铸造、平板玻璃行业。 符合 严控“两高”行业产能。严禁新增石油化工、煤化工、铸造、平板玻璃等产能，严防“地条钢”死灰复燃。 符合 加大源头替代力度。在技术成熟的家具制造、包装印刷、机械设备制造、工业涂装、汽修等行业，以及道路、桥梁、建（构）筑物基础等防水作业中，鼓励企业按照《建筑用墙面涂料中有害物质限量》《胶粘剂挥发性有机化合物限量》《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》，使用低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂及清洗剂。 本项目拟采用环保型酚醛树脂胶粘剂，本次评价要求其挥发性有机化合物含量低于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)中的限值(250g/L)；本项目涂料拟采用水性漆，本次评价要求其挥发性有机化合物含量低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB38597-2020)中的相关限值(300g/L)。 符合 推进重点行业VOCs污染治理。加强含VOCs物料存储、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源管控。 本项目含VOCs物料在存储、转移和输送过程中均密闭，生产过程中的设备上方设有带软帘的集气罩对有机废气进行收集，然后通过密闭管道输引至活性炭吸附装置处理+UV光氧催化装置等措施处理后有组织排放，尽可能降低无组织逸散。 符合 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 橡胶制品工业企业恶臭污染物的排放控制按GB14554的规定执行。 本项目排放的二硫化碳、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。 符合 产生大气污染物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和集中净化处理装置。 本项目配料、塑炼、密炼、粉碎、涂胶、压制、硫化等工序会产生大气污染物，建设单位针对每个工序均设立了气体收集系统和净化处理装置。 符合 《陕西省生态环境厅关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函〔2020〕61号） 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治措施并预测排放量，按照国家和我省具体规定实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 本项目属于涉VOCs的建设项目，本次评价已明确VOCs污染防治措施并预测排放量，建设单位已承诺将严格按照此通知的要求，实行VOCs排放等量或倍量削减替代（详见附件10）。 符合 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB38597-2020) 水性涂料中VOC含量的限量值应符合表1的要求，溶剂型涂料中VOC含量的限值应符合表2的要求无溶剂涂料中VOC含量的限量值应符合表3的要求，辐射固化涂料中VOC含量的限量值应符合表4的要求。 本项目涂料拟采用水性漆，本次评价要求其挥发性有机化合物含量低于表1中“铁路、公路设施涂料”的相关限量值(300g/L)。 符合 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及建设内容 本项目为迁建项目，建设单位西铁车辆综合配件厂租赁西安西铁机车车辆配件有限公司已建厂房1栋（建筑面积约1200m2），并在其东侧自建1栋厂房（建筑面积约400m2），设备全部利旧。项目主要建设内容见表4。 表4 项目组成及建设内容一览表 项目 组成 名称 建设内容 备注 主体 工程 1#生产厂房 1F，钢结构，建筑面积约1200m2，高约10m，主要划分为炼胶区、压制成型区、原料配料区、理化室、过道等，用于摩擦体的塑炼和密炼工序、瓦背和摩擦体的压制成型工序等。 厂房依托出租方现有，各生产区目前已建成，设备目前已安装 2#生产厂房 1F，钢结构，建筑面积约400m2，高约6m，主要划分为粉碎间、抛丸除锈间、干燥室、喷漆间、过道等，用于摩擦体的粉碎工序、瓦背的抛丸和整形工序、半成品的硫化、涂漆工序等。 厂房自建，各生产区目前已建成，设备目前已安装 辅助 工程 办公区 1F，砖混结构，位于1#生产厂房外部西侧，高约3m，主要用于客户接待及员工办公等。 建筑依托出租方现有，目前已建成 理化室 1F，钢结构，位于1#生产厂房内部西北角，高约3m，主要用于产品检验等。 自建，目前已建成 储运 工程 仓库及原料配料间 1F，钢结构，位于1#生产厂房外部东北侧，高约10m，主要用于部分原辅材料的暂存、切胶工序及配料工序等。 建筑依托出租方现有，目前已建成 原材料存放区 位于1#生产厂房内部西南侧，主要用于部分原辅材料的暂存等。 自建，目前已建成 一般固废暂存区 位于2#生产厂房西侧，主要用于一般固体废物的暂存等。 自建，目前未开始动工建设 危废暂存间 位于2#生产厂房西南侧，主要用于危险废物的暂存等。 自建，目前未开始动工建设 公用 工程 给水 由市政给水管网供给。 依托出租方现有，管网、电网目前均已接通 排水 综合废水依托出租方现有化粪池处理后，通过市政管网排入西安市第六污水处理厂。 供电 由市政电网供给。 采暖、制冷 办公区采用空调进行冬季采暖和夏季制冷，生产区不进行冬季采暖和夏季制冷。 自建，目前已建成 环保 工程 废气 配料粉尘经1#废气处理设施（袋式除尘器）处理，炼胶废气经2#废气处理设施（袋式除尘器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置）处理，粉碎粉尘经3#废气处理设施（袋式除尘器）处理，抛丸粉尘经4#废气处理设施（抛丸机自带袋式除尘器）处理，涂胶废气经5#废气处理设施（活性炭吸附装置+UV光氧催化装置）处理，硫化废气经6#废气处理设施（喷淋塔+除湿器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置）处理，喷漆废气经7#废气处理设施（过滤棉+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置）处理，废气最终全部依托出租方所在地1根30m闲置烟囱（P1）排放。 环保设备全部利旧，目前已安装 废水 综合废水依托出租方现有化粪池处理后，通过市政管网排入西安市第六污水处理厂。 化粪池依托出租方现有 噪声 选择低噪声设备，合理布局，采取减振、厂房隔声等措施。 目前已落实 固体废物 检验出不合格瓦背后全部返回厂家，要求其另外提供相同数量的瓦背；原料废包装物、除尘器收尘、废钢丸、废闸瓦、废水性漆桶等一般固体废物统一集中收集于一般固废暂存区，定期外售给相关回收单位。 一般固废暂存区目前未建设 废活性炭、废灯管、废过滤棉、喷淋塔废液、废液压油、废油桶、废油抹布和手套等危险废物集中收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 危废暂存间目前未建设 职工生活垃圾由带盖垃圾桶收集后交环卫部门定期清运。 目前已落实 2、项目产品方案 本项目产品方案见表5。 表5 项目产品方案一览表 产品名称 规格 产量 单位 备注 铁道火车用高摩擦系数合成闸瓦 HGM-45 19.98 万块 3.5kg/块(含0.8kg的瓦背） HGM-50 0.02 万块 3.6kg/块(含0.9kg的瓦背） 3、主要生产设施及设施参数 本项目生产过程中涉及使用的主要生产设备见表6。 表6 项目设备情况一览表 序号 名称 型号 数量 位置 用途 胶料制作 1 切胶机 XQ-660 1 仓库及原料配料间 切胶 2 开放式炼胶机 XK-400 1 1#生产厂房炼胶区 塑炼 3 橡塑加压翻转式 捏炼机 X(S)N-75X30 2 密炼 4 粉碎机 SWP360 1 2#生产厂房粉碎间 胶料粉碎 瓦背加工 5 抛丸除锈清理机 Q376F 1 2#生产厂房抛丸除锈间 抛丸除锈 6 单柱整形压力机（配套整形模具） YT-10 1 瓦背整形 闸瓦压制合成 7 四柱液压机 （配套压制模具） YQ32-200 6 1#生产厂房压制成型区 压制成型 热处理 （硫化） 8 电热恒温干燥箱 DG型-2000/4000/1500 1 2#生产厂房干燥室 热处理 （干燥） 检验 9 磨耗线刻打机 自制 2 1#生产厂房理化室 检验 喷漆 10 喷枪 / 1 2#生产厂房喷漆间 喷漆 包装 11 打包机 501型 2 成品打包 加压 12 空压机 / 1 | 1#生产厂房炼胶区 为橡塑加压翻转式捏炼机和喷枪提供压力 4、主要原辅材料及资（能）源消耗 根据建设单位提供资料，本项目产品生产中所需原辅材料消耗及资（能）源消耗情况见表7。 表7 主要原辅材料及资（能）源消耗情况 序号 名称 用量 最大 储存量 单位 形态 备注 主要原辅材料 胶料制作 1 丁腈橡胶 50 5.04 t/a 块状 外购 2 重晶石粉 150 15 t/a 粉末状 外购 3 铁粉 120 15 t/a 粉末状 外购 4 酚醛树脂 75 15 t/a 粉末状 外购 5 硅灰石粉 70 7 t/a 粉末状 外购 6 钢纤维 38 15 t/a 固态 外购 7 钾长石粉 25 8 t/a 粉末状 外购 8 石墨粉 15 7 t/a 粉末状 外购 9 硫磺 3.2 0.5 t/a 粉末状 外购 10 碳黑 3 1 t/a 粉末状 外购 11 铝矾土 1 0.5 t/a 粉末状 外购 12 油酸 3 0.8 t/a 油状液体 外购 13 促进剂M 0.5 0.25 t/a 粉末状 外购 14 防老剂RD 0.5 0.25 t/a 片状 外购 瓦背加工 15 瓦背 20 2 万块/a 固态 外购 16 钢丸 0.02 0.02 t/a 固态 外购 闸瓦压制合成 17 酚醛树脂胶粘剂 0.1 0.05 t/a 液态 外购 喷漆 18 水性漆 0.2 0.05 t/a 液态 外购 设备维修保养 19 机油 0.1 0.05 t/a 液态 外购 20 液压油 0.1 0.1 t/a 液态 外购 资（能）源消耗 1 生活用水 2250 / m3/a / 市政管网 2 电 12万 / kW·h/a / 市政电网 本项目主要原辅材料理化性质见表8。 表8 项目主要原辅材料理化性质一览表 序号 原辅材料 理化特性 1 丁腈橡胶 简称NBR，是由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶，是浅黄色至棕褐色、略带腋臭味的弹性体，密度随丙烯腈含量的增加而由0.945~0.999g/cm3不等，能溶于苯、甲苯、酯类、氯仿等芳香烃和极性溶剂。丁腈橡胶主要采用低温乳液聚合法生产，耐油性极好，耐磨性较高，耐热性较好，粘接力强。 2 重晶石粉 又称硫酸钡粉，化学式为BaSO4，外观为灰白色的颗粒和粉末，硬度3-3.5，相对密度在4g~4.6g/cm3之间，无毒、无腐蚀性、无吸湿性，几乎不溶于水、乙醇和酸，稳定性好。不能放置在阳光下暴晒，需要放置在常温下保存。橡胶和塑料工业用重晶石作填料能提高橡胶和塑料的硬度、耐磨性及耐老化性。 3 铁粉 尺寸小于1mm的铁的颗粒集合体，颜色为黑色，是粉末冶金的主要原料。相对密度7.86g/cm3，熔点1537℃，沸点2862℃，高度易燃、具延展性，溶于盐酸、硫酸和稀硝酸。 4 酚醛树脂 又名电木，原为无色或黄褐色透明物，呈颗粒或粉末状，密度1.18g/cm3。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。易燃，遇明火、高热能燃烧，受高热分解放出有毒的气体。 5 硅灰石粉 分子式为Ca3(Si3O9)，具有针状、纤维状晶体形态及较高的白度和独特的物理化学性能，不含结晶水、熔点高、膨胀系数小，耐腐蚀、耐气候老化、机械和电性能好，相对密度2.78~2.91g/cm3，硬度4.5~5.0。是橡胶的理想填料，不仅可降低橡胶制品的生产成本，而且能提高橡胶的力学性能，赋予橡胶自身所没有的特殊功能。 5 钢纤维 是指以切断细钢丝法、冷轧带钢剪切、钢锭铣削或钢水快速冷凝法制成长径比（纤维长度与其直径的比值，当纤维截面为非圆形时，采用换算等效截面圆面积的直径）为40～80的纤维。加入钢纤维的物质抗压强度、拉伸强度、抗弯强度、冲击强度、韧性、冲击韧性等性能均可得到较大提高。 7 钾长石粉 是一种富钾的硅酸盐矿物，主要化学成分包括K2O、AL2O3、Fe2O3、Na2O、CaO、Mg2O、Li2O等。密度2.54-2.57g/cm3，硬度6。具有熔点低（1150±20℃），熔融间隔时间长，熔融粘度高，流动性小等特点。长石的氧化钛<0.02%，烧矢量0.54，硬度波动于6-6.5，性脆，有较高的抗压强度，对酸有较强的化学稳定性。 8 石墨粉 碳的一种同素异形体，主要成分为碳单质，质软，黑灰色；有油腻感，可污染纸张。硬度为1～2，沿垂直方向随杂质的增加其硬度可增至3～5。密度1.6-2.2g/cm3，熔点3850±50℃，是最耐温的矿物之一，沸点4250℃。常温下石墨粉的化学性质比较稳定，不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂；材料具有耐高温导电性能，可做耐火材料，导电材料，耐磨润滑材料。 9 硫磺 单质硫俗称硫磺，块状硫磺为淡黄色块状结晶体，粉末为淡黄色粉末，有特殊臭味，能溶于二硫化碳，不溶于水。工业硫磺呈黄色或淡黄色，有块状、粉状、粒状或片状等。闪点为207℃，熔点为119℃，沸点为444.6℃，相对密度(水=1)为2.0g/cm3。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。作为易燃固体，主要用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等。 10 碳黑 又名炭黑，是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末，是有机物（天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。碳黑的密度是指单位体积的质量，有真密度与表观密度之分，真密度是一常数，一般在1.80-1.85g/cm3之间；而表观密度不是常数，是碳黑在不同密度程度下单位体积的质量，多数品种的表观密度在0.3-0.5g/cm3之间，表观密度对碳黑加工、贮存有实际意义。按炭黑性能区分有“补强炭黑”、“导电炭黑”、“耐磨炭黑”等。 11 铝矾土 又称矾土或铝土矿，主要成分是氧化铝，系含有杂质的水合氧化铝，是一种土状矿物。白色或灰白色，因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.45g/cm3，硬度1～3，不透明，质脆。极难熔化。不溶于水，能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝，制耐火材料。 12 油酸 化学式为C18H34O2。是一种单不饱和Omega-9脂肪酸，存在于动植物体内。纯油酸为无色油状液体，有动物油或植物油气味，久置空气中颜色逐渐变深，工业品为黄色到红色油状液体，有猪油气味。纯油酸熔点13.4℃，沸点350-360℃，相对密度0.8935(20/4℃)，蒸汽压：52mmHg(37℃)，折射率1.4585-1.4605，闪点189℃。易燃，与强氧化剂、铝不兼容。易溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂中，不溶于水。易燃。遇碱易皂化，凝固后生成白色柔软固体。 在高热下极易氧化、聚合或分解。无毒。 13 促进剂M 化学名称2一巯基苯并噻唑，简称MBT，分子式C7H5NS2，分子量167.25，主要成分为2（3H）-苯并噻唑硫酮、环烷烃等。淡黄色单斜针状或片状结晶粉末，有微臭和苦味，相对密度1.42g/cm3。熔点170～181℃。溶于丙酮、醋酸乙酯、二氯甲烷、乙醇及氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液。微溶于苯，不溶于水和汽油。可燃，呈粉尘状时有爆炸危险。 14 防老剂RD 化学名称1,2-二氢-2,2,4-三甲基化喹啉聚合体，简称TMQ，分子式(C12H15N)n，分子量(173.26)n，是1,2-二氢-2,2,4-三甲基喹啉的均聚物。琥珀至棕色片状，比重1.05，能溶于苯、氯仿、二硫化碳及丙酮中，不溶于水。毒性小，可燃，与橡胶相溶性好。 15 酚醛树脂胶粘剂 呈棕红、红褐或棕黄色液体，杏仁味，沸点100℃，相对密度1.1~1.3g/cm3，微溶于水，溶于醇类、酮类，粘度2000~3500cps，遇明火，高热可能燃烧。主要成分包括酚醛树脂、苯酚、水等。 16 水性漆 呈黑色，有特殊气味，密度1.3g/cm3，不含苯系物、乙二醇醚及其酯类、游离甲醛等。主漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水性、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。 5、劳动定员及工作制度 本项目职工人数为35人，全年工作240d，每天3班，每班6h。 6、公用工程 ⑴给排水 本项目用水由市政管网统一供给，包括生产用水和员工生活用水。 ①生产用水 A.循环水箱用水 本项目设置1座1m3的循环水箱，主要用于开炼机和密炼机冷却降温，冷却采用间接冷却的方式，冷却水在循环冷却系统内循环使用，定期补充。根据建设单位运营经验，项目运行后，冷却系统水量日损失量为0.2m3/d，则冷却系统补水量为0.2m3/d，即48m3/a；本项目冷却水约80d更换1次，更换量约为1m3/次，年均更换3次，则本项目年更换水量约3m3/a，废水量即更换水量，为3m3/a。本项目冷却废水依托出租方现有化粪池处理后通过市政污水管网进入西安市第六污水处理厂。 B.喷淋塔用水 本项目设置1座喷淋塔，主要用于电热恒温干燥箱产生的有机废气冷却降温，冷却采用直接冷却的方式，冷却水在喷淋塔内循环使用，定期补充。根据建设单位运营经验，项目运行后，喷淋塔水量日损失量为0.1m3/d，则冷却系统补水量为0.1m3/d，即24m3/a；本项目喷淋塔内的水约80d更换1次，每次更换量约为0.8m3/次，年均更换3次，则本项目年更换水量约2.4m3/a，废水量即更换水量，为2.4m3/a。本项目喷淋废水经专用容器收集，交有资质单位处置。 ③生活用水 本项目劳动定员35人，厂区内不设食宿，根据建设单位运营经验，员工生活用水按照35L/（人·d）考虑，则本项目员工生活用水量为1.23m3/d，即295.2m3/a。根据建设单位运营经验，本项目生活污水产污系数按用水量80%考虑，则生活污水产生量为0.98m3/d，即235.2m3/a。本项目生活污水依托出租方现有化粪池处理后通过市政污水管网进入西安市第六污水处理厂。 本项目用水、排水情况见表9，水平衡关系见图1。 表9 项目用水、排水情况表 内容 用水量m3/a 消耗量m3/a 排水量m3/a 排水去向 生产冷却用水 循环水箱 补充水 48 48 0 / 更换水 3 / 3 经化粪池处理后排入市政污水管网 喷淋塔 补充水 24 24 0 / 更换水 2.4 / 2.4 经专用容器收集，交有资质单位处置 员工生活用水 295.2 60 235.2 经化粪池处理后排入市政污水管网 合计 372.6 132 240.6 图1 项目水平衡图（m3/a） ⑵供电 本项目用电由市政电网统一提供。 ⑶采暖、制冷 本项目办公区采用分体式空调进行冬季采暖和夏季制冷，生产区不进行采暖和制冷。 7、项目总平面布置 本项目1#厂房和2#厂房分别设有1个出入口，均位于厂区南侧，南侧紧邻出租方厂区运输道路，物流运输方便。项目办公区与生产区分开，办公区位于厂房西侧，主要用于人员办公；项目生产区主要包括2座厂房，西侧1#生产厂房租赁出租方现有，主要划分为开炼区、密炼区、压制成型区、仓库及原料配料区、理化室、原材料存放区、过道等，用于摩擦体的塑炼和密炼工序、瓦背和摩擦体的压制成型工序等；东侧2#生产厂房自建，主要划分为粉碎间、抛丸除锈间、干燥室、喷漆间、过道等，用于摩擦体的粉碎工序、瓦背的抛丸和整形工序、半成品的硫化、喷漆工序等。 本项目布局紧凑，有利于生产工艺流程操作。综上所述，项目总平面布置基本合理。平面布置情况见附图5。 8、硫平衡 本项目硫元素平衡情况见表10，硫元素平衡图见图2。 表10 项目硫元素平衡情况 投入 产出 名称 数量t/a 去向 数量t/a 硫磺 3.2 产品 3.1429943 废闸瓦 0.0133868 废气硫化氢、二硫化碳 有组织排放 0.0041209 0.0436189 无组织排放 0.0022094 进入废气处理系统 0.0372886 总计 3.2 / 3.2 图2 项目硫元素平衡图（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺流程及产污环节见图3。 图3 运营期生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ⑴切胶：本项目在原料库设1台切胶机，主要用于将外购的丁腈橡胶切至所需大小，便于后续操作。设备运行过程会产生机械噪声。 ⑵生胶塑炼：塑炼是通过机械应力使生胶由强韧性的弹性状态转变为柔软、便于加工的塑性状态的过程。生胶很硬，黏度很高，缺乏基本的和必需的加工工艺性能，即缺乏必要的塑性，因此生胶首先必须进行塑炼。 一般情况下橡胶塑炼可以通过密闭式炼胶机（简称密炼机）或开放式炼胶机（简称开炼机）完成，本项目塑炼工序通过开炼机完成。开炼机塑炼是将生胶在开炼机两个旋转辊筒间凭借前后辊相对速度不同（常用速度比为1:1.25~1.27）所产生的剪切力使橡胶大分子断裂，从而达到增塑的目的。塑炼过程在环境温度下进行，但由于生胶与两辊筒之间相互摩擦，从而导致温度升高至50℃左右，为防止开炼机温度过高，采取循环水箱对开炼机进行间接降温，冷却水循环使用，定期外排。生胶塑炼工序会产生有机废气，主要为苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢；设备运行过程会产生机械噪声。 ⑶配料：将炼胶过程中使用的原辅材料（重晶石粉、铁粉、酚醛树脂、硅灰石粉、钢纤维、钾长石粉、石墨粉、硫磺、碳黑、铝矾土、油酸、促进剂M、防老剂RD等）根据配方要求在原料库内进行准确计量，按要求人工装入料桶，由推车运至1#厂房炼胶区密炼机旁。由于重晶石粉、铁粉等粉料颗粒粒径较小，比重较轻，容易逸散，故会产生配料粉尘。 ⑷密炼：密炼是橡胶加工重要的生产工艺，就其本质而言是借助于设备的强烈机械剪切作用，使配料在橡胶中均匀分散的过程，粒状配料呈分散相，橡胶呈连续相。密炼过程中，橡胶分子结构、分子量大小及其分布、配料聚集状态均发生变化，橡胶与辅料形成一种具有复杂结构特性的分散体系，从而提高橡胶制品的物理机械性能，改善加工成型工艺。 本项目采用橡塑加压翻转式捏炼机将生胶与各种原辅料进行混合分散均匀，确保胶料性质一致。本项目先通过人工投料方式将各种原辅料投加入橡塑加压翻转式捏炼机进料口，在环境温度下密炼10-30min。橡塑加压翻转式捏炼机工作状态下，转子、顶栓不断与物料挤压、摩擦，从而导致温度逐渐升高，最终密炼胶温度可达80℃左右，本项目采取循环水箱对密炼机进行间接降温，冷却水循环使用，定期外排。各种配料在橡塑加压翻转式捏炼机中不仅受到机械捏炼作用，也进行各种化学反应，密炼工序产生密炼废气，主要成分是苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢、颗粒物；设备运行过程会产生机械噪声。 ⑷胶料粉碎：为更准确、方便地称量胶料，且使胶料与瓦背更好的压制结合，人工将密炼后的胶料放入粉碎机中进行粉碎，粉碎后的胶料直径约6mm。粉碎工序会产生粉碎粉尘和设备噪声。 ⑸瓦背检验：本项目瓦背直接外购，进厂后人工对其进行外观检验，不合格的瓦背全部返厂，合格的瓦背在抛丸除锈间进行加工。 ⑹抛丸、整形：为使瓦背与胶料更好的粘结，需要用对外购的瓦背进行抛丸，使外表得到清理和粗化，以增加工件表面的附着力。本项目抛丸、整形在抛丸除锈间内进行，抛丸过程中的钢丸在设备压缩空气的作用下喷到瓦背表面，会使瓦背轻微变形，故在抛丸结束后使用单柱整形压力机对其进行整形。抛丸过程会产生抛丸粉尘及设备噪声，整形过程会产生设备噪声。 ⑺涂胶、压制成型：为使瓦背与胶料更好的粘结，瓦背在抛丸和整形后进行涂胶，本项目胶粘剂采用酚醛树脂胶粘剂。人工将瓦背放入四柱液压机的模型内，并在瓦背内部与胶料结合的内面涂胶，粉碎后的胶料与涂胶后的瓦背通过四柱液压机进行液压，制成闸瓦。涂胶过程和压制过程中，酚醛树脂胶粘剂会产生有机废气，主要成分为非甲烷总烃。 ⑻热处理（硫化）：本项目采用电热恒温干燥箱进行热处理，即硫化。硫化是胶的熟化过程，在加热条件下，橡胶大分子由线性结构转变为网状结构，从而使胶料物理机械性能及其他性能得到明显的改善，使塑性的胶料变成具有高弹性的硫化胶。 本项目将合成的闸瓦放入电热恒温干燥箱内，温度为150~165℃，大约10~20min，采用电加热，硫化完经自然冷却后取件。硫化过程中会产生硫化废气，主要成分以苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢计。 ⑼成品检验：在理化室对产品进行抽样，首先人工对其进行外观检验，再用磨耗线刻打机等进行耐磨性检验，检验后的废闸瓦和不合格批次的废闸瓦收集后外售给相关回收部门，剩余合格的闸瓦批次送入喷漆间进行喷漆。 ⑽喷漆、检验、出厂：为使闸瓦与铁道颜色一致，需对闸瓦表面喷漆。本项目喷漆间全封闭，内部设置喷枪，人工对闸瓦的瓦背外侧进行喷漆，在喷漆间静置晾干后进行外观检验，合格的闸瓦在成品区暂存后用打包机进行打包，等待外售出厂；不合格的废闸瓦统一收集于一般固废暂存区。喷漆过程中会产生喷漆废气、废水性漆桶等，喷漆废气主要成分以非甲烷总烃计。 辅助工艺产污环节：本项目原辅材料拆包时会产生废包装袋；循环水箱和喷淋塔中的循环冷却水定期更换会产生更换废水；袋式除尘器处理粉尘时会产生除尘器收尘；活性炭吸附装置处理有机废气时会产生噪声和废活性炭；UV光氧催化装置会产生废灯管；设备维修时会产生废液压油、废油桶、废油手套和抹布等；职工日常生活会产生生活污水、生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为迁建项目，租赁西安西铁机车车辆配件有限公司厂房进行建设，租用的厂房之前进行简单的机械加工，设备已全部拆除，不存在原有污染情况及环境问题。 根据现场踏勘及建设单位提供资料，建设单位迁建之前的厂址位于西安市新城区纱厂东街94号，于1989年建成后未办理过相关环保手续，原厂址相关设备设施目前已全部搬空，地面整洁，不存在遗留泄漏问题。本项目搬迁后原厂址的用途及日常管理工作由区政府负责，建设单位对搬迁后遗留的危险废物已交由有资质单位（陕西环能科技有限公司）进行妥善处置，一般工业固体废物已外售给相关回收单位，生活垃圾已严格遵守《西安市生活垃圾分类管理条例》中的要求按照规定的时间、地点、种类投放，原有工程场地不存在遗留污染。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 环境空气质量现状 1、基本污染物 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥街办建章路南段西安西铁机车车辆配件有限公司院内，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区沣东新城环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析。 表11 2020年1~12月西咸新区沣东新城环境空气质量状况统计表 污染物 评价指标 单位 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 μg/m3 94 70 134.3% 超标 PM2.5 年平均质量浓度 μg/m3 54 35 154.3% 超标 SO2 年平均质量浓度 μg/m3 8 60 13.3% 达标 NO2 年平均质量浓度 μg/m3 40 40 100% 达标 CO 日均值平均95百分位浓度 μg/m3 1500 4000 37.5% 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 μg/m3 136 160 85% 达标 根据以上监测结果可知，项目所在区域SO2的年均浓度、NO2的年均浓度、CO的24小时平均第95百分位浓度和O3的日最大8小时平均第90百分位浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值；PM10、PM2.5的年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，故项目所在区域属于不达标区。 2、其他污染物 ⑴二硫化碳、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯 本项目环境空气其他污染物二硫化碳、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯的现状采用现场监测法进行补充监测。陕西博润检测服务有限公司于2020年12月5日—12月11日对项目所在地的二硫化碳、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯进行了监测，监测时项目未运行，补充监测点位信息见表12，监测结果见表13，监测报告见附件8。 表12 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点 名称 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对厂址 方位 相对厂界 距离/m X Y 项目所在地 108.836029° 34.295591° 二硫化碳、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯 2020年12月5日—12月11日 厂址所在地 / 表13 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测 点位 监测点坐标/m 污染物 平均 时间 评价标准/(µg/m3) 监测浓度范围/(µg/m3) 最大浓度 占标率/% 超标率/% 达标 情况 X Y 项目所在地 108.836029° 34.295591° 二硫化碳 1h均值 40 ND 0 0 达标 硫化氢 10 ND~4 40 0 达标 苯 110 ND 0 0 达标 甲苯 200 ND 0 0 达标 二甲苯 200 ND 0 0 达标 由监测结果可知，二硫化碳、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯监测值均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准限值要求（参照执行）。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目工程特点及周围环境特征，确定本次评价的环境保护目标详见表14。环境保护目标分布情况见附图4。 表14 项目厂区周边主要环境保护目标 名称 坐标/m 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X（°） Y（°） 三桥一区住宅小区 108.838190 34.296795 居民 340户，1150人 环境空气二类区 东北 130 花园南村 108.836409 34.297593 居民 1900户，6350人 北 140 沁园花都 108.832353 34.295341 居民 580户，1850人 西 220 锦绣公园小区 108.838554 34.293515 居民 630户，2020人 东南 230 三泰丽园 108.840749 34.295744 居民 1200户，4060人 东 240 车辆厂生活小区 108.840921 34.297761 居民 2600户，8350人 东北 330 配件厂家属院 108.835596 34.292543 居民 150户，485人 南 320 沣东新城三桥街小学、西安市第三十三中学 108.832375 34.293561 师生 2030人 西南 350 西城馨苑 108.835098 34.291211 居民 260户，835人 南 450 花园村 108.833343 34.300413 居民 120户，420人 西北 470 西安市车辆中学 108.838364 34.299731 师生 850人 东北 480 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准： 运营期密炼工序产生的颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的限值要求；配料工序、粉碎工序、抛丸工序产生的颗粒物、塑炼、密炼及硫化工序产生的苯、甲苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值及无组织排放浓度限值；塑炼、密炼、涂胶和硫化工序产生的非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中“橡胶制品制造”对应的非甲烷总烃排放浓度限值，二硫化碳、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准；喷漆工序产生的有机废气排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中“表面涂装行业”相关标准要求。 表15 废气排放标准 标准 产污环节 污染物 有组织标准限值mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织标准限值mg/m3 排气筒高度m 二级 标准 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 密炼 颗粒物 12 / / 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 配料、粉碎、抛丸 颗粒物 120 30 23 1.0 塑炼、密炼、硫化 苯 12 30 2.9 0.40 甲苯 40 30 18 2.4 二甲苯 70 30 5.9 1.2 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 橡胶制品制造行业 塑炼、密炼、涂胶、硫化 非甲烷总烃 10 / / 3 表面涂装行业 喷漆 非甲烷总烃 50 / / 3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 塑炼、密炼、硫化 二硫化碳 / 30 6.1 3 硫化氢 / 30 1.3 0.06 2、废水排放标准： 运营期综合废水排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中的间接排放标准限值。 表16 废水排放标准 污染物 标准 COD （mg/L) BOD5 (mg/L) 悬浮物 (mg/L) 氨氮 (mg/L) 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 300 80 150 30 （注：根据中华人民共和国生态环境部部长信箱于2019.3.21《关于行业标准中生活污水执行问题的回复》，橡胶行业“相关企业的厂区生活污水原则上应当按行业排放标准进行管控。若生活与生产废水完全隔绝，且采取了有效措施防止二者混排等风险，这类生活污水可按一般生活污水管理”。本项目外排的生产废水主要为循环水箱内更换的间接冷却废水，产生后与生活污水一同依托出租方现有化粪池处理后通过市政污水管网进入西安市第六污水处理厂，故生产废水与生活污水一同按行业排放标准进行管控。） 3、噪声排放标准： 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 标准名称 类别 标准限值dB（A） 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 4类 70 55 4、固体废物控制指标： 运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告[2013]36号）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据项目特点，项目总量控制值见表18。 表18 总量建议指标表 类别 污染物 排放量(t/a) 建议指标(t/a) 废气 挥发性有机物 0.057 0.057 废水 COD 0.060 0.060 NH3-N 0.006 0.006 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 现场踏勘时，本项目施工期已基本结束，施工内容主要为2#生产厂房的建设以及整个厂区的设备安装调试，产生的污染物主要为：厂房搭建、建筑材料和设备搬运堆放及安装过程中产生的扬尘、焊接烟尘等，主要污染因子为颗粒物；施工人员生活污水，主要污染因子包括COD、BOD5、SS、氨氮等；施工过程中电焊机、切割机等机械设备产生的噪声；施工期产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 本次评价主要对项目施工期环境保护措施进行回顾性分析： 一、废气 本项目在施工过程中设置围挡，封闭施工，并采取洒水、覆盖等防尘措施，减少施工扬尘对周围环境的影响，对环境影响较小。 二、废水 本项目施工期施工人员生活污水依托厂区现有化粪池处理后，经市政管网排入西安市第六污水处理厂，对水环境影响较小。 三、噪声 本项目施工期严格控制施工时间，不在夜间（22：00～06：00）施工，并选用低噪设备施工，采取减振、消声、隔声等措施，对周围环境影响较小。 四、固废 本项目施工期产生的建筑垃圾集中收集后运往指定的建筑垃圾场进行填埋处置，装修材料、设备的废包装物等统一收集后外售给废品回收站，生活垃圾收集后由环卫部门清运处置，施工期固体废物均可得到妥善处置。 在采取上述措施后，施工期对周围环境影响较小。根据现场调查及询问，本项目施工期未收到周围群众投诉，无遗留环境问题。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物排放源情况 本项目运营期产生的废气主要是配料工序产生的配料粉尘、塑炼和密炼工序产生的炼胶废气、粉碎工序产生的粉碎粉尘、抛丸工序产生的抛丸粉尘、涂胶和压制工序产生的胶粘剂废气、硫化工序产生的硫化废气、喷漆工序产生的喷漆废气等。 本项目废气污染物排放源情况如表19。 表19 大气污染物排放情况汇总一览表 产排污 环节 污染物种类 污染物产生情况 排放 方式 治理措施情况 污染物排放情况 产生量 t/a 产生浓度mg/m3 治理措施 处理能力 收集效率 去除率 是否为可行技术 排放浓度mg/m3 排放速率 kg/h 排放量 t/a 配料 工序 颗粒物 0.3702 16.7652 有组织 1#（袋式除尘器） 23000m3/h 80% 96% 是 0.6696 0.0154 0.0148 0.0925 / 无组织 / / / / | / / 0.0964 0.0925 塑炼和密炼工序 颗粒物 0.5352 4.9556 有组织 2#（袋式除尘器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置） 30000m3/h 80% 96% 是 0.1982 0.0059 0.0214 苯 0.00004 0.0004 90% 0.00004 0.0038 0.000004 甲苯 0.0015 0.0138 0.0014 0.00004 0.0002 二甲苯 0.0014 0.0132 0.0013 0.00004 0.0001 非甲烷 总烃 0.1384 1.2813 0.1281 0.0038 0.0138 二硫化碳 0.0002 0.0017 0.0002 0.000005 0.00002 硫化氢 0.000003 0.00002 0.000002 0.00000008 0.0000003 颗粒物 0.0944 / 无组织 / / / / / / 0.0262 0.0944 苯 0.00008 / / 0.000002 0.00008 甲苯 0.0003 / 无组织 / / / / / / 0.00007 0.0003 二甲苯 0.0003 / / 0.00007 0.0003 非甲烷 总烃 0.0244 / / 0.0068 0.0244 二硫化碳 0.00003 / / 0.000009 0.00003 硫化氢 0.0000005 / / 0.0000001 0.0000005 粉碎 工序 颗粒物 0.0443 4.61 有组织 3#（袋式除尘器） 10000m3/h 85% 96% 是 0.19 0.0019 0.0018 0.0111 / 无组织 / / / / / / 0.0116 0.0111 抛丸 工序 颗粒物 0.1607 27.9028 有组织 4#（抛丸机自带的袋式除尘器） 6000m3/h 100% 99% 是 0.2790 0.0017 0.0016 0.0033 / 无组织 / / / / / / 0.0034 0.0033 涂胶和压制工序 非甲烷 总烃 0.0179 3.1083 有组织 5#（活性炭吸附装置+UV光氧催化装置） 12000m3/h 85% 90% 是 0.3108 0.0037 0.0018 0.0032 / 无组织 / / / / / / 0.0067 0.0032 热处理(硫化) 工序 苯 0.000026 0.0013 有组织 6#（喷淋塔+除湿器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置） 10000m3/h 95% 90% 是 0.0001 0.0000013 0.000003 甲苯 0.0012 0.0638 0.0064 0.00006 0.0001 二甲苯 0.0030 0.1559 0.0156 0.0002 0.0003 非甲烷 总烃 0.1547 8.0552 0.8055 0.0081 0.0155 二硫化碳 0.0412 2.1449 0.2145 0.0021 0.0041 硫化氢 0.0000065 0.0003 0.00003 0.0000003 0.0000006 苯 0.000001 / 无组织 / / / / / / 0.0000007 0.000001 甲苯 0.00006 / / 0.00003 0.00006 二甲苯 0.0002 / / 0.00008 0.0002 非甲烷 总烃 0.0081 / / 0.0042 0.0081 二硫化碳 0.0022 / / 0.0011 0.0022 硫化氢 0.0000003 / / 0.0000002 0.0000003 喷漆 废气 非甲烷 总烃 0.0438 4.5674 有组织 7#（过滤棉+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置） 10000m3/h 95% 90% 是 0.4567 0.0046 0.0044 0.0023 / 无组织 / / / / / / 0.0024 0.0023 |
| --- | --- | --- |

| 运营期环 境保 护措 施 | 源强核算： 本项目搬迁前于2020年4月10日委托陕西泽希检测服务有限公司对厂区废气进行过例行检测（NO：泽希检测（气）202004001号，详见附件7），考虑到生产工况的不同、风机风量和部分环保设施连接设置等因素发生变化，本次评价源强将监测报告作为参照依据，并同时结合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》、《污染源源强核算技术指南》等文件进行核算。 ⑴配料粉尘 本项目所用的粉料颗粒直径较小，比重较轻，容易逸散，故会产生配料粉尘，污染因子为颗粒物。建设单位已在配料区上方设置带软帘的集气罩，经管道收集后引至1#废气处理设施（袋式除尘器）处理后与其他废气一同通过出租方所在地1根30m闲置烟囱（P1）排放，未被收集处理的粉尘无组织排放。 根据建设单位提供经验数据，配料时的粉尘产生量约为原料用量的0.1%（为减少原料被风机带走损失，建设单位选用的风机为变频风机，配料时小心操作，合理设置风机风速，在所有粉状原料取用完后立即将原料密封）。根据建设单位提供资料，本项目粉料用量合计462.7t/a，配料工序年运行240d，每天4h，本项目的收集效率按80%计，除尘效率按96%计，根据建设单位提供已购设备参数，风机风量为23000m3/h，则配料粉尘的产排情况见表20。 表20 配料粉尘产排情况一览表 污染因子 排放 形式 产生量t/a 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 颗粒物 有组织 0.3702 16.7652 0.3856 0.0148 0.6696 0.0154 无组织 0.0925 / 0.0964 0.0925 / 0.0964 ⑵炼胶废气 本项目塑炼和密炼过程由于温度升高，丁腈橡胶受热会产生有机废气，且密炼中存在粉料，故密炼过程中会产生粉尘。本项目塑炼过程产生的废气主要污染因子以苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢计；密炼过程产生的废气主要污染因子以颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢计。本项目塑炼和密炼过程中的设备运行时整体处于密闭状态，开放式炼胶机及橡塑加压翻转式捏炼机进出料口处目前已分别设1个带软帘的集气罩，炼胶废气经管道收集后引至2#废气处理设施（袋式除尘器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置），经处理后与其他废气一同通过出租方所在地1根30m闲置烟囱（P1）排放，未被收集处理的废气无组织排放。 本项目塑炼工序产生的苯、甲苯、二甲苯排放系数参照《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（张兰芝，《橡胶工业》2006年第53卷）表2中热炼的排放系数，非甲烷总烃、二硫化碳排放系数参照《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（施晓亮等，《橡胶工业》2016年第63卷）表3中12#G型CR热辊塑炼工序污染物排放系数，硫化氢排放系数参照《橡胶制品工业含硫恶臭气体分析与评价》（丁学峰等，环境科学导刊，2014年第3期）表2及参照美国国家环保局EPA编制的AP-42中橡胶制品业中炼胶工序的排放系数，详见表21。 表21 塑炼过程中污染物产污系数 工艺 污染物指标 系数单位 产污系数 塑炼 苯 mg/kg橡胶 0.343 甲苯 mg/kg橡胶 12.0 二甲苯 mg/kg橡胶 11.48 非甲烷总烃 mg/kg橡胶 0.1 二硫化碳 mg/kg橡胶 0.18 硫化氢 t/t胶 3.2×10-8 本项目密炼工序产生的颗粒物、非甲烷总烃排放系数参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表G.1 橡胶制品工业污染物产污系数表中的其他橡胶制品混炼过程的产污系数，苯、甲苯、二甲苯排放系数参照《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（张兰芝，《橡胶工业》2006年第53卷）表2中混炼的排放系数，二硫化碳排放系数参照《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（施晓亮等，《橡胶工业》2016年第63卷）表3中14#paracryl BLT型胶（NBR）混炼工序污染物排放系数，硫化氢排放系数参照《橡胶制品工业含硫恶臭气体分析与评价》（丁学峰等，环境科学导刊，2014年第3期）表2及参照美国国家环保局EPA编制的AP-42中橡胶制品业中炼胶工序的排放系数，详见表22。 表22 密炼过程中污染物产污系数 工艺 污染物指标 系数单位 产污系数 密炼 颗粒物 千克/吨三胶 12.593 非甲烷总烃 千克/吨三胶 3.256 苯 mg/kg橡胶 0.661 甲苯 mg/kg橡胶 23.1 二甲苯 mg/kg橡胶 22.13 二硫化碳 mg/kg橡胶 4.26 硫化氢 t/t胶 3.2×10-8 根据建设单位提供资料，本项目每年需加工约50t胶料，塑炼和密炼工序年运行240d，每天15h，设备运行时整体处于密闭状态，建设单位目前已在进出料口设带软帘的集气罩，且拟将炼胶区整体设置为局部密闭区域，收集效率按85%计，除尘效率按96%计，苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢的处理效率按90%考虑，根据建设单位提供已购设备参数，风机风量为30000m3/h，则塑炼和密炼工序全部产生的炼胶废气产排情况见表23。 表23 炼胶废气产排清况一览表 污染 因子 排放 形式 产生量 t/a 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 颗粒物 有组织 0.5352 4.9556 0.1487 0.0214 0.1982 0.0059 无组织 0.0944 / 0.0262 0.0944 / 0.0262 苯 有组织 0.00004 0.0004 0.00001 0.000004 0.00004 0.0038 无组织 0.00008 / 0.000002 0.00008 / 0.000002 甲苯 有组织 0.0015 0.0138 0.0004 0.0002 0.0014 0.00004 无组织 0.0003 / 0.00007 0.0003 / 0.00007 二甲苯 有组织 0.0014 0.0132 0.0004 0.0001 0.0013 0.00004 无组织 0.0003 / 0.00007 0.0003 / 0.00007 非甲烷总烃 有组织 0.1384 1.2813 0.0384 0.0138 0.1281 0.0038 无组织 0.0244 / 0.0068 0.0244 / 0.0068 二硫化碳 有组织 0.0002 0.0017 0.00005 0.00002 0.0002 0.000005 无组织 0.00003 / 0.000009 0.00003 / 0.000009 硫化氢 有组织 0.000003 0.00002 0.0000008 0.0000003 0.000002 0.00000008 无组织 0.0000005 / 0.0000001 0.0000005 / 0.0000001 ③粉碎粉尘 为更准确、方便地称量胶料，且使胶料与瓦背更好的压制结合，人工将密炼后的胶料放入粉碎机中进行粉碎，粉碎至6mm左右，粉碎工序会产生粉碎粉尘，污染因子为颗粒物。本项目拟在粉碎机上方设置带软帘的集气罩，经管道收集后引至3#废气处理设施（袋式除尘器），处理后与其他废气一同通过出租方所在地1根30m闲置烟囱（P1）排放，未被收集处理的粉尘无组织排放。 根据建设单位运营经验，粉碎粉尘的产生量按粉碎量的0.1‰考虑。根据建设单位提供资料，本项目每年需粉碎的胶料约554.2t，粉碎工序年运行240d，每天4h，本项目的收集效率按80%计，除尘效率按96%计，根据建设单位提供已购设备参数，风机风量为10000m3/h，则粉碎粉尘的产排情况见表24。 表24 粉碎粉尘产排情况一览表 污染因子 排放 形式 产生量t/a 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 颗粒物 有组织 0.0443 4.61 0.0461 0.0018 0.19 0.0019 无组织 0.0111 / 0.0116 0.0111 / 0.0116 ④抛丸粉尘 为使瓦背与混炼胶更好的粘结，需要对外购成品瓦背进行抛丸表面处理，抛丸过程采用钢丸在高速气流喷射下对工件进行抛光，喷至工件的钢丸由操作间下方的筛板根据粒径进行筛选回用，抛丸粉尘主要来自瓦背表面抛光和钢丸自身的磨损，污染因子为颗粒物。本项目含尘废气通过抛丸机底部设置的密闭管道被抽至4#废气处理设施（抛丸机自带的袋式除尘器），经处理后与其他废气一同通过出租方所在地1根30m闲置烟囱（P1）排放，本项目密闭管道收集效率按98%考虑。 根据建设单位运营经验，本项目瓦背总用量合计160.02t/a，瓦背表面损耗较小，损耗量按照瓦背总量的0.1%考虑，即0.16t/a；项目年补充钢丸0.02t，其中约20%的钢丸以粉尘的形式损失，约80%废弃，则钢丸损失量约0.004t/a，废弃量约0.016t/a。综上，本项目抛丸工序颗粒物产生量为0.164t/s。根据建设单位提供资料，抛丸工序年运行240d，每天4h，本项目的除尘效率按99%计，根据建设单位提供已购设备参数，风机风量为6000m3/h，则抛丸工序的产排情况见表25。 表25 抛丸粉尘产排清况一览表 污染 因子 排放 形式 产生量 t/a 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 颗粒物 有组织 0.1607 27.9028 0.1674 0.0016 0.2790 0.0017 无组织 0.0033 / 0.0034 0.0033 / 0.0034 ⑤涂胶废气 为了使瓦背与胶料良好地粘接，瓦背进行表面处理后进行人工涂胶处理，本项目胶粘剂采用酚醛树脂胶粘剂，涂胶过程及后续压制过程中，胶粘剂中的有机溶剂挥发会产生涂胶废气，本次评价以非甲烷总烃计。本项目涂胶工序与压制工序在一个工位上进行，液压机侧方设置带软帘的集气罩，经管道收集后引至5#废气处理设施（活性炭吸附装置+UV光氧催化装置），处理后与其他废气一同通过出租方所在地1根30m闲置烟囱（P1）排放，未被收集处理的涂胶废气无组织排放。 根据建设单位提供资料，本项目拟采用环保型酚醛树脂胶粘剂，挥发性有机化合物含量低于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中的限值（250g/L），本次按照250g/L计。本项目胶粘剂年用量为0.1t（密度按1.2g/cm3计，则胶粘剂年用量约83.33L），按照挥发性有机物全部挥发考虑，则非甲烷总烃产生量为0.021t/a。本项目涂胶和压制工序年运行240d，平均运行时间为2h/d。建设单位目前已在液压机侧方分别设置带软帘的集气罩，且拟将压制成型区整体设置为局部密闭区域，收集效率按85%计，非甲烷总烃处理效率按90%考虑，根据建设单位提供已购设备参数，风机总风量为12000m3/h计，则涂胶废气产排情况见表26。 表26 涂胶废气产排清况一览表 污染 因子 排放 形式 产生量t/a 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 非甲烷总烃 有组织 0.0179 3.1083 0.0373 0.0018 0.3108 0.0037 无组织 0.0032 / 0.0067 0.0032 / 0.0067 ⑥硫化废气 本项目将合成的闸瓦放入电热恒温干燥箱内进行硫化，电热恒温干燥箱温度为150~165℃，胶料在高温条件下会产生废气，污染因子以苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢计。本项目电热恒温干燥箱整体密闭，并在箱体进出口设置带软帘的集气罩，上方与密闭管道相连接，干燥箱硫化废气收集后引至6#废气处理设施（喷淋塔+除湿器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置），经冷却和处理后与其他废气一同通过出租方所在地1根30m闲置烟囱（P1）排放，本项目干燥箱硫化废气收集效率按95%考虑。 硫化过程产生的苯、甲苯、二甲苯排放系数参照《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（张兰芝，《橡胶工业》2006年第53卷）表2中热炼的排放系数，非甲烷总烃排放系数参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表G.1 橡胶制品工业污染物产污系数表中的其他橡胶制品硫化过程的产污系数，二硫化碳排放系数参照《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（施晓亮等，《橡胶工业》2016年第63卷）中14#paracryl BLT型胶（NBR）平板硫化工序污染物排放系数，硫化氢排放系数参照《橡胶制品工业含硫恶臭气体分析与评价》（丁学峰等，环境科学导刊，2014年第3期）表2及美国国家环保局EPA编制的AP-42中橡胶制品业中硫化工序的排放系数，详见表27。 表27 硫化过程中污染物产污系数 工艺 污染物指标 系数单位 产污系数 硫化 苯 mg/kg橡胶 0.538 甲苯 mg/kg橡胶 25.8 二甲苯 mg/kg橡胶 63.0 非甲烷总烃 千克/吨三胶 3.256 二硫化碳 mg/kg橡胶 867 硫化氢 t/t胶 1.36×10-7 根据建设单位提供资料，本项目每年需加工约50t胶料，硫化工序年运行240d，8h/d，本项目非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢的收集效率按98%计，处理效率按90%考虑，根据建设单位提供已购设备参数，风机风量为10000m3/h，则硫化废气产排情况见表28。 表28 硫化废气产排清况一览表 污染 因子 排放 形式 产生量 t/a 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 苯 有组织 0.000026 0.0013 0.0000133 0.000003 0.0001 0.0000013 无组织 0.000001 / 0.0000007 0.000001 / 0.0000007 甲苯 有组织 0.0012 0.0638 0.0006 0.0001 0.0064 0.00006 无组织 0.00006 / 0.00003 0.00006 / 0.00003 二甲苯 有组织 0.0030 0.1559 0.0016 0.0003 0.0156 0.0002 无组织 0.0002 / 0.00008 0.0002 / 0.00008 非甲烷总烃 有组织 0.1547 8.0552 0.0806 0.0155 0.8055 0.0081 无组织 0.0081 / 0.0042 0.0081 / 0.0042 二硫化碳 有组织 0.0412 2.1449 0.0214 0.0041 0.2145 0.0021 无组织 0.0022 / 0.0011 0.0022 / 0.0011 硫化氢 有组织 0.0000065 0.0003 0.0000034 0.0000006 0.00003 0.0000003 无组织 0.0000003 / 0.0000002 0.0000003 / 0.0000002 ⑦喷漆废气 本项目设置一间全封闭喷漆间，喷漆及自然晾干过程会产生有机废气，以非甲烷总烃计。喷漆间产生的有机废气经密闭管道引至6#废气处理设施（过滤棉+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置），处理后与其他废气一同通过出租方所在地1根30m闲置烟囱（P1）排放，本项目喷漆间独立设置，操作期间禁止人员随意出入，喷漆工位上方目前已设置集气罩，有机废气收集效率按95%考虑。 根据建设单位提供资料，本项目拟采用环保水性漆，挥发性有机化合物含量低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB38597-2020)中的相关限值(300g/L)，本次按照300g/L计。本项目水性漆年用量为0.2t（密度按1.3g/cm3计，则水性漆年用量约153.85L），按照挥发性有机物全部挥发考虑，则非甲烷总烃产生量为0.046t/a。本项目喷漆及自然晾干工序年运行240d，4h/d，非甲烷总烃的处理效率按90%考虑，风机风量为10000m3/h，则喷漆废气的产排情况见表29。 表29 喷漆废气产排清况一览表 污染 因子 排放 形式 产生量t/a 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 排放量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 非甲烷总烃 有组织 0.0438 4.5674 0.0457 0.0044 0.4567 0.0046 无组织 0.0023 / 0.0024 0.0023 / 0.0024 2、排放口基本情况、排放标准及监测要求 ⑴排放口基本情况及排气筒设置合理性 本项目各工序产生的废气经处理后，最终全部通过出租方所在地1根30m闲置烟囱（P1）排放，未被收集处理的废气在车间内无组织排放。 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的要求“所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上”，本项目废气产生环节较多，各产气工序距离较近，且废气污染因子较多，但大多属于同类废气；本项目周围半径200m范围内最高建筑物为西侧繁华郡小区居民楼，高度约90m。若本项目每个工序均设置1根排气筒，则需设置7根93m高排气筒。本项目出租方所在地恰有1根30m闲置烟囱，排气筒过高操作比较困难，且不容易固定，从经济性、便利性、风险性等方面综合考虑，本项目利用出租方现有闲置烟囱是可行的。 此外，本项目各生产工序之间相互紧密连接，在正常生产状况下，厂区内为流水线操作，多个生产工艺流程同时运行。本项目共包含7个产生废气的生产工序，为验证本项目废气可通过烟囱有效有组织排放，本次评价根据各工序废气设施的风机风量及烟囱内径、高度等因素，并结合生产过程中的最不利情况（单个工序运行且风机风量较小），来计算烟囱出口的废气流速，并将其与沣东新城的常年风速进行比较，从而判断废气是否可以有效排出。经查阅相关气象资料，项目所在区域沣东新城的常年平均风速为1.1m/s。非正常工作下，抛丸工序单独运行时为本项目废气排放的最不利情况，根据计算结果，废气在最不利情况下烟囱的出口流速约为1.47m/s，大于沣东新城的常年平均风速，可以通过排气筒排出，不会出现“回风”现象，故本项目利用出租方现有闲置烟囱是可行的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ⑵排放标准及监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）》及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），本项目排放口基本情况、排放标准及监测要求如表30。 根据《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GBT 16157-1996），本次环评要求各工序的废气排放监测点位不能设置在30m闲置烟囱上，应按照要求设置在各废气处理设备后、最终汇集的排气烟囱之前的支管上，建设单位应委托专业监测单位合理设置监测点位。 表30 排气口设置情况及监测要求一览表 污染源类别 排放口编号及名称 排放口基本情况 排放标准 监测要求 高度m 排气筒出口内径m 温度ºC 类型 排气筒底部中心坐标 产污环节 监测因子 监测点位 监测频次 有组织 DA001 排气筒 30 1.2 40 一般排放口 108.836501°, 34.295532° 密炼工序产生的颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中的限值要求；配料工序、粉碎工序和抛丸工序产生的颗粒物、塑炼、密炼及硫化工序产生的苯、甲苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值及无组织排放浓度限值；塑炼、密炼、涂胶和硫化工序产生的非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)中“橡胶制品制造”对应的排放浓度限值；二硫化碳、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准；喷漆工序产生的非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)中“表面涂装行业”对应的排放浓度限值 配料工序 颗粒物 1#废气处理设施出口后支管 1次/年 塑炼和密炼工序 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢 2#废气处理设施进口前、出口后支管 粉碎工序 颗粒物 3#废气处理设施出口后支管 抛丸工序 颗粒物 4#废气处理设施出口后支管 涂胶和压制工序 非甲烷总烃 5#废气处理设施进口前、出口后支管 硫化(热处理)工序 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢 6#废气处理设施进口前、出口后支管 喷漆废气 非甲烷总烃 7#废气处理设施进口前、出口后支管 无组织 生产车间 / / / / / / 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢 厂界上风向1个点位，下风向3个点位 1次/年 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影响和保护措施 | 3、废气达标排放分析 ①有组织排放废气影响分析 本项目配料区上方已设置带软帘的集气罩，配料粉尘（污染因子为颗粒物）通过管道收集后一同经1#废气处理设施（袋式除尘器）中的袋式除尘器处理；开放式炼胶机及橡塑加压翻转式捏炼机进出料口处目前已分别设1个带软帘的集气罩，且炼胶区拟整体设置为局部密闭区域，炼胶废气（污染因子为颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢）通过管道收集后一同经2#废气处理设施（袋式除尘器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置）处理；本项目拟在粉碎机上方设置带软帘的集气罩，粉碎粉尘（污染因子为颗粒物）通过管道收集后经3#废气处理设施（袋式除尘器）处理；抛丸机底部设置的密闭管道可将抛丸粉尘（污染因子为颗粒物）直接抽至4#废气处理设施（抛丸机自带袋式除尘器）处理；本项目目前已在液压机上方设置带软帘的集气罩，且压制成型区拟整体设置为局部密闭区域，涂胶与压制过程产生的胶料废气（污染因子为非甲烷总烃）经5#废气处理设施（活性炭吸附装置+UV光氧催化装置）处理；本项目电热恒温干燥箱整体密闭，箱体进出口设置带软帘的集气罩，上方与1根密闭管道相连接，硫化废气（污染因子为苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢）收集后通过管道引至6#废气处理设施（喷淋塔+除湿器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置）处理；本项目喷漆间拟全封闭，操作期间禁止人员随意出入，且喷漆工位上方目前已设置集气罩，喷漆废气（污染因子为非甲烷总烃）经密闭管道引至7#废气处理设施（过滤棉+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置）处理。本项目上述废气最终全部依托出租方所在地1根30m闲置烟囱（P1）排放。 根据源强计算结果情况，本项目密炼产生的颗粒物排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的颗粒物有组织排放浓度限值要求（12mg/m3）；配料、粉碎、抛丸工序产生的颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值（120mg/m3、23kg/h）；塑炼、密炼、硫化工序产生的苯、甲苯、二甲苯排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中30m排气筒对应的二级标准限值（苯12mg/m3、2.9kg/h；甲苯40mg/m3、18kg/h；二甲苯70mg/m3、5.9kg/h）；塑炼、密炼、涂胶、硫化工序产生的非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中的“橡胶制品制造行业”非甲烷总烃排放浓度限值要求（10mg/m3），产生的二硫化碳、硫化氢排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中30m排气筒对应的二级标准速率要求（二硫化碳6.1kg/h、硫化氢1.3kg/h）；喷漆工序产生的非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）中的“表面涂装行业”非甲烷总烃排放浓度限值要求（50mg/m3）。 ②无组织排放废气影响分析 本项目相同污染因子的无组织排放限值最终参照执行较低标准限值。根据模型预测结果，项目各类污染物无组织排放的厂界浓度低于下风向最大质量浓度，因此本项目无组织排放的苯、甲苯、二甲苯浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值要求（苯0.4mg/m3、甲苯2.4mg/m3、二甲苯1.2mg/m3）；无组织排放的非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）无组织排放标准限值要求（3.0mg/m3）；无组织排放的二硫化碳、硫化氢浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的厂界浓度标准限值要求（二硫化碳3.0mg/m3、硫化氢0.06mg/m3）；无组织排放的颗粒物浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的厂界无组织排放限值要求（1mg/m3）。 4、废气处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），除尘、吸附、UV光氧催化、喷淋均属于可行技术。 ①袋式除尘器 本项目配料、密炼、粉碎、抛丸工序产生的颗粒物均采用袋式除尘器处理。布袋除尘器的工作原理：含尘气体在引风机吸引力的作用下进入灰斗，经导流板后被均匀分配到各条滤袋上。粉尘被拦截在滤袋外表面，气体则穿过滤袋，经过净气室后外排。布袋除尘器捕集在滤袋外表面上的粉尘会导致滤袋透气性的减少，使除尘器的阻力不断增加，等到阻力达到设定植（差压控制）或是过滤的时间达到设定值（时间控制），通常处于关闭状态的脉冲阀在脉冲喷吹控制仪PLC脉冲喷吹控制下打开极短暂的一段时间（0.1s左右），高压气体瞬间从气包进入喷吹管，并高速从喷吹孔喷出。高速气流喷入滤袋是还会产生数倍于喷射气体的二次引流。喷射气流与二次引流的共同作用使滤袋内侧的压力迅速升高，滤袋由原先内凹的形状变成外凸的形状，并在变形量达到最大值时产生一个很大的反向加速度，吸附在滤袋上的粉尘主要在这反向加速度作用下，脱离滤袋表面，落入灰斗，除尘器的阻力随之下降。将粉尘从滤袋表面清除的过程称为清灰。清灰工作是一排一排进行的。脉冲阀每动作一次，一排滤袋就得到清灰。脉冲阀按照设定的时间间隔与顺序依次动作，直到完成一个循环。整台除尘器就完成了一个清灰周期。 ②活性炭吸附装置+UV光氧催化装置 本项目有机废气（主要为苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）和恶臭气体（主要为二硫化碳和硫化氢）采用活性炭吸附装置+UV光氧催化装置进行处理。 活性炭是一种多孔性的含炭物质，具有高度发达的孔隙构造，为其提供了大量的表面积，能与有机废气和恶臭气体充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集有机废气和恶臭气体的目的。 UV光氧催化装置运用高能UV紫外线光束照射分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携带正负电子不平衡，所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)。臭氧对紫外线光束分解后的有机废气及恶臭气体具有极强的氧化作用，进行协同分解氧化反应后，使有机废气转变成水、二氧化碳等无毒无害物质，并使恶臭气体转变成水、二氧化碳、氧气、羰基硫等无毒无害物质。分解转变后的物质再通过排风管道排出，达到净化的目的。 ③喷淋塔+除湿器 本项目热处理（硫化）工序产生的有机废气和恶臭气体先经喷淋塔冷却，再经除湿系统除湿后进入活性炭吸附装置+UV光氧催化装置进行处理。喷淋塔由塔体、喷淋系统和循环水池组成，废气由塔体底层进入，自下而上穿过塔体，最后由塔顶排出，喷淋水由塔顶通过布水器均匀的喷洒到塔体下层，最终流入循环水池。由于上升气流和下降喷淋水在塔内不断接触，使得废气温度越来越低，到达塔顶时排出塔外。为防止废气过于湿润影响后续活性炭吸附装置+UV光氧催化装置，本次评价要求喷淋塔后安装专用除湿器。 5、大气环境影响分析 根据上文环境空气质量现状调查结果可知，本项目所在区域属于不达标区，环境空气质量有待提高。本项目周边最近的敏感目标为东北方向约130m处的三桥一区住宅小区，其位于本项目上风向，废气在采取本次评价内的各项治理措施后，各污染因子有组织排放浓度和无组织排放浓度均可达到相关标准限值，废气对周边大气环境影响小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、废水 1、污染物排放源情况 本项目运营期外排的综合废水主要包括生产废水和生活污水，其中，生产废水主要为循环冷却水，排放量为3m3/a；职工生活污水排放量为235.2m3/a。本项目废水污染物排放源情况如表31。 表31 废水污染物排放情况汇总一览表 产排污环节 类别 污染物种类 污染物产生情况 治理措施情况 废水排放量m3/a 污染物排放情况 产生量 t/a 产生浓度mg/m3 治理措施 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 排放量 t/a 排放浓度mg/m3 排放去向 排放规律 冷却 工序、员工 生活 综合 废水 COD 0.071 300 化粪池 20m3 沉淀 15 是 238.2 0.060 252 排至西安市第六污水处理厂 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 BOD5 0.020 85 10 0.018 76 SS 0.048 200 35 0.031 130 氨氮 0.006 25 / 0.006 25 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、排放口基本情况及监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）》、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），本项目废水间接排放口基本情况表见表32。 表32 项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号 类型 排放口地理坐标 排放标准 监测要求 经度 纬度 监测点位 监测因子 监测频次 DW001 一般排放口 108.835746º 34.295423º 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 化粪池出口 COD、BOD5、SS、氨氮 1次/年 3、废水达标情况分析 根据源强计算结果情况，本项目综合废水依托出租方现有化粪池处理后，COD、BOD5、SS、氨氮浓度可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中间接排放标准限值，可直接排入市政管网，然后经市政管网排入西安市第六污水处理厂。 4、污水处理厂依托可行性分析 西安市第六污水处理厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月完成竣工环保验收并正式投入使用，二期工程剩余5×104m3/d于2018年4月完成竣工环保验收并正式投入使用。西安市第六污水处理厂处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 西安市第六污水处理厂主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，本项目在其服务范围内，目前管网已铺设到位。本项目总排放水量约为1m3/d，从接管容量上分析是可行的，且水质简单，对污水处理厂运行影响较小，因此本项目废水排入西安市第六污水处理厂可行。 综上所述，项目运营期生活污水对周围地表水环境的影响较小。 三、噪声 1、噪声源强 本项目运营期噪声源主要为生产设备及环保设备风机等运行时产生的噪声，源强为75~95dB(A)。项目主要噪声源见下表33。 表33 项目主要设备噪声排放情况 噪声源 产生源强（dB（A）） 数量（台） 降噪措施 排放源强 （dB（A）） 持续时间（h/d） 切胶机 80 1 减振、厂房隔声 65 18 炼胶机 80 1 减振、厂房隔声 65 18 橡塑加压翻转式 捏炼机 85 2 减振、厂房隔声 70 18 粉碎机 85 1 减振、厂房隔声 70 12 抛丸除锈清理机 85 1 减振、厂房隔声 70 12 单柱整形压力机 80 1 减振、厂房隔声 65 12 四柱液压机 85 5 减振、厂房隔声 70 18 电热恒温干燥箱 75 1 减振、厂房隔声 60 18 磨耗线刻打机 80 2 减振、厂房隔声 65 18 打包机 80 2 减振、厂房隔声 65 18 空压机 90 1 减振、厂房隔声 75 18 风机 75~95 3 减振、隔声罩隔声 65~75 18 2、厂界和环境保护目标达标情况 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 本项目运行时间为6：00-24：00，昼夜间均生产，根据室内、室外声压级预测模式，计算出等效室外声源及预测厂界噪声。本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，本次仅对厂界处噪声进行预测，预测结果见表34。 表34 噪声预测结果 单位：dB（A） 点位 项目 N1#东界 N2#南界 N3#西界 N4#北界 贡献值 昼间 58 57 54 55 夜间 52 48 43 46 标准值 昼间 70 60 夜间 55 50 由上表可知，本项目设备采取隔声降噪、基础减振及距离衰减后，项目东厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求，南、西、北三侧厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 综上，本项目对周边声环境影响较小。 3、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）》，本项目噪声监测计划见下表。 表35 噪声监测计划表 污染源名称 监测指标 监测点位 监测频次 执行排放标准 噪声 Leq（A） 厂界外1m 1次/季度 （昼夜各一次） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 四、固体废物 1、固体废物产生和处置情况 本项目固体废物主要为一般生产固体废物、危险废物及生活垃圾。 ⑴一般生产固体废物 ①不合格瓦背 本项目瓦背直接外购，进厂后人工对其进行外观检验，检验合格的瓦背再进行其他加工处理，根据建设单位运营经验，本项目不合格瓦背的产生量为0.01t/a，产生后全部返回厂家，要求其另外提供相同数量的瓦背。 ②原料废包装物 本项目丁腈橡胶、重晶石粉、铁粉、酚醛树脂、硅灰石粉等原料会产生废包装物，产生量约0.3t/a，产生后统一集中收集，出售给相关回收单位。 ③除尘器收尘 本项目配料工序产生的粉尘经1#废气处理设施（袋式除尘器）处理，炼胶工序产生的粉尘经2#废气处理设施（袋式除尘器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置）处理，粉碎粉尘经3#废气处理设施（袋式除尘器）处理，抛丸粉尘经4#废气处理设施（抛丸机自带袋式除尘器）处理，根据废气工程分析，布袋除尘器收尘产生量约1.0708t/a，产生的除尘器收尘统一集中收集后，出售给相关回收单位。 ④废钢丸 本项目在抛丸过程中使用钢丸对瓦背进行高速打磨，此过程长期运行会造成钢丸磨损、破裂，需要定期更换，本项目产生的废钢丸量约0.016t/a，统一集中收集后，出售给相关回收单位。 ⑤废闸瓦 本项目对硫化后的半成品在理化室内进行抽样检验，对喷漆后的产品进行外观检验，根据建设单位生产经验，检验后的废闸瓦和不合格批次的废闸瓦产生量约为2.3t/a，产生后统一集中收集，出售给相关回收单位。 ⑥废水性漆桶 本项目喷漆工序会产生废水性漆桶。根据建设单位生产经验，废水性漆桶产生量约为0.01t/a。 ⑵危险废物 ①废活性炭 本项目采用有机废气处理装置包括活性炭吸附装置，共设有4台，每台可填充0.4t活性炭，根据运营经验，活性炭约半年更换一次，则本项目每年共更换3.2t活性炭，废活性炭中吸附有机废气、恶臭等，废活性炭的产生量约为3.6t/a。废活性炭属于危险废物，危废代码为HW49 900-039-49。评价要求废活性炭产生后集中收集于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 ②废灯管 本项目有机废气处理装置包括UV光氧催化装置，共设有4台，每台中有60根灯管，根据运营经验，约三年报废，则平均每年约报废20根灯管，约0.01t/a。废灯管属于危险废物，危废代码为HW49 900-023-29。评价要求废活性炭产生后集中收集于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 ③废过滤棉 本项目喷漆间产生的有机废气需先经过滤棉处理，根据建设单位生产经验，用于有机废气处理的过滤棉需每季度更换一次，产生量约为0.12t/a。废过滤棉属于危险废物，危废代码为HW49 900-041-49。评价要求废活性炭产生后集中收集于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 ④喷淋塔废液 本项目设置1座喷淋塔，主要用于电热恒温干燥箱产生的有机废气冷却降温，冷却采用直接冷却的方式，冷却水在喷淋塔内循环使用，定期补充，根据建设单位生产经验，喷淋塔中的水平均80d更换1次，年均更换3次，产生量约为2.4t/a。喷淋塔废液属于危险废物，危废代码为HW49 900-041-49。评价要求喷淋废水产生后用专用容器集中收集于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 ⑤废液压油 本项目生产设备进行维护保养的过程中会产生废液压油。根据建设单位生产经验，废液压油产生量约为0.02t/a。废液压油属于危险废物，危废代码为HW08 900-218-08。评价要求废液压油产生后用专用容器集中收集于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 ⑥废油桶 本项目设备维修保养过程中有废机油桶、废液压油桶等产生，产生量约为0.01t/a，废机油桶、废液压油桶都属于危险废物，其危废代码为：HW08 900-249-08，评价要求废油桶产生后集中收集于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 ⑦废油手套和抹布 本项目设备维修过程中会产生废油手套和抹布等，产生量约为0.01t/a，废油手套和抹布属于危险废物，其危废代码为：HW49 900-041-49，评价要求废油手套和抹布产生后集中收集于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 ⑶生活垃圾 本项目共有职工35人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量约为17.5kg/d，即4.2t/a，由带盖垃圾桶收集后定期交由环卫部门处置。 本项目固废具体产生情况见下表。 表36 项目主要固体废物产生和利用处置方式一览表 固废名称 产生环节 属性 危废代码 物理性状 环境危险特性 产生量t/a 贮存方式、处置方式和去向 利用或处置量t/a 不合格瓦背 检验 一般固废 / 固态 / 0.01 在一般固体废物暂存间暂存，定期返回厂家 0.01 废包装物 原料包装 一般固废 / 固态 / 0.3 在一般固体废物暂存间暂存，定期外售给相关回收单位 0.3 除尘器收尘 废气处理 一般固废 / 固态 / 1.0708 1.0708 废钢丸 抛丸 一般固废 / 固态 / 0.016 0.016 废闸瓦 检验 一般固废 / 固态 / 2.3 2.3 废水性漆桶 喷漆 一般固废 / 固态 / 0.01 0.01 废活性炭 废气处理 危险废物 HW49 900-039-49 固态 T 3.6 产生后暂存于危险废物暂存间，及时由有资质单位处置 3.6 废灯管 危险废物 HW29 900-023-29 固态 T 0.01 0.01 废过滤棉 危险废物 HW49 900-041-49 固态 T/In 0.12 0.12 喷淋塔废液 危险废物 HW49 900-041-49 液态 T/In 2.4 2.4 废液压油 设备维护保养 危险废物 HW08 900-218-08 液态 T、I 0.02 0.02 废油桶 危险废物 HW08 900-249-08 固态 T、I 0.01 0.01 废含油手套和抹布 危险废物 HW49 900-041-49 固态 T/In 0.01 0.01 生活垃圾 办公生活 生活固废 / 固态 / 4.2 由带盖垃圾桶收集后定期交环卫部门处置 4.2 2、固体废物环境管理要求 本项目固体废物的处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》中的相关要求进行管理，具体暂存、处置要求如下： ⑴一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，根据工程特点，必须满足以下要求： ①地面硬化，设顶棚和围墙，达到不扬撒、不流失、不渗漏要求；防止雨水径流进入贮存、处置场内，贮存、处置场所周边设置导流渠；按照 GB15565.2 设置环境保护图形标志； ②落实固体废物处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存；一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ⑵危险废物 本项目危险废物应按照《陕西省固体废物污染环境防治条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》等相关要求对其进行贮存及转移，建设符合标准要求的危险废物暂存间，同时加强固体废物的分类收集和管理，建立健全危险废物台账，按规定对危险废物进行管理。具体要求如下： ①危险废物暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）相关规定进行单独密闭建设，设置必要的防风、防雨、防晒措施，基础必须严格防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7 cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≦10-10 cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；并设置明显的危险废物贮存标志，贮存期限不得超过国家规定； ②危险废物必须进行分类收集，项目产生的废液压油使用密闭容器盛装，装载容器粘贴危险废物标识，装载危险废物的容器底部设置防渗托盘，避免液态危险废物外漏； ③危险废物暂存间必须设置危险废物管理台账，并办理相关手续，由专人负责管理； ④建立危险废物管理责任制度，指派专人严格按照规定进行管理，严格按照国家和地方的相关规定对危险废物进行全过程管理。 五、地下水、土壤 1、污染源、污染物类型及污染途径分析 本项目原料库房的机油、液压油等液态原辅料及危废间的废液压油含有特征污染因子石油烃等，原料库房及危废间拟严格按要求做好防渗措施，正常工况下不会下渗入土地污染地下水环境和土壤环境；但在包装破损的情况下，若防渗措施不足将会下渗对地下水、土壤造成垂直入渗影响。 2、防控措施 ⑴工程措施 本次评价将厂区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三类地下水、土壤污染防治区域，具体要求见表37，本项目分区防渗图详见附图6。 表37 地下水污染分区防渗要求 场地名称 防渗分区 防渗具体要求 原料库房、危险废物暂存间 重点防渗 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行 生产厂房其他区域 一般防渗 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照 GB16889执行 办公区等其他场地 简单防渗区 一般地面硬化 ⑵管理措施 加强生产和设备运行管理，从储存、运输、污染处理设施等全过程控制泄漏，采取行之有效的防渗措施。桶装液态原料和废液压油在装卸、搬运时应轻装轻卸，定期检查液态原料桶、废液压油桶是否满足抗腐蚀、耐磨损、抗老化的要求；原料库房和危废暂存间地面防渗并放置托盘；各类固废分类收集、暂存，及时处理处置，不在厂区长期存放。一旦发现有污染物泄漏或渗漏，应及时采取清理污染物和修补漏洞等补救措施。 采取以上措施后，正常生产情况下，本项目对厂区及附近地下水环境、土壤环境的影响较小。 3、跟踪监测 为了掌握拟建项目地下水、土壤环境质量状况和污染物的动态变化，在项目建成运营后后，对地下水环境和土壤环境实施跟踪监测。 根据指南要求，并结合项目特征，本项目地下水和土壤跟踪监测布置情况见表38。 表38 项目土壤跟踪监测点位布置一览表 点号 监测点位 监测 频率 监测因子 执行标准 D1# 项目东南侧250m处建章路加油站现有地下水监测井 1年/次 石油类 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求 S1# 项目下风向 5年/次 石油烃、苯系物 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值 六、环境风险 1、危险物质分布情况及可能影响途径 本项目涉及的危险物质主要为硫磺、机油、液压油及废液压油。其中，硫磺、机油、液压油均存放于原料库房，废液压油存放于危险废物暂存间内，故风险单元主要为原料库房和危险废物暂存间。 本项目危险物质在运营过程中可能的影响途径主要为：机油、液压油、废液压油、硫磺在储存或者使用过程发生泄漏，泄漏后的物质遇高温、明火等引起火灾，次生或伴生污染会对环境产生一定的危害。 2、环境风险防范措施要求 ⑴将原料库房和危废暂存间划定为禁火区域，设置安全标识。加强硫磺区域的卫生清扫力度，及时清除积聚在地面、设备等部位的硫磺粉，加强硫磺的防火安全。机油桶、液压油桶、废液压油桶装卸、搬运时应轻装轻卸，贮存时应满足使用环境要求，特别是满足抗腐蚀、耐磨损、抗老化的要求，且容器底部应设置防渗托盘，当发生泄漏时，防漏托盘可将泄漏物质全部收集，防止外泄产生环境风险；原料库房特定区域和危险废物暂存间必须严格按照相关规定防渗，并采取必要的防风、防雨、防晒措施，基础必须严格堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ⑵坚持预防为主，采取有效措施，规避风险。严格执行安全管理制度和安全操作规程，并采取相应技术措施，如严格控制火源，严禁吸烟和动用明火，发卸料区禁止移动通讯设备，防止铁件撞击及静电火花的产品，库内电气装置符合防火防爆要求等。 ⑶企业应制定环境风险防范管理制度，一旦发生环境风险事故，及时按照环境风险防范管理制度执行，尽快采取应急措施，必要时停产，防止事故进一步扩大。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 配料工序 | 颗粒物 | 1#废气处理设施（袋式除尘器） | 1根约30m高烟囱 | 密炼工序产生的颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中的限值要求；配料工序、粉碎工序和抛丸工序产生的颗粒物以及塑炼、密炼和硫化工序产生的苯、甲苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值及无组织排放浓度限值；塑炼、密炼、涂胶和硫化工序产生的非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)中“橡胶制品制造”对应的限值；二硫化碳、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准；喷漆工序产生的非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)中“表面涂装”行业对应的排放浓度限值 |
|  | 塑炼、密炼工序 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢、颗粒物 | 2#废气处理设施（袋式除尘器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置） |  |  |
|  | 粉碎工序 | 颗粒物 | 3#废气处理设施（袋式除尘器） |  |  |
|  | 抛丸工序 | 颗粒物 | 4#废气处理设施（抛丸机自带袋式除尘器） |  |  |
|  | 涂胶工序、压制工序 | 非甲烷总烃 | 5#废气处理设施（活性炭吸附装置+UV光氧催化装置） |  |  |
|  | 热处理（硫化）工序 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢 | 6#废气处理设施（喷淋塔+除湿器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置） |  |  |
|  | 喷漆工序 | 非甲烷总烃 | 7#废气处理设施（过滤棉+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置） |  |  |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 1座20m3化粪池（依托出租方） | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表2中间接排放标准限值 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目运营期产生的固体废物主要为不合格瓦背、废包装物、除尘器收尘、废钢丸、废闸瓦、废水性漆桶等一般生产固体废物，不合格瓦背产生后全部返回厂家，要求其另外提供相同数量的瓦背；其余固体废物在一般固体废物暂存区收集后，定期外售给相关回收单位。废活性炭、废灯管、废过滤棉、喷淋塔废液、废液压油、废油桶、废含油手套和抹布等危险废物，由专业人员更换后在危险废物暂存间暂存，及时交由有资质单位处置。生活垃圾产生后由带盖垃圾桶收集后定期交由环卫部门处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ⑴工程措施 将厂区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三类地下水、土壤污染防治区域。 ⑵管理措施 加强生产和设备运行管理，从储存、运输、污染处理设施等全过程控制泄漏，采取行之有效的防渗措施。桶装液态原料和废液压油桶装卸、搬运时应轻装轻卸，检查液态原料桶是否满足抗腐蚀、耐磨损、抗老化的要求；原料库房和危废暂存间地面防渗并放置托盘，禁止存放周期过长，定期对桶装液态原料进行检漏，加强管理。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | ⑴将原料库房和危废暂存间划定为禁火区域，设置安全标识。加强硫磺区域的卫生清扫力度，及时清除积聚在地面、设备等部位的硫磺粉，加强硫磺的防火安全。机油桶、液压油桶、废液压油桶装卸、搬运时应轻装轻卸，贮存时应满足使用环境要求，特别是满足抗腐蚀、耐磨损、抗老化的要求，且容器底部应设置防渗托盘，当发生泄漏时，防漏托盘可将泄漏物质全部收集，防止外泄产生环境风险；原料库房特定区域和危险废物暂存间必须严格按照相关规定防渗，并采取必要的防风、防雨、防晒措施，基础必须严格堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ⑵坚持预防为主，采取有效措施，规避风险。严格执行安全管理制度和安全操作规程，并采取相应技术措施，如严格控制火源，严禁吸烟和动用明火，发卸料区禁止移动通讯设备，防止铁件撞击及静电火花的产品，库内电气装置符合防火防爆要求等。 ⑶企业应制定环境风险防范管理制度，一旦发生环境风险事故，及时按照环境风险防范管理制度执行，尽快采取应急措施，必要时停产，防止事故进一步扩大。 |
| 其他环境 管理要求 | 一、环保投资 本项目为迁建项目，设备全部利旧，无新增投资，新厂址厂房搭建、设备搬迁和安装等总投资约100万元。本项目环保设备全部利旧，环保投资主要包括废气设备的安装及废气管道连接、噪声的治理及固废的处置、厂区分区防渗等方面，环保投资共42万元，占总投资额的42%。本项目的具体分配见表39。 表39 环境保护措施投资估算表 序号 项目 内容 投资 (万元) 1 废气 配料粉尘 带软帘集气罩+1#废气处理设施（袋式除尘器），利旧 新建专用管道连接；依托出租方现有的1根约30m高专用闲置烟囱排放 36 2 炼胶废气 带软帘集气罩+2#废气处理设施（袋式除尘器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置），利旧；将炼胶区整体设置为局部密闭区域 3 粉碎粉尘 带软帘集气罩+3#废气处理设施（袋式除尘器），利旧 4 抛丸粉尘 4#废气处理设施（设备自带袋式除尘器），利旧 5 胶料废气 带软帘集气罩+5#废气处理设施（活性炭吸附装置+UV光氧催化装置），利旧；将压制成型区整体设置为局部密闭区域 6 硫化废气 带软帘集气罩+6#废气处理设施（喷淋塔+除湿器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置），利旧 7 喷漆废气 集气罩+7#废气处理设施（活性炭吸附装置+UV光氧催化装置），利旧；喷漆房密闭设置 8 废水 综合废水 1座20m3化粪池，依托出租方现有 / 9 噪声 机械噪声 隔声、减振等措施 2 10 固体 废物 一般工业固体废物 1处一般固体废物暂存区 0.1 11 危险废物 专用容器、1处危险废物暂存区 0.8 12 生活垃圾 5个带盖垃圾桶 0.1 13 地下水 分区防渗 3 14 土壤 合计 42 二、环保设施清单 建设项目竣工后，建设单位应当按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。具体环保设施见表40。 表40 环境保护设施验收清单 项目 内容 治理效果 废气 配料粉尘 带软帘集气罩+1#废气处理设施（袋式除尘器），利旧 新建专用管道连接；依托出租方现有的1根约30m高闲置烟囱排放 密炼工序产生的颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中的限值要求；配料工序、粉碎工序和抛丸工序产生的颗粒物、塑炼、密炼及硫化工序产生的苯、甲苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值及无组织排放浓度限值；塑炼、密炼、涂胶和硫化工序产生的非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)中“橡胶制品制造”非甲烷总烃排放浓度限值；二硫化碳、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准；喷漆工序产生的有机废气排放执行《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T 1061-2017)中表面涂装行业相关标准要求 炼胶废气 带软帘集气罩+2#废气处理设施（袋式除尘器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置），利旧；将炼胶区整体设置为局部密闭区域 粉碎粉尘 带软帘集气罩+3#废气处理设施（袋式除尘器），利旧 抛丸粉尘 4#废气处理设施（设备自带袋式除尘器），利旧 胶料废气 带软帘集气罩+5#废气处理设施（活性炭吸附装置+UV光氧催化装置），利旧；将压制成型区整体设置为局部密闭区域 硫化废气 带软帘集气罩+6#废气处理设施（喷淋塔+除湿器+活性炭吸附装置+UV光氧催化装置），利旧 喷漆废气 集气罩+7#废气处理设施（活性炭吸附装置+UV光氧催化装置），利旧；喷漆房密闭设置 废水 综合废水 1座20m3化粪池，依托出租方现有 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表2中间接排放标准 噪声 机械噪声 隔声、减振等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、4类标准 固体废物 一般工业固体废物 1处一般固体废物暂存区 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定 危险废物 专用容器、1处危险废物暂存区 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定 生活垃圾 5个带盖垃圾桶 100%妥善处置 三、排污许可 本次评价要求建设单位根据固定污染源排污许可相关要求，及时办理排污许可证相关手续。 |

六、结论

本项目符合国家产业政策和相关规划要求。采取本环评提出的环境保护措施后，项目废水、废气、噪声和固废均可得到妥善处置，污染物可实现达标排放，从环境保护角度分析，该项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.1727t/a |  | 0.1727t/a |  |
|  | 苯 |  |  |  | 0.00001t/a |  | 0.00001t/a |  |
|  | 甲苯 |  |  |  | 0.00043t/a |  | 0.00043t/a |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 0.00067t/a |  | 0.00067t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0559t/a |  | 0.0559t/a |  |
|  | 二硫化碳 |  |  |  | 0.006329t/a |  | 0.006329t/a |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0000013t/a |  | 0.0000013t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.060t/a |  | 0.060t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.018t/a |  | 0.018t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.031t/a |  | 0.031t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.006t/a |  | 0.006t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 不合格瓦背 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 废包装物 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a |  |
|  | 除尘器收尘 |  |  |  | 1.0708t/a |  | 1.0708t/a |  |
|  | 废钢丸 |  |  |  | 0.016t/a |  | 0.016t/a |  |
|  | 废闸瓦 |  |  |  | 2.3t/a |  | 2.3t/a |  |
|  | 废水性漆桶 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 3.6t/a |  | 3.6t/a |  |
|  | 废灯管 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.12t/a |  | 0.12t/a |  |
|  | 喷淋塔废液 |  |  |  | 2.4t/a |  | 2.4t/a |  |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 废含油手套和抹布 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

循环水箱

补充水

更换水

26.4

51

295.2

化粪池

生活用水

2.4

77.4

60

235.2

235.2

24

0.5m3/h

冷却用水

更换水

补充水

48

48

3

喷淋塔

0.4m3/h

生活污水

西安市第六污水处理厂

372.6

新鲜水

3

2.4

238.2

交有资质单位处置

硫磺带入3.2

3.1429943

密炼、硫化

产品

废闸瓦

硫化氢、二硫化碳

0.0133868

0.0436189

废气处理设施

0.0022094

无组织排放

有组织收集

有组织排放

设施处理

0.0372886

0.0041209

生胶塑炼

出厂

检验

切胶

丁腈橡胶

颗粒物、噪声

配料

密炼

抛丸

非甲烷总烃、废水性漆桶

胶料粉碎

苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢、噪声

颗粒物

重晶石粉、铁粉、酚醛树脂、硅灰石粉、促进剂、防老剂等原辅料

瓦背

整形

涂胶

压制成型

热处理(硫化)

成品检验

表面喷漆

出厂检验

非甲烷总烃

非甲烷总烃

废闸瓦

颗粒物、噪声

苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢、噪声

噪声

噪声

不合格瓦背

废闸瓦

钢丸

水性漆