# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：西安海望能源科技有限公司催化剂研发实验室

建设单位（盖章）：西安海望能源科技有限公司

编制日期：二〇二一年九月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安海望能源科技有限公司催化剂研发实验室 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2107-611203-04-01-571762 |
| 建设单位联系人 | 陈伟 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城科源三路现代制造服务产业创新示范基地绿色体验中心20号楼 |
| 地理坐标 | （108度45分53.930秒，34度15分24.850秒） |
| 国民经济 行业类别 | M7320 工程和技术研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 沣东新城行政审批与政务 服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2107-611203-04-01-571762 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 2021年9月-2022年6月 |
| 是否开工建设 | 否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 450 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 （市环函[2014]20号） 西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 根据《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》（市环函[2014]20号）内容可知，沣东新城的规划发展定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 根据《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》（市环函[2014]20号）内容可知：限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入。 本项目位于沣东新城，为研发类项目，符合规划发展定位，不属于规划限制入园企业。 2、与规划环评符合性分析 根据西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》（市环函[2014]20号）的审查意见，规划审查意见中指出：规划确定沣东新城的定位为西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。园区不得引进违反国家产业政策和环境保护要求的建设项目，不得引进与园区产业布局、发展定位不相符的建设项目。 本项目新建研发实验室位于西咸新区沣东新城现代制造服务产业创新示范基地20号楼中东户-1~5楼，主要对办公室进行装修及仪器设备安装，位于沣东新城现代制造服务产业创新示范基地内，项目用地为租赁现代制造服务产业创新示范基地房屋，不新增用地，选址符合审查意见产业布局要求。本项目为研发类项目，与其发展定位相符，不属于不得引进的建设项目。 综上所述，项目选址符合规划及规划环评要求，产业类型符合规划及规划环评、审查意见中准入和环保要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“三十一、科技服务业”，因此符合国家产业政策。本项目已由沣东新城行政审批与政务服务局登记备案，项目代码为2107-611203-04-01-571762（见附件2）。 2、“三线一单”的相符性分析 （1）生态保护红线符合性 本项目位于西咸新区沣东新城，不属于陕西省生态保护红线划定范围中规定的自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、重要湿地、水产种质资源保护区、生态公益林、洪水调蓄区、重要水库、国家良好湖泊、重点生态功能区、生态敏感脆弱区，故本项目满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线、资源利用上线符合性 根据环境影响分析，本项目各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线；本项目消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （3）环境准入负面清单 根据《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目主要从事氢能相关催化剂和工艺研发，本项目不在环境准入负面清单中。 故本项目建设符合“三线一单”的要求。 3、选址符合性分析 项目拟建地位于陕西省西安市西咸新区现代制造服务产业创新示范基地绿色体验中心20号楼中、东户，现代制造服务产业创新示范基地土地性质为工业用地，北隔规划路为规划的商业用地，东隔科源二路为协同创新工业港，南临科源南路，西临规划路。项目依托园区内配套设施，配套设施齐全，水、电、通讯、道路等公用设施齐全，污水管网及化粪池均已经投入使用，目前现代制造服务产业创新示范基地内20号楼无企业入驻，项目实施环评提出的措施后，各项污染物均能达标排放，对周围环境造成的影响较小，不会改变原有空气环境、地表水、地下水、声环境功能。 从环境保护角度分析，项目选址合理。 4、其他相关政策符合性分析 依据国家相关政策，结合项目情况，本项目与相关政策符合性具体分析见表1-1。 表1-1 项目与相关政策符合性分析 分析依据 具体要求 本项目符合性 符合情况 《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢 蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》陕政发〔2018〕29号 加强挥发性有机物污染防控。在煤化工行业开展泄漏检测与修复，推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业挥发性有机物减排。 本项目不属于石化、化工、 工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等 重点行业。有机废气经活性炭吸附装置处理后通过一根高于5层楼顶2m（总高度22m）的排气筒排放措施处置，可达标排放。 符合 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施 沣东新城属于重点地区，但本项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；项目有机废气由万向罩和通风橱收集，经气体处理装置处理后通过一根高于5层楼顶2m（总高度22m）的排气筒排放。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技 术政策》 对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂 回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸 附浓缩燃烧技术，生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化 后达标排放。 本项目有机废气浓度较低，由万向罩和通风橱收集，经气体处理装置处理后通过一根高于5层楼顶2m（总高度22m）的排气筒排放措施处置，可达标排放。 符合 陕西省蓝天保卫战2020年工作方案 系统推进VOCs污染整治。落实《陕西省挥发性有机物污染防治三年工作 案（2018-2020年）》，各市（区） 重点排污单位名录管理规定要求建立VOCs排污单位名录库，持续开展石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业 VOCs 污染整治。 本项目不属于石化、化工、 工业涂装、包装印刷、家具、 电子制造、工程机械制造等 重点行业。有机废气由万向罩和通风橱收集，经气体处理装置处理后一根高于5层楼顶2m（总高度22m）的排气筒排放措施处置，可达标排放。 符合 西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版） 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。 本项目不属于石化、化工、 工业涂装、包装印刷、家具、 电子制造、工程机械制造等 重点行业。有机废气由万向罩和通风橱收集，经气体处理装置处理后通过一根高于5层楼顶2m（总高度22m）的排气筒排放措施处置，可达标排放。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业研发实力 西安海望能源科技有限公司是依托于西安交通大学孵化的专业氢能储运公司，基于逾十年的催化剂技术研发积累，创新性的研发高效的有机液体储氢、放氢催化剂。本项目为研发类项目，主要进行氢能相关催化剂的研发和小试，如储氢催化剂、放氢催化剂以及对应的工艺测试与开发，每个小试产生的催化剂数量是克级或毫克级，均在实验室内进行，小试成果作为企业的研发成果，不涉及中试及生产。 2、总平面布置 总平面布置原则：根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合场地现状条件，合理布置建、构筑物，古河防火、安全、卫生等有关规范的要求。 项目总建筑面积2560m2，西安海望能源科技有限公司租赁了现代制造服务产业创新示范基地20号楼东、中户-1至5楼，不包含20号楼西户，危废暂存间位于4层实验室的东侧，污水处理装置位于3层西侧的工具间，项目办公区和实验室分开，此布局有利于保护周围环境，同时有效改善了员工的工作环境，项目功能区分明，平面布置合理。 租赁合同见附件4，平面布置图见附图3。 3、项目组成及主要建设内容 本项目新建研发实验室位于4-5楼，主要进行氢能相关催化剂和工艺研发，如储氢催化剂、放氢催化剂，以及对应的工艺测试与开发。工程建设内容详见表2-1。本项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 类别 工程名称 建筑面积 工程内容 备注 主体工程 研发实验室 880m2 4层设置有实验室、危废暂存间、紧急冲淋区及落地设备预留区，占地面积440m2。 现办公大楼-1~5楼层空置 5层设置实验室、试剂室，占地面积440m2。 辅助工程 综合办公区 880m2 设置在厂房2-3楼中东户，主要布设有综合办公室、会议室、档案资料室。 展厅 440m2 设置在厂房1楼中东户，主要用于展示企业研发成果 仓库 360m2 设置在厂房负1楼，主要用于存放杂物等 公用工程 给水 由现代制造服务产业创新示范基地供水系统供给 依托现有 排水 实验室清洗废水经过3楼工具间污水处理装置处理后，与生活污水一同经市政管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 依托现有 供电 由现代制造服务产业创新示范基地供电系统供给 依托现有 供暖 由现代制造服务产业创新示范基地供暖系统供给 依托现有 环保 工程 废气 废气由万向罩和通风橱收集，引至5楼露台经气体处理装置处理后，通过一根高于5层楼顶2m（总高度22m）的排气筒排放（排气筒离地高度22m），风机风量为5000m3/h。 新建 废水 本项目废水主要为实验清洗废水及生活污水，实验清洗废水经过3楼工具间污水处理装置处理后，同生活污水经市政管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 新建 噪声处理 低噪声设备、加强维护、厂房隔声等 新建 固废处理 生活垃圾由园区垃圾桶分类收集后由环卫部门统一处置 依托现有 本项目危险废物于实验室4层危废暂存间（6.6m2）暂存后，统一交由有资质单位处置。 新建 2、主要工艺设备 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 编号 设备名称 规格 设备数量（台） 1 气相色谱仪 毫升级气体产物分析检测 2 2 气相色谱质谱联用仪 微升级液体产物分析检测 1 3 傅里叶红外光谱仪 毫克级固体、液体产物分析检测 1 4 液相色谱仪 微升级液体产物分析检测 1 5 激光粒度仪 克级物料粒度检测 1 6 催化剂评价装置 十克级催化剂活性测试 6 7 玻璃釜 十升级物料配料 3 8 管式炉 百克级物料热处理 6 9 球磨机 百克级物料研磨 1 10 筛分机 百克级物料筛分 1 11 造粒机 百克级物料固体造粒 1 12 压片机 百克级物料固体压片 1 13 涂敷机 百克级物料涂敷 1 14 混料机 公斤级物料混料 1 15 箱式炉 公斤级物料热处理 1 16 过滤机 公斤级物料过滤 2 17 真空干燥箱 百克级物料干燥 3 18 鼓风干燥箱 公斤级物料干燥 2 19 喷雾干燥机 公斤级物料干燥 1 20 冷冻干燥机 百克级物料干燥 1 21 旋转蒸发仪 百克级物料分离 1 22 手套箱 提供工作环境 1 23 通风柜 通风量100m3/h 3 24 活性炭吸附装置 填充量10kg 1 25 排气筒 风量为5000m3/h 1 26 废水处理设备 100L/d 1 3、主要原、辅材料及公用工程用量 （1）主要原辅料 本项目主要原辅材料为化学试剂，主要包括有机酸、有机盐、无机酸、无机盐类，从取得国家相应资格的生产、经营企业购买，外购药品存放在试剂库房药品柜内，用量少，年用量基本为库存量。本项目所用试剂规格多为1kg/包、1kg/瓶、10g/瓶、2.5L/瓶、0.5L/瓶等，主要原辅材料用量见下表。 表2-3 主要原辅料用量表 编号 药品名称 规格 存放状态（液态或固态） 年用量 储存量 储存位置、方式 工艺环节 1 氧化铝 1千克/包 固态 10包 3包 试剂间；药品柜常温保存 预处理 2 活性炭 1千克/包 固态 10包 5包 试剂间；药品柜常温保存 预处理 3 二氧化钛 1千克/包 固态 5包 2包 试剂间；药品柜常温保存 预处理 4 沸石 1千克/包 固态 5包 2包 试剂间；药品柜常温保存 预处理 5 碳酸钠 1千克/瓶 固态 5瓶 2瓶 试剂间；药品柜常温保存 预处理、浸渍 6 氢氧化钾 1千克/瓶 固态 5瓶 2瓶 试剂间；药品柜常温保存 预处理、浸渍 7 氢氧化钠 1千克/瓶 固态 10瓶 3瓶 试剂间；药品柜常温保存 预处理、浸渍 8 硝酸铜 1千克/瓶 固态 8瓶 3瓶 试剂间；安全柜常温保存 浸渍 9 硝酸镍 1千克/瓶 固态 8瓶 3瓶 试剂间；安全柜常温保存 浸渍 10 硝酸钴 1千克/瓶 固态 8瓶 3瓶 试剂间；安全柜常温保存 浸渍 11 氯化钯 10克/瓶 固态 10瓶 2瓶 试剂间，安全柜常温保存 浸渍 12 三氯化钌水合物 10克/瓶 固态 10瓶 2瓶 试剂间，安全柜常温保存 浸渍 13 N-乙基咔唑 1千克/瓶 液态 100瓶 10瓶 试剂间；药品柜常温保存 催化剂测试 14 无水乙醇 2.5升/瓶 液态 50瓶 5瓶 试剂间；药 柜常温保存 预处理、浸渍 15 95%乙醇 2.5升/瓶 液态 50瓶 5瓶 试剂间；药品柜常温保存 清洗 16 十氢萘 0.5升/瓶 液态 20瓶 5瓶 试剂间，安全柜常温保存 催化剂测试表征 17 甲醇 0.5升/瓶 液态 10瓶 2瓶 试剂间，安全柜常温保存 预处理、浸渍 部分试剂理化性质及用途： 1）氧化铝：氧化铝（aluminium oxide），化学式Al2O3。是一种高硬度的化合物，熔点为2054℃，沸点为2980℃，在高温下可电离的离子晶体，常用于制造耐火材料，难溶于水，无臭、无味、质极硬，易吸潮而不潮解（灼烧过的不吸湿）。两性氧化物，能溶于无机酸和碱性溶液中，几乎不溶于水及非极性有机溶剂，常用作分析试剂、有机溶剂的脱水、吸附剂、有机反应催化剂。有刺激性。 2）活性炭：是一种黑色多孔的固体炭质，由煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要成分为碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500～1700m²/g间。具有很强的吸附性能，在许多吸附过程中伴有催化反应，表现出催化剂的活性，由于活性炭具有发达的细孔结构、巨大的内表面积和很好的耐热性、耐酸性、耐碱性，可作为催化剂的载体。 3）二氧化钛：白色粉末。质地柔软的无嗅无味的白色粉末，溶点1560～1580℃。不溶于水、稀无机酸、有机溶剂、油，微溶于碱，溶于浓硫酸。遇热变黄色，冷却后又变白色。近年来发现纳米级超微细二氧化钛（通常为10～50 nm)具有半导体性质，并且具有高稳定性、高透明性、高活性和高分散性，无毒性和颜色效应。有害物质。 4）氢氧化钠：俗称烧碱、火碱、苛性钠，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃。溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应，与酸类起中和作用而生成盐和水。强腐蚀性。 5）硝酸铜：蓝色斜方片状结晶。有潮解性。170℃分解放出氧。易溶于水和乙醇，可用作有机反应催化剂。氧化剂，有腐蚀性，刺激性。 6）硝酸镍：绿色单斜结晶。有吸湿性。在干燥空气中稍风化。溶于0.4份水。溶于乙醇，其水溶液呈酸性，pH约为4。相对密度2.050。熔点56.7℃。沸点137℃，有氧化性，常用作分析试剂、镍催化剂。有害物质，氧化剂。 7）硝酸钴：硝酸钴，分子式为Co(NO3)2·6H2O ，为红色棱形结晶，易潮解，溶于水、酸 。主要在化学工业中用作催化剂原料。有毒物质。 8）氯化钯：红褐色结晶粉末，熔点：678-680°C(lit.)，密度：4 g/mL at25 °C(lit.)，有潮解性，易溶于稀盐酸，空气中稳定，能溶于水、乙醇、丙酮和氢溴酸。极毒物质，有腐蚀性、刺激性。 9）三氯化钌水合物：灰色粉末，本品用作干燥剂、吸附剂、催化剂载体。有腐蚀性。 10）N-乙基咔唑：白色针状结晶，英文名称:N-Ethylcarbazole ，别名:N,N-二(2-羟基乙基)乙烯二胺 ，CAS号:86-28-2 ，分子式:C14H13N ，分子量:195.2597。用作染料中间体、农业化学品、试剂。有刺激性。 11）无水乙醇：是指纯度较高的乙醇水溶液。一般情况下，一般称浓度为99.5％的乙醇溶液为无水乙醇。易燃，有刺激性。 12）95%乙醇：乙醇是一种有机物，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。液体密度是0.789g/cm3(20C°)，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。 13）十氢萘：无色液体，微带薄荷脑气味，溶于水。能与甲醇、乙醇、氯仿、苯、丙酮和酯等多种有机溶剂混溶。有毒，易燃。 14）甲醇：又称“木醇”，是一种有机化合物，也是结构最为简单的饱和一元醇。外观为无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体。常温下对金属无腐蚀性（铅、铝除外)，略有酒精气味。相对密度0.792(20/4℃)，熔点-97.8℃，沸点64.5℃，闪点12.22℃，自燃点463.89℃，能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烧和许多其他有机溶剂相混溶。有毒，易燃。 除存放在药品柜的试剂外，部分有毒有害试剂需放置在安全柜中存放。本项目采用的安全柜为双锁双人，可实现对有毒有害试剂的安全管理，安全柜可实现恒温恒湿，对试剂的存储可提供一个良好的条件，安全柜上方布设有集气罩。 以上的化学试剂用于研发实验后产生的废液均暂存4楼危废暂存间的废液柜，之后送有资质的专业处理单位处置。 本项目安全气瓶柜存放的气体种类见表2-4。 表2-4 本项目气瓶柜情况 序号 名称 储罐规格 最大存储量（瓶） 1 氢气 40L 3 2 氦气 40L 1 3 氮气 40L 1 4 空气 40L 1 5 氩气 40L 2 4、公用工程 项目所在办公楼、道路、给排水管网、电网等公辅设施均依托现有厂区配套设施。已建办公楼目前基础设施比较完善，其中雨污管网铺设到位，设施完善。 （1）给水 项目营运期用水主要为项目用水主要为生活用水、设备和实验室器皿清洗用水、纯水制备用水、冷却水。 生活用水：项目职工人数20人，无住宿人员，用水标准按35L/人•d计，则生活用水量为210t/a。 设备和实验室器皿清洗用水：用新鲜水将器皿或设备表面附着物清洗干净，用水量约50t/a。 纯水制备用水：项目设有一台超纯水机，研发过程中配置试剂纯水用量约40L/d（12t/a），按照纯水制备机制备效率70％核算，则纯水制备用水量为57L/d（17.1t/a）。 冷却水：本项目降温使用间接方式对设备进行冷却带走热量，循环使用，本项目为研发类工程，样品冷却消除的热量很小，冷却水补充量2t/a。 项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位：（t/a） 综上，项目自来水总用量为279.1t/a，本项目用水由市政供水管网供给。 排水 生活污水产生量按生活用水量的80%计，产生量约为168t/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。实验清洗废水经过3楼工具间污水处理装置收集处理后，同生活污水、纯水制备废水经市政管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。冷却水循环使用，不外排。 供电 本项目用电由现代制造服务产业创新示范基地供电系统供给。 供暖 本项目供暖由现代制造服务产业创新示范基地供暖系统供给。 消防 建筑物根据相应规范布置本项目室内、室外消防栓系统。 （6）劳动定员 项目建成投产后，本项目实验室新增劳动定员为20人，每天8h，全年工作天数300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目为研发类项目，主要进行氢能相关催化剂的研发和小试，如储氢催化剂、放氢催化剂以及对应的工艺测试与开发，均在实验室内进行，小试成果作为企业的研发成果。研发工艺流程及测试表征流程如下图所示。 图2-2 研发工艺流程示意图 图2-3 测试表征流程示意图 图2-4 纯水制备工艺流程图 研发工艺流程简述： （1）催化剂载体预处理：研发人员使用溶剂处理和过滤、干燥的方式对载体样品如氧化铝、活性炭、二氧化钛、沸石等进行预处理。 （2）称量、浸渍：研发人员对金属盐样品如硝酸铜、硝酸镍、硝酸钴等进行称量，并与乙醇、纯水、甲醇混合配置溶液，配置好的溶液与处理过的载体进行混料浸渍。 （3）催化剂制备：通过专业的加热、干燥、处理设备对催化剂前体进行制备；然后经过球磨机、筛分机、造粒机、压片机等对催化剂进行塑形。 （4）实验室研发工艺流程结束后，需要对生产的催化剂进行表征测试。表征阶段使用色谱仪对催化剂进行数据分析，该过程使用到的试剂为十氢萘；测试阶段使用专业的催化剂活性评价装置对催化剂性质进行测试，确定产物是否达到标准，以此判断催化剂的优劣，该过程使用到的试剂为N-乙基咔唑。色谱仪及催化剂活性评价装置均为密闭容器，且催化剂的用量很少。 （5）仪器清洗等：测试完成后使用自来水对仪器进行清洗。 运营期污染源主要产生于实验工作中产生的废气、废水、噪声、固体废物等。根据项目的特点及生产情况，本项目营运期主要污染工序有： ①废气产生工序 建设项目为新型催化剂的研发及小试项目，在研发小试阶段会使用到多种化学试剂，虽然使用量很小，但试剂种类较多，其中不乏具有挥发性的试剂，且在小试操作过程中也会有产品、副产品挥发成为废气，故本项目产生的废气主要为非甲烷总烃（包括乙醇、甲醇等有机易挥发试剂），类比其他类似项目，挥发量以其使用量的十分之一计算。 ②废水产生工序 本项目营运期废水主要包括生活污水、实验器皿清洗废水和纯水制备废水。 ③噪声产生工序 本项目噪声源主要为球磨机、筛分机、鼓风干燥机、风机等设备运转产生的噪声，噪声源强在60-75dB（A）之间。 ④固废产生工序 木项目固废主要包括一般工业固体废物和危险废物。其中，一般工业固体废物主要为废包装材料、废树脂，危险废物主要为废化学试剂容器、废化学试剂、实验废液、废活性炭、废催化剂、絮凝沉淀物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁现代制造服务产业创新示范基地（西部慧谷）20号楼东、中户已建厂房，厂房现已建设完成，现代制造服务产业创新示范基地已取得《西安市环境保护局关于现代制造服务产业创新示范基地一期环境影响报告书的批复》（市环批复【2015】163号），园区化粪池已建好投入使用。 本项目租赁沣东新城现代制造服务产业创新示范基地20号楼中东户-1-5楼空置厂房，项目为新建项目，因此，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 1、区域环境空气质量达标情况 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城现代制造服务产业创新示范基地内，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次评价基本污染物环境质量现状数据引用陕西省生态环境厅办公室2021年1月26日发布的环保快报中《2020年1~12月全省环境空气质量状况》中沣东新城监测数据，区域空气质量现状评价见下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表（2020年） 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率（%） 达标情 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154 3% 不达标 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3% 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3% 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100% 达标 CO 24小时平均浓度第95百分位数浓度 1500 4000 37. % 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度 136 160 85% 达标 根据表3-1可以看出，项目所在区域SO2、NO2的年平均值和CO24小时、O38小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，PM2.5和PM10的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，说明本项目所在区域环境空气质量不达标。 2、其他污染物环境质量现状 本次评价环境空气其他污染物（按非甲烷总烃计算）环境质量现状数据引用华研检测集团有限责任公司《华研检测集团新总部办公暨西北检测基地新建项目环境影响报告表》中陕西金盾工程检测有限公司于2020年9月10日~2020年9月16日对引用项目所在地进行的环境空气监测数据，监测点位距离本项目800m，监测数据见表3-2。监测点位图见附图4。 表3-2 环境空气监测结果统计表 监测点位 监测项目 监测类别 监测时间 监测值（mg/m3） 标准限值 mg/m3 引用项目地 非甲烷总烃 小时平均值 2020.9.10 1.09 2 2020.9.11 1.15 2 2020.9.12 1.08 2 2020.9.13 1.16 2 2020.9.14 1.15 2 2020.9.15 1.09 2 2020.9.16 1.10 2 由表可以看出，项目所在地非甲烷总烃监测值符合《大气污染物综合排放标准详解》中规定的限值。 二、声环境 本项目50m范围内无噪声敏感目标，因此不测声环境质量现状。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，评价区及周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域。本次评价的环境保护目标按研发实验室所在现代制造服务产业创新示范基地边界计算距离，按环境要素划分详见表3-3。环境保护目标图见附图5。 表3-3 项目环境保护目标 环境要素 坐标（经纬度） 保护 对象 保护内容 环境功 能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X Y 大气环境 108°45′57.710″ 34°15′35.24 ″ 沣东新天地 人群健康 二类区 NE 440 108°45′41.570″ 34°15′36.460″ 沣东旺城 NW 500 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放浓度限值。根据标准要求，排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。由于本项目周围有高层，排气筒不宜设置过高，且污染物排放速率较小，故按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放限值 排气筒高度m 二级标准值 监控点 浓度(mg/m3) 非甲烷总烃 120 22 12.1 周界外浓度最高点 4.0 （2）废水：废水中pH、COD、BOD5、SS执行《污水综合排放标准》（GB/8978-1996）中三级标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 表3-5 生活污水排放执行标准 标准名称及级(类)别 污染因子 标准限值 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 pH 6~9 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 总镍 1mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 氨氮 45mg/L （3）噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （4）固体废物：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目设计的总量指标为：VOCS：0.00405t/a；氨氮：0.00315t/a；化学需氧量：0.00706t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气治理措施 （1）在进行可能产生扬尘的工序时需关闭门窗，避免扬尘飘散到大气环境中；施工单位应严格按照有关城区施工扬尘防治规定要求执行，施工时应采取建材室内暂存堆放，堆放点相对集中、放置规范，并采取一定的遮盖、洒水除尘等防尘措施，抑制扬尘量； （2）装修工序尤其要做好室内的通风换气工作，防止区域废气过度集中，建议使用绿色环保型装饰材料，减少材料废气的释放量，保证室内环境的安全； （3）施工运输车辆驶出前必须作除尘处理，运输水泥、垃圾等易产生扬尘物质车辆，必须封盖严密，严禁撒漏； （4）施工人员工作时佩戴口罩；采用符合国家规定质量要求的环保型胶粘剂及装饰材料，以尽可能减轻施工过程中及营业后产生的废气对室内外环境空气的影响，使装修后室内空气质量达到有关规定的标准要求。 2、施工期废水治理措施 施工期间，施工人员日常生活排放一定量的生活污水和极少量的洗涤废水，项目所在地污水管网完善，废水排放利用现有的排水系统。施工期工人生活污水和少量洗涤废水利用现有厂区生活污水处置措施，经过收集处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准后，排入污水管网，最后进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 3、施工期噪声防治措施 本项目建筑施工期间使用的机械设备较少，但噪声源叠加后噪声声级会增加，因此在施工阶段应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，同时噪声在传播过程中随距离而衰减，环评要求施工单位合理安排工期，注意避开正常休息时间，在夜间（22:00~06:00）和中午(12:00~14:00）不使用高噪声的施工机械，避免强噪声机械作业噪声对周边民众产生影响。 4、施工期固废治理措施 针对建筑施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，施工单位在施工期应采取如下固废处置措施： （1）施工期间产生的建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向居民区附近转移，建筑垃圾日产日清； （2）对施工产生的废料首先应考虑回收利用，对钢板、木料可分类回收，交由有回收资质的废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石等材料交由专业的运渣公司定期运至当地指定的建筑垃圾堆放点进行处置，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点； （3）施工期危险固体废弃物，如废油漆、涂料包装物（周转回用的除外）等必须集中存放，统一送当地环保行政管理部门认可（有资质的）危险固体废弃物处理中心处理； （4）生活垃圾由现场垃圾桶收集，交由市政环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期废气 项目运营期产生的废气主要为实验过程产生的少量废气。建设项目为研发类项目，在研发阶段会使用到多种化学试剂，但用量较少，且试剂在封闭试剂瓶中，只在试剂使用时短时间打开，随后立即封闭，因此储存的试剂基本无挥发；另外试剂及检测样品每次取用量非常少，反应、溶解等均在封闭的容器内进行，因此在使用过程中溶剂及检测样品少量挥发，会产生少量的有机废气。 建设项目试剂的调配及所有小试均在通风橱内进行，通风橱年工作时间2400h，研发工艺过程中产生的试剂废气、表征测试过程中产生的废气及安全柜和药品柜中存放试剂挥发的废气可以被万向罩和通风橱进行有效收集（收集效率≥90％），由万向罩和通风橱收集送入5层露台的有机废气处理装置处理后通过一根高于5层楼顶2m（总高度22m）的排气筒（DA001）排放，末端风机风量5000m3/h，有机废气处理效率为85％。 项目运营期废气产生环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施见表4-1。 表4-1 废气产生环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 废气产污环节 污染物种类 排放形式 污染治理设施名称 排放口类型 执行标准 实验室废气 有机废气（以非甲烷总烃计算） 有组织 万向罩、通风橱 排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值 废气处理设施可行性分析： 有机废气净化器有机废气的净化流程与无机废气相同，只是将吸附材料更换为活性炭，活性炭是一种广谱吸附剂，对绝大多数有机废气都具有良好的吸附作用，过滤效率可达85%以上，同时对产生的恶臭也有一定的吸附作用。 根据《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》，采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。本项目活性炭填充量为10kg，更换周期为6个月，废活性炭作为危险废物暂存危废暂存间后交由有资质单位处置。因此废气处理措施可行。 排气筒布设合理性分析： 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。由于本项目南侧有在建高层建筑物，排气筒不宜设置过高，且本项目污染物排放速率较小，故按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行，排气筒布设合理。 根据建设单位提供资料，本项目有机溶液年用量约为0.27t/a，参考《苏州欣诺科生物科技有限公司新建新型催化剂研发项目环境影响报告表》，试剂挥发量按年用量的十分之一计算，则有机废气产生量为0.027t/a（0.011kg/h），风机风量5000m3/h，经收集净化处理后，由排气筒（DA001）排放。 实验废气产生及排放情况见表4-2。 表4-2 实验废气产生及排放情况一览表 污染物种类 产生情况 去除率 排放情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 0.027 0.011 2.2 85％ 0.00405 0.00165 0.33 项目运营期废气排放口基本情况见表4-3，废气自行监测要求见表4-4。 表4-3 排放口基本情况一览表 编号 名称 排放口类型 地理坐标 排气筒高度 排气筒内径 排放口温度 排放标准 DA001 有机废气排气筒 一般 108°45′53.93″E 34°15′24.85″N 22m 0.3m 25℃ 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值 表4-4 废气自行监测要求一览表 序号 排放形式 监测点位 监测因子 监测频次 1 有组织 排气筒出口 非甲烷总烃 1次/年 二、运营期废水 项目运营期产生的废水主要为生活污水、设备和实验室器皿清洗用水、纯水制备废水。 生活污水：项目职工人数20人，无住宿人员，用水标准按35L/人•d计，则生活用水量为210t/a，生活污水产生量按生活用水量的80%计，产生量约为168t/a。 设备和实验室器皿清洗用水：主要为设备和实验室器皿清洗用水。用水量约50t/a，根据相关同类小试项目的废水污染物浓度，结合本次项目特点，考虑本次实验室废液作为危险废物进行处置，仅考虑少量设备清洗废水，因此按照最不利情况考虑本次废水污染物情况。 纯水制备废水：纯水用量约12t/a，按照纯水制备机制备效率70％核算，则纯水制备用水量为17.1t/a，则纯水制备废水为5.1t/a。 实验室清洗废水经3楼工具间污水处理装置收集处理后，同生活污水、纯水制备废水由市政管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。冷却水循环使用，不外排。 本项目废水产排污环节、类别、排放去向及污染防治设施等见表4-5，废水产生及排放情况见表4-6。 表4-5 废水产排污环节、类别、排放去向及污染防治设施一览表 产排污环节 类别 污染物种类 治理设施 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 职工生活 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 / 化粪池 / (是 (否 实验室 清洗废水 COD、BOD5、SS、总镍 PH 调节+絮凝沉淀+光催化+强氧化曝气消毒+活性吸附过滤 90％ (是 (否 纯水制备系统 纯水制备废水 SS 化粪池 / (是 (否 表4-6 废水产生及排放情况一览表 污染物 种类 污染物产生情况 废水 排放量 污染物排放情况 排放去向 排放规律 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 清洗废水 COD 450 2.02×10-2 45m3/a 45 2.02×10-3 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 间断排放 SS 200 9×10-3 12 5.4×10-4 BOD5 250 1.13×10-2 25 1.13×10-3 总镍 0.1 4.5×10-6 0.01 4.5×10-7 生活污水 COD 300 5.04×10-2 168m3/a 30 5.04×10-3 连续排放 氨氮 25 4.2×10-3 18.75 3.15×10-3 SS 400 6.72×10-2 24 4.03×10-3 BOD5 300 5.04×10-2 30 5.04×10-3 纯水制备废水 SS 400 2.04×10-3 5.1m3/a 24 1.22×10-4 连续排放 表4-7 废水自行监测要求一览表 监测点位 检测指标 监测频次（间接排放） 污水处理设备出口 流量、pH值、COD、BOD、SS、总镍 1次/年 4、污水处理装置的可行性 本项目采用“PH 调节+絮凝沉淀+光催化+强氧化曝气消毒+活性吸附过滤”废水处理工艺，该处理工艺可有效去除清洗废水中的重金属离子。实验室清洗废水经预处理后在与生活污水一同排入化粪池处理，经化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。污水处理装置出水水质满足相应标准要求，处理规模满足本项目清洗废水处理水量，其处理工艺见图4-1。 图4-1 实验室清洗废水处理工艺图 废水工艺流程简述： 实验室废水经收集系统收集后首先进入调节池，调节水量、均化水质，当调节池中水量达到一定液位高度后，通过提升泵定量提升到实验室一体化污水处理设备。在一体化污水处理设备中首先进入酸碱中和调节系统，进行酸碱中和，在此通过pH控制仪，利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液，调节pH值至8～9之间，在碱性条件下，废水中的酸被中和，废水中离子则可与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀。 酸碱中和池出水流入沉淀池，酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中通过泥水间的异向流动实现污泥与水的分离。 沉淀池出水依次进入光催化反应器、臭氧高级氧化消毒池，经氧化消毒后的废水最后进入多介质过滤器，尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等，一部分通过石英砂以及具有巨大孔隙结构和比表面积的活性炭的吸咐、截留等物理、化学作用等去除，另一部则被附着在活性炭上的微生物膜中的厌氧、好氧及兼性菌等降解去除，活性炭截留吸咐与微生物降解吸的过程穿插、交替、循环进行。至此废水即可达标排放。 整个废水处理流程，通过自动控制系统控制，中和调节系统设有浮球液位控制仪，低液位自动停泵，高液位自动启动，可基本实现无人值守。 类比《陕西智领环境检测有限公司实验室建设项目》环评内容，本项目污水处理工艺与其相同，处理规模相同，处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。因此本项目污水处理工艺可行。 5、污水厂的可依托性 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安净水处理有限责任公司第六再生水厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10号。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中A级标准。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，本项目废水产生量仅为0.73m³/d。故项目产生的废水处理达标后依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。 三、运营期噪声 本项目运行噪声主要是球磨机、筛分机、鼓风干燥机、风机等设备运转产生的噪声，其噪声值在60-75dB(A)之间。 表4-8 项目主要噪声源强及位置 序号 主要噪声设备 声压级dB（A） 治理措施 数量 位置 排放规律 治理后声 压级dB（A） 1 球磨机 65 低噪声设备、基础减振、厂房隔声 1台 室内 间断 50 2 筛分机 65 1台 间断 50 3 鼓风干燥箱 60 2台 间断 45 4 风机 75 安装减振垫、减振罩等 1台 室外 连续 70 项目主要产噪设备距厂界距离见表4-9，项目主要噪声源分布图见附图3-2。 表4-9 项目主要产噪设备距厂界最近距离 设备名称 距厂界距离(m) 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 球磨机 16.7 16.7 17.7 3.7 筛分机 14.1 14.1 20.4 3.7 鼓风干燥箱 14.1 14.1 17.1 11.0 风机 10.2 10.2 21.9 14.1 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中要求的预测模式，采用导则中室内声源等效成室外声源公式： Lp2=Lp1-（TL+6） Lw=Lp2（T）+10lgs 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB；房子的隔声量TL由墙、门、窗等综合而成，一般在10～25dB（A），本次选取15dB(A)； s—透声面积，m2。 室外点声源利用点源衰减公式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA(r)：距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)：距声源r0处的A声级，dB(A)； r：预测点距声源的距离，m； r0：距声源的参照距离，m。 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：T－计算等效声级的时间，一般昼间为6:00～22:00，夜间为22:00～6:00； M－室外声源个数；N为室内声源个数； －T时间内第i个室外声源的工作时间； －T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。如间隙声源排气噪声，只计及时间T内的放空排气时间。 项目噪声预测结果见表4-10。 表4-10 项目厂界噪声预测结果统计表(单位：dB(A)) 结 果 点 位 贡献值 标准 评价结果 东厂界 昼间 49.9 60 达标 南厂界 49.9 达标 西厂界 43.3 达标 北厂界 48.1 达标 表4-11 噪声自行监测要求一览表 监测点位 检测指标 监测频次 厂界四周1m处 等效连续A声级Leq（A） 1次/季度 由表4-10可知，项目运营后各厂界昼间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求，项目夜间不生产。 另外，根据项目周边环境概况可知，项目周围均为企业、道路和空地，项目正常生产时对其影响较小。 综上，项目噪声不会对周围声环境产生明显影响。 四、固体废物 本项目营运期产生的固废主要为废外包装、废化学试剂容器、废化学试剂、实验废液、废活性炭、废树脂、废催化剂以及絮凝沉淀物。 固体废物产排情况等见表4-12。 表4-12 固体废物产排情况一览表 产生环节 名称 属性 产生量（t/a） 处理方式及去向 办公生活 生活垃圾 生活垃圾 3 经垃圾桶分类收集，由环卫部门统一收集后处理 实验室 废包装材料 一般固废 0.15 废树脂 0.1 废化学试剂容器 危险废物 HW49 900-047-49 0.05 经分类收集后暂存于4楼危废暂存间，暂存后定期交由有资质的单位处置 实验废液 HW49 900-047-49 4 废活性炭 HW49 900-039-49 0.1 废化学试剂 HW03 900-002-03 0.002 废催化剂 HW14 900-017-14 0.001 絮凝沉淀物 HW49 900-047-49 0.0225 项目产生的固体废物主要是职工产生的生活垃圾、废包装材料、实验室废化学试剂容器、实验废液、废化学试剂、废活性炭、废催化剂以及污水处理设施产生的絮凝沉淀物。 生活垃圾：项目职工为20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人d计算，年工作300天，则垃圾产生量为10kg/d，合计年产生量为3t/a。收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处理。 废包装材料：主要为废纸箱、废纸盒等，产生量约为0.15t/a，属于一般工业固体废物，企业收集后外售。 废化学试剂容器：根据项目原辅料用量情况，实验室危险废化学试剂容器的产生量约为0.05t/a，此类废品属于《国家危险废物名录（2021年版）》编号为HW49（900-047-49）生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室产生的包装物，收集后交由具有危险废物处理处置资质的公司进行处理。 实验废液：属于《国家危险废物名录（2021年版）》编号为HW49（900-047-49）生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室产生的废物，暂存于密闭容器中并粘贴危险废物标签，根据项目原辅料用量情况及试剂配制用水情况，实验废液产生4t/a，收集后交由具有危险废物处理处置资质的公司进行处理。 废树脂：纯水制备过程中产生离子交换器产生废离子交换树脂，产生量为0.1t/a，属于一般固废，由环卫部门统一收集后处理。 废活性炭：实验废气由万向罩和通风橱收集，引至5层露台活性炭净化装置净化处理后，通过一根高于5层楼顶2m（总高度22m）的排气筒排放。活性炭吸附污染物量约为1：0.2，项目污染物去除量为2.56kg/a，则活性炭使用量为12.8kg/a，项目使用的活性炭吸附装置填充量为10kg，每半年更换一次可保证处理效率，所产生的废活性炭量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于危险废物HW49，危废代码900-039-49，委托有危险废物处置资质单位进行处置。 废化学试剂：根据项目原辅料用量情况，废化学试剂产生量一般为实验室试剂、质控样总储存量的1-3%，以3%进行计算，废化学试剂的产生量约为0.002t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，属于HW03其他废物，废物编码为900-002-03，委托具有危险废物处置资质的单位定期处置。 废催化剂：属于《国家危险废物名录（2021年版）》编号为HW14（900-017-14）研究、开发和教学活动中产生的对人类或环境影响不明的化学物质废物，本项目的废催化剂为研发工艺产生的样品及表征测试工艺结束后产生的废样品，暂存于密闭容器中并粘贴危险废物标签.根据企业提供资料，项目废催化剂的产生量约为1kg/a，一年处置一次，交由具有危险废物处理处置资质的公司进行处理。 絮凝沉淀物：。类比其他项目污泥转换效率，絮凝沉淀物产生量一般为废水量的0.05％，则本项目废水污泥产生量约为22.5kg/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目的絮凝沉淀物属于危险废物HW49，危废代码900-047-49，收集后定期交由具有危险废物处理处置资质的公司进行处理。 根据项目生产工艺及产物环节分析，项目产物环节详见下表。 表4-13 项目产污环节一览表 类别 产污环节 污染物 主要污染因子 废气 样品、试剂挥发 有机废气 非甲烷总烃 废水 器皿及实验设备清洗废水 pH、COD、BOD5、SS、总镍、氨氮 纯水制备废水 职工生产活动 噪声 球磨机、筛分机、鼓风干燥箱等设备运行 噪声 固废 一般工业固废 办公 废包装材料 纯水制备 废树脂 危险废物 实验过程 废化学试剂容器、实验废液、废化学试剂、废催化剂 废气处理 废活性炭 废水处理 絮凝沉淀物 生活垃圾 职工生产活动 生活垃圾 危险废物应严格按《国家危险废物名录（2021年版）》中的有关要求实施。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 本项目在厂房4层设置危废暂存间，建筑面积为6.6m2，本项目所产生的上述危险废物分类收集后于4层新建危废暂存间暂存，再定期交由有资质单位处置。 现有危废暂存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）中规定的要求，已采取“防渗、防雨、防流失”等措施，危险废物贮存设施按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》的有关要求规定填写五联单。建设单位将上述危险废物交由有相应处理资质的单位处理，并签订协议。同时，评价要求建设单位加强危险废物的管理，严禁随意露天堆放、随意倾倒和将危险废物混入一般固废中。 综上可知，本项目各类固体废物均能得到妥善处置。 五、环境风险分析 1、风险事故源项分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中，物质风险识别包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目所涉及的风险化学物质，危险物质数量与临界量的比值见下表。 表4-14 项目Q值确定表 物质 最大存在总量（qn/t） 临界量（Qn/t） Q值 甲醇 0.001 10 0.0001 硝酸镍 0.003 0.25 0.012 硝酸铜 0.003 0.25 0.012 硝酸钴 0.003 0.25 0.012 氢气 0.12 10 0.012 乙醇 0.025 500 0.00005 二氧化钛 0.002 5 0.0004 氯化钯 0.00002 5 0.000004 十氢萘 0.0025 5 0.0005 N-乙基咔唑 0.01 5 0.002 三氯水钌化合物 0.00002 5 0.000004 合计 0.051058 除明确提到的物质的临界量，其余有毒有害物质的临界量按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A“健康危险急性毒性物质（类别1）”进行判定。 由上表可知，Q值小于1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 2、风险防范措施 ①试剂存放风险防范措施 项目设有试剂间，在运营使用过程中要注意安全、防风化、防潮解、防曝光、防挥发，化学试剂的保存应根据其毒性、易燃性、腐蚀性和潮解性等不同化学性质进行妥善保管，建立化学试剂电子清单，以便清点和重复购买，对新采购入库的化学试剂应及时更新电子清单（清单内容应包括名称、等级或纯度、规格、购进日期、生产厂家、用途等相关信息），并对其粘贴清晰的标签后进行归类存放，领用化学试剂时同样做好电子清单的更新工作，并做好领用相关的登记工作。领取回的试剂，置于实验室的试剂架上，防止试剂瓶滑落，试剂瓶外壁应清晰注明试剂名称、浓度或配比、配制日期、配制人员姓名等信息，将有标签的方向朝外，摆放整齐。 ②气瓶柜风险防范措施 本项目设有气瓶柜，位于厂区办公楼4层，气瓶须经检验合格方可使用且专用，严禁串用、代用、混用，保持气瓶间阴凉、通风，库温不得超过30℃，远离火种、热源，防止阳光直射，库房采用防爆型电器，配备相应品种和数量的消防器材，同时，应在气瓶间悬挂安全标志牌。 ③危废暂存风险防范措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目在4层新建危废暂存间，地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，危废临时贮存间的混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，并采用环氧漆做防腐防渗处理；防雨防漏；设置明显标志。 危废存放过程中，注意存放危险废物堆的防晒、防水等。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防渗漏脚，防漏裙脚的材料要与危险废物相容。 对于各类危险废物在分类收集、暂存过程中，还应具体采取以下措施： 盛装化学废液的容器应是专用收集容器或试剂瓶，不得使用敞口容器，容器上应有清晰的标签，瓶口密封；容器不得渗漏，若出现密封不严或破损必须改用包装后送去处理；化学废液分为有机、无机、含重金属废液，各实验室应按废液的种类分别装桶收集和存放，并张贴标签；废液收集桶应随时盖紧，放置于实验室较为阴凉并远离火源和热源的位置。 ④环境安全管理监控措施 实验室设置出入门禁系统，严禁外部人员进入，化学试剂库房及气体间指定专人管理，室门设锁，禁止随便进入。尤其对于易制毒化学品应存放在专用试剂柜中，剧毒化学品存放于保险柜中，采用专门器具存放，由专业人员负责。 3、事故应急预案 对可能发生的事故，建设单位应制定相应的应急预案，在风险发生时能做出最快的处理和防范，使风险降到最低。事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄露源、火源，控制事故扩大，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案；事故发生后，应立即通知当地突发事故领导小组、环保、卫生、消防、供电、自来水公司等部门，进行必要的救援与监控。发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理，并及时做好撤离疏散工作。 4、风险评价结论 采取以上措施后，可以将本项目环境风险降至最低程度。本项目没有构成重大危险源，建设单位只要按照设计求严格施工，并在切实落评价中所提出的各项综合风险防范、事故处置、应急措施的基础上，风险事故的环境影响控制在可接受范围内。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），项目属于附录A土壤环境影响评价项目类别表中“其他行业”，属于IV类项目，同时项目属于小型项目且周边环境不敏感，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）表4可知，项目可不开展土壤环境影响评价。 七、地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价项目分类，本项目属于其中的IV类项目，根据地下水导则IV类建设项目不需要开展地下水环境影响评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 实验室研发废气 | 有机废气 | 由万向罩和通风橱收集，引至5层露台经气体处理装置净化处理后，通过一根高于5层楼顶2m（总高度22m）的排气筒排放（排气筒离地高度22m） | 非甲烷总烃执行行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 实验清洗废水经3楼工具间污水处理装置收集处理后，同生活污水、纯水制备废水由市政管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 |
|  | 实验器皿清洗废水 | COD、BOD5、SS、总镍 |  |  |
|  | 纯水制备废水 | SS |  |  |
| 声环境 | 实验室运行设备 | 运行噪声 | 合理布局，选用低噪设备，厂房隔声，风机安装减振垫、减振罩等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目营运期产生的固废主要为生活垃圾、一般固废和危险废物。一般固废主要为废包装材料、纯水制备产生的废树脂，危险废物包括废化学试剂容器、实验废液、废活性炭、废化学试剂、废催化剂、絮凝沉淀物等。 办公生活垃圾经垃圾桶分类收集后，由环卫部门统一收集后送垃圾填埋场处理。废化学试剂容器、实验废液、废活性炭、废化学试剂、废催化剂、絮凝沉淀物都属于危险废物，经分类收集后暂存于4楼危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、采用专用容器密闭包装，专用车辆运输； 2、加强对危险化学品的管理，制定危险化学品安全操作规范； 3、危险废物暂存场所严格按照国家标准和规范进行设置； 4、配制合格的防毒器材、消防器材； 5、实验过程中加强管理，规范试验操作，防止试剂药品、实验废液等遗撒地面，项目正常生产状态下对土壤、地下水环境影响不大。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 项目在营运期间应设专门的环境管理部门进行现场监督、检查表中各项措施的落实情况，运营期的日常环境管理主要由建设单位负责落实。本项目在运营期拟采取如下环境管理计划。 表5-1 项目运营期环境管理计划 项目 主要工作内容 负责部门 管理部门 环保管理 日常环保管理工作；环保设施的维护 建设单位 当地环保主管部门 水环境 实验室废水经3楼工具间污水处理装置收集处理后，同生活污水、纯水制备废水由市政管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 噪声 选用低噪声设备；厂房隔声措施；加强维护 固体废物 生活垃圾及时、定点收集，及时交由环卫部门清运；危险废物分类收集暂存于危废暂存间，并定期交由有资质单位处置 2、环保机构设置 评价建议西安海望能源科技有限公司应严格按照相关法规制定公司的环保管理制度，并设置环保管理部门及环境管理人员，制定突发环境安全事故应急预案，完善年度监测计划和环保措施计划，完善厂区环保有关条例、规章等，按时进行现场监督，保证环保设备正常运行、厂界噪声达标等，并协助当地环保部门定期进行环境监测。 3、环境监测 为了有效监控建设项目对环境的影响，厂区环保管理部门应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测站开展污染源及环境质量监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 （1）环境监测计划 根据《排放单位自行监测技术指南总则》，本项目运行期污染源与环境质量监测计划见下表。 表5-2 营运期环境监测计划一览表 监测类别 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 废气 非甲烷总烃 无组织排放下风向1个监测点 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019） 非甲烷总烃 有组织排气筒出口3个监测点 1次/年 噪声 等效连续 A声级Leq（A） 在厂界四周1m处各设1个点 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 废水 COD、BOD5、氨氮、SS、总镍 化粪池排污口 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求 （2）监测方法 应严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》要求执行。 |

# 六、结论

西安海望能源科技有限公司催化剂研发实验室项目符合国家相关产业政策，环境选址合理。通过本项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标调查、主要环境影响和保护措施分析可知，建设方落实项目报告表提出的各项环保措施后，项目对环境的影响较小。因此，从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | - |  |  | 0.00405t/a |  | 0.00405t/a | +0.00405t/a |
| 废水 | 清洗废水 | 水量 | - |  |  | 45m3/a |  | 45m3/a | +45m3/a |
|  |  | COD | - |  |  | 2.02×10-3t/a |  | 2.02×10-3t/a | +2.02×10-3t/a |
|  |  | SS | - |  |  | 5.4×10-4t/a |  | 5.4×10-4t/a | +5.4×10-4t/a |
|  |  | BOD5 | - |  |  | 1.13×10-3t/a |  | 1.13×10-3t/a | +1.13×10-3t/a |
|  |  | 总镍 |  |  |  | 4.5×10-7t/a |  | 4.5×10-7t/a | +4.5×10-7t/a |
|  | 生活污水 | 水量 | - |  |  | 168m3/a |  | 168 m3/a | +168m3/a |
|  |  | COD | - |  |  | 5.04×10-3t/a |  | 5.04×10-3t/a | +5.04×10-3t/a |
|  |  | 氨氮 | - |  |  | 3.15×10-3t/a |  | 3.15×10-3t/a | +3.15×10-3t/a |
|  |  | SS | - |  |  | 4.03×10-3t/a |  | 4.03×10-3t/a | +4.03×10-3t/a |
|  |  | BOD5 | - |  |  | 5.04×10-3t/a |  | 5.04×10-3t/a | +5.04×10-3t/a |
|  | 纯水制备废水 | 水量 | - |  |  | 5.1m3/a |  | 5.1m3/a | +5.1m3/a |
|  |  | SS | - |  |  | 1.22×10-4t/a |  | 1.22×10-4t/a | +1.22×10-4t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | 3t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 |  |  |  | 0.15t/a |  | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 废树脂 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 废化学试剂容器 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 实验废液 |  |  |  | 4t/a |  | 4t/a | +4t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废化学试剂 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 絮凝沉淀物 |  |  |  | 0.0225t/a |  | 0.0225t/a | +0.0225t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①