西咸沣东审准〔2021〕171号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于空天动力创新产业园环境影响报告表的批复

西安零壹科技产业园有限公司：

你单位报来《空天动力创新产业园环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、你单位拟在沣东新城所选地址（天章一路富士捷项目以东、天章大道以西、丰产路以南、丰产三路以北，总占地面积20000.86m2）建设该项目，主要建设内容有办公楼1栋、厂房3栋、门卫室3个，总建筑面积约35970.17m2，其中生产厂房30715.54m2，办公楼5254.63m2，总投资26000万元，其中环保投资332万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）施工期

1.施工过程中严格执行沣东新城“铁腕治霾”有关规定，严格落实“六个100%”和“7个到位”要求。采取覆盖、设置围挡、湿法作业、施工工地出入口净化处理、四级以上风力停止土方施工等防尘指施，防止施工扬尘对周围环境空气造成污染。施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关要求。

2.优先选用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保施工各阶段的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。合理安排施工进度和作业时间，夜间22时至次日6时停止施工，避免施工扰民。未经批准不得进行夜间施工。

3.优化施工时序，严格控制施工红线，合理规划施工占地，细化施工组织设计；加强施工人员宣传教育，严禁破坏环境。

4.施工废水经沉淀处理后全部回用，不得随意排放。

5.生活垃圾分类收集后及时清运至生活垃圾填埋场填埋处置；建筑垃圾采取苫盖、防抛撒等措施清运至建筑垃圾填埋场处理。

（二）运营期

1.采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

2.生活垃圾应分类收集处置。

3.生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）后排入市政污水管网。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报沣东新城生态环境局重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年9月10日

抄送：沣东新城生态环境局，长安大学。