# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          实验室建设项目

建设单位（盖章）： 陕西秦研检测技术有限公司

编制日期：           2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目平面布置图

附图3、项目监测点位图

附图4、项目四邻关系及环保目标分布图

附图5、土地利用规划图

附图6、园区总平面布置图

附件：

附件1、委托书

附件2、租赁合同

附件3、土地证

附件4、营业执照

附件5、监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 实验室建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | — |
| 建设单位联系人 | 白晓龙 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 陕西省沣东新城王寺街道科源三路现代制造服务产业创新示范基地（西部慧谷）20号楼西户 |
| 地理坐标 | （东经：108度45分53.570秒，北纬：34度15分21.750秒） |
| 国民经济 行业类别 | M746环境与生态监测检测服务 | 建设项目 行业类别 | 98.专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | (新建 (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 25.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.19% | 施工工期 | 6个月（2021.10-2022.3） |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 268.68 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审查机关：西安市环境保护局 审查文件名称及文号：《西安市环境保护局关于西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》（市环函[2014]20号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环评相符情况 类别 主要要求 本项目情况 符合性 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 沣东新城的规划发展定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 城市发展政策指引：……大力发展高科技研发产业，为现代制造业提供创新驱动力。大力发展文化创意产业。大力发展现代服务业，促进区域产业发展，构件区域性金融中心、信息中心、汽车博览中心等。 本项目位于沣东新城科源三路现代制造服务产业创新示范基地（西部慧谷），属于环境与生态监测检测服务行业，采用行业先进设备及先进监测技术，为沣东新城现代制造业提供专业环保技术服务，属于现代服务业。 符合 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》环境影响报告书及审查意见 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价。规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目为生态环境检测实验室项目，不含电镀生产线和涉重金属排放。 符合 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目为生态环境检测实验室项目，无生产行为，不属于排污量大的行业，对环境的影响较小。 符合 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。 项目实验废水经预处理后与生活污水一起经园区化粪池处理达到西安净水处理有限责任公司第六再生水厂接纳标准后通过污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 符合 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置。 项目产生的的固废分类收集，危废委托有资质单位定期处置。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 检索《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类，也不属于淘汰类，为允许类。 因此，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2、选址合理性分析 项目位于沣东新城科源三路现代制造服务产业创新示范基地（西部慧谷）20号楼西户，租赁陕西智源投资有限公司已建成的厂房1~5楼，租赁建筑面积1184.8m2（租赁合同见附件），项目用地已取得中华人民共和国不动产权证书（西沣国用（2013出）第39号）。根据《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》土地利用规划图，本项目所在区域为二类工业用地，因此项目选址符合沣东新城土地利用规划。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及2019年修改单，本项目为环境与生态监测检测服务，属于科学研究和技术服务业，不属于工业制造等产污较大的生产性企业；且项目符合园区环评及批复，已与园区投资方陕西智源投资有限公司签订租赁协议，视为已获得园区方关于本项目的入驻许可，因此租赁陕西智源投资有限公司已建成建筑物（20号楼西户）是合规的。 本项目所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施齐全。项目产生的污染物在采取本次环评提出的各项环保措施的前提下，项目污染物均能做到达标排放，对外环境影响较小。 因此，项目选址可行。 3、平面布局合理性分析 本项目位于沣东新城科源三路现代制造服务产业创新示范基地（西部慧谷）20号楼西户，厂区呈矩形，一楼、二楼为办公区域，三楼、四楼、五楼为实验区域。项目总体布置比较整齐，功能分区明确，具体平面布置见附图2。 4、“三线一单”符合性分析 表1-2 项目“三线一单”对照详情 序号 “三线一单”要求 本项目情况 符合与否 1 生态保护红线 本项目位于沣东新城科源三路现代制造服务产业创新示范基地（西部慧谷）20号楼，项目土地利用属性为科研用地。项目不涉及森林公园、自然保护区、饮用水水源保护区、基本农田等重要生态功能区。 符合 2 环境质量底线 本项目所在地除环境空气外均能满足响应的环境功能区要求；属于环境空气不达标区。 项目运营期废气均能达标排放；不产生废水；项目厂界噪声能够达标排放；固废均可得到有效处置，不会改变区域环境功能区划，对外环境影响较小，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现。 符合 3 资源利用上线 本项目生产过程会消耗一定量水资源、电能，但是其资源消耗相对区域资源利用总量较小，不触及资源利用上限要求。运营期通过加强节水节电等措施达到节约资源的目的。 符合 4 生态环境准入清单 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）陕西省生态环境管控单位分布图，项目所在地属于重点管控单元，其生态环境准入要求暂未公布。 / 5、其他相关环保管理政策的符合性分析 表1-3 相关环保管理政策的符合性分析一览表 相关环保管理政策 主要要求 本项目情况 符合性 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 （1）强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 （2）含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。 （3）有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。 （4）推进建设适宜高效的治污设施。小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。 本项目为环境检测实验室项目，不属于重点高VOCs排放建设项目，项目检测过程中产生的有机废气，采取活性炭吸附处理后，达标排放，对环境影响较小。 符合 《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 （十六）持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施，完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。 本项目为环境检测实验室项目，不属于重点高VOCs排放建设项目，项目检测过程中产生的有机废气，采取活性炭吸附处理后，达标排放，对环境影响较小。 符合 西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版） 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业。有机废气由万向罩和通风橱收集，经活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放措施处置，可达标排放。 符合 6、与园区环评及批复相符性分析 表1-4 项目与园区环评相符情况 类别 主要要求 本项目情况 符合性 《现代制造服务产业创新示范基地一期环境影响报告书》及批复 项目可研办公楼、孵化育成中心在引进企业时主要针对电子信息、装备制造、教育培训等行业，项目建成后其功能主要用于入驻企业科研办公、技术研发和研发的中试、公共服务、教育培训等。 项目为研究和试验发展行业，属于专业技术服务业，主要建设专业实验室，为企事业单位提供环境检测服务，属于园区主要入驻行业。 符合 此次环评只针对高新技术研发孵化建设项目，后期科研办公楼、孵化器等招商引进的企业应按环境管理要求，另行环保手续。 本项目属于引进企业，目前正在办理环评手续。 符合 环评要求为后续引入项目预留处理负荷，如果后续引进企业产生生产废水，必须自建预处理设施，将企业产生的生产废水处理至可以满足本项目污水处理设施进水水质要求后，排入项目污水处理设施进行处理。 本项目设置废水中和预处理设施对实验室废水进行预处理，然后和其他污水一同排入园区化粪池处理。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：实验室建设项目 （2）建设单位：陕西秦研检测技术有限公司 （3）建设性质：新建 （4）投资总额：800万元 （5）建设地点：陕西省沣东新城科源三路现代制造服务产业创新示范基地（西部慧谷）20号楼西户，地理坐标为东经108°45′53.57″，北纬34°15′21.75″，地理位置见附图1。 （6）周边环境现状：根据现场踏勘，本项目位于沣东新城科源三路现代制造服务产业创新示范基地（西部慧谷）20号楼西户，北侧和西侧紧邻园区道路，南侧为商务办公楼（在建），东侧紧邻西安海望能源科技有限公司研发实验室（20号楼中、东户），为目前为空置状态。20号楼东邻科源三路，北侧隔园区道路为山西省工业设备安装集团有限公司西安中心（16号楼），西侧隔园区道路为空置建筑（19号楼）。项目周边500m范围内的敏感点为西北方向485m处的沣东旺城以及东北方向440m处的沣东新天地。 2、项目组成 本项目租赁陕西智源投资有限公司现代制造服务产业创新示范基地（西部慧谷）20号楼西户共5层标准厂房，总建筑面积为1184.8m2，规划为办公区域和实验区域，主要建设内容为理化实验室、微生物实验室（P2生物实验室）等。项目组成详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程 类别 主要项目 建设内容 主体 工程 实验区域 位于3~5F，建筑面积679.24m2，主要包括理化室、采样室、紫外测油室、红外测油室、液相色谱室、离子色谱室、微生物室、气象色谱室、原子荧光室、原子吸收室、高温室、药品室、试剂室等。 辅助 工程 办公区域 位于1~2F，建筑面积505.56m2，主要设置办公室、会议室、档案室等。 储运 工程 储存 一般试剂储存于4F药品室和试剂室，易制毒试剂储存于4F易制毒室，实验气体储存在3F、4F仪器室气体柜；危废暂存于4F危废暂存间；样品储存于样品间。 运输 实验试剂的运输由供货方采用汽车运输。 公用 工程 给水 依托园区给水管网，园区及周边管网已铺设到位；3F设置纯水间，采用“反渗透”工艺，制水能力20L/h。 排水 雨污分流，雨水进入园区雨水管网；实验废水经1楼污水处理间中和处理后和生活污水、纯水机浓水等其他污水一同排入园区化粪池（容积100m3）处理后排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 供电 依托园区电网供应。 供暖制冷 中央空调，空调机组位于楼顶。 环保 工程 废气 实验室设置通风橱和万向罩，3楼实验室废气收集后引至楼顶经活性炭吸附装置（1#）处理后通过1根22m高排气筒（DA001）排放。4、5楼实验室废气收集后引至楼顶经活性炭吸附装置（2#）处理后通过1根22m高排气筒（DA002）排放。 废水 实验废水经中和预处理后和生活污水、纯水机浓水等其他污水一同排入园区化粪池（容积100m3）处理后排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 噪声 选用低噪声设备、隔声减振等措施。 固废 生活垃圾分类收集后，由环卫部门清理至指定地点； 一般固废 废滤芯交纯水机厂家回收；剩余一般样品由环卫部门清运。 危险废物 检测废液、首次清洗废水、剩余危险样品、废试剂瓶、过期试剂、废活性炭、废培养基属于危险废物在危废暂存间暂存后交有资质单位处置。 4、监测项目 项目认证6大类检测项目，包含148项物质的检验能力，预计最大接样检测规模为3000批次/a，目前本项目具有的检测能力类别见下表。 表2-2 项目主要检测样品方案一览表 单位：批次/a 检测类别 大类 小类 包装方式 暂存方式 年检测规模 环境检测 水和废水 67 瓶装 常温或低温保存 500 环境空气和废气 40 标准样品袋 常温恒重 500 室内空气 9 标准样品袋 常温恒重 200 噪声 7 / / 1000 振动 1 / / 600 土壤和水系沉积物 24 标准样品袋 常温风干 200 合计 6 / / 3000 5、项目主要原辅料 （1）试剂耗材用量 项目主要试剂耗材消耗情况见下表： 表2-3 项目主要试剂耗材消耗一览表 药品名称 规格型号 年用量 最大储存量 药品名称 规格型号 年用量 最大储存量 无水乙醇 分析纯500ml 3000 ml 0.79 kg 磷酸 分析纯500ml 2000ml 3.748 kg 硝酸 优级纯500ml 8000ml 2.84 kg 乙酸 优级纯500ml 2500ml 2.1 kg 去污粉 / 10g 1kg 次氯酸钠 分析纯500ml 1500 ml 1.1 kg 氢氧化钠 分析纯500g 2000g 2kg 无水碳酸钠 分析纯 1500g 2kg 35%过氧化氢 分析纯500ml 500ml 1L 硫酸铝钾 分析纯500g 875 g 1kg 碳酸钙 分析纯500g 500g 1kg 硫酸钾 分析纯500g 1000g 2kg 硝酸钙 分析纯500g 500g 1kg 亚硝酸钠 优级纯500g 500 g 2kg 碘化钾 分析纯500g 2500 g 2kg 无水亚硫酸钠 分析纯500g 1500 g 2kg 硫酸铜 分析纯500g 1500 g 2kg 硫酸锌 分析纯500g 500 g 1kg 铬酸钾 分析纯500g 1000 g 2kg 硝酸锌 分析纯500g 500 g 1kg 硝酸钠 分析纯500g 1000 g 2kg 硫化钠 分析纯500g 500 g 1kg 焦磷酸钾三水 分析纯500g 2500 g 2kg 钼酸铵 优级纯500g 500 g 1kg 高碘酸钾 分析纯100g 100 g 1kg 碳酸氢钠 优级纯500g 500 g 1kg 乙酸钙 分析纯250g 250 g 1kg 无水焦磷酸钠 分析纯500g 500 g 1kg 磷酸二氢铵 优级纯500g 500 g 1kg 硅镁型吸附剂 / 250 g 1kg 六水氯化镁 分析纯500g 1000 g 1kg 过硫酸铵 分析纯500g 500 g 1kg 重铬酸钾 工作基准试剂100g 6kg 3kg 硝酸钙 优级纯500g 500 g 1kg 草酸铵 分析纯500g 500 g 1kg 硝酸钯 分析纯1g 1 g 1kg 石英砂（二氧化硅） 分析纯500g 500 g 1kg 无水硫酸镁 分析纯500g 2500 g 1kg 二氧化钛 优级纯500g 500 g 1kg 硫酸铁 分析纯500g 500 g 1kg 阿拉伯胶粉 分析纯250g 250 g 1kg 硫酸铝 分析纯500g 500 g 1kg 可溶性淀粉 分析纯500g 500 g 1kg 硫酸氢钾 分析纯500g 500 g 1kg 硅藻土 化学纯 600 g 1kg 硫氰酸钾 分析纯500g 1500g 1kg 阳离子交换树脂 / 500 g 1kg 氯化钠 工作基准试剂100g 100 g 1kg 亚铁氰化钾 分析纯500g 500 g 1kg 无水碳酸钠 工作基准试剂100g 100 g 1kg 无水磷酸二氢钠 分析纯500g 500 g 1kg 乙二胺四乙酸二钠 分析纯250g 750 g 1kg 邻苯二甲酸氢钾 优级纯500 g 500 g 1kg 乙二胺盐酸盐 分析纯500g 500 g 1kg 磷酸二氢钙 分析纯500g 500 g 1kg 六次甲基四胺 分析纯500g 500 g 1kg 六次甲基四胺 分析纯500g 1000 g 1kg 淀粉 分析纯500g 500 g 1kg 氯化钠 优级纯500g 2000 g 1kg 亚硝基铁氰化钠 分析纯25g 50 g 1kg 苯 色谱纯500ml 500 ml 0.8787 kg 抗坏血酸 分析纯25g 125 g 1kg 正己烷 色谱纯500ml 3000 ml 1.384 kg 盐酸羟胺 分析纯25g 400 g 1kg 石油醚 色谱纯4L 4000 ml 1.28 kg 靛蓝二磺酸钠 指示剂25g 25 g 1kg 石油醚（60-90摄氏度） 色谱纯500ml 5000 ml 1.28 kg 磺胺 分析纯100g 200 g 1kg 无苯二硫化碳 色谱纯500ml 2000 ml 2.52kg 氨基磺酸 环保专用10g 10 g 1kg 二氯甲烷 色谱纯4L 12000 ml 5.3064 kg 氨基磺酸 分析纯100g 200 g 1kg 正丁醇 分析纯500ml 1000 ml 0.8090kg 液体石蜡 分析纯500ml 500 ml 1L 甲醛 分析纯500ml 1000 ml 0.815 kg 盐酸 分析纯500ml 2000ml 1.98kg N,N-二甲基甲酰胺 分析纯500ml 2000 ml 0.474 kg 硫酸98% 分析纯500ml 20000ml 36.8 kg 苯酚 分析纯500g 500 g 1kg 氨基乙酸 生物试剂100g 200 g 1kg 苯胺 分析纯500ml 2000 ml 0.51 kg 二乙三胺乙酸 分析纯 125 g 1kg 项目运行过程中实验气体主要为氮气、氦气及乙炔，主要用于气相色谱、原子荧光以及原子吸收的载气，项目不使用氢气、氧气等气体，具体见下表。 表2-4 项目实验气体使用情况一览表 类别 单位 使用量 最大储量 规格 存放 氮气 罐 12 1 40L 气瓶柜 乙炔 罐 12 1 40L 气瓶柜 氦气 罐 12 1 40L 气瓶柜 项目实验气体由供气厂家直接送货，用完后由厂家回收空罐并重新提供新气罐，项目不另行存储。 常用化学试剂理化性质： 表2-5 项目常用化学试剂理化性质 名称 化学式 理化性质 乙醇 C2H6O 俗称酒精，是一种有机物，结构简式CH3CH2OH或C2H5OH，分子式C2H6O，是最常见的一元醇。常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%~75%的乙醇作消毒剂等，在国防化工、医疗卫生、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途 苯 C6H6 CAS号为71-43-2。一种碳氢化合物即最简单的芳烃，在常温下是甜味、可燃、有致癌毒性的无色透明液体，并带有强烈的芳香气味。它难溶于水，易溶于有机溶剂，本身也可作为有机溶剂。 甲醇 CH4O 结构最为简单的饱和一元醇，CAS号为67-56-1或170082-17-4，分子量为32.04，沸点为64.7℃。是无色有酒精气味易挥发的液体。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3~1g/kg可致死。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。成品通常由一氧化碳与氢气反应制得。 磷酸 H3PO4 酸或正磷酸，是一种常见的无机酸，是中强酸，分子量为97.994。不易挥发，不易分解，几乎没有氧化性。具有酸的通性，是三元弱酸，其酸性比盐酸、硫酸、硝酸弱，但比醋酸、硼酸等强。由五氧化二磷溶于热水中即可得到。正磷酸工业上用硫酸处理磷灰石即得。磷酸在空气中容易潮解。加热会失水得到焦磷酸，再进一步失水得到偏磷酸。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业，包括作为防锈剂，食品添加剂，牙科和矫形外科，EDIC腐蚀剂，电解质，助焊剂，分散剂，工业腐蚀剂，肥料的原料和组件家居清洁产品。也可用作化学试剂，磷酸盐是所有生命形式的营养。 苯胺 C6H7N 苯胺又称阿尼林、阿尼林油、氨基苯。无色油状液体。稍溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。苯胺是最重要的胺类物质之一。主要用于制造染料、药物、树脂，还可以用作橡胶硫化促进剂等。它本身也可作为黑色染料使用。其衍生物甲基橙可作为酸碱滴定用的指示剂。 苯酚 C6H6O 苯酚是一种具有特殊气味的无色针状晶体，有毒，是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中耳炎。熔点43℃，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂；当温度高于65℃时，能跟水以任意比例互溶。苯酚有腐蚀性，接触后会使局部蛋白质变性，其溶液沾到皮肤上可用酒精洗涤。 乙酸 CH3COOH 乙酸，也叫醋酸、冰醋酸，化学式CH3COOH，是一种有机一元酸，为食醋主要成分。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性固体，凝固点为16.6℃（62℉），凝固后为无色晶体，其水溶液中弱酸性且腐蚀性强，蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。 重铬酸钾 K2Cr2O7 重铬酸钾（potassiumdichromate），分子式为K2Cr2O7，室温下为橙红色三斜晶体或针状晶体，溶于水，不溶于乙醇，别名红矾钾。重铬酸钾是一种有毒且有致癌性的强氧化剂，它被国际癌症研究机构划归为第一类致癌物质，而且是强氧化剂，在实验室和工业中都有很广泛的应用。用于制铬矾、火柴、铬颜料、并供鞣革、电镀、有机合成等。 二氯甲烷 CH2Cl2 二氯甲烷是一种有机物，分子式为CH2Cl2，为无色透明液体，具有类似醚的刺激性气味。微溶于水，溶于乙醇和乙醚，在通常的使用条件下是不可燃低沸点溶剂，其蒸气在高温空气中成为高浓度时，才会生成微弱燃烧的混合气体[8]，常用来代替易燃的石油醚、乙醚等。 无苯二硫化碳 CS2 二硫化碳是一种无机物，化学式为CS2，常见溶剂，无色液体。实验室用的纯的二硫化碳有类似三氯甲烷的芳香甜味，但是通常不纯的工业品因为混有其他硫化物（如羰基硫等）而变为微黄色，并且有令人不愉快的烂萝卜味。它可溶解硫单质。二硫化碳用于制造人造丝、杀虫剂、促进剂等，也用作溶剂。 硫酸 H2SO4 硫酸是一种无机化合物，化学式是H2SO4，硫的最重要的含氧酸。纯净的硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在75%左右；后者可得质量分数98.3%的浓硫酸，沸点338℃，相对密度1.84。常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。 石油醚 / 石油醚是一种轻质石油产品，是低相对分子质量的烃（主要是戊烷及己烷）的混合物，为无色透明液体，有煤油气味。不溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。主要用作溶剂和油脂处理，但易挥发和着火。通常用铂重整抽余油或直馏汽油经分馏、加氢或其他精制方法制得。 硝酸 HNO3 硝酸(Nitricacid)是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸，属于一元无机强酸，是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料，化学式为HNO₃，其水溶液俗称硝镪水或氨氮水。在工业上可用于制化肥、农药、炸药、染料、盐类等；在有机化学中，浓硝酸与浓硫酸的混合液是重要的硝化试剂。 盐酸 HCl 盐酸是无色液体（工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色），为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。盐酸与水、乙醇任意混溶，氯化氢能溶于许多有机溶剂。浓盐酸稀释有热量放出。盐酸（hydrochloricacid）是氯化氢（HCl）的水溶液，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。 次氯酸钠 NaClO 化学式：NaClO；危险性类别：腐蚀品；侵入途径：吸入、食入、皮肤接触吸收；健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品与盐酸混合放出的氯气有可能引起中毒。环境危害：无明显污染。 燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。外观与性状：或白色粉末，有似氯气的气味。溶于水呈微黄色水溶液；酸碱性：强碱弱酸盐 正己烷 C6H14 正己烷是一种有机化合物，分子式为C6H14，属于直链饱和脂肪烃类，由原油裂解及分馏获得，有微弱特殊气味的无色液体。其具有挥发性，几乎不溶于水，易溶于氯仿、乙醚、乙醇。主要用作溶剂，如植物油抽提溶剂、丙烯聚合溶剂、橡胶和涂料溶剂、颜料稀释剂。用于大豆、米糠、棉籽等各种食用油脂和香辛料中油脂等的抽提。此外，正己烷异构化是生产高辛烷值汽油调和组分的重要工艺之一。 N,N-二甲基甲酰胺 C3H7NO N,N-二甲基甲酰胺是一种有机化合物，分子式为C3H7NO，为无色透明液体。既是一种用途极广的化工原料，也是一种用途很广的优良的溶剂。除卤代烃以外能与水及多数有机溶剂任意混合，对多种有机化合物和无机化合物均有良好的溶解能力。 氢氧化钠 NaOH 氢氧化钠（Sodium hydroxide），无机化合物，化学式NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、 沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛 碳酸钠 Na2CO3 碳酸钠(Sodium Carbonate)，是一种无机化合物，分子式为Na2CO3，分子量105.99 ，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加 过氧化氢 H2O2 过氧化氢（hydrogen peroxide）是一种无机化合物，化学式为H2O2。纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。 硫酸铝钾 KAl(SO4)2 硫酸铝钾是一种无机物，化学式为KAl(SO4)2，无色结晶或粉末。无气味，微甜而有涩味、有收敛性。在干燥空气中风化失去结晶水，在潮湿空气中溶化淌水。易溶于甘油，能溶于水，水溶液呈酸性反应，水解后有氢氧化铝胶状物沉淀。不溶于醇和丙酮。60～65℃硫酸干燥时失去9分子水，在200℃时十二个结晶水完全失去，更高温度分解出三氧化硫。 碳酸钙 CaCO3 碳酸钙是一种无机化合物，化学式为CaCO₃，俗称灰石、石灰石、石粉等。碳酸钙呈碱性，基本上不溶于水，溶于盐酸。白色微细结晶粉末，无味、无臭。有无定形和结晶两种形态。难溶于醇，溶于氯化铵溶液，几乎不溶于水。 硫酸钾 K2SO4 硫酸钾是一种无机盐，化学式为K2SO4，呈白色结晶性粉末。分子量：174.26；CAS号：7778-80-5；EINECS号：231-915-5；外观：白色结晶性粉末；复分解反应：可与可溶性钡盐溶液反应生成硫酸钡沉淀。 硝酸钙 Ca(NO3)2 硝酸钙是一种无机物，化学式为Ca(NO3)2，白色结晶。有两种晶体。易吸湿。热至500℃左右分解。易溶于水、乙醇、甲醇和丙酮，几乎不溶于浓硝酸。相对密度α型1.896，β型1.82。熔点α型42.7℃，β型39.7℃。低毒，半数致死量（大鼠，经口）3900mg/kg。有氧化性，加热放出氧气，遇有机物、硫等即发生燃烧和爆炸。 亚硝酸钠 NaNO2 亚硝酸钠（NaNO2），是亚硝酸根离子与钠离子化合生成的无机盐。亚硝酸钠易潮解，易溶于水和液氨，其水溶液呈碱性，微溶于乙醇、甲醇、乙醚等有机溶剂。亚硝酸钠有咸味，有时被用来制造假食盐。亚硝酸钠暴露于空气中会与氧气反应生成硝酸钠。若加热到320℃以上则分解，生成二氧化氮、一氧化氮和氧化钠。接触有机物易燃烧爆炸。 碘化钾 KI 碘化钾是一种无机化合物，化学式为KI，为无色或白色晶体，无臭，有浓苦咸味。药用作利尿剂，加适量于食盐中可防治甲状腺疾病。呈无色或白色结晶性粉末，密度3.13g/cm3，熔点618℃，沸点1345℃，易溶于水和乙醇。水溶液见光变暗，并游离出碘。 亚硫酸钠 Na2SO3 亚硫酸钠是一种无机物，化学式Na2SO3，常见的亚硫酸盐。对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用，可污染水源。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。工业上主要用于制亚硫酸纤维素酯、硫代硫酸钠、有机化学药品、漂白织物等， 还用作还原剂、防腐剂、去氯剂等。 硫酸铜 CuSO4 硫酸铜是一种无机化合物，化学式为CuSO₄，无水硫酸铜为为白色或灰白色粉末。外观与性状：无水硫酸铜为灰白色粉末，易吸水变蓝绿色的五水合硫酸铜。熔点：560℃。密度：3.606 g/cm3（25ºC）；蒸气压：7.3mm Hg（25ºC）；溶解性：溶于水、甲醇。不溶于乙醇。 硫酸锌 ZnSO4 硫酸锌是一种无机化合物，化学式为ZnSO4，无色或白色结晶、颗粒或粉末。无气味。熔点为 100℃，味涩。密度为1.957g/cm3（25℃）。易溶于水，水溶液呈酸性，微溶于乙醇和甘油。 铬酸钾 K2CrO 铬酸钾是一种无机物，化学式为K2CrO4，黄色固体，是铬酸所成的钾盐，用于鉴别氯离子。铬酸钾中铬为六价，属于一级致癌物质，吸入或吞食会导致癌症。 硝酸锌 Zn(NO3)2 硝酸锌是一种无机物，化学式为Zn(NO3)2，无色四方晶系结晶，易潮解，需避光储存，用于机器和自行车零部件镀锌、配制钢铁磷化剂、织物染色时用作媒染剂、染料合成物品的保藏剂及乳胶凝结剂等。 硝酸钠 NaNO3 硝酸钠，是一种无机物，化学式为NaNO3。分子量84.99。吸湿性无色透明三角系晶体。加热至380℃时分解。极易溶于水、液氨，能溶于甲醇和乙醇，极微溶于丙酮，微溶于甘油。溶于水时吸热，溶液变冷，水溶液为中性。由工业生产用碱溶液吸收氮氧化物，然后蒸发、结晶而得。用于制硝酸、亚硝酸钠，作玻璃、火柴、搪瓷或陶瓷工业中的配料，肥料，制硫酸工业中的催化剂等。 硫化钠 Na2S 硫化钠，又称臭碱、臭苏打、硫化碱，为无机化合物，呈无色结晶粉末，吸潮性强，易溶于水，水溶液呈强碱性。触及皮肤和毛发时会造成灼伤，故硫化钠俗称硫化碱。露置在空气中时，硫化钠会放出有臭鸡蛋气味的有毒硫化氢气体。工业硫化钠因含有杂质其色泽呈粉红色、棕红色、土黄色。 焦磷酸钾三水 K4P2O7·3H2O 白色粉末或块状固体。相对密度2.534。熔点1109°C。溶于水，溶解度187g/100g 水（25°C）。水溶液呈碱性，1%水溶液pH=10.2。不溶于乙醇。 钼酸铵 (NH4)2MoO4 钼酸铵，化学式为(NH4)2MoO4，是一种无机盐，是广泛用作生产高纯度钼制品、钼催化剂、钼颜料等的基本原料。 高碘酸钾 KIO4 高碘酸钾是一种无机物，化学式为KIO4，无色结晶或白色粉末，微溶于冷水，溶于热水，用作氧化剂，主要用于氧化锰酸盐成高锰酸盐。能与可燃物组成爆炸性混合物，有毒。 碳酸氢钠 NaHCO3 碳酸氢钠（sodium bicarbonate），分子式为NaHCO3，是一种无机盐，呈白色结晶性粉末，无臭，味碱，易溶于水。在潮湿空气或热空气中即缓慢分解，产生二氧化碳，加热至270℃完全分解。遇酸则强烈分解即产生二氧化碳。 乙酸钙 C4H6CaO4 乙酸钙是钙的乙酸盐，化学式为C4H6CaO4。乙酸钙的常用名是醋酸钙。白色针状结晶。易溶于水，微溶于乙醇。用作食品稳定剂、腐蚀阻抑剂，也用于乙酸盐的合成。 焦磷酸钠 Na4P2O7 焦磷酸钠(sodium pyrophosphate)，化学式为Na4P2O7，是一种白色结晶粉末，在空气中易吸收水分而潮解，溶于水，不溶于乙醇和其他有机溶剂。与Cu2+、Fe3+、Mn2+等金属离子络合能力强，水溶液在70℃以下尚稳定，煮沸则水解成磷酸氢二钠。 磷酸二氢铵 NH4H2PO4 磷酸二氢铵，化学制剂，又称为磷酸一铵，是一种白色的晶体，化学式为NH4H2PO4，加热会分解成偏磷酸铵（NH4PO3），可用氨水和磷酸反应制成，主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂。 过硫酸铵 (NH4)2S2O8 过硫酸铵（Ammonium persulphate），也称过二硫酸铵，是一种铵盐，外观：白色结晶性粉末；化学式为(NH4)2S2O8，分子量为228.201，有强氧化性和腐蚀性。 草酸铵 (NH4)2C2O4 草酸铵是一种无机物，化学式为(NH4)2C2O4，溶于水，微溶于乙醇。水溶液显酸性。在实验室，草酸铵可以和溶液中的钙、镁等离子生成沉淀，用过滤的方法除去溶液中的钙、镁离子。 硫酸氢钾 KHSO4 硫酸氢钾是一种在化工领域比较常见的化学品，广泛用作防腐剂、分析剂等。白色片状或粒状结晶。易吸湿。在乙醇中分解。高温时失去水分并易成为焦硫酸盐。溶于1.8份冷水、0.85份沸水。相对密度2.24。熔点197℃。低毒，半数致死量（大鼠，经口）2340mg/kg。有腐蚀性。 氨基磺酸 NH2SO3H 氨基磺酸是一种硫酸的羟基被氨基取代而形成的无机固体酸，分子式为NH2SO3H，分子量为97.09，一般为白色、无臭的斜方形片状晶体，相对密度2.126，熔点205℃，溶于水、液氨，在常温下，只要保持干燥不与水接触，固体的氨基磺酸不吸湿，比较稳定。氨基磺酸的水溶液具有与盐酸、硫酸等同等的强酸性，故别名又叫固体硫酸，它具有不挥发、无臭味和对人体毒性小的特点。粉尘或溶液对眼及皮肤有刺激性，能造成灼伤，最高容许浓度10 mg/m3。氨基磺酸可用于合成除草剂、防火剂、甜味剂、防腐剂、金属清洗剂等，是一种常见的化工原料。 正丁醇 CH3(CH2)3OH 正丁醇是一种有机化合物，化学式为CH3(CH2)3OH，为无色透明液体，燃烧时发强光火焰。有类似杂醇油的气味，其蒸气有刺激性，能引起咳嗽。沸点117-118℃，相对密度0.810。63%正丁醇和37%水形成恒沸液。能与乙醇、乙醚及许多其他有机溶剂混溶。由糖类经发酵，或由正丁醛或丁烯醛催化加氢而得。用作脂肪、蜡、树脂、虫胶、清漆等的溶剂，或制造油漆、人造纤维、洗涤剂等。 6、主要设备 本项目不涉及放射性设备，所用仪器设备具体见下表： 表2-6 项目主要仪器、设备一览表 序号 设备名称 设备型号 数量（台） 一 分析设备 1 可见分光光度计 UV5600 2 2 紫外分光光度计 UV6000 1 3 气相色谱仪 4000A 2 4 原子吸收 7020 1 5 原子荧光 7500 1 6 红外测油仪 MAI-50G 1 7 恒温恒湿箱 HS-80 1 8 生化培养箱 150 2 9 高压蒸汽灭菌锅 LDZX-30KBS 2 10 万/十万分之一天平 EX125DZH 1 11 千分之一天平 JA-2003 1 12 显微镜 XSZ-107SM 1 13 电热恒温水浴锅 DK-98-Ⅱ 1 14 离心机 40B 1 15 台式浊度计 WZS-1000 1 16 电炉 4联 2 17 电加热板 ML-3-4B 1 18 电恒温干燥箱 101-2ASB 1 19 电磁搅拌器 79-A1 2 20 溶解氧仪 JPSJ-605F 1 21 恒温恒湿称重系统 LB-350N 1 22 冷原子吸收测汞仪 F732-VJ 1 23 电导率仪 DDSJ-308F 1 24 离子计 PXSJ-226 1 25 雷磁pH计 PHS-3E 2 26 水质硫化物酸化吹扫仪 GGC-400 1 27 垂直振荡器 GGC-4C 1 28 多功能翻转振荡器 GXC-1000*8 1 29 COD快速消解器 HCA-100 1 30 超声波清洗机 KQ-500DE 1 31 超纯水机 10 1 32 箱式电阻炉 SX-2.5-12 1 33 多功能玻璃砂芯过滤器 BLC-6 1 34 抽滤装置 GM0.33A+1000ml 1 35 超净工作台 单人单面 1 36 林格曼黑度图 / 1 37 菌落计数器 / 1 38 石墨消解仪 / 1 39 环境氡测试仪 / 1 40 水平振荡器 / 1 41 索氏提取 / 1 二 采样设备 42 噪声仪 AWA6228+ 1 43 噪声仪 AWA5688 1 44 声校准器 AWA6021A 1 45 大气采样器 ZR-3922 4 46 烟尘测试仪 ZR-3260 2 47 油烟枪 ZR-D-12A 2 48 沥青烟枪 ZR-D-07A 1 49 流量校准器 ZR-5410 1 50 硫酸雾、氟化物、氯化氢三合一烟枪 ZR-D17AT 1 51 烟气预处理器 ZR-D-05 1 52 烟气采样器 ZR-3710 2 53 高负压大气采样器 ZR-3920G 1 54 切割器 ZR-101B 4 55 多功能烟尘采样管 ZR-D14CL 1 56 烟气恒温采样管 ZR-D03 2 57 烟气含湿量采样管 ZR-D13D 2 58 高湿低浓度烟尘采样管 ZR-D09EL 1 59 双路大气采样器 QC-2 4 60 空盒压力表 DYM-3 2 61 温湿度计 TESTO-610 2 62 热敏风速仪 QDF-6 2 63 旋浆式流速流量计 LB-JCM-2 1 64 手持式pH计 MT-8060 1 65 手持式pH计 MT-8061 1 66 防爆大气采样器 FCC-1500D 3 67 塞氏盘 / 1 二、公用工程 1、给水、排水 （1）给水 本项目用水由西部慧谷园区供水管网提供，主要包括员工生活用水、纯水用水、实验清洗用水，本项目用水根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2020），并结合项目实际情况调整。 ①员工生活用水 本项目劳动定员50人，不提供食宿；生活用水取25m3/（人·a），则员工生活办公用水量为1250m3/a，5m3/d。生活污水排污系数取0.8，则生活污水产生量为4m3/d，1000m3/a。 ②溶液配制、稀释用水 本项目溶液配制和稀释需要使用纯水，根据企业提供的资料，用于溶液配制和稀释的纯水使用量为0.05m3/d，这部分纯水在实验完成后随着实验废液一起处理。 ③纯水用水 项目设有一台纯水机，纯水制备量20L/h，按照项目需要开机制备。纯水制备效率为70%。根据企业提供的资料，纯水使用量约为0.21m3/d，52.5m3/a，其中一部分纯水用于溶液配制和稀释使用量为0.05m3/d，一部分纯水用于仪器清洗，使用量为0.15m3/d，剩余部分纯水用于其他设备用水，使用量为0.01m3/d。 纯水制备过程中自来水用水量为0.30m3/d，75m3/a，浓水产生量为0.09m3/d，22.5m3/a，实验室纯水制备浓水与生活污水一同排往园区化粪池。 ④实验清洗用水 根据建设单位提供资料，本项目实验清洗用水量约为0.2m3/d，其中新鲜水用量为0.05m3/d，纯水用量为0.15m3/d。实验室清洗废水排污系数以0.8计，排放量约为0.16m3/d，其中首次清洗废水为0.005m3/d，1.25t/a，作为危废处理。非首次清洗废水为0.155m3/d，38.75m3/a，采取中和预处理后，与生活污水经园区化粪池处理最终排入市政污水管网。 ⑤实验室其他项目用水 项目灭菌锅、恒温水浴锅、培养箱等设备需要用水，设备用水均使用纯水，根据建设单位提供资料，项目实验过程设备用水量平均约0.01m3/d，2.5m3/a，废水产生系数按0.9计算，废水产生量为0.009m3/d，2.25m3/a。 ⑥地面拖洗废水 项目每日进行室内地面清扫和拖洗，用水量约为1m3/d，250m3/a，废水产生系数按0.8计算，废水产生量为0.8m3/d，200m3/a。 项目总用水量为6.35m3/d，1587.5m3/a。 （2）排水 项目产生的废水主要为生活污水、一般检测废液、实验室清洗废水、纯水制备排放浓水、剩余一般水样、地面拖洗废水等，其中类比同类型企业，一般检测废液产生量约0.054m3/d，剩余水样量约为0.005m3/d，总排放量为4.304m3/d，1076m3/a，实验室废水（包括一般检测废液、实验清洗废水、剩余一般水样）经1楼中和预处理设施（1m3）处理后和生活污水、纯水制备排饭浓水、地面拖洗废水等其他污水排放入园区化粪池处理，最终经市政污水管网排西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理。 项目总用水量为6.35m3/d，1587.5m3/a；纯水水量为0.21m3/d，52.5m3/a；总排水量为5.104m3/d，1276m3/a。本项目水平衡图如图2-1： 表2-7 项目给排水情况一览表 用水环节 用水规模 用水定额 自来水用量（m3/d） 纯水用量 （m3/d） 排水量 （m3/d） 生活用水 25m3/（人·a） 50人 5 / 4 溶液配制稀释用水 0.05m3/d 250d 0 0.05 0 清洗用水 0.20m3/d 250d 0.05 0.15 0.155 一般检测废液 0.054m3/d 250d 0 0 0.054 纯水用水 0.30m3/d 250d 0.30 / 0.09 其他项目用水 0.01m3/d 250d 0 0.01 0.009 剩余水样 / / / / 0.005 地面拖洗废水 1m3/d 250 1 0 0.8 合计 6.35 0.21 5.104 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 2、供电 项目用电依托园区市政供电网络。 三、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，不提供食宿；一班制，每班工作8小时，年工作250天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目租赁已建成办公楼，因此施工期只进行室内装修、设备仪器和环保设施的安装调试。产生的污染物主要为少量固废、废气和工人产生的生活废水以及施工设备产生的噪声。 二、运营期工艺流程 本项目主要包括水样、土壤样品、气体样品、固废样品等理化性质检测和水样的微生物类检测。项目理化性质检测主要工艺为：前处理、配样、仪器分析、数据分析、仪器清洗等，具体工艺流程见图2-2；项目微生物类检测主要工艺为：前处理、培养皿配置灭菌、稀释、接种分离、培养、观察、计数报告、仪器清洗等，主要工艺流程见图2-3。 图2-2 项目理化性质检测流程及产污环节图 图2-3 项目微生物类检测流程及产污环节图 工艺流程： 1、理化性质监测流程 ①前处理 业务管理部门受理后由客户送样或由单位采样，实验人员对样品进行分类、登记、编号，加唯一性标识。 ②配样 将需要检验的样品及其他检测试剂称量、按比例配样，此过程能产生废水，废气、设备噪声和固废。 ③仪器分析 通过专业的实验仪器对样品性质进行定量定性分析，此过程产生设备噪声。 ④数据分析 通过仪器分析对样品的检测结果进行数据分析，确定检测样品是否达到检测依据标准。 ⑤仪器清洗等 检测完成后对仪器进行清洗，此过程会产生废水、设备噪声和固废。 2、微生物类检测流程 微生物类主要是针对水样的监测，指标有菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪大肠菌群。大肠菌群在人体内和自然界普遍存在，是指示样品是否被粪便污染的卫生指标菌，一般情况下对健康群体或环境不会引起严重危害。P2实验室感染不导致严重疾病，具备有效预防措施，并且传播风险有限。 ①前处理 业务管理部门受理后由客户送样或由单位采样，实验人员对样品进行分类、登记、编号，加唯一性标识。 ②培养皿配置灭菌 向容器内加入所需水量的一部分，按照培养基的配方，称取各种原料，依次加入使其溶解，最后补足所需水分，对蛋白胨、肉膏等物质，需加热溶解，加热过程所蒸发的水分，应在全部原料溶解后加水补足。配制固体培养基时，先将上述已配好的液体培养基煮沸，再将称好的琼脂加入，继续加热至完全融化，并不断搅拌。配置好的培养皿放入灭菌箱。本项目使用培养基类型主要为蛋白胨、牛肉膏培养基以及琼脂培养基。 ③稀释 将被检样品制成几个不同的10倍递增稀释液，样品稀释液主要是灭菌生理盐水，有的采用磷酸盐缓冲液（或0.1％蛋白胨水）。 ④接种分离 从每个稀释液中分别取出1mL置于灭菌平皿中与营养琼脂培养基混合，采用各种方法从含菌样品中获得由一个体或一段菌丝生长繁殖形成的微生物群体。 ⑤培养 采用需氧培养法或厌氧培养法对微生物生长繁殖进行培养。 ⑥观察、计数报告 培养到时间后，计数每个平板上的菌落数。固体检样以克为单位报告，液体检样以毫升为单位报告，表面涂擦则以平方厘米报告。 ⑦仪器清洗 检测完成后使用自来水或纯水对仪器进行清洗，使用灭菌锅进行灭菌，清洗过程中产生废液和固废。 本项目运营期主要产污环节见下表： 表2-8 运营期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产污环节 主要污染因子 废气 实验室废气 实验过程 硫酸雾、非甲烷总烃、氯化氢 废水 生活污水 员工办公 COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN 剩余水样 实验过程 pH、COD、SS 检测废液 实验过程 pH、COD、SS 清洗废水 仪器、器皿清洗（非首次） COD、SS 地面拖洗废水 地面清洁 COD、SS 纯水制备浓水 纯水制备 COD、SS 噪声 设备噪声 实验设备、排风系统 机械噪声 固废 生活垃圾 员工办公 生活垃圾 一般固废 剩余一般样品 实验过程 剩余样品及检测后的样品 废滤芯 纯水制备 废滤芯 危险废物 检测废液 实验过程 检测废液 首次清洗废水 首次清洗废水 剩余危险样品 剩余危险样品 废试剂瓶 废试剂瓶 过期试剂 过期试剂 废培养基 废培养基 废活性炭 废气处理 废活性炭 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁现代制造服务产业创新示范基地（西部慧谷）20号楼西户已建厂房，厂房现已建设完成，现代制造服务产业创新示范基地已取得《西安市环境保护局关于现代制造服务产业创新示范基地一期环境影响报告书的批复》（市环批复【2015】163号），园区化粪池已建好投入使用。 本项目租赁沣东新城现代制造服务产业创新示范基地20号楼西户1~5楼空置厂房，项目为新建项目，因此，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城现代制造服务产业创新示范基地内，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次区域环境空气质量达标判定采用沣东新城常规空气质量监测结果（陕西省环境保护厅《环保快报-2020年12月及1-12月全省环境空气质量状况》（2021-4））中的数据）。统计结果见表3-1所示。 表3-1 空气质量状况统计结果 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 SO2(μg/m³) 年平均质量年浓度 8 60 13% 达标 NO2(μg/m³) 年平均质量年浓度 40 40 100% 达标 PM2.5(μg/m³) 年平均质量年浓度 54 35 154% 不达标 PM10(μg/m³) 年平均质量年浓度 94 70 134% 不达标 CO(mg/m³) 24小时平均第95百分位浓度 1.5 4 37.5% 达标 O3(μg/m³) 日最大8小时平均第90百分位浓度 136 160 85% 达标 根据统计结果可知，除颗粒物PM10、颗粒物PM2.5外，二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，属于不达标区。 （2）特征污染物 本次环境空气特征因子现状委托陕西博润检测服务有限公司于2021年8月18日~20日进行了现状监测（№：BRX2108017，详见附件）。具体如下： （1）监测项目 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢。 （2）监测时间及点位 监测时间：2021年08月18日-08月20日； 监测点位：项目所在地下风向。 （3）监测频次 每天监测4次，连续监测3天。 （4）监测结果 监测结果整理后下表： 表3-2 环境空气质量（特征因子）现状监测结果 检测点位 检测项目 采样日期 检测结果（mg/m3） 标准限值 超标率 最大超标倍数 第1次 第2次 第3次 第4次 项目所在地下风向 非甲烷 总烃 08月18日 0.46 0.31 0.35 0.32 2 0 0 08月19日 0.33 0.47 0.32 0.43 08月20日 0.42 0.35 0.46 0.40 硫酸雾 08月18日 ND ND ND ND 0.3 0 0 08月19日 ND ND ND ND 08月20日 ND ND ND ND 氯化氢 08月18日 ND ND ND ND 0.05 0 0 08月19日 ND ND ND ND 08月20日 ND ND ND ND 由上表监测结果可知：项目所在区域环境空气质量监测中非甲烷总烃的1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求；硫酸雾、氯化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中相关要求。 2、声环境质量监测 本项目声环境质量现状监测委托陕西博润检测服务有限公司进行了现状监测，具体如下： （1）监测时间和监测布点 监测时间：2021年8月18日，分昼间和夜间各监测一次。 监测布点：在东、南、西、北厂界、南侧写字楼、东侧协同创新港各布设1个监测点，共布设6个监测点，噪声监测布点见附图3。 （2）监测结果 项目监测结果见下表。 表3-3 声环境质量现状监测结果 监测点位 监测时间 监测日期 标准限值dB(A) 2021.8.18 1#东厂界 昼间 51 昼间：60 夜间：50 夜间 42 2#南厂界 昼间 55 夜间 43 3#西厂界 昼间 52 夜间 41 4#北厂界 昼间 50 夜间 41 5#南侧在建写字楼 昼间 52 夜间 43 6#协同创新港 昼间 51 夜间 41 由表中监测数据可知，项目各厂界声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准规定。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据实地踏勘，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、等保护目标；项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内不存在集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-4 主要环境保护目标 保护内容 名称 坐标/° 保护对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 经度 纬度 环境 空气 沣东新天地 108.76624134 34.26024224 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 NE 450 沣东旺城 108.76257182 34.26007497 NW 485 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放浓度限值。 表3-5 大气污染物排放标准 污染物名称 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级标准值 监控点 浓度mg/m3 硫酸雾 45 22 1.92 周界外浓度最高点 1.2 非甲烷总烃 120 12.1 周界外浓度最高点 4.0 氯化氢 100 0.312 周界外浓度最高点 0.024 备注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），使用内插法计算22m高排气筒最高允许排放速率，由于排气筒高度不能达到标准要求，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。 二、废水 项目废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 表3-6 水污染物排放标准 除pH外单位为mg/L 污染物 pH COD BOD5 SS NH3-N TN TP 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 6-9 500 150 400 / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 / / / / 45 70 8 二、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称 评价因子 标准值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 等效A声级 dB(A) 60（昼间） dB(A) 50（夜间） 三、固废 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据总量控制要求，国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目实验废水经中和预处理后和其他污水依托园区化粪池处理达标后经市政污水管网排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂，因此总量归入污水处理厂；废气主要为酸性废气、非甲烷总烃，因此建议总量控制如下以供参考： VOCs：8.72kg/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气治理措施 （1）在进行可能产生扬尘的工序时需关闭门窗，避免扬尘飘散到大气环境中；施工单位应严格按照有关城区施工扬尘防治规定要求执行，施工时应采取建材室内暂存堆放，堆放点相对集中、放置规范，并采取一定的遮盖、洒水除尘等防尘措施，抑制扬尘量； （2）装修工序尤其要做好室内的通风换气工作，防止区域废气过度集中，建议使用绿色环保型装饰材料，减少材料废气的释放量，保证室内环境的安全； （3）施工运输车辆驶出前必须作除尘处理，运输水泥、垃圾等易产生扬尘物质车辆，必须封盖严密，严禁撒漏； （4）施工人员工作时佩戴口罩；采用符合国家规定质量要求的环保型胶粘剂及装饰材料，以尽可能减轻施工过程中及营业后产生的废气对室内外环境空气的影响，使装修后室内空气质量达到有关规定的标准要求。 2、施工期废水治理措施 施工期间，施工人员日常生活排放一定量的生活污水，项目所在地污水管网完善，废水排放利用现有的排水系统。施工期工人生活污水利用现有生活污水处置措施，经过收集处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准后，排入污水管网，最后进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 3、施工期噪声防治措施 本项目建筑施工期间使用的机械设备较少，但噪声源叠加后噪声声级会增加，因此在施工阶段应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，同时噪声在传播过程中随距离而衰减，环评要求施工单位合理安排工期，注意避开正常休息时间，在夜间（22:00~06:00）和中午(12:00~14:00）不使用高噪声的施工机械，避免强噪声机械作业噪声对周边民众产生影响。 4、施工期固废治理措施 针对建筑施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，施工单位在施工期应采取如下固废处置措施： （1）施工期间产生的建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向居民区附近转移，建筑垃圾日产日清； （2）对施工产生的废料首先应考虑回收利用，对钢板、木料可分类回收，交由有回收资质的废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石等材料交由专业的运渣公司定期运至当地指定的建筑垃圾堆放点进行处置，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点； （3）施工期危险固体废弃物，如废油漆、涂料包装物（周转回用的除外）等必须集中存放，统一送当地环保行政管理部门认可（有资质的）危险固体废弃物处理中心处理； （4）生活垃圾由现场垃圾桶收集，交由市政环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1、污染源排放分析 本项目租赁已有建筑，内部不设食堂。项目运营期产生的废气主要为实验溶剂配制和实验实验过程产生的废气，主要为酸性废气（以硫酸雾、氯化氢计）和挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。 （1）有机废气 本项目有机废气主要来源于实验室有机溶剂的挥发，有机溶剂主要包括甲醇、乙醇、丙酮、苯酚、环己烷、二氯甲烷等，有机溶剂在样品进行萃取（提取）等前处理及仪器分析过程中少量挥发，项目产生的有机废气总量以非甲烷总烃计。项目共使用有机溶剂总量为16.6kg/a，实验过程中间断性挥发产生的有机废气按最不利影响考虑，即100%挥发，则项目有机废气的产生量约为16.6kg/a。项目年工作250天，每天使用有机溶剂的有效时间合计约为4h。 （2）硫酸雾 实验所使用的硫酸为98%浓硫酸，通常情况下保存在密封容器中，除取样产生的少量挥发外，主要产生环节为实验过程挥发的硫酸雾，项目硫酸使用平均浓度为30%，加热温度一般为140℃左右。由于本项目无源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，故本项目参考《环境统计手册》中公式计算硫酸雾产生情况： Gz=M(0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz—液体的蒸发量，g/h； M—液体的分子量，98； V—蒸发液体表面上的空气流速，m/s，通风柜内的空气流速一般可 0.6~0.8，拟建项目取最大值0.8； P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg。查表当液体重 量浓度30%时，140℃下的蒸汽分压力为108.3mmHg； F—液体蒸发面的表面积，最大约0.1m2； 根据计算可知，硫酸每小时产生的蒸发量为1.04g/h。项目年工作250天，涉酸实验时间按每日最多8h计，则硫酸雾产生量为2.08kg/a。 （3）氯化氢 实验室使用的盐酸一般是浓盐酸，通常保存在密封容器中，仅在使用时配置成为较低浓度的盐酸，项目盐酸一般使用最大浓度为30%，使用温度最高在40℃。由于本项目无源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，参考《环境统计手册》中公式计算氯化氢产生情况： Gz=M(0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz—液体的蒸发量，g/h； M—液体的分子量，36.5； V—蒸发液体表面上的空气流速，m/s，通风柜内的空气流速一般可0.6~0.8，拟建项目取最大值0.8； P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg。查表当液体重量浓度30%时，40℃下的蒸汽分压力为51.2mmHg； F—液体蒸发面的表面积，最大约0.1m2； 根据计算可知，每小时产生的蒸发量为0.18g/h。项目年工作250天，涉酸实验时间按每日最多8h计，则氯化氢产生量为0.36kg/a。 本项目设两种集气形式，一种为实验室通风橱，一种为仪器设备上方小型万向罩。项目共设置10套通风厨；8个仪器设备上方设置万向罩。实验操作在实验室通风橱内进行，所有废气统一收集、处置后排放，少部分废气以无组织形式逸散。 根据实验室设计资料，建设单位拟设置两套活性炭吸附装置（1#、2#）处理实验废气，3楼理化室、红外测油室、紫外测油室、液相色谱室、离子色谱室产生的实验废气经通风橱及万向罩分别收集后引至楼顶经1套活性炭吸附装置（1#）处理后通过1根22m高排气筒（DA001）排放；4楼、5楼微生物室、有机/无机前处理室、气相色谱室、原子吸收室、原子荧光室、易制毒室、药品试剂室、ICP-MS室、GC-MS室等实验室产生的废气经通风橱及万向罩分别收集后引至楼顶经1套活性炭吸附装置（2#）处理后通过1根22m高排气筒（DA002）排放。根据实验试剂用量及实验室使用频次，3楼与4、5楼产生的废气以1:1计。则3楼实验室和4、5楼实验室非甲烷总烃产生量分别为8.3kg/a，硫酸雾产生量分别为1.04kg/a，氯化氢产生量分别为0.18kg/a。 通风橱集气效率达到90%以上，万向罩集气效率为60%，项目集气效率平均为75%，风机风量为15000m3/h，非甲烷总烃的处理效率按50%计，则两根排气筒（DA001、DA002）非甲烷总烃排放量分别为3.11kg/a，排放浓度分别为0.206mg/m3，排放速率分别为0.0031kg/h。其余15%未被收集的非甲烷总烃无组织排放，则无组织逸出的非甲烷总烃为2.50kg/a，0.0025kg/h。 实验过程中产生的酸雾产生量较小，产生浓度低，项目氯化氢、硫酸雾排放浓度及排放速率仅为标准限值的0.03%~0.005%，废气达标排放且排放强度低，故硫酸雾、氯化氢经通风橱、万向罩收集后直接经楼顶排气筒排放。则项目两根排气筒（DA001、DA002）硫酸雾排放量分别为0.78kg/a，排放浓度分别为0.026mg/m3，排放速率分别为0.00039kg/h；氯化氢排放量分别为0.14kg/a，排放浓度分别为0.005mg/m3，排放速率分别为0.00007kg/h。其余15%未被收集的无组织排放，则无组织逸出的硫酸雾为0.26kg/a，0.00013kg/h,；无组织逸出的氯化氢为0.04kg/a，0.00005kg/h。 （4）等效排气筒 根据设计资料，DA001和DA002并列位于楼顶，相距0.8m。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录A：“当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒”。项目两个排气筒距离0.8m小于两个排气筒高度之和44m，因此计算该两个排气筒等效排气筒参数如下。 表4-1 等效排气筒参数 排气筒 污染物 排放速率（kg/h） 排气筒高度（m） 排放限值 DA001 非甲烷总烃 0.0031 22 12.1 硫酸雾 0.00039 1.92 氯化氢 0.00007 0.312 DA002 非甲烷总烃 0.0031 22 12.1 硫酸雾 0.00039 1.92 氯化氢 0.00007 0.312 等效排气筒 非甲烷总烃 0.0062 22 12.1 硫酸雾 0.00072 1.92 氯化氢 0.00014 0.312 根据等效结果，项目等效排气筒污染物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。等效排气筒位置位于两根排气筒中间0.4m位置。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目废气源强排放情况见下表。 表4-2 污染物排放源强 产排污环节 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放形式 产生量（kg/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 治理工艺 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 去除效率（%） 是否为可行技术 排放量（kg/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 实验过程 DA001 非甲烷总烃 7.05 0.0071 0.47 通风橱/万向罩+活性炭吸附装置，处理效率50% 15000 75% 50% 是 3.11 0.0031 0.206 有组织 硫酸雾 0.78 0.00039 0.26 通风橱/万向罩 / / / / 0.78 0.00039 0.26 氯化氢 0.14 0.00007 0.005 0.14 0.00007 0.005 DA002 非甲烷总烃 7.05 0.0071 0.47 通风橱/万向罩+活性炭吸附装置，处理效率50% 15000 75% 50% 是 3.11 0.0031 0.206 硫酸雾 0.78 0.00039 0.26 通风橱/万向罩 / / / / 0.78 0.00039 0.26 氯化氢 0.14 0.00007 0.005 0.14 0.00007 0.005 实验室 非甲烷总烃 2.50 0.0025 / 通风换气 / / / / 2.50 0.0025 / 无组织 硫酸雾 0.52 0.00026 / 0.52 0.00026 / 氯化氢 0.08 0.00004 / 0.08 0.00004 / |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、排放口基本情况及监测要求 表4-3 排放口基本情况 排放口编号 地理坐标（°） 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 类型 排放标准 DA001 108.76483012 34.25593820 22 0.6 25 一般排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） DA002 108.76482610 34.25594929 22 0.6 25 表4-4 运营期监测计划明细表 监测点位 监测因子 监测频次 DA001、DA002 非甲烷总烃、硫酸、氯化氢 一年一次 厂界上风向1个点，下风向3个点 非甲烷总烃、硫酸、氯化氢 一年一次 3、废气处理设施可行性 （1）有机废气处理措施 项目将实验过程产生的有机废气采用通风橱、万向罩分别收集后引至楼顶采用活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气通过22m高排气筒排气筒排放，设计风量15000m3/h，活性炭是一种广谱吸附剂，对绝大多数有机废气都具有良好的吸附作用，同时对产生的恶臭也有一定的吸附作用。 根据《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》，采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。废活性炭作为危险废物暂存危废暂存间后交由有资质单位处置。因此废气处理措施可行。 （2）酸性废气处理措施 实验过程中产生的酸雾产生量较小，产生浓度低，项目氯化氢、硫酸雾排放浓度及排放速率仅为标准限值的0.03%~0.005%，废气达标排放且排放强度低，故酸雾直接经楼顶排气筒排放。陕西泽希检测服务有限公司检测指标、使用仪器、原辅料类型用量均与本项目相当，该项目实验室产生的有机废气、酸性废气统一收集经活性炭吸附装置处理后通过楼顶排气筒排放，与本项目采取治理措施相同，类比《陕西泽希检测服务有限公司环境监测实验室建设项目竣工环境保护验收监测报告表》排气筒出口酸性废气监测结果（硫酸雾排放浓度：0.2ND，排放速率：0.0004kg/h；氯化氢排放浓度：0.26~0.40mg/L，排放速率：0.0011~0.0015kg/h），均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准，因此废气处理措施可行。 4、排气筒位置、高度合理性分析 项目实验室位于3楼至5楼，实验室废气处理设施拟设施于楼顶，由于地方的局限性，排气筒只能设置在楼顶，从废气治理设施上方伸出高出楼顶2m，排放口距离地面22m。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。由于本项目南侧有在建高层建筑物，主要功能规划为商务办公，园区方从园区容貌、及安全角度考虑，规定排气筒不宜设置过高，且本项目污染物排放速率较小，故按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％执行。因此项目排气筒高度设置为高出楼顶2m，共22m高。经计算项目排放废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）按其高度对应的表列排放速率标准值严格50％的标准限值，因此排气筒布设合理。 5、达标排放及影响评价分析 根据前文分析：实验过程中产生的有机废气通过通风橱、万向罩分别收集后引至楼顶采用活性炭吸附装置进行处理，处理后通过22m高排气筒排放；实验过程中产生的酸雾（硫酸雾、氯化氢）废气采用通风橱、万向罩分别收集后引至楼顶和有机废气一同排放。项目采取措施属于可行技术，采取上述措施后非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢排放浓度、排放速率可够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及无组织排放要求。对周边环境影响较小，措施可行。 综上所述，项目处于环境空气质量不达标区，项目采取上述措施后，各项废气污染物能够达标排放，对环境有一定影响，但是在环境可接受范围内。 2、废水 根据前文分析，本项目主要废水包括员工生活污水、清洗废水纯水制备浓水等。排放量共计5.104m3/d，1276m3/a，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS，TN、TP以及少量的酸、碱、盐类。经类比《陕西泽希检测服务有限公司环境监测实验室建设项目竣工环境保护验收监测报告表》园区化粪池出口水质，根据出口水质反算本项目废水产生浓度，具体污染物产排情况见下表，该项目检测指标、使用仪器、原辅料类型用量均与本项目相当，因此类比可行： 表4-5 综合废水产排情况 产排污环节 办公、实验过程 类别 综合废水 核算方法 类比法 污染物种类 COD BOD5 SS NH3-N TP TN pH 生活污水 产生浓度（mg/L） 385 123 140 31 4 30 ＜6/＞9 产生量（t/a） 0.491 0.156 0.179 0.040 0.004 0.032 / 治理设施 处理能力 中和预处理设施（1m3）+化粪池（100m3） 治理工艺 酸碱中和+化粪池 治理效率（%） 15 20 40 0 0 0 / 是否为可行技术 是 废水排放量（t/a） 1276 排放浓度（mg/L） 327 98 84 31.2 4 30 6~9 排放量（t/a） 0.417 0.125 0.107 0.040 0.004 0.032 / 排放标准 500 300 400 45 8 70 / 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 排放方式 依托园区化粪池处理后排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 排放规律 间断排放 本项目实验废水（包括清洗废水、检测废液、剩余一般水样等）排放量为0.214m3/d，53.5m3/a，排放量较少，水质较为简单，主要为非首次清洗废水，项目拟在1楼污水处理间设置1套酸碱中和装置（1m3），实验废水经中和处理后，与其他废水排入园区化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后，最终经市政管网排放至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 采取上述措施后，项目对地表水环境的影响是可接受的。 （3）依托可行性分析 项目综合废水经园区化粪池（100m3）处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求，最终进入市政污水管网排西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月进行验收，并于2016年10月28日取得西安市环境保护局沣渭新区分局关于西安市污水处理有限责任公司西安净水处理有限责任公司第六再生水厂工程（15万吨/天处理规模）竣工环保验收的批复，市环沣渭验[2016]10号。二期工程剩余5×104m3/d已建成并完成调试。于2018年4月完成竣工环保验收并全部正式投入使用。处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中A级标准。 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂服务范围具体包括：主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目位于西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的收水范围之内，现阶段污水管网已覆盖到位，本项目废水产生量仅为5.104m3/d，经处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求以及西安净水处理有限责任公司第六再生水厂接管要求，且项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，废水水质简单，废水可生化降解性较好，排水排入后对西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的影响较小。故项目产生的废水处理达标后依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。 3、噪声 （1）噪声源 项目噪声主要来自风机及中央空调机组噪声，噪声级介于75~85dB(A)左右。实验室仪器设备均安置于室内，多为精密实验仪器，噪声源强≤70dB（A），经实验室的墙、门窗等隔声后对外界基本无影响。同时各实验仪器为间歇使用，夜间不运行。风机以及中央空调机组均置于房顶外，项目位于现代制造服务产业创新示范基地（西部慧谷）厂房内，周边50m范围内无噪声环境敏感目标，各声源声级值详见下表。 表4-6 项目噪声产排情况 序号 设备名称 数量 产生强度 dB（A） 降噪措施 排放强度 dB（A） 持续时间（h） 1 风机 2台 75 低噪、隔声、基础减振 55 2000 2 中央空调机组 2台 85 低噪、隔声、基础减振 65 1008 （2）噪声治理措施 项目拟采取的噪声治理措施见下表。 表4-7 项目噪声治理措施 序号 降噪对象 降噪措施 降噪效果 1 风机 选择低噪声设备，生产运转时定期对其进行检查维护，保证设备正常运转；楼顶安装，设置隔声罩，安装基座减振 降噪量≥20dB（A） 2 中央空调机组 （3）达标情况分析 ①设备运行时噪声源强分析 项目噪声主要来自风机及中央空调机组噪声，噪声级介于75~85dB(A)左右。其防护措施主要通过隔声罩隔声、基础减震等削减设备噪声，定期保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行，通过以上措施可使其噪声强度降低15~20dB（A）。 ②预测条件 a.考虑声源至受声点的距离衰减；考虑墙体对噪声的阻挡； b.在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 ③预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测。具体模式如下： 室外点声源利用点源衰减公式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA(r)：距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)：距声源r0处的A声级，dB(A)； r：预测点距声源的距离，m； r0：距声源的参照距离，m。 ④预测结果 本次评价对项目昼、夜间进行预测分析。本项目主要生产设备噪声源强见表4-8，根据噪声预测软件，项目噪声预测结果见表4-9。 表4-8 项目噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 （台/套） 单台设备噪声源强dB（A） 降噪措施 降噪后噪声级dB（A） 距四厂界距离（m） 声源 类型 东 南 西 北 1 风机 2 75 隔声、基础减振 55 5 13 5 5 频发 2 中央空调机组 2 85 65 5 8 5 8 频发 表4-9 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 昼间 夜间 标准值 达标情况 贡献值 贡献值 1#东厂界 49.4 49.4 昼间60 夜间50 达标 2#南厂界 45.1 45.1 达标 3#西厂界 49.4 49.4 达标 4#北厂界 45.9 45.9 达标 从上表可以看出，本项目运营期产噪设备采取措施后，经预测各厂界的昼夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，因此，项目通过对高噪声设备采取隔声、减振降噪、加强厂界周边绿化等措施，厂界噪声可以达标排放，不会改变周边声环境质量现状，对外界声环境影响可接受。 （3）监测计划 表4-10 项目噪声监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 东、南、西、北厂界外1m处 LAeq 每季度一次 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、检测废液、首次清洗废水、过期试剂、废试剂瓶、废活性炭、废培养基等。 （1）生活垃圾 项目劳动定员50人，日产生垃圾量按0.5kg/人计，则员工生活垃圾产生量约25kg/d、6.25t/a，生活垃圾分类收集后，清运至环卫部门指定地点。 （2）一般固废 ①废滤芯 项目纯水机使用的滤芯约6个月更换一次，废滤芯产生量约为0.02t/a，由纯水机厂家更换后带走处置。 ②剩余一般样品 项目采集的大多数样品均为一般样品，符合相应标准，不存在严重污染且产生量较小，一般水样可随清洗废水一同处置；土壤样品（不考虑极少数永久保留样品）可随生活垃圾一并处理，类比同类型企业，剩余一般样品产生量为0.3t/a。 （3）危险废物 ①检测废液 根据企业提供资料，实验过程产生的含废酸、废碱、重金属离子、有机溶剂及其他试剂的实验废液产生量约为0.001t/d，0.25t/a，用专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 ②首次清洗废水 根据企业提供资料，实验结束后实验器具首次清洗废水沾染较多的试剂，根据前文分析，首次清洗废水产生量为0.005m3/d，1.25t/a，使用专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 ③剩余危险样品 根据企业提供资料，项目大多数样品均为一般样品，其中严重超标的样品极少，类比同类型企业，剩余危险样品产生量为0.03t/a，危险样品根据样品来源及检测结果判定，其来源疑似存在严重污染，经判定属于《国家危险废物名录》（2021年）或检测结果达到《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）中的限值要求时，应作为危险废物处置。 ④废试剂瓶 根据企业提供资料，项目废试剂瓶产生量约为0.01t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 ⑤过期试剂 项目运行过程中产生的过期试剂约0.01t/a，经专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 ⑥废活性炭 本项目活性炭吸附装置中的活性炭需根据具体设计参数进行更换，更换下来的废活性炭为危险废物，类比同类企业，1t活性炭吸附0.25t的废气，本次扩建项目由活性炭削减的废气量为7.88kg/a，年使用的活性炭量约为31.52kg/a，产生的废活性炭量约为39.4kg/a（包括吸附的废气）。项目活性炭吸附装置应选用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，更换频次为1~2次/年。 废活性炭属于《国家危险废物名录》代号HW49中的900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质暂存于危废暂存间内，定期由有资质的危废处置单位进行清运，集中处置。 ⑦废培养基 项目微生物实验过程会产生废培养基，属于危险废物，危废代码为HW49 900-047-49，本项目产生的废培养基约为0.03t/a，暂存于危废暂存间内，定期由有资质的危废处置单位进行清运，集中处置。 表4-11 项目固废产排情况 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 产生量 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量 生活办公 生活垃圾 / / 6.25t/a 垃圾桶 环卫部门指定地点 6.25t/a 实验过程 废滤芯 一般固废 / 0.02t/a / 厂家回收 0.02t/a 剩余一般样品 一般固废 / 0.30t/a 垃圾桶 环卫部门指定地点 0.30t/a 检测废液 危险废物900-047-49 废酸、废碱、重金属、有机物等 0.25t/a 危废暂存间 有资质单位定期处置 0.25t/a 首次清洗废水 危险废物900-047-49 1.25t/a 1.25t/a 剩余危险样品 危险废物900-047-49 0.03t/a 0.03t/a 废试剂瓶 危险废物900-047-49 0.01t/a 0.01t/a 过期试剂 危险废物900-002-03 0.01t/a 0.01t/a 废培养基 危废废物900-047-49 0.03t/a 0.03t/a 废气处理 废活性炭 900-041-49 有机物 0.039t/a 0.039t/a （4）环境管理要求 ①一般固废 加强剩余一般样品的管理，禁止和危险样品混合存放，混合处置。 ②危险废物 建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定建设1座危废暂存间，初步选定位置为四楼，在危废暂存间门口张贴标识，信息公开，内部分区存放，设防渗托盘、消防设施，张贴分类标识，有危废台账和转移联单，制度上墙，设专人管理，定期交有资质单位处置。 项目运行期间需加强危废间的管理，并应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物转移联单管理办法》中的规定。 5、地下水 本项目实验室设置于3~5楼，1~2楼为办公区域，且项目厂房地面均铺设了地砖，不存在地下水污染途径，对地下水环境不会产生影响。 6、土壤 本项目实验室设置于3~5楼，1~2楼为办公区域，且项目厂房地面均铺设了地砖，不存在土壤污染途径，对土壤的影响较小。 7、生态环境 本项目用地属于科研用地，占地范围内无生态环境保护目标，本次评价不做生态环境影响分析。 8、环境风险 （1）风险源分布 项目涉及的风险物质主要为盐酸、硫酸、硝酸等试剂，项目实验室全年使用的试剂存量远低于临界量，且所有实际均按月供给，故在实验室不存在大量试剂，对外界产生的风险较小。 项目可能导致环境风险事故的物质主要分布于药品室、试剂室、易制毒室、危废暂存间。 （2）影响途径 项目环境风险的主要影响途径为： 主要影响途径为上述物质泄露后衍生的环境空气污染，或述物质泄露及其反应生产物质、消防废物等泄漏后流出厂区地面，造成土壤、地下水、地表水污染。 （3）环境风险防范措施 ①本次评价要求试剂室、易制毒试剂室、危险废物暂存间地面硬化防渗、设置围堰、托盘或其他防泄漏措施。其他试验区域地面需硬化防渗。 ②试剂室、易制毒试剂室、危险废物暂存间、应由专人管理，采用防盗门、严禁无关人员进入。 ③试剂室、易制毒试剂室、危险废物暂存间、应远离火源、热源，保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ④酸、碱、氧化物、强反应性物质等易发生反应的物质应分区存放，严禁混放，针对领用各类有毒有害试剂的人员应加强培训试剂的危险特性，避免误操作引发事故。 ⑤原子吸收室使用的乙炔气瓶应放置于合格的气瓶柜中，并应设有乙炔气体泄漏报警装置及通风设施。 ⑥将强实验室各风险单元的巡检，发现隐患及时排除。 （3）应急物资配备 实验室应配备干粉灭火器、消防砂、消防铲及其他应急物资。 （4）员工安全意识培训 企业应对所有员工进行安全培训，员工需掌握物料理化性质及其禁忌事项、安全防护、应急措施等，并通过考核后方可上岗。还应定期开展集体性安全培训，不断提高员工安全意识。 （5）加强危险废物暂存间管理，严格按照危险废物暂存要求落实。 在严格落实环评提出的环境风险防范措施的基础上，可有效预防环境风险事故的发生，因此本项目环境风险较小，在可接受范围内。 9、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，本次评价不作电磁辐射评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 通风橱/万向罩+活性炭吸附装置，处理效率50% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 |
|  |  | 氯化氢、硫酸雾 | / |  |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 通风橱/万向罩+活性炭吸附装置，处理效率50% |  |
|  |  | 氯化氢、硫酸雾 | / |  |
|  | 实验室 | 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾 | 通风换气 |  |
| 地表水环境 | / | COD | 实验室废水经中和处理后，与其他废水一同排入园区化粪池，最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 75~85dB（A） | 选用低噪设备、厂房隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工办公 | 生活垃圾 | 环卫部门指定地点 | / |
|  | 实验过程 | 废滤芯 | 厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 剩余一般样品 | 环卫部门指定地点 |  |
|  |  | 检测废液 | 分类收集至危废暂存间，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  |  | 首次清洗废水 |  |  |
|  |  | 剩余危险样品 |  |  |
|  |  | 废试剂瓶 |  |  |
|  |  | 过期试剂 |  |  |
|  |  | 废培养基 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目采取铺设地砖，危废暂存间地面进行防渗处理，并设置防渗托盘等措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强职工安全教育，配备消防措施、防漏防渗措施等。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 设置专门负责环保工作的人员，建立环保档案，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，取得环评手续后尽快完成竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； ③建立环境管理制度，设置专职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； ④拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标。 项目建成后应根据管理要求完成以下工作： ①项目建成后，及时完成竣工环境保护验收工作； ②制定监测计划，并定期进行环境监测。 2、环保投资 表5-1 环保投资一览表 项目 污染种类 设施名称 规格 数量 投资（万元） 环境保护措施和设施 废气 集气系统 / 配套 10 活性炭吸附装置+1根22m高排气筒 / 2套 废水 预处理设施 1m3 1套 2.5 化粪池 100m3 1座 依托园区 噪声 减振基座、隔声消声等设施 / 配套 2 固废 危险废物 危废收集桶 / 配套 3 危废暂存间 / 1个 运行维护费用 / / / 3 环境管理与监测费用 / / / 5 合计 25.5 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，从环境保护角度，该建设项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 8.72kg/a | / | 8.72kg/a | +8.72kg/a |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 1.88kg/a | / | 1.88kg/a | +1.88kg/a |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.36kg/a | / | 0.36kg/a | +0.36kg/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.417t/a | / | 0.417t/a | +0.417t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.125t/a | / | 0.125t/a | +0.125t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.107t/a | / | 0.107t/a | +0.107t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.040t/a | / | 0.040t/a | +0.040t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.032t/a | / | 0.032t/a | +0.032t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废滤芯 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 剩余一般样品 | / | / | / | 0.30t/a | / | 0.30t/a | +0.30t/a |
| 危险废物 | 检测废液 | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | 首次清洗废水 | / | / | / | 1.25t/a | / | 1.25t/a | +1.25t/a |
|  | 剩余危险样品 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废试剂瓶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 过期试剂 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废培养基 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.039t/a | / | 0.039t/a | +0.039t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①