# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：           技术改造项目

建设单位（盖章）：陕西欣辉报废汽车回收拆解有限公司

编  制  日  期：            2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 王雪辰 | 联系方式 | 13720528010 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城三桥南沣惠路3号 |
| 地理坐标 | （ 108 度 46 分 10.946 秒， 34 度 18 分 35.902 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业-85 金属废料和碎屑加工处理-废机动车废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 375.72 | 环保投资（万元） | 99.5 |
| 环保投资占比（%） | 26.48 | 施工工期 | 2021.5-2021.7 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 9980 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《西咸新区产业发展规划（2019-2025）》 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称:《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 规划环评审查机关：西安市环境保护局 审查文号：市环函[2014]20号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据调查，本项目使用场地属于三桥东凹里村。 建设单位于2014年元月与东凹里村委会签订场地租赁合同，合同中明确在合同期内，如遇国家政策、政府规划调整或征用土地时，双方必须服从政府行为。2015年1月建设单位委托西安建筑科技大学编制《欣辉报废汽车回收拆解中心项目环境影响报告书》，2015年4月8日取得西安市环境工程咨询服务中心关于该项目技术评估报告（市环咨函（沣渭新区）[2015]06号），并于2015年5月14日取得西安市环境保护局关于欣辉报废汽车回收拆解中心项目环境影响报告书的批复（市环批复[2015]120号），报告书及批复文件均表明了项目地批准陕西欣辉报废汽车回收拆解有限公司用于报废汽车的拆解。 本次技术改造项目是在欣辉报废汽车回收拆解中心项目厂房内进行，技术改造是在原有项目基础上对工艺进行改进，不涉及新增用地和厂房建设，项目生产规模和用地现状均不发生变化。 根据《西咸新区产业发展规划（2019-2025）》中的《西咸新区沣东新城控制性详细规划 土地使用规划图》，项目所在地用地性质属于沣东新城总体规划中的二类居住用地；由于该规划目前尚未实施，陕西欣辉报废汽车回收拆解有限公司承诺在该规划实施时，无条件配合相关部门进行项目搬迁和场地土壤污染状况调查及修复工作，保证规划的实施，承诺书见附件。 2、规划环评符合性分析 表1-1 与《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 序号 规划内容 本项目情况 符合性 1 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价。规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业 本项目为汽车拆解项目，不含电镀生产线和涉重金属排放 符合 2 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响 本项目为汽车拆解项目，项目运行时产生的废气量较少，经相关处理设施处理后排放，对环境的影响较小 符合 3 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理 项目生产废水和生活污水经厂区自建污水处理站处理达标后排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂，排放废水符合纳污标准要求 符合 4 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置 项目固废分类收集，可利用部分外售综合利用；危废分类收集后委托有资质单位处置 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据陕西省“三线一单”生态环境管控单元分布图，本项目属于其重点管控单元，具体“三线一单”的符合性分析见下表。 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 本项目所在地位于沣东新城，项目拟建地及评价范围内的敏感点均不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及《陕西省生态保护红线划定方案》等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 资源利用上线 本项目主要能源为水资源和电能，能源消耗合理分配，不触及资源利用上线。 环境质量底线 项目通过采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会导致项目所在区域大气、水、声等环境质量现状发生明显变化。 负面清单 根据《市场准入负面清单》（2020年版），项目不属于其中规定项目。 相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-3 与陕西省、西咸新区相关环保政策符合性分析 序号 政策文件名称 具体要求 本项目情况 符合性 1 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》 优化产业布局。严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》，关中核心防治区域（见陕政办发〔2015〕23号）禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工项目 本项目不属于《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》中严格准入的行业；项目位于关中核心防治区域，但不属于禁止建设的项目 符合 严控“两高”行业产能。制订关中地区高耗能、高排放行业企业退出工作方案，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，各地已确定的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产 本项目不属于“两高”行业 符合 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准 本项目不属于落后淘汰类产能 符合 2 《陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室关于印发西咸新区污染防治攻坚战2020年工作方案的通知》-蓝天保卫战工作方案 强化源头管控。按照《西咸新区产业发展规划》，进一步聚焦主导产业，运用全省区域空间生态环境评价和新区国土空间规划阶段性成果，加快产业结构调整升级，加速新旧动能转换 本项目属于《西咸新区产业发展规划》中的资源回收利用产业 符合 3 《陕西省生态环境厅关于进一步加强重点地区涉VOCS项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函（2020）61号） 严格设VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，按照国家和我省具体规定实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代 本项目为技术改造项目，且VOCs排放量非常少，技改后VOCs排放量等量替代现有项目；待我省VOCs排放等量或倍量削减替代方案出台后，建设单位还应按照相关要求实施 符合 3、与行业规范符合性分析表 本项目为技改项目，技改实施前后，项目建设、运行管理及污染控制等环境管理要求提高，且根据2015年环评报告书及其批复、2017竣工环保验收监测报告及验收意见、验收批复等，表明厂内的管理及运行符合《报废机动车回收管理办法》、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348-2007）等行业规范要求，故本环评仅对验收后发布的行业规范符合性进行分析。 表1-4 与《报废机动车回收管理办法》实施细则符合性分析 规范要求 本项目 符合性 《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年第2号） 第二十四条 回收拆解企业拆解报废机动车应当符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）相关要求，并建立生产经营全覆盖的电子监控系统，录像保存至少1年。 本项目报废车拆解基本符合GB22128相关要求，不符合项均要求整改；建设单位已全厂覆盖电子监控系统，保存时间符合要求 符合 第二十五条 回收拆解企业应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，建立固体废物管理台账，如实记录报废机动车拆解产物的种类、数量、流向、贮存、利用和处置等信息，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；制定危险废物管理计划，按照国家有关规定贮存、运输、转移和利用处置危险废物。 本项目建设单位建立了固废管理台账，且如实记录拆解产物的各项信息，并通过“全国固体废物管理信息系统”进行填报；建设单位建立了危废管理计划，按照国家规定管理处置危废 符合 第二十八条 回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给冶炼或者破碎企业。 本项目可再制造的“五大总成”交给有再制造资质单位再制造，不具备条件的按照废金属外售给相关单位 符合 第二十九条 回收拆解企业拆解的尾气后处理装置、危险废物应当如实记录，并交由有处理资质的企业进行拆解处置，不得向其他企业出售和转卖。 本项目拆解产生的尾气后处理装置（废催化剂）及其他危废交给有资质单位处置；危废的贮存、处置等均办理台账记录 符合 表1-5 与《报废机动车回收拆解企业技术规范》 （GB 22128-2019）符合性分析 要求 内容 本项目 符合性/整改要求 场地建设要求 符合城市总体规划或国土空间规划。不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区 本项目使用场地已于2015年办理环保手续，同意项目地用于报废汽车的拆解 建设单位承诺在规划实施时配合搬迁 企业场地应具备拆解场地、 贮存场地和办公场地。其中拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足防油渗地面要求 本项目设拆解、贮存、办公场地，拆解场地和发动机、前后桥、危废间等贮存场地已进行重点防渗，满足防油渗要求 要求建设单位按照泄漏隐患对报废车进行分类管理，在报废车停放区混凝土地面铺设防水布，于泄露隐患点设接油盘，以满足防油渗要求 拆解场地应为封闭或半封闭车间，通风、光线良好 拆解场地为半封闭车间，通风、光线良好 符合 贮存场地应分为报废汽车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地，固体废物贮存场地应满足一般工业固体废物贮存设施和危险废物贮存设施 本项目设有报废汽车、再制造件和固废贮存场地，再制造件和一般固废贮存场地符合相关要求 危废暂存间需按照要求整改 设施设备要求 应具备一般拆解设施，主要为车辆称重设备，室内或防雨顶棚的拆解预处理平台；车架剪短、切割设备或压扁设备；起重、运输或专用拖车等设备；总成拆解设备；气动拆解设备；简易拆解工具 厂内含有地磅、室内拆解预处理平台、切割设备、压块设备、叉车运输设备、气动设备及扳手等简易拆解工具 符合 应具备以下安全设施设备：安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置；满足GB50016规定的消防设施设备；应急救援设备 厂内配备了安全气囊引爆装置，厂内各处设置了消防设施和应急装备 符合 应具备以下环保设施设备；满足 HJ348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备；配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器 厂内车间地面冲洗废水和初期雨水池设置了油水分离机；项目拆解预处理设置密闭容器对废油液进行分类收集存放；机油滤清器和废电池、电容器均分类存放于各自危废暂存间；废制冷剂存放于专用的密闭容器内单独置于库房内 符合 回收技术要求 收到报废机动车后，应检查发动机、散热器、变速器、差速器、油箱和燃料罐等组成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。对报废电动汽车， 应检查动力蓄电池和驱动电机等部件的密封性和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的，应采取适当的方式进行绝缘处理 本项目严格按照回收技术要求，在收到报废汽车后，检查可能出现泄漏的部件，及时采取措施堵住泄漏处或设置接油盘，防止废液泄漏渗入地下；项目不涉及电动汽车 建设单位需加强报废汽车的管理，定期对其进行巡查，对漏油车辆设置接油盘并尽快安排拆解 拆解技术要求 应按照机动车生产企业提供的拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。报废机动车拆解时，应采用合适的工具、设备与工艺，尽可能保证零件的可再利用性以及材料的可回收利用性 本项目按照机动车生产企业提供的拆解手册配合适当的工具、设备等进行合理拆解，保证零件的可再利用性 符合 贮存技术要求 报废机动车贮存：所有车应避免侧放、倒放，电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不应叠放。 机动车如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过3层。2层和3层叠放时，高度分别不应超过 3m和4.5m。大型车辆应单层放置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。电动汽车在动力蓄电池未拆解钱应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。 本项目所有未处理、未拆解的报废汽车均不侧放、不倒放，均单层放置 符合 固体废物贮存：固体废物贮存设施建设应符合GB18599、GB18597、HJ2025 的要求。一般工业固体废物贮存设施及包装物应按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB18597的要求。所有固体废物应避免混合、混放。妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。 本项目一般固体废物储存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物暂存间贮存及包装标志基本符合GB18597-2001及其修改单建设要求，还需整改；项目废制冷剂属于一般固废，单独存放于库房内，定期交有回收、再利用资质的单位；安全气囊经引爆后贮存；废电器、废蓄电池贮存场所无明火发生；各类固体废弃物均得到合理的贮存和处置 危废暂存间需按照要求整改；废制冷剂尚未处置，本环评要求建设单位与有废制冷剂回收、再利用资质的单位签订协议，确保废制冷剂得到合理利用、处置 环境保护要求 报废汽车拆解过程应满足 HJ348 规定的清污分流、污水达标排放等环境保护和污染控制的相关要求 本项目厂区排水雨污分流，初期雨水、停车场地面和车间地面冲洗废水、生活污水经污水处理设施处理后排放，雨水经独立管网排入市政雨水管网 符合 应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理 本项目使用现有危废暂存间，所有危废均按照相关规定进行管理和处置 危废贮存间需整改 应满足GB12348中所规定的2类声环境功能区工业企业厂界噪声排放限值要求 本项目排放噪声满足GB12348中的相关要求 符合 3、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2019年8月27日），本项目收集报废汽车，通过拆解工序，对资源进行回收，属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“28、废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导的再制造（再填充），退役民用大型飞机及发动机、零部件拆解、 再利用、再制造”。另根据2009年国家发展改革委、财政部、商务部、工业和信息化部、环境保护部出台的《促进扩大内需鼓励汽车、家电“以旧换新”实施方案》，明确：国家鼓励支持老旧汽车回收、拆解、再生资源利用产业的发展。 因此，本项目符合国家产业政策。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 （1）项目名称：陕西欣辉报废汽车回收拆解有限公司技术改造项目 （2）建设性质：技术改造 （3）建设规模：技改前后建设规模不变，仍为年拆解小轿车9500辆，载货汽车4500辆，大型客车1500辆。 （4）建设地点及四邻关系：项目位于陕西省西咸新区沣东新城三桥南沣惠路3号陕西欣辉报废汽车回收拆解有限公司现有车间内。厂区北侧为佳越兴钢铁库，南侧为汽修公司，西侧为空地，东侧隔西三环为红光公园，具体四邻关系见附图。 2、项目组成 本项目技术改造涉及建筑面积为9980m2，依托厂区现有南侧空置厂房，对厂房进行改造，技术改造的主要建设内容包括拆解区、切割区、压块打包区及前后桥区，其他建设内容保持不变。技改主要建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 项目名称 工程 组成 建设内容及建（构）筑物规模 备注 主体工程 预处理区 将现有项目预处理设备停用，于南侧厂房西北侧的预处理区增加两个预处理平台（大车、小车），预处理平台自带抽排油系统，大车预处理平台自带4个升降系统 更换预处理平台设施及作业区域；预处理平台已建成 拆解区 将现有设备停用，于南侧厂房中间区域的拆解区购置4台解体机（2台大中型车、2台小型车） 更换拆解作业设施及作业区域；解体机已建成 切割区 将现有2台切割机和1台液压剪切机搬迁至南侧厂房南侧的切割区 设备位置变化；设备尚未搬迁 压块打包区 将现有1台压块打包设备搬迁至本次技改车间北侧区域 设备位置变化；设备已搬迁 辅助工程 前后桥区 可再制造毁形前后的前后桥在此存放、装售，存放位置改为拆解车间内西南角 存放位置变化 不可利用固废暂存区 存放位置改为拆解作业区东侧，暂存不可回用的一般固废（碎玻璃、碎内饰等），约每周委托西安瑶越环卫服务有限公司拉运处置 位置变化 公用工程 给水 项目用水来源为东凹里村供水系统，使用公司现有供水管网，供水管网已铺设到位 依托 排水 技改车间设置集水沟、收集池及油水分离机 新增，已建成；环评要求整改：集水沟设置防尘盖板 供电 本项目用电由市政供电，使用公司现有供电设施 依托 环保工程 废水 本次技改只增加车间地面冲洗废水，经技改车间设置的油水分离机预处理后进入污水处理站进行处理，经处理达标后的废水排入市政污水管网 经“以新带老”后全厂废水排放量减少 废气 2台切割机、1台剪切机产生的颗粒物经收集后由一套袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放，氧气切割过程烟尘配备两台烟气净化器进行辅助净化；4个解体机和1个压块打包机产生的颗粒物经收集后由一套袋式除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放；预处理过程中产生的有机废气以无组织形式排放 新建，已建成；环评要求整改：在保证安全作业的前提下，降低集气罩高度或者安装软帘 噪声治理 搬迁及新增设备采取基础减振、 厂房隔声、距离衰减等措施降噪 新建 固废 生活垃圾：分类收集交环卫部门处置 一般固废：分类收集，定期外售 危废：分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 依托，危废暂存及管理存在问题，环评要求整改，见表2-13 土壤 对本项目技术改造涉及的南侧厂房车间内预处理区、拆解区、前后桥区等进行重点防渗，其他区域一般防渗 技改 2、建设规模 此次技术改造主要对报废车的预处理和拆解工艺进行改造，同时改造厂区生产车间布局，技改前后建设规模不变，仍为年拆解小轿车9500辆，载货汽车4500辆，大型客车1500辆。 3、主要原辅料 技改前后项目主要原辅料不变。 4、主要生产设备 项目技改涉及的设备见表2-4。 表2-4 主要生产设备 工序 工作内容 设备名称 数量 备注 预处理 预处理平台 2 小车1个，大车1个；平台结构变化（自带油液抽排系统，大车自带举升系统） 拆解 外部件、内部件拆解 解体机 4 拆解方式由“翻转机+人工” 改为解体机 扒胎机 1 设备搬迁至技改车间 切割 切割机 2 设备搬迁至技改车间 液压剪切机 1 设备搬迁至技改车间 打包 打包 金属打包机 1 设备搬迁至技改车间 平面布置 陕西欣辉报废汽车回收拆解有限公司技术改造项目是在原厂内进行技术改造，改造过程对厂区平面布局重新进行分布，具体如下： （1）主要拆解过程中的预处理、拆解、切割、打包等全部统一收入南侧车间，更便于物流运转； （2）登记检查区仍位于厂区门口位置，便于管理； （3）办公、宿舍食堂等生活区域仍位于厂区西侧保持不变，可以与生产区区分； （4）厂区中间设置露天停车场地，使各生产工序之间的物料输送线路短捷管理方便； （5）危废暂存间和可利用固废存放位置不变，可再制造的变速箱、发动机以及前后桥毁形前后均存放于拆解车间东北侧的发动机区和拆解车间内西南侧的前后桥区，距离拆解车间较近，便于拆解后存放。 综上，经技术改造后可以充分利用场地，合理布局，从生产工艺流程、物料运输、环境保护等方面分析，项目总平面布置基本合理。本项目总平面布置见附图。 6、劳动定员及工作制度 厂区劳动定员为数为65人，技改前年拆解300天，每天8小时；因拆解效率提高，技改后年拆解时间为250天，每天8小时。 7、公用工程 （1）给排水 项目用水来源为东凹里村供水系统，使用公司现有供水管网。本次技改因生产车间位置及大小发生变化，故车间地面冲洗水量也发生变化；技改项目由于拆解效率提高，年工作时间降低，故生活用水和生产用水量也相应降低。 根据调查，现有项目清洗车间面积约为2000m2，冲洗用水量为312t/a，废水量为282t/a；技改后需冲洗车间地面面积约为5000m2（仅预处理平台、拆解区、切割区、打包区、前后桥区冲洗，其他中转区仅清扫，不冲洗），则冲洗用水量为650t/a（按冲洗面积及工作时间折算），废水量为588t/a；地面冲洗废水经车间设置的油水分离机预处理后进入污水处理站进行处理。 根据现有项目生活用水量（1680t/a）和废水量（1364t/a）、停车场冲洗用水量（1500t/a）和废水量（900t/a），技改后用水量均按比例减少为1400t/a、1250t/a，相应废水量为1137t/a、750t/a。 技改后全厂水平衡见图2-1。 供电 本项目用电由市政供电，使用公司现有供电设施。 （3）供暖与制冷 员工办公室供暖和制冷使用空调。 8、物料平衡 技改后项目工程物料平衡详见表2-5。 表2-5 项目工程物料平衡分析表 投入 输出 项目 数量(t/a) 项目 数量(t/a) 备注 报废 汽车 44150 可再制造零部件（“五大总成”） 1143 外售给有资质单位再制造 钢材 32835.4 外售综合利用 有色金属合金（铜、铝等） 2207 外售综合利用 安全气囊 3.1 引爆后外售综合利用 塑料 2410.8 外售综合利用 玻璃 1589 外售综合利用 橡胶 3199 外售综合利用 陶瓷、泡沫 50.4 外售综合利用 废蓄电池 131.1 委托有资质单位处置 废矿物油 133.7 委托有资质单位处置 废防冻液 1.3 委托有资质单位处置 废电容器、电路板等 7 委托有资质单位处置 三元催化剂 12.2 委托有资质单位处置 机油滤清器 3.8 委托有资质单位处置 废制冷剂 0.1 交有回收、再利用资质单位 不可利用的一般固废 415.03 交西安瑶越环卫服务有限公司处置 收集粉尘 6.124 交环卫部门处置 排放废气 1.946 排放 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本次技术改造项目已基本完成厂房内部改造和设备的安装（切割机尚未搬迁），并逐步投入试运行，施工期及相应污染已基本结束，故本环评不再对施工期产污环节进行分析。 二、运行期 本项目工艺流程见图2-3。 本次技术改造主要对现有项目中的预处理和拆解工艺进行改造，同时对厂区平面布局进行重新规划，具体工艺流程及技改内容如下： 1、工艺流程 结合《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）及《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007），遵循环保和循环利用的原则，报废汽车回收拆解作业按照以下程序进行： （1）检查登记 ①检查报废汽车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，先收集泄漏的液体并封住泄漏处，防止废液渗漏。 ②对报废汽车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上二维码标签。标签包含的主要信息有：报废汽车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。 ③将报废汽车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记。 ④向报废汽车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。 技术改造前后检查登记工艺不变。 （2）报废汽车储存 待拆解的汽车存储期不超过三个月且避免侧放、倒放。 （3）拆解预处理 报废汽车主体拆解前，首先人工采用气动工具依照下列顺序进行拆解预处理工作：拆除蓄电池；拆除安全气囊组件后引爆；拆除尾气净化催化装置；排出残留的各种废油（发动机油、变速器油、离合器油、差速器油、制动器油、动力转向油、冷却液、防冻液、风挡玻璃洗涤液）；拆除空调器，收集汽车空气制冷剂。此步骤为各部件直接整体拆解下来，整体送往有资质单位进行处理处置，企业不进行进一步精细拆解。 ①拆除蓄电池 关闭电器总开关，拆除蓄电池和蓄电池接线，将蓄电池送至危废暂存间，不再进行进一步拆解。 ②拆除安全气囊组件后引爆 拆除安全气囊系统后，到指定地点将气囊放至密封箱内引爆(瞬间充气)。 安全气囊内主要化学成分包括：叠氮化钠、硝酸钾和二氧化硅。引爆时首先叠氮化钠分解为金属钠和氮气的混合物，然后金属钠和硝酸钾反应释放出更多的氮气并形成氧化钾和氧化钠，这些氧化物会立即与二氧化硅结合，形成无害的硅酸钠玻璃，氮气则充进气囊；气囊引爆仅为气囊瞬间充气过程，气囊不会爆破，此过程产生噪声及一般固废。 图2-2 安全气囊引爆装置工作原理示意图 ③拆除三元催化器 三元催化器是安装在汽车排气系统中机外净化装置，可将汽车尾气排出的 CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的CO2、O2和H2O。三元催化器载体一般由三氧化二铝制成，催化剂用的是金属铂、铑、钯，将其中一种喷涂在载体上，就构成了净化剂。拆除后的三元催化器整个暂存在危废间内，不再进行拆解，定期交由资质单位处置。 ④收集废液 本项目设置两个预处理平台分别对大中型车和小型车进行废液收集，两种车型预处理工艺相同；预处理平台是在钢结构平台的基础上集成了油液抽排系统，小型车用叉车放置在左右平台支撑臂上，分上下两层进行预处理作业，上层用于抽取玻璃水、刹车油、转向液，下层用于排放机油、冷却液等；大中型车预处理平台自带四个电驱动举升系统，可以将车辆举升至合适高度进行预处理作业；油液排放系统由五套对应不同液体的抽吸输送系统组成，所有油液抽排装置上设有观察窗口，可以对整个抽排过程一目了然，同时油液容器桶内装有液位报警器，便于油液收集，避免满溢。 按照《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）相关要求，项目报废汽车的各类废旧液经专门的收集工具分类提取和收集后，分类存放于各种废液的专用密闭容器中，密闭容器置于托盘内，并贴上标签注明。 ⑤回收制冷剂 在压缩机拆解之前，采用冷媒回收机真空抽取车用空调压缩机中制冷剂。制冷剂回收系统与压缩机系统连接处密闭效果好，制冷剂不会从二者连接处外泄；回收过程电子计量、精确控制，回收完毕自动停机。收集的废制冷剂单独存放于废制冷剂库房内。 技改前后除废液收集方式变化外，蓄电池、安全气囊（含爆破）、电容器、三元催化剂及冷媒的拆解和回收方式不变。 技术改造前项目的废液收集是在室内拆解预处理平台，配合举升机使用专用抽排装置和容器收集车内的废液，需要逐一对各类废液逐进行抽排进容器内，动力源为压缩空气，效率较低；技术改造后使用的预处理平台相当于一个综合工位（替代了现有项目中的举升机、专用抽排装置等），可以实现预处理工作节拍的连续。 （4）拆解 汽车拆解主要通过4台解体机进行，解体机是在挖掘机上配装剪钳，在底盘上安装液压夹形成的，具有超强的钳夹力和剪切力，360度自由旋转的尖嘴剪切钳可轻松触及到报废汽车的任何部位，快速抓取解体目标；解体机刀口设计有夹槽，钳夹力强劲，便于夹紧不规则物料时行任意角度互换设计。 ①外部拆解 外部拆解主要包括拆下油箱、拆除机油滤清器、拆除车门、挡泥板、保险杠、 挡风玻璃、车灯（整体拆解下来）、发动机罩、轮胎等。轮胎拆解时将轮毂和废轮胎部分分开处置。 ②内部及零件拆解 内部拆解主要包括座椅、脚垫、起动机、压缩机、各种电子电器部件。拆除各种电子电器部件，包括仪表盘、音响、车载电台电话、电子导航设备、电动机和发电机、电线电缆以及其他电子电器。 ③总成拆解 拆解五大总成，并符合相关法规要求。五大总成，包括发动机、变速箱、方向机、前后桥(前后桥为铸钢件，不含铜、铝等有色金属)和车架。拆解后进行分类储存管理。 根据《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年第2号），汽车拆解后的可再制造的“五大总成”需要进行毁形后外售给有再制造资质的单位回收，不可再制造的“五大总成”作为废钢、废有色金属外售。 技术改造前项目汽车外部、内部等拆解采用汽车拆解翻转机将汽车呈不同角度翻转后，人工站立在汽车底面的侧面进行拆解作业，技术改造后将拆解汽车拆解翻转机改为4台解体机；解体机的使用将减少人工拆解内容，提高拆解的效率；五大总成拆除后使用的切割工艺不变。 （5）分选、压块、打包 主要是拆解的各类物件的打包和压块，并对各类有价值金属进行分选。除五大总成外的其他可利用的固废，经分选后转移至可利用固废仓库，废钢材经压块打包后再转移。 技术改造前后分选、压块打包工艺不变。 2、平面布局 因设备尺寸变化，现有项目厂房高度无法满足本项目设备需求，建设单位将新购置的预处理平台及解体机置于厂区南侧空置车间内，同时为便于项目线性管理，将拆解工序配套的切割及其他设施、分选及压块打包设施等一并搬迁至南侧空置车间内。平面布局改变后，主体工程除检查登记外，其他工序位于同一车间内。 本项目运行期具体产生污染物情况见下表。 表2-7 运营期污染产生情况一览表 污染类别 产生工序 主要污染因子 废气 抽排油液 有机废气 拆解 颗粒物 切割 颗粒物 压块打包 颗粒物 废水 生活污水（含餐饮废水） COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 车间地面冲洗废水 COD、SS、石油类、总磷 停车场地面冲洗废水 COD、SS、石油类 初期雨水 COD、SS、石油类 噪声 拆解、运输设备 噪声 固废 一般固废 内部、外部拆解 不可利用废物、可再制造物、可利用固废 除尘器 收尘 冷媒回收 废制冷剂 危险废物 蓄电池拆除 废蓄电池 三元催化剂拆除 废催化剂 抽排油液 废矿物油 油水分离机 机油滤清器拆解 含油废物 汽车拆解 含油废物（废油抹布） 电子电器拆解 废电路板（含电容器） 污水处理系统 含油污泥 生活垃圾 职工办公、生活 生活垃圾、废油脂 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 陕西欣辉报废汽车回收拆解有限公司现于陕西省西咸新区沣东新城三桥南沣惠路3号厂区内进行欣辉报废汽车回收拆解项目，现有项目具体内容如下： 1、现有项目环保手续办理情况 根据调查，陕西欣辉报废汽车回收拆解有限公司于2015年1月委托西安建筑科技大学编制《欣辉报废汽车回收拆解中心项目环境影响报告书》，并于2015年5月14日取得西安市环境保护局关于欣辉报废汽车回收拆解中心项目环境影响报告书的批复（市环批复[2015]120号）；2017年11月，公司委托陕西正为环境检测有限公司编制《欣辉报废汽车回收拆解项目竣工环保验收监测报告》，并于2017年11月28日，取得该项目竣工环保验收意见，同意项目通过竣工环保验收（废气、废气自主验收，验收意见见附件），2018年10月22日，取得陕西省西咸新区沣东新城环境保护局关于陕西欣辉报废汽车回收拆解有限公司欣辉报废汽车回收拆解项目（噪声、固体废弃物污染防治设施）竣工环保验收的批复（沣东环验批复[2018]11号）。 陕西欣辉报废汽车回收拆解有限公司已于2020年4月2日取得排污许可证（证书编号为：91611105741279053J001V），并按要求填报了排污许可执行报告。 2、现有项目概况 现有项目位于沣东新城三桥南沣惠路3号，占地面积47667m2，总建筑面积32829m2，主要包括检查登记区、预处理区、拆解车间、打包区、办公楼、库房等；设计年拆解小轿车9500辆，载货汽车4500辆，大型客车1500辆。 3、现有项目污染物的实际排放量核算 （1）废水 根据公司近期废水监测报告（瑞谱监字（2021）第0419-1号），现有项目废水排放量核算见表2-9。 表2-9 现有项目废水量核算表 污染源 污染物名称 排放浓度 排放量 执行标准 达标情况 综合废水 废水量 / 2546t/a / / COD 192mg/L 0.4888t/a 500mg/L 达标 BOD5 46.3mg/L 0.1179t/a 300mg/L 氨氮 11.6mg/L 0.0295t/a 45mg/L SS 151mg/L 0.3844t/a 400mg/L 石油类 1.96mg/L 0.0050t/a 15mg/L 总磷 0.30mg/L 0.00076t/a 8mg/L （2）废气 拆解车间的拆解平台、切割机、剪切机、压块机均设置集气罩、集气孔对颗粒物进行收集，其中拆解过程产生的颗粒物进入一套静电式除尘设施处理后由一根15m高排气筒排放；切割过程产生的颗粒物经收集进入一套静电式除尘设施处理后由一根15m高排气筒排放；压块打包产生的颗粒物经收集进入一套袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒排放；预处理过程产生的非甲烷总烃以无组织形式排放；公司食堂产生的油烟经一套油烟净化设施处理。 根据公司近期有组织废气监测报告（瑞谱监字（2021）第0114-1号）和无组织废气监测报告（瑞谱监字（2021）第0106-3号），现有项目废气排放量核算见表2-10。 表2-10 现有项目废气排放量核算表 污染源 污染物 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放量（t/a） 执行标准（mg/m3） 达标情况 拆解 颗粒物 8.3 0.219 0.526 120 达标 切割 颗粒物 9.2 0.067 0.034 120 压块打包 颗粒物 8.6 0.171 0.043 120 预处理 NMHC（厂界） 1.18 / 0.011 4.0 NMHC（厂区内） 1.07 / / 6.0 拆解、切割、压块 颗粒物（厂界） 0.281 / 1.615 1.0 注：①无组织非甲烷总烃以油液排空率和蒸发损耗率计算所得；②无组织颗粒物以收集效率80%、袋式除尘器处理效率95%、静电除尘器90%计算所得。 （3）固废 根据建设单位2020年拆解量及固废统计报表折算得出现有项目固废产排情况见表2-11。 表2-11 项目固废产排情况 产生环节 名称 属性 产生量t/a 贮存方式 利用处置方式和去向 员工办公 生活垃圾 生活垃圾 7 垃圾桶 环卫部门清运 食堂 废油脂 废油脂 / 专用容器 暂未处置 拆解 可再制造废物① 一般固废 1143 发动机区、前后桥区 外售给有再制造资质单位再制造 可利用固废② 一般固废 42291.6 可利用固废库 外售 不可利用废物 一般固废 415.03 一般固废暂存区 西安瑶越环卫服务有限公司清运处置 废安全气囊 一般固废 3.1 废安全气囊库房 爆破后外售 除尘器 收集粉尘 一般固废 5.852 / 直接交环卫部门处置 冷媒回收 废制冷剂 一般固废 0.1 废制冷剂库房 暂未处置 油液抽排、油水分离器 废矿物油 危险废物HW08 900-041-49 133.7 危废暂存间分类贮存 陕西绿林环保科技有限公司 废防冻液 危险废物HW06 900-214-08 1.3 陕西绿林环保科技有限公司 电池拆除 废蓄电池 危险废物 HW31 900-052-31 131.1 陕西天酬勤环保科技有限公司 电子元件、电容器拆解 废电路板 危险废物 HW49 900-045-49 7 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 催化剂拆除 废催化剂 危险废物 HW50 900-049-50 12.2 乐清市铂盛再生资源有限公司 机油滤清器拆除 含油废物 危险废物HW49 900-041-49 4 陕西绿林环保科技有限公司 废油抹布 环保设施 含油污泥 危险废物HW08 900-210-08 5 陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司 注：①可再制造废物主要为可再制造的“五大总成”；②可利用固废包括钢材、有色金属、塑料（保险杠、仪表盘等）、玻璃、橡胶（轮胎、管道、减震件等）、陶瓷（活塞、气缸套、配气机构、传感器等）、泡沫（车身和车骨架的夹层材料等）等 （4）噪声 根据公司近期厂界噪声监测报告（瑞谱监字（2021）第0106-6号），厂区东厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他三厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （5）污染物排放量汇总 根据上述核算结果，厂区现有项目污染物排放量统计见表2-12。 表2-12 现有项目污染物排放量统计 序号 种类 污染物类别 污染物处理 污染物排放 排放方式 污染物名称 排放量（t/a） 1 废水 综合废水 生活污水：化粪池+A/O；车间冲洗废水：油水分离器+絮凝沉淀+A/O 排入市政污水管网经西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理 废水量 2546 2 COD 0.4888 3 BOD5 0.1179 4 NH3-N 0.0295 5 SS 0.3844 6 石油类 0.0050 7 总磷 0.00076 8 废气 拆解废气 静电式除尘器 15m排气筒（1#） 颗粒物 0.526 9 压块打包废气 袋式除尘器 15m排气筒（2#） 颗粒物 0.043 10 切割废气 静电式除尘器 15m排气筒（3#） 颗粒物 0.034 11 拆解、切割、分选打包 / 无组织排放 颗粒物① 1.615 12 预处理 / 无组织排放 非甲烷总烃② 0.011 13 固废 生活垃圾 分类收集，交环卫部门处置 / / 7 14 一般固体废弃物 可再制造物、可利用固废、不可利用固废、收集粉尘、废制冷剂、废安全气囊等 / / 43858.682 15 危险废弃物 交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置 / / 294.3 4、现有项目存在问题及整改建议 根据现场踏勘及调查，公司在日常运行及管理过程中存在以下生态环境问题： （1）废水 建设单位现有一座污水处理站，全厂废水处理工艺见图4-1。 经调查，厂区生活污水经化粪池处理、车间地面冲洗废水经油水分离机处理、停车地面冲洗废水等排入污水处理站配套的调节池，调节池280 余立方米，经调节均质后由人工操作泵抽进入一体化污水处理站（处理工艺为絮凝沉淀+A/O，处理规模为20t/d）。 公司共设置了4处露天停车场地，场地内雨水将随道路侧露天集水沟自流进入调节池和一体化污水处理站；同时场地内设置地埋式雨水管网，收集其他区域的雨水，进入厂区北侧的雨水收集池，该池体设置三通浮球阀，待初期雨水收集到一定液面后，后期雨水经厂区雨水排放口排入市政污水管网，初期雨水经油水分离机流入调节池后进入一体化污水处理站。 根据调查，厂内所有废水收集汇于调节池内，建设单位人工观察池内液位，定期开启水泵使废水进入一体化污水处理站，故项目配套的污水处理站间歇运行，自动化程度较低。本环评要求建设单位加强污水处理站运行管理，尤其是暴雨天气，能确保废水及时进入一体化污水处理站；同时，环评要求建设单位做好一体化污水处理站的运维与管理，确保污水处理站的运行效率。 （2）固体废物 表2-13 现有项目固废管理情况表 固废种类 管理情况 存在问题及整改建议 废油液 设置一个危废间，门口贴有危废标识，双人双锁，危废间内设置台账记录；危废间地面进行硬化防渗，废矿物油和废防冻液按类别分类存放在专用容器中（单层铁桶），且桶内危废最大存放液面与桶内顶部保持一定距离，收集容器上均贴有危废标识；危废暂存间内设置防泄漏托盘、导流堰和应急池 / 机油滤清器+含油抹布 废蓄电池 设置一个危废间，门口贴有危废标识，双人双锁，危废间内设置台账记录；危废间地面进行硬化防渗，设置高密度聚乙烯防泄漏托盘；废蓄电池存放时间不超过2个月；建设单位已在现场布设密闭耐酸塑料和玻璃容器，并通过加强巡查力度确保破损电池和泄露硫酸能够及时存放或收集至相应容器内，及时作为危废处置，确保硫酸和酸雾不外泄 要求建设单位加强蓄电池堆放管理，严格按照《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T 37281-2019），确保无破损电池立正、有序放置在托盘上，防止正负极短路，同时控制每个托盘上蓄电池数量，不超出托盘外沿，防止电池跌落出托盘外 废电路板 设置一个危废间，门口贴有危废标识，双人双锁，危废间内设置台账记录；危废间地面进行硬化防渗，废电路板置于包装容器内，容器外贴有危废标识 / 废催化剂 设置两个危废间，门口贴有危废标识，双人双锁，危废间内设置台账记录；危废间地面进行硬化防渗 （1）在正式转运前，完成废催化剂跨省转移相关手续；（2）废催化剂存放空间较小，建议增加废催化剂的转移频率，或条件允许下，扩大废催化剂危废间存放空间 含油污泥 设置一个危废间，门口贴有危废标识，危废间内设置台账记录；危废间地面进行硬化防渗；设置污泥托盘，不直接接触地面 / 废安全气囊 设置安全气囊爆破装置，经爆破的安全气囊单独存放于库房内 / 所有危险废物 危废区张贴危废物品管理规定，设置危险废物信息公开栏，明确责任人 加强所有危废间检查力度，确保危废间防渗层在运营期间无破损现象 废制冷剂 作为一般固废暂存于废制冷剂库房内，危废间地面进行硬化防渗；废制冷剂采用钢瓶存放 废制冷剂未签订处置协议。本环评要求建设单位与有废制冷剂回收、再利用资质的单位签订协议，确保废制冷剂得到合理利用、处置 一般固废-可利用固废、不可以用固废 设置可利用固废库及不可利用固废区，均位于室内，且进行场地硬化；可利用固废库按不同固废分区存放 / 一般固废-可再制造固废 设置发动机区和前后桥区，发动机区设置雨棚和防雨布，防止雨水淋洗；发动机区已做好硬化防渗工作，所有发动机置于托盘内避免泄漏油液流出 （1）加强发动机存放管理，发动机堆放高度不得超出托盘高度，增加托盘数量，避免发动机洒落至托盘外；（2）定期对托盘防泄漏效果进行检查，定期清理其中的泄漏物 生活垃圾 分类收集，定期交当地环卫部门处置 / 废油脂 / 公司目前尚未对食堂产生的废油脂进行处置，未签订废油脂处置合同，本环评要求建设单位定期对食堂油水分离器和油烟净化器进行清理，对清理出的废油脂委托有资质单位处置 （3）土壤 《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）中要求“企业场地应具备拆解场地、 贮存场地和办公场地；其中拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足防油渗地面要求”。根据调查，建设单位拆解场地和部分贮存场地（发动机存放区、前后桥存放区、危废暂存间等）均进行混凝土+环氧地坪漆硬化防渗，满足重点防渗要求；厂区现设置的报废车为露天停放，停放区底层设置30cm厚三七灰土垫层，上层设置约15cm厚C25混凝土结构，基本满足一般防渗要求；为进一步降低厂内土壤污染隐患，结合《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019），本环评对建设单位提出以下整改要求： ①加强对拆解场地、贮存场地（包括临时贮存）地面的硬化防渗层的管理，定期对其进行巡查，做好其维护工作； ②按照泄漏隐患对报废车进行分类管理，有重大泄漏隐患的车辆不停放，直接进行预处理、拆解作业，报废车停放区仅停放无重大泄漏隐患报废车；同时建设单位应在报废车停放区现有混凝土地面铺设防水布，对漏油车辆设置接油盘，接油盘定期清理废液作危废处置，防水布应定期冲洗，冲洗废水进入污水处理站处理，同时做好防水布的维护更换工作。 （4）环境风险 按要求修订《突发环境事件应急预案》，并加强应急预案的培训与演练。 （5）环境管理 根据调查，现建设单位环境管理人员为兼职人员，本环评建议建设单位能配备专职、专业的环境管理人员，并进一步加强企业的环境管理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境 （1）区域环境质量达标情况 本项目位于沣东新城，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本环评引用陕西省环境生态厅办公室2021年1月26日发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中2020年1~12月西咸新区沣东新城环境质量状况，统计结果见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物 年评价指标 现状浓度/(μg/m3) 标准值/(μg/m3) 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154.3 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1500 4000 37.5 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 136 160 85 达标 由上表可知，沣东新城环境空气6个监测项目中， SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度和O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求， PM10、PM2.5的年平均质量浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。故项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目特征污染物TSP现状监测引用《西安航岳技术装备有限公司第一机械分公司精密机械加工项目环境质量现状监测报告》的监测数据，监测点位为西安航岳技术装备有限公司第一机械分公司，位于本项目西南侧1.45km处，监测时间为2019年11月19日-25日；本项目特征污染物非甲烷总烃现状监测引用《西安乐享包装有限公司纸箱加工项目环境质量现状监测报告》的监测数据，监测点位为西安乐享包装有限公司，位于本项目西北侧1.4km处，监测时间为2020年8月25日-31日；上述引用监测数据均满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。具体监测结果如下： （1）监测项目：TSP、非甲烷总烃 （2）监测时间及点位 监测时间：TSP：201911.19-25；非甲烷总烃：2020.8.25-31。 监测点位：TSP：西安航岳技术装备有限公司第一机械分公司；非甲烷总烃：西安乐享包装有限公司。 （3）监测结果 监测结果整理后见表3-2： 表3-2 其他污染物环境空气质量现状监测结果 项目 超标情况 TSP（mg/m3） 非甲烷总烃（mg/m3） 24小时平均 1小时平均 监测点位 西安航岳技术装备有限公司第一机械分公司 西安乐享包装有限公司 监测值 0.099-0.320 0.64-0.75 标准限值 0.3 2.0 超标率（%） 0 0 最大超标倍数 0 0 由监测结果可知，项目所在区域TSP 24小时平均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中标准限值要求；非甲烷总烃1小时平均符合《大气污染物综合排放标准》详解的标准要求。 2、地表水环境 本项目废水经污水管网汇入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理，处理达标后排入太平河。 根据西咸新区生态环境局发布的《西咸新区2020年12月水环境质量状况》可知：2020年1-12月份，太平河水质达到III类，优于省考目标。 3、声环境 经现场勘查：项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，本次评价不做声环境质量现状监测与评价。 4、生态环境质量现状 本项目在租赁厂房内建设，当地属于已建成区，不涉及新增建设用地，本次评价不做生态环境现状调查。 土壤环境质量现状 建设单位于2021年8月9日对陕西欣辉报废汽车回收拆解有限公司厂区内土壤进行委托监测，监测点位见表3-3，监测点位见附图，监测结果见表3-4。 表3-3 土壤环境质量现状监测位置表 位置 编号 坐标位置 采样深度 监测因子 对照点（厂外） T1 E108°50′7.62″ N34°15′39.97″ 0-0.5m GB36600表1所列45项基本因子：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、镍、铜、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、 1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 GB36600 表2 所列特征因子：石油烃 拆解车间 T2 E108°50′3.92″ N34°15′39.99″ 0-0.5m T3 E108°50′0.36″ N34°15′40.00″ 0-0.5m 前后桥区 T4 E108°50′3.01″ N34°15′38.93″ 0-0.5m T5 E108°50′3.11″ N34°15′39.66″ 0-0.5m 发动机区 T6 E108°50′4.97″ N34°15′42.78″ 0-0.5m T7 E108°50′4.06″ N34°15′43.93″ 0-0.5m 危废库 T8 E108°50′4.42″ N34°15′46.99″ 0-0.5m T9 E108°50′3.38″ N34°15′47.30″ 0-0.5m 污水处理站 T10 E108°50′3.40″ N34°15′45.23″ 0-0.5m T11 E108°50′3.29″ N34°15′46.16″ 0-0.5m 报废车停放区 T12 E108°50′3.61″ N34°15′44.07″ 0-0.5m T13 E108°50′0.68″ N34°15′46.63″ 0-0.5m T14 E108°50′0.44″ N34°15′48.62″ 0-0.5m 表3-4 土壤现状监测结果统计表 序号 检测项目 单位 检测值 标准限值 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 1 pH 无量纲 8.5 8.4 8.6 8.3 8.4 8.4 8.2 / 2 干物质 % 97.6 97.9 96.3 97.8 98.0 98.7 96.6 / 3 砷 mg/kg 7.08 12.9 10.7 6.74 11.5 13.0 12.1 60 4 镉 mg/kg 0.175 0.172 0.221 0.267 0.182 0.355 0.236 65 5 六价铬 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 5.7 6 铜 mg/kg 30 36 44 46 32 66 39 18000 7 铅 mg/kg 21.5 20.1 24.6 25.1 26.3 20.8 19.9 800 8 汞 mg/kg 0.091 1.30 0.080 0.096 0.211 0.833 0.434 38 9 镍 mg/kg 37 41 43 38 41 51 39 900 10 氯甲烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 37 11 氯乙烯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 0.43 12 1,1-二氯乙烯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 66 13 苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 4 14 1,2-二氯乙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 5 15 三氯乙烯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 2.8 16 1,2-二氯丙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 5 17 甲苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 1200 18 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 2.8 19 四氯乙烯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 53 20 氯苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 270 21 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 10 22 乙苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 28 23 间，对-二甲苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 570 24 邻-二甲苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 640 25 苯乙烯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 1290 26 1,1,2,2,-四氯乙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 6.8 27 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 0.5 28 1,4-二氯苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 20 29 1,2-二氯苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 560 30 二氯甲烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 616 31 反式-1,2-二氯乙烯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 54 32 1,1-二氯乙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 9 33 顺式-1,2-二氯乙烯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 596 34 氯仿 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 0.9 35 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 840 36 四氯化碳 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 2.8 37 苯胺 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 260 38 2-氯酚 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 2256 39 硝基苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 76 40 萘 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 70 41 苯并(a)蒽 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 15 42 䓛 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 1293 43 苯并(b)荧蒽 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 15 44 苯并(k)荧蒽 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 151 45 苯并(a)芘 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 1.5 46 茚并(1,2,3-cd)芘 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 15 47 二苯并(a,h)蒽 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 1.5 48 石油烃(C 10 -C 40 ) mg/kg 39 193 108 65 42 47 53 4500 续表3-4 土壤现状监测结果统计表 序号 检测项目 单位 检测值 标准限值 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T114 1 pH 无量纲 8.5 8.6 8.5 8.2 8.4 8.4 8.4 / 2 干物质 % 98.0 98.4 97.7 98.0 96.9 97.8 97.4 / 3 砷 mg/kg 12.3 8.82 9.56 10.7 7.13 11.5 11.3 60 4 镉 mg/kg 0.150 0.239 0.185 0.300 0.166 0.173 0.173 65 5 六价铬 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 5.7 6 铜 mg/kg 29 43 34 27 34 26 35 18000 7 铅 mg/kg 22.2 23.0 25.7 26.3 25.4 22.8 20.4 800 8 汞 mg/kg 0.097 0.073 0.211 0.564 0.250 0.230 0.340 38 9 镍 mg/kg 39 39 28 50 36 29 36 900 10 氯甲烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 37 11 氯乙烯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 0.43 12 1,1-二氯乙烯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 66 13 苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 4 14 1,2-二氯乙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 5 15 三氯乙烯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 2.8 16 1,2-二氯丙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 5 17 甲苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 1200 18 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 2.8 19 四氯乙烯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 53 20 氯苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 270 21 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 10 22 乙苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 28 23 间，对-二甲苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 570 24 邻-二甲苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 640 25 苯乙烯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 1290 26 1,1,2,2,-四氯乙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 6.8 27 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 0.5 28 1,4-二氯苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 20 29 1,2-二氯苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 560 30 二氯甲烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 616 31 反式-1,2-二氯乙烯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 54 32 1,1-二氯乙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 9 33 顺式-1,2-二氯乙烯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 596 34 氯仿 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 0.9 35 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 840 36 四氯化碳 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 2.8 37 苯胺 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 260 38 2-氯酚 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 2256 39 硝基苯 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 76 40 萘 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 70 41 苯并(a)蒽 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 15 42 䓛 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 1293 43 苯并(b)荧蒽 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 15 44 苯并(k)荧蒽 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 151 45 苯并(a)芘 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 1.5 46 茚并(1,2,3-cd)芘 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 15 47 二苯并(a,h)蒽 mg/kg ND ND ND ND ND ND ND 1.5 48 石油烃(C 10 -C 40 ) mg/kg 89 143 68 90 222 215 140 4500 由土壤监测结果可知，项目场地内及场地外土壤各监测指标均满足《土壤环境质量标准-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准限值，土壤环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据实地踏勘，本次评价项目的主要环境保护目标如下： 表3-5 主要环境保护目标 保护内容 名称 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 人数 环境 空气 西凹里村 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 西南 120 2240 东凹里村 东南 200 4152 凹里小学 南 250 540 好培乐知幼儿园 西 135 400 东方学子幼儿园 西南 173 400 阿房新家园 西北 440 720 西安新明亮商务酒店 南 125 / 陕西省水产研究所 北 245 200 声环境 / / / / / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 项目营运期排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准限值，厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准限值，厂区内非甲烷总烃监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织特别排放限值要求，厂内叉车排气烟度执行《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）III类标准限值要求。 表3-6 废气污染物排放标准① 标准 值 污染物 有组织排放标准 无组织排放限值 执行标准 最高允许排放浓度mg/m3 去除效率 最高允许排放速率 监测点 浓度限值（mg/m3） 排气筒 高度m 排放速率kg/h 颗粒物 120 / 15 1.75、3.5② 企业边界浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 / / / / 4.0 / / / / 厂区内监控点处1h平均值 6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） / / / / 厂区内监控点处任意一次浓度值 20 注：①本次技改不涉及食堂油烟；②DA001排放口颗粒物排放速率标准为1.75kg/h，DA002排放口为3.5kg/h。 表3-7 非道路移动柴油机械排放标准 类别 额定净功率（kW） 光吸收系数（m-1） III类 Pmax≥37 0.50 （2）废水 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。 表3-8 水污染物排放标准 单位：mg/L，pH除外 污染物 pH值 COD BOD5 SS NH3-N 总磷 石油类 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6-9 500 300 400 / / / 污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 / / / / 45 8 15 （3）噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类和4类标准。 表3-9 噪声排放标准 单位：dB（A） 执行标准 厂界 级别 标准限值 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 东 4类 70 55 北、南、西 2类 60 50 注：根据《西安市人民政府办公厅关于印发声环境功能区划方案的通知》（市政办函[2019]107号），三环路及三环辅路均适用4a类标准；根据《声环境功能区划分技术规范》（GB15190-2014）8.3.1.1，相邻区域为2类声功能区时，交通干线边界线外35±5m的距离区域划分为4a类声功能区； 本项目东厂界东厂界距离西三环辅路距离约为30m，应属于4a类声功能区，故东厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准。 （4）危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据总量控制要求，国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据《欣辉报废汽车回收拆解中心项目环境影响报告书》，现有项目总量控制建议指标为COD：1.0t/a、NH3-N：0.1t/a、VOCs：0.28t/a。 根据本次技改项目排污特征，项目运行后全厂总量控制建议指标为COD：0.4752t/a、NH3-N：0.0287t/a、VOCs：0.011t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目不进行土建施工，施工期仅在现有厂房内设备安装和调试，根据现场调查，现施工期及相应污染已基本结束，本环评不再对施工期环境影响和环保措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）废机动车加工工业无污染物排放量核算方法，且废弃资源加工工业暂无源强核算技术指南；故本环评参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）选用类比法（类比现有项目）、排污系数法综合核算。 废气 本项目运营期废气主要包括汽车拆解、切割、打包过程产生的颗粒物，报废汽车残留废油液收集过程中挥发的非甲烷总烃。 （1）废气污染物源强核算 ①颗粒物 本项目为报废汽车拆解项目，拆解过程以机械拆除为主，不进一步破碎，因此粉尘主要产自汽车拆解、切割及压块打包等工序。 拆解颗粒物：汽车拆解过程由于机械作用使依附在汽车表面的少量灰尘、铁锈等脱离逸散到空气中形成粉尘。根据厂区现有项目拆解颗粒物监测报告折算，其产生速率为2.738kg/h、拆解作业时间为2400h/a，则本项目拆解过程中颗粒物的产生量为6.571t/a，技改后拆解作业时间为2000h/a，则拆解颗粒物产生速率为3.2855kg/h。 切割颗粒物：本项目采用的切割设备主要有液压剪、氧气切割机，切割过程中会产生颗粒物。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》(初稿) “42废弃资源综合利用行业系数”中“大型客车、大型货车”切割工艺粉尘产污系数0.4g/t原料，根据建设单位提供资料，本项目需剪切、切割的较大部件(车身、车架)质量约32835t/a，则切割过程中颗粒物产生量约为0.0131t/a。 根据厂区现有项目监测报告，切割过程中颗粒物的产生速率约为0.838kg/h，本次技改后报废车切割量、切割方式、切割时间（500h/a）均不变，则本项目切割颗粒物产生量为0.419t/a。 结合上述两种源强核算分析，本环评切割颗粒物产生量以0.419t/a核算，产生速率为0.838kg/h。 压块打包颗粒物：本项目报废汽车拆解后废钢铁进行压块打包处理，压块机压块过程中有少量粉尘逸散。根据厂区现有项目监测报告，分选打包过程中颗粒物的产生速率约为4.275kg/h，本次技改后废钢铁打包量、打包方式、打包时间（250h/a）均不变，则本项目压块打包颗粒物产生量为1.069t/a。 建设单位在4个解体机、2个切割机、1个剪切机和1个压块机上方均设置集气罩对颗粒物进行收集，集气罩收集效率以80%计，解体机和压块机收集的颗粒物进入一套袋式除尘器（TA001）进行处理，最后经一根15m高排气筒排放（DA001）；2个切割机和剪切机收集的颗粒物进入一套袋式除尘器（TA002）内进行处理，经处理后的尾气通过一根15m高的排气筒排放（DA002）；2个切割机分别配置一套烟气净化器进行辅助对切割进行烟尘净化；两套袋式除尘器处理效率均以最95%计。 ②有机废气 项目预处理过程的废油液抽排过程及制冷剂在回收过程中会产生有机废气。 根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348－2007）要求：报废机动车中的废制冷剂应用专用工具拆除并收集在密闭容器中，不得向大气排放，本项目针对不同的制冷剂分别回收，在正式拆解以前，用专用的汽车制冷剂收集装置收集到密闭的容器中进行储存，收集过程密闭进行，基本无氟利昂泄漏。 项目在将残留于报废汽车中的废油液进行排空后会有残留量，残留的废油液挥发会产生少量的有机废气，其主要成分与汽油、柴油挥发成分一致，主要为 C4~C12脂肪烃、环烃类和9~18个碳原子的链烷、环烷或芳烃，以非甲烷总烃计。根据《报废汽车回收拆解企业技术规范》 GB22128-2008），各种废液的排空率不得低于90%，本次评价按照排空率90%计，根据《抑制汽油挥发技术的进展》(2002年油气储运，作者浮东宝)，石油及其产品在储运过程中的蒸发损耗率高达0.4‰~0.8‰，本项目非甲烷总烃产生量按残留废油液量的0.8‰计，根据工程分析可知，本项目报废汽车废液预算量为135t/a，则本项目非甲烷总烃产生量为0.011t/a，产生速率为0.0055kg/h，全部以无组织形式排放。 综上，本项目颗粒物和有机废气的产生和排放情况见表4-1。 表4-1 项目颗粒物和有机废气的产生和排放情况表 工序 拆解+压块打包 切割 油液抽排 污染物 颗粒物 颗粒物 非甲烷总烃 产生量（t/a） 7.64 0.419 0.011 产生速率（kg/h） 7.5605 0.838 0.0055 治理量（t/a） 5.806 0.318 / 排放方式 有组织 无组织 有组织 无组织 无组织 排放量（t/a） 0.306 1.528 0.017 0.084 0.011 排放速率（kg/h） 0.303 1.512 0.034 0.168 0.0055 排放浓度（mg/m3） 15.1 / 3.4 / / （2）排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表： 表4-2 废气排放口基本情况 排放口名称 排放口编号 排气筒高度 排气筒内径 排气筒中心地理坐标 烟气温度 排放口类型 1#切割废气排放口 DA001 15m 0.45m E 108°50′1.046″ N34°15′39.940″ 25℃ 一般排放口 2#拆解废气排放口 DA002 15m 0.6m E 108°50′4.499″ N34°15′42.600″ 25℃ 一般排放口 说明：按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求：排气筒高度应高于周边200m范围内的最高建筑物5m以上，经现场勘查，本项目厂房高度为12m，1#拆解废气排放口周边200m内最高建筑物为南侧的西安新明亮商务酒店，高度约为18m，距离为165m，排气筒因固定安全等原因无法满足高度高出周边最高建筑物5m的要求，故本次环评要求DA001排放口颗粒物排放速率严格50%执行；2#拆解废气排放口周边200m建筑物均低于本项目厂房，故不对其颗粒物排放速率从严要求。 （3）监测要求及执行标准 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）要求，本项目废气自行监测要求见表4-3。 表4-3 自行监测要求 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 DA001 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 DA002 颗粒物 1次/年 厂界 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求 厂区内 非甲烷总烃 1次/年 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中厂区内 VOCS无组织特别排放限值 （4）废气污染治理设施可行性分析 ①颗粒物处理措施可行性分析 本项目4个解体机、2个切割机、1个液压剪切机和1个压块机在运行过程中会产生颗粒物；建设单位对上述所有设备上方设置集气罩，并设置两套袋式除尘器对废气进行分区收集处理：2个切割机、1个剪切机产生的颗粒物收集经一套袋式除尘器（TA001）处理后由一根15m高排气筒排放（DA001），2个切割机分别配置一套延烟气净化器进行辅助对切割进行烟尘净化；4个解体机和1个压块机颗粒物收集经一套袋式除尘器（TA002）处理后由一根15m高排气筒排放（DA002）。 根据现场调查，本项目于4个解体机上方设置4个集气罩，1个压块机上方设置1个集气罩，2个切割机上方设置一个集气罩，1个剪切机上方设置一个集气罩，每个集气罩的面积为3m2，基本可以覆盖产污点。由于本项目设备尺寸较大，现场集气罩较高，与产污点距离较远，本环评建议建设单位在保证安全作业的前提下，降低集气罩高度或者安装软帘以确保颗粒物的收集效率。 根据分析，集气罩收集效率为80%，袋式除尘器处理效率为95%时，以有组织和无组织形式排放的颗粒物均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准要求，对周围环境空气基本无影响。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表A.1，废机动车在拆解时产生的颗粒物的可行技术为布袋除尘；本项目设置两套袋式除尘器对颗粒物进行处理，处理技术为可行技术。 ②有机废气处理措施可行性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）：“对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外”；根据分析，本项目预处理-油液抽排过程中非甲烷总烃的初始排放速率为0.0055kg/h，远低于该标准要求的2kg/h；另，根据厂区现有项目监测情况，厂界和厂区内最大监控点的非甲烷总烃均可满足相应标准要求；本次技改建设规模不变，故本环评不要求项目废油液产生的有机废气进行收集与处理，可全部按照无组织形式进行排放。 ③废气治理设施信息统计 表4-4 废气治理设施统计表 序号 产污工序 治理设施 处理能力 收集效率 处理效率 是否为可行技术 1 切割工序 设置集气罩+袋式除尘器 10000m3/h 80% 95% 是 2 拆解工序、压块打包工序 设置集气罩+袋式除尘器 20000 m3/h 80% 95% 是 （5）废气达标排放及环境影响分析 根据引用现状监测报告，项目所在区域TSP 24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中标准限值要求，且项目下风向100m范围内无环境保护目标；项目拆解、切割及压块打包过程中产生的颗粒物经收集后进入两套袋式除尘器内进行处理，最后由两根15m高排气筒排放；根据工程分析，经处理后排放的颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；综上分析，本项目颗粒物排放的环境影响较小。 项目有机废气产生量和产生速率较低，全部以无组织形式排放，符合相关政策要求。经类比现有项目有机废气监测结果，厂区内最大监控点非甲烷总烃1小时平均值为1.07mg/m3，低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织特别排放限值要求，经扩散后的厂界浓度亦会满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求，故本项目有机废气排放的环境影响非常小。 废水 （1）废水产排情况 本项目为技改项目，技改前后废水性质不变，根据前文分析，废水经“以新带老”后有所降低，根据厂区现有废水监测报告，技改后全厂废水排放情况见表4-5。 表4-5 全厂废水排放情况一览表 污染源 污染物名称 预测排放浓度及排放量 生活污水+地面冲洗废水 废水量 2475t/a COD 192mg/L，0.4752t/a BOD5 46.3mg/L，0.1146t/a 氨氮 11.6mg/L，0.0287t/a SS 151mg/L，0.3737t/a 石油类 1.96mg/L，0.0049t/a 总磷 0.30mg/L，0.0007t/a （2）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-6 废水产排情况一览表 废水类别 污染物种类 污染治理设施 排放口编号 排放方式 处理能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 综合废水 COD、BOD5、氨氮、SS 、石油类、总磷 20t/d 油水分离机（车间废水）/化粪池（生活污水）+调节池+絮凝池+沉淀+A/O 80% 是 DW001 间接排放 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）表A.2，废机动车综合废水的可行技术为均质+隔油池+絮凝+沉淀/均质+隔油池+絮凝+沉淀+过滤等组合技术；本项目废水处理工艺属于可行技术。 ②废水污染物排放执行标准 表4-7 废水污染物排放执行标准一览表 序号 废水类别 污染物种类 执行标准 标准名称 浓度 1 生活污水 pH 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6-9 2 COD 500mg/L 3 BOD5 300mg/L 4 SS 400mg/L 5 石油类 污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 15mg/L 6 总磷 8mg/L 7 氨氮 45mg/L ③排放口基本情况及监测要求 表4-8 排放口基本情况及监测要求 排放口 废水排放量 排放去向 排放规律 监测计划 编号及名称 类型 地理坐标 监测点位 监测因子 监测频次 DW001 废水总排口-一般排放口 E108°50′4.803″ N34°15′46.170″ 0.2475万t/a 西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 连续排放，流量稳定 污水处理站出口 pH 每年一次 COD BOD5 氨氮 SS 总磷 石油类 （3）污水处理设施依托可行性分析 本次技术改造前后，外排废水性质不变，废水量减少，故本环评不再对厂内污水处理站及西安净水处理有限责任公司第六再生水厂依托性进行分析。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目涉及噪声源主要为解体机（新增）、切割机（位置变化）、剪切机（位置变化）、压块机（位置变化）、废气处理设施风机（新增）等，噪声值一般在75~90dB（A）之间，具体见下表。 表4-9 项目噪声源强一览表 序号 名称 产生强度 dB（A） 降噪措施 排放强度 dB（A） 数量（台） 持续时间（h） 1 解体机 90 设备基础减振 85 4 2000 2 切割机 85 80 2 500 3 剪切机 75 70 1 500 4 压块机 80 75 1 250 5 废气处理设施风机1 85 基础减振 80 1 2000 6 废气处理设施风机2 85 基础减振 80 1 500 （2）达标排放分析 ①设备运行时噪声源强分析 本项目采取的噪声污染防治措施如下： 在设备选型时优先选用低噪声设备；设备全部置于厂房内，底座全部进行基础减振；废气处理设施风机设置基础减振等措施减振降噪；定期对设备进行检查，使其处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，通过以上措施可使其噪声强度降低5dB（A）。 ②厂界达标分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式。具体模式如下： a.室内声源传播衰减公式为： 式中：L(r)—距离噪声源r m处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m； b.合成声压级公式为： 式中：Lp—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lni—第i个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 根据上述模型预测，本项目设备噪声对厂界贡献值见表4-10。 表4-10 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 昼间 现状值 贡献值 预测值 标准值 1#东厂界 64 49.7 64.2 70 2#南厂界 53 50.7 55.0 60 3#西厂界 50 46.8 51.7 60 4#北厂界 53 / 53.0 60 本次技改项目涉及厂房距离北厂界超过200m，本环评不对其贡献值进行预测；厂区夜间不生产。 经预测，项目厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准要求。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目噪声自行监测要求如下表： 表4-11 噪声自行监测要求 监测点位 监测指标 监测频次 厂界四周 等效A声级 1次/季度 4、固体废物 （1）固废产排情况 本次技改项目拆解规模不变，收集粉尘量因除尘器效率提高少量增加外，其余固废技改前后产排量不变，具体见表4-12。 表4-12 项目固废产排情况 产生环节 名称 属性 有毒有害物质名称 物理特性 环境危险特性 产生量t/a 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量t/a 员工办公 生活垃圾 生活垃圾 / 固态 / 7 垃圾桶 环卫部门清运 7 废油脂 废油脂 / 液态 / 0.3 专用容器 有资质单位处置 0.3 生产活动 可再制造废物 一般固废 / 固态 / 1143 发动机区、前后桥区 外售给有再制造资质单位再制造 1143 可利用固废 一般固废 / 固态 42291.6 可利用固废库 外售 42291.6 不可利用废物 一般固废 / 固态 415.03 一般固废暂存区 西安瑶越环卫服务有限公司清运处置 415.03 废安全气囊 一般固废 / 固态 3.1 废安全气囊库房 爆破后外售 3.1 收集粉尘 一般固废 / 固态 6.124 / 直接交环卫部门处置 6.124 废制冷剂 一般固废 / 液态 / 0.1 废制冷剂库房 交有回收、再利用资质单位 0.1 废矿物油 危险废物HW08 900-214-08 油类物质 液态 T/In 133.7 危废暂存间分类贮存 有资质单位定期处置 有资质单位定期处置 133.7 废防冻液 危险废物HW06 900-404-06 有机溶剂 液态 T,I,R 1.3 1.3 废蓄电池 危险废物 HW31 900-052-31 硫酸、重金属 固态 T 131.1 131.1 废电路板 危险废物 HW49 900-045-49 电容器、重金属 固态 T 7 7 废催化剂 危险废物 HW50 900-049-50 催化剂 固态 T 12.2 12.2 含油废物 危险废物HW49 900-041-49 油类物质 固态 T/In 4 4 环保设施 含油污泥 危险废物HW08 900-210-08 含油 固态 T,I 5 5 （2）固废的管理与处置 本次技改前后仅收集粉尘量少量增加外，其余固废量均不变。除前后桥外，其余固废的暂存管理及处置均依托现有项目，具体管理情况及整改要求见表2-13。 本项目于技改车间南侧区域设置新的桥后桥区，存放拆解的前后桥，前后桥属于一般固废，具有可再制造条件的经毁形后外售给有可再制造的单位，不具备条件的以废钢外售。因前后桥内可能会存在未完全排空的齿轮油，本环评对前后桥贮存提出以下管理要求： ①做好前后桥区域的防渗硬化工作，需满足重点防渗要求； ②前后桥全部堆放于托盘内，堆放高度不得超出托盘高度，避免齿轮油洒落至托盘外； ③做好区域标识，定期对地面防渗层进行检查，确保运营期无破损；定期清理托盘内的泄漏物。 5、地下水、土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响分析 ①本项目属于污染影响类项目，污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下两种。 a. 大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的颗粒物和有机废气，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 b. 物料泄漏导致的垂直入渗型：主要来自于危险废弃物的泄漏，其在存放、使用过程中可能通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤环境。本项目存放危险废物和一般工业固体废物区域地面均按照要求进行了防渗或硬化处理，其中对预处理区、拆解车间、前后桥区、污水处理站和危废暂存库地面作为重点防渗区处理（C25水泥+环氧地坪漆），报废车停放区、一般固废暂存间等作为一般防渗区处理，厂区道路进行一般水泥硬化；同时液态危废间内设置了防泄漏托盘、导流槽和应急池等防止危废泄漏对土壤的污染；通过上述措施可以将本项目对土壤的影响降至最低。 ②为减小项目对土壤的污染，应采取以下保护措施： a. 源头控制措施：加强废气收集系统的维护，确保收集和处理效率，以减少污染物的排放，使之符合排放标准和总量控制要求，故本项目废气污染物对厂区及周围土壤环境不会因重力沉降造成累积效应，进而对厂区及周围土壤环境造成不利的影响。 b. 过程防控措施：厂区内全部硬化，污染防治措施均采取严格的硬化处理。涉及可能污染土壤的物料及污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中；厂内设置了初期雨水收集池，收集池做好相应的防渗工作；在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 c. 跟踪监测：在正常拆解规模及防护措施下，结合建设单位现有项目运行及监测情况，厂内土壤不会造成污染；建设单位仍应建立土壤隐患排查、污染监控制度和环境管理体系，以便及时发现问题，及时采取措施，要求企业至少每年开展一次土壤监测工作。 综上，本项目通过采取本项目所提各种污染治理措施及预防措施后，项目 建设对土壤环境影响较小。 （2）地下水环境影响分析 本项目属于废旧资源加工、再生利用项目，项目的建设不涉及地下水开采，不会影响当地地下水水位，不会产生地面沉降、塌陷等不良水文地质灾害；本项目地下水污染途径主要为土壤污染间歇入渗型，故建设单位应做好土壤污染防治措施，尤其是落实各项防渗措施，保证硬化、防渗层不破损等有效防护措施后，不会对区域地下水产生明显影响，不会影响区域地下水的现状功能。 6、生态环境 本项目在现有厂房内建设，不涉及新增用地，故本次评价不做生态环境影响分析。 7、环境风险 （1）风险物质识别 本次技改不新增风险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对全厂使用的原辅料进行识别，属于风险物质的为废矿物油、乙炔气、废制冷剂、废蓄电池；根据表4-13中风险物质临界量计算，Q＜1，故本环评仅对环境风险进行简单分析。 表4-13 风险物质存在量一览表 风险物质 主要物质 最大贮存量qi 临界量Qi qi/Qi Q 废矿物油 油类物质 60t 2500t 0.024 0.076 乙炔 乙炔 0.07t 10t 0.007 废制冷剂 氟利昂 0.015t / / 废蓄电池 硫酸 0.45t 10t 0.045 （2）影响途径 本项目主要运输装卸货种为废旧汽车，不具有泄漏扩散等危险危害特性，不会发生货油泄漏、化学品泄漏等污染事故，对周边环境污染较小；本项目危险废物委托有资质单位处理和运输，故本环评对运输过程风险不开展进一步详细分析。本项目环境风险影响途径见表4-14。 表4-14 环境风险影响途径识别表 序号 风险单元 主要危险物质 风险类型 环境影响途径 1 危废暂存间 废矿物油、废制冷剂、废蓄电池 泄漏、火灾、爆炸 蒸发/火灾爆炸进入大气境，渗透进入土壤、地下水环境，消防水进入地表水环境 2 乙炔库房 乙炔 泄漏、火灾、爆炸 泄漏/火灾爆炸进入大气环境，消防水进入地表水环境 3 废水处理设施 石油类 泄漏 渗透进入土壤、地下水环境 4 废气处理设施 颗粒物 设施故障，无法达标排放 进入大气环境 5 可利用固废库 轮胎、座椅等 管理不当引发火灾 火灾爆炸进入大气环境，消防水进入地表水环境 （3）环境风险防范措施 建设单位在现有项目采取的风险防范措施如下： ①不定时对安全消防、环保关键设备运转情况进行巡查，定期进行检查；对员工进行培训并定期进行考核再评估，提高员工安全环保意识； ②厂内设置摄像头对关键位置进行24小时监控； ③安排专职人员负责危险废物管理，确保危险废物安全；废矿物油和废制冷剂存放的危废间内设置防泄漏托盘、导流槽和应急池，防止其泄漏后进入土壤环境； ④乙炔气和氧气之间距离较远，且单独存放，远离热源、火种，防止日光暴晒； ⑤车间配置了必备的消防灭火设施；厂区内所有地面进行硬化，拆解车间、危废暂存间、污水处理系统、发动机装售区进行重点防渗； ⑥编制《突发环境事件应急预案》并备案（备案文件见附件）。 本次技改对环境风险防范措施提出以下要求： ①加强风险源管理，制定环境保护相关管理制度； ②要求将乙炔气和氧气分开存放，存放间内设置防爆灯，加强乙炔的存放及使用管理； ③有火灾爆炸风险的车间和库房的照明应使用防爆灯具； ④按要求修订《突发环境事件应急预案》，并加强应急预案的培训与演练。 （4）分析结论 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 解体机、切割机、剪切机、压块机 | 颗粒物 | 2套袋式除尘器+2根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 预处理-油液抽排 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织特别排放限值要求 |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、石油类 | 生活污水：化粪池+污水处理站；车间地面冲洗废水：油水分离机+污水处理站；地面冲洗废水：污水处理站 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 75~90dB（A） | 厂房隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置；废油脂收集后定期交由有资质的单位进行处理；可利用固废和可再制造物外售给相关单位，不可利用一般固废交西安瑶越环卫服务有限公司处置，废制冷剂暂存后定期交有回收、再利用资质单位，收集的粉尘交环卫部门处置；危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的单位进行处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 做好厂地各区域地面的防渗工作；在项目运营期间应充分重视自身环保行为，加强环境保护措施日常管理、检查及维护工作；定期进行场地内土壤日常监测。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①加强日常管理，建立健全规章制度，并对员工进行严格的环保培训，制定相应的操作规范，尽可能避免人为操作失误引发的环境风险； ②车间配置了必备的消防灭火设施；厂区内所有地面进行硬化，拆解车间、危废暂存间、污水处理系统、发动机装售区进行重点防渗； ③安排专职人员负责危险废物管理，确保危险废物安全；废矿物油存放的危废间内设置防泄漏托盘、导流槽和应急池，防止其泄漏后进入土壤环境； ④编制《突发环境事件应急预案》并备案并按要求进行修订，加强应急预案的培训与演练。 |
| 其他环境 管理要求 | ①做好报废车辆、拆解零部件及危险废弃物等的台账管理，保留相关证明材料； ②严格执行环境保护“三同时” 制度，全面落实环评文件中提出的污染治理措施； ③及时办理排污许可证变更，履行竣工环保验收手续。 |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度，陕西欣辉报废汽车回收拆解有限公司技术改造项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.011t/a | 0 | 0 | 0.011t/a | 0.011t/a | 0.011t/a | 0 |
|  | 颗粒物 | 2.218t/a | 0 | 0 | 1.946t/a | 2.218t/a | 1.946t/a | -0.272 t/a |
| 废水 | 水量 | 2546t/a | 0 | 0 | 588t/a | 659t/a | 2475t/a | -71 t/a |
|  | COD | 0.4888t/a | 0 | 0 | 0.1129t/a | 0.1265t/a | 0.4752t/a | -0.136 t/a |
|  | BOD5 | 0.1179t/a | 0 | 0 | 0.0272t/a | 0.0305t/a | 0.1146t/a | -0.033 t/a |
|  | SS | 0.3844t/a | 0 | 0 | 0.0888t/a | 0.0995t/a | 0.3737t/a | -0.0107 t/a |
|  | 氨氮 | 0.0295t/a | 0 | 0 | 0.0068t/a | 0.0076t/a | 0.0287t/a | -0.0008 t/a |
|  | 总磷 | 0.00076t/a | 0 | 0 | 0.00018t/a | 0.0002t/a | 0.00074t/a | -0.00002 t/a |
|  | 石油类 | 0.0050t/a | 0 | 0 | 0.0012t/a | 0.0013t/a | 0.0049t/a | -0.0001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 可再制造废物 | 1143t/a | 0 | 0 | 1143t/a | 421.597t/a | 1143t/a | 0 |
|  | 可利用固废 | 42291.6t/a | 0 | 0 | 42291.6t/a | 42291.6t/a | 42291.6t/a | 0 |
|  | 不可利用废物 | 415.03t/a | 0 | 0 | 415.03t/a | 415.03t/a | 415.03t/a | 0 |
|  | 废安全气囊 | 3.1t/a | 0 | 0 | 3.1t/a | 3.1t/a | 3.1t/a | 0 |
|  | 收集粉尘 | 5.852t/a | 0 | 0 | 6.124t/a | 5.852t/a | 6.124t/a | +0.272 t/a |
|  | 废制冷剂 | 0.1t/a | 0 | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a | 0.1t/a | 0 |
| 危险废物 | 废矿物油 | 133.7t/a | 0 | 0 | 133.7t/a | 133.7t/a | 133.7t/a | 0 |
|  | 废防冻液 | 1.3t/a | 0 | 0 | 1.3t/a | 1.3t/a | 1.3t/a | 0 |
|  | 废蓄电池 | 131.1t/a | 0 | 0 | 131.1t/a | 131.1t/a | 131.1t/a | 0 |
|  | 废电路板 | 7t/a | 0 | 0 | 7t/a | 7t/a | 7t/a | 0 |
|  | 废催化剂 | 12.2t/a | 0 | 0 | 12.2t/a | 12.2t/a | 12.2t/a | 0 |
|  | 含油废物 | 4t/a | 0 | 0 | 4t/a | 4t/a | 4t/a | 0 |
|  | 污泥 | 5t/a | 0 | 0 | 5t/a | 5t/a | 5t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

食堂用水

生活用水

油水分离器

化粪池

地面冲洗水

油水分离机

污水处理站

125

166

62

667

733

650

588

542

595

595

1137

市政管网

588

2475

3300

图2-1  全厂水平衡图（t/a）

停车场冲洗水

500

1250

750

1338

报废汽车

检查登记

预处理

电瓶

安全气囊

三元催化剂

抽排液体

方向机

外部拆解

废蓄电池

冷媒回收

内部拆解

总成拆解

分类存放

发动机

前后桥

变速箱

电子电器

保险杠、车灯、发动机罩、车门、挡风玻璃、挡泥板、车轮等

地板、内饰件、水箱、电线等

图2-3  工艺流程及产污环节图（虚框为技改涉及工艺）

引爆

废安全气囊

噪声

废催化剂

废制冷剂

废矿物油

废有机溶剂

有机废气

废电路板

颗粒物

颗粒物

颗粒物

剪切

颗粒物

车架

可再制造的经人工打孔毁形后外售给有资质单位，不可再制造的作为废钢、废有色金属外售

分选

钢材压块

颗粒物

切割

可再制造的切割毁形后外售给有资质单位，不可再制造的作为废钢外售

颗粒物

可再制造的毁形后外售给有资质单位，不可再制造的作为废钢外售

一般固废

食堂废水

生活污水

油水分离器

化粪池

车间地面冲洗废水

油水分离机

调节均质池

A/O反应池

市政管网

图4-1  全厂废水处理工艺

初期雨水收集池

油水分离机

初期雨水

停车场地面冲洗废水

絮凝沉淀池