西咸沣东审准〔2021〕176号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦制造项目

环境影响报告表的批复

西铁车辆综合配件厂：

你单位报来《铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦制造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、你单位利用沣东新城三桥街道建章路南段西安西铁机车车辆配件有限公司院内现有1200m2厂房、新建1栋400m2厂房建设该项目，总占地面积1700m2，总建筑面积约1600m2，主要建设内容有1条铁道火车用高摩擦系数合成闸瓦生产线以及附属设备的安装。项目运营后年产铁道火车用高摩擦系数合成闸瓦20万块。项目总投资100万元，其中环保投资42万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

（二）配料粉尘收集后由1#废气处理设施（袋式除尘器）处理；炼胶废气经“软帘+集气罩”收集后由2#废气处理设施（袋式除尘器+活性炭吸附+UV光氧催化装置）处理；粉碎粉尘收集后由3#废气处理设施（袋式除尘器）处理；抛丸粉尘由4#废气处理设施（抛丸机自带袋式除尘器）处理；涂胶与压制胶料废气由5#废气处理设施（活性炭吸附+UV光氧催化装置）处理；硫化废气收集后由6#废气处理设施（活性炭吸附+UV光氧催化装置）处理；喷漆废气收集后由7#废气处理设施（过滤棉+活性炭吸附+UV光氧催化装置）处理。废气最终全部依托出租方1根30m闲置烟囱（P1）排放。

配料工序、密炼工序和粉碎工序产生的颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的限值要求；抛丸工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值及无组织排放浓度限值；密炼工序和硫化工序产生的非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中“橡胶制品制造”非甲烷总烃排放浓度限值；二硫化碳、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准；喷漆工序产生的有机废气排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业相关标准要求。

项目使用的水性漆必须符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）相关要求，胶粘剂中挥发性有机化合物含量必须符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)相关要求。

（三）生活垃圾和一般工业固废应分类收集处置。废活性炭、废过滤棉、废液压油、废油桶、废含油抹布、废含油手套等危险废物应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

危废贮存场所的建设、管理要满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危废转移要满足《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。

（四）生活污水经化粪池处理通过市政污水管网进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。

（五）不得使用《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类设备。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年10月9日

抄送：沣东新城生态环境局，西安云开环境科技有限公司。