# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安市城区污水处理厂污泥处置项目扩建工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 沈嘉欣 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城第六污水处理厂内 |
| 地理坐标 | （108度49分26.536秒，34度20分43.699秒） |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 103一 般 工 业 固 体 废 物 （含污水处理污泥）、 建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 1100 | 环保投资（万元） | 82 |
| 环保投资占比（%） | 7.45 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 3076 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《西咸西区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审查机关：西安市环境保护局（2014 年 3 月 31 日） 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》的审查意见（市环函[2014]20号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表 1-1 文件 政策要求 本项目实际情况 符合情况 西咸新区-沣东新城规划（2010-2020） 规划确定沣东新城定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。主导产业：以高新技术和会展业为主，重点发展高新技术研发和孵化、体育、会展商务，文化旅游、现代农业、房地产开发等产业。总体规划空间结构布局：“两带、七板块”，周秦汉历史文化景观带、沣河景观风貌带、沣河田园都市板块、六村堡现代产业板块、三桥商贸综合产业板块、科技统筹示范板块、阿房宫人文旅游板块、昆明池生态休闲板块、镐京田园都市板块。 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城六村堡，为污水处理厂配套污泥处置项目。 符合 西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见 入区企业清洁生产必须达到国内先进水平，严禁“三高一低”企业入区、由总量指标限值企业类型和规模、污染物排放指标等工业企业的准入条件。 本项目为污泥处置资源化利用项目，不属于“三高一低”企业 符合 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 项目为污水处理厂配套污泥处置项目，不属于规划定位以外和电镀生产线及涉重金属排放企业 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、 食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污 染行业进入。 项目运营期产生的生产废水排入第六污水处理厂处理；本项目不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 项目车间封闭，粉尘及臭气通过沉降室+一级洗涤塔（碱洗及氧化）＋二级洗涤塔（水洗）＋生物除臭滤池处理后经15米高排气筒排放。 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管 理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环 境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人 娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对 建筑噪声以及固定噪声源的管理。 本项目运营期设备均优先选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等措施，同时加强对设备的维修保养管理。 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量， 推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害 化处理率和固体废物的综合利用率。提高危 险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环境监督管理体系 一般工业固废集中收集暂存固废区定期外售。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于 “鼓励类”第四十三条第15类“三废”综合利用及治理工程”。因此项目建设符合国家产业政策要求。 表1-2 项目与环保政策符合性一览表 规划名称 规划内容 项目情况 符合性 《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》发改环资[2016]2849号 重视污泥无害化处理处置。城镇污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化处理处置，鼓励资源化利用。现有不达标的污泥处理处置设施应加快完成达标改造。优先解决污泥产生量大、存在二次污染隐患地区的污泥处理处置问题。建制镇污水处理设施产生的污泥可考虑统筹集中处理处置。“十三五”期间，新增或改造污泥（按含水率80%的湿污泥计）无害化处理处置设施能力6.01万t/d。其中，设市城市4.56万t/d，县城0.92万t/d，建制镇0.53万t/d。 本项目为西安市第六污水处理厂配套污泥集中处置项目，项目将污泥无害化堆肥处理，制成符合相关要求的营养土，建成后可处理污泥250t/d。 符合 坚持无害化处理处置原则，结合各地经济社会发展水平，因地制宜选用成熟可靠的污泥处理处置技术。鼓励采用能源化、资源化技术手段，尽可能回收利用污泥中的能源和资源。鼓励将经过稳定化、无害化处理的污泥制成符合相关标准的有机碳土，用于荒地造林、苗木抚育、园林绿化等。污泥处置设施应按照“集散结合、适当集中”原则建设，形成规模效应。 本项目采用好氧发酵技术，将污泥制成营养土，用于土壤改良或园林绿化，污泥处置设施按生产工艺集中布置。 符合 《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23号） 鼓励符合标准的污泥进行土地利用。污泥土地利用应符合国家及地方的标准和规定。污泥土地利用主要包括土地改良和园林绿化等。鼓励符合标准的污泥用于土地改良和园林绿化，并列入政府采购名录。允许符合标准的污泥限制性农用。 本项目主要处理西安市六村堡第六污水处理厂污泥，污泥制成营养土主要用于土壤改良，根据一期项目污泥检测报告可知，处置后的污泥满足《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）。 在污泥浓缩、调理和脱水等实现污泥减量化的常规处理工艺基础上，根据污泥处置要求和相应的泥质标准，选择适宜的污泥处理技术路线。 本项目污泥经脱水后采用好氧发酵工艺进行无害化处置。 《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJBAT-002） 污泥好氧发酵污染防治最佳可行技术：厂址远离环境敏感点和敏感区域时，可采用条垛式好氧发酵工艺；厂址附近有环境敏感点或敏感区域时，宜采用封闭发酵槽（池）式好氧发酵工艺。 本项目位于西安市六村堡第六污水处理厂内，距离最近环境敏感点约400m，为减轻对周围居民的影响，项目采用封闭发酵槽式好氧发酵工艺。 设置完善的污泥产品监测系统，严格控制污泥堆肥产品质量。仅允许符合国家相关标准要求的污泥好氧发酵产品出厂、销售或施用。 项目按要求对产品进行检测，满足《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）或《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）要求方可出厂、销售或施用 在好氧发酵车间布设气体收集系统，通过引风机将车间内的恶臭气体送入除臭装置，保证车间及场区内的环境安全和操作人员的健康。 项目发酵车间封闭，车间内布设集气罩，恶臭气体通过管道输送至除臭装置处理后经15m高排放。 《城镇污水处理厂污泥处理处置稳定标准》（CJ/T510-2017） 污泥稳定处理工艺包括生物、化学和物化方法。污泥稳定生物处理工艺包括厌氧消化、好氧发酵和好氧消化等；污泥稳定化学或物话处理工艺包括热碱分解、石灰稳定、热干化和焚烧等。本标准的污泥稳定处理工艺包括厌氧消化、好氧发酵、好氧消化和石灰稳定 本项目污泥稳定处理采用好氧发酵工艺。 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。 本项目所有物料均在密闭车间内储存。 《西安市污泥安全处置工作实施方案》（市政办函[2019]79号） 依据国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》及相关规划、文件精神，积极探索污泥无害化安全处理处置新技术和资源再生利用产业发展新途径，确保污泥处置达到“稳定化、无害化、资源化”要求。逐步形成“以政府购买服务为主导，社会企业充分参与、部门监管与市场调节共同发力”的污泥处置新机制，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢目标。 本项目建设单位与政府签订污泥处置购买服务合同（文件见附件），主要处置西安净水有限责任公司所产污泥，采用好氧发酵工艺将污泥无害化处置。 按照污泥“稳定化、无害化、资源化”处置要求，根据国内经济发达地区采用污泥处置工艺技术，结合我市未来发展需求，我市主城区采用焚烧+建材利用的处置路线，周边区县结合当地实际情况，可采用土地利用或焚烧+建材利用等处置路线。 本项目污泥处置后主要用于土地改良。 提升污泥应急处置能力。全力解决城区污水处理厂污泥围厂问题，继续加强市第一(含一污二期)、二(含二污二期)、三、四、五、六、十污水处理厂和草滩污水处理厂、鱼化污水处理厂厂内污泥的应急干化处置、卫生填埋及清运等工作。 本项目主要主要处置西安净水有限责任公司所产污泥。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目主要工程 （1）项目由来 西安市城区污水处理厂污泥处置项目（以下简称“一期项目”）位于西安市六村堡第六污水处理厂内，占地1200m2，污泥处置规模为100t/d。2020年3月一期项目取得《陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局关于西安市城区污水处理厂污泥处置项目环境影响报告表的批复》（文号：陕西咸沣东审服准字[2020]）39号），并于2020年11月通过竣工环境保护验收；2021年10月，企业根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），填报排污许可申请（简化管理）,并经环保部门审批通过，排污许可证主码：91610133MA6W2HFA1C001U。 2021年7月盛鑫环保工程有限公司拟扩大污泥处置规模，在现有厂区内，扩建污泥处置规模250t/d生产线一条；同时，因一期项目最初的2台脱水机是按照第六再生水厂前端每天的排泥量（98%泥浆）配套的，最初能满足六厂生产需求。运行一段时间后，频繁出现停机维修、更换配件等故障，不能满足六厂正常水处理生产的需要，所以企业拟在一期项目增加一台深度脱水机，作为设备故障时启用或轮流使用，保证一期项目处理能力稳定维持在100吨/天。 （2）建设内容 本项目位于西安市六村堡第六污水处理厂内，不新增占地，总投资1100万元，购置污泥脱水设备、皮带输送机、料仓、槽式发酵设备及相关配套设备，建设污泥处置规模250t/d槽式发酵生产线一条。项目工程组成见表2-1。 表2-1 工程组成表 项目组成 一期项目 扩建项目 备注 主体工程 生产车间 污泥处置规模100t/d塔式发酵生产线一条，主要包括污泥脱水设备、皮带输送机、搅拌机、封闭式多层发酵塔、臭气处理设备等。日处理含水率80%污泥100吨。 污泥处置规模250t/d槽式发酵生产线一条，主要包括污泥脱水设备、皮带输送机、槽式发酵设备、臭气处理设备等。日处理含水率80%污泥250吨。 新增 辅助工程 办公室 用于员工日常办公 / / 储运工程 料仓 料仓共3套,，贮存原辅材料 料仓3套，计量、贮存原辅材料 新增 公用工程 给水 由市政自来水管网供给 由市政自来水管网供给 依托 排水 污水经管道排入西安市六村堡第六污水处理厂处理 污水经管道排入西安市六村堡第六污水处理厂处理 依托 供电 由市政电网供给 由市政电网供给 依托 环保工程 大气污染物 项目污泥发酵前加药脱水搅拌及发酵后陈化单元传送带已全部密封，通过管道将收集到的恶臭气体引至1套喷淋除臭塔+UV光氧催化+活性炭箱设施处理，处理后的废气通过1根15m（P1）高排气筒排放；项目发酵单元共有4套密闭发酵处理箱，发酵产生的恶臭气体通过管道引至1套喷淋除臭塔+UV光氧催化+活性炭箱设施处理后经15m高（P2）排气筒排放。 项目车间封闭，生产过程中产生的水蒸气（发酵水蒸气，温度约80℃）、粉尘及臭气通过抽风系统引至沉降室，通过水喷淋降温、除尘、除湿，剩余尾气通过管道输送至一级洗涤塔（碱洗及氧化）＋二级洗涤塔（水洗）＋生物除臭滤池，处理后的气体经过15米高（P2）排气筒达标排放。 新增 水污染物 污泥脱水产生的废水经管道回流至西安第六污水处理厂污水处理单元 污泥脱水产生的废水经管道回流至西安第六污水处理厂污水处理单元 依托 噪声 车间隔声、设备基础减振 厂房隔声、设备基础减振 新增 固废 生活垃圾分类收集，委托环卫部门统一清运 项目劳动定员不新增，无新增生活垃圾 / 危险废物主要为废活性炭及废UV灯管，暂存于危废间内，交由陕西高科环保科技有限公司定期外运处置。 废原料包装袋收集后外售 依托 2、主要生产设备设施 本项目主要设备清单表 2-2 主要生产设备一览表详见表2-2。 序号 一期项目 扩建项目 设备名称 规格型号 数量 设备名称 规格型号 数量 备注 1 1#大料仓 2000×2000×1900 1台 配料计量仓 15m3 1台 进料系统 2 双轴出料绞笼 LS315 L=240 1台 菌剂加料计量仓 250kg 1台 3 配料秤 FWC 3台 物料输送带 H800 74.8m 4 2#大料仓 3500×2750×1400 1台 布料行走大车 27m*4m（含走台） 1台 5 1#皮带输送机 PY650 L=15500 1台 伸缩式布料输送带 H800 1台 6 卧式双轴搅拌机 JS3000 1台 大功率轮式翻抛机 DLFP26.5-2.5-110 1套 发酵设备 7 小料仓 1200×1200×1400 1台 滑动电源 非标定制 1台 8 2#皮带输送机 PY650 L=6700 1台 曝气管道 主管Φ75 25套 曝气系统 9 3#皮带输送机 PY650 L=17800 1台 曝气风机 9-19-45a-5.5kw 25台 10 4#皮带输送机 PY650 L=5000 1台 曝气脉动控制系统 PLC 1套 11 塔体 14400×250×7 4台 承载式输送带 H1400 1套 发酵槽出料系统 12 铺料小车 / 4台 转移小料仓 H800 1套 13 5#皮带输送机 PY650 L=11300 1台 转移输送带 H800 36m 14 6#皮带输送机 PY650 L=13200 1台 粉碎机 / 1台 15 7#皮带输送机 PY800 L=18000 4台 滚筒筛 1800*4000 1台 16 8#皮带输送机 PY650 L=15000 1台 抽风机3台+喷淋管道 沉降室 1套 环保设备 17 9#皮带输送机 PY650 L=11000 1台 换气扇 陈化室 6台 18 轴流风机 BT35-11 12台 除臭设备 洗涤塔（二级）+生物除臭滤池 1套 19 液压机 液压缸HSGK01-90/45-E-1401-250 污泥脱水设备 深度 1套 污泥脱水 20 电气系统 / 1台 / / / / 21 曝气设备（风机） / 4台 / / / / 22 深度脱水设备 GY-2000A 1台 / / / / 23 深度污泥脱水间 / 1台 / / / 一期新增备用 24 除臭环保设备 喷淋塔+UV光氧催化+活性炭箱 2套 / / / / 3、产品方案 （1）项目扩建前后主要产品见表2-3。 表2-3 扩建前后主要产品产量 序号 名称 产量 备注 一期项目 万吨/年 扩建项目 万吨/年 扩建后 万吨/年 1 营养土 3（含水率≤60%） 4.737（含水率≤40%） 7.737 / （2）项目主要产品指标要求见表2-4。 表2-4 项目主要产品指标要求 控制项目 （单位mg/kg干污泥） 污染物浓度限值 园林绿化用泥质（中性和碱性土壤） 土地改良用泥质（中性和碱性土壤） 总镉 <20 <20 总汞 <15 <15 总铅 <1000 <1000 总铬 <1000 <1000 总砷 <75 <75 总硼 <150 <150 总铜 <1500 <1500 总锌 <4000 <4000 总镍 <200 <200 矿物油 <3000 <3000 可吸附有机卤化物（AOX）（以Cl-计） <500 <500 苯并芘 <3 / 多氯联苯 / <0.2 挥发酚 / <40 总氰化物 / <10 根据建设单位提供资料，项目原料污泥未经处理前污泥含水率及矿物油含量高于《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）要求，经脱水、发酵等工艺处理后其含水率、矿物油及重金属含量均低于《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）要求。 本项目产品用于土壤改良前须进行重金属检测，确保其满足《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）或《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）中相关要求。 4、原辅材料 本项目建设单位与政府签订污泥处置购买服务合同，主要处置西安净水有限责任公司所产污泥，采用好氧发酵工艺将污泥无害化处置。项目扩建前后主要原辅材料见表2-5。 表2-5 扩建前后主要原辅材料用量一览表 序号 名称 单位 原项目 扩建项目 扩建后用量 备注 1 城市污水厂含水率80%污泥 t/a 36500 91250 127750 / 2 锯末 t/a 9430 9125 18555 / 3 菌种 t/a 4150 91 4241 / 4 三氯化铁 t/a 7300 / 7300 / 5 PAM t/a 3650 / 3650 / 6 聚合硫酸铁 t/a / 456 456 / 7 粉煤灰 t/a / 500 500 / 8 次氯酸钠 t/a / 0.3 0.3 最大储存量0.1t 9 氢氧化钠 t/a / 0.2 0.2 最大储存量0.1t 5、公用工程 ①给水：项目用水依托市政给水管网供给。 项目不新增员工，用水主要为生产中沉降室喷淋用水和二级洗涤塔用水。 根据建设单位提供资料，沉降室喷淋用水量约15m3，循环使用7天后排放。二级洗涤塔用水量约24m3/次，循环使用10天后排放。综上，项目生产用水量约为4.54m3/d、1657m3/a。 ②排水：项目无生活废水排放，运营期废水主要为污泥脱水工序、废气喷淋沉降工序及废气二级洗涤工序排放的废水。其中，项目将含水率80%污泥脱水发酵制成含水率40%营养土，喷淋沉降废水及二级水洗废水排放量按产生量的90%计算，则项目废水排放量约54.086 m3/d、19741m3/a。项目废水经管道收集后排入西安第六污水处理厂处理。本项目给排水平衡见表2-6、图2-1。 表2-6 给排水平衡一览表 单位：m3/d 序号 用水项目 用水量/污泥含水量 损失量/含水量 废水排放量 备注 1 污泥脱水 200 98/52 50 废水经管道收集后排入西安第六污水处理厂处理。 2 废气喷淋沉降 2.14 0.214 1.926 3 废气二级洗涤 2.4 0.24 2.16 4 合计 204.54 98.454 54.086 6、劳动定员及工作班制 本次扩建项目员工从其他岗位调配，不新增劳动定员，工作时间年工作365d，每天24小时。 7、总平面布置 本项目厂区呈矩形，发酵车间位于项目的西北部，陈化车间位于项目的南侧，脱水车间位于项目的东北侧，工具与备品间位于项目的东北角。项目根据工艺流程，按污泥运输、污泥脱水、加料搅拌、发酵、成品流向布置建筑布局及设备，力求规划合理、布置紧凑、分区明确，方便管理。项目总平面布置图见附图3。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期项目工艺流程及产污环节 图2-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 运营期主要工艺流程及产污环节如下： 本项目原材料污泥为西安市第六污水处理厂产生的含水80%的湿污泥，经输运、脱水、加料、搅拌、发酵等工序后制成营养土。从污染角度分析，营运期的工艺流程及产污情况见图2。 图2-2 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①污水处理厂污泥运至项目车间内，通过深度脱水设备将含水率80%污泥脱水至含水率60%，脱水工序残液经管道回流至西安第六污水处理厂处理； ②脱水污泥通过传送带运至污泥储料仓，按比例与菌种、锯末辅料搅拌均匀； ③混合物料经传送带提升至全封闭式污泥发酵槽，通过复合微生物菌群的生长代谢及其产生的各类生物酶，降解、转化、利用污泥中有机成分，杀灭病菌、虫卵等各类有害物质，使污泥除臭、脱胶、脱水，在20天内形成含水量小于40%，体积减量60%以上的粉状无臭无害化物质。 ④翻抛：发酵翻抛在密闭的车间中进行，每天翻抛4-5个小时；通过控制，翻抛的进度和时间，使得发酵好的物料水分在40%-45%以上，因此，几乎不产生粉尘，即使产生少量的粉尘也在高湿的密闭车间中。 ⑤污泥好氧发酵的温度：从最低的0℃—到最高的80℃，冬天最低温度为污泥和辅料的温度，在发酵过程中，温度从低到高，逐渐升温到最高80℃。 ⑥发酵的时间：污泥从进发酵槽到出发酵槽时间为20—25天，冬天时间长，夏天时间短。 ⑦发酵好的污泥进入陈化区陈化20天后，通过上料皮带进入破碎机对部分结块物进行破碎，破碎后的物料进入筛分机，筛分机筛下物作为产品待售。 ⑧臭气、粉尘收集措施：根据建设单位提供资料，本项目生产车间密闭，使用抽风机将污泥脱水、发酵及破碎筛选过程产生的臭气、粉尘、水蒸气引至沉降室，沉降室安装水喷淋设施，通过喷淋降温、除尘、除湿，剩余尾气通过管道输送至一级洗涤塔（碱洗及氧化）＋二级洗涤塔（水洗）＋生物除臭滤池，处理后的气体经过15米高排气筒排放。 陈化过程半成品因含水率低，会产生少量粉尘，项目在陈化车间墙壁上安装大风量换气扇，将粉尘抽至发酵车间，与发酵间废气一同进入沉降室除尘。 污染物产生情况见表2-6。 表2-6运营期污染物产生情况表 类别 污染物产生工序 污染物种类 废气 脱水车间、发酵车间 污泥堆肥发酵、半成品破碎、筛分 NH3、H2S、粉尘 陈化车间 陈化 粉尘 废水 生产车间 脱泥废水、喷淋废水及二级水洗废水、 COD、BOD、氨氮、SS 噪声 设备噪声 脱水设备、皮带输送机、翻抛机、风机 Leq 3、物料平衡 项目物料平衡图见图2-3。 图2-3 项目物料平衡图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于扩建项目，位于西安市六村堡第六污水处理厂内，现有100t/d污泥处置项目于2020年3月23日取得《陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局关于西安市城区污水处理厂污泥处置项目环境影响报告表的批复》（文号：陕西咸沣东审服准字[2020]39号），于2020年11月16日通过竣工环境保护验收。目前运行正常。 1、根据现场踏勘，项目主要存在以下问题： （1）车间集气罩及气体输送管道布置数量不足、集气输送管道上没有醒目的气体流动方向箭头； （2）一期项目生产时，生产车间大门敞开，导致臭气逸散，影响周围居民感官不适，导致投诉； （3）危废间不符合规范。 针对以上问题，建设单位逐项进行了整改： （1）增添集气罩和管道，加强废气收集效率，并在管道上印刷明确的气流方向箭头标识； （2）要求企业加强日常管理，无车辆通行时，关闭车间大门，确保生产车间密闭，形成负压，增加有组织收集效率，减少臭气无组织逸散； （3）按规定建设新的危废间，分门别类增设废物收集存放桶、完善危废入库及处理台账等。 2、以新带老整改措施 根据以上分析，一期项目存在问题整改后，企业加强生产管理，废气、噪声采取措施后均达标排放，废水排入第六污水处理厂，固废均得到了妥善处置，不需要采取以新带老措施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （1）常规污染物 本次评价基本污染物环境质量现状采用陕西省生态环境厅办公室于2021年 1月26日发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中西咸新区沣东新城空气质量数据，具体见表3-1。 表3-1 2020年西咸新区沣东新城空气质量状况统计表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154.3 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 CO 24小时平均第95百分位浓度 1500 4000 37.5 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数浓度 136 160 85 达标 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）区域达标判断，本项目区域 PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，项目所在区域属不达标区。 （2）特征污染物 为了解项目所在地区环境空气中特征因子质量现状，本项目特征因子NH3、H2S、臭气浓度现状监测委托陕西安讯环境检测有限公司于2021年3月05日～2021年3月11日进行，监测时间为7天，监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测结果 单位：mg /m3 日期 点位 频次 H2S (mg/m3) NH3 (mg/m3) 臭气浓度 (无量纲) 2021.3.5 项目所在地 第一次 0.002 0.052 ＜10 第二次 0.002 0.059 ＜10 第三次 0.003 0.071 ＜10 第四次 0.001 0.059 ＜10 2021.3.6 第一次 0.002 0.033 ＜10 第二次 0.003 0.042 ＜10 第三次 0.003 0.053 ＜10 第四次 0.003 0.045 ＜10 2021.3.7 第一次 0.002 0.038 ＜10 第二次 0.002 0.045 ＜10 第三次 0.002 0.053 ＜10 第四次 0.002 0.047 ＜10 2021.3.8 第一次 0.002 0.046 ＜10 第二次 0.002 0.051 ＜10 第三次 0.003 0.061 ＜10 第四次 0.002 0.052 ＜10 2021.3.9 第一次 0.002 0.036 ＜10 第二次 0.002 0.047 ＜10 第三次 0.003 0.062 ＜10 第四次 0.002 0.049 ＜10 2021.3.10 第一次 0.003 0.033 ＜10 第二次 0.003 0.047 ＜10 第三次 0.003 0.055 ＜10 第四次 0.002 0.047 ＜10 2021.3.11 第一次 0.003 0.032 ＜10 第二次 0.003 0.044 ＜10 第三次 0.003 0.056 ＜10 第四次 0.003 0.042 ＜10 标准 0.01 0.2 / 超标率% 0 0 / 由以上监测数据可知，项目地NH3和H2S 浓度满足《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 2、声环境质量现状 本次声环境质量现状评价委托委托陕西安讯环境检测有限公司于2020年7月15日~7月16日对项目所在地的声环境质量进行监测，共布置了4个监测点，监测项目为连续等效A声级，监测结果见表3-3。监测点位见附图。 表3-3 声环境质量监测结果单位：Leq dB（A） 监测地点 监测时段 2020.07.15 2020.07.16 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界1# 52 48 51 47 南厂界2# 51 47 52 46 西厂界3# 52 48 51 47 北厂界4# 51 47 52 46 由上表可以看出，项目厂界昼间、夜间声环境质量监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目所在地声环境质量现状良好。 3、土壤环境质量现状 本项目土壤环境质量现状委托陕西安讯环境检测有限公司于2020年7月15日进行监测，土壤监测结果见下表。 表3-4 土壤现状监测结果 监测点 监测项目 1#厂区内表层样（0-0.2m） GB36600-2018第二类用地(mg/kg) 筛选值 管制值 铜mg/kg 15 18000 36000 铅mg/kg 30 800 2500 镉mg/kg 0.07 65 172 镍mg/kg 16 900 20000 汞mg/kg 0.05 38 82 砷mg/kg 6.3 60 140 六价铬mg/L ND 5.7 78 四氯化碳μg /kg ND 2.8 36 氯仿μg /kg ND 0.9 10 氯甲烷μg /kg ND 37 120 1,1-二氯乙烷μg /kg ND 9 100 1,2-二氯乙烷μg /kg ND 5 21 1,1,-二氯乙烯μg /kg ND 66 200 顺-1,2-二氯乙烯μg /kg ND 596 2000 反-1,2-二氯乙烯μg /kg ND 54 163 二氯甲烷μg /kg ND 616 2000 1,2-二氯丙烷μg /kg ND 5 47 1,1,1,2-四氯乙烷μg /kg ND 10 100 1,1,2,2-四氯乙烷μg /kg ND 6.8 50 四氯乙烯μg /kg ND 53 183 1,1,1-三氯乙烷μg /kg ND 840 840 1,1,2-三氯乙烷μg /kg ND 2.8 15 三氯乙烯μg /kg ND 2.8 20 1,2,3-三氯丙烷μg /kg ND 0.5 5 氯乙烯μg /kg ND 0.43 4.3 苯μg /kg ND 4 40 氯苯μg /kg ND 270 1000 1,2-二氯苯μg /kg ND 560 560 1,4-二氯苯μg /kg ND 20 200 乙苯μg /kg ND 28 280 苯乙烯μg /kg ND 1290 1290 甲苯μg /kg ND 1200 1200 间二甲苯+对二甲苯μg /kg ND 570 570 邻二甲苯μg /kg ND 640 640 硝基苯mg/kg ND 76 760 苯胺μg /kg ND 260 663 2-氯酚mg/kg ND 2256 4500 苯并[a]蒽mg/kg ND 15 151 苯并[a]芘mg/kg ND 1.5 15 苯并[b]荧蒽mg/kg ND 15 151 苯并[k]荧蒽mg/kg ND 151 1500 䓛mg/kg ND 1293 12900 二苯并[a]芘mg/kg ND 1.5 15 茚并[1,2,3-cd] 芘mg/kg ND 15 151 萘mg/kg ND 70 700 表3-4 土壤现状监测结果 监测点 监测项目 2#厂区内表层样（0-0.2m） 3#厂区内表层样（0-0.2m） GB36600-2018第二类用地(mg/kg) 筛选值 管制值 铜mg/kg 22 24 18000 36000 铅mg/kg 32 30 800 2500 镉mg/kg 0.07 0.08 65 172 镍mg/kg 41 18 900 20000 汞mg/kg 0.303 0.284 38 82 砷mg/kg 8.29 16.9 60 140 六价铬mg/L ND ND 5.7 78 由上表可以看出，监测点土壤环境质量中各监测因子均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准中的风险筛选值。 4、地下水环境质量现状 本次地下水环境质量现状监测引用陕西科荣环保工程有限责任公司于2020年12月19日-12月20日对《西安市第六污水处理厂提标改造工程项目地下水监测》内相关数据。西安市六村堡地势平缓，八兴滩村、新民村、沙河滩村位于本项目周边，距离项目最远距离1484m，与项目处于同一地质单元。监测结果及评价结果见表3-5。 表3-5 地下水环境监测结果 单位：mg/L 监测日期 2020.12.19 2020.12.20 III类标准浓度限值mg/L 监测项目 单位 八兴滩村 新民村 沙河滩村 八兴滩村 新民村 沙河滩村 钾 mg/L 0.77 1.37 1.03 0.77 1.35 1.02 -- 钠 mg/L 24.2 28.3 25.9 25.6 28.6 26.3 200 钙 mg/L 7.33 9.36 15.7 7.26 9.29 15.3 -- 镁 mg/L 8.70 6.72 8.58 9.75 7.74 9.59 -- 碳酸根 mg/L 5ND 5ND 5ND 5ND 5ND 5ND -- 重碳酸根 mg/L 115 125 142 113 120 141 -- 硫酸盐 mg/L 9 12 12 10 11 15 ≤250 氯化物 mg/L 8 9 11 9 9 10 6.5-8.5 pH值 - 7.95 8.27 8.21 7.98 8.32 8.20 ≤0.5 氨氮 mg/L 0.052 0.094 0.058 0.055 0.086 0.052 ≤450 硝酸盐 （氮） mg/L 0.10 0.08ND 0.08ND 0.11 0.08ND 0.08ND ≤20 亚硝酸盐 （氮） mg/L 0.003ND 0.003ND 0.003ND 0.003ND 0.003ND 0.003ND ≤1.0 挥发酚 mg/L 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND ≤0.002 氰化物 mg/L 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND ≤0.05 砷 mg/L 1.6x10-3 2.8x10-3 2.2x10-3 1.6x10-3 2.6x10-3 2.4x10-3 ≤0.01 汞 mg/L 4.0x10-5ND 4.0x10-5ND 4.0x10-5ND 4.0x10-5ND 4.0x10-5ND 4.0x10-5ND ≤0.001 六价铬 mg/L 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND ≤0.05 总硬度 mg/L 57 58 80 56 51 78 ≤450 铅 mg/L 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND 0.01ND ≤0.01 氟化物 mg/L 0.28 0.39 0.49 0.29 0.38 0.45 ≤ 镉 mg/L 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND 0.001ND ≤0.005 铁 mg/L 0.03ND 0.03 0.03ND 0.03ND 0.03 0.03ND ≤0.3 锰 mg/L 0.01ND 0.03 0.01 0.01ND 0.03 0.01ND ≤0.1 溶解性总固体 mg/L 118 122 145 124 130 154 ≤1000 耗氧量 mg/L 1.11 1.16 1.08 1.11 1.14 1.07 ≤3.0 总大肠菌群 MPN/100mL 未检出 未检出 2 未检出 未检出 2 ≤3.0 细菌总数 CFU/mL 7 3 15 5 2 12 ≤100 由表3-5监测结果统计表显示，地下水各监测点各监测因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，表明项目所在地地下水环境质量现状一般。 5、生态环境现状 根据现场踏勘，本项目位于西安市六村堡第六污水处理厂内，北、东、西三侧均为第六污水处理厂内空地，南侧隔道路为果园，无国家和地方保护的珍稀濒危动植物，周围生态环境相对简单。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目环境保护目标见表3-4，环境保护目标图见附图。 表3-4 项目环境保护目标 环境要素 坐标（经纬度） 保护 对象 保护内容 环境功 能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X Y 大气环境 108.8229219 34.3409605 新民村 人群健康 二类区 S 350 土壤环境 项目周边50m 土壤环境 第二类用地筛选值 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期恶臭执行《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）中相关排放限值要求；粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值要求。 表3-6恶臭污染物控制标准 污染物 最高允许排放 浓度mg/m3 排放速率 kg/h 有组织排放 无组织排放监控浓度限值mg/m3 排气筒高度m 氨 1.5 4.9 15 1.5 硫化氢 0.06 0.33 15 0.06 颗粒物 120 3.5 15 1.0 2、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。 表3-7 本项目废水浓度限值 单位：mg/L 项目 pH COD BOD5 SS NH3-N 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 6-9 500 300 --- --- 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求 6.5-9.5 500 350 400 45 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 （GB12348-2008）中2类标准 项目厂界四周 60 50 4、固体废物：一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”期间国家对总量控制要求，结合本项目污染物产生和排放特点，确定项目污染物总量控制指标为COD：8.212t/a、氨氮0.449t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 施工期大气污染物主要来自新厂房基础、主体施工及现场物料堆放扬尘；车辆进出建设区域造成的道路扬尘；工程机械和运输车辆废气（含CO、HC、NOx等污染物）。主要污染源及其环境影响分析如下： （1）施工扬尘影响分析 施工期间建筑工地的扬尘主要来自：土方挖掘、堆放和清运过程的扬尘；水泥、白灰、砂子等建筑材料装卸、堆放的扬尘；运输车辆来往形成的扬尘；建筑垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。施工扬尘的大小随施工集结、土方量的大小和施工管理不同差别甚大，影响范围可达150~300m。围栏对减少施工扬尘污染有一定作用，当风速为2.5m/s时，可使影响距离缩短40%。因此施工现场周围设置围栏是有必要的。施工作业活动，破坏了地表，使土地裸露、土壤疏松，为扬尘的生成提供了尘源。项目所在地属北暖温带大陆性季风型气候，春冬季节干旱多风。研究指出，在干燥有风天气刮起的扬尘，造成大气环境中PM10浓度偏高，其中建筑工地对空气扬尘污染贡献值最大。因此，扬尘污染是项目施工期的主要环境问题之一。 （2）施工扬尘控制要求 为避免施工期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求本项目施工单位应严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、陕西省《铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》等相关措施要求，控制施工场地扬尘污染，确保施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1浓度限值要求。 ①施工采取封闭式施工管理，严禁敞开式作业。要采取洒水、覆盖等防尘措施，加强土方开挖量、填方量大的区域的施工管理和洒水降尘。 ②运输建筑材料车辆不得超载，运输过程中必须篷布遮盖，并对路面洒水抑尘，减少对沿路敏感点的影响。 ③为了减少影响，要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取地面临时硬化等防尘措施。 ④及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖措施，防止二次扬尘。 ⑤当发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势时，应暂停建筑工地所有土石方作业。 ⑥禁止在现场搅拌混凝土、砂浆。 ⑦严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》，按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”的管理标准，对各类工地实行红、黄、绿挂牌管理制度（绿牌为达标施工、黄牌为警告整改、红牌为停工整顿）。 （3）车辆排放废气 环评要求项目加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率。项目施工期短，施工机械废气排放是暂时的，且施工场地开阔，污染物扩散快，对周围环境影响不大。 综上所述，本项目采取以上环保措施后，可将影响降至最低。 2、施工期废水防治措施。 （1）施工废水 施工废水包括施工机械运作和养护中产生的少量废水，废水中的污染物主要为SS。施工期间产生的施工废水排入临时沉淀池，经沉淀处理后施工回用和用于场区洒水抑尘，对环境影响不大。 （2）生活污水 本项目施工人员生活污水依托厂区现有化粪池处理后经市政管网排入第六污水处理厂处理。因此，施工人员的生活污水对周边环境影响较小。 3、施工期噪声防治措施 3、噪声环境影响分析 施工期主要噪声污染源为施工过程中挖掘、装载设备的机械噪声与交通运输车辆噪声。根据类比调查，本项目建设期主要噪声源及噪声级见下表。 表4-1 主要噪声源不同距离处的噪声级（单位：dB（A）） 噪声源 5m 10m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 300m 特性 装载机 90 84 72 68.5 66 64 60.5 58 54.5 连续 推土机 86 80 68 64.5 62 60 56.5 54 50.5 连续 挖掘机 84 78 66 62.5 60 58 54.5 52 48.5 连续 重型卡车 80 74 62 58.5 56 54 50.5 48 44.5 连续 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为70dB，夜间限值为55dB。上表中数据表明：昼间施工机械噪声在距施工场地60m左右即可达到标准限值，夜间在300m以外才基本达到标准限值。 为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在施工时采取以下噪声控制措施： （1）合理安排作业时间（夜间禁止施工），合理安排施工作业方式。 （2）尽量选择低噪音低震动的设备，最大限度降低噪音。 （3）严格操作规程，加强施工机械管理，规范建筑物料、垃圾清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响。 （4）对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到标准限值。 （5）严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响。 综上所述，经采取以上降噪措施后，施工噪声对周围环境的影响可降至最低。 4、施工期固体废弃物防治措施 项目施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾。 本项目生产厂房为钢构结构，综合办公楼为混凝土结构，因此施工时场地平整土石方挖填量很少，可以做到场内平衡，建设构筑物等过程中会产生少量建筑垃圾，大部分可以回收利用。员工生活垃圾按0.5kg/人·d，施工高峰期人数按10人计，则产生的生活垃圾产生量为5kg/d，生活垃圾统一收集后，定期由当地环卫部门统一清。 由于项目施工周期较短，因此施工期间对环境的暂时影响较小，且会随着项目的建成而结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强 本项目营运期废气为污泥脱水、发酵过程产生的恶臭及破碎筛分、陈化过程产生的少量粉尘。 ①污泥脱水、发酵恶臭 项目原料污泥通过汽车密闭运至车间污泥堆放点，加药后通过深度脱水设备将污泥脱水至含水率60%，脱水污泥通过传送带运至污泥发酵槽加辅料搅拌均匀发酵。脱水、发酵过程会产生一定量的NH3和H2S。本项目污泥脱水间恶臭源强根据西安市第六污水处理厂资料及文献资料类比，污水处理车间（仅污泥浓缩/脱水区域）恶臭气体产污系数通过单位时间内单位面积散发量表征，其中污水处理车间（仅污泥浓缩/脱水区域）氨产生系数为0.015mg/m2·s、硫化氢产生系数为1.09×10-3mg/m2·s，本项目污泥间面积为900m2，则污泥脱水过程氨产生量为0.0486kg/h、0.426t/a，硫化氢产生量为0.0035kg/h、0.031t/a。发酵过程恶臭源强根据《金茂（普宁）生态科技有限公司污泥堆肥制营养土（占陇）建设项目竣工环境保护验收监测报告》类比计算，该项目采用槽式发酵工艺，原料及废气处理工艺与本项目基本一致，因此，本项目发酵过程氨产生量为0.3kg/h、2.628t/a，硫化氢产生量为0.0052kg/h、0.0456t/a。 经计算，本项目污泥脱水、发酵过程中氨产生量为0.349kg/h、3.054t/a，硫化氢产生量为0.0087kg/h、0.0765t/a。 本项目车间为封闭式，发酵车间内设3套大风量抽风机，针对污泥脱水区、发酵区定点抽风，使车间内形成负压状态，将恶臭气体抽至沉降室，水喷淋沉降后，剩余气体进入二级洗涤塔+生物滤池除臭后经15m高排气筒排放，项目废气处理系统配备风机风量为13000m3/h，废气收集效率90%，处理效率95%，经计算，氨有组织排放速率为0.0157kg/h、排放浓度为1.207mg/m3；硫化氢有组织排放速率为0.00039kg/h、排放浓度为0.0302mg/m3。氨无组织排放速率为0.0349kg/h、排放量为0.305t/a；硫化氢无组织排放速率为0.00087kg/h、排放量为0.0076t/a。 ②破碎筛分、陈化粉尘 发酵好的半成品进入破碎机破碎，经筛分机筛选后运至陈化区。破碎筛分、陈化过程会产生少量粉尘。污染物源强参考《第二次全国污染源普查产排污系数手册》（2019年版）中2625有机肥及微生物肥制造行业，混配造粒颗粒物排放系数为0.37kg/t-产品，本项目产品产量约4.7万t/a，则颗粒物产生量为17.39t/a、7.25kg/h。 本项目车间封闭，车间内安装大风量抽风机/换气扇（陈化室），将陈化及破碎筛选过程产生的粉尘引至沉降室，沉降室安装水喷淋设施，通过喷淋降尘，剩余尾气通过管道输送至一级洗涤塔（碱洗及氧化）＋二级洗涤塔（水洗）＋生物除臭滤池，处理后的废气经过15米排气筒排放。项目废气处理系统配备风机风量为13000m3/h，废气收集效率90%，粉尘处理效率99%，经计算，粉尘有组织排放速率为0.065kg/h、排放浓度为5.016mg/m3；未被收集的粉尘量为1.739t/a，其中80%经重力沉降和墙体阻隔后落到地面上，无组织排放的粉尘量为0.348t/a，排放速率为0.145kg/h。 废气产生及排放情况见表4-1。 4-1 本项目有组织废气产生、排放情况一览表 排放源编号 污染物名称 污染物产生情况 治理措施 去除效率 % 污染物排放情况 名称 废气量 m3/h 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 脱水、发酵 13000 NH3 26.82 0.349 3.054 喷淋+二级洗涤+生物滤池 95 1.207 0.0157 0.137 H2S 0.672 0.0087 0.0765 95 0.0302 0.00039 0.00344 破碎筛分、陈化 粉尘 557.4 7.246 17.39 99 5.02 0.065 0.157 由上表可知，本项目排放的NH3、H2S的排放浓度满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2标准要求（15 米高排气筒NH3排放速率≤0.33kg/h、H2S排放速率≤4.9kg/h）。粉尘排放速率及排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（15 米高排气筒粉尘排放速率≤3.5kg/h、排放浓度≤120mg/m3）。 本项目有组织废气排放口基本情况见表 4-2。 表 4-2 本项目有组织废气排放口基本情况表 编号 名称 排气筒底部中心 坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速 /(m/s) 烟气温度/℃ 排放 工况 经度 纬度 1 DA001 108.823608 34.345412 378 15 0.5 18 25 间断 本项目无组织废气排放情况见表 4-3。 表 4-3 本项目无组织排放源强及排放参数一览表 污染源 污染物 产生量 （t/a） 面源 m 处理方法 排放量 ( t /a) 长度 宽度 高度 生产车间 NH3 0.305 114 46 8.7 车间封闭、喷淋+二级洗涤+生物滤池 0.305 H2S 0.0076 114 46 8.7 0.0076 粉尘 1.739 114 46 8.7 0.348 环评要求企业加强日常管理，无车辆通行时，关闭车间大门，确保生产车间密闭，形成负压，增加有组织收集效率，减少臭气无组织逸散。采取以上措施后无组织排放的NH3、H2S无组织排放浓度满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表1中排放浓度限值要求（NH3排放浓度≤1.5mg/m3、H2S排放浓度≤0.06mg/m3）；粉尘无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对周边大气环境较小。 （2）非正常工况下大气污染物排放情况 根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）相关要求，还需分析非正常工况下污染物的环境影响。非正常排放指非正常工况下的污染物排放。如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即二级洗涤塔+生物除臭滤池失效，废气未经处理直接排入大气，非正常情况下废气排放时间按0.5h 估算。非正常工况下大气污染物排放详见表4-4。 表 4-4 非正常工况排气筒排放情况 序号 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 排放浓度 mg/m3 非正常排放速率 kg/h 排放量 t/a 单次持续时间 h 年发生频次 应对措施 1 脱水、发酵、陈化、破碎、筛分工序 处理设施或风机故障、检修状况 NH3 26.82 0.349 0.175 0.5 1 专人巡检，定期环保设备 维护 H2S 0.672 0.0087 0.00435 粉尘 557.4 7.246 3.623 本环评拟从下面几个方面建议建设单位做好防范工作： a.平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 b.应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 c.对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 本项目投产后，强环保管理，杜绝废气的不正常排放的发生。 （3）废气污染物防治措施可行性分析 沉降室水喷淋可以去除大部分粉尘、水蒸气，降低废气温度，作为后续工艺的预处理；剩余尾气在风机的动力下被输送至洗涤塔，在化学洗涤塔中恶臭气体中的氨气和H2S及含硫有机物成分与所添加的化学药剂（水、NaOH、NaClO）发生吸收及化学反应。洗涤塔通过准确的PH、ORP控制加药系统运行，维持洗涤塔中化学反应的完全反应。经化学处理降低污染物质浓度的恶臭气体进入生物滤池除臭设备。 在生物滤池中，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，将恶臭物质吸附后分解为CO2、H2O、硝酸盐、硫酸盐等简单无机物。生物降解反应式为： 微生物滤池除臭过程分三个步骤： （1）臭气同水接触并溶解到水中臭气成份由气相转移到液相（或固体表面液膜）中；（2）在液相（或固体表面液膜）中的臭气成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；（3）进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质被微生物所氧化分解和通化合成，产生的代谢物一部分融入液相，一部分作为细胞物质或细胞代谢能源，还有一部分（CO2）析出到空气中。恶臭通过上述过程不断减少，从而使污染物去除，臭气得到净化。 主要恶臭物质被分解的化学反应式： 硫化氢：H2S+2O2 → H2SO4 氨：NH3+2O2 → HNO3+H2O 甲硫醇：2CH3SH+7O2 → 2 H2SO4+2CO2+2H2O 硫化醇：（CH3）2S+5O2 → 2 H2SO4+2CO2+2H2O 三甲胺：2（CH3）3N+13O2 → 2HNO3+6CO2+8H2O 综上，本项目废气处理措施可行。 （4）监测计划 本项目废气检测项目及监测频次见表4-5。 表 4-5 废气污染源监测 监测点位置 监测项目 监测频率 执行排放标准 有组织 DA001排气筒出口 粉尘、NH3、H2S 1 次/年 《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 无组织 上风向1个、下风向3个 粉尘、NH3、H2S 1 次/年 2、运营期废水 （1）废水排放源强 项目不新增劳动定员，无生活废水排放，项目运营期废水主要为污泥脱水工序、废气喷淋沉降工序及废气二级洗涤工序排放的废水，废水排放量约54.086 m3/d、19741m3/a。本项目废水以污泥脱水废水为主，类比《西安市城区污水处理厂100t/d污泥处置项目（一期项目）废水监测报告》可知，本项目污染因子及产生浓度分别为COD416mg/L、BOD5271mg/L、NH3-N23mg/L、SS311mg/L。项目废水经管道收集后排入西安第六污水处理厂处理。项目废水排放及处理措施见表4-6。 表4-6 项目排放废水及处理措施一览表 污染源名称 废水量t/a 污染因子 浓度 mg/L 产生量 t/a 预处理方式 接管量 最终排放量 排放方式及去向 浓度 mg/L 排放量 t/a 浓度 mg/L 排放量 t/a 污泥脱水废水 19741 pH 6~9（无量纲） / 6~9（无量纲） 6~9（无量纲） 经管道回流至西安第六污水处理厂污水处理单元，厂内不暂存，尾水排入太平河 COD 416 8.212 416 8.212 50 0.987 BOD5 271 5.350 271 5.350 10 0.197 SS 311 6.139 311 6.139 10 0.197 NH3-N 22.72 0.449 22.72 0.449 5 0.099 本项目废水类别、污染物及治理设施信息表见表 4-7，间接排放口基本情况表见表4-8。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 脱水、喷淋、水洗废水 COD、BOD5、SS、氨氮、 西安第六污水处理 厂 间断排放，排放期间流 量稳定 / / / DW 001 是 一般 表4-8 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万 t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /(mg/L) 1 DW0 01 108.8233672 34.345622 1.97 西安第六污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 / 西安第六污水处理厂 pH 6-9（无量纲） COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 （2）污染治理技术可行性分析 本项目污泥脱水产生的废水经管道回流至西安第六污水处理厂污水处理单元，厂内不暂存。 西安市第六污水处理厂位于西安市北郊绕城高速公路及规划的开发大道以北，太平河以南，于2016年建设，污水处理工艺为A2/O，处理能力为20万m³/d，主要处理构（建）筑物包括：总进水井粗格栅间及进水泵房改造、细格栅、曝气沉砂池、砂水分离间、接触池及巴氏计量槽、污泥浓缩池、储水贮泥池、二沉池、二沉池配水井、二次提升泵房、深床滤池及设备间、出水提升泵房、次氯酸钠加药间、水区除磷加药间、污泥浓缩泵房、污泥脱水机房、污泥脱水泵房附属用房、污泥储运间，初沉池、生物池、鼓风机房、剩余及回流污泥泵房，以及范围内的室外道路及管网工程等。污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入太平河。本项目在西安第六污水处理厂内部，废水量为54m³/d，占污水处理厂处理能力的0.027%，所占比例较小。因此，本项目污水排放至西安市第六污水处理厂可行。 （3）监测计划 根据排污口规范化设置要求，对本项目污水排放口和雨水排放口水污染物进行监测，在排放口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。有关废水监测项目及监测频次见表4-9。 表 4-9 废水监测项目及监测频次 监测点位 监测项目 监测频次 污水排放口 COD、BOD5、SS、NH3-N 1 次/年 雨水排放口 COD、SS 1 次/年 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声源主要为翻抛机、输送带、发酵及环保设备风机等设备，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)相关设备噪声源源强及设备厂家提供的数据，设备噪声值约为80~90dB(A)。 本项目生产设备均放置于生产车间内，生产时门窗关闭，设备加装减振垫，风机采用软连接，采取降噪措施后，主要设备及噪声源强见下表： 各设备噪声值及位置见表4-10。 表4-10 主要噪声源及防治措施 序号 噪声源 数量 （套/台） 噪声源dB(A) 噪声防治措施 单台治理后dB(A) 1 物料输送带 6 85 低噪设备、减振、隔声 70 2 大功率轮式翻抛机 1 80 低噪设备、减振、隔声 65 3 曝气风机 25 90 低噪设备、减振、隔声 75 4 粉碎机 1 85 低噪设备、减振、隔声 70 5 滚筒筛 1 80 低噪设备、减振、隔声 65 6 抽风机 3 90 低噪设备、减振、隔声 75 7 换气扇 6 80 低噪设备、减振、隔声 65 8 洗涤塔动力设备（泵） 4 85 低噪设备、减振、隔声 70 9 除臭滤池风机 1 90 低噪设备、减振、隔声 75 10 污泥脱水设备 1 80 低噪设备、减振、隔声 65 （2）噪声影响及达标分析 ①室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中： Lp(r)---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； Lp0---距离声源中心r0处的声压级，dB（A）； TL---墙壁隔声量，本项目取10dB（A）； a---车间系数，本项目取0.15； r---参考位置距噪声源的距离，m； r0---（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 ②室外声源 Lp=Lp0-20log(r/r0)-△ 其中： Lp---预测点声级dB（A）； Lp0---已知参考声级dB（A）； r---预测点到声源的距离m； r0---已知参考点到声源的距离m； △---屏障引起的声衰减dB（A）。 ③声源叠加模式 根据各主要噪声源在厂区内的空间位置，预测其传至厂界四周的噪声强度，并按下列多声源叠加模式计算。 L=10lg(Σ10Li/10) 其中： L---叠加后总声级dB（A）； n---声源数； Li---各声源对受声点强度dB（A）。 ④预测结果 本项目噪声预测结果见表4-11。 表4-11 项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 评价点位置 环境背景值 噪声贡献值 噪声预测值 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#（厂界东） 52 48 40 40 52 49 60 50 2#（厂界南） 51 47 44 44 52 49 60 50 3#（厂界西） 52 48 45 45 53 50 60 50 4#（厂界北） 51 47 46 46 52 50 60 50 根据噪声预测结果可知，项目运营后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，且项目周围50米范围内无环境敏感目标，对周围环境影响较小。为进一步降低项目噪声对周围环境的影响，本次环评要求建设单位采取以下措施： ①选用低噪声的生产设备； ②合理设计厂区平面布局，生产设备相对集中； ③对风机配套安装减震设施； ④加强运输车辆的管理，出入本项目时应限速且禁止鸣笛； ⑤加强设备的维护管理，确保其处于良好的运转状态，杜绝因不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废物 项目主要固体废物为原料包装袋，产生量约0.1t/a，统一收集后外售。 表4-12 固体废物分析结果汇总表 序号 固体废物名称 产生工序 主要成分 属性 废物代码 预测产生量 t/a 1 废包装袋 生产过程 废包装物等 一般固废 / 0.1 5、地下水环境影响分析 本项目可能发生污染的途径主要有：废水处理设施、管道等渗漏对地下水环境的影响。 本项目厂区按照规范要求，对脱水车间、发酵车间、陈化车间等构筑物采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对原料运输和固废存储的管理，在正常运行情况下，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。但在非正常情况下，如废水处理设备、管道等发生渗漏，污染物和废水会渗入地下，造成地下水污染。 针对本项目营运期可能产生的地下水污染，拟采用源头控制和“分区防治”措施。源头控制措施，主要包括做废水处理设施防渗漏措施，规范各类工业固废的收集、贮存和管理，防止外渗污染地下水。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中表6，确定本项目建设场地包气带防污性能分级为弱，本项目对地下水环境有污染的物料或物料泄漏后，可及时发现和处理，本项目污染物类型不涉及重金属和持久性污染物，根据表8.2-14判断，本项目建设场地属于一般防渗区。因此，本环评建议对脱水车间、发酵车间、陈化车间等区域进行防渗处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行。 项目车间进行防渗硬化，对地下水环境有污染的物料或废水泄漏后，可及时发现和处理，有效防止污染地下水。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型项目评价等级根据土壤环境影响项目类别和敏感程度进行划分。具体如下： ①占地规模：本项目占地规模小于 5hm2，用地规模为小型。 ②敏感程度：项目位于西咸新区沣东新城，项目南侧土壤现状为农田，土壤敏感程度识别为敏感。 ③项目类别根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，本项目为一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外），项目类别为Ⅲ类。根据本项目情况，占地规模为小型，敏感程度为敏感，项目类别为Ⅲ类，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018） 4.2.2，本项目土壤评价工作等级为三级，厂区内应布设3个监测点位（见现状监测）。 项目运行期可能对土壤环境产生影响的主要有途径2种：污染物随废气排放，并最终沉降进入厂区及周边土壤；污染物随水流以直接入渗或地面径流的形式下渗影响厂区土壤环境； （1）废气沉降对土壤的影响 根据工程分析，本项目的大气污染物主要有HCL、HN3，无重金属污染物产生。废气污染因子大部分在空气中会与尘埃等颗粒物结合或被其他物质分解，极少量会降落至地面，随着时间的推移被土壤自行分解，不会发生富集现象，因此，废气对土壤环境影响很小。 （2）废水对土壤的影响 根据工程分析，废水中的主要污染因子为 COD、BOD、NH3-N、SS 等一般污染物。运营期废水管道跑冒滴漏或污水处理设施破裂废水直接入渗或形成地表径流，流入绿化带或通过地表裂缝下渗，会对土壤造成影响。根据《生活污水用于农田灌溉的研究》（中国资源综合利用 路学军 陈玉香）一文指出土壤对 COD、BOD5 在水、气、热条件适宜的情况下具有很强的去除能力，少量含中低浓度 COD、BOD5 的废水不仅不会对土壤形成污染，还会增加其的肥力。项目严格按照设计规范要求选用设备和管道，且采取地面硬化等防渗措施，将少量跑冒滴漏的废水污染物截留，定期检查废水贮存设施、处理设备，正常情况下不会污染土壤。 因此，本环评认为该项目不会对土壤环境产生明显影响。 7、环境风险 本项目涉及的风险物质主要为次氯酸钠和氢氧化钠，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目突发环境事件风险物质临界量Q＜1，故环境风险潜势为I，可开展简单分析。 相关经验说明，及早落实有效的防治措施，将会减少事故的发生和将事故可能造成的危害减小到最低程度，减轻突发性事故对水环境和生态环境的影响，以实现经济效益与环境效益的统一。 为达到以上目的，有必要从日常管理上实行全面和严格的对策措施。同时准备周密的事故应急对策，以便应付万一可能发生的事故。为此，结合本项目的实际情况，提出以下对策建议。 （1）加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 （2）设立专用储存间，使其符合储存物料的相关条件（如防晒、防潮、通风等）；建立健全安全规程，设置明显的标识及警示牌；对物料的名称、数量进行严格登记；凡储存危险物质的场所，都应配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 （3）风险评价结论 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，同时企业在运营期间加强管理，不断完善事故防范和应急体系，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。 （4）建设项目环境风险简单分析 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 西安市城区污水处理厂污泥处置项目扩建工程 建设地点 陕西省西咸新区沣东新城第六污水处理厂内 地理坐标 经度 108.823958 纬度 34.3454076 主要危险物质及分布 主要危险物质：氢氧化钠、次氯酸钠； 分布情况：原料库房 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 项目可能存在的风险主要为原料泄漏对土壤、地下水的影响。生产车间、仓库发生火灾后产生的二次污染物对周围大气的影响。 风险防范措施要求 1、定期检查、维护生产设备及环保设备，确保生产设备以及环保设备正常运转。 2、建立安全生产岗位责任制，制定全套切实可行的安全生产规律和安全操作，并由专人负责；定期对员工进行安全方面知识培训和教育。 3、加强原辅材料的贮存的管理，不随意堆放物料。 4、配备必要的消防设备，安全防护设备。 5、定期开展应急演练，定期检查更新消防器材；建立专门的应急事故小组，定期培训，避免事故发生时因拖延导致的事态扩大。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目Q＜1，故项目环境风险潜势为I，企业在采取必要的风险防范措施的前提下，项目环境风险水平是可接受的，对外环境影响较小。 7、排污许可 本项目属于污泥处置类项目，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》中的“四十六、公共设施管理业78”——“104环境卫生管理 782”中的“生活垃圾（含餐厨废弃物）、生活污水处理污泥集中处理（除焚烧、填埋以外的），日处理能力50 吨及以上的城镇粪便集中处理，日转运能力150吨及以上的垃圾转运站”，应执行排污简化管理，需向陕西省西咸新区沣东新城生态环境局申请排污许可证。项目排污许可申请见表4-12。 表4-12 排污许可管理类型判别表 项目 行业代码 行业名称 排污许可管理等级 办理类型 本项目办理类型 所属行业 1 四十六、公共设施管理业 78 生活垃圾（含餐厨废弃物）、生活污水处理污泥集中处理（除焚烧、填埋以外的），日处理能力50 吨及以上的城镇粪便集中处理，日转运能力150吨及以上的垃圾转运站 登记管理 排污许可证 简化管理，申请排污许可证 8、污染物排放总量汇总 项目扩建前后污染物排放三本账见表4-13。 表4-13 项目改扩建前后污染物排放“三本账” 污染源 类别 污染因子 现有工程 排放量t/a 扩建工程 排放量t/a “以新带老”削减量t/a 扩建后总体工程 排放总量t/a 排放增减量 废水 COD 7.103 8.212 0 15.315 +8.212 BOD5 5.355 5.350 0 10.705 +5.350 SS 3.035 6.139 0 9.174 +6.139 氨氮 0.223 0.449 0 0.672 +0.449 废气 NH3 0.0514 0.443 0 0.4944 +0.443 H2S 0.0117 0.0111 0 0.0228 +0.0111 粉尘 0 0.504 0 0.504 +0.504 固废 生活垃圾 0 0 0 0 0 一般固废 0 0 0 0 0 危险废物 0 0 0 0 0 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/污泥脱水、发酵废气 | 粉尘、氨、硫化氢 | 抽风机（换气扇）+沉降室+二级洗涤+生物滤池除臭系统+15m高排气筒 | 《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）中标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值要求 |
|  | 污泥陈化、破碎、筛分 |  |  |  |
| 地表水环境 | 污泥脱水、喷淋、水洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经管道排入西安市第六污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A 声级 | 基础减振、厂房隔声等；加强管理 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废弃物 | / | / | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面防渗 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 无 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目总投资1100万元，估算环保投资82万元，占总投资的7.45%，环保投资估算详见表5-1。 表5-1 环保投资表 环境要素 污染工序 环保投资内容 数量 投资（万元） 废气 污泥脱水、发酵 抽风机 3套 60 沉降室 1套 二级洗涤塔+生物除臭滤池 1套 15m排气筒 1根 污泥陈化、破碎、筛分 换气扇 6套 5 地下水 污泥脱水、发酵、陈化 地面防渗 / 10 噪声 设备噪声 低噪声设备、基础减振 若干 7 合计 82 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策和当地规划；项目产生的污染物经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小。因此，只要建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物 名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① t/a | 现有工程许可排放量② t/a | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ t/a | 本项目排放量（固体废物产生量）④ t/a | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ t/a | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ t/a | 变化量 ⑦ t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.0514 | / | / | 0.443 | / | 0.4944 | +0.443 |
|  | H2S | 0.0117 | / | / | 0.0111 | / | 0.0228 | +0.0111 |
|  | 粉尘 | 0 | / | / | 0.504 | / | 0.504 | +0.504 |
| 废水 | COD | 7.103 | / | / | 8.212 | / | 15.315 | +8.212 |
|  | BOD5 | 5.355 | / | / | 5.35 | / | 10.705 | +5.35 |
|  | SS | 3.035 | / | / | 6.139 | / | 9.174 | +6.139 |
|  | NH3-N | 0.223 | / | / | 0.449 | / | 0.672 | +0.449 |
| 固废 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

蒸发98

营养土（含水率40%）52

0.24

0.214

50

第六污水处理厂

发酵

脱水（含水率60%）150

湿污泥（含水率80%）200

洗涤2.4

喷淋2.14

新鲜水4.54

基础工程

主体工程

设备安装

工程验收

废气、废水、噪声、固废

固废、噪声

聚合硫酸铁

锯末、菌种、粉煤灰

废气

噪声、废气

废水、噪声、废气

粉尘、噪声

粉尘、噪声

成品

筛分

破碎

陈化

发酵

配料

污泥深度脱水

污水处理厂污泥

废气

沉降室（水喷淋）

一级洗涤

二级洗涤

生物除臭滤池

废水

第六污水处理厂

氢氧化钠+次氯酸钠

水

水

脱水

城市污泥、锯末、菌种、聚合硫酸铁、粉煤灰101422t

产品47349.484t

NH3 3.054t

H2S 0.076t

粉尘17.39t

废水18250t

发酵

蒸发35802t

致臭物质+O2

微生物

细胞物质+CO2+H2O