# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 地铁16号线一期沣东段站点及区间

降水市政配套管道工程

建设单位（盖章）： 陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心

编制日期：          2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目环保目标分布图

附图3、项目监测点位图

附图4、项目平面布置图

附图5、生态保护措施布置图

附件：

附件1、委托书

附件2、地铁16号线一期工程选址意见书批复

附件3、《西安地铁16号线一期工程环境影响报告书》批复（陕西咸审服准〔2020〕43号）

附件4、监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 地铁16号线一期沣东段站点及区间降水市政配套管道工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 魏屹 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城 |
| 地理坐标 | 沣东小镇站地铁降水管道起点（108度44分53.700秒，34度14分5.600秒）； 沣东小镇站地铁降水管道终点（108度44分54.630秒，34度14分24.190秒）； 沣东大道站-欢乐谷站区间地铁降水管道起点（108度44分54.330秒，34度14分54.590秒）； 沣东大道站-欢乐谷站区间地铁降水管道终点（108度46分11.130秒，34度14分54.810秒）； 沣东三路站地铁降水管道起点（108度46分24.960秒，34度16分10.390秒）； 沣东三路站地铁降水管道终点（108度47分7.060秒，34度16分9.660秒）； 科统三路站地铁降水管道起点（108度46分16.240秒，34度16分43.660秒）； 科统三路站地铁降水管道终点（108度47分13.600秒，34度16分43.330秒）； 沣东大道站-沣东三路站区间地铁降水管道起点（108度46分16.540秒，34度15分16.540秒）； 沣东大道站-沣东三路站区间地铁降水管道终点（108度46分16.470秒，34度16分9.120秒）； 沣东三路站-科统三路站区间地铁降水管道起点（108度46分9.670秒，34度16分127.380秒）； 沣东三路站-科统三路站区间地铁降水管道终点（108度46分9.790秒，34度16分43.120秒）； 科统三路站-科统六路站区间1#地铁降水管道起点（108度46分9.790秒，34度16分43.120秒）； 科统三路站-科统六路站区间1#地铁降水管道终点（108度46分9.910秒，34度17分4.670秒）； 科统三路站-科统六路站区间2#地铁降水管道起点（108度46分15.390秒，34度17分18.850秒）； 科统三路站-科统六路站区间2#地铁降水管道终点（108度46分15.360秒，34度17分47.130秒）。 |
| 建设项目 行业类别 | 146.城市（镇）管网及管廊建设 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地：24693/管线长度：7.93 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 4430 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 0.52 | 施工工期 | 12个月（2021.12-2022.12） |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区总体规划（2016-2035）》 |
|  | 规划名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 |
|  | 规划名称：《西安市城市轨道交通第三期建设规划（2019-2024年）》 审批机关：国家发展改革委 审批文件：《国家发展改革委关于西安市城市轨道交通洞第三期建设规划（2018-2024年）的批复》（发改基础〔2019〕1049号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审查机关：西安市环境保护局 审查文件名称及文号：《西安市环境保护局关于西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》（市环函[2014]20号）。 |
|  | 规划环评名称：《西安市城市轨道交通建设规划（2017-2023年）环境影响报告书》 审查机关：生态环境部 审查文件名称及文号：《关于《西安市城市轨道交通建设规划（2017-2023年）环境影响报告书的审查意见》（环审〔2017〕36号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环评相符情况 类别 主要要求 本项目情况 符合性 《西咸新区总体规划（2016-2035）》 构建西咸新区“一心双轴，一河五组团”的空间结构，其中双轴中的创新发展轴是指南北纵贯沣东新城、秦汉新城、空港新城的现代化大西安新中心新轴线。以建设田园新城绿色交通体系为目标，贯彻公交优先原则，规划便捷交通网络、倡导绿色交通方式，构建立体化交通系统：形成覆盖西咸西区、连接西咸两市、辐射西安大都市圈，高效便捷的综合交通体系；实现新城15分钟通勤，跨区半小时可达的同城效应。 项目为地铁16号线配套降水工程，地铁16号线位于西咸新区沣东新城范围内，沿线分布有西咸新区城市发展轴，线路南北向布设，与西安1、5、11、14、19号线等多条东西向城市轨道交通线路形成多点换乘，构建16号线沿线区域快速交通体系的同时，最大程度支持了西咸新区与各个方向的联系。 符合 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 构筑和谐的、可持续发展的区域内部交通体系。协调交通与土地利用的关系，协调区内交通、进出交通、过境交通之间的关系，协调货运交通和客运交通之间的关系；引导城市合理功能布局的实现，引导城市合理交通方式结构的形成；构建组织合理、设施完善、衔接顺畅、安全高效、可持续发展的综合交通运输体系。 本项目为16号线一期工程配套降水管道工程，16号一期工程（沣东小镇至科统三路段）由南向北依次串联沣东新城镐京立体城、科学城科技统筹板块、三桥现代商贸板块。是典型的轨道交通引导新区轴向发展线路，符合沣东新城构建和谐的、可持续发展的区域内部交通体系的城市交通发展策略，同时对沣东新城沿线区域的建设形成大力支持，带动沿线经济发展，引导到沣东新城城市空间格局的形成。 符合 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》环境影响报告书及审查意见 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价。规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目为地铁配套工程，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业。 符合 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目为管道工程，运营期不产生废气。 符合 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。 项目施工废水沉淀后回用，运营期不产生废水。 符合 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置。 项目施工期产生的固废妥善处置，运营期不产生废水。 符合 《西安市城市轨道交通第三期建设规划（2019-2024年）》 建设规划包括1号线三期工程、2号线二期工程、8号线、10号线一期工程、14号线、15号线一期工程、16号线一期工程等7个项目，总长150km，项目建成后，形成12条线路运营、总长423km的轨道网。其中16号线一期工程自沣东小镇至能源三路站，线路长15.1km，设车站8座，投资88.57亿元，项目建设工期为5年。建设时序为2019.06-2024.06。 本项目为16号线一期工程沣东段配套降水管道工程，管道布设走向与16号线一期工程沣东段一致。 符合 《西安市城市轨道交通建设规划（2017-2023年）环境影响报告书》及审查意见 严守生态红线。《规划》线路应避让饮用水水源一级保护区，二级保护区内不应布置车站和车辆基地。 项目部分管线位于沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）二级保护区范围内，管线对18#水源井一级保护区进行了避让。 符合 本次建设规划涉及的地下水水源地共7处，其中包括西安市水源地4处和咸阳市水源地3处。对于穿越水源地二级保护区的各条线路，在保护区范围内均无地下车站或场站设置，在保护区外设置场站的，经过对站点施工降水的预测，降水的影响范围内均无水源井分布，对水源地的正常生产不会产生明显影响。 本项目涉及沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）属于规划环评报告中所提的西安市水源地4处之一，在施工期采取相应防治措施后，对水源地不会产生明显影响。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 表1-2 项目“三线一单”对照详情 序号 “三线一单”要求 本项目情况 符合与否 1 生态保护红线 本项目沿沣东新城规划或现状道路铺设，均在道路红线范围内，不新增用地，项目部分区段位于沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）二级保护区范围内，不涉及森林公园、自然保护区、基本农田等重要生态功能区。 符合 2 环境质量底线 本项目所在地声环境质量能满足响应的环境功能区要求；属于环境空气不达标区。 项目运营期不产污，不会改变区域环境功能区划，对外环境影响较小，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现。 符合 3 资源利用上线 本项目生产过程会消耗一定量电能，但是其资源消耗相对区域资源利用总量较小，不触及资源利用上限要求。运营期通过加强节电等措施达到节约资源的目的。 符合 4 生态环境准入清单 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）陕西省生态环境管控单位分布图，项目所在地属于重点管控单元，其生态环境准入要求暂未公布。 / 2、其他法律法规政策符合性分析 表1-3 相关政策的符合性分析一览表 相关政策 主要要求 本项目情况 符合性 《陕西省蓝天保卫战2021年工作方案》 积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 本项目基本符合沣东新城规划及规划环评。 基本符合 严格在建工地施工扬尘监管，全面落实“六个百分之百”要求……核查渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒。……加强物料堆场扬尘管控。 本环评报告提出施工期落实“六个百分之百”要求防治措施，材料运输车辆密闭，以减少施工扬尘、运输扬尘的产生。 符合 《中华人民共和国水法》 第三十三条 国家建立饮用水水源保护区制度。省、自治区、直辖市人民政府应当划定饮用水水源保护区，并采取措施，防止水源枯竭和水体污染，保证城乡居民饮用水安全。 第三十四条 禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。 本项目涉及沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）二级保护区，且项目为降水管道工程，不在保护区内设置排污口。 符合 《中华人民共和国水污染防治法》 第四十二条 兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。 第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 本项目为降水管道工程，属于地下工程设施，施工期严格执行环评提出的防护措施，对项目所在区域地下水影响较小。 项目对沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）一级保护区进行了避让，本项目约有2.57km管道工程涉及沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）二级保护区，项目降水水质接近地下水，后期做雨水管道使用，不涉及污染物排放。 符合 《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》 一级保护区内应视实际情况实施封闭式管理。按照《水污染防治法》有关要求，一级保护区内不得有与取水设施和保护水源无关的建设项目及其他禁止行为。 二级保护区按照近期清拆违规、远期预防的原则进行整治。按照《水污染防治法》有关要求，二级保护区禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或关闭。 本项目为降水管道工程，项目对沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）一级保护区进行了避让，部分管道工程涉及沣河水源地二级保护区，项目降水水质接近地下水，后期做雨水管道使用，不涉及污染物排放。 符合 《陕西省饮用水水源保护条例》 第二十六条 在地下水饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；……（四）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废物；……； （九）其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 从事地质钻探、隧道挖掘、地下施工、地下勘探等活动，应当采取防护措施，防止对地下水的污染和水环境的破坏。 第二十七条 在地下水饮用水水源二级保护区内，除第二十六条禁止的行为外，还禁止下列行为：（一）设置排污口； （二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； （三）勘探、开采矿产资源； （四）新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道； ……在地下水饮用水水源二级保护区内，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。 第二十八条 在地下水饮用水水源一级保护区内，除第二十六条、第二十七条禁止的行为外，还禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （二）堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；（三）从事农牧业活动。在地下水饮用水水源一级保护区内，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 本项目为降水管道工程，属于地下工程设施，施工期严格执行环评提出的防护措施，对项目所在区域地下水影响较小。 项目对沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）一级保护区进行了避让，本项目约有2.57km管道工程涉及沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）二级保护区，项目降水水质接近地下水，后期做雨水管道使用，不涉及污染物排放。 符合 《西安市地铁16号线环评报告书》及环评批复 水源地保护区范围内禁止设置各种临时施工场地、堆料场、施工车辆冲洗维修点及施工营地，更不得进行取土和弃渣活动。要严格划定施工活动范围，施工人员不得随意进入工区以外的保护地域。 本项目的建设用于输送区间隧道及地下车站开挖疏干地下水，施工期不在水源地保护区范围内设置临时场地、堆料场、施工车辆冲洗维修点及施工营地等，不进行取土和弃渣活动。 符合 对穿越饮用水水源地二级保护区段线路，施工期应加强对临近水源井进行水位、水质的环境监测，建立应急预案，保证地下水井饮用水源的安全。 区间隧道及地下车站开挖疏干地下水，主要以常规的金属盐类为主，无其他特殊有毒有害污染物。而且其水质与现状周边的地下水水质相同，不属于污水，可排入市政管网，不会对周边地下水环境造成污染。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 陕西省西咸新区沣东新城地铁16号线沣东小镇站、欢乐谷站、沣东大道站、沣东三路站、科统三路站及区间。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 西安地铁16号线一期工程在沣东新城界内主要沿复兴大道、昆明一路及丰镐大道敷设，主要包含5座地铁站点，分别为沣东小镇站、欢乐谷站（换乘站）、沣东大道站、沣东三路站、科统三路站。地铁16号线一期工程已于2019年12月启动。根据地铁16号线一期工程在沣东新城界内的围护桩、基坑开挖及基础底板结构施工的要求，需通过降水及时疏干开挖范围内土层的地下水，使其得以压缩固结，提高土层的水平抗力，保证基坑干开挖施工的顺利进行。由于地铁施工涉及的部分路段市政管网未完善，因此陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心为沣东小镇及（欢乐谷站-沣东小镇站）区间、沣东大道站-欢乐谷站区间、沣东三路站、科统三路站、沣东大道站～沣东三路站区间、沣东三路站-科统三路站、科统三路-科统六路站区间等3个站点及5个区间段的地铁降排水提供8条专用排水通道，总长度约为7926.78m，就近排入现状雨水管道或河流。其中科统三路站降水管道，沣东三路站-科统三路站区间降水管道以及科统三路站-科统六路站区间部分降水管道共2.57km涉及沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）二级保护区。 本项目建设管网近期作为地铁16号线一期工程施工降水专用通道；远期待地铁施工结束，除沿复兴大道敷设的管道需拆除外，其余管道根据需求改造为市政雨水管道或中水管道，远期改造方案及设计不在本次项目范围内。 2、项目组成 本项目为地铁16号线一期沣东段站点及区间降水市政配套管道工程。项目不新增用地，临时占地面积24693m2，为沣东小镇及（欢乐谷站-沣东小镇站）区间、沣东大道站-欢乐谷站区间、沣东三路站、科统三路站、沣东大道站～沣东三路站区间、沣东三路站-科统三路站、科统三路-科统六路站区间等3个站点及5个区间段的地铁降排水新建8条降水专用管道，总长度约为7926.78m，均为地埋管道，布置在现状道路或规划道路侧分带内。项目组成详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程 类别 主要项目 建设内容 主体 工程 （1）沣东小镇及（欢乐谷站-沣东小镇站）区间 管道工程 设计起点接丰镐大道现状绿化带内加压泵池，自南向北沿丰镐大道东侧侧分带敷设，终点接入镐京大道现状D2000mm雨水管道，管径为DN630mm，管长为733.3m。该段管道采用定向钻牵引施工。 提升泵站工程 提升泵站位于丰镐大道与临时便道衔接处西侧，泵站设计规模8m³/d，泵站尺寸L×B×H=12m×4m×8.27m，在泵站内安装四台350WQ1150-16-75型潜水排污泵（3用1备）。 （2）沣东大道站-欢乐谷站区间降水配套工程 设计起点位于昆明一路与复兴大道交叉口西侧，管道自东向西敷设，沿途横穿规划科源四路，最终排入丰镐大道现状雨水管道，设计管径DN630，管道总长约2022m。其中P21-现状（Y4）井段管道采用开槽施工，其余管段均采用定向钻牵引施工。 （3）沣东三路站降水市政配套管道工程 管道工程 起点位于现状沣东三路与复兴大道便道交叉口东北侧，管道沿沣东三路自西向东敷设，最终排入现状太平河。其中，FM1-J24段管道管径DN500mm，管道总长1150.00m，为压力管道，该段管道采用定向钻牵引施工；J24-太平河段管道管径D600mm，管道总长29.30m，为重力流管道，该段管道采用开槽施工。 提升泵站工程 提升泵站位于复兴大道与沣东三路交叉口北侧绿带内，泵站设计规模2.1m³/d，泵站尺寸L×B×H=7×4×5.2m, 在泵站内安装三台250WQ500-12-22型潜水排污泵（2用1备）。 （4）科统三路站降水市政配套管道工程 管道工程 设计起点位于现状水厂路与复兴大道便道交叉口东南侧，管道沿水厂路自西向东敷设，最终排入现状太平河。其中，J1-J33段管道管径DN500mm，管道总长1546.00m，该段管道采用定向钻牵引施工；J33-J34段管道管径D600mm，管道总长19.00m，该段管道采用开槽施工；J34-八字式出水口段管道管径D600mm，管道总长19.00m，该段管道采用开槽施工。 提升泵站工程 提升泵站位于复兴大道与沣东三路交叉口北侧绿带内，泵站设计规模3.0万m³/d，泵站尺寸L×B×H=7×4×5.62m,在泵站内安装三台250WQ650-18-45型潜水排污泵（2用1备）。 （5）沣东大道站～沣东三路站区间降水市政配套管道工程 设计起点位于沣东二路与复兴大道交叉口西北角，管道自南向北敷设，终点排入沣东三路已设计地铁降水提升泵池，经提升后最终排入现状太平河。设计管径DN630，管道总长约535.92m。均采用定向钻牵引施工。 （6）沣东三路站-科统三路站区间降水市政配套管道工程 管道工程 起点位于复兴大道与科统三路交叉口南侧约330m处，管道自南向北敷设，终点排入科统三路地铁站体已设计地铁降水提升泵池，经提升后最终排入现状太平河。 提升泵站工程 设计提升泵池位于科统三路与复兴大道交叉口南侧约330m处，泵池设计规模2.1万m3/d，泵池尺寸L×B×H=7×4×4.8m，在泵池内安装三台200WQ500-8-18.5型潜水潜污泵（2用1备）。 （7）科统三路-科统六路区间1#联络通道降水市政配套管道工程 管道工程 高铁南侧1#联络通道降水专用排水管道，将1#联络通道降水点降水自北向南转输，接入科统三路已设计地铁降水提升泵池，最终排入太平河。压力管道管径DN315mm，本次设计管道长度663.86m。设计压力排水管道均采用定向钻牵引施工。 提升泵站工程 提升泵池位于科统四路与复兴大道交叉口北侧，1#联络通道南侧，泵池设计规模5985m3/d，泵池尺寸L×B×H=5×3×4.5m，在泵池内安装二台200WQ280-11-11型潜水排污泵（1用1备）。 （8）科统三路-科统六路区间2#联络通道降水市政配套管道工程 管道工程 高铁北侧2#联络通道降水专用排水管道，由2#联络通道重力流排至科源路现状排水管道。设计起点位于科源北路与复兴大道交叉口东侧，管道自南向北敷设，最终排入科源路现状雨水管道，设计管径DN315，管道总长约800m。管道均采用定向钻牵引施工。 临时工程 施工便道 利用现有道路，不增设施工便道。 施工营地 施工人员均为附近居民，不设施工营地。 临时堆土场 管道施工过程中产生少量开挖土方，在管道两侧临时堆放，同时用防护网进行覆盖。 公用 工程 给水 依托地铁16号线施工用水管道。 排水 卫生间依托附近已有卫生设施；施工废水、试压废水沉淀后用于施工场地洒水。 供电 依托地铁16号线工地配电设施。 环保 工程 施工期 废气 施工场地周围设围挡，洒水抑尘、施工材料覆盖、运输车辆加盖。 废水 卫生间依托附近已有卫生设施；施工废水、试压废水沉淀后用于施工场地洒水。 噪声 场地周围设置临时围挡，选用低噪声设备。 固废 废土石方及建筑垃圾清运至建筑垃圾填埋场；生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门处理。 生态 临时排水沟、临时沉淀池、建材临时堆场等采取防渗、防雨措施；开挖土方分层堆放，分层回填；施工结束后进行生态恢复及绿化恢复。 运行期 噪声 提升泵房为地下式，设置基础减震、绿化带等措施。 3、项目主要工程数量 项目主要工程数量见下表。 表2-2 项目主要工程数量表 序号 名称 规格（mm） 单位 数量 备注 一 沣东小镇站及（欢乐谷站-沣东小镇站）区间降水配套工程 1 管道工程 （1） PE100聚乙烯给水管 DN630 米 734 主管道 （2） 地面操作砖砌圆形立式蝶阀井 Φ1800 座 2 J1、J9 （3） 矩形直线钢筋混凝土雨水检查井 2300mm×1100mm 座 1 J16 （4） 重型可调式球墨铸铁井框、盖 套 3 （5） 软密封伸缩式蝶阀 DN600 个 1 （6） 限位伸缩接头 DN600 个 1 （7） 11.25°弯头 DN630 个 1 （8） 22.5°弯头 DN630 个 1 （9） 45°弯头 DN630 个 1 （10） PE100法兰盘 DN630 个 4 （11） 检查井防坠网 个 3 （12） 开挖及恢复路面 m2 660 2 提升泵站 （1） 350WQ1150-16-75型潜水排污泵 Q=1150m3/h；H=16m；N=750kW 台 4 3用1备 （2） 自耦装置 套 4 （3） 竖管支架 DN350 个 16 （4） 塑钢爬梯 个 23 （5） 90°弯头 DN350 个 4 （6） 刚性防水套管 DN350 个 4 （7） 钢管 DN350 m 38 （8） PE管 dn630 m 22 （9） 水泵基础 基础高度200mm m3 2.3 （10） 手动葫芦及支架 起吊重量2吨 套 1 （11） 闸阀 DN350 个 4 （12） 止回阀 DN350 个 4 （13） 镀锌钢格板 9000×2400mm，800×800mm （14） PE管三通 dn630×dn350 个 4 （15） 堵头 dn630 个 1 （16） 11.25°弯头 DN630 个 1 （17） 22.5°弯头 DN630 个 1 （18） 11.25°、22.5°弯头 DN630 个 2 （19） 法兰 个 44 （20） Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 D1500 米 8 开槽施工 （21） 提升泵池 12×4×8.27m 座 1 钢筋混凝土 （22） 地面操作砖砌圆形立式蝶阀井 Φ1800 座 4 （23） 矩形90°三通钢筋混凝土排水检查井 2630mm×2630mm 座 1 （24） 格栅 1800mm×1800mm 套 1 （25） 轻型可调式球墨铸铁检查井座与井盖 套 5 （26） 检查井防坠网 个 5 二 科统三路站降水市政配套管道工程 1 管道工程 （1） PE100给水用聚乙烯管（SDR11） DN500 米 1546 定向钻牵引施工 （2） PE100聚乙烯给水管 d600 米 19 开槽施工 （3） PE100聚乙烯给水管 d600 米 19 开槽施工 （4） 地面操作砖砌圆形立式蝶阀井 φ1800 座 3 （5） 砖砌圆形排气阀井 φ1200 座 2 （6） 矩形90°三通钢筋混凝土排水检查井 1350mm×1350mm 座 1 （7） 重型可调式球墨铸铁检查井框、盖 Ф700 套 6 （8） 检查井防坠网 个 6 2 提升泵站工程 （1） 250WQ650-18-45型潜水排污泵 Q=650m3/h；H=18m；N=45kW 台 3 2用1备 （2） 自耦装置 套 3 （3） 竖管支架 DN250 个 6 （4） 塑钢爬梯 个 15 （5） 90°弯头 DN250 个 3 （6） 刚性防水套管 DN250 个 3 （7） 钢管 DN250 m 24 （8） PE管 Dn500 m 68 （9） 水泵基础 m3 2.1 （10） 手动葫芦及支架 起吊重量1吨 套 1 （11） 闸阀 DN250 个 3 （12） 止回阀 DN250 个 3 （13） 镀锌钢格板 4600×2000mm，800×800mm （14） PE管三通 dn500×dn250 个 4 （15） 堵头 dn500 个 1 （16） 90°弯头 DN500 个 2 （17） 法兰 个 33 （18） Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 D800 米 15 开槽施工 （19） 提升泵池 7×4×5.62m 座 1 钢筋混凝土 （20） 地面操作砖砌圆形立式蝶阀井 Φ1200 座 3 （21） 钢筋混凝土排水检查井 1650mm×1650mm 座 1 （22） 轻型可调式球墨铸铁检查井座与井盖 套 4 （23） 检查井防坠网 个 4 三 沣东三路站降水市政配套管道工程 1 管道工程 （1） PE100聚乙烯给水管 dn500 米 1150 定向钻牵引段主线管道长度 （2） PE100聚乙烯给水管 d600 米 30 开槽施工 （3） 排气井 φ1200 座 2 07MS101-2/52 （4） 地面操作砖砌圆形立式蝶阀井 φ1800 座 1 07MS101-2/24 （5） 消能井 1350mm×1350mm 座 1 04S531-5/17、40 （6） 轻型可调式球墨铸铁井座与井盖 套 4 （7） 检查井防坠网 个 4 （8） 开挖及恢复现状混凝土路面 m2 64 （9） 阀门管件 2 提升泵站工程 （1） 250WQ500-12-22型潜水排污泵 Q=500m3/h；H=12m；N=22kW 台 3 2用1备 （2） 自耦装置 套 3 （3） 竖管支架 DN250 个 6 （4） 塑钢爬梯 个 15 （5） 90°弯头 DN250 个 3 （6） 刚性防水套管 DN250 个 3 （7） 钢管 DN250 m 24 （8） PE管 dn500 m 120 （9） 水泵基础 m3 2.1 （10） 手动葫芦及支架 起吊重量1吨 套 1 （11） 闸阀 DN250 个 3 （12） 止回阀 DN250 个 3 （13） 镀锌钢格板 4600×2000mm，800×800mm m2 9.8 （14） PE管三通 dn500×dn250 个 3 （15） 堵头 dn500 个 1 （16） 90°弯头 DN500 个 2 （17） 法兰 个 34 （18） Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 D800 米 6 开槽施工 （19） 提升泵池 7×4×5.2m 座 1 钢筋混凝土 （20） 地面操作砖砌圆形立式蝶阀井 Φ1200 座 3 （21） 钢筋混凝土排水检查井 1650mm×1650mm 座 1 （22） 轻型可调式球墨铸铁检查井座与井盖 套 4 （23） 检查井防坠网 个 4 四 沣东大道站-欢乐谷站区间降水配套工程 （1） 给水用聚乙烯管（SDR11） DN630 米 1979 PE100 （2） 聚乙烯缠绕结构壁管（SN10） DI600 米 43 （3） 圆形砖砌雨水检查井（盖板式） Φ1250 座 4 （4） 圆形砖砌雨水检查井（收口式） Φ1250 座 17 （5） 轻型可调式球墨铸铁检查井框、盖 Φ700 套 21 （6） 检查井防坠网 个 21 （7） 开挖、恢复机动车道路面面积 m2 128 （8） 开挖、恢复非机动车道路面面积 m2 64 （9） 开挖、恢复人形道路面面积 m2 70 五 沣东大道站-沣东三路站区间降水市政配套管道工程 1 PE100给水用聚乙烯管（SDR11） DN630 米 536 定向钻牵引施工 2 圆形砖砌雨水检查井 Ф1250 座 5 盖板式 3 轻型可调式球墨铸铁检查井框、盖 Ф700 套 5 4 检查井防坠网 个 5 六 沣东三路站-科统三路站区间降水市政配套管道工程 1 PE100给水用聚乙烯管（SDR11） dn500 米 391 定向钻牵引施工 2 Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 d600 米 3 开槽施工 3 地面操作砖砌圆形立式闸阀井 Ф1200 座 3 4 钢筋混凝土检查井（Y1消能井） 1350mm×1350mm 座 1 5 轻型可调式球墨铸铁井座与井盖 套 4 6 检查井防坠网 个 4 7 探槽开挖及恢复路面 m2 12 8 提升泵池 7×4×4.8m 座 1 七 科统三路-科统六路区间1#联络通道降水市政配套管道工程 1 PE100型给水用聚乙烯管（SDR11） DN315 米 649 定向牵引施工 2 I级钢筋混凝土承插口管 D800 米 15 3 矩形90°三通钢筋混凝土排水检查井 1350mm×1350mm 座 1 4 轻型可调式球墨铸铁检查井 Ф700 座 1 5 检查井防坠网 个 1 6 提升泵池 5×3×4.5m 座 1 7 开挖与回填现状道路面 m2 96 八 科统三路-科统六路区间2#联络通道降水市政配套管道工程 1 PE100聚乙烯给水管 DN325 米 800 定向牵引施工 2 矩形钢筋混凝土排水检查井 1000mm×1000mm 座 1 | Y1 3 圆形砖砌雨水检查井 Ф1000 座 4 Y2-Y5，盖板式 4 圆形砖砌雨水检查井 Ф1000 座 2 Y6-Y7，收口式 5 轻型可调式球墨铸铁井框、盖 套 7 6 检查井防坠网 个 7 7 开挖及恢复路面 m2 10 4、建设规模及内容 项目共涉及3个站点、5个区间段的8条地铁降水专用管道，具体如下： （一）沣东小镇及（欢乐谷站-沣东小镇站）区间 新建地铁降水专用管道，将沣东小镇地铁站点、欢乐谷站-沣东小镇站区间1#联络通道、2#联络通道施工期间站点降水，自南向北转输，压力排放至镐京大道现状d2000mm雨水管道，保障地铁站点降水顺利施工。待沣东小镇站、1#联络通道、2#联络通道地铁降水施工完毕，本次设计管道按再生水管道使用要求改造后重复利用。 （1）管道工程 ①管线工程：设计起点接丰镐大道现状绿化带内加压泵池，自南向北沿丰镐大道东侧侧分带敷设，终点接入镐京大道现状d2000mm雨水管道，管径为 dn630mm，管长为733.3m。该段管道采用定向钻牵引施工。 ②附属设施工程：本次设计管道沿线设置主线阀门井1处；设置伸缩节1处；管线拐点处设置弯头，共2处；接入镐京大道现状雨水管道前设置泄压井1座。 （2）提升泵站工程 ①压力提升泵站：本次设计提升泵站位于丰镐大道与临时便道衔接处西侧，泵站设计规模8m³/d，泵站尺寸L×B×H=12m×4m×8.27m，在泵站内安装四台350WQ1150-16-75型潜水排污泵（3用1备），排污泵单台泵设计流量Q=1150m³/h，扬程H=16m，功率N=75kw。 本次设计在丰镐大道道路中心线西侧30.5m处，现状d1500mm雨水管道端头新增一座雨水检查井Y1及一段重力流管道，管道自南向北排入本次设计提升泵站，重力流管道管径d1500mm，管道长度8.0m，本次设计d1500mm重力流管道与上游d1500mm丰镐大道现状雨水管道连接形式采用管底平接。 重力流管道接入提升泵井后，经设计提升泵站加压提升，接入本次设计压力排水管道，压力排水管道线位位于丰镐大道道路中心线以西35m处，管道沿丰镐大道自南向北敷设，终点接入丰镐大道已设计地铁降水专用管道，最终排入沣河。压力管道管径dn630mm，本次设计管道长度21.4m。 ②附属设施工程：压力提升泵站上游设置雨水检查井Y1一座，压力管道沿线设置阀门井4座。 （二）科统三路站 科统三路站地铁站点位于复兴大道与科统三路交叉口北侧。本次设计拟沿现状水厂路（规划科统三路北侧绿带内）南侧路缘石以北1.5米处，新建地铁降水排水管道，将科统三路地铁站点施工期间站点降水，自西向东转输，排放至现状太平河，保障地铁站点降水顺利施工。待科统三路站地铁降水施工完毕，本次设计管道进行相应局部改造后，作为再生水管道予以利用。 （1）管道工程 ①管线工程：本工程设计起点位于现状水厂路与复兴大道便道交叉口东南侧，设计地铁降水排水管道线位位于现状水厂路南侧路缘石以北1.5米处，管道沿水厂路自西向东敷设，沿途横穿规划复兴大道东侧规划路，规划科源一路、现状沣泾大道，在建太平河，最终排入现状太平河。其中，J1-J3段管径 dn500mm，管道总长14.59m，该段管道采用开槽施工；J3-J37 段管道管径 dn500mm，管道总长1505.10m，该段管道采用定向钻牵引施工；J37-J38段管道管径d600mm，管道总长24.00m，该段管道采用开槽施工；J34-八字式出水口段管道管径d600mm，管道总长19.00m，该段管道采用开槽施工。 本段管道工程途径沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）18#、19#水源井，其中19#水源井由于亚洲杯比赛场馆项目建设已于2020年关闭。本段管道工程规划设计对18#水源井一级保护区（以水源井为中心半径为30m的范围）进行了避让，最终管线距离18#井大于30m，但仍处于沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）二级保护区范围内。 ②附属设施工程：本次设计管道沿线设置主线阀门井6（原3处加泵站3处）处，排气阀井2处，J27-J31段设计管道下穿在建太平河段需在东西两处节点设置伸缩节。J38 处设置泄压井，J39处设置八字式出水口。 （2）提升泵站 ①压力提升泵站：本次设计提升泵站位于复兴大道与沣东三路交叉口北侧绿带内，泵站设计规模3.0万m³/d，泵站尺寸L×B×H=7×4×5.62m，在泵站内安装三台250WQ650-18-45型潜水排污泵（2用1备），排污泵设计流量Q=650m3/h，扬程H=18m，功率N=45kw。 为方便提升泵井南北两侧地铁降水管道接入，本次设计在提升泵井西侧新增一座消能井Y1及重力流管道，地铁降水经Y1井消能后沿重力流管道排入设计压力提升泵池，重力流管道设计管径d800mm，管道长度15m。 ②附属设施工程：压力提升泵站上游设置消能井Y1一座，压力管道沿线设置阀门井3座。 （三）沣东三路站 沣东三路站地铁站点位于复兴大道与沣东三路交叉口北侧。本次设计沿现状沣东三路北侧绿带内，道路中心线以北32.5米处，新建地铁降水专用管道，将沣东三路地铁站点施工期间站点降水，自西向东转输，排放至现状太平河，保障地铁站点降水顺利施工。待沣东三路站地铁降水施工完毕，本次设计管道按再生水管道使用要求改造后，重复使用。 （1）管道工程 ①管线工程：本工程设计起点位于现状沣东三路与复兴大道便道交叉口东北侧，设计地铁降水排水管道线位位于沣东三路北侧道路中心线以北32.5米处（规划绿带内），管道沿沣东三路自西向东敷设，沿途横穿规划复兴大道东侧规划路，规划科源一路、沣泾大道西侧规划路、现状沣泾大道，最终排入现状太平河。其中，FM1-J24段管道管径dn500mm，管道总长1150.00m，为压力管道，该段管道采用定向钻牵引施工；J24-太平河段管道管径d600mm，管道总长29.30m，为重力流管道，该段管道采用开槽施工。 ②附属设施工程：本次设计管道沿线设置主线阀门井1处，管道出水口1处，泄压井1处，排气阀井2处，设置伸缩节2处。 （2）提升泵站工程 ①压力提升泵站：本次设计提升泵站位于复兴大道与沣东三路交叉口北侧绿带内，泵站设计规模2.1m³/d，泵站尺寸L×B×H=7×4×5.2m，在泵站内安装三台250WQ500-12-22型潜水排污泵（2用1备），排污泵单台泵设计流量Q=500m³/h，扬程H=12m，功率N=22kw。 地铁降水经设计提升泵站加压提升后，接入本次设计压力排水管道，压力排水管道线位位于沣东三路北侧道路中心线以北38.5m处（规划绿带内），管道沿沣东三路自西向东敷设，终点接入沣东三路已设计地铁降水专用管道，最终排入现状太平河。压力管道管径dn500mm，本次设计管道长度119.52m。 为方便提升泵站南北两侧地铁降水管道接入，本次设计在提升泵站西侧新增一座消能井Y1及重力流管道，地铁降水经Y1井消能后沿重力流管道排入设计压力提升泵池，重力流管道设计管径d800mm，管道长度6.0m。 ②附属设施工程：压力提升泵站上游设置消能井Y1一座，压力管道沿线设置阀门井3座。 （四）沣东大道站-欢乐谷站区间 沣东大道站-欢乐谷站区间沿昆明一路（丰镐大道-复兴大道）敷设，该区间共有三个区间联络通道降水点及一处区间风井降水点，临近昆明一路，由于昆明一路市政排水管道暂未修建，地铁降水暂无就近接入市政排水管网的条件，本次设计于昆明一路北侧新建地铁降水专用排水管道，将沣东大道站-欢乐谷站区间施工期间站点降水自东向西转输，排放至丰镐大道现状雨水管道。 （1）管道工程 本工程设计起点位于昆明一路与复兴大道交叉口西侧，设计地铁降水专用排水管道线位正常段位于昆明一路道路中心线以北8.5米处，渠化段位于昆明一路道路中心线以北13.5米处，管道自东向西敷设，沿途横穿规划科源四路，最终排入丰镐大道现状雨水管道，设计管径dn630，管道总长约2022m。其中P21-现状（Y4）井段管道采用开槽施工，其余管段均采用定向钻牵引施工。 （五）沣东大道站~沣东三路站区间 沣东大道站～沣东三路站区间联络通道仅有一个联络通道降水点，该联络通道位于复兴大道与沣东二路交叉口处，本次设计在复兴大道东侧新建地铁降水专用排水管道，将沣东大道站～沣东三路站区间施工期间联络通道降水自南向北转输，终点排入沣东三路已设计地铁降水提升泵池，经提升后最终排入现状太平河。 本工程设计起点位于沣东二路与复兴大道交叉口西北角，设计地铁降水专用排水管道线位位于复兴大道规划道路中心线以东53米处，管道自南向北敷设，终点排入沣东三路已设计地铁降水提升泵池，经提升后最终排入现状太平河。设计管径dn630，管道总长约535.92m。 （六）沣东三路站~科统三路站区间 沣东三路站-科统三路站区间仅有一个联络通道降水点，该联络通道位于复兴大道与科统三路交叉口南侧约330m处，本次设计在绿带内新建压力提升泵池并在复兴大道西侧绿带内新增一段地铁降水压力排水专用管道，管道自南向北敷设，终点排入科统三路地铁站体已设计地铁降水提升泵池，经提升后最终排入现状太平河。 本次设计提升泵池位于科统三路与复兴大道交叉口南侧约330m处，泵池设计规模2.1万m³/d，泵池尺寸L×B×H=7×4×4.8m，在泵池内安装三台 200WQ500-8-18.5型潜水潜污泵（2用1备），潜污泵单台泵设计流量Q=500m³/h，扬程 H=8m，功率 N=18.5kw。地铁降水经设计提升泵池加压提升后，接入本次设计压力排水管道，压力排水管道线位位于复兴大道道路中心线以西7.0米处（现状复兴大道临时便道西侧绿带内，距红线3m），管道沿复兴大道自南向北敷设，终点接入科统三路站已设计地铁降水提升泵池，经提升后最终排入现状太平河。压力管道管径dn500mm，本次设计管道长度390.60m。 设计压力排水管道均采用定向钻牵引施工。为方便联络通道施工降水管道接入，本次设计在提升泵池东侧新增一座消能井Y1及重力流管道，地铁施工降水经Y1井消能后沿重力流管道排入设计压力提升泵池，重力流管道设计管径d600mm，管道长度3.0m。 （七）科统三路～科统六路站区间1#联络通道 本次设计为新建高铁南侧1#联络通道降水专用排水管道，将1#联络通道降水点降水自北向南转输，接入科统三路已设计地铁降水提升泵池，最终排入太平河。 本次设计提升泵池位于科统四路与复兴大道交叉口北侧，1#联络通道南侧，泵池设计规模5985m³/d，泵池尺寸L×B×H=5×3×4.5m，在泵池内安装二台 200WQ280-11-11型潜水排污泵（1用1备），排污泵单台泵设计流量Q=280m³/h，扬程H=11m，功率N=11kw。地铁降水经设计提升泵池加压提升后，接入本次设计压力排水管道，压力排水管道线位位于复兴大道便道西侧边线以西3.0米处，管道沿复兴大道自北向南敷设，终点接入科统三路已设计地铁降水压力管道，最终排入现状太平河。压力管道管径dn315mm，本次设计管道长度663.86m。设计压力排水管道均采用定向钻牵引施工。为方便联络通道施工降水管道接入，本次设计在JB15井处设置一座消能井，JB15至已设计Y1井段为重力流管道，地铁施工降水经Y1井消能后沿重力流管道排入设计压力提升泵池，重力流管道设计管径d800mm，管道长度14.9m。 （八）科统三路～科统六路站区间2#联络通道 本次设计为新建高铁北侧2#联络通道降水专用排水管道，将2#联络通道降水点降水自南向北转输，排放至科源路现状雨水管道。 本工程设计起点位于科源北路与复兴大道交叉口东侧，设计地铁降水专用排水管道线位位于复兴大道东侧道路红线以东1.0米处，管道自南向北敷设，沿途横穿科源北路及两条规划路，最终排入科源路现状雨水管道，设计管径dn315，管道总长约791m。管道均采用定向钻牵引施工。 |
| 总平面及现场布置 | 1、平面布置 项目在沣东小镇及（欢乐谷站-沣东小镇站）区间、沣东大道站-欢乐谷站区间、沣东三路站、科统三路站、沣东大道站～沣东三路站区间、沣东三路站-科统三路站、科统三路站-科统六路站区间等3个站点及5个区间段的地铁降排水新建8条降水专用管道，总长度约为7926.78m，均为地埋管道，布置在现状道路或规划道路侧分带内。 本项目降水市政配套管道主要沿复兴大道、沣东三路、科统三路（现状水厂路）、丰镐大道、昆明一路敷设，就近与现状雨水管道相连接或铺设至沣河、太平河。其中科统三路站降水管道全段，沣东三路站-科统三路站区间降水管道以及科统三路站-科统六路站区间部分降水管道共2.57km在沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）二级保护区范围内。 由于地铁16号线科统三路站位于沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）二级保护区，本项目降水管道根据地铁站点及轨道分布，穿越水源地不可避免。建设单位在规划设计过程中对沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）一级保护区进行了避让，距离本项目管道最近的水源井为沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）18#和19#水源井，19#已于2020年关闭，18#水源井一级保护区为以水源井为中心30m半径的范围，项目科统三路降水管道路线进行避让后距离18#水源井约50m。 项目降水水质接近地下水，后期做雨水管道使用，不涉及污染物排放，不属于《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》、《陕西省饮用水水源保护条例》等法律法规中禁止的活动，因此项目平面布置可行。 2、施工布置 （1）施工营地 项目施工人员均为附近居民，现场不设施工营地。 （2）施工便道 项目不新建施工便道，依托现状道路及周边绿化带。 （3）料场 项目外购商品混凝土和沥青，不设混凝土搅拌站和沥青拌合站；由于项目分段施工，且大部分管道为定向钻牵引施工，项目所用施工材料每日由汽车从项目部运输至施工场地内临时堆放，不长期储存。 （4）弃土场 项目不设弃土场。采取分段施工的方法，施工过程中产生少量开挖土方，在管道两侧临时堆放，用防护网进行覆盖，后期用于回填，剩余废弃土方或建筑垃圾清运至建筑垃圾填埋场。 因此，项目临时占地主要是临时弃土堆占地和临时建材堆放，覆盖苫布防雨防尘，施工结束后进行清理，恢复原貌，绿化带应及时进行植被恢复，现状道路应及时回复路面。沥青路面破碎产生的废沥青混凝土量较少，不临时堆存，直接运至建筑垃圾填埋场填埋处理。 （5）临时沉淀池 项目共设置9个临时沉淀池用于试压废水的收集沉淀，临时沉淀池采用防渗措施。项目采用分段施工的方法，施工场地面积较小，不在施工场地内设营地，车辆不在施工场地内冲洗，不会产生洗车废水。 综上，项目施工现场布置合理，临时设施均采取了防渗措施，施工结束后对临时占地进行清理和恢复，因此项目施工场地布置合理。 表2-10 工程占地一览表 单位：m2 序号 单位名称 占地面积（m2） 占地类型 备注 临时 永久 合计 1 沣东小镇站及（欢乐谷站-沣东小镇站）区间降水配套工程 2202 / 2202 建设用地、绿化用地 临时用地按管道中心线向两侧延伸3m宽计 2 科统三路站降水市政配套管道工程 4638 / 4638 建设用地、绿化用地 3 沣东三路站降水市政配套管道工程 3450 / 3450 建设用地、绿化用地 4 沣东大道站-欢乐谷站区间降水配套工程 5937 / 5937 建设用地、绿化用地 5 沣东大道站-沣东三路站区间降水市政配套管道工程 1608 / 1608 | 建设用地、绿化用地 6 沣东三路站-科统三路站区间降水市政配套管道工程 1173 / 1173 建设用地、绿化用地 7 科统三路-科统六路区间降水市政配套管道工程-1#联络通道降水专用排水管道 1947 / 1947 建设用地、绿化用地 8 科统三路-科统六路区间降水市政配套管道工程-2#联络通道降水专用排水管道 2400 / 2400 建设用地、绿化用地 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 （1）施工方法： 设计压力管道采用定向钻牵引施工工艺，重力流管道施工需采用开槽施工工艺。 （2）管道基础及接口: 定向钻牵引施工管道采用土弧基础，热熔接口，管中平接。 II级钢筋混凝土承插口管采用120°混凝土基础。 （3）PE管道以及管道与阀门连接时采用背压法兰盘连接，管道间连接采用管中平接。 （4）重力流管道施工需开挖现状路面，待管道施工完毕后，按原路面结构形式进行恢复。 2、施工计划和时序 管道工程：路面拆除→基槽开挖→管道基础→管道安装→检查井→管道回填→闭水试验→植被恢复/路面恢复 提升泵站：地面开挖→泵池建设→平整场地→植被恢复 管道工程遵循先深后浅，先下后上的施工顺序；管道工程和提升泵站工程可同时进行。 3、建设周期 本项目建设周期12个月，具体从2021年12月至2022年12月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量 （1）基本污染物 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次区域环境空气质量达标判定采用沣东新城常规空气质量监测结果（陕西省环境保护厅《环保快报-2020年12月及1-12月全省环境空气质量状况》（2021-4））中的数据）。统计结果见表3-1所示。 表3-1 空气质量状况统计结果 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 SO2(μg/m³) 年平均质量年浓度 8 60 13% 达标 NO2(μg/m³) 年平均质量年浓度 40 40 100% 达标 PM2.5(μg/m³) 年平均质量年浓度 54 35 154% 不达标 PM10(μg/m³) 年平均质量年浓度 94 70 134% 不达标 CO(mg/m³) 24小时平均第95百分位浓度 1.5 4 37.5% 达标 O3(μg/m³) 日最大8小时平均第90百分位浓度 136 160 85% 达标 根据统计结果可知，除颗粒物PM10、颗粒物PM2.5外，二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，属于不达标区。 （2）特征污染物 本次环境空气特征因子现状监测引用陕西阔成检测服务有限公司对陕西华特星元器件研究所有限公司特种电阻、电容及陶瓷结构件研发、生产项目的环境空气质量现状监测结果（KC2020HB01125，见附件），陕西华特星元器件研究所有限公司位于本项目科统三路-科统六路站区间地铁降水管道终点东北侧880m处，且监测时间在三年以内，因此现状监测数据引用可行，具体如下： ①监测项目 总悬浮颗粒物 ②监测时间及点位 监测时间：2020年1月6日-2020年1月12日，连续监测7天； 监测点位：陕西华特星元器件研究所有限公司（1#）、下风向沣水园小区（2#）共2个监测点位。 ③监测频次 总悬浮颗粒物24小时平均值每天采样1次，连续采样7天。 ④采样和分析方法 采样和分析方法按照国家环保部颁布的《环境监测技术规范》（环境空气质量手工监测技术规范HJ/T 194-2017）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）的有关要求和规定进行。 表3-2 环境空气监测项目分析方法 监测项目 监测方法 检出限 总悬浮颗粒物 重量法GB/T 15432-1995 0.001mg/m3 ⑤监测结果 监测结果整理后下表： 表3-3 环境空气质量（特征因子）现状监测结果 内容 监测点 监测因子 浓度范围 （mg/m3） 质量标准 （mg/m3） 超标率 最大超标倍数 1#陕西华特星元器件研究所有限公司 总悬浮颗粒物 （24小时均值） 0.209-0.227 0.3 0 0 2#下风向沣水园小区 总悬浮颗粒物 （24小时均值） 0.207-0.228 0.3 0 0 由上表监测结果可知：项目所在区域环境空气质量监测中总悬浮颗粒物的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（HJ 3095-2012）表2规定浓度限值。 2、声环境质量现状 为调查项目所在地声环境质量现状，环评单位委托陕西博润检测服务有限公司于2021年10月21日对项目工程沿线声环境质量进行了监测，具体监测布点见附图，监测结果如表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测结果 单位:dB（A） 监测点位 监测结果 标准限值 10月21日 Leq 昼间 夜间 昼间 夜间 1#张旺渠村 54 43 60 50 2#沣东第一学校 52 42 60 50 3#沣科花园 56 44 60 50 4#芊域溪源 55 43 60 50 5#七里镇小区 56 45 60 50 监测结果表明，项目规划管道沿线敏感点均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，说明项目区域声环境质量状况良好。 3、地表水环境质量标准 根据西咸新区生态环境局发布的《西咸新区2020年12月及1~12月水环境质量状况》可知：2020年1-12月份，渭河、沣河、泾河水质达到地表水Ⅱ类，均优于省考目标；太平河水质达到Ⅲ类，优于省考目标；新河水质达到省考目标。 4、生态环境现状 （1）生态功能区划 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城，根据依据陕政办[2004]115号《陕西省生态功能区划》，评价范围属于三、渭河谷地农业生态区（七）关中平原城乡一体化生态功能区中“关中平原城镇及农业区”。 （2）土地利用 本项目沿地铁16号线一期沣东段地铁站点及区间建设，工程沿线基本为城镇区域，该区域主要以商业、居住为主。项目走线区域基本位于城镇内，区内人工栽培植被覆盖率较高。 本项目引用地铁16号线一期工程环评报告书中土地利用现状调查结论：评价区土地利用现状统计表如下。 表3-5 评价区土地利用现状统计表（单位：ha） 序号 地类代码 土地利用类型 面积 比例（%） 1 0103 旱地 187.933 16.9 2 0301 乔木林地 19.565 1.8 3 0305 灌木林地 47.781 4.3 4 0404 其他草地 14.646 1.3 5 0507 其他商服用地 58.807 5.3 6 0601 工业用地 53.024 4.8 7 0604 仓储用地 15.186 1.4 8 0701 城镇住宅用地 54.806 4.9 9 0702 农村宅基地 55.371 5.0 10 0803 教育用地 9.854 0.9 11 0810 公园与绿地 18.226 1.6 12 0906 风景名胜设施用地 3.698 0.3 13 1001 铁路用地 14.987 1.3 14 1003 公路用地 7.337 0.7 15 1004 城镇村道路用地 83.446 7.5 16 1107 沟渠 2.123 0.2 17 1201 空闲地 463.989 41.8 总计 1110.775 100 项目永久占地为提升泵站用地均为绿化用地，临时用地主要为道路建设用地及绿化用地。 （3）土壤及侵蚀现状 项目所在地地区区域内地势平缓，土壤侵蚀强度较小，以水力侵蚀为主，属微度、轻度流失区。 引用地铁16号线一期工程环评报告书中对项目区遥感统计结果，项目评价范围内以微度水力侵蚀为主，占评价区面积57%，其次为轻度侵蚀和中度侵蚀，分别占评价区面积的25%和18%。 （4）植被现状 项目区域内制备以人工植被为主，只有少数为自然草丛、林地等，项目施工对天然植被破坏较小，主要涉及人工植被。尽管项目涉及区域大部分属于永久破坏植被，但是人工植被对项目区域内生态价值较低，破坏所产生的的生态影响较小，项目建成后及时进行植被恢复，不会对当地生态环境造成恶劣影响。 5、沣皂水源地环境现状 沣、皂水源地是自来水公司三厂的供水水源，始建于1953年，是西安市较早建设的城市供水工程。包括沣河、皂河两个水源地，共有水井47眼，设计供水量10万吨/日，因地质背景值较高等原因，西安水务集团已于2017年1月20日起逐步减少取水量，实际供水量2-4万吨/日。 沣河水源地位于西郊沣河东岸，北界咸阳世纪大道，南到王寺街办冯联村，水井沿河堤外成排布设，以开采埋深80m以上的潜水为主，现有水井26眼，因西成客专工程关闭9眼井。 皂河水源地位于西郊三桥镇西南方向，水井主要分布在皂河以西区域，以开采埋深80-120m的浅层承压水为主，少数开采深度达300m，共有水井21眼，现正常运行16眼。 沣皂地下水水源地一级保护区以开采井为中心，半径为30m的范围内。沣河地下水二级保护区：向河侧以沣河为界，长4000m；背河侧由边沿井向外延伸550m，用平滑曲线连接的范围内。皂河地下水源二级保护区：由边沿井向外延伸200m，以平滑曲线连接的范围内。 根据西安市生态环境局发布的《西安市2020年度环境质量状况》，2020年2020年全市13个在用集中式饮用水水源（包括沣、皂河水源地）水质全分析监测结果均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准，达标率为100%。 本项目科统三路站降水管道全段，沣东三路站-科统三路站区间降水管道以及科统三路站-科统六路站区间部分降水管道涉及沣皂水源地中的沣河水源地，穿越沣河水源地二级保护区约2.57km，管线200m范围内有18#、19#2座水源井，管线距离距离18#水源井约为50m，距离18#水源井一级保护区20m，19#水源井已于2020年关闭。根据《西咸新区总体规划》，水源地所在区域均为规划的居住用地及商业金融用地，陕西省西咸新区开发建设管理委员会已启动沣皂水源地整体迁建工作。 图3-1 项目工程线路与沣皂水源地中的沣河水源地保护区关系示意 6、镐京遗址 镐京遗址是丰镐遗址的重要组成部分，位于沣河东岸，又称沣东遗址，遗址地设计11个村庄，遗存分布面积9.2平方公里。该遗址于1961年3月被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。 重点保护范围：东起落水村东北，经白家庄村东600m，到尚家庄村西北500m；南起尚家村西北500m，沿铁路线西到斗门镇西南；西起斗门镇西南，经新庄村东，上泉北村东到落水村西北；北至落水村被。一般保护区范围：南由尚家庄到新庄村南400m；西起新庄村南400m，到沣滨村北300m；北起沣滨村北300m，经下泉村北，到落水村东北。东由落水村东北到尚家庄。建设控制地带范围：镐京遗址的建设控制地带范围同一般保护范围。 本项目管线施工范围不涉及镐京遗址保护范围，沣东小镇及（欢乐谷-沣东小镇站）区间降水管道位于距离镐京遗址保护范围西侧约18m处，且本项目为地下工程，埋深为1~3m，在采取各项相应措施后，对镐京遗址基本不产生影响。 图3-2 本项目工程线路与镐京遗址的关系示意 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为地铁16号线一期工程沣东段站点及区间降水市政配套管道工程，西咸新区轨道交通投资建设有限公司2020年委托中圣环境科技发展有限公司编制了《西安地铁16号线一期工程环境影响报告书》；陕西省西咸新区行政审批与政务服务局于2020年4月22日对该项目进行了批复（陕西咸审服准〔2020〕43号）。 目前地铁16号线一期工程正在施工中，各项施工期污染防治措施按该项目环评要求实施中。本项目为新建项目不存在原有环境污染和生态破坏问题。 根据《西安地铁16号线一期工程环境影响报告书》：“区间隧道及地下车站开挖疏干地下水，主要以常规的金属盐类为主，无其他特殊有毒有害污染物。而且其水质与现状周边的地下水水质相同，不属于污水，可排入市政管网，不会对周边地下水环境造成污染。”由于地铁施工涉及的部分路段市政管网未完善，因此陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心为沣东小镇及（欢乐谷站-沣东小镇站）区间、沣东大道站-欢乐谷站区间、沣东三路站、科统三路站、沣东大道站～沣东三路站区间、沣东三路站-科统三路站、科统三路-科统六路站区间等3个站点及5个区间段的地铁降排水提供专用排水通道，就近排入现状雨水管道或河流。 |
| 生态环境保护目标 | 通过对项目周围区域自然环境概况的调查了解，本项目规划管道沿线村庄主要有张旺渠村，住宅小区主要有沣科花园、芊域溪源、七里镇小区，学校主要有沣东第一学校。本项目的主要环境保护目标和环境敏感点见表3-6，主要环境保护目标具体位置见附图2。 表3-6 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 规模 保护对象 相对位置 相对管道边界线距离/m 功能分区 环境 空气 张旺渠村 140人 人群健康 W 18 二类区 沣东第一学校 4000人 N 30 沣科花园 1000人 N 30 芊域溪源 1500人 S 50 七里镇小区 1300人 S 30 声环境 张旺渠村 140人 声环境 W 18 2类 沣东第一学校 4000人 N 30 沣科花园 1000人 N 30 芊域溪源 1500人 S 50 七里镇小区 1300人 S 30 地表水 沣河 地表水水质 紧邻 IV类 太平河 紧邻 V类 地下水 项目区及周边区域 地下水水质 / III类 生态 项目区及周边区域生态环境 水源地 沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）二级保护区 文物保护 镐京遗址 W 18 / |
| 评价 标准 | 一、质量标准 1、环境空气 项目所在地环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值如表3-7。 表3-7 环境空气质量标准 单位：μg/m3 级别 污染物 标准限值 1小时平均 24小时平均 年平均 二级 SO2（μg/m3） 500 150 60 NO2（μg/m3） 200 80 40 CO（mg/m3） 10 4 / O3（μg/m3） 200 160（日最大8h平均） / PM10（μg/m3） / 150 70 PM2.5（μg/m3） / 75 35 TSP（μg/m3） / 300 200 2、声环境质量标准 项目区环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，其标准值见表3-8。 表3-8 声环境质量标准 区域名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 项目区 《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准 dB（A） 60 50 二、排放标准 1、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值；施工机械执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2第三阶段。 表3-9 施工期大气污染物排放标准 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 总悬浮颗粒物 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 表3-10 施工机械废气污染物排放标准 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2第三阶段 额定净功率 / kW 130≤Pmax＜560 CO g/kWh 3.5 HC g/kWh - NOX g/kWh - HC+NOX g/kWh 4.0 PM10 g/kWh 0.20 2、废水 项目施工废水综合利用不外排；运营期不产生污废水。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。 表3-11 噪声排放标准 单位：dB（A） 阶段 位置 昼间 夜间 施工期 场界噪声 70 55 运营期 场界噪声 60 50 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。生活垃圾处理执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）有关要求。 |
| 其他 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期主要污染工序及影响分析 （1）大气环境影响分析 施工期的废气主要来自交通运输扬尘、堆场扬尘和清表、管线施工等扬尘、沥青铺设过程中产生各沥青烟以及施工机械及运输车辆燃油产生的废气等。 ①交通运输扬尘 工程施工时要使用各类运输车辆，会产生一定量的汽车扬尘。施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占总扬尘量的60%以上。车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.75 式中：Q--汽车行驶的扬尘，kg/km.辆； V--汽车速度，km/h； W--汽车载重量，t； P--道路表面粉尘量，kg/m2 表4-1为一辆10t卡车，在通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-1 不同速度和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/km.辆 粉尘量 车速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 5km/h 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10km/h 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15km/h 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25km/h 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4355 由上表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面清洁度越差，扬尘量越大。因此，限制车速和保持路面清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 环评要求运输物料的车辆对物料进行加篷布遮盖，在工程建设路段内进行洒水降尘，及时对路面进行清洁，车辆限速行驶。在采取以上有效粉尘防治措施的前提下，道路扬尘对环境的影响不大。 ②堆场扬尘 露天堆场和裸露场地产生的扬尘主要是风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料、土方需要露天堆放，一些施工作业点表层土壤人工开挖后需临时堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量扬尘，扬尘产生量可按堆场扬尘经验公式计算： Q=2.1×（V50-V0）3×e-1.023W 式中：Q--起尘量，kg/t.a； V50--距地面50m处风速，m/s； V0--起尘风速，m/s； W--尘粒的含水量，%。 起尘量与风速和粒径含水量有关，因此减少露天堆放、保证土方和物料等一定的含水量是减少风力起尘的有效手段。 粉尘在空气中的扩散稀释不仅风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关，不同粒径粉尘的沉降速度见表4-2。 表4-2 粉尘产生量 粉尘粒径（μm） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径（μm） 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径（μm） 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由表4-2可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，对环境产生影响的是微小颗粒粉尘。 评价要求项目施工过程中应对材料堆放场做好防护工作，对可洒水物料进行表面洒水增湿，不可洒水物料进行防尘网膜覆盖，平稳物料装卸操作，及时清洁料场周围物料及降尘，可以有效地减低料场粉尘环境影响。 ③清表、管线施工扬尘 清表和管线施工作业会产生一定的扬尘，主要产生于硬质地坪挖除、地表清理、管槽开挖、回填、压实、路基面修整作业过程。由于其产生量主要和作业强度、风力、干燥程度有关，难以定量计算。因此，作业过程中，应加强作业区域洒水，施工作业区设置防尘屏障，加强施工管理，减少施工扬尘对环境空气质量的影响。 根据已建类似工程实际调查资料，施工现场上风向50m范围内TSP浓度约0.3mg/m3，施工工地内TSP浓度约为0.6～0.8mg/m3。下风向50m距离TSP浓度约为0.45～0.5mg/m3， 100m距离TSP浓度约为0.35～0.38mg/m3，150m距离TSP浓度约为0.25～0.28mg/m3，一般施工厂界扬尘TSP浓度能够符合《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的相关标准限制要求。 根据《陕西省施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的扬尘排放控制要求，规划区施工场界内施工扬尘浓度在周界外浓度最高点拆除、土方及地基处理工程小时平均浓度限值控制在不大于0.8mg/m3。在采取简单洒水后，满足《陕西省施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。环评要求，项目在土方施工阶段应加大洒水频次，对裸露的地面进行进行防尘网膜覆盖，及时清运现场土方，可以有效地减低料场粉尘环境影响。 ④沥青烟 项目管道施工完毕进行现状道路恢复，采用商品沥青（来源是购买符合路面铺设要求的商品沥青），本项目不设置沥青拌合站。在沥青路面铺设过程中产生的沥青烟中含有PM10和苯并[a]芘的等大气污染物。运输沥青均采用罐装专用车辆装运，以防止沿程撒落污染环境，铺设过程中采取及时铺摊作业并压实，减小沥青烟的散发对环境空气质量的影响。 项目现场开阔，有利于空气扩散，对局部地区环境空气影响较小。因此，在路面铺设靠近敏感目标时，控制摊铺时间和时段，减少交通阻隔时间。经过上述措施后，可最大限度降低施工阶段沥青烟气对周围敏感目标的影响。 ⑤施工机械、运输车辆废气 施工机械燃油排放的污染物主要为CO、NOX、THC。施工期各种机械尾气属于无组织污染源，扩散浓度受其他影响因素较多，时间和空间部分较为零散。汽车尾气所含的污染物主要有SO2、NOX等。污染源多为无组织排放，点源分散，流动性较大，排放特征与面源相似，但总体的排量不大。工程施工中加强施工车辆运行管理及维护保养，使用更为清洁的0#柴油的情况下，可减少尾气排放对环境的影响，能够满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2第三阶段要求。 本项目中车辆以及施工机械设备分布较散，多数为流动性作业，污染物产生情况表现为局部和间歇性，其排放量也较小，加之项目建址地空气流动性好，故经自然扩散后，其对区域环境空气质量影响不大。 ⑥管道热熔废气 项目管道以及管道与阀门连接时采用背压式法兰盘连接，管道间连接采用管中平接，热熔接口。管道热熔废气主要污染物为挥发性有机废气。由于本项目管道为分段连接，污染物产生情况表现为局部和间歇性，其排放量也较小，加之项目建址地空气流动性好，故经自然扩散后，对环境空气影响小。 （2）水环境影响分析 ①地表水 施工期的废水主要来自施工场地雨水冲刷产生废水、施工人员日常生活污水和试压废水。 A.施工场地雨水冲刷产生废水 施工材料如沥青等在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷会对区域环境造成污染。雨期或逆季节施工造成沥青废渣随雨水冲入土壤环境。 B.生活污水 施工期生活污水主要来自施工人员。项目施工场地不设生活营地，卫生间依托附近已有卫生设施，项目不产生生活污水。 C.试压废水 管道需分段试压，试压废水污染物主要为SS。试压废水进入临时沉淀池进行收集、沉淀后用于降尘、洒水，不外排。 ②地下水 项目施工场地不设施工营地，不产生生活污水。按照一般工程设计，施工场地内设置了临时沉淀池、临时排水沟等截留收集施工场内的施工废水和雨水，经过沉淀池处理后综合利用，如果临时沉淀池、临时排水沟等设施不进行防渗，施工废水和冲刷雨水渗入地下，将对地下水水质产生影响。施工人员产生的生活垃圾如不妥善处理，随意乱扔，产生的垃圾废液渗入地下也会污染水质。 （3）声环境影响分析 ①施工噪声预测模式 根据本工程施工特点，施工现场内施工设备的位置会不断变化，而且同一施工阶段不同时间设备运行的数量也有变化，因此很难准确地预测施工现场的场界噪声值。鉴于本工程施工噪声的复杂性和噪声影响的区域性和阶段性，评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），计算出不同施工设备的噪声影响范围，估算出施工噪声可能影响到的居民点，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声源可近似视为点声源，其噪声衰减模式如下： Lp=Lp0-20Lg（r/r0） 式中：LP—距声源r(m)处声压级，dB(A)； LP0—距声源ro(m)处声压级，dB(A)。 ②噪声影响范围计算和分析 根据点声源噪声衰减模式，在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，可计算出各类施工机械在不同距离处的噪声贡献值，并根据得到各种设备的超标影响范围见表4-3。 表4-3 各施工机械不同距离处的噪声值及达标距离 单位：dB(A) 设备 名称 不同距离处噪声值（dB（A）） 超标范围（m） 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 50m 100m 150m 昼间 夜间 路面破碎机 82 80 80 76 74 72 70 69 68 55 32 178 装载机 78 74 72 70 68 67 66 64 58 54 25 143 压路机 70 66 64 62 60 59 58 56 50 46 10 56 推土机 80 76 74 72 70 69 68 66 60 55 32 178 振捣器 59 55 53 51 49 48 47 45 39 35 3 16 挖掘机 73 69 67 65 63 62 61 59 53 49 14 80 移动式吊车 77 73 71 69 67 66 65 63 57 53 23 126 顶进设备 76 72 70 68 66 65 64 62 56 52 20 112 柴油发电机 76 72 70 68 66 65 64 62 56 52 20 112 切割机 76 72 70 68 66 65 64 62 56 52 20 112 沥青摊铺机 73 69 67 65 63 62 61 59 53 49 14 80 泵 77 73 71 69 67 66 65 63 57 53 23 126 由上表可以看出：在没有其它防护和声障的情况下，单台施工机械昼间在32m处均符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值（昼间70dB(A)）要求，而在夜间的不超标（夜间55dB(A)）距离要达到178m。但施工现场往往是多种施工机械共同作业，因此，施工现场的噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，其噪声达标距离一般会超过昼间32m、夜间178m的范围。 ③施工噪声对环境敏感点的影响分析 通过对沿线敏感目标的调查，工程施工沿线小区、村庄、学校等敏感点分布较多。由噪声预测结果可知，沿线大多数敏感目标在施工机械的昼间噪声超标范围内，本工程夜间禁止施工，但施工噪声多为偶发性，且呈阶段性特点，对同一敏感目标的影响时间持续不长。 针对施工噪声的特点，在施工场界处噪声一般难以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值，因此要做好施工的管理和临时降噪措施。根据同类工程施工期环境保护经验，环评建议加强施工期间的施工组织和施工管理，将高噪设备尽可能设置在距离敏感点较远处，合理安排施工进度和时间，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施，在夜间22:00～6:00时间段内禁止施工，伴随施工结束，施工噪声影响也将消失。 综上分析，工程施工期间噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物 施工过程中的固体废物主要为开挖废弃土石方、拆除建筑垃圾（主要为现状路面破碎的废沥青）和施工人员生活垃圾。 ①废弃土石方 开挖废弃土石方主要为地基、管线等开挖产生，根据项目资料，项目挖方量为1383m3，填方量为468m3，弃方量为915m3，具体见下表及下图。 表4-4 建设期土石方平衡表 单位：m3 序号 项目 挖方量 填方量 废弃 备注 数量 去向 1 现状道路部分拆除 520 / 520 清运至指定建筑垃圾填埋场 破除现状路面结构 2 土石方 1383 468 915 / 合 计 1903 468 1435 / / 图4-1 建设期土石方平衡图 废弃土石方清运至附近建筑垃圾填埋场。 ②拆除建筑垃圾 主要为现状沥青道路拆除产生的废沥青等建筑垃圾，产生建筑垃圾约520m3，本项目不设沥青路面破碎的施工场地，产生的废沥青等建筑垃圾不临时堆存，直接清运至附近建筑垃圾填埋场。 ③生活垃圾 本项目施工期平均施工人员约10人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，施工期生活垃圾产生0.005t/d，在施工场地设置生活垃圾收集桶，定期统一清运至环卫部门指定地点，最终进入生活垃圾填埋场填埋处置。 评价要求：运输沙石和建筑废渣时，应选择对城市环境影响最小的运输路线；运输车上路前加强车体、车胎冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘。同时工程承包方应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证施工人员生活区的环境卫生质量。 在采取以上措施后，施工固体废物不会对周围环境造成较大影响。 （5）生态影响分析 施工期产生的生态影响主要为施工过程造成的生态干扰、景观破坏和水土流失。 1）土地利用影响分析 本项目现状占地为建设用地，不占用基本农田。管线工程土石方的开挖、管线施工使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起水土流失。因此需采取如下措施： ①在施工过程中需对土壤分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，尽可能降低对土壤的影响。 ②由于管线沿线近侧不能种植深根植物，一般情况下，该地段可以种植根系不发达的草本植物，以改善景观、防止水土流失； ③施工前作业带场地清理应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害污染周边环境； ④本项目拟在施工范围内设临时堆场，引起地貌扰动和植被破坏，施工结束后及时清理场地，恢复植被，影响将随之消失； 2）土壤影响分析 项目施工期由于建筑材料的运输，机械碾压以及施工人员的踩踏，在施工作业区周围的表层土壤将会被压实，部分施工区域的表土将被铲除、清理，从而使得施工完成后的土壤表层缺乏原有的土壤肥力，不利于植物生长和植被恢复。在施工过程中需对土壤分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，尽可能降低对土壤的影响。 3）植被影响分析 项目区主要影响植被是人工种植树木，管道沿线无天然林，无国家级、省级保护性植物。由于挖掘施工中各种机械、车辆和人员活动的碾压、践踏以及挖出土的堆放，会造成一定的植被破坏。 ①严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。 ②尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的植被破坏，严格规定施工车辆的行驶路线，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。 ③工程绿化要与区域内植被类型一致，损失的植被可得到一定的补偿恢复。 4）野生动物影响分析 本项目沿线影响区内人为活动广泛，无国家和省级保护的野生动物和珍稀野生动物，主要动物为燕子、麻雀等鸟类。规划管道两侧植被主要是现有道路两侧人工种植的行道树和绿化带，野生动物栖息地较少，车辆运行、打桩等工序产生的施工噪声会对沿线野生动物造成负面影响。经现场踏勘，建设范围内无珍稀动植物集中分布。 为降低工程施工对生态的影响，建设施工单位在施工中应采取以下措施： ①强化生态环境保护意识，严格控制施工作业范围，在满足施工要求的前提下，尽可能的减少对土地的压占和破坏。 ②做好挖填土方的合理调配工作，开挖弃土应及时清运出施工现场，交由相关单位运往指定的建筑垃圾填埋场或综合利用。 ③施工结束后及时恢复绿化用地，绿化树种选择以与周边道路绿化树种保持一致。 景观影响分析 项目建设时大量的开挖、填筑等施工行为，虽然在一定程度上将破坏该处的景观，但项目建成后将进行生态恢复，起到一定的生态补偿作用。 （6）水源地保护区影响分析 本项目降水市政配套管道主要沿复兴大道、沣东三路、科统三路（现状水厂路）、丰镐大道、昆明一路敷设，就近与现状雨水管道相连接或铺设至沣河、太平河。其中科统三路站降水管道全段，沣东三路站-科统三路站区间降水管道以及科统三路站-科统六路站区间部分降水管道共2.57km在沣皂地下水水源地中的沣河水源地二级保护区范围内。距离本项目管道最近的水源井为沣河水源地18#和19#水源井，19#已于2020年关闭，18#水源井一级保护区为以水源井为中心30m半径的范围，项目科统三路降水管道路线进行避让后距离18#水源井约50m。 施工过程中建筑材料和建筑垃圾若不及时处理，可能在降雨的淋滤作用下对水源地保护区产生影响。临时沉淀池、排水沟如果不做防渗，施工废水及淋滤雨水下渗会对水源地地下水产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 2、运营期主要环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目主要建设内容为地铁16号线一期工程沣东段区间降水配套市政管网工程，运营期不产生大气污染物，不会对管线周边大气环境造成影响。 （2）水环境影响分析 项目主要为地铁降水配套管道，地铁降水为地下水，经降水井抽取后通过本项目排至附近城市雨水管道，科统三路-科统六路区间1#联络通道、沣东三路站-科统三路站区间、沣东大道站～沣东三路站区间、科统三路站、沣东三路站等暂无就近接入市政排水管网的条件，则新建地铁降水专用管道，将降水排入附近现状雨水管道或沣河、太平河。 地铁降水为地下水，水质较为清洁，基本上不会对当地的水环境产生影响。 （3）声环境影响分析 项目运营期噪声主要来自提升泵站的泵类产生的机械噪声，项目提升泵站均为地埋式，水泵在选型时应选择高效、节能、低噪声、低振动的设备。设备在安装时需安装减振基础，如减震垫等，并采用隔振措施，如采用橡胶或弹簧减震器、柔性接头等。提升泵站内噪声经减振、隔声衰减后，对外环境和项目自身影响不大。 综上，项目噪声源均布置于地下，运营期只要加强管理，按要求采取降噪防治措施，项目场界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。项目对周边声环境影响不大。 （4）固废环境影响分析 项目运营期不产生固体废弃物。 （5）生态环境影响分析 项目建成后对现状道路及绿化进行恢复，通过绿化等措施可有效地恢复被破坏的植被，项目运营期对区域内生态环境影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为西安地铁16号线一期工程配套工程，降水市政配套管道主要沿复兴大道、沣东三路、科统三路（现状水厂路）、丰镐大道、昆明一路敷设，就近与现状雨水管道相连接或铺设至沣河、太平河。 依据陕西省城乡规划设计研究院编制的《西安地铁16号线一期工程选址论证报告》，西咸新区地铁16号线一期工程项目选址符合区域社会经济发展需求，符合城乡规划相关建设，与周边用地能够兼容，与周边区域在交通、能源、文物保护、公共服务设施等方面能良好衔接和协调，项目环保措施符合城乡环境保护要求。且西安地铁16号线一期工程已于2019年9月取得建设项目选址意见书（西咸规建选字第00-2019-009号）。 本项目科统三路站降水管道全段，沣东三路站-科统三路站区间降水管道以及科统三路站-科统六路站区间部分降水管道共2.57km在沣皂水源地中的沣河水源地二级保护区范围内。目前沣皂水源地二级保护区调整方案目前正按程序报批。 从项目所处地理位置和周围环境分析，项目不占用基本农田，不涉及自然保护区、风景名胜区，全线路无重点保护野生动植物等其他环境制约因素，项目主要为管道建设，项目的建设不会对当地的环境造成明显不利影响。 综上所述，项目选线合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、废气环境保护措施 为了减轻施工期扬尘对区域环境空气质量的影响，环评要求：施工期应严格按照《陕西省大气污染防治条例》（2019修正版）、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》（陕建发[2013]293号）、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》（陕建发[2013]293号）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省人民政府办公厅关于印发<四大保卫战2020年工作方案>的通知》（陕政办发〔2020〕9号）、《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》（陕建发[2017]77号）、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）等文件中的相关扬尘规定，以减缓施工扬尘对周边大气环境的影响。针对施工期项目产生的扬尘，环评要求建设单位需采取以下措施： ①施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 ②施工工地达到施工现场100%围挡、设置围挡高度1.8m以上。工地渣土100%覆盖（简易绿化或喷洒扬尘抑制剂）、工地内施工道路和出入口100%硬化并保持整洁。裸露场地要增加洒水降尘频次(至少2次/日)。 ③出现四级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并应当采取防尘措施。 ④施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。施工工地及时洒水降尘，工地道路及时洒水清扫。 ⑤遇干旱季节、连续晴天天气，对弃土表面、道路和露天地表洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水1～2次，扬尘排放量可减少50～70%。 ⑥施工工地出入口必须设立环境保护监督牌。必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘染污现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。 ⑦项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 ⑧建设单位应当在施工前向工程主管部门、环境保护行政主管部门提交工地扬尘污染防治方案，将扬尘污染防治纳入工程监理范围，所需费用列入工程预算，并在工程承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。 ⑨强制使用商品混凝土，以控制和减少水泥扬尘对大气造成的污染。 ⑩工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应； ⑪拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除； ⑫建设单位应加强扬尘控制措施，注意运输道路的清扫，洗车要规范，洒水要到位，并建立健全的施工扬尘管理制度。 根据《陕西省施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的扬尘排放控制要求，规划区施工场界内施工扬尘浓度在周界外浓度最高点拆除、土方及地基处理工程小时平均浓度限值控制在不大于0.8mg/m3，在周界外浓度最高点基础、主体结构及装饰工程小时平均浓度限值控制在不大于0.7mg/m3。为落实以上要求，建设单位施工过程中应严格落实―洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡“六个100%”措施，尽量减缓施工扬尘对周围环境的影响。采取以上措施后施工期扬尘对周围环境影响不大，且施工期对大气环境的污染是短期的，施工完成后就会消失。 2、废水环境保护措施 （1）地表水 施工期废水包括施工场地雨水冲刷产生废水、施工人员日常生活污水和试压废水，本项目施工期施工人员卫生间依托附近已有卫生设施，施工场地内不产生生活污水；施工废水经沉淀后回用不外排，对外环境影响较小。 环评报告要求： ①在场地堆放建筑材料时，应设置排水沟、防风措施等，在路面施工时，应设置围栏，遮盖篷布以及雨水导排渠。 ②项目施工场地不设生活营地，卫生间依托附近已有卫生设施，项目不产生生活污水。 ③试压废水进入临时沉淀池进行收集、沉淀后用于降尘、洒水，不外排。 （2）地下水 为控制项目施工对地下水环境的不利影响，针对施工过程对地下水环境的影响，环评提出一下措施： ①施工场地内设置临时沉淀池、临时排水沟等截留收集施工场内的施工废水和雨水，经过沉淀池处理后综合利用，临时沉淀池、临时排水沟等采取防渗处理。 ②施工机械不在场内维修、清洗，防止维修、清洗污水对地下水、土壤造成污染。 ③施工场地内禁止长期堆放小颗粒、易飘散的建筑材料和弃土（渣），从源头避免或减少扬尘的产生，施工过程中加强对散体建筑材料的保管，必要时可覆盖防水油布，避免因降雨径流冲刷、车辆漏洒等原因造成建筑材料颗粒物淋滤入渗进入地下水中。 ④施工期产生的生活垃圾集中收集，统一处置，避免废液深入地下污染水质。 3、噪声环境保护措施 项目施工期噪声主要来源于各类施工设备的机械噪声。由噪声预测结果可知，沿线大多数敏感目标在施工机械的昼间噪声超标范围内，本工程夜间禁止施工，但施工噪声多为偶发性，且呈阶段性特点，对同一敏感目标的影响时间持续不长。 环评要求：加强施工期间的施工组织和施工管理，将高噪设备尽可能设置在距离敏感点较远处，合理安排施工进度和时间，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施，在夜间22:00～6:00时间段内禁止施工，伴随施工结束，施工噪声影响也将消失。 综上分析，工程施工期间噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物环境保护措施 施工期固体废物主要包括建筑垃圾、清理表土、土石方弃渣和施工人员生活垃圾。 项目施工期产生的废气土石方量为915m3，现状道路拆除产生的建筑垃圾产生量为520m3，及时清运至指定建筑垃圾填埋场，运输车辆必须设置密闭式加盖装置，并按规定的时间、地点和路线进行。建设单位和施工单位应积极和城建部门沟通，对产生的弃渣尽量进行综合利用。施工人员的生活垃圾产生量为1.8t，应以专门容器收集，由环卫部门有偿清运，不允许随地乱抛，或混入建筑垃圾，影响环境卫生。 通过采取以上防治措施，本项目施工过程中固体废弃物不会对外环境产生明显不利影响。 5、生态环境保护措施 施工期产生的生态影响主要为施工过程造成的生态干扰、景观破坏和水土流失。环评提出以下保护措施： 1）水土流失缓解措施 管线工程土石方的开挖、管线施工使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起水土流失。因此需采取如下措施： ①在施工过程中需对土壤分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，尽可能降低对土壤的影响。 ②由于管线沿线近侧不能种植深根植物，一般情况下，该地段可以种植根系不发达的草本植物，以改善景观、防止水土流失； ③施工前作业带场地清理应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害污染周边环境； ④本项目拟在施工范围内设临时堆场，引起地貌扰动和植被破坏，施工结束后及时清理场地，恢复植被，影响将随之消失； 2）土壤保持措施 在施工过程中需对土壤分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填，尽可能降低对土壤的影响。 3）植被恢复措施 ①严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。 ②尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的植被破坏，严格规定施工车辆的行驶路线，防止施工车辆在有植被的地段任意行驶。 ③工程绿化要与区域内植被类型一致，损失的植被可得到一定的补偿恢复。 4）野生动物影响缓解措施 为降低工程施工对生态的影响，建设施工单位在施工中应采取以下措施： ①强化生态环境保护意识，严格控制施工作业范围，在满足施工要求的前提下，尽可能的减少对土地的压占和破坏。 ②做好挖填土方的合理调配工作，开挖弃土应及时清运出施工现场，交由相关单位运往指定的建筑垃圾填埋场或综合利用。 ③施工结束后及时恢复绿化用地，绿化树种选择以与周边道路绿化树种保持一致。 景观保护措施 项目建成后将进行生态恢复，起到一定的生态补偿作用。生态恢复主要以植被恢复、绿化恢复为主，植物种类选择时应结合道路两侧人工绿化带，选择生长快、适应性强、抗逆性好、成活率高的植物；与现状绿化带植被种类保持一致。 6、水源地保护措施 本项目涉及沣皂地下水水源地（其中的沣河水源地）二级保护区，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》、《陕西省饮用水水源保护条例》等法律法规，环评提出以下措施： ①禁止水源地保护区内设排污口。项目不在水源地保护区内设生活营地，不会产生生活污水，因此不存在生活污水对地下水保护区的污染。 ②兴建地下工程设施应采取防护性措施。施工过程中产生的施工废水，主要污染物以悬浮物为主，若直接排放对周围环境造成较大的影响。若产生施工废水应设置临时沉淀池，施工废水沉淀后综合利用不外排，临时沉淀池做好防渗措施，且每段管道只允许设置1个临时沉淀池。 ③水源地保护区禁止设置施工场地、堆料场，更不得进行取土和弃渣活动。项目施工时禁止在水源保护区内设置混凝土拌合场等临时工程，不进行取土和弃渣活动。水源地保护区范围内产生的建筑垃圾应及时妥善处置，禁止在水源地保护区范围内堆存。 ④水源地保护区禁止设置施工车辆冲洗维修点。施工器械的维修和清洗依托周边的车辆维修清洗机构，禁止在水源地保护区范围内维修和清洗。 ⑤要严格划定施工活动范围，施工人员不得随意进入工区以外的保护地域。 本项目穿越水源地二级保护区区间管线埋深为1~3m，沣皂水源地18#主要开采潜水及第一承压水，开采深度为62~138m，穿越深度远远小于水源井开采深度，项目管道施工过程中采用绿色环保的防渗防漏材料。在严格采取上述措施后，施工期做好临时沉淀池、管道等设置的防渗措施，能有效阻隔污染物进入地下水含水层，项目对地下水产生的影响在可接受的范围内，不会改变地下水水质现状。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、废气环境保护措施 项目建成运营后无废气产生和排放。 2、废水环境保护措施 （1）地表水 项目建成后，项目自身不产生废水，地铁区间经降水管网进入雨水管网或排至沣河、太平河，地铁降水水质接近地下水，对周边地表水环境影响很小。 （2）地下水 项目建成后，在正常运行情况下不会对环境造成不良影响，但是管线处于非正常状态下，对环境尤其是地下水环境产生一定不利影响，非正常运行状态指可能发生的管线破裂、断裂以及堵塞等。项目管道连接管采用Ⅱ级钢筋混凝土钢承口管。HDPE缠绕结构壁管采用承插橡胶圈接口；钢筋混凝土管采用橡胶圈接口，发生管道渗漏的可能性很小。另外，本项目制定严格的维修制度，专人负责对管道的检查和维护，加强管网的疏浚、保证管道通畅。因此主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。 3、噪声环境保护措施 项目运营期的噪声源主要为提升泵站内水泵运行产生的噪声，为了降低项目噪声对周围环境的影响，环评要求采取如下降噪措施： 选用低噪声设备，合理布置声源； 设备均安装在地下，安装基础减振措施，同时设备之间应保持相应的间距，避免噪声叠加影响； 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现场。 采取上述措施后，项目噪声不会对周边环境产生明显影响。 固体废物处置措施 项目为管道工程，运营期不产生固体废弃物。 5、水源地保护措施 项目运营期在采取加强管道巡护，定期检查等措施后，不会对水源地保护区造成影响。 |
| 其他 | 1、环境管理 建设单位应当设立专人进行环境管理，环保专员的主要职责是： （1）贯彻和执行国家、陕西省及沣东新城的各项环境保护方针、政策、法规； （2）负责监督环境实施计划的编写，负责监督环境影响报告表中提出的各项环境保护措施的落实情况。 环境管理中的主要注意事项如下： 1）设计阶段，设计单位应按国家有关规定，根据环境影响报告表提出的各项环境保护措施提出环境工程设计，建设单位和环境保护部门对环境工程设计方案进行审查。 2）招标阶段承包商在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同中应有实施环境保护措施的条款。 3）建设单位应将环境保护有关内容编入招投标文件，配备1名专职人员负责项目施工期的各项环境管理工作，以建设期和运营期的保护目标为重点。 4）建设单位在开工前，应委托有相应资质的单位编制施工期环境监理实施方案、环境监测实施方案以及环保专项设计。 5）监理单位要将环境保护措施的施工纳入到监理方案中，对工程设计的各项环境保护措施的施工进度、技术和质量进行监督管理。 为有效控制施工期污染，需对施工全过程进行环境管理，具体内容参照表5-1。 表5-1 施工期环境管理要求 项目 管理项目 管理内容 管理要求 环境空气 施工场地 ①在大风、重污染天，禁止施工； ②设置施工标志牌； ③易产尘物料、运输车辆苫盖； ④洒水降尘，建筑垃圾苫盖 ①依规执行； ②标有项目施工基本信息； ③全部苫盖，无遗漏； ④每天定期实施，无遗漏 基础开挖 ①开挖产生黄土回填或外运； ②临时土方堆场密网覆盖 ①土方合理处置； ②强化环境管理，减少施工扬尘 运输车辆建材运输 ①装卸土壤尽量为湿土； ②运输土方车辆加盖篷布 ①无篷布车辆不得运输土方； ②扬尘控制不利追究领导责任 施工道路 道路地面洒水，防止扬尘 定时洒水降尘 声环境 施工噪声 ①选用噪声低、效率高的机械设备； ②敏感点路段运输车辆禁止鸣笛 ①施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》； ②夜间22时～凌晨06时严禁施工 水环境 施工场地 施工废水沉淀处理后回用于场地洒水抑尘；依托附近已有卫生设施 施工废水无外排，生活污水无外排 固废处置 施工期 固废 施工期产生的弃方、建筑垃圾、生活垃圾 弃方综合利用，多余外运处置； 生活垃圾集中收集，交环卫部门处置 生态环境 地表 破坏面 植被恢复，种植树木 基础工程完成后尽快进行植被恢复 水源地 施工场地、临时沉淀池、临时排水沟、降水管道 ①禁止水源地保护区内设排污口； ②兴建地下工程设施应采取防护性措施； ③水源地保护区禁止设置施工场地、堆料场，更不得进行取土和弃渣活动； ④水源地保护区禁止设置施工车辆冲洗维修点； ⑤严格划定施工活动范围，施工人员不得随意进入工区以外的保护地域。 禁止在水源地内排放污染；做好各项临时设施的防渗工作；加强管理，不得从事其他影响水源地的禁止行为。 2、监测计划 （1）监测目的 通过必要的环境监测计划的实施，全面及时地掌握工程施工期和试运营期的环境状况，为制定必要的污染控制措施提供依据。 （2）环境监测机构 施工期的环境监测由建设单位委托有资质的环境监测机构按计划实施监测；为了保证监测计划的执行，建设单位应在施工前与环境监测单位签订建设期的环境监测合同。 （3）监测计划 监测重点为环境噪声和环境空气，常规监测要求定点和不定点、定时和不定时抽检相结合的方式进行。因此应根据施工时间，对不同监测点的监测时间进行适当调整，环境监测计划见表5-2。 表5-2 污染源监测计划表 环境要素 监测内容 监测因子 监测点位 监测频率 施工期 环境空气 TSP、PM10 施工场地 施工期监测2日 环境噪声 Leq（A） 施工期监测2日，每 天昼夜各监测1次 运营期 环境噪声 Leq（A） 敏感点 每年1次 |
| 环保投资 | 1、环保投资 本项目总投资4430万元，环保投资80万元，环保投资占总投资比例1.81%。主要环保设施投资见表5-3。 表5-3 主要环保设施投资一览表 单位：万元 时段 内容 数量 金额 环境效益 施 工 期 大气 洒水降尘 / 5 减少大气污染 施工现场设置围挡 / 2 噪声 低噪声设备、合理布局施工场地 / 1 减少施工期噪声污染 废水 施工废水处理（临时沉淀池） 配套 5 减少地表水环境污染 地下水 临时沉淀池、排水沟、管道的防渗措施 / 10 减小地下水污染 固废 施工垃圾处置（建筑垃圾、生活垃圾） / 2 / 生态恢复 清除临时占地工程、平整土地、绿化等措施 / 50 / 运 营 期 噪声 隔声减振、设置绿化带 / 5 减少噪声污染 总计 80 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 临时占地植被恢复 | 恢复率100% | 绿化，植树、种草等 | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 清表废物、建筑垃圾及时清运、围挡、雨水导排渠等；设置临时沉淀池；生活污水依托附近卫生设施 | 废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | ①禁止水源地保护区内设排污口； ②兴建地下工程设施应采取防护性措施； ③水源地保护区禁止设置施工场地、堆料场，更不得进行取土和弃渣活动； ④水源地保护区禁止设置施工车辆冲洗维修点； ⑤严格划定施工活动范围，施工人员不得随意进入工区以外的保护地域。 | 避免废水、废液进入地下水、土壤 | 加强管道防渗管理 | / |
|  | 土壤分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填、施工临时设施防渗措施 |  |  |  |
| 声环境 | 合理安排工期、选用低噪声的施工机械和工艺、运输车辆要限速行驶、尽量避免鸣笛、尽量避免夜间施工、设置围挡 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 设置绿化带、提升泵站为地下式、安装隔声减振措施等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 密闭围挡或围墙；洒水抑尘；加强施工车辆运行管理及维护保养 | 扬尘满足《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078 -2017） | / | / |
| 固体废物 | 废弃土石方、其他建筑垃圾清运至建筑垃圾填埋场；生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门处理 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 环境空气 | 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078 -2017） | / | / |
|  | 环境噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 敏感点噪声监测 | 昼间：60dB(A)夜间：50dB(A) |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

1、项目概况 地铁16号线在沣东新城界内主要沿复兴大道、昆明一路及丰镐大道敷设，主要包含5座地铁站点，分别为沣东小镇站、欢乐谷站（换乘站）、沣东大道站、沣东三路站、科统三路站。由于地铁施工涉及的部分路段市政管网未完善，因此陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心为沣东小镇及（欢乐谷站-沣东小镇站）区间、沣东大道站-欢乐谷站区间、沣东三路站、科统三路站、沣东大道站～沣东三路站区间、沣东三路站-科统三路站、科统三路-科统六路站区间等3个站点及5个区间段的地铁降排水提供8条专用排水通道，总长度约为7926.78m，就近排入现状雨水管道或河流。其中科统三路站降水管道，沣东三路站-科统三路站区间降水管道以及科统三路站-科统六路站区间部分降水管道共2.57km涉及沣皂地下水水源地中的沣河水源地二级保护区。 本项目建设管网近期作为地铁16号线一期工程施工降水专用通道；远期待地铁施工结束，除沿复兴大道敷设的管道需拆除外，其余管道根据需求改造为市政雨水管道或中水管道。 总体结论 本项目符合国家产业和环保政策，选址合理。在认真落实本次评价提出的环保措施后，项目在实施过程中产生的各种污染均得到有效控制，经治理后均可达标排放，对项目周围环境影响不大。从环境保护角度分析，该项目的实施是可行的。

# Text boxes

科统三路

地铁站

地铁站点

沣河水源地一级保护区

北

沣河水源地二级保护区

20m

沣河水源地一级保护区

科统三路站-科统六路站区间降水管道

沣东三路站-科统三路站区间降水管道

科统三路站降水管道

北

18m

镐京遗址

沣东小镇及（欢乐谷站-沣东小镇站）区间管道工程

管道施工

平整回填

基础开挖

废弃建筑垃圾

弃土方

挖方1903m3

填方468m3

弃方1435m3

清运至附近建筑垃圾填埋场

现状路面拆除部分

桩基开挖节点拆除建筑垃圾