# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    保利国际广场锅炉房项目

建设单位（盖章）： 西安荣泽实业有限公司

编制日期：          2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

附图：

附图1、项目地理位置图

附图2、项目平面布置图

附图3、项目监测点位图

附图4、四邻关系及环保目标分布图

附件：

附件1、委托书

附件2、土地文件

附件3、保利国际广场规划许可证

附件4、营业执照

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 保利国际广场锅炉房项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 齐鹏 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 沣东新城王寺街道沣东大道以北、复兴大道以西保利国际广场 |
| 地理坐标 | （108度54分32.750秒，34度31分50.540秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、91.热力生产和供应工程—天然气锅炉总容量1 /小时（0.7兆瓦）以上的 |
| 建设性质 | (新建 (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 78 |
| 环保投资占比（%） | 39 | 施工工期 | 3个月（2023.6-2023.8） |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 453 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审查机关：西安市环境保护局 审查文件名称及文号：《西安市环境保护局关于西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》（市环函[2014]20号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环评相符情况 类别 主要要求 本项目情况 符合性 《西咸新区总体规划（2010-2020）》 新区近期建设的主要内容分为七个方面：一是市政基础设施的建设，通过道路交通设施建设构建新区骨架，建立新区与西安主城区、咸阳主城区之间的便捷联系；通过电力电信、给水排水、供热燃气等基础设施的建设为后续项目入驻提供基础条件。 本项目为燃气锅炉项目，为保利国际广场提供热源，属于基础设施建设。 符合 应强调使用清洁能源，从源头上减少污染物的产生量。 项目锅炉使用的能源为天然气，属于清洁能源。 符合 本规划实施后，规划范围内环境空气质量总体较规划前有所改善。区内能源结构的改变、清洁能源的大范围使用以及污染物处理效率的提升，为规划区环境空气质量带来一定正效应。 符合 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 “大气环境保护对策和措施”的要求，推广清洁能源使用，建立可持续能源体系结构。鼓励使用天然气、风能、太阳能、地热能、生物质能等能源。大力发展城市集中供热，全面普及居民生活燃气，实现“以气代煤”、“以电代煤”。 本项目新建4台燃气锅炉用于供热和供热水，燃料属于清洁能源 符合 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》及审查意见 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价。规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。 本项目为锅炉房项目，使用能源为清洁能源天然气。不涉及电镀生产线及涉重金属排放企业。 符合 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。 本项目使用能源为天然气，属于清洁能源，排污量小。 符合 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。 本项目软水制备废水为清净下水，排入市政污水管网，不会对周围环境造成污染。 符合 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置 废树脂收集后，由厂家更换后及时清运处理 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 检索《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为“二十二、城市基础设施”中的“11、城镇集中供热建设和改造工程”，属于鼓励类。且项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制投资类，也不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止类项目。 因此，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 表1-2 项目“三线一单”对照详情 序号 “三线一单”要求 本项目情况 符合与否 1 生态保护红线 本项目位于沣东新城王寺街道沣东大道以北、复兴大道以西，项目不新增用地，依托保利国际广场已建成建筑，该项目土地利用属性为其他商服用地。项目不涉及森林公园、自然保护区、饮用水水源保护区、基本农田等重要生态功能区，不触及生态保护红线。 符合 2 环境质量底线 本项目所在地属于环境空气不达标区。 项目产生的污染物采取措施后，对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。 符合 3 资源利用上线 本项目生产过程会消耗一定量水资源、电能、天然气，但是其资源消耗相对区域资源利用总量较小，不触及资源利用上限要求。 符合 4 生态环境准入清单 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）陕西省生态环境管控单位分布图，项目所在地属于重点管控单元。 / 3、其他法律法规政策及规划的符合性分析 表1-3 与相关环保政策符合性分析 序号 政策文件名称 具体要求 本项目情况 符合性 1 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》（2018-2020年） 加快推进清洁供暖。制定清洁取暖实施方案，禁止新建燃煤集中供热站。2018年起，新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖（包括地热供暖、生物质能清洁供暖、太阳能供暖、工业余热供暖等），优先采用中深层地热供热方式和分布式清洁能源集中供暖；居住建筑不具备条件的，可接入集中供暖。 本项目为新建燃气锅炉 符合 开展燃气锅炉低氮改造。2019年底前，新区所有燃气锅炉全面完成低氮燃烧改造并达到排放标准要求，其中2018年不少于60%，生产经营类天然气锅炉全部完成。改造后的氮氧化物排放浓度低于80毫克/立方米。 本项目锅炉采用低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度低于80毫克/立方米。 符合 2 《陕西省蓝天保卫战2021年工作方案》 实施煤炭消费总量控制。重点区域新建煤炭项目实行煤炭减量替代。扩大天然气、电力、地热替代规模，重点区域煤炭消费基本持平。 本项目锅炉燃料为天然气，采用低氮燃烧器，锅炉废气排放浓度能够满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。 符合 深入开展锅炉综合整治。全省不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。 3 《陕西省大气污染防治条例》（2017修正版） 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和本省规定设置大气污染物排放口。 项目按国家和本省规定设置了锅炉烟气排气筒。 符合 向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放大气污染物的企业事业单位，应当依法向县级以上环境保护行政主管部门申请排污许可证。 环评要求建设单位应依法取得排污许可证后锅炉方可投入运行。 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石、油气、电或者其他清洁能源。 根据《西咸新区高污染燃料禁燃区建设实施方案》（陕西咸办字〔2020〕18号），西咸新区已征地范围全部划定为禁燃区，本项目位于禁燃区内，项目使用天然气为燃料，天然气属于清洁能源。 在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施，原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除或者改造。 项目所在地集中供热管网未铺设，因此建设本项目燃气锅炉用于保利国际广场项目供暖。不涉及燃煤、重油、渣油的供热设施。 4 《西咸新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 深化海绵城市建设，原则上具备条件的新建项目全部采用中深层地热能供热技术。 本项目所在地未接通市政供热管道，且不具备采用中深层地热能供热技术条件，本项目暂时为保利国际广场商业、办公区域供热，待市政集中供热管道接通后则使用市政集中供暖。 / 完善城市综合功能。按照适度超前、综合配套原则，加强交通、燃气、电力、供热、供水、信息等基础设施建设、提升和改造。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 二、项目由来 西安荣泽实业有限公司于2020年2月备案确认建设保利国际广场项目，总建筑面积293527m2，建有超高层办公1栋、剧院1栋、高层办公及配套商业，为房地产开发项目，无需办理环评等环保手续，目前处于建设阶段。由于市政集中供热管网未铺设至该项目地，且项目所在地不具备采用中深层地热能供热技术的条件，因此西安荣泽实业有限公司拟投资200万元在保利国际广场1#商业裙楼负一层设置锅炉房1座，安装3台2.8MW冷凝真空热水锅炉用于保利国际广场办公楼、剧院及配套商业冬季供暖；1台1.4MW冷凝真空热水锅炉用于保利国际广场商业、办公热水供应，并设置3台柴油发电机用于应急。 一、项目概况 1、项目基本情况 （1）项目名称：保利国际广场锅炉房项目 （2）建设单位：西安荣泽实业有限公司 （3）建设性质：新建 （4）投资总额：200万元 （5）建设地点：沣东新城沣东大道以北、复兴大道以西保利国际广场负一层，地理坐标为北纬34°31′50.54″，东经108°54′32.75″，地理位置见附图1。 （6）周边环境现状：根据现场踏勘，本项目位于沣东新城沣东大道以北、复兴大道以西保利国际广场负一层，距离项目最近的敏感点为西南侧70m处的沣东新天地住宅楼。 3、项目组成 本项目不新增用地，依托保利国际广场已建成建筑，总建筑面积453m2，建设锅炉房及附属设施等。项目组成详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程 类别 主要项目 建设内容 备注 主体 工程 锅炉房 位于保利国际广场负一层，1座，内设3台2.8MW冷凝真空热水锅炉用于保利国际广场冬季供暖；1台1.4MW冷凝真空热水锅炉用于保利国际广场日常热水供应。无备用锅炉。 锅炉房依托，设备新建 辅助 工程 柴油发电机房 位于保利国际广场负一层，1座，设置3台900KW柴油发电机，其中两台并机运行，用于保利国际广场消防应急。 机房依托，设备新建 储运 工程 储存 柴油在柴油发电机房使用柴油桶单独储存，最大储存量为1000L。 依托 运输 天然气为市政管道输送；其余均采用汽车运输。 依托 公用 工程 给水 市政供水。 依托 排水 本项目软水制备废水排入市政污水管网；锅炉房不新增员工，不新增生活污水。 依托 供电 由市政电网供给，依托保利国际广场配电设施。 依托 供气 由市政燃气管网供给，燃气管道已铺设至项目拟建地。 依托 环保 工程 废气 锅炉设置低氮燃烧器，燃气废气由1根20m高排气筒达标排放。 新建 柴油发电机废气经自带净化装置处理后由柴油发电机房专用烟道引至地面排放。 新建 废水 软水制备废水经排水沟收集后排入市政污水管网；锅炉房不新增员工，不新增生活污水。 新建 噪声 选用低噪声设备；厂房隔声，设置基础减震，柔性接头等，利用房体隔声同时绿化降噪。 新建 固废 废离子交换树脂由厂家回收利用。 新建 4、项目主要原辅料 （1）原辅料用量 项目主要原辅材料及能耗情况见下表： 表2-2 项目原、辅材料消耗一览表 序号 名称 年消耗量 单位 来源 1 天然气 214.608 万Nm3/a 秦华天然气公司 2 水 192300 m3/a 市政供水 3 电 10 万 kW·h 市政供电 根据企业提供资料，本次燃气锅炉所用天然气成分见下表： 表2-3 天然气组分一览表 序号 名称 体积百分比（%） 1 CH4 92.63 2 C2H6 4.37 3 C3H8 0.74 4 N2 0.83 5 H2S ≤6mg/m3 天然气主要物理性质见下表： 表2-4 天然气主要物理性质一览表 项目 单位 数量 平均分子量 / 17.5035 密度 kg/m3 0.719 相对密度 / 0.597 低热值 MJ/Nm3（kcal/Nm3） 34.60（8266） 高热值 MJ/Nm3（kcal/Nm3） 38.34（9159） 华白指数 / 11620 燃烧势 / 40.42 6、主要设备 本项目所用设备具体见下表： 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 台（套）数 规格型号 备注 1 燃气真空热水锅炉 1 1.4MW，循环水量60m3/h，单台耗气量148Nm3/h / 2 燃气真空热水锅炉 3 2.8MW，循环水量120m3/h，单台耗气量295Nm3/h / 3 燃烧器 4 低氮燃烧器 和风机一体 4 锅炉循环泵 4 / / 5 排污降温罐 1 1.05m3 / 6 换热机组 3 / / 7 真空排气罐 2 / 用于供热管网补水脱气 8 软化器 1 3m3/h / 9 软化器 1 6m3/h / 10 软化水箱 2 6m3，2000×2000×1500 / 11 柴油发电机 3 900kW / 二、公用工程 1、给水、排水 （1）给水 本项目不新增员工，故不新增生活用水。本项目燃气真空热水锅炉热媒水由锅炉生产商在锅炉出厂前一次充注完成，使用时在机组内部封闭循环，在机组使用三到五年内不需要补充或更换。因此项目用水环节主要为供热管网一次补水、二次补水，供热水锅炉补水，均来源于市政供水管网，通过市政供水管网接入锅炉房中。 ①供热管网一次补水用水 本项目供热管网一次循环水量为200m3/h，补充水量按循环量的1%计，约为2m3/h、48m3/d。新鲜水制备软化水效率按80%计，则供热系统循环补充水新鲜水用水量为60m3/d，7200m3/a。 项目供热系统一次补水采用的软化水来自软水器。自来水经软水器处理软化后进入软化水箱，采用高温膨胀水箱补充至一次换热循环中使用。 ②供热管网二次补水用水 项目供暖期间由于供暖系统排污等原因需要对循环水进行补水，根据《城镇供热系统节能技术规范》（CJJ/T185-2012），当街区供热管网设计供回水温差大于15℃时，热力站（或热源）补水率不应大于1%。故补水率按循环水量1%计。 本项目供热管网循环水量为2100m3/h，补充水量按循环量的1%计，约为21m3/h、504m3/d。新鲜水制备软化水效率按80%计，则供热系统循环补充水新鲜水用水量为630m3/d，75600m3/a。 ③热水锅炉用水 项目设1台1.4MW的燃气热水锅炉（2t/h）用于保利国际广场商业办公楼生活热水供应，锅炉一次循环水量为60m3/h，热水使用时间平均为4h/d，因此热水最大使用量为240m3/d，新鲜水制备软化水效率按80%计，则热水锅炉补充水量为300m3/d，109500m3/a。 项目总用水量为990m3/d，192300m3/a。 （2）排水 项目锅炉及供热管网用水均使用软化水，软化水效率为80%，项目总用水量为192300m3/a，则软化处理废水产生量为38460m3/a，198m3/d。由锅炉房内排水沟汇集后排入市政污水管网。 项目总排水量为198m3/d，38460m3/a。本项目水平衡图如图2-1： 表2-6 项目给排水情况一览表（供暖季） 用水环节 用水规模 用水定额 自来水用量（m3/d） 软化水用量 （m3/d） 排水量 （m3/d） 供热管网一次补水用水 120d 60m3/d 60 48 0 供热管网二次补水用水 120d 504m3/d 630 504 0 热水锅炉用水 120d 300m3/d 300 240 0 软化处理废水 / / / / 198 合计 990 792 198 表2-7 项目给排水情况一览表（非供暖季） 用水环节 用水规模 用水定额 自来水用量（m3/d） 软化水用量 （m3/d） 排水量 （m3/d） 热水锅炉用水 245d 300m3/d 300 240 0 软化处理废水 / / / / 60 合计 300 240 60 图2-1 项目水平衡图（供暖季） 单位：m3/d 图2-2 项目水平衡图（非供暖季） 单位：m3/d 2、供电 电源由市政电网引入。 3、供暖与制冷 本项目用于保利国际广场办公、商业供暖以及生活热水的供应。 4、燃气 项目燃气由秦华天然气有限公司供应，市政燃气管道已铺设至项目所在地附近。 三、劳动定员及工作制度 本项目建成后，不新增劳动定员，从物业公司内部调配。采暖季2.8MW供热锅炉和1.4MW热水锅炉均运行120天，由于商业裙楼可能引入饭店、酒店等商业企业，锅炉每天运行24h；非采暖季仅1.4MW热水锅炉运行245天，每天运行24h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目依托保利国际广场预留锅炉房进行本项目建设，施工内容主要为锅炉房设备安装等。施工期将产生一定废水、扬尘、噪声和固体废物。具体工艺流程及产污情况见下图。 图2-3 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 二、运营期工艺流程 图2-4 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程： （1）燃烧系统 项目采用1台1.4MW燃气热水锅炉和3台2.8MW燃气热水锅炉，燃料为天然气，天然气经管道送入炉前燃烧系统，后进入锅炉低氮燃烧器进行燃烧。锅炉燃烧所需空气由鼓风机提供，产生的烟气经锅炉尾部烟气热交器然后进入烟囱排入大气。 为保证锅炉燃烧废气中的NOx能达标排放，本项目安装低氮燃烧器。低氮燃烧技术是通过改变燃烧设备的燃烧条件来降低NOx的形成，通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOx的生成或破坏已生产的NO。本项目选用的低氮燃烧器采用分段燃烧技术，是将燃料的燃烧过程分阶段来完成。第一阶段燃烧中，将总燃烧空气里的70~75%供入炉膛，使燃料在缺氧的富燃料条件下燃烧，能抑制NOx的生成；第二阶段通入足量的空气，使剩余燃料燃尽，此段中氧气过量，但温度较低，生成的NOx也较少。根据分段燃烧原理设计的阶段燃烧器，使燃料与空气分段混合燃烧，由于燃烧偏离理论当量比，故可降低NOx的生成。这种方法可使烟气中的NOx减少50%以上。 （2）锅炉系统 真空热水锅炉是利用水在低压下低温沸腾产生蒸汽，通过汽水凝结换热方式将热量输出的原理工作的，机组内部是密闭的真空腔，燃烧使热媒水在真空腔中沸腾汽化产生负压水蒸气，蒸汽在换热器管外凝结，将管内冷水加热升温开通至用户，水蒸汽凝结后形成水滴流回热媒水重新被加热汽化，完成整个循环。 真空锅炉通过抽真空，形成一个几乎没有空气的低压环境，然后利用水在低压下，低于大气压，低温沸腾产生蒸汽，通过汽水凝结换热方式将热量输出的原理工作的。真空锅炉内的热媒水是经过脱氧、除垢等特殊处理的高纯水，在出厂前一次充注完成，使用时再机组内部封闭循环，汽化--凝结--汽化，在机组使用三到五年内不需要补充或更换，如果损耗需要补充，由厂家提供补充服务。 （3）供热管网补水系统 项目供热管网补水采用的软化水经软化器软化后采用高温膨胀水箱送至供热管网内。 （4）软水制备工作原理 本项目供热管网补水采用经过全自动软化水装置处理后的自来水，主要是将自来水经软水器和补水脱气机组软化、除氧后送至供热管网内。自动离子交换器工作原理为：将自来水通过钠型阳离子交换树脂，使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换，从而吸附水中的Ca2+、Mg2+，使水得到软化。如以RNa 代表钠型树脂，其交换过程如下： 2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+ 2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+ 即自来水通过钠离子交换器后，水中的Ca2+、Mg2+被置换成Na+。生成的R2Ca、R2Mg 会吸附在树脂表面，当树脂使用一段时间后，吸附的杂质接近饱和状态，就要进行再生处理，否则树脂就会失效。将接近饱和状态的树脂在氯化钠溶液中充分浸泡后，可使树脂实现再生。 再生过程的反应如下： R2Ca + 2NaCl = 2RNa + CaCl2 R2Mg + 2NaCl = 2RNa + MgCl2 经上述处理，树脂即可恢复原来的交换性能。树脂再生主要使用的是氯化钠溶液，反洗用自来水，氯化钠溶液对锅炉有腐蚀性，因此不能进入锅炉，反洗水含有CaCl2、MgCl2 杂质亦不宜进入锅炉，因此树脂定期再生过程会产生废水，即软水制备废水。 由于本项目不新增员工，故不新增生活污水和员工生活垃圾。项目产污环节见下表： 表2-8 运营期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 废气 燃气锅炉 燃烧 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 柴油发电机废气 柴油燃烧 CO、HC、NO2 废水 软水器排水 软水制备 Ca2+、Mg2+等盐类 噪声 锅炉、水泵等噪声 运行过程 机械噪声 固废 软化水系统 软水制备 废离子交换树脂 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 西安荣泽实业有限公司于2020年2月备案确认建设保利国际广场项目，总建筑面积293527m2，建有超高层办公1栋、剧院1栋、高层办公及配套商业，为房地产开发项目，无需办理环评等环保手续，根据现场踏勘，保利国际广场项目处于土方桩基阶段，项目依托建筑尚未建设完成。 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《环保快报（2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况）》（陕西省环境保护厅办公室，2021年1月26日），2020年沣东新城环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 2020年沣东新城环境空气质量状况统计表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率 （%） 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154.3 不达标 CO（mg/m3） 第95百分位数日平均浓度 1.5 4 37.5 达标 O3（8h平均） 第90百分位数8h平均浓度 136 160 85 达标 根据上表，项目所在区域NO2、SO2年平均值和CO24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均值的第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，说明本项目所在区域为不达标区域。 2、地表水环境质量监测 距离本项目最近的地表水体为项目东侧约1.6m的太平河。 根据西咸新区生态环境局发布的《西咸新区2020年12月水环境质量状况》可知：2020年12月份，渭河、沣河、泾河水质达到地表水Ⅱ类，均优于省考目标；太平河、新河水质达到Ⅳ类，优于省考目标。与去年同期相比，渭河、新河水质有所改善，其他河流水质无明显变化。与11月份相比，沣河、泾河、新河水质有所改善，其他河流水质无明显变化。12月份，5个省控断面中，Ⅰ—Ⅲ类水质断面3个，占60%；Ⅳ-Ⅴ类2个，占40%。与去年同期相比，Ⅳ-Ⅴ类水质断面类别占比提高20个百分点，劣Ⅴ类下降20个百分点。与11月份相比，Ⅳ-Ⅴ类水质断面类别占比提高20个百分点；劣Ⅴ类下降20个百分点。 2020年1-12月份，渭河、沣河、泾河水质达到地表水Ⅱ类，均优于省考目标；太平河水质达到Ⅲ类，优于省考目标；新河水质达到省考目标。 3、声环境质量现状 经现场勘查：项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，本次评价不做声环境质量现状监测与评价。 4、生态环境质量现状 本项目利用已建成建筑物，不新增占地，本次评价不做生态环境现状调查。 土壤、地下水环境质量现状 本项目用地范围内已全部进行基础打桩，项目运营期不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及土壤、地下水环境敏感目标，本次评价不做土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据实地踏勘，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、等保护目标；项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；厂界外500m范围内不存在集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-2 主要环境保护目标 保护内容 名称 坐标/° 保护对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 经度 纬度 环境 空气 沣东新天地 108.76624134 34.26024224 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SW 70 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值；运营期燃气锅炉废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3中排放标准；柴油发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）表2要求。 表3-3 大气污染物排放标准 阶段 标准名称及级（类）别 污染物 监控点 标准值 单位 数值 施工期 《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017） 施工扬尘（即TSP） 周界外浓度最高点 mg/m3 ≤0.8 mg/m3 ≤0.7 运营期 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3天然气 颗粒物 / mg/m3 10 SO2 mg/m3 20 NOX mg/m3 50 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）表2第三阶段 额定净功率 / kW 130≤Pmax＜560 CO g/kWh 3.5 HC g/kWh - NOX g/kWh - HC+NOX g/kWh 4.0 PM10 g/kWh 0.20 二、噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 表3-4 噪声排放标准 单位：dB（A） 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 等效A声级 dB(A) 70（昼间） dB(A) 55（夜间） 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 等效A声级 dB(A) 60（昼间） dB(A) 50（夜间） 三、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据总量控制要求，国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目无废水外排；废气主要为燃气锅炉废气，由污染源强核算可知SO2排放量为0.026t/a，NOX排放量为0.578t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），对于大气污染物，许可排放量的核算根据许可排放浓度、基准烟气量和锅炉年燃料使用量确定。项目许可排放量计算如下表： 表3-5 项目污染物许可排放量 时期 污染物 锅炉年燃料使用量（万Nm3/a） 基准烟气量（Nm3/a） 许可排放浓度（mg/m3） 许可排放量（t/a） 供暖季 SO2 127.584 13747558.8 20 0.275 NOX 50 0.687 非供暖季 SO2 87.024 9377097.1 20 0.188 NOX 50 0.469 总计 SO2 214.608 23124655.90 20 0.462 NOX 50 1.156 因此建议总量控制如下： SO2：0.462t/a NOX：1.156t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目依托保利国际广场已建成建筑，施工期间，项目主要建设内容为锅炉及配套设施的安装调试，主要环境保护措施如下。 1、施工环境空气保护措施 （1）在进行可能产生扬尘的工序时需关闭门窗，避免扬尘飘散到大气环境中；施工单位应严格按照有关城区施工扬尘防治规定要求执行，施工时应采取建材室内暂存堆放，堆放点相对集中、放置规范，并采取一定的遮盖、洒水除尘等防尘措施，抑制扬尘量； （2）装修工序尤其要做好室内的通风换气工作，防止区域废气过度集中，建议使用绿色环保型装饰材料，减少材料废气的释放量，保证室内环境的安全； （3）施工运输车辆驶出前必须作除尘处理，运输水泥、垃圾等易产生扬尘物质车辆，必须封盖严密，严禁撒漏； （4）施工人员工作时佩戴口罩；采用符合国家规定质量要求的环保型胶粘剂及装饰材料，以尽可能减轻施工过程中及营业后产生的废气对室内外环境空气的影响，使装修后室内空气质量达到有关规定的标准要求。 2、施工噪声影响保护措施 本项目建筑施工期间使用的机械设备较少，但噪声源叠加后噪声声级会增加，因此在施工阶段应按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，同时噪声在传播过程中随距离而衰减，环评要求施工单位合理安排工期，注意避开正常休息时间，在夜间（22:00~06:00）和中午(12:00~14:00）不使用高噪声的施工机械，避免强噪声机械作业噪声对周边民众产生影响。 3、施工期废水环境保护措施 施工期间，施工人员日常生活排放一定量的生活污水，项目所在地污水管网完善，废水排放利用现有的排水系统。施工期工人生活污水利用现有生活污水处置措施，经过收集处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准后，排入污水管网，最后进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 4、固体废弃物处置措施 施工阶段产生的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾。建筑垃圾来自于与施工过程中，建筑垃圾应综合利用，剩余建筑垃圾运往建筑垃圾填埋场进行妥善处置；施工人员生活垃圾收集后统一交环卫部门处置。采取上述措施后固体废物基本得到综合治理，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1、污染源排放分析 本项目运营期废气主要为3台2.8MW燃气锅炉及1台1.4MW燃气锅炉燃烧天然气产生的废气，主要污染物颗粒物、SO2、NOx（以NO2计）。本项目2.8MW锅炉每年运行120天，2880小时；1.4MW锅炉每年运行365天，8760小时；则项目供暖季总耗气量为127.584万Nm3/a（443Nm3/h）；项目非供暖季总耗气量为87.024万Nm3/a（148Nm3/h），锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1根20m高的排气筒排放。 （1）锅炉烟气 ①烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），可参照全国污染源普查工业污染源普查数据使用产物系数法计算污染物源强。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册计算，经过采用国际领先技术的低氮燃烧器处理后工业废气量为107753Nm3/万原料。 因此项目供暖季烟气量为13747558.8Nm3/a，4773.5Nm3/h；非供暖季烟气量为9377097.1Nm3/a，1594.7Nm3/h。 ②颗粒物 颗粒物依据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，每106m3天然气燃烧产生烟尘量约为80kg。则项目供暖季颗粒物产生量为102.1kg/a，产生速率为0.035kg/h，产生浓度为7mg/m3，非供暖季颗粒物产生量为69.6kg/a，产生速率为0.012kg/h，产生浓度为7mg/m3。 ③二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）第5.1.2条，燃气锅炉SO2排放量按照下式计算。 式中：Eso2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料消耗量，万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3，根据前文取6； ηs—脱硫效率，%；本次取0。 K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。根据表B.3，取1.00。 则本项目燃气锅炉供暖季的SO2产生量为15.3kg/a，产生速率为0.005kg/h，产生浓度为1mg/m3；非供暖季燃气锅炉的SO2产生量为10.4kg/a，产生速率为0.002kg/h，产生浓度为1mg/m3。 ④氮氧化物 据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）第5.1.2条“燃油、燃气锅炉氮氧化物排放量参照式（5）计算”，即参照下式。 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛口氮氧化物质量浓度，mg/m3；本次类比对象选取陕西步长制药有限公司1台10t/h（7MW）燃气锅炉，配套安装低氮燃烧器，燃料使用市政管道天然气，根据其竣工验收监测结果，氮氧化物最大排放浓度为19mg/m3；本次环评保守考虑，按照25mg/m3。 Q—核算时段内标干烟气排放量，m3； ηNOx—脱硝效率，%；本次取0。 则本项目燃气热水锅炉供暖季的NOx产生量为343.7kg/a，产生速率为0.119kg/h，产生浓度为25mg/m3；非供暖季的NOx产生量为234.4kg/a，产生速率为0.040kg/h，产生浓度为25mg/m3； 本项目锅炉均安装低氮燃烧器，废气经一根20m高排气筒排放，由于项目锅炉房烟囱距离沣东新城管委会、沣东大道、复兴大道等重要场所及主要城市干道较近，出于城市景观考虑，建议建设单位在锅炉排气筒出口增加消白措施。 （2）柴油发电机废气 本项目拟设置3台柴油发电机，位于保利国际广场负一层发电机房，1台单独运行，2台并机运行，用于消防应急。柴油发电机组使用的柴油储存于柴油发电机房内，最大储存量为1000L。 柴油发电机在使用过程中会产生发电机烟气，与汽车尾气相似，其主要成分为CO、HC、NO2，发电机房采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性，柴油发电机产生的废气先由自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统抽到发电机房专用烟道引至地面排放。由于应急柴油发电机只有在消防应急时使用，使用的频率很小、排放量小、排放间断性强，采用上述措施后完全能够做到达标排放，对周围环境影响很小。同时，环评要求项目使用0#柴油，0#柴油属于清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少，可进一步降低对外环境的不良影响。 2、排气筒高度合理性分析 项目锅炉废气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018），根据前文分析，本项目燃气锅炉废气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）标准要求，由于陕西省地标未对排气筒高度进行规定，因此项目排气筒高度参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）的相关规定：“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米”，“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”。 项目锅炉房利用保利国际广场建筑物，不属于新建锅炉房。项目位于1#商业裙楼负一层，锅炉排气筒依附裙楼设置，未在沣东大道和复兴大道的可视面，如按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）的相关规定，本项目排气筒高度需不低于8m，商业裙楼高度为17m，因此建设单位拟建设烟囱高20m可行。 项目柴油发电机房位于负一层，柴油发电机废气由机房专用烟道引至地面排放，排放口避开人群密集区。 3、排放口基本情况 排放口基本情况见下表： 表4-1 废气排放口基本情况 废气排放口基本情况 排放标准 排放口名称 排气筒高度 排气筒内径 排气筒中心地理坐标 烟气温度 排放口类型 燃气锅炉排气筒（DA001） 20m DN360 E108°46′6.94″ N34°15′40.94″ 30℃ 一般排放口 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表1要求，本项目废气自行监测要求如下表： 表4-2 废气自行监测要求 燃料类型 锅炉规模 监测指标 监测频次 燃气 14MW或20t/h以下 氮氧化物 1次/月 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 1次/年 5、废气污染治理设施可行性分析 本项目锅炉采用低氮燃烧技术，属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中燃气锅炉的可行技术，因此治理措施可行。 6、废气达标排放可行性分析 本项目所在区域沣东新城为环境空气不达标区域，项目周边最近的大气保护目标为西南方向70m处的沣东新天地，本项目锅炉安装低氮燃烧器，废气经一根20m高排气筒排放，排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值，本项目柴油发电机自带净化装置，废气由专用烟道排放，满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）表2要求。项目采取上述措施后，各项废气污染物能够达标排放，对环境有一定影响，但是在环境可接受范围内。 项目废气源强排放情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 污染物排放源强 产排污环节 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放形式 产生量（kg/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 治理工艺 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 去除效率（%） 是否为可行技术 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 供暖季 燃气废气（DA001） 烟气量 13747558.8Nm3/a 低氮燃烧器+1根20m排气筒+消白措施 / / / / 13747558.8Nm3/a 颗粒物 102.1 0.035 7 102.1 0.035 7 有组织 SO2 15.3 0.005 1 15.3 0.005 1 NOx 343.7 0.119 25 343.7 0.119 25 非供暖季 烟气量 9377097.1Nm3/a 9377097.1Nm3/a 颗粒物 69.6 0.012 7 69.6 0.012 7 SO2 10.4 0.002 1 10.4 0.002 1 NOx 234.4 0.040 25 234.4 0.040 25 消防应急 柴油发电机废气 CO、HC、NO2 少量 自带废气净化装置，专用烟道引至地面排放 / / / / 少量 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水 根据前文分析，本项目排污主要为软化水系统排水。 全自动软化水装置采用离子交换方式进行自来水软化，离子交换树脂需定期进行再生，即用一定浓度的食盐水冲洗树脂层，使得树脂中吸附的钙、镁离子被置换下来，该过程会产生一定量的离子交换树脂再生废水。再生废水主要污染因子为盐类和pH，属于清净下水，排水量约38460m3/a，供暖季废水排放量198m3/d，非供暖季排水量为60m3/d。由锅炉房排水沟收集后排入市政污水管道最终排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要来自锅炉设备和风机运转等，声级值一般在60~90dB（A）之间。 表4-4 项目噪声源强一览表 序号 噪声源 设备名称 数量 （台） 单台设备噪声源强 dB（A） 声源类型 降噪措施 排放强度 持续时间 1 锅炉房 锅炉燃烧器 3 60 频发 选用低噪声设备、基础减振、软连接，加强设备保养 45 2880h 2 锅炉循环泵 3 70 频发 55 3 换热机组 3 85 频发 60 4 锅炉燃烧器 1 60 频发 45 8760h 5 锅炉循环泵 1 70 频发 55 6 柴油发电机房 柴油发电机 3 90 频发 75 / 根据项目设计，项目配套的水泵、锅炉、柴油发电机等均置于保利国际广场1#商业裙楼负一层锅炉房和柴油发电机房内。项目各设备布局相对合理，环评要求项目应针对各设备采取以下措施：项目各类水设备在选型时应选择高效、节能、低噪声、低振动的设备。设备在安装时需安装减振基础，如减震垫等，并通过设备房墙体隔声。同时，项目锅炉房和发电机房位于商业裙楼负一层，与办公楼保持一定距离，通过距离衰减本项目产生的噪声对项目内部基本不会产生影响。锅炉房及柴发机房内噪声经减振、隔声衰减后，对外环境和项目自身影响不大。 综上，项目噪声源均布置于负一层，运营期只要加强管理，按要求采取降噪防治措施，项目场界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。项目对周边声环境影响不大。 （2）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表4要求，本项目噪声自行监测要求如下表： 表4-5 噪声自行监测要求 监测点位 监测指标 监测频次 四厂界 等效A声级 1次/季度 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为软水装置产生的废树脂。 离子交换树脂需定期更换，根据企业实际运行经验，一般约5年更换一次，一次更换量0.2t，废弃的离子交换树脂为一般固废，由厂家更换后及时清运处理。满足一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求进行妥善贮存。可达到无害化处理的目的，处置途径可行。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目的建设不涉及地下水开采，不会影响当地地下水水位，不会产生地面沉降、塌陷等不良水文地质灾害，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。 本项目所利用建筑地面已做了硬化处理，且项目不产生危废，因此，不会对厂区土壤环境造成不利影响。。 6、环境风险 （1）风险源分布 项目涉及的风险物质主要为供气管道内在线天然气以及柴油发电机房储存的柴油。天然气的临界量为10t，本项目使用的天然气为管道天然气，项目涉及厂区内不储存，危险物质的量以管道内天然气的容量计，本项目涉及到的厂区内天然气管道长度约为200m，管径约为0.04m，则项目涉及到的厂区内天然气最大在线量约0.178kg，远小于临界量。柴油的临界量为2500t，本项目柴油储存于柴油发电机房内，使用柴油桶储存，最大储存量为1000L，共约0.835t，远小于临界量。 （2）环境风险识别及分析 项目锅炉使用的天然气属于可燃、易燃物品，发生事故的类型主要有泄漏、爆炸和爆燃。天然气泄漏后极易酿成火灾、爆炸事故，造成人员伤亡，并引起大气环境的污染，对环境及周围人群造成极大的危害。 项目储存的柴油属于可燃物质，发生事故类型有泄露、燃烧。柴油泄露后如遇高热和明火极易酿成火灾事故，造成人员伤亡，并引起大气环境的污染，对环境及周围人群造成极大的危害。 在天然气、柴油燃烧时，产生SO2、CO等大气污染物。身处火场的人员在SO2、CO等气态污染物的笼罩下，会因吸入SO2、CO，以及缺氧而失去判断能力，进而产生伤亡。在火灾瞬间会对生命安全以及环境有巨大影响，但经过扩散及火灾扑灭后，其影响也随之消失，经过扩散稀释，其对周边环境的影响较小。 （3）环境风险防范措施及应急要求 本次评价对风险识别及事故影响进行简要分析，提出防范和应急措施。风险管理措施如下： ①天然气管道、管件等采用可靠的密封技术并设置自控报警系统，一旦出现天然气泄漏现象及时报警，自动切断气源。 ②建立健全各项规章制度，应在锅炉房及柴油发电机房醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。 ③锅炉房、柴油发电机房内配置灭火器、灭火毯等器材，发生火灾时，防止火势蔓延。 ④锅炉房及柴油发电机房附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入锅炉房内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。 ⑤消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。锅炉房的消防设施、器材应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消火栓、灭火器等消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。 ⑥编制突发环境事件应急预案，实行环境突发事件应急工作责任制，将责任明确落实到人，加强相关人员的责任感。 风险应急措施如下： ①当发生火灾事故时，当事者应立即采取先行措施，如切断气源；在火势较小的情况下立即使用灭火器材扑灭，同时使用手机等通讯装备通知上级领导启动突发环境事件应急预案。 ②对事故发生区域周边人群进行疏散，并转移周围可能受火灾影响发生燃爆的其他耗材。 ③灭火消洗过程产生的消防废水应收尽收，通过锅炉房内排水沟排至园区内废水管网经处理达标后方可排至市政污水管网。 ④通知应急监测单位对因火灾事故产生的废气、废水进行应急监测，了解风险事故对周边环境影响情况。 （4）分析结论 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉排气筒（DA001） | SO2 | 低氮燃烧器+1根20m高排气筒+消白措施 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 1226-2018）表3标准 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 柴油发电机 | CO、HC、NO2 | 自带废气净化装置，专用烟道引至地面排放 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）表2要求 |
| 地表水环境 | 软化废水（38460m3/a） | Ca2+、Mg2+等盐类 | 锅炉房排水沟收集后排市政污水管网 |
| 声环境 | 锅炉设备和风机运转 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；厂房隔声，设置基础减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废弃的离子交换树脂为一般固废，由厂家更换后及时清运处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①天然气管道、管件等采用可靠的密封技术并设置自控报警系统，一旦出现天然气泄漏现象及时报警，自动切断气源。 ②建立健全各项规章制度，应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。 ③锅炉房及柴油发电机房内配置灭火器、灭火毯等器材，发生火灾时，防止火势蔓延。 ④锅炉房及柴油发电机房附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入锅炉房内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。 ⑤消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。锅炉房的消防设施、器材应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消火栓、灭火器等消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； （2）按照相关法律法规、标准和技术规范等的要求运行污染防治设施，并进行维护和管理，保证设施正常运行，确保达标排放； （3）按《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）申请排污许可证； （4）建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对管理台账的真实性、完整性和规范性负责，管理台账分电子版和纸质版，保存时间不低于3年； （5）建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； （6）拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标。 2、环保投资 表5-1 环保投资一览表 项目 污染种类 设施名称 数量 投资（万元） 环境保护措施和设施 废气 低氮燃烧器 4台 45 消白措施 1套 20m排气筒 1根 噪声 减震基座、隔声等设施 配套 5 固废 一般固废 固废暂存区 1个 依托 运行维护费用 / / 3 环境管理与监测费用 / / 5 合计 58 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，从环境保护角度，该建设项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.171t/a | / | 0.171t/a | +0.171t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.026t/a | / | 0.026t/a | +0.026t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.578t/a | / | 0.578t/a | +0.578t/a |
| 废水 | 锅炉软化水 | / | / | / | 38460m3/a | / | 38460m3/a | +38460m3/a |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.2t/次 | / | 0.2t/次 | +0.2t/次 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①