西咸沣东审准〔2021〕200号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于实验室建设项目环境影响报告表的批复

陕西秦研检测技术有限公司：

你单位报来《实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、你单位拟租赁沣东新城科源三路现代制造服务产业创新示范基地绿色体验中心20号楼西户建设该项目，总建筑面积约1184.8m2，主要建设内容有理化实验室、微生物实验室以及办公室、会议室等配套附属设施。项目运营后主要对水、土壤、气体、固体废物等样品进行理化性质检测，对水样进行微生物类检测。项目总投资800万元，其中环保投资25.5万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）施工期

1.打钻设备安装孔时产生的粉尘应尽快清扫收集，采用密闭存放或覆盖，严禁露天放置；设备运输车辆在进厂时必须控制车速，减少减速和加速时间。施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关要求。

2.优先选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保施工各阶段的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。合理安排施工进度和作业时间，夜间22时至次日6时停止施工，避免施工扰民。未经批准不得进行夜间施工。

3.生活污水经化粪池处理后排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂。

4.生活垃圾和建筑垃圾应分类收集处置。

（二）运营期

1.采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

2.实验室废气经通风橱/万向罩收集后由活性炭装置处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求后通过22米高排气筒排放。

3.生活垃圾应分类收集处置。实验废液、废试剂瓶、过期试剂、废活性炭、废培养基等危险废物应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

危废贮存场所的建设、管理要满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危废转移要满足《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。

4.实验废水经中和预处理后与生活污水等一起经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）后排入市政污水管网。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报沣东新城生态环境局重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年11月3日

抄送：沣东新城生态环境局，陕西中蓝企方环境科技有限公司。