西咸沣东审准〔2021〕206号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于西安市城区污水处理厂污泥处置项目

扩建工程环境影响报告表的批复

盛鑫环保工程有限公司：

你单位报来《西安市城区污水处理厂污泥处置项目扩建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、西安市城区污水处理厂污泥处置项目扩建工程位于西安净水处理有限责任公司第六再生水厂院内。在原项目西侧新建厂房建设一条处理规模为250t/d槽式发酵污泥处置生产线，主要设备包括1台处理规模为100t/d的污泥（含水率80%）脱水机、5台配料计量仓、1台菌剂加料计量仓、1台粉碎机、2台滚筒筛、3台全自动灌包机等。项目总投资1100万元，其中环保投资82.1万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。

（二）项目采用封闭式车间，生产废气、粉尘、臭气经集气罩收集后通过抽风系统引至沉降室，通过水喷淋降温、除尘、除湿后，然后经管道输送至一级洗涤塔（碱洗）、二级洗涤塔（酸洗）、生物除臭滤池处理满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）（其中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996））要求后通过15m高排气筒排放。上料粉尘经滤筒除尘器收集。

（三）污泥经脱水处理后采用好氧发酵工艺进行无害化处理，含水率、矿物油及重金属含量（按批次进行检测）低于《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）（中性和碱性土壤）及《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》（GB/T 24600-2009）限值要求后用于园林绿化、盐碱地及荒漠修复。矿物油及重金属含量不满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）（中性和碱性土壤）及《城镇污水处理厂污泥处置 土地改良用泥质》（GB/T 24600-2009）限值要求则作为危废进行管理。

（四）生产废水（污泥脱水废水）处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、SS满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求）后经管道回流进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂污水处理单元处理。

（五）进厂菌种、草木灰、木片、污泥等原材料采用袋装或全密闭运输方式，出厂产品采用全密闭运输方式。运输车辆不得带泥上路行驶，防止扬尘污染。

（六）完善环保管理制度，加强日常管理，定期做好环保设施维护。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年11月15日

抄送：沣东新城生态环境局，西安尚源环保科技有限公司。