# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西咸新区亚福泰宠物医院有限公司亚福泰宠物医院项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 卫杰 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣东新城上林路街道世纪大道沣渭家园白桦林印象商街2-1-4号 |
| 地理坐标 | E108度46分35.141秒，N34度18分44.464秒 |
| 国民经济 行业类别 | O8222宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 -123动物医院 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 1.5 |
| 环保投资占比（%） | 3% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 123.66m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目与所在地“三线一单”的符合性分析见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性分析 序号 “三线一单”内容 符合性 1 生态保护红线 项目位于陕西省西咸新区沣东新城世纪大道沣渭家园白桦林印象小区，项目周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区等特殊生态保护目标。因此，项目不触及生态保护红线。 2 环境质量底线 项目采取环评提出的各项环境保护措施后，污染物可以做到达标排放，对区域大气、水、声以及生态环境影响较小，不会对项目所在地区域环境质量产生明显影响，不会改变环境质量现状，项目建设符合环境质量底线要求。 3 资源利用上线 项目运营过程中供水由市政管网供给，供电依托当地电网供电，项目建设土地不涉及基本农田，土地资源符合当地用地规划，项目资源利用不会对区域的资源利用造成明显影响。不触及资源利用上线。 4 负面清单 本项目属于O8222宠物医院服务，不属于高污染、淘汰类、禁止类项目。 2、与生态环境保护法规政策相符性分析 （1）与产业政策相符性分析 本项目为宠物医院服务，根据《产业机构调整指导目录（2019年本）》，经查阅本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，根据《产业结构调整方向暂行规定》中第十一条规定“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规规定的，为允许类”，则本项目属于允许类；根据《市场准入负面清单》（2020年版）（发改体改规[2020]1880号）相关要求，本项目不属于禁止准入类；同时对照关于印发《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）的通知，本项目不在其列。 （2）与《动物诊疗机构管理办法》（农业部令2016年第3号修订）相符性分析 表1-2 与《动物诊疗机构管理办法》相符性分析 相关要求 项目情况 相符性 《动物诊疗机构管理办法》第五条申请设立动物诊疗机构的，应当具备下列条件： 有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定； 本项目租赁门面房，有固定的动物诊疗场所，查相关资料，陕西省要求动物医院使用面积在100m2以上，本项目使用面积为123.66m2，符合要求。 符合 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所不少于200米； 经调查，本项目周边无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所。 符合 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道； 本项目租用白桦林印象小区商街2-1-4号进行经营，唯一出入口为临街商铺大门，不与同一建筑物的其他用户共用通道。 符合 具有布局合理的诊疗室、手术室、药房等设施；具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备； 项目区合理布局，具有常规化验及废水缓释消毒器。 符合 具有1名以上取得执业兽医师资格证书的人员；具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等管理制度。 本项目有2名人员取得执业兽医师资格证书；具有完善的管理制度。 符合 （3）与《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发[2017]90号）相符性分析 表1-3 与西安市动物诊疗机构相关规定相符性分析 通知内容 项目情况 相符性 有固定的诊疗场所，且场所使用面积应符合以下要求：动物医院用房使用面积100m2以上；其他动物诊疗机构所用房使用面积50m2以上。 项目位于陕西省西咸新区沣东新城世纪大道沣渭家园白桦林印象小区商街2-1-4号，动物医院用房使用面积123.66m2，符合要求。 符合 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场所、动物交易场所不得少于200m，且符合国家、本省和当地规定的动物防疫条件。 项目周边为白桦林印象小区等居民住宅区，无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等。 符合 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道。 本项目租用白桦林印象小区商街2-1-4号进行经营，唯一出入口为临街商铺大门，不与同一建筑物的其他用户共用通道。 符合 具有布局合理的诊疗室、手术室、兽药房等设施；具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等设施设备。 项目设置的诊室、DR室、手术室、药房、医废暂存间等诊疗区域均分别独立设置，具有听诊器、输液泵、诊疗台、体温计等设备，医疗废水通过污水处理设施处理后排放。 符合 兼营宠物用品、宠物食品、宠物美容等项目的，兼营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置。 项目吧台、宠物用品展区均分别独立设置，明确区分兼营区域和诊疗区域。 符合 3、选址合理性 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城世纪大道沣渭家园白桦林印象小区商街2-1-4号，楼上为商铺，东侧、西侧为商铺，南侧为小区内道路，北侧为西咸大道。本项目地理位置优越，交通便利，本项目地理位置见附图1。 项目所在区域的供水、排水、供电、通讯等基础设施完善，能保障动物医院工作的顺利开展，同时为患病动物提供良好的医疗保障，可满足动物医院运营要求。 本项目的实施对周围环境影响较小，周围环境没有对本项目建设的制约因素，项目的建设能满足周围居民饲养宠物的医疗保障需求。项目的建设不会改变当地环境功能，项目区周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区等环境敏感目标，项目位于白桦林印象小区2号楼1层，有独立出入口，楼上三层为空置商铺，5楼以上为居民住宅，本项目与居民住宅之间为空置商铺，对居民影响较小。 项目产生的医疗废水经消毒处理后与员工生活污水一并排入白桦林印象小区化粪池处理，然后通过市政污水管网最终进入西安市第六污水处理厂进一步处理；运营期噪声采取基础减振，隔声等措施；医疗废物分类收集后暂存于医废暂存间内，定期交由有资质的单位进行无害化处置；生活垃圾交由当地环卫部门处置。各类污染物均可做到达标排放或合理处置，污染物对环境影响较小。 综上所述，项目的建设和运行对外环境影响较小，从环保角度分析，项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、基本建设内容 本项目租赁陕西省西咸新区沣东新城世纪大道沣渭家园白桦林印象小区商街2-1-4号一层，总建筑面积123.66m2。项目主要从事犬、猫宠物的疫病预防、诊疗、治疗和绝育手术（包括动物颅腔、胸腔和腹腔手术等治疗服务），少量宠物用品和宠物处方粮零售等，无动物寄养。本项目产生的医疗废水收集后通过缓释消毒器处理后与生活污水经白桦林印象小区污水管道排出，项目设置独立的新风系统和排风系统。 项目设有辐射性设备1台DR（医用X光机），根据《关于发布<射线装置分类>的公告》（环境保护部、国家卫生和计划生育委员会公告2017年第66号），DR为Ⅲ类射线装置，建设单位应办理登记表备案手续，本项目不予评价。 本项目项目组成见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 类别 项目 建设内容 备注 主体 工程 宠物医院 本项目租赁商铺商业房屋，总建筑面积123.66m2。设置大厅、诊室1、诊室2、注射区、化验药房、医废暂存间、住院区、隔离区、DR室（X光室）、手术室等，前台接待候诊区及用品展示区均分别独立设置，明确区分兼营区域和诊疗区域。 新建 公用 工程 供水 由市政供水管网供水。 依托已建成设施 供电 由市政电网供电。 依托已建成设施 排水 项目排水采用雨污分流方式。雨水经管道收集后，直接排入室外雨水管网。医疗废水经消毒处理后与员工生活污水一并排入白桦林印象小区化粪池处理，然后通过市政污水管网最终进入西安市第六污水处理厂处理后排入太平河。 新建 制冷 及供暖 采取中央空调进行制冷及供暖。 新建 新风系统 本项目独立设置新风系统，排风口位于面向道路一侧，远离小区居民。 新建 环保 工程 废气 在宠物笼下方放置有专用粪尿托盘，采取猫砂吸收粪尿，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存，猫砂还具有吸附和抑制臭味气体散发的作用；此外，医护人员定期喷洒安立消消毒液除臭，其具有强大的消毒、杀菌、祛味、除臭作用；本项目设置排风系统，废气经活性炭箱吸附后排放，排风口位于面向道路一侧，远离小区居民。 新建 废水 医疗废水经管道进入医疗废水缓释消毒器进行处理，该设备处理能力为120L/d；医疗废水经消毒处理后与员工生活污水一并排入白桦林印象小区化粪池处理，然后经市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂处理后排入太平河。 新建 噪声 宠物就诊时安排在密闭诊室内，且对宠物施行套嘴等措施，墙体隔声。项目空调外机位于商铺外墙，选用低噪声设备，基础减振、定期检修、加强管理等措施。 新建 固废 生活垃圾设置分类垃圾桶集中收集，由环卫部门每日定时收集清运。 新建 染病动物粪便交由有资质单位处置，未染病粪便由垃圾箱收集，由环卫部门每日定时收集清运。 新建 医疗废物采取医疗废物垃圾桶收集，放置于医废暂存间（位于商铺1楼内部东侧区域），定期交由有资质单位统一收集处置，病死动物经紫外消毒+冰柜暂存后交由有资质单位做无害化处理。 新建 2、主要产品及产能 本项目为宠物医院服务，主要检测项目包括猫、犬常见的传染病检测、血细胞分类与计数、血液生化检测、电解质及血气分析、粪便及尿液常规检测、体腔液成分性质分析、皮肤及被毛常见疾病检测、骨及关节X线检查、超声检测等，病毒检测均采用试纸检测，血样制成试剂片，由仪器进行检测。 服务量如下表： 表2-2 项目服务量一览表 服务项目 日服务量（只） 年服务量（只） 宠物一般诊疗 5 1500 宠物手术诊疗 3 900 3、主要设施及参数 项目所使用主要医疗设备见下表： 表2-3 项目主要医疗设备一览表 序号 名称 数量 型号 1 止血钳 15把 GB2767-88 2 无齿镊 5把 GB2767-88 3 常规器械包 2套 GB2767-88 4 生化仪 1台 美国爱德士 VetTest8008 5 血球仪 1台 深圳迈瑞 BC-2800Vet 6 呼吸麻醉机 1台 瑞沃德 620S1 7 紫外线消毒车 1个 QSDC-II 8 DR 1台 谛宝诚 Volks Plus Pet DR-17Ti 9 彩超 1台 谛宝诚 DBC-1600 10 无菌纱布罐 2个 8JC 贮藏 210 11 诊疗台 2组 普佳 12 听诊器 3把 鱼跃 13 观片灯 1台 Sn11041918 14 空调 1组 美的 15 处置台 1组 / 16 拆线剪 2把 GB2767-88 17 输液泵 4台 HX-1 型 18 消石灰 常规 35kg 19 电子体温计 3个 VICKS 20 狗笼子大 2套 普佳 21 废水缓释消毒器 1台 鲁瑞远达 LR-100 22 显微镜 1台 奥林巴斯三目 23 手术台 1台 普佳 24 无影灯 1台 普佳 25 高压灭菌锅 1台 30L 26 呼末监护仪 1台 / 27 血压计 1台 多普勒 28 地秤 1台 / 29 血气仪 1台 雅培300 4、主要原辅材料用量 本项目主要使用的医疗用品见下表： 表2-4 主要医疗用品一览表 类型 序号 名称 规格 年用量 医疗用品 1 狂犬疫苗 头份 900 2 卫佳五联苗 头份 350 3 卫佳八联苗 头份 700 4 大宠爱15mg 支 600 5 大宠爱30mg 支 150 6 大宠爱60mg 支 90 7 福来恩<10kg 支 875 8 福来恩20-40kg 支 182 9 果根素 瓶 105 10 速诺50mg 粒 1705 11 速诺250mg 粒 3535 12 乐利鲜75mg 粒 53 13 乐利鲜300mg 粒 668 14 乐利鲜600mg 粒 1450 15 强安林 支 1012 16 留置针 支 700 17 安立消 瓶 30 18 棉签 袋 100 19 带线缝合针 支 300 20 输液器 套 500 21 注射器 支 1500 22 纱布块 包 45 23 透气胶带 卷 80 24 弹性绷带 卷 95 25 酒精 瓶 18 26 碘伏 瓶 30 27 一次性手术洞巾 个 900 28 尿垫 个 3000 29 脱脂棉 包 15 消毒用品 30 固体缓释氯片 200g/片 24 31 安利消消毒液 500ml/瓶 20 5、公用工程 （1）给水 本项目用水来自市政给水管网，用水主要包括员工生活用水、动物医疗用水。 ①生活用水 项目劳动定员5人，不设食堂，年工作天数为300天，参照陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中的特大城市居民用水量140L/（人·d）计，则员工生活用水量为0.7m3/d（210m3/a）；项目每日接待动物量约为8只（其中宠物一般诊疗5只，宠物手术诊疗3只），以每位顾客携带一只动物计算，动物主人数为8人/天，由于动物主人在动物医院停留时间较短，参照陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中的行政办公用水系数27L/人·d计，则动物主人用水量为0.216m3/d（64.8m3/a）。综上所述，项目生活用水量为0.916m3/d（274.8m3/a）。 ②医疗用水 本项目服务项目包括宠物一般诊疗、宠物手术诊疗，只有宠物手术诊疗产生医疗废水。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）进行用水量的计算，手术诊疗用水量约15L/例，手术诊疗日服务动物量为3只，年诊疗动物900只，则医疗用水量约0.045m3/d，13.5m3/a。用水来自市政自来水管网。 综上，本项目总用水量为0.961m3/d，288.3m3/a。 （2）排水 项目排水采用雨污分流方式。雨水经管道收集后，直接排入室外雨水管网。项目医疗废水经消毒处理后与员工生活污水一并排入白桦林印象小区化粪池处理，然后经市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂处理后排入太平河。废水产生量按用水量的85%计，则废水产生量约为0.817m3/d，245.1m3/a。 表2-5 本项目用水及排水情况一览表 序号 用水单元 计量单位 用水量m3/d 损失量m3/d 产生量m3/d 1 工作人员 140L/人·d 0.7 0.105 0.595 2 动物主人 27L/人·d 0.216 0.032 0.184 3 手术诊疗动物 15L/例 0.045 0.007 0.038 合计 / 0.961 0.144 0.817 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 本项目供电市政供电管网供电，可满足项目用电需求。 （4）供热及制冷 本项目冬季供暖和夏季制冷均采用中央空调新风系统。 （5）新风及排风系统 本项目设置独立的新风系统和排风系统，排风口位于面向道路一侧，远离小区居民。 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员工5人，每天工作8小时，每年工作300天。 7、项目平面布置 本项目租赁陕西省西咸新区沣东新城世纪大道沣渭家园白桦林印象小区商街2-1-4号一层，总建筑面积123.66m2。 其中北部由东向西分别设置大厅、注射区、化验药房、诊室1、诊室2，南部由东向西设置医废暂存间、住院区、隔离区、DR室（X光室）、手术室。 前台接待候诊区及用品展示区均分别独立设置，明确区分兼营区域和诊疗区域，具体见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目诊疗流程及产污环节见下图： 图2-2 诊疗流程及产污环节示意图 宠物医院工作流程简述： （1）就诊流程 ①挂号、初检 顾客携带患病动物先到吧台挂号并进行初检，如发现患病动物染疫或者疑似染疫，按照国家规定立即向西安市动物卫生监督管理局报告，并采取隔离等控制措施，防止动物疫情扩散，不得擅自进行治疗。 ②就诊（候诊） 挂号、初检完成后，符合治疗条件的患病动物由顾客带至诊室就诊，如诊室已有患病动物在诊，候诊患病动物需在候诊区排队等候。就诊时顾客向执业医师说明患病动物的病情，执业医师对患病动物进行临床检查，并根据检查结果开具化验检查通知单、缴费单等。 ③化验 顾客持缴费后的化验通知单携带患病动物到化验室进行常规化验，包括血、便等常规检查、内脏检查及B超检查。待化验完成后顾客将化验报告单送至诊室。 ④诊断 执业医师根据化验数据做出诊断结果，根据患病动物的病情，建议患者选择离开或继续治疗。需要继续治疗的患病动物需提前打印处方。本项目不接受传染性动物的诊治。 ⑤门诊治疗 需进行门诊治疗的动物，由顾客到药房取药，再进行输液治疗。输液完成后返回诊室，由执业医师向顾客说明注意事项，顾客携带动物离开，门诊治疗结束。 ⑥手术 需手术的动物在住院区继续治疗，先由顾客交付押金、打印处方，在吧台完成缴费，执业医师再对患病动物进行手术治疗。本项目常见手术种类一般包括动物绝育手术、动物颅腔、胸腔和腹腔手术等，手术过程会产生废弃动物组织。 ⑦住院治疗 手术完成后，为防止患病动物出现意外，少数病情严重的动物需住院进行观察治疗，观察过程一般为24-48小时。患病动物观察期结束后出院离开。在救治后无效死亡的动物，尸体经紫外消毒+冰柜暂存后交由有资质单位做无害化处理。 宠物医院产污环节说明： （1）产生医疗废水的环节：化验、手术。 （2）产生医疗废物的环节：门诊、化验、手术。 （3）产生固体废物的环节：员工生活、宠物粪便 （4）产生噪声的环节：主要为宠物叫声。 （5）项目化验主要为宠物血、尿、粪便常规检验，项目所使用的检验试剂为常规的一次性检验药剂盒，使用后按医疗废物回收处理，医疗废水中不含重强酸、强碱、重金属、剧毒物质。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁陕西省西咸新区沣东新城世纪大道沣渭家园白桦林印象小区商街2-1-4号进行项目建设。原有房间为德佑房产中介租赁，开展中介服务。根据现场勘查，租用场地已拆除完毕，正在进行室内装修作业，无原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（2021年版），本次环境空气质量现状评价引用陕西省生态环境厅办公室发布的《2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中空气常规六项污染物的数据，对区域环境空气质量现状进行分析，数据来源可靠，引用数据可行。 2020年1~12月项目所在区（沣东新城）颗粒物PM10、颗粒物PM2.5、二氧化硫、二氧化氮年均浓度值，一氧化碳日最大第95百分位浓度、臭氧日最大8小时平均第90百分位浓度值见下表： 表3-1 项目区空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154.3 不达标 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100.0 达标 CO 24小时第95百分位浓度 1500 4000 37.5 达标 O3 8小时第90百分位浓度 136 160 85.0 达标 由上表可知，沣东新城环境空气6个监测项目中，SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度以及O3第90百分位浓度均低于国家环境空气质量二级标准；颗粒物PM10、PM2.5年均浓度值均高于国家环境空气质量二级标准，故项目所在区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城世纪大道沣渭家园白桦林印象小区商街2-1-4号，属于2类声环境功能区，项目厂界北侧为西咸大道，距离超过35米，故项目区四周厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 为了解项目建设地的声环境现状，本次声环境质量现状由西安桐梓环保科技有限公司于2021年10月28日进行现场实测。监测报告见附件3。 （1）监测点位 根据《环境影响评价技术导则 声环境》及《建设项目环境影响报告表 污染影响类》（2021年版）的要求，通过对项目厂界四周声环境调查和监测，分析项目所在区域声环境质量状况，在项目地南、北侧厂界及敏感目标处各布设1个监测点位，共4个监测点位，3#、4#点位均布设于5楼窗外1m处，现状监测布点图见附图4。 （2）监测时间 2021年10月28日，监测1天，昼、夜各监测一次。 （3）监测因子 等效连续A声级。 （4）监测结果 本次监测结果详见下表： 表3-2 声环境质量监测结果统计表 单位dB（A） 监测点 监测时间2021.10.28 标准限值 编号 位置 昼间 夜间 1# 项目地北侧厂界 53 42 昼间60 夜间50 2# 项目地南侧厂界 49 41 3# 2#楼敏感目标 50 41 4# 1#楼敏感目标 50 42 从上表噪声监测结果可知，项目厂界四周及声环境保护目标的声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，表明项目所在地声环境现状质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城世纪大道沣渭家园白桦林印象小区商街2-1-4号，项目所在地中心坐标为E108 46′35.141″，N34 18′4.464″。项目位于2号楼1层，楼上为商铺，东侧、西侧为商铺，南侧为小区内道路，北侧为西咸大道。 大气环境：根据环境敏感因素的界定原则，经调查，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，有住宅楼，环境保护目标见下表3-3及附图3。 声环境：项目声环境质量控制目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目厂界外50米范围内声环境保护目标见下表3-3及附图3。 地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：项目租赁现有空置门面房，不属于产业园区外建设项目新增用地的，因此范围内无生态环境保护目标。 根据现场调查，本项目周围环境保护目标及相对位置见下表和附图3。 表3-3 主要环境保护目标表 环境要素 坐标/° 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 大气环境 108.776151° 34.311210° 白桦林印象小区 4800人 2类 南侧 紧邻 108.773576° 34.312043° 大沃城小区 3400人 2类 西南侧 89 108.771152° 34.313018° 国润城小区 1600人 2类 西南侧 420 108.777997° 34.314737° 奥林匹克 花园小区 8000人 2类 北侧 160 108.779070° 34.310448° 西安技师 学院 10000人 2类 东侧 180 声环境 108.776151° 34.311210° 白桦林印象小区 800人 2类 南侧 紧邻 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 运营期废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 2、噪声排放标准 运营期项目厂界四周噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 3、固体废物排放标准 医疗废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 综上，本项目污染物排放标准详见表3-4所示。 表3-4 本项目污染物排放标准汇总一览表 三废 类别 执行标准名称 及标准号 标准 等级 项目 标准值 类别 限值 单位 废水 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表2 pH值 预处理标准 6~9 无量纲 COD 预处理标准 250 mg/L BOD5 预处理标准 100 mg/L SS 预处理标准 60 mg/L 总余氯 预处理标准，接触池出口总余氯2~8mg/L，消毒接触池接触时间≥1h 2~8 mg/L 粪大肠菌群 预处理标准 5000 MPN/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） A级 总磷 污水排入城镇下水道水质控制限值 8 mg/L 总氮 70 mg/L 氨氮 45 mg/L 噪声 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 2类 等效声级LA 昼间 60 dB（A） 夜间 50 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营期产生的废水经污水处理设施预处理后，经城市污水管网进入西安市第六污水处理厂集中处理，本项目总量控制指标： COD：0.0595t/a；氨氮：0.0052t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘查，本项目租赁现有商用房，不涉及主体结构的建设，施工期主要为室内装修和医疗设备及环保设备的安装，主要污染物为废气、废水、噪声、固体废物等。本项目施工量少，施工期较短，对周围环境的影响随施工期结束而终止。 本项目的施工期具体防治措施如下： 1、施工期大气环境的影响分析及防治措施 项目施工过程中在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、等）产生的废气。施工过程中采用环保水性漆等，减少污染物的排放。 2、施工期水环境的影响分析及防治措施 本项目施工期只产生少量施工人员生活污水，施工人员生活污水进入白桦林印象小区化粪池处理。 3、施工期噪声影响分析及防治措施 本项目施工过程产生偶然敲打声、吆喝声等，多为瞬时噪声，且源强较小。施工期噪声影响是短暂的，随着施工的结束，影响也随之结束。 4、施工期固体废弃物对环境的影响分析及防治措施 施工期会产生少量施工人员生活垃圾和建筑垃圾，生活垃圾集中收集由当地环卫部门统一处理，建筑垃圾运至当地指定的建筑垃圾场处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度 产排污环节：本项目不设职工食堂和停车场，无燃煤、燃油、燃气等设施，项目医疗废水采用缓释消毒器加氯片消毒工艺，无生化处理过程，运行无异味产生。项目运行期间主要为住院宠物及宠物粪便产生的恶臭； 污染物种类：住院宠物及宠物粪便产生的恶臭； 污染物产生量和浓度：实际运营过程中，住院宠物数量较少，且其产生的粪便会被及时处理，并喷洒消毒液除臭，因此产生的臭气量很少，此处不做产生量计算。 （2）排放形式、治理设施 排放形式：无组织排放 治理设施（方式）：在宠物笼下方放置有专用粪尿托盘，采取猫砂吸收粪尿，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存，猫砂还具有吸附和抑制臭味气体散发的作用；此外，医护人员定期喷洒安立消消毒液除臭，其具有强大的消毒、杀菌、祛味、除臭作用；本项目设置排风系统，废气经活性炭箱吸附后排放，排风口位于面向道路一侧，远离小区居民。 （3）排放口基本情况 本项目废气为无组织排放，医院设置独立的排风系统，换气口位于商铺窗户，朝向北侧西咸大道，对周围居民的影响较小。通过新风系统管道向室外排出室内的浑浊空气形成室内外空气压力差，完成室内外的空气交换，清新空气。 （4）治理方式可行性分析 在宠物笼下方放置有专用粪尿托盘，采取猫砂吸收粪尿，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存，猫砂还具有吸附和抑制臭味气体散发的作用；此外，医护人员定期喷洒安立消消毒液除臭，其具有强大的消毒、杀菌、祛味、除臭作用；本项目设置排风系统，废气经活性炭箱吸附后排放，排风口位于面向道路一侧，远离小区居民。 同时定期喷洒安立消消毒液除臭，并加强通风换气，安立消消毒液主要成分为月苄三甲氯铵（C22H40ClN），其作用机理为：主要成分是月苄三甲氯铵溶液，属于阳离子表面活性剂，能迅速破坏微生物表面的生物膜，使微生物内物质外溢，快速杀灭病原微生物，其具具有较强的杀菌作用，金黄色葡萄球菌、丹毒杆菌、卡他球菌、沙门氏杆菌，炭疽芽孢杆菌、化脓性链球菌、口蹄疫病毒以及细小病毒等对其较敏感。 综上，本项目对于宠物住院产生的少量臭味的治理方式有效。 （5）废气排放的环境影响 项目运行期间主要为住院宠物及宠物粪便产生的恶臭，产生量较少，且经过有效措施处理后排放量很少，因此，项目运营期废气对周围环境影响较小。 2、废水 （1）产排污环节、类别、污染物种类、污染物产生浓度和产生量 ①生活污水 经估算，项目生活用水量为274.8m3/a。污水排放量按用水量85%计，约233.6m3/a。生活污水中污染物浓度污染物源强类比同类项目，生活污水污染物产生浓度为COD300mg/L、BOD5120mg/L、SS100mg/L、氨氮23mg/L、总磷6mg/L、总氮40mg/L。 ②医疗废水 医疗废水排放标准执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放”的规定，本项目医疗用水量为13.5m3/a，产生量按用水量的85%计，则医疗废水产生量约为11.5m3/a。参考《西安宠家动物医院建设项目》环评报告中的实测数据，经废水缓释消毒器之后，进入小区化粪池之前的出水浓度为COD：24mg/L、BOD5：8.3mg/L、SS：11mg/L、氨氮：0.598mg/L、总余氯：3.36mg/L、粪大肠菌群：490MPN/L、总磷：4mg/L、总氮：30mg/L。 表4-1 水污染物产生情况一览表 项目 水量（m3/a） COD（mg/L） BOD5（mg/L） SS（mg/L） NH3-N（mg/L） 总磷（mg/L） 总氮（mg/L） 粪大肠菌群（个/L） 生活污水 233.6 300 120 100 23 6 40 / 医疗废水（经废水缓释消毒器之后，进入小区化粪池之前） 11.5 24 8.3 11 0.598 4 30 490MPN/L 混合废水（进入化粪池前245.1m3/a） 混合浓度(mg/L) 287 115 95 21.9 5.9 39.5 <5000MPN/L 产生量（t/a） 0.07 0.028 0.023 0.0054 0.0014 0.0097 / （2）治理设施、废水排放量、污染物排放量和浓度、排放方式、排放去向、排放规律、排放口基本情况、排放标准 ①治理设施处理能力、治理工艺、治理效率、是否为可行技术 医疗废水经废水缓释消毒器消毒处理，然后与员工生活污水一起排入白桦林印象小区化粪池处理，经市政污水管网最终进入西安市第六污水处理厂处理。 其中医疗废水进入废水缓释消毒器进行消毒处理。该设备采用投加固体缓释氯片的方式对废水进行消毒处理，设计处理能力为一次处理容量15L，投加氯片后，反应时间1小时，日处理量为120L（0.12m3/d）。项目医疗废水排放量为0.038m3/d，小于废水缓释消毒器设计处理能力，能够满足医疗废水达标排放需求。该设备投加的氯片以含氯量10%的固体药剂为主要原料，利用水与药剂合理混合后所产生的次氯酸进行杀菌。固体缓释氯片投加方式为人工手动投加，每半个月投加一次，每次投加一片，每片剂量为200g，可保证缓释消毒器的正常运行。项目医疗废水进入废水缓释消毒器中，加药进行消毒，药剂与水充分反应，以达到消毒杀菌的目的，污水设计停留时间≥1h，可保证出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的标准。综上，该技术为可行技术。 ②废水排放量、污染物排放量和浓度 本项目废水排放量、污染物排放量和浓度见下表： 表4-2 水污染物排放情况一览表 项目 COD（mg/L） BOD5（mg/L） SS（mg/L） NH3-N（mg/L） 总磷（mg/L） 总氮（mg/L） 粪大肠菌群（个/L） 混合废水（进入化粪池前245.1m3/a） 产生浓度(mg/L) 287 115 95 21.9 5.9 39.5 <5000MPN/L 产生量（t/a） 0.07 0.028 0.023 0.0054 0.0014 0.0097 / 处理措施 化粪池 去除效率 15% 15% 40% 3% / / / 混合废水（245.1m3/a） 排放浓度(mg/L) 243.9 97.8 57 21.24 5.9 39.5 <5000MPN/L 排放量（t/a） 0.0595 0.0238 0.0138 0.0052 0.0014 0.0097 / 执行标准（mg/L） GB18466-2005 GB/T31962-2015 250 100 60 45 8 70 5000MPN/L 备注：医疗废水经消毒设备消毒后，粪大肠菌群≤5000MPN/L，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准。 ③排放方式 本项目产生的污水为间接排放。经自行处理后先排入白桦林印象小区化粪池处理，然后经市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂处理后排入太平河。 ④排放去向 本项目产生的废水部分经自行处理，先排入白桦林印象小区化粪池处理，然后经市政污水管网，最终进入西安市第六污水处理厂处理后排入太平河。 ⑤排放规律 本项目为动物医院服务，产生的污水主要为工作人员生活污水及医疗废水，由于接诊和接待动物的时间和数量处于动态变化过程，因此排放无固定规律，但每天的排放量基本趋于稳定。 ⑥排放口基本情况 本项目废水排放口位于商铺总排水口处，出水排放至白桦林印象小区化粪池，排放口基本情况见下表： 表4-3 废水间接排放口基本信息表 排放口编号及名称 排放口类型 排放口地理坐标 经度 纬度 DW001 一般排放口 108.776483° 34.312364° ⑦排放标准 本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，具体见下表： 表4-4 废水排放标准一览表 排放指标 COD BOD5 SS NH3-N TP TN 粪大肠菌群 排放浓度（mg/L） 250 100 60 45 8 70 5000MPN/L 执行标准 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级 （3）监测要求 本项目运营后应定期委托有资质环境监测单位对废水开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。项目运营期环境监测计划见下表。 表4-5 废水监测内容及计划一览表 类别 监测因子 监测点位 监测频次 控制标准 废水 医疗废水 pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总余氯、粪大肠菌群 缓释消毒器排口 1次/季度 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 （4）达标情况分析 本项目运营期污水主要为工作人员生活污水和医疗废水。项目废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的相关要求，各指标浓度限值为COD250mg/L、BOD5100mg/L、SS 60mg/L、氨氮45mg/L、粪大肠菌群5000MPN/L，由前文分析可知，废水经过处理后综合排放浓度为COD243.9mg/L、BOD597.8mg/L、SS57mg/L、NH3-N21.24mg/L、粪大肠菌群≤5000MPN/L，均符合排放标准。 治理措施方面：生活污水、医疗废水经废水缓释消毒器消毒处理，然后共同以混合废水的形式排入白桦林印象小区化粪池处理，经市政污水管网最终进入西安市第六污水处理厂处理。其中医疗废水进入废水缓释消毒器进行消毒处理，该设备采用投加氯片的方式对废水进行消毒，经过上述处理措施，本项目废水能够满足标准的排放需求，可达标排放。 （5）治理方式可行性分析 ①本项目医疗废水主要产生在手术室，排放量为11.5m3/a（0.038m3/d），医疗废水经管道进入医疗废水缓释消毒器处理。 该医疗废水缓释消毒器采用投加氯片的方式对废水进行消毒处理，设计处理能力为一次处理容量15L，日处理量为120L（0.12m3/d），项目医疗废水排放量为0.038m3/d，远小于污水处理设备设计处理能力，能够满足医疗废水达标排放需求。 该废水缓释消毒器投加的氯片以含氯量10%的固体药剂为主要原料，利用水与药剂合理混合后所产生的次氯酸进行杀菌。项目医疗废水进入医疗废水缓释消毒器中，加药进行消毒，药剂与水充分反应，以达到消毒杀菌的目的，污水设计停留时间≥1h，保证出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的标准。氯杀毒的机理为：氯溶于水后产生次氯酸，由于次氯酸体积小，电荷中性，易于穿过细胞壁，同时它又是一种强氧化剂，能损害细胞膜，使蛋白质、RNA和DNA等物质释出，并影响多种酶系统（主要是磷酸、葡萄糖、脱氧核糖的巯基被氧化破坏），从而使细菌死亡。氯对病毒的作用，在于核酸的致死性损害。病毒缺乏一系列代谢酶，对氯的抵抗力较细菌弱，氯较易破坏-SH键，而较难使蛋白质变形。故氯可以达到去除污水中微生物的目的。 医疗废水经过缓释消毒器消毒处理后，出水可以达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的相关要求。 ②化粪池 化粪池工作原理：固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物（粪便等垃圾）有充足的时间水解。本项目所在小区的化粪池已建成，管道已敷设，可正常使用。 （6）依托处理设施可行性分析 ①依托白桦林印象小区化粪池可行性分析 本项目所在地白桦林印象小区建设了1座容积为400m3的化粪池，位于白桦林印象小区北侧位置。该化粪池收集白桦林印象小区住宅及商铺的污水，本项目污水排入化粪池。项目废水总排放量约为0.817m3/d，245.1m3/a，占项目所在白桦林印象小区化粪池处理能力的0.2%，所占比例较小，本项目废水排入所在小区化粪池的容积可以满足，因此依托白桦林印象小区化粪池处理可行。 ②依托集中污水处理厂可行性分析 西安市第六污水处理厂位于西安市北郊六村堡的北绕城高速以北，太平河、郑西高铁以南，尚航路以东，福银高速以西，总占地面积16.95公顷，该污水处理厂分两期建设，采用以A2/O为主的生物处理工艺。一期工程10×104m3/d及二期的5×104m3/d工程于2016年8月完成竣工环保验收并正式投入使用，二期工程剩余5×104m3/d于2018年4月完成竣工环保验收并正式投入使用。西安市第六污水处理厂处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准。 西安市第六污水处理厂主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，本项目在其服务范围内，目前管网已铺设到位。本项目总排放水量约为0.817m3/d，从接管容量上分析是可行的，且水质简单，对污水处理厂运行影响较小，因此本项目废水排入西安市第六污水处理厂可行。 3、噪声 （1）明确噪声源、产生强度、降噪措施、排放强度、持续时间 噪声源：本项目噪声来源主要来自宠物吠叫噪声和空调外机运行过程中产生的噪声。住院观察的动物为患病或手术、麻醉后的动物，吠叫噪声较小。 产生强度：根据类比调查，宠物均在室内，属于间歇性噪声，宠物叫声最高强度一般在60~75dB（A）之间；空调外机安装在商铺墙外，噪声源强范围约为65~70dB（A）。 降噪措施：为减小项目噪声对周围环境的影响，要求建设单位采取以下措施：①宠物叫声具有不定时性和突发性，在宠物诊疗、住院停留期间，安排专业医护人员对宠物进行安抚工作，或对犬类宠物佩戴嘴套；②加强建设项目营业期间的管理，合理安排人流物流通道；③空调外机安装在商铺墙外，远离住宅楼室内，可有效减小噪声影响；④项目位于白桦林印象小区2号楼1层，有独立出入口，楼上三层为空置商铺，5楼以上为居民住宅，本项目与居民住宅之间为空置商铺，对居民影响较小。 排放强度：通过有效的降噪措施，本项目排放的噪声值约为：宠物叫声噪声源强45dB（A）、空调外机噪声源强50dB（A）。 持续时间：本项目建成后营业时间为8:00-18:00，室内噪声为偶发噪声，持续时间不固定，在8:00-18:00之内，有动物住院时夜间可能会有偶发噪声。 （2）厂界和环境保护目标达标情况 项目产生的噪声在采取以上措施后，同时考虑一般砖混结构墙体的隔声量可以达到20dB（A），厂界噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，对周边住户及环境影响较小。 （3）监测要求（监测点位、监测频次） 本项目噪声监测要求见下表： 表4-6 噪声监测内容及计划一览表 类别 监测因子 监测布点 监测频次 控制标准 噪声 厂界噪声 Leq[dB(A)] 南北两侧各设置1个监测点位 1次/季度 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 敏感点 Leq[dB(A)] 敏感点设置2个监测点位 1次/季度 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4、固体废物 （1）产生环节、名称、属性 生活垃圾：在动物医院日常运营过程中员工会产生生活垃圾，属于一般废物。 宠物粪便：就诊的动物在服务过程中会产生动物粪便，染病宠物粪便属于危险废物，未染病宠物粪便属于一般废物。 病死动物：根据项目实际运行情况，宠物医疗诊治过程中会产生少量病死动物，属于危险废物，废物类别为HW01，危废代码为841-003-01病理性废物。 医疗废物：本项目产生的医疗废物主要包括废棉球、废棉签、废纱布、一次性注射器、一次性针头、动物组织、动物粪便、废检测试剂盒、废弃药品等。根据《国家危险废物名录》（2021年版），上述医疗废物均为危险废物，废物类别为HW01，危险废物代码分别为：废棉球、废棉签、废纱布、一次性注射器、动物粪便、废检测试剂盒（841-001-01感染性废物），一次性针头（841-002-01损伤性废物），动物组织（841-003-01病理性废物），废弃药品（841-005-01药物性废物）。 （2）利用处置方式和去向、利用或处置量 生活垃圾：本项目劳动定员5人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d），年运营300天，则生活垃圾产生量为0.75t/a。采取垃圾桶收集，由环卫部门每日清运。 宠物粪便：项目每日宠物粪便产生量按0.1kg/d计算，年运行300天，则宠物粪便产生量为0.03t/a，其中未染病宠物粪便产生量为0.027t/a，染病宠物粪便产生量为0.003t/a。未染病宠物粪便采取猫砂托盘收集，及时装入专用密封袋中密封每日交由环卫部门清运，染病宠物粪便存放于医废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 病死动物：产生的少量病死动物经紫外消毒+冰箱暂存后交由有资质单位做无害化处理。 医疗废物：根据建设单位提供资料，医疗废物产生量约0.1t/a。根据《医疗废物管理条例》（国务院380号令）的要求，医疗废物必须根据其特性进行分类收集，并按规定进行包装，严禁混入生活垃圾。本项目医疗废物为危险废物，采用专用的塑料利器盒、加厚塑料袋包装好，放置于专用危废暂存桶内，暂时存放于医废暂存间，其中病理性废物消毒后暂存于医废暂存间的冰箱中，定期交由有资质单位处置。 （3）主要有毒有害物质名称、物理性状、环境危险特性、年度产生量、贮存方式见下表： 表4-7 本项目固体废物情况汇总表 主要有毒有害物质名称 主要成分 物理性状 属性 环境危险特性 危废类别 危废代码 产生量（t/a） 贮存方式 生活 垃圾 废果皮、废餐盒、包装袋等 固态 一般废物 / / / 0.75 暂存于分类垃圾桶 宠物 粪便 未染病 固态 一般废物 / / / 0.027 猫砂托盘收集，及时装入专用密封袋 染病 固态 危险废物 In HW01 841-001-01 0.003 暂存于医废暂存间 病死动物尸体 病死动物 固态 危险废物 In HW01 841-003-01 / 暂存于医废暂存间 医疗废物 感染性 宠物排便、废检测试剂盒、一次性输液管、医用棉球、纱布、针管 固态 危险废物 In HW01 841-001-01 0.1 暂存于医废暂存间，其中病理性废物消毒后暂存于医废暂存间的冰箱中 损伤性 针头、载玻片等 固态 In 841-002-01 病理性 废弃的组织、器官等 固态 In 841-003-01 药物性 废弃药品 固态 T 841-005-01 （4）环境管理要求 环评要求建设单位需按照《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单等相关要求设置专门的医疗废物临时贮存间，将已分类包装的医疗废物置于专用的密闭收集容器内，贮存间应设置明显的警示标志，并派专人负责管理，及时由处置单位清理转运。医疗废物暂存间应避免阳光直射，并有良好的照明设备和通风条件；暂存位置地面及墙面必须做防渗处理，；与医疗区、人员活动密集区以及生活垃圾存放地分开，并设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。同时，危险废物的收集、储存和运输等均应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关规定要求。 此外，医疗固废分类收集、暂存及运送应满足以下要求： ①项目应根据《医疗废物分类名录》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 ②项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法示意图或文字说明。 ③根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂、含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 ④包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 ⑤危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志，危废暂存间室内地面必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 ⑥盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 ⑦包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 ⑧医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天；并对医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 ⑨项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3 年。 ⑩运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求；在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体；运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 ⑪禁止项目及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 综上，本项目在做好以上污染防治措施的基础上，其运营期各种固废均可得到有效处置，不会产生二次污染，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）地下水、土壤污染源 项目对地下水和土壤可能造成影响的环节为医疗废物暂存间。在构筑物防渗措施不到位，医疗废物的存放容器发生破损时，可能会对区域土壤及地下水造成影响。项目产生的危险废物主要是医疗废物。 （2）污染物类型和污染途径 污染物类型为医疗废物暂存间存放的医疗废物，污染途径为垂直入渗。 （3）按照分区防控要求提出相应的防控措施 医院内的医疗废物经收集后先采用完好无损的容器盛装，然后集中在医疗废物临时贮存场暂存，要求医疗固体废物场内暂存场所做好防渗，可有效防止对大气、地表水、地下水和土壤的不利影响。生活垃圾定点收集，由当地环卫部门及时清运及处理。项目固体废物处置符合“减量化、资源化、无害化”的处置原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中对固废处置的相关要求。 因此，在采取以上有效的措施后，运营期对地下水和土壤的影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目属于V 社会事业与服务业165动物医院，编制报告表，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，根据附录A，本项目属于“社会事业与服务业”中“其他”，为Ⅳ类项目，故不需判定等级。 6、环境风险 （1）有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况 本项目有毒有害危险物质主要为医疗废物和医疗废水，无易燃易爆危险物质。医疗废物主要产生于动物诊疗过程及患病动物排泄过程，有专用的容器存放，暂存于医废暂存间；医疗废水主要产生于诊疗过程，有专用的容器暂时存放，及时进入废水处理设备进行消毒处理。 （2）可能影响途径 项目可能出现的风险事故及影响途径主要为：医疗废水未经处理直接排放以及医疗垃圾与生活垃圾混排，医院废水含有多种病菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质。当人们食用或接触被病菌、病毒、寄生虫卵或有毒有害物质污染的水时，就会使人致病或引起传染病的爆发流行。医疗废物对大气、地下水、地表水、土壤等均有污染作用。 垃圾露天堆放，造成大量氨气、硫化物等有害气体的释放，严重污染大气，其携带的病原体和有机污染物经雨水和生物水解产生的渗滤液作用，可对地表水和地下水造成严重污染。 （3）环境风险防范措施 为减少事故影响，本次评价提出如下防范措施： ①医疗废水 严格执行项目废水排口的监测方案，当缓释消毒器出现异常，应暂停排放医疗废水，待检修完毕后方可排放。实际运行中动物医院应注意节约用水，减少污水排放量。在缓释消毒器维修期间，未经处理的医疗废水暂存于消毒器水箱中，禁止外排医疗废水。 ②医疗垃圾 定期认真组织学习《医疗废物管理条例》及配套文件，加强相关知识的宣传力度，将有关法律、法规、医疗废物分类目录张贴在墙上，严格工作人员操作规程，按规定做好医疗废物从产生到收集的过程管理工作。 加强员工学习，强化环保意识，使其了解医疗垃圾流入社会对大众带来的危害，同时将存放医疗废物的贮存地点、贮存容器及标识告知工作人员及患病动物主人。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 住院宠物及宠物粪便产生的恶臭 | 及时处理粪便，并喷洒消毒液除臭 | / |
| 地表水环境 | DW001 | 生活污水 | / | 混合排入白桦林印象小区化粪池处理，经市政污水管网进入西安市第六污水处理厂 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的相关要求 |
|  |  | 医疗废水 | 经废水缓释消毒器消毒处理 |  |  |
| 声环境 | / | 宠物吠叫噪声 | 专业医护人员安抚宠物，或对犬类宠物佩戴嘴套 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 |
|  | / | 空调外机运行噪声 | 安装在商铺墙壁，远离居民住宅楼 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾采取分类垃圾桶收集，由环卫部门每日清运； ②未染病宠物粪便采取猫砂托盘收集，及时装入专用密封袋中密封每日交由环卫部门清运，染病宠物粪便存放于医废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位进行处置； ③产生的少量病死动物经紫外消毒+冰柜暂存后交由有资质单位做无害化处理； ④医疗废物采用专用的塑料利器盒、加厚塑料袋包装好，放置于专用危废暂存桶内，暂时存放于医废暂存间，其中病理性废物消毒后暂存于医废间的冰箱中，定期交由有危废处理资质的单位处置。 标准：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；医疗垃圾执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中有关规定。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 动物医院产生的医疗废物经收集后先采用完好无损的容器盛装，然后集中在医废暂存间暂存，要求医废暂存间做好防渗，可有效防止对大气、地表水、地下水和土壤的不利影响。生活垃圾定点收集，由当地环卫部门及时清运及处理。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 医疗废水：严格执行项目废水排口的监测方案，当缓释消毒器出现异常，应暂停排放医疗废水，待检修完毕后方可排放。实际运行中动物医院应注意节约用水，减少污水排放量。在缓释消毒器维修期间，未经处理的医疗废水暂存于消毒器水箱中，禁止外排医疗废水。 医疗垃圾：定期认真组织学习《医疗废物管理条例》及配套文件，加强相关知识的宣传力度，将有关法律、法规、医疗废物分类目录张贴在墙上，严格工作人员操作规程，按规定做好医疗废物从产生到收集的过程管理工作。加强员工学习，强化环保意识，将存放医疗废物的贮存地点、贮存容器及标识告知工作人员及患病动物主人。 |
| 其他环境 管理要求 | 项目应设置专门的环保管理人员，主要职责有： ①负责环境保护工作检查和记录； ②设置环保设备管理维修制度； ③做好污染事故的应急处理工作。 |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0595t/a | 0 | 0.0595t/a | +0.0595t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0052t/a | 0 | 0.0052t/a | +0.0052t/a |
| 一般 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.75t/a | 0 | 0.75t/a | +0.75t/a |
|  | 未染病宠物粪便 | 0 | 0 | 0 | 0.027t/a | 0 | 0.027t/a | +0.027t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 染病动物粪便 | 0 | 0 | 0 | 0.003t/a | 0 | 0.003t/a | +0.003t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①