# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   西安大秦爱康中医医院项目

建设单位（盖章）：西安大秦爱康医院有限公司

编制日期：         2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安大秦爱康中医医院项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 张鹤 | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）西咸新区 （区）/（街道）沣东新城三桥启航佳苑小区B区6号楼一层、四层 |
| 地理坐标 | 经度：108度49分33.052秒，纬度：34度18分 22.186秒 |
| 国民经济 行业类别 | Q8412中医医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九 卫生，108，医院841中其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 27.5 |
| 环保投资占比（%） | 13.75% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3828m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《西咸新城-沣东新城总体规划（2010-2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》； 审查机关：西安市环境保护局； 审查文件名称及文号：西安市环境保护局关于《<西咸新区-沣东新城分区规划 （2010-2020）环境影响报告书>的审查意见》（市环函〔2014〕20 号），详见附件。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与沣东新城规划符合性分析 本项目与沣东新城规划符合性分析见表1-1。 表1-1 与沣东新城规划符合性分析 文件 政策要求 本项目实际情况 符合性 西咸新区-沣东新城规划（2010-2020） 三桥现代商贸板块：建设以商贸流通、现代商务、总部物流、服务外包、文化旅游、金融科技等为主的多元复合的现代服务业聚集区 本项目位于三桥现代商贸板块。本项目为中医医院项目，属于现代服务业中的公共服务。符合三桥现代商贸板块定位要求 符合 西咸新区-沣东新城分区规划 （2010-2020） 环境影响报告书 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价，规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业 本项目正在办理环评手续，项目为中医医院，项目符合规划区规划定位，不属于电镀生产线及涉重金属排放企业 符合 水环境保护对策和措施：严格环境准入制度，防治企业污染排放。在规划建设中，要设置相应的环保准入门槛，限制造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业进入 本项目运营期产生的生活污水、医疗废水、被服洗涤废水等一起经新建污水处理设施（AO+沉淀+消毒）处理后排入市政污水管网。项目不属于造纸、化工、食品饮料加工、皮革、电镀等高耗水、重污染行业 符合 大气环境保护对策和措施：严格产业准入制度，控制企业污染排放。设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响 本项目运营期废气主要为污水处理设施恶臭、煎药异味。污水处理设施采用密闭加盖，定期喷洒除臭剂，周边进行绿化等措施，减少恶臭的排放量。煎药产生的少量异味经通风排气装置引至室外排出。项目不属于大气污染物排放量大的行业 符合 声环境保护对策和措施：加强环境噪声管理，建立完善的环境噪声管理办法。完善环境噪声达标区管理办法，加强对公共和个人娱乐区、商业区等的环境噪声管理，加强对建筑噪声以及固定噪声源的管理 本项目运营期噪声主要为污水处理设施水泵、空调外机等运行噪声，空调外机采取基础减振、隔声等措施，污水处理设施水泵选用低噪设备，置于地下隔声 符合 固体废物综合整治对策：提高全民的环境意识，提倡节约，减少城市生活垃圾产生量，推行生活垃圾分类收集， 提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率。提高危险固废和医疗垃圾的安全处理、处置能力。建立危险废物和医疗废物的收集、运输、处置的全过程环 境监督管理体系 本项目运营期生活垃圾、中药渣分类收集，委托环卫部门处置；未污染的输液瓶（袋）作为一般固废，定期交由回收企业回收处置；医疗废物设置医废暂存间，交由有资质单位处置；污泥清掏消毒后，作为危废交由有资质单位处置 符合 《西咸新区-沣东新城分区规划 （2010-2020）环境影响报告书的审查意见审查意见》（市环函〔2014〕20号） 规划区内应按：“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则设计和建设给排水管网，实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理 本项目排水实行雨、污分流制。本项目运营期产生的生活污水、医疗废水、被服洗涤废水等一起经新建污水处理设施（AO+沉淀+消毒）处理后排入市政污水管网 符合 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物委托有资质的固体废物安全处置安全处置 本项目运营期生活垃圾、中药渣分类收集，委托环卫部门处置；未污染的输液瓶（袋）作为一般固废，定期交由回收企业回收处置；医疗废物设置医废暂存间，交由有资质单位处置；污泥清掏消毒后，作为危废交由有资质单位处置 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中的三十七、卫生健康中“5、医疗卫生服务设施建设”，项目符合国家相关产业政策。 建设项目与所在地“三线一单”的符合性分析 建设项目与所在地“三线一单”的符合性分析详见下表： 表1-2 “三线一单”符合性分析 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目租赁沣东新城启航老年公寓一层、四层，项目周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区等特殊生态保护目标。根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），本项目位于重点管控区，重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。项目污水处理设施恶臭采取密闭加盖，定期喷洒除臭剂等措施，煎药产生的少量异味经通风排气装置引至室外排出。项目废水经“AO+沉淀+消毒”处理后排入市政污水管网。空调外机采取基础减振、隔声等措施，污水处理设施水泵选用低噪设备，置于地下隔声。固废分类收集合理处置；项目环境风险水平较低，在安全防范措施和事故应急处置措施落实到位前提下，风险可降到最低。符合重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题的要求。 符合 环境质量底线 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》，项目所在区域基本污染物环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。根据本项目的现状监测结果可知，项目其他污染物（硫化氢和氨）环境空气质量满足相应质量标准要求。声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。本项目污水处理设施恶臭，采用密闭加盖，定期喷洒除臭剂。煎药产生的少量异味经通风排气装置引至室外排出。项目废水经“AO+沉淀+消毒”处理后排入市政污水管网。空调外机采取基础减振、隔声等措施，污水处理设施水泵选用低噪设备，置于地下。生活垃圾、中药渣分类收集，由环卫部门每日清运；未污染的输液瓶（袋）分类收集，定期交由回收企业回收处置；医疗废物分类收集，暂存于医废暂存间内，交由有资质单位处置；消毒后的污泥作为危废交由有资质单位处置。在采取上述措施后，项目产生的三废均能达标排放或合理处置。项目建成后对环境的影响可接受。 符合 资源利用上线 本项目运营过程中主要能源消耗为水、电。供水由当地市政供水管网供给，供电依托当地电网供电，项目租赁沣东新城启航老年公寓一层、四层，项目资源利用不会对区域的资源造成明显影响，不触及资源利用上线。 符合 生态环境准入清单 本项目位于西咸新区沣东新城，项目所在区域未列入《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划〔2018〕213号）。 符合 3、与相关技术政策、文件的符合性分析 本项目与相关技术政策、文件的符合性分析见表1-3。 表1-3 与各相关规划符合性分析一览表 规划名称 规划内容 本项目与规划的关系 结论 《医疗机构废弃物综合治理工作方案》国卫医发〔2020〕3号 加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。 本项目生活垃圾、中药渣分类收集，由环卫部门每日清运；医疗废物设置医废暂存间，交由有资质单位处置；污泥清掏消毒后，作为危废交由有资质单位处置 符合 在产生环节，医疗机构要按照标准做好输液瓶（袋）的收集，并集中移交回收企业。国家卫生健康委要指导地方加强日常监管。在回收和利用环节，由地方出台政策措施，确保辖区内分别至少有1家回收和利用企业或1家回收利用一体化企业，确保辖区内医疗机构输液瓶（袋）回收和利用全覆盖。充分利用第三方等平台，鼓励回收和利用企业一体化运作，连锁化、集团化、规模化经营。回收利用的输液瓶（袋）不得用于原用途，不得用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品，不得危害人体健康 本项目未污染的输液瓶（袋）作为一般固废，定期交由回收企业回收处置。辖区内有回收和利用企业，是西安泰达环保科技有限公司 《西安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》 把保障人民健康放在优先发展的战略位置，不断完善公共卫生服务体系，深化医药卫生体制改革，加大高质量医疗服务供给，建设高标准区域卫生健康中心。加强各级医疗卫生机构基础设施和能力建设，加快优质医疗资源扩容 本项目为中医医院，项目的建设有利于完善公共卫生服务体系，促进医疗卫生机构基础设施和能力建设 符合 《西咸新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》 坚持“人民至上，生命至上”，统筹推进医药卫生体制改革， 加快建设健康西咸。完善公共卫生应急管理体系、疾病预防控制体系、重大疫情防控体制机制及救治体系，完善医疗卫生行业综合监管制度，健全职业病防治责任体系。立足区域优势， 扩大中医适宜技术应用，发展中医药事业 本项目为中医医院，项目的建设有利于完善公共卫生服务体系，有利于中医药事业的发展 符合 4、项目选址合理性分析 本项目租赁沣东新城启航老年公寓一层、四层，项目东面为三桥路及天章大道，南面为摩托车销售中心，西面为航佳苑小区，北面为西点高级人才培训基地。项目依托租赁构筑物现有科室及病房，在科室及病房基础上安装医疗设备，新建西安大秦爱康中医医院项目。项目主要为老年人的保养及老年病的诊断治疗提供医疗服务，启航老年公寓是一所综合型社会福利机构，本项目运营后，可以和启航老年公寓加强合作，共同为老年人提供康复、保健等服务，本项目24小时运行，可以更好的为老年公寓及周边群众提供医疗服务。本项目水、电依托租赁构筑物的供水、供电管网。本项目污水处理设施恶臭，采用密闭加盖，定期喷洒除臭剂，可减少恶臭的产生量，同时环评要求企业在清理污泥时注意设施的密闭性以减少恶臭无组织排放，且污水处理设施周边已有绿化，经采取上述措施后，恶臭对周围环境影响较小，项目煎药室的煎药设备为密闭型中药煎药机，且煎药废气主要成分为水蒸气及植物药材气味，并无有毒有害成分，经通风排气装置引至室外排出，对周围环境影响较小；废水经新建污水处理设施处理后排入市政污水管网；空调外机采取基础减振、隔声等措施，污水处理设施水泵置于地下隔声，并选用低噪设备；固废分类收集合理处置。在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置。本项目200m范围内无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区等特殊生态保护目标，200m范围内主要为居民楼、临街商铺等建筑楼，不会对本项目产生不利影响，且本项目运营不会对周边环境造成影响，因此，周边不存在制约本项目的发展的因素。 综上所述，评价认为本项目选址合理可行。 5、平面布局合理性分析 本项目租赁沣东新城启航老年公寓一层、四层，依托租赁构筑物现有科室及病房进行布局。一层为接待大厅、收费处、西药房和各门诊科室，四层主要为病房和医护休息室。一层、四层功能分区明确。其中，一层的挂号收费处位于接待大厅西北方向、门诊室位于接待大厅西南方向、西药房位于接待大厅西方向，按顺序排布，有利于患者就医；四层设置病房、医护休息室，有利于患者静养，有利于患者出现身体状况时医护第一时间到场救治。综上所述，评价认为项目平面布置合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目主要工程组成 西咸新区沣东新城大秦医院项目位于天台路南段B26号，2017年5月31日取得了西安市环保局沣渭新区分局关于项目环境影响报告书的批复，文号为：市环沣渭批复〔2017〕13号。由于西咸新区沣东新城大秦医院内部资金问题，于2018年9月19日将该医院转让给西安大秦爱康医院有限公司。 西安大秦爱康医院有限公司于2019年1月31日取得了陕西省西咸新区沣东新城环境保护局关于该项目变更的函，文号为：西咸沣东环函〔2019〕1号。2020年9月25日该项目进行了竣工环境保护验收，且已办理排污许可手续，编号为91611105MA6TWM9M61001Q。 西安大秦爱康医院有限公司致力于为老年人提供高效周到的诊疗服务，但因医院周边商铺较集中，老年人来往较少，医院发展面临一定的阻碍。在此背景下，拟决定将西安大秦爱康中医医院搬迁至沣东新城启航老年公寓一层、四层。 沣东新城启航老年公寓是一所集集中托养、日间照料、医疗护理、康复保健为一体的综合型社会福利机构。公寓一层设置内外科、B超室、心电图室、理疗室、急救室、观察室、输液大厅及药房，为入住老年人提供医疗服务；二层开设书画班、手工制作班、音乐班、舞蹈班和模特表演班，丰富了老年人精神文化生活；三、四层设置护理室，为老年人的阶段性康复及护理提供保障。 西安大秦爱康医院有限公司租赁沣东新城启航老年公寓一层、四层（其中一层为医疗科室，四层为病房，内设100张病床），在租赁构筑物现有科室及病房的基础上，拟投资200万元，建设西安大秦爱康中医医院项目，医院主要为老年人的保养及老年病的诊断治疗提供医疗服务。 项目占地面积约1722m2，建筑面积约3828m2。依托租赁构筑物一层的房屋及科室，拟开设内科、外科、妇科、儿科、中医科、中西医结合科、老年病科、康复医学科、医学影像科等医技科室；依托租赁构筑物四层病房及病床，用于患者住院治疗。根据建设单位提供的资料，项目运营期门诊量约为70人次/日。 项目拟设中药煎煮服务，洗衣房，不设传染科，无传染病房。 西安大秦爱康中医医院拟设置X线拍片等辐射设备，辐射设备环评另行办理，不在本次评价范围内。 本项目主要工程组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别 项目 建设内容 备注 主体 工程 综合楼 1F 建筑面积1722m2。主要设置接待大厅、西药房、抢救室、检查室、内科门诊、医保收费处、收费处、大办公室、外科门诊、检查科、生化室、B超心电图、输液室、护士站、儿童雾化室、DR操作间、DR机房、中药门诊、儿科门诊、妇科门诊、煎药室、配电室、公共卫生间、洗衣房等用房 依托租赁构筑物现有房屋及科室，对科室进行重新划分，安装医疗设备 4F 建筑面积2106m2。主要设置住院病房、康复科、会议室、休息室等用房 依托租赁构筑物现有病房及病床，安装医疗设备 公用 工程 供水 由市政供水管网供水 依托 供电 由市政供电管网供电 依托 排水 项目排水采用雨污分流方式。雨水经管道收集后，直接排入市政雨水管网。生活污水、医疗废水、被服洗涤废水等一起经新建污水处理设施（AO+沉淀+消毒）处理达标，然后通过市政污水管网排放至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理 新建 制冷 及供暖 采用中央空调（风冷式），安装于医院楼顶 依托租赁构筑物已安装的中央空调 环保 工程 废气治理 污水处理设施恶臭，采用密闭加盖，定期喷洒除臭剂 新建 中药煎煮产生的少量异味，经通风排气装置引至室外排出 依托租赁构筑物已安装的通风排气装置 废水治理 生活污水、医疗废水、被服洗涤废水等一起经新建污水处理设施（位于一层室外西北角，工艺：AO+沉淀+消毒）处理达标，然后通过市政污水管网排放至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理 新建 噪声治理 污水处理设施水泵：置于地下隔声，并选用低噪设备等措施；空调外机：采取基础减振、隔声等措施 新建 固废治理 生活垃圾 设置分类垃圾桶集中收集，由环卫部门每日定时收集清运 新建 中药渣 收集后交由环卫部门统一清运 新建 未污染的输液瓶（袋） 未污染的输液瓶（袋）作为一般固废，暂存于一般固废暂存间（5m2，位于1F西侧）定期交由回收利用一体化企业回收处置。 新建 医疗废物 分类收集，暂存于医废暂存间（5m2，位于1F西南角）定期交由有资质单位处置。 新建 污泥 新建污水处理设施产生的污泥清掏消毒后，作为危废交由有资质的单位处置。 新建 2、医院规模 本项目床位100张，日平均接诊量约为70人次/日，全年工作365天。 表2-2 本项目接诊患者量 服务项目 门诊量 人次/日 人次/年 人数 70 25550 3、主要医疗设施及参数 本项目主要医疗设施见下表所示。 表2-3 项目主要医疗设备清单 序号 设备名称 型号 数量（台） 安装位置 备注 1 多参数监护仪 SPR9000A 1 妇科 所列医疗设备均为搬迁，不重新购置设备 2 7D电动洗胃机 / 1 康复科 3 红光治疗仪 CHX-630E型 1 治疗室 4 彩色B超 / 1 妇科 5 紫外线消毒车 FUSE-2Ax20 2 妇科 6 体重秤 RGZ-120 1 妇科 7 体重秤 RGZ-120RT型 1 门诊 8 全自动血细胞分析仪 KT-6200 1 检验科 9 尿液分析仪 U-120 1 检验科 10 血流变机 LB-2A型 1 检验科 11 台式低速离心机 LXJ-802 2（1用1备） 检验科 12 电解质分析仪 GE-300 1 检验科 13 凝血分析仪 GA52 1 检验科 14 双目生物显微镜 XSP-2CA 1 检验科 15 TL型恒温水浴箱 600-B 1 检验科 16 全自动生化分析仪 GS200 1 检验科 17 纯水器 CCH-M20 1 检验科 18 特定蛋白分析仪 PA54 1 检验科 19 心电分析仪 MAC 1200ST 1 B超室 20 超声雾化器 402A1 1 妇科 21 全数字彩色多普勒超声波诊断系统 FDC8000 1 B超室 22 微电脑熏蒸中频治疗机 DXZ-1 1 治疗室 23 密闭二连体煎药机 YJ13/2B-G 4 煎药室 24 自动煎药包装机 ZK-BC1+1 8 煎药室 25 7C电动流产吸引器 / 1 妇科 26 产后康复盆腔炎综合治疗仪 JY-1000 1 妇科 27 数码电子阴道镜 GB-S200 1 妇科 28 臭氧综合治疗仪 YG03-Ⅱ-B标准型 1 妇科 29 妇科检查床 VF/FJC-(B-T) 1 妇科 30 妇科手术床 QZX-83A 1 妇科 31 医用冲洗器 TRK-CX 1 妇科 32 光热治疗仪 MS-F-1 1 治疗室 33 旋磁光子热疗仪 ZQ-108A 1 妇科 34 氧气流量表 16-141 10 / 35 台式水银血压计 / / / 36 移液器 / 11 检验科 37 综合手术台 MT300A 1 手术室 38 麻醉剂 AM811 1 手术室 39 标准对数视力表 / 1 治疗室 40 304不锈钢洗手池 / 1 / 41 紫外线空气消毒器 B-1000型 2 手术室 42 Ⅲ孔式手术无影灯 Ⅰ类B型 1 妇科 43 红外偏振光治疗仪 CZ-600I 1 治疗室 44 红外线治疗器（立式） HWX-XY-1A 1 治疗室 45 红外线治疗器（台式） HWX-XY-3B 1 治疗室 46 软组织伤痛治疗仪 常规 1 治疗室 47 微波治疗仪 CFT-2100型 1 治疗室 48 电脑中频治疗仪 XYZP-IB 1 / 49 特定电磁波治疗仪 TDP12-DL 1 治疗室 50 湿热敷装置 LGT-1000 1 治疗室 51 电位治疗仪 KX-9000 1 治疗室 52 氧气瓶 / 5 / 53 急救药品柜 / 3 康复科/妇科 54 反光灯 / 2 康复科/妇科 55 紫外线消毒车 KTR型 1 康复科 56 普通产床 QZC-83A 1 手术室 57 医用压缩式雾化器 RJ-203 1 治疗室 58 JF-AⅢ型中频数码治疗仪 JF-AV型 I类BF 1 治疗室 59 电子针疗仪 SDZ-Ⅱ型J-B 1 治疗室 注：本项目不包括辐射设备环境影响评价，辐射设备需另行评价。 4、主要原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料用量及能源消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料用量及能源消耗表 类型 名称 组分/规格 最大储存量 年用量 运输方式 消毒 碘伏 60ml/500ml 280瓶/60瓶 210瓶/30瓶 配送 酒精 75%100ml/500ml/95%500ml 280/60/10瓶 360/90/36瓶 配送 84消毒液 500ml 2000瓶 1500瓶 配送 医疗用品 纱布、棉签 / 100包/500包 60/300包 配送 一次性手套 PE/橡胶 150盒/40盒 120/30盒 配送 一次性注射器、输液管 / 300盒/1000盒 240/900盒 配送 中草药 当归 / 5kg/a 60kg/a 配送 川芎 / 3kg/a 36kg/a 配送 生地 / 6kg/a 72kg/a 配送 红花 / 5kg/a 60kg/a 配送 白术 / 3kg/a 96kg/a 配送 地龙 / 6kg/a 24kg/a 配送 污水处理设施 二氧化氯消毒粉 / 0.0725t 0.87t 配送 能源消耗 电 / / 90万kW·h / 水 / / 11285.8m3/a / 5、公用工程 本项目租赁沣东新城启航老年公寓一层、四层，属于城市建成区，周边供水、排水、电力等基础上较为完备，均可依托。 （1）给水 根据《陕西省行业用水定额》（2020修订稿）（DB61/T 943-2020）、《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）有关规定，结合本项目特点，项目用水主要包括门诊及病房用水、医务人员用水、煎药房用水、被服洗涤用水，项目用水量计算如下： ①门诊及病房用水（按照最大接诊量和满床率计算） 根据建设单位提供的资料，本项目门诊最大接待量为70人/d，用水定额11L/人·次计，门诊用水用水量为0.77m3/d，281.05m3/a。 本项目病房为普通住院病房，设置公用盥洗室，根据《陕西省行业用水定额》（2020修订稿）（DB61/T 943-2020）中的用水系数，病房用水定额为130L/床·天，根据建设单位提供资料，本项目设置床位共计100张，则本项目病房用水量为13m3/d，4745m3/a。 ②医务人员用水 本项目的医务人员人数90人，其中行政后勤人员40人。行政后勤人员用水定额按27L/人·d计，医护人员用水定额按120L/人·d计，用水量为7.08m3/d，2584.2m3/a。 ③煎药及设备清洗用水 根据搬迁前项目运行情况及企业提供的资料，煎药次数6次/天，项目煎药用水量0.04m3/d，14.6m3/a，煎药机清洗用水约0.005m3/次，0.03m3/d，10.95m3/a。煎药过程中煎药用水的除蒸发损失量为10%，药渣中裹挟约10%，剩余部分均进入药液，不产生废水。 ④被服洗涤用水 本项目每日对被服进行更换清洗。根据建设单位提供的资料及查阅相关信息资料，包括床单、被罩、病服等每个病床的被服重量为2kg/d，则项目洗涤量为200kg/d（73t/a），根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010），洗涤用水量为50L/kg，则洗涤用水量为10m3/d，3650m3/a。 综上所述，项目用水总量为30.92m3/d，11285.8m3/a。 （2）排水 项目排水主要为以上①~④，废水产生量按用水量的80%计，则项目废水产生量为24.704m3/d，9016.96m3/a。 项目用排水情况见表2-5，水量平衡见图2-1。 表2-5 项目用排水情况一览表 序号 用水项目 规模/数量 用水定额 天数 日用水量（m3/d） 年用水量（m3/a） 日排水量（m3/d） 年排水量（m3/a） 1 门诊 70人 11L/人·次 365天 0.77 281.05 0.616 224.84 住院 100张床 130L/床·天 13 4745 10.4 3796 2 医务人员 行政40人 27L/人·d 7.08 2584.2 5.664 2067.36 医护50人 120L/人·d 3 煎药用水 0.04m3/d / 0.04 14.6 0 0 4 煎药机清洗用水 0.03m3/d / 0.03 10.95 0.024 8.76 5 被服洗涤 200kg/d 50L/kg 10 3650 8 2920 总计 / / / / 30.92 11285.8 24.704 9016.96 图2-1 项目水平衡图（m3/d） （3）供电 本医院电源（年用电量：90万kW·h）来自三桥供电局，根据调查，项目区域供电情况良好，能够满足本医院运行需要。 （4）采暖与制冷 本医院采暖和制冷采用风冷式中央空调（空调机组安装于医院楼顶）。 6、劳动定员及工作制度 本项目建成后配置医务人员共90人。行政后勤人员40人，每天8小时工作制度，年工作365天；医护人员50人，全天24小时三班倒，年工作365天。 7、建设进度 本项目计划2021年12月中旬开始安装设备，预计2022年1月中旬建成。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目施工期为设备安装，无土建工程。 2、运营期 医院工艺流程： 图2-2 运营期工艺流程及产污环节图 运营期工艺流程简述： ①检验、诊断：入院患者进行检验、诊断。主要产生医疗废水、医疗废物。 ②住院、治疗、护理、康复：分为门诊治疗与住院治疗。主要产生医疗废水、医疗废物及生活垃圾。 ③医护人员办公：主要产生生活污水和生活垃圾。 ④污水处理设施：本项目自建污水处理设施，项目废水排入污水处理设施，处理达标后，通过市政污水管网排至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。污水处理设施运行过程中会产生少量恶臭与污泥、噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.搬迁前环保手续情况： 西咸新区沣东新城大秦医院项目位于天台路南段B26号，2017年5月31日取得了西安市环保局沣渭新区分局《关于西咸新区沣东新城大秦医院建设项目环境影响报告书的批复》（市环沣渭批复〔2017〕13号）文件。 由于西咸新区沣东新城大秦医院内部资金问题，于2018年9月19日将该医院转让给西安大秦爱康医院有限公司。 西安大秦爱康医院有限公司于2019年1月31日取得了陕西省西咸新区沣东新城环境保护局《关于西咸新区沣东新城大秦医院项目环境报告变更有关问题的函》（西咸沣东环函〔2019〕1号）。 该项目设置床位100张，门诊量为60人/日。设置内科、外科、妇产科、口腔科、皮肤科、精神科、中医科、中医康复科、急诊医学科、医学检验科等。 该项目于2020年9月25日召开了《西安大秦爱康中医医院项目》竣工环境保护验收技术评审会，经讨论评议形成验收意见，验收结论为合格。 西安大秦爱康医院有限公司已办理排污许可手续，编号为91611105MA6TWM9M61001Q。 2.搬迁前原址情况说明： 项目搬迁之前，在原场地（租赁未央区老年福利服务中心办公楼及部分临街门面）运营过程中，产生的废气（污水处理设备恶臭）、废水（生活污水、医疗废水）、固废（生活垃圾、医疗废物和污泥）在采取治理措施后污染物可达到标准排放或得到合理处置，搬迁后原场地租赁的办公楼及临街门面房内不存在遗留的环境污染问题。 项目搬迁后原场地将不再产污，因此原场地污染物总量削减为零，总量核算以本次项目为准。 3.本次搬迁后租赁现址情况： 2021年6月，西安大秦爱康医院有限公司与沣东新城启航老年公寓签订房屋租赁合同，租用沣东新城启航老年公寓1F、4F用于本项目的建设（合同见附件2）。经现场踏勘和与企业沟通，沣东新城启航老年公寓未办理相关环保手续。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）区域环境空气质量 本项目位于沣东新城。根据大气功能区划，本项目所在地为二类环境空气功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准要求。 本项目区域环境空气质量现状引用《环保快报（2020年12月及1~12月全省环境空气质量状况）》（陕西省生态环境厅办公室，2021年1月26日）中2020年1~12月西咸新区沣东新城环境空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状分析（单位：μg/m3） 监测项目 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 PM10 年平均质量浓度 94 70 134.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 54 35 154.3 不达标 CO 24小时第95百分位浓度 1500 4000 37.5 达标 O3 8小时第90百分位浓度 136 160 85.0 达标 环境空气基本六项污染物指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO 95%日平均质量浓度、O3 90% 8小时平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）其他因子补充监测 为了解本项目所在区域的大气环境质量情况，西安大秦爱康医院有限公司委托陕西华境检测技术服务有限公司对项目所在地进行大气环境质量现状监测，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。根据项目特点，本次选取监测因子：氨、硫化氢，监测时间为2021年8月17日-8月19日，监测报告文号为HJJC（监）202108-Z044，监测点位为项目地下风向。具体监测结果见表3-2，监测报告见附件。 表3-2 监测结果统计表 点位名称 监测点坐标 采样日期 监测频次 监测结果 经度 纬度 氨（mg/m3） 硫化氢（mg/m3） 项目地西南侧 108.825259 34.305679 2021.8.17 第1次 0.06 ND0.001 第2次 0.04 ND0.001 第3次 0.07 ND0.001 第4次 0.05 ND0.001 2021.8.18 第1次 0.06 ND0.001 第2次 0.05 ND0.001 第3次 0.07 ND0.001 第4次 0.06 ND0.001 2021.8.19 第1次 0.05 ND0.001 第2次 0.06 ND0.001 第3次 0.07 ND0.001 第4次 0.05 ND0.001 监测结果表明，项目所在地环境空气中硫化氢和氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D中1小时值（氨：200μg/m3；硫化氢：10μg/m3）。 2、地表水环境质量现状 本项目1km范围内无地表水体。本项目废水经污水处理设施处理达标后，通过市政污水管网排放至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理，经处理后的尾水经太平河全部排入皂河。本次评价地表水现状质量引用《陕西省水环境月报》2021年1~9月监测数据。地表水河流水质监测结果如下： 表3-3 2021年1~9月河流水质监测结果 断面 污染因子 2021年1~9月 标准 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 皂河入渭河 COD 28 26 26 21 21 24 22 24 38 ≤30 氨氮 1.80 3.07 1.84 3.89 2.27 1.48 0.38 0.64 2.31 ≤1.5 溶解氧 7.9 5.0 8.0 7.7 7.0 4.5 4.6 4.8 4.1 ≥3 总磷 0.28 0.35 0.34 0.48 0.29 0.27 0.30 0.30 0.45 ≤0.3 由表3-3可知：皂河入渭河水质监测因子中溶解氧满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水域标准要求；COD、氨氮、总磷不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水域标准要求。 3、声环境质量现状 本项目位于沣东新城空间布局规划图中的三桥现代商贸板块，该板块以商贸流通、服务外包、金融科技等为主的现代服务业聚集区，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《西安市城市区域环境噪声标准适用区域划分》中声环境功能区划分条件“2类声环境功能区：以商业金融、集市贸易为主要功能”，因此，本项目所在区域为2类声环境功能区。 为了说明项目所在区域的声环境质量，西安大秦爱康医院有限公司委托陕西华境技术服务有限公司对项目所在地东、南、西厂界及敏感点进行了噪声环境监测（本项目租赁沣东新城启航老年公寓1F、4F，北面与西点高级人才培训基地相邻，不具备噪声监测条件，故未监测北面厂界噪声）。监测时间为2021年8月17日- 2021年8月18日，监测报告文号为HJJC（监）202108-Z044。监测结果见表3-4，监测报告见附件。 表3-4 环境噪声监测结果统计表单位dB（A） 监测点位 监测日期 等效连续A声级 评价标准（GB3096-2008） 昼 夜 昼 夜 东厂界 2021年8月17日 57 47 70 55 2021年8月18日 58 47 南厂界 2021年8月17日 54 45 60 50 2021年8月18日 53 44 西厂界 2021年8月17日 52 43 60 50 2021年8月18日 52 42 启航佳苑6栋（4#） 2021年8月17日 52 42 70 55 2021年8月18日 51 41 西点高级人才培训基地（5#） 2021年8月17日 56 47 2021年8月18日 57 47 启航佳苑7栋（6#） 2021年8月17日 52 42 2021年8月18日 53 43 由表3-4可知，项目东侧声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准；南、西侧及保护目标的声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。 4、生态环境 本项目租赁沣东新城启航老年公寓一层、四层，用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目X线拍片等辐射设备属于《射线装置分类》（环保部公告2017年第66号）中Ⅲ类射线装置，辐射设备环评需另行办理，本次评价不包含辐射项目的评价及监测内容。 6、地下水、土壤环境现状 本项目租赁的房屋地面已进行了硬化处理；污水管道依托沣东新城启航老年公寓已铺设建成的，本次新建的污水处理设施直接外购一体化设备，项目在完成防渗分区情况下，可有效避免对地下水、土壤造成污染，故本次评价不进行地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境敏感目标 厂界外500m范围内无文物保护点、风景名胜区、饮用水源地、热水、矿泉水、温泉等。厂界外50m范围内声环境保护目标、厂界外500m范围内环境空气敏感目标详见表3-5。 表3-5 主要环境敏感目标一览表 环境要素 名称 中心坐标 保护对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度（°） 纬度（°） 大气环境 启航佳苑小区 108.813819 34.301087 住宅（约9000人） 大气环境功能区：二类 西 63 沣东第二幼儿园 108.826270 34.306998 学校（200名师生） 西北 140 西点高级人才培训基地 108.825933 34.305846 学校（约100人） 北 40 后卫馨佳苑小区 108.829441 34.304158 住宅（约2000人） 东北 388 声环境 西点高级人才培训基地 108.825933 34.305846 学校（约100人） 声环境功能区：2类 北 40 启航佳苑东区6栋 108.825812 34.306163 住宅（约384人） 北 20 启航佳苑东区7栋 108.825151 34.305761 住宅（约384人） 西南 10 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.污水处理设施NH3、H2S排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3规定的最高允许浓度。 序号 污染物 标准限值 执行标准 1 NH3 1.0mg/m3 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3规定限值 2 H2S 0.03mg/m3 2.运营期废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 序号 污染物 标准限值 执行标准 1 pH值 6~9（无量纲） 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值 2 COD 250mg/L 3 BOD5 100mg/L 4 SS 60mg/L 5 粪大肠菌群 5000MPN/L 6 LAS 10mg/L 7 NH3-N 45mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）A级标准 8 总磷 8mg/L 9 总氮 70mg/L 3.运营期项目西侧、南侧、北侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目厂界东侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。 执行标准 标准限值dB（A） 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 2类 60 50 4类 70 55 4.一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定；医疗废水污水处理设施污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中的控制标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十三五”生态环境保护规划》：根据质量改善需求，继续实施全国二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮总量排放控制指标，进一步完善总量控制指标体系。结合本项目特点，总量控制指标如下： 类别 污染物 本项目 备注 废水 COD 0.614t/a 纳入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂总量控制指标 氨氮 0.165t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 本项目施工期主要内容是放置、安装医疗设备，对施工期环境产生影响的是安装噪声、包装垃圾等。施工期噪声值相对较小，随着安装作业的完成，噪声也随之消失；设备外包装袋等包装垃圾收集后外售综合利用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期污染工序： 本项目主要污染物类型及其产生来源见下表。 表4-1 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别 产污环节 污染源类型 污染因子 废气 污水处理设施 恶臭 NH3、H2S 煎药室 / 煎药异味 废水 医护人员 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 诊疗 医疗废水 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群 煎药机 清洗废水 COD、BOD5、SS、氨氮 被服 洗涤废水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、阴离子表面活性剂 噪声 设备运行 噪声 设备噪声 固废 诊疗 / 医疗废物、中药渣、未污染的输液瓶（袋） 污水处理设施 / 污泥 病人、医护人员 / 生活垃圾 废气 本项目运营期供电由三桥供电局提供，根据调查，项目区域供电情况良好，项目主要为老年人的保养医疗服务，经与建设单位沟通，本项目无备用电源，不使用发电机，不设置发电机房，若发生片区停电，医院则不对外开放，停电对医疗工作影响较小。 本项目煎药室会产生少量煎药异味。本项目煎药设备为密闭型中药煎药机，煎药次数6次/天，废气产生量较少，排放时间较短，且煎药废气主要成分为水蒸气及植物药材气味，并无有毒有害成分，经煎药室通风排气装置引至室外排出，对周围环境影响较小。 本项目运营期废气主要为污水处理设施恶臭。 污水处理设施的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要污染因子为NH3、H2S，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目运营期进入污水处理设施的废水中，BOD5的产生量为1.38t/a，排放量为0.276t/a，共处理1.104t/aBOD5，则污水处理设施NH3的产生量为3.4kg/a，产生速率为3.88×10-4kg/h；H2S的产生量为0.13kg/a，产生速率为1.48×10-5kg/h。恶臭气体产生量较小，项目污水处理设施为半地埋式，密闭加盖，同时建设单位拟加强恶臭污染管理，每日喷洒除臭药剂降低污水处理设施恶臭气体的影响。 本项目废气排放情况详见表4-2。 表4-2 废气排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 排放形式 排放量 （kg/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 污水处理设施 NH3 无组织 3.4 3.88×10-4 0.0004 H2S 0.13 1.48×10-5 1.4×10-5 达标性分析 根据表4-2可知可知，项目污水处理设施废气各污染物浓度能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度限值要求。 废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A中表A.1医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，无组织排放形式的可行技术为“产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂”。本项目污水处理设施恶臭产生量较小，污水处理设施为半地埋式，密闭加盖，定期喷洒除臭剂，属于废气污染防治可行技术。 搬迁前项目的规模与本项目一致，污水处理设施恶臭，采取密闭加盖，定期周围喷洒除臭剂等措施。根据搬迁前项目竣工环境保护验收报告中，对厂界四周无组织NH3、H2S的验收监测数据可知，厂界无组织NH3、H2S最大排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3限值。 搬迁前项目所在地周边为商铺、酒店，运营期间未有群众举报或反映污水处理设施恶臭影响生产生活问题，普遍接受程度较高。由此可知，项目污水处理设施恶臭采取的措施可靠可行，对周边环境影响较小。 为最大程度减少污水处理设施的恶臭对周边环境造成影响，本次环评提出进一步要求： ①企业在清理污泥时注意设施的密闭性以减少恶臭无组织排放，污泥应及时清运； ②经现场勘察，污水处理设施周边已有绿化，减弱了恶臭气体的逸散； ③夏季加强消毒，防止孳生蚊蝇； ④储备一定量的防臭剂，不定期洒落在污水处理设施周边，减少恶臭对周围大气环境的影响。 经采取以上措施后，本项目运营过程中产生的恶臭对周围环境影响较小。 废气监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），结合本项目实际情况，项目消毒采用二氧化氯消毒粉，无氯气产生，本次不将氯气作为监测指标。本项目运营期环境监测计划详见表4-3。 表4-3 废气监测内容及计划一览表 类别 监测点位 监测指标 监测频次 废气 污水处理设施上风向1个点，下风向3个点 NH3、H2S、臭气浓度、甲烷 每季度1次 2、废水 本医院不进行洗片，故不产生化学性废水；医院检验科采用五分类血液细胞分析仪、全自动生化分析仪等仪器配合试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验，使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物（属于《国家危险废物名录》中医疗废物（HW01））处置，不产生含氰、含铬、酸性废水。 项目运营期产生的废水主要为生活污水、医疗废水、煎药机清洗废水、被服洗涤废水。 （1）废水产排情况 本项目运营期间，医护人员办公会产生生活污水，根据前文分析，生活污水排放量为5.664m3/d（2067.36m3/a），生活污水各污染物产生浓度根据《给排水设计手册》确定，详见表4-4。 本项目患者诊疗及住院期间会产生医疗废水，医疗废水为医院门诊、住院病房等排出的医疗废水；本项目煎药机清洗会产生清洗废水；本项目床单、被罩、病服等洗涤会产生被服洗涤废水。 根据前文分析，医疗废水排放量为11.016m3/d（4020.84m3/a），煎药机清洗废水排放量为0.024m3/d（8.76m3/a），被服洗涤废水排放量为8m3/d（2920m3/a）。医疗废水、煎药机清洗废水、被服洗涤废水中各污染物产生浓度根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《给排水设计手册》及同类型项目确定。 搬迁前项目的污水处理设施工艺与本次一致（AO+沉淀+消毒），根据搬迁前项目竣工环境保护验收报告数据，经“AO+沉淀+消毒”工艺处理后各污染物的去除效率为：COD80%、BOD580%、SS85%、NH3-N50%、总磷50%、总氮50%、粪大肠菌群99%，本次参考上述去除效率核算废水出水水质情况。 项目废水污染物情况详见表4-4。 表4-4 废水污染物情况一览表 项目 水量（m3/a） COD BOD5 SS NH3-N 总磷 总氮 粪大肠菌群（个/L） LAS 生活污水 2067.36 400 200 400 45 4 50 / / 医疗废水 4020.84 300 150 120 50 5 40 3.0×108 / 煎药机清洗废水 8.76 300 150 120 40 / / / / 被服洗涤废水 2920 352 123 110 11.9 4 40 / 28.1 综合废水 9016.96 340 153 181 37 4 42 1.3×108 9 产生量（t/a） 3.07 1.38 1.63 0.33 0.036 0.379 1.3×108个 0.08 处理措施 “AO+沉淀+消毒” 去除效率 80% 80% 85% 50% 50% 40% / 50% 排放浓度（mg/L） 68 30.6 27.15 18.5 2 25.2 <5000MPN/L 4.5 排放量 0.614 0.276 0.2455 0.165 0.018 0.227 / 0.04 标准 250 100 60 45 8 70 5000MPN/L 10 本项目产生的废水经“AO+沉淀+消毒”处理后，COD、BOD5、SS、粪大肠菌群、LAS等指标能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，氨氮、总磷、总氮等指标能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 （2）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-5 废水类别、污染物及治理污染设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 综合废水 COD、NH3-N、BOD5、SS、总磷、总氮、粪大肠菌群、LAS 进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 间接排放，排放期间流量稳定 TW001 污水处理设施 AO+沉淀+消毒 DW001 是 一般排放口 ②废水污染物排放执行标准 表 4-6 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 250 2 BOD5 100 3 SS 60 4 粪大肠菌群 5000个/L 5 LAS 10 6 NH3-N 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准 45 7 总氮 70 8 总磷 8 ③排放口基本情况 本项目废水为间接排放，废水排放口基本情况见下表。 表4-7 废水间接排放口基本情况 排放口编号 排放口名称 地理坐标 排放去向 排放口 类型 经度 纬度 DW001 企业总排口 108°48′47.951″ 34°18′3.511″ 排入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂 一般排放口 ④废水监测计划 本项目运营后应定期委托有资质环境监测单位对废水开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。根据项目排污特点及排污规律，项目运营期环境监测计划见下表。 表4-8 废水监测内容及计划一览表 类别 监测因子 监测点位 监测频次 控制标准 废水 综合废水 流量 企业总排口 自动监测 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的相关要求 COD、SS 每周1次 粪大肠菌群数 每月1次 BOD5、NH3-N、总磷、总氮、LAS 每季度1次 （3）治理方式可行性分析 本项目废水由“AO+沉淀+消毒”处理工艺处理达标后，经市政污水管网排至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进一步处理。 ①污水处理设施工艺说明 本项目废水处理设施设计处理规模为30m3/d，污水处理设施工艺见图4-1。 图4-1 污水处理工艺流程图 ②污水处理设施处理能力可行性分析 a.污水处理设施处理能力可行性分析 本项目污水处理设施处理能力为30m3/d，设计水力停留时间为24h，可以满足本项目24.704m3/d废水的处理规模要求。 b.废水处理措施可行性分析 本项目4F均为病房，所产生的均为医疗废水，可通过排水管道进入新建污水处理设施；项目1F为门诊科室，因1F卫生间统一规划，无法将生活污水和医疗废水进行分流，通过与企业沟通后，拟将生活污水和医疗废水一起通过排水管道进入新建污水处理设施。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“6.2.2（1）出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病污水，可采用一级强化处理工艺。（2）非传染性医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。”本项目出水排入市政污水管网，终端已建成正常运行的西安净水处理有限责任公司第六再生水厂，项目废水处理采用“AO+沉淀+消毒”工艺，为二级生化处理工艺，是非常成熟的处理工艺，远优于一级强化处理工艺； 项目采用二氧化氯法消毒，人工将二氧化氯消毒粉投加到加药机的箱体中，用自来水稀释粉末配比浓度，后用加药泵将二氧化氯水溶液泵入到消毒池。二氧化氯法是医院废水预处理的常用消毒方式，属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的推荐消毒工艺之一。 根据前文计算，项目废水经“AO+沉淀+消毒”处理后，项目废水经可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 搬迁前项目的废水种类与本项目一致，搬迁前项目被服洗涤委托相关服务公司，本次项目被服洗涤由医院洗衣房进行清洗，根据《给排水设计手册》及同类型项目，洗涤废水中各污染物浓度较低，对医院整体产生的废水污染物浓度影响程度不大。根据搬迁前项目竣工环境保护验收报告中对废水排放口各污染物的验收监测数据可知，废水排放口水质满足相关标准要求，因此，充分表明污水处理设施工艺（“AO+沉淀+消毒”）处理项目废水可靠可行。 综上，本项目废水治理方式可行。 污水处理厂依托可行 ①水质接纳可行性分析：西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的进水水质为：pH，6~9；COD，≤470mg/L；BOD5，≤230mg/L；TN，≤50mg/L；NH3-N，≤36mg/L；SS，≤300mg/L；TP，≤5 mg/L。本项目废水经自建的污水处理设施（AO+沉淀+消毒）预处理后：COD，68mg/L；BOD5，30.6mg/L；TN，25.2mg/L；NH3-N，18.5mg/L；SS，27.15mg/L；TP，2mg/L；均满足西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进水指标要求。 ②水量接纳可行性分析：根据《西安市生态环境局关于发布2020年固体废物污染防治有关信息的公告》中污水处理厂污泥基本情况可知，西安净水处理有限责任公司第六再生水厂设计处理规模为20万m3/d，采用以A2 /O为主的生物处理工艺，污水处理设备运转良好，目前日处理量为13.05万m3/d，本项目废水经自建的污水处理设施（AO+沉淀+消毒）预处理后排放量为24.706m3/d，西安净水处理有限责任公司第六再生水厂仍有余量接纳本项目废水。 ③污水接纳可行性分析：西安净水处理有限责任公司第六再生水厂主要收集和处理西安市主城区西北端沿皂河流域（包括三桥工业区）、六村堡组团及纪阳组团范围内的生产废水和生活污水，服务面积约3388公顷，其服务范围目前绝大部分位于沣东新城。本项目位于西安净水处理有限责任公司第六再生水厂收水范围，废水经西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准要求。 综上所述，本项目废水经自建的污水处理设施（AO+沉淀+消毒）预处理后水质满足西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的进水水质，西安净水处理有限责任公司第六再生水厂有余量接纳本项目废水，且项目在西安净水处理有限责任公司第六再生水厂的污水接收范围内。因此，项目废水进入西安净水处理有限责任公司第六再生水厂可行。 3、噪声 （1）项目噪声主要为人员活动噪声、配套设备噪声。 ①人员活动噪声 项目噪声来源于医院内部人声喧哗产生的噪声，属于小型噪声源，分布均匀且声级较低，声级大多不超过50dB（A）。通过楼板、墙壁阻隔、门窗等基本可消除其对外界的影响。 ②配套设备噪声 运营过程中产生的噪声主要为污水处理设施水泵、空调外机运行产生的噪声。本项目空调外机采用低噪声设备，位于楼顶，采取基础减振、隔声等措施；污水处理设施水泵采用低噪声设备，布置于地下，采取基础减振、地下隔声等措施。本项目主要噪声源源强见下表。 表4-9 主要噪声源及源强 噪声源 产噪位置 产生强度dB(A) 采取措施 台数 排放强度dB(A) 持续时间 污水处理设施水泵 污水处理设施 80 置于地下隔声，并选用低噪设备等措施 1 60 频发 空调外机 医院楼顶 80 采取基础减振、隔声等措施 4 65 频发 门诊人员和医护人员 医院 50 禁止大声喧哗 / 40 偶发 （2）厂界和环境保护目标达标情况 噪声源强：本项目在运行过程中产生噪声的设备主要包括污水站水泵、空调外机噪声。 预测模式选择：按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测。 预测点位置：预测点位为现状监测点。 预测模式： ①室外点源 采用的衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ②室内声源 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）； a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ③合成声压级 合成声压级采用公式为： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 噪声预测结果： 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界的排放值，并判断是否达标。本项目为新建项目，噪声源包括污水站水泵、空调外机噪声，水泵布置于地下，采取基础减振、地下隔声等措施；空调外机位于楼顶，采取基础减振、隔声、建设底座等措施。 项目噪声源距厂界及敏感点的距离情况见表4-10。 表4-10 主要噪声源距厂界及敏感点的距离情况表 单位：m 序号 设备名称 距厂界及敏感点的距离 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 启航佳苑东区7栋 启航佳苑东区6栋 西点高级人才培训基地 1 空调外机 20 6 24 6 25 20 49 2 污水处理设施水泵 27 10 15 12 12 37 59 预测结果见下表： 表4-11 厂界噪声影响预测结果表 设备 厂界 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 空调外机 贡献值dB(A) 38 49 37 49 污水处理设施水泵 贡献值dB(A) 31 40 36 38 贡献值dB(A) 39 49 39 49 标准值dB(A) 昼间70dB(A)，夜间55dB(A) 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 根据表4-11中预测结果可知，项目运行后，本项目西侧、南侧、北侧噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，东侧贡献预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。因此本项目运行对环境影响较小。 表4-12 项目敏感点噪声影响预测结果表 设备 厂界 启航佳苑东区7栋 启航佳苑东区6栋 西点高级人才培训基地 空调外机 贡献值dB(A) 37 39 31 污水处理设施水泵 贡献值dB(A) 38 29 24 贡献值dB(A) 40 39 32 背景值dB(A) 昼间 53 昼间 52 昼间 57 夜间 43 夜间 42 夜间 47 预测值dB(A) 昼间 53 昼间 52 昼间 57 夜间 45 夜间 44 夜间 47 标准值dB(A) 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 根据表4-12中预测结果可知，项目周围环境保护目标噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此本项目运行对周边住户及环境影响较小。 （3）外部噪声源对本项目的声环境影响分析 项目地主要的外部噪声源是天章大道、三桥路，已建成运行多年，声环境质量现状监测期间，道路车辆来往正常，监测数据可以反映道路噪声对医院产生的影响。根据监测数据可知，项目东侧噪声值昼间58dB（A）、夜间47dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。由此可知，项目所在地外部噪声源对本项目的声环境影响较小。 （4）监测要求 本项目噪声监测见下表。 表4-13 噪声监测内容及计划一览表 类别 监测因子 监测点位 监测频次 控制标准 噪声 厂界 Leq[dB(A)] 东侧、西侧、南侧各设置1个监测点位 1次/季度 西侧、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准 四周敏感点 Leq[dB(A)] 启航佳苑东区7栋、启航佳苑东区6栋、西点高级人才培训基地各设置1个监测点位 1次/季度 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4、固体废物 搬迁前项目与本次项目床位设置均为100张，通过类比搬迁前项目，确定本项目的固体废物主要为：医护人员、门诊部及住院部人员的生活垃圾及中药渣、未污染的输液瓶（袋）、门诊部的医疗废物、污水处理设施污泥。 （1）生活垃圾 项目总工作人员90人（其中医护人员50人，行政后勤40人），设置住院床位100个，日门诊接待病人70人，工作人员生活垃圾产生量按0.6kg/人·d计算，住院病人生活垃圾按照0.4kg/人·d，门诊病人生活垃圾按照0.1kg/人·d计算。计算生活垃圾产生量约为101kg/d，36.865t/a，项目运营产生的生活垃圾设垃圾桶分类收集后，交由环卫部门统一处理。 （2）中药渣 根据《国家危险废物名录》及《医疗废物分类目录》，中药经煎药机后产生的中药渣，不具有直接或者间接感染性，基本上也不具有毒性，中药渣不属于危险废物也不属于医疗废物，可归属于生活垃圾处置。每日煎药量少，6次/天。参照搬迁前项目及与建设单位沟通，中药渣平均每月产生量为15kg，则中药渣产生量为0.18t/a。中药渣集中收集后，委托当地的环卫部门统一处理。 （3）未污染的输液瓶（袋） 根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》国卫医发〔2020〕3号，在产生环节，医疗机构要按照标准做好输液瓶（袋）的收集，并集中移交回收企业。回收利用的输液瓶（袋）不得用于原用途，不得用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品，不得危害人体健康。本项目未污染的输液瓶（袋）作为一般固废，定期交由回收利用一体化企业回收处置。参照搬迁前项目及与建设单位沟通，未污染的废输液瓶产生量约1t/a。 （4）医疗废物 本项目医疗废物主要来自住院和门诊的医疗废物，包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物，属于《国家危险废物名录》中医疗废物（HW01）。 感染性废物：主要为棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械（不包括未被病人血液、体液、排泄物污染的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋））；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品；废弃的血液、血清等。 病理性废物：主要为诊疗过程中产生的废弃的人体组织、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。 损伤性废物：主要为能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，包括医用针头、缝合针、各类医用锐器（解剖刀、手术刀、备皮刀、手术距等）、载玻片、玻璃试管等。 药物性废物：主要为废弃的一般性药物、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物。 化学性药物：主要为化验室废弃的化学试剂、各科室产生的废弃的化学消毒剂以及废弃的汞血压计、汞温度计等。 根据《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》、《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），门诊医疗废物按0.05kg/人·次计、病房医疗废物按0.5kg/床·d计，则门诊医疗废物产生量为3.5kg/d，病房医疗废物产生量为50kg/d，医疗废物产生量为53.5kg/d（19.53t/a），医疗废物严格按规定收集、贮存，由有资质单位定时清运进行合理化处置。 （5）污水处理设施污泥 本项目自建污水处理设施，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和病菌、病毒、寄生虫卵等在处理过程中深沉分离出来形成污泥。根据《医院污水处理技术指南》环发（2003）197号文中表6-1给出的医院污水处理构筑物产生的污泥量平均值，“二沉池”污泥产生系数为31g/人·d，含水率98.5%。本项目按常驻最高150人/d计算（100张病床，医护人员50人），污水处理系统污泥年产生量约为1.70t/a。污泥回流比以80%计，则项目污泥外排量约为0.34t/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3污泥控制与处置 4.3.1栅渣、化粪池和废水处理污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。本项目污水处理设施污泥定期清掏经消毒后委托有危废处理资质的单位处置。 本项目具体处置方式详见表4-14。 表4-14 本项目固体废物情况汇总表 固废名称 产生工序 形态 主要 成分 固废属性 环境危险特性 固废代码 产生量（t/a） 处理方式 生活 垃圾 员工 固态 纸屑、果皮、包装袋等 一般废物 / / 36.865 分类收集后由环卫部门外运处理 中药渣 煎药 半固态 中药渣 一般废物 / 900-999-99 0.18 分类收集后由环卫部门外运处理 未污染输液瓶（袋） 医疗 固态 输液瓶（袋） 一般废物 / 900-999-99 1 定期交由有资质的单位回收利用 医疗废物 感染性 医疗 固态 废棉签、废纱布、一次性注射器 危险废物 In HW01 841-001-01 19.53 暂存于医疗废物暂存间，由有资质单位定时清运进行无害化处置 损伤性 固态 一次性针头、载玻片等 In HW01 841-002-01 药物性 固态 废弃药品 T HW01 841-005-01 化学性 固态 废弃的汞血压计、汞温度计 T HW01 841-004-01 污泥 污水处理设施 半固态 污泥 In HW01 841-001-01 0.34 消毒处理后交由有资质单位处置 环境管理要求 医废暂存间（5m2，位于1F西南角）环保要求： ①根据《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，医疗废物暂存间房地与裙角要用坚固、防渗的材料制造，防渗区防渗技术应达到1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），建筑材料必须与危险废物相容； ②医疗废物暂存间必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口； ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； ⑥医疗废物暂存间应避免阳光直射，并有良好的照明设备和通风条件； ⑦暂存位置地面及墙面必须做防渗处理，地基高度可以确保不受雨洪冲击或浸泡； ⑧与医疗区、人员活动密集区以及生活垃圾存放地分开，并设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ⑨医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。 医疗固废分类收集、暂存应满足以下要求： ①项目应根据《医疗废物分类名录》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内； ②项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法示意图或文字说明； ③根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出； ④包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装； ⑤盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等； ⑥医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物每两天清运一次；并对医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁； ⑦项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年； ⑧禁止项目及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 综上，本项目在做好以上污染防治措施的基础上，其运营期各种固废均可得到有效处置，不会产生二次污染，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目可能对地下水、土壤造成污染的途径是污水处理设施渗漏、医疗废物渗漏。针对上述可能出现的污染环节，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水、土壤环境保护原则，医院内可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。本次评价要求污水处理设施、医疗废物暂存间应重点防渗；库房（用于医疗耗材堆放）等应一般防渗；门诊、病房地面进行简单防渗。 项目防渗分区情况见表4-15。 表4-15 项目防渗分区情况一览表 分区 医院内分区 防渗等级 简单防渗区 门诊、病房地面 一般地面硬化 一般防渗区 库房 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 重点防渗区 污水处理设施、医疗废物暂存间 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s） 根据表4-15可知，项目拟采取分区防渗后，将从源头避免了对地下水、土壤的影响。 7、环境风险 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A.1和《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018），本项目涉及的风险物质主要为医疗过程中使用的酒精、氧气，其酒精最大贮存量为0.05t、氧气最大贮存量为0.0343t。查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）中上述风险物质临界量：酒精：500t、氧气200t。本项目涉及的环境风险物质最大贮存量远小于其临界量。 （2）影响途径 ①本项目在运营过程中潜在的环境事故主要是酒精在使用和贮存的过程中可能发生的泄漏事故后危险物质泄漏向大气、地表水。氧气具有助燃能力，但自身不燃烧，贮存过程和使用过程中存在扩大火灾的危险性。 ②本项目产生事故风险的危险单元为酒精、氧气的贮存场所。酒精、氧气泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。 ③本项目污水处理设施出现事故时，例如消毒设施失效，未经消毒直接排放到市政污水管网。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①酒精储存的风险防范措施： a.存储时远离火种、热源； b.储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②氧气储存的风险防范措施： 避免与可燃物或易燃物接触。 接收时应注意品名，注意验瓶日期，先进仓先使用。 搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。 ③污水处理设施的风险防范措施 a.日常运行中加强维护管理； b.若出现故障，应立即抢修，关闭废水排放口的阀门。 （4）应急措施 ①酒精存放区域，张贴禁明火、热源等标识；因项目酒精储存量少，发生泄漏时，可及时有效清除泄漏物，不会对存放区外的其他区域造成不利影响。 ②氧气瓶放置区域，张贴易燃标识；若发生气体泄漏，立即开窗通风；平日搬运氧气瓶时应轻拿轻放，防止容器损坏；定期检验瓶口气密性，防止气体在不为人知的情况下泄漏。 ③污水处理设施工作人员做好日常的维护、检修及保养工作，发现问题及时解决，避免出现废水的事故性排放。制定严格的操作规程和管理制度，工作人员上岗前进行职业技能培训。一旦出现非正常情况，操作人员应立即关闭废水排放口的阀门，查找原因，及时抢修，待系统正常运行后方可开启排放口阀门。 （5）环境风险评价小结 本项目环境风险主要为酒精在使用和贮存的过程中可能发生的泄漏事故；氧气贮存过程和使用过程中存在扩大火灾的危险性。医院应加强管理，在采取防范措施和合理应对处置后，环境风险影响处于可以接受的范围内。因此，本项目环境风险是可防控的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理设施 | 污水处理设施恶臭 | 采取密闭加盖，定期喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3中污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度限值 |
|  | 煎药室 | 煎药异味 | 经通风排气装置引至室外排出 | / |
| 地表水环境 | 废水排放口（DW001） | pH、COD、BOD5 氨氮、SS、粪大肠菌群、TP、 TN、LAS | 经新建污水处理设施（AO+沉淀+消毒）处理，然后通过市政污水管网排放至西安净水处理有限责任公司第六再生水厂进行处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2规定的预处理标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
| 声环境 | 污水处理设施水泵 | 污水处理设施水泵 | 置于地下隔声，并选用低噪设备等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准 |
|  | 空调外机 | 空调外机 | 采取基础减振、隔声等措施 |  |
|  | 门诊人员和医护人员 | 门诊人员和医护人员 | 禁止大声喧哗 |  |
| 固体废物 | ①生活垃圾采取分类垃圾桶收集，由环卫部门每日清运； ②中药渣属于一般固废，收集后每日交由环卫部门统一清运； ③未污染的输液瓶（袋）作为一般固废，定期交由回收利用一体化企业回收处置； ④医疗废物采取分类收集，暂存于医废暂存间内，定期交由有资质单位处置； ⑤污水处理设施污泥清掏消毒后，作为危废交由有资质的单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 医院产生的医疗废物经收集后先采用完好无损的容器分类盛装，然后集中放置于医废暂存间，要求医废暂存间地面做好重点防渗；污水处理设施采用做好重点防渗处理。可有效防止对地下水和土壤的不利影响。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | 酒精存储时远离火种、热源；氧气储存时避免与可燃物或易燃物接触；搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏；发生泄露时，对泄漏物及受污染区域和物品等进行净化处置。 |
| 其他环境 管理要求 | 严格按照排污许可自行监测要求进行监测；拟设置X线拍片等辐射设备，辐射设备环评另行办理。 |

# 六、结论

西安大秦爱康中医医院项目建设符合国家产业政策，选址可行，总平面布局合理。建设方在认真落实本报告表中各项污染物治理措施前提下，可实现污染物达标排放，从环境保护角度考虑，该建设项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 3.4kg/a | / | 3.4kg/a | +3.4kg/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.13kg/a | / | 0.13kg/a | +0.13kg/a |
| 废水 | 混合废水 | / | / | / | 9016.96m3/a | / | 9016.96m3/a | +9016.96m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.614t/a | / | 0.614t/a | +0.614t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.276t/a | / | 0.276t/a | +0.276t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.2455t/a | / | 0.2455t/a | +0.2455t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.165t/a | / | 0.165t/a | +0.165t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.018t/a | / | 0.018t/a | +0.018t/a |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.227t/a | / | 0.227t/a | +0.227t/a |
|  | LAS | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
| 一般 固体废物 | 中药渣 | / | / | / | 0.18t/a | / | 0.18t/a | +0.18t/a |
|  | 未污染输液瓶（袋） | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 19.53t/a | / | 19.53t/a | +19.53t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.34t/a | / | 0.34t/a | +0.34t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.154

0.616

0.77

门诊

2.6

10.4

13

住院

1.416

西安净水处理有限责任公司第六再生水厂

7.08

5.664

医务人员

0.0004

24.704

24.704

新建污水处理设施

30.92

0.0396

进入药品

市政污水管网

0.04

煎药用水

新鲜水

0.006

0.024

0.03

煎药机清洗

2

8

10

被服洗涤

噪声

病人入院

人员办公

生活垃圾

医疗废水

生活污水

空调

检验、诊断

恶臭、噪声

医疗废物

住院、治疗、护理、康复

污水处理设施

复检

委托有资质单位处置

污泥

市政污水管网

出院

消毒

委托有资质单位处置

洗涤废水

曝气

生活污水

集水池

A池

O池

竖流沉淀池

清水消毒池

医疗废水

达标排放