陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于西安大秦爱康中医医院项目环境影响报告表的批复

西安大秦爱康医院有限公司：

你单位报来《西安大秦爱康中医医院项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、该项目位于沣东新城启航佳苑B区6号楼（启航老年公寓）一层、四层，设100张床位，诊疗科目有儿科、妇科、内科、外科、检查科等。项目总投资200万元，其中环保投资27.5万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声达标。

（二）污水处理设施采用密闭加盖设计，定期喷洒除臭剂，臭气排放须达标。中药煎煮废气收集后引至楼顶排放。

（三）生活垃圾和一般固废应分类收集处置。医疗废物、过期药品分类收集后暂存于符合标准的医疗废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。化粪池、污水处理站污泥收集后作为危废，由有资质单位进行清掏、消毒，密闭封装后外运处置。

（四）生活污水、医疗废水、被服洗涤废水等一起经污水处理设施（处理规模30m3/d，工艺：AO+沉淀+消毒）处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关标准（其中氨氮、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）后排入市政污水管网。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报沣东新城生态环境局重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年12月8日

抄送 ：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局，河南绿立方环保技术咨询有限公司。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局 2021年12月8日印发