陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

关于西咸新区亚福泰宠物医院有限公司

亚福泰宠物医院项目环境影响报告表的批复

西咸新区亚福泰宠物医院有限公司：

你单位报来《西咸新区亚福泰宠物医院有限公司亚福泰宠物医院项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经沣东新城生态环境局审议，现批复如下：

一、该项目位于沣东新城世纪大道南白桦林印象商街2-1-4号，占地面积123.66m2，设置大厅、诊室、注射区、化验药房、医废暂存间、住院区、隔离区、DR室（X光室）、手术室等。项目运营后主要从事犬、猫宠物的疫病预防、诊疗、治疗和手术（包括动物绝育、颅腔、胸腔和腹腔手术等治疗服务）等，无动物寄养。项目总投资50万元，其中环保投资1.5万元。

原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）采用低噪声设备、基础减振、隔声、对宠物施行套嘴等措施，加强设备维护和保养，确保各厂界噪声达标。

（二）污水处理设施采用密闭加盖设计，定期喷洒除臭剂。宠物产生的恶臭经活性炭吸附后排放，排放口应远离居民窗户。

（三）宠物粪尿使用专用托盘收集后经猫砂吸收，随后及时装入专用密封袋中密封保存；做好现场消毒工作。生活垃圾和一般固废应分类收集处置。医疗废物、染病动物粪便等应设置符合标准的医废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

（四）医疗废水经医疗废水缓释消毒器（处理能力120L/d）处理后与生活污水一起经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中总磷、总氮、氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准）后排入市政污水管网。

三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自“报告表”批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报沣东新城生态环境局重新审核。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局

2021年12月8日

抄送 ：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局，西安桐梓环保科技有限公司。

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局 2021年12月8日印发